ЗАКАЗЧИК	Администрация муниципального образования__ _«Килемарский муниципальный район» _______

ЗАКАЗ	№ 342-07 от 18 декабря 2007 г._______________

ОТДЕЛ	Архитектуро-планировочная мастерская_______

###### ОБЪЕКТ Схема территориального__________                     планирования муниципального образования___ «Килемарский муниципальный район»________ Республики Марий Эл	CТАДИЯ Положения о территориальном	_ планировании муниципального образования ___«Килемарский муниципальный район»

ЧАСТЬ ПРОЕКТА	Пояснительная записка. Приложения._________

# ТОМ № ГД.1-0

Генеральный директор						Ф.Б. Ананьев

Главный инженер института					 В.Н. Конышев

Начальник отдела						 В.П. Горбань

Главный архитектор проекта					 А.Н. Теряев

Руководитель темы						 В.Ф. Федоров

Архитектор							 Н.А.Орлова

И. Муравьева

Йошкар-Ола   2009 г.

### СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТОМ № ГД.I-09

1. Пояснительная записка:

Исходная документация:

- муниципальный контракт № 343-07 от 12 декабря 2007 г.

- техническое задание на разработку схемы территориального планирования Килемарского муниципального района.

Положения о территориальном планировании муниципального образования «Килемарский муниципальный район» Республики 
Марий Эл.

2. Приложения - Схемы современного состояния территории.

Настоящий проект выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и на основе Схемы территориального планирования Республики Марий Эл.

Гл. архитектор проекта						А.Н.Теряев

«___» 			 2009 г.

Состав проекта 
Схема территориального планирования 
муниципального образования

«Килемарский муниципальный район» 
Республики Марий Эл

Том I

Положения о территориальном планировании муниципального образования «Килемарский муниципальный район» Республики Марий Эл.

Введение.

Раздел 1.  Цели и задачи «Схемы территориального планирования».

Раздел 2.  Анализ состояния территории.

2.1. Геополитическое и макроэкономическое положение района в системе расселения республики.

2.2. Расселение и планировочная структура района.

2.3. Природно-ресурсный потенциал района.

2.4. Структура земель территории района по целевому назначению, категориям земель и использованию территории.

2.5. Социальная инфраструктура района.

2.6. Экологический каркас территории Килемарского района.

Раздел 3.  Комплексная оценка перспектив и ограничений социально-экономического развития территории района.

3.1. Ограничения комплексного развития.

3.2. Перспективы и основные направления градостроительного  развития района.

Раздел 4.  Схемы современного состояния территории.

Схема № 1. Геополитическое и макроэкономическое положение района в системе расселения республики.

Схема № 2. Административно-территориальное устройство и система расселения.

Схема № 3. Структура земель Килемарского муниципального района

Схема № 4. Природно-ресурсный потенциал района.

Схема № 5. Транспортная и инженерная инфраструктура района.

Схема № 6. Инженерно-геологические, природоохранные, экологические ограничения комплексного развития территории.

Схема № 7. Оценка социально-экономического развития территории поселений и населенных пунктов по современному состоянию.

Том II

Проект схемы территориального планирования района

Раздел 5. Обоснование материалов по территориальному планированию

5.1. Планируемое изменение и установление границ муниципальных образований.

5.2. Планируемое изменение и установление границ особо охраняемых природных территорий на территории района.

5.3. Планируемое изменение структуры земель поселений и населенных пунктов.

5.4. Перспективы и основные направления комплексного развития.

5.5. Предложения по зонам планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и местного значения.

Раздел 6. Схемы планируемого территориального развития района.

Схема № 8. Основной чертеж. Пространственно-планировочная организация территории района.

Схема № 9. Функциональное зонирование территории района и система расселения.

Схема № 10. Структура земель района по целевому назначению.

Схема № 11. Развитие жилищного строительства и размещение объектов социальной инфраструктуры.

Схема № 12. Развитие промышленности, лесного хозяйства, агропромышленного комплекса и малого предпринимательства.

Схема № 13. Развитие объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Схема № 14. Организация туристско-рекреационной системы района.

Схема № 15. Экологический каркас территории района.

Содержание тома I

Введение. 										7

Раздел 1. Цели и задачи «Схемы территориального

планирования».								7

Раздел 2. Анализ состояния территории. 				9

2.1. Геополитическое и макроэкономическое положение

района в системе расселения республики. 			9

2.2. Расселение и планировочная структура района. 			10

2.2.1. Административно-территориальное устройство. 		10

2.2.2. Население и демографический потенциал развития. 		10

2.3. Природно-ресурсный потенциал района. 				17

2.3.1. Климат. 									17

2.3.2. Почвы. 									18

2.3.3. Растительность. 								19

2.3.4. Рельеф. 									19

2.3.5. Геологическое строение. 						20

2.3.6. Гидрологическая характеристика и ресурсы

подземных вод. 								21

2.3.7. Инженерно-геологическое районирование. 			21

2.3.8. Гидрологическая характеристика. 					22

2.3.9. Минерально-сырьевые ресурсы. 					22

2.3.10. Леса и лесосырьевые ресурсы. 					23

2.4. Структура земель территории района по целевому назначению,

категориям земель и использованию территории. 		25

2.4.1. Структура земель сельских, городских поселений. 		25

2.4.2. Земли сельскохозяйственного назначения. 			27

2.4.3. Земли лесного фонда. 							32

2.4.4. Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания,

телевидения, информатики, космического обеспечения,

энергетики, обороны и иного назначения. 			34

2.4.5. Земли особо охраняемых природных территорий. 		34

2.4.6. Земли водного фонда. 							36

2.4.7. Земли запаса. 								38

2.4.8. Застроенные территории. 						39

2.5. Социальная инфраструктура района. 					44

2.5.1. Занятость населения района. 						45

2.5.2. Жилищный фонд в населенных пунктах района. 		51

2.5.3. Обеспеченность жилого фонда системами инженерной

инфраструктуры. 							54

2.5.4. Социальная инфраструктура района. 				61

2.6. Экологический каркас территории района. 				67

2.6.1. Структура экологического каркаса территории района. 	68

2.6.2. Ключевые территории экологического каркаса. 		69

2.6.3. Транзитные территории (экологические коридоры). 		70

2.6.4. Буферные территории. 							70

2.6.5. Зоны охраны объектов культурного наследия.			70

Раздел 3. Комплексная оценка перспектив и ограничений 	 	 социально-экономического развития

территории района. 							71

3.1. Ограничения комплексного развития. 				72

3.1.1. Инженерно-геологические ограничения. 				72

3.1.2. Экологические ограничения. 						74

3.1.3. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной

инфраструктуры. 							74

3.1.4. Основные факторы риска возникновения

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера. 									76

3.1.5. Зоны с особыми условиями использования территории

и прочие природоохранные ограничения. 			80

3.2. Перспективы и основные направления

градостроительного  развития района. 				82

3.2.1. Основные направления градостроительного развития

территории. 								82

3.2.2. Функциональное зонирование территории района		83

3.2.3. Зоны и точки активизации хозяйственной

деятельности и инновационного развития 			91

3.2.4. Основные направления комплексного развития и

размещения производительных сил 				93

3.2.5. Транспортная инфраструктура и перспективы ее

развития 									95

3.2.6. Пространственная организация территории района. 		102

3.2.7. Размещение объектов капитальноо строительства		102

Раздел 4. Схемы современного состояния территории.

Схема № 1. Геополитическое и макроэкономическое  положение района в системе расселения республики.

Схема № 2. Административно-территориальное устройство и система расселения.

Схема № 3. Структура земель Килемарского района.

Схема № 4. Природно-рессурсный потенциал района.

Схема № 5. Транспортная и инженерная инфраструктура района.

Схема № 6. Инженерно-геологические, природоохранные, экологические ограничения комплексного развития территории.

Схема № 7. Оценка социально-экономического развития территории поселений и населенных пунктов по современному состоянию.

Положения

о территориальном планировании 
муниципального образования 
«Килемарский муниципальный район» 
Республики Марий Эл.

Введение.

Схема территориального планирования муниципального образования «Килемарский муниципальный район» Республики 
Марий Эл разработана ОАО «Марийскгражданпроект-БТПИ» на основании муниципального контракта № 342-07 от 18 декабря 2007 г.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации документы территориального планирования являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений.

В соответствии с частью 4 статьи 9 Градостроительного кодекса РФ «Не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.».

Раздел 1. Цели и задачи «Схемы территориального планирования».

Целью работы в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации является планировочная организация территории на базе ресурсного и социально-экономического потенциалов развития муниципального образования «Килемарский муниципальный район» Республики Марий Эл с взаимоувязкой и согласованием федеральных, межрегиональных, региональных, межотраслевых и муниципальных интересов; разработка направлений реализации градостроительных решений органами муниципального управления.

Учитывая особенности и специфику развития муниципального образования «Килемарский муниципальный район» Республики Марий Эл, главной целевой установкой является разработка инновационных направлений развития экономики, социальной сферы, повышения качества жизни населения. Градостроительные методы по созданию планировочной организации территории через формирование устойчивого каркаса расселения, выбор перспективных населенных пунктов в качестве «точек роста» способствуют усилению инвестиционной привлекательности для размещения и строительства объектов капитального строительства муниципального значения.

Основными задачами «Схемы территориального планирования» являются:

1. Оценка современного уровня социально-экономической и территориальной развитости муниципального образования «Килемарский муниципальный район», выявление ресурсных потенциалов для выработки стратегических направлений развития.

2. Определение зон различного функционального назначения и ограничений на их использование при осуществлении градостроительной деятельности.

3. Создание районной транспортной схемы как основы формирования устойчивого планировочного каркаса.

4. Обоснование организации точек экономического развития («точек роста») и определение для них приоритетных инвестиционных направлений.

5. Совершенствование местной системы расселения, развитие городских и сельских населенных мест.

6. Создание устойчивой и надежной инженерной инфраструктуры районного и межселенного значения во взаимосвязи с федеральной и региональной инфраструктурами.

7. Улучшение экологической обстановки с выделением зон, выполняющих средозащитные и санитарно-гигиенические функции для территорий с неблагополучной экологической обстановкой.

8. Выявление факторов риска природного и техногенного характера.

9. Сохранение и расширение особо охраняемых территорий природного характера и зон с объектами историко-культурного наследия.

10. Взаимоувязка градостроительных решений и землеполь-зования, в том числе целесообразность изменения:

- границ муниципальных образований и статуса поселений;

- границ земель лесного фонда;

- границ земель сельскохозяйственного назначения и границ сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения;

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- границ земель особо охраняемых природных территорий регионального значения;

- границ земельных участков, предоставляемых для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения.

Раздел 2. Анализ состояния территории.

2.1. Геополитическое и макроэкономическое положение района в системе расселения республики.

Муниципальное образование «Килемарский муниципальный район» является административно-территориальной единицей Республики Мари Эл с административным центром в поселке городского типа Килемары. Район образован 26 августа 1939 года.

Килемарский район расположен на северо-западе Республики Марий Эл и граничит на севере с Нижегородской и Кировской областями, на западе с территорией  муниципального образования «Юринским муниципальным районом», на юго-западе - с территорией  муниципального образования «Горномарийский муниципальный район», на востоке и юго-востоке – с территорией  муниципального образования «Медведевский  муниципальный район».

Килемарский район по классификации групповой системы расселения, установленной Схемой территориального планирования Республики Марий Эл, входит в Йошкар-Олинскую групповую систему расселения и относится к зоне экстенсивного хозяйственного и градостроительного развития, которая охватывает территории, где складывается система расселения на базе районного административного центра и группы населенных мест на базе центров сельских администраций. В этой зоне предполагается установление такого режима использования территории, который обеспечивал бы оптимальные условия для функционирования ведущих отраслей хозяйства, развитие которых, в свою очередь, обеспечивалось бы установлением стабильных связей с зоной активного развития на территории Республики Марий Эл.

В условиях Килемарского района главной задачей является интенсификация использования ее территории за счет вовлечения в эксплуатацию местных ресурсов, многофункционального использования земельного фонда и организации предприятий нового технологического уклада на базе энергосберегающих и невозобновляемых энергоресурсов.

Территория Килемарского района составляет 316276,02 кв. км. Протяженность с запада на восток – 40 км, с севера на юг – 64 км. Численность населения 13,2 тыс. ч. Плотность населения территории района довольно низкая, составляет 00,0 чел. на 1 кв. км, (в среднем по республике плотность населения составляет 30,4 человек на 1 кв. км).

Основу автодорожной сети Килемарского района составляет дорога областного значения IV категории Красный Мост – Килемары, которая примыкает  к автодороге  республиканского значения Йошкар-Ола – Чебоксары.

По территории Килемарского района проходит магистральныйнефтепровод Сургут-Полоцк, протяженностью 48 км, и находится НПС «Килемары».

2.2. Расселение и планировочная структура района.

2.2.1. Административно-территориальное устройство.

Муниципальное образование «Килемарский муниципальный район» находится в составе субъекта Российской Федерации Республики Марий Эл. Территорию Килемарского района образуют девять муниципальных образований: одно городское и восемь сельских поселений. На территории района имеется 90 населенных пуктов, из которых 1 поселок городского типа Куженер и 89 сельских населенных пунктов.

Городское поселение:

1.Килемары			территория    79254,4    га,    15 н.п.

Сельские поселения:

1. Ардинское		территория   24000,00   га,   20  н.п.

2. Большекибеевское	территория     7805,29   га,     6  н.п.

3. Визимьярское		территория   26213,44   га,     1  н.п.

4.Красномостовское	территория   33603,22   га,     5  н.п.

5. Кумьинское		территория   49008,48   га,   11  н.п.

6. Нежнурское		территория   10474,71   га,    4  н.п.

7. Широкундышское	территория   31358,8      га,    7  н.п.

8. Юксарское		территория   54557,68   га,    9  н.п.

Общая площадь территории района составляет 316276,02 га .

Территории района и поселений рассчитаны по картографическим материалам описания границ муниципальных районов, городских округов, сельских и городских поселений с использованием узловых и опорных точек в местной системе координат, утвержденного Законом Республики Марий Эл от 5 августа 2008 г. № 43-З «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Марий Эл по вопросам описания границ муниципальных образований».

В скобках даны площади территорий, сведения о которых имелись в муниципальных образованиях до утверждения описания границ вышеназванным законом.

2.2.2. Население и демографический потенциал развития.

По сведениям администраций муниципальных образований сельских, городских поселений района в 2008 году численность населения в целом по району составила 000 человек, в том числе по сельским, городским поселениям:

Городское поселение:

1. Килемары		 -    000 человек.

Сельские поселения:

2. Ардинское		-  2686 человек.

3. Большекибеевское 	-    465 человек.

4. Визимьярское 		-    000 человек.

5. Красномостовское 	-    955 человек.

6. Кумьинское 		-  1013 человек.

7. Нежнурское 		-    503 человек.

8. Широкундышское 	-    885 человек.

9. Юксарское 		-  0000 человек.

Плотность населения по Килемарскому району составляет 0 человек на 1 км2, что значительно ниже средней по республике (средняя по Республике Марий Эл - 30,4 человек на 1 км2). Это объясняется тем, что в Килемарском районе основная экономическая база составляет сельскохозяйственное производство и отсутствуют отрасли промышленного производства, а также значительную часть территории района занимают леса.

По численности населения из числа районов Республики Марий Эл Килемарский район относится к числу самых малочисленных районов республики. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Марий Эл за 2006 год в Килемарском районе наблюдался положительный миграционный прирост населения начиная с 2002 года, однако этот процесс не обеспечивает общий прирост населения района.

В Таблице 1 дан сравнительный анализ численности населения сельских, городских поселений и населенных пунктов района по данным администраций сельских, городских поселений в 2008 году и результатов переписи населения 2002 года. За этот период численность населения района сократилась на 998 человек или на 5,8% и составила 16301 человек. Прирост населения произошел только в районном центре района пгт Куженер и незначительный прирост в Русско-Шойском и Салтакъяльском сельских поселениях. Особенное значительное сокращение численности населения на 45,5% произошло во всех населенных пунктах Тумьюмучашского селького поселения.

По численности населения населенные пункты в районе очень малочисленные. 43% населенных пунктов имеют численность населения менее 50 человек, 25 из которых имеют численность населения менее 10 человек, из них 8 числящихся населенных пунктов вообще не имеют населения. Населенных пунктов с численностью населния от 50 до 100 человек насчитывается 19, а от 100 до 500 человек 27 населенных пунктов. Населенных пунктов свыше 500 человек в районе всего 5, это поселок городского типа Куженер (6150 чел.) и центры сельских поселений: с. Русские Шои (602 чел), с. Салтакъял (572 чел.), д. Шой-Шудумарь (520 чел.) и с. Юледур (632 чел.).

40 населенных пунктов в районе имеют тенденцию постепенного отмирания.

По возрастной структуре населения следует отметить довольно низкий процент численности жителей района пенсионного возраста, который составляет в среднем по району 000% против 18,3% в среднем по республике, самый низкий 000% и 11,8% наблюдается в Шорсолинском и Шудумарском сельских поселениях соответственно, в этих же поселениях наблюдается самый высокий процент населения в трудоспособном возрасте 67,4% и 65,2% соответственно. В Тумьюмучашском сельском поселении, где отмечено значительное сокращение общей численности населения, наблюдается самый высокий процент 24,9% населения пенсионного возраста и самый низкий процент 40,4% населения в трудоспособном возрасте.

Население в детском возрасте в среднем по району составляет 00%. Следует отметить очень высокий процент населения в детском возрасте в . . . . СП 00% и в. . . . . . .  СП00%, в этих же сельских поселениях наблюдается и стабильная общая численность населения.

Баланс населения района по населенным пуктам

Таблица 1

| Наимено-вание поселений и населенных пунктов | Всего населения чел. | В том числе человек |
| --- | --- | --- |
|  | по дан-ным пере-писи 2002 г. | по дан-ным на 2009 г. | ба-ланс | в тру-доспо-обном возра-сте | дети дошк. воз-раста | дети школь-ного возра-сте | пенсионный воз-раст |
| ГП Килемары | 4544 |  |  |  |  |  |  |
| пгт.Килемары | 4449 |  |  |  |  |  |  |
| д.Большой Ломбенур | 52 |  |  |  |  |  |  |
| д.Большой Кундыш |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Большой Шудугуж | 31 |  |  |  |  |  |  |
| д.Водозерье |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Васени | 13 |  |  |  |  |  |  |
| д.Кичма | 1 |  |  |  |  |  |  |
| п.Кужинский Коноплянник |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Кужолок |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Мари-Килемары | 17 |  |  |  |  |  |  |
| д.Малый Ломбенур | 5 |  |  |  |  |  |  |
| д.Малый Шудугуж | 56 |  |  |  |  |  |  |
| п.Нежнур-ский | 204 |  |  |  |  |  |  |
| д.Самкино | 7 |  |  |  |  |  |  |
| п.Удюрма |  |  |  |  |  |  |  |
| Ардинское СП | 3134 | 2686 | -448 | 1715 63,9% | 187 7% | 342 12,7% | 442 16,5% |
| с.Арда | 448 | 420 | -28 | 282 | 25 | 49 | 64 |
| д.Алешкино | 367 | 328 | -39 | 216 | 33 | 41 | 38 |
| д.Большая Арда | 148 | 128 | -20 | 83 | 8 | 12 | 25 |
| п.Дубовский | 4 | 3 | -1 | - | - | - | 3 |
| д.Ершово | 170 | 145 | -25 | 86 | 6 | 20 | 33 |
| д.Изеркино | 96 | 82 | -14 | 53 | 3 | 18 | 8 |
| д.Котеново | 212 | 124 | -88 | 70 | 12 | 12 | 30 |
| п.Котенов-ский | 28 | 18 | -10 | 12 | - | 1 | 5 |
| д.Кузькино | 78 | 68 | -10 | 39 | 5 | 14 | 10 |
| в.Мадарский | 104 | 95 | -9 | 49 | 8 | 17 | 21 |
| д.Мазикино | 241 | 211 | -30 | 143 | 12 | 24 | 32 |
| д.Малая Арда | 332 | 276 | -56 | 191 | 19 | 36 | 30 |
| п.Механиза-торов | 202 | 187 | -15 | 125 | 15 | 13 | 34 |
| д.Озерки | 143 | 123 | -20 | 84 | 9 | 14 | 16 |
| д.Паулкино | 250 | 224 | -26 | 140 | 19 | 38 | 27 |
| д.Сенюш-кино | 116 | 95 | -21 | 57 | 6 | 8 | 24 |
| д.Сорокаево | 34 | 31 | -3 | 18 | 2 | 4 | 7 |
| в.Троицкий | 28 | 20 | -8 | 12 | 1 | 3 | 4 |
| д.Умятеево | 86 | 73 | -13 | 35 | 4 | 12 | 22 |
| д.Шатчиково | 51 | 35 | -16 | 20 | - | 6 | 9 |
| Большеки-беевское СП | 548 | 465 | -83 | 230 64,8% | 40 11,2% | 34 9,6% | 51 14,4% |
| д.Большое Кибеево | 201 | 187 | -14 | 92 | 12 | 18 | 51 |
| д.Большой Абанур | 172 | 142 | -30 | 83 | 20 | 9 | 33 |
| д.Коктуш | 41 | 25 | -16 | 12 | 2 | -- | 9 |
| д.Малое Кибеево | 41 | 44 | +3 | 24 | 3 | 5 | 7 |
| д.Мусь | 48 | 32 | -16 | 10 | ??? | ??? | 18 |
| д.Средний Абанур | 37 | 35 | -2 | 9 | 3 | 2 | 15 |
| Визимьяр-ское СП | 2030 |  |  |  |  |  |  |
| п.Визимьяры | 2026 |  |  |  |  |  |  |
| Красномос-товское СП | 953 | 955 | +2 | 650 68,1% | 72 7,5% | 70 7,3% | 163 17,1% |
| п.Красный Мост | 299 | 281 | -18 | 179 | 20 | 28 | 54 |
| п.Кундыш-ский | 144 | 113 | -31 | 61 | 7 | 8 | 37 |
| п.Озерный | 492 | 532 | +40 | 395 | 45 | 34 | 58 |
| д.Шаптунга | 5 | 11 | +6 | 8 |  |  | 3 |
| п.Шушер | 13 | 18 | +5 | 7 |  |  | 11 |
| Кумьинское СП | 794 | 1013 | -66 | 632 61,5% | 75 7,3% | 121 11,8% | 199 19,4% |
| д.Большие Памъялы | 230 | 254 | +24 | 175 | 23 | 34 | 22 |
| с.Кумья | 177 | 160 | -17 | 107 | 7 | 14 | 32 |
| д.Кукшары | 71 | 55 | -16 | 33 | 2 | 1 | 19 |
| д.Малые Памъялы | 19 | 10 | -9 | 5 | - | 4 | 1 |
| д.Музывален | 10 | 3 | -7 | 2 | - | - | 1 |
| п.Майский | 311 | 300 | -11 | 182 | 25 | 41 | 52 |
| д.Нальмучаш | 63 | 62 | -1 | 31 | 5 | 7 | 19 |
| д.Пинжедур | 23 | 26 | +3 | 17 | - | - | 9 |
| п.Рутка | 80 | 61 | -19 | 31 | 4 | 7 | 19 |
| д.Сельхоз-починок | 95 | 82 | -13 | 47 | 9 | 11 | 15 |
| д.Тогашево | 22 | 14 | -8 | 2 | - | 2 | 10 |
| Нежнурское СП | 516 | 503 | -13 | 298 59,3% | 38 7,6% | 67 13,3% | 100 19,9% |
| с.Нежнур | 406 | 421 | +15 | 251 | 34 | 55 | 81 |
| д.Большой Пинеж | 63 | 45 | -18 | 25 | 3 | 10 | 7 |
| д.Малый Пинеж | 30 | 24 | -6 | 13 | 1 | - | 10 |
| д.Песочное | 17 | 13 | -4 | 9 | - | 2 | 2 |
| Широкун-дышское СП | 1002 | 885 | -117 | 517 58,4% | 51 5,8% | 102 11,5% | 215 24,3% |
| д.Широ-кундыш | 426 | 438 | -12 | 245 | 28 | 50 | 115 |
| с.Актаюж | 243 | 255 | +12 | 150 | 20 | 40 | 45 |
| д.Мари-Тойдаково | 39 | 38 | -1 | 17 | - | 1 | 20 |
| д.Некрасово | 39 | 27 | -12 | 13 | - | 1 | 13 |
| д.Петропав-лово | 9 | 5 | -4 | 2 | - | - | 3 |
| д.Трехречье | 112 | 115 | +3 | 84 | 3 | 10 | 18 |
| п.Цинглок | 31 | 7 | -24 | 6 | - | - | 1 |
| Юксарское СП | 1072 |  |  |  |  |  |  |
| с.Юксары | 306 |  |  |  |  |  |  |
| д.Алатай-кино | 162 |  |  |  |  |  |  |
| д.Большой Ермучаш | 136 |  |  |  |  |  |  |
| д.Евсейкино | 119 |  |  |  |  |  |  |
| д.Куплонга | 130 |  |  |  |  |  |  |
| п.Куплон-гинский | 70 |  |  |  |  |  |  |
| д.Малый Ермучаш | 27 |  |  |  |  |  |  |
| д.Пинжедыр | 72 |  |  |  |  |  |  |
| д.Черемуха | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |

В городское поселение Килемары входят 10 населенных пунктов. Самый крупный в районе населенный пункт пгт. Килемары, население  которого постоянно растет и составляет 00% населения района. Небольшой рост населения отмечается в д. Колотки. В д. Сабер численность населения стабильно уменьшается, а в д. Большой Сабанер уменьшилось до 2 человек. Деревню Большой Сабанер можно считать, как отмирающую.

В Ардинское сельское поселение входит наибольшее число  населенных пунктов - 20, 10 из которых достаточно крупные. Практически во всех населенных пунктах поселения происходит сокращение численности населения. В деревнях Алешкино, Большая Арда, Ершово, Изеркино, Малая Арда, Озерки, Паулкино, Мазикино, Шатчиково, Сеюшкино в поселке Механизаторов  и в селе Арда отмечается небольшое сокращение численности населения. В д. Котеново сокращение населения сократилось на 40%. Поселок Дубовский можно считать, как отмирающий, так как население в нем почти отсутствует.

В Большекибеевское сельское поселение входят 6 населенных пунктов. Практически во всех населенных пунктов идет сокращение численности населения. Резкое сокращение численности населения происходит в д. Большой Абанур. В д. Малое Кибеево число жителей увеличилось, но незначительно.

В Визимьярском сельском поселении 1 населенный пункт, 3 деревни имеют устойчивую тенденцию к развитию, а в 4 населенных пунктах д. Мари-Йошкаренер, д. Салтак, д. Кенче и д. Шурга население стабильно уменьшается и их можно отнести к отмирающим.

В Красномостовском сельском поселении 5 населенных пунктов. В населенных пунктах: п. Красный мост, п. Кундышский происходит сокращение численности населения. В остальных поселениях наблюдается увеличение числа жителей: д. Шаптунга, п. Шушер, а особенно оно заметно в п. Озерный.

В Кумьинском сельском поселении насчитывается 11 населенных пунктов, из которых 3 являются довольно крупными. В основном во всех поселениях происходит незначительное сокращение населения:              с. Кумья, д. Кушары, д. Малые Памьялы, д. Музывален, п. Майский,         п. Рутка, д. Сельхозпочинок,  д. Тогашево.  Увеличение наблюдается  в д. Большие Памъялы и д. Пенжедур.

В Нежнурском сельском поселении насчитывается 4 населенных пунктов, из которых в Д. Большой Пинеж, Малый Пинеж, д. Песочное наблюдается сокращение населения. Рост населения наблюдается только в п. Нежнур.

В Широкундышском  сельском поселении в 3 населенных пунктах из 7 наблюдается устойчиво стабильная численность населения. Но одна из них - д. Петропавлова на грани исчезновения. Резкое сокращение населения произошло в п. Цинглок, в результате дальнейшего сокращения возможно исчезновение поселка. Население выросло лишь в с. Актаюж и незначительно в д. Трехречье.

В Юксарском сельском поселении самое большое число населенных пунктов 16, из которых крупные населенные пункты д. Юледур и д. Купсола имеют тенденцию к развитию. Из крупных населенных пунктов, которые можно отнести к деревням со стабильным населением, и имеющие незначительное сокращение численности, это д. Большой Ляждур и примыкающие к нему д. Малый Ляждур и д. Малая Олма, д. Мари Олма, д.Ивансола, д. Игисола, д.Верхний Нольдур и примыкающая к нему д. Нижний Ляждур. В деревне Нижний Сеснур население отсутствует. Деревни Олма Шойская и Русский Ляждур имеют тенденцию к отмиранию.

Из 78 населенных пунктов района в 8 отсутствует население, и еще в 19 населенных пунктах численность населения стабильно сокращается. В 38 населенных пунктах района отмечается тенденция к сокращению численности населения, особенно этот процесс происходит во всех населенных пунктах Тумьюмучашского сельского поселения и в большинстве населенных пунктов Юледурского, Шудумарского и Токтайбелякского сельских поселений. Прирост численности населения отмечается в населенных пунктах городского поселения Куженер и в Иштымбальском, Русско-Шойском, Салтакъяльском и Шорсолинском сельских поселениях.

Общий баланс численности населения в Килемарском районе за период с 2002 года является отрицательным. Население района сократилось на 00% и составило в 2008 году 00 тыс. человек.

В административно-территориальной структуре Килемарского района для дальнейшего социально-экономического развития может рассматриваться наличие 00 населенных пунктов, а 00 населенных пунктов к ликвидации.

2.3. Природно-ресурсный потенциал района.

2.3.1. Климат.

Килемарский район расположен в лесной зоне с континентальным умеренно-влажным климатом.

Продолжительность солнечного сияния 1811 час за год, в том числе в декабре, в связи с большой облачностью и коротким днем – 29 часов, а в июне – 305 часов. Количество дней без солнца за год 108, причем летом это количество не превышает 1-2 дней в месяц. В теплую половину года наблюдается преобладание ясной погоды над пасмурной.

Среднегодовая температура воздуха по территории около 3,3о.  В январе отмечаются самые низкие температуры  12,4 о, самые высокие температуры в июле  18,9 о.

Продолжительность активной вегетации растений - 36 дней.

Продолжительность устойчивых морозов -в среднем 127 дней.

Годовая сумма осадков - 518 мм, из них за теплый период апрель-октябрь выпадает около 70%. В твердом виде выпадает 20% осадков. Снежный покров обычно устанавливается со второй половины ноября    и сходит к середине апреля.

Продолжительность снежного периода составляет 156 дней. Средняя высота снежного покрова составляет 38 см.

Среднегодовая относительная влажность воздуха -76%; максимальных среднемесячных значений она достигает в ноябре-декабре 85%, а минимальных в мае 69%.

Среднегодовая относительная влажность воздуха - 77%; максимальных среднемесячных значений она достигает в ноябре-декабре (84%), а минимальных в июне 64%.

Ветровой режим района формируется под воздействием циркуляционных факторов, которые обуславливают преобладание ветров юго-западной четверти.

Территория характеризуется преобладанием слабых ветров          до 5 м/сек, особенно в летнее время года. Штилевые условия относительно редки 3% в год. Среднегодовая скорость ветра 4,2 м/сек. Довольно часто, 19 дней за год, отмечаются сильные ветры 15 и более м/сек.

К неблагоприятным явлениям погоды относятся туманы, которые затрудняют работу транспорта, а также способствуют загрязнению воздуха, и метели. Наиболее часто туманы возникают в осенне-зимний период. За год насчитывается 24 дня с туманами. За холодное время года в среднем отмечается 42 дней с метелью. Наиболее продолжительны метели в январе-феврале.

По климатическим условиям территория относится к строительно-климатическому подрайону I В. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции -31о и -4,5 о.

Продолжительность отопительного периода -214 дней.

Глубина промерзания почвы - 140 см.

Самая низкая среднемесячная температура -12,4о и абсолютный минимум -47о наблюдается в январе месяце.

Самая высокая среднемесячная температура 18,9о и абсолютный максимум 38о наблюдается в июле месяце.

Среднегодовое количество осадков составляет 518 мм.

Ветровой режим характеризуется преобладанием юго-западных ветров. Средняя скорость ветра составляет 4,2 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек отмечаются около 19 дней за год.

Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но в зимний период рекомендуется защита путей сообщений от южных и юго-восточных ветров, при которых наиболее часто возникают метели.

Продолжительность комфортного периода летом для отдыха населения составляет в среднем 76 дней с 6 июня по 22 августа.

Весь зимний сезон, начиная с середины ноября, благоприятен для организации отдыха населения.

2.3.2. Почвы.

Основная часть территории района представлена дерново-слабо-и средне-подзолистыми песчаными почвами. В поймах рек Рутки и Б. Кундыша имеются торфяно-глеевые почвы и торфяники. На незначительной территории в северной части района распространены дерново-слабо и средне-подзолистые суглинистые почвы.

Дерново- слабо и средне- подзолистые песчаные почвы. Перегнойно-аккумулятивный горизонт бесструктурный, мощность 5-10 см. Горизонт оподзоливания бесструктурный, мощность  5-15 см. Иллювиальный горизонт уплотнений, мощность 50-80 см. По рельефу занимают ровные или слабо - всхолмленные участки. Развиваются на четвертичных преимущественно песчаных отложениях и очень редко на коренных породах. Агрохимические свойства перегнойно-аккумулятивного горизонта: содержание гумуса – 0,2 – 5,8%, сумма обменных оснований – 2-15 мг на 100г. почвы; степень насыщенности основаниями 48-90%, содержание легкорастворимого фосфора до 16 мг на 100 г. почвы.

Дерново- слабо и среднеподзолистые суглинчатые почвы. Перегнойно-аккумулятивный горизонт имеет непрочно комковатую или комковато – слоеватую, мощность – 10-20 см. Горизонт оподзоливания имеет мелко- ореховую структуру, мощность 5-15 см. Иллювиальный горизонт мелкой плоско - ореховатой структуры, мощность- 60-110 см. Материнская порода- покровные глины суглинки и пермские глины. По рельефу занимают повышенные местоположения и пологие склоны. Агрохимические свойства перегнойно - аккумулятивного горизонта: содержание гумуса – 2,7,5%; степень насыщенности основаниями – 53-96%,  содержание легкорастворимого калия- 4-19 мг на 100 г. почвы; содержание легкорастворимого фосфора – 1-25 мг на 100 г. почвы.

Торфяно-глеевые почвы имеют мощность торфяного горизонта до 50 см. Ниже расположен минеральный глеевый горизонт. При большой мощности торфа они называются торфяниками. Торфяники подразделяются на верховые, переходные низинные. Низинные торфяные почвы занимают пониженные местоположения, имеют высокую зольность торфа и богаты питательными веществами. Верховые торфяные почвы расположены на водораздельных территориях, торф почвы расположены на водораздельных территориях, торф имеет малую зольность.

Для района характерно очень слабое развитие плоскостной и овражной эрозии. Местами возможна дефляция песков.

По почвенным условиям район малоблагоприятный для сельскохозяйственного производства. Использование этих почв в сельском хозяйстве требует коренного их улучшения внеснием значительных доз органических( торф, компост)  и минеральных удобрений. В местах дефляции необходимы регулирование пастьбы скота и посадка противоэрозионных насаждений. Для  предотвращения водной эрозии рекомендуется залужение и рациональное размещение угодий.

2.3.3. Растительность.

В районе преобладают еловые и березовые леса. Менее распространены сосновые и осиновые. Площади сельскохозяйственных земель сравнительно не велики.

В районе преобладает лесная растительность, в основном, благоприятная в рекреационном отношении (за исключением заболоченных территорий). Имеются значительные ресурсы дикорастущих лекарственных, промышленно – технических и плодово-ягодных растений.

2.3.4. Рельеф.

Район расположен на левом берегу р. Волги (Чебоксарского водохранилища), в пределах так называемой Марийской низменности.

По характеру рельефа это равнина с абсолютными отметками 100-130 м, расчлененная долинами рек Рутки, Большого Кундыша, Большой Кокшаги и др.

Поверхность равнины слегка волнистая, местами плоская. Наблюдаются эоловые холмы, мелкие озера. Понижения в рельефе заболочены и заторфованы.

2.3.5. Геологическое строение.

В геологическом строении территории принимают участие четвертичные отложения, подстилаемые на глубине 12-45 м породами неогена и Перми.

2.3.6. Гидрологическая характеристика и ресурсы подземных вод.

Район имеет развитую гидрографическую сеть, принадлежащую бассейну р. Волга и представленную средними участками рек Рутки, Бол. Кокшаги и Бол. Кундыша.

| Реки | Куда впадает | С какого берега | Длина, км | Пл. водосб. кв.км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рутка Пиштань Вергеза Ноля Большая Кокшага Мусь Коктуш Кужолок Арья Большой Кундыш Пыжненка Полгаш Южовка | Волга Рутка Рутка Рутка Куйбышев ское вдхр. Б. Кокшага Б. Кокшага Б. Кокшага Б. Кокшага Б. Кокшага Б. Кундыш Б. Кундыш Б. Кундыш | левого правого левого левого левого правого правого правого левого правого правого правого левого | 60 19 12 10 15 14 13,5 20 8 60 15 60 10 | 513 83,9 37,5 40,2 520 30,3 110 85,2 51 574 83,5 65,2 46,0 |

Озера: Большой Марьер, Малый Марьер, Шардарьер, Лисичкино, Кумъяры,  Лужьяр, Шамьяры, Молевое,  Боровское,   Изьяр,  Илкан-Яр,  Мояр,  Посьяр,  Кугояр,  Юксары.

2.3.7. Инженерно-геологическое районирование.

По условиям  рельефа, геологического строения, гидрогеологических условий и физико-геологических процессов, на рассматриваемой территории выделен один район - долина р.Волги и её притоков.

Надпойменная терраса охватывает часть равнины с абсолютными отметками 100-130 м. Кроме поверхностного заболачивания, развито  заторфовывание.

Встречаются болота верхового и низинного типа, последние преобладают.

Грунтовые воды залегают на глубине 3-10 м, на болотах - на глубине менее 2 м.  Некоторые болота являются торфяными месторождениями (Широкундушко и др.).

Территория сложена с поверхности аллювиальными и флювиогляциальными песками от мелких до крупных с прослоями супесей и суглинков. Грунты могут служить достаточно надежным основанием для гражданских сооружений. Условное расчетное давление на них принимается от 0,2 до 0,5 Мпа ( 2-5 кгс/кв см). Мощность грунтов -  12-42 м.

Грунтовые воды залегают на глубине 3-10 м, на болотах  - на глубине менее 2 м.

По инженерно-геологическим условиям этот подрайон благоприятен для освоения, за исключением пойм мелких рек и водотоков, болот с мощностью торфа более 2 м, а также месторождений торфа и др.

Подрайон пойм рек наибольшей ширины достигает в долине       р. Бол. Кокшага (ширина 5-6 км) и в долинах рек Рутки и Большого Кундыша (шириной 1-1,5 км). Рельеф плоский, с еаоичием стариц. При наивысшем уровне воды 1% обеспеченности территория полностью затопляется.

В геологическом строении подрайона принимают участие  аллювиальные пески, супеси, суглинки, на заболоченных участках встречается торф до 2 м и более.

Грунтовые воды залегают на глубине менее 2 м и находятся в гидравлической связи с водами рек.

Рассматриваемый район особо неблагоприятен для освоения, в связи с затопляемостью паводками, высоким положением уровня грунтовых вод и наличием местами слабых грунтов.

Килемарский район относится к району, испытавшему воздействие экзогенных геологических процессов.

Хозяйственные объекты, испытавшие воздействие экзогенных геологических процессов

| Наименование объекта | Время воздействия | Факторы активиза ции ЭГП | Последст вия и ущерб | Осуществляемые и рекомендуемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| скотомогиль-ник у п. Дубовский | весна-осень 2003 г. | шторм., техн. П | Абразия берега у скотомоги-льника | наблюдение. берег защищен ка-менной наброской, территория забе-тонирована, ограждена |
| земельный фонд Ю-В п.Дубовский до устья р. Шоменка | весна-осень 2006 г. | шторм., техн. П | Из 2,5 км береговой линии 1,7км приходится на участки с активными проявлением абразии | профилактика, защита |

2.3.8. Гидрологическая характеристика.

Территория района входит в состав Волго-Камского артезианского бассейна. Водоносные горизонты приурочены к четвертичным отложениям и коренным породам.

В толще четвертичных отложений содержится единый водоносный горизонт – аллювиально-флювиогляциальный, связанный как с древним, так и с современными образованиями. Воды обычно безнапорные. На отдельных участках появляется напор до нескольких метров, обусловленный наличием  прослоев глин и суглинков в водосодержащей толще. Воды пресные, гидрокарбонатно-кальциевые и кальциево-магниевые, очень мягкие. Местами встречаются воды с повышенным содержанием железа – до 5 мг/л. Водонапорный горизонт подвержен загрязнению  с поверхности.

Неогеновый водоносный горизонт встречается в палеодолине       р. Кокшаги, на востоке рассматриваемой территории. Воды пресные, мягкие до умеренно жестких. Ниже 25-80 м воды становятся солоноватыми и солеными, непригодными для водоснабжения.

Исходя из средней возможной производительности скважин, на рассматриваемой территории выделяется два района, различно обеспеченных подземными водами.

Более обеспеченный подземными водами район охватывает почти всю рассматриваемую территорию, за исключением отдельных участков на севере. Наибольшая водообильность характерна для переуглубленных участков долин рек. В этом районе расположен       пгт. Килемары и др. населенные пункты.

Менее обеспеченный подземными водами район занимает небольшие участки на севере.

2.3.9. Минерально-сырьевые ресурсы.

На территории Килемарского района сосредоточено значительное количество месторождений твердыхнерудных полезных ископаемых: торфа, сапропеля.

Минерально-сырьевые ресурсы представлены  месторождениями торфа, сапропеля, лечебными грязями, балластным сырьем.

По данным геофизических работ, положительно оцениваются перспективы нефтеносности и газоносности девонских пород его территории.

Балластное сырье.

В районе имеются запасы мелкого кварцевого песка для дорожного строительства и асфальтобетона по ГОСТ 8736-93 и СНиП 2.05.02-85 в месторождении Актаюж (18 км к ЮВ от п. Килемары,           3 км к Ю от д. Актаюж, 87 квартал Кундышского лесничества). Разрабатываемое, средняя мощность сухих песков 4,1 м. Вскрыша 0,1-0,4 м. Объем добычи по лицензии 4 тыс. куб. м в год. Балансовые запасы 210 тыс. куб. м.

Торф.

Отмечается широкое распространение  торфяных  залежей. В настоящее время степень освоения месторождений торфа очень низкая. Торф используется , в основном, в качестве удобрения 90 наибольшее распространение имеют залежи низинного типа - 73,62%, от общих  запасов, верховой торф около 19%.

В пределах территории района находится большое количество озер, особенности минерального питания которых, а также достаточная увлажненность территории, способствуют формированию в этих водоемах сапропелевых грязей, обогащенных сульфидами железа, которые имеют высокую бальнеологическую ценность. Только Водозерское месторождение имеет балансовый запас 583 тыс. тонн.

Выявленный и разведанный торфяной фонд района представлен 35 торфяными месторождениями с запасами торфа по категориям А+В+СI+С2   75,387 млн. тонн.

Весьма крупные и крупные месторождения торфа: Железное, Куплангское,  Лужьяр-Купское, Ударное (Лешачье), Шамьяро-Куплангский массив,  Шарнье Куп, Широкундышское -  Большое Тойдаковское.

Грязи лечебные.

Месторождение Когояр, крупное, резервное,  с запасами промышленных категорий А, В, С1 - 831 тыс. куб. м. Расположенное  в 52,2 км к ЮЗ от пгт. Килемары, 3 км к СЗ от п Северный. Средняя мощность полезной толщи 3,2 м, глубина воды средняя 2,88 м, максимальная 8 м. Высокозольные и среднезольные  железисто- водорослевые сапропели.

Сапропель.

На балансе числятся 22 озерных месторождения сапропеля. Разрабатывается только одно – Водоозерское.  Данное минеральное сырье может быть использовано в качестве органо-минеральных удобрений, минерально-витаминной подкормки для домашних животных и птиц, сорбентов и наполнителей в производстве товаров бытового назначения и медицинских препаратов. На базе Водоозерского месторождения возможно организация предприятия по производству сорбентов и наполнителей.

Выявленный и разведанный фонд сапропеля  по району представлен 9 месторождениями с запасами сапропеля  - 1,361 млн. тонн и 5 проявлениями. Сапропель идет на  удобрение, грязи лечебные, кормовые добавки,  буровые растворы,   клеящие добавки.

Основные  месторождения  и проявления сапропеля

| Название мест | Степень освоения | Площадь в нулевой границе | Запа-сы тыс.т | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Месторождения |
| Большой Косьяр | с повышенным содержанием железа | 17 | 168 | удобрение |
| Верхние Кум-Яры | охраняемое в ест. состоянии | 30 | 20 | - |
| Визимь-Яр |  | 20 | 74 | буровые растворы, грязи лечебные |
| Водоозерское | резервное | 47 | 583 | удобрение, грязи лечебные кормовые добавки буровые растворы клеящие добавки |
| Лужьяр | перспектив. для разведки | 73 | 204 | удобрение |
| Посьяр | резервное | 74 | 158 | удобрение, кормовые добавки |
| Пошкольяр | перспектив. для разведки | 37 | 100 | удобрение |
| Шамяры | перспектив. для разведки | 82 | - | удобрение, кормовые добавки |
| Ширш-Яр | перспектив. для разведки | 17 | 54 | удобрение, грязи лечебные |
| Всего запасы |  |  | 1361 |  |
| Проявления |
| Васьяр | не разраба-тываемое | 18 | - | удобрение, кормовые добавки |
| Изъяр | не разраба-тываемое | 6 | - | не разраба-тываемое |
| Илкан-Яр | не разраба-тываемое | 18 | - | - |
| Кеш-Куп | не разраба-тываемое | 5 | - | - |
| Шамьяры | не разраба-тываемое | 82 | - | удобрение, кормовые добавки |

Основные торфяные месторождения и проявления

| Название мест | Степень освоения | Площадь в нулевой границе | Запасы | Приме-чания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Месторождения |
| Актаюжское I | мелкозалежное | 63 | - | мелкое |
| Апшат-Кубы-Куп | малоконтурное | 15 | 12 | мелкое |
| Большая Речка | малоконтурное | 19 | 28 | мелкое |
| Больше-Кумьинское | резервное | 917 | 1415 | крупное |
| Боровское | резервное | 195 | 290 | среднее |
| Боровское III | малоконтурное | 5 | 6 | мелкое |
| Вален-Куп | резервное | 2737 | 7288 | крупное |
| Варкан-Куп | резервное | 300 | 353 | среднее |
| Железное | резервное | 2725 | 9096 | крупное |
| Изияр-Куп | резервное | 176 | 255 | среднее |
| Йошкар-Куп | малоконтурное | 14 | 20 | мелкое |
| Карлыш-Куп | малоконтурное | 13 | 6 | мелкое |
| Ква-Куп | малоконтурное | 3,8 | 5 | мелкое |
| Кого-Куп | малоконтурное | 15 | 21 | мелкое |
| Куж-Куп | резервное | 39 | 37 | мелкое |
| Куплангское С3 часть м-я Шамьяро-Куплангский массив | резервное | 4988 | 13258 | весьма крупное |
| Лопей-Куп включая Красное Озеро | перспективное для разведки | 276 | 280 | среднее |
| Лужьяр-Куп и Пошкольяр-Куп | резервные | 3130 | 5494 | весьма крупное |
| Мадарское | охраняемое в ест. состоянии | 135 | 50 | мелкое |
| Мартын-Куп | малокотурное | 7,8 | 3 | мелкое |
| Озеро Юксары | резервное | 210 | 524 | среднее |
| Ош-Куп | малоконтурное | 8,3 | 15 | мелкое |
| Пошлин-Куп | малоконтурное | 5 | 2 | мелкое |
| Пузя | перспективное для разведки | 268 | 544 | крупное |
| Сузы-Ангыр-Куп | перспективное для разведки | 19 | 76 | мелкое |
| Тогашевское | мелкозалежное | 494 | 1056 | крупное |
| Тыр-Куп | охраняемые в ест. состоянии | 1208 | 2014 | крупное |
| Ударное Лешачье | резервное | 2308 | 6430 | весьма крупное |
| Шамьяро-Куплангский массив | резервное | 14490 | 17789 | весьма крупное |
| Шарда-Важ-Куп | резервное | 179 | 166 | среднее |
| Шарнье-Куп | перспективное для разведки | 447 | 867 | крупное |
| Широкундышское - Большое Тойдаковское | резервное | 2413 | 7951 | весьма крупное |
| Шолфея | малоконтурное | 18 | 22 | мелкое |
| Яшкар-Куп |  | 16 | 14 | мелкое |
| Всего запасы: |  |  | 75387 |  |
| Проявления |
| Актаюжское | - | 112 | - |  |
| Без названия в кв. №3 | - | 7,5 | - |  |
| Безукладовское | - | 391 | - |  |
| Бол. Ламберовское | - | 79 | - |  |
| Важенангер Куп | - | 85 | - |  |
| Водяное №1 - Кугваж | - | 3,6 |  |  |
| Водяное №2 -Гужваж | - | 9 |  |  |
| Епкан-Куп №5 | затопленное | 858 |  |  |
| Кумьинское | выработанное | 54 | - |  |
| Моховое - кв. 59 | - | 5,7 |  |  |
| Мочалово Болото | - | 14 |  |  |
| Петропавловское | - | 185 |  |  |
| Придорожное | - | 14 |  |  |
| Светлое | - | 58 |  |  |
| Шомэн-Куп | Затопленное | 580 |  |  |
| Юванурское |  | 24 |  |  |

2.3.10. Леса и лесосырьевые ресурсы.

Главным богатством Килемарского района является лес, его заготовкой и переработкой занято большинство государственных и частных предприятий.

Покрытая лесом площадь составляет:

ГУ РМЭ «Килемарское лесничество -146927 тыс. га. Расчетная лесосека - 189,3 тыс. куб.м. Лесные ресурсы представлены лиственными и хвойными породами;

ГУ РМЭ «Волжское лесничество - 93017 тыс. га.   Расчетная лесосека - 75, 7 тыс. куб.м.

Килемарский район относится к числу районов Республики Марий Эл с высокой лесистостью: 76,62%. Лесистость района выше средней лесистости республики на 28,12%.

По территории района проходит южная граница таежной зоны. Этот район сосновых лесов песчаной низменной равнины, где основными типами лесов являются сосновые боры и сосново-еловые субори.

В связи с лесистостью района, отсутствием промышленности и относительно небольшими площадями, используемыми сельским хозяйством, лесное хозяйство в экономике района занимает главное место. Лесозаготовки в лесах Килемарского и Волжского лесничеств, находящихся на территории района, а также в лесах Килемарского межколхозного лесхоза дают возможность вывоза древесины за пределы района.

Управление лесами

Лесной кодекс 2006 года радикально меняет систему государственного и хозяйственного управления лесами, требует для своей практической реализации новых экономических отношений в лесном секторе.

Для эффективного управления лесами необходимо введение обязательности планирования в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Правовой основой лесного планирования сегодня является Лесной кодекс РФ (статья 85 и 86), регламентирующий порядок разработки лесных планов основополагающих документов для ведения лесного хозяйства.

Лесной план включает в себя следующие разделы:

а) характеристику состояния лесов и их использование;

б) основные направления планируемого использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов;

в) оценку экономической эффективности реализации мероприятий по освоению лесов.

Лесное планирование, является разновидностью экономического планирования, которое должно придерживаться следующих «классических» принципов:

- обоснованность;

- ресурсное обеспечение плановых заданий;

- реальность плановых заданий;

- временные рамки исполнения заданий.

Целью стратегии устойчивого развития лесного сектора экономики республики (устойчивого управления лесами) является обеспечение сбалансированного решения социальных, экономических задач и проблем сохранения природно-ресурсного потенциала в интересах не только нынешних, но и будущих поколений. Основой сохранения и приумножения экологического и ресурсного потенциала лесов является выполнение всеми участниками лесных отношений принципа многоцелевого, рационального, непрерывного и неистощительного пользования лесом.

Основными направлениями развития лесного сектора экономики необходимо рассматривать:

1.Обеспечение сбалансированности спроса на лесопродукцию и услуги леса с лесным потенциалом.

2.Увеличение доходности лесного хозяйства за счет расширения рынка лесных ресурсов по видам пользования и вовлечения в хозяйственный оборот всех ресурсов и услуг леса.

3.Расширение мощностей по глубокой переработке древесного сырья с целью его комплексного использования путем разработки и реализации приоритетных инвестиционных проектов.

В результате анализа имеющихся древесных ресурсов и доступности лесных территорий определены размеры заготовки древесины по годам.

Увеличение объема заготовки лесосырьевых ресурсов планируется за счет совершенствования технологии переработки древесины, который обусловлен «Концепцией развития лесного комплекса Республики Марий Эл»,  утвержденной  постановлением Правительства Республики Марий Эл от26 октября 2006г. №221.

По Килемарскому району  размеры заготовки древесины по годам составят:

тыс куб. м

| Лесни-чества | Годы |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Волжское | 112,2 | 113 | 113,8 | 114,6 | 115,4 | 116,2 | 117 | 122,9 | 122,9 |
| Килемар- ское | 266,1 | 268 | 270 | 272 | 274 | 276 | 278 | 284,1 | 284,1 |

2.4. Структура земель территории района по целевому назначению, категориям земель и использованию территории.

На основании Земельного кодекса РФ в соответствии с основным целевым назначением выделяются 7 категорий земель:

1.земли сельскохозяйственного назначения;

2.земли населенных пунктов;

3.земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4.земли особо охраняемых территорий и объектов;

5.земли лесного фонда;

6.земли водного фонда;

7.земли запаса.

2.4.1. Структура земель сельских, городских поселений.

Общая площадь земельного фонда Килемарского района составляет 00000 га и распределяется по категориям следующим образом:

-84% территории района занимает лесной фонд (против 37% в среднем по республике);

-земли сельскохозяйственного назначения занимают 00% (против 00% по республике);

-00% земли населенных пунктов;

-00% занимают земли промышленности и земли водного фонда;

-00% занимают земли фонда запаса.

Отнесение земель к той или иной категории произведено по сведениям предоставленным администрациями сельских, городских поселений Килемарского района.

Район относится к району с высокой лесистостью. Большую часть территории занимают леса.

Земли особо охраняемых природных территорий в районе представлены:

- Заповедником «Большая Кокшага»;

- Заказником «Кумьинским»;

- Заказником «Тогашевским»

- памятниками природы: озерами Лужьяр,  Кумьяры,  Шамьяры, болотами Тыр, Куплонгское, Мадарское, рощей Лиственницы сибирской.

Район богат чистейшими озерами (в пределах района имеется 30 озер),  красивыми дремучими и светлыми лесами, сосновыми борами, березовыми рощами,  дубравами, бескрайними болотами. Болота образовались и поддерживаются наличием множества мелких речек и проток с медленным течением среди низких берегов.

При осуществлении кадастрового зонирования территории Республики Марий Эл были выделены кадастровые квартала населенных пунктов с установлением их границ и площади территорий.

Общая территория земель, вошедших в кадастровые квартала и отнесенных к категории земель населенных пунктов, составила 0000 га. Земли лесного фонда по данным Министерства лесного хозяйства Республики Марий Эл по Килемарскому лесничеству на территории Килемарского муниципального района составляют 0000 га.

По данным администрации муниципального образования "Килемарский муниципальный район" к категории земель лесного фонда отнесено 000 га, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения отнесено 000 га, к категории земель запаса отнесено 000 га. Остальные земли должны составлять земли сельскохозяйственного назначения, а именно 0000 га.

Распределение земель сельских, городских поселений по категориям

Таблица 3

| Наименование сельского, городского поселения | Всего терри-тория га | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | земли с/х назн. | земли насел. пункт. | земли пром. трансп. | земли лесного фонда | земли запаса |
| ГП Килемарское | 79254,4 | 4390 | 0 |  |  |  |
| Ардинское СП | 24000 (1084) | 5617 | - 451,58 | - - | - 7374 | - 101 |
| Большекибеевское СП | 7805,29 (10365) | - 2803 | - 267 | - 35 | - 7099 | - - |
| Визимьярское СП | 26213,44 (774) | - - | - 725 | - 8,48 | - 338 | - - |
| Красномостовское СП | 33603,22 (31725) | - - | - 437 | - 82 | - 23260 | - - |
| Кумьинское СП | 49008,48 (52292) | - 2688 | - 597,6 | - 19,85 | - 49055 | - |
| Нежнурское СП | 10474,71 (10833) | - 2165 | - 310 | - 38 | - 8318 | - - |
| Широкундышское СП | 31358,8 (30954) | - 5129 | - 241 | - 81 | - 25462 | - - |
| Юксарское СП | 54557,68 | 3524 | 0 |  |  |  |
| Всего: | 316276,02 | 26316 |  |  |  |  |

2.4.2. Земли сельскохозяйственного назначения.

Земли сельскохозяйственного назначения в Килемарском районе занимают 0000 га. В составе земель сельскохозяйственного назначения преобладают земли лесного фонда, площадь которых составляет 0000 га (000%), а также земли сельскохозяйственного назначения – 000 га, из которых 000 отведены под пашни. На долю земель, занятых водными объектами, дорогами, постройками, болотами и прочими землями приходится 000 га.

В аграрном секторе производится около 20 процентов валовой продукции. В сельской местности проживает более 70 процентов населения района

Земли сельскохозяйственного назначения имеются в районе во всех поселениях, но занимают очень маленькие площади.

Структура земель сельскохозяйственного назначения 
сельских, городских поселений района

Таблица № 4

| Наименование сельского, городского поселения | Земли сельскохозяйственного назначения |
| --- | --- |
|  | Всего га | втом числе |
|  |  | с/х угодия | не с/х угодия |
|  |  | всего га | в т.ч. пашня | всего га | в т.ч. |
|  |  |  |  |  | лес-ные земли | под водн. объект. |
| ГП Килемар | 4390 | 2054 | 1532 | - | - | - |
| Ардинское СП | - | 2820 100 | 2386 100 | 12668 | 7374 | 5294 |
| Большекибеевское СП | 2803 | 2060 | 1885 | 429 | 404 | 25 |
| Визимьярское СП | - | - | - | - | - | - |
| Красномостовское СП | 1274 | - | - | - | - | - |
| Кумьинское СП | 2688 | 1888 | 1300 | 751 | 751 | 32,7 |
| Нежнурское СП | 150 134 | 1779 121 | 1697 | 16 | 11 | 5 3 |
| Широкундышское СП | 5080 | 1676 1774 | 1514 1600 | 2975 | 2941 | 34 |
| Юксарское СП | 3564 | 2114 | 1450 | - | - | - |
| Всего: |  | 14277 | 11703 | 16839 | 11481 | 5358 |

Всего на территории Килемарского района предприятиями, организациями и гражданами используется 0000 га земель в сельскохозяйственных целях, из которых сельхозугодия составляют 000 га, из них пашня - 000 га, сенокосы и пастбища - 0000 га.

Большая часть земель сельскохозяйственного назначения находится в наличии у производственных кооперативов (000 га) и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства и использующие сельскохозяйственные угодия для сенокошения и выпаса скота (000 га). Однако в районе слабо развиты крестьянские фермерские хозяйства (у 54 крестьянских хозяйств имеется в наличии 1269 га сельскохозяйственных земель).

В таблице 5 приводятся сведения о землях, используемых предприятиями, организациями и гражданами в целях сельскохозяйственного производства.

Земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся 
в наличии у предприятий, организаций и граждан

Таблица 5

| Организации, учреждения | Общая пло-щадь га | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего с/х уго-дий | В том числе |
|  |  |  | Паш-ня | Про-чие зем-ли | Сено-косы Паст-бища |
| Хозяйственные товарищества и общества всего: в том числе: |  |  |  |  |  |
| ООО «Ардинский Хлеб» |  |  |  |  |  |
| ООО «Залесье» | 220 | 220 | 219 | 1 |  |
| ООО «Птичий двор» | 28 | 28 | 23 | 5 |  |
| ООО «Лесовод» |  |  |  |  |  |
| ООО «МОУТ» |  |  |  |  |  |
| Производственные кооперативы всего: в том числе: |  |  |  |  |  |
| Ардинское СПО |  |  |  |  |  |
| КФХ «Адамов» | 175 | 175 | 174 | 1 |  |
| Учебные заведения: |  |  |  |  |  |
| Ардинское Спец. Проф. Училище |  |  |  |  |  |
| Прочие предприятия, учреждения всего: в том числе: |  |  |  |  |  |
| Ардинская СОШ |  |  |  |  |  |
| Ардтнский дет. сад. |  |  |  |  |  |
| Ард. Врачеб. амбулатория |  |  |  |  |  |
| Ардин. почтамт | 0,0183 |  |  |  |  |
| Ардин. Отд. связи |  |  |  |  |  |
| МОУ «Кибеевская основ.общ..шк» |  |  |  |  |  |
| Административное МО «Большикибеевск. сельск. поселение» |  |  |  |  |  |
| Земли граждан |  |  |  |  |  |
| 1. Крестьянские хозяйства (00) | 101 | 101 | 78 |  | 23 |
| 2. Личные подсобные хозяйства | 1747 | 1747 |  |  |  |
| 3. Коллект. и инд. садоводство | 71 | 71 | 56 | 15 |  |
| 4. Коллект. и инд. огородничество |  |  |  |  |  |
| 5. Сенокошение и выпас скота | 2464 | 2464 |  |  | 2464 |
| Всего: |  |  |  |  |  |

Из всех земель сельскохозяйственного назначения в настоящее время используется всего 00% имеющегося фонда.

На территории района ведут производственную деятельность одно сельскохозяйственное предприятие, три крестьянских (фермерских) хозяйства и один индивидуальный предприниматель.

В условиях района такими направлениями в животноводстве являются птицеводческая отрасль, мясное производство, овцеводство. Отрасль птицеводства, созданная как система предприятия промышленного типа на покупных кормах, добилась значительных результатов.

Продукция, произведенная ООО «Птичий двор» и индивидуальным предпринимателем в экологически благоприятных условиях, находит широкий покупательный спрос.

Не используются также земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в фонде перераспределения. Таких земель в районе насчитывается 0000 га.

В Килемарском городском поселении, в Шорсолинском и Юледурском сельских поселениях земли сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственными предприятиями используются полностью.

Использование земель сельскохозяйственного назначения в Килемарском районе

Таблица № 6

| Наименование сельского, городского поселения | Наименование сельскохозяйственных предприятий | Используемые земли с/х назначения | Неиспользуемые земли с/х назначения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего га | в т. ч. пашня | Всего га | в т. ч. пашня |
| Ардинское СП | КФХ Адамова | 176 | 176 |  |  |
|  | ЛПХ | 201 | 201 |  |  |
| Всего: | 377 | 377 | 2443 | 2009 |
| Большеки-беевское СП | КФХ Самокаева | 219 | 219 |  |  |
|  | ЛПХ | 22 | 22 |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |
| Визимьяр-ское СП |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |
| Красомос-товское СП |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |
| Кумьинское СП | КФХ Гаджиева | 700 | 700 |  |  |
|  | ЛПХ | 449 | 449 |  |  |
| Всего: | 1149 | 1149 | 621 | 90 |
| Нежнурское СП |  | 24 | 24 |  |  |
| Всего: | 215 | 215 | 1461 | 1299 |
| Широкундышское СП | ЛПХ | 215 | 215 |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |
| Юксарское сельское поселение | ЛПХ | 216 | 216 |  |  |
| Всего: | 216 | 216 | 1898 | 1234 |
| Килемарское ГП | ЛПХ | 59 | 59 |  |  |
| Всего: | 59 | 59 | 1995 | 1473 |
| Итого по району | 2281 | 2281 | 11996 | 9422 |

Из проведенного анализа видно, что в настоящее время земли сельскохозяйственного назначения используются в районе очень не эффективно всего на 00 %. Более полно используется пашня на 00 %.

2.4.3. Земли лесного фонда

Общая площадь территории Килемарского района составляет  316276,02 га. Площадь, покрытая лесом 239,944 тыс. га.

Распределение земель лесного фонда по угодиям

Таблица 7

| Наимено-вание сельского городского поселения | Всего земель лесн. фонда га | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | земл. под ле- сами | зем. под с/х угод. | зем. под вод. объек | зем-ли под застр | Зем- ли под дорог. | Зем- ли под бол. | проч зем ли |
| ГП Килемар ы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ардинское СП | 7374 |  |  |  |  |  |  |  |
| Большеки-беевское СП | 20728 | 19795 | 103 | 32 | 1 | 229 | 34 | 103 |
| Визимьяр-ское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Красномос- товское СП | 23260 | 23668 | 149,1 | 191,3 |  | 180,8 | 612,9 | 227 |
| Кумьинское СП | 49055 | 49055 | 383 | 140 | 14 | 622 | 865 | 2408 |
| Нежнурское СП | 23486 | 23120 | 60 | 33 | 2 | 227 | 24 | 20 |
| Широкундышское СП | 25462 | 21526 | 65 | 46 | 8 | 186 | 358 | 137 |
| Юксарское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по району: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Земли лесного фонда по данным Министерства лесного хозяйства Республики Марий Эл по Килемарскому лесничеству на территории Килемарского муниципального района составляют 000 га.

Распределение земель лесного фонда по категориям земель в разрезе района

Таблица 8

| Лесничество | Общ. площ. земель лесного фонда, га | Всего лесных земель | Зем ли под с/х угод. | Зем ли под вод. объек | Зем ли под дор. | Зем-ли под усадьбы | Зем ли под бол. | Земли под пес-ки | Про-чие зем-ли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Волж-ское Килемарское | 102362 155547 | 94054 150003 | 473 1065 | 855 417 | 1047 1670 | 40 70 | 5580 1634 | 2 1 | 311 687 |
| Итого: | 257909 | 244057 | 1538 | 1272 | 2717 | 110 | 7214 | 3 | 998 |

Распределение площади лесов  по категориям защитности

Таблица 8

| Лесничество | Всего земель покрытых лесной раститель-ностью га | Из них |
| --- | --- | --- |
|  |  | Защитные леса (I группы) га | Эксплуатационные леса |
|  |  |  | Площадь га | Запас древесины тыс. куб. м |
| Волжское Килемарское | 93017 146927 | 31609 45455 | 34028 130620 | 6319,6 20330,8 |
| Итого: | 239944 | 77064 | 164648 | 26650,4 |

Земельные участки сельскохозяйственного назначения занятые лесами, планируемые для передачи

в лесной фонд.

Таблица 9

| Наименование сельскохозяйственного предприятия | Количество участков шт. | Площадь участков га |
| --- | --- | --- |
| ООО «Птичий двор» | 2 | 28 |
| арендатор Лотфуллин | 1 | 6 |
| ООО «Залесье» | 3 | 220 |
| СПК колхоз «Озерки» | 4 | 175 |
| СПК колхоз «Алатайкино» | 2 | 80 |
| СПК колхоз «Юксы яр» | 2 | 32 |
| КХФ Гаджиева | 3 | 453 |
| Абдуллаев В., Башаев М.Х., Киселев | 3 | 34,5 |
| СПК СХА «Рассвет» | 2 | 0,3 |
| ПСХК «Ардинский» | 2 | 36 |
| ОАО «Козьмодемьянский порт» | 1 | 40 |
| ООО «Волгавита» | 4 | 66 |
| Всего по району: | 29 | 1170,8 |

    - Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения

Таблица 10

| Наименование сельского городского поселения | Земли промышленности, транспорта, иного специального назначения в границах сельского, городского поселения |
| --- | --- |
|  | Всего га | В том числе |
|  |  | Земли промышленнос | Земли транс-порта | Земли связи | Земли энерге-тики | Земли оборо-ны |
| Килемарское |  |  |  |  |  |  |
| Ардинское | 42 |  |  |  |  |  |
| Большекибеев-ское | 35 |  |  |  |  |  |
| Визимьярское |  |  |  |  |  |  |
| Красномостовское |  |  |  |  |  |  |
| Кумьинское | 14,58 | 7,73 | - | 0,14 | 0,21 | - |
| Нежнурское | 38 | - | 38 | - | - | - |
| Широкундышское | 7,26 |  |  |  |  |  |
| Юксарское |  |  |  |  |  |  |
| Всего по району: | 638 | 22 | 469 |  | 4 |  |

2.4.5. Земли особо охраняемых природных территорий.

Заповедник «Большая Кокшага». 14 марта 1993 года Постановлением Совета Министров  Правительства Российской Федерации № 220 был создан в нашей республике государственный заповедник площадью 21,5 тысяч гектаров. Заповедник находится на территории двух  административных районов – Килемарского и Медведевского,  в 40 км к западу от Йошкар-Олы. Название заповеднику дала одна из чистейших рек европейской части Росси, левый приток Волги – Большая Кокшага.

Находясь на стыке трех лесорастительных зон, заповедник представляет собой типичный участок Марийской низменности. Здесь нет крутых оврагов и высоких холмов, по заболоченным лесам пробираются к Кокшаге тихие бобровые ручьи.

Одно из уникальных мест, значение, которого в охране природы огромно - дубрава в пойме реки Большая Кокшага.

Заповедник помогает познакомиться с природой и узнать, как деятельность человека влияет на изменения в ней, служит лабораторией для ученных и естествоиспытателей, выполняет познавательную и образовательную роль.

Заповедник сохраняет в неприкосновенности растительные сообщества, болота, луга, которые являются местами обитания животных произрастании исчезающих растений.

Перед заповедником стоят три основные задачи - охрана территории, проведение научных исследований и эколого-просветительская деятельность.

Заповедный режим направлен на устранение нарушений природных комплексов, и его требования очень жесткие. Нельзя входить и въезжать на территорию заповедника, тем более охотиться или пользоваться дарами природы. Основное условие заповедания - полное невмешательство человека в жизнь природы. Охрана территории заповедника требует немало сил и энергии. Среди людей всегда найдутся такие, которым «закон не писан». Инспекция по охране заповедника предупреждает возможные нарушения режима, выявляет нарушителей, ведет разъяснительную работу среди населения, которое лишилось возможности пользоваться природой в связи организацией заповедника. Для более эффективной и оперативной работы инспекции территория заповедника «Большая Кокшага» условно разделена на два участка: Северный и Южный, в пределах которых и ведется рейдовая и патрульная работа. Инспекция следит также и за соблюдением режима охранной зоны заповедника.

Постоянные наблюдения за природой, сбор, обработка, и анализ информации, которые проводятся научными сотрудниками заповедников, уникальны и не меняются больше нигде в мире. В заповеднике «Большая Кокшага» больше внимания уделяют изучению пойменных лесов, экологии крупных хищников, исследуется особенности ритмов природных процессов. Для этого научные сотрудники проводят фенологические наблюдения. Чтобы вовремя отметить начало или конец пролета того или иного вида  птиц, гона лосей, первую или последнюю встречу змеи или следов медведя и барсука, нужно не только хорошо знать животных, их следы, повадки и места обитания, но и обладать немалой наблюдательностью.

Животный мир заповедника богат и разнообразен. Здесь можно встретить животных, характерных для южной тайги, а также виды, имеющие более широкое распространение. Всего в заповеднике отмечено 45 видов млекопитающих. Из крупных животных обитают медведи, лоси, дикие свиньи – кабаны, волки, рысь. Из псовых в заповеднике обычны лисицы в  южной части заповедника и енотовидная собака в пойменных участках рек и озер. По реке Б. Кокшага и на ее притоках можно увидеть выдру, а на дорогах заповедника можно увидеть следы барсука. Из куньих в заповеднике куница, американская норка, вытеснившая европейскую норку. Встречаются лесной хорь, горностай, ласка, бобры. Из грызунов можно встретить в зоопарке зайцев-беляков и белок, реже соню лесную, бурундука.

В заповеднике обитает около 170 видов птиц. Одни из них оседлые и встречаются здесь течение всего года, другие прилетают на лето, гнездятся, выводят птенцов и, вырастив молодняк, улетают к местам зимовок; третьи встречаются только во время весенних и осенних перелетов. Есть и такие виды, которые появляются в заповеднике случайно, встретить их в заповеднике можно не каждый год.

Флора и растительность заповедника изучаются не так давно. Предварительный список растущих на заповедной территории сосудистых растений включает более 700 видов. Это более половины всей флоры республики. Конечно, древесных растений среди них мало, но древесные виды определяют основной фон растительности. И преобладающее место здесь занимают сосновые леса – лишайниковые, мшистые (зеленомошные: брусничные, черничные), сфагновые. Остальные леса распределяются по площади в следующем порядке: березняки, ельники, осинники. А самым уникальным по праву считают пойменные дубравы, с примесью липы и вяза, единственно сохранившиеся в Европе в нетронутом виде.

Среди травянистых растений заповедника - великое множество интересных и уникальных видов. В заповеднике можно увидеть редкими и охраняемыми видами растений, занесенными в Красную книгу России. Это – венерин башмачок, надбородник безлистный и пальчатокоренниного семейства орхидных. Это единственное семейство, все представители которого подлежат охране. Чилим или водяной орех  так же занесен в Кранную книгу России, его небольшие заросли находятся на озере Шушьер. А так же огромное количество растений, растущих на территории заповедника, занесены в Красную книгу Республики Марий Эл.

Кумьинский заказник. Зоологический заказник создан в 1979 году. Второй по величине в республике, его площадь – 15,5 тыс.га. Смешанный хвойно-лиственный таежный массив на западе Килемарского района в междуречье Рутки и Большого Кундыша. Он предназначен для охраны и воспроизводства ценных  охотничье-промысловых животных: лося, кабана, медвеяь, бобра, выдры, заяца-беляка, тетерева, рябчика, глухаря.

Тогашевский заказник. Биологический заказник республиканского значения, создан 18 марта 2000 года.

Общая площадь заказника – 3,419 тыс. га. Расположен в среднем течении  реки Рутка на землях лесного фонда, мужского монастыря и колхоза «Знамя».

Образован с целью сохранения, восстановления, изучения мест обитания и численности редких и  исчезающих видов животных и растений, а так же, ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении. Заказник знаменит озером Тогашевским (больше известным как Старое Жило — по названию одноименной деревни) — единственной в нашей республике, где есть уникальные запасы длиннопалого рака. Оно в числе тех немногих озер, что обладают необходимыми условиями для развития и воспроизводства этого вида раков. На международной выставке в Париже  длиннопалый рак из  из озера Тогашевское  по своим размерам и вкусовым качествам занял второе место. Не случайно это озеро объявлено воспроизводственным участком длиннопалого рака.

Памятники природы:

1.Озеро Кумьяры. Этот памятник природы состоит из трех озер (Верхнее, Среднее и Нижнее) – междюнные с прозрачной водой на юго-западе Килемарского района площадью 99 га. Озера расположены поблизости  одно от другого и связаны между собой  низинными болотами. Среднее озеро имеет карстовый провал, его максимальная глубина 35 м, а в двух других 2 и 4 метра. В озщере водится  окунь,  щука, карась, плотва,  верховка,  пескарь,  густера, сазан. Охране подлежат водоём, древесно-кустарниковая растительность в водоохраной зоне озёр. Объект имеет рекреационное значение.

2.Озеро Лужьяр. Междюнное озеро овальной формы площадью 108 га и глубиной до 2 м на юго-западе Килемарского района. Охране подлежат: водоем, места гнездования и отдыха водоплавающих птиц и растительность в охранной зоне озера. Объект имеет рекреационное значение.

3. Озеро Шамьяры. Междюнное озеро округлой формы площадью 86 га на юге Килемарского района. Охране подлежат: водоем, места отдыха и гнездования водоплавающих птиц, растительность в охранной зоне озера. Объект имеет рекреационное значение.

4. Болото Куплонгское. (Килемарский район). Болото верхового, переходного, смешенного и низинного типов торфяной залежи площадью 4988 га на юго-западе  Килемарского района. Самое крупное из охраняемых болот. Охране подлежат: торфяная залежь, ценные болотные ягодники, боровая дичь. Объект имеет научно, водоохранное и рекреационное знаечение.

5. Болото Тыр. Болото верхового и переходного типов площадью 1050 га на западе Килемарского района. Охране подлежат ценные болотные ягодники, торфяная залежь. Объект имеет научное и водоохранное значение.

6. Болото Мадарское. Болото низинного типа площадью 230 га в центральной части Килемарского района. Охране подлежит торфяная залежь, местообитание водоплавающей боровой дичи. Объект имеет научное и водоохранное значение.

Пока в этом перечне нет озера Молевого — жемчужины Килемарского арйона. Этот озеро карстово-провального происхождения, расположенного вблизи деревень Трехречье и Широкундыш, водная гладь его распростерлась но 70 га, максимальная глубина достигает 10 м. С востока в него впадает небольшая  лесная речка а с западной части оно соединяется протокой с рекой Большой Кундыш. Жывотный мир озера представляет бобр, норка, ондатра, выдра. Из рыб водится окунь. Щука,карась, линь, плотва,  язь, лещ, верховка, красноперка. Есть в озере и раки (двупалый вид), что свидетельствует о его чистоте.

2.4.6. Земли водного фонда.

Земли водного фонда в районе в отдельную категорию не выделены. Они входят в состав земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда и земель населенных пунктов. Кроме рек водные объекты представлены 4 искусственными водоемами - прудами, образованных на мелких речках и в сухих балках, общая площадь которых составляет 44,31га.

Действующие пруды в Килемарском районе

Таблица 11

| Наименование водохозяйст-венного объекта | Наимено-вание водотока | Местонахождение на местности | Назначе-ние объекта | Емкость, площадь зеркала тыс. м3 га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пруд у д. Кумья Кумьинского СП | р. Кумья | в д. Кумья | хоз-быт, проезд противо-эрозионное | 296,6 21,0 |
| Пруд у д. Песочное Нежнурского СП | р. Нежнурка | 0,5 км С д. Песочная | хоз-быт, проезд, противопож. | 190 6,9 |
| Пруд у д. Мусь Большекибеев-ского СП | р. Мусянка | 0,5 км СЗ д. Мусь | хоз-быт, проезд противо-эрозионное | 230 14 |
| Пруд у пгт. Килемары | р. Килемарка | пгт. Килемары | хоз-быт, проезд противо-эрозионное | 40,9 2,41 |
| Всего : | 757,5 44,31 |

2.4.7. Земли запаса.

Земли запаса в Килемарском районе составляют 000 га, это земли относящиеся к залежи земель сельскохозяйственного назначения. В Большекеибеевском, Красномостовском, Нежнурском, Кумьинском и  Широкундышком сельских поселениях земли запаса отсутствуют.

Земли запаса на территории района

Таблица 12

| Наименование сельского, городского поселения | Общая площадь земель запаса га | Земли сельскохозяйственного назначения залежь |
| --- | --- | --- |
| Ардинское сельское поселение | 101 |  |
| Большекибеевское сельское поселение | - |  |
| Визимьярское сельское поселение |  |  |
| Красномостовское сельское поселение | - |  |
| Кумьинское сельское поселение | - |  |
| Нежнурское сельское поселение | - |  |
| Широкундышское сельское поселение | - |  |
| Юксарское сельское поселение |  |  |
| Всего по району: |  |  |

2.4.8. Застроенные территории.

Застроенные территории составляют земли занятые под зданиями и сооружениями, промышленной, жилищной, коммунально-складской застройкой, транспортными и инженерными коммуникациями, а также земельные участки необходимые для их эксплуатации и обслуживания.

Структура земель населенных пунктов

Таблица 13

| Наимено-вание населенных пунктов | Земли в границах населенного пункта |
| --- | --- |
|  | Всего га | в том числе |
|  |  | Жи-лая застр | Земли обще делов зон | Земли про-мышл | Земли общ. польз. | Земли транс связи, инж. ком. | Зем-ли С/Х исп. | Про-чие земли |
| ГП Килемарское |
| пгт. Килема-ры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Большой Ломбенур |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Большой Кундыш |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Большой Шудугуж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Водозерье |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Васени |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Кичма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Кужинский Конопляник |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Кужолок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Мари-Килемары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Малый Ломбенур |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Малый Шудугуж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Нежнур-ский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Самкино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Удюрма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ардинское СП |
| с. Арда | 41,85 | 165 |  |  |  |  |  |  |
| д.Алешкино | 30,02 | 131 |  |  |  |  |  |  |
| д.Большая Арда | 24,47 | 68 |  |  |  |  |  |  |
| п.Дубовский | 0,6 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| д.Ершово | 30,61 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| д.Изеркино | 13,90 | 39 |  |  |  |  |  |  |
| д.Котеново | 28,13 | 63 |  |  |  |  |  |  |
| п.Котеновский | 4,6 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| д.Кузькино | 12,23 | 31 |  |  |  |  |  |  |
| в.Мадарский | 33,33 | 54 |  |  |  |  |  |  |
| д.Мазикино | 41,86 | 91 |  |  |  |  |  |  |
| д.Малая Арда | 52,76 | 115 |  |  |  |  |  |  |
| п.Механиза-торов | 14,51 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| д.Озерки | 14,87 | 46 |  |  |  |  |  |  |
| д.Паулкино | 41,40 | 83 |  |  |  |  |  |  |
| д.Сенюш-кино | 15,45 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| д.Сорокаево | 6,5 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| в.Троицкий | 5,6 | 81 |  |  |  |  |  |  |
| д.Умятеево | 16,75 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| д.Шатчиково | 9,8 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Большекибеевское СП |
| д.Большой Абанур |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Коктуш |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Малое Кибеево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Мусь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Средний Абанур |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 267,0 | 2,0 |  |  |  | 17,0 | 134 | 1,0 |
| Визимьярское СП |
| п.Визимьяры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Красномостовское СП |
| п.Красный Мост | 223 |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Кундышский | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Озерный | 87 |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Шаптунга | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Шушер | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кумьинское СП |
| д.Большие Памъялы | 73,2 | 2,34 | 0,68 | 9,92 | 2,0 | 0,09 | 47,7 | 10,25 |
| с.Кумья | 69,14 | 2,61 | 0,59 | 2,97 | 1,5 | 0,05 | 25,4 | 6,12 |
| д.Кукшары | 30 | 1,05 |  |  | 0,002 | 0,006 | 14,08 | 14,78 |
| д.Малые Памъялы | 11,04 | 0,3 |  |  | 0,5 | 0,0004 | 5,28 | 3,54 |
| д.Музывален | 43 | 0,21 |  |  | 0,65 | 0,006 | 2,57 | 30,33 |
| п.Майский | 181 | 3,39 | 1,18 | 0,025 | 1,0 | 0,16 | 42,82 | 94,09 |
| д.Нальмучаш | 21,99 | 0,9 |  | 0,02 |  |  | 15,41 | 4,0 |
| д.Пинжедур | 21,47 | 0,48 |  |  |  | 0,0004 | 8,06 | 12,87 |
| п.Рутка | 79,72 | 1,5 |  | 0,79 |  | 0,0018 | 7,92 | 66,95 |
| д.Сельхозпочинок | 16,75 | 1,11 | 3,73 |  |  | 0,0015 | 8,63 | 3,21 |
| д.Тогашево | 31,1 | 0,66 |  |  | 1,0 | 0,0004 | 7,52 | 21,89 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежнурское СП |
| с.Нежнур | 10833 | 10635,5 | - | - | - | 38 | 134 | - |
| д. Большой Пинеж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Малый Пинеж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Песочное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Широкундышское СП |
| д.Широкундыш | 100 |  |  |  |  |  | 72 |  |
| с.Актаюж | 35 |  |  |  |  |  | 25 |  |
| д.Мари-Тойдаково | 17 |  |  |  |  |  | 30 |  |
| д.Некрасово | 18 |  |  |  |  |  | 12 |  |
| д.Петропав-лово | 17 |  |  |  |  |  | 9 |  |
| д.Трехречье | 51 |  |  |  |  |  | 13 |  |
| п.Цинглок | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Всего: | 241 |  | 1 |  | 4 |  | 162 | 2 |
| Юксарское СП |
| с.Юксары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Алатайкино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Большой Ермучаш |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Евсейкино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Куплонга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Куплонгинский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Малый Ермучаш |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Пинжедыр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Черемуха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по району: |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.5. Социальная инфраструктура.

В составе комплексной оценки территории при определении потенциала, тенденций и направлений формирования транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры межселенного и внутрипоселенческого значения важное значение имеет анализ численности и занятости трудовых ресурсов, состояния и наличия объектов жилищного и социального фонда.

2.5.1. Занятость населения района.

В Килемарском районе в 2008 году из всей численности населения 000 тыс. человек население в трудоспособном возрасте составляет 000 человека, или 000%, из которых 0000 человек занято в общественном производстве на предприятиях и организациях, что составляет 32,3% от численности населения в трудоспособном возрасте.

Основная часть населения трудоспособного возраста 000% занята в сфере здравоохранения, образования и культуры. В сельском хозяйстве, как основной производственной отрасли района, занято 000% трудоспособного населения, в промышленности - 000%, в управлении - 00% и в сфере торговли и обслуживания занято 00% трудоспособного населения.

Занятость населения на предприятиях и организациях

Таблица 14

| №№ п\п | Наименование предприятия, организации | Кол-во работа-ющих |
| --- | --- | --- |
|  | пгт. Килемар |  |
|  | Арда |  |
|  | Ардинская СОШ | 73 |
|  | Ардинский ЦСДК | 12 |
|  | Ардинское СПО | 102 |
|  | ООО «Ардинский Хлеб» | 45 |
|  | КФХ «Адамов» | 7 |
|  | Ардинский дет. сад | 13 |
|  | д. Малая Арда |  |
|  | Ардинская врачебная амбулатория | 22 |
|  | Ардинский почтамт | 8 |
|  | д. Озёрки |  |
|  | Ардинское отделение связи | 2 |
|  | п. Механизаторов |  |
|  | Специальное Проф. Училище | 55 |
|  | д. Сенюшкино |  |
|  | Ардинское лесничество Руткинского лесхоза | 70 |
|  | д. Алешкино |  |
|  | Алешкин. СДК | 7 |
|  | Алешкин. ФАП | 2 |
|  | д. Алешкино |  |
|  | Ершов. СДК | 2 |
|  | Ершов. ФАП | 2 |
|  | д. Большое Кибеево |  |
|  | МОУ «Кибеевская основная общеобразовательная школа» | 19 |
|  | ФАП | 2 |
|  | Администрация МО «Большеекибеевское сельское поселение» | 4 |
|  | д..Большой Абанур |  |
|  | ООО «Залесье» | 4 |
|  | п. Красный Мост |  |
|  | ГУ «Волжского лесхоза» | 7 |
|  | Красномостовское участковое лесничество |  |
|  | ООО «Нарат» | 4 |
|  | ООО «Птичий двор» | 10 |
|  | ООО «Заречное» | 7 |
|  | Магазин ОАО «Мариторгсервис» | 2 |
|  | Магазин «Анна» | 2 |
|  | п. Озерный |  |
|  | ООО «Форест» | 14 |
|  | ИП «Лотфулин» | 22 |
|  | ИП «Шабалина» | 13 |
|  | ИП «Калинюк» | 19 |
|  | Магазин «Анна» | 3 |
|  | Магазин «Кристалл» | 4 |
|  | п. Кундышский |  |
|  | Магазин «Кристалл» | 1 |
|  | с. Кумья |  |
|  | Администрация | 5 |
|  | СДК | 2 |
|  | Отделение связи | 3 |
|  | ФАП | 3 |
|  | Кумьинское уч. леснич. | 13 |
|  | ООО «Лесовод» | 22 |
|  | Магазин ИП Шурыгина М.Г. | 2 |
|  | Магазин ИП Шурыгина М.Г. | 1 |
|  | д. Большие Памьялы |  |
|  | ООО «Моут» | 13 |
|  | ИП Мутаев | 3 |
|  | ИП Сачев С. Н. | 3 |
|  | ИП Дукаев | 3 |
|  | ИП Намазов | 3 |
|  | ИП Башаев | 3 |
|  | ИП Эмиров | 3 |
|  | ООО «Баракат групп» | 15 |
|  | ФКХ Гаджиев | 3 |
|  | ИП Гаджиев | 5 |
|  | ИП Соломина Н. В | 4 |
|  | ИП Шурыгин М. Г.-магазин | 5 |
|  | Библиотека | 1 |
|  | д. Сельхозпочинок |  |
|  | Кумьинская средняя о/о школа | 29 |
|  | п. Майский |  |
|  | Майская основная о/о школа | 20 |
|  | с. Нежнур |  |
|  | Школа | 31 |
|  | Лесничество | 7 |
|  | Магазин №2 | 3 |
|  | д. Песочное |  |
|  | Магазин№3 | 1 |
|  | Администрация | 4 |
|  | д. Большой Пинеж |  |
|  | Пилорама | 7 |
|  | д. Малый Пинеж |  |
|  | Пилорама | 4 |
|  | ФАП | 2 |
|  | Дом культуы | 4 |
|  | Ветеринарный пункт | 2 |
|  | п. Визимьяры |  |
|  | с. Юксары |  |
| Всего по району: | 3300 |

Трудовые ресурсы сельских, городских поселений 
занятые в экономике

Таблица 15

| Наименование сельских, городских поселений | Всего заня-тых в экономике чел. | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Про-мыш-лен-ность | Сель-ское хозяйство | Уп-равление | Здра-воох-ране-ние | Обра-зова-ние, куль-тура | Тор-говля и обс-лужи-вание | Про-чие виды |
| пгт. Килемары, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пгт. Килемары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ардинское СП, в том числе: |  | 254 | 3 | 279 | 27 | 153 |  | 36 |
| КФХ Адамова М.А. |  |  | 3 |  |  |  |  | - |
| Болшекибеев-ское СП, в том числе: |  |  | 4 |  |  |  |  | - |
| КФХ Самокаева С.Д. |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Визимьярское СП в том числе: | 352 | 2 | 39 | 78 | 123 | 37 |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Красномостов-ское СП, в том числе: | 80 | 78 | 3 | 2 | 40 | 11 | 3 | - |
| ООО «Птичий двор» |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| ИП Лотфуллин Р.З. |  |  | 28 |  |  |  |  |  |
| Кумьинское СП, в том числе: |  | 58 | 12 | 4 | 5 | 59 | 13 | 3 |
| КФХ Гаджиева Ф.М. |  |  | 12 |  |  |  |  | - |
| Нежнурское, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Ширококун-дышское СП, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Юксарское СП, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Всего по району: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Распределение численности трудовых ресурсов.

Таблица 16

| Наименование | 2002 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- |
| Всего население района |  |  |
| Трудоспособное население в трудоспособном возрасте. Проценнт к общей численности населения. |  |  |
| Трудовые ресурсы занятые в экономике. Процент к общей численности населения. |  |  |
| -промышленность |  |  |
| -сельское хозяйство |  |  |
| -лесное хозяйство |  |  |
| -связь |  |  |
| -транспорт |  |  |
| -строительство |  |  |
| -торговля и общественное питание |  |  |
| -прочие виды деятельности сферы материального производства |  |  |
| -жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |
| -здравоохранение, физическая культура и спорт, социальное обеспечение |  |  |
| -образование |  |  |
| -культура, искусство |  |  |
| -финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение |  |  |
| -управление |  |  |
| Население трудоспособного возраста не занятое в экономике. |  |  |

Уровень занятости к численности населения

в трудоспособном возрасте.

Таблица 17

| Наименование сельского, городского поселения | Число рабо-тающих на предприят. и организац. чел. | Численность в трудоспо-собном возрасте | Уровень занятости |
| --- | --- | --- | --- |
| Килемарское ГП |  |  |  |
| Ардинское СП |  |  |  |
| Большекибеевское СП |  |  |  |
| Визимьярское СП |  |  |  |
| Красномостовское СП |  |  |  |
| Кумьинское СП |  |  |  |
| Нежнурское СП |  |  |  |
| Ширококундышское СП |  |  |  |
| Юксарское СП |  |  |  |
| Всего по району: |  |  |  |

2.5.2. Жилищный фонд в населенных пунктах района.

Жилищный фонд в Килемарском районе составляет 000 кв. м общей площади, 00% из которого сосредоточено в районном центре   пгт. Килемары. 00% жилого фонда размещается в многоквартирных жилых домах. Во всех населенных пунктах района насчитывается 000 дома усадебного типа с общей площадью 0000 кв. м. Средний размер усадебного жилого дома составляет 00 кв. м.

Жилищный фонд в населенных пунктах района

Таблица 19

| Наименование поселений и населенных пунктов | Существующий жилищный фонд |
| --- | --- |
|  | Всего существующая общ. площ. жилья кв.м | втом числе |
|  |  | в многоквар-тирных домах | в домах усадебного типа |
|  |  | Кол-во квар-тир | Общая площадь | Кол-во домов | Общая площадь |
| ГП Килемары |
| пгт.Килемары |  |  |  |  |  |
| д.Большой Ломбенур |  |  |  |  |  |
| д.Большой Кундыш |  |  |  |  |  |
| д.Большой Шудугуж |  |  |  |  |  |
| д.Водозерье |  |  |  |  |  |
| д.Васени |  |  |  |  |  |
| д.Кичма |  |  |  |  |  |
| п.Кужинский Коноплянник |  |  |  |  |  |
| д.Кужолок |  |  |  |  |  |
| д.Мари-Килемары |  |  |  |  |  |
| д.Малый Ломбенур |  |  |  |  |  |
| д.Малый Шудугуж |  |  |  |  |  |
| п.Нежнурский |  |  |  |  |  |
| д.Самкино |  |  |  |  |  |
| п.Удюрма |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |
| Ардинское СП |
| с.Арда | 4851,7 895,7 | 102 | 4666,86 | 63 | 3024 |
| д.Алешкино | 3432 2065 | 48 | 2065 | 23 | 1367 |
| д.Большая Арда | 2688 59,2 | 2 | 104 | 67 | 2412 |
| п.Дубовский | 180 | - | - | 5 | 180 |
| д.Ершово | 3698 118,5 | - | - | 76 | 3816,5 |
| д.Изеркино | 1977 | - | - | 39 | 1977 |
| д.Котеново | 3264 | - | - | 63 | 3264 |
| п.Котеновский | 540 80,7 | - | - | 17 | 620,7 |
| д.Кузькино | 1350 | - | - | 28 | 1350 |
| в.Мадарский | 3284 | - | - | 49 | 3284 |
| д.Мазикино | 4310 213,7 | - | - | 88 | 4523,7 |
| д.Малая Арда | 4163 545,1 | 24 | 754,82 | 92 | 3864 |
| п.Механизаторов | 2679,7 141,8 | 61 | 3129 | 7 | 294 |
| д.Озерки | 2324 214,51 | 4 | 169,71 | 41 | 1476 |
| д.Паулкино | 3968 358,12 | 6 | 358,12 | 79 | 2844 |
| д.Сенюшкино | 2445 | - | - | 43 | 2445 |
| д.Сорокаево | 704 | - | - | 10 | 704 |
| в.Троицкий | 576 | - | - | 13 | 576 |
| д.Умятеево | 1872 | - | - | 39 | 1872 |
| д.Шатчиково | 1104 33 | - | - | 24 | 1137 |
| Всего: |  |  |  |  |  |
| Большекибеевское СП |
| д. Большое Кибеево | 3478 | 13 | 336 | 52 | 3142 |
| д.Большой Абанур | 2436 |  |  | 51 | 2436 |
| д.Коктуш | 678 |  |  | 12 | 679 |
| д.Малое Кибеево | 641 | 2 | 108 | 9 | 533 |
| д.Мусь | 1036 |  |  | 21 | 1036 |
| д.Средний Абанур | 528 |  |  | 16 | 528 |
| Всего: | 8798 | 15 | 44 | 161 | 8354 |
| Визимьярское СП |
| п. Визимьяры |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |
| Красномостовское СП |
| п. Красный Мост | 8360 | 52 | 2600 | 96 | 5760 |
| п.Кундышский | 1920 | 66 | 1702 | 3 | 218 |
| п. Озерный | 10853,8 | 73 | 6175,8 | 81 | 4678 |
| д. Шаптунга | 279 |  |  | 8 | 279 |
| п. Шушер | 980 | 21 | 756 | 6 | 224 |
| Всего: | 22392,8 | 212 | 11233,8 | 194 | 11159 |
| Кумьинское СП |
| д.Большие Памъялы | 3727,7 | 24 | 1216,8 | 47 | 2510,9 |
| с.Кумья | 4174,8 | 30 | 1284,8 | 53 | 2890,0 |
| д.Кукшары | 1966,6 |  |  | 33 | 1966,6 |
| д.Малые Памъялы | 497,2 |  |  | 9 | 497,2 |
| д.Музывален | 616,7 | 6 | 174,5 | 3 | 442,2 |
| п.Майский | 4844 | 115 | 3667 | 24 | 1177 |
| д.Нальмучаш | 1675 |  |  | 28 | 1675 |
| д.Пинжедур | 701,5 |  |  | 12 | 701,5 |
| п.Рутка | 2090,8 | 19 | 9314,8 | 34 | 1256 |
| д.Сельхозпочинок | 1436,4 | 9 | 293 | 22 | 1143,4 |
| д.Тогашево | 934 |  |  | 17 | 934 |
| Всего: |  |  |  |  |  |
| Нежнурское СП |
| с.Нежнур | 4970 | 6 | 577 | 129 | 4393 |
| д.Большой Пинеж | 1004 | - | - | 22 | 1004 |
| д.Малый Пинеж | 694 | - | - | 16 | 694 |
| д.Песочное | 350 | - | - | 6 | 350 |
| Всего: | 7018 | 6 | 577 | 173 | 6441 |
| Ширококундышское СП |
| д. Широкундыш |  | 13 | 971 | 123 |  |
| с.Актаюж |  | 15 | 1360 | 67 |  |
| д.Мари-Тойдаково |  |  |  | 23 |  |
| д.Некрасово |  |  |  | 23 |  |
| д.Петропавлово |  |  |  | 24 |  |
| д.Трехречье |  |  |  | 55 |  |
| п.Цинглок |  |  |  | 3 |  |
| Всего: | 13620,5 |  | 2331 |  | 11289,5 |
| Юксарское СП |
| с.Юксары |  |  |  |  |  |
| д.Алатайкино |  |  |  |  |  |
| д.Большой Ермучаш |  |  |  |  |  |
| д.Евсейкино |  |  |  |  |  |
| д.Куплонга |  |  |  |  |  |
| п.Куплонгинский |  |  |  |  |  |
| д.Малый Ермучаш |  |  |  |  |  |
| д.Пинжедыр |  |  |  |  |  |
| д.Черемуха |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |
| Всего по району: |  |  |  |  |  |

2.5.3. Обеспеченность жилого фонда системами инженерной инфраструктуры.

Населенные пункты Килемарского района системами инженерной инфраструктуры обеспечены неравномерно.

В целом по району газифицировано 00% жилого фонда. Это в   пгт. Килемары газифицировано 00% жилого фонда, в Иштымбальском сельском поселении 00%, в Токтайбелякском сельском поселении 00% и в Юледурском сельском поселении 00% жилых домов.

В Русскошойском, Салтакъяльском, Тумьюмучашском, Шорсолинском и Шудумарском сельских поселениях жилые дома в населенных пунктах вообще не газифицированы.

Водозаборы из подземных источников имеются в 23 населенных пунктах района, в основном водоснабжение в населенных пунктах осуществляется из шахтных колодцев, очистные сооружения имеются в 5 населенных пунктах. Централизованное отопление от котельных имеется в 5 населенных пунктах.

Газоснабжение потребителей Килемарского района осуществляется от магистрального газопровода Нижняя Тура- Пермь- Горький – Центр. На территории района расположена ГРС Одобеляк. Проектная мощность данной ГРС составляет 30 тыс. м3/час каждая. В настоящее время ГРС работает на неполную мощность. Среднегодовой коэффициент загрузки ГРС Одобеляк составляет 0,154.

Газификация района развивается на базе как природного так и сжиженного газа. Поставками сжиженного газа потребителям Килемарского района и обслуживанием существующих сетей и газового оборудования занимается филиал ООО «Марийскгаз», база «Сернургаз» и Куженерский участок.

Обеспеченность жилого фонда системами инженерной инфраструктуры

Таблица 20

| Наименование населенного пункта | Газоснабжение | Электроснабже-ние | Водо-снаб-жение | Кана-лиза-ция | Ото-пле-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол. домов | из них газиф |  |  |  |  |
| ГП Килемары |
| пгт. Килемары |  |  |  |  |  |  |
| д. Большой Ломбенур |  |  |  |  |  |  |
| д. Большой Кундыш |  |  |  |  |  |  |
| д. Большой Шудугуж |  |  |  |  |  |  |
| д. Водозерье |  |  |  |  |  |  |
| д. Васени |  |  |  |  |  |  |
| д. Кичма |  |  |  |  |  |  |
| п. Кужинский Коноплянник |  |  |  |  |  |  |
| д. Кужолок |  |  |  |  |  |  |
| д. Мари-Килемары |  |  |  |  |  |  |
| д. Малый Ломбенур |  |  |  |  |  |  |
| д. Малый Шудугуж |  |  |  |  |  |  |
| п. Нежнурский |  |  |  |  |  |  |
| д. Самкино |  |  |  |  |  |  |
| п. Удюрма |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |
| Ардинское СП |
| с.Арда |  |  |  |  |  |  |
| д.Алешкино |  |  |  |  |  |  |
| д.Большая Арда |  |  |  |  |  |  |
| п.Дубовский |  |  |  |  |  |  |
| д.Ершово |  |  |  |  |  |  |
| д.Изеркино |  |  |  |  |  |  |
| д.Котеново |  |  |  |  |  |  |
| п.Котеновский |  |  |  |  |  |  |
| д. Кузькино |  |  |  |  |  |  |
| в.Мадарский |  |  |  |  |  |  |
| д.Мазикино |  |  |  |  |  |  |
| д. Малая Арда |  |  |  |  |  |  |
| п.Механиза-торов |  |  |  |  |  |  |
| д. Озерки |  |  |  |  |  |  |
| д. Паулкино |  |  |  |  |  |  |
| д. Сенюшкино |  |  |  |  |  |  |
| д. Сорокаево |  |  |  |  |  |  |
| в. Троицкий |  |  |  |  |  |  |
| д. Умятеево |  |  |  |  |  |  |
| д. Шатчиково |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |
| Большекибеевское СП |
| д.Большое Кибеево |  |  |  | ШК |  |  |
| д.Большой Абанур |  |  |  | ШК |  |  |
| д.Коктуш |  |  |  | ШК |  |  |
| д.Малое Кибеево |  |  |  | ШК |  |  |
| д.Мусь |  |  |  | ШК |  |  |
| д.Средний Абанур |  |  |  | ШК |  |  |
| Всего: |  |  |  | ШК |  |  |
| Визимьярское СП |
| 1. п. Визимьяры |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |
| Красномостовское СП |
| п.Красный Мост | 110 |  |  | ШК |  |  |
| п.Кундышский | 49 |  |  | ШК |  |  |
| п.Озерный | 155 |  |  | ШК |  |  |
| д.Шаптунга | 11 |  |  | ШК |  |  |
| п. Шушер |  |  |  | ШК |  |  |
| Всего: | 343 |  |  |  |  |  |
| Кумьинское СП |
| д.Большие Памъялы | 70 | 39 | уст. ТП | ШК | МК | М |
|  |  | 55,7% |  |  |  |  |
| с.Кумья | 66 | 39 | уст. ТП | ШК | МК | М |
|  |  | 59,1% |  |  |  |  |
| д.Кукшары | 24 | 13 | + | ШК | МК | М |
|  |  | 54,2% |  |  |  |  |
| д.Малые Памъялы | 6 | 4 | + | ШК | МК | М |
|  |  | 66,7% |  |  |  |  |
| д.Музывален | 2 | 1 | + | ШК | МК | М |
|  |  | 50% |  |  |  |  |
| п.Майский | 102 | 90 | + | ШК | МК | М |
|  |  | 88,2% |  |  |  |  |
| д.Нальмучаш | 20 | 13 | + | ШК | МК | М |
|  |  | 65% |  |  |  |  |
| д.Пинжедур | 11 | 4 | + | ШК | МК | М |
|  |  | 36,4% |  |  |  |  |
| п.Рутка | 31 | 8 | + | ШК | МК | М |
|  |  | 25,8% |  |  |  |  |
| д.Сельхоз-починок | 26 | 10 | + | ШК | МК | М |
|  |  | 38,5% |  |  |  |  |
| д.Тогашево | 9 | 3 | + | ШК | МК | М |
|  |  | 33,3% |  |  |  |  |
| Всего: | 367 | 224 |  |  |  |  |
|  |  | 61% |  |  |  |  |
| Нежнурское СП |
| с.Нежнур | 171 | 0 | + | В, ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д.Большой Пинеж |  |  |  |  |  |  |
| д.Малый Пинеж |  |  |  |  |  |  |
| д.Песочное |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |
| Широкундышское СП |
| д.Широкун-дыш | 136 |  |  | В, ШК |  |  |
| с.Актаюж | 83 |  |  | ШК |  |  |
| д.Мари-Тойдаково | 23 |  |  | ШК |  |  |
| д.Некрасово | 23 |  |  | ШК |  |  |
| д.Петропав-лово | 24 |  |  | ШК |  |  |
| д.Трехречье | 55 |  |  | ШК |  |  |
| п.Цинглок | 3 |  |  | ШК |  |  |
| Всего: | 347 |  |  |  |  |  |
| Юксарское СП |
| с.Юксары |  |  |  |  |  |  |
| д.Алатайкино |  |  |  |  |  |  |
| д.Большой Ермучаш |  |  |  |  |  |  |
| д.Евсейкино |  |  |  |  |  |  |
| д.Куплонга |  |  |  |  |  |  |
| п.Куплонгин-ский |  |  |  |  |  |  |
| д. Малый Ермучаш |  |  |  |  |  |  |
| д.Пинжедыр |  |  |  |  |  |  |
| д. Черемуха |  |  |  |  |  |  |
| с. Юксары |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |
| Всего по району: |  |  |  |  |  |  |

В таблице 20 применены следующие условные обозначения:

- в графе Водоснабжение: "В" - наличие в населенном пункте водозабора и централизованной водопроводной системы, "ШК" - водоснабжение из шахтных колодцев;

- в графе Канализация: "ОС" - наличие в населенном пункте очистных сооружений, "МК" - утилизация отходов жизнедеятельности осуществляется на местные канализационные сооружения и устройства;

- в графе Теплоснабжение: "Ц" - наличие в населенном пункте источника централизованного теплоснабжения, "М" - местные источники теплоснабжения.

2.5.4. Социальная инфраструктура района.

Объекты образования.

Образование является одной из основных отраслей социальной сферы района. На начало 2007-2008 учебного года в районе функционировало 15 общеобразовательных школ с контингентом учащихся 1496 человек.

В системе дошкольного образования функционирует 7 учреждений.

Кроме того, в районе действуют 4 образовательных учреждения дополнительного образования детей:

- Килемарская детская школа искусств;

- Центр детского творчества;

- Визимьярская школа искусств;

- Детско-юношеская спортивная школа.

Количество детей дошкольного возраста в районе по состоянию на 2008 год составляет 000 человек. В наличии имеется 000 место в детских садах, которые размещены в 00 населенных пунктах во всех сельских поселениях, кроме Шудумарского и Салтакъяльского сельских поселений.

Наличие мест в общеобразовательных школах и детских садах и количество детей школьного и дошкольного возраста

Таблица 21

| Наименование населенного пункта | Объекты образования |
| --- | --- |
|  | Наличие мест в школах | Кол-во детей школьного возраста | Наличие мест в детских садах | Кол-во детей дошкольн возраста |
| ГП Килемары |  |  |  |  |
| МОУ «Килемарская СОШ» | 836 | 554 |  |  |
| МДОУ Килемарский д/с «Кече» комбинированного вида |  |  | 110 | 129 |
| МДОУ Килемарский д/с комбинированного вида №2 «Теремок» |  |  | 110 | 131 |
| Ардинское СП |  |  |  |  |
| МОУ «Ардинская СОШ» | 640 | 231 | 35 | 44 |
| МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Ершовская начальная школа – детский сад» | 80 | 11 | 15 | 10 |
| МДОУ «Алешкинский детский сад» МО «Килемарский муниципальный район» |  |  | 15 | 15 |
| Большекибеевское СП |  |  |  |  |
| МОУ «Кибеевская ООШ» | 130 | 22 |  |  |
| МДОУ «Кибеевский детский сад» общеразвивающего вида |  |  | 15 | 7 |
| Визимьярское СП |  |  |  |  |
| МОУ «Визимьярская СОШ» | 624 | 215 |  |  |
| МДОУ «Визимьярский детский сад № 1» |  |  | 70 | 47 |
| МДОУ «Визимьярский детский сад № 2» |  |  | 75 | 58 |
| Красномостовское СП |  |  |  |  |
| МОУ «Красномостовская СОШ» | 340 | 80 | 15 | 13 |
| МДОУ «Озернинский детский сад» |  |  | 20 | 20 |
| Кумьинское СП |  |  |  |  |
| МОУ «Кумьинская СОШ» | 400 | 65 |  |  |
| Нежнурское СП |  |  |  |  |
| Широкундышское СП |  |  |  |  |
| Юксарское СП |  |  |  |  |
| Всего по району |  |  |  |  |

Объекты здравоохранения.

В районе имеется одна центральная районная больница на 000 койки и с поликлиникой на 000 посещений. Сеть врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов в районе создана в 16 населенных пунктах во всех сельских поселениях. Аптека имеется только в пгт. Килемары.

Наличие объектов здравоохранения в населенных пунктах района и их вместимость

Таблица 22

| Наименование населенного пункта | Объекты здравоохранения |
| --- | --- |
|  | Поликлиники, амбул., ФАПы кол-во посещ. | Кол-во коек в больниц. | Кол-во аптек |
| ГП Килемары | 18334 |  |  |
| пгт. Килемары | Килемарская ЦРБ 000 посещений |  |  |
| Ардинское СП | 5042 |  |  |
| Большекибеевское СП | 902 |  |  |
| Визимьярское СП | 3560 |  |  |
| Красномостовское СП | 1005 |  |  |
| Кумьинское СП | 1442 |  |  |
| Нежнурское СП | 645 |  |  |
| Ширококундышское СП | 1346 |  |  |
| ЮксарскоеСП | 1100 |  |  |
| Всего по району: |  |  |  |

Объекты культуры, искусства, спорта.

Организацией культурно - досуговой деятельности в Килемарском районе занимаются работники культуры и искусства на базе действующих 16 сельских Домов культуры и клубов, 14 библиотек, передвижного клубного учреждения (автоклуба), районного дома культуры Ардинского Дома ремесел и районного организационно-методического центра (РОМЦ).

В учреждениях культуры создан и постоянно работает полный спектр кружков самодеятельного творчества, любительских объединений и клубам по интересам.

Объекты культуры, искусства и библиотеки имеющиеся в населенных пунктах района

Таблица 23

| Наименование населенного пункта | Объекты культуры |
| --- | --- |
|  | Дома культуры , мест | Библиотеки , томов |
| ГП Килемары |  |  |
| Пгт. Килемары | 450 | 43606 |
| д.М.Шудугуж | - | 7331 |
| Ардинское СП |  |  |
| с. Арда | 300 | 20906 |
| д.Алешкино | 150 | - |
| д.Ершово | 100 | 5723 |
| Большекибеевское СП |  |  |
| д.Кибеево | - | 6493 |
| д.Абанур | 100 | - |
| Визимьярское СП |  |  |
| п.Визимьяры | 100 | 27271 |
| Красномостовское СП |  |  |
| п.Озерный | 100 | 16223 |
| Кумьинское СП |  |  |
| с.Кумья | 200 | 9788 |
| л/уч.Майский | - | 8270 |
| Нежнурское СП |  |  |
| с.Нежнур | 200 | 7480 |
| Ширококундышское СП |  |  |
| д.Широкундыш | 200 | 10718 |
| с.Актаюж | 100 | - |
| ЮксарскоеСП |  |  |
| с.Юксары | 140 | 6182 |
| д.Куплонга | 100 | - |
| д.Алатайкино | 100 | 9479 |
| Всего по району: |  |  |

В районе слабо развита сеть объектов спорта, которые представлены только площадками, стадионами и спортзалами при общеобразовательных школах.

Объекты торговли товарами первой необходимости в районе сосредоточены в основном в районном центре и имеются в 25 населенных пунктах во всех сельских поселениях. Объекты торговли товарами эпизодического спроса и объекты бытового обслуживания сосредоточены в основном в районном центре пгт. Килемары.

Объекты торговли и бытового обслуживания

Таблица 24

| Наименование населенного пункта | Маг.товаров повседн. спроса | Предпр. обществ. Питания мест | КБО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП Килемары | 10 |  | 4 |  |
| пгт. Килемары | 9 |  | 4 |  |
| п. Нежнурский | 1 |  | - |  |
| Ардинское СП | 13 |  | 1 |  |
| п. Механизаторов | 1 |  | - |  |
| д.Алешкино | 2 |  | - |  |
| с.Арда | 4 |  | 1 |  |
| д.Ершово | 1 |  | - |  |
| д.Мадарский Выселок | 1 |  | - |  |
| д.Мазикино | 1 |  | - |  |
| д.Сенюшкино | 1 |  | - |  |
| д.Озерки | 1 |  | - |  |
| д.Котеново | 1 |  | - |  |
| Большекибеевское СП | 4 |  | - |  |
| д.Б.Кибеево | 2 |  | - |  |
| д.Абанур | 2 |  | - |  |
| Визимьярское СП | 6 |  | 2 |  |
| п.Визимьяры | 6 |  | 2 |  |
| Красномостовское | 8 |  | - |  |
| п.Кр.Мост | 2 |  | - |  |
| п.Озерныйкундышский | 5 |  | - |  |
| п.Кундышский | 1 |  |  |  |
| Кумьинское СП | 2 |  | - |  |
| д.Б.Памьялы | 2 |  | - |  |
| п.Майский | 1 |  | - |  |
| с.Кумья | 1 |  | - |  |
| Нежнурское СП | 2 |  | - |  |
| с.Нежнур | 2 |  | - |  |
| Ширококундышское СП | 1 |  | - |  |
| д.Актаюж | - |  | - |  |
| д.Широкундыш | 1 |  | - |  |
| Юксарское СП | 5 |  | - |  |
| д.Актаюж | - |  | - |  |
| д.Широкундыш | 1 |  | - |  |
| Всего по району: | 49 |  | 7 |  |

2.6. Экологический каркас территории Килемарского района.

Современная стратегия охраны природы предполагает сохранение экологического равновесия на основе создания экологического каркаса территории. Экологический каркас, как система природоохранных мероприятий, является основой устойчивого развития территории Килемарского района.

Экологический каркас территории образуется совокупностью ее экосистем отдельных участков с индивидуальными характеристиками природопользования для каждого участка, образующих пространственно-организованную структуру, которая поддерживает экологическую стабильность территории, предотвращая потерю биоразнообразия и деградацию природных систем.

Формирование экологического каркаса на территории Килемарского района предполагает развитие и регламентацию существующих форм территориальной охраны природы и регулирования природопользования. Функционирование экологического каркаса осуществляется соответствующими правовыми, управленческими и экономическими механизмами.

В экологический каркас территории Килемарского района включаются все существующие меры экологической регламентации природопользования:

- существующие на территории района особо охраняемые природные территории: памятники природы, достопримечательные места;

- ведомственные участки ограниченного природопользования: защитные леса; луга и пастбища на сельскохозяйственных землях;

- различные типы охранных зон: водоохранные зоны водных объектов, прибрежные полосы рек, охранные зоны памятников природы, охранные зоны источников водоснабжения.

Экологический каркас, как и любая система, имеет довольно сложную функциональную структуру и состоит из площадных и линейно вытянутых элементов.

Площадные структуры играют роль ядер, биоцентров, линейные структуры – роль биокоридоров, связывающих между собой ядра. В структуре экологического каркаса также выделяются буферные территории, защищающие ключевые и транзитные территории от неблагоприятных антропогенных воздействий.

Таким образом, для создания и функционирования экологического каркаса необходимо, во-первых, определение его структурных элементов с режимом использования каждой территории. Во-вторых, необходимо создание правовой базы экологической регламентации природопользования на данной территории.

2.6.1. Структура экологического каркаса территории Килемарского района.

Структурные элементы экологического каркаса территории Килемарского района представлены региональным и локальным уровнями.

На региональном уровне ядрами экологического каркаса отмечаются памятники природы.

На северо-востоке Килемарского района государственный заповедник – «Большая Кокшага».

На западе Килемарского района в междуречье Рутки и Большого Кундыша расположен Кумьинский заказник.

По реке Рутка на землях лесного фонда, мужского монастыря и колхоза «Знамя» - Тогашевский заказник.

К транзитным территориям регионального уровня относятся водоохранные зоны истоков основных рек, берущих начало на территории Килемарского района, зеленые защитные полосы вдоль дорог регионального значения.

К буферным территориям относятся эксплуатационные леса.

На локальном уровне в Килемарском районе к ядрам экологического каркаса можно отнести достопримечательные места - государственный природный заповедник «Большая Кокшага», роща лиственницы сибирской, водные объекты – озера и болота. К транзитным территориям относятся сельские леса, водоохранные зоны малых рек, озер и прудов. К буферным территориям относятся луга и пастбища.

Создаваемый экологический каркас территории района должен выполнять следующие функции:

- средообразующие – сохранение ландшафтного и биологического разнообразия природных территорий;

- информационные – сохранение и использование информационных ресурсов, уникальных эталонных территорий;

- рекреационные – сохранение и использование рекреационных и бальнеологических ресурсов;

- ресурсоохранные – сохранение и восстановление биологических ресурсов, в том числе растительных, использование которых связано с их изъятием.

Основная природоохранная роль экологического каркаса сводится к установлению индивидуальных режимов природопользования для определенных территорий в целях поддержания их экологического потенциала и сохранения ценных природных объектов. Регламенты природопользования устанавливаются в соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации. Необходимо также принятие на уровне Республики Марий Эл специальных регламентов по всем элементам экологического каркаса в соответствии с действующим федеральным законодательством.

2.6.2. Ключевые территории экологического каркаса.

Ядра или ключевые территории экологического каркаса – это экосистемы, внутри которых протекают природные процессы, стабилизирующие экологическую обстановку на данной территории и имеющие самостоятельную природоохранную ценность.

Формирование экологического каркаса территории Килемарского  района осуществляется на основе сложившейся сети памятников природы, имеющие незначительные территории, регионального и местного значения.

Ядром экологического каркаса федерального значения является ООПТ наиболее высокой категории- государственный природный заповедник «Большая Кокшага».

К ключевым территориям регионального значения относятся лесомелиоративные природные заказники «Кумьинский» и «Тогашевский».

Ядрами экологического каркаса, необходимыми для поддержания экологической стабильности на территории района и республики, являются также комплексные памятники природы, представляющие собой крупные болотные комплексы: роща лиственницы сибирской,  озеро Лужьяр, озеро Кумьяры, «Тыр Болото», «Болото Куплонгское», «Болото Мадарские»

2.6.3. Транзитные территории (экологические коридоры).

Транзитные территории это линейные элементы ландшафта, которые представлены долинами рек, водоохранными зонами рек, защитными лесами, а также участками природных и природно-антропогенных ландшафтов.

Соблюдение особого режима использования транзитных территорий является составной частью комплекса природоохранных мер.

2.6.4. Буферные территории.

Буферные территории защищают ключевые и транзитные территории от неблагоприятных антропогенных воздействий. В качестве буферных зон выделяются лесные массивы с щадящим режимом лесопользования, водораздельные возвышенности, сельские леса, продуктивные пастбища и луга.

    - Зоны охраны объектов культурного наследия.

Территория Республики Марий Эл обладает значительным историко-культурным наследием. Его составляют два исторических города Йошкар-Ола, Козьмодемьянск и историческое село Кокшайск, памятники архитектуры и градостроительства федерального, республиканского и местного значения, а также достопримечательные места, связанные с историческими событиями и историческими деятелями, памятники археологии.

За последние десятилетия сложилась устойчивая тенденция ухудшения состояния историко-культурного наследия и, прежде всего, памятников археологии. Особо остро стоит проблема сохранения исто-рико-культурного наследия исторических городов и исторических посе-лений.

Республиканской целевой программой «Культурное наследие Республики Марий Эл на 2009-2013»  (Постановление Правительства РМЭ 19 августа 2008г. № 220) определены мероприятия по сохранению и использованию объектов культурного наследия республики.

Основной целью Программы является сохранение, использование и охрана объектов культурного наследия Республики Марий Эл, а также их популяризация.

Реализация настоящей Программы позволит обеспечить государственный учет и эффективное использование памятников истории и культуры, преодолеть кризисное состояние сохранности объектов историко-культурного наследия, восстановить памятники культового зодчества, сохранить богатейший научный материал памятников археологии, создать систему особо охраняемых историко-культурных территорий.

В перечень реставрационно-восстановительных работ на 2009-2013 годы  включены архитектурные объекты Килемарского района -  памятники регионального значения.

Система программных мероприятий

| Наиенование мероприятий | Объем финан-сиров. тыс. руб. | Ответст-венный исполнитель | Сроки испол-нения | мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| церковь святителя Николая Чудотворца с. Нежнур | 15000 | Минкультуры РМЭ | 2009-2013 гг. | реставрация памятника регионального значения |
| Свято - Ильинский храм пгт. Килемары | 5000 | Минкультуры РМЭ | 2009 г. | реставрация памятника культовой архитектуры |
| Всего: | 20000 |  |  |  |

К объектам культурного наследия Килемарского района относятся старинные церкви и монастыри.

К ним относятся 5 церквей и монастырь:

- церковь святителя Николая Чудотворца  - с. Актаюж;

- церковь Святого пророка Илии  - п. Килемары;

- святителя Николая Чудотворца  - с. Нежнур;

- церковь Рождества Христова  - с. Арда;

- церковь Покрова пресвятой Богородицы - с. Кумья;

- мужской монастырь Богородице-Сергиева пустынь - около 20 км от пгт. Килемары.

Церковь святителя Николая Чудотворца  - с. Актаюж.

На трассе Йошкар-Ола-Килемары в с. Актаюж недалеко от дороги встречает путника нарядный храм во имя святителя Николая Чудотворца. Этот второй по древности деревянный храм в Марий Эл  после церкви в с. Кумья. Он был построен  в 1900 году. Красиво и гармонично  срублена эта церковь. Она несет в себе лучшие традиции русского деревянного зодчества. Традиционная по композиции церковь завершается восьмигранным шатром.  Шатер венчеат и колокольню. Храм обшит тесом, покрашен белой краской, окружен деревянной оградой. На колокольне в начале XX века висело 5 колоколов весом от 18,4 до 10 фунтов. 	С 1942 года храм пустовал, в дальнейшем использовался колхозом под зерносклад. В 1990 году древняя красавица возродилась. Храм восстанавливали всем миром.

Церковь Святого пророка Илии  - пгт. Килемары

В с. Русские Килемары вм 1905 году был построен деревянный храм во имя Илии Пророка. Верхние объемы были утрачены в советский период. В октябре 1939 г. церковь в Килемарах была закрыта и передана под общественное учреждение.После восстановления в 1995 году храм вновь отворил свои двери.

Церковь святителя Николая Чудотворца  - с. Нежнур

Большой пятиглавый храм построен в 1870-1873 годах вместо деревянногоОн выстроен в традициях  и формах древнерусской архитектуры. Классическое пятиглавие, шатровая колокольня рисунка XVII века, килевидные аркатурные пояски на боковых глухих барабанах, наличники основного храма -все это придает церкви древний облик.

Церковь Рождества Христова  - с. Арда

В старинном селе Арда первый храм был деревянным, построенным в 1745 году. К началу XIX века он обветшал и в 1816-1826 годах построена каменная церковь. Ардинская церковь относится к числу типичных храмовых  зданий  первой трети XIX века, когда широкое распространение получили типовые постройки. Храм прост и строг своими пропорциями. Восьмерик перекрыт высокой шарообразной кровлей, на которой возвышается барабан с луковичной главой. На колокольне висело 6 колоколов от 73 пудов до 32 фунтов весом.

Церковь Покрова пресвятой Богородицы - с. Кумья

Она была срублена в1866 году на средства казны и прихожан. Храм был возведен на каменном фундаменте, обшит тесом и покрыт железом. В основе композиции находится четверик, близкий к квадрату, перекрытый четырехскатной крышей, на которой расставлены пять декоративных глав. С востока к кубу примыкает алтарь, а с запада — небольшая трапезная, завершающаяся трехярусной приземистой колокольней. Незатейливое  декоративное убранство церкви в иде широких лопаток на основном здании, деревянного поребрика и карниза, а также «домообразных» наличников делают храм уютной домашней постройкой.

Мужской монастырь Богородице-Сергиева пустынь.

Весной 1997 года на берегу р. Рутки появились первые строения Богородице-Сергиевой пустыни. Особенностью пустыни является то, что все постройки - храмы, жилые и хозяйственные помещения — деревянные. 	Важное место  среди послушания братии занимает издательская деятельность. В Пустыни не только готовят книги к печати, но и выполняют переводы в греческого современных афонских подвижников. Пустынь имеет тесную связь с православной Грецией.

В зоне охраны объектов культурного наследия в с. Нежнур находится здание монастырского комплекса церковь святителя Николая Чудотворца и в пгт. Килемары Свято - Ильинский храм,  которые вошли в республиканскую целевую программу "Культурное наследие Республики Марий Эл 2009 - 2013 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Марий Эл от 19 августа 2008 г. № 220.

К зоне охраны объектов культурного наследия отнесены объекты археологического наследия (памятники археологии) Республики Марий Эл, принятые на государственную охрану постановлением Правительства Республики Марий Эл от 27 июня 2007 г.  № 162, по Килемарскому району:

1. Древнемарийское Городище в районе деревни Кушнур. Находится в 2000 м к востоку - юго-востоку от дер. Кушнур Юледурского сельского поселения, на стрелке мыса, образованного изгибом террасы ручья, впадающего в р. Лаж.. Площадь составляет 0,7 га.

2. Древнемарийское Городище (Ошмет корем, Токтай корем), датированное рубежом I - II тысячелетия н.э. в районе деревни Верхний Регеж. Находится в 700 м к северу - северо-западу от дер. Верхний Регеж Юледурского сельского поселения, на стрелке между двумя оврагами. Площадь 0,3 га.

3. Древнемарийское Городище, датировано II тысячелетием н.э. в деревне Игисола. Находится в 1200 м к юго-востоку от д. Игисола Юледурского сельского поселения, на стрелке мыса, образованного изгибом староречья. Площадь 0,3 га.

4. Древнемарийское Городище, культура на рубеже I-II тысячелетия н.э.в деревне Шорсола. Находится в 1500 м к востоку - северо-востоку от д. Ружбеляк, в 1000 м к югу от каръера п. Горняк Шорсолинского сельского поселения, на стрелке мыса, образованного двумя оврагами в верховьях р. Нолька. Площадь 0,5 га.

5. Курганы II в поселке Куженер. Находятся на юго-восточном краю пгт. Куженер, в начале улицы у дороги, идущей по краю надлуговой террасы р. Немда. Площадь 0,2 га.

6. Марийский языческий Могильник (уголок Шинурского леса) XVII-XVIII вв. у деревни Шинур. Находится в 1000 м к юго-востоку от д. Шинур Токтайбелякского сельского поселения, на опушке леса. Площадь 0,3 га.

7. Древнемарийское Городище, культура на рубеже I-II тысячелетия н.э. у деревни Ляжвершина. Находится в 200 м к западу от д.Ляжвершина Шорсолинского сельского поселения, на мысу коренной террасы (высота 8 м), выходящей к ручью. Площадь 0,27 га.

8. Древнемарийское Селище II, культура середины II тысячелетия н.э. у деревни Актугансола. Находится в 3000 м к югу от д. Актугансола Шудумарского сельского поселения, на террасе вдоль старичного лога. Площадь 0,4 га.

9. Древнемарийское Селище I, культура середины II тысячелетия н.э. у деревни Актугансола. Находится в 500 м к юго-западу от д.Актугансола Шудумарского сельского поселения, на небольшой возвышенности. Площадь 2,4 га.

10. Древнемарийское Селище (Бадьино) у деревни Русский Ляждур. Находится в 1300 м к северо-западу от д. Русский Ляждур Юледурского сельского поселения, на краю террасы левого берега ручья, на мысовидном выступе. Площадь 0,05 га.

Раздел 3. Комплексная оценка перспектив и ограничений социально-экономического развития территории района.

Целью градостроительной организации территории Килемарского  района является создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, формирование пространственной среды обитания, включая организацию социальной и хозяйственной деятельности.

Комплексная оценка перспектив и ограничений социально-экономического развития территории Килемарского района выполнена на основе оценки различных потенциалов развития района в целом.

Критерием комплексной оценки принята совокупность показателей, отражающих уровень социальной и производственно-экономической развитости района.

Спецификой Килемарского района является то, что он является лесным районом с высоким потенциалом лесного производства, которое специализируется, в основном на заготовке леса.

Все остальные отрасли народного хозяйства (промышленность, строительство, транспорт и т.д.) подчинены задаче обслуживания профилирующей отрасли лесохозяйственного производства.

Невысокий потенциал сельскохозяйственного производства не позволяет в экономике района рассматривать их в качестве серьезной сельскохозяйственной базы для проведения  заготовок урожая.

Из минерально-сырьевых ресурсов имеющихся в районе интерес для промышленного освоения представляют только месторождения торфов, мелкого кварцевого песка, для дорожного строительства, а также положительно оцениваются перспективы нефтеносности и газоносности девонских пород его территории района.

3.1. Ограничения комплексного развития.

Для комплексного развития территории Килемарского района имеются ряд ограничений, это инженерно-геологические ограничения, экологические ограничения, ограничения соблюдением охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, наличие факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, наличие зон с особыми условиями использования территории.

3.1.1. Инженерно-геологические ограничения.

Надпойменная терраса охватывает часть равнины с абсолютными отметками 100-130 м. Кроме поверхностного заболачивания, развито  заторфовывание.

По инженерно-геологическим условиям этот подрайон благоприятен для освоения, за исключением пойм мелких рек и водотоков, болот с мощностью торфа более 2 м, а также месторождений торфа и др.

Подрайон пойм рек наибольшей ширины достигает в долине       р. Бол. Кокшага (ширина 5-6 км) и в долинах рек Рутки и Большого Кундыша (шириной 1-1,5 км). Рельеф плоский, с наличием стариц. При наивысшем уровне воды 1% обеспеченности территория полностью затопляется.

Рассматриваемый район особо неблагоприятен для освоения, в связи с затопляемостью паводками, высоким положением уровня грунтовых вод и наличием местами слабых грунтов.

Килемарский район относится к району, испытавшему воздействие экзогенных геологических процессов.

3.1.2. Экологические ограничения.

Особенности физико-географического положения Килемарского  района в структуре Республики Марий Эл и экономического развития республики и района определяют в целом относительно благоприятную экологическую обстановку.

Однако хозяйственная деятельность может оказывать локальное воздействие на геологическую среду, что сказывается на режиме и качестве подземных вод. Потенциальную опасность загрязнения подземных вод представляют, главным образом, поля фильтрации неочищенных сточных вод, свалки бытовых и промышленных отходов. Интенсивная и бесконтрольная эксплуатация водоносных горизонтов приводит к их истощению и ухудшению питьевых качеств подземных вод.

В Килемарском районе по отдельным очагам загрязнения на территориях с неблагоприятной техногенной нагрузкой отмечается повышенное содержание вредных веществ в подземных водах.

Основными загрязнителями поверхностных водных объектов являются предприятия коммунального хозяйства и неканализованные ливневые воды с территорий промышленных предприятий, населенных пунктов и сельскохозяйственных предприятий.

Загрязнение подземных вод на территории Килемарского района на водозаборах с некондиционными подземными водами на не разведанных участках отмечается на:

- Евсейкинский водозабор – источник подтягивания некондиционных вод не установлен;

- Ардинский ГГУ, Ардинское МПВ, по 2 режимным скважинам - источник подтягивания некондиционных вод природное качество и техногенное загрязнение.

Бассейн реки Большая Кокшага

От границы с Кировской областью до устья реки Большая Кокшага расположено три пункта наблюдений. В среднем течении реки,  на стыке трех лесорастительных подзон, расположен Государственный природный заповедник. Название заповеднику дала одна из рек республики, левый приток р. Волги, река Большая Кокшага. На территории заповедника река имеет 20 притоков, протекающих по заболоченным местам. Заповедник является охраняемой территорией федерального значения.

В трансграничном пункте наблюдений (н. п. Орловка) в текущем году качество вод реки характеризуется категорией «загрязненных» (ИЗВ=3,0).

С трансграничным переносом поступают соединения меди, превышающие допустимый уровень загрязнения в 6 раз, железа в 9 раз, марганца, легко окисляемых органических веществ по БПК5 , алюминия, цинка, и фенолов в 2 раза.

В районе н. п. Старожильск вода характеризуется как «загрязненная» в июне и «умеренно загрязненная» в сентябре. Выявлены превышения концентраций железа до 5 ПДК, алюминия до 2 ПДК, марганца до 9 ПДК, меди до 4 ПДК.

В устьевом участке реки вода характеризуется «высоким» уровнем загрязненности соединениями железа на уровне 12 ПДК, «средним»-соединениями легко окисляемыми органическими веществами по БПК5  до 1.4 ПДК.

С целью защиты водных объектов от загрязнения требуется проведение капитального ремонта всего блока емкостей биологических очистных сооружений в пгт. Килемары.

Загрязнение подземных вод на территории               Килемарского района.

По материалам обследования и данных недропользователей за 2000-2007 гг.

Таблица 29

| Место- положение | Источник загрязнения | Загряз-ненный водонос-ный горизонт | Загрязняющие веществаи показа-тели заг-рязнения | Кон- цент-рация мг/л, мл- экв/л | Интенсив-ность в ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Евсейкинский водозабор, Юксарская сельская администрация | Источник загрязнения не установлен | неоген-четвертичный | бор | 2,44 | 4,88 |
| Колодец на СЗ окраине д. Красный мост, 2004 год. | Техногенное загрязнение. Источник загрязнения бором не установлен. | неоген-четвертичный | Бор железо общее ХПК5 | 1,19 0,61 52 | 2,38 2,05 1,73 |

3.1.3. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Охранная зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры это территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны выделяются для:

-электрических сетей;

-линий и сооружений связи;

-систем газоснабжения;

-магистральных трубопроводов;

-транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются для электроподстанций, распределительных устройств, воздушных линий электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 100 вольт» охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящих от крайних проводов на расстоянии:

-до 20 киловольт 				10 м;

-35 киловольт 				15 м;

-110 киловольт 				20 м;

-150, 220 киловольт 			25 м;

-330, 500, киловольт 			30 м.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 г. № 578.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны: для наружных газопроводов – 15 м от осей крайних ниток, для подводных переходов – 100 м, от газонаполнительных станций до лесных массивов хвойных пород – 50 м, лиственных пород – 20 м.

Вдоль магистральных трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты устанавливается охранная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, и другим опасным воздействиям.

В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

К охранным зонам железных дорог относятся полосы естественных лесов, прилегающих к земляному полотну, шириной 500 м в каждую сторону от оси железнодорожного пути.

Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства. На этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки и являются основными ограничениями при разработке генеральных планов населенных пунктов.

    - Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Природные ЧС.

В той или иной степени воздействию опасных экзогенных геологических процессов (ЭГП) подвержена вся территория республики, но наиболее активно они проявляются в восточной, южной и юго-западной ее частях.

Источником природных ЧС в республике являются опасные природные явления или процессы, причиной которых могут быть:

карст, оползень, абразия, овражная эрозия, подтопление и заболачивание, переработка берегов, суффозионные процессы.

Наиболее опасными для населенных пунктов и хозяйственных объектов являются карстово-суффозионные процессы, переработка берегов, абразионные и абразионно-оползневые процессы Чебоксарского  и Куйбышевского водохранилищ, подтопление и овражная эрозия. По результатам обследований прошлых лет и сведениям, полученным из различных источников в Республике Марий Эл 47 населенных пунктов из 1655, а также 36 объектов различного назначения, в той или иной мере подвержены воздействию ЭГП.

Источником чрезвычайных ситуаций природного характера в Килемарском районе являются опасные природные явления или процессы, причиной которых могут быть карст, переработка берегов.

Озера района карстово-провального происхождения.

Наличие закарстованных грунтов требует тщательных инженерно-геологических изысканий на территории градостроительного освоения и постоянного мониторинга.

Хозяйственные объекты Килемарского района, испытавшие воздействие экзогенных геологических  процессов

| Наимено-вание объекта | Время воздействия | Тип ЭГП | Факторы активи-зации | Последствия и ущерб | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клд. Скотомо-гильник у п.Дубовский | Весна-осень 2003г. | Аб | шторм. техн.П | Абразия берега у скотомогильника | Наблюдение.берег защи-щен каменной наброской, территория забетонирована, ограждена |
| Земельный фонд ЮВ п. Дубовский до устья р.Шоменка | Весна-осень 2003г. | Аб | шторм.. техн.П | Из 2,5 км береговой линии 1,7 км приходят-ся на участки с активным проявлением абразии | профилак-тика, защита |

Техногенные ЧС.

Основные факторы риска техногенного характера - это аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения, аварии на газо-и нефтепроводах, пожары и взрывы в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения, аварии на транспорте.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера возникают вследствие изношенности основных производственных фондов, ухудшения материально-технического обеспечения, снижение производственной и технологической дисциплины, отсутствие современных систем управления опасными процессами.

Наиболее вероятное возникновение аварии со взрывами и пожарами возможно на предприятиях нефтеперерабатывающей промышленности, нефтегазовых системах (Табашинский нефтеперерабатывающий завод, магистральные трубопроводы.) По территории Оршанского района проходит магистральный нефтепровод Сургут-Полоцк который относится к потенциально опасному объекту территориального класса опасности.

Аварию на нефтепроводе может вызвать любой из внешних факторов, а также неправильная техническая эксплуатация. Любая из аварий, связанная с нарушением целостности трубопровода, влечет за собой выброс (вытекание) нефти, а наличие высокого давления в трубопроводе вызовет ее фонтанирование на поверхность В результате чего могут образоваться большие загрязненные нефтью участки водной поверхности и суши, потенциально опасные в пожарном отношении, особенно в лесных массивах. Особую пожароопасность представляют нефтеперекачивающие станции.

Основной причиной аварий на трубопроводах является коррозия металла - более 95% аварий происходит в результате внутренней и внешней коррозии нефтепроводов. Наиболее вероятными источниками аварий на нефтепроводах являются компрессорные и дожимные станции, газорегуляторные пункты, нити трубопроводов.

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются:

-накопление негативных последствий строительства и эксплуатации оборудования, агрегатов, объектов, приведших к трансформации природно-территориальных комплексов (образование карьеров, насыпи, эрозия, пучение грунтов, подтопление и т.д.);

-механическое разрушение оборудования, резервуаров, трубопроводов, скважин;

-отсутствие современных систем управления опасными процессами;

-неудовлетворительное состояние технических средств и оборудования, которое выработало свой амортизационный срок, физически изношено и морально устарело, имеет низкую степень надежности и находится в аварийном состоянии;

-отсутствие дублирующих технических систем, альтернативы замены оборудования, агрегатов на предаварийной стадии;

-нарушение сроков и периодичности диагностики, дефектоскопии, обследования и проверки потенциально опасных объектов;

-отсутствие автоматических систем контроля функционирования оборудования, агрегатов, объектов с целью своевременного выявления возможных отказов и разрушений;

-нарушение производственной и технологической дисциплины;

-недостаточность квалифицированных кадров.

Наибольшую опасность в природной сфере представляют возникающие чрезвычайные ситуации, обусловленные землетрясениями, наводнениями, селями, ураганами, лесными пожарами, в техногенной сфере – радиационными и транспортными авариями, авариями, связанными с выбросом химически и биологически опасных веществ, взрывами, пожарами, гидродинамическими авариями, авариями на системах коммунально-энергетического хозяйства и крупными дорожно-транспортными происшествиями.

Пожары.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Для целей пожаротушения в пгт. Килемары необходимо произвести реконструкцию водопроводных сетей и выполнить закольцовку линий водовода.

В населенных пунктах с числом жителей свыше 50 человек необходимо обеспечить строительство пожарных водоемов (резервуаров) и устройство подъездных путей с облегченным усовершенствованным покрытием и пирсов к водоемам, используемым для целей пожаротушения.

Строительство пожарных водоемов и подъездных путей с облегченным усовершенствованным покрытием и пирсов к водоемам, используемым для целей пожаротушения, в Килемарском районе необходимо выполнить в следующих населенных пунктах:

1. д. Водозерье      		1 водоем		2 подъездн. пути;

2. д. Алешкино		          1 водоем		1 подъездн. путь;

3. д. Большая Арда		1 водоем		1 подъездн. путь;

4. д. Ершово 		          1 водоем		2 подъездн. пути;

5. д. Котенево		          1 водоем		1 подъездн. путь;

6. д. Мазикино			1 водоем		2 подъездн. пути;

7. д. Малая Арда		          1 водоем		3 подъездн. пути;

8. п. Механизаторов		1 водоем		1 подъездн. путь;

9. д. Паулкино			1 водоем		2 подъездн. пути;

10. д. Сенюшкино		1 водоем		1 подъездн. путь;

11. д. Большой Абанур		1 водоем		1 подъездн. путь;

12. д. Большие Памъялы	1 водоем		2 подъездн. путь;

13. д. Сельхозпочинок		1 водоем		1 подъездн. пути;

14. д. Алатайкино		1 водоем		2 подъездн. пути;

15. д. Евсейкино		          1 водоем		2 подъездн. пути;

16. п. Куплонгский		1 водоем		1 подъездн. путь;

17. п. Килемары                                                     1 подъездн. путь;

18. п. Нежнурский                                                 1 подъездн. путь;

19. с. Арда                                                              3 подъездн. пути;

20. в. Мадарский                                                   3 подъездн. пути;

21. д. Большое Кибеево                                        1 подъездн. путь;

22. п. визимьяры                                                    4 подъездн. пути;

23. п. Красный Мост                                             2 подъездн. пути;

24. п. Озерный                                                       2 подъездн. пути;

25. с. Кумья                                                            2 подъездн. пути;

26. п. Майский                                                       4 подъездн. пути;

27. с. Нежнур                                                         2 подъездн. пути;

28. д. Трехречье                                                     3 подъездн. пути;

29. с. Юксары                                                         2 подъездн. пути;

30. д. Большой Ермучаш                                       2 подъездн. пути

Всего по району:               16   водоемов,    59   подъездной путь.

Для снижения негативных последствий экзогенных геологических процессов рекомендуется:

1.Проведение систематического мониторинга и профилактических мероприятий в пределах населенных пунктов, находящихся в зоне опасных экзогенных геологических процессов.

2.В зонах развития овражной эрозии рекомендуется засыпка развивающихся промоин, недопущение сосредоточенного стока поверхностных и неорганизованного стока бытовых вод по бортам и дну оврагов, укрепление вершин растущих оврагов и умеренный полив прилегающих к ним территорий сельхозугодий.

3.Для населенных пунктов, находящихся в зоне развития карстово-суффозионных процессов практические рекомендации по снижению негативного воздействия сводятся к следующим основным мероприятиям:

-осуществление противокарстовых архитектурно-планировочных и конструктивных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности зданий и сооружений;

-предотвращение утечек из водонесущих коммуникаций;

-не нарушение естественного рельефа, подземного и поверхностного стока вод на застроенных и застраиваемых карстоопасных территориях;

-запрещение строительства ответственных зданий и сооружений в пределах развития карстово-суффозионных форм;

-систематическое обследование территории (объектный карстологический мониторинг).

4.Для хозяйственных объектов, находящихся в зоне развития карстово-суффозионных процессов:

-в результате специальных инженерно-геологических (карстологичесих) изысканий должны уточняться категории устойчивости по интенсивности провалообразования, а также определяться категории карстоопасности по погнозируемым диаметрам карстопроявления;

-для выбора мероприятий противокарстовой защиты важно районирование закарстованных территорий по характеру (виду) поверхностных карстопроявлений (провалы, оседания, карстовые просадки и др.) и их размерам;

-при внезапном образовании карстовых провалов на экологически опасных объектах возможно возникновение экологической катастрофы. На таких объектах, расположенных на участках I - III категории карстоопасности, в качестве первоочередных мероприятий должен быть организован объектный карстологический мониторинг;

-карстово-суффозионный процесс при определенных условиях может существенно активизироваться в результате техногенных воздействий. Особенно это относится к грунтовым водозаборам. При неправильной эксплуатации водозаборов даже неопасные территории нередко переходят в разряд опасных. Аналогично обстоит дело с каръерами для добычи полезных ископаемых, где проводится искусственное водопонижение;

-при расположении свалок промышленных и бытовых отходов на закарстованных территориях загрязнение горных пород и подземных вод происходит, как правило, на несколько порядков интенсивнее, чем на незакарстованных. Строительными нормами вводятся серьезные ограничения по проектированию и эксплуатации свалок на закарстованных территориях.

3.1.5. Зоны с особыми условиями использования территории и прочие природоохранные ограничения.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, а также особенностями территории, предполагаемого размещения объектов, к зонам природоохранного назначения отнесены:

-водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

-зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

-охранные зоны особо охраняемых природных объектов.

К землям природоохранного назначения в соответствии с Земельным и Лесным кодексами РФ относятся особо охраняемые природные территории и защитные леса.

Водоохранной зоной водных объектов является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов. В пределах водоохранных зон устанавливается специальный режим хозяйствования и иных видов деятельности. Соблюдение особого режима использования территории водоохранных зон является составной частью комплекса водоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 12 апреля 2006 г. № 74-ФЗ устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов. Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину.

Размеры водоохранных зон водных объектов, в соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ устанавливаются следующие:

1.Ширина водоохранной зоны при протяженности участков рек:

-менее 10 км от истока и устья			 - 50 м;

-от истока до 10 км					 - 50 м;

-от 10 км до 50 км					 - 100 м;

-от 50 км и более						 - 200 м.

2.Для озер и водохранилищ				 - 50 м.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки или ручья устанавливается в размере 50 м.

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования. Минимальная ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта.

Ширина прибрежной защитной полосы при уклоне берега водного объекта устанавливается:

-при обратном и нулевом уклоне			 - 30 м;

-при уклоне до 3о						 - 40 м;

-при уклоне от 3о и более				 - 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других биологических ресурсов) устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

В границах водоохранных зон запрещается:

-использование сточных вод для удобрения почв;

-размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, отравляющих и ядовитых веществ;

-осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

-движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

-распашка земель;

-складирование отвалов размываемых грунтов;

-выпас сельскохозяйственных животных и организация летних лагерей скота.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения это территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной целью создания и обеспечения в зоне санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса - защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Размеры зон санитарной охраны определяются нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод, и на расстоянии не менее 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод. В первом поясе запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водозабора.

Природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение находятся под особой охраной, для чего устанавливается особый правовой режим.

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках создаются охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах буферных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов.

С учетом особенностей правового режима защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, в них устанавливаются следующие категории защитности:

-  леса зеленых зон и лесопарки в населенных пунктах;

- защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных дорог федерального и республиканского значения;

- запретные полосы лесов по берегам рек и другим водным объектам:

- по р. Большая Кокшага	-      3 км,

- по рекам				-      1 км,

- по озерам				-  500 м.

3.2.Перспективы и основные направления градостроительного  развития района.

Основные направления градостроительной политики, способствующие комплексному развитию Килемарского района, нацеленные на повышение степени интеграции в отдельные отрасли, а также интенсивности использования природно-ресурсного потенциала района должны стать мероприятия:

-по формированию единого транспортно-планировочного каркаса района, обеспечивающего активизацию связей отдельных населенных пунктов с административно-территориальными центрами и свободный выход на республиканскую транспортную сеть;

-по повышению степени эффективности использования природно-ресурсного потенциала;

-по приоритетному развитию инженерной инфраструктуры внутриселенного и межселенного значения;

-по повышению степени интенсивности и функционального разнообразия использования территории на основе комплексного использования природно-ресурсного потенциала;

-по проведению крупномасштабных природовосстановительных работ.

3.2.1. Основные направления градостроительного развития территории района.

К основным направлениям градостроительного развития территории относится:

-достижение инвестиционной и экономической привлекательности района на базе полицентричного развития его функций;

-перспективное хозяйственное и градостроительное развитие в условиях сбалансированного использования социального, экономического и природного потенциалов района;

-проведение энергосберегающей политики на основе вовлечения в эксплуатацию и комплексного использования различных энергоресурсов;

-интенсификация транспортных связей и создание единой транспортной системы;

-сокращение (или ликвидация) ущерба, причиняемого окружающей среде, а также воспроизводство и охрана природных ресурсов и природного наследия посредством поддержки баланса экосистемы;

-комплексное сохранение историко-культурного наследия и одновременное удовлетворение потребностей современного общества;

-принятие предупреждающих мер в сферах землепользования и строительства, направленных на ограничение размеров ущерба от природных бедствий, аварий и катастроф.

Основная направленность градостроительной политики в районе на всех уровнях должна быть связана с укреплением экономической базы и социальной инфраструктуры населенных пунктов, улучшением их транспортных связей с центрами поселений и районным центром, а также повышением уровня инженерной обеспеченности территории.

3.2.2. Функциональное зонирование территории района.

Функциональное зонирование, предусматриваемое Схемой территориального планирования Республики Марий Эл, предполагает развитие территории республики по трем основным зонам: интенсивной, экстенсивной и ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности.

Килемарский район относится к зоне экстенсивной хозяйственной деятельности и в незначительной мере может быть отнесен и к зоне  ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности.

Зона экстенсивной хозяйственной деятельности включает подзоны сельского хозяйства, лесоэксплуатации и геологоразведки.

Подзона сельского хозяйства.

Агропромышленный комплекс является одним из секторов экономики муниципального образования и уровень развития во многом предопределяет  социально-экономическую ситуацию на селе.

Приоритетными отраслями сельскохозяйственного производства являются животноводство молочного и мясного направлений, птицеводство и растениеводство со специализацией на производстве зерна, картофеля, овощей. Дифференциация территории по специализации, обусловлена особенностями агроклиматических условий, качеством почв, транспортной доступностью основных потребителей сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения в Килемарском районе занимают не значительную территорию - 000 га, что составляет 00% от всей территории района. В составе земель сельскохозяйственного назначения преобладают сельскохозяйственные угодия, площадь которых составляет 50451 га (95%), из них на долю пашни приходится 000 га (75% сельскохозяйственных угодий).

В настоящее время земли сельскохозяйственного назначения в районе используются очень не эффективно всего на 00 %. Более полно используется пашня на 00%. Не используется 0000 га земель сельскохозяйственного назначения в том числе 0000 га пашни.

Для перспективного развития сельского хозяйства Килемарского района необходимо наращивать эффективность использования имеющегося потенциала сельскохозяйственных земель, особенно в общественных и фермерских хозяйствах, где, как показывает опыт, наиболее эффективно используются сельскохозяйственные земли.

Для необходимого роста востребованной сельскохозяйственной продукции необходимо: повышение продуктивности сельскохозяйственных угодий, поддержание в рабочем состоянии мелиоративных систем, выполнение агротехнических, противоэрозионных, культуртехнических мероприятий. Требуется также обновление значительной части машинно-тракторного парка, внедрение новых энергоэффективных агрегатов.

Реализация национального проекта в области агропромышленного комплекса должно осуществляться по трем направлениям:

-ускоренное развитие животноводства;

-стимулирование развития малых форм хозяйствования;

-обеспечение доступным жильем молодых специалистов на селе.

Подзона лесоэксплуатации.

Лес является основным богатством и имеет важное значение в экономике Килемарского района. Особенно перспективными для лесоэксплуатации являются Килемарский и Юринский районы.

Освоение новых лесосырьевых территорий  будет связано со строительством новых лесовозных дорог, совершенствованием магистральной дорожной сети, позволяющей вывозить лес к центрам переработки к ж/д станциям и лесным пристаням. Так в Килемарском районе  предполагается строительство лесовозных дорог с твердым покрытием протяженностью около 9 км (Юксары,- Евсейкино и Евсейкино - алатайкино) а в Юринском порядка 8 км (подъезд к д. Кузьмино).

Всего предполагается  построитель лесных дорог и усов протяженностью около 800 км.

Значительных ограничений на лесоэксплуатацию в районе нет, за исключением защитных лесов, частично эксплуатационных, защитных полос вдоль рек и природных особо охраняемых территорий. Земли лесного фонда по данным Министерства лесного хозяйства Республики Марий Эл по Волжскому и  Килемарскому лесничеству на территории Килемарского муниципального района составляют 257909 га, что составляет  81,55 % территории.

Территориальное размещение лесозаготовок и перерабатывающих центров должны учитывать необходимость сохранения и упрочения экологического равновесия в республике Обязательным условием в части обоснования объемов производства должно быть полное соблюдение требований неистощительного  и постоянного лесопользования , охраны природной среды.

Лесные ресурсы, как постоянно возобновляемые естественным путем могут рассматриваться основой развития реального сектора экономики района.

Примеры практического использования недревесной  продукции в районе есть. Многие жители района известны своей продукцией не только в республике, но и далеко за ее пределами. Мед и изделия из мочала, веники и метлы, деготь и другая продукция.

Для  оперативного управления заготовкой, переработкой и сбытом недревесной продукции, необходимо создать информационную сеть и базу данных при районной администрации. В районе есть возможность заготавливать и перерабатывать не только грибы и ягоды, мочало, деготь, сувениры и изделия из бересты, корье, древесный уголь.

Килемарский район обладает значительной лесной сырьевой базой.  В ближайший период перспективы развития лесопромышленного комплекса в Килемарском районе связаны со стабилизацией достигнутых объемов промышленного производства, повышения технологичности лесопродукции на базе современного оборудования, устойчивым финансовым состоянием лесопромышленных предприятий.

Зонирование лесных участков

Для решения проблем зонирования лесных участков в условиях  действующего законодательства необходимо учитывать интересы следующих субъектов:

1) Интересы местного населения и использование лесных ресурсов  для собственных нужд:

- пространственное размещение территории (близость к населенным пунктам);

- доля площадей по видам ресурсов, используемая доля для собственных нужд населения (до 10%);

- обременение арендаторов по обеспечению данного вида использования;

- определение объема использования ресурсов для собственных нужд;

- нарушение сервитута – (рекреационные зоны, и тп).

2) Интересы муниципальных образований:

- развитие инфраструктуры;

- развитие коммерческого использования территорий и увеличение объемов налоговых поступлений;

- создание новых рабочих мест.

3) Интересы хозяйствующих субъектов:

- максимизация прибыли;

- четкое представление об обременениях лесного участка;

4) Интересы некоммерческих учреждений;

- сохранение и расширение особо охраняемых природных территорий;

- сохранение и расширение объектов культурного наследия;

- сохранение и расширение объектов религиозного использования.

5) Интересы государственных и муниципальных органов управления:

- соблюдение лесного законодательства;

- оптимизация лесоземлепользования.

Принципы зонирования территорий лесных участков по видам использования лесов

Таблица 25

| Вид использования лесов | Названия зон | Принципы выделения зон или категории защитности |
| --- | --- | --- |
| 1. Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты. | 1. Зона ведения охотничьего хозяйства и осуществление охоты. | Лесные участки за исключением лесов зеленых зон. |
| 2. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений. | 1. Зона промышленной заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений. | Эксплуатационные и водоохранные леса. |
|  | 2. Зона использования пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений населением для собственных нужд. | Леса не вошедшие в зону 2.1. |
| 3. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов. | 1. Зона промышленной заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов. | Эксплуатационные и водоохранные леса. |
|  | 2. Зона заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов населением для собственных нужд | Леса не вошедшие в зону 3.1. |
| 4. Ведение сельского хозяйства. | 1. Зона ведение сельского хозяйства. | Эксплуатационные леса (сенокосы, пастбища, выгоны, пашни, прогалины). |
| 5. Заготовка живицы. | 1. Зона заготовка живицы. | Эксплуатационные леса. |
| 6. Создание лесных плантаций и их эксплуатация. | 1. Зона плантационного выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений. | Эксплуатационные леса (пашни, прогалины). |
| 7. Переработка древесины и иных лесных ресурсов. | 1. Зона переработки древесины и иных лесных ресурсов. | На территории эксплуатационных лесов (пустыри, прогалины). |
| 8. Заготовка древесины. | 1.Зона заготовки древесины, аренда и постоянное бессрочное пользование. | Территория лесного фонд Министерства лесного хозяйства Республики Марий Эл. |
|  | 2 Зона для обеспечения потребностей местного населения. | До 10% объемов аренды. |
| 9. Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений. | 1. Зона плантационного выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений. | Эксплуатационные леса. |
| 10.Осуществление рекреационной деятельности. | 1. Зона памятников, природы, комплексных и охотничьих заказников. | Памятники природы, заказники. |
|  | 2. Участки для строительства реконструкции и эксплуатации объектов рекреацинного использования. | На основании проведенного анализа по перспективе развития рекреационного использования лесов. |
|  | 3. Перспективные территории для осуществления рекреационной деятельности. | Зеленые зоны и защитные леса. |
| 11. Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых. | 1. Зона выполнения работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых. | Эксплуатационные леса. Участки в защитных лесах (за исключением ООПТ и зеленых зон), где возможна сплошная рубка насаждений. |
| 12. Осуществление научно исследовательской и образовательной деятельности. | 1. Зона осуществления научно исследовательской и образовательной деятельности | На основании проведенного анализа в потребности использования лесов по данному виду. |
| 13. Осуществление религиозной деятельности. | 1. Зона осуществления религиозной деятельности. | На основании проведенного анализа в потребности использования лесов по данному виду. |
| 14. Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов. | 1 Зона строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов. | Согласно плана территориального планирования Республики Марий Эл и эксплуатации существующих линейных сооружений. |
| 15. Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений. | 1 Зона строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений. | Согласно плана территориального планирования Республики Марий Эл. |

Подзона геологоразведки.

В связи с тем, что из 22 имеющихся в РМЭ озерных месторождений сапропеля разрабатывалось только Водоозерское с запасами сапропеля 583 тыс. тонн, где в настоящее время добыча не ведется из-за низкого спроса предусмотреть дальнейшую его разработку с определением рынка сбыта продукции.

Для объективной оценки возможности использования минерально-сырьевого потенциала и перспективного ввода в эксплуатацию местрождений необходимо проведение переоценки минерально-сырьевой базы республики, составление карты закономерности размещения полезных ископаемых с элементами прогноза.

Зона ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности.

К зоне влияния ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности относятся подзоны:

-рекреационной деятельности,

-лесного хозяйства,

-природоохранной деятельности.

Подзона рекреационной деятельности.

Зона туристско-рекреационной деятельности.

Разнообразие природных ландшафтов (лесных, водных, луговых), недревесные ресурсы леса, охотничьи, промысловые виды диких животных, лекарственные растения, а также продукция пчеловодства определяет щирокие возможности для развития рекреационной  деятельности.

К объектам экологического туризма Килемарского района относятся памятники природы и ботанические памятники: заповедник «Большая Кокшага», заказники «Кумьинский» и Тогашевский, озеро Кумьяры, Молевое, а также многочисленные озера находящиеся на территории района, Роща Лиственницы сибирской, дубравы, еловые леса.

К объектам культурно-исторического туризма памятники новокаменного века на левобережье Волги: Дубовский могильник, Ардинское городище. У п. Дубовая известны поселения эпохи бронзы, относящиеся к важному периоду в истории финно-угорских племен - ко времени их косолидации. Здесь же  представлена эпоха расцвета древне-марийской культуры IX-XI вв.

К объектам паломнического туризма относятся старинные церкви и мужской монастырь района, а также священные рощи.

Широко в районе представлено изобразительное и декоративно-прикладное искусство: обработка древесины, бересты, лыка, прутьев. В с. Арда в 2002г. открыт Дом ремесел который имеет три направления деятельностит: ткачество, вышивание, изготовление национальной (горномарийской) одежды. Также экспанируются изделия, изготовленные местными умельцами.

Туристической фирмой ООО «ЦТИ-Матур» разработаны и действуют конные, байдарочные  и лодочные туры, пешеходные маршруты, экологические тропы к озерам.

Таким образом, развитие рекреации в районе должно быть направлено на развитие туризма: экологического, этнографического, паломнического, экзотического и т. д. Среди них самый перспективный вид отдыха - экологический туризм.

Доминантными природными комплексами территории являются пойменные леса, имеется большое разнообразие ландшафтов. Содержатся основные виды флоры республики, в том числе редкие и исчезающие виды растений.

В настоящее время администрацией района принимаются действенные меры, по отношению всевозрастающей потребности людей в рекреации, а также управлением индустрией отдыха и развития туризма.

При правильном ведении хозяйства доход от рекреационного использования окружающей среды может быть в несколько раз больше, чем от заготовки древесины. Акцент развития рекреации делается на туристко - экскурсионное  и научно – познавательное направление. Таким образом, развитие рекреации в районе должно быть направлено на развитие туризма: экологического; этнографического; паломнического; экзотического и т. д. Среди них, самый перспективный вид отдыха – экологический туризм.

Экологический туризм-это специфическая деятельность людей, которые в общении с природой строят свои отношения на основе взаимовыгоды. Предпочтение видов отдыха жителей района:

1)летний отдых вблизи водоемов;

2)пешеходные прогулки по лесу;

3)любительский, спортивный лов рыбы;

4) «тихая охота»-сбор грибов, ягод;

5)конные прогулки;

6)сплав на гребных плавсредствах;

7)лыжные прогулки, катание на снегоходах;

8)охота любительская.

Подзона лесного хозяйства.

Подзона лесного хозяйства выделяется для определения лесохозяйственной деятельности по использованию и восстановлению лесного фонда, который оказывает огромное воздействие на экологическое состояние природных комплексов в результате выполнения им таких биоэкологических функций, как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение и повышение плодородия почв, сохранение биологического разнообразия, обогащения атмосферы кислородом и связывание углерода, благоприятное влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна.

Одновременно леса выполняют важнейшие социально-экономические функции, обеспечивая спрос общества на лесные ресурсы всех видов.

В качестве первоочередных мер по улучшению лесохозяйственной деятельности необходимо осуществление следующих мероприятий:

-совершенствование системы учета лесов, а также проведение мероприятий по мониторингу лесного фонда, оценки и прогноза состояния восстановления и динамики роста лесного фонда;

-улучшение состояния лесного фонда путем проведения работ по лесовосстановлению и лесоразведению;

-подготовка отводов лесосечного фонда под рубки главного и промежуточного пользования;

-уход за молодыми лесными посадками и перевод молодняка в категорию хозяйственно-ценных лесонасаждений;

-увеличение площади лесов хозяйственно ценных пород;

-предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров за счет обустройства территории лесного фонда противопожарными барьерами, защитными минерализованными полосами и разрывами, строительство и оборудование пожарно-наблюдательных вышек, пожарно-химических станций, обеспечение средствами связи и сигнализации;

-улучшение санитарного состояния лесов путем проведения санитарной и профилактической химико-биологической обработки лесных массивов;

-улучшение среды обитания животного мира путем проведения биотехнических мероприятий в лесном фонде;

-исключение отдельных территорий лесного фонда из хозяйственной деятельности и использование их для целей рекреации;

-увеличение площади лесов специального целевого назначения;

-создание транспортной инфраструктуры для лесного хозяйства;

-повышение эффективности и снижение трудоемкости лесохозяйственных мероприятий за счет приобретения и использования новой техники и оборудования.

Подзона природоохранной деятельности.

В зоне ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности важное значение имеет подзона природоохранной деятельности. Природоохранная деятельность является основной функцией особо охраняемых природных территорий.

Для обеспечения устойчивости территории необходимым условием является формирование оптимального экологического каркаса, ключевыми звеньями которого являются особо охраняемые природные территории.

В Килемарском районе охране подлежат памятник природы пойменная дубрава, государственный природный заповедник «Большая Кокшага», который подлежит особой охране. Так же в районе существуют такие памятники природе как заказники «Кумьинский», «Тогашевский», озера Кумьяры, Лужьяр, Шамьяры и болота Тыр, Мадарское.

3.2.3. Зоны и точки активизации хозяйственной деятельности и иновационного развития.

Характеристика групповой системы населенных мест

Килемарский район по классификации групповой системы расселения, установленной Схемой территориального планирования Республики Марий Эл, входит в Западную групповую систему расселения и относится к зоне экстенсивного хозяйственного и градостроительного развития, которая охватывает территории, где складывается система расселения на базе районного административного центра и группы населенных мест на базе центров сельских администраций.

Приоритетные  направления развития:

-улучшение транспортной обеспеченности территории, а также транспортных связей с Нижегородской и Кировской областями.

-совершенствование системы лесопользования. Активизация лесозаготовок;

-Формирование зон нового технологического уклада на базе комплексного использования лесных ресурсов, торфа, в т.ч. с целью замещения в топливном балансе газа.

В этой зоне предполагается установление такого режима использования территории, который обеспечивал бы оптимальные условия для функционирования ведущих отраслей хозяйства, развитие которых, в свою очередь, обеспечивалось бы установлением стабильных связей с зоной активного развития на территории Республики Марий Эл.

В условиях Килемарского района главной задачей является интенсификация использования ее территории за счет вовлечения в эксплуатацию местных ресурсов, многофункционального использования земельного фонда и организации предприятий нового технологического уклада на базе энергосберегающих и невозобновляемых энергоресурсов.

В Западную систему расселения населенных пунктов входят Юринский и Килемарский районы. Эта система расселения имеет предпосылки для развития как групповой системы.

Основным условием функционирования полноценной групповой системы является: формирование системоорганизующих функций, в первую очередь, наращивание инфраструктурного потенциала, с одновременным развитием «точек роста», входящих в групповую систему расселения.

В основу типологии населенных пунктов закладываются основные типологические признаки:

-роль населенных пунктов в системе расселения;

-социально-экономический потенциал развития населенных пунктов (особенно наличие инфраструктурных функций);

-значимость населенного пункта в системе управления;

-численность населения.

Из 78 населенных пунктов, числящихся в настоящее время в Килемарском районе, в 0 населенных пунктах население отсутствует, а в 00 населенных пунктах численность населения стабильно приближается к нулю. Таким образом, в системе расселения Килемарского района может рассматриваться как перспективные 00 населенных пункта, а 00 населенных пунктов подлежат ликвидации.

Населенные пункты, не имеющие населения:

Населенные пункты с тенденцией к отмиранию:

В результате ликвидации отмирающих населенных пунктов освободятся земельные участки площадью 000 га земель населенных пунктов, которые возможно будет перевести в категорию земель сельскохозяйственного назначения.

Зоны нового технологического уклада.

В условиях района зоны нового технологического уклада могут создаваться на базе единого использования энергетических ресурсов, производства строительных материалов, добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов, возобновление и создание эффективных отраслей сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также лесоэксплуатация и лесопользование.

Основу этих зон составляют предприятия, связанные единым технологическим циклом и, как правило, относящиеся к малым, быстро возводимым и быстро окупаемым.

Развитие малого и среднего предпринимательства. Положения о предоставлении земельных участков в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого предпринимательства.

Основная инфраструктурная функция Килемарского района, как района, имеющего высокий потенциал лесоэксплуатации и лесопользования заключается в налаживании производства и поставке лесопродукции.

"Точками роста" создания предприятий на базе нового технологического уклада в Килемарском районе могут быть зоны:

Килемарская

Визимьярская

Ардинская

Широкундышская

Кумьинская

3.2.4. Основные направления комплексного развития и размещения производительных сил.

Основная направленность градостроительной политики по комплексному развитию и размещению производительных сил на местном уровне должна быть связана с укреплением экономической базы и социальной инфраструктуры сельских поселений, улучшением их транспортных связей с районным центром, а также повышением уровня инженерной обеспеченности территории.

Таким образом, комплексное развитие производительных сил района и устойчивое развитие ее территории предполагают системный подход к решению всех стратегических задач, учитывающее:

-увязку между собой всех аспектов и интересов развития района, и факторов в экономических, экологических, социальных, природоохранных сферах;

-взаимосвязь всех предлагаемых мероприятий (особенно экономических и природоохранных, экономических и развития инфраструктуры);

-последовательность реализации отдельных мероприятий, в том числе с учетом особенностей отдельных частей территории района.

Приоритетные направления развития производительных сил Килемарского района в Западном экономическом районе:

-улучшение транспортной обеспеченности территории, а также транспортных связей с Нижегородской и Кировской областями.

-совершенствование системы лесопользования. Активизация лесозаготовок;

-Формирование зон нового технологического уклада на базе комплексного использования лесных ресурсов, торфа, в т.ч. с целью замещения в топливном балансе газа.

Перспективное развитие  предприятий (Пром и С/Х)

Таблица 26

| Наименование сельских, городских поселений | Наименование предприятия | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Юксарское сельс-кое поселение |  |  |  |
| Городское поселе-ние Килемары |  |  |  |
| Ширококундыш-ское сельское поселение |  |  |  |
| Нежнурское сель-ское поселение |  |  |  |
| Карасномостовское сельское поселение |  |  |  |

3.2.5. Транспортная инфраструктура и перспективы ее развития.

В транспортном отношении Килемарский район обеспечивается только автомобильным транспортом.

Поэтому большое значение для дальнейшего социально-экономического развития района и рациональной организации территории имеет совершенствование межселенной транспортной инфраструктуры.

Необходимость совершенствования межселенной транспортной инфраструктуры диктуется требованиями реализации стратегических задач развития района:

-использование выгодного транспортного положения района по отношению ко второй по значимости транспортной оси республики, которой является автодорога, пересекающая республику с запада на восток и в настоящее время активно функционирующая на участке Йошкар-Ола - Чебоксары в развитых сельскохозяйственных районах;

-активизация хозяйственных связей между отдельными экономическими районами республики, а также улучшение транспортных условий вывоза продукции за пределы района;

-формирование новых зон активизации хозяйственного использования природных ресурсов района.

Первоочередными задачами усовершенствования сети автодорог района являются повышение технического уровня существующих дорог,  ликвидация участков дорог без покрытия, реконструкция и замена мостов с недостаточными габаритами, строительство обходов населенных пунктов, обеспечение круглогодичной связи всех населенных пунктов с опорной сетью дорог и административными центрами по дорогам с твердым покрытием.

Наличие транспортных средств в Килемарском районе

Таблица 27

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Наличие транспортных средств у населения | Транс-порт пред-приятийи орга-низаций | Пас-сажир-ский транс-порт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Легко-вой транс-порт | Грузо-вой транс-порт | Трак-торный парк |  |  |
| Килемарское городское поселение |
| 1 | пгт.Килемары |  |  | 103 |  |  |
| 2 | д.Большой Ломбенур |  |  |  |  |  |
| 3 | д.Большой Кундыш |  |  |  |  |  |
| 4 | д.Большой Шудугуж |  |  |  |  |  |
| 5 | д.Водозерье |  |  | 1 |  |  |
| 6 | д.Васени |  |  |  |  |  |
| 7 | д.Кичма |  |  |  |  |  |
| 8 | п.Кужинский Коноплянник |  |  |  |  |  |
| 9 | д.Кужолок |  |  |  |  |  |
| 10 | д.Мари-Килемары |  |  |  |  |  |
| 11 | д.Малый Ломбенур |  |  |  |  |  |
| 12 | д.Малый Шудугуж |  |  |  |  |  |
| 13 | п.Нежнурский |  |  |  |  |  |
| 14 | д.Самкино |  |  | 3 |  |  |
| 15 | Удюрма |  |  | 4 |  |  |
| Всего по СП |  |  |  |  |  |
| Ардинское сельское поселение |
| 1 | с.Арда | 14 | 4 | 3 | 10 | - |
| 2 | д.Алешкино | 5 | - | - | - | - |
| 3 | д.Большая Арда | 3 | 2 | - | 7 | - |
| 4 | п.Дубовский | 1 | - | - | - | - |
| 5 | д.Ершово | - | - | - | - | - |
| 6 | д.Изеркино | 2 | - | - | - | - |
| 7 | д.Котеново | 3 | 1 | 2 | - | - |
| 8 | п.Котеновский | 1 | - | - | - | - |
| 9 | д.Кузькино | - | - | 1 | - | - |
| 10 | в.Мадарский | 3 | 2 | 2 | - | - |
| 11 | д.Мазикино | - | 3 | 1 | - | - |
| 12 | д.Малая Арда | 10 | 2 | 2 | 10 |  |
| 13 | п.Механизаторов | 7 | - | 1 | - | - |
| 14 | д.Озерки | 4 | 1 | - | 2 | - |
| 15 | д.Паулкино | 7 | 2 | 3 | 1 | - |
| 16 | д.Сенюшкино | 3 | - | 2 | - | - |
| 17 | д.Сорокаево | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 18 | в.Троицкий | - | - | 1 | - | - |
| 19 | д.Умятеево | 2 | - | 1 | - | - |
| 20 | Шатчиково | 1 | - | 1 | - | - |
| Всего по СП | 68 | 19 | 25 | 30 | - |
| Большекибеевское сельское поселение |
| 1 | д.Большое Кибеево |  |  | 5 |  |  |
| 2 | д.Большой Абанур |  |  | 7 |  |  |
| 3 | д.Коктуш |  |  |  |  |  |
| 4 | д.Малое Кибеево |  |  | 1 |  |  |
| 5 | д.Мусь |  |  | 1 |  |  |
| 6 | д.Средний Абанур |  |  |  |  |  |
| Всего по СП |  |  |  |  |  |
| Визимьярское сельское поселение |
| 1 | п.Визимьяры |  |  |  |  |  |
| Всего по СП |  |  |  |  |  |
| Красномостовское сельское поселение |
| 1 | п.Красный Мост | 12 |  | 7 | 4 | - |
| 2 | п.Кундышский | - | 1 | - | - | - |
| 3 | п.Озерный | 30 | 4 | 10 | 11 | - |
| 4 | д.Шаптунга | - | - | - | - | - |
| 5 | п.Шушер | - | - | - | - | - |
| Всего по СП | 42 | 5 | 17 | 15 |  |
| Кумьинское сельское поселение |
| 1 | д. Большие Памъялы | 19 | 3 | 9 | 17 | - |
| 2 | с.Кумья | 9 | 1 | 1 | 6 | - |
| 3 | д.Кукшары |  |  |  |  |  |
| 4 | д.Малые Памъялы | 1 | - | - | - | 1 |
| 5 | д.Музывален | - | - | - | - | - |
| 6 | п.Майский | 15 | - | 4 | - | - |
| 7 | д.Нальмучаш | 1 | - | 2 | - | - |
| 8 | д.Пинжедур | - | - | 3 | - | - |
| 9 | п.Рутка | 1 | - | - | - | - |
| 10 | д.Сельхозпочинок | 5 | - | 4 | 2 | - |
| 11 | Тогашево | - | - | 2 | - | - |
| Всего по СП | 55 | 4 | 28 | 25 | 1 |
| Нежнурское сельское поселение |
| 1 | с.Нежнур | 34 | - | 21 | - | 2 |
| 2 | д.Большой Пинеж | 5 | - | 5 | - | - |
| 3 | д.Малый Пинеж | 2 | - | - | - | - |
| 4 | д.Песочное | 3 | - | 2 | - | - |
| Всего по СП |  |  |  |  |  |
| Широкундышское сельское поселение |
| 1 | д.Широкундыш | 31 | 1 | 18 | - | - |
| 2 | с.Актаюж | 20 | 3 | 11 | - | - |
| 3 | д.Мари-Тойдаково | 3 | - | 3 | - | - |
| 4 | д.Некрасово | 1 | - | 1 | - | - |
| 5 | д.Петропавлово | - | - | - | - | - |
| 6 | д.Трехречье | 10 | - | 8 |  | - |
| 7 | п. Цинглок | - | - | - | - | - |
| Всего по СП | 68 | 4 | 41 | - | - |
| Юксарское городское поселение |
| 1 | с.Юксары |  |  |  |  |  |
| 2 | д.Алатайкино |  |  |  |  |  |
| 3 | д.Большой Ермучаш |  |  |  |  |  |
| 4 | д.Евсейкино |  |  |  |  |  |
| 5 | д.Куплонга |  |  |  |  |  |
| 6 | п.Куплонгинский |  |  |  |  |  |
| 7 | д.Малый Ермучаш |  |  |  |  |  |
| 8 | д.Пинжедыр |  |  |  |  |  |
| 9 | д.Черемуха |  |  |  |  |  |
| Всего по ГП |  |  |  |  |  |
| Всего по району |  |  |  |  |  |

Развитие дорожной сети на территориях сельских, городских поселений Килемарского района

Таблица 28

| Наименование дороги | Протяженность дорожной сети |
| --- | --- |
|  | Всего на терри тории райо-на | В том числе дороги |
|  |  | Регион.значения | Местн. значения |
|  |  | Все го | в т.ч. | Все-го | в т.ч. |
|  |  |  | доро-ги с тверд покр | треб стр-ва |  | доро-ги с тверд покр. | треб стр-ва |
| Всего по району: |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень проблемных мостовых сооружений, находящихся на дорогах общего пользования

Таблица 29

| Наимено-вание дороги | КМ+ | Наи-мен. водо-тока | Материал | Наг-руз- ка | Га-ба-рит | Дли-на мос-та | Схе-ма мос та | Год постр./рем | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Йошкар-Ола-Чебокса-ры | 49+970 | р. Б. Кун-дыш | ж/б | Н-30 | 7 | 92,5 | 4х 22.2 | 1970 | с недо статоч ным габари том |

3.2.6. Пространственная организация территории района.

В настоящее время на территории Килемарского района числится 90 населенных пунктов, из которых 8 населенных пунктов не имеют населения. В районе также насчитывается 00 населенных пунктов, в которых население стабильно сокращается и в скором времени в них населения совсем не останется.

Население покидает населенные пункты в основном из-за удаленности от транспортных магистралей, оторванности от наиболее урбанизированных центров и отсутствия перспектив для активной хозяйственной деятельности и отсутствие возможности использования минерально-сырьевых ресурсов.

Территории, занимаемые исчезающими населенными пунктами, это 000 га, должны быть переведены в категорию земель либо сельскохозяйственного назначения, либо в категорию земель лесного фонда.

3.2.7. Размещение объектов капитального строительства.

Объекты капитального строительства 
производственного и социального назначения

Таблица 29

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Заказчик, инвестор | Стои мость млн. руб. | Сроки строи тель ства | Источ ники финанси рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) Мероприятия, первая очередь до 2010 г.: |
| 1 | Реконструкция бассейна Килемарской средней школы | Адм. МО «Килемар-ский муници-пальный район» | 20,5 | 2009 г. | Бюджетные средства |
| 2 | Строительство детского сада в п. Арда | Адм. МО «Килемар-ский муници-пальный район» | 40,0 | 2010г. | Бюдж. средства |
| 3 | Строительство амбулатории в п. Арда | Минздрав РМЭ | 7,2 | 2003 - 2009г.г. | Бюдж. средства |
| 4 | Стадион-площадка в пгт. Килемары | Минспорта | 15,0 | 2010 г. | Бюдж. средства |
| б) Мероприятия, расчетный срок (2011-2020 гг.) |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

Строительство и реконструкция дорог  на период до 2025 года

| № п/п | Наименование участка автодороги | Вид работ | Протяжен ность км | Стоимость млн.руб. | Сроки строи тель ства | Источ ник фи нансиро вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автодороги регионального и межрегионального значения |
|  | Йошкар-Ола - Козьмодемьянск - Чебоксары (км 4+ 914 - км 148+000) | реконстр | 68,39 | 11045,58 | 2012-2025 гг. | Бюдж. РМЭ |
|  | Красный Мост-Килемары-Шаранга | реконстр | 55,1 | 19241,69 | 2020-2025 гг. | Бюдж. РМЭ |
|  | Самкино-Нежнурский | реконстр | 18,19 | 3184,62 | 2016-2025 | Бюдж. РМЭ |
|  | Килемары-Кумья | реконстр | 17,1 | 2879,8 | 2016-2025 гг. | Бюдж. РМЭ |
|  | Большие Памьялы-Майский | реконстр | 11,31 | 1904,71 | 2016-2025 гг. | Бюдж. РМЭ |
|  | Автодороги к сельским населенным пунктам |

Заключение.

Данная работа «Положения о территориальном планировании муниципального образования «Килемарский муниципальный район» Республики Марий Эл» является I этапом разработки «Схемы территориального планирования муниципального образования «Килемарский муниципальный район» и промежуточным звеном, как основа для определения и выработки конкретных и реальных направлений социально-экономического развития Килемарского района.

Целью градостроительной организации территории района на II этапе разработки Схемы территориального планирования является создание благоприятных условий жизнедеятельности населения Килемарского района, формирование пространственной среды обитания, включая организацию социальной и хозяйственной деятельности.

Проект схемы территориального планирования муниципального района до ее доработки и утверждения подлежит в соответствии со статьей 21 Градостроительного кодекса Российской Федерации обязательному согласованию с заинтересованными организациями района и органами местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района, а также основные положения территориального планирования должны быть опубликованы в средствах массовой информации района и размещены на официальном сайте муниципального района в сети интернет для всеобщего обсуждения и выработки наиболее оптимальных и эффективных путей развития района.

Срок согласования проекта схемы территориального планирования муниципального района  Градостроительным кодексом РФ установлен три месяца.

По результатам согласования и всеобщего обсуждения основных положений территориального планирования будет разработан окончательный вариант редакции Схемы территориального планирования, который будет представляться администрацией Килемарского района на утверждение в представительный орган «Муниципального образования «Килемарский муниципальный район».

______________________

# Text boxes

Открытое акционерное общество

«МАРИЙСКГРАЖДАНПРОЕКТ

Базовый территориальный проектный институт»