ЗАКАЗЧИК	Администрация муниципального образования_____        «Городское поселение Куженер»_________________                                                 Республики Марий_Эл_________________________

ЗАКАЗ	№ 45-11 от 29 марта 2011 г._____________________

ОТДЕЛ	Архитектурно-планировочная мастерская_________

###### ОБЪЕКТ	Генеральный план муниципального образования___

«Городское  поселение  Куженер»_____________

###### _Республики Марий_Эл________________________

###### СТАДИЯ	Проектная документация_______________________

ЧАСТЬ ПРОЕКТА      Архитектурно-планировочная___________________

(Пояснительная записка. Графические материалы)__

ТОМ № 1.Р.ГП.-12

Генеральный директор					 	Ф.Б. Ананьев

Главный инженер 							В.Н. Конышев

Начальник отдела						   	В.П. Горбань

Главный инженер проекта					А.В. Санин

Главный архитектор проекта					А.Н. Теряев

Ведущий архитектор					            Н.А. Орлова

Архитектор							            А.В. Старостина

Йошкар-Ола

2012

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТОМ №1. Р.ГП-12  Генеральный план  муниципального образования «Городское  поселение Куженер» Республики Марий Эл

(Пояснительная записка.  Графические материалы)

Настоящий проект выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и на основе Схемы территориального планирования  Куженерского района Республики Марий Эл

Гл. архитектор проекта						А.Н.Теряев

«___» 			 2012 г.

Состав Тома  №	 1. Р. ГП.-12

Пояснительная записка

Введение											5

Раздел 1. Цели и задачи проекта									6

Раздел 2. Топографо-геодезическая изученность территории				6

Раздел 3. Природно-ресурсный потенциал района						7

3. 1.   Климат										8

3. 2.   Почвы											8

3. 3.   Растительность									8

3. 4.   Рельеф											9

3. 5.   Геологическое строение								9

3. 6.   Гидрологическая характеристика и ресурсы подземных вод			9

3. 7.   Инженерно-геологическое районирование				          10

3. 8.   Гидрографическая характеристика						          11

3. 9.   Минерально-сырьевые ресурсы						          12

3. 10. Леса и лесосырьевые ресурсы						          12

3. 11. Распределение лесов по зонам планируемого освоения, в том числе

по видам использования и интенсивности освоения			          12

3.11.1. Общая оценка перспектив освоения лесов в Республики Марий Эл

с учетом программ социально-экономического развития и документов

территориального планирования республики				          12

Раздел 4.  Комплексная оценка современного состояния и использования

территории									          13

4.1. Территориальная структура поселения					          13

4.2. Культурное наследие								          16

4.3. Оценка демографической ситуации, трудовые ресурсы,

прогнозирование численности населения 					          19

4.3. Оценка производственного потенциала					          20

4.4. Жилищная, социальная сферы 						          24

4.5. Дорожная сеть. Транспортное обеспечение					          29

Раздел 5. Ограничения использования территории

5.1. Экологические ограничения							          31

5.2. Охранные зоны объектов инженерной  и транспортной

инфраструктуры								          32

5.3. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

природного  и техногенного характера					          33

5.4. Зоны с особыми условиями использования территории и прочие

природоохранные ограничения 							          33

Раздел 6.  Муниципальная правовая база						          36

Раздел 7. Архитектурно-планировочная организация и зонирование

территории									          36

Раздел 8. Инженерно-технические мероприятия в области гражданской

обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера.

Противопожарные мероприятия						          43

Раздел 9. Мероприятия по охране окружающей среды				          45

Раздел 10. Основные технико-экономические показатели генерального плана городских и сельских поселений								          50

Раздел 11. Графические материалы

Схема № 1. Положение Городского поселения Куженер

в Куженерском муниципальном районе

(ситуационный план) 							ГП-1

Схема № 2. Схема современного использования территории.

Схема размещения минерально-сырьевых ресурсов

(опорный план) 							ГП-2

Схема № 3. Схема планировочных ограничений 			            ГП-3

Схема № 4. Схема современного использования территории

населенных пунктов поселения (опорные планы)	        ГП-4-1,  ГП-4-2, ГП-4-3

Схема № 5. Проект генерального плана поселения (основной чертеж).

Схема зонирования.							ГП-5

Схема № 6. Проекты генеральных планов населенных пунктов.

Схемы зонирования.					        ГП-6-1,  ГП-6-2, ГП-6-3

Введение

Генеральный план муниципального образования «Городское  поселение Куженер» выполнен в соответствии с  Градостроительным Кодексом РФ, Земельным Кодекса РФ,  Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 06 октября 2003 г.), другими законами и нормативными актами с учетом:

- стратегии социально-экономического развития Куженерского муниципального района;

-  комплексных программ развития поселения, Куженерского муниципального района,

-  положений о территориальном планировании содержащихся в схеме территори-ального планирования Куженерского муниципального района;

- документов территориального планирования муниципальных образований, имеющих общую границу с Куженерским сельским поселением, содержащихся в схеме территориального планирования муниципального района;

Проект генерального плана «Городское  поселение Куженер» разработан проектным институтом ОАО «Марийскгражданпроект» - БТПИ» на основании договора   № 45-11 от 28 марта 2011 года на разработку проекта генерального плана и схемы зонирования территории муниципального образования с администрацией  муници-пального образования «Городское  поселение Куженер» в соответствии с Постанов-лениями администрации «Городское  поселение Куженер» от 21 февраля 2011 г.  № 18 «О подготовке проекта генерального плана муниципального образования «Городское  поселение Куженер», от 7 февраля 2011 г. № 10 «О подготовке правил землепользовании и застройки муниципального образования «Городское  поселение Куженер».

Документы территориального планирования являются обязательными для органов государственной власти и органов местного самоуправления при принятии и реализации ими решений (статья 9 пункт 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и  являются документами постоянного действия, в которые могут вноситься дополнения и изменения по мере необходимости.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Проектные решения генерального плана являются основой для:

- комплексного решения вопросов организации планировочной структуры;

- территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения;

- разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон;

- определения зон инвестиционного развития.

С 31 декабря 2012 года, в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Генеральный план «Городское  поселение Куженер» разработан комплексно по всем вопросам применительно ко всей территории поселения и к территории отдельных населенных пунктов, входящих в состав поселения.

- Цели и задачи проекта

Генеральный план «Городское  поселение Куженер»,– документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Проектные решения генерального плана являются основой для:

- комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального,

- инфраструктурного и социально-экономического развития поселения;

- разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон;

- определения зон инвестиционного развития.

Расчетный срок генерального плана принимается 20 лет с выделением первой очереди строительства – 10 лет. А также определяются перспективы развития поселений за пределами расчетного срока на 10 лет, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно-транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды

Основной целью генерального плана поселения  является обеспечение устойчивого развития поселения, обеспечение нынешним и будущим жителям условий жизни и управления, которые являются одновременно стабильными, безопасными, гибкими и экономически эффективными при уважении требований экологии. 	Определение основного направления развития поселения, планировочная организация территории и предложения по изменению границ поселения, архитектурно-пространственное решение,

Основные задачи генерального плана - совершенствование жилищной политики, создание комплексной системы обслуживания населения, развитие транспортной инфраструктуры, развитие системы инженерного обеспечения, развитие производствен-ного комплекса, охрана окружающей среды и определение территорий с особыми усло-виями использования, мероприятия в области гражданской обороны и защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Топографо-геодезическая изученность территории

Генеральный план  «Городское  поселение Куженер» выполнен в Системе ГИС            в программе Map Info.

В работе использованы:

- топографическая основа в 1:200000, выданная в 2004 году «Маргеомониторинг»;

- топографическая основа в 1:100000, выданная в 2008 году;

- ортофотопланы населенных пунктов  с разрешением 0,5 м, выданные Росреестром  по РМЭ, выполненные  в 2010 г. ФГУП «Государственным проектно-изыскательским институтом земельного кадастра» («Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ» г. Москва).

3. Природно-ресурсный потенциал района

3.1. Климат

Климат Куженерского района, расположенного на востоке Республики Марий Эл, можно охарактеризовать как умеренно-континентальный, с умеренно суровой, снежной зимой и умеренно теплым летом. Продолжительность солнечного сияния 1961 час за год, в том числе в декабре, в связи с большой облачностью и коротким днем – 29 часов, а в июне – 305 часов. Количество дней без солнца за год 100, причем летом это количество не превышает 1-3 дня в месяц. В теплую половину года наблюдается преобладание ясной погоды над пасмурной. Среднегодовая температура воздуха на территории около 2,1о. В январе отмечается самые низкие температуры (-13,9о), самые высокие температуры в июле (18,3о).

Продолжительность активной вегетации растений – 125 дней. Продолжительность устойчивых морозов – в среднем 127 дней. Годовая сумма осадков – 476 мм, из них за теплый период апрель-октябрь выпадает около 70%. В твердом виде выпадает 20% осадков. Снежный покров обычно устанавливается со второй половины ноября и сходит к середине апреля. Продолжительность снежного периода – 160 дней. Средняя высота снежного покрова составляет 43 см. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 77%; максимальных среднемесячных значений она достигает в ноябре-декабре (84%), а минимальных в июне (64%).

Ветровой режим района формируется под воздействием циркуляционных факторов, которые обуславливают преобладание ветров юго-западной четверти. Территория характеризуется преобладанием слабых ветров до 5 м/сек, особенно в летнее время года. Штилевые условия относительно редки 12% за год. Среднегодовая скорость ветра 4,6 м/сек. Довольно часто (26 дней за год) отмечаются сильные ветры (15 и более м/сек).

К неблагоприятным явлениям погоды относятся туманы, которые затрудняют работу транспорта, а также способствуют загрязнению воздуха, и метели. Наиболее часто туманы возникают в осенне-зимний период. За год насчитывается 26 дней с туманами. За холодное время года в среднем отмечается 50 дней с метелью. Наиболее продолжительны метели в январе-феврале.

По климатическим условиям территория относится к строительно-климатическому подрайону IIВ. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции -33о и -5,8о.   Продолжительность отопительного периода – 224 дня. Глубина промерзания почвы – 140 см. Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но в зимний период рекомендуется защита путей сообщений от южных и юго-восточных ветров, при которых наиболее часто возникают метели. Продолжительность комфортного периода летом для отдыха населения составляет в среднем 76 дней с 6 июня по 22 августа.

Весь зимний сезон, начиная с середины ноября, благоприятен для организации отдыха населения.

2.3.2. Почвы

В районе преобладают дерново – слабо - и средне - подзолистые суглинистые почвы. Менее значительные площади в южной части района заняты дерново-слабо- и средне-подзолистыми супесчаными почвами, торфяно-глеевыми и торфяниками.

Перегнойно-аккумулятивный горизонт дерново-слабо- и средне-подзолистых суглинистых почв имеет непрочно комковатую или комковато слоеватую структуру. Мощность горизонта 10-20 см. Горизонт оподзоливания имеет мелкоореховатую структуру мощностью 5-15 см. Иллювиальный горизонт мелкой плоскоореховатой структуры мощностью 60-110 см. Материнская порода – покровные глины, суглинки и пермские глины. По рельефу занимают повышенные местоположения и пологие склоны.

Перегнойно-аккумулятивный горизонт дерново-слабо- и средне-подзолистых супесчаных почв бесструктурный мощностью 5-10 см. Горизонт оподзоливания бесструктурный мощностью 5-15 см. Иллювиальный горизонт уплотненный мощностью 50-80 см. По рельефу занимают ровные или слабовсхолмленные участки. Развиваются на четвертичных преимущественно песчаных отложениях и очень редко на коренных породах. Торфяно-глеевые почвы имеют мощность торфяного горизонта до 50 см. Ниже расположен минеральный глеевый горизонт.

В центральной, северной и восточной части района значительно развита плоскостная и овражная эрозия. В западной части района плоскостная и овражная эрозия встречается местами на склонах речных долин, балок и ложбин. В юго-западной части плоскостная и овражная эрозия развита очень слабо, местами возможна дефляция песков.

По почвенным условиям район благоприятный для сельскохозяйственного производства. В южной части района имеются значительные площади торфяников. Возможно сельскохозяйственное освоение низинных торфяников путем проведения осушительной мелиорации, которые могут трансформироваться в культурные почвы с высоким плодородием. Однако наиболее целесообразным является сельскохозяйственное освоение торфяно-глеевых почв. Они требуют меньших затрат труда и быстрее превращаются в культурные почвы.

2.3.3. Растительность

Северная часть района занята в основном сельскохозяйственными землями. В южной части произрастают еловые, березовые и осиновые леса в основном естественного происхождения. Растительность по территории района распространена незначительными участками, за исключением юго-западной части, в которой имеются значительные лесные массивы. Лесные насаждения на территориях земель сельскохозяйственного назначения имеют в основном поле - почвозащитное значение. В рекреационном отношении благоприятна юго-западная часть района с березовыми и еловыми лесами.

2.3.4. Рельеф

Территория Куженерского района почти полностью находится в центральной, наиболее приподнятой части Вятского вала с холмисто-увалистой поверхностью. Вершины холмов и увалов плоские, склоны пологие, а на участках выхода коренных пород на поверхность (междуречье Ировки и Шойки, Шойки и Визима) крутые, обрывистые. Относительные превышения от нескольких до 20-40 м. Абсолютные отметки изменяются от 140 до 240 м, преобладают 200-220 м.  Максимальные высоты достигают 250,3 и 251,2 м и приурочены к северу района.

Территория умеренно расчленена долинами рек и ручьев. В южной части района поверхность местами осложнена наличием одиночных карстовых форм, главным образом воронок, Глубина воронок колеблется от 10 до 25 м, в диаметре достигают 50-60 м. На юго-западе территория отличается спокойным волнистым рельефом и слабой расчлененностью. Абсолютные отметки составляют 130-160 м.

2.3.5. Геологическое строение

Территория Куженерского района находится на востоке Русской платформы и сложена мощной толщей пород пермского возраста, прикрытых четвертичными образованиями. Породы верхнепермского возраста образуют серию антиклинальных поднятий (Куженерское, Царанурское и т. п.), разделенных понижениями и объединенных в так называемый Вятский вал. Общее погружение пород происходит в северо-восточном, западном и юго-западном от Вятского вала направлениях. Мощность четвертичного чехла невелика: от 1-5 до 10 м.

Породы уфимского яруса верхнепермского возраста глины, песчаники, известняки, алевролиты встречаются повсеместно. Мощность слоя составляет 4-82 м и достигает глубины залегания 100-400 м. Породы казанского яруса верхнепермского возраста известняки с прослоями глин, песчаников, мергелей, гипсов, алевролитов встречаются также повсеместно. Мощность слоя составляет 30-130 м и достигает глубины залегания 2-90 м.

Породы татарского яруса уржумский горизонт верхнепермского возраста мергели, доломиты, глины, песчаники, алевролиты, известняки с линзами гипса широко распространены по территории района, кроме восточной части. Мощность слоев составляет 30-100 м, глубина залегания  1-15 м.

Породы северо-двинского горизонта татарского яруса глины, алевролиты с редкими прослоями известняков и мергелей встречаются на юго-западе, аллювиально-флювиогляциальная равнина. Мощность слоя  10-22 м залегают на глубине 0,5-8 до 10 м. На этих территориях имеют место месторождения строительного камня и карбонатного сырья для известкования кислых почв и производства извести.

На территории района широко распространены, кроме долины рек, суглинки лессовидные мощностью слоя 1-5 м, которые распространяются, как правило, с поверхности. На юго-западе, на флювиогляциальной равнине и на узких полосах надпойменных террас распространены пески разнозернистые с прослоями супесей, суглинков и глин.

Мощность слоя 2-5 до 10 м, глубина залегания 0,5-2,0 м. На этих территориях возможны месторождения строительных песков. В поймах рек встречаются пески, супеси, суглинки и глины, местами заиленные мощностью слоя 2-7 м на глубине 0,0-5,0 м, а также встречаются месторождения торф мощностью слоя от десятых долей метра до 5,0 м с поверхности.

2.3.6. Гидрологическая характеристика и ресурсы подземных вод

Куженерский район расположен в пределах Волго-Камского артезианского бассейна. Водоносные горизонты, содержащие пресные воды, приурочены к четвертичным отложениям и верхнепермским породам. Однако, практическое значение для водоснабжения имеют только водоносные горизонты верхнепермского возраста.

Воды уфимского водоносного горизонта, как правило, сульфатные и сульфатно-хлоридные с минерализацией 1,1-6,2 г/л и общей жесткостью 3,2-39 мг-экв/л.

К четвертичным образованиям приурочены грунтовые воды. Дебиты колодцев не превышают в основном десятые доли л/сек. Воды четвертичных отложений, в силу локального распространения, слабой водообильности и подверженности поверхностному загрязнению, не имеют практического значения.

Уржумский водоносный горизонт распространен широко, отсутствует в центральной части и на северо-западе района, где практическое значение приобретает казанский водоносный горизонт, являющийся первым от поверхности.

2.3.7. Инженерно-геологическое районирование

В инженерно-геологическом отношении факторами, осложняющими освоение территории Куженерского района, является наличие карст, интенсивно развитый на юге, и оврагообразование – на севере района. Приурочен карст к известнякам казанского яруса, залегающим на глубине 0,5-9 м от дневной поверхности, под маломощным чехлом флювиогляциальных песков, редко - делювиально-элювиальных суглинков.

Часто поверхностные карстовые формы встречаются на склонах тектонических поднятий и в долинах рек. Из форм преобладают одиночные карстовые воронки глубиною 15-25 м и диаметром 40-60 м. Встречаются поноры, карстовые уступы, высотою 40-60 м. У подножья уступов обычно располагаются карстовые озера, воронки. Уступы образовались при обрушении кровли выщелочных известняков.

Имеется и подземный карст в виде каверн и пустот. Мощность закарстованной толщи казанских пород 20-30 м, иногда достигает 70 м. Карст, главным образом, активный. Овраги врезаются в склоны речных долин и водоразделов на 4-10 м и относятся к растущим.

2.3.8. Гидрологическая характеристика

Гидрографическая сеть Куженерского района представлена верховьями берущих на его территории начало рек Немды, Лажа, Изюмки, Юшута, рекой Шойкой и небольшим участком реки Ировки.

Реки Немда и Лажа относятся  к бассейну рек Пижма-Вятка-Кама-Волга, остальные к бассейну реки Илети, которая впадает в Куйбышевское водохранилище. Бассейн реки Шойки полностью расположен в зоне интенсивного развития карста; на остальной территории района имеются отдельные проявления карста. По территории поселения протекает река Немда.

Куженерский район характеризуется ограниченными ресурсами поверхностных вод. Территория района представляет собою водораздельное плато, где верховья рек, ввиду малых площадей водосбора, отличаются малой водностью. Ни на одной из рек минимальный 30-дневный сток 95%-ой обеспеченности не превышает 0,1 м3/с.

Воды рек северного склона обладают удовлетворительными питьевыми качествами, а воды рек южного склона допустимы для использования в целях водоснабжения, но относятся к очень жестким водам. Развитие орошения из живого тока рек ограничено, т.к. ресурсы живого тока недостаточны.

3.10. Минерально-сырьевые ресурсы

В районе выявлены месторождения торфа, карбонатных пород для известкования кислых почв и производства извести, строительных песков и цементное сырье.

По данным геофизических работ, положительно оцениваются перспективы нефтеносности и газоносности.

Кирпичное сырье

В  поселении разведано Малосабанерское месторождение суглинков с запасами 707 тыс. м3 для производства кирпича обыкновенного рядового марки М 125. Расположенно на левом берегу р. Немды в 2 км к З от   пгт. Куженер. Месторождение резервное.

- Комплексная оценка современного состояния и использования территории

3.1. Территориальная структура поселения

«Городское  поселение Куженер» расположено в центральной части Куженерского района. Оно граничит на востоке с Шорсолинским сельским поселением,  на севере с Токтайбелякским сельским поселением, на западе с Иштымбальским  сельским поселением, на юге Салтакяльским сельским поселением.

Площадь территории «Городское  поселение Куженер» составляет          4572,6  га

в том числе:

земли сельскохозяйственного  назначения		                  3153,1  га

земли населенных пунктов					                    797,0  га

земли промышленности, транспорта и др	угие		                      84,0  га

земли лесного фонда						        613,0  га

Земли сельскохозяйственного  назначения площадью 3153,1   га, используются под посев многолетних трав, выращивание хмеля.  Из них с/х угодия составляют 3163 га, в том числе пашня, не с/х угодия  173 га, в том числе под водными объектами 12 га.

Земли населенных пунктов

На территории поселения  находится 4 населенных пункта:

пгт. Куженер, д. Большой Сабанер, д. Колотки, д. Сабер, общей площадью 724,5 га            с общей численностью населения 6060 человек.

Самым крупным населенным пунктом поселения является пгт. Куженер   с населением 5993 чел., д. Сабер – 56 чел., д. Большой Сабанер -3 чел.,  д. Колотки – 8 чел.

Земли водного фонда

Земли водного фонда в поселении в отдельную категорию не выделены. Они входят в состав земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда и земель населенного пункта. На территории поселка имеется два источника. Один в центре поселка, второй расположен на северо-западной границе населенного пункта

Действующий пруд в пгт. Куженер

| Наименование водохоз. объекта | Наимен. водотока | располо-жение | Назначение объекта | Емкость, площадь зеркала тыс. м3 /га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пруд в пгт. Куженер | р. Немда | центр пгт. Куженер | Хоз.-быт., противо-пожарнный водоем, пешеходный переход | 75,0 2,5 |

Существующая территориальная структура  населенных пунктов

| Населенные пункты | Территория | В числе земли |
| --- | --- | --- |
|  |  | жилая | общественно- деловых зон | парков, лесопар-ков, городских лесов | производствен. | общего пользов. улицы, дороги | инженерн. инф-раструктуры и ком. обеспечения | объектов транс-портной инфр-ры | прочие |
| пгт. Куженер | 600 | 187 | 10 | 11 | 33 | 57 | 9 | 5 | 45 |
| д. Б. Сабанер | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 6,4 |
| д. Колотки | 10,4 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 0,83 | 0 | 0,23 | 0 |
| д. Сабер | 65 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3,3 | 0 | 0 | 23 |
| Всего: | 797 | 254,3 | 10 | 11 | 33 | 62,83 | 9 | 5,23 | 74,4 |

Структура земель поселения  представлена землями с/х назначения, землями населенных пунктов, землями транспорта и промышленности.

Структура земель населенных пунктов представлена жилыми, производственными территориями, территориями объектов обслуживания парковой зоной и зоной зеленых насаждений.

Используемые  земли сельскохозяйственного назначения

| Наименование сельскохозяйственных предприятий | Используемые земли с/х назначения | Не используемые земли с/х назначения |
| --- | --- | --- |
|  | всего, га | в т. ч.,пашня | всего, га | в т.ч., пашня |
| СПК с-з «Куженерский» | 3101 | 2557 | - | - |
| ООО «Сельхозхимия» | 31 | 31 | - | - |
| ГОУ СПО РМ «Аграрно-строительный техникум» техникум | 188 | 182 | - | - |
| Куженерская ПМК МСМ | 9 | 9 | - | - |
| Фонд администрации р-на | 0 | 0 | 1039 | 645 |
| Всего: | 3329 | 2779 | 1039 | 645 |

Распределение земель поселения по категориям

| Всего территория, га | В том числе земли |
| --- | --- |
|  | с/х назначения / пашня | населенных пунктов | промышленности транспорта и др. | лесного фонда | водного фонда |
| 4572,6 | 3163 / 2674 | 724,5 | 84 | - | - |

Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,  информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения

| Земли промышленности, транспорта, иного спец. назначения в границах поселения |
| --- |
| Всего га | В том числе |
|  | промышленности | транспорта | связи | энергетики | обороны |
| 84 | 23 | 46 | 1 | 2 | 12 |

4.3. Оценка демографической ситуации, трудовые ресурсы, прогнозирование численности населения

Население в трудоспособном возрасте составляет 66%, пенсионный возраст – 15 %,  дети дошкольного и школьного возраста соответственно 8 %  и  10 %.

Баланс населения по населенным пунктам

| Населенные пункты | Всего населения, чел. | В том числе, человек |
| --- | --- | --- |
|  | по данным на 01.01.2011 г. | в трудо-способном возрасте | дети дошкольного возраста | дети школьного возраста | пенсион-ный возраст |
| пгт. Куженер | 5993 | 3357 | 568 | 653 | 1137 |
| д. Б. Сабанер | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| д. Колотки | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| д. Сабер | 56 | 41 | 6 | 4 | 5 |
| Всего: | 6060 | 3406 | 574 | 657 | 1145 |

4.4. Оценка производственного потенциала

| № п/п | Наименование предприятия | Кол-во работников |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Витэс» ИП Скулкин - деревопереработка, производство дверей | 44 |
| 2. | Кужнерский участок сернурского филиала ОАО «Марий Эл Дорстрой» | 58 |
| 3. | ООО «Тепложилсервис» | 12 |
| 4. | МП «Куженерводоканал» | 75 |
| 5. | ООО «Коммунальник Куженерского района» | 53 |
| 6. | ООО «Куженерская ПМК» |  |
| 7. | ООО «Куженерский хлебозавод» | 27 |
| 8. | ООО «Куженерское молоко» | 4 |
| 9. | ОАО «Куженерское Агропромэнерго» | 6 |
| 10. | ФГУ «Куженерский лесхоз» | 12 |
| 11. | ООО Марийскгаз база Сернур газ Куженерский газовый участок | 14 |
| 12. | Филиал ООО РГС Поволжья управление по РМЭ страховой отдел в п. Куженер | 15 |
| 13. | ОАО «Мари-Энергосбыт» | 3 |
| 14. | Котельная № 0801 «Маркоммунэнерго» | 24 |
| 15. | «Линейно- технический участок связи» посёлок Куженер | 26 |
| 16. | Куженерский районный отдел ФГУ «Россельхозцентр» по РМЭ | 6 |
| 17. | ГУ РМЭ «Центр занятости населения Куженерский район» | 11 |
| 18. | ОАО «Марспецмонтаж» | 35 |
| 19. | ООО «Марилессервис» | 45 |
| 20. | ООО «Куженерлес» | 26 |
| 21. | МДОУ Куженерский детский сад комбинированного вида № 1 «Красная шапочка» | 22 |
| 22. | МДОУ Куженерский детский сад комбинированного вида № 3 «Колосок» | 33 |
| 23. | МДОУ Куженерский детский сад комбинированного вида № 2 «Теремок» | 40 |
| 24. | Куженерская основная общеобразовательная школа | 54 |
| 25. | Куженерская средняя общеобразовательная школа № 2 | 49 |
| 26. | Филиал Куженерский ГОУ РМЭ Аграрно-строительный техникум | 30 |
| 27. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Куженерский районный центр культуры и досуга» | 17 |
| 28. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Куженерская центральная районная библиотека» | 9 |
| 30. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Куженерский районный музейно-выставочный центр» | 6 |
| 31. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Куженерская детская школа искусств» | 20 |
| 32. | ГБУ РМЭ Куженерская ЦРБ | 360 |
| 33. | ЧП Лебедева служба быта | 8 |
| 34. | Куженерское районное потребительское общество | 45 |
| 35. | Куженерский почтампт | 22 |
| 36. | Куженерский ЛТЦ | 36 |
| 37. | ООО «Куженерский хлебозавод» | 36 |
| 38. | Совет ветеранов | 7 |
| 39. | Магазинов всего | 67 |
| 40. | В т.ч. предпринимателей 32 | 0 |
| 41. | ИП Севрюгин А.М. (древесный уголь) | 4 |
|  | Всего: | 1122 |

Распределение численности трудовых ресурсов

| Наименование | 2011 г. |
| --- | --- |
| Всего население поселения | 6060 |
| Трудоспособное население в трудоспособном возрасте Процент к общей численности населения | 3684 60,79 % |
| Трудовые ресурсы занятые в экономике Процент к общей численности населения | 2042 33,7 % |
| - промышленность | 75 |
| - сельское хозяйство | 78 |
| - транспорт | 0 |
| - строительство | 84 |
| - торговля и общественное питание | 134 |
| - лесное хозяйство | 83 |
| - МТС, сбыт, заготовки | 5 |
| - прочие виды деятельности сферы материального производства | 445 |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | 133 |
| - здравоохранение, физическая культура и спорт, социальное обеспечение | 360 |
| - образование | 228 |
| - финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 96 |
| - культура и искусство | 61 |
| - управление | 260 |
| Население не занятое в экономике, в том числе учащиеся в трудоспособном возрасте, военнослужащие, российские граждане, работающие за границей, безработные, домохозяйки и др. население. Процент к общей численности населения | 1642 27,1 % |

Занятость населения

| Населенные пункты | трудоспособный возраст | занято в пределах поселения | за пределами района | официальная безработица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Куженер | 3357 | 2042 | - | 1850 |
| д. Б. Сабанер | 2 | 2 | 0 | 0 |
| д. Колотки | 41 | 27 | 12 | 2 |
| д. Сабер | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Всего: | 3406 | 2077 | 12 | 1852 |

Уровень занятости к численности населения в трудоспособном возрасте

| Населенные пункты | Число работающих на пред- приятиях и организациях, чел. | Численность населения в трудоспсобн. возрасте, чел. | Занятость % |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт. Куженер | 2042 | 3357 | 60 |
| д. Б. Сабанер | 2 | 2 | 100 |
| д. Колотки | 56 | 41 | 73 |
| д. Сабер | 6 | 6 | 100 |
| Всего: | 2118 | 3406 |  |

4.5. Жилищная, социальная сфера

В 2011 году жилищный фонд в Куженерском поселении  составил  107834 тыс. кв. м общей площади. В пгт. Куженер  жилищный фонд представлен многоквартирными жилыми домами в количестве  64 домов - 1550 квартир с общей площадью  86531 кв.м., усадебными жилыми домами в количестве 2135 ж. д. с общей площадью 20169 кв.м.

В деревнях поселения  жилой фонд представлен усадебными жилыми домами в количестве 23 ж.д. с общей площадью 1116 кв. м. На территории поселения проживает 6060 человек.

Жилищная обеспеченность в поселении колеблется от 11,3 кв. м на чел. до 95,3 кв. м на чел. и в среднем составляет  17,79 кв. м на одного жителя, что ниже среднего показателя  по району и республике (по району равна 18,43 кв. м на одного жителя, по республике  - 20,8 кв. м. на одного жителя).

Жилищный фонд

| Населенные пункты | Существующий жилищный фонд, в том числе | Насе- ление | Жилищн. беспеч. кв. м /чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего общ. площ. кв. м | в многокв. домах | в усадебн. домах |  |  |
|  |  | кол-во квартир | общая пл кв. м | кол-во домов | общ. пл. кв. м |  |  |
| пгт. Куженер | 106700 | 1550 | 86531 | 2135 | 20169 | 5993 | 17,8 |
| д. Б. Сабанер | 286 | 0 | 0 | 2 | 268 | 3 | 95,3 |
| д. Колотки | 216 | 0 | 0 | 3 | 216 | 8 | 27 |
| д. Сабер | 632 | 0 | 0 | 018 | 632 | 56 | 11,3 |
| Всего: | 107834 | 1550 | 86531 | 2158 | 21285 | 6060 | 17,79 |

Обеспеченность жилого фонда системами инженерной инфраструктуры

На территории поселения имеется:

- 3 источников теплоснабжения, протяженность сетей составляет 000 км;

- водопроводные сети, протяженностью 000 км;

- Канализационные сети протяженностью 000 км

Водоснабжение. Для снабжения населения питьевой водой имеется 4 водозаборных скважин. Водоснабжение имеется в пгт. Куженер……………

Не обеспечены центральным водопроводом…………..   имеются - индивидуальные  шахтные колодцы, скважины.

На территории поселения имеются источники (родники): «Хрустальная ель»

Разработана ПСД на водоснабжение и водоотведение на новые участки в ………………….

Обеспеченность инженерными коммуникациями населенных пунктов

| Населенные пункты | газоснабжение | электро-снабжение | водоснаб-жениен | канали-зация | отопле-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | к-во домов | газифицир. |  |  |  |  |
| пгт. Куженер | 2135 | 540 | 2135 | 1987 | 67 | 67 |
| д. Б. Сабанер | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| д. Колотки | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| д. Сабер | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 2158 | 540 | 2158 | 1987 | 67 | 67 |

Водоотведение, канализация. Централизованная канализация  имеется в

пгт. Куженер, в остальных населенных пунктах - выгреба.  Очистные сооружения……….типа. Протяженность сетей …….. км.

Проведена реконструкция очистных сооружений в 2011 г………..

Теплоснабжение.

Теплоснабжением обеспечены:……………………………………

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Куженерского городского поселения осуществляется по смешанной схеме.

Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми котлами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе.

Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных, центральных тепловых пунктов (ЦТП) и тепловых сетей.

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Куженерского городского поселения осуществляет ООО «Марикоммунэнерго».

Теплоснабжение производственных предприятий осуществляется от собственных котельных, размещенных на территориях предприятий.

В настоящее время на территории поселения размещено около 110 газовых топочных, от которых осуществляется теплоснабжение малых объектов производственной и непроизводственной сферы.

Среднегодовая выработка тепла топочными составляет ориентировочно 8960 Гкал/год, расход газа – 1,07 млн. куб. м /год. Теплоснабжение производственных предприятий осуществляется от собственных котельных, размещенных на территориях предприятий.

Годовые объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной и ЦТП

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Годовое потребление |
| --- | --- |
|  | Тепловая энергия, Гкал | Теплоноситель, м3 |
|  | отопление | ГВС | отопление | ГВС |
| Котельная № 0804 ул. Совхозная | 2186,6 | 0 | 393,3 | 0 |
| Котельная № 0801, ул. Заречная | 4244 | 0 | 781,6 | 0 |
| Котельная № 0802, ул. Больничная | 1376,3 | 0 | 251,8 | 0 |
| ЦТП № 1 ул. Кирова | 0 | 0 | 0 | 0 |

Производительность котельных

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная № 0804 ул. Совхозная | 1,72 |
| Котельная № 0801, ул. Заречная | 0,86 |
| Котельная № 0802, ул. Больничная | 1,08 |
| ЦТП № 1 ул. Кирова | 0 |

Учитывая, что Генеральным планом Куженерского городского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения пгт., теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

Электроснабжение. Электроснабжение поселения в обеспечивается Сернурскими РЭС, входящими в ООО «Мариэнерго». На территории поселения находится 00 подстанций.

Перечень трансформаторных подстанций на територии поселения

| № | Место расположения, № ТП, мощность кВА | Обслуживаемые кол-во населения, улицы | Обслуживаемые объекты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

Газоснабжение

Из 4 населенных пунктов поселения на сегодняшний день пгт. Куженер ….

Связь

Систему телефонной, телеграфной и радиосвязи осуществляет Йошкар-Олинский ЛТЦ ОАО «Волга-Телеком». Во всех населенных пунктах имеется стационарная связь,  также достаточно- устойчивая сотовая связь.

Перспективный жилищный фонд поселения

Схемой территориального планирования района выполнен укрупнённый расчёт требуемых объёмов жилого фонда по поселению на перспективу 2021 и 2031 годы.

В основу расчета положен рекомендуемый норматив жилищной обеспеченности на рассматриваемые периоды в 2021 году 22,0 кв. м на одного жителя и в 2031 году 30 кв. м на одного жителя.	Исходя из этих нормативов и рассчитанной перспективной численности населения 00 тыс. человек в 2021 году жилой фонд в поселении должен составить 000 тыс. кв. м общей площади и 00 тыс. человек в 2031 году и 00 тыс. кв. м общей площади.

Укрупнённые объёмы жилого фонда поселения на 2021 и 2031 годы

| Населенные пункты | 2011 год | 2021 г. при жилищ. обеспечен. 22 кв. м | 2031 г. при жилищ. обеспечен. 30 кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Числ. насел. | Общая пло- щадь, кв. м | Жил обесп. | Числ. насел. | Общая пло-щадь, кв. м | Числ. насел. | Общая пло-щадь, кв. м |
| пгт. Куженер | 5993 | 106700 | 17,8 |  |  |  |  |
| д. Б. Сабанер | 3 | 286 | 95,3 |  |  |  |  |
| д. Колотки | 8 | 216 | 27 |  |  |  |  |
| д. Сабер | 56 | 632 | 11,3 |  |  |  |  |
| Всего: | 6060 | 107834 | 17,79 |  |  |  |  |

Расчёт потребной площади земель населенных пунктов для размещения нового индивидуального строительства на 2021 и 2031 годы

| 2011 год | 2021 год | 2031 год |
| --- | --- | --- |
| Террит. земе-ль населенных пунктов, га | Общая пло-щадь жилого фонда, кв. м | Террит.земе-ль населен. пунктов, га | Общая пло-щадь жилого фонда, кв. м | Территория земель нас. пункт. га | Общая пло-щадь жилого фонда, кв. м |
| 797 | 107834 |  |  |  |  |

Новые территории для индивидуального строительства предусматриваются в населенных в пгт. Куженер…..

Проектом генплана поселения предусматривается расширение территорий насе-ленных пунктов за счет выделения земельных участков под индивидуальное строи-тельство из с/х земель.

Объекты обслуживания

В поселении  действует 67 магазинов, 1 школа, 1 учреждение здравоохранения, 2 клуба, 2 библиотеки, 2 столовые, 1 отделение связи, 13 объектов бытового обслуживания.  На перспективу намечается строительство ……………..

Наличие мест в общеобразовательных школах и детских садах

| Населенные пункты | Объекты образования по состоянию на 1.01.11 год |
| --- | --- |
|  | мест в школах | детей школьн. возр. | мест в д/с | детей дошкольн. возр. |
| пгт. Куженер | 1185 | 661 | 347 | 568 |
| д. Б. Сабанер | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Колотки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Сабер | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Всего: | 1185 | 661 | 347 | 574 |

Расчет мест в общеобразовательных школах и детских садах

| Населенные пункты | 2021 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Налич. мест в шко-лах | К-во детей школ. возрас. | Налич мест в д/с | К-во детей дошкол.возрас. | Налич. мест в шко-лах | К-во детей школ. возрас. | Налич мест в д/с | К-во детей дошкол.возрас. |
| пгт. Куженер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Б. Сабанер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Колотки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Сабер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Наличие объектов здравоохранения в населенных пунктах поселения

| Населенные пункты | объекты здравоохранения мест, | участки ветслужбы |
| --- | --- | --- |
|  | посещений / в день | коек | аптек |  |
| пгт. Куженер | 321 | 98 | 3 | 1 |
| Всего: | 40 в день | 5 | 3 | 1 |

Объекты культуры, искусства в населенных пунктах поселения

| Населенные пункты | Объекты культуры |
| --- | --- |
|  | Дома культуры | Библиотеки, тыс. томов |
| пгт. Куженер | - | 2 / 59345 тыс. томов |
| д. Б. Сабанер | 1 СК на 200 мест | 7 204 |

Объекты торговли, обслуживания

| Населенные пункты | Объекты торговли | Объекты общ. питания / пос. мест | Отделения связи и т.д. | Объекты бытового об-служивания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | повседнев. спроса | эпизодич. спроса |  |  |  |
| пгт. Куженер | 67 |  | 2 | 1 | 13 |

Объекты торговли представлены как  магазинами повседневного спроса, так и эпизодического спроса. Всего  67 магазинов. В административном центре пгт. Куженер объекты  общественного питания представлены  школьной столовой на  00 посадочных мест и…………………………………

Содержание домашнего скота у населения

Количество дворов, личных хозяйств на территории поселения составляет 2135 шт.

В личных подворьях содержится 265 голов скота, в т.ч. коров 53 головы, свиней 131 голо-ва, овец и коз 256 голов, лошадей 2 головы.

4.6. Дорожная сеть. Транспортное обеспечение

По территории  поселения проходит  автомобильная дорога регионального  значения протяженностью в границах поселения 4,2 км, которая связывает с городом Йошкар-Ола и районными центрами республики.

Однако не все дороги, связывающие населенные пункты, являются проезжими для любых видов транспорта, особенно в осенне-весенний и зимний периоды. На территории имеется 00 мост, находящийся на ……………..

Имеется … разовое регулярное автобусное сообщение с городом Йошкар-Ола и районными центрами республики. Имеется транзитное автобусное сообщение с Чувашской республикой.

Протяженность улично-дорожной сети 46,320 км, в том числе  с освещением 30 км.

На территории поселения имеется 41 улица.

Состояние дорожной сети на территории поселения

| Населенные пункты | Всего авто-дорожная сеть, км | в том числе дороги |
| --- | --- | --- |
|  |  | регио- нальные | местные, км |
|  |  |  | всего, км | с твердым покрыт. | треб. стр-во |
| пгт. Куженер | 30,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 21,3 |
| д. Б. Сабанер | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 |
| д. Колотки | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |
| д. Сабер | 0,8 | 0 | 0,8 | 0 | 0,8 |
| Всего: | 33 | 4,2 | 7 | 4,2 | 24,1 |

.

Транспортная обеспеченность в поселении

| Населенные пункты | Транспортные средства у населения | Транспорт предприятий и организаций | Пассажирский транспорт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Легковой транспорт | Грузовой транспорт | Машинотрак-торный парк |  |  |
| пгт. Куженер | 1106 | - | 60 | 356 | - |

На территории населенных пунктов 98% дорог  требуют капитального ремонта и строительства

Состояние дорожной сети на территории населенных пунктов

| Населенные пункты | Протяженность улиц и проездов, км | С твердым покрытием, км | Треб. стр-ва 1 оч./расч. ср. |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт. Куженер | 60,4 | 8,9 | 15,3 |
| д. Б. Сабанер | 1,5 | 0 | 1,5 |
| д. Колотки | 0,5 | 0 | 0,5 |
| д. Сабер | 0,8 | 0 | 0,8 |
| Всего: | 63,2 | 8,9 | 18,1 |

5. Ограничения использования территории

5.1. Экологические ограничения

Особенности физико-географического положения городского поселения Куженер в  структуре Куженерского района, а также в структуре территории Республики Марий Эл и экономического развития республики и района определяют в целом относительно благоприятную экологическую обстановку. Однако хозяйственная деятельность может оказывать локальное воздействие на геологическую среду, что сказывается на режиме и качестве подземных вод.

Потенциальную опасность загрязнения подземных вод представляют, главным образом неочищенные сточные воды, свалки бытовых и промышленных отходов. Интенсивная и бесконтрольная эксплуатация водоносных горизонтов, приводимая к их истощению и ухудшению питьевых качеств подземных вод.

К основным экологическим проблемам, характерным для данной территории, относятся:

- загрязнение подземных и поверхностных вод по отдельным очагам загрязнения на территориях с неблагоприятной техногенной нагрузкой, где отмечается повышенное содержание вредных веществ в подземных водах;

- загрязнение атмосферного воздуха в населенных пунктах автотранспортом, что требует разработки рациональной транспортной сети;

- снижение плодородия почв.

Для улучшения экологической обстановки на территории поселения необходима разработка и осуществление превентивных мер по охране окружающей среды:

- комплекс мероприятий по охране подземных и поверхностных вод должен быть направлен на ликвидацию существующего загрязнения и предотвращение потенциально возможного:

- уменьшение выноса загрязняющих веществ в водные объекты со сточными водами;

- проведение агролесомелиоративных работ: создание искусственных защитных полос;

- формирование естественных защитных посадок, максимальное сохранение естественных лесных массивов и растительного покрова в целях ослабления эрозионных процессов;

- увеличение площади особо охраняемых природных территорий;

- формирование экологического каркаса и нормативно-правовое обеспечение природоохранного режима его структурных единиц;

- проведение комплексного экологического мониторинга.

5.2. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

Охранная зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры это территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны выделяются для:

- электрических сетей;

- линий и сооружений связи;

- систем газоснабжения;

- магистральных трубопроводов;

- транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются для электроподстанций, распределительных устройств, воздушных линий электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 100 вольт» охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящих от крайних проводов на расстоянии:

- до 20         киловольт 				10 м;

-      35         киловольт 				15 м;

-    110         киловольт 				20 м;

-    150, 220 киловольт 				25 м;

-    330, 500 киловольт 				30 м.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации.

Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  от  09.06.1995 г.  №  578.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны:

- для магистральных газопроводов  	-  100 м

- для наружных газопроводов 		-    15 м от осей крайних ниток;

- для подводных переходов			-  100 м;

- от газонаполнительных станций до лесных массивов:

хвойных пород 			–   50 м,

лиственных пород 	 		–   20 м.

Вдоль магистральных трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты устанавливается охранная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 - 100 м от оси трубопровода с каждой стороны.

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, и другим опасным воздействиям.

В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства. На этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки и являются основными ограничениями при разработке генеральных планов населенных пунктов.

5.3. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основные факторы риска техногенного характера - это аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения, аварии на газопроводах, пожары и взрывы в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения, аварии на транспорте.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера возникают в следствии изношенности основных производственных фондов, ухудшения материально-технического обеспечения, снижения производственной и технологической дисциплины, отсутствия современных систем управления опасными процессами.

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются:

- накопление негативных последствий строительства и эксплуатации оборудования, агрегатов, объектов, приведших к трансформации природно-территориальных комплексов (образование карьеров, насыпи, эрозия, пучение грунтов, подтопление и т.п.);

- механическое разрушение оборудования, резервуаров, трубопроводов, скважин;

- отсутствие современных систем управления опасными процессами;

- неудовлетворительное состояние технических средств и оборудования, которое выработало свой амортизационный срок, физически изношено и морально устарело, имеет низкую степень надежности и находится в аварийном состоянии;

- отсутствие дублирующих технических систем, альтернативы замены оборудования, агрегатов на предаварийной стадии;

- нарушение сроков и периодичности диагностики, дефектоскопии, обследования и проверки потенциально опасных объектов;

- отсутствие автоматических систем контроля функционирования оборудования, агрегатов, объектов с целью своевременного выявления возможных отказов и разрушений;

- нарушение производственной и технологической дисциплины;

- недостаточность квалифицированных кадров.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Все населенные пункты поселения обеспечены противопожарными водоемами.

5.4. Зоны с особыми условиями использования территории и прочие при-родоохранные ограничения

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, а также особенностями градостроительного освоения территории, к зонам природоохранного назначения отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- охранные зоны особо охраняемых природных объектов.

К землям природоохранного назначения в соответствии с Земельным и Лесным кодексами РФ относятся особо охраняемые природные территории и защитные леса.

Водоохранной зоной водных объектов является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов.

В пределах водоохранных зон устанавливается специальный режим хозяйс-твования и иных видов деятельности.

Соблюдение особого режима использования территории водоохранных зон является составной частью комплекса водоохранных мер по улучшению гидрологи-ческого, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 12 апреля 2006 г.           № 74-ФЗ устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов.

Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину.

Размеры водоохранных зон водных объектов, в соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ устанавливаются следующие:

Ширина водоохранной зоны при протяженности участков рек:

- менее 10 км от истока и устья			 -   50 м;

- от истока до 10 км					 -   50 м;

- от  10 км  до 50 км					 - 100 м;

- от  50 км и более					 - 200 м.

Для озер и водохранилищ				 -   50 м.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки или ручья устанавливается в размере 50 м.

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования.

Минимальная ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта.

Ширина прибрежной защитной полосы при уклоне берега водного объекта устанавливается:

- при обратном и нулевом уклоне			 - 30 м;

- при уклоне до 30					 - 40 м;

- при уклоне от 30 и более				 - 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других биологических ресурсов) устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- распашка земель;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация летних лагерей скота.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения это территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности.

Основной целью создания и обеспечения в зоне санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сору-жений, а также территорий, где они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса - защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Размеры зон санитарной охраны определяются нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от скважины при использовании защищенных подземных вод, на расстоянии не менее 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

В первом поясе запрещается все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации.

Природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение находятся под особой охраной, для чего устанавливается особый правовой режим.

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках создаются охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В границах буферных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов.

С учетом особенностей правового режима защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, в них устанавливаются следующие категории защитности:

- запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб;

- леса зеленых зон и лесопарки в населенных пунктах;

- защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных дорог федерального и республиканского значения;

- запретные полосы лесов по берегам рек и другим водным объектам:

- по реке Большая Кокшага		  	    3 км

- по остальным рекам			    1 км

- по озерам					300 м.

Раздел 6.  Муниципальная правовая база

В основу предложений по развитию городского поселения Куженер легли целевые адресные программы принятые Решением Собрания депутатов муниципального образования «городского поселения Куженер» Куженерского района Республики Марий Эл:

- Муниципальная  целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «городское поселение Куженер»  « 2010-2020 годы  № 115 от 17 октября 2010 года от 17.10.2010 г.;

- Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «городское поселение Куженер»    № 13 от  24.11.2009 г.;

- Муниципальная  целевая программа «Пожарная безопасность жилого фонда на 2011-2014 годы» № 19 от 18 02.2011 г.

- Муниципальная  целевая программа «Благоустройство муниципального образования «городское поселение Куженер» на 2011-2015 годы» № 24 от 28.02.2011 года.

-   Муниципальная  программа «Развитие сельского туризма на базе существующих ресурсов на территории муниципального образования «городское поселение Куженер» на 2011-2013 годы» № 78 от 18.03.2011 г.

Раздел 7. Архитектурно-планировочная организация и зонирование территории

Градостроительной  задачей данного проекта является формирование генплана поселения как крупного планировочного образования, органично включающего в свой состав территории:

- земли сельскохозяйственного назначения,

- земли населенных пунктов,

- земли промышленности, транспорта и другие

- земли лесного фонда

- земли особо охраняемых природных территорий

- земли запаса

Проект включает в себя следующие градостроительные задачи развития населен-ных пунктов:

- архитектурно-планировочные решения территории определяющие цели и задачи проекта планировки;

- функциональное  зонирование и режимы градостроительного использования территории;

- параметры развития  функциональных территорий;

- инженерное обеспечение и благоустройство;

- транспортное обслуживание и пешеходные связи.

Основные направления градостроительного развития территории поселения

К основным направлениям градостроительного развития территории относятся:

- перспективное хозяйственное и градостроительное развитие в условиях сбалансированного использования социального, экономического и природного потенциалов района;

- интенсификация транспортных связей и создание единой транспортной системы;

- сокращение (или ликвидация) ущерба, причиняемого окружающей среде, а также воспроизводство и охрана природных ресурсов и природного наследия посредством поддержки баланса экосистемы;

- комплексное сохранение историко-культурного наследия и одновременное удовлетворение потребностей современного общества;

- принятие предупреждающих мер в сферах землепользования и строительства, направленных на ограничение размеров ущерба от природных бедствий, аварий и катастроф.

Основная направленность градостроительной политики в районе, в поселении на всех уровнях должна быть связана с укреплением экономической базы и социальной инфраструктуры населенных пунктов сельских, городских поселений, улучшением их транспортных связей с районным центром, а также повышением уровня инженерной обеспеченности территории.

Функциональное зонирование территории поселения

Перспективное градоэкономическое зонирование территории поселения основывается на оценке существующего функционального использования частей территории, сложившейся системы расселения, планировочной организации и наличия ресурсно-хозяйственного и социально-экономического потенциалов.

Функциональное зонирование предполагает выделение на территории поселения зон:

- жилой

- общественно-деловой

- ведения лесного хозяйства

- сельскохозяйственной

- производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры

- оздоровительной

- рекреационной

- особо охраняемых природных территорий

- жилая зона  (общественно-жилая зона) представлена жилыми образованиями  населенных пунктов. Это в основном индивидуальная застройка и объекты обслуживания.

- зона общественно-деловая представлена объектами обслуживания – сельским клубом, детскими учреждениями, объектами торговли и общественного питания и т.д.

- зона ведения лесного хозяйства  выделяется для определения лесохозяйственной деятельности по использованию и восстановлению лесного фонда, который оказывает огромное воздействие на экологическое состояние природных комплексов в результате выполнения ими таких биоэкологических функций, как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение и повышение плодородия почв, сохранение биологического разнообразия, обогащения атмосферы кислородом и связыва-ние углерода, благоприятное влияние на формирование климата и предотвращение загряз-нения воздушного бассейна.

- сельскохозяйственная зона сохраняется с/х производство.

- зона производственной и   инженерно-транспортной инфраструктуры представлена производственными объектами - пилорамами.

Расширение территории населенных пунктов осуществляется за счет освоения неосвоенных территорий под индивидуальное строительство.

Проектируемая территориальная структура  населенных пунктов

| Населенные пункты | Территория | В том числе земли |
| --- | --- | --- |
|  |  | Жилая | Общественно- деловых зон | Парков, лесопар-ков, гор. лесов | производствен. | Общ. пользован. улицы,, дороги | Инженерн. инф-раструктуры и ком. обеспечения | Водные бъекты | Объектов транс-портной инфр-ры | Прочие |
| пгт. Куженер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Б. Сабанер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Колотки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Сабер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Изменение территории населенных пунктов

| Населенные пункты | Существующее положение | Дополн. территории, га | Террит.в новых границах, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Территория, га | Население, чел. |  |  |
| пгт. Куженер |  |  |  |  |
| д. Б. Сабанер |  |  |  |  |
| д. Колотки |  |  |  |  |
| д. Сабер |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |

Проектируемое распределение земель поселения по категориям

| Всего территория, га | В том числе |
| --- | --- |
|  | земли с/х назна-чения | земли насел. пунктов | земли промыш. трансп. и др. | земли лесного фонда | земли водного фонда | земли ООПТ (в ЛФ) | земли запаса |
| 49898 | 3933,8 | 797 | 131 | 43119 | 2000 | 1700 | 18 |

Проектом выполнен расчёт перспективной численности населения по Кокшамарскому поселению. Среднесрочный срок принят 2021 год, дальнесрочный срок 2031 год.

Численность населения по поселению

| Наименование поселений | 2011 год | Среднесрочн. перспектива (2021 год) | Дальнесрочн. перспектива (2031 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Кокшамарское СП | 2196 | 2260 | 2450 |

Планируемые объекты капитального строительства

В соответствии с принятыми на территории района и поселения целевыми адрес-ными программами  и расчетом  по необходимому объему обслуживания населения  в проекте заложены объекты капитального строительства социального назначения и инженерно-транспортной  инфраструктуры.

Объекты капитального строительства и инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Заказчик, инвестор | Стоим млн. руб. | Сроки строи-тельства | Источники финансир., бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты строительства (здания, сооружения) |
| 1 | Комплексная застройка ИЖС д. Уржумка | МО | 280 | 2011-2015 | МО |
| 2 | Комплексная застройка ИЖС д. Кокшамары | МО | 180 | 2011-2015 | МО |
| 3 | Строительство начальной школы на 40 мест и детского сада на 40 мест в д. Сидельниково | МО | 55,2 | 2010-2012 | РМЭ, МО |
| 4 | Строительство детского сада на 100 мест в д. Кокшамары | МО | 74,2 | 2011-2012 | РМЭ, МО |
| 5 | Строительство гостевого дома | МО | 0,6 | 2011-2013 | МО |
| 6 | Реконструкция здания под визит-центр | МО | 0,1 | 2011-2013 | МО |
| 7 | Благоустройство туристических маршрутов и троп | МО | 0,3 | 2011-2013 | МО |
| 8 | Ремонт гостевых домов | МО | 0,03 | - | МО |
| 9 | Устройство дорожно-тропиночной сети | МО | 0,01 | - | МО |
| 10 | Обустройство экологических маршрутов недостающими элементами | МО | 0,026 | - | МО |
| 11 | Благоустройство туристических маршрутов и троп | МО | 0,04 | - | МО |
| 12 | Благоустройство маршрута военно-мемориальной тропы «Волжская святыня» | МО | 0,132 | - | МО |
| 13 | Благоустройство экскурсионно-краеведческой тропы «Лесные фантазии, мифы и легенды» | МО | 0,956 | - | МО |
| 14 | Строительство детской школы искусств | МО | - | - | МО |
| 15 | Стр-во пожарного поста д.Липша | МО | - | - | МО |
| 16 | Строительство кафе в д. Кокшамары | МО |  | - | МО |
| Объекты коммунальной инфраструктуры |
| Водоснабжение, водоотведение, пожаротушение |
| 17 | Строитальство и реконструкция объектов водоснабжения в населенных пунктах по-селения, имеющих дефицит воды, разви-тие и модернизация систем водоснабже-ния населенных пунктов поселения | МО | - | - | МО |
| 18 | д. Липша 3 км | МО | - | - | МО |
| 19 | д. Уржумка 3 + башна | МО | - | - | МО |
| 20 | п. Сокольный 1 | МО | - | - | МО |
| 21 | с. Сидельниково 3 + башна | МО | - | - | МО |
| 22 | п. Уржумское лесничество 2 км | МО | - | - | МО |
| Газоснабжение на 12 -15 годы |  | МО |
| Электроснабжение |  | МО |
| 23 | Реконструкция и модернизация объектов энергетики, в том числе реконструкция линий электропередач в населен. пунктах | МО | - | - | МО |
| 24 | внедрение автоматизированных систем контроля и учета электрической энергии | МО | - | - | МО |
| Благоустройство |
| 25 | Ремонт улично-дорожной сети | МО | 1340 | 2011-2015 | МО |
| 26 | Ремонт тротуаров на аллее Славы д. Кокшамары | МО | 210 | 2011-2015 | МО |
| 27 | Уборка старых деревьев, посадка новых | МО | 50 | 2011-2015 | МО |
| 28 | Устройство цветников и клумб | МО | 50 | 2011-2015 | МО |
| 29 | Приведение в нормальное состояние клад-бищ, памятников, обелисков | МО | 300 | 2011-2015 | МО |
| 30 | Ремонт покраска заборов, фасадов | МО | 150 | 2011-2015 | МО |
| 31 | Устройство и ремонт системы уличного освещения | МО | 50 | 2011-2015 | МО |
| 32 | Оборудование контейнерных площадок, приобретение контейнеров для ТБО | МО | 20 | 2014 | МО |
| 33 | Изготовление стелы с названием поселе-ния | МО | 140 | 2013 | МО |
| 34 | Строительство и обустройство противо-пожарных пирсов в с. Сидельниково д. Кокшамары, с. Сидельниково, д. Уржумка, п. Сокольный | МО | 120 | 2011-2012 | МО |
| Пожарная безопасность жилого фонда |
| 35 | Содержание в чистоте и порядке чердач-ных помещений, исключение в них досту-па посторонних лиц | ТСЖ Моло-дежная | 4 | 2011-2014 | Средства ТСЖ |
| 36 | Строительство и обустройство противо-пожарных водоемов и гидрантов. Обеспе-чение пожарных водоисточников, их рас-положения | МО, Минстрой и ЖКХ РМЭ | 160 | 2011-2014 | МО |
| 37 | Расчистка подъездных путей от снежного покрова к естественным водоисточникам | МО | 68 | 2012 | МО |
| 38 | Обеспечение своевременного устранения протечки кровли | ТСЖ Моло-дежная | 5 | 2011-2014 | Средства ТСЖ |
| 39 | Проведение замеров сопротивления изо-ляции электрооборудования жилых част-ных домов | ТСЖ Моло-дежная | 9,5 | 2011- | Средства ТСЖ |
| 40 | Проведение замеров сопротивления изо-ляции электрооборудования жилых част-ных домов | ТОСы | 45 | 2011-2014 | Средства домовлад.. |
| 41 | Чистка и ремонт дымоходов, ремонт ого-ловков дымоходных труб в жилых домах с печным отоплением | Част-ники | 200 | 2011-2014 | Средства домовлад. |
| 42 | Ремонт пожарных гидрантов для обеспе-чения пожаротушения в насленных пунк-тах поселения | ООО Аспект» | 12 | 2011-2014 | Средства организации |
| Энергосбережение |
| 43 | Оснащение приборов учета потребления ТЭР для уличного освещения | МО | 564 | 2011-2018 | МО |
| 44 | Замена ламп накаливания, энергосберега-ющие для уличного освещения | МО | 29,6 | 2011-2014 | МО |
| 45 | Оснащение приборами учета потребления ТЭР учреждений культуры | МО | 20 | 2011 | МО |
| 46 | Проведение энергетических обследований зданий и сооружений учреждений культу-ры | МО | 150 | 2012 | МО |
| 47 | Замена ламп накаливания на энергосбере-гающие в учреждениях культуры | МО | 27,2 | 2011-2013 | МО |
| 48 | Оснащение приборами учета | МО | 564 | 2011-2020 | МО |
| 49 | Замена ламп накаливания на энергосбере-гающие - люминесцентные, светодиодные | МО | 29,6 | 2011-2015 | МО |
| 50 | Метрологическое обеспечение измерений приборов учета потребления энергоресур-сов | МО | 9,6 | 2010 | МО |
| Развитие сельского туризма |  |  |  |  | МО |
| 51 | Строительство гостевого дома | МО | 600 | 2011-2013 | МО |
| 52 | Выявление частных гостевых домов | МО |  |  | МО |
| 53 | Сооружение площадки для туристической стоянки в палаточном варианте | МО | 25 | 2011 | МО |
| 54 | Обустройство кратковременной туристи-ческой стоянки «Зеленая лужайка» | МО | 4 | 2011 | МО |
| 55 | Реконструкция здания под визитцентр | МО | 100 | 2011-2013 | МО |
| 56 | Завершение реконструкции крестьянского хозяйства под музей усадьбу | МО | 60 | 2011 | МО |
| 57 | Благоустройство туристических маршру-тов и троп: - д. Кокшамары - Карстово-исторической местности «Кузнечиха» | МО | 12 10 | 2011 2011 | МО |
| 58 | Заказника «Лебедань» | МО |  |  | МО |
| 59 | Военно-мемориальные тропы «Волжская святыня» | МО | 132 | 2011 | МО |
| 60 | Экскурсионно-Краеведческие тропы «Лес-ные фантазии, мифы и легенды» | МО | 95,65 | 2011 | МО |
| 61 | Прогулочно-познавательные тропы здо-ровья «Обними дерево» | МО | 9 | 2013 | МО |
| 62 | Тропы юного туриста «Ориентир» | МО | 6 | 2012 | МО |
| 63 | Достопримечательные места старинного лесног массива Заволжская лесная дача | МО | 14 | 2011-2012 | МО |
| 64 | Сплав по р. Большая Кокшага – понтонный мост – Сосновая грива | МО | 22 | 2011-2013 | МО |
| 65 | Издание путеводителей | МО | 18 | 2011-2013 | МО |

Мероприятия по реконструкции объектов теплоснабжения

в 2012-2014 гг.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Объемные показатели | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Котельная № 0801, ул. Заречная |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка ПСД реконструкции котельной с заменой котлов и оборудования, выработавших ресурс | к-т | 1 | 358,5 | 358,5 |  |  |
| 1.2 | Реконструкция котельной с заменой котлов, выработавших ресурс. | шт | 3 | 1434 | 1075.5 | 358,5 |  |
| 1.3 | Разработка ПСД реконструкции разводящих сетей (1933 п.м) от котельной до потребителей | к-т | 1 | 956 | 824,5 | 131,5 |  |
| 1.4 | Реконструкция разводящих сетей с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции | п.м | 1933 | 9691,5 | 131,5 |  | 9560 |
| 1.5 | Приобретение и монтаж передвижной дизель-генераторной установки | шт | 1 | 597,5 | 597,5 |  |  |
| 2 | Котельная № 0802, ул. Больничная |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка ПСД реконструкции разводящих сетей (682 п.м) от котельной до потребителей | к-т | 1 | 597,5 |  | 597.5 |  |
| 2.2 | Реконструкция разводящих сетей с заменой запорной арматуры и тепловой изоляции | п.м | 682 | 4780 |  | 4780 |  |
| 2.3 | Разработка ПСД реконструк ции котельной с заменой котлов и оборудования, выработавших ресурс | к-т | 1 | 956 | 956 |  |  |
| 2.4 | Реконструкция котельной с заменой котлов, и оборудования, выработавших ресурс | шт | 2 | 3585 |  | 2987,5 | 597,5 |
| 2.5 | Приобретение и монтаж стационарной дизель-генераторной установки (проект 318 – П/З) | шт | 1 | 418,3 | 418,3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | Котельная № 0804 ул. Совхозная |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка ПСД реконструкции разводящих сетей (682 п.м) от котельной до потребителей | к-т | 1 | 597,5 |  | 597.5 |  |
| 3.2 | Реконструкция разводящих сетей с заменой запорной арматуры и тепловой изоляции | п.м | 682 | 4780 |  | 4780 |  |
| 3.3 | Разработка ПСД реконструк ции котельной с заменой котлов и оборудования, выработавших ресурс | к-т | 1 | 956 | 956 |  |  |
| 3.4 | Реконструкция котельной с заменой котлов, и оборудования, выработавших ресурс | шт | 2 | 3585 |  | 2987,5 | 597,5 |
| 3.5 | Приобретение и монтаж стационарной дизель-генераторной установки (проект 318 – П/З) | шт | 1 | 418,3 | 418,3 |  |  |
| 4 | ЦТП-1, ул. Кирова |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Приобретение и монтаж передвижной дизель-генераторной установки | шт | 1 | 717 | 717 |  |  |
| 4.2 | Разработка ПСД на замену теплообменного модуля и оборудования, выработавшего эксплуатационный ресурс | к-т | 1 | 119,5 |  | 119,5 |  |
| 4.3 | Замена теплообменного модуля и оборудования, выработавшего эксплуатационный ресурс | шт | 2 | 597,5 | 597,5 |  |  |
| 4.3 | Разработка ПСД реконструкции разводящих сетей (851 п.м) от теплового пункта до потребителей | к-т | 1 | 1195 |  |  | 1195 |
| 4.4 | Реконструкция разводящих сетей с заменой запорной | п.м | 851 | 5975 |  |  | 5975 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 12 | 13 | 14 |
|  | арматуры и тепловой изоляции |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. |  |  | 44275,1 | 6728,2 | 14746,3 | 22800,6 |
| Собственные средства, из них: |  |  | 6178 | 725 | 2434 | 3019 |
| Прибыль направляемая на инвестиции |  |  | 1650 | 0 | 850 | 800 |
| Амортизация |  |  | 3520 | 520 | 1500 | 1500 |
| Бюджетные средства, из них: |  |  | 32927,1 | 5483,2 | 9962,3 | 17481,6 |
| Республиканский бюджет |  |  | 27988,1 | 4660,7 | 8468 | 14859,4 |
| Местный бюджет |  |  | 4939 | 822,5 | 1494,3 | 2622,2 |

Перечень автомобильных дорог намеченных к строительству и реконструкции

| № п/ п | Наименование автодороги | Протя-женность км | Заказчик, инвестор | Стоим. стр-ва, млн. руб | Источник финансирования, бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местные дороги |
| 1 | пгт. Куженер |  |  |  |  |
| 2 | д. Б. Сабанер |  |  |  |  |
| 3 | д. Колотки |  |  |  |  |
| 4 | д. Сабер |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |

Раздел 8. Иженерно-технические мероприятия в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Противопожарные мероприятия

Территория поселения 0000 га, население 6060 человек. На территории  поселения химические, взрывоопасные объекты отсутствуют. Численность населения, подлежащего  укрытию в подвалах и других заглубленных помещениях составляет 0000 человек.

Количество водонапорных башен подлежащих защите – 00 шт. Протяженность водопроводных сетей – 000 км.

Защита населения от оружия массового поражения и других средств нападения противника представляет собой главную задачу гражданской обороны поселения. Она предусматривает подготовку и проведение комплекса мероприятий по предотвращению или максимальному снижению воздействия на людей поражающих факторов ядерного, химического и бактериологического оружия.

Исходя из географической, социально-экономической характеристики поселения в мирное время на территории поселения могут возникнуть следующие чрезвычайные ситуации:

- массовые лесные пожары;

- разлив токсичных химических веществ на федеральной автостраде «Вятка»;

- возможные аварии на газопроводе.

На территории поселения возможны все виды лесных пожаров: низовые и верховые. Средняя дата начала пожароопасного периода – 21 апреля, конечная 1 октября. средняя продолжительность 160 дней. В результате пожаров населенные пункты могу быть охвачены сильным задымлением. Задымляемость может вызвать затруднение эвакуации населения, а также продвижению формирований РСЧС. При возникновении массовых лесных пожаров может быть нарушено электроснабжение и телефонная связь.

Территория поселения, как, и целом района, входит в зону рискованного земледелия. Сельскохозяйственное производство несет ежегодно  потери от ранних заморозков или засухи в период всходов и активной вегетации  всех видов сельскохозяйственных культур, а также от сильных продолжительных дождей.

В результате воздействия стихийных гидрометеорологических условий возможны потери урожая сельскохозяйственных культур на 25-30 % всей имеющейся площади с материальным ущербом до 2 млн. рублей.

На случай пожаров в населенных пунктах:

-  определить водоемы для забора воды пожарными машинами;

- в зимнее время содержать в проезжем состоянии проезды к водоемам или гидрантам для заправки водой пожарных машин;

- иметь в каждом населенном пункте пожарную сигнализацию для оповещения населения на случай пожара;

- на каждом доме населенного пункта иметь таблички с указанием вида инструмента с которым должен прибыть на тушение пожара;

-  в летнее время у каждого жилого дома должен быть запас воды в доступной емкости для первичного тушения пожара;

- на всех хозяйствующих субъектах иметь в наличии пожарные щиты с набором инструментов для тушения;

- в случаи угрозы массовых пожаров на предприятиях организовать круглосуточное дежурство;

- в населенных пунктах в летнее время организовать ночное дежурство силами населения.

На случай лесных пожаров:

- устройство минерализованных полос и уход за ними;

-  устройство противопожарных разрывов;

-  устройство дорог пожарного значения;

- очистка лесных дорог;

- организация постоянного наблюдения за состоянием лесов;

- оповещение населения о состоянии пожарной опасности в лесах через средства массовой информации;

-  своевременное извещение населения об угрозах возникновения пожара или его возникновении через СМИ.

На случай наводнения и затопления:

- оповещение населения;

- прогнозирование зон затопления;

- определение мест эвакуации населения, скота и маршруты их передвижения;

- обучение населения действиям в сложной обстановке.

На случай стихийных бедствий:

- иметь средства оповещения населения при угрозе урагана;

- своевременная расчистка крыш и перекрытий от снега.

В поселении принята целевая программа «Пожарная безопасность жилого фонда на 2011-2014 годы», разработан план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности жилого фонда.

Наличие пожарных водоисточников в населенных пунктах поселения

| населенные пункты | противопожарное водоснабжение | водонапорные башни, штук | мотопомпы кол-во, марка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во ПГ | кол-во ПВ приспособл. |  |  |
| пгт. Куженер |  |  |  |  |
| д. Б. Сабанер |  |  |  |  |
| д. Колотки |  |  |  |  |
| д. Сабер |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |

Раздел 9.  Мероприятия по охране окружающей среды. Очистка территории

## Основные требования к охране водных объектов

1. Собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений.

Охрана водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляется исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса.

2. При использовании водных объектов физические лица, юридические лица обязаны осуществлять водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов в соответствии с Водным Кодексом и другими федеральными законами.

## Охрана водных объектов от загрязнения и засорения:

- Сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов), запрещаются.

- Проведение на водном объекте работ, в результате которых образуются твердые взвешенные частицы, допускается только в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

- Меры по предотвращению загрязнения водных объектов вследствие аварий и иных чрезвычайных ситуаций и по ликвидации их последствий определяются законодательством Российской Федерации.

- Содержание радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений в водных объектах не должно превышать соответственно предельно допустимые уровни естественного радиационного фона, характерные для отдельных водных объектов, и иные установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации нормативы.

- Захоронение в водных объектах ядерных материалов, радиоактивных веществ запрещается.

- Сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты, запрещается.

- Проведение на основе ядерных и иных видов промышленных технологий взрывных работ, при которых выделяются радиоактивные и (или) токсичные вещества, на водных объектах запрещается.

## Охрана болот от загрязнения и засорения:

- Загрязнение и засорение болот отходами производства и потребления, загрязнение их нефтепродуктами, ядохимикатами и другими вредными веществами запрещаются.

- Осушение либо иное использование болот или их частей не должно приводить к ухудшению состояния неиспользуемых частей этих болот, других водных объектов и к истощению вод.

## Охрана подземных водных объектов

1. Физические лица, юридические лица, деятельность которых оказывает или может оказать негативное воздействие на состояние подземных водных объектов, обязаны принимать меры по предотвращению загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также соблюдать установленные нормативы допустимого воздействия на подземные водные объекты.

2. На водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается размещать места захоронений отходов производства и потребления, кладбища, скотомогильники и иные объекты, оказывающие негативное воз-действие на состояние подземных вод.

3. Использование сточных вод для орошения и удобрения земель может осуществляться в соответствии с санитарным законодательством.

4. В случае, если при использовании недр вскрыты водоносные горизонты, необходимо принять меры по охране подземных водных объектов.

5. При проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, должны быть предусмотрены меры по предотвращению негативного воздействия таких сооружений на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды.

## Охрана водных объектов при эксплуатации водохозяйственной системы

При эксплуатации водохозяйственной системы запрещается:

- осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах);

- производить забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта в объеме, оказывающем негативное воздействие на водный объект;

- осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, в которых содержатся возбудители инфекционных заболеваний, а также вредные вещества, для которых не установлены нормативы предельно допустимых концентраций.

- Нарушение требований к использованию и охране водных объектов влечет за собой ограничение, приостановление или запрещение эксплуатации объектов водохозяйственных систем в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, другими Федеральными законами.

## Охрана водных объектов при проведении работ

- Проведение строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, в их водоохранных зонах, в границах особо ценных водно-болотных угодий осуществляется в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства о градостроительной деятельности.

- Водопользователи, использующие водные объекты для забора (изъятия) водных ресурсов, обязаны принимать меры по предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения, осуществлять мероприятия по предотвращению загрязнения грунтовых вод и подъема их уровня.

## Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных в водоохранных зонах осуществляются в соответствии с лесным законодательством.

В целях охраны водных объектов, водные ресурсы которых являются природными лечебными ресурсами, устанавливаются зоны, округа санитарной охраны в соответствии с законодательством Российской Федерации о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах.

## Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

1. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

2. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

3. За пределами территорий населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, озер и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии.

4. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

5. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

6. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. (в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ)

7. Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров.

8. Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

9. Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

10. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

11. Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

12. Ширина прибрежной защитной полосы озера, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

14. В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

15. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

16. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 14 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей.

17. Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных инфор-мационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством (часть восемнадцатая в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ)

Вывоз ТБО по поселению

На территории поселения принят нормативный акт «Положение  об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в городском поселении Куженер», утвер-жденный решением Собрания депутатов городского поселения Куженер  № 172

от 30.12.2008 г.   Сбор и вывоз ТБО осуществляется  путем заключения договора  с ООО ……………….

Раздел 10. Основные технико-экономические показатели проекта генерального плана

|  | Наименование показателя | Единица измерения | Соврем. состоян. | 1-ая очередь | Расчетн. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ТЕРРИТОРИЯ ПОСЕЛЕНИЯ |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах поселения | га |  |  |  |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га |  |  |  |
| 1.3 | Жилая зона | га |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - индивидуальной застройки | га |  |  |  |
| 1.4 | Административно-деловая зона | га |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - спортивного назначения | га |  |  |  |
|  | - учебно-образовательного назнач. | га |  |  |  |
|  | - здравоохранения | га |  |  |  |
| 1.5 | Производственная зона | га |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - промышленности | га |  |  |  |
| 1.6 | Зона инженерн. инфраструктуры | га |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | энергообеспечения | га |  |  |  |
|  | водоснабжения и водоотведения | га |  |  |  |
| 1.7 | Рекреационные зоны | га |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - санатории, дома отдыха, ДОЛы | га |  |  |  |
|  | - ООПТ | га |  |  |  |
| 1.8 | Зона с/х назначения | га |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | садоводческие товарищества | га |  |  |  |
| 1.9 | Зона специального назначения | га |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | ритуального назначения | га |  |  |  |
|  | скотомогильник |  |  |  |  |
| 1.11 | Зона акваторий | га |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | акваторий поселения | га |  |  |  |
|  | поселковые акватории | га |  |  |  |
| 1.12 | Зона фонда перераспределения земель | га |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | перспективного освоения | га |  |  |  |
|  | фонда перераспределения земель с/х назначения | га |  |  |  |
|  | 2. НАСЕЛЕНИЕ |
|  | Общая численность населения | чел. |  |  |  |
|  | Плотность населения | чел. на га |  |  |  |
|  | Возрастная структура: |  |  |  |  |
|  | население младше трудоспособ-ного возраста (до 15 лет) | чел. |  |  |  |
|  | население в трудоспособном возрасте: 16 -54 жен, -59 лет муж. | чел. |  |  |  |
|  | население старше трудоспособного возраста | чел. |  |  |  |
|  | 3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1 | Общий объем нового жилищного стр-ва (дома, квартиры) | Sобщ., м2 |  |  |  |
|  |  | к-во |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Многоквартирные жилые дома | Sобщ., м2 |  |  |  |
|  |  | квартир |  |  |  |
|  | Индивидуальные жилые дома с участками | Sобщ., м2 |  |  |  |
|  |  | кол-во |  |  |  |
|  | Средняя обеспеченость | м2 / чел. |  |  |  |
| 3.2 | обеспеченность жилищного фонда: | % от общ. жилфонда |  |  |  |
|  | - водопроводом | % |  |  |  |
|  | - канализацией | % |  |  |  |
|  | - газоснабжением | % |  |  |  |
|  | - электроснабжением | % |  |  |  |
|  | - центральным отоплением | % |  |  |  |
|  | 4. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 4.1 | Учебно-образовательные |  |  |  |  |
|  | детские дошкольные учреждения | мест |  |  |  |
|  | общеобразовательные школы | мест |  |  |  |
| 4.2 | Здравоохранения |  |  |  |  |
|  | ФАП | посещ./см. |  |  |  |
|  | Оздоровительные (лето / зима) | мест |  |  |  |
| 4.3 | Сфера обслуживания |  |  |  |  |
|  | Спортивные | кол-во |  |  |  |
|  | Культурно-досуговые | кол-во |  |  |  |
|  | Торговли | кол-во |  |  |  |
|  | Общественного питания | посад. мест |  |  |  |
|  | Административные | шт. |  |  |  |
|  | 5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Протяженность дорог поселения | км |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | федеральные | км |  |  |  |
|  | региональные | км |  |  |  |
|  | местные | км |  |  |  |
|  | Количество транспортных развязок | единиц |  |  |  |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и проездов населенных пунктов | км |  |  |  |
|  | 6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки |  |  |  |
|  | Произв. водозаборных сооружений | тыс. куб. м./в сутки |  |  |  |
|  | Протяженность сетей | км |  |  |  |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод |  |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./в сутки |  |  |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м./в сутки |  |  |  |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки |  |  |  |
|  | Протяженность сетей | км |  |  |  |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии всего | тыс. кВт. ч./в год |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. кВт. ч./в год |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | тыс. кВт. ч./в год |  |  |  |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление тепла всего | Гкал/год |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год |  |  |  |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год |  |  |  |
|  | Произв. централ. источников тепла | Гкал/час |  |  |  |
|  | Протяженность сетей | км |  |  |  |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Удел. вес газа в топливном балансе | % |  |  |  |
|  | Потребление газа всего | куб. м./год |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | куб. м./год |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | куб. м./год |  |  |  |
| 6.7 | Связь |  |  |  |  |
|  | Охват населения телевиз. вещанием | % от насел. |  |  |  |
|  | Охват населения телефонной сетью | % от насел. |  |  |  |

# Text boxes

Открытое акционерное общество

«МАРИЙСКГРАЖДАНПРОЕКТ

Базовый территориальный проектный институт»