| «РУШ ШОЙ ЯЛЫСЕ ПОСЕЛЕНИЙ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РУССКОШОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» |
| --- | --- | --- |
| ПУНЧАЛ |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

от 27 ноября  2012 г. № 59

Об утверждении схемы

теплоснабжения Русскошойского

сельского поселения

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении», от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 декабря 1980 г. N 208 (СН 531-80), Уставом Русскошойского сельского поселения  Администрация  МО «Русскошойское сельское поселение»  постановляет:

1. Утвердить схему теплоснабжения Русскошойского сельского поселения (приложение № 1).

2. Постановление разместить на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: http://www.portal.mari.ru/kuzhener

Глава  администрации

МО «Русскошойское сельское поселение                        А.В. Алексеев

Приложение № 1

Утверждено Постановлением Администрации Русскошойского

сельского  поселения

от 27.11..2012  № 59

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Русскошойского сельского поселения Куженерского  муниципального района является:

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;  Федеральный  закон от6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

Генеральный план  Русскошойского  сельского  поселения.

- Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области  энергосбережения и повышения  энергетической  эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

II.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

-определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

-повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

-минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-обеспечение жителей  Русскошойского  поселения тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

III . Графическая часть

1. Схема тепловых сетей от котельной на твердом топливе с. Русские Шои, ул. Дружбы

2. Схема тепловых сетей от котельной на твердом топливе с. Русские Шои ул. Школьная, 2

3. Схема тепловых сетей от котельной на твердом топливе с. Русские Шои, ул. Школьная, 4

IV. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1.Русскошойское сельское поселение (СП) входит в состав Куженерского  муниципального района (МР) и является одним из 9 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (городских и сельских поселений), в том числе Русскошойское   сельское поселение.

Географическая площадь территории  Русскошойского сельского  поселения составляет –15261 га, в т.ч. 7504 га земель сельхозназначения, 6557 га  лесов,  865га  земли населенных пунктов.

Территория сельского поселения расположена на юго-западе Куженерского  района.  Территорию  поселения образуют  9 деревень и 1 село с общим населением 1578 человек в составе:

с. Русские Шои           территория  39,4 га        население  587 человек

д. Саламатнур            территория  23,1 га        население  123 человек

д. Шойдум                  территория 19,4 га         население  151 человек

д. Аганур                    территория  16,3 га        население  197 человек

д. Кульшит                 территория    6,2 га        население    11 человек

д. Шишкинер             территория    2.7 га        население      4 человека

д. Мари Шои             территория   40,4 га        население  311 человек

д. Визимбирь            территория   25,4 га        население  193 человека

д. Морозы                  территория    1,4 га        население      1 человек

Административным центром поселения является с.  Русские Шои.

Климат Русскошойского сельского поселения,  расположенного  в  юго-западной части  Куженерского района  РМЭ  характеризуется  как  умеренно-континентальный с умеренно  суровой, снежной  зимой  и  умеренно  теплым  летом.  Средняя  температура  воздуха  на  территории  поселения  около  2,6*С.  Температура  воздуха  наиболее  холодной  пятидневки  обеспеченностью  0,92 равна  -38*С.  Средняя температура  самого  холодного  января  месяца  составляет  -9,6*С.  Продолжительность  снежного  периода  от  начала  ноября  месяца  и  до  середины  апреля  месяца  равна 160 – 165  дней,  максимальная  высота  снежного  покрова  около 70 см.,   средняя – около  45 см.  Общее  количество  выпадаемых  осадков в  среднем  540  мм.,  из  них  за  ноябрь – апрель  выпадает  около  162 мм  или  30%.  Продолжительность  отопительного  периода    224  дня.

В  поселении  преобладают  дерново  слабо-  и  среднеподзолистые  суглинистые  почвы.  Материнская  порода – покровные  глины,  суглинки  и  пермские  глины.  По  рельефу  поселение  занимают  повышенные  местоположения и пологие склоны,  значительно  развита  плоскостная  и  овражная  эрозия.

Поселение  относится  к  числу  сельских  поселений со  средней  лесистостью  44%  ( 6557 га). В  составе  лесов  преобладают  ель  30%,  сосна  25%,  береза  23% ,  много  осины,  липы,  что  позволяет  полностью  обеспечивать  население  дровами.

2. Сведения о котельных по поселению.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является единая теплоснабжающая организация –  ООО «Тепложилсервис»   п.  Куженер.

| № п/п | Поселение | Наименование котельной, адрес | Установл. мощность, Гкал/час | Протяженность теплосетей в 2-х тр.исч.,км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Русскошойское сельское поселение | котельная с.Русские Шои ул.Дружбы | 2,8 | 0,55 |
|  |  | котельная с .Русские Шои ул. Школьная,2 | 1,95 | 0,15 |
|  |  | котельная с. Русские Шои ул. Школьная,4 | 1,08 | 0,12 |

Централизованным теплоснабжением  в Русскошойском сельском поселении обеспечиваются потребители  в с. Русские Шои по  улице  Дружбы ,  ул. Школьная  д.2  и  д.4 .  Остальные  населенные пункты имеют печное отопление, котлы на твердом топливе.

Теплоснабжение (отопление)  Русскошойского   сельского поселения осуществляется:

- в с. Русские Шои на улице Дружбы учебные корпуса, столовая, спальные корпуса, клуб, гараж, хозблок , 2-этажный  многоквартирный дом  ЦЛПДО с.Русские Шои централизованно от существующей котельной  на твердом топливе, мощностью 2,8 Гкал/час;

- в с. Русские Шои на улице Школьной, д.2 здание средней школы,  здание столовой, актового зала централизованно от существующей котельной  на твердом топливе, мощностью 1,95 Гкал/час;

- в  с.Русские Шои на улице Школьной, д.4 здание детсада централизованно от существующей котельной  на твердом топливе, мощностью 1,08 Гкал/час.

3. Население Русскошойского СП  в перспективе расчетного срока (2042 г.) и 1-ой очереди (2022 г.) будет составлять, соответственно, 1370 и  1510 человек. Не  сохранятся  населенные  пункты  Мокруша,  Морозы,  Шишкинер.  Население с. Русские Шои составляет порядка 35% от численности всего населения  Русскошойского  сельского поселения.

В Генплане Русскошойского СП выделены следующие территориально - функциональные зоны, для которых определены границы и площади соответствующего функционального назначения: Ж - жилая зона, ОД - общественно-деловая зона, П - зона производственных, сельскохозяйственных  предприятий, И- зона инженерной инфраструктуры,  Т-  зона транспортной инфраструктуры, КС -  коммунально-складская зона, Р -рекреационная зона, СН – зона специального назначения, СХ – зона сельскохозяйственного назначения, ЛФ – зона лесфонда.

Территории населенных пунктов Генпланом в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства малоэтажных индивидуальных усадебных и блокированных жилых домов с целью достижения жилой обеспеченности постоянного населения населенных пунктов в 15,4 кв.м/чел. на 1-ю очередь и в 15,0 кв.м/чел. на расчетный срок, а также под зоны производственных предприятий, общественно-деловые зоны и рекреационные зоны.

Как центр обслуживания местной системы расселения, предполагается в перспективе, что с. Русские Шои должно располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Системы инженерного обеспечения в перспективе реконструируются, модернизируются и расширяются с учетом развития населенных пунктов.

Новые отопительные котельные потребуются в комплексе с развитием системы соцкультбыта и инвестиционных площадок. Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается выполнить от 2-х-контурных газовых котлов при условии проведения газопровода

4. Существующая малоэтажная застройка, объекты образования,   будет снабжаться централизованно от котельных (п. 2 сведения о котельных), частные дома, объекты соцкультбыта - по прежней схеме (индивидуальное печное отопление).

Существующие котельные на твердом топливе  предлагается реконструировать  (при целесообразности), подключить дополнительные нагрузки и переложить изношенные тепловые сети, тем самым сократить потери тепла;

При  строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы, внедрять приборы учета расхода теплоэнергии потребителями (счетчики) и регулирование подачи тепла.

5. Строительство новых котельных нецелесообразно.

6. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту.

7.Инвестиционными мероприятиями по Русскошойскому сельскому поселению является перекладка тепловых сетей на новое здание средней школы, ремонт теплосетей по ул.Школьной д.4  в с.Русские Шои. Получаемый эффект: оптимизация использования тепловой энергии.

8. Трассировку и  прокладку магистральных тепловых сетей осуществлять поверхностно с использованием теплозащитных материалов.

| «РУШ ШОЙ ЯЛЫСЕ ПОСЕЛЕНИЙ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РУССКОШОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» |
| --- | --- | --- |
| ПУНЧАЛ |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

от 27 ноября  2012 г. № 59

Об утверждении схемы

теплоснабжения Русскошойского

сельского поселения

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении», от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 декабря 1980 г. N 208 (СН 531-80), Уставом Русскошойского сельского поселения  Администрация  МО «Русскошойское сельское поселение»  постановляет:

1. Утвердить схему теплоснабжения Русскошойского сельского поселения (приложение № 1).

2. Постановление разместить на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: http://www.portal.mari.ru/kuzhener

Глава  администрации

МО «Русскошойское сельское поселение                        А.В. Алексеев

Утверждена

Постановлением Главы Чистовского сельского поселения

от 19 ноября 2012г. № 64

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ЧИСТОВСКОГО сельского  поселения

оконешниковского муниципального района

Омской области

на период до 2022 ГОДА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

с. Чистово

2012

- Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения Чистовского сельского поселения  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Чистовского  сельского поселения Оконешниковского муниципального района является:

Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ

«О  водоснабжении и водоотведении.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чистовского   сельского поселения;

Генеральный план поселения.

# Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

# Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей  организации МУП «Оконешниковские тепловые сети», Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения  на территории поселения.

II.    Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Чистовского сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения  водой хозяйственно – питьевого назначения.

Раздел 1. Сведения о водоснабжении  по поселению.

### КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   ЧИСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКОНЕШНИКОВСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Чистовское сельское поселение образовано в 1961 году

Общая площадь – 60221 га

Численность населения (2012 г.) - 1419 чел

Общая площадь жилищного фонда (2012г.)-26,36 тыс.кв.м.

Основными природными ресурсами поселения являются:

Подземные геотермальные воды хозяйственно-питьевого назначения. На территории Чистовского сельского поселения расположены 4 скважины, которые являются собственностью поселения и переданы в хозяйственное ведение  МУП «Оконешниковские тепловые сети».

Одна скважина с высоким содержанием минеральных солей законсервирована. С использованием геотермальных вод, для выработки тепла, на территории Чистовского поселения в 2005году была построена котельная.

Выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению МУП «Оконешниковские тепловые сети», в том числе

-добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения;

-подключения потребителей к системе водоснабжения;

-обслуживание водопроводных сетей;

-установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

-демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен;

Предприятие имеет лицензию на право пользования с целевым назначением и видами работ;

-добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для  технологического обеспечения водой  сельскохозяйственных объектов.

Взаимоотношения предприятия с потребителями  услуг  осуществляются на

договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению предприятие производит самостоятельно. Оплата услуг предоставляемых МУП «Оконешниковские тепловые сети», осуществляется непосредственно через кассу предприятия.

2. Проектные решения.

Проектные решения  водоснабжения  Чистовского  сельского   поселения Оконешниковского муниципального района базируются на основе существующей, сложившейся системы  водоснабжения  в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей  и  сооружений.

Система  водоснабжения   поселения  централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная - по назначению, тупиковая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды  и  полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

3.Источники  водоснабжения,  схема   водоснабжения.

Характеристика существующего состояния системы водоснабжения

Чистовского сельского поселения Оконешниковского района

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения  являются подземные воды.

Водоснабжение Чистовского сельского поселения  осуществляется из  4 водозаборных скважин:

Скважина № 5-372 – дебит 36 м3/час, насос ЭЦВ

Скважина № 7-368  -  дебит 36 м3/час, насос ЭЦВ

Скважина № 76-Р    -  дебит 54м3/час,  самоизлив

Скважина № 6-382 -  дебит 23 м3/час, резервная

Скважины расположены  в  с.Чистово 1,2 км. ЮВ, д. Алексеевка, д. Язово.

Возле каждой  скважины  установлена водонапорная  башня

| п/н | Место расположения | дата постройки | Объем, м. куб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Чистово | 1990 год | 50,0 |
| 2 | д.Алексеевка | 1983 год | 25,0 |
| 3 | д.Язово | 1982 год | 50,0 |

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему  водопроводных  труб диаметром 20-110мм. Материал из которого выполнен водопровод: асбестоцемент, металл, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети 14 930 м.

| п/н | Место расположения | Дата постройки | Протяженность,м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Чистово | 1966 год 2005год | 6 820 м 4 400 м. |
| 2 | д.Алексеевка | 1970 год | 1 750 м |
| 3 | д.Язово | 1968 год | 1 960 м |
|  | ИТОГО |  | 14 930 м |

Водоразборных колонок всего -59 ед. в том числе тупиковых 14 ед.

по населенным пунктам:

с. Чистово колонок всего -34ед, тупиковых 8 ед.

д. Язово колонок -16ед,  в том числе тупиковых-4 ед.

д. Алексеевка колонок 9ед, в том числе тупиковых-2

Поднято воды насосными станциями  всего 18719 м3.

Объем потребления воды  населением 14456 м3 за год, при норме 0,9мз на человека. Объем потребления воды  бюджетными организациями 1163м3, утечка и неучтенный расход воды 3100м3, учет расхода воды в  бюджетных организациях  ведется по приборам учета.

В 2011 году Приказом РЭК Омской области для потребителей  на услуги водоснабжения, установлен тариф в размере 34,19 руб.

Доля  расходов  на  коммунальные услуги  в совокупном  доходе по Чистовскому  сельскому поселению составляют  15,5%, доля населения с доходами  ниже прожиточного минимума 17,5%, уровень собираемости  по Чистовскому сельскому поселению 85%, доля получателей субсидий 15%.

Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается Администрация сельского поселения. Источником  водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны. В подземной питьевой воде определяются следующие загрязнения: общая минерализация, общая жесткость и окисляемость, присутствие в воде повышенного хлора и фтора, которое являются природным фактором, независящим от техногенного воздействия на территорию.

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения и водоотведения проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей,  отсутствие  генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Система  водоснабжения  Чистовского сельского   поселения планируется  централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых  и  противопожарных нужд в соответствии с территориальным планированием,  утвержденной  схемой  теплоснабжения, Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2012 – 2020 годы. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения  будут использоваться подземные воды..

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Большая часть населения Чистовского  сельского поселения пользуется водой в хозяйственных целях из собственных колодцев и скважин от 10-20 м. глубиной.  Доля  проб колодезной  воды, не отвечающих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям  более  90,0%

4. Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению:

1. Несоответствия объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно – техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

2. Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.

4. Отсутствие  современных технологий водоочистки.

5. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

6. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов Чистовского сельского поселения, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- капитальный ремонт существующих глубоководных скважин, которые на данный момент находится в аварийном состоянии с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка, выполнить ряд мероприятий: демонтаж насоса и обсадных труб, прокачка эрлифтом в течение двух суток;

- развитие действующей тупиковой сети водопровода на всей территории населенных пунктов поселения Ø110÷63мм;

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

Водопроводная сеть необходимо планировать на перспективу  Ø 110÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На вводах в здания спроектировать  устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии.

Водомерным узлом планируется также оснастить каждую действующую скважину.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

5 Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  и  водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 - 50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается  и  благоустраивается, запрещается пребывание лиц не работающих на головных сооружениях.

- второго  и  третьего — режимов ограничения. В зону второго  и  третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения   и  водопроводов питьевого назначения». На территории второго  и  третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

6. Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения  Чистовского  сельского поселения

Износ водопроводной сети составляет 60%. При таком состоянии  водопроводной сети, необходим ремонт и реконструкция системы  водоснабжения.

Так МУП «Оконешниковские тепловые сети» запланировали мероприятия по ремонту и реконструкции водопроводной сети за счет собственных средств предприятия.

| Наименование мероприятий | Ед.изм. | 2012-2013 | 2014-2015 | 2016-2017 | 2018-2019 | 2022-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена участка водопровода в д.Язово протяженностью 690м | тыс.руб | 63 | 80 |  |  |  |
| Замена участка водопровода в с.Чистово | тыс.руб | 35 | 70 | 50 | 60 | 80 |
| Замена водоразборных колонок | тыс.руб | 12 | 20 | 25 | 15 | 15 |
| Установка приборов учета воды в с.Чистово, д.Алексеевка (скважина) | тыс.руб | 28 | 32 | 18 | 15 | 20 |

Раздел 2. Сведения о водоотведении  по поселению.

2.1. Проектные решения.

Проектные решения водоотведения  Чистовского сельского   поселения  базируются на основе разрабатываемого генерального плана. Существующая система водоотведения поселения в основном выгребная канализация основана на вывозе жидких бытовых отходов специальной  техникой.  Процент оборудования жилых помещений системой канализации по поселению низок, и составляет не более 10%. Планируется оборудование системой канализации жилых помещений при их подключении к системе водопровода, как помещений нового строительства, так и уже существующих. В 2012году к системе водоснабжения с устройством канализации подключено 8 квартир. Начиная с 2013года, планируется ежегодное подключение 25-30 квартир.

Нормы и расходы сточных вод.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

2.2.Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

.

Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической  и  глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях, а именно: «ЮБАС» производительностью от 1-20м3/сутки, «ТОП-АS-БИОКСИ» производительностью от 1-50 м3/сутки, с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков кавитации «Лазурь». Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

Водоотвод дождевых и снеговых вод с территории населенных пунктов и производственных площадок будет производиться системой открытых каналов и лотков.

Для совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов в сельской местности необходимо проведение следующих мероприятий:

обеспечение населенных пунктов с численностью жителей менее 3000 чел. автономными системами очистки заводского изготовления;

переход к очистке на локальных очистных сооружениях (ЛОС) стоков животноводческих комплексов либо до степени, разрешенной к приему в систему водоотведения, либо полностью очищаются до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

стоки всех промпредприятий очищать на ЛОС до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

обеспечение (оснастка) нежилых помещений автономными системами очистки.

Место размещения локальных очистных сооружений и условия сброса сточных вод дополнительно уточняются на стадии рабочего проектирования.