Мониторинг атмосферного воздуха

на территории Республики Марий Эл в 2023 году

В 2023 году наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на республиканском уровне осуществлялись Государственным бюджетным учреждением Республики Марий Эл «Маргеомониторинг» в рамках выполнения государственного задания, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл от 02.02.2023 № 43 на 10 маршрутных постах наблюдений:

Город Йошкар-Ола:

ПОСТ № 1: Центральный парк, район ДК им. ХХХ - летия Победы;

ПОСТ № 2: Микрорайон «Нагорный», ул. Кирпичная, школа № 24;

ПОСТ № 3: Район завода ОАО «ОКТБ Кристалл», ул. Строителей - 
ул. Крылова;

ПОСТ № 4: Район водозабора города Йошкар-Олы, правый берег реки М. Кокшага (фоновый пост).

Город Волжск:

ПОСТ № 1: Микрорайон «Машиностроитель», школа № 12;

ПОСТ № 2: Район  Парка «Дружба», детская площадка.

Город Козьмодемьянск:

ПОСТ № 1: Городской сквер, ул. Лихачева - ул. Ленина;

ПОСТ № 2: Район ул. Учебная, спортплощадка ГОУ СПО Республики Марий Эл «Козьмодемьянский колледж электронной техники».

Город Звенигово:

ПОСТ №1 – Район пересечения улиц Охотина, Заводской и садовой (кольцевой перекресток);

ПОСТ №2 - Район парка культуры и отдыха им. 60-летия Победы, левый берег р. Волга.

Наблюдения на данных постах проводятся на протяжении
2019-2023 годов, за исключением постов в г. Звенигово, включенных в сеть наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в 2022 году.

В атмосферном воздухе городов Республики Марий Эл проведено определение содержания следующих загрязняющих веществ: пыли (взвешенных частиц), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, формальдегида и метилмеркаптана (г. Волжск).

#### Результаты анализов сравнивали с максимальными разовыми предельно допустимыми концентрациями (ПДКм.р.) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений.

Отбор проб на определение содержания загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе производился в марте, июне, августе, и ноябре 3 раза
в сутки по 2 пробы за один отбор каждого из 6 контролируемых веществ
на 10 маршрутных постах республиканской наблюдательной сети.

Отбор проб на определение содержания метилмеркаптана в атмосферном воздухе производился в марте, июне, августе и ноябре 3 раза в сутки по 2 пробы за 1 отбор на 2 маршрутных постах г. Волжска.

Качество атмосферного воздуха может считаться удовлетворительным,
если содержание примесей в нем не превышает предельно допустимых концентраций (ПДК). Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивалась при сравнении фактических концентраций с ПДК.

ПДК - предельно допустимая концентрация примеси для атмосферного воздуха городских и сельских поселений (СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»).

Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха

Результаты мониторинга атмосферного воздуха на территории республики в 2023 г. показали, что среднегодовые концентрации по каждому определяемому веществу не превышали уровня ПДК и соответствовали санитарным нормам (Таблица 1).

Таблица  1

Средние концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

на территории Республики Марий Эл за 2019- 2023 гг.

| № п/п | Определяемый показатель | ПДК мг/м3 | 2019 г. Сср, мг/м3 | 2020 г. Сср, мг/м3 | 2021 г. Сср, мг/м3 | 2022 г. Сср, мг/м3 | 2023 г. Сср, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Йошкар-Ола |
| 1 | СО | 5,0 | 0,93 | 0,51 | 0,26 | 0,08 | 0,257 |
| 2 | SO2 | 0,5 | 0,0040 | 0,014 | 0,0030 | 0,0093 | 0,0085 |
| 3 | NO2 | 0,2 | 0,027 | 0,060 | 0,040 | 0,063 | 0,063 |
| 4 | NO | 0,4 | 0,014 | 0,014 | 0,012 | 0,011 | 0,035 |
| 5 | Взвешенные вещества | 0,5 | 0,070 | 0,083 | 0,068 | 0,089 | 0,077 |
| 6 | НСНО | 0,05 | 0,0035 | 0,0012 | 0,0095 | 0,0164 | 0,0077 |
| 7 | КИЗА |  | 0,61 | 0,64 | 0,66 | 0,98 | 0,81 |
| г. Волжск |
| 8 | СО | 5,0 | 0,94 | 0,58 | 0,16 | 0,032 | 0,259 |
| 9 | SO2 | 0,5 | 0,0033 | 0,018 | 0,0015 | 0,016 | 0,0077 |
| 10 | NO2 | 0,2 | 0,020 | 0,080 | 0,031 | 0,068 | 0,049 |
| 11 | NO | 0,4 | 0,010 | 0,027 | 0,009 | 0,011 | 0,026 |
| 12 | Взвешенные вещества | 0,5 | 0,082 | 0,069 | 0,075 | 0,091 | 0,071 |
| 13 | НСНО | 0,05 | 0,0032 | 0,0011 | 0,0098 | 0,026 | 0,0061 |
| 14 | CH3SH | 0,006 | 0 | 0,0024 | 0,0014 | 0,0023 | 0,0007 |
| 15 | КИЗА |  | 0,59 | 0,77 | 0,81 | 1,55 | 0,81 |
| г. Козьмодемьянск |
| 16 | СО | 5,0 | 0,94 | 0,47 | 0,15 | 0,060 | 0,168 |
| 17 | SO2 | 0,5 | 0,0019 | 0,013 | 0,0012 | 0,0043 | 0,0061 |
| 18 | NO2 | 0,2 | 0,027 | 0,069 | 0,027 | 0,056 | 0,046 |
| 19 | NO | 0,4 | 0,011 | 0,013 | 0,012 | 0,015 | 0,024 |
| 20 | Взвешенные вещества | 0,5 | 0,083 | 0,074 | 0,084 | 0,091 | 0,057 |
| 21 | НСНО | 0,05 | 0,0039 | 0,0009 | 0,0072 | 0,0243 | 0,0052 |
| 22 | КИЗА |  | 0,65 | 0,65 | 0,55 | 1,15 | 0,58 |
| г. Звенигово |
| 23 | СО | 5,0 | - | - | - | 0,048 | 0,241 |
| 24 | SO2 | 0,5 | - | - | - | 0,0032 | 0,0066 |
| 25 | NO2 | 0,2 | - | - | - | 0,067 | 0,054 |
| 26 | NO | 0,4 | - | - | - | 0,014 | 0,038 |
| 27 | Взвешенные вещества | 0,5 | - | - | - | 0,104 | 0,078 |
| 28 | НСНО | 0,05 | - | - | - | 0,0241 | 0,0071 |
| 29 | КИЗА |  | - | - | - | 1,22 | 0,76 |

Примечание:

* СО – оксид углерода; SO2 – диоксид серы; NO2 – диоксид азота; NO – оксид азота; НСНО – формальдегид;

CH3SH – метилмеркаптан; КИЗА – комплексный индекс загрязнения атмосферы.

Комплексный ИЗА - количественная характеристика уровня загрязнения атмосферы, создаваемого n веществами, присутствующими в атмосфере города.

Фактически используются два индекса загрязнения атмосферы -
ИЗА по каждому веществу и комплексный ИЗА, учитывающий загрязнение атмосферного воздуха суммой веществ. Для расчета комплексного ИЗА предварительно рассчитывается ИЗА по каждому компоненту.

В соответствии с существующими методами оценки, приведенными
 в РД 52.04.667-2005, выделяют четыре степени градации загрязнения атмосферы:

- Низкое при	СИ от 0 до 1,

НП=0%,

при ИЗА от 0 до 4;

- Повышенное при СИ от 2 до 4,

НП<20%,

при ИЗА от 5 до 6;

- Высокое при СИ от 5 до 10,

НП от 20 до 49%,

при ИЗА от 7 до 13;

- Очень высокое при СИ >10,

НП≥50%,

при ИЗА≥14.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Степень загрязнения атмосферы за год оценивается по значениям трех показателей. Если СИ, НП и ИЗА попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по ИЗА.

Сравнительная характеристика значений КИЗА за 2019-2023 годы представлена на Графике 1.

Сравнительная характеристика значений КИЗА за 2019-2023 годы

График 1

Комплексный ИЗА (КИЗА), который характеризует общий уровень загрязнения и определяет вклад каждой примеси в общее загрязнение города,
в 2023 году снизился по сравнению с 2022 годом:

- в г. Йошкар-Оле (с 0,98 до 0,81);

- в г. Йошкар-Оле на МП № 7 - МАУК «ДК им. В. И. Ленина» 
(с 1,36 до 0,79) (муниципальный контракт № 126-пр от 18.04.2023);

- в г. Волжске (с 1,55 до 0,81);

- в г. Козьмодемьянске (с 1,15 до 0,58);

- в г. Звенигово (с 1,22 до 0,76).

Город Йошкар-Ола

Анализ данных КИЗА, полученных в период с 2019 года и по 2023 год включительно (5 лет наблюдений) (График 2), показал резкий рост КИЗА
в 2022 году по сравнению с 2021 годом на всех контрольных постах
на постах № 1, № 2, № 3 города Йошкар-Олы (кроме фонового), а также - на МП МАУК «ДК им. В. И. Ленина» (муниципальный контракт № 126-пр
от 18.04.2023). Затем в 2023 году показатель КИЗА на посту № 1 и посту
№ 2 уменьшился, а на посту № 3 ещё увеличился. На маршрутном посту № 7 - МАУК «ДК им. В. И. Ленина» в 2023 году комплексный индекс загрязнения снизился по сравнению с 2022 годом в 1,7 раза и установился на уровне 
2019 года.

Значения КИЗА на фоновом посту (пост № 4) в 2021 и 2022 годах находились приблизительно на одном уровне – 0,686 и 0,684 соответственно,
а в 2023 году снизились до 0,527.

КИЗА поста № 4 (фон) – в 2019, 2020, 2022, 2023 годах был ниже КИЗА остальных контрольных постов.

Сравнительная характеристика по комплексному индексу загрязнения атмосферы (КИЗА) на постах города представлена на Графике 2.

Сравнительная характеристика КИЗА на постах г. Йошкар-Олы
за 2019-2023 годы

График 2

Распределение маршрутных постов города Йошкар-Олы по степени загрязнения (по среднему значению КИЗА) в 2023 году представлено
в Таблице 2.

Таблица 2

Распределение маршрутных постов г. Йошкар-Олы по степени загрязнения

| № п/п | Наименование поста | КИЗА, 2023 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПОСТ №3: Район завода ОАО «ОКТБ Кристалл», ул. Строителей – ул. Крылова; | 1,092 |
| 2 | ПОСТ №2: Микрорайон «Нагорный», ул. Кирпичная, общеобразовательная школа №24; | 0,867 |
| 3 | ПОСТ №1: Центральный парк, район ДК ХХХ-летия Победы; | 0,752 |
| 4 | ПОСТ №4: Район водозабора города Йошкар-Олы, правый берег реки М. Кокшаги (фоновый пост). | 0,527 |

Значения КИЗА на Посту № 7 - МАУК «ДК им. В. И. Ленина» г. Йошкар-Олы

(муниципальный контракт № 126-пр от 18.04.2023)

| № п/п | Наименование поста | КИЗА, 2023 г. |
| --- | --- | --- |
| 7 | ПОСТ № 7 МАУК «ДК им. В. И. Ленина», ул. Машиностроителей, 22-А, район ДК им. В. И. Ленина (территория, ограниченная улицами Машиностроителей, Зарубина, Анциферова, Свердлова) | 0,79 |

Город Волжск

В 2022 году КИЗА в городе Волжске повысился на обоих постах
по сравнению с 2021 годом примерно в 2 раза. За пять лет наблюдений (2019-2023 гг.) за состоянием атмосферного воздуха в городе Волжске наибольший КИЗА зафиксирован в 2022 году, а наименьший – в 2019 году. С 2020 года наметилась тенденция к повышению КИЗА в г. Волжске на обоих маршрутных постах. Но в 2023 году зафиксировано снижение КИЗА в Волжске на обоих контрольных постах в 2 раза по сравнению с 2022 годом.

Сравнительная характеристика по комплексному индексу загрязнения атмосферы (КИЗА) представлена на Графике 3.

Сравнительная характеристика КИЗА на постах г. Волжска
за 2019-2023 годы

График 3

Распределение маршрутных постов города Волжска по степени загрязнения (по среднему значению КИЗА) в 2023 году представлено
в Таблице 3.

Таблица 3

Распределение маршрутных постов г. Волжска  по степени загрязнения

| Наименование маршрутного поста | КИЗА |
| --- | --- |
| ПОСТ № 2: Район парка «Дружба», ул. Дружбы, детская площадка | 0,796 |
| ПОСТ № 1: Микрорайон «Машиностроитель», общеобразовательная школа №12 | 0,744 |

Город Козьмодемьянск

За пять лет наблюдений (2019-2023 гг.) за состоянием атмосферного воздуха в городе Козьмодемьянске наибольший КИЗА зафиксирован
в 2022 году. С 2019 год и по 2020 год КИЗА в городе Козьмодемьянске изменялся незначительно, в 2021 году произошло снижение уровня загрязнения атмосферы по сравнению с 2020 годом в 1 раз, а в 2022 году произошел резкий рост КИЗА примерно в 2 раза на обоих маршрутных постах по сравнению с 2021 годом.

Но в 2023 году КИЗА в г. Козьмодемьянске на обоих контрольных постах вновь снизился: сравнению с 2022 годом - примерно в 2 раза.

Сравнительная характеристика по комплексному индексу загрязнения атмосферы представлена на Графике 4.

Сравнительная характеристика КИЗА на постах г. Козьмодемьянска
за 2019-2023 годы

График 4

Распределение маршрутных постов города Козьмодемьянска
по степени загрязнения (по среднему значению КИЗА) в 2023 году представлено в Таблице 4

Таблица 4

Распределение маршрутных постов г. Козьмодемьянска по степени загрязнения

| Наименование маршрутного поста | КИЗА |
| --- | --- |
| ПОСТ № 2: Район ул. Учебная, спортплощадка ГОУ СПО «Козьмодемьянский колледж электронной техники» | 0,652 |
| ПОСТ № 1: Городской сквер, ул. Лихачева – ул. Ленина | 0,505 |

Город Звенигово

Город Звенигово Республики Марий Эл включён в программу наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в 2022 году.

За два года наблюдений (2022-2023 гг.) за состоянием атмосферного воздуха в городе Звенигово наибольший КИЗА зафиксирован в 2022 году.

В 2023 году КИЗА в г. Звенигово на обоих контрольных постах снизился: сравнению с 2022 годом - примерно в 1,6 раза.

Сравнительная характеристика по комплексному индексу загрязнения атмосферы представлена на Графике 5.

Сравнительная характеристика КИЗА на постах г. Звенигово
за 2022-2023 годы

График 5

Значения КИЗА на постах города Звенигово в 2023 году представлены
в Таблице 5.

Таблица 5

Распределение маршрутных постов г. Звенигово по степени загрязнения

| Наименование поста | КИЗА |
| --- | --- |
| ПОСТ № 1: Район пересечения улиц Охотина, Заводской и Садовой (кольцевой перекресток); | 0,893 |
| ПОСТ № 2: Район парка культуры и отдыха им. 60-летия Победы, левый берег р. Волга. | 0,630 |

За период наблюдений с 2019-го по 2023 год уровень загрязнения атмосферного воздуха по среднему значению комплексного ИЗА на всех маршрутных постах отдельно взятых городов Республики Марий Эл
(в г. Звенигово - в период с 2022 по 2023 год включительно) изменялся волнообразно, но всегда соответствовал гигиеническим нормативам, разработанным для атмосферного воздуха населенных мест.

____________