ПРОЕКТ

## Приложение

## УТВЕРЖДЕНЫ

## Решением Собрания депутатов

## муниципального образования

## «Килемарский муниципальный район»

от ______________ 2015 г. №____

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИЛЕМАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

# Введение

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Килемарский муниципальный район» Республики Марий Эл (далее – Нормативы) подготовлены в соответствии с требованиями статей 29.2, 29,4 Градостроительного кодекса                      Российской Федерации.

Нормативы разрабатываются в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, являются обязательными  для соблюдения всеми участниками градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального образования                      «Килемарский муниципальный район».

Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей:

-	минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к следующим областям:

1)	электро- и газоснабжение поселений;

2)	автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

3)	образование;

4)	здравоохранение;

5)	физическая культура и массовый спорт;

6)	утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов;

7)	иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района.

-	расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.

# Нормативы включают в себя следующие разделы:

1)	Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

2)	Основная часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального района объектами местного значения муниципального района согласно пункту 1.3 настоящего Положения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района);

# 3)	Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

## 1. Основная часть

## 1.1.	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

## Перечень автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Килемарский муниципальный район» утвержден Постановлением администрации Килемарского муниципального района №199 от 30 марта 2015 года.

# 1.2.	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

Таблица 1

| № п/п | Учреждение, организация, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты в области образования местного значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Детские дошкольные организации, мест на 1 тыс. жителей |  |  |
|  | городское поселение | 61 | 500 метров |
|  | сельское поселение | 23 | 500 метров |
| 2 | Общеобразовательные школы, мест на 1 тыс. жителей |  |  |
|  | городское поселение | 101 | 500 метров |
|  | сельское поселение | 87 | для учащихся I ступени обучения – 2 км; для учащихся II - III ступеней – 4 км; |
| 4 | Внешкольные учреждения, мест на 1 тыс. человек |  |  |
|  | муниципальный район | 10 % от общего числа школьников, в том числе, процент: станция юных туристов – 0,4; детско-юношеская спортивная школа – 2,3; детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа – 2,7 | не нормируется |
| Примечания: Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек следует предусматривать дошкольные организации малой вместимости, объединенные с начальными классами. Минимальную обеспеченность такими учреждениями и их вместимость следует принимать по заданию на проектирование в зависимости от местных условий. При расстояниях свыше указанных для учащихся общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, необходимо организовывать транспортное обслуживание специально выделенным транспортом до общеобразовательного учреждения и обратно. Радиус транспортной доступности (в одну сторону) не должен превышать: для учащихся I ступени обучения - 15 минут, для учащихся II и III ступеней обучения - 50 минут. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке не должен превышать 500 метров. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий, рекомендуется предусматривать интернат при общеобразовательном учреждении из расчета 10 процентов мест от общей вместимости учреждения. Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне согласно требованиям примечания 2 таблицы 5 пункта 10.4 СП 42.13330.2011. Вместимость организаций в области образования и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2011. Участки детских дошкольных организаций не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам. |

# Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области здравоохранения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

Таблица 2

| № п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объекты в области здравоохранения местного значения |
| 1 | Аптека, объект |  |  |
|  | городское поселение | 1 на 10 тыс. чел. | 800 метров |
|  | сельское поселение | 1 на 6,2 тыс. чел. | в пределах 30 минутной транспортной доступности в одну сторону. |
| 2 | Станция скорой и неотложной медицинской помощи, автомобиль | 1 на 5 тыс. чел. | в пределах 15-минутной доступности автомобиля до пациента |
| Примечания: Фельдшерско-акушерские пункты следует размещать в сельских населенных пунктах: - с численностью населения менее 300 человек – при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций 6 км; - с численностью населения от 300 до 700 человек – при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций 4 км; - с численностью населения более 700 человек – при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций 2 км. В сельских населениях следует размещать 1 аптеку или аптечный пункт на сельское поселение. Аптечный пункт следует размещать в случае отсутствия аптеки на территории населенного пункта. В сельских населенных пунктах допускается размещать 1 аптечный пункт на несколько населенных пунктов при соответствующем обосновании. |

  - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

Таблица 3

| № п/п | Учреждение, объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объекты в области физической культуры и спорта местного значения |
| 1 | Здания и сооружения для проведения районных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, объект | 1 | не нормируется |
| 4 | Спортивные залы общего пользования, кв.м. площади пола на 1 тыс. чел. | 60 | 1,5 км |
|  | Плоскостные сооружения, кв. м общей площади на 1 тыс. человек | 1950 | не нормируется |
| Примечания: Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении. Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв.м. При проектировании спортивных сооружений в сельских населенных пунктах указанные сооружения могут быть объединены со школьными спортивными залами и спортивными площадками с учетом необходимой вместимости. Вместимость учреждений и организаций в области физической культуры и спорта и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2011 или заданием на проектирование. |

  - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Таблица 4

| № п/п | Учреждение, объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полигон бытовых и промышленных отходов, объект | 1 | Доступность не нормируется, удалённость в соответствии с санитарными правилами |

  - Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

Таблица 5

| № п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Территории общего пользования рекреационного назначения местного значения |
| 1 | Размер населенного пункта: | Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м/чел. |  |
|  | поселок городского типа | 10 | не нормируется |
|  | сельский населенный пункт | 12 | не нормируется |
| Объекты в области предупреждение чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий |
| 2 | Пожарное депо в населенном пункте с населением до 5 тыс. чел, 1 пожарное депо, 2 пожарных автомобиля | 1 | в пределах 20-минутной транспортной доступности |
| Примечания: При установлении расчетных показателей необходимо руководствоваться нормами проектирования объектов пожарной охраны от 01.01.1995 НПБ 101-95, введены в действие приказом Главного управления Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел России от 30.12.1994 № 36. |
| Объекты в области культуры и искусства |
| 4.1 | Районные учреждения культуры клубного типа, объект |  |  |
|  | муниципальный район | 1 | не нормируется |
|  | Сельские учреждения культуры клубного типа, мест на 1 тыс. чел. |  |  |
|  | сельское поселение | 200 |  |
| 4.2 | Межпоселенческие библиотеки, объект | 1 | не нормируется |
| 4.3 | Музеи, объект | 1 |  |
| 4.4 | Сельские библиотеки, читательское место на 1 тыс.жителей |  |  |
|  | сельское поселение | 5 | не нормируется |
| Административно-деловые объекты местного значения |
| 5.1 | Отделы ЗАГС, объект |  |  |
|  | муниципальный район | 1 | не нормируется |
| 5.3 | Нотариальная контора |  |  |
|  | муниципальный район | 1 | не нормируется |
| 5.4 | Отделение, филиал банка, операционная место (окно) |  |  |
|  | городское поселение | 1 на 2-3 тыс. чел. | 500 метров |
|  | сельское поселение | 1 на 1-2 тыс. чел. | не нормируется |
| 5.5 | Опорный пункт охраны порядка, объект |  |  |
|  | муниципальный район | 1 | 800 метров |
| 5.6 | Центры занятости населения, объект |  |  |
|  | муниципальный район | 1 | не нормируется |
| 5.7 | Отделения связи, объект | 1 | 500 метров |
|  | городское поселение | 1 | 500 метров |
|  | сельское поселение | 1 | 800 метров |
| 5.8 | Муниципальные архивы, объект |  |  |
|  | муниципальный район | 1 | не нормируется |
| Объекты ритуальных услуг местного значения |
| 6 | Кладбище традиционного захоронения, на 1 тыс. чел. | размер земельного участка 0,24 га | в соответствии с санитарными правилами |
| Примечания: Для иных объектов местного значения, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, учреждений жилищно-коммунального хозяйства минимальные расчетные показатели могут устанавливаться в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2011 или заданием на проектирование таких объектов. Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей конкретного города или иного поселения, но не может превышать 40 га. |

# 2.	Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

# В Нормативах установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения района             с учетом:

-	социально-демографического состава и плотности населения на территории района;

- -	планов и программ комплексного социально-экономического развития района;

-	предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц;

-	региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Марий Эл;

-	федерального законодательства, иных градостроительных показателей и норм.

Нормативы направлены на повышение благоприятных условий жизни населения муниципального образования «Килемарский муниципальный район» Республики Марий Эл, устойчивое развитие его территорий.

Минимальные расчетные показатели, содержащиеся в основной части обеспечения объектами социального и иного назначения в области обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания, действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, ландшафтно-рекреационных зон.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования, физической культуры и спорта, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, в иных областях подготовлены в соответствии с:

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004  № 190-ФЗ;

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27.12.2002  № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Законом Российской Федерации от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания в Российской Федерации»;

Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;

Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»;

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996           № 1063-р «О социальных нормативах и нормах»;

Распоряжением Правительства  Российской  Федерации  от 19.10.1999             № 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»;

ГОСТ 17.5.3.01-78 «Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов»;

ГОСТ 17.6.3.01-78 «Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов зеленых зон городов»;

СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги;

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения;

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (применяется в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации);

СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения;

СанПиН 2.1.7.1322-03 Санитарные правила и нормативы «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования»;

СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

Приказом Минрегиона Российской Федерации от 30.01.2012 № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

Законом Республики Марий Эл от 05.10.2006 № 52-З «О регулировании отношений в области градостроительной деятельности в Республике Марий Эл»;

# Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального района объектами местного значения муниципального района, устанавливаемые в Нормативах, не могут быть ниже  предельных значений  расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, установленных  в региональных нормативах градостроительного проектирования.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения муниципального района объектов местного значения муниципального района, устанавливаемые в Нормативах, не могут превышать предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня, установленных в региональных нормативах градостроительного проектирования.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения района населения района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Килемарского муниципального района, установленные в Нормативах, применяются:

– при подготовке и утверждении Схемы территориального планирования муниципального образования «Килемарский муниципальный район», в том числе при внесении изменений в Схему территориального планирования муниципального образования «Килемарский муниципальный район»;

– при проверке и согласовании проектов Схемы территориального планирования муниципального образования «Килемарский муниципальный район», в том числе при внесении изменений в Схему территориального планирования муниципального образования «Килемарский муниципальный район» с органами государственной власти и органами местного самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

– при подготовке и утверждении Генеральных планов поселений Килемарского района, в том числе при внесении изменений в Генеральные планы поселений Килемарского района;

– при проверке и согласовании проектов Генеральных планов Килемарского  района, в том числе при внесении изменений в Генеральные планы поселений, с органами государственной власти и органами местного самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

– при проведении публичных слушаний по проектам Генеральных планов Килемарского района, в том числе при внесении изменений в Генеральные планы поселений.

Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования подлежат применению:

−	органами местного самоуправления Килемарского района, при осуществлении постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории, при принятии решений о развитии застроенных территорий района;

− разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения.

_______________