Пожарная опасность печного отопления.

Каждый из нас знает, что в нашем государстве принят и действует ряд законов, регулирующих отношения граждан с государством и между собой в самых различных областях, обеспечивающих всемерную защиту прав человека

и его безопасность, в том числе и пожарную. Но не каждый осознаёт и понимает,  что эти законы действуют

в целях защиты от пожаров жизни и здоровья людей, национального достояния, всех видов собственности

и экономики.

По данным статистики пожаров на 17 февраля с начала 2017 года в Республике Марий Эл произошёл 101 пожар,

в результате которых, погибло 7 человек, материальный ущерб исчисляется в 17 млн. рублей. Страшные цифры, однако, по-прежнему, причинами возникновения пожаров зачастую остаётся человеческая небрежность

и халатность, а также нарушение правил пожарной безопасности, в том числе и при эксплуатации печного отопления в наших домах и банях.

Уважаемые жители Килемарского района! В течение всего отопительного сезона следует всегда помнить:

Пожарная опасность печного отопления заключается в наличии высоких температур на поверхности элементов печи (стенок, патрубков, труб), которые могут быть источником зажигания горючих материалов и сгораемых конструкций зданий.

Температура в топливнике теплоемких печей может составлять более 1000 °С, а в дымовом канале в области междуэтажного перекрытия - 500°С. Степень нагрева боковых поверхностей и перекрытия печи, а также дымовых каналов зависит от толщины стенок, вида и количества сжигаемого топлива и продолжительности горения.

Нагретые до высоких температур элементы печей могут быть источником зажигания материалов, находящихся

в помещении, и строительных сгораемых конструкций (стен, перегородок, перекрытий, кровли), если они примыкают к поверхностям печей или дымовых каналов.

Пожар может также возникнуть в результате воздействия пламени, топочных газов и искр на сгораемые материалы и конструкции через трещины и неплотности в кладке печей и дымовых каналов, топочные отверстия. Возможными причинами образования трещин являются неправильный выбор материала для кладки печей

и каналов, неравномерность осадки здания и печей после окончания строительства, некачественная кладка.

Причинами пожаров от печного отопления могут быть отсутствие или недостаточный размер разделок, отступок

и расстояний между нагретыми поверхностями элементов печи и сгораемыми конструкциями здания, эксплуатация неисправных печей, дымовых каналов и разделок, нарушение правил безопасной эксплуатации печей, перекал печей и т.п.

Требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления:

Во избежание пожара в зданиях с печным отоплением гражданам перед началом отопительного сезона требуется провести осмотр печей, в том числе:

- побелку дымовых труб и стен;

- очистку дымоходов печей от сажи;

- обеспечить наличие предтопочного листа, изготовленного из негорючего материала

размером не менее 0,5 х 0,7 метра;

- обеспечить наличие требуемых противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций;

- выполнить указания (инструкции) предприятий-изготовителей к металлическим и другим печам заводского изготовления.

При эксплуатации печей запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи;

- поручать надзор за печами детям;

- оставлять без надзора детей в помещении, где топится печь;

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся

и горючие жидкости;

- перекаливать печи;

- размещать стеллажи, шкафы и другие горючие материалы на расстоянии менее 0,7 метра от печей,

а от топочных отверстий - менее 1,25 метра;

- выгребаемые из топок золу и шлак выбрасывать вблизи строений.

Кроме того, помните, что юридическая ответственность граждан за пожары, возникшие по их вине

и повлекшие материальный ущерб, наступает в любом случае. Поэтому проявляйте осторожность

в обращении с огнем и никогда не нарушайте правил пожарной безопасности.

В случае возникновения пожара звонить по телефонам: 01 со стационарного телефона или 112 - с сотового!

Инженер пожарной профилактики РГКУ «УГПС РМЭ»: Солопова Н.М.