Утверждено

решением Собрания депутатов

Ардинского сельского поселения

от 3 декабря 2012 года № 131

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Ардинского сельского поселения Килемарского муниципального района является:

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ардинского сельского поселения;

Генеральный план поселения.

- Общие положения

Схема теплоснабжения поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного фнукционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Ардинского сельского поселения тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

III. Схема тепловых сетей

- Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1. Ардинское сельское поселение входит в состав Килемарского муниципального района (далее – Килемарский МР) и является одним из 9 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Площадь поселения на 01.01.2012 г. – 21261 га.

Административным центром поселения является с. Арда.

Численность населения Ардинского сельского поселения на 01.01.2012 г. – 2700 человек.

Территория Ардинского сельского поселения расположена на левом берегу р. Волги (Чебоксарского водохранилища), в пределах так называемой Марийской низменности.

По характеру рельефа это равнина с абсолютными отметками 100-130 м., расчлененная долинами рек.

Поверхность равнины слегка волнистая, местами плоская. Наблюдаются эоловые холмы, мелкие озера.

Понижения в рельефе заболочены и заторфованы.

По территории поселения протекают реки Арда, Кучмыж.

Килемарский район, в состав которого входит Ардинское сельское поселение, расположен в лесной зоне с континентальным умеренно-влажным климатом. По климатическим условиям территория относится к строительно-климатическому подрайону II В. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции -31  и -4,5 .

Продолжительность отопительного периода 214 дней.

Глубина промерзания почвы 140 см.

Самая низкая среднемесячная температура -12,4  и абсолютный минимум -47  наблюдается в январе месяце.

2. Сведения о котельных по поселениям.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является единая теплоснабжающая организация – ООО «Марикоммунэнерго»

| № п/п | Поселение | Наименование котельной, адрес | Установл. Мощность, Гкал/час | Протяженность теплосетей в 2-х тр. исчисл. км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С.Арда | Котельная № 0703 с. Арда, ул.Школьная, 6а | 1,6 | 1 |
| 2 | П.Механизаторов | Котельная № 0705 п. Механизаторов, ул. Ветеранов, 7 | 1,5 | 0,72 |

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) Ардинского сельского поселения осуществляется:

- в частных домах и коттеджной застройке от печей и котлов на твердом топливе, горячее водоснабжение – водоснабжение – от проточных водонагревателей;

- в с. Арда в многоквартирных домах (2-3-этажных), здания учреждений образования, здравоохранения, административные здания по ул. Школьная централизовано от существующей котельной на твердом топливе (уголь) мощностью 1,6 Гкал/час.

- в п. Механизаторов в многоквартирных домах (2-3-этажных), здания учреждений образования, административные здания по ул. Ветеранов централизовано от существующей котельной на твердом топливе (уголь) мощностью 1,5 Гкал/час.

3. В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Марий Эл и Схемой  территориального планирования Килемарского муниципального района выполнен расчет перспективной численности населения по Ардинскому сельскому поселению. Среднесрочный срок принят 2021 год, дальнесрочный срок – 20131 год, и в перспективе население будет составлять, соответственно, 2150 и 1780 человек.

Новые площади в населенных пунктах Генпланом в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства малоэтажных индивидуальных и блокированных жилых домов с целью достижения жилой обеспеченности постоянного населения в 2021 году 22,0 кв.м. на одного жителя и в 2031 году 30 кв.м. на одного жителя.

Во всех рассматриваемых населенных пунктах при градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона (ОД); зоны индивидуальной жилой застройки (Ж-1); зона автомобильного транспорта (ТР-1); производственная зона (П); зона сельскохозяйственного использования (СХ).

С. Арда и п. Механизаторов имеют в настоящее время тепло-, электро- и канализационные системы инженерного обеспечения, остальные населенные пункты электросистемы (в перспективе системы реконструируются, модернизируются и расширяются с учетом развития населенных пунктов).

4. Объекты на территории с. Арда и п. Механизаторов имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения.

5. Существующая многоэтажная застройка, объекты культуры, образования, здравоохранения будут снабжаться по прежней схеме централизовано от котельных.

Максимальный часовой расход тепла на нужды отпления жилой застройки, отопления и вентиляции общественных зданий и горячего водоснабжения останется прежним – 3,1 Гкал/час, в т.ч. – 1,9 Гкал/час на существующий фонд.

6. Строительство новых котельных нецелесообразно.

7. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения является оптимальной для поселения ввиду  не протяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту.

8. Трассировка и способ прокладки магистральных тепловых сетей осуществлять поверхностно с использованием теплозащитных материалов.

Четырнадцатая сессия Собрания  депутатов муниципального образования «Ардинское сельское поселение» Республики Марий Эл

второго созыва

# РЕШЕНИЕ

Собрания депутатов

муниципального образования

«Ардинское сельское поселение»

от 3 декабря  2012 года №  131

Об утверждении схемы теплоснабжения

в Ардинском сельском поселении

Утвердить схемы теплоснабжения котельных в пос.Механизаторов и с.Арда (Схемы тепловых сетей прилагаются).

Глава муниципального образования

«Ардинское сельское поселение»,

председатель Собрания депутатов					Ю.Р.Юлов