+

ЗАКАЗЧИК	Администрация муниципального образования «Ардинское

сельское поселение» Килемарского муниципального района

Республики Марий Эл

ЗАКАЗ	№ 34-12 от 13 февраля 2011 г.

ОТДЕЛ	Архитектурно-планировочная мастерская

###### ОБЪЕКТ	Генеральный план муниципального образования «Ардинское

###### сельское поселение» Килемарского муниципального района

###### Республики Марий Эл

###### СТАДИЯ	Проектная документация

ЧАСТЬ ПРОЕКТА	Архитектурно-планировочная

(Пояснительная записка. Графические материалы)

ТОМ № 1.Р.ГП-12

Генеральный директор							Ф. Б. Ананьев

Главный инженер 								В. Н. Конышев

Начальник отдела								В. П. Горбань

Главный архитектор проекта						А. Н. Теряев

Главный инженер проекта						А. В. Санин

Ведущий архитектор							Н. А. Орлова

Архитектор									А. В. Фомина

Йошкар-Ола

2012

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТОМ №1. Р.ГП-12	Генеральный план муниципального образования «Ардинское сельское поселение» Килемарского муниципального района Республики Марий Эл (Пояснительная записка, графические материалы).

Настоящий проект выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и на основе Схемы территориального планирования Килемарского муниципального района Республики Марий Эл.

Гл. архитектор проекта						А.Н.Теряев

«___» 			 2012 г.

Состав Тома

|  | Ведение |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. | Положение о территориальном планировании |  | 6 |
|  | 1.1 | Цели территориального планирования |  | 6 |
|  | 1.2 | Основные задачи генерального плана |  | 6 |
| Раздел 2. | Топографо-геодезическая изученность территории |  | 6 |
| Раздел 3. | Природно-ресурсный потенциал района |  | 6 |
|  | 3.1 | Климат |  | 6 |
|  | 3.2 | Почвы |  | 7 |
|  | 3.3 | Растительность |  | 8 |
|  | 3.4 | Рельеф |  | 9 |
|  | 3.5 | Геологическое строение |  | 9 |
|  | 3.6 | Гидрологическая характеристика и ресурсы подземных вод |  | 9 |
|  | 3.7 | Инженерно-геологическое районирование |  | 9 |
|  | 3.8 | Гидрографическая характеристика |  | 10 |
|  | 3.9 | Минерально-сырьевые ресурсы |  | 10 |
|  | 3.10 | Леса и лесосырьевые ресурсы |  | 10 |
| Раздел 4. | Комплексная оценка современного состояния и использования территории |  | 14 |
|  | 4.1 | Территориальная структура поселения |  | 14 |
|  | 4.2 | Оценка демографической ситуации, трудовые ресурсы, прогнозирование численности населения |  | 16 |
|  | 4.3 | Оценка производственного потенциала |  | 18 |
|  | 4.4 | Жилищная, социальная сфера |  | 21 |
|  | 4.4.1 | Планируемые объёмы жилого фонда |  | 22 |
|  | 4.5 | Обеспеченность жилого фонда системами инженерной инфраструктуры |  | 22 |
|  | 4.6 | Учреждения и предприятия обслуживания |  | 29 |
|  | 4.6.1 | Проектируемые учреждения и предприятия обслуживания |  | 30 |
|  | 4.7 | Дорожная сеть. Транспортное обеспечение |  | 30 |
|  | 4.7 | Дорожная сеть. Транспортное обеспечение |  | 30 |
|  | 4.8 | Культурное наследие |  | 32 |
| Раздел 5. | Ограничения использования территории |  | 36 |
|  | 5.1 | Экологические ограничения |  | 36 |
|  | 5.2 | Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры |  | 37 |
|  | 5.3 | Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | 39 |
|  | 5.4 | Зоны с особыми условиями использования территории |  | 41 |
|  | 5.4.1 | Охранные зоны водных объектов |  | 43 |
| Раздел 6. | Муниципальная правовая база |  | 46 |
| Раздел 7. | Архитектурно-планировочная организация и зонирование территории |  | 47 |
|  | 7.1 | Основные направления градостроительного развития территории поселения |  | 47 |
|  | 7.2 | Проектируемая структура населённых пунктов поселения |  | 47 |
|  | 7.3 | Функциональное зонирование территории поселения |  | 49 |
| Раздел 8. | Планируемые объекты капитального строительства и инженерной инфраструктуры |  | 50 |
| Раздел 9. | Инженерно-технические мероприятия в области гражданской обороны и защиты населения. Противопожарные мероприятия |  | 50 |
| Раздел 10. | Мероприятия по охране окружающей среды. Очистка территории |  | 53 |
| Раздел 11. | Основные технико-экономические показатели генерального плана |  | 53 |
| Раздел 12. | Исходная документация (в архивном экземпляре) |  |  |
| Раздел 13. | Графические материалы. Схемы (карты) |  |  |
| Схема № 1. | Положение Ардинского сельского поселения в Килемарском муниципальном районе (ситуационный план) | ГП-1 |
| Схема № 2. | Схема современного использования территории, схема размещения минерально-сырьевых ресурсов, схема планировочных ограничений (опорный план) | ГП-2 |
| Схема № 4. | Схема современного использования территории населённых пунктов поселения (опорные планы) | ГП-3-1; ГП-3-2; ГП-3-3; ГП-3-4 |
| Схема № 5. | Проект генерального плана поселения (основной чертёж) Схема зонирования. | ГП-4 |
| Схема № 6. | Проекты генеральных планов населённых пунктов. Схемы зонирования. | ГП-5-1; ГП-5-2; ГП-5-3; ГП-5-4 |
| Схема № 7. | Инженерная инфраструктура |  |

Введение

Генеральный план муниципального образования Ардинское сельское поселение выполнен в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Земельным Кодекса РФ, Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 06 октября 2003 г.), другими законами и нормативными актами с учетом:

- стратегии социально-экономического развития Килемарского муниципального района;

-  комплексных программ развития поселения, Килемарского муниципального района,

-  положений о территориальном планировании содержащихся в схеме территориального планирования Килемарского муниципального района;

- документов территориального планирования муниципальных образований, имеющих общую границу с Ардинским сельским поселением, содержащихся в схеме территориального планирования муниципального района;

Проект генерального плана Ардинского сельского поселения  разработан проектным институтом ОАО «Марийскгражданпроект» - БТПИ» на основании муниципального контракта № 34-12 от 13 февраля 2012 года с администрацией муниципального образования «Ардинское сельское  поселение». В процессе проектирования были использованы материалы Схемы территориального планирования Республики Марий Эл, Килемарского района. Документы территориального планирования являются обязательными для органов государственной власти и органов местного самоуправления при принятии и реализации ими решений (статья 9 пункт 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и  являются документами постоянного действия, в которые могут вноситься дополнения и изменения по мере необходимости. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Проектные решения генерального плана являются основой для:

- комплексного решения вопросов организации планировочной структуры;

- территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения;

- разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон;

- определения зон инвестиционного развития.

С 31 декабря 2012 года, в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Генеральный план Ардинского сельского поселения разработан комплексно по всем вопросам применительно ко всей территории поселения и к территории отдельных населенных пунктов, входящих в состав поселения.

- Цели и задачи проекта

Генеральный план Ардинского сельского поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Проектные решения генерального плана являются основой для:

-комплексного решения вопросов организации планировочной структуры;

-территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения;

-разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон;

-определения зон инвестиционного развития.

Расчетный срок генерального плана принимается 20 лет с выделением первой очереди строительства – 10 лет. А также определяются перспективы развития поселений за пределами расчетного срока на 10 лет, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно-транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды. Основной целью генерального плана поселения  является обеспечение устойчивого развития поселения, обеспечение нынешним и будущим жителям условий жизни и управления, которые являются одновременно стабильными, безопасными, гибкими и экономически эффективными при уважении требований экологии. Определение основного направления развития поселения, планировочная организация территории и предложения по изменению границ поселения, архитектурно-пространственное решение.

Основные задачи генерального плана - совершенствование жилищной политики, создание комплексной системы обслуживания населения, развитие транспортной инфраструктуры, развитие системы инженерного обеспечения, развитие производственного комплекса, охрана окружающей среды и определение территорий с особыми условиями использования, мероприятия в области гражданской обороны и защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Топографо-геодезическая изученность территории

Генеральный план Ардинского сельского поселения выполнен в Системе ГИС в программе Map Info.

В работе использованы:

- топографическая основа в 1:200000, выданная в 2004 году «Маргеомониторинг»;

- ортофотопланы населенных пунктов  с разрешением 0,5 м, выданные Росреестром по РМЭ, выполненные  в 2009-2010 годах ФГУП «Государственным проектно-изыскательским институтом земельного кадастра» («Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ» г. Москва).

3. Природно-ресурсный потенциал района

3.1. Климат

Килемарский район, в состав которого входит Ардинское сельское поселение, расположен в лесной зоне с континентальным умеренно-влажным климатом. Сочетание, как правило, плодородных почв с относительно благоприятными климатическими условиями и спокойным рельефом создает хорошие предпосылки для ведения хозяйства преимущественно лесозаготовительного и социально-культурного направления. Продолжительность солнечного сияния 1811 час за год, в том числе в декабре, в связи с большой облачностью и коротким днем – 29 часов, а в июне – 305 часов.  Количество дней без солнца за год 108, причем летом это количество не превышает 1 - 2 дня в месяц. В теплую половину года наблюдается преобладание ясной погоды над пасмурной. Среднегодовая температура воздуха по территории около +3,3о. В январе отмечаются самые низкие температуры -12,4о, самые высокие температуры в июле +18,9 о. Продолжительность активной вегетации растений - 36 дней. Продолжительность устойчивых морозов в среднем 127 дней. Годовая сумма осадков 518 мм, из них за теплый период апрель-октябрь выпадает около 70%.  В твердом виде выпадает 20% осадков. Снежный покров обычно устанавливается со второй половины ноября и сходит к середине апреля. Продолжительность снежного периода составляет 156 дней. Средняя высота снежного покрова составляет 38 см. Среднегодовая относительная влажность воздуха 76%; максимальных среднемесячных значений она достигает в ноябре - декабре 85%, а минимальных в мае 69%. Ветровой режим района формируется под воздействием циркуляционных факторов, которые обуславливают преобладание ветров юго-западной четверти. Территория характеризуется преобладанием слабых ветров до 5 м/сек, особенно в летнее время года. Штилевые условия относительно редки 3% в год. Среднегодовая скорость ветра 4,2 м/сек. Довольно часто, 19 дней за год, отмечаются сильные ветры 15 и более м/сек. К неблагоприятным явлениям погоды относятся туманы, которые затрудняют работу транспорта, а также способствуют загрязнению воздуха, и метели. Наиболее часто туманы возникают в осенне-зимний период. За год насчитывается 24 дня с туманами. За холодное время года в среднем отмечается 42 дня с метелью. Наиболее продолжительны метели в январе-феврале. По климатическим условиям территория относится к строительно-климатическому подрайону II В. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции -31о и -4,5 о. Продолжительность отопительного периода 214 дней. Глубина промерзания почвы 140 см.  Самая низкая среднемесячная температура -12,4о и абсолютный минимум -47о наблюдается в январе месяце. Самая высокая среднемесячная температура +18,9о и абсолютный максимум +38о наблюдается в июле месяце. Среднегодовое количество осадков составляет 518 мм. Ветровой режим характеризуется преобладанием юго-западных ветров. Средняя скорость ветра составляет 4,2 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек отмечаются около 19 дней за год. Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но в зимний период рекомендуется защита путей сообщений от южных и юго-восточных ветров, при которых наиболее часто возникают метели. Продолжительность комфортного периода летом для отдыха населения составляет в среднем 76 дней с 6 июня по 22 августа. Весь зимний сезон, начиная с середины ноября, благоприятен для организации отдыха населения.

3.2. Почвы

Основная часть территории района представлена дерново-слабо и среднеподзолистыми песчаными почвами. В поймах рек имеются торфяно-глеевые почвы и торфяники. На незначительной территории в северной части района распространены дерново-слабо и среднеподзолистые суглинистые почвы. Дерново-слабо и среднеподзолистые песчаные почвы по рельефу занимают ровные или слабо всхолмленные участки. Развиваются на четвертичных преимущественно песчаных отложениях и очень редко на коренных породах. Дерново-слабо и среднеподзолистые суглинистые почвы по рельефу занимают повышенные местоположения и пологие склоны.

Для района характерно очень слабое развитие плоскостной и овражной эрозии. Местами возможна дефляция песков. По почвенным условиям район малоблагоприятный для сельскохозяйственного производства. Использование этих почв в сельском хозяйстве требует коренного их улучшения внесением значительных доз органических (торф, компост) и минеральных удобрений. В местах дефляции необходимы регулирование пастьбы скота и посадка противоэрозионных насаждений. Для предотвращения водной эрозии рекомендуется залужение и рациональное размещение угодий.

3.3. Растительность

В районе преобладают еловые и березовые леса. Менее распространены сосновые и осиновые. Площади сельскохозяйственных земель сравнительно не велики.  В районе преобладает лесная растительность, в основном, благоприятная в рекреационном отношении (за исключением заболоченных территорий). Имеются значительные ресурсы дикорастущих лекарственных, промышленно–технических и плодово-ягодных растений.

Основные типы растительности. Сосновые леса. Произрастают в различных условиях от возвышенных песчаных всхолмлений до сфагновых торфяных болот. Соответственно условиям произрастания бонитет колеблется от I класса до V.  Средняя полнота 0,6 - 0,7. В подлеске рябина, жимолость лесная, крушина ломкая, черёмуха. В напочвенном покрове брусника, черника, зелёные мхи.

Еловые леса. Подразделяются на ельники зеленомошники, ельники сложные, ельники травяно-болотные, ельники сфагновые. Бонитет I-V. Средняя полнота 0,6-0,7. В подлеске крушина, бересклет, калина, рябина.  В напочвенном покрове зелёные мхи, кислица, майник двулистный, медуница, таволга вязолистная.

Берёзовые леса. Подразделяются на зеленомошники, долгомошники, сфагновые, травяные, сложные. Бонитет I-V. В подлеске можжевельник, бересклет, жимолость. В напочвенном покрове черника, зелёные мхи, брусника.

Растительность болот. Болота подразделяются на низинные, переходные и верховые. На наиболее крупных низинных болотах можно выделить три зоны: первая — от берега до 500 м шириной занята осоково-сфагоновым ельником, затем идёт зона сосняка осокового с примесью берёзы, в центре болота развита осоково-гипновая ассоциация.  В осоково-сфагновом ельнике в древостое ель, со значительным участием берёзы. В напочвенном покрове осоки, вахта трилистная, майник двулистный, грушанка круглолистная, и мхи.  В сосняке осоковом в древостое сосна и берёза высотой 8-12м. В напочвенном покрове осоки и мхи. В осоково-гипновой ассоциации редкий древесный ярус состоит из разбросанных низкорослых куртин берёзы. В напочвенном покрове осоки, вахта трилистная.

Верховые болота. Растительность бедна по флористическому составу. Это связано с тем, что развитие мощного покрова из сфагновых мхов создаёт особый экологический режим. Из других растений характерны для этих болот: клюква, подбел, багульник, брусника, черника, морошка, пушица, осоки. На общем фоне этого покрова выделяются низкорослые экземпляры берёзы карликовой и несколько видов ивы. Переходные болота занимают среднее положение между низинными и верховыми болотами.

Пойменные луга. Представлены лугами пойм небольших и средних рек. Делятся на луга малой поемности с продолжительностью затопления 4 - 5 дней и луга средней поемности с периодом затопления 15 - 20 дней. В травостое лугов малой поемности овсяница красная, полевица белая, клевер луговой, тысячелистник обыкновенный, лютик едкий, хвощ луговой, подмаренник, щавель. Урожайность этих лугов невысокая (10 - 12 центнеров с гектара).

Луга средней поемности приурочены к поймам рек Арда и Кучмыж. В составе травостоя мятлик луговой, лисохвост луговой, тимофеевка луговая, пырей ползучий, овсяница луговая, костёр  безостый, полевица белая. Урожайность 20-30 центнеров с гектара. Луга используются как сенокосные и пастбищные угодья. Часто они сильно засорены и зарастают кустарниками.

На территории поселения имеются дикорастущие лекарственные, промышленно-технические и плодовоягодные растения. Промышленно-техническое сырьё представлено лубоволокнистыми, дубильными и эфирно-масличными растениями.

3.4. Рельеф

Район расположен на левом берегу р. Волги (Чебоксарского водохранилища), в пределах так называемой Марийской низменности.  По характеру рельефа это равнина с абсолютными отметками 100 - 130 м, расчлененная долинами рек. Поверхность равнины слегка волнистая, местами плоская. Наблюдаются эоловые холмы, мелкие озера.  Понижения в рельефе заболочены и заторфованы. По территории поселения протекают реки Арда, Кучмыж.

3.5. Геологическое строение

В геологическом строении территории принимают участие четвертичные отложения, подстилаемые на глубине 12 - 45 м породами неогена и Перми.

3.6. Гидрологическая характеристика и ресурсы подземных  вод

Территория района входит в состав Волго-Камского артезианского бассейна. Водоносные горизонты приурочены к четвертичным отложениям и коренным породам. В толще четвертичных отложений содержится единый водоносный горизонт – аллювиально-флювиогляциальный, связанный как с древним, так и с современными образованиями. Воды обычно безнапорные. На отдельных участках появляется напор до нескольких метров, обусловленный наличием прослоев глин и суглинков в водосодержащей толще. Воды пресные, гидрокарбонатно-кальциевые и кальциево-магниевые, очень мягкие. Местами встречаются воды с повышенным содержанием железа – до 5 мг/л. Водонапорный горизонт подвержен загрязнению с поверхности. Неогеновый водоносный горизонт встречается в палеодолине р. Б. Кокшаги, на востоке района. Воды пресные, мягкие до умеренно жестких. Ниже 25 - 80 см воды становятся солоноватыми и солеными, непригодными для питьевого водоснабжения. Исходя из средней возможной производительности скважин, на рассматриваемой территории выделяется два района, различно обеспеченных подземными водами. Более обеспеченный подземными водами район охватывает почти всю рассматриваемую территорию, за исключением отдельных участков на севере. Наибольшая водообильность характерна для переуглубленных участков долин рек. В этом районе расположены населенные пункты. Менее обеспеченный подземными водами район занимает небольшие участки на севере.

3.7. Инженерно-геологическое районирование

По условиям рельефа, геологического строения, гидрогеологических условий и физико-геологических процессов, на рассматриваемой территории выделен один район - долина р. Волги и её притоков.

Надпойменная терраса охватывает часть равнины с абсолютными отметками 100 - 130 м. Кроме поверхностного заболачивания, развито заторфовывание. Встречаются болота верхового и низинного типа, последние преобладают.  Грунтовые воды залегают на глубине 3 - 10 м, на болотах на глубине менее 2 м. Некоторые болота являются торфяными месторождениями. Территория сложена с поверхности аллювиальными и флювиогляциальными песками от мелких до крупных с прослоями супесей и суглинков.

Грунты могут служить достаточно надежным основанием для гражданских сооружений. Условное расчетное давление на них принимается от 0,2 до 0,5 Мпа (2 - 5 кгс/кв. см). Мощность песков 12 - 42 м. По инженерно-геологическим условиям этот подрайон благоприятен для освоения, за исключением пойм мелких рек и водотоков, болот с мощностью торфа более 2 м, а также месторождений торфа и др.

Подрайон пойм рек наибольшей ширины достигает в долине реки Арда. Рельеф плоский, с наличием стариц. При наивысшем уровне воды 1% обеспеченности территория полностью затопляется. В геологическом строении подрайона принимают участие аллювиальные пески, супеси, суглинки, на заболоченных участках встречается торф до 2 м и более. Грунтовые воды залегают на глубине менее 2 м и находятся в гидравлической связи с водами рек. Рассматриваемый район особо неблагоприятен для освоения, в связи с затопляемостью паводками, высоким положением уровня грунтовых вод и наличием местами слабых грунтов.

3.8. Гидрографическая характеристика

Район имеет развитую гидрографическую сеть, принадлежащую бассейну р. Волга и представленную участками рек Арда, Красная, Пежеанянгер, Кучмыж.

3.9. Минерально-сырьевые ресурсы

На территории поселения выявлены такие полезные ископаемые как торф и строительные пески (месторождения Дубовское № 217 и Карачуринское № 218).

Отмечается широкое распространение торфяных залежей. В настоящее время степень освоения месторождений торфа низкая. Торф используется, в основном, в качестве удобрения, наибольшее распространение имеют залежи низинного типа.

3.10. Леса и лесосырьевые ресурсы

Ардинское поселение расположено в зоне хвойных лесов, подзоне смешанных лесов. Общая площадь земель государственного лесного фонда поселения составляют 7346 га. Леса государственного лесного фонда обслуживаются двумя лесничествами – ГКУ РМЭ «Руткинское лесничество»  и ГКУ РМЭ «Волжское лесничество»

Распределение земель лесного фонда по категориям земель

| Всего земель лесного фонда, га | В том числе |
| --- | --- |
|  | Лесные земли | Земли под с/х угод. | Земли под водными объектами | Земли под застрой- кой | Земли под до-рогами | Земли под бо-лотами | Нару- шенные земли | Прочие земли |
| 5953,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Управление лесами. Лесной кодекс 2006 года радикально поменял систему государственного и хозяйственного управления лесами. Для эффективного управления лесами необходимо введение обязательности планирования в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Обоснование выделения зон планируемого освоения лесов для различных видов их использования с дифференциацией по интенсивности освоения

Для решения  проблем зонирования  лесных участков в условиях  действующего законодательства необходимо учитывать интересы следующих субъектов:

1) Интересы местного населения и использование лесных ресурсов  для собственных нужд:

- пространственное  размещение территории (близость  к населенным пунктам);

- доля площадей по видам ресурсов, используемая доля для собственных нужд населения (до 10%);

- обременение арендаторов по  обеспечению данного вида использования;

- определение  объема использования ресурсов для собственных нужд;

- нарушение сервитута – (рекреационные зоны,  и т.п.).

2) Интересы муниципальных образований:

- развитие инфраструктуры;

- развитие коммерческого использования территорий и увеличение объемов налоговых поступлений;

- создание новых рабочих мест.

3) Интересы хозяйствующих субъектов:

- максимизация прибыли;

- четкое представлении об обременениях  лесного участка;

4) Интересы некоммерческих учреждений;

- сохранение и расширение особо охраняемых природных территорий;

- сохранение и расширение объектов культурного наследия;

- религиозного  использования;

5) Интересы государственных и муниципальных органов управления:

- соблюдение законодательства;

- оптимизация землепользования.

Принципы зонирования территории  лесных участков по видам использования лесов приведено в таблице.

Принципы зонирования территорий  лесных участков по видам использования лесов

| Вид использования лесов | Названия зон | Принципы выделения зон или категории защитности |
| --- | --- | --- |
| 1. Ведение охотничьего хозяйства и осуществле-ние охоты | 1. Зона ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты | лесные участки за исключением лесов зеленых зон |
| 2. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | 1. Зона промышленной заготовки пищевых лесных ресурсов и ле-карственных растений | эксплуатационные и водоохранные леса |
|  | 2. Зона использования пищевых ле-сных ресурсов и лекарственных ра-стений населением для собствен-ных нужд | леса, не вошедшие в зону 2.1 |
| 3. Заготовка и сбор недре-весных лесных ресурсов | 1. Зона промышленной заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов | эксплуатационные и водоохранные леса |
|  | 2. Зона заготовки и сбора недре-весных лесных ресурсов населе-нием для собственных нужд | леса, не вошедшие в зону 3.1 |

| 4. Ведение сельского хозяйства | 1. Зона ведения сельского хозяйства | Эксплуатационные леса сенокосы, пастбища, выгоны, пашни, прогалины |
| --- | --- | --- |
| 5. Заготовка живицы | 1. Зона заготовка живицы | Эксплуатационные леса |
| 6. Создание лесных плантаций и их эксплуатация | 1. Зона плантационного выращива-ние лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарст-венных растений | Эксплуатационные леса (пашни, прогалины) |
| 7. Переработка древесины и иных лесных ресурсов | 1. Зона переработки древесины и иных лесных ресурсов | На территории эксплу-атационных лесов (пустыри, прогалины) |
| 8. Заготовка древесины | 1.Зона заготовки древесины, арен-да и постоянное бессрочное поль-зование | Территория лесного фонд Министерства лесного хозяйства Республики Марий Эл |
|  | 2 Зона для обеспечения потреб-ностей местного населения | До 10% объемов аренды |
| 10. Выращивание лес-ных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений | 1. Зона плантационного выращи-вание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарст-венных растений | Эксплуатационные леса |
| 11.Осуществление рекреационной деятельности | 1. Зона памятников, природы, комплексных и охотничьих заказников | Памятники природы, заказники, националь-ный парк |
|  | 2. Участки для строительства ре-конструкции и эксплуатации объ-ектов рекреационного использования | На основании прове-денного анализа по перспективе развития рекреационного использования лесов |
|  | 3. Перспективные территории для осуществления рекреационной деятельности | Зеленые зоны и защитные леса |
| 12. Выполнение работ по геологическому изуче-нию недр, разработка месторождений полезных ископаемых | 1. Зона выполнения работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых | Эксплуатационные леса. Участки в защитных лесах (за исключением ООПТ и зеленых зон), где возможна сплошная рубка насаждений |
| 13. Осуществление на-учно-исследовательской деятельности и образо-вательной деятельности | 1. Зона осуществления научно исследовательской деятельности и образовательной деятельности | На основании проведе-нного анализа в потре-бности использования лесов по даному виду |
| 14. Осуществление рели-гиозной деятельности | 1. Зона осуществления религиозной деятельности | На основании проведенного анализа в потребности использования лесов по данному виду |
| 15. Строительство, ре-конструкция, эксплуата-ция линий электропере-дачи, линий связи, до-рог, трубопроводов и др. линейных объектов | 1 Зона строительства, реконструк-ции, эксплуатации линий электро-передачи, линий связи, дорог, тру-бопроводов и других линейных объектов | Согласно Схемы тер-риториального плани-рования Республики Марий Эл и сущест-вующих линейных сооружений |
| 16. Строительство и эк-сплуатация водохрани-лищ и иных искусствен-ных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специали-зированных портов | 1 Зона строительства и эксплуата-ции водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов | Согласно Схемы территориального планирования Республики Марий Эл |

### Общая оценка перспектив освоения лесов

Целью стратегии устойчивого развития лесного сектора экономики республики (устойчивого управления лесами) является обеспечение сбалансированного решения социальных, экономических задач и проблем сохранения природно-ресурсного потенциала в интересах не только нынешних, но и будущих поколений.  Основой сохранения и приумножения экологического и ресурсного потенциала лесов является выполнение всеми участниками лесных отношений принципа многоцелевого, рационального, непрерывного и неистощительного пользования лесом.

Основными направлениями развития лесного сектора экономики необходимо рассматривать:

1. Обеспечение сбалансированности спроса на лесопродукцию и услуги леса с лесным потенциалом.

2. Увеличение доходности лесного хозяйства за счет расширения рынка лесных ресурсов по видам пользования и вовлечения в хозяйственный оборот всех ресурсов и услуг леса.

3. Расширение мощностей по глубокой переработке древесного сырья с целью его комплексного использования путем разработки и реализации приоритетных инвестиционных проектов.

Стратегический подход к лесоуправлению направлен на обеспечение потенциала доходности, наращивание которого обеспечивается системой лесохозяйственных мероприятий, по формированию экологически устойчивых и эффективных в коммерческом лесопользовании насаждений. Основные из них: сбалансированность спроса на лесопродукцию и услуги леса с ресурсным обеспечением, ресурсосберегающие инновационные технологии, многоресурсное лесоуправление, что в перспективе обеспечит конкурентоспособность экономического сектора экономики области. Тактическими экономическими целями лесоуправления рассматривается увеличение доходности в процессе использования и воспроизводства лесных ресурсов. Стратегическими факторами увеличения доходности лесного хозяйства являются предложение лесных ресурсов по видам пользования, повышение продуктивности лесов, формирование цен исходя из конъюнктуры рынка. Значительных ограничений на лесоэксплуатацию нет, за исключением защитных лесов, частично эксплуатационных, лесов пригородных зон, защитных полос вдоль рек и ПООТ. В зоне ограниченной хозяйственной деятельности находятся подзоны рекреации, ООПТ, а  также подзона лесного хозяйства. Формирование подзон рекреационной деятельности направлено  на рациональное использование природно-рекреационного потенциала территории, включающего природно-ландшафтные, бальнеологические и историко-культурные объекты.  Прогнозируемое расширение рекреационного использования территории, организация крупных рекреационных зон и туристских центров направлены на формирование высокоэффективного и конкурентоспособного туристского  комплекса .

4. Комплексная оценка современного состояния и использования территории

4.1. Территориальная структура поселения

Ардинское сельское поселение расположено в юго-западной части Килемарского района. Оно граничит на западе с Горномарийским районом, на севере с Горномарийским районом и Визимьярским сельским поселением, на востоке с Визимьярским сельским поселением и Юксарским сельским поселением, на юге с Горномарийским районом.

Отнесение земель к той или иной категории произведено по сведениям, предоставленным администрацией Ардинского сельского поселения.

Площадь территории Ардинского сельского поселения составляет	24000,00 га

в том числе:

земли сельскохозяйственного назначения	(14,69%)	3524,60 га

земли населенных пунктов	(4,21%)	1009,83 га

земли промышленности, транспорта и другие	(18,82%)	4516,82 га

земли лесного фонда	(24,81%)	5953,20 га

земли водного фонда	(37,47%)	8995,55 га

Земли сельскохозяйственного назначения. Большая часть земель сельскохозяйственного назначения находится в наличии у производственных кооперативов и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства и использующих сельскохозяйственные угодья для сенокошения и выпаса скота.

Земли населенных пунктов. На территории поселения находится 20 населенных пунктов, общей площадью 1009,83 га. Земли населённых пунктов представлены в основном территориями жилой застройки: индивидуальными и малоэтажными жилыми домами.

Существующая территориальная структура населенных пунктов

| Населённые пункты | Земли в границах населённого пункта, га. |
| --- | --- |
|  | многоэтажная застройка | среднеэтажная застройка | индивидуальная застройка | сады, дачи | развития жилой застройки | школы, детские сады | общественно-жилая зона | производство | общ. деловые, коммерческие | здравоохранение | производственно-деловая | центр населённого пункта | проф. образования | бульвары, скверы, парки | лесопарки, рощи | санаторно-курортная | спортивная | пляжи | транспортная инфраструктура | инженерная инфраструктура | ЛПХ | прочие территории | кладбища | постороннего пользования | водный фонд | улицы, дороги, проезды | Всего площадь: |
| д. Алешкино | 0 | 0 | 34,04 | 0 | 0 | 0,39 | 0 | 1,73 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,05 | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 3,30 | 19,26 | 0 | 0 | 0 | 7,87 | 71,68 |
| д. Сенюшкино | 0 | 0 | 19,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 2,22 | 7,75 | 0 | 0 | 0 | 3,97 | 34,06 |
| п. Механиза- торов | 0 | 0,26 | 2,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,08 | 8,45 | 8,19 | 0 | 0 | 0 | 6,42 | 37,57 |
| д. Изеркино | 0 | 0 | 13,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 1,14 | 10,60 | 0 | 0 | 0 | 2,59 | 28,28 |
| д. Кузькино | 0 | 0 | 9,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,76 | 13,95 | 0 | 0 | 0,05 | 2,33 | 29,78 |
| д. Паулкино | 0 | 0 | 33,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,60 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 5,71 | 33,70 | 0 | 0 | 0,04 | 8,73 | 87,69 |
| д. Мазикино | 0 | 0 | 33,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,48 | 39,75 | 0 | 0 | 0 | 5,95 | 82,22 |
| в. Троицкий | 0 | 0 | 12,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 1,71 | 11,29 | 0 | 0 | 0 | 4,03 | 31,22 |
| д. Озерки | 0 | 0 | 14,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,35 | 20,69 | 0 | 0 | 0,22 | 5,25 | 43,66 |
| с. Арда | 0 | 0,24 | 24,01 | 0 | 0 | 1,96 | 0 | 0 | 0,77 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0,84 | 3,52 | 0 | 0,90 | 0 | 0 | 0,13 | 12,84 | 21,32 | 1,0 | 0 | 0,32 | 10,24 | 78,15 |
| д. М. Арда | 0 | 0 | 33,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,69 | 57,65 | 0 | 0 | 0,04 | 10,84 | 117,79 |
| д. Б. Арда | 0 | 0 | 23,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 3,50 | 9,17 | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 42,39 |
| в. Мадарский | 0 | 0 | 17,46 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,27 | 8,92 | 0 | 0 | 0 | 2,83 | 33,41 |
| д. Уматеево | 0 | 0 | 11,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 16,31 | 0 | 0 | 0 | 2,56 | 30,59 |
| д. Шатчиково | 0 | 0 | 9,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,07 | 16,08 |
| д. Ершово | 0 | 0 | 24,77 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0,10 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,32 | 3,48 | 18,58 | 0 | 0 | 0,02 | 5,66 | 53,97 |
| д. Сорокаево | 0 | 0 | 3,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,85 | 3,30 | 0 | 0 | 0 | 0,97 | 9,03 |
| д. Котеново | 0 | 0 | 19,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0,58 | 13,28 | 0 | 0 | 0 | 4,37 | 41,46 |
| в. Котеновский | 0 | 0 | 1,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 4,08 | 0 | 0 | 0 | 0,77 | 7,07 |
| п. Дубовский | 0 | 0 | 5,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,91 | 46,76 | 0 | 0 | 0,02 | 16,05 | 133,73 |
| Всего: | 0 | 0,50 | 350,87 | 0 | 0 | 2,41 | 0,05 | 3,74 | 3,66 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0,84 | 96,54 | 0,92 | 0,90 | 0 | 0,09 | 3,54 | 71,22 | 364,55 | 1,0 | 0 | 0,71 | 108,17 | 1009,83 |

Структура земель поселения представлена землями лесного фонда, землями с/х назначения, землями населенных пунктов, землями транспорта и промышленности, землями особо охраняемых природных территорий, землями постороннего пользования. Структура земель населенных пунктов представлена в основном жилыми территориями. Незначительные  территории занимают производственные зоны, в основном пилорамы.

Распределение земель поселения по категориям

| Всего территория, га | в том числе |
| --- | --- |
|  | земли с/х назна-чения | земли насел. пунктов | земли промыш. трансп. и др. | земли лесного фонда | земли водного фонда | земли ООПТ | земли запаса |
| 24000,00 | 3524,60 | 1009,83 | 4516,82 | 5953,20 | 8995,55 | - | - |

Структура земель населенных пунктов

В населенных пунктах: с. Арда, д. Алешкино, д.Озерки, д. Паулкино расположены пилорамы на которых осуществляют лесопильные работы, изготавливают погонажные изделия, брус коробчатый. На территории п. Механизаторов расположено профессиональное техническое училище.

Земли промышленности занимают территорию 42 га, это территории занятые gпроизводственными объектами, региональными и объездными дорогами, подъездами к населенным пунктам, объектами дорожного сервиса, опорами линий электропередач, базовыми станциями сотовой связи и т.д.

Земли лесного фонда занимают значительную часть территории поселения – 5953,20 га, которые обслуживается ГКУ РМЭ «Руткинское лесничество» и ГКУ РМЭ «Волжское лесничество».

Особо охраняемые природные территории это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" на территории Ардинского сельского поселения установлена особо охраняемая природная территории, общей площадью - 33 га.

Земли водного фонда. Земли водного фонда выделены в отдельную категорию.  Это часть территории Чебоксарского водохранилища, входящая в федеральные земли водного фонда.  Земли водного фонда входят в состав Ардинского сельского поселения 7519,9 га.

4.2. Оценка демографической ситуации, трудовые ресурсы, прогнозирование численности населения

Площадь территории Ардинского поселения составляет 24000,00 га на территории находится 20 населенных пунктов, в которых проживает 2700 человек. По сравнению с 2009 годом (на момент разработки Схемы территориального планирования Килемарского муниципального района – 2686 чел) население увеличилось на 14 человек. Плотность населения по поселению составляет 12,7 чел на кв. км (по району – 4,7 чел. на кв. км, по республике – 30,4 чел. на кв. км). Наиболее крупными населенными пунктами являются: с.Арда – 465 чел., д. Алешкино – 342 чел.,  д. Малая Арда – 268 чел,  д. Паулкино – 232 чел.

Проходящая по поселению республиканская автодорога, и близость к центру республики городу Йошкар-Ола способствуют развитию населенных пунктов. Население в трудоспособном возрасте составляет 61,2 %, пенсионный возраст – 18,8 %, дети дошкольного и школьного возраста соответственно 6,7 % и 13,3 %.

Баланс населения по населенным пунктам

| Наименование населенных пунктов | Всего населения, чел. | В том числе, человек |
| --- | --- | --- |
|  | по данным администр.на 01.01.2012 г. | в трудо-способном возрасте | дети дошкольного возраста | дети школьного возраста | пенсион-ный возраст |
| с. Арда | 465 | 292 | 30 | 53 | 91 |
| д. Алешкино | 342 | 211 | 24 | 55 | 52 |
| д. Большая Арда | 118 | 69 | 9 | 16 | 24 |
| п. Дубовский | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| д. Ершово | 136 | 79 | 5 | 19 | 33 |
| д. Изеркино | 76 | 49 | 5 | 13 | 9 |
| д. Котеново | 111 | 64 | 5 | 14 | 28 |
| п. Котеновский | 14 | 9 | 0 | 1 | 4 |
| д. Кузькино | 70 | 43 | 4 | 14 | 9 |
| выс. Мадарский | 98 | 51 | 4 | 20 | 23 |
| д. Мазикино | 204 | 141 | 17 | 24 | 22 |
| д. Малая Арда | 268 | 178 | 18 | 33 | 39 |
| п. Механизаторов | 188 | 123 | 12 | 11 | 42 |
| д. Озерки | 121 | 69 | 16 | 12 | 24 |
| д. Паулкино | 232 | 133 | 19 | 38 | 42 |
| д. Сенюшкино | 99 | 62 | 4 | 14 | 19 |
| д. Сорокаево | 29 | 16 | 3 | 4 | 6 |
| выс. Троицкий | 23 | 11 | 2 | 4 | 6 |
| д. Умятеево | 70 | 34 | 3 | 11 | 22 |
| д. Шатчиково | 35 | 18 | 2 | 4 | 11 |
| Всего: | 2700 | 1652 61,2% | 182 6,7% | 360 13,3% | 506 18,8% |

В Ардинское сельское поселение входит наибольшее число населенных пунктов в Килемарском районе — 20 н.п., 10 из которых достаточно крупные с населением выше 100 человек. Поселок Дубовский (находится в зоне затопления при 68 отметке) имеет тенденцию к отмиранию. Наметившаяся в последние годы положительная тенденция прироста может смениться значительным оттоком населения в связи с поднятием до 68 отметки уровня воды Чебоксарского водохранилища. В целом можно выделить три сценария по изменению численности населения:

- сценарий развития (закрепление положительной тенденции роста, с последующим увеличением населения);

- негативный сценарий (значительный отток населения при принятии решения о поднятии уровня водохранилища до 68 отметки (заключение экспертизы на данный момент не вынесено);

- усредненный сценарий (относительно медленное сокращение численности населения, при общей неясности перспектив развития населенных пунктов, находящихся в зоне непосредственного влияния Чебоксарского водохранилища).

В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Марий Эл и Схемой территориального планирования Килемарского муниципального района выполнен расчёт перспективной численности населения по Ардинскому поселению. Среднесрочный срок принят 2021 год, дальнесрочный срок - 2031 год.

Численность населения по поселению

| 2002 г. (чел.) | 2012 г. (чел.) | Среднесрочная перспектива - 2021 г., чел. | Дальнесрочная перспектива - 2031 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3060 | 2700 | 2150 | 1780 |

4.3. Оценка производственного потенциала

На территории поселения функционируют 24 субъекта хозяйствования:

-  МБДОУ «Алешкинский детский сад»;

-  МБОУ «Ардинская средняя общеобразовательная школа»;

-  МБДОУ «Ершовский детский сад»;

-  ГБОУ НПО «Ардинское профессиональное училище»;

-  ГБУ РМЭ «Килемарская ЦРБ» Ершовский ФАП;

-  ГБУ РМЭ «Килемарская ЦРБ» Алешкинский ФАП;

-  ГБУ РМЭ «Килемарская ЦРБ» Ардинская врачебная амбулатория;

-  Ардинский ЦСДК;

-  Алешкинский СДК;

-  Ершовский социально-культурный Центр;

-  МБУК ЦБС Ардинская библиотека;

-  МБУК ЦБС Ершовская библиотека;

-  Районный Дом ремесел «Уля»;

-  Ардинское СПО;

-  ООО «Ардинский хлеб»;

-  ООО «Ардинский кредит»;

-  ООО «Лес-А»

-  пилорамы в д.Алешкино, с.Арда, д. Озерки;

-  Ардинское отделение связи;

-  Ардинский ветеринарный участок ГБУ РМЭ «Килемарская районная станция поборьбе с болезнями животных»

-  ООО «Волжанка»;

-  ООО «Актив»;

-  ООО «Юка»;

-  ООО «Волгавита»;

На территории поселения нет сельскохозяйственных предприятий.

На земельных участках, принадлежащих гражданам на праве пожизненно наследуемого владения и на праве собственности выращиваются ягодные плодово-ягодные культуры, овощи, картофель. В личных подворьях содержится скот: лошадей 14 гол, КРС 606 головы, свиней 232 головы, овец и коз 596 головы, птицы 6174 голов, кролики 300 голов, пчелосемей 87 шт.

Население, занятое на предприятиях и организациях поселения

| №п/п | Наименование предприятия, организации | Кол-во работ. |
| --- | --- | --- |
| 1 | МБДОУ «Алешкинский детский сад» | 15 |
| 2 | МБОУ «Ардинская средняя общеобразовательная школа | 63 |
| 3 | МБДОУ «Ершовский детский сад» | 15 |
| 4 | ГБОУ НПО «Ардинское профессиональное училище» | 32 |
| 5 | ГБУ РМЭ «Килемарская ЦРБ» Ершовский ФАП | 2 |
| 6 | ГБУ РМЭ «Килемарская ЦРБ» Алешкинский ФАП | 2 |
| 7 | ГБУ РМЭ «Килемарская ЦРБ» Ардинская врачебная амбулатория | 25 |
| 8 | Ардинский ЦСДК | 12 |
| 9 | Алешкинский СДК | 7 |
| 10 | Ершовский социально-культурный Центр | 5 |
| 11 | МБУК ЦБС Ардинская библиотека | 3 |
| 12 | МБУК ЦБС Ершовская библиотека | 1 |
| 13 | Районный Дом ремесел «Уля» | 2 |
| 14 | Ардинское СПО | 102 |
| 15 | ООО «Ардинский хлеб» | 45 |
| 16 | ООО «Ардинский кредит» | 2 |
| 17 | ООО «Лес-А» | 36 |
| 18 | пилорамы в д.Алешкино, с.Арда, д. Озерки | 5 |
| 19 | Ардинское отделение связи | 8 |
| 20 | Ардинский ветеринарный участок | 3 |
| 21 | ООО «Волжанка» | 5 |
| 22 | ООО «Актив» | 7 |
| 23 | ООО «Юка» | 18 |
| 24 | ООО «Волгавита» | 19 |
|  | Всего: | 434 |

Распределение численности трудовых ресурсов

| Наименование | 2011 г. |
| --- | --- |
| Всего население поселения | 2700 |
| Трудоспособное население в трудоспособном возрасте Процент к общей численности населения | 1652 61,2 % |
| Трудовые ресурсы занятые в экономике Процент к общей численности населения | 638 29 % |
| - промышленность | 80 |
| - сельское хозяйство | 10 |
| - транспорт | 0 |
| - строительство | 29 |
| - торговля и общественное питание | 177 |
| - лесное хозяйство | 74 |
| - МТС, сбыт, заготовки | 0 |
| - прочие виды деятельности /почта и ветенария/ | 30 |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | 11 |
| - здравоохранение, физическая культура и спорт, социальное обеспечение | 44 |
| - образование | 125 |
| - финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 7 |
| - культура и искусство | 30 |
| - управление | 4 |
| Население не занятое в экономике, в том числе учащиеся в трудоспособном возрасте, военнослужащие, российские граждане, работающие за границей, безработные, домохозяйки и др. население. Процент к общей численности населения | 1173 71 % |

Занятость населения Ардинского поселения

| Наименование населенного пункта | трудоспособный возраст | всего занято | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в промыш-ленности | в строитель-стве | в с/х | в лесном хоз. | в бюджетной сфере | в сфере об-служивания | безработные | за пределами поселения | прочие |
| с. Арда | 292 | 120 | 14 | 2 | 2 | 16 | 32 | 4 | 12 | 38 | 12 |
| д. Алешкино | 211 | 79 | 3 | 3 | - | 36 | 4 | 3 | 11 | 26 | 4 |
| д. Большая Арда | 69 | 34 | 2 | 3 | - | 2 | 4 | 3 | - | 12 | 8 |
| п. Дубовский | 21 | 21 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| д. Ершово | 79 | 54 | 2 | 2 | - | 2 | 12 | 4 | 3 | 20 | 12 |
| д. Изеркино | 49 | 23 | - | 5 | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| д. Котеново | 64 | 34 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 13 | 13 |
| п. Котеновский | 9 | 14 | 1 | 1 | 4 |  | 1 | - | - | 2 | 5 |
| д. Кузькино | 43 | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 7 |
| выс. Мадарский | 51 | 35 | 6 | - | - | 6 | - | 3 | - | 5 | 15 |
| д. Мазикино | 141 | 36 | 3 | 1 | - | - | 5 | 5 | - | 5 | 17 |
| д. Малая Арда | 178 | 53 | 6 | 2 | - | 2 | 14 | 7 | 15 | 9 | 13 |
| п. Механизаторов | 123 | 26 | - | 1 | - | - | 13 | - | 3 | 5 | 7 |
| д. Озерки | 69 | 14 | 2 | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| д. Паулкино | 133 | 29 | - | 2 | - | - | 4 | 4 | 5 | 7 | 12 |
| д. Сенюшкино | 62 | 23 | 4 | - | - | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| д. Сорокаево | 16 | 5 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 2 | 1 |
| выс. Троицкий | 11 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 |
| д. Умятеево | 34 | 17 | 4 | - | - | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 |
| д. Шатчиково | 18 | 7 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| Всего: | 1652 | 638 | 80 | 29 | 10 | 74 | 104 | 45 | 76 | 143 | 170 |

Трудовые ресурсы населенных пунктов занятые в экономике

| Наименование населенных пунктов | Всего заня-тых в экон., чел. | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | про-мыш-лен-ность | с/х | управ-ление | здра-воох-ране-ние | образование, куль-тура | тор-говля и обс-лужив. | про-чие ви-ды |
| с. Арда | 120 | 14 | 2 | 1 | 5 | 27 | 4 | 12 |
| д. Алешкино | 79 | 3 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| д. Большая Арда | 34 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| п. Дубовский | 21 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| д. Ершово | 54 | 2 | - | - | 2 | 10 | 2 | 12 |
| д. Изеркино | 23 | - | - | 3 | 1 | - | 2 | 12 |
| д. Котеново | 34 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | 13 |
| п. Котеновский | 14 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | 5 |
| д. Кузькино | 11 | - | 1 | - | - | - | - | 7 |
| выс. Мадарский | 35 | 6 | - | - | - | - | 2 | 15 |
| д. Мазикино | 36 | 3 | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 17 |
| д. Малая Арда | 53 | 6 | - | 2 | 4 | 10 | 7 | 13 |
| п. Механизаторов | 26 | - | - | - | 3 | 10 | - | 7 |
| д. Озерки | 14 | 2 | - | - | - | 2 | 3 | 4 |
| д. Паулкино | 29 | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 12 |
| д. Сенюшкино | 23 | 4 | - | - | - | 2 | 2 | 7 |
| д. Сорокаево | 5 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| выс. Мадарский | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| д. Умятеево | 17 | 4 | - | - | - | 3 | 2 | 3 |
| д. Шатчиково | 7 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 |
| Всего: | 638 | 80 | 10 | 4 | 23 | 13 | 27 | 170 |

4.4. Жилищная, социальная сфера

В 2011 году жилищный фонд в Ардинском сельском поселении  составил  57,173 тыс. кв. м общей площади, количество жилых хозяйств -1162. Жилищный фонд в основном представлен индивидуальными жилыми домами. В с. Арда имеется застройка благоустроенных жилых домов - 27-и кв.-3 дома, 8-и кв.дом-1 дом; в пос. Механизаторов- 27-и кв.дом- 1дом, 12-и кв.-2 дома. Жилищная обеспеченность в поселении колеблется от 14,5 кв. м на чел. до 45,3 кв. м на чел. и в среднем составляет 21,2 кв. м на одного жителя.

Жилищный фонд

| Наименование населенного пункта | Существующий жилищный фонд | Насе- ление | Жил. обесп. кв. м /чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего общ. пл. жилья, кв. м | В том числе |  |  |
|  |  | в многокв. домах | в усадебн. домах |  |  |
|  |  | кол-во квартир | общ. пл. кв. м | кол-во домов | общ. пл. кв. м |  |  |
| с. Арда | 9678 | 98 кв. 82 д. | - |  |  | 465 | 20,8 |
| д. Алешкино | 5714 | 52 кв. 73 д. | - |  |  | 342 | 16,7 |
| д. Большая Арда | 5340 | 65 д. 2 кв. |  |  |  | 118 | 45,3 |
| п. Дубовский | 540 | 15 домов | - |  |  | 1 | 540 |
| д. Ершово | 2628 | 73 дома |  |  |  | 136 | 19,3 |
| д. Изеркино | 1596 | 36 домов | - |  |  | 76 | 21,0 |
| д. Котеново | 3268 | 63 дома |  |  |  | 111 | 29,4 |
| п. Котеновский | 612 | 17 домов |  |  |  | 14 | 43,7 |
| д. Кузькино | 1208 | 28 домов | - |  |  | 70 | 17,3 |
| выс.Мадарский | 1764 | 49 домов |  |  |  | 98 | 18,0 |
| д. Мазикино | 3168 | 88 домов |  | - | - | 204 | 15,5 |
| д. Малая Арда | 5288 | 60 д. 40 кв. |  |  |  | 268 | 19,7 |
| п. Механизаторов | 3422 | 63 кв. 8 д. |  |  |  | 188 | 18,2 |
| д. Озерки | 1938 | 43 д. 4 кв |  |  |  | 121 | 16,0 |
| д. Паулкино | 3360 | 74 д.6 кв. |  |  |  | 232 | 14,5 |
| д. Сенюшкино | 1806 | 43 дома |  |  |  | 99 | 18,2 |
| д. Сорокаево | 560 | 10 домов |  |  |  | 29 | 19,3 |
| выс.Троицкий | 468 | 13 домов |  |  |  | 23 | 20,3 |
| д. Умятеево | 1638 | 39 домов |  |  |  | 70 | 23,4 |
| д. Шатчиково | 1008 | 24 дома |  |  |  | 35 | 28,8 |
| Дачи в. Троицкий | 1169 |  |  |  |  |  |  |
| д.Сенюшкино | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 57173 |  |  |  |  | 2700 | 21,2 |

4.4.1 Планируемые объёмы жилого фонда.

В основу расчёта положен рекомендуемый норматив жилищной обеспеченности на рассматриваемые периоды в 2021 году 22,0 кв. м на одного жителя и в 2031 году 30 кв. м на одного жителя общей площади и прогнозные показатели по численности населения поселений Килемарского района. Исходя из этих нормативов и рассчитанной перспективной численности населения по усредненному сценарию 2,15 тыс. человек в 2021 году жилой фонд в поселении должен составить 47,3 тыс. кв. м общей площади и 1,78 тыс. человек в 2031 году и 53,4 тыс. кв. м общей площади. При этом нужно отметить, что на данный момент общая площадь жилого фонда, по данным Ардинского сельского поселения, составляет 57,173 тыс.кв. м., норматив жилищной обеспеченности составляет 21,2 кв. м на одного жителя. В дальнейшем при условии закрепления и  развития положительной динамики прироста населения (сценарий развития) необходимо предусмотреть новые территории для индивидуального и социального строительства в населённых пунктах.

4.5. Обеспеченность жилого фонда системами инженерной инфраструктуры

Населенные пункты поселения системами инженерной инфраструктуры обеспечены неравномерно. Часть населенных пунктов не имеет централизованного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.

Обеспеченность инженерными коммуникациями населенных пунктов поселения

| Населенный пункт | Насе- ление чел. | Водоснабже-ние центра-лизованное | Водоот-ведение канал. | Теплоснабжение | Газо-снаб-жение | Электроснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Арда | 465 | частич. | частич. | печное, индивиду-альное, автономн., централизованное | нет | да |
| д. Алешкино | 342 | нет | нет | печное, индиви-дуал. автономное | нет | да |
| д. Большая Арда | 118 | да | нет | печное, индивиду-альн. автономное | нет | да |
| п. Дубовский | 1 | нет | нет | печное, индивиду-альн. автономное | нет | да |
| д. Ершово | 136 | да | нет | печное, индивиду-альн. автономное | нет | да |
| д. Изеркино | 76 | да | нет | печное, индиви-дуал. автономное | нет | да |
| д. Котеново | 111 | нет | нет | печное, индиви-дуал. автономное | нет | да |
| п. Котеновский | 14 | нет | нет | централизованное | нет | да |
| д. Кузькино | 70 | нет | нет | печное, индиви-дуал. автономное | нет | да |
| выс. Мадарский | 98 | да | нет | печное, индиви-дуал. автономное | нет | да |
| д. Мазикино | 204 | да | нет | печное, индиви-дуал. автономное | нет | да |
| д. Малая Арда | 268 | да | да | централизованное | нет | да |
| п. Механизаторов | 188 | да | частич. | печное, индивиду-альное, автономн., централизованное | нет | Да |
| д. Озерки | 121 | да | нет | печное, индиви-дуал. автономное | нет | Да |
| д. Паулкино | 232 | нет | нет | печное, индиви-дуал. автономное | нет | Да |
| д. Сенюшкино | 99 | да | нет | печное, индиви-дуал. автономное | нет | Да |
| д. Сорокаево | 29 | нет | нет | печное, индиви-дуал. автономное | нет | Да |
| выс. Троицкий | 23 | да | нет | печное, индиви-дуал. автономное | нет | да |
| д. Умятеево | 70 | нет | нет | Печное | нет | да |
| д. Шатчиково | 35 | нет | нет | печное | нет | да |
| Всего: | 2700 |  |  |  |  |  |

Водоснабжение населенных пунктов Ардинского сельского поселения

| Населенные пункты | населен. чел. | кол-во домов, хоз-в | Водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | централизов. водопровод | характеристика |
| село Арда | 465 | 180 | с.Арда | 1 вод. башня V= 1,5 м3, ООО «Жил-техник» Протяжен. сетей – 3,6 км |
| д.Сенюшкино | 99 | 43 | д.Сенюшкино | ООО «Водоканалсервис» Протяжён. сетей-0,8 км Вод. башня-1,5 м3 |
| д.Мазикино | 204 | 88 | д.Мазикино | ООО «Водоканалсервис» Протяжён.сетей- 2,35 км ШУВПН( шкаф управления) |
| д.Котёново | 111 | 63 | д.Котёново | Индивидуальные шахтные колодцы и скважины. Протяжённость-2,60 км |
| д.Ершово | 136 | 73 | д.Ершово | ООО «Водоканалсервис» Протяжён.сетей- 1,67км ШУВПН |
| д.Изеркино | 76 | 36 | д.Изеркино | ООО «Водоканалсервис» Протяжён. сетей-0,6 км 1вод.башня |
| высел. Троикий | 23 | 13 | высел.Троикий | 1 вод.башня V= 1,5 м3, ООО «Во-дока-налсервис»., Протяж. 0,3км, |
| д.Алешкино | 342 | 125 | д.Алешкино | Индивидуальные шахтные колодцы и скважины. Протяжённость- 4,1 км |
| д.Большая Арда | 118 | 65 | д.Большая Арда | 1 вод. башня V= 1,5 м3, ООО Жил-техник» Протяжен. сетей – 1,8 км |
| пос.Дубовский | 15 | 15 | пос.Дубовский | Индивидуальные шахтные колодцы и скважины. |
| пос.Котеновский | 14 | 17 | пос. Котеновский | Индивидуальные шахтные колодцы и скважины. |
| д.Кузькино | 70 | 28 | д. Кузькино | Индивидуальные шахтные колодцы и скважины. |
| высел. Мадарский | 98 | 49 | высел. Мадарский | 1 вод. башня V= 1,5 м3, ООО «Жил-техник» Протяжен. сетей – 3,6 км |
| дер.Малая Арда | 268 | 100 | дер.Малая Арда | 1 вод. башня V= 1,5 м3, ООО «Жил-техник» Протяжен. сетей – 3 км |
| пос.Механизаторов | 188 | 71 | пос.Механизаторов | 1 вод. башня V= 1,5 м3, ООО «Жил-техник» Протяжен. сетей – 1 км |
| д.Озерки | 121 | 45 | д.Озерки | 1 вод. башня V= 1,5 м3, ООО «Жил-техник» Протяжен. сетей – 1,2 км |
| д.Паулкино | 232 | 80 | д.Паулкино | Индивидуальные шахтные колод-цы и скважины. Протяж.- 1,8 км |
| д.Сенюшкино | 99 | 43 | д.Сенюшкино | Индивидуальные шахтные колод-цы и скважины. Протяж.- 1,5 км |
| д.Сорокаево | 29 | 10 | д.Сорокаево | Индивидуальные шахтные колодцы и скважины. |
| д.Умятеево | 70 | 39 | д.Умятеево | Индивидуальные шахтные колодцы и скважины. |
| д.Шатчиково | 35 | 24 | д.Шатчиково | Индивидуальные шахтные колодцы и скважины. |

Система водоснабжения населенных пунктов

| Населенный пункт | Источн. водо-снаб-жения | Дебит водоза бора тыс. куб.м/ сут | Производит. тыс. куб.м/ сут | Количествово потребляемой воды | удел. водо допот реб. л/сут | Обес-печен. центр водоснабж. чел /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего тыс. куб.м/ сут | в т.ч. произ- водств. нужды | в т.ч. хоз.-бытов. насел. |  |  |
| с.Арда | подзем | 0,2411 | 0,24 | 0,0156 | 0 | 0,0156 | 52 | 301/90 |
| д.Озерки | шахтн. колодцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д.Паулкино | подземн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п.Механиза-торов | подземн | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| д.Кузькино | подземн | 1,47 | 0,72 | 0,15 | 0,07 | 0,08 | 0,14 | 510 |
| выс. Троицкий | шахтн. колодцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д.Сенюшкино | подземн | 0,316 | 0,142 | 0,142 | 0,11 | 0,03 | 7,6 | 100 |
| д.Алешкино | подземн | 0,1728 | 0,156 | 0,005 | 0,0001 | 0,0045 | 36,6 | 123/78 |
| выс. Мадарский | шахтн. колодцы подземн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д.Ершово | шахтн. колодцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д.Котеново | подземн | 0,049 | 0,479 0,03 0,049 | 0,03 0,03 0,049 | 0 | 0,03 0,03 0,049 | 468 | 100 100 100 |
| Всего: |  | 2,249 | 2,249 | 0,422 | 0,180 | 0,239 | 564,34 |  |

Водоотведение, канализация. Централизованная канализация имеется в п. Механизаторов и с. Арда (емкости - выгреба на вывоз. В п. Механизаторов - одна канализационная насосная станция (КНС) и канализационные сети протяженностью 1,1 км обслуживаются ООО «Жилтехник». Многоквартирные, индивидуальные дома подведены к централизованной системе канализации. В с. Арда имеется одна канализационная насосная станция. Очистные сооружения с 2-мя полями фильтрации расположены в лесу севернее поселка. Общая протяженность канализационных сетей по поселению составляет     км. Индивидуальные жилые дома во всех населенных пунктах, имеют индивидуальные выгребные ямы.

Водоотведение, канализация населенных пунктов поселения

| Населенный пункт | На-селе ние | Кол-во домов, хоз-в | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Централизованная канализация | Характеристика |
| с.Арда | 465 | 165 | - | Выгребные ямы |
| д.Алешкино | 342 | 128 | - | Выгребные ямы |
| п.Дубовский | 15 | 63 | - | Выгребные ямы |
| д.Ершово | 136 | 71 |  | Выгребные ямы |
| д.Изеркино | 76 | 35 | - | Выгребные ямы |
| д.Котеново | 111 | 61 | - | Выгребные ямы |
| п. Котеновский | 14 | 15 | - | Выгребные ямы |
| д.Кузькино | 70 | 27 | - | Выгребные ямы |
| выс Мадарский | 98 | 49 | - | Выгребные ямы |
| д.Мазикино | 204 | 88 |  |  |
| д.Малая Арда | 268 | 114 |  | Выгребные ямы |
| п. Механиза-торов | 188 | 71 | 27кв. ж.д. № 1а, 12 кв.ж.д. № 1, 12 кв.ж.д. № 2, 4 кв.ж.д. № 15, общеж. д. № 3, здание училища | Протяженность сетей 1,1 км. Обслуживание – ООО «Жилтехник» |
| д.Озерки | 121 | 45 |  | Выгребные ямы |
| д.Паулкино | 232 | 84 |  |  |
| д.Сенюшкино | 99 | 43 |  | Выгребные ямы |
| д.Сорокаево | 29 | 10 |  | Выгребные ямы |
| выс.Троицкий | 23 | 13 |  | Выгребные ямы |
| д.Умятеево | 70 | 39 |  | Выгребные ямы |
| д.Шатчиково | 35 | 24 |  |  |

Система канализации населенных пунктов поселения

| Населенный пункт | Нали-чие ОС | Метод очи-стки | Мощ-ность | Количество стоков тыс. куб. м/сут | Сте-пень очи-стки | Выпуск сточных вод | Обес-печен ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | произ-водств | насе-ление |  |  |  |
| с.Арда | ОС | био-лог. | 0,018 | 0,018 | 0,008 | 0,01 | удов | Поля фильтрации |  |
| д. Алешкино | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| д. Большая Арда | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| п. Дубовский | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| д. Ершово | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| д. Изеркино | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| д. Котеново | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| п. Котеновский | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| д. Кузькино | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| выс. Мадарский | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| д. Мазикино | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| д. Малая Арда | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |

| п. Механизаторов | ОС | био-лог. | 0,012 | 0,012 | 0,003 | 0,009 | удов | Поля фильтрации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Озерки | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| д. Паулкино | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| д. Сенюшкино | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| д. Сорокаево | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| выс. Троицкий | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| д. Умятеево | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| д. Шатчиково | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| Всего: |  |  | 0,030 | 0,030 | 0,011 | 0,019 |  |  | 0 |

Теплоснабжение. Централизованным теплоснабжением обеспечены пос. Механизаторов, с. Арда. В последнем в связи со строительством многоквартирных жилых домов построена новая котельная. Всего на территории поселения имеется 2 котельных. В остальных населенных пунктах отопление печное, индивидуальные автономные котельные (топливо: твердое топливо - дрова).

Теплоснабжение населенных пунктов Ардинского сельского поселения

| Населенный пункт | Насе лен. чел. | К-во домов хоз-в | К-во котлов, марка, мощность | Автон. источ. питан. | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Арда | 465 | 165 | 3 кот.2 раб. 1 резерв КВН-062 0,6 кВт - | - | печное отоплен. автоном. котел. топливо: дрова, уголь |
| д. Алешкино | 342 | 128 |  | - | печное топливо дрова, уголь |
| д. Бол. Арда | 118 | 65 | -- | - | печное топливо дрова, уголь |
| п. Дубовский | 1 | 15 |  |  | печное топливо дрова, уголь |
| д. Ершово | 136 | 71 | - | - | печное топливо дрова, уголь |
| д. Изеркино | 76 | 35 |  |  | печное топливо дрова, уголь |
| д. Котеново | 111 | 61 | - | - | печное топливо дрова, уголь |
| п. Котеновский | 14 | 15 |  | - | печное топливо дрова, уголь |
| д. Кузькино | 70 | 27 | - | - | печное топливо дрова, уголь |
| выс. Мадарский | 98 | 49 | - | - | печное топливо дрова, уголь |
| д. Мазикино | 204 | 88 |  |  | печное топливо дрова, уголь |
| п. Механиза-торов | 188 | 71 | 2 кот.2 раб. КВН-062 0,6 кВт |  | печное топливо дрова, уголь |
| д. Озерки | 121 | 45 |  |  | печное топливо дрова, уголь |
| д. Паулкино | 232 | 84 |  |  | печное топливо дрова, уголь |
| д. Сенюшкино | 99 | 43 |  |  | печное топливо дрова, уголь |
| д. Сорокаево | 29 | 10 |  |  | печное топливо дрова, уголь |
| выс. Троицкий | 23 | 13 |  |  | печное топливо дрова, уголь |
| д. Умятеево | 70 | 39 |  |  | печное топливо дрова, уголь |
| д. Шатчиково | 35 | 24 |  |  | печное топливо дрова, уголь |
| Всего: | 2432 | 1048 |  |  |  |

Электроснабжение. Электроснабжение поселения в основном обеспечивается Горномарийскими электрическими сетями. На обслуживании РЭС находится 20 населенных пунктов, а также все организации и учреждения, находящиеся на территории поселения.

Перечень трансформаторных подстанций на территории поселения

| № п/п | Место расположения, № ТП, мощность кВА | Обслуживаем. объекты, к-во населения | Балансовая принадлежн. Обслуживан. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | производст | социальные |  |  |
| 1 | с. Арда | КТП № 623/160 ква КТП №617/160ква ЗТП 615/400ква КТП №618/100 | 465 | ОАО «Мариэнерго» |
| 2 | д. Алешкино | КТП№650/160 ква КТП №631/250 ква | 342 | ОАО « Мариэнерго» |
| 3 | д. Бол. Арда | КТП №621/160ква | 118 | ОАО «Мариэнерго» |
| 4 | п. Дубовский | _ | _ | _ |
| 5 | д. Ершово | КТП №609/100ква КТП №613/160ква | 136 | ОАО «Мариэнерго» |
| 6 | д. Изеркино | КТП №628/63ква | 76 | ОАО «Мариэнерго» |
| 7 | д. Котеново | КТП №611/100ква | 111 | ОАО «Мариэнерго» |
| 8 | п. Котеновский | КТП №611/100ква | 14 | ОАО «Мариэнерго» |
| 9 | д. Кузькино | КТП №652/60ква | 70 | ОАО «Мариэнерго» |
| 10 | в.Мадарский | КТП №605/63 ква | 98 | ОАО «Мариэнерго» |
| 11 | д.Мазикино | КТП № 627/160ква | 204 | ОАО «Мариэнерго» |
| 12 | Механизаторов | КТП№ 624/250 ква | 188 | ОАО «Мариэнерго» |
| 13 | д.Малая Арда | КТП №621/160ква | 268 | ОАО «Мариэнерго» |
| 13 | д. Озерки | КТП №17/160ква | 121 | ОАО «Мариэнерго» |
| 14 | д. Паулкино | КТП №616/63 ква | 232 | ОАО «Мариэнерго» |
| 15 | д. Сенюшкино | КТП №630/63ква | 99 | ОАО «Мариэнерго» |
| 16 | д. Сорокаево | КТП №611/100ква | 29 | ОАО «Мариэнерго» |
| 17 | в. Троицкий | КТП №614/160ква | 23 | Адм. Килемарского р-на |
| 18 | д. Умятеево | КТП №613/160ква | 70 | ОАО «Мариэнерго» |
| 19 | д. Шатчиково | КТП №613/160ква | 35 | ОАО «Мариэнерго» |
|  | Всего: |  | 2700 |  |

Газоснабжение. Из 20 населенных пунктов поселения на сегодняшний день ни один не газифицирован. Газ привозной в баллонах.

Связь. Систему телефонной, телеграфной и радиосвязи осуществляет Йошкар-Олинский ЛТЦ ОАО «Волга-Телеком». Во всех населенных пунктах имеется стационарная связь. Однако, для обеспечения устойчивой связи с населением при угрозе и возникновении аварийных, чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствиях во всех населенных пунктах установлены таксофоны. На территории Ардинского сельского поселения имеется достаточно устойчивая сотовая связь.

4.6. Учреждения и предприятия обслуживания

Детский сад на 40 мест имеется в с. Арда, в д. Ершово - на 15 мест, в д.Алешкино- на 15 мест. Ардинская средняя общеобразовательная школа на 360 учащихся в с. Арда.. Ходит школьный автобус который доставляет детей в школу по маршруту: с. Арда - д. Ершово – с. Арда, и с. Арда - д. Алешкино-с. Арда. На перспективу намечается строительство детского сада на 90 мест в с. Арда.

Наличие мест в общеобразовательных школах и детских садах

| Наименование населённого. пункта | Объекты образования на 1.01.12 год |
| --- | --- |
|  | Наличие мест в школах | Кол-во детей школ. возраста | Наличие мест в д/с | Кол-во детей дошкол. возраста |
| с. Арда | 360 | - | 40 | - |
| д. Ершово | - | - | 15 | - |
| д. Алешкино | - | - | 15 | - |
| Всего: | 360 | 360 | 70 | 182 |

На территории Ардинского сельского поселения расположены следующие  бъекты культуры: Ардинский ЦСДК, Ершовский СКЦ и Алешкинский ДК.

Наличие объектов здравоохранения в населенных пунктах поселения

| Наименование населенного пункта | Объекты здравоохранения, санатории, ДОЛ |
| --- | --- |
|  | посещений в год | коек | отдых..- лето/зима |
| Ардинская врачебная амбулатория |  | - | - |
| Алешкинский ФАП | ФАП 2800 | - | - |
| Ершовский ФАП | ФАП 2600 | - | - |
| Туристический комплекс «Раздолье» |  |  | - |
| Всего: | 5400 | - | - |

Объекты торговли, обслуживания

| Наименование населенного пункта | Объекты торговли | Объекты общ. питания / пос. мест | Отделения связи и т.д. | Объекты бытового обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | повседнев. спроса | эпизодич. спроса |  |  |  |
| с. Арда | 4 | - | - | - | - |
| д. Алешкино | 2 | - | - | - | - |
| д. Мазикино | 1 | - | - | - | - |
| п. Механизаторов | 1 | - | - | - | - |
| д. Паулкино | - | - | 1/30 | - | - |
| д. Малая Арда | 1 | - | - | 1 | - |
| д. Котеново | 1 | - |  | - | - |
| д. Ершово | 1 | - | - | - | - |
| выс.Мадарский | 1 | - | - | - | - |
| д. Озерки | 2 | - | - | - | - |
| Всего: | 14 | - | 1/30 | - | - |

4.6.1 Проектируемые учреждения и предприятия  обслуживания

На территории поселения предусматриваются учреждения и предприятия обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населённом пункте начиная с 50 жителей и базовые объекты более высокого уровня на сельское поселение, размещаются в административном центре поселения. Перечень объектов определяется в соответствии с приложением 8 Нормативов градостроительного проектирования Республики Марий Эл. Учреждения и предприятия обслуживания предлагается размещать на территории поселения приближенно к местам жительства и работы, формируя общественные центры в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта, из расчета обеспечения  жителей услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Объектами более высокого уровня обслуживания население поселения обеспечиваются в пгт. Килемары, пгт. Визимьяры и г. Йошкар-Ола.

4.7. Дорожная сеть. Транспортное обеспечение

На территории поселения достаточно хорошо развита дорожная сеть. Протяженность улично-дорожной сети 26,4 км, в том числе с твердым покрытие 1,3 км. По территории поселения проходит автомобильная дорога регионального значения протяженностью в границах поселения 25 км, которая связывает город Йошкар-Ола с Горномарийским районом. Однако не все дороги, связывающие населенные пункты, являются проезжими для любых видов транспорта, особенно в осенне-весенний и зимний периоды. На территории имеется 2 моста.

Состояние дорожной сети на территории поселения

| Наименование населенных пунктов | Всего автодорожная сеть, км | В том числе дороги |
| --- | --- | --- |
|  |  | Феде-раль-ные | Регио-нальные | Местные |
|  |  |  |  | всего, км | с тверд. покр. км | треб. стр.км |
| с. Арда | 3,6 | 0 | 2,0 | 1,6 | - | 1,6 |
| д. Алешкино | 2,3 | 0 | 0,5 | 1,8 | - | 1,8 |
| д. Большая Арда | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | - | 1,5 |
| п. Дубовский | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | - | - |
| д. Ершово | 1,7 | 0 | 0 | 1,7 | - | 1,7 |
| д. Изеркино | 0,8 | 0 | 0 | 0,8 | - | 0,8 |
| д. Котеново | 1,8 | 0 | 0 | 1,8 | - | 1,8 |
| п. Котеновский | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | - | 0,5 |
| д. Кузькино | 0,7 | 0 | 0 | 0,7 | - | 0,7 |
| выс.Мадарский | 1,0 | 0 | 0 | 1,0 | - | 1,0 |
| д. Мазикино | 1,7 | 0 | 0,3 | 1,7 | - | 1,7 |
| д. Малая Арда | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 | - | 2,0 |
| п. Механизаторов | 1,0 | 0 | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 |
| д. Озерки | 1,3 | 0 | 0,3 | 1,0 | - | 1,0 |
| д. Паулкино | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | - | 1,5 |
| д. Сенюшкино | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | - | 1,5 |
| д. Сорокаево | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | - | 0,5 |
| выс. Троицкий | 1,0 | 0 | 0 | 1,0 | - | 1,0 |
| д. Умятеево | 0,8 | 0 | 0 | 0,8 | - | 0,8 |
| д. Шатчиково | 0,7 | 0 | 0 | 0,7 | - | 0,7 |
| Всего: | 27,4 | 0 | 3,6 | 22,6 | - | 22,6 |

На территории населенных пунктов 83 % дорог требуют капитального ремонта и строительства.

Состояние дорожной сети на территории населенных пунктов

| Наименование населенных пунктов | Протяженность основных улиц | С твердым покрытием | Требующие строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Арда | 3,6 | 2,0 | 1,6 |
| д. Алешкино | 2,3 | 0,5 | 1,8 |
| д. Большая Арда | 1,5 | 0 | 1,5 |
| п. Дубовский | 1,5 | 0 | - |
| д. Ершово | 1,7 | 0 | 1,7 |
| д. Изеркино | 0,8 | 0 | 0,8 |
| д. Котеново | 1,8 | 0 | 1,8 |
| п. Котеновский | 0,5 | 0 | 0,5 |
| д. Кузькино | 0,7 | 0 | 0,7 |
| выс. Мадарский | 1,0 | 0 | 1,0 |
| д. Мазикино | 1,7 | 0,3 | 1,7 |
| д. Малая Арда | 2,0 | 0 | 2,0 |
| п. Механизаторов | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
| д. Озерки | 1,3 | 0,3 | 1,0 |
| д. Паулкино | 1,5 | 0 | 1,5 |
| д. Сенюшкино | 1,5 | 0 | 1,5 |
| д. Сорокаево | 0,5 | 0 | 0,5 |
| выс. Троицкий | 1,0 | 0 | 1,0 |
| д. Умятеево | 0,8 | 0 | 0,8 |
| д. Шатчиково | 0,7 | 0 | 0,7 |
| Всего: | 27,4 | 3,6 | 22,6 |

Транспортная обеспеченность в поселении

| № п/ п | Наименование населенного пункта | Наличие транспортных средств у населения | Транспортн. предприятий и органи-заций | Наличие пасса- жирского транспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Легковой | Грузовой | Маш.-тракт. |  |  |
| 1 | с. Арда | 90 | 5 | 2 | 0 | - |
| 2 | д. Алешкино | 40 | 3 | 4 | 0 | - |
| 3 | д. Большая Арда | 20 | 3 | 2 | 0 | - |
| 4 | п. Дубовский | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | д. Ершово | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | д. Изеркино | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | д. Котеново | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | п. Котеновский | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | д. Кузькино | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | выс. Мадарский | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | д. Мазикино | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | д. Малая Арда | 35 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| 13 | п. Механизаторов | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | д. Озерки | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | д. Паулкино | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | д. Сенюшкино | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | д. Сорокаево | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | выс. Троицкий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | д. Умятеево | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | д. Шатчиково | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Всего: | 314 | 18 | 32 | 0 | 0 |

4.8 Культурное наследие

У поселка Дубовский располагается 12 поселений эпохи камня, датируемых эпохой камня (мезолит, неолит). Поселения цепочкой располагаются вдоль берега Чебоксарского водохранилища к югу и северу от поселка, что делает перспективным выделение здесь особо охраняемой территории, отражающей процесс расселения в эпоху камня. Памятники обследовались в 2011 году, по результатам обследования в Министерство представлены технические отчеты, содержащие информацию о местонахождении памятников, координаты поворотных точек в системе WGS-84, топографические планы поселений, схемы расположения памятников.  Объекты культурного наследия, расположенные у 
п. Дубовский приняты на государственную охрану постановлениями Правительства Республики Марий Эл от 24 августа 1993 г. № 298 «О мерах по дальнейшему обеспечению сохранности археологических памятников и культовых мест на территории Республики Марий Эл», № 162 от 27.06.2007 г. «О мерах по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Марий Эл», соответственно сведения о памятниках должны найти отражения в материалах генплана.

К памятникам истории и архитектуры на территории Ардинского сельского поселения относится «Церковь Рождества Христова, 1826г.». Памятник принят на государственную охрану постановлением Правительства Республики Марий Эл № 162 от 27.06.2007 г. «О мерах по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Марий Эл».

Список объектов культурного наследия, расположенных в границах муниципального образования  «Ардинское сельское поселение»

| № п/п | Наимено- вание | Дати-ровка | Местонахождение | Номер акта о постановке на госохрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Церковь Рож-дества Христо-ва, памятник архитектуры | 1816 г. | с. Арда | Пост. Прав. РМЭ от 27 июня 2007 г. № 162 |
| 2 | Тарасова Гора, мольбище | древнемарийское, языческое | в 3000 м к юго-западу от д. Сенюшкино Ардинского СП Килемарского района | Пост. Прав. РМЭ от 24 авг. 1993г. № 298 |
| 3 | д. Сенюшкино. Городище. (Ардинское)», | VI в. до н.э., VI в.н.э., первая половина II тыс. н.э., | в 300 м к юго-востоку от д.Сенюшкино, Ардинского СП, в юго-западной части земельного участка с кадастр. номером 12:03:0801003:0072 | Пост. Прав. РМЭ от 24 августа 1993г. № 298 |
| 4 | п. Дубовский. Посел. VIII | неолит | располагается на юго-западной окраине п. Ардинского СП на краю песчаной гривы. По данным мониторинга 2011 г. площадка полностью снивелирована бульдозером, культурный слой зафик-сирован вдоль береговой линии на рас-стоянии до 1,5-2 м в направлении суши. Координаты: 56˚19.955 с.ш., 46˚47.419 в.д.; 56˚20.027 с.ш., 46˚47.380 в.д. | Пост.Прав. РМЭ от 24 августа 1993г. № 298 |
| 5 | п. Дубовский. Посел. IX | мезолит VII тыс. до н.э. | располагается южнее поселения VIII, в 800 м к югу от пос. Дубовский Ардин-ского СП; по результатам осмотра 2011 года из 11 жилищных впадин сохрани-лось 2. Границы памятника определены в виде ломаной линии, очерчивающей неправильную многоугольную фигуру, вытянутую по напр. с севера на юг | Пост. Прав. РМЭ от 24 августа 1993г. № 298 |
| 6 | п. Дубовский. Посел. X | мезолит VII тыс. до н.э. | на краю дюны надлуговой террасы ле-вого берега р. Волги у северной окраи-ны п.Дубовский Ардинского СП кв. 30, выд. 3 Дубовского лесного участка, Ду-бовского участкового лесничества ГУ «Волжское лесничество», впадина № 5 разрушена бульдозером | Пост. Прав. РМЭ от 24.08.1993 г. № 298 |
| 7 | п. Дубовский. Посел. XI мезолит VII тыс. до н.э. |  | на краю дюны надлуговой террасы ле-вого берега р. Волги в 115 м к северу от п.Дубовский Ардинского СП Килемар-ского района кв. 30, выд. 3 Дубовского лесного участка, Дубовского участко-вого лесничества ГУ «Волжское лесни-чество», впадина № 5 разрушена Буль-дозером | Пост. Прав. РМЭ от 24.08.1993 г. № 298 |
| 8 | п. Дубовский. Посел. XII неолит IV тыс. до н.э. |  | на дюне надлуговой террасы левого бе-рега р. Волги Ардинского СП Килемар-ского района кв. 30, выд. 3 Дубовского лесного участка, Дубовского участко-вого лесничества ГУ «Волжское лесничество» | Пост. Прав. РМЭ от 24.08.1993 г. № 298 |
| 9 | п. Дубовский. Посел. XIII мезолит VII тыс. до н.э. |  | на дюне надлуговой террасы левого бе-рега р.Волги в 300 м к северу от п. Ду-бовский Ардинского СП Килемар-ского района, кв. 30, выд. 3 Дубовского лес-ного участка, Дубовского участкового лесничества ГУ «Волжское лесничес-тво» | Пост. Прав. РМЭ от 24.08.1993 г. № 298 |
| 10 | п. Дубовский. Посел.XIV мезолит VII тыс. до н.э. |  | на дюне надлуговой террасы левого бе-рега р.Волги в 400 м к северу от п. Ду-бовский Ардинского СП Килемарского района, кв. 30, выд. 3 Дубовского лес-ного участка, Дубовского участкового лесничества ГУ «Волжское леснич.» | Пост. Прав. РМЭ от 24.08.1993 г. № 298 |
| 11 | п. Дубовский. Посел. XV мезолит VII тыс. до н.э. |  | на дюне надлуговой террасы левого бе-рега р.Волги в 560 м к северу от п. Ду-бовский Ардинского СП Килемарского района, кв. 30, выд. 3 Дубовского лес-ного участка, Дубовского участкового лесничества ГУ «Волжское леснич.» | Пост. Прав. РМЭ от 24.08.1993 г. № 298 |
| 12 | п. Дубовский. Посел. XVI (XXIII) мезолит VII тыс. до н.э. |  | на дюне надлуговой террасы левого бе-рега р.Волги в 800 м к северу от п. Ду-бовский Ардинского СП Килемарского района, кв. 30, выд. 3 Дубовского лес-ного участка, Дубовского участкового лесничества ГУ «Волжское леснич.» | Пост. Прав. РМЭ от 24.08.1993 г. № 298 |
| 13 | п. Дубовский. Посел. XVII мезолит VII тыс. до н.э. |  | у развилки грунтовых дорог на краю надлуговой террасы левого берега р. Волги и в 1030 м к северу от п. Дубов-ский Ардинского СП Килемарского района, кв. 30, выд. 3 Дубовского лес-ного участка, Дубовского участкового лесничества ГУ «Волжское леснич.» | Пост.Прав. РМЭ от 24.08.1993 г. № 298 |
| 14 | п. Дубовский. Посел. XVIII мезолит VII тыс. до н.э. | » | на дюне надлуговой террасы левого берега р.Волги в 1060 м к северу от п. Дубовский Ардинского СП Килемар ского района, кв. 30, выд. 3 Дубовского лесного участка, Дубовского участко вого лесничества ГУ «Волжское лесн.» | Пост. Прав. РМЭ от 24.08.1993 г. № 298 |
| 15 | п. Дубовский. Посел.XIХ мезолит VII тыс. до н.э. |  | на краю дюны у староречья левого бе-рега р.Волга в 1080 м к северу-северо-западу от п.Дубовский Ардинского СП Килемарского района, кв. 30, выд. 3 Дубовского лесного участка, Дубовс-кого участкового лесничества ГУ «Волжское лесничество» | Пост. Прав. РМЭ от 24.08.1993 г. № 298 |
| 16 | п. Дубовский. Посел. XХ мезолит VII тыс. до н.э. |  | на северо-восточной окраине пос.Дубовский Ардинского СП Килемарского района | Пост. Прав. РМЭ от 27 июня 2007г. №162 |
| 17 | п. Дубовский. Посел. XХI мезолит VII тыс. до н.э. |  | на юго-востоном конце пос.Дубовский Ардинского СП Килемарского района, впадины разьезжены | Пост. Прав. РМЭ от 24.08.1993 г. № 298 |
| 18 | п. Дубовский. Пос.XХIV мезолит VII тыс. до н.э. |  | в 100 м к северу-северо-западу от пос. Дубовский Ардинского СП Килемар ского района | Пост. Прав. РМЭ от 24.08.1993 г. № 298 |
| 19 | п. Дубовский. Пос. XХV неолит, энеолит |  | в 1200 м к северу-северо-западу от пос.Дубовский Ардинского СП Килемарского района | Пост. Прав. РМЭ от 24.08.1993 г. № 298 |
| 20 | п. Дубовский. Селище 2 |  | В 1200 м к юго-востоку от п.Дубовский | Пост. Прав. РМЭ от 24.08.1993 г. № 298 |
| 21 | п. Дубовский. Селище 4 |  | В 1200 м к югу-юго-востоку от п. Дубовский | Пост. Прав. РМЭ от 24.08.1993 г. № 298 |
| 22 | Пир Гора, стоянка |  | в 1000 м к северо-северо-востоку от п. Дубовский Ардинского СП Килемарского района | Пост. Прав. РМЭ от 24.08.1993 г. № 298 |
| 23 | Пир Гора, 2 стоянка |  | в 2500 м к юго-востоку от п.Дубовский Ардинского СП Килемарского района | Пост. Прав. РМЭ от 24.08.1993 г. № 298 |
| 24 | Пир Гора, 3 стоянка |  | в 2300 м к юго-западу от п. Дубовский Ардинского СП Килемарского района | Пост. Прав. РМЭ от 24.08.1993 г. № 298 |
| 25 | Пир Гора, 4 стоянка |  | в 40 м к юго-западу от п. Дубовский Ардинского СП Килемарского района | Пост. Прав. РМЭ от 24.08.1993 г. № 298 |
| 26 | Пир Гора, 5 стоянка |  | в 250 м к западу от п. Дубовский Ардинского СП Килемарского района | Пост. Прав. РМЭ от 24.08.1993 г. № 298 |
| 27 | Пир Гора, 7 стоянка |  | В 500 м к югу от п.Дубовский Ардинского СП Килемарского района | Пост . Прав. РМЭ от 24.08.1993 г. № 298 |
| 28 | п. Дубовский Пос. XХХI (Пир Гора VI) эпоха камня |  | в 2400 м к северу от пос. Дубовский Ардинского СП Килемарского района на краю коренной террасы левого берега р.Волги | Пост. Прав. РМЭ от 24.08.1993 г. № 298 |
| 29 | п. Дубовский. Поселение XХХIII (Ардинская Горка) неолит IV тыс. до н.э. |  | на краю коренной террасы правого берега заболоченной протоки в 2400 м к северу от п. Дубовский Ардинского сельского поселения Килемарского района | Пост. Прав. РМЭ от 24.08.1993 г. № 298 |
| 30 | Карачурино. Стоянка VI мезолит VII тыс. до н.э. |  | в 4500 м к востоку от п. Дубовский Ардинского СП Килемарского района на останце дюнной гряды | выявленный |
| 31 | Отары. Посе-ление V (Отар-ская стоянка). неолит IV тыс. до н.э. |  | в 1000 м к востоку от бывшей д.Отары на мысовидном выступе коренной террасы левого берега р.Волги | выявленный |
| 32 | Отары.Посе-ление VI. нео-лит IV-V тыс. до н.э. |  | в 2500 м к юго-востоку от пос. Дубовский и в 600 м к юго-востоку от бывшей д. Отары | Пост. Прав. РМЭ от 4.08.1993 г. № 298 |

Раздел 5. Ограничения использования территории

5.1. Экологические ограничения

Особенности физико-географического положения Ардинского сельского поселения  в  структуре Килемарского района, а также в структуре территории Республики Марий Эл и экономического развития республики и района определяют в целом относительно благоприятную экологическую обстановку. Однако хозяйственная деятельность может оказывать локальное воздействие на геологическую среду, что сказывается на режиме и качестве подземных вод.

Потенциальную опасность загрязнения подземных вод представляют, главным образом, поля фильтрации неочищенных сточных вод, свалки бытовых и промышленных отходов. Интенсивная и бесконтрольная эксплуатация водоносных горизонтов, приводимая к их истощению и ухудшению питьевых качеств подземных вод.

К основным экологическим проблемам, характерным для данной территории, относятся:

- загрязнение подземных и поверхностных вод по отдельным очагам загрязнения на территориях с неблагоприятной техногенной нагрузкой, где отмечается повышенное содержание вредных веществ в подземных водах;

- загрязнение атмосферного воздуха в населенных пунктах автотранспортом, что требует разработки рациональной транспортной сети;

- снижение плодородия почв.

Основными загрязнителями поверхностных водных объектов являются предприятия коммунального хозяйства и неканализованные ливневые воды с территорий населенных пунктов.

Для улучшения экологической обстановки на территории поселения необходима разработка и осуществление превентивных мер по охране окружающей среды:

- комплекс мероприятий по охране подземных и поверхностных вод должен быть направлен на ликвидацию существующего загрязнения и предотвращение потенциально возможного:

- уменьшение выноса загрязняющих веществ в водные объекты со сточными водами;

- увеличение мощности очистных сооружений,

- внедрение оборотного или повторного использования воды, очистки сточных вод, увеличение ассимулирующей способности водоемов;

- проведение агролесомелиоративных работ: создание искусственных защитных полос;

- формирование естественных защитных посадок, максимальное сохранение естественных лесных массивов и растительного покрова в целях ослабления эрозионных процессов;

- увеличение площади особо охраняемых природных территорий;

- формирование экологического каркаса и нормативно-правовое обеспечение природоохранного режима его структурных единиц;

- проведение комплексного экологического мониторинга.

5.2. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52 ФЗ для объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200 03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». На генеральном плане сельского поселения отображаются санитарно-защитные зоны от предприятий, сооружений транспортной и инженерной инфраструктуры, объектов специального назначения

Охранная зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры это территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны выделяются для:

- электрических сетей;

- линий и сооружений связи;

- систем газоснабжения;

- магистральных трубопроводов;

- автомобильных дорог.

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются для электроподстанций, распределительных устройств, воздушных линий электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 100 вольт» охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящих от крайних проводов на расстоянии:

- до 20 киловольт 		- 10 м;

- 35 киловольт 		- 15 м;

- 110 киловольт 		- 20 м;

- 150, 220 киловольт 	- 25 м;

- 330, 500 киловольт 	- 30 м.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации.

Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 г. № 578.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны:

- для магистральных газопроводов 		 - от 100 до 800 м

в зависимости от диаметра газопровода;

- для наружных газопроводов 			- 15 м от осей крайних ниток;

- для подводных переходов				- 100 м;

- от газонаполнительных станций до лесных массивов:

хвойных пород 		– 50 м;

лиственных пород 	 	– 20 м;

Вдоль магистральных трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты устанавливается охранная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 15 (25) - 100 м (300 м) от оси трубопровода с каждой стороны в зависимости от диаметра труб. От газораспределительных станций санитарно-защитные зоны устанавливаются в размере 300 м.

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, и другим опасным воздействиям. В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

От автозаправочных станций санитарно-защитные зоны устанавливаются в размере 50 метров (при условии оборудования АЗС системами закольцовки паров бензина), 100 м.

Для сельскохозяйственных объектов (животноводческие фермы молочно товарная ферма, овцеводческие, свиноводческие, птицеводческие фермы и т.д.) санитарно-защитные зоны устанавливаются в зависимости от поголовья скота. Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства. На этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов устанавливаются в пределах населённых пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки и являются основными ограничениями при разработке генеральных планов населённых пунктов.

5.3. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – состояние, при котором в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории, нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей среде. К основным факторам риска природного характера относятся опасные геологические, метеорологические явления. Аномальная жара или морозы, паводковое подтопление.

На территории Ардинского сельского поселения наблюдались опасные геологические процессы. Аномальная жара летом 2010 года послужила источником возникновения лесных пожаров. Предстоит восстановление лесного фонда.

Населенные пункты и хозяйственных объектов, испытавших воздействие экзогенных геологических процессов

| Наименование объекта | Время воздейст. | Тип ЭГП | Факторы активи-зации ЭГП | Последствия и ущерб | Осуществляемыеи рекомен-дуемые меропр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начало окончан. |  |  |  |  |
| Скотомогильник у п. Дубовский | Весна- осень 2003 г. | Аб | шторм., техн. Пт | Абразия берега у скотомогильника | Наблюдение. Берег защищен каменной наброской, территория забетонирована, ограждена |
| Земельный фонд юго-восточнее п. Дубовский до устья р Шоменка | весна– осень 2006 г. | Аб | шторм., техн. Пт. | Из 2.5 км береговой линии 1.7 км прихо-дятся на участки с активным проявле-нием абразии | Профилак-тика, защита |

Примечание:	Пт – подтопление	Аб – абразия

Основные факторы риска техногенного характера - это аварии на транспортных и коммунальных системах жизнеобеспечения населения, пожары и взрывы в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения, аварии на транспорте. Чрезвычайные ситуации техногенного характера возникают в следствии изношенности основных производственных фондов, ухудшения материально-технического обеспечения, снижения производственной и технологической дисциплины, отсутствия современных систем управления опасными процессами.

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются:

- накопление негативных последствий строительства и эксплуатации оборудования, агрегатов, объектов, приведших к трансформации природно-территориальных комплексов (образование карьеров, насыпи, эрозия, пучение грунтов, подтопление и т.п.);

- механическое разрушение оборудования, резервуаров, трубопроводов, скважин;

- отсутствие современных систем управления опасными процессами;

- неудовлетворительное состояние технических средств и оборудования, которое выработало свой амортизационный срок, физически изношено и морально устарело, имеет низкую степень надежности и находится в аварийном состоянии;

- отсутствие дублирующих технических систем, альтернативы замены оборудования, агрегатов на предаварийной стадии;

- нарушение сроков и периодичности диагностики, дефектоскопии, обследования и проверки потенциально опасных объектов;

- отсутствие автоматических систем контроля функционирования оборудования, агрегатов, объектов с целью своевременного выявления возможных отказов и разрушений;

- нарушение производственной и технологической дисциплины;

- недостаточность квалифицированных кадров.

Основными аварийными химически опасными веществами являются: аммиак, хлор, соляная кислота.

К основным требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально-опасных объектах экономики (ПОО) и объектах жизнеобеспечения относятся:

- обеспечение готовности объектовых органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации ЧС;

- подготовка персонала к действиям при ЧС;

- сбор, обработка и выдача информации в области предупреждения ЧС, защиты населения и территории от  их опасных воздействий;

- декларирование безопасности, лицензирование и страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта, сооружения;

- создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации ЧС.

Транспорт является источником повышенной опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним в большом количестве перевозят легковоспламеняющиеся, химические, взрывчатые и др. вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.  Все населенные пункты поселения обеспечены гидрантами и противопожарными водоемами.

Зоны экологического бедствия, зоны чрезвычайных ситуаций на водных объектах, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий. В соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды и законодательством по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера зонами экологического бедствия, зонами чрезвычайных ситуаций могут объявляться водные объекты и речные бассейны, в которых в результате техногенных и природных явлений происходят изменения, представляющие угрозу здоровью или жизни человека, объектам животного и растительного мира, другим объектам окружающей среды. Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса. Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населённых пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

Мероприятия по защите населения и предупреждению ЧС

Защита населения и территорий от ЧС достигается различными путями. Одно из главных направлений является осуществление инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций:

- прогнозирование обстановки;

- планирование инженерного обеспечения ЧС (по результатам прогноза возможной инженерной обстановки);

- подготовка инженерных систем и коммуникаций к работе в условиях ЧС;

- подготовка дорожной сети;

- создание фонда защитных сооружений (ЗС);

- создание системы оповещения служб и формирований, населения о ЧС;

- эвакуация населения (при необходимости) из опасной зоны.

На все населённые пункты поселения разработаны паспорта безопасности.

5.4. Зоны с особыми условиями использования территории и прочие природоохранные ограничения

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, а также особенностями градостроительного освоения территории, к зонам природоохранного назначения отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- охранные зоны особо охраняемых природных объектов.

К землям природоохранного назначения в соответствии с Земельным и Лесным кодексами РФ относятся особо охраняемые природные территории и защитные леса.

5.4.1. Охранные зоны водных объектов

Водоохранной зоной водных объектов является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов. Соблюдение особого режима использования территории водоохранных зон является составной частью комплекса водоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 12 апреля 2006 г. № 74-ФЗ устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов. Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озёрную котловину.

Размеры водоохранных зон водных объектов, в соответствии со статьёй 65 Водного кодекса РФ устанавливаются следующие:

Ширина водоохранной зоны при протяжённости участков рек:

- менее 10 км от истока и устья		- 50 м;

- от истока до 10 км				- 50 м;

- от  10 км  до 50 км				- 100 м;

- от  50 км и более				- 200 м.

Для озёр и водохранилищ			- 50 м.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки или ручья устанавливается в размере 50 м.

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования.

Минимальная ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта.

Ширина прибрежной защитной полосы при уклоне берега водного объекта устанавливается:

- при обратном и нулевом уклоне		- 30 м;

- при уклоне до 30				- 40 м;

- при уклоне от 30 и более			- 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других биологических ресурсов) устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие;

- распашка земель;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация летних лагерей скота.

- проведение авиационно-химических работ;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

- проведение рубок главного пользования;

- строительство новых и расширение действующих промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- проведение без согласования с территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Российской Федерации и специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота;

- установка сезонных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков, выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автотранспорта, кроме автомобилей специального назначения.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима. Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения это территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надёжности. Основной целью создания и обеспечения в зоне санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трёх поясов. Назначение первого пояса - защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Размеры зон санитарной охраны определяются нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от скважины при использовании защищённых подземных вод, на расстоянии не менее 50 м при использовании недостаточно защищённых подземных вод. В первом поясе запрещается все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации.

Природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение находятся под особой охраной, для чего устанавливается особый правовой режим. В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках создаются охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах буферных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов. С учётом особенностей правового режима защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, в них устанавливаются следующие категории защитности:

- запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб;

- леса зелёных зон и лесопарки в населённых пунктах;

- защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных дорог федерального и республиканского значения;

- запретные полосы лесов по берегам рек и другим водным объектам:

- по реке Волга				            - 3 км

- по остальным рекам				- 1 км

Основные требования к охране водных объектов

- Собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений. Охрана водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляется исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 настоящего Водного Кодекса.

При использовании водных объектов физические лица, юридические лица обязаны осуществлять водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов в соответствии с Водным Кодексом и другими федеральными законами.

Охрана водных объектов от загрязнения и засорения.  Сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов), запрещаются.

Проведение на водном объекте работ, в результате которых образуются твёрдые взвешенные частицы, допускается только в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Меры по предотвращению загрязнения водных объектов вследствие аварий и иных чрезвычайных ситуаций и по ликвидации их последствий определяются законодательством Российской Федерации.

Содержание радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений в водных объектах не должно превышать соответственно предельно допустимые уровни естественного радиационного фона, характерные для отдельных водных объектов, и иные установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации нормативы.

Захоронение в водных объектах ядерных материалов, радиоактивных веществ запрещается.

Сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты, запрещается.

- Проведение на основе ядерных и иных видов промышленных технологий взрывных работ, при которых выделяются радиоактивные и (или) токсичные вещества, на водных объектах запрещается.

Охрана болот от загрязнения и засорения.  Загрязнение и засорение болот отходами производства и потребления, загрязнение их нефтепродуктами, ядохимикатами и другими вредными веществами запрещаются.

Осушение либо иное использование болот или их частей не должно приводить к ухудшению состояния неиспользуемых частей этих болот, других водных объектов и к истощению вод.

Охрана подземных водных объектов. Физические лица, юридические лица, деятельность которых оказывает или может оказать негативное воздействие на состояние подземных водных объектов, обязаны принимать меры по предотвращению загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также соблюдать установленные нормативы допустимого воздействия на подземные водные объекты.

На водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается размещать места захоронений отходов производства и потребления, кладбища, скотомогильники и иные объекты, оказывающие негативное воздействие на состояние подземных вод.

Использование сточных вод для орошения и удобрения земель может осуществляться в соответствии с санитарным законодательством.  В случае, если при использовании недр вскрыты водоносные горизонты, необходимо принять меры по охране подземных водных объектов. При проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, должны быть предусмотрены меры по предотвращению негативного воздействия таких сооружений на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды.

Охрана водных объектов при эксплуатации водохозяйственной системы. При эксплуатации водохозяйственной системы запрещается:

- осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах);

- производить забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта в объёме, оказывающем негативное воздействие на водный объект;

- осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, в которых содержатся возбудители инфекционных заболеваний, а также вредные вещества, для которых не установлены нормативы предельно допустимых концентраций.

Нарушение требований к использованию и охране водных объектов влечёт за собой ограничение, приостановление или запрещение эксплуатации объектов водохозяйственных систем в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

Охрана водных объектов при проведении работ.  Проведение строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, в их водоохранных зонах, в границах особо ценных водно-болотных угодий осуществляется в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства о градостроительной деятельности.  Водопользователи, использующие водные объекты для забора (изъятия) водных ресурсов, обязаны принимать меры по предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения, осуществлять мероприятия по предотвращению загрязнения грунтовых вод и подъёма их уровня.

Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных в водоохранных зонах осуществляются в соответствии с лесным законодательством.

В целях охраны водных объектов, водные ресурсы которых являются природными лечебными ресурсами, устанавливаются зоны, округа санитарной охраны в соответствии с законодательством Российской Федерации о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах.

Особо охраняемые водные объекты.  Водные объекты или их части, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, могут быть признаны особо охраняемыми водными объектами.  Статус, режим особой охраны и границы территорий, в пределах которых расположены водные объекты устанавливаются в соответствии с законодательством об особо охраняемых природных территориях.

Раздел 6. Муниципальная правовая база

В основу предложений по развитию Ардинского сельского поселения легли целевые адресные программы принятые Решением Собрания депутатов муниципального образования «Ардинское сельское поселений» Килемарского района РМЭ:

- Муниципальная адресная программа «Проведения Капитального ремонта много-квартирных домов муниципального образования «Ардинское сельское поселение» на 2008-2011 годы»  № 111 от  17.03.2008 г.;

- Муниципальная  целевая программа «Утверждение мероприятий по благоустройству населенных пунктов на 2011-2015 годы»  № 30 от 26 марта 2010 г.

Раздел 7. Архитектурно-планировочная организация и зонирование территории

Градостроительной  задачей данного проекта является формирование генплана поселения как крупного планировочного образования, органично включающего в свой состав территории:

- земли сельскохозяйственного назначения,

- земли населенных пунктов,

- земли промышленности, транспорта и другие

- земли лесного фонда

- земли особо охраняемых природных территорий

- земли запаса

Проект включает в себя следующие градостроительные задачи развития населенных пунктов:

- архитектурно-планировочные решения территории, определяющие цели и задачи проекта планировки;

- функциональное зонирование и режимы градостроительного использования территории;

- параметры развития  функциональных территорий;

- инженерное обеспечение и благоустройство;

- транспортное обслуживание и пешеходные связи.

7.1. Основные направления градостроительного развития территории поселения

К основным направлениям градостроительного развития территории относятся:

- перспективное хозяйственное и градостроительное развитие в условиях сбалансированного использования социального, экономического и природного потенциалов поселения;

- интенсификация транспортных связей и создание единой транспортной системы;

- сокращение (или ликвидация) ущерба, причиняемого окружающей среде, а также воспроизводство и охрана природных ресурсов и природного наследия посредством поддержки баланса экосистемы;

- комплексное сохранение историко-культурного наследия и одновременное удовлетворение потребностей современного общества;

- принятие предупреждающих мер в сферах землепользования и строительства, направленных на ограничение размеров ущерба от природных бедствий, аварий и катастроф.

Основная направленность градостроительной политики в поселении на всех уровнях должна быть связана с укреплением экономической базы и социальной инфраструктуры населенных пунктов сельских, городских поселений, улучшением их транспортных связей с районным центром, а также повышением уровня инженерной обеспеченности территории.

7.2. Проектируемая структура земель населённых пунктов

Структура земель населённых пунктов меняется в связи выделением новых территорий под жилищное строительство.

Территория может использоваться под размещение объектов производственного назначения, допустимых под размещение в данной санитарной зоне и требует проведения соответствующих мероприятий по переводу разрешённого использования земельного участка.

Проектируемая территориальная структура населённых пунктов

| Населённые пункты | Земли в границах населённого пункта, га. |
| --- | --- |
|  | многоэтажная застройка | среднеэтажная застройка | индивидуальная застройка | сады, дачи | развития жилой застройки | школы, детские сады | общественно-жилая зона | производство | общ. деловые, коммерческие | здравоохранение | производственно-деловая | центр населённого пункта | проф. образования | бульвары, скверы, парки | лесопарки, рощи | санаторно-курортная | спортивная | пляжи | транспортная инфраструктура | инженерная инфраструктура | ЛПХ | прочие территории | кладбища | постороннего пользования | водный фонд | улицы, дороги, проезды | Всего площадь: |
| д. Алешкино | 0 | 0 | 41,95 | 0 | 1,83 | 0,44 | 0,71 | 2,33 | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,47 | 4,09 | 6,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,33 | 83,98 |
| д. Сенюшкино | 0 | 0 | 27,33 | 0 | 0 | 0 | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 1,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,97 | 34,06 |
| п. Механизаторов | 0 | 1,64 | 5,13 | 0 | 3,12 | 0 | 0 | 2,30 | 0,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,60 | 8,95 | 0 | 1,62 | 0 | 0 | 2,27 | 11,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,76 | 44,43 |
| д. Изеркино | 0 | 0 | 16,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,62 | 16,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,18 | 38,06 |
| д. Кузькино | 0 | 0 | 13,81 | 0 | 16,84 | 0 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,76 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 4,31 | 50,57 |
| д. Паулкино | 0 | 0 | 37,87 | 0 | 23,63 | 0 | 1,41 | 0 | 4,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,34 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 21,36 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 9,20 | 101,55 |
| д. Мазикино | 0 | 0 | 41,42 | 0 | 11,47 | 0 | 0,95 | 0 | 0,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,45 | 105,66 |
| в. Троицкий | 0 | 0 | 18,10 | 0 | 3,01 | 0 | 0 | 0 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 3,91 | 0,42 | 0 | 0 | 0 | 4,03 | 31,22 |
| д. Озерки | 0 | 0 | 17,63 | 0 | 7,96 | 0 | 0,92 | 0 | 0,45 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 10,25 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 5,25 | 43,66 |
| с. Арда | 0 | 0,32 | 26,08 | 6,91 | 4,50 | 2,08 | 0 | 0 | 2,27 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 2,50 | 8,85 | 0 | 0,97 | 0 | 0 | 0,52 | 11,35 | 0 | 1,13 | 0 | 0,32 | 10,24 | 78,15 |
| д. М. Арда | 0 | 0 | 38,00 | 0 | 54,12 | 0 | 2,05 | 0 | 0,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,01 | 9,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,45 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 15,08 | 172,68 |
| д. Б. Арда | 0 | 0 | 26,39 | 0 | 7,05 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 9,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,15 | 51,27 |
| в. Мадарский | 0 | 0 | 21,83 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,07 | 50,92 |
| д. Уматеево | 0 | 0 | 17,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,56 | 34,64 |
| д. Шатчиково | 0 | 0 | 15,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,07 | 16,08 |
| д. Ершово | 0 | 0 | 31,06 | 0 | 11,48 | 0,40 | 1,42 | 0 | 1,26 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 0 | 0 | 0,57 | 0 | 0 | 0,40 | 29,98 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 8,12 | 86,47 |
| д. Сорокаево | 0 | 0 | 4,64 | 0 | 2,17 | 0 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 3,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,22 | 11,46 |
| д. Котеново | 0 | 0 | 26,97 | 0 | 2,08 | 0 | 0,49 | 0 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 9,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,65 | 45,04 |
| в. Котеновский | 0 | 0 | 5,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,90 | 10,16 |
| Всего: | 0 | 1,96 | 432,74 | 6,91 | 149,26 | 2,92 | 10,13 | 4,63 | 13,10 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 11,64 | 37,18 | 6,14 | 3,16 | 0 | 0,14 | 4,77 | 296,36 | 0,42 | 1,13 | 0 | 0,69 | 106,54 | 1090,06 |

7.3. Функциональное зонирование территории поселения

Перспективное градоэкономическое зонирование территории поселения основывается на оценке существующего функционального использования частей территории, сложившейся системы расселения, планировочной организации и наличия ресурсно-хозяйственного и социально-экономического потенциалов.

Функциональное зонирование предполагает выделение на территории поселения зон:

- жилой;

- общественно-деловой;

- ведения лесного хозяйства;

- сельскохозяйственной;

- производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- рекреационной;

- особо охраняемых природных территорий.

- жилая зона  представлена жилыми образованиями  населенных пунктов.

Это в основном  малоэтажная индивидуальная застройка.

В дальнейшем получит развитие индивидуальное жилищное строительство в д. Сенюшкино, д. Паулкино, д. Мазикино, д. Малая Арда, с. Арда, д. Кузькино со строительством объектов торговли и д/садов.

В течение расчетного срока жилищный фонд планируется увеличить с 57173 кв.м.  до 57573 кв.м. со средней обеспеченностью общей площадью 21,3 кв. м на человека.  Объем нового жилищного строительства составит 400 кв.м.

- зона общественно-деловая (зона делового, общественного и коммерческого значения) представлена объектами обслуживания – ДК, детскими учреждениями, объектами торговли, общественного питания и т.д.

- зона ведения лесного хозяйства  выделяется для определения лесохозяйственной деятельности по использованию и восстановлению лесного фонда, который оказывает огромное воздействие на экологическое состояние природных комплексов в результате выполнения ими таких биоэкологических функций, как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение и повышение плодородия почв, сохранение биологического разнообразия, обогащения атмосферы кислородом и связывание углерода, благоприятное влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна.

- сельскохозяйственная зона сохраняется с/х производство, садоводство.

- зона производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры представлена производственными объектами в основном пилорамами.

- рекреационная зона. Развитие туризма обеспечивает широкие возможности для оздоровления и реабилитации населения и вносит значительный вклад в развитие экономики, увеличения количества рабочих мест, налоговых поступлений в бюджет.

Разнообразие природных ландшафтов, чистейшие озера и малые реки, ценные бальнеологические ресурсы, удобная транспортная доступность, наличие туристской инфраструктуры придают территории высокое туристско-рекреационное значение.

Благоприятные природно-ландшафтные, гидрографические и экологические условия определяют возможности организации разнообразных туристических маршрутов, развитие спортивного, познавательного и экологического видов туризма.

В связи с чем, требуется инфраструктурное обеспечение данного вида деятельности на выделенной для этой цели территории тур. комплекса «Раздолье».

- зона особо охраняемых природных территорий. Природоохранная деятельность является основной функцией особо охраняемых природных территорий. В системе природоохранной деятельности охрана природных ландшафтов занимает особое место, поскольку лишь  при наличии в ненарушенном состоянии определенной части экосистем возможно сохранение биологического  разнообразия и достижение целей охраны природы. Современной законодательство трактует особо охраняемые природные территории как участки биосферы, которые полностью или частично, бессрочно или временно исключены из традиционного интенсивного хозяйственного оборота. В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" на территории Ардинского сельского поселения сохраняются особо охраняемые природные территории (памятники природы республиканского значения). Система ООПТ позволяет сохранить первозданную природу и красоту растительного и животного мира.

- зона специального назначения – зона Ардинского кладбища.

Раздел 8. Планируемые объекты капитального строительства

В соответствии с принятыми на территории района и поселения целевыми адресными программами и расчётом по необходимому объёму обслуживания населения  в проекте заложены объекты капитального строительства социального назначения и инженерно-транспортной  инфраструктуры.

Объекты капитального строительства и инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Заказчик, инвестор | Стоим млн. руб. | Сроки строи-тельства | Источники финансиров., бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты строительства (здания, сооружения) |
| 1 | c. Арда – детский сад на 90 мест | Администрация Ардинского СП |  | 2012-2015 |  |
| 2 | Большая Арда – строительство водонапорной башни | Администрация Ардинского СП | - | 2012-2015 |  |

Раздел 9. Инженерно-технические мероприятия в области гражданской обороны. Противопожарные мероприятия

Территория поселения 24000,00 га, население 2700 человек. На территории поселения химические, взрывоопасные объекты отсутствуют. Численность населения, подлежащего укрытию в подвалах и других заглублённых помещениях составляет 2700 человек.

Защита населения от оружия массового поражения и других средств нападения противника представляет собой главную задачу гражданской обороны поселения. Она предусматривает подготовку и проведение комплекса мероприятий по предотвращению или максимальному снижению воздействия на людей поражающих факторов ядерного, химического и бактериологического оружия.

Исходя из географической, социально-экономической характеристики поселения в мирное время на территории поселения могут возникнуть следующие чрезвычайные ситуации:

- массовые лесные пожары;

- разлив р. Волга;

- размыв сибиреязвенных скотомогильников на берегу р. Волга;

- затопление при повышении уровня Чебоксарского водохранилища до 68 отметки.

На территории поселения возможны все виды лесных пожаров: низовые и верховые, что имело место летом 2010 года. Средняя дата начала пожароопасного периода – 21 апреля, конечная -1 октября. Средняя продолжительность 160 дней.

В 2010 году по причине установившейся в летние месяцы аномально жаркой и сухой погоды и начавшейся в связи с этим почвенной засухи в республике зарегистрированы 9 чрезвычайных ситуаций природного характера, из них 7 – лесные пожары (муниципального уровня), 1 – торфяной пожар (муниципального уровня), 1 – засуха (регионального уровня).

В результате пожаров населённые пункты могу быть охвачены сильным задымлением. Задымляемость может вызвать затруднение эвакуации населения, а также продвижению формирований РСЧС. При возникновении массовых лесных пожаров может быть нарушено электроснабжение и телефонная связь.

Территория поселения, как и в целом района, входит в зону рискованного земледелия. Сельскохозяйственное производство несёт ежегодно потери от ранних заморозков или засухи в период всходов и активной вегетации всех видов сельскохозяйственных культур, а также от сильных продолжительных дождей. В результате воздействия стихийных гидрометеорологических условий возможны потери урожая сельскохозяйственных культур на 25-30 %.

Территория поселения, как и в целом всего Килемарского района эндемична по геморрагической лихорадке с почечным синдромом, клещевому энцефалиту, неустойчива по заболеваемости сальмонеллёзом и острой дизентерии, чему способствует несоблюдение санитарных правил гражданами.

На случай пожаров в населённых пунктах необходимо:

- определить водоёмы для забора воды пожарными машинами;

- в зимнее время содержать в проезжем состоянии проезды к водоёмам или гидрантам для заправки водой пожарных машин;

- иметь в каждом населённом пункте пожарную сигнализацию для оповещения населения на случай пожара;

- на каждом доме населённого пункта иметь таблички с указанием вида инструмента, с которым должен прибыть на тушение пожара;

- в летнее время у каждого жилого дома должен быть запас воды в доступной ёмкости для первичного тушения пожара;

- на всех хозяйствующих субъектах иметь в наличии пожарные щиты с набором инструментов для тушения;

- в случаи угрозы массовых пожаров на предприятиях организовать круглосуточное дежурство;

- в населённых пунктах в летнее время организовать ночное дежурство силами населения

На случай лесных пожаров:

- устройство минерализованных полос и уход за ними;

- устройство противопожарных разрывов;

- устройство дорог пожарного значения;

- очистка лесных дорог;

- организация постоянного наблюдения за состоянием лесов;

- оповещение населения о состоянии пожарной опасности в лесах через средства массовой информации;

- своевременное извещение населения об угрозах возникновения пожара или его возникновении через СМИ.

На случай наводнения и затопления:

- оповещение населения;

- прогнозирование зон затопления;

- определение мест эвакуации населения, скота и маршруты их передвижения;

- обучение населения действиям в сложной обстановке.

На случай стихийных бедствий:

- иметь средства оповещения населения при угрозе урагана;

- своевременная расчистка крыш и перекрытий от снега.

Наличие пожарных водоисточников в населенных пунктах поселения

| №№ п/п | Населенные пункты | Противопожарное водоснабжение | Вод. башни, объем, отбора приспособ-ленность | Наличие мотопомп кол-во, марка | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во ПГ | кол-во ПВ приспособленных |  |  |  |
| 1 | С.Арда | 10 | 1 естест. приспособл.пруд | 1 башня 20 м куб. не приспос. | нет | - |
| 2 | д. Алешкино | нет | 1 естест.приспособл. р. Арда | нет. | 1 ООО «Лес-А» | - |
| 3 | д. Бол. Арда | 11 | нет | нет | нет | - |
| 4 | п. Дубовский | нет | 1 естест. приспособл. р.Волга | нет | 1 шт. Ардин-ское СП | - |
| 5 | д. Ершово | 3 испр. | нет | Шкаф управления водопогружным насосом не приспос. | нет | - |
| 6 | д. Изеркино | 2 испр. | 1 естественный приспособленный р.Арда | 1 башня 15 м куб неприспос. | 1 шт. Ардинское с/поселение | - |
| 7 | д. Котеново | нет | нет | нет | 1 шт. Ардинское с/поселение | - |
| 8 | п. Котеновский | нет | нет | нет | нет | - |
| 9 | д. Кузькино | нет | 1 искусственный пожарный водоем | нет | нет | - |
| 10 | В.Мадарский | нет | нет | 1 башня 15 м куб неприспос. | Нет | - |
| 11 | д. Мазикино | 4 | нет | Шкаф управления водопогружным насосом не приспос. | нет |  |
| 12 | д. Мал. Арда | 11 | Нет | Нет | нет |  |
| 13 | п.Механиза-торов | нет | Нет | 1 башня 15 м. куб неприспос. | нет |  |
| 14 | д. Озерки | 4 | Нет | Нет | нет |  |
| 15 | д. Паулкино | Нет | Нет | Нет | Нет |  |

| 16 | д. Сенюшкино | 6 | Нет | 1 башня 15 м куб неприспос. | нет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | д. Сорокаево | Нет | Нет | Нет | нет |  |
| 18 | в. Троицкий | 3 | 1 естественный приспособленный р. Волга | 1 башня 15 м куб неприспос. | нет |  |
| 19 | д. Умятеево | нет | 1 искусственный пожарный водоем | Нет | нет |  |
| 20 | д. Шатчиково | нет | нет | нет | нет |  |
|  | Всего: | 54 | 7 | 6 не приспособл. | 4 | - |

Раздел 10.   Мероприятия по охране окружающей среды. Очистка территории

Предметом раздела «Охрана природы» является весьма важная составляющая результирующей комплексной оценки – оценка градостроительного потенциала территорий c учётом зон с особыми условиями использования, формируемых экологическими и санитарно-гигиеническими ограничениями. В основу оценки положены границы и режимы зон с особыми условиями использования территорий, потенциальные возможности организации новых особо охраняемых природных территорий с учётом сохранения и рекомендаций по восстановлению утраченных элементов природно-экологического каркаса сельского поселения.

К основным источникам загрязнения компонентов окружающей среды относятся:

- автомобильные дороги,

- очистные сооружения,

- кладбища.

На территории поселения расположены особо охраняемых природных территории, Сохранение пойм сопряжено с формированием культурного ландшафта – сохранением угодий развитого сельскохозяйственного производства, ограничением выпаса скота, развитием природоохранных технологий в сельском хозяйстве, промышленности, ликвидацией браконьерства и регулированием рекреационных нагрузок.

С каждым годом происходит увеличение количества бытовых отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоёмов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Выводы:

Без наличия усовершенствованной системы сбора, утилизации и переработки ТБО возрастающее количество мусора может вызвать загрязнение лесных площадей  и пахотных земель, участков вдоль дорог, посадок, оврагов, улиц, что может вызвать экологическую катастрофу в поселении.

Санитарное благоустройство территорий включает в себя: сбор и удаление твёрдых бытовых отходов (ТБО); организацию работ по вывозу мусора; обезвреживание ТБО; уборку территорий.

Для защиты окружающей среды генпланом предусматриваются следующие мероприятия:

- по охране атмосферного воздуха проектом предлагается при освоении новых территорий под индивидуальное жилищное строительство предусматривать мероприятия исключающие выброс вредностей в воздушный бассейн, централизованное водоснабжение, канализацию.

- по охране поверхностных и подземных вод хозяйственные стоки отводить в канализационную сеть;

- комплекс мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологических условий – озеленение, вертикальная планировка;

- по охране почв – срезка растительного слоя земли с участков, где он имеется с последующим использованием его для создания газонов.

Планировочные мероприятия направлены на:

- снижение вредного воздействия на окружающую среду производственных, коммунальных объектов, транспорта;

- улучшения экологической и санитарно-гигиенической ситуации на территории поселения.

В целях совершенствования системы комплексного благоустройства, осуществления мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории Ардинского сельского поселения, создания комфортных условий для деятельности и отдыха жителей разрабатывается муниципальная целевая программа «Благоустройство населённых пунктов на период 2011-2015 годы». Программой предусматривается благоустройство территории, строительство линий электропередач, ремонт и строительство дорог, обустройство подъездных путей к пожарным водоёмам, обновление памятников и обелисков участникам ВОВ реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских площадок, ликвидация несанкционированных свалок.

Очистка территорий населённых пунктов и вывоз бытовых отходов осуществляется сбором в контейнеры и механизированным вывозом. Вывоз мусора осуществляется ООО «Килемарское ЖКХ» на полигоны ТБО. В населённых пунктах, в которых не организован вывоз бытовых необходимо предусмотреть места для установки контейнеров для сбора бытового мусора и заключить договор на  вывоз ТБО.

Вывоз ТБО по Ардинскому сельскому поселению

| Населенные пункты | Кво квартир | Договор на вывоз ТБО | Периодич-ность | Организ. осущест. вывоз ТБО | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Арда | 165 | контей- нерный вывоз. | 1 раз в не-делю | 000 «Килемарское ЖКХ» | Договор на вывоз мусора с контейнерных площадок за-ключает балансодержатель ООО КУК «ЖКХ» |
| д. Алешкино | 128 | контей- нерный вывоз. | 1 раз в не-делю | 000 «Килемарское ЖКХ» | Договор на вывоз мусора с контейнерных площадок за-ключает балансодержатель 000 «Волгавита» |
| д. Большая Арда | 65 | не организ. | - | - | - |
| п. Дубовский | 15 | не организ. | - | - | - |
| д. Ершово | 71 | не организ. | - | - | - |
| д. Изеркино | 35 | контей- нерный вывоз. | 1 раз в неделю | 000 «Килемарское ЖКХ» | Договор на вывоз мусора с контейнерных площадок за-ключает Ардинское сельское поселение |
| д. Котеново | 61 | не организ. | - | - | - |
| п. Котеновский | 15 | не организ. | - | - | - |
| д. Кузькино | 27 | контей- нерный вывоз | 1 раз в неделю | 000 «Килемар-ское ЖКХ» | Договор на вывоз мусора с контейнерных площадок за-ключает Ардинское сельское поселение |
| выс. Мадарский | 49 | не организ. | - | - | - |
| д. Мазикино | 88 | не организ. | - | - | - |
| д. Малая Арда | 114 | контей- нерный вывоз | 1 раз в неделю | 000 «Килемар-ское ЖКХ» | Договор на вывоз мусора с контейнерных площадок за-ключает Ардинское сельское поселение |
| п. Механизаторов | 71 | контей- нерный вывоз | 1 раз в неделю | 000 «Килемар-ское ЖКХ» | Договор на вывоз мусора с контейнерных площадок за-ключает балансодержатель ООО КУК «ЖКХ» |
| д. Озерки | 45 | контей- нерный вывоз | 1 раз в неделю | 000 «Килемар-ское ЖКХ» | Договор на вывоз мусора с контейнерных площадок за-ключает Ардинское сельское поселение |
| д. Паулкино | 84 | контей- нерный вывоз | 1 раз в неделю | 000 «Килемар-ское ЖКХ» | Договор на вывоз мусора с контейнерных площадок за-ключает Ардинское сельское поселение |
| д. Сенюшкино | 43 | контей- нерный вывоз | 1 раз в неделю | 000 «Килемар-ское ЖКХ» | Договор на вывоз мусора с контейнерных площадок за-ключает Ардинское сельское поселение |
| д. Сорокаево | 10 | не организ. | - | - | - |
| выс. Троицкий | 13 | контей- нерный вывоз | 1 раз в неделю | 000 «Килемар-ское ЖКХ» | Договор на вывоз мусора с контейнерных площадок за-ключает Ардинское сельское поселение |
| д. Умятеево | 39 | не организ. | - | - | - |
| д. Шатчиково | 24 | не организ. | - | - | - |

Раздел 10. Основные технико-экономические показатели проекта генерального плана

|  | Наименование показателя | Единица измерения | Соврем. состоян. | 1-ая очередь | Расчетн. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ТЕРРИТОРИЯ ПОСЕЛЕНИЯ |
| 1.1 | Общая площадь земель в грани-цах поселения | га | 24000,00 | 24000,00 | 24000,00 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 1009,83 | 1090,06 | 1090,06 |
| 1.3 | Жилая зона | га | 351,42 | 594,09 | 594,09 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - средней этажности | га | 0,50 | 1,96 | 1,96 |
|  | - индивидуальной застройки | га | 350,92 | 592,13 | 592,13 |
| 1.4 | Административно-деловая зона | га | 8,01 | 25,56 | 25,56 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - спортивного назначения | га | 0,90 | 3,16 | 3,16 |
|  | - учебно-образовательного назнач. | га | 2,41 | 2,92 | 2,92 |
|  | здравоохранения | га |  |  |  |
| 1.5 | Производственная зона | га | 59,81 | 60,70 | 60,70 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - промышленности | га | н.д. | н.д. | н.д. |
|  | - иные производственные зоны | га | н.д. | н.д. | н.д. |
| 1.6 | Зона инженерн. инфраструктуры | га | 62,25 | 63,48 | 63,48 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | энергообеспечения | га | н.д. | н.д. | н.д. |
|  | водоснабжения и водоотведения | га | н.д. | н.д. | н.д. |
| 1.7 | Рекреационные зоны | га | 0,92 | 6,14 | 6,14 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - санатории, дома отдыха, | га | 0,92 | 6,14 | 6,14 |
|  | - ООПТ | га | - | - | - |
| 1.8 | Зона с/х назначения | га | 3595,82 | 3747,64 | 3747,64 |
|  | в том числе: ЛПХ |  | 71,22 | 296,36 | 296,36 |
| 1.9 | Зона специального назначения | га | 2,72 | 2,88 | 2,88 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Ардинское кладбище | га | 1,00 | 1,13 | 1,13 |
| 1.10 | Зона режимных территорий | га | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | режимных объектов | га | - | - | - |
|  | постороннего пользования | га | - | - | - |
| 1.11 | Зона акваторий | га | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | акваторий поселения | га |  |  |  |
|  | поселковые акватории | га |  |  |  |
| 1.12 | Зона фонда перераспределения сельских земель | га |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | перспективного освоения | га |  |  |  |
|  | фонда перераспределения земель лесного фонда | га |  |  |  |
|  | фонда перераспределения земель с/х назначения | га |  |  |  |
|  | 2. НАСЕЛЕНИЕ |
|  | Общая численность населения | чел. | 2700 | 2150 | 1780 |
|  | Плотность населения | чел. на га | 0,11 | 0,09 | 0,07 |
|  | Возрастная структура: |  |  |  |  |
|  | население младше трудоспособ-ного возраста (до 15 лет) | чел. | 542 | н.д. | н.д. |
|  | население в трудоспособном воз-расте: 16 -54 жен, -59 лет муж. | чел. | 1652 | н.д. | н.д. |
|  | население старше трудоспособ-ного возраста | чел. | 506 | н.д. | н.д. |
|  | 3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1 | Общий объем нового жилищ- ного стр-ва (дома, квартиры) | Sобщ., м2 | 200 | 200 | 200 |
|  |  | к-во | 5 | 5 | 5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Секционные жилые дома, блоки-рованные (дома, квартиры) | Sобщ., м2 | - | - | - |
|  |  | к-во | - | - | - |
|  | Индивидуальные жилые дома с участками | Sобщ., м2 | 200 | 200 | 200 |
|  |  | кол-во | 5 | 5 | 5 |
|  | Средняя обеспеченность | м2 / чел. | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
| 3.2 | обеспеченность жилищного фонда: | % от общ. жилфонда |  |  |  |
|  | - водопроводом | % | 69 | 69 | 69 |
|  | - канализацией | % | 25 | 25 | 25 |
|  | - газоснабжением | % | 0 | 0 | 0 |
|  | - электроснабжением | % | 100 | 100 | 100 |
|  | - центральным отоплением | % | 25 | 25 | 25 |
|  | 4. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 4.1 | Учебно-образовательные |  |  |  |  |
|  | детские дошкольные учреждения | мест | 70 | 70 | 70 |
|  | общеобразовательные школы | мест | 640 | 640 | 640 |
| 4.2 | Здравоохранения |  |  |  |  |
|  | Стационар | коек | 0 | 0 | 0 |
|  | ФАП | посещ./год. | 2600 | 2600 | 2600 |
| 4.3 | Сфера обслуживания |  |  |  |  |
|  | Спортивные | кол-во | 1 | 1 | 1 |
|  | Культурно-досуговые | кол-во | 6 | 6 | 6 |
|  | Торговли | кол-во | 13 | 13 | 13 |
|  | Общественного питания | посад. мест | 30 | 30 | 30 |
|  | Административные | шт. | 1 | 1 | 1 |
|  | 5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Протяженность дорог поселения | км | 131,9 | 131,9 | 131,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | федеральные | км | 0 | 0 | 0 |
|  | региональные | км | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
|  | местные | км | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
|  | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и проездов населенных пунктов | км | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
|  | 6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРА-СТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | - | - | - |
|  | Произв. водозаборных сооружений | тыс. куб. м./в сутки | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  | Протяженность сетей | км | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод |  |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/ в сутки | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м /в сутки | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м /в сутки | - | - | - |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м /в сутки | - | 0,99 | 0,99 |
|  | Протяженность сетей | км | - | 12,1 | 12,1 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии всего | тыс. кВт. ч./в год | 7530 | 8425 | 8425 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. кВт. ч./в год | 2571 | 2571 | 2571 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | тыс. кВт. ч./в год | 4959 | 5854 | 5854 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление тепла всего | Гкал/год |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год |  |  |  |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год |  |  |  |
|  | Произв. централ. источников тепла | Гкал/час |  |  |  |
|  | Протяженность сетей | км |  |  |  |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Удел. вес газа в топливном балансе | % | 0 | 0 | 0 |
|  | Потребление газа всего | куб. м/год | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | куб. м/год | 0 | 0 | 0 |
|  | - на производственные нужды | куб. м/год | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | Связь |  |  |  |  |
|  | Охват населения телевиз. вещанием | % от насел. | 100 | 100 | 100 |
|  | Охват населения телефонной сетью | % от насел. | 100 | 100 | 100 |

# Text boxes

Открытое акционерное общество

«МАРИЙСКГРАЖДАНПРОЕКТ

Базовый территориальный проектный институт»