| АРДА ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ АРДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПУНЧАЛ |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

от  13 мая 2013 года № 27

«Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения                                                                                на территории Ардинского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Уставом муниципального образования «Ардинское сельское поселение»  администрация Ардинского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории Ардинского сельского поселения .

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления   Ардинского сельского  поселения.

Глава Ардинского сельского поселения                            Н.И.Алатайкина

Приложение № 1 к постановлению

главы Ардинского сельского поселения

от «13» мая 2013 г. № 27

Схема водоснабжения и водоотведения на территории

Ардинского сельского поселения Килемарского муниципального района Республики Марий Эл

2013 г.

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения

Сельское поселение расположено на юго-востоке Килемарского муниципального района.

Общая площадь земель сельского поселения ориентировочно составляет      21261 га.

Существующая численность населения сельского поселения по состоянию на 01.01.2013 г. составляет  2519 человек.

В состав сельского поселения входят двадцать населенных пункта: с.Арда, д.Б.Арда, д.М.Арда, д.Озерки, д.Паулкино, д.Мазикино, д.Изеркино, пос.Механизаторов, выс.Троицкий, д.Сенюшкино, д.Алешкино, пос.Дубовский, д.Ершово, д.Умятеево, д.Шатчиково, д.Котёново, д.Сорокаево, пос.Котёновский, выс.Троицкий, д.Кузькино.                                                                   Село Арда - является административным центром.

Территориальная структура поселения

Ардинское сельское поселение расположено в юго-западной части Килемарского района. Оно граничит на западе с Горномарийским районом,  на севере с Горномарийским районом и Визимьярским сельским поселением, на востоке с Визимьярским сельским поселением и Юксарским сельским поселением, на юге с Горномарийским районом.

Земли сельскохозяйственного  назначения 7423 га. Большая часть земель сельскохозяйственного назначения находится в наличии у производственных кооперативов и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства и использующих сельскохозяйственные угодия  для сенокошения и выпаса скота.

Земли населенных пунктов.  На территории поселения  находится 20 населенных пунктов, общей площадью 1022 га. Земли населённых пунктов представлены в основном территориями жилой застройки: индивидуальными и малоэтажными жилыми домами.

Существующая территориальная структура  населенных пунктов

Таблица №1

| Населенные пункты | территория, га | в том числе земли |
| --- | --- | --- |
|  |  | жилая застройка | общественно- деловых зон | особо охраняемых территорий | производственные | общего пользова- ния улицы, дороги | с/х использования, садов | прочие | водные объекты |
| с.Арда | 108,18 | 11,55 | 2,00 | 0 | 0 | 6,16 | 41,85 | 46,62 | 0 |
| д.Алешкино | 75,71 | 8,96 | 0 | 0 | 1,3 | 1,38 | 30,03 | 34,04 | 0 |
| д.Большая Арда | 55,25 | 4,55 | 0 | 0 | 0 | 0,90 | 24,47 | 25,33 | 0 |
| п.Дубовский | 41,59 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0,30 | 0,6 | 39,64 | 0 |
| д.Ершово | 67,66 | 4,97 | 0 | 0 | 0 | 1,02 | 30,61 | 31,06 | 0 |
| д.Изеркино | 31,10 | 2,45 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 13,90 | 14,27 | 0 |
| д.Котеново | 61,76 | 4,27 | 0 | 0 | 0 | 1,08 | 28,13 | 28,28 | 0 |
| п. Котеновский | 11,01 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0,30 | 4,67 | 4,99 | 0 |
| д.Кузькино | 26,86 | 1,89 | 0 | 0 | 0 | 0,42 | 12,23 | 12.32 | 0 |
| выс.Мадарский | 64,86 | 3,43 | 0 | 0 | 0 | 0,60 | 30,88 | 29,95 | 0 |
| д.Мазикино | 91,56 | 6,16 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 41,87 | 41,93 | 0 |
| д.Малая Арда | 73,79 | 7,98 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 52,76 | 11,45 | 0 |
| п.Механизаторов | 41,88 | 4,97 | 0 | 0 | 4,8 | 0,60 | 14,51 | 17,00 | 0 |
| д.Озерки | 35,52 | 3,15 | 0 | 0 | 0,99 | 0.78 | 14,87 | 14,23 | 1,5 |
| д.Паулкино | 91,45 | 5,88 | 0 | 0 | 2,00 | 0,90 | 41,40 | 41,27 | 0 |
| д.Сенюшкино | 38,86 | 3,01 | 0 | 0 | 0 | 0,90 | 17,26 | 17,69 | 0 |
| д.Сорокаево | 13,78 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0,30 | 6,50 | 6,28 | 0 |
| выс.Троицкий | 32,19 | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 0,60 | 15,96 | 14,72 | 0 |
| д.Умятеево | 36,96 | 2,73 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 16,75 | 17,00 | 0 |
| д.Шатчиково | 22,03 | 1,68 | 0 | 0 | 0 | 0,42 | 9,87 | 10,06 | 0 |
| Всего: | 1022 | 81,34 | 2,00 | 0 | 9,09 | 20,82 | 449,12 | 458,13 | 1,5 |

Структура земель поселения  представлена землями лесного фонда, землями с/х назначения, землями населенных пунктов, землями транспорта и промышленности, землями особо охраняемых природных территорий, землями постороннего пользования. Структура земель населенных пунктов представлена в основном жилыми территориями. Незначительные  территории занимают производственные зоны, в основном пилорамы. В  населенных пунктах: с. Арда, д. Алешкино, д.Озерки, д. Паулкино расположены пилорамы, на которых осуществляют лесопильные работы, изготавливают погонажные изделия, брус коробчатый. На территории п. Механизаторов расположено профессиональное техническое училище.

Земли промышленности занимают территорию   42  га, это территории занятые  производственными объектами, региональными и объездными дорогами, подъездами к населенным пунктам, объектами дорожного сервиса, опорами линий электропередач, базовыми станциями   сотовой связи и т.д.

Земли лесного фонда занимают значительную часть территории поселения – 7346 га, которые обслуживается ГКУ РМЭ «Руткинское лесничество» и ГКУ РМЭ «Волжское лесничество».

Особо охраняемые природные территории это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государ     ственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" на территории Ардинского сельского поселения установлена особо охраняемая природная территории, общей площадью - 33 га.

Земли водного фонда. Земли водного фонда выделены в отдельную категорию.  Это часть территории Чебоксарского водохранилища, входящяя в федеральные земли водного фонда.  Земли водного фонда входят в состав Ардинского сельского поселения 7519,9 га.

4.2. Оценка демографической ситуации, трудовые ресурсы, прогнозирование численности населения

Площадь территории  Ардинского поселения составляет 21261  га на территории находится 20 населенных пунктов, в которых проживает  2519 человек.. Плотность населения по поселению составляет  12,7 чел на кв. км (по району – 4,7 чел. на  кв. км,  по республике – 30,4  чел. на кв. км).   Наиболее крупными населенными пунктами являются: с.Арда – 465 чел., д. Алешкино – 342 чел.,  д. Малая Арда – 268 чел,  д. Паулкино – 232 чел.

Проходящая  по поселению республиканская автодорога, и близость к центру республики городу  Йошкар-Ола способствуют развитию населенных пунктов. Население в трудоспособном возрасте составляет 61,2 %, пенсионный возраст – 18,8 %,  дети дошкольного и школьного возраста соответственно 6,7 %  и  13,3 %.

Внешнее сообщение сельского поселения с республиканским центром осуществляется автотранспортом по автодороге общего пользования

- гор.Йошкар-Ола- с.Арда- гор.Козьмодемьянск.

Климат

На территории поселения преобладает континентальный климат умеренных широт. Среднегодовая температура воздуха в границах поселения составляет +4,7ºС. Средняя месячная температура наружного воздуха наиболее холодного  месяца (январь) составляет -11,7ºС. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 98%   – 37ºС.

Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года достигает - 44ºС. Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 129 см,              1 раз в 50 лет почва может промерзать на глубину  185 см.  В холодный период года в основном преобладают ветра западные, юго-восточные и  юго-западные. Максимальная из средних скоростей ветра за январь 4,3 м/с. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца  3,4 м/с.

В теплый период года температура воздуха обеспеченностью 99% составляет +29,6ºС. Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль) +20,8ºС. Абсолютная максимальная температура достигает +39 ºС. В теплый период года преобладают ветраы западные, северо-западные и северные. Минимальная из средних скоростей ветра за июль составляет 2,9 м/с.

Осень теплая, так как дуют теплые ветры с прогретого за лето  реки Волга.. Переход среднесуточной температуры воздуха через 0ºС в сторону понижения осуществляется в конце октября. В это время появляется, но, как правило, тает первый снежный покров. В третьей декаде ноября устанавливается постоянный снежный покров, продолжительность залегания которого порядка 138 дней. По количеству выпадающих осадков поселение относится к зоне близкого                 нормальному увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 470 мм. Сумма осадков за теплый период (с апреля по октябрь) составляет 305 мм, за зимний (с ноября по март) – 150 мм. До 2/3 годового количества осадков выпадает в теплый период года в виде дождей, остальные – в холодный период. Максимум осадков, приобретающих нередко ливневый характер, приходится на июнь-июль. Норма испарения с суши составляет 470 мм в год, то же с водной поверхности.

Сельское поселение включает в себя 20 населенных пункта: с.Арда, д.Б.Арда, д.М.Арда, д.Озерки, д.Паулкино, д.Мазикино, д.Изеркино, пос.Механизаторов, выс.Троицкий, д.Сенюшкино, д.Алешкино, пос.Дубовский, д.Ершово, д.Умятеево, д.Шатчиково, д.Котёново, д.Сорокаево, пос.Котёновский, выс.Троицкий, д.Кузькино.

Существующее функциональное использование территории населенных пунктов сельского поселения.

В состав земель населенных пунктов сельского поселения входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

•	жилая зона;

•	общественно-деловая зона;

•	производственная;

•	зона инженерной и транспортной инфраструктур;

•	рекреационная зона;

•	зона сельскохозяйственного использования;

•	зона специального назначения.

•	иные территориальные зоны

Таблица № 2

Современная структура земель сельского поселения на 01.01. 2013 г.

| № п/п | Состав земель по категориям | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Земли населенных пунктов | 1022 |
| 2 | Земли лесного фонда | 7346 |
| 3 | Земли водного фонда | 5294 |
| 4 | Земли особоохраняемых территорий | 33 |
| 5 | Земли сельскохозяйственного назначения | 7423 |
| 6 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и земли иного специального назначения | 42 |
| 7 | Земли запаса | 101 |
|  | Всего земель в существующих границах поселения | 21261 |

Жилой фонд.

Жилая зона представлена жилыми образованиями населённых пунктов.

В сельском поселении жилой фонд представлен 3-х, 2-х этажными жилыми домами, включающими в себя   квартиры, полностью оборудованные водоснабжением, электроснабжением, теплоснабжением и канализацией.

Жилая застройка села Арда и населённых пунктов Ардинского сельского поселения представляет застройку низкой плотности, и в основном представлена индивидуальными жилыми одноэтажными домами с приусадебными участками.

Данные о существующем жилом фонде в населенных пунктах сельского поселения приведены в Таблице 2.

Жилищный фонд

Таблица №3

| Наименование населенного пункта | Существующий жилищный фонд | Насе- ление | Жил. обесп. кв. м /чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего общ. пл. жилья, кв. м | В том числе |  |  |
|  |  | в многокв. домах | в усадебн. домах |  |  |
|  |  | кол-во квартир | общ. пл. кв. м | кол-во домов | общ. пл. кв. м |  |  |
| с. Арда | 9678 | 98 кв. 82 д. | - |  |  | 465 | 20,8 |
| д. Алешкино | 5714 | 52 кв. 73 д. | - |  |  | 342 | 16,7 |
| д. Большая Арда | 5340 | 65 д. 2 кв. |  |  |  | 118 | 45,3 |
| п. Дубовский | 540 | 15 домов | - |  |  | 1 | 540 |
| д. Ершово | 2628 | 73 дома |  |  |  | 136 | 19,3 |
| д. Изеркино | 1596 | 36 домов | - |  |  | 76 | 21,0 |
| д. Котеново | 3268 | 63 дома |  |  |  | 111 | 29,4 |
| п. Котеновский | 612 | 17 домов |  |  |  | 14 | 43,7 |
| д. Кузькино | 1208 | 28 домов | - |  |  | 70 | 17,3 |
| выс.Мадарский | 1764 | 49 домов |  |  |  | 98 | 18,0 |
| д. Мазикино | 3168 | 88 домов |  | - | - | 204 | 15,5 |
| д. Малая Арда | 5288 | 60 д. 40 кв. |  |  |  | 268 | 19,7 |
| п. Механизаторов | 3422 | 63 кв. 8 д. |  |  |  | 188 | 18,2 |
| д. Озерки | 1938 | 43 д. 4 кв |  |  |  | 121 | 16,0 |
| д. Паулкино | 3360 | 74 д.6 кв. |  |  |  | 232 | 14,5 |
| д. Сенюшкино | 1806 | 43 дома |  |  |  | 99 | 18,2 |
| д. Сорокаево | 560 | 10 домов |  |  |  | 29 | 19,3 |
| выс.Троицкий | 468 | 13 домов |  |  |  | 23 | 20,3 |
| д. Умятеево | 1638 | 39 домов |  |  |  | 70 | 23,4 |
| д. Шатчиково | 1008 | 24 дома |  |  |  | 35 | 28,8 |
| Дачи в. Троицкий | 1169 |  |  |  |  |  |  |
| д.Сенюшкино | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 57173 |  |  |  |  | 2700 | 21,2 |

Планируемые объёмы жилого фонда.

В основу расчёта положен рекомендуемый норматив жилищной обеспеченности на рассматриваемые периоды в 2021 году 22,0 кв. м на одного жителя и в 2031 году 30 кв. м на одного жителя общей площади и прогнозные показатели по численности населения поселений Килемарского района.

Исходя из этих нормативов и рассчитанной перспективной численности населения по усредненному сценарию 2,15 тыс. человек в 2021 году жилой фонд в поселении должен составить 47,3 тыс. кв. м общей площади и 1,78 тыс. человек в 2031 году и 53,4 тыс. кв. м общей площади. При этом нужно отметить, что на данный момент общая площадь жилого фонда, по данным  Ардинского сельского поселения, составляет 57,173 тыс.кв. м., норматив жилищной обеспеченности составляет 21,2 кв. м на одного жителя. В дальнейшем при условии закрепления и  развития положительной динамики прироста населения (сценарий развития) необходимо предусмотреть новые территории для индивидуального и социального строительства в населённых пунктах.

Обеспеченность жилого фонда системами инженерной инфраструктуры

Населенные пункты поселения системами инженерной инфраструктуры обеспечены неравномерно. Часть населенных пунктов не имеет централизованного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.

.

Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Общественный центр сельского поселения сформирован в с.Арда.

В остальных населенных пунктах сельского поселения  сформированных общественных центров нет.

Баланс населения по населенным пунктам

Таблица №4

| Наименование населенных пунктов | Всего населения, чел. | В том числе, человек |
| --- | --- | --- |
|  | по данным администр.на 01.01.2012 г. | в трудо-способном возрасте | дети дошкольного возраста | дети школьного возраста | пенсион-ный возраст |
| с.Арда | 465 | 292 | 30 | 53 | 91 |
| д.Алешкино | 342 | 211 | 24 | 55 | 52 |
| д.Большая Арда | 118 | 69 | 9 | 16 | 24 |
| п.Дубовский | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| д.Ершово | 136 | 79 | 5 | 19 | 33 |
| д.Изеркино | 76 | 49 | 5 | 13 | 9 |
| д.Котеново | 111 | 64 | 5 | 14 | 28 |
| п.Котеновский | 14 | 9 | 0 | 1 | 4 |
| д.Кузькино | 70 | 43 | 4 | 14 | 9 |
| выс.Мадарский | 98 | 51 | 4 | 20 | 23 |
| д.Мазикино | 204 | 141 | 17 | 24 | 22 |
| д.Малая Арда | 268 | 178 | 18 | 33 | 39 |
| п.Механизаторов | 188 | 123 | 12 | 11 | 42 |
| д.Озерки | 121 | 69 | 16 | 12 | 24 |
| д.Паулкино | 232 | 133 | 19 | 38 | 42 |
| д.Сенюшкино | 99 | 62 | 4 | 14 | 19 |
| д.Сорокаево | 29 | 16 | 3 | 4 | 6 |
| выс.Троицкий | 23 | 11 | 2 | 4 | 6 |
| д.Умятеево | 70 | 34 | 3 | 11 | 22 |
| Д.Шатчиково | 35 | 18 | 2 | 4 | 11 |
| Всего: | 2700 | 1652 61,2% | 182 6,7% | 360 13,3% | 506 18,8% |

В Ардинское сельское поселение входит наибольшее число населенных пунктов в Килемарском районе — 20 н.п., 10 из которых достаточно крупные с населением выше 100 человек. Поселок Дубовский (находится в зоне затопления при 68 отметке) имеет тенденцию к отмиранию. Наметившаяся в последние годы положительная тенденция прироста может смениться значительным оттоком населения в связи с поднятием до 68 отметки уровня воды Чебоксарского водохранилища. В целом можно выделить три сценария по изменению численности населения:

- сценарий развития (закрепление положительной тенденции роста, с последующим увеличением населения);

-  негативный сценарий (значительный отток населения при принятии решения о поднятии уровня водохранилища до 68 отметки (заключение экспертизы на данный момент не вынесено));

- усредненный сценарий (относительно медленное сокращение численности населения, при общей неясности перспектив развития населенных пунктов, находящихся в зоне непосредственного влияния Чебоксарского водохранилища).

В соответствии со схемой территориального планирования Республики Марий Эл и схемой территориального планирования Килемарского муниципального района выполнен расчёт перспективной численности населения по Ардинскому поселению. Среднесрочный срок принят 2021 год, дальнесрочный срок - 2031 год.

Численность населения по поселению

| 2002 г. (чел.) | 2012 г. (чел.) | Среднесрочная перспектива - 2021 г., чел. | Дальнесрочная перспектива - 2031 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3060 | 2700 | 2150 | 1780 |

4.3. Оценка производственного потенциала

На территории поселения функционируют 24 субъекта хозяйствования:

-  МБДОУ «Алешкинский детский сад»;

-  МБОУ «Ардинская средняя общеобразовательная школа»;

-  МБДОУ «Ершовский детский сад»;

-  ГБОУ НПО «Ардинское профессиональное училище»;

-  ГБУ РМЭ «Килемарская ЦРБ» Ершовский ФАП;

-  ГБУ РМЭ «Килемарская ЦРБ» Алешкинский ФАП;

-  ГБУ РМЭ «Килемарская ЦРБ» Ардинская врачебная амбулатория;

-  Ардинский ЦСДК;

-  Алешкинский СДК;

-  Ершовский социально-культурный Центр;

-  МБУК ЦБС Ардинская библиотека;

-  МБУК ЦБС Ершовская библиотека;

-  Районный Дом ремесел «Уля»;

-  Ардинское СПО;

-  ООО «Ардинский хлеб»;

-  ООО «Ардинский кредит»;

-  ООО «Лес-А»

-  пилорамы в д.Алешкино, с.Арда, д. Озерки;

-  Ардинское отделение связи;

-  Ардинский ветеринарный участок ГБУ РМЭ «Килемарская районная станция по

борьбе с болезнями животных»

-  ООО «Волжанка»;

-  ООО «Актив»;

-  ООО «Юка»;

-  ООО «Волгавита»;

На территории поселения нет сельскохозяйственных предприятий.

На земельных участках, принадлежащих гражданам на праве пожизненно наследуемого владения и на праве собственности выращиваются ягодные плодово-ягодные культуры, овощи, картофель.  В личных подворьях содержится скот: Лошадей 14 гол, КРС 606 головы, свиней 232 головы,   овец и коз 596 головы, птицы 6174 голов, кролики 300 голов, пчелосемей 87 шт.                                                                                  Население занятое на предприятиях и организациях поселения

Таблица № 5

| №п/п | Наименование предприятия, организации | Кол-во работ. |
| --- | --- | --- |
| 1 | МБДОУ «Алешкинский детский сад» | 15 |
| 2 | МБОУ «Ардинская средняя общеобразовательная школа | 63 |
| 3 | МБДОУ «Ершовский детский сад» | 15 |
| 4 | ГБОУ НПО «Ардинское профессиональное училище» | 32 |
| 5 | ГБУ РМЭ «Килемарская ЦРБ» Ершовский ФАП | 2 |
| 6 | ГБУ РМЭ «Килемарская ЦРБ» Алешкинский ФАП | 2 |
| 7 | ГБУ РМЭ «Килемарская ЦРБ» Ардинская врачебная амбулатория | 25 |
| 8 | Ардинский ЦСДК | 12 |
| 9 | Алешкинский СДК | 7 |
| 10 | Ершовский социально-культурный Центр | 5 |
| 11 | МБУК ЦБС Ардинская библиотека | 3 |
| 12 | МБУК ЦБС Ершовская библиотека | 1 |
| 13 | Районный Дом ремесел «Уля» | 2 |
| 14 | Ардинское СПО | 102 |
| 15 | ООО «Ардинский хлеб» | 45 |
| 16 | ООО «Ардинский кредит» | 2 |
| 17 | ООО «Лес-А» | 36 |
| 18 | пилорамы в д.Алешкино, с.Арда, д. Озерки | 5 |
| 19 | Ардинское отделение связи | 8 |
| 20 | Ардинский ветеринарный участок | 3 |
| 21 | ООО «Волжанка» | 5 |
| 22 | ООО «Актив» | 7 |
| 23 | ООО «Юка» | 18 |
| 24 | ООО «Волгавита» | 19 |
|  | Всего: | 434 |

Распределение численности трудовых ресурсов

Таблица № 6

| Наименование | 2011 г. |
| --- | --- |
| Всего население поселения | 2700 |
| Трудоспособное население в трудоспособном возрасте Процент к общей численности населения | 1652 61,2 % |
| Трудовые ресурсы занятые в экономике Процент к общей численности населения | 638 29 % |
| - промышленность | 80 |
| - сельское хозяйство | 10 |
| - транспорт | 0 |
| - строительство | 29 |
| - торговля и общественное питание | 177 |
| - лесное хозяйство | 74 |
| - МТС, сбыт, заготовки | 0 |
| - прочие виды деятельности /почта и ветенария/ | 30 |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | 11 |
| - здравоохранение, физическая культура и спорт, социальное обеспечение | 44 |
| - образование | 125 |
| - финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 7 |
| - культура и искусство | 30 |
| - управление | 4 |
| Население не занятое в экономике, в том числе учащиеся в трудоспособном возрасте, военнослужащие, российские граждане, работающие за границей, безработные, домохозяйки и др. население. Процент к общей численности населения | 1173 71 % |

Занятость населения Ардинского поселения

Таблица № 7

| Наименование населенного пункта | трудоспособный возраст | всего занято | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в промыш-ленности | в строитель-стве | в с/х | в лесном хоз. | в бюджетной сфере | в сфере об-служивания | безработные | за пределами поселения | прочие |
| с.Арда | 292 | 120 | 14 | 2 | 2 | 16 | 32 | 4 | 12 | 38 | 12 |
| д. Алешкино | 211 | 79 | 3 | 3 | - | 36 | 4 | 3 | 11 | 26 | 4 |
| д.Большая Арда | 69 | 34 | 2 | 3 | - | 2 | 4 | 3 | - | 12 | 8 |
| п.Дубовский | 21 | 21 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| д. Ершово | 79 | 54 | 2 | 2 | - | 2 | 12 | 4 | 3 | 20 | 12 |
| д. Изеркино | 49 | 23 | - | 5 | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| д. Котеново | 64 | 34 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 13 | 13 |
| п. Котеновский | 9 | 14 | 1 | 1 | 4 |  | 1 | - | - | 2 | 5 |
| д. Кузькино | 43 | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 7 |
| выс.Мадарский | 51 | 35 | 6 | - | - | 6 | - | 3 | - | 5 | 15 |
| д.Мазикино | 141 | 36 | 3 | 1 | - | - | 5 | 5 | - | 5 | 17 |
| д. Малая Арда | 178 | 53 | 6 | 2 | - | 2 | 14 | 7 | 15 | 9 | 13 |
| п. Механизаторов | 123 | 26 | - | 1 | - | - | 13 | - | 3 | 5 | 7 |
| д. Озерки | 69 | 14 | 2 | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| д. Паулкино | 133 | 29 | - | 2 | - | - | 4 | 4 | 5 | 7 | 12 |
| д. Сенюшкино | 62 | 23 | 4 | - | - | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| д. Сорокаево | 16 | 5 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 2 | 1 |
| выс. Троицкий | 11 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 |
| д. Умятеево | 34 | 17 | 4 | - | - | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 |
| д. Шатчиково | 18 | 7 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| Всего: | 1652 | 638 | 80 | 29 | 10 | 74 | 104 | 45 | 76 | 143 | 170 |

Трудовые ресурсы населенных пунктов занятые в экономике                                               Таблица № 8

| Наименование населенных пунктов | Всего заня-тых в экон., чел. | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | про-мыш-лен-ность | с/х | управ-ление | здра-воох-ране-ние | образование, куль-тура | тор-говля и обс-лужив. | про-чие ви-ды |
| с. Арда | 120 | 14 | 2 | 1 | 5 | 27 | 4 | 12 |
| д. Алешкино | 79 | 3 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| д. Большая Арда | 34 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| п. Дубовский | 21 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| д. Ершово | 54 | 2 | - | - | 2 | 10 | 2 | 12 |
| д. Изеркино | 23 | - | - | 3 | 1 | - | 2 | 12 |
| д. Котеново | 34 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | 13 |
| п. Котеновский | 14 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | 5 |
| д. Кузькино | 11 | - | 1 | - | - | - | - | 7 |
| выс. Мадарский | 35 | 6 | - | - | - | - | 2 | 15 |
| д. Мазикино | 36 | 3 | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 17 |
| д. Малая Арда | 53 | 6 | - | 2 | 4 | 10 | 7 | 13 |
| п. Механизаторов | 26 | - | - | - | 3 | 10 | - | 7 |
| д. Озерки | 14 | 2 | - | - | - | 2 | 3 | 4 |
| д. Паулкино | 29 | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 12 |
| д. Сенюшкино | 23 | 4 | - | - | - | 2 | 2 | 7 |
| д. Сорокаево | 5 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| выс. Мадарский | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| д. Умятеево | 17 | 4 | - | - | - | 3 | 2 | 3 |
| д. Шатчиково | 7 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 |
| Всего: | 638 | 80 | 10 | 4 | 23 | 13 | 27 | 170 |

Жилищная, социальная сфера

В 2011 году жилищный фонд в Ардинском сельском поселении  составил  57,173 тыс. кв. м общей площади, количество жилых хозяйств -1162  .

Жилищный фонд в основном представлен индивидуальными жилыми домами. В с.Арда имеется застройка благоустроенных жилых домов-  27-и кв.-3 дома, 8-и кв.дом-1 дом; в пос.Механизаторов- 27-и кв.дом- 1дом, 12-и кв.-2 дома.

Жилищная обеспеченность в поселении колеблется от 14,5 кв. м на чел. до 45,3 кв. м на чел. и в среднем составляет  21,2 кв. м на одного жителя.

Таблица №9

| Населенный пункт | Насе- ление чел. | Водоснабже-ние центра-лизованное | Водоот-ведение канал. | Теплоснабжение | Газо-снаб-жение | Электроснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Арда | 465 | частич. | частич. | печное, индивиду-альное, автономн., централизованное | нет | да |
| д. Алешкино | 342 | нет | нет | печное, индиви-дуал. автономное | нет | да |
| д. Большая Арда | 118 | да | нет | печное, индивиду-альн. автономное | нет | да |
| п. Дубовский | 1 | нет | нет | печное, индивиду-альн. автономное | нет | да |
| д. Ершово | 136 | да | нет | печное, индивиду-альн. автономное | нет | да |
| д. Изеркино | 76 | да | нет | печное, индиви-дуал. автономное | нет | да |
| д. Котеново | 111 | нет | нет | печное, индиви-дуал. автономное | нет | да |
| п. Котеновский | 14 | нет | нет | централизованное | нет | да |
| д. Кузькино | 70 | нет | нет | печное, индиви-дуал. автономное | нет | да |
| выс. Мадарский | 98 | да | нет | печное, индиви-дуал. автономное | нет | да |
| д. Мазикино | 204 | да | нет | печное, индиви-дуал. автономное | нет | да |
| д. Малая Арда | 268 | да | да | централизованное | нет | да |
| п. Механизаторов | 188 | да | частично | печное, индивиду-альное, автономн., централизованное | нет | Да |
| д. Озерки | 121 | да | нет | печное, индиви-дуал. автономное | нет | Да |
| д. Паулкино | 232 | нет | нет | печное, индиви-дуал. автономное | нет | Да |
| д. Сенюшкино | 99 | да | нет | печное, индиви-дуал. автономное | нет | Да |
| д. Сорокаево | 29 | нет | нет | печное, индиви-дуал. автономное | нет | Да |
| выс. Троицкий | 23 | да | нет | печное, индиви-дуал. автономное | нет | да |
| д. Умятеево | 70 | нет | нет | Печное | нет | да |
| д. Шатчиково | 35 | нет | нет | печное | нет | да |
| Всего: | 2700 |  |  |  |  |  |

Водоснабжение населенных пунктов Ардинского сельского поселения

| Населенные пункты | населен. чел. | кол-во домов, хоз-в | Водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | централизов. водопровод | характеристика |
| село Арда | 465 | 180 | с.Арда | 1 вод. башня V= 1,5 м3, ООО «Жил-техник» Протяжен. сетей – 3,6 км |
| д.Сенюшкино | 99 | 43 | д.Сенюшкино | ООО «Водоканалсервис» Протяжён. сетей-0,8 км Вод. башня-1,5 м3 |
| д.Мазикино | 204 | 88 | д.Мазикино | ООО «Водоканалсервис» Протяжён.сетей- 2,35 км ШУВПН( шкаф управления) |
| д.Котёново | 111 | 63 | д.Котёново | Индивидуальные шахтные колодцы и скважины. Протяжённость-2,60 км |
| д.Ершово | 136 | 73 | д.Ершово | ООО «Водоканалсервис» Протяжён.сетей- 1,67км ШУВПН |
| д.Изеркино | 76 | 36 | д.Изеркино | ООО «Водоканалсервис» Протяжён. сетей-0,6 км 1вод.башня |
| высел. Троикий | 23 | 13 | высел.Троикий | 1 вод.башня V= 1,5 м3, ООО «Во-дока-налсервис»., Протяж. 0,3км, |
| д.Алешкино | 342 | 125 | д.Алешкино | Индивидуальные шахтные колодцы и скважины. Протяжённость- 4,1 км |
| д.Большая Арда | 118 | 65 | д.Большая Арда | 1 вод. башня V= 1,5 м3, ООО Жил-техник» Протяжен. сетей – 1,8 км |
| пос.Дубовский | 15 | 15 | пос.Дубовский | Индивидуальные шахтные колодцы и скважины. |
| пос.Котеновский | 14 | 17 | пос. Котеновский | Индивидуальные шахтные колодцы и скважины. |
| д.Кузькино | 70 | 28 | д. Кузькино | Индивидуальные шахтные колодцы и скважины. |
| высел. Мадарский | 98 | 49 | высел. Мадарский | 1 вод. башня V= 1,5 м3, ООО «Жил-техник» Протяжен. сетей – 3,6 км |
| дер.Малая Арда | 268 | 100 | дер.Малая Арда | 1 вод. башня V= 1,5 м3, ООО «Жил-техник» Протяжен. сетей – 3 км |
| пос.Механизаторов | 188 | 71 | пос.Механизаторов | 1 вод. башня V= 1,5 м3, ООО «Жил-техник» Протяжен. сетей – 1 км |
| д.Озерки | 121 | 45 | д.Озерки | 1 вод. башня V= 1,5 м3, ООО «Жил-техник» Протяжен. сетей – 1,2 км |
| д.Паулкино | 232 | 80 | д.Паулкино | Индивидуальные шахтные колод-цы и скважины. Протяж.- 1,8 км |
| д.Сенюшкино | 99 | 43 | д.Сенюшкино | Индивидуальные шахтные колод-цы и скважины. Протяж.- 1,5 км |
| д.Сорокаево | 29 | 10 | д.Сорокаево | Индивидуальные шахтные колодцы и скважины. |
| д.Умятеево | 70 | 39 | д.Умятеево | Индивидуальные шахтные колодцы и скважины. |
| д.Шатчиково | 35 | 24 | д.Шатчиково | Индивидуальные шахтные колодцы и скважины. |

Система водоснабжения населенных пунктов

Таблица №10

| Населенный пункт | Источн. водо-снаб-жения | Дебит водоза бора тыс. куб.м/ сут | Производит. тыс. куб.м/ сут | Количествово потребляемой воды | удел. водо допот реб. л/сут | Обес-печен. центр водоснабж. чел /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего тыс. куб.м/ сут | в т.ч. произ- водств. нужды | в т.ч. хоз.-бытов. насел. |  |  |
| с.Арда | подзем | 0,2411 | 0,24 | 0,0156 | 0 | 0,0156 | 52 | 301/90 |
| д.Озерки | шахтн. колодцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д.Паулкино | подземн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п.Механиза-торов | подземн | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| д.Кузькино | подземн | 1,47 | 0,72 | 0,15 | 0,07 | 0,08 | 0,14 | 510 |
| выс. Троицкий | шахтн. колодцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д.Сенюшкино | подземн | 0,316 | 0,142 | 0,142 | 0,11 | 0,03 | 7,6 | 100 |
| д.Алешкино | подземн | 0,1728 | 0,156 | 0,005 | 0,0001 | 0,0045 | 36,6 | 123/78 |
| выс. Мадарский | шахтн. колодцы подземн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д.Ершово | шахтн. колодцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д.Котеново | подземн | 0,049 | 0,479 0,03 0,049 | 0,03 0,03 0,049 | 0 | 0,03 0,03 0,049 | 468 | 100 100 100 |
| Всего: |  | 2,249 | 2,249 | 0,422 | 0,180 | 0,239 | 564,34 |  |

Водоотведение, канализация. Централизованная канализация  имеется в     п. Механизаторов и                              с. Арда (емкости -  выгреба на вывоз.

В п. Механизаторов - одна канализационная насосная станция (КНС) и канализационные сети протяженностью 1,1 км обслуживаются ООО «Жилтехник». Многоквартирные, индивидуальные дома подведены к централизованной  системе канализации.

В с. Арда имеется одна канализационная насосная станция. Общая протяженность  канализационных сетей составляет    км, очистные сооружения с 2-мя полями фильтрации  занимают территорию равную     га и расположены в лесу севернее поселка.

Общая протяженность канализационных сетей по поселению составляет     км. Индивидуальные жилые дома во всех населенных пунктах, имеют индивидуальные выгребные ямы.

Водоотведение, канализация населенных пунктов поселения

Таблица № 11

| Населенный пункт | На-селе ние | Кол-во домов, хоз-в | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Централизованная канализация | Характеристика |
| с.Арда | 465 | 165 | - | Выгребные ямы |
| д.Алешкино | 342 | 128 | - | Выгребные ямы |
| п.Дубовский | 15 | 63 | - | Выгребные ямы |
| д.Ершово | 136 | 71 |  | Выгребные ямы |
| д.Изеркино | 76 | 35 | - | Выгребные ямы |
| д.Котеново | 111 | 61 | - | Выгребные ямы |
| п. Котеновский | 14 | 15 | - | Выгребные ямы |
| д.Кузькино | 70 | 27 | - | Выгребные ямы |
| выс Мадарский | 98 | 49 | - | Выгребные ямы |
| д.Мазикино | 204 | 88 |  |  |
| д.Малая Арда | 268 | 114 |  | Выгребные ямы |
| п. Механиза-торов | 188 | 71 | 27кв. ж.д. № 1а, 12 кв.ж.д. № 1, 12 кв.ж.д. № 2, 4 кв.ж.д. № 15, общеж. д. № 3, здание училища | Протяженность сетей 1,1 км. Обслуживание – ООО «Жилтехник» |
| д.Озерки | 121 | 45 |  | Выгребные ямы |
| д.Паулкино | 232 | 84 |  |  |
| д.Сенюшкино | 99 | 43 |  | Выгребные ямы |
| д.Сорокаево | 29 | 10 |  | Выгребные ямы |
| выс.Троицкий | 23 | 13 |  | Выгребные ямы |
| д.Умятеево | 70 | 39 |  | Выгребные ямы |
| д.Шатчиково | 35 | 24 |  |  |

Система канализации населенных пунктов поселения

Таблица №12

| Населенный пункт | Нали-чие ОС | Метод очи-стки | Мощ-ность | Количество стоков тыс. куб. м/сут | Сте-пень очи-стки | Выпуск сточных вод | Обес-печен ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | произ-водств | насе-ление |  |  |  |
| с.Арда | ОС | био-лог. | 0,018 | 0,018 | 0,008 | 0,01 | удов | Поля фильтрации |  |
| д. Алешкино | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| д. Большая Арда | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| п. Дубовский | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| д. Ершово | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| д. Изеркино | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| д. Котеново | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| п. Котеновский | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| д. Кузькино | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| выс. Мадарский | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| д. Мазикино | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| д. Малая Арда | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| п. Механизаторов | ОС | био-лог. | 0,012 | 0,012 | 0,003 | 0,009 | удов | Поля фильтрации |  |
| д. Озерки | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| д. Паулкино | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| д. Сенюшкино | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| д. Сорокаево | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| выс. Троицкий | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| д. Умятеево | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| д. Шатчиково | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| Всего: |  |  | 0,030 | 0,030 | 0,011 | 0,019 |  |  | 0 |

Теплоснабжение.  Централизованным теплоснабжением обеспечены пос.Механизаторов, с.Арда. В последнем в связи со строительством многоквартирных жилых домов построена новая котельная. Всего на территории поселения имеется 2 котельных, общая протяженность теплосетей более    км.

В остальных населенных пунктах отопление печное, индивидуальные автономные котельные (топливо:  твердое топливо - дрова).

Теплоснабжение населенных пунктов Ардинксого сельского поселения

| Населенный пункт | Насе лен. чел. | К-во домов хоз-в | К-во котлов, марка, мощность | Автон. источ. питан. | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Арда | 465 | 165 | 3 кот.2 раб. 1 резерв КВН-062 0,6 кВт - | - | печное отоплен. автоном. котел. топливо: дрова, уголь |
| д. Алешкино | 342 | 128 |  | - | печное топливо дрова, уголь |
| д. Бол. Арда | 118 | 65 | -- | - | печное топливо дрова, уголь |
| п. Дубовский | 1 | 15 |  |  | печное топливо дрова, уголь |
| д. Ершово | 136 | 71 | - | - | печное топливо дрова, уголь |
| д. Изеркино | 76 | 35 |  |  | печное топливо дрова, уголь |
| д. Котеново | 111 | 61 | - | - | печное топливо дрова, уголь |
| п. Котеновский | 14 | 15 |  | - | печное топливо дрова, уголь |
| д. Кузькино | 70 | 27 | - | - | печное топливо дрова, уголь |
| выс.Мадарский | 98 | 49 | - | - | печное топливо дрова, уголь |
| д.Мазикино | 204 | 88 |  |  | печное топливо дрова, уголь |
| п. Механиза-торов | 188 | 71 | 2 кот.2 раб. КВН-062 0,6 кВт |  | печное топливо дрова, уголь |
| д. Озерки | 121 | 45 |  |  | печное топливо дрова, уголь |
| д. Паулкино | 232 | 84 |  |  | печное топливо дрова, уголь |
| д. Сенюшкино | 99 | 43 |  |  | печное топливо дрова, уголь |
| д. Сорокаево | 29 | 10 |  |  | печное топливо дрова, уголь |
| выс. Троицкий | 23 | 13 |  |  | печное топливо дрова, уголь |
| д. Умятеево | 70 | 39 |  |  | печное топливо дрова, уголь |
| д. Шатчиково | 35 | 24 |  |  | печное топливо дрова, уголь |
| Всего: | 2432 | 1048 |  |  |  |

Электроснабжение. Электроснабжение поселения в основном обеспечивается Горномарийскими   электрическими сетями. На обслуживании РЭС находится 20 населенных пунктов, а также все организации и учреждения, находящиеся на территории поселения.

Связь. Систему телефонной, телеграфной и радиосвязи осуществляет Йошкар-Олинский ЛТЦ ОАО «Волга-Телеком». Во всех населенных пунктах имеется стационарная связь.  Однако, для обеспечения устойчивой связи с населением при угрозе и возникновении аварийных, чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствиях во всех населенных пунктах установлены таксофоны. На территории Ардинского сельского поселения имеется достаточно устойчивая сотовая связь .

Учреждения и предприятия обслуживания

Детский сад  на   40 мест имеется  в с. Арда, в д. Ершово - на 15 мест, в д.Алешкино- на 15 мест.  Ардинская средняя общеобразовательная школа  на  360 учащихся в с. Арда.. Ходит школьный автобус, который доставляет детей в школу по маршруту: с. Арда - д. Ершово – с. Арда,  и с. Арда - д. Алешкино-             с. Арда. На перспективу намечается строительство детского сада на 90 мест в с. Арда.

Наличие мест в общеобразовательных школах и детских садах

| Наименование населённого. пункта | Объекты образования на 1.01.12 год |
| --- | --- |
|  | Наличие мест в школах | Кол-во детей школ. возраста | Наличие мест в д/с | Кол-во детей дошкол. возраста |
| с. Арда | 360 | - | 40 | - |
| д. Ершово | - | - | 15 | - |
| д. Алешкино | - | - | 15 | - |
| Всего: | 360 | 360 | 70 | 182 |

На территории Ардинского сельского поселения расположены следующие  объекты культуры: Ардинский ЦСДК, Ершовский СКЦ и Алешкинский ДК.

Наличие объектов здравоохранения в населенных пунктах поселения

| Наименование населенного пункта | Объекты здравоохранения, санатории, ДОЛ |
| --- | --- |
|  | посещений в год | коек | отдых..- лето/зима |
| Ардинская врачебная амбулатория |  | - | - |
| Алешкинский ФАП | ФАП 2800 | - | - |
| Ершовский ФАП | ФАП 2600 | - | - |
| Туристический комплекс «Раздолье» |  |  | - |
| Всего: | 5400 | - | - |

Объекты торговли, обслуживания

| Наименование населенного пункта | Объекты торговли | Объекты общ. питания / пос. мест | Отделения связи и т.д. | Объекты бытового обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | повседнев. спроса | эпизодич. спроса |  |  |  |
| с. Арда | 4 | - | - | - | - |
| д. Алешкино | 2 | - | - | - | - |
| д. Мазикино | 1 | - | - | - | - |
| п. Механизаторов | 1 | - | - | - | - |
| д. Паулкино | - | - | 1/30 | - | - |
| д. Малая Арда | 1 | - | - | 1 | - |
| д. Котеново | 1 | - |  | - | - |
| д. Ершово | 1 | - | - | - | - |
| выс.Мадарский | 1 | - | - | - | - |
| д. Озерки | 2 | - | - | - | - |
| Всего: | 14 | - | 1/30 | - | - |

Проектируемые учреждения и предприятия  обслуживания

На территории поселения предусматриваются учреждения и предприятия обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населённом пункте начиная с 50 жителей и базовые объекты более высокого уровня на сельское поселение, размещаются в административном центре поселения.

Перечень объектов определяется в соответствии с приложением 8 Нормативов градостроительного проектирования Республики Марий Эл. Учреждения и предприятия обслуживания предлагается размещать на территории поселения приближенно к местам жительства и работы, формируя общественные центры в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта, из расчета обеспечения  жителей услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.

Объектами более высокого уровня обслуживания население поселения обеспечиваются в пгт. Килемары, пгт. Визимьяры и г. Йошкар-Ола.

Тарифы на товары и услуги

Килемарского муниципального района

| № п/п | Наименование организации | Наименование товаров и услуг | Тариф, руб. за 1куб. м. | Население <1> (тарифы указываются с учётом НДС)*, руб. за 1 куб. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Килемарский муниципальный район | с 01.01.2012 до 30.06.2012 |
|  |  | Холодная вода | 9,20 (без НДС) | 10,86 |
|  |  | Водоотведение и очистка сточных вод | 10,27 (без НДС) | 12,12 |
|  |  | с 01.07.2012 до 31.08.2012 |
|  |  | Холодная вода | 9,75 (без НДС) | 11,51 |
|  |  | Водоотведение и очистка сточных вод | 10,89 (без НДС) | 12,85 |
|  |  | с 01.09.2012 до очередного периода регулирования |
|  |  | Холодная вода | 10,24 (без НДС) | 12,08 |
|  |  | Водоотведение и очистка сточных вод | 11,43 (без НДС) | 13,49 |

# <1> Тариф применяется к объемам исполнителей коммунальных услуг (управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и др.), поставляющих холодную воду населению для коммунальных нужд, а также для полива земельных участков, используемых для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества, за исключением объемов для собственных нужд исполнителей коммунальных услуг и для арендаторов нежилых помещений в жилых домах.

Приложение № 2

к приказу министерства

энергетики и жилищно-коммунального

хозяйства

от 29.11.2011 г. № 169

Производственная программа организации

коммунального комплекса в сфере холодного водоснабжения

Муниципальное образование: муниципальный район

Наименование организации:

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год |
| 1 | Полезный отпуск холодной воды, в том числе | тыс. куб.м. | 565,800 |
| 1.1 | население | тыс. куб.м. | 100,000 |
| 1.2 | бюджетные потребители | тыс. куб.м. | 34,300 |
| 1.3 | прочие потребители | тыс. куб.м. | 431,500 |

Приложение № 3

к приказу министерства

энергетики и жилищно-коммунального

хозяйства

от 29.11.11.2011 г. № 169

Производственная программа организации

коммунального комплекса в сфере водоотведения

Муниципальное образование: Килемарский муниципальный район

Наименование организации:

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 |
| 1 | Пропущено сточных вод (полезный отпуск), в том числе | тыс. куб.м. | 536,400 |
| 1.1 | население | тыс. куб.м. | 100,000 |
| 1.2 | бюджетные потребители | тыс. куб.м. | 25,000 |
| 1.3 | прочие потребители | тыс. куб.м. | 411,400 |

Таблица № 13

Тарифы на водоснабжение МУП «Жилтехник» в с. Арда на 01.01.2013 г.

| № п/п | Наименование потребителей | Ед. изм. | Кол-во ед. | Норма расхода | Цена за м3 в руб. | Расход воды в месяц | Стоимость воды в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |
|  | -водяное отопление | м3 |  | 0,08 л/м3 | 0,12 |  |  |
| 2 | Проживающий в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  | - с в/р колонками | чел. |  | 50 л/сут. | 0,08 |  |  |
|  | - с водопроводом | чел. |  | 110 л/сут. | 0,08 |  |  |
|  | - с газом | чел. |  | 125 л/сут. | 0,08 |  |  |
|  | - с ваннами | чел. |  | 150 л/сут. | 0,08 |  |  |
| 3 | Баня , а так же |  |  | 180л/сут. | 0,08 |  |  |
|  | - мойка полов | м2 |  | 5л/м2 | 0,08 |  |  |
| 4 | Поливной участок | м2 |  | 4л/м2 | 0,12 |  |  |
| 5 | Корова | гол. |  | 80 л/сут. | 0,12 |  |  |
| 6 | Лошадь | гол. |  | 50 л/сут. | 0,12 |  |  |
| 7 | Мелкий скот, свинья, теленок | гол. |  | 20 л/сут. | 0,12 |  |  |
| 8 | Птица | гол. |  | 1 л/сут. | 0,12 |  |  |
| 9 | Автомобиль | шт. |  | 50 л/сут. | 0,12 |  |  |
| 10 | Мотоцикл | шт. |  | 25 л/сут. | 0,12 |  |  |