| БОЛЬШЕКБЕЕВО ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕКИБЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПУНЧАЛ |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| От «30» октября 2013 года № 32 |

Об утверждении схемы водоснабжения  на территории Большекибеевского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Уставом муниципального образования «Большекибеевское сельское поселение»  администрация Большекибеевского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить схему водоснабжения  на территории Большекибеевского сельского поселения.

2.Настоящее постановление  обнародовать на информационном стенде администрации поселения и на сайте администрации муниципального образования.

Глава администрации

Большекибеевского сельского поселения                                            Н.В.Ершова

Приложение № 1

к постановлению

администрации Большекибеевского

сельского поселения

от «30» октября  2013 г. № 32

Схема водоснабжения

Большекибеевского сельского поселения Килемарского муниципального района Республики Марий Эл

2013 г.

1. Общие положения

Схема водоснабжения  поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения , их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения :

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения , обеспечения надежного водоснабжения  наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение  в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением ;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения   сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения

Сельское поселение расположено на севере  Килемарского муниципального района.

Общая площадь земель сельского поселения ориентировочно составляет      10365 га.

Существующая численность населения сельского поселения по состоянию на 01.01.2013 г. составляет  399 человек.

В состав сельского поселения входят шесть населенных пунктов: д. Коктуш, д. Малое Кибеево, д. Мусь, д. Большой Абанур, д. Средний Абанур, д. Большое Кибеево- является административным центром.

Территориальная структура поселения

Большекибеевское сельское поселение расположено в северной части Килемарского района. Оно граничит на западе с ,  на севере  и юге сгородским поселениее Килемары на востоке и сере с Кировской областью.

Земли сельскохозяйственного  назначения 2346,7га. Большая часть земель сельскохозяйственного назначения находится в наличии у производственных кооперативов и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства и использующих сельскохозяйственные угодия  для сенокошения и выпаса скота.

Земли населенных пунктов.  На территории поселения  находится 6 населенных пунктов, общей площадью 286,8 га. Земли населённых пунктов представлены в основном территориями жилой застройки: индивидуальными и малоэтажными жилыми домами.

Существующая территориальная структура  населенных пунктов

| Населенные пункты | территория, га | в том числе земли |
| --- | --- | --- |
|  |  | жилая застройка | общественно- деловых зон | особо охраняемых территорий | производственные | общего пользова- ния улицы, дороги | с/х использования, садов | прочие | водные объекты |
| д. Большое Кибеев | 89,20 | 40,3 | 0,2 | 0 | 0 | 4,6 | 0 | 37,6 | 1,3 |
| д. Большой Абанур | 78,90 | 31,5 | 0,4 | 0 | 0 | 5,7 | 0 | 39,0 | 0 |
| д. Коктуш | 42,60 | 13,9 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 22,5 | 1,5 |
| д. Мусь | 42,60 | 20,8 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 0 | 19,0 | 0,7 |
| д. Малое Кибеево | 19,90 | 11,1 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 6,9 | 0 |
| д. Средний Абанур | 13,60 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 3,4 | 0 |
| Всего: | 286,8 | 127,3 | 0,6 | 0 | 0 | 15,6 | 0 | 128,4 | 3,5 |

Структура земель поселения  представлена землями лесного фонда, землями с/х назначения, землями населенных пунктов, землями транспорта и промышленности, землями особо охраняемых природных территорий, землями постороннего пользования. Структура земель населенных пунктов представлена в основном жилыми территориями.

Земли промышленности занимают территорию   25,6 га, это территории занятые  промышленными предприятиями, дорогами республиканского значения, опорами линий электропередач, базовыми станциями   сотовой связи и т.д.

Земли лесного фонда занимают значительную часть территории поселения – 4713,7га.

Особо охраняемые природные территории это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государ     ственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" на территории Большекибеевского  сельского поселения особо охраняемые природные  территории отсутсвуют.

Земли водного фонда выделены в отдельную категорию.   Земли водного фонда входят в состав Большекибеевского сельского поселения 74,8га.

Оценка демографической ситуации, трудовые ресурсы, прогнозирование численности населения

Площадь территории  Большекибеевского поселения составляет 10365  га на территории находится 6 населенных пунктов, в которых проживает  399 человек. Плотность населения по поселению составляет  19,6 чел на кв. км (по району – 4,7 чел. на  кв. км,  по республике – 30,4  чел. на кв. км).   Наиболее крупными населенными пунктами являются: д. Большоек кибеево — 165 человек, д. Большой Абанур — 130 человек.

Отдаленность поселения не способствует развитию населенных пунктов. Население в трудоспособном возрасте составляет 53,9 %, пенсионный возраст – 30,6%,  дети дошкольного и школьного возраста соответственно 8,5%  и  7 %.

Внешнее сообщение сельского поселения с республиканским центром осуществляется автотранспортом по автодороге общего пользования

- гор.Йошкар-Ола- п. Килемары -д. Большое Кибеево.

Климат

Продолжительность солнечного сияния 1811 час за год, в том числе в декабре, в связи с большой облачностью и коротким днем – 29 часов, а в июне – 305 часов.  Количество дней без солнца за год 108, причем летом это количество не превышает 1 - 2 дня в месяц. В теплую половину года наблюдается преобладание ясной погоды над пасмурной. Среднегодовая температура воздуха по территории около +3,3о. В январе отмечаются самые низкие температуры -12,4о, самые высокие температуры в июле +18,9 о.

Продолжительность активной вегетации растений - 36 дней.

Продолжительность устойчивых морозов в среднем 127 дней.

Годовая сумма осадков 518 мм, из них за теплый период апрель-октябрь выпадает около 70%. В твердом виде выпадает 20% осадков. Снежный покров обычно устанавливается со второй половины ноября и сходит к середине апреля. Продолжительность снежного периода составляет 156 дней. Средняя высота снежного покрова составляет 38 см.

Среднегодовая относительная влажность воздуха 76%; максимальных среднемесячных значений она достигает в ноябре - декабре 85%, а минимальных в мае 69%. Ветровой режим района формируется под воздействием циркуляционных факторов, которые обуславливают преобладание ветров юго-западной четверти. Территория характеризуется преобладанием слабых ветров до 5 м/сек, особенно в летнее время года. Штилевые условия относительно редки 3% в год. Среднегодовая скорость ветра 4,2 м/сек. Довольно часто, 19 дней за год, отмечаются сильные ветры 15 и более м/сек. К неблагоприятным явлениям погоды относятся туманы, которые затрудняют работу транспорта, а также способствуют загрязнению воздуха, и метели. Наиболее часто туманы возникают в осенне-зимний период. За год насчитывается 24 дня с туманами. За холодное время года в среднем отмечается 42 дня с метелью. Наиболее продолжительны метели в январе-феврале.

По климатическим условиям территория относится к строительно-климатическому подрайону II В. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции -31о и -4,5 о. Продолжительность отопительного периода 214 дней. Глубина промерзания почвы 140 см.

Самая низкая среднемесячная температура -12,4о и абсолютный минимум -47о наблюдается в январе месяце. Самая высокая среднемесячная температура +18,9о и абсолютный максимум +38о наблюдается в июле месяце. Среднегодовое количество осадков составляет 518 мм. Ветровой режим характеризуется преобладанием юго-западных ветров. Средняя скорость ветра составляет 4,2 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек отмечаются около 19 дней за год.

Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но в зимний период рекомендуется защита путей сообщений от южных и юго-восточных ветров, при которых наиболее часто возникают метели. Продолжительность комфортного периода летом для отдыха населения составляет в среднем 76 дней с 6 июня по 22 августа.  Весь зимний сезон, начиная с середины ноября, благоприятен для организации отдыха населения.

Существующее функциональное использование территории населенных пунктов сельского поселения.

В состав земель населенных пунктов сельского поселения входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

•	жилая зона;

•	общественно-деловая зона;

•	производственная;

•	зона инженерной и транспортной инфраструктур;

•	рекреационная зона;

•	зона сельскохозяйственного использования;

•	зона специального назначения.

•	иные территориальные зоны

                - Современная структура земель сельского поселения на 01.01. 2013 г.

| № п/п | Состав земель по категориям | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Земли населенных пунктов | 286,8 |
| 2 | Земли лесного фонда | 4713,7 |
| 3 | Земли водного фонда | 74,8 |
| 4 | Земли сельскохозяйственного назначения | 2346,7 |
| 5 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и земли иного специального назначения | 25,6 |
| 6 | Земли прочие | 357,7 |
|  | Всего земель в существующих границах поселения | 7805,3 |

Жилой фонд.

В 2011 году жилищный фонд в Большекибеевском сельском поселении составил 8798 кв. м общей площади, количество жилых хозяйств - 176. Жилищный фонд в основном представлен индивидуальными жилыми домами. Жилищная обеспеченность в поселении в среднем составляла в 2011 г 22,1 кв. м на одного жителя.

Жилищный фонд

| Населённые пункты | Существующий жилищный фонд, кв. м | Насе- ление | Жил. обеспеч. кв.м,чел |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего общ. пл. жилья | В том числе |  |  |
|  |  | в многокв. домах | в усадебн. домах |  |  |
|  |  | к-во кварт. | общ. пл. | к-во дом. | общ. пл. |  |  |
| д.Б. Кибеево | 3478 | 13 | 336 | 52 | 3142 | 165 | 20,82 |
| д.Б. Абанур | 2436 | - | - | 51 | 2436 | 130 | 18,45 |
| д.М. Кибеево | 641 | 2 | 108 | 9 | 533 | 41 | 15,6 |
| д.Ср. Абанур | 528 | - | - | 16 | 528 | 21 | 25,4 |
| д.Коктуш | 679 | - | - | 12 | 679 | 18 | 37,6 |
| д.Мусь | 1036 | - | - | 21 | 1036 | 24 | 43,1 |
| Всего: | 8798 | 15 | 444 | 161 | 8354 | 399 | 22,1 |

Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Общественный центр сельского поселения сформирован в д. Большое Кибеево

В остальных населенных пунктах сельского поселения  сформированных общественных центров нет.

Баланс населения по населенным пунктам

Баланс населения в разрезе населённых пунктов поселения

| Наименование населенных пунктов | Всего населения, чел. | В том числе, человек |
| --- | --- | --- |
|  | по данным администр.на 2012 г. | в трудо-способном возрасте | дети дошкольного возраста | дети школьного возраста | пенсион-ный возраст |
| д. Б. Кибеево | 165 | 94 | 12 | 4 | 55 |
| д. Б. Абанур | 130 | 72 | 18 | 16 | 24 |
| д. М. Кибеево | 41 | 27 | 4 | 3 | 7 |
| д. Ср. Абанур | 21 | 6 | - | 1 | 14 |
| д. Коктуш | 18 | 8 | - | 4 | 6 |
| д. Мусь | 24 | 8 | - | - | 16 |
| Всего: | 399 | 215 53,88 % | 34 8,52 % | 28 7,02 % | 122 30,58 % |

.В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Марий Эл и Схемой территориального планирования Килемарского муниципального района выполнен расчёт перспективной численности населения по Большекибеевскому поселению. Среднесрочный срок принят 2021 год, дальнесрочный срок - 2031 год.

Численность населения по поселению

| 2012 г. (чел.) | Среднесрочная перспектива - 2021 г., чел. | Дальнесрочная перспектива - 2031 г., чел. |
| --- | --- | --- |
| 399 | 354 | 300 |

. Оценка производственного потенциала

На территории поселения функционируют более 6 объектов хозяйствования.

Население занятое на предприятиях и организациях поселения

| № п/п | Наименование предприятия, организации | Кол-во работников |
| --- | --- | --- |
| 1. | Администрация | 4 |
| 2. | МБОУ «Кибеевская основная общеобразовательная школа» | 6 |
| 3. | Кибеевский ФАП | 2 |
| 4. | Предприятия торговли | 4 |
| 5. | Абанурский сельский клуб | 2 |
| 6. | Библиотека | 1 |
|  | Всего: | 19 |

На территории поселения 1 сельскохозяйственное предприятие. На земельных участках, принадлежащих гражданам на праве пожизненно наследуемого владения и на праве собственности выращиваются ягодные плодово-ягодные культуры, овощи, картофель. В личных подворьях содержится скот: КРС 162 головы, свиней 52 головы, овец и коз 291 голова, кролики 49 голов, пчелосемей 146 шт.

Распределение численности трудовых ресурсов

| Наименование | 2011 г. |
| --- | --- |
| Всего население поселения | 403 |
| Трудоспособное население в трудоспособном возрасте. Процент к общей численности населения. | 345 85,6% |
| Трудовые ресурсы занятые в экономике. Процент к общей численности населения. | 112 27,7% |
| - промышленность | - |
| - сельское хозяйство | 72 |
| - транспорт | - |
| - строительство | - |
| - торговля и общественное питание | 4 |
| - лесное хозяйство | - |
| - МТС, сбыт, заготовки | - |
| - прочие виды деятельности сферы материального производства | - |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | 2 |
| - здравоохранение, физическая культура и спорт, социальное обеспечение | 2 |
| - образование | 4 |
| - финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 1 |
| - культура и искусство | 3 |
| - управление | 4 |
| Население не занятое в экономике, в том числе учащиеся в трудоспособном возрасте, военнослужащие, российские граждане, работающие за границей, безработные, домохозяйки и др. население. Процент к общей численности населения | 20 4,9% |

Занятость населения Большекибеевского поселения

| Населённые пункты | трудоспособ-ный возраст | всего занято | в том числе | безработные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в промы-шленности. | в стро-ительстве | в с/х | в лесном хоз-ве. | в бюджет-ной сфере сфере | прочие | за преде-лами |  |
| д.Б. Кибеево | 96 | 19 | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 |
| д.Б. Абанур | 70 | 10 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7 |
| д.М. Кибеево | 27 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| д.Ср. Абанур | 6 |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| д.Коктуш | 8 |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| д.Мусь | 8 |  | - | - | - | - | - | - |  | 1 |
| Всего: | 1082 | 956 | - | - | - | - | - | - | 12 | 20 |

Трудовые ресурсы населенных пунктов занятые в экономике

| Наименование населенных пунктов | Всего заня-тых в экономике чел. | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | про-мыш-ленно-сть | с/х | управ-ление | здра-воох-ранение | образование, куль-тура | тор-говля и обс-лужив. | про-чие виды |
| д.Б. Кибеево | 18 | 1 | - | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| д.Б. Абанур | 13 | 2 | 6 | - | 1 | 2 | 2 | - |
| д.М. Кибеево | 4 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
| д.Ср. Абанур | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Коктуш | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Мусь | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего: | 35 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 |

Жилищная, социальная сфера

В 2011 году жилищный фонд в Большекибеевском сельском поселении составил 8798 кв. м общей площади, количество жилых хозяйств - 176. Жилищный фонд в основном представлен индивидуальными жилыми домами. Жилищная обеспеченность в поселении в среднем составляла в 2011 г 22,1 кв. м на одного жителя

Водоснабжение населенных пунктов Большекибеевского  сельского поселения

| Населенные пункты | населен. чел. | кол-во домов, хоз-в | Водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | централизов. водопровод | характеристика |
| д.Большой Абанур | 130 | 43 | Большой Абанур | 1 вод. башня 2,5 м3, МО «Большекибеевское сельское поселение» Протяжен. Сетей – 3809 м |

Система водоснабжения населенных пунктов

| Населенный пункт | Источн. водо-снаб-жения | Дебит водоза бора тыс. куб.м/ сут | Производит. тыс. куб.м/ сут | Количествово потребляемой воды | удел. водо пот реб. л/сут | Обес-печен. центр водоснабж. чел /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего тыс. куб.м/ сут | в т.ч. произ- водств. нужды | в т.ч. хоз.-бытов. насел. |  |  |
| д. Большое Кибеево | шахтн. колодцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Большой Абанур | подземн | 0,002 |  | 0,002 | 0 | 0,002 |  | 130/33% |
| д. Малое Кибеево | шахтн. колодцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Коктуш | шахтн. колодцы | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| д. Мусь | шахтн. колодцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Средний Абанур | шахтн. колодцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего: |  | 0,002 |  | 0,02 | 00 | 0,002 |  | 130/33% |

Централизованная канализация отсутствует. Индивидуальные жилые дома во всех населённых пунктах имеют индивидуальные выгребные ямы.

В о всех населенных пунктах отопление печное, индивидуальные автономные котельные (топливо:  твердое топливо - дрова).

Электроснабжение. Электроснабжение поселения в основном обеспечивается районными электрическими сетями. На обслуживании РЭС находится 6 населенных пунктов, а также все организации и учреждения, находящиеся на территории поселения.

Газоснабжение. Из 6 населенных пунктов поселения на сегодняшний день ни один не газифицирован. Газ привозной в баллонах.

Связь. Систему телефонной, телеграфной и радиосвязи осуществляет Йошкар-Олинский ЛТЦ ОАО «Волга-Телеком».

Во всех населенных пунктах имеется стационарная связь. Однако, для обеспечения устойчивой связи с населением при угрозе и возникновении аварийных, чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствиях во всех населенных пунктах установлены таксофоны.

Учреждения и предприятия обслуживания

Детский сад на 10 мест имеется в д. Большое Кибеево. Большекибеевская средняя общеобразовательная школа на 120 учащихся в д. Большое Кибеево. Ходит школьный автобус который доставляет детей в школу по маршруту.

Наличие мест в общеобразовательных школах и детских садах

| Населённые пункты | Объекты образования на 1.01.12 год |
| --- | --- |
|  | Наличие мест в школах | Кол-во детей школ. возраста | Наличие мест в д/с | Кол-во детей дошкол. возраста |
| д.Большое Кибеево | 120 | 28 | 10 | 34 |
| Всего: | 120 | 28 | 10 | 34 |

Наличие объектов здравоохранения в населенных пунктах поселения

| Населённые пункты | Объекты здравоохранения, санатории |
| --- | --- |
|  | посещений в год | коек | отдыхающ.- лето/зима |
| д.Большое Кибеево | 2944 | - | - |
| Всего: | 2944 | - | - |

Наличие объектов культуры в населенных пунктах поселения

| Населённые пункты | Объекты культуры |
| --- | --- |
|  | Дома культуры, клубы, мест | Библиотеки кол. томов | Объекты воспитания |
| д.Большое Кибеево |  | 700 | - |
| д.Большой Абанур | 30 |  | - |
| Всего: | 30 | 700 | - |

Наличие спортивных сооружений в населенных пунктах поселения

| Населённые пункты | спор-тивные залы | приспо-собл. помещ. | тиры | Плоскостные сооружения | всего спорт. сооруж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | футб. поля | волейбольн | бас-кетб | хокейн. короб. |  |
| д.Большое Кибеево |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |

Объекты торговли, обслуживания

| Населённые пункты | Объекты торговли | Объекты общ. питан. пос. мест | Отделен. связи и т.д. | Объекты бытового обслуж. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | повседнев. спроса | эпизодич. спроса |  |  |  |
| д.Большое Кибеево | 2 | - | - | - | - |
| д.Большой Абанур | 2 | - | - | - | - |
| Всего: | 4 | - | - | - | - |

Проектируемые учреждения и предприятия обслуживанияя

На территории поселения предусматриваются учреждения и предприятия обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населённом пункте начиная с 50 жителей и базовые объекты более высокого уровня на сельское поселение, размещаются в административном центре поселения. Перечень объектов определяется в соответствии с приложением 8 Нормативов градостроительного проектирования Республики Марий Эл.

Учреждения и предприятия обслуживания предлагается размещать на территории поселения приближенно к местам жительства и работы, формируя общественные центры в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта, из расчета обеспечения  жителей услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Объектами более высокого уровня обслуживания население поселения обеспечиваются в пгт. Килемары, п. Визимьяры и г. Йошкар-Ола.

Тарифы на товары и услуги

Килемарского муниципального района

| № п/п | Наименование организации | Наименование товаров и услуг | Тариф, руб. за 1куб. м. | Население <1> (тарифы указываются с учётом НДС)*, руб. за 1 куб. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Килемарский муниципальный район | с 01.01.2012 до 30.06.2012 |
|  |  | Холодная вода | 9,20 (без НДС) | 10,86 |
|  |  | Водоотведение и очистка сточных вод | 10,27 (без НДС) | 12,12 |
|  |  | с 01.07.2012 до 31.08.2012 |
|  |  | Холодная вода | 9,75 (без НДС) | 11,51 |
|  |  | Водоотведение и очистка сточных вод | 10,89 (без НДС) | 12,85 |
|  |  | с 01.09.2012 до очередного периода регулирования |
|  |  | Холодная вода | 10,24 (без НДС) | 12,08 |
|  |  | Водоотведение и очистка сточных вод | 11,43 (без НДС) | 13,49 |

<1> Тариф применяется к объемам исполнителей коммунальных услуг (управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и др.), поставляющих холодную воду населению для коммунальных нужд, а также для полива земельных участков, используемых для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества, за исключением объемов для собственных нужд исполнителей коммунальных услуг и для арендаторов нежилых помещений в жилых домах.

Приложение № 2

к приказу министерства

энергетики и жилищно-коммунального

хозяйства

от 29.11.2011 г. № 169

Производственная программа организации

коммунального комплекса в сфере холодного водоснабжения

Муниципальное образование: муниципальный район

Наименование организации:

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год |
| 1 | Полезный отпуск холодной воды, в том числе | тыс. куб.м. | 565,800 |
| 1.1 | население | тыс. куб.м. | 100,000 |
| 1.2 | бюджетные потребители | тыс. куб.м. | 34,300 |
| 1.3 | прочие потребители | тыс. куб.м. | 431,500 |

Приложение № 3

к приказу министерства

энергетики и жилищно-коммунального

хозяйства

от 29.11.11.2011 г. № 169

Производственная программа организации

коммунального комплекса в сфере водоотведения

Муниципальное образование: Килемарский муниципальный район

Наименование организации:

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 |
| 1 | Пропущено сточных вод (полезный отпуск), в том числе | тыс. куб.м. | 536,400 |
| 1.1 | население | тыс. куб.м. | 100,000 |
| 1.2 | бюджетные потребители | тыс. куб.м. | 25,000 |
| 1.3 | прочие потребители | тыс. куб.м. | 411,400 |

# Text boxes

| Населенный пункт | Насе- ление чел. | Водоснабже-ние центра-лизованное | Водоот-ведение канал. | Теплоснабжение | Газо-снаб-жение | Электроснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| д. Большое Кибеево | 165 | нет | нет | печное, индивиду-альн. автономное | нет | да |
| д. Большой Абанур | 130 | да | нет | печное, индивиду-альн. автономное | нет | да |
| д. Малое Кибеево | 41 | нет | нет | печное, индивиду-альн. автономное | нет | да |
| д. Коктуш | 18 | нет | нет | печное, индиви-дуал. автономное | нет | да |
| д. Мусь | 24 | нет | нет | печное, индиви-дуал. автономное | нет | да |
| д. Средний Абанур | 21 | нет | нет | централизованное | нет | да |
| Всего: | 399 |  |  |  |  |  |