КРАСНЫЙ МОСТ ЯЛ СЕЛЬСКИЙ ПОСЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИЙ ПУНЧАЛ АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОМОСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2013 г. № 37

Об утверждении схемы водоснабжения  на территории

Красномостовского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Уставом муниципального образования «Красномостовское сельское поселение»  администрация Красномостовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить схему водоснабжения  на территории Красномостовского сельского поселения.

2.Настоящее постановление  обнародовать на информационном стенде администрации поселения и на сайте администрации муниципального образования.

Глава администрации

Красномостовского

сельского поселения                                                                В.И. Лопатников

Приложение № 1

к постановлению администрации

Красномостовского

сельского поселения

от «20» ноября  2013 г. № 37

Схема водоснабжения

Красномостовского сельского поселения

Килемарского муниципального района

Республики Марий Эл

2013 г.

1. Общие положения

Схема водоснабжения  поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения  наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение  в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения   сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения

Сельское поселение расположено на севере  Килемарского муниципального района.

Общая площадь земель сельского поселения ориентировочно составляет      31725 га.

Существующая численность населения сельского поселения по состоянию на 01.01.2013 г. составляет  405 человек.

В состав сельского поселения входят пять населенных пунктов: пос. Озёрный, пос. кундышский, пос. Шушер, дер. Шаптунга, пос. Красный Мост - является административным центром.

Территориальная структура поселения

Красномостовское сельское поселение расположено в западной части Килемарского района. Оно граничит на севере с Широкундышским сельским поселением, на востоке с Медведевским районом Республики Марий Эл, на Юге с Юксарским сельским поселение.

Площадь территории Красномостовского сельского поселения составляет 31725 га

в том числе:

земли сельскохозяйственного назначения			          1274,00 га

земли населённых пунктов					 	461,00 га

земли промышленности, транспорта и др	угие		 	82,00 га

земли лесного фонда					 	      23260,00 га

земли особо охраняемых природных территорий	 	        6577,00 га

земли запаса							 	       0 га

Земли населённых пунктов

На территории поселения находится 5 населённых пунктов, общей площадью 437 га. Земли населённых пунктов представлены в основном территориями жилой застройки: индивидуальными жилыми домами.

Существующая территориальная структура населённых пунктов

| Наименование населённых пунктов | территория, га | в том числе земли, га. |
| --- | --- | --- |
|  |  | жилая застройка | общественно-деловых зон | особо охраняемых территорий | производствен- ные | общего пользов. улицы, дороги | с/х использов., садов | прочие | водные объекты |
| п. Красный Мост | 122,3 | 3,1 |  |  | 0,08 |  | 19,85 |  |  |
| п. Кундышский | 229,6 | 1,1 |  |  | - |  | 7,06 |  |  |
| пос. Озерный | 87,5 | 4,0 |  |  | 4,41 |  | 20,4 |  |  |
| д. Шушер | 11,8 | 0,28 |  |  | - |  | 6,07 |  |  |
| д. Шаптунга | 9,8 | 0,5 |  |  | - |  | 2,62 |  |  |
| Всего: | 461,0 | 9,0 |  |  | 4,5 | 56,0 | 56,0 | 316,3 |  |

Земли промышленности

Земли промышленности составляют 4,5 га

Земли лесного фонда

Занимают основную часть территории поселения – 23260 га.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

Особо охраняемые природные территории - это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Земли ООПТ занимают 6577 га. - Государственный природный заповедник «Большая Кокшага».

Оценка демографической ситуации, трудовые ресурсы, прогнозирование численности населения

На территории Красномостовского сельского поселения находится 5 населённых пунктов, в которых проживает 845 человек. По сравнению с 2009 годом (на момент разработки Схемы территориального планирования Килемарского муниципального района) население уменьшилось на 110 человек. Плотность населения по поселению составляет 0,03 чел/кв.км (по району – 4,7 чел. на кв. км, по республике – 30,4 чел. на кв. км).

Наиболее крупными населенными пунктами являются: п. Красный Мост –  277 чел.,  п. Кундышский – 94 чел., п. Озерный – 458 чел.

Основу автодорожной сети Красномостовского сельского поселения составляет дороги  межобластного значения Йошкар-Ола - Шаранга - Нижний Новгород и республиканского значения Йошкар-Ола - Коротни.

Климат

Красномостовское поселение расположено в лесной зоне с континентальным умеренно-влажным климатом. Продолжительность солнечного сияния 1811 час за год, в том числе в декабре, в связи с большой облачностью и коротким днем – 29 часов, а в июне – 305 часов. Количество дней без солнца за год 108, причем летом это количество не превышает 1 - 2 дня в месяц. В теплую половину года наблюдается преобладание ясной погоды над пасмурной. Среднегодовая температура воздуха по территории около +3,3о. В январе отмечаются самые низкие температуры -12,4о, самые высокие температуры в июле +18,9 о.

Продолжительность активной вегетации растений - 36 дней.

Продолжительность устойчивых морозов в среднем 127 дней.

Годовая сумма осадков 518 мм, из них за теплый период апрель-октябрь выпадает около 70%. В твердом виде выпадает 20% осадков. Снежный покров обычно устанавливается со второй половины ноября    и сходит к середине апреля. Продолжительность снежного периода составляет 156 дней. Средняя высота снежного покрова составляет 38 см. Среднегодовая относительная влажность воздуха 76%; максимальных среднемесячных значений она достигает в ноябре - декабре 85%, а минимальных в мае 69%.

Ветровой режим района формируется под воздействием циркуляционных факторов, которые обуславливают преобладание ветров юго-западной четверти. Территория характеризуется преобладанием слабых ветров до 5 м/сек, особенно в летнее время года. Штилевые условия относительно редки 3% в год. Среднегодовая скорость ветра 4,2 м/сек. Довольно часто, 19 дней за год, отмечаются сильные ветры 15 и более м/сек. К неблагоприятным явлениям погоды относятся туманы, которые затрудняют работу транспорта, а также способствуют загрязнению воздуха, и метели. Наиболее часто туманы возникают в осенне-зимний период. За год насчитывается 24 дня с туманами. За холодное время года в среднем отмечается 42 дня с метелью. Наиболее продолжительны метели в январе-феврале.

По климатическим условиям территория относится к строительно-климатическому подрайону I В. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции -31о и -4,5 о. Продолжительность отопительного периода 214 дней.

Глубина промерзания почвы 140 см.

Самая низкая среднемесячная температура -12,4о и абсолютный минимум -47о наблюдается в январе месяце. Самая высокая среднемесячная температура +18,9о и абсолютный максимум +38о наблюдается в июле месяце.

Среднегодовое количество осадков составляет 518 мм.

Ветровой режим характеризуется преобладанием юго-западных ветров. Средняя скорость ветра составляет 4,2 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек отмечаются около 19 дней за год.

Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но в зимний период рекомендуется защита путей сообщений от южных и юго-восточных ветров, при которых наиболее часто возникают метели. Продолжительность комфортного периода летом для отдыха населения составляет в среднем 76 дней с 6 июня по 22 августа. Весь зимний сезон, начиная с середины ноября, благоприятен для организации отдыха населения.

Существующее функциональное использование территории населенных пунктов сельского поселения.

В состав земель населенных пунктов сельского поселения входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

•	жилая зона;

•	общественно-деловая зона;

•	производственная;

•	зона инженерной и транспортной инфраструктур;

•	рекреационная зона;

•	зона сельскохозяйственного использования;

•	зона специального назначения.

•	иные территориальные зоны

Жилой фонд.

В 2011 году жилищный фонд в Красномостовском поселении составил 18,133 тыс. кв. м общей площади, количество жилых домов 187. Жилищный фонд в основном представлен индивидуальными жилыми домами усадебного типа.

Жилищная обеспеченность в поселении колеблется от 20,4 кв. м на чел. до 140 кв. м на чел. и в среднем составляет 26,5 кв. м на одного жителя, что выше среднего показателя по району и республике

Жилищный фонд

| Наименование населённого пункта | Существующий жилищный фонд | Насе- ление, чел. | Жил. обесп. кв. м /чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего общ. пл. жилья, кв. м | В том числе |  |  |
|  |  | в многокв. домах | в усадебн. домах |  |  |
|  |  | кол-во квартир | общ. пл. кв. м | кол-во домов | общ. пл. кв. м |  |  |
| п. Красный Мост | 8360 | 52 | 2600 | 96 | 5760 | 277 | 30,2 |
| п. Кундышский | 1920 | 66 | 1702 | 3 | 218 | 94 | 20,4 |
| пос. Озерный | 10853,8 | 73 | 6175,8 | 81 | 4678 | 458 | 23,7 |
| д. Шушер | 980 | 21 | 756 | 6 | 224 | 7 | 140,0 |
| д. Шаптунга | 279 |  |  | 8 | 279 | 9 | 31,0 |
| Всего: | 18133 | 80 | 7814 | 187 | 10319 | 845 | 26,5 |

Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Общественный центр сельского поселения сформирован в п. Красный Мост.

В остальных населенных пунктах сельского поселения  сформированных общественных центров нет.

Баланс населения в разрезе населённых пунктов поселения

| Наименование населённых пунктов | Всего населения, чел. | В том числе, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | по данным на 01.01.2012 г. | в трудо-способн. возрасте | дети дошкольн. возраста | дети школьного возраста | пенсии- онный возраст |
| п. Красный Мост | 277 | 179 | 20 | 28 | 54 |
| п. Кундышский | 94 | 61 | 7 | 8 | 37 |
| пос. Озерный | 458 | 395 | 45 | 34 | 58 |
| д. Шушер | 7 | 7 |  |  | 11 |
| д. Шаптунга | 9 | 8 |  |  | 3 |
| Всего: | 845 | 650 | 72 | 70 | 163 |

В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Марий Эл и Схемой территориального планирования Килемарского муниципального района выполнен расчёт перспективной численности населения по Красномостовскому поселению. Среднесрочный срок принят 2021 год, дальнесрочный срок - 2031 год.

Численность населения по поселению

| 2002 г. (чел.) | 2011 г. (чел.) | Среднесрочная перспектива - 2021 г., чел. | Дальнесрочная перспектива - 2031 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 903 | 955 | 1000 | 1500 |

Оценка производственного потенциала

На территории поселения функционируют более 20 субъектов хозяйствования, 
в том числе:

- МБОУ «Красномостовская средняя общеобразовательная  школа»;

- МДОУ Красномостовский детский сад»

- ГУ «Волжского лесхоза»;

- Красномостовское участковое лесничество;

- ООО «Нарат»;

- ООО «Птичий двор»,

- ООО «Заречное»

- ООО «Форест»;

- ИП «Лотфулин»;

- ИП «Калинюк»;

- 4 магазинов и 1 кафе;

- Филиал УФПС РМЭ ФРУП «Почта России»;

- РГУ Килемарская СББЖ Красномостовский ветеринарный участок.

На земельных участках, принадлежащих гражданам на праве пожизненно наследуемого владения и на праве собственности выращиваются ягодные, плодово-ягодные культуры, овощи, картофель.

Население занятое на предприятиях и организациях поселения

| № п/п | Наименование предприятия, организации | Кол-во работ. |
| --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Красномостовская средняя общеобразовательная школа», п. Красный Мост, ул. Школьная, 9 | 32 |
| 2 | МДОУ Красномостовский детский сад» | 2 |
| 3 | ГУ «Волжского лесхоза» | 5 |
| 4 | Красномостовское участковое лесничество, п. Красный Мост, ул. Центральная, 5 |  |
| 5 | ООО «Нарат», п. Красный Мост | 4 |
| 6 | ООО «Птичий двор», п. Красный Мост | 10 |
| 7 | ООО «Заречное», п. Красный Мост | 8 |
| 8 | Магазин ОАО «Мариторгсервис», п. Красный Мост | 2 |
| 9 | Магазин «Анна», п. Красный Мост | 2 |
| 10 | Филиал УФПС РМЭ ФРУП «Почта России», п. Красный Мост, ул. Центральная, 1 | 3 |
| 11 | Красномостовский ФП, п. Красный Мост | 2 |
| 12 | РГУ Килемарская СББЖ Красномостовский ветеринарный участок, п.Красный Мост | 2 |
| 13 | ООО «Форест», п. Озерный | 4 |
| 14 | ИП «Лотфулин», п. Озерный | 15 |
| 15 | ИП «Калинюк», п. Озерный | 13 |
| 16 | Магазин «Анна», п. Озерный | 3 |
| 17 | Магазин «Кристалл», п. Озерный | 3 |
| 18 | МДОУ «Озёрнинский детский сад» | 7 |
| 19 | Озёрнинский СДК | 3 |
| 20 | Озёрнинская библиотека филиал №7 | 2 |
| 21 | Кафе «Красный Мост», п. Кундышский | 1 |
|  | Всего: | 123 |

Занятость населения Красномостовского поселения

| Наименование населенных пунктов | трудоспособный возраст | всего занято | в том числе | безработные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в промыш-ленности | в строи-тельстве | в с/х х-ве | в лесном х-ве | в бюджетной сфере | в сфере обслуживания | за пределами поселения | прочие |  |
| п. Красный Мост | 179 | 97 |  |  | 8 | 19 | 32 |  | 34 | 4 |  |
| п. Кундышский | 61 | 9 |  |  | - | 1 | - |  | 8 |  |  |
| пос. Озерный | 395 | 111 |  |  | 17 | 14 | 21 |  | 52 | 7 |  |
| д. Шушер | 7 |  |  |  | - | - | - |  | - |  |  |
| д. Шаптунга | 8 |  |  |  | - | - | - |  | - |  |  |
| Всего: | 650 | 217 |  |  | 25 | 34 | 53 |  | 94 | 11 |  |

Трудовые ресурсы населенных пунктов занятые в экономике

| Наименование населённых пунктов | Всего занятых в эконо-мике, чел. | В том числе, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | про-мыш-лен-ность | с/х | управ-ление | здраво-охране-ние | образо-вание, культура | торговля и обс-лужив. | про-чие виды |
| п. Красный Мост | 55 | 19 | 8 | 1 | 1 | 20 | 4 | 2 |
| п. Кундышский | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| пос. Озерный | 67 | 14 | 17 | 1 | 1 | 26 | 7 | 1 |
| д. Шушер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Шаптунга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 123 | 34 | 25 | 2 | 2 | 46 | 11 | 3 |

Из 511 человек трудоспособного возраста занято в производстве 217 из них за пределами поселения 94 человек. Поэтому одна из основных задач, которая должна быть решена на территории поселения это создание условий для расширения хозяйственного комплекса, создание новых рабочих мест, удержание молодёжи и привлечение квалифицированных молодых специалистов. Все это позволит модернизировать хозяйственный комплекс поселения.

Жилищная, социальная сфера

В 2011 году жилищный фонд в Красномостовском поселении составил 18,133 тыс. кв. м общей площади, количество жилых домов 187. Жилищный фонд в основном представлен индивидуальными жилыми домами усадебного типа.

Жилищная обеспеченность в поселении колеблется от 20,4 кв. м на чел. до 140 кв. м на чел. и в среднем составляет 26,5 кв. м на одного жителя, что выше среднего показателя по району и республике

Водоснабжение. Водоснабжение населения и объектов экономики осуществляется от 1 артезианской скважины Красномостовской средней общеобразовательной школы. Протяженность водопроводной сети – 0,5 км. В населенных пунктах без централизованного водоснабжения используются колодцы и скважины.

На перспективу требуется реконструкция и ремонт водопроводных сетей, а также строительство водопроводных сетей и водоразборных колонок в населенных пунктах в которых отсутствует централизованное водоснабжение.

Под реконструкцией системы водоснабжения населенного пункта следует понимать реконструкцию (ремонт) существующих артезианских скважин, бурение дополнительных скважин, установку приборов автоматического управления и водоучета на скважинах, замену существующих и строительство новых водонапорных башен, реконструкцию действующих сетей.

Водоотведение, канализация. Централизованной канализации на территории поселения не имеется.

Электроснабжение. Электроснабжение поселения в основном обеспечивается районными электрическими сетями. На обслуживании РЭС находится 6 населенных пунктов, а также все организации и учреждения, находящиеся на территории поселения.

Газоснабжение. Из 5 населенных пунктов поселения на сегодняшний день ни один не газифицирован. Газ привозной в баллонах.

Связь. Между населенными пунктами имеется телефонная связь. Сетью базовой связи охвачены все населенные пункты. Радиовещание эфирное, им охвачено 5 поселков. Систему телефонной, телеграфной, радиосвязи и сотовой связи осуществляет Ростелеком, Билайн, МТС, Магафон. На территории Красномостовского поселения имеется достаточно устойчивая сотовая связь.

Учреждения и предприятия обслуживания

В сельском поселении имеется 1 общеобразовательная школа с общей вместимостью 320 мест при количестве детей школьного возраста в настоящее время 70 человек. Детских дошкольных учреждений -2 , одно расположено в здании МБОУ «Красномостовская средняя общеобразовательная школа» вместимостью детей 15 человек, другое – в п. Озёрный, вместимостью 20 человек.

Наличие мест в общеобразовательных школах и детских садах

| Населённые пункты | Объекты образования на 1.01.12 год |
| --- | --- |
|  | Наличие мест в школах | Кол-во детей школ. возраста | Наличие мест в д/с | Кол-во детей дошкол. возраста |
| п. Красный Мост | 320 | 28 | 15 | 20 |
| п. Кундышский | - | 8 | - | 7 |
| п. Озёрный | - | 34 | 20 | 45 |
| п. Шушер | - | - | - | - |
| д. Шаптунга | - | - | - |  |
| Всего: | 320 | 70 | 35 | 72 |

Наличие объектов здравоохранения в населенных пунктах поселения

| Населённые пункты | Объекты здравоохранения, санатории, ДОЛ |
| --- | --- |
|  | посещений в год | коек | отдыхающ.- лето/зима |
| Красномостовский ФАП амб. | 4101 | - | - |
| Всего: | 4101 | - | - |

Объекты торговли, обслуживания

| Населённые пункты | Объекты торговли | Объекты общ. питан. пос. мест | Отделен. связи и т.д. | Объекты бытового обслуж. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | повседнев. спроса | эпизодич. спроса |  |  |  |
| п. Красный Мост | 2 |  | 1 | 1 |  |
| п. Кундышский |  |  |  |  |  |
| п. Озёрный | 1 |  |  |  |  |
| п. Шушер |  |  |  |  |  |
| д. Шаптунга |  |  |  |  |  |
| Всего: | 3 |  | 1 | 1 |  |

Проектируемые учреждения и предприятия обслуживания

На территории поселения предусматриваются учреждения и предприятия обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населённом пункте начиная с 50 жителей и базовые объекты более высокого уровня на сельское поселение, размещаются в административном центре поселения. Перечень объектов определяется в соответствии с приложением 8 Нормативов градостроительного проектирования Республики Марий Эл.

Учреждения и предприятия обслуживания предлагается размещать на территории поселения приближенно к местам жительства и работы, формируя общественные центры в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта, из расчета обеспечения  жителей услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Объектами более высокого уровня обслуживания население поселения обеспечиваются в пгт. Килемары и г. Йошкар-Ола.

Расчет объектов обслуживания на расчетный срок

| Предприятия и учреждения обслуживания | Единица измерения | Проектное решение (на расчетный срок) |
| --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | 23 места на 1 тыс. жителей | п. Озёрный на 25 мест |
| Общеобразовательные учреждения | 76 мест на 1 тыс. жителей | Нет необходимости |
| Продовольственные магазины | 100 кв.м. торг. пл. на 1 тыс. жителей | п. Кундышский |
| Непродовольственные магазины товаров первой необходимости | 200 кв.м. торгов. Пл. на 1 тыс. жителей | п. Красный Мост |
| Аптечный пункт, ФАП | 1 объект на жилую группу | п. Озёрный ФАП |
| Предприятия бытового обслуживания | 2 рабочих места на 1 тыс. жителей | п. Озёрный |
| Учреждения культуры | 50 кв.м. общей площади на 1 тыс. жителей | п. Озёрный – культурно-досуговый центр |