Утверждено

Постановлением администрации

Килемарского

муниципального района

от «25»ноября 2019 № 462

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Широкундышского сельского поселения Килемарского муниципального района является:

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ

«О  теплоснабжении»;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Широкундышского сельского поселения;

Генеральный план поселения.

- Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

II.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  Широкундышского сельского поселения тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

III . Графическая часть

1. Широкундыш, котельная «Маркоммунэнерго

котельная

Многоквартирный жилой дом

Администрация

2. Котельная Широкундышского СДК

котельная

Широкундышский СДК

IV. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1. Широкундышское СП  входит в состав Килемарского муниципального района (далее – Килемарский МР) и является одним из 9 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Площадь поселения на 01.01.2019 г. – 30954 га.

Располагается в непосредственной близости к территории районного центра пгт. Килемары. В состав  Широкундышского СП входят 7 населенных пунктов: Широкундыш, Актаюж, Некрасово, Трехречье, Петропавлово, Мари-Тойдаково и Цинглок.

Административным центром поселения является д. Широкундыш.

Численность населения Широкундышского СП на 01.01.2019 – 775 человек.

По характеру рельефа это равнина с абсолютными отметками 100 - 130 м, расчлененная долинами рек Большого Кундыша.

Поверхность равнины слегка волнистая, местами плоская. Наблюдаются эоловые холмы, мелкие озера. Понижения в рельефе заболочены и заторфованы.

Главным богатством поселения является лес, его заготовкой и переработкой занято большинство государственных и частных предприятий.

Покрытая лесом площадь составляет:

- ГУ РМЭ «Килемарское лесничество - 155547 га. Расчетная лесосека - 189,3 тыс. куб.м. Лесные ресурсы представлены лиственными и хвойными породами;

Килемарский район относится к числу районов Республики Марий Эл с высокой лесистостью: 76,62%.

Лесистость района выше средней лесистости республики.

По территории района проходит южная граница таежной зоны. Этот район сосновых лесов песчаной низменной равнины, где основными типами лесов являются сосновые боры и сосново-еловые субори.

Килемарский район, в состав которого входит Широкундышское сельское поселение, расположен в лесной зоне с континентальным умеренно-влажным климатом.

Продолжительность солнечного сияния 1811 час за год, в том числе в декабре, в связи с большой облачностью и коротким днём – 29 часов, а в июне – 305 часов.

Количество дней без солнца за год 108, причём летом это количество не превышает 1 - 2 дня в месяц. В тёплую половину года наблюдается преобладание ясной погоды над пасмурной.

Среднегодовая температура воздуха по территории около +3,3 С˚. В январе отмечаются самые низкие температуры -12,4 С˚ и абсолютный минимум -47 С˚, самые высокие температуры в июле +18,9 С˚ и абсолютный максимум +38 С˚.

Продолжительность активной вегетации растений - 36 дней.

Продолжительность устойчивых морозов в среднем 127 дней.

Годовая сумма осадков 518 мм, из них за тёплый период апрель-октябрь выпадает около 70%. В твёрдом виде выпадает 20% осадков. Снежный покров обычно устанавливается со второй половины ноября и сходит к середине апреля.

Продолжительность снежного периода составляет 156 дней. Средняя высота снежного покрова составляет 38 см.

Среднегодовая относительная влажность воздуха 76%; максимальных среднемесячных значений она достигает в ноябре - декабре 85%, а минимальных в мае 69%.

Ветровой режим района формируется под воздействием циркуляционных факторов, которые обуславливают преобладание ветров юго-западной четверти.

Территория характеризуется преобладанием слабых ветров до 5 м/сек, особенно в летнее время года. Штилевые условия относительно редки 3% в год. Среднегодовая скорость ветра 4,2 м/сек. Довольно часто, 19 дней за год, отмечаются сильные ветры 15 и более м/сек.

К неблагоприятным явлениям погоды относятся туманы, которые затрудняют работу транспорта, а также способствуют загрязнению воздуха, и метели. Наиболее часто туманы возникают в осенне-зимний период. За год насчитывается 24 дня с туманами. За холодное время года в среднем отмечается 42 дня с метелью. Наиболее продолжительны метели в январе-феврале.

По климатическим условиям территория относится к строительно-климатическому подрайону I В. Расчётные температуры для проектирования отопления и вентиляции -31 С˚ и -4,5 С˚.

Продолжительность отопительного периода 214 дней.

2. Сведения о котельных по поселениям.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является теплоснабжающая организация –ООО «Марикоммунэнерго» .

| № п/п | Населенный пункт | Наименование котельной, адрес | установл. мощность, Гкал/час | протяженность теплосетей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д. Широкундыш | 1.Центральная котельная «Маркоммунэнерго» № 0704 2. Котельная Широкундышского СДК | 0,0183 | 0,080 0,025 |
|  | д. Актаюж | 0 |  | 0 |
|  | д. Мари-Тойдайково | 0 |  | 0 |
|  | д. Некрасово | 0 |  | 0 |
|  | д. Петропавлово | 0 |  | 0 |
|  | д. Трехречье | 0 |  | 0 |
|  | д. Цинглок | 0 |  | 0 |
|  | Итого: | 2,0 |  | 0,105 |

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) Широкундышского  СП осуществляется:

- в частных домах и коттеджной застройке  от печей и котлов на твердом топливе, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей;

- в д. Широкундыш в многоквартирном доме (2 этажа), по ул. Механизаторов, дом № 12, административное здание по ул. Механизаторов 11, централизовано от существующей котельной «Маркоммунэнерго» № 0704  на твердом топливе мощностью 0,0183 Гкал/час (приложение 1).

3.. Плотность населения территории поселения довольно низкая, составляет 4,3 чел. на 1 кв. км, (в среднем по республике плотность населения составляет 30,4 человек на 1 кв. км).

Территорию Широкундышского сельского поселения образуют семь населенных пунктов.

По численности населения населенные пункты в поселении очень малочисленные. 4 населенных пункта из 7 имеют численность населения менее 50 человек, 2 из которых имеют численность населения менее 10 человек.

По возрастной структуре населения следует отметить довольно  высокий процент численности жителей поселения пенсионного возраста, который составляет в среднем по поселению 24,3% против 21,8% в среднем по району. Трудоспособного населения по поселению составляет 55%.

Население в детском возрасте в среднем по поселению составляет 18,7%.

Новые площади в населенных пунктах Генпланом в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства малоэтажных индивидуальных и блокированных жилых домов с целью достижения жилой обеспеченности постоянного населения   в 28,50 кв.м/чел. на 1-ю очередь и в 46,00 кв.м/чел. на расчетный срок, а также под зоны производственных предприятий и общественно-деловые зоны.

Во всех рассматриваемых населенных пунктах при градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона (ОД); зоны индивидуальной   жилой застройки (Ж-1), высотная застройка (Ж-2)- 3-5 этажей преимущественно; зона автомобильного транспорта (ТР-1); производственная зона (П); зона сельскохозяйственного использования (СХ).

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что населенные пункты  должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями (подробнее см. пункт 7.4.).

Деревня Широкундыш имеет в настоящее время тепло -, электро - и канализационные системы инженерного обеспечения, остальные населенные пункты электро- системы (в перспективе системы реконструируются, модернизируются  и расширяется с учетом развития населенных пунктов).

4. Объекты на территории д. Широкундыш имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения.

Сравнительный анализ стоимости 1 МДж тепла, при различных вариантах источника энергии:

Электричество: 1 кВт./ч энергии- это 3,6 МДж тепла, 5,1 рубль за 1 кВт, значит 1 МДж будет стоить 70 копеек.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ 1 МДж ТЕПЛА

Источник тепла: Стоимость 1 МДж тепла: Магистральный газ Сжиженный газ Электричество

Если ставить вопрос с точки зрения экономичности, надо изучить, сколько какое топливо стоит в регионе и посчитать цену 1кВт тепла.

Данные для расчета:
дрова сухие - 3,900 КВт/кг
дрова влажные - 3,060 КВт/кг
антрацит - 5,800 КВт/кг
 природный газ - 10,000 КВт/м3
сжиженный газ - 20,800 КВт/м3

На основании сравнительного анализа, рекомендуется использование газового топлива.

5. Существующий многоквартирный дом, и административное здание будет снабжаться по прежней схеме централизованно от котельной «Маркоммунэнерго» № 0704.

Максимальный часовой расход тепла на нужды отопления жилой застройки, отопления и вентиляции общественных зданий и горячего водоснабжения останется прежним -  0,0813 Гкал/час.

6. Строительство новых котельных нецелесообразно.

7. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту.

8. Трассировка и способ прокладки магистральных тепловых сетей осуществлять поверхностно с использованием теплозащитных материалов.

9. Радиус эффективного теплоснабжения, выделен кругом на прилагаемой схеме (Раздел 3).