Пятнадцатая сессия Собрания депутатов муниципального образования «Юксарское сельское поселение»

Республики Марий Эл третьего  созыва

# РЕШЕНИЕ

Собрания депутатов

муниципального образования

«Юксарское  сельское  поселение»

ПРОЕКТ

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования                                 «Юксарское  сельское  поселение»  Килемарского  района

Республики Марий Эл

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Юксарское сельское поселение» Собрание депутатов Юксарского сельского поселения  р е ш а е т:

1.	Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Юксарское  сельское  поселение» Килемарского  района Республики Марий Эл согласно приложению.

2.	Настоящее решение обнародовать на информационном стенде администрации Юксарского сельского поселения, разместить в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Юксарского сельского поселения, в информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня принятия настоящего решения.

3.	Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава муниципального образования

«Юксарское сельское  поселение»,

председатель Собрания депутатов	                                               Т.В.Янцукова

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением  Собрания  депутатов
муниципального образования

«Юксарское   сельское поселение»

от « 08 » сентября   2017  г. № 107

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   «ЮКСАРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КИЛЕМАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ

МАРИЙ ЭЛ

ВВЕДЕНИЕ

Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования   «Юксарское  сельское поселение»  Республики Марий Эл разработаны на основании действующего законодательства о градостроительной деятельности, закона Республики Марий Эл от 5 октября 2006 г. N 52-З "О регулировании отношений в области градостроительной деятельности в Республике Марий Эл".

Нормативы разрабатываются  в целях обеспечения  благоприятных условий жизнедеятельности  населения, являются  обязательными для соблюдения всеми участниками  градостроительной деятельности, осуществляемой на территории  муниципального образования «Юксарское сельское поселение».

Содержание нормативов градостроительного проектирования соответствует части 5 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и включает в себя:

1)	основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципального образования   «Юксарское сельское поселение» и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования   «Юксарское  сельское поселение»);

2)	материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

3)	правила   и   область   применения   расчетных   показателей,

содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

1.   ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ НОРМАТИВОВ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Нормативы градостроительного проектирования устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к следующим областям (п. 1 ч. 5 ст.23 Градостроительного кодекса Российской Федерации):

а)	электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б)	автомобильные дороги местного значения;

в)	физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов в случае подготовки генерального плана городского округа;

г)	иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения.

1.1  Расчетные показатели в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения

Для населенных пунктов муниципального образования   «Юксарское сельское поселение» устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

| Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Территория применения расчетных показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты электроснабжения (трансформаторные подстанции, линии электропередач и т.д.) | 95% объектов расположенных на территории населенных пунктов поселения | Согласно техническим условиям снабжающей организации | Территория муниципального образования |
| Объекты теплоснабжения тепловой энергии жилой и общественно-деловой застройки (тепловые сети, котельные и т.д.): | 100% объектов, расположенных на территории населенных пунктов, где есть котельные (без учета автономных источников тепловой энергии) | Согласно техническим условиям снабжающей организации | Территория муниципального образования |
| Объекты водоснабжения обеспечения населения холодной водой на хозяйственно-питьевые нужды (сети водопровода, водонапорные башни, насосные станции водозабора, скважины) | 25% объектов расположенных на территории населенных пунктов поселения (без учета использования бытовых индивидуальных скважин) | Согласно техническим условиям энергоснабжающей организации и/или Схеме водоснабжения поселения | Территория муниципального образования |

1.2 Расчетные показатели в области автомобильных дорог местного значения

Для населенных пунктов муниципального образования   «Юксарское  сельское поселение» устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения

| Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Территория применения расчетных показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги улично-дорожной сети населенного пункта с грунтовым покрытием | 100% общей протяженности улично-дорожной сети населенных пунктов находящихся на балансе поселения | Не устанавливается | Территория муниципального образования |

Примечание:

1. Ширину улиц и дорог следует устанавливать с учетом их категории и в зависимости от расчетной интенсивности движения транспорта и пешеходов; типа застройки; рельефа местности; требований защиты населения от шума, пыли, выхлопных газов автомобилей, способов отвода дождевых и талых вод; размещения подземных инженерных сетей, зеленых насаждений, оросительных каналов и др.

Рис. 1. Типовые поперечные профили дорог и улиц местного значения:

А - дороги промышленных и коммунально-складских зон;

Б - поселковые улицы в многоэтажной застройке;

В - поселковые улицы в малоэтажной застройке;

Г - поселковые улицы в усадебной застройке;

1 - проезжая часть; 2 - тротуары; 3 - газоны;  ГСД - газопровод среднего давления;  КО - кабели освещения;    КС - кабели связи;

ЭК - электро кабели; В - водопровод; К – канализация

1.3 Расчетные показатели в области физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения.

Для населенных пунктов муниципального образования   «Юксарское  сельское поселение» устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и  массового спорта, образования, здравоохранения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения

| Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Территория применения расчетных показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытая спортивная площадка с искусственным покрытием или аналогичный объект | 1 объект | Не устанавливается | Территория муниципального образования |
| Крытый спортивный зал | 1 объект | Не устанавливается | Территория муниципального образования |
| Детские дошкольные организации, мест на 1 тыс. жителей | 23 | 500 метров | Территория муниципального образования |
| Общеобразовательные школы, мест на 1 тыс. жителей | 87 | Для учащихся 1 ступени обучения – 2 км, для учащихся 2 ступени – 4 км, | Территория муниципального образования |
| Фельдшерско-акушерский пункт | Не менее 1 на муниципальное образование | Не устанавливается | Территория муниципального образования |

Примечания:

- Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек следует предусматривать дошкольные организации малой вместимости, объединенные с начальными классами. Минимальную обеспеченность такими учреждениями и их вместимость следует принимать по заданию на проектирование в зависимости от местных условий.

- При расстояниях свыше указанных для учащихся общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, необходимо организовывать транспортное обслуживание специально выделенным транспортом до общеобразовательного учреждения и обратно.

- Радиус транспортной доступности (в одну сторону) не должен превышать: для учащихся I ступени обучения - 15 минут, для учащихся II и III ступеней обучения - 50 минут.

- Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке не должен превышать 500 метров.

- Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне согласно требованиям примечания 2 таблицы 5 пункта 10.4 СП 42.13330.2011.

- Вместимость организаций в области образования и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2011.

- Участки детских дошкольных организаций не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

1.4 Расчетные показатели в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения

Для населенных пунктов Муниципального образования   «Юксарское сельское поселение» устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения

| Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Территория применения расчетных показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельские учреждения культуры клубного типа, мест на 1 тыс. чел. | 200 | Пешеходно-транспортная доступность – 15- 30 мин. | Территория муниципального образования |
| Пожарное депо в населенном пункте с населением до 5 тыс. чел. | 1 | В пределах 20-минутной транспортной доступности | Территория муниципального образования |
| Общедоступная библиотека с детским отделением | 1 объект | Пешеходно-транспортная доступность – 15- 30 мин. | Территория муниципального образования |
| Противопожарный водоем (резервуар) | Для каждого населенного пункта в зависимости от площади, но не менее 1 объекта | - при наличии автонасосов: 200м - при наличии мотопомп: 100м - 150 м в зависимости от типа мотопомп (СНиП 2.04.02 - 84 п. 9.30) | Территория муниципального образования |
| Сельские кладбища | 1 объект | Пешеходно-транспортная доступность - не более 30 мин. | По фактически сложившейся ситуации |
| Детские площадки | не менее 1 объекта для каждого населенного пункта | Не устанавливается | Территория населенных пунктов муниципального образования |

Примечания:

- Для иных объектов местного значения, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, учреждений жилищно-коммунального хозяйства минимальные расчетные показатели могут устанавливаться в соответствии с  приложением Ж СП 42.13330.2011 или заданием на проектирование таких объектов.

- МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАБОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

В Нормативах установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения с учетом:

- социально-демографического состава и плотности населения на территории района;

- планов и программ комплексного социально-экономического развития района;

- предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц;

- региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Марий Эл;

- федерального законодательства, иных градостроительных показателей и норм.

Нормативы направлены на повышение благоприятных условий жизни населения муниципального образования «Юксарское сельское поселение» Килемарского района Республики Марий Эл, устойчивое развитие его территорий.

В материалах по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования определены объекты местного значения, для которых обосновываются значения расчетных показателей.

При обосновании значения расчетных показателей соблюдено условие, установленное в части 2 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской федерации, и в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования «Юксарское сельское поселение», расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения муниципального образования «Юксарское сельское  поселение», устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не ниже этих предельных значений.

При обосновании значения расчетных показателей соблюдено условие, уста-новленное в части 3 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской федера-ции, и в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектиро-вания установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, для населения муниципального образования «Юксарское сельское поселение», расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Юксарское сельское поселение» устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не превышают эти предельные значения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения населения данных муниципальных образований и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения могут быть утверждены в отношении одного или нескольких видов объектов местного значения поселения (часть 4 статьи 29.4).

- ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Настоящие нормативы градостроительного проектирования действуют на всей территории муниципального образования «Юксарское сельское поселение».

Нормативы градостроительного проектирования поселения, устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня   обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  иными объектами местного значения поселения населения поселения, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Нормативы градостроительного проектирования и внесенные изменения в нормативы градостроительного проектирования муниципального образования   «Юксарское сельское поселение» утверждаются представительным органом местного самоуправления-Собранием депутатов Юксарского сельского поселения.

Настоящий документ распространяется:

- на подготовку планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования.

- на подготовку документов территориального планирования:

- при подготовке и утверждении Генерального плана, в том числе при внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Юксарское сельское поселение»;

- при проверке и согласовании проектов внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Юксарское сельское поселение» с органами государственной власти и органами местного самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- при проведении публичных слушаний по проектам внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Юксарское сельское поселение»;

- на подготовку документации по планировке территории:

- при подготовке и утверждении документации по планировке территории муниципального образования   «Юксарское сельское поселение»;

- при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, Правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;

- при проведении публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий муниципального образования «Юксарское сельское поселение»;

- на иные области применения:

- при осуществлении региональными органами государственной власти контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

- в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения, населения муниципального образования   «Юксарское сельское поселение», и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Юксарское сельское поселение».

Требования настоящего документа с момента его ввода в действие предъявляются к вновь разрабатываемой градостроительной и проектной документации, а также к иным видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния территории, недвижимости и среды проживания.

В связи с тем, что в настоящем документе конкретизация основных требований к планировке и застройке согласно пункту 1.1 СП 42.13330.2011 не осуществлялась, при определении требований к планировке и застройке территории поселения следует руководствоваться СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189*).

3.1 Обоснование видов объектов местного значения поселения,

для которых определяются расчетные показатели

Обоснование видов объектов местного значения поселения выполняется в целях определения объектов местного значения поселения, для которых необходимо разрабатывать расчетные показатели и последующей систематизации нормативов градостроительного проектирования по видам объектов местного значения поселения.

Систематизацию нормативов градостроительного проектирования по видам объектов регионального значения и по видам объектов местного значения обеспечивает уполномоченный орган исполнительной власти Республики Марий Эл в порядке, установленном законом Республики Марий Эл.

Согласно пункта 20 статьи 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, под объектами местного значения понимаются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Республики Марий Эл, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие поселений.

В настоящем документе принято, что к объектам местного значения поселения, оказывающим существенное влияние на социально-экономическое развитие поселения, относятся объекты, если они оказывают или будут оказывать влияние на социально-экономическое развитие поселения в целом либо одновременно двух и более населенных пунктов, находящихся в границах поселения.

Виды объектов местного значения поселения, для которых определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения (пункт 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, определяется на основании полномочий органов местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" могут находиться в собственности поселения, в том числе в части создания и учёта объектов местного значения в различных областях (видах деятельности).

3.2	Учет социально-демографического состава и плотности населения
на территории муниципального образования

Согласно пункту 1 части 5 статьи 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществлялась с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования.

3.3	Сведения о планах и программах  комплексного социально-
экономического развития муниципального образования

Согласно пункту 2 части 5 статьи 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования.

Учет планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования в местных нормативов градостроительного проектирования обусловлен необходимостью учета планируемых к размещению объектов местного значения поселения в соответствии с принятыми планами и программами.

Наличие планируемых к размещению объектов местного значения поселения в принятых планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения, требует:

1) обоснование выбранного варианта размещения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

2) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий.

3.4	Предложения органов местного самоуправления и
заинтересованных лиц

Согласно пункту 3 части 5 статьи 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

При подготовке нормативов градостроительного проектирования поселения в Администрацию поселения предложений от органов местного самоуправления и заинтересованных лиц, для учета в материалах по обоснованию, не поступало.

4.	ГРАФИЧЕСКИЕ  ПРИЛОЖЕНИЯ К ОСНОВНОЙ ЧАСТИ

НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Основная часть нормативов градостроительного проектирования поселения в графической форме, включает в себя Приложение №1.

В Приложении №1 отображены: границы поселения, границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения; местоположение объектов местного значения поселения относящихся к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения поселения; объекты местного значения поселения, для которых региональными нормативами градостроительного проектирования устанавливаются предельные значения расчетных показателей.