Двадцать вторая сессия Собрания депутатов муниципального

образования «Визимьярское сельское поселение»

Республики Марий Эл второго созыва

РЕШЕНИЕ

Собрания депутатов

Визимьярского сельского поселения

от 03 декабря 2012 года №133

Об утверждении схемы теплоснабжения

Визимьярского сельского поселения

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190 –ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 декабря 1980 г. № 208 (СН 531-80), Уставом Визимьярского сельского поселения Собрание депутатов Визимьярского сельского поселения решило:

1.Утвердить схемы теплоснабжения Визимьярского сельского поселения, согласно приложению №1.

2.Опубликовать настоящее Решение в газете «Восход».

Глава муниципального образования

«Визимьярское сельское поселение»,

председатель Собрания депутатов                                       Лежнина С.М.

Утверждено

решением Собрания депутатов

Визимьярского сельского поселения

от 3 декабря 2012 года № 133

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Визимьярского сельского поселения Килемарского муниципального района является:

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Генеральный план поселения.

- Общие положения

Схема теплоснабжения поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Визимьярского сельского поселения тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

III. Графическая часть

Схема теплоснабжения от котельной№0707 п.Визимьяры

к

- Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1. Визимьярское сельское поселение входит в состав Килемарского муниципального района (далее – Килемарский МР) и является одним из 9 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Географическая площадь  Визимьярского сельского  поселения  составляет – 26213,44 га.

Численность населения Визимьярского сельского поселения на 01.01.2012 г. – 2102 человек.

Территория Визимьярского сельского поселения расположена на левом берегу р. Волги (Чебоксарского водохранилища), в пределах так называемой Марийской низменности.

По характеру рельефа это равнина с абсолютными отметками 100-130 м., расчлененная долинами рек.

Поверхность равнины слегка волнистая, местами плоская. Наблюдаются эоловые холмы, мелкие озера.

Понижения в рельефе заболочены и заторфованы.

Килемарский район, в состав которого входит Визимьярское сельское поселение, расположен в лесной зоне с континентальным умеренно-влажным климатом. По климатическим условиям территория относится к строительно-климатическому подрайону II В. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции -31  и -4,5 .

Продолжительность отопительного периода 214 дней.

Глубина промерзания почвы 140 см.

Самая низкая среднемесячная температура -12,4  и абсолютный минимум -47  наблюдается в январе месяце.

2. Сведения о котельных по поселениям.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является единая теплоснабжающая организация – ООО «Марикоммунэнерго»

| № п/п | Поселение | Наименование котельной, адрес | Установл. Мощность, Гкал/час | Протяженность теплосетей в 2-х тр. исчисл. км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Визимьяры | Котельная № 0707 ул.Новая 1б | 1,5 | 0,6465 |
| 2 |  | Котельная ул.Советская д.18а | 0,25 | Находится в здании |

Теплоснабжение (отопление) Визимьярского сельского поселения осуществляется:

- в многоквартирных домах (2-3-этажных), здания учреждений образования, здравоохранения, административные здания по ул. Советская централизовано от существующей котельной на твердом топливе (уголь) мощностью 1,5 Гкал/час.

- административное здание по ул.Советская д.18а централизовано от существующей котельной на твердом топливе (уголь) мощностью 0,25 Гкал/час.

-административное здание полиции по ул.Советская д.1 централизовано от существующей котельной на твердом топливе (уголь) мощностью

3. В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Марий Эл и Схемой  территориального планирования Килемарского муниципального района выполнен расчет перспективной численности населения по Визимьярскому сельскому поселению. Среднесрочный срок принят 2021 год, дальнесрочный срок – 20131 год, и в перспективе население будет составлять, соответственно, 2200 и 2300 человек.

Новые площади в населенных пунктах Генпланом в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства малоэтажных индивидуальных и блокированных жилых домов с целью достижения жилой обеспеченности постоянного населения в 2021 году 22,0 кв.м. на одного жителя и в 2031 году 30 кв.м. на одного жителя.

При градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона (ОД); зоны индивидуальной жилой застройки (Ж-1); зона автомобильного транспорта (ТР-1); производственная зона (П); зона сельскохозяйственного использования (СХ).

Поселок Визимьяры  в настоящее время имеет тепло-, электро- и канализационные системы инженерного обеспечении.

4. Объекты на территории поселка имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения.

5. Существующая многоэтажная застройка, объекты культуры, образования, здравоохранения будут снабжаться по прежней схеме централизовано от котельных.

Максимальный часовой расход тепла на нужды отопления жилой застройки, отопления и вентиляции общественных зданий и горячего водоснабжения останется прежним – 3,1 Гкал/час, в т.ч. – 1,9 Гкал/час на существующий фонд.

6. Строительство новых котельных нецелесообразно.

7. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения является оптимальной для поселения ввиду  не протяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту.

8. Трассировка и способ прокладки магистральных тепловых сетей осуществлять поверхностно с использованием теплозащитных материалов.

# Text boxes

дом

№5

дом№7

дом №4

дом№3

ПЧ

дом№2

дом

№6

дом№1

котельная

школа

боль-ница

Мед.база

прачечная

магазин/аптека/сберкасса