| « ТУМНЬЫМУЧАШ ЯЛЫСЕ ПОСЕЛЕНИЙ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУМЬЮМУЧАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» |
| --- | --- | --- |
| ПУНЧАЛ |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

от  24 марта 2016 года № 15

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на

территории муниципального образования «Тумьюмучашское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Уставом Тумьюмучашского сельского поселения администрация муниципального образования «Тумьюмучашское сельское поселение» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Тумьюмучашское сельское поселение».

2. Обнародовать  настоящее постановление на информационном стенде муниципального образования «Тумьюмучашское сельское поселение» и обеспечить его размещение на Информационно-телекоммуникационной сети - интернет официальном интернет - портале Республики Марий Эл http://portal.mari.ru/kuzhener.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Тумьюмучашское сельское поселение» от 03.09.2013 года №67 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Тумьюмучашское сельское поселение».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального образования «Тумьюмучашское сельское поселение».

Глава администрации

муниципального образования

«Тумьюмучашское сельское поселение»                                            Н.Г.Шибанаев

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Тумьюмучашское сельское поселение»

от 24 марта  2016 года. № 15

Схема водоснабжения и водоотведения на территории

муниципального образования «Тумьюмучашское сельское поселение»

Куженерского района Республики Марий Эл

с.Тумьюмучаш

2016 год

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей   муниципального образования «Тумьюмучашское сельское поселение»     водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Тумьюмучашское сельское поселение»;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения

3.1. Муниципальное образование «Тумьюмучашское сельское поселение» является частью административно-территориальной единицы Республики Марий Эл с административным центром в с.Тумьюмучаш.

Тумьюмучашское сельское поселение расположено  на северо-восточной части Республики Марий Эл. Территория поселения  составляет 105,83 кв.км. В поселении  14 населенных пунктов. Население 1,6 тыс. человек, средняя плотность - 15,4 человек на один кв.км. Поселение  граничит  с Токтайбелякским, Иштымбальским сельскими поселениями  и населенными пунктами  Советского и Новоторъяльского района.

Общая площадь  земель составляет 10583 га. Из них земли сельскохозяйственного назначения  6804 га, в том числе пашни 5413 га.  Протяженность поселения  с  востока на запад - 12 км, с севера на юг -  22 км.

Тумьюмучашское сельское поселение территориально разделено на 14 населенных пунктов.

3.2. Климат

Климат Тумьюмучашского сельского поселения можно охарактеризовать как умеренно-континентальный, с умеренно суровой, снежной зимой и умеренно теплым летом.

Продолжительность солнечного сияния 1961 час за год, в том числе в декабре, в связи с большой облачностью и коротким днем - 29 часов, а в июне - 305 часов.

Количество дней без солнца за год 100, причем летом это количество не превышает 1-3 дня в месяц. В теплую половину года наблюдается преобладание ясной погоды над пасмурной.

Среднегодовая температура воздуха на территории около 2,6°. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (-34°), средняя максимальная температура наиболее теплого месяца (+24°).

Продолжительность активной вегетации растений - 125 дней.

Продолжительность устойчивых морозов - в среднем 127 дней.

Годовая сумма осадков - 538 мм, из них за теплый период апрель-октябрь выпадает около 70%. В твердом виде выпадает 20% осадков. Снежный покров обычно устанавливается со второй половины ноября и сходит к середине апреля.

Продолжительность снежного периода - 160 дней. Средняя высота снежного покрова составляет 43 см.

Среднегодовая относительная влажность воздуха	77%; максимальных среднемесячных значений она достигает в ноябре-декабре (82%), а минимальных в июне (55%). Ветровой режим поселения формируется под воздействием циркуляционных факторов, которые обуславливают преобладание ветров юго-западной четверти.

Территория характеризуется преобладанием слабых ветров до 5 м/сек, особенно в летнее время года. Штилевые условия относительно редки 12% за год. Среднегодовая скорость ветра 4,6 м/сек. Довольно часто (26 дней за год) отмечаются сильные ветры (15 и более м/сек). К неблагоприятным явлениям погоды относятся туманы, которые затрудняют работу транспорта, а также способствуют загрязнению воздуха, и метели. Наиболее часто туманы возникают в осенне-зимний период. За год насчитывается 26 дней с туманами. За холодное время года в среднем отмечается 50 дней с метелью. Наиболее продолжительны метели в январе-феврале.

По климатическим условиям территория относится к строительно-климатическому подрайону 1В. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции -33° и -5,8°.

Продолжительность отопительного периода - 224 дня. Глубина промерзания почвы -160см.

Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но в зимний период рекомендуется защита путей сообщений от южных и юго-восточных ветров, при которых наиболее часто возникают метели.

Продолжительность комфортного периода летом для отдыха населения составляет в среднем 76 дней с 6 июня по 22 августа.

3.3. Тумьюмучашское сельское поселение  включает в себя 14 населенных пунктов.

Село Тумьюмучаш - центр Тумьюмучашского сельского поселения. Население 188 человек, преимущественно марийцы. Расположена в 10 км северо-западнее районного центра поселка Куженер, при речке Тумья. Планировочная структура этого населенного пункта прямолинейная, имеет четкую сетку улиц. Главный въезд в деревню осуществляется с юго-восточной стороны по асфальтовой автодороге.

3.4. Существующее функциональное использование территории населенных пунктов Тумьюмучашского сельского поселения.

В состав земель населенных пунктов МО «Тумьюмучашское сельское поселение» входят земельные участки, отнесенные к следующим категориям:

1. земли сельскохозяйственного назначения;

2. земли населенных пунктов;

3. земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4. земли особо охраняемых территорий и объектов;

5. земли лесного фонда;

б. земли водного фонда;

7. земли запаса.

Общая площадь земельного фонда Тумьюмучашского сельского поселения составляет 10583 га и распределяется по категориям следующим образом:

-26% территории сельского поселения занимает лесной фонд (против 33.1% в среднем по району);

-земли сельскохозяйственного назначения занимают 69% (против 58,7% по району);

-земли населенных пунктов составляют 4%;

-2% занимают земли промышленности и транспорта

-0,2% занимают земли запаса;

Тумьюмучашское сельское поселение отличается средней лесистостью. Большую часть территории занимают земли сельскохозяйственного назначения.

Земли особо охраняемых природных территорий в сельском поселении представлены священными рощами.

Таблица 1

| Наименование | Всего | В том числе |
| --- | --- | --- |
| сельского, | терри- | Земли | Земли | Земли | Земли лесного | Земли |
| поселения | тория, | с/х | насел. | промыш. | фонда | запаса |
|  | га | назначен. | пунктов | трансп. | Земли | Земли |  |
|  |  |  |  |  | лесов | оопт |  |
| Тумьюмучашское СП | 10583,56 | 6804,26 | 843,7 | 225 | 2350 | 357 | - |

3.5. Жилой фонд.

Жилищный фонд в Тумьюмучашском сельском поселении составляет  27000 кв. м общей площади. Во всех населенных пунктах поселения насчитывается 391 домов усадебного типа с общей площадью 23100 кв. м. Средний размер усадебного жилого дома составляет 59 кв. м.

Жилищный фонд в населенных пунктах Тумьюмучашского сельского поселения

Таблица 2

| Наименование населенного пункта | Существующий жилищный фонд | Население |
| --- | --- | --- |
|  | Всего существ, общая площадь жилья, кв.м | В том числе |  |
|  |  | в многоквартирных домах | в домах усадебного типа |  |
|  |  | кол-во кварт | общая площ. кв.м | кол-во домов | общая площ. кв.м |  |
| с.Тумьюмучаш | 3714 | 26 | 1469 | 38 | 2245 | 182 |
| д.Большой Тумьюмучаш | 5511 | 17 | 961 | 76 | 4550 | 349 |
| д.Верх-Ушут | 3218 | 12 | 678 | 43 | 2540 | 202 |
| д Ерошкино | 945 | - | - | 16 | 945 | 56 |
| д Кокшародо | 2069 | 2 | 113 | 33 | 1947 | 129 |
| д.Конганур | 3284 | 10 | 566 | 46 | 2718 | 196 |
| д.Лопсола | 1891 | - | - | 32 | 1891 | 126 |
| д.Михаленки | 263 | - | - | 4 | 238 | 7 |
| д. Нурсола | 2535 | 2 | 113 | 41 | 2422 | 147 |
| д.Одобеляк | 1300 | - | - | 22 | 1300 | 78 |
| д.Окашъял | 58 | - | - | 2 | 58 | 2 |
| д.Пекейсола | 1359 | - | - | 23 | 1359 | 84 |
| д.Пондашсола | 414 | - | - | 7 | 414 | 18 |
| д.Энербал | 473 | - | - | 8 | 473 | 31 |

3.6. Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Общественный центр Тумьюмучашского сельского поселения  сформирован в с.Тумьюмучаш.

Учреждения культурно - досугового типа представлены в первую очередь сельским домом культуры, который расположен в д.Верх-Ушут

В д.Большой Тумьюмучаш, в д.Верх-Ушут находятся фельдшерско – акушерские пункты (ФАП).

Таблица 3

Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов поселения,

по состоянию на 01.01.2016 г.

Детские дошкольные учреждения, учебные заведения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МБОУ«Конганурская средняя общеобразова-тельная школа» д.Большой Тумьюмучаш | Новостройка | 28 | Трехэтажное здание | Шубина З.Н. тел. 9-43-35(школа) 9-43-30 (детский сад) |
| 2 | МБОУ «Верхушутская начальная школа-детский сад» | Школьная | 64 | Двухэтажное здание | Свечникова Н.А. Тел.9-47-43 |

Учреждения здравоохранения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФАП д.Большой Тумьюмучаш | Новостройка | 6а | 1- этажное здание | Силина А.Н. 9-43-37 |
| 3 | ФАП д.Верх-Ушут | Школьная | 18-1 | 1- этажное здание | Свечникова С.И. 9-47-42 |

Учреждения культуры

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Клубы |  |  |  | - |
| 1 | Верхушутский СДК | Школьная | 61 | помещение 1 этажное здание, здание СП | Жилкина Г.Н. тел. 9-47-24 |
|  | Библиотеки |  |  |  |  |
| 1 | Конганурская библиотека | Конганур | 75 | помещение 1 этажное здание, здание СП | Иванова С.В. тел. 9-37-42 |
| 2 | Верхушутская библиотека | Школьная | 61 | помещение 1 этажное здание, здание СП | Морозова Е.М. тел. 9-47-24 |

Предприятия торговли

| № п/п | Наименование | Улица | № дома | Руководитель, предприниматель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Магазин Куженерского райпо с.Тумьюмучаш | Тумьюмучаш | 38 | Михеева Н.В. |
| 2 | Магазин «Светлана» с.Тумьюмучаш | Тумьюмучаш | 39 | Кошкина С.С. |
| 3 | Магазин «Виктория» д.Большой Тумьюмучаш | Новостройка | 13-2 | Таныгин В.В. |
| 4 | Магазин ИП Кошкина А.А. д.Конганур | Конганур | 76 | Кошкин А.А. |
| 5 | Магазин ИП Осинина Н.А. д.Верх-Ушут | Школьная | 62 | Осинин Н.А. |
| 6 | Магазин Горохова А.М. д.Верх-Ушут | Школьная | 59 | Горохов А.М. |
| 7 | Магазин ИП Горохова Я.С. д.Кокшародо | Королева | 30а | Горохов Я.С. |
| 8 | Магазин ИП Гороховой Э.В. д.Нурсола | Нурсола | 14а | Горохова Э.В. |

Организации и учреждения связи

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель отделения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ОПС с.Тумьюмучаш | Тумьюмучаш | 41 | помещение 1 этажное здание | Иванова А.А. тел. 9-43-33 |

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажность | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Ветслужба | - | - | - | - |
| 1 | Тумьюмучашский ветеринарный участок | Тумьюмучаш | 30Б | помещение в 1-этажном здании | Самуткина Л.В. тел. 9-43-43 |

Таблица 4

Данные о жилом фонде и населении, проживающем в разных условиях

| № п/п | Наименование населенного пункта | Всего | В том числе | количество проживающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Центральное водоснабжение | Центральное водоотведение |  |
|  |  | домов | в т. ч. квартир | площадь | домов | квартир | площадь | домов | квартир | площадь |  |
| 1 | с.Тумьюмучаш | 64 | 26 | 3714 | - | - | - | - | - | - | 182 |
| 2 | д.Большой Тумьюмучаш | 93 | 17 | 5511 | - | - | - | - | - | - | 349 |
| 3 | д.Верх-Ушут | 55 | 12 | 3218 | - | - | - | - | - | - | 202 |
| 4 | д.Ерошкино | 16 | - | 945 | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 5 | д.Кокшародо | 35 | 2 | 2069 | - | - | - | - | - | - | 129 |
| 6 | д.Конганур | 56 | 10 | 3284 | - | - | - | - | - | - | 196 |
| 7 | д.Лопсола | 32 | - | 1891 | - | - | - | - | - | - | 126 |
| 8 | д.Михаленки | 4 | - | 263 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 9 | д.Нурсола | 43 | 2 | 2535 | - | - | - | - | - | - | 147 |
| 10 | д.Одобеляк | 22 | - | 1300 | - | - | - | - | - | - | 78 |
| 11 | д.Окашъял | 2 | - | 58 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 12 | д.Пекейсола | 23 | - | 1359 | - | - | - | - | - | - | 84 |
| 13 | д.Пондашсола | 7 | - | 414 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 14 | д.Энербал | 8 | - | 473 | - | - | - | - | - | - | 31 |
|  | Итого | 460 | 69 | 27000 | - | - | - | - | - | - | 1607 |

Таблица 5

Сведения о количестве жителей, проживающих в двухквартирных и индивидуальных домах,  на территории муниципального образования «Тумьюмучашское сельское поселение» на 01.01.2013 г.

| № п/п | Категория жилья | Кол-во проживающих |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральное газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение. Отопление газовый котел | - |
| 2 | Центральное газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение. Отопление печное. | - |
| 3 | Центральное газоснабжение, электроснабжение. Водоснабжение из водоразборной колонки. Отопление газовый котел. | 159 |
| 4 | Центральное газоснабжение, электроснабжение. Водоснабжение из водоразборной колонки. Отопление печное. | - |
| 5 | Центральное водоснабжение, электроснабжение. Газ баллонный. Отопление печное. | - |
| 6 | Центральное электроснабжение. Водоснабжение из водоразборной колонки. Отопление печное. Газ баллонный. | 33 |
| 7 | Центральное газоснабжение, электроснабжение. Водоснабжение из колодца. Отопление газовый котел. | 1130 |
| 8 | Центральное электроснабжение. Водоснабжение из колодца. Отопление печное. Газ баллонный. | 285 |
| Всего | 1607 |

3.7. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения территории населенных пунктов Тумьюмучашского сельского поселения.

Инженерное обеспечение Тумьюмучашского сельского поселения  включает в себя:

1.	Водоснабжение;

2.	Канализацию;

3.	Теплоснабжение и горячее водоснабжение;

4.	Газоснабжение;

5.	Электроснабжение;

6.	Телефонизацию.

4. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения.

4.1. Водоснабжение.

Таблица 6

Данные о водоснабжении

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники запитки: Местоположение и тип (подземный, поверхностный) Описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям Дебит (м3/час) Мощность (м3/год) | д.Верх-Ушут, с.Тумьюмучаш, д.Большой Тумьюмучаш тип подземный - 10,0; 4,5; 4,5 4,766 тыс.; 1,643 тыс.; 1,643 тыс. |
| Насосные станции: Местоположение Мощность (м3/час) Типы насосов (производительность, напор) | д.Верх-Ушут, с.Тумьюмучаш, д.Большой Тумьюмучаш 10 куб.м./час ЭЦВ -6-10-80 |
| Основные сети: Общая протяженность, км Износ, % | 4,401 40 % |

На территории Тумьюмучашского сельского поселения отопление, горячее водоснабжение не осуществляется. Холодное водоснабжение осуществляет МП «Куженерводоканал». Юридический и фактический адрес: 425550, РМЭ, Куженерский район, пгт. Куженер, ул.Строителей , д.15;  телефон 8-(83637)- 9-14-95; сайт www.kuzhener.ru,

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Водоснабжение обеспечивается подземным водозабором из  скважин д.Верх-Ушут, с.Тумьюмучаш, д. Большой Тумьюмучаш.

Деревни Верх-Ушут, . Большой Тумьюмучаш, с.Тумьюмучаш обеспечены водопроводом.

Таблица № 7

Сети водоснабжения Тумьюмучашского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Технические характеристики | Год ввода в экспл. | Кол-во | Правоустанавливающий документ | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод-ная башня | ВБ-25, железн. | 1991 1974 1981 | 3 | На балансе МП «Куженерводо-канал». |  | - |
| 2 | Водопровод-ные сети | Чугун, полиэти-лен | 1991 1974 1981 | 4,401 км | На балансе МП «Куженерводо-канал». |  | − |
| 3. | Скважина |  | 1991 1974 1981 | 4 | На балансе МП «Куженерводо-канал». |  | - |

Эксплуатацию водопровода и водоснабжение населения  осуществляет Муниципальное  предприятие «Куженерводоканал». Общая протяженность водопроводных сетей 4,401 км

Другие деревни централизованным водоснабжением не обеспечены, население пользуется водой из родников, колодцев и индивидуальных скважин. На территории населенных пунктов имеется 7 действующих общественных колодцев с забором воды ручным способом для питья, 2 – для технических нужд.

В связи с тем, что на территории Тумьюмучашского сельского поселения в ближайшей перспективе не планируется нового строительства, требующего подключения объектов к центральному водоснабжению, увеличение мощности систем водоснабжения, расширение радиуса водоснабжения не целесообразно.

Перспективные водные балансы в зоне действия систем водоснабжения  равны существующим, так как в проекте Генерального плана  поселения не предусмотрено изменение существующей схемы водоснабжения.

В связи с тем, что сетям водоснабжения по жилой зоне д.Верх-Ушут, с.Тумьюмучаш и д.Большой Тумьюмучаш исполнилось уже более 20 лет - степень их износа составляет 40 %. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта. Так как средств на капитальный ремонт не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания работоспособного состояния.

В ближайшей перспективе, с целью учета ресурсов,  необходимо продолжать работу с населением по установке индивидуальных приборов учета в  домах, к которым протянут водопровод. Данная работа является приоритетной, с учетом последних изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве.

4.2. Водоотведение

Централизованной канализации на территории Тумьюмучашского сельского поселения не имеется.

Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе не планируется.

Таблица 8

из приказа Республиканской службы

по тарифам Республики Марий Эл

от 26 ноября 2012года №199

Тарифы на услуги холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые МП «Куженерводоканал» на территории муниципального образования «Куженерский муниципальный район»

| Наименование | Ед.изм. | с 01.01.2013 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 31.12.2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодная вода | руб./куб.м. | 26,79 | 29,24 |
| Для категории «Население» | руб./куб.м. | 26,79 | 29,24 |
| Водоотведение и очистка сточных вод | руб./куб.м. | 35,69 | 38,58 |
| Для категории «Население» | руб./куб.м. | 35,69 | 38,58 |