| «ТУМНЬЫМУЧАШ ЯЛЫСЕ ПОСЕЛЕНИЙ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУМЬЮМУЧАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» |
| --- | --- | --- |
| ПУНЧАЛ |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

от  11 декабря  2012 года № 74

Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования «Тумьюмучашское сельское поселение»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190 - ФЗ «О теплоснабжении», Устава муниципального образования «Тумьюмучашское сельское поселение» администрация муниципального образования «Тумьюмучашское сельское поселение» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить схему теплоснабжения Тумьюмучашского сельского поселения (приложение № 1).

2. Постановление разместить на официальном сайте в сети «Интернет».

И.о. главы администрации

муниципального образования

«Тумьюмучашское сельское поселение»:                             Э.В.Петухова

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Тумьюмучашское сельское поселение»

от 11 декабря 2012 года

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Тумьюмучашского сельского поселения Куженерского муниципального района является:

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

Генеральный план МО «Тумьюмучашское сельское поселение».

- Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

II.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  Тумьюмучашского сельского поселения тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

III . Графическая часть

Схема тепловых сетей от котельной на твердом топливе МБОУ «Конганурская средняя общеобразовательная школа»

L 20м

Схема тепловых сетей от котельной на твердом топливе МБОУ «Верхушутская  начальная  школа – детский сад»

L 300м

IV. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1. Тумьюмучашское сельское поселение (СП) входит в состав Куженерского муниципального района (МР) и является одним из 9 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (городских и сельских поселений), в том числе Куженерское городское поселение.

Географическая площадь территории Тумьюмучашского поселения составляет –10546 га.

Территория сельского поселения расположена на северо-западе Куженерского района.

В состав Тумьюмучашского сельского поселения вошли 14 населённых пунктов: д. Большой Тумьюмучаш, д.Верх-Ушут, д.Ерошкино, д.Кокшародо, д. Конганур, д.Лопсола, д.Михаленки, д.Нурсола, д. Одобеляк, д.Окашъял, д.Пекейсола, д. Пондашсола, с.Тумьюмучаш, д.Энербал.

Административным центром поселения является с.Тумьюмучаш.

Численность населения Тумьюмучашского СП на 01.01.2012 – 1624 человек.

На территории поселения расположено 11 прудов. Территории не  заболочены. Затопления паводками нет.

Затопляемость и другие, отрицательные физико-геологические явления отсутствуют.

Климат умеренно-континентальный, с умеренно суровой, снежной зимой и умеренно теплым летом. Продолжительность солнечного сияния 1961 час за год, в том числе в декабре, в связи с большой облачностью и коротким днем – 29 часов, а в июне – 305 часов. Количество дней без солнца за год 100, причем летом это количество не превышает 1-3 дня в месяц. В теплую половину года наблюдается преобладание ясной погоды над пасмурной. Среднегодовая температура воздуха на территории около 2,6о. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (-34о), средняя максимальная температура наиболее теплого месяца (+24о).

Продолжительность активной вегетации растений – 125 дней.

Продолжительность устойчивых морозов – в среднем 127 дней.

Годовая сумма осадков – 538 мм, из них за теплый период апрель-октябрь выпадает около 70%. В твердом виде выпадает 20% осадков. Снежный покров обычно устанавливается со второй половины ноября и сходит к середине апреля.

Продолжительность снежного периода – 160 дней. Средняя высота снежного покрова составляет 43 см.

Среднегодовая относительная влажность воздуха – 77%; максимальных

среднемесячных значений она достигает в ноябре-декабре (82%), а минимальных в июне (55%). Ветровой режим поселения формируется под воздействием циркуляционных факторов, которые обуславливают преобладание ветров юго-западной четверти.

Территория характеризуется преобладанием слабых ветров до 5 м/сек, особенно в летнее время года. Штилевые условия относительно редки 12% за год. Среднегодовая скорость ветра 4,6 м/сек. Довольно часто (26 дней за год) отмечаются сильные ветры (15 и более м/сек).

К неблагоприятным явлениям погоды относятся туманы, которые затрудняют работу транспорта, а также способствуют загрязнению воздуха, и метели. Наиболее часто туманы возникают в осенне-зимний период.

За год насчитывается 26 дней с туманами. За холодное время года в среднем

отмечается 50 дней с метелью. Наиболее продолжительны метели в январе-феврале.

По климатическим условиям территория относится к строительно-климатическому подрайону IВ. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции -33о и -5,8о.

Продолжительность отопительного периода – 224 дня.

Глубина промерзания почвы – 160 см.

Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но в зимний

период рекомендуется защита путей сообщений от южных и юго-восточных ветров, при которых наиболее часто возникают метели.

Продолжительность комфортного периода летом для отдыха населения составляет в среднем 76 дней с 6 июня по 22 августа

2. Сведения о котельных по поселению.

В настоящее время существуют котельные МБОУ «Конганурская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Верхушутская начальная школа-детский сад», которые обслуживают только данные учреждения. Теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является единая теплоснабжающая организация –  ООО «Коммунальник».

| № п/п | Поселение | Наименование котельной, адрес | Установл. мощность, Гкал/час | Протяженность теплосетей в 2-х тр.исч.,км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тумьюмучашское сельское поселение Тумьюмучашское сельское поселение | котельная МБОУ «Конганурская средняя общеобразовательная школа» д.Большой Тумьюмучаш | 0,3; 0,4 | 0,02 |
|  |  | Котельная МБОУ «Верхушутская начальная школа-детский сад», д.Верх-Ушут | 0,3 | 0,3 |

Централизованным теплоснабжением  обеспечены только МБОУ «Конганурская средняя общеобразовательная школа» и МБОУ «Верхушутская начальная школа – детский сад».

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Населенные пункты имеют печное отопление, котлы на твердом топливе, котлы на природном газе.

Теплоснабжение (отопление) Тумьюмучашского   сельского поселения осуществляется:

- в д.Большой Тумьюмучаш 2-этажное здание МБОУ «Конганурская средняя общеобразовательная школа»,  централизованно от существующей котельной, на твердом топливе, мощностью 0,3; 0,4 Гкал/час;

- в д.Верх-Ушут 2-этажное здание МБОУ «Верхушутская начальная школа – детский сад», централизованно от существующей котельной, на твердом топливе, мощностью 0,3 Гкал/час.

В Генплане Тумьюмучашского СП выделены следующие территориально - функциональные зоны, для которых определены границы и площади соответствующего функционального назначения: Ж - жилая зона, ОД - общественно-деловая зона, П - зона производственных, сельскохозяйственных  предприятий, И- зона инженерной инфраструктуры,  Т-  зона транспортной инфраструктуры, КС -  коммунально-складская зона, Р -рекреационная зона, СН – зона специального назначения, СХ – зона сельскохозяйственного назначения, ЛФ – зона лесфонда.

Территории населенных пунктов Генпланом в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства малоэтажных индивидуальных усадебных и блокированных жилых домов с целью достижения жилой обеспеченности постоянного населения населенных пунктов в 23,5 кв.м/чел. на 1-ю очередь и в 27,0 кв.м/чел. на расчетный срок, а также под зоны производственных предприятий, общественно-деловые зоны и рекреационные зоны.

Как центр обслуживания местной системы расселения, предполагается в перспективе, что с.Тумьюмучаш должен располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Системы инженерного обеспечения в перспективе реконструируются, модернизируются и расширяются с учетом развития населенных пунктов.

4. Существующие объекты образования будут снабжаться централизованно от котельных (п. 2 сведения о котельных), частные дома, объекты торговли, объекты соцкультбыта - по прежней схеме (индивидуальное печное отопление, индивидуальное газовое отопление).

Существующие котельные на твердом топливе  предлагается реконструировать  (при целесообразности), подключить дополнительные нагрузки и переложить изношенные тепловые сети, тем самым сократить потери тепла;

При  строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы, внедрять приборы учета расхода теплоэнергии потребителями (счетчики) и регулирование подачи тепла.

Новые отопительные котельные потребуются в комплексе с развитием системы соцкультбыта и инвестиционных площадок. Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается выполнить от 2-х-контурных газовых котлов.

5. Строительство новых котельных нецелесообразно.

6. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту.

7. Инвестиционными мероприятиями по Тумьюмучашскому сельскому поселению является перекладка тепловых сетей на новые в ППР. Получаемый эффект: оптимизация использования тепловой энергии выработанной котельными, использование современных изоляционных технологий трубопроводов тепловых сетей

8. Трассировка и способ прокладки магистральных тепловых сетей осуществлять поверхностно с использованием теплозащитных материалов.

9. Схема эффективного теплоснабжения приведена в разделе 3

# Text boxes

Котельная

Школа

Котельная

Школа