| «ШЎДЫМАРИЙ ЯЛЫСЕ ПОСЕЛЕНИЙ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШУДУМАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» |
| --- | --- | --- |
| ПУНЧАЛ |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

от  25 июня 2015 года № 36

## Об утверждении  Программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шудумарское сельское поселение» на 2015-2017годы и на период

до 2025 года»

Администрация муниципального образования «Шудумарское сельское поселение» постановляет:

1.Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шудумарское сельское поселение» на 2015-2017годы и на период до 2025 года».

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального образования «Шудумарское сельское поселение».

| Глава администрации муниципального образования «Шудумарское сельское поселение» | Н.И.Иванова |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

«Шудумарское сельское поселение»

от 25 июня 2015 года № 36

Программа

«Комплексное развитие систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шудумарское сельское поселение» на 2015-2017 годы и на период до 2025 года»

Паспорт программы

| Наименование программы | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шудумарское сельское поселение» на 2015-2017 годы и на период до 2025 года». |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – Градостроительный кодекс Российской Федерации, – Генеральный план муниципального образования "Шудумарское сельское поселение» |
| Заказчики программы | Администрация МО «Шудумарское сельское поселение» |
| Разработчики программы | Администрация МО «Шудумарское сельское поселение» |
| Цели и задачи программы | Цель программы: Повышение комфортности и качества проживания населения муниципального образования «Шудумарское сельское поселение» Задачи программы: Снижение параметра износа оборудования; Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования Увеличение объёмов производства тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения на территории МО «Шудумарское сельское поселение». Увеличение протяженности газораспределительных сетей низкого давления и число газопроводов на территории МО «Шудумарское сельское поселение» |
| Сроки и этапы реализации программы | 2015-2017 и на период до 2025 года. |
| Перечень программ и мероприятий | Основные мероприятия Программы: Приложение 1 к программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО «Шудумарское сельское поселение» на 2015-2017 годы и на период до 2025 года». |
| Исполнители программы и основных мероприятий | - организации коммунального комплекса; - бюджетные учреждения; - администрация МО «Шудумарское сельское поселение» |
| Объёмы и источники финансирования | Выполнение подпрограммы предусматривает привлечение средств: -федерального бюджета – 1746 тыс.руб.; - местного бюджета – 291тыс.руб.; - внебюджетных источников - 0 тыс.руб. Объем финансирования Программы составляет 2037тыс. рублей из различных источников бюджета, в том числе по годам: 2015- 796 тыс.руб. 2016 –15тыс.руб. 2017 – 941тыс.руб. 2018 – 135 тыс.руб. 2019 – 50 тыс.руб. 2020 – 0 2021 – 100тыс.руб. 2022 - 0 2023 – 0 2024 - 0 2025 - 0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | Создание комфортных условий проживания населения МО «Шудумарское сельское поселение». Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в части электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и, соответственно, качества жизни граждан; |
| Система организации управления и контроля за исполнением программы | Администрация муниципального образования «Шудумарское сельское поселение» |

Раздел 1. Краткая характеристика муниципального образования

«Шудумарское сельское поселение»

Муниципальное образование «Шудумарское сельское поселение» является частью административно-территориальной единицы Республики Марий Эл с административным центром в д.Шой-Шудумарь.

Шудумарское сельское поселение расположено  на северо-восточной части Республики Марий Эл. Территория поселения  составляет 103,24 кв.км. В поселении  11 населенных пунктов. Население 1,66 тыс. человек, средняя плотность - 15,9 человек на один кв.км. Поселение  граничит  с Шорсолинским, Юледурским, Русскошойским сельскими поселениями  и населенными пунктами  Параньгинского района.

Общая площадь  земель составляет 1140га. Из них земли сельскохозяйственного назначения  849га, в том числе пашни 275га.  Протяженность поселения  с  востока на запад - 14 км, с севера на юг -  11,3 км.

Территория поселения  находится в лесной зоне и не отличается заметным  разнообразием, лесом занято 45,47га   территории поселения.

Шудумарское сельское поселение территориально разделено на 11 населенных пунктов.

Климат

Климат Шудумарского сельского поселения можно охарактеризовать как умеренно-континентальный, с умеренно суровой, снежной зимой и умеренно теплым летом.

Продолжительность солнечного сияния 1961 час за год, в том числе в декабре, в связи с большой облачностью и коротким днем - 29 часов, а в июне - 305 часов.

Количество дней без солнца за год 100, причем летом это количество не превышает 1-3 дня в месяц. В теплую половину года наблюдается преобладание ясной погоды над пасмурной.

Среднегодовая температура воздуха на территории около 2,6°. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (-34°), средняя максимальная температура наиболее теплого месяца (+24°).

Продолжительность активной вегетации растений - 125 дней.

Продолжительность устойчивых морозов - в среднем 127 дней.

Годовая сумма осадков - 538 мм, из них за теплый период апрель-октябрь выпадает около 70%. В твердом виде выпадает 20% осадков. Снежный покров обычно устанавливается со второй половины ноября и сходит к середине апреля.

Продолжительность снежного периода - 160 дней. Средняя высота снежного покрова составляет 43 см.

Среднегодовая относительная влажность воздуха	77%; максимальных среднемесячных значений она достигает в ноябре-декабре (82%), а минимальных в июне (55%). Ветровой режим поселения формируется под воздействием циркуляционных факторов, которые обуславливают преобладание ветров юго-западной четверти.

Территория характеризуется преобладанием слабых ветров до 5 м/сек, особенно в летнее время года. Штилевые условия относительно редки 12% за год. Среднегодовая скорость ветра 4,6 м/сек. Довольно часто (26 дней за год) отмечаются сильные ветры (15 и более м/сек). К неблагоприятным явлениям погоды относятся туманы, которые затрудняют работу транспорта, а также способствуют загрязнению воздуха, и метели. Наиболее часто туманы возникают в осенне-зимний период. За год насчитывается 26 дней с туманами. За холодное время года в среднем отмечается 50 дней с метелью. Наиболее продолжительны метели в январе-феврале.

По климатическим условиям территория относится к строительно-климатическому подрайону 1В. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции -33° и -5,8°.

Продолжительность отопительного периода - 224 дня. Глубина промерзания почвы -160см.

Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но в зимний период рекомендуется защита путей сообщений от южных и юго-восточных ветров, при которых наиболее часто возникают метели.

Продолжительность комфортного периода летом для отдыха населения составляет в среднем 76 дней с 6 июня по 22 августа.

Раздел 2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Шудумарского  сельского поселения

Одним из основополагающих условий развития Шудумарского сельского поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения сельского поселения.

Программа «Комплексное развитие систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шудумарское сельское поселение» на 2015-2017 годы и на период до 2025 года» предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов

2.1.Теплотехническое хозяйство

Теплоснабжение Шудумарского сельского поселения осуществляется:

- в частных домах от печей и котлов на твердом топливе;

-в д.Шой-Шудумарь 2-х этажное здание МБОУ «Шойшудумарская основная общеобразовательная школа» - котельная МП «Куженерводоканал» на твердом топливе.

| № п/п | Поселение | Наименование котельной, адрес | Установл. мощность, Гкал/час | Протяженность теплосетей в 2-х тр.исч.,км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шудумарское сельское поселение | котельная МП «Куженерводоканал» д.Шой-Шудумарь, ул.Победы, д.5 | 0,3 | 0,03 |

Система централизованного горячего водоснабжения отсутствует.

На территории поселения функционируют также теплоисточники, стоящие на балансе ведомственных организаций, у которых отсутствуют проходящие от них теплосети:

печь ФАПа д.Шой-Шудумарь мощностью 0,5 Гкал/ч отапливает помещение ФАПа. Для выработки теплоты используется уголь и дрова;

печь досугового объекта д.Шой-Шудумарь мощностью 0,5 Гкал/ч- отапливает помещение СДК. Для выработки теплоты используется уголь и дрова;

печь ФАПа с.Русский Кугунур мощностью 0,5 Гкал/ч- отапливает помещение ФАПа. Для выработки теплоты используются  дрова.

печь сельской библиотеки с.Русский Кугунур мощностью 0,5 Гкал/ч- отапливает помещение библиотеки.  Для выработки теплоты используются  дрова.

печь досугового объекта д.Старый Юледур  мощностью 0,5 Гкал/ч- отапливает помещение СДК. Для выработки теплоты используется уголь и дрова.

печь досугового объекта д.Чодраял мощностью 0,5 Гкал/ч- отапливает помещение сельского клуба. Для выработки теплоты используются  дрова.

Территории населенных пунктов Генпланом в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства малоэтажных индивидуальных усадебных и блокированных жилых домов с целью достижения жилой обеспеченности постоянного населения населенных пунктов в 15 кв. м/чел. на 1-ю очередь и в 18,0 кв. м/чел. на расчетный срок, а также под зоны производственных предприятий, общественно-деловые зоны и рекреационные зоны.

Как центр обслуживания местной системы расселения, предполагается в перспективе, что д.Шой-Шудумарь должен располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Системы инженерного обеспечения в перспективе реконструируются, модернизируются и расширяются с учетом развития населенных пунктов.

Новые отопительные котельные потребуются в комплексе с развитием системы соцкультбыта. Предлагается произвести модернизацию существующих котельных (где это целесообразно) с заменой оборудования и подключением к ним новых нагрузок. Внедрять приборы учета расхода теплоэнергии потребителями (счетчики) и регулирование подачи тепла.

Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается от автономных котлов на твердом топливе. При  строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы.

2.2. Жилищное хозяйство

В структуре жилищного фонда преобладает одноэтажная застройка. Средняя плотность жилищного фонда в целом по поселению составляет 1,23 м2/га, что свидетельствует о крайне малой эффективности застройки территории поселения. За последние три года изменения площадей строительного фонда поселения не заметные. Общая площадь жилищного фонда поселения составляют  двухквартирные, одноквартирные дома.

В Шудумарском сельском поселении числится 477 жилых домов, из них 20 двухквартирных дома. Пять квартир находится в муниципальной собственности сельского поселения, остальные находятся в частной собственности граждан. Все дома отапливаются печным отоплением. Ремонтом жилого фонда занимаются собственники жилья.

| Наименование населенного пункта | Существующий жилищный фонд | Население |
| --- | --- | --- |
|  | Всего существ, общая площадь жилья, кв.м | В том числе |  |
|  |  | в многоквартирных домах | в домах усадеб-ного типа |  |
|  |  | кол-во кварт | общая площ. кв.м | кол-во домов | общая площ. кв.м |  |
| д Актугансола | 3751,1 | - | - | 66 | 3501,1 | 248 |
| д.Дубровка | - | - | - | - | - | 3 |
| д.Гуляево | 30 | - | - | 1 | 30 | 2 |
| д Ирмарь | 1580 | - | - | 40 | 1580 | 136 |
| д Старый Юледур | 4261 |  |  | 72 | 4261 | 276 |
| д.Пургаксола | 908,5 | - | - | 23 | 908,6 | 60 |
| с. Русский Кугунур | 3411 | 16 | 763,1 | 68 | 3411 | 231 |
| д.Чодраял | 3120 | 8 | 402,3 | 55 | 3120 | 171 |
| д.Шангаватнур | 30 | - | - | 1 | 30 | - |
| д.Ш-Шудумарь | 7277 | 22 | 1072 | 140 | 7277 | 539 |
| д.Федоровка | 36 | - | - | 1 | 36 | 1 |

2.3.Энергетическое хозяйство

Энергоснабжение на территории Шудумарского сельского поселения осуществляет ОАО «Мариэнергосбыт». В сельском поселении находятся подстанций, на которых стоят приборы учета электроэнергии. Все они находятся в рабочем состоянии. Протяженность уличных сетей составляет 11,2 км. Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплутационной ответственности имеются в наличии со всеми потребителями электрической энергии. Расчет за потребленную электроэнергию производится согласно заключенному договору. Изготовлен энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов Администрации Шудумарского сельского поселения в июле 2012 года. Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры приходят  в негодность. Эксплуатирующие организации по мере необходимости проводят замену.

2.4. Водопроводно-канализационное хозяйство

Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой и в достаточном количестве является одной из основных задач. По состоянию на 01.01.2015 года на территории сельского поселения имеются общественные колодцы в количестве 4 шт.

На территории Шудумарского сельского поселения отопление, горячее водоснабжение не осуществляется. Холодное водоснабжение осуществляет МП «Куженерводоканал». Юридический и фактический адрес: 425550, РМЭ, Куженерский район, пгт. Куженер, ул.Строителей , д.15;  телефон 8-(83637)- 9-14-95; сайт www.kuzhener.ru,

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Централизованное водоснабжение обеспечивается подземным водозабором из  скважин д.Старый Юледур.

На сегодняшний день система централизованного водоотведения осуществляется в д.Шой-Шудумарь, д.Старый Юледур, д.Пургаксола.

Данные о водоснабжении

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники запитки: Местоположение и тип (подземный, поверхностный) Описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям Дебит (м3/час) Мощность (м3/год) | д.Шой-Шудумарь, д.Старый Юледур, д.Пургаксола тип подземный - 11,88, 10,08 144 тыс.куб.м./год |
| Насосные станции: Местоположение Мощность (м3/час) Типы насосов (производительность, напор) | д.Старый Юледур 10 куб.м./час / 6,5 куб.м./час ЭЦВ -6-10-110, ЭЦВ -6-6,5-225 |
| Основные сети: Общая протяженность, км Износ, % | 14,6 40 % |

Эксплуатацию водопровода и водоснабжение населения  осуществляет муниципальное  предприятие «Куженерводоканал». Общая протяженность водопроводных сетей 14,6 км

В д.Ирмарь вода поступает из родника в емкости  через насосную станцию. Из-за малого количества населения строительство водопровода в перспективе маловероятно.

Д.Актугасола,  с.Русский Кугунур,  д.Чодраял централизованным водоснабжением не обеспечены, население пользуется водой из родников, колодцев и индивидуальных скважин. На территории населенных пунктов имеется 3 действующих общественных колодца с забором воды ручным способом для питья, 1 – для технических нужд. В генеральном плане поселения в перспективе предусмотрено  строительство водопровода.

В связи с тем, что на территории Шудумарского сельского поселения в ближайшей перспективе не планируется нового строительства, требующего подключения объектов к центральному водоснабжению, увеличение мощности систем водоснабжения, расширение радиуса водоснабжения не целесообразно.

Перспективные водные балансы в зоне действия систем водоснабжения  равны существующим, так как в проекте Генерального плана  поселения не предусмотрено изменение существующей схемы водоснабжения.

В связи с тем, что сетям водоснабжения по жилой зоне д.Шой-Шудумарь, д.Старый Юледур и д.Пургаксола исполнилось уже более 20 лет - степень их износа составляет 40 %. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта. Так как средств на капитальный ремонт не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания работоспособного состояния.

В ближайшей перспективе, с целью учета ресурсов,  необходимо продолжать работу с населением по установке индивидуальных приборов учета в  домах, к которым протянут водопровод. Данная работа является приоритетной, с учетом последних изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве.

2.5. Водоотведение

Централизованной канализации на территории Шудумарского сельского поселения не имеется.

В д.Шой-Шудумарь расположено МБОУ «Шойшудумарская основная общеобразовательная школа». Канализационные стоки поступают в выгребные ямы, откуда вывозятся специализированным техническим транспортом. Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе не планируется.

2.6. Газовое хозяйство

Газопровод на территории Шудумарского сельского поселения отсутствует, население пользуется сжиженным газом в баллонах.

Раздел 3. План развития Шудумарского сельского поселения

Схемой территориального планирования  предусматривается расширение территориальных границ населенных пунктов Шудумарского сельского поселения:

1. формирование земельных участков общей площадью 25 га и включение в границы населенного пункта.

Затем в плане развития Шудумарского сельского поселения на период до 2025 года предусматривается размещение следующих объектов капитального строительства местного значения:

В сфере образования:

1. в д.Шой-Шудумарь – дошкольное учреждение на 45 мест;

В сфере культуры:

1. в д.Актугансола - культурно-оздоровительный центр;

В сфере физической культуры и спорта:

1. в д.Шой-Шудумарь – плоскостные сооружения площадью 0,1 га;

В сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в д.Шой-Шудумарь планируется оформление документа на здание депо и капитальный ремонт пожарного депо.

2. В сфере водоснабжения:

-  строительство новых водопроводных сетей;

- мероприятия по уменьшению водопотребления (установка приборов учета);

- устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности  забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов (расчетный период);

- внедрение прогрессивных технологий и оборудования.

3. В сфере газификации:

Схема территориального планирования Шудумарского сельского поселения на период до 2024 года предусматривает строительство внутрипоселковых газопроводов населенных пунктов Шудумарского сельского поселения.

4. В сфере электроснабжения планируется:

- реконструкция сетей наружного освещения улиц и проездов;

- оснащение приборами учета и реле времени;

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

5. Организация сбора и вывоза ТБО:

- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;

- стабилизация  и последующее уменьшение образования бытовых отходов;

- улучшение экологического состояния сельского поселения;

- обеспечение надлежащего сбора  и транспортировки ТБО.

| Система мероприятий программы "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шудумарское сельское поселение» на 2015-2017 годы и на период до 2024 годы" |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансирование |
|  |  | Всего тыс.р. | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г |
| 1 | Строительство электрических сетей для подключения микрорайона массовой застройки д.Шой-Шудумарь (ул.Набережная) | Всего | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство электрической сети для уличного освещения д.Ирмарь | Всего | 25 25 |  |  | 25 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство электрической сети для уличного освещения д.Пургаксола | Всего | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство водопроводной башни в д.Шой-Шудумарь | Всего | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт проезда по ул. Набережная д.Шой-Шудумарь | Всего | 0,796 | 0,796 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО | 0,016 | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт проезда по ул. Родниковая д.Актугансола | Всего | 0,916 |  |  | 0,916 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство газопровода | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство водопровода в д.Ирмарь | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 10 | Ремонт общественных колодцев | Всего | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство плоскостных сооружений (спортивная площадка д.Шой-Шудумарь) | Всего |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |