Проект

от _________ 2012 года № ___

Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования «Шудумарское сельское поселение»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190 - ФЗ «О теплоснабжении», Устава муниципального образования «Шудумарское сельское поселение» администрация муниципального образования «Шудумарское сельское поселение» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить схему теплоснабжения Шудумарского сельского поселения (приложение № 1).

2. Постановление разместить на официальном сайте в сети «Интернет».

Глава администрации

муниципального образования

«Шудумарское сельское поселение»:                             Н.И.Иванова

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Шудумарское сельское поселение»

от _______ 2012 года № ____

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Шудумарского сельского поселения Куженерского муниципального района является:

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

Генеральный план МО «Шудумарское сельское поселение».

- Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

II.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  Шудумарского сельского поселения тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

III . Графическая часть

Схема тепловых сетей от котельной на твердом топливе МБОУ «Шойшудумарская основная общеобразовательная школа»

L 30м

IV. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1. Шудумарское сельское поселение (СП) входит в состав Куженерского муниципального района (МР) и является одним из 9 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (городских и сельских поселений).

Географическая площадь территории Шудумарского поселения составляет –1140 га.

Территория сельского поселения расположена на юго-западе Куженерского района.

В состав Шудумарского сельского поселения вошли 7 населённых пунктов: д. Актугансола, д.Ирмарь, д.Пургаксола, с.Русский Кугунур, д.Старый Юледур, д.Чодраял, д.Шой-Шудумарь

Административным центром поселения является д.Шой-Шудумарь.

Численность населения Шудумарского СП на 01.01.2012 – 1667 человек.

Территория Шудумарского сельского поселения почти полностью находится в центральной, наиболее приподнятой части Вятского вала с холмисто-увалистой

поверхностью. Вершины холмов и увалов плоские, склоны пологие, а на участках выхода коренных пород на поверхность крутые, обрывистые. Относительные превышения от нескольких до 20-40 м.

Абсолютные отметки изменяются от 140 до 240 м, преобладают 200-220 м.

Территория умеренно расчленена долинами рек и ручьев. Климат Шудумарского сельского поселения, расположенного в юго-западной части

Куженерского района Республики Марий Эл, можно охарактеризовать как умеренно-континентальный, с умеренно суровой, снежной зимой и умеренно теплым летом. Продолжительность солнечного сияния 1961 час за год, в том числе в декабре, в связи с большой облачностью и коротким днем - 29 часов, а в июне - 305 часов. Количество дней без солнца за год 100, причем летом это количество не превышает 1-3 дня в месяц. В теплую половину года наблюдается преобладание ясной погоды над пасмурной.

Среднегодовая температура воздуха на территории около 2,6°. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (-34°), средняя максимальная температура наиболее теплого месяца (+24°).

Продолжительность устойчивых морозов - в среднем 127 дней.

Годовая сумма осадков - 538 мм, из них за теплый период апрель-октябрь выпадает около 70%. В твердом виде выпадает 20% осадков. Снежный покров обычно устанавливается со второй половины ноября и сходит к середине апреля. Продолжительность снежного периода - 160 дней. Средняя высота снежного покрова составляет 43 см.

Среднегодовая относительная влажность воздуха - 77%; максимальных среднемесячных значений она достигает в ноябре-декабре (82%), а минимальных в июне.

Ветровой режим поселения формируется под воздействием циркуляционных факторов, которые обуславливают преобладание ветров юго-западной четверти. Территория характеризуется преобладанием слабых ветров до 5 м/сек, особенно в

летнее время года. Штилевые условия относительно редки 12% за год. Среднегодовая скорость ветра 4,6 м/сек. Довольно часто (26 дней за год) отмечаются сильные ветры (15 и более м/сек).

К неблагоприятным явлениям погоды относятся туманы, которые затрудняют работу транспорта, а также способствуют загрязнению воздуха, и метели. Наиболее часто туманы возникают в осенне-зимний период. За год насчитывается 26 дней с туманами. За холодное время года в среднем отмечается 50 дней с метелью. Наиболее продолжительны метели в январе-феврале.

По климатическим условиям территория относится к строительно-климатическому подрайону IB. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции -33°. Продолжительность отопительного периода - 224 дня. Глубина промерзания почвы - 160 см.

Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но в зимний

период рекомендуется защита путей сообщений от южных и юго-восточных ветров, при которых наиболее часто возникают метели.

Продолжительность комфортного периода летом для отдыха населения составляет в среднем 76 дней с 6 июня по 22 августа.

2. Сведения о котельных по поселению.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является единая теплоснабжающая организация ООО «Тепложилсервис». Теплоснабжение Шудумарского сельского поселения осуществляется:

-в частных домах от печей и котлов на твердом топливе;

-в д.Шой-Шудумарь 2-х этажное здание МБОУ «Шойшудумарская основная общеобразовательная школа» - котельная ООО «Тепложилсервис» на твердом топливе.

| № п/п | Поселение | Наименование котельной, адрес | Установл. мощность, Гкал/час | Протяженность теплосетей в 2-х тр.исч.,км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шудумарское сельское поселение | котельная ООО «Тепложилсервис» д.Шой-Шудумарь | 0,3 | 0,03 |

3. Наблюдается устойчивое уменьшение численности населения Шудумарского сельского поселения, которая обусловлена низкой рождаемостью, не обеспечивающей естественный прирост населения, смертностью, превышающей уровень рождаемости, миграционным оттоком населения. Таким образом, естественная убыль не компенсируется механическим приростом. В перспективе расчетного срока (2042 г.) и первой очереди (2022 г.) население будет составлять, соответственно, 1512 и 1628 человек. Не сохранится население д.Шангаватнур. Население д.Шой-Шудумарь составляет 32,3 % от численности всего населения Шудумарского сельского поселения. На расчетный период изменений в структуре земель населенных пунктов не предполагается.

Структура функционального зонирования сельского поселения остается без изменений и на расчетный срок вводятся следующие типы функциональных зон:

— жилые;

— общественно-деловые;

— производственные;

— смешанные (жилой, общественно-деловой и производственной

застройки);

— инженерной инфраструктуры;

— транспортной инфраструктуры;

— сельскохозяйственного использования;

— рекреационного назначения;

— особо охраняемых территорий;

— специального назначения;

— размещения военных и иных режимных объектов;

— иные виды зон.

Территории населенных пунктов Генпланом в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства малоэтажных индивидуальных усадебных и блокированных жилых домов с целью достижения жилой обеспеченности постоянного населения населенных пунктов в 15 кв. м/чел. на 1-ю очередь и в 18,0 кв. м/чел. на расчетный срок, а также под зоны производственных предприятий, общественно-деловые зоны и рекреационные зоны.

Как центр обслуживания местной системы расселения, предполагается в перспективе, что д.Шой-Шудумарь должен располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Системы инженерного обеспечения в перспективе реконструируются, модернизируются и расширяются с учетом развития населенных пунктов.

Новые отопительные котельные потребуются в комплексе с развитием системы соцкультбыта. Предлагается произвести модернизацию существующих котельных (где это целесообразно) с заменой оборудования и подключением к ним новых нагрузок. Внедрять приборы учета расхода теплоэнергии потребителями (счетчики) и регулирование подачи тепла.

Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается от автономных котлов на твердом топливе. При  строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы.

4. Существующий объект образования будет снабжаться централизованно от котельных (п. 2 сведения о котельных), частные дома, объекты торговли, объекты соцкультбыта - по прежней схеме (индивидуальное печное отопление и котлы на твердом топливе).

5. Строительство новых котельных нецелесообразно.

6. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту.

7. Инвестиционными мероприятиями по Шудумарскому сельскому поселению является перекладка тепловых сетей на новые в ППУ изоляции, замена котла на более энергосберегающий. Получаемый эффект: оптимизация использования тепловой энергии выработанной котельными, использование современных изоляционных технологий трубопроводов тепловых сетей

8. Трассировка и способ прокладки магистральных тепловых сетей осуществлять поверхностно с использованием теплозащитных материалов.

9. Схема эффективного теплоснабжения приведена в разделе 3

# Text boxes

| «ШЎДЫМАРИЙ ЯЛЫСЕ ПОСЕЛЕНИЙ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШУДУМАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» |
| --- | --- | --- |
| ПУНЧАЛ |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

Котельная

Школа