| «ЙЎЛЕДЎР ЯЛЫСЕ ПОСЕЛЕНИЙ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮЛЕДУРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» |
| --- | --- | --- |
| ПУНЧАЛ |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

от 02 августа 2013 года №57

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на

территории муниципального образования «Юледурское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Уставом Юледурского сельского поселения администрация муниципального образования «Юледурское сельское поселение»

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Юледурское сельское поселение»

2. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального образования «Юледурское сельское поселение».

И. о. главы администрации

муниципального образования

«Юледурское сельское поселение»                                        Э. Макарова

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Юледурское сельское поселение»

от 02 августа  2013 года. №57

Схема водоснабжения и водоотведения на территории

муниципального образования «Юледурское сельское поселение»

Куженерского района Республики Марий Эл

2013 год

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей   муниципального образования «Юледурское сельское поселение»     водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Юледурское сельское поселение»

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения

3.1. Муниципальное образование «Юледурское сельское поселение» является частью административно-территориальной единицы Республики Марий Эл с административным центром в с. Юледур.

Юледурское сельское поселение расположено  на северо-восточной части Республики Марий Эл. Территория поселения  составляет 96,6 кв.км. В поселении  16 населенных пунктов. Население 1,8 тыс. человек, средняя плотность - 15,9 человек на один кв.км. Поселение  граничит  с Шорсолинским, Шудумарским сельскими поселениями  и населенными пунктами  Параньгинского района.

Общая площадь  составляет 96,97 кв. км. Из них земли сельскохозяйственного назначения  849 га, в том числе пашни 275 га.  Протяженность поселения  с  востока на запад – 16,7 км, с севера на юг -  11,3 км.

Юледурское сельское поселение территориально разделено на 16 населенных пунктов.

3.2. Климат

Климат Юледурского сельского поселения можно охарактеризовать как умеренно-континентальный, с умеренно суровой, снежной зимой и умеренно теплым летом.

Продолжительность солнечного сияния 1961 час за год, в том числе в декабре, в связи с большой облачностью и коротким днем - 29 часов, а в июне - 305 часов.

Количество дней без солнца за год 100, причем летом это количество не превышает 1-3 дня в месяц. В теплую половину года наблюдается преобладание ясной погоды над пасмурной.

Среднегодовая температура воздуха на территории около 2,6°. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (-34°), средняя максимальная температура наиболее теплого месяца (+24°).

Продолжительность активной вегетации растений - 125 дней.

Продолжительность устойчивых морозов - в среднем 127 дней.

Годовая сумма осадков - 538 мм, из них за теплый период апрель-октябрь выпадает около 70%. В твердом виде выпадает 20% осадков. Снежный покров обычно устанавливается со второй половины ноября и сходит к середине апреля.

Продолжительность снежного периода - 160 дней. Средняя высота снежного покрова составляет 43 см.

Среднегодовая относительная влажность воздуха	77%; максимальных

среднемесячных значений она достигает в ноябре-декабре (82%), а минимальных в июне (55%).

Ветровой режим поселения формируется под воздействием циркуляционных факторов, которые обуславливают преобладание ветров юго-западной четверти.

Территория характеризуется преобладанием слабых ветров до 5 м/сек, особенно в летнее время года. Штилевые условия относительно редки 12% за год. Среднегодовая скорость ветра 4,6 м/сек. Довольно часто (26 дней за год) отмечаются сильные ветры (15 и более м/сек). К неблагоприятным явлениям погоды относятся туманы, которые затрудняют работу транспорта, а также способствуют загрязнению воздуха, и метели. Наиболее часто туманы возникают в осенне-зимний период. За год насчитывается 26 дней с туманами. За холодное время года в среднем отмечается 50 дней с метелью. Наиболее продолжительны метели в январе-феврале.

По климатическим условиям территория относится к строительно-климатическому подрайону 1В. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции -33° и -5,8°.

Продолжительность отопительного периода - 224 дня. Глубина промерзания почвы -160см.

Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но в зимний период рекомендуется защита путей сообщений от южных и юго-восточных ветров, при которых наиболее часто возникают метели.

Продолжительность комфортного периода летом для отдыха населения составляет в среднем 76 дней с 6 июня по 22 августа.

3.3. Юледурское сельское поселение  включает в себя 16 населенных пунктов.

Село Юледур - центр Юледурского сельского поселения. Население 606 человек, преимущественно марийцы. Расположена в 28 км юго-восточнее районного центра поселка Куженер, при реке Лаж.

Планировочная структура этого населенного пункта (с численностью населения 606 человек) прямолинейная, имеет четкую сетку улиц. Главный въезд в деревню осуществляется с южной стороны по асфальтовой автодороге, переходящей в улицу Коммунистическая.

3.4. Существующее функциональное использование территории населенных пунктов Юледурского сельского поселения.

В состав земель населенных пунктов МО «Юледурское сельское поселение» входят земельные участки, отнесенные к следующим категориям:

1.земли сельскохозяйственного назначения;

2.земли населенных пунктов;

3.земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4.земли особо охраняемых территорий и объектов;

5.земли лесного фонда;

6.земли водного фонда;

7.земли запаса.

Общая площадь земельного фонда Юледурского сельского поселения составляет

1140 га и распределяется по категориям следующим образом:

-8,9 % территории сельского поселения занимает лесной фонд (против 33.1% в среднем по району);

-земли сельскохозяйственного назначения занимают 86% (против 58,7% по району);

-земли населенных пунктов составляют 4.4%;

-0,7% занимают земли промышленности и транспорта

Юледурское сельское поселение отличается малой лесистостью. Большую часть территории занимают земли сельскохозяйственного назначения.

Земли особо охраняемых природных территорий в сельском поселении представлены священными рощами, селищами.

Таблица 1

| Наименование | Всего | В том числе |
| --- | --- | --- |
| сельского, | терри- | Земли | Земли | Земли | Земли лесного | Земли |
| поселения | тория, | с/х | насел. | промыш. | фонда | запаса |
|  | га | назначен. | пунктов | трансп. | Земли | Земли |  |
|  |  |  |  |  | лесов | оопт |  |
| Юледурское СП | 9696,54 | 7772,04 | 997,5 | 66 | 856 | - | 5 |

3.5. Жилой фонд.

Жилищный фонд в Юледурском сельском поселении составляет 33000 кв. м общей площади. Во всех населенных пунктах поселения насчитывается 545 домов усадебного типа с общей площадью 28300 кв. м. Средний размер усадебного жилого дома составляет 51,9 кв. м. Жилищный фонд в населенных пунктах Юледурского сельского поселения

Таблица 2

| Наимено-вание населенного пункта | Существующий жилищный фонд | Насе- ление | Жили- щная обес- печен- ность кв.м /чел. | убыль жилого фонда % от общ. объема жилищ стр-ва |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего существ. общая площадь жилья, кв.м | В том числе |  |  |  |
|  |  | в многоквар-тирных домах | в домах усадеб-ного типа |  |  |  |
|  |  | кол-во квартир | общая площ. кв.м | кол-во домов | общая площ. кв.м |  |  |  |
| с. Юледур д. Игисола д. Ивансола д. Купсола д. Кораксола д. Нижний Регеж д. Большой Ляждур д. Малый Ляждур д. Малая Олма д. Верхний Нольдур д. Нижний Нольдур д. Мари Олма | 9007,68 2254,2 3264,5 2581 794,7 1284,6 4346,31 1393,1 161 2919,1 797,65 2008,7 | 57 0 0 5 0 0 4 0 0 0 0 0 | 1951,80 0 210 0 0 0 111,6 0 0 0 0 0 | 135 46 61 44 17 27 90 25 4 51 13 40 | 7055,8 2254,2 3264,5 2371 794,7 1284,6 4234,71 1393,1 161 2919,1 797,65 2008,7 | 606 147 229 213 57 101 313 107 17 182 52 127 | 15,16 15,33 14,25 12,11 13,94 12,72 13,88 13,09 9,47 16,04 15,34 15,81 |  |

3.6. Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Общественный центр Юледурского сельского поселения  сформирован в деревне Юледур.

В остальных населенных пунктах Юледурского сельского поселения сформированных общественных центров нет.

Учреждения культурно - досугового типа представлены в первую очередь сельскими домами культуры, которые расположены в с. Юледур, д. Ивансола, д. Большой Ляждур.

В с. Юледур находится врачебная амбулатория и пункт скорой помощи, д. Ивансола и д. Большой Ляждур находятся фельдшерско – акушерские пункты (ФАП).

На территории поселения расположено ПЧ-49

Таблица 3.

Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов поселения

по состоянию на 01.01.2013 г.

Детское дошкольное учреждение

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Детский сад | Коммунистическая | 5 | Одноэтажное здание | Поликарпова Л. А., тел. 9-32-34 |
| 2 | Детский сад | Купсола | 50 | Одноэтажное здание | Губина Л.А., 9-52-80 |

Учебные заведения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МБОУ«Юледурская средняя общеобразова-тельная школа» | Строителей | 2а | Двухэтажное здание | Петров Е.В., тел. 9-32-48 |
| 2 | МБОУ«Ивансолинская основная общеобразова-тельная школа» | Купсола | 47а | Двухэтажное здание | Якимова Н.В., 9-52-19 |
| 3 | МБОУ «Большеляждурская начальная школа – детский сад» | Школьная | 2а | Одноэтажное | Горинов А.А. 9-34-42 |

Учреждения здравоохранения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФАП д. Ивансола | Ивансола | 45а | помещение 1- этажное здание здание Куженерского ЦРБ | Смоленцева А.В., 9-52 -83 |
| 2 | Врачебная амбулатория С. Юледур | Коммунистическая | 16а | помещение 1- этажное здание, здание Куженерского ЦРБ | Земская Т.В., 9-32-82 |
| 3 | ФАП д. Большой Ляждур | Центральная | 37а | помещение 1- этажное здание, здание Куженерского ЦРБ | Липатникова Л.С., 9-34-21 |

Учреждения культуры

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Клубы |  |  |  | - |
| 1 | Юледурский СДК | Коммунистическая | 22а | помещение 1 этажное здание, здание СП | Степанова Л.И. тел. 9-32-13 |
| 2 | Ивансолинский СДК | Ивансола | 37а | помещение 1 этажное здание, здание СП | Поликарпова Т.М. тел. 9-52-18 |
| 3 | Большеляждурский СДК | Центральная | 29б | помещение 1 этажное здание, здание СП | Михеев А.И. Тел. 9-34-21 |
|  | Библиотеки |  |  |  |  |
| 1 | Юледурская библиотека | Коммунистическая | 22а | помещение 1 этажное здание, здание СП | Петухова С.М. |
| 2 | Ивансолинская библиотека | Ивансола | 37а | помещение 1 этажное здание, здание СП | Губина Г.И. |
| 3 | Большеляждурская библиотека | Центральная | 29б | помещение 1 этажное здание, здание СП | Градова Т.В. |

Предприятия торговли

| № п/п | Наименование | Улица | № дома | Руководитель, предприниматель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Юледурский магазин ТПС ПО «Куженерское» | Коммунистическая | 11а | Михеева Н.В. |
| 2 | Ивансолинский магазин ТПС ПО «Куженерское» | Ивансола | 32а | Михеева Н.В. |
| 3 | Магазин «Надежда» с. Юледур | Коммунистическая | 11б | Шабдаров И.В. |
|  | Магазин Она и К» ООО «Альбатрос» с. Юледур | Коммунистическая | 9б | Никитина Л.В. |
| 4 | Магазин ООО «Витас» и «Тамара» с. Юледур | Строителей | 1а | Репин В.Д. |
| 5 | Магазин ООО «Онар» д. Ивансола | Ивансола | 22а | Таныгин В.В. |
| 6 | Магазин «Светлана» д. Купсола | Купсола | 17а | Константинов В.А. |
| 7 | Магазин «Фаворит» д. Большой Ляждур | Центральная | 29а | Куклин А.В. |
| 8 | Магазин «Калинка» Д. Верхний Нольдур | Центральная | Возле д.№22б | Якимов Н.В. |
| 9 | Магазин ИП «Золотой улей» д. Игисола | Колхозная | 32а | Куценко Л.В. |
| 10 | Магазин «Надежда» Шабдаров И.В. | Центральная | 20б | Шабдаров И.В. |
| 11 | Магазин ООО «Эдельвейс» и «Тамара» | Центральная | 20а | Репин В.Д. |
| 12 | Магазин ООО «Эдельвейс» хозяйственные товары | Центральная | 29г | Репин В.Д. |

Организации и учреждения связи

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель отделения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ОПС с. Юледур | Механизаторов | 2 | помещение 1 этажное здание | Никонова М.И. тел. 9-32-33 |
| 2 | ОПС Д. Большой Ляждур | Центральная | 29г | помещение 1 этажное здание | Чайкина З.Г. 9-34-24 |

Учреждения жилищно – коммунального хозяйства

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажность | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Пождепо | - | - | - | - |
|  | Ветслужба | - | - | - | - |
| 2 | Большеляждурский ветеринарный пункт | Заречная | 15а | помещение в 1-этажном здании | Юр. адрес орг. пгт. Куженер, ул. Соснова, д.5 ; гл. ветврач Антропова С.П., |
| 3 | Юледурский ветеринарный участок | Строителей | 1б | помещение в 1-этажном здании | Ветврач Антропова С.П., пгт. Куженер, ул. Соснова, д.5 ; |

Таблица 4

Данные о жилом фонде и населении, проживающем в разных условиях

| № п/п | Наименование населенного пункта | Всего | В том числе | количество проживающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Центральное водоснабжение | Центральное водоотведение |  |
|  |  | домов | в т. ч. квартир | площадь | домов | квартир | площадь | домов | квартир | площадь |  |
| 1 | С. Юледур | 135 | 57 | 9007,68 | - | - | - | - | - | - | 606 |
| 2 | Д. Игисола | 46 | - | 2254,2 | - | - | - | - | - | - | 147 |
| 3 | Д. Ивансола | 61 | - | 3264,5 | - | - | - | - | - | - | 229 |
| 4 | Д. Купсола | 44 | 5 | 2581,0 | - | - | - | - | - | - | 213 |
| 5 | Д. Кораксола | 17 | - | 794,7 | - | - | - | - | - | - | 57 |
| 6 | Д. Верхний Регеж | 3 | - | 224,7 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 7 | Д. Нижний Регеж | 24 | - | 1059,9 | - | - | - | - | - | - | 73 |
| 8 | Д. Большой Ляждур | 90 | 4 | 4346,31 | - | - | - | - | - | - | 313 |
| 9 | Д. Малый Ляждур | 25 | - | 1393,1 | - | - | - | - | - | - | 107 |
| 10 | Д. Малая Олма | 4 | - | 161,0 | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 11 | Д. Верхний Нольдур | 51 | - | 2919,1 | - | - | - | - | - | - | 182 |
| 12 | Д. Нижний Нольдур | 13 | - | 797,65 | - | - | - | - | - | - | 52 |
| 13 | Д. Мари Олма | 40 | - | 1930,7 | - | - | - | - | - | - | 118 |
| 14 | Д. Олма Шойская | 2 | - | 78 | - | - | - | - | - | - | 4 |

Таблица 5

Сведения о количестве жителей, проживающих в двухквартирных и индивидуальных домах,  на территории муниципального образования «Юледурское сельское поселение» на 01.01.2013 г.

| № п/п | Категория жилья | Кол-во проживающих |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральное газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение. Отопление газовый котел | - |
| 2 | Центральное газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение. Отопление печное. | - |
| 3 | Центральное газоснабжение, электроснабжение. Водоснабжение из водоразборной колонки. Отопление газовый котел. | 160 |
| 4 | Центральное газоснабжение, электроснабжение. Водоснабжение из водоразборной колонки. Отопление печное. | - |
| 5 | Центральное водоснабжение, электроснабжение. Газ баллонный. Отопление печное. | - |
| 6 | Центральное электроснабжение. Водоснабжение из водоразборной колонки. Отопление печное. Газ баллонный. | 320 |
| 7 | Центральное электроснабжение. Водоснабжение из колодца. Отопление печное. Газ баллонный. | 633 |
| Всего | 1113 |

3.7. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения территории населенных пунктов Юледурского сельского поселения.

Инженерное обеспечение Юледурского сельского поселения  включает в себя:

1.	Водоснабжение;

2.	Газоснабжение;

3.	Электроснабжение;

4.	Телефонизацию.

4. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения.

4.1. Водоснабжение

Таблица 6

Данные о водоснабжении д. Большой Ляждур

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники запитки: Местоположение и тип (подземный, поверхностный) Описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям Дебит (м3/час) Мощность (м3/год) | Подземный - 10,08 87,6 т. куб.м./год |
| Насосные станции: Местоположение Мощность (м3/час) Типы насосов (производительность, напор) | Д. Большой Ляждур 10,0 ЭЦВ-6-10-110 (10 куб. м./час, 110 м) |
| Основные сети: Общая протяженность, км Износ, % | 1,895 95% |

Данные о водоснабжении село Юледур

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники запитки: Местоположение и тип (подземный, поверхностный) Описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям Дебит (м3/час) Мощность (м3/год) | Подземный - 10,0 12,5 т. куб.м./год |
| Насосные станции: Местоположение Мощность (м3/час) Типы насосов (производительность, напор) | С. Юледур 10,0 ЭЦВ-6-10-110 (10 куб. м./час, 110 м) |
| Основные сети: Общая протяженность, км Износ, % | 1,0 98% |

На территории Юледурского сельского поселения отопление, горячее водоснабжение не осуществляется. Холодное водоснабжение осуществляет МП «Куженерводоканал», ПК СХА (колхоз) «Искра». Юридический и фактический адрес: 425550, РМЭ, Куженерский район, пгт. Куженер;  телефон 8-(83637)- 9-14-95; сайт www.kuzhener.ru., 425567, РМЭ, Куженерский район, с. Юледур, ул. Строителей, д.1б

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Централизованное водоснабжение обеспечивается подземным водозабором из 3 артскважин с дебитом 65 м3/сут, расположенным  по ул. Строителей, возле  д.1б

Деревни Большой Ляждур ул. Школьная, ул. Центральная, ул.  Механизаторов,  с. Юледур ул. Строителей, ул. Механизаторов, ул. Мелиораторов, ул. Горького, ул. Гагарина обеспечены водопроводом.

Таблица № 7

Сети водоснабжения в с. Юледур

| № п/п | Реестровый номер | Наименование объекта | Адрес,технические характеристики | Год постройки | Площадь, протяженность, кв. метров,п. метров | Правоустанавливающий документ | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Водозаборная башня скважин сети | с. Юледур | 1960 | 1,0 |  |  |  |

Таблица № 8

Сети водоснабжения в д. Большой Ляждур

| № пп/п | Реестровый номер | Наименование объекта | Адрес,технические характеристики | огод постройки | Площадь протяженность, кв. метров, п. метров | Правоустанавливающий документ | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | Водозаборная башня скважин сети | д. Большой Ляждур | 1981 | 1,895 | Акт приема-передачи | 23 000р. 13 000р. 143300р | 19 000 р. 6 900 р. 6 700 р. |

Новое строительство возможно за счет индивидуальной малоэтажной застройки. Подключение новых потребителей будет производиться к имеющимся сетям центрального водоснабжения. Увеличения объемов строительства в перспективе не планируется, в связи с этим увеличение мощности систем водоснабжения (на данный момент существует резерв мощности водоснабжения - 1 из 3-х имеющихся скважин), расширение радиуса водоснабжения не целесообразно.

Перспективные водные балансы в зоне действия систем водоснабжения  равны существующим, так как в проекте Генерального плана  поселения не предусмотрено изменение существующей схемы водоснабжения .

4.2. Водоотведение

Централизованная канализация в поселении не имеется

В населенных пунктах муниципального образования «Юледурское сельское поселение»  централизованная система канализации в настоящее время отсутствует. Хозяйственно бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные. Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе не планируется.

Производственная программа организации

коммунального комплекса в сфере холодного водоснабжения

Муниципальное образование: Куженерский  муниципальный район

Наименование организации: ООО «Куженерводоканал»

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год |
| 1 | Полезный отпуск холодной воды, в том числе | тыс. куб.м. | 4,23 |
| 1.1 | население | тыс. куб.м. | 3,90 |
| 1.2 | бюджетные потребители | тыс. куб.м. | 0,24 |
| 1.3 | прочие потребители | тыс. куб.м. | 0,09 |

Таблица № 13

Тарифы на водоснабжение ООО «Куженерводоканал»  на 01.01.2012 г.

| № п/п | Наименование потребителей | Ед. изм. | Кол-во ед. | Норма расхода | Цена за м3 в руб. | Расход воды в месяц | Стоимость воды в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |
|  | -водяное отопление | м3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Проживающий в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  | - с уличными колонками | чел. |  | 1,35 | 25-08 |  |  |
|  | - с водопроводом | чел. |  | 2,73 | 25-08 |  |  |
|  | - с газом | чел. |  |  |  |  |  |
|  | - с ваннами | чел. |  |  |  |  |  |
| 3 | Баня , а так же |  |  | 1,37 | 25-08 |  |  |
|  | - мойка полов | м2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Поливной участок | м2 |  | 0,15 | 25-08 |  |  |
| 5 | Корова | гол. |  | 2,1 | 25-08 |  |  |
| 6 | Лошадь | гол. |  |  |  |  |  |
| 7 | Мелкий скот, свинья, теленок | гол. |  |  |  |  |  |
| 8 | Птица | гол. |  |  |  |  |  |
| 9 | Автомобиль | шт. |  |  |  |  |  |
| 10 | Мотоцикл | шт. |  |  |  |  |  |

Производственная программа организации

коммунального комплекса в сфере холодного водоснабжения

Муниципальное образование: Куженерский  муниципальный район

Наименование организации: ПК СХА (колхоз) «Искра»

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год |
| 1 | Полезный отпуск холодной воды, в том числе | тыс. куб. м. |  |
| 1.1 | население | тыс. куб. м. | 7500 |
| 1.2 | бюджетные потребители | тыс. куб. м. | 1400 |
| 1.3 | прочие потребители | тыс. куб. м. | 2900 |

Таблица № 13

Тарифы на водоснабжение ПК СХА (колхоз) «Искра» на  01.01.2012 г.

| № п/п | Наименование потребителей | Ед. изм. | Кол-во ед. | Норма расхода | Цена за м3 в руб. | Расход воды в месяц | Стоимость воды в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом |  | 102 | 1,37 | 16,10 |  |  |
|  | -водяное отопление | м3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Проживающий в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  | - с уличными колонками и поливной в баней | чел. | 360 | 1,37 | 16,10 | 493,2 | 7940,52 |
|  | - с водопроводом | чел. |  |  |  |  |  |
|  | - с газом | чел. |  |  |  |  |  |
|  | - с ваннами | чел. |  |  |  |  |  |
| 3 | Баня , а так же |  |  |  |  |  |  |
|  | - мойка полов | м2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Поливной участок | м2 | 20400 | 0,15 | 16,10 | 3060 | 49266 |
| 5 | Корова | гол. | 23 | 2,1 | 16,10 | 48,3 | 777,63 |
| 6 | Лошадь | гол. |  |  |  |  |  |
| 7 | Мелкий скот, свинья, теленок | гол. |  | 0,6-1,2 |  |  |  |
| 8 | Птица | гол. |  |  |  |  |  |
| 9 | Автомобиль | шт. |  |  |  |  |  |
| 10 | Мотоцикл | шт. |  |  |  |  |  |