ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Республики 
Марий Эл «О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования республиканского значения 
Республики Марий Эл в 2015 году»

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Марий Эл от 9 июня 2011 г. № 180 
«Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения 
или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам республиканского или межмуниципального, местного значения на территории Республики Марий Эл» временные ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам могут устанавливаться в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, когда происходит снижение несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги.

В период весенней распутицы происходит перенасыщение грунта земляного полотна и конструктивных слоев дорожной одежды автомобильных дорог талыми и грунтовыми водами. В результате этого существенно снижается общая прочность дорожной одежды 
и, в частности, модуль упругости на поверхности покрытия.

Для обеспечения сохранности автомобильных дорог республиканского значения Республики Марий Эл в весенний период целесообразно ограничить движение по ним всех видов автомобильного транспорта с грузом или без груза с превышением предельно допустимой осевой нагрузки:

на одиночную ось - 6 тонн;

на каждую ось двухосной тележки - 5 тонн;

на каждую ось трехосной тележки - 4 тонны.

Размер вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения Республики Марий Эл транспортными средствами, осуществляющими движение с грузом или без груза в период временного ограничения, предлагается определять 
в соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл от 31 декабря 2009 г. № 279 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам республиканского 
значения на территории Республики Марий Эл» с применением коэффициента 0,2. Понижающий коэффициент вводится вследствие низкой платежеспособности автоперевозчиков Республики Марий Эл. Величина коэффициента позволяет в пять раз снизить размер платы в счет компенсации вреда, но в то же время эта плата выше данной платы, взимаемой за провоз тяжеловесных грузов при отсутствии неблагоприятных природно-климатических условий.

Средства, полученные в счет возмещения вреда, наносимого транспортными средствами автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения Республики Марий Эл, 
в полном объеме поступают в республиканский бюджет Республики Марий Эл.

| Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, министр промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл 11 марта 2015 г. | В.П. Пашин |
| --- | --- |