# Пояснительная записка при проведении публичных консультаций

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Марий Эл от 9 июня 2011 г. № 180 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам республиканского или межмуниципального, местного значения на территории Республики Марий Эл» временные ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам могут устанавливаться в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, когда происходит снижение несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги.

В период весенней распутицы происходит перенасыщение грунта земляного полотна и конструктивных слоев дорожной одежды автомобильных дорог талыми и грунтовыми водами. В результате этого существенно снижается общая прочность дорожной одежды.

В 2009 – 2013 годах была проведена диагностика с целью оценки транспортно-эксплуатационного состояния автодорог опорной сети, 
по которым осуществляется движение автомобильного транспорта, выполняющего межрайонные и межрегиональные перевозки. Общая протяженность обследованных дорог 1285,73 км.

При выполнении оценки транспортно-эксплуатационного состояния автодорог по результатам их диагностики рассчитывались предельные значения осевых масс, которые может воспринимать дорожное покрытие автодорог в период весенней распутицы. Данный расчет производился в соответствии с ОДМ 218.6.002-2010 «Методические рекомендации по определению допустимых осевых нагрузок автотранспортных средств в весенний период на основании результатов диагностики автомобильных дорог общего пользования».

Данные расчетов показывают, что большая часть автодорог в весенний период может воспринимать осевую нагрузку 6 тонн и менее.

Для обеспечения сохранности автомобильных дорог республиканского значения Республики Марий Эл в весенний период целесообразно ограничить движение по ним всех видов автомобильного транспорта с грузом или без груза с превышением предельно допустимой осевой нагрузки:

на одиночную ось - 6 тонн;

на каждую ось двухосной тележки - 5 тонн;

на каждую ось трехосной тележки - 4 тонны.

Размер вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения Республики Марий Эл транспортными средствами, осуществляющими движение с грузом или без груза в период временного ограничения, предлагается определять в соответствии 
с постановлением Правительства Республики Марий Эл от 31 декабря 2009 г. № 279 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам республиканского и межмуниципального значения на территории Республики Марий Эл» с применением коэффициента 0,2. Понижающий коэффициент вводится вследствие низкой платежеспособности автоперевозчиков Республики Марий Эл. Величина коэффициента позволяет в пять раз снизить размер платы в счет компенсации вреда, но в то же время эта плата выше данной платы, взимаемой за провоз тяжеловесных грузов при отсутствии неблагоприятных природно-климатических условий.

В целях устойчивого социально-экономического развития Республики Марий Эл и в соответствии с действующим законодательством временное ограничение не распространяется:

на международные перевозки грузов;

на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, кормов для животных, почты и почтовых грузов;

на перевозку грузов, необходимых для предотвращения 
и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

на транспортные средства специализированных предприятий, занятых на работах по содержанию автомобильных дорог общего пользования;

на специализированные автомобили, перевозящие твердые бытовые отходы до городской свалки в дер. Кучки;

на транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации.

Разрешается проезд без специальных разрешений транспортных средств, перевозящих мусор с территории городского округа «Город Йошкар-Ола» по автомобильной дороге «Йошкар-Ола - Козьмодемьянск» до городской свалки в дер. Кучки, при условии оборудования транспортных средств пологами, предотвращающими выдувание мусора в процессе перевозки 
18, 19, 25, 26, 30 апреля и 7, 8 мая 2014 года.

Министерству промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл обеспечить выдачу специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения Республики Марий Эл транспортных средств, у которых осевые нагрузки (с грузом или без груза) превышают предельно допустимые значения, в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим правоотношения в сфере перевозки тяжеловесных грузов.

Средства, полученные в счет возмещения вреда, наносимого транспортными средствами автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения Республики Марий Эл, в полном объеме поступают в республиканский бюджет Республики Марий Эл.

Принятие предлагаемого постановления Правительства Республики Марий Эл не повлечет расходов из республиканского бюджета Республики Марий Эл.

Таким образом, проект постановления Правительства Республики 
Марий Эл «О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения Республики Марий Эл в 2014 году» направленный на сохранение автомобильных дорог по результатам предварительных оценок представляется наиболее оптимальным.