ИНФОРМАЦИЯ

о результатах инвестиционной деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса за 3 квартал 2019 года

За 3 квартал 2019 года предприятиями топливно-энергетического комплекса Республики Марий Эл на новое строительство, техническое перевооружение и реконструкцию объектов электро- и теплоэнергетики направлено 233,3 млн. рублей.

В рамках инвестиционной программы филиалом «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» проведена работа по реконструкции девяти подстанций напряжением 110 кВ в Медведевском, Звениговском, Волжском, Мари-Турекском, Килемарском, Оршанском 
и Горномарийском районах республики. Продолжена работа по реконструкции центра управления сетями с заменой оборудования телемеханики и связи. На базе Семеновского РЭС осуществляется проект «цифровой РЭС». В рамках цифровизации энергетики проводится установка систем телеуправления на реклоузерах сети напряжением 10 кВ для создания дистанционного управления коммутационными аппаратами. На подстанциях напряжением 110 кВ «Большой Ляждур» и «Еласы» реконструируется система сбора 
и передачи информации. На подстанции напряжением 110 кВ «Куженер» построено новое ограждение с монтажом системы охранного телевидения. Продолжена реконструкция воздушной линии напряжением 110 кВ «Чигашево-Помьялы» с заменой деревянных опор на железобетонные. В рамках технологического присоединения осуществлялось новое строительство воздушных и кабельных линий, трансформаторных подстанций с целью внешнего электроснабжения производственного корпуса в Йошкар-Оле по ул. Строителей и квартала жилой застройки по ул. Фестивальной и ул. Анникова.

МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» продолжены работы 
по реконструкции подстанции напряжением 110/6 кВ «Городская». Проведен демонтаж старого трансформатора мощностью 25 МВт, установлен приемный портал, приобретен и смонтирован новый трансформатор мощностью 40 МВт. Завершены работы 
по реконструкции сети напряжением 0,4 кВ в г. Йошкар-Оле общей протяженностью 9,689 км. До начала отопительного сезона закончены работы по переводу потребителей тепловой энергии от ведомственной котельной АО «Стройкерамика» на мощности отопительной котельной «Дубки».

Филиалом «Марий Эл и Чувашия» ПАО «Т Плюс» проводятся работы на тепловой магистрали М-7 по переводу тепловых нагрузок котельных ООО «Марикоммунэнерго» на мощности ПАО «Т Плюс» 
в п. Медведево.

ООО «Волжская сетевая компания» для повышения надежности электроснабжения г. Волжска выполнено строительство кабельных перемычек напряжением 10 кВ между распределительными пунктами РП-8, РП-9 и трансформаторной подстанцией № 83, проведена реконструкция сети напряжением 0,4-10 кВ общей протяженностью 
2,81 км, к системе АСКУЭ подключено 265 точек учета.

АО «Энергия» продолжено строительство новых воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ по ул. Некрасова, Лесная, Набережная, Комсомольская, Советская, Заводская в п. Красный Стекловар Моркинского района. Построена воздушная линия электропередачи напряжением 10 кВ и трансформаторная подстанция мощностью 250 КВА для электроснабжения квартала индивидуальной застройки в п. Морки. Включены в систему АСКУЭ пять подстанций напряжением 10 кВ в п. Кокшайск Звениговского района

ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в рамках инвестиционной программы «Создание АСКУЭ в г. Йошкар-Оле на 2017-2019 годы» оснастило 17 многоквартирных жилых домов в г. Йошкар-Оле приборами коммерческого учета электроэнергии.

ООО «Марикоммунэнерго» проведено техническое перевооружение восьми котельных в г. Козьмодемьянске, в п. Параньга, в Сернурском, Горномарийском и Килемарском районах республики. Приобретен и установлен новый дизельный генератор в котельной 
г. Козьмодемьянска. Проведена работа по модернизации существующих дизельных генераторов, установленных в котельных предприятия, для обеспечения бесперебойного электропитания оборудования.

____________