Приложение 2.1

к приказу Минэнерго России

от 24.03.2010г. №114

(в ред. Приказа Минэнерго России от 01.08.2012 №364)

Краткое описание скорректированной инвестиционной программы

2015-2019 гг. АО «Энергия»

Утверждаю

Директор АО «Энергия»

_________И.В. Соловьев

«10» мая 2017  год

- Общая характеристика инвестиционной программы:

Необходимость корректировки инвестиционной программы АО «Энергия» на 2015-2019 гг. обусловлена следующими факторами:

- Фактическим осуществлением планов развития территорий (Медведевский муниципальный район, Звениговский муниципальный район, Моркинский муниципальный район Республики Марий Эл) в части индивидуальной застройки гражданами выделенных земельных участков;

- Техническим состоянием электрических сетей, с учётом значимости объектов электроснабжения, с учетом прогнозов по выручке от передачи электроэнергии, а также проведения мероприятий по снижению производственных издержек, в том числе за счет повышения эффективности работы оборудования, развития системы учета передаваемой электрической энергии;

- Необходимостью обновления машинного парка специальной техники для реализации инвестиционных проектов и нового строительства электросетевых объектов в рамках технологического присоединения потребителей к электрическим сетям;

- Необходимостью проведения реконструкции электросетевого хозяйства, направленной на приведение качества электрической энергии, поставляемой потребителям в соответствие с техническими регламентами и государственными стандартами, по результатам обращения органов местного самоуправления (муниципальное образование «Городское поселение Красногорский»), в связи с поступающими в их адрес жалоб потребителей на неудовлетворительное качество электрической энергии.

Корректировка инвестиционной программы АО «Энергия» произведена в пределах доступных источников финансирования, сформированных при разработке первоначального проекта инвестиционной программы.

Решения, принятые при разработке инвестиционной программы, соответствуют целям и задачам Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации на период до 2030 г. (распоряжение правительства РФ от 03.04.2013 г. № 511-р), Плана мероприятий («Дорожной карты») «Повышения доступности энергетической инфраструктуры» (в редакции распоряжения Правительства РФ от 09.08.2013 г. № 1400-р) и требованиями действующего законодательства.

В рамках реализации инвестиционной программы предусматривается решение следующих задач:

- Поддержание в эксплуатационной готовности оборудования, необходимого для надежного, бесперебойного и качественного энергоснабжения потребителей;

- Проведение мероприятий по снижению производственных издержек, в том числе за счет повышения эффективности работы оборудования, развития системы учета передаваемой электрической энергии;

- Выполнение работ по реконструкции линейных объектов, с физическим износом более 80%;

- Модернизация основных фондов;

- Проведение реконструкций электросетевого хозяйства для приведения качества электрической энергии, поставляемой гражданам, в соответствии с требованиями действующих технических регламентов и государственных стандартов;

- Обновление машинного парка специальной техники;

- Обеспечение безопасности работы оборудования и персонала;

- Обеспечение пропускной способности электрических сетей для устойчивого функционирования электроэнергетики и обеспечения выполнения мероприятий в рамках технологического присоединения потребителей с учетом актуализации прогнозируемого спроса на поставку мощности, технологических нагрузок в среднесрочной перспективе;

- Включения инвестиционных проектов по техническому перевооружению и реконструкции в соответствие с требования Федерального закона от 23.07.2013 №244-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

- Характеристика инвестиционных проектов/направлений инвестиционной программы.

Инвестиционная программа предусматривает финансирование капитальных вложений в объёме 82,086 млн. руб. (в прогнозных ценах без НДС по ЛСР), в том числе по источникам финансирования:

- Инвестиционная составляющая в тарифе – 41,644 млн. руб.

- Амортизация – 35,73 млн. руб.

- Привлеченные средства (использование лизинга) – 4,712 млн. руб.

В том числе на техническое перевооружение и реконструкцию основных фондов с выполнением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности – 62,497 млн. руб., на новое строительство – 14,876 млн. руб. и обновление машинного парка специальной техники – 4,712 млн. руб.

Объем источников финансирования млн. руб. в прогнозных ценах без НДС по ЛСР

| Направления капитальных вложений / годы | 2017г. | 2018г. | 2019г. | Всего 2017-2019 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего финансирование капитальных вложений, в т.ч. | 24,803 | 31,312 | 25,971 | 82,086 |
| Техническое перевооружение и реконструкция | 18,370 | 29,837 | 14,290 | 62,497 |
| Новое строительство | 4,678 | 0,0 | 10,198 | 14,876 |
| Приобретение специальной техники | 1,754 | 1,475 | 1,483 | 4,712 |

Объем источников финансирования млн. руб. с НДС

| Направления капитальных вложений / годы | 2017г. | 2018г. | 2019г. | Всего 2017-2019 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего финансирование капитальных вложений, в т.ч. | 29,267 | 36,948 | 30,646 | 96,861 |
| Техническое перевооружение и реконструкция | 21,677 | 35,208 | 16,862 | 73,747 |
| Новое строительство | 5,520 | 0,0 | 12,034 | 17,554 |
| Приобретение специальной техники | 2,070 | 1,740 | 1,750 | 5,560 |

Планируемый объем освоения капитальных вложений по инвестиционной программе составляет 96,861 млн. руб., в том числе НДС 14,775 млн. руб.

- Мероприятия инвестиционной программы в разрезе приоритетов.

- Повышение надежности электроснабжения потребителей.

Ключевым показателем эффективности деятельности Общества является надежная работа энергосистемы, направленная на исключение аварийных ситуаций, в том числе техногенного характера и предотвращения экологических рисков, связанных с последствием аварийных ситуаций. А также реализация, в том числе следующих задач:

- Проведение мероприятий по снижению производственных издержек, в том числе за счет повышения эффективности работы оборудования и развития систем учета передаваемой и потребляемой электрической электроэнергии;

- Модернизация основных фондов;

- Обновление машинного парка специальной техники;

- Обеспечение пропускной способности электрических сетей для устойчивого функционирования электроэнергетики и обеспечения присоединения потребителей с учетом актуализации прогнозируемого спроса на поставку мощности, технологических нагрузок в среднесрочной перспективе;

- Приведение качества электрической энергии, поставляемой гражданам, в соответствии с требованиями действующих технических регламентов и государственных стандартов;

- Краткое описание планируемых к реализации инвестиционных проектов:

- Реконструкция электрических сетей п. Куяр, РМЭ для повышения надежности электроснабжения путем выноса существующих ВЛ-6кВ, ф.607, ф.610 из лесного массива и замены неизолированного провода ВЛ-6кВ, ф.616 на КЛ-6кВ.

Указанный проект предусматривает вынос трассы существующих ВЛ-6кВ, фидер-607, 610 от ПС-110/35/6 «Лесная» из лесного массива и выполнения их в двухцепном варианте с заменой неизолированного провода на изолированный. По ВЛ-6кВ фидер-616 от ПС-110/35/6кВ «Лесная» предусмотрена замена воздушной линии 6кВ на подземную кабельную линию 6кВ в местах прохождения трассы в лесном массиве, и замену неизолированного провода на изолированный за лесным массивом. Данные работы повышают надежность электроснабжения потребителей п. Куяр Медведевского района и снижают потери электрической энергии при её транспортировке.

- Установка коммерческих групп учета электрической энергии по следующим объектам:

- На ВЛ-10кВ, фидер 1005 ТП-17 в п. Кокшайск, РМЭ.

- На ВЛ-10кВ фидер 1002 ТП-24 в г. Звенигово, РМЭ.

- На ВЛ-10кВ, фидер 1008 ТП-53 в г. Звенигово, РМЭ.

- На ВЛ-10кВ, фидер 1008 ТП-51 в г. Звенигово, РМЭ.

- На ВЛ-10кВ, фидер 1002 ТП-63 в г. Козьмодемьянск, РМЭ.

- На ВЛ-10кВ фидер 1004 ТП-6 п. Килемары, РМЭ.

- На ВЛ-10кВ, фидер 1012 ТП-41 в п. Советский, РМЭ.

- На ВЛ-10кВ фидер 1001 ТП «АЗС» п. Красногорский, РМЭ.

- На ВЛ-10кВ фидер 1008 ТП-16 п. Красногорский, РМЭ.

- На ВЛ-6кВ, фидер 616 ТП-7 в п. Куяр, РМЭ.

- На ВЛ-6кВ, фидер 607 ТП-21 в п. Куяр, РМЭ.

- На ВЛ-6кВ, фидер 616 ТП-7 («Дорстрой») в п. Куяр, РМЭ.

- На ВЛ-10кВ, фидер 1005 п. Медведево, РМЭ

- На ВЛ-10кВ, фидер 1005 ТП-33 п. Медведево, РМЭ

- На ВЛ-10кВ, фидер 1005 ТП-7 п. Медведево, РМЭ

- На ВЛ-10кВ, фидер 1005 ТП-26 п. Медведево, РМЭ

- На ВЛ-10кВ, фидер 1007 ТП-195 в п. Морки, РМЭ.

- На ВЛ-10кВ, фидер 1001 ТП-171 в п. Морки, РМЭ.

- На ВЛ-10кВ, фидер 1005 ТП-1 мая в п. Новый Торъял, РМЭ.

- На ВЛ-6кВ, фидер 608 ТП-160 в п. Нолька, РМЭ.

- На ВЛ-10кВ, фидер 1011 в п. Пемба, РМЭ.

- На ВЛ-10кВ, фидер 1007 ТП «Мясокомбинат» в п. Сернур, РМЭ.

- На ВЛ-10кВ фидер 1001 ТП «Водозабор» п. Красногорский, РМЭ.

- На ВЛ-10кВ, фидер 1012 ЗТП-26 в п. Советский, РМЭ.

- На ВЛ-10кВ, фидер 1001 ТП в п. Таир, РМЭ.

- На ВЛ-10кВ, фидер 1005 ТП-16 в п. Мари-Турек, РМЭ.

- На ВЛ-10кВ, фидер 1002 ТП-61 в г. Звенигово, РМЭ.

- На ВЛ-10кВ, фидер 1008 ТП-55 в г. Звенигово, РМЭ.

- На ВЛ-10кВ, фидер 1002 ТП-50 в г. Звенигово, РМЭ.

- На ВЛ-10кВ, фидер 1006 ТП-3 в п. Медведево, РМЭ

- На ВЛ-6кВ, фидер 616 ЗТП-4 в п. Куяр, РМЭ.

- На ВЛ-6кВ, фидер 616 ЗТП-10 в п. Куяр, РМЭ.

Указанный проект предусматривает организацию коммерческого учета электрической энергии конечных потребителей на границах балансовой принадлежности (по сетям 6 и 10кВ) и имеющих собственные трансформаторные подстанции. Указанные мероприятия позволят в режиме реального времени, дистанционно получать информацию о количестве учтенной активной и реактивной электрической энергии, нагрузке и напряжении с последующей интеграции в Автоматизированной системе контроля и учета электрической энергии и мощности (АСКУЭ). Позволит ограничивать повышения заявленной мощности со стороны потребителей сверх установленных норм и лимитов. Позволит своевременно выявлять несанкционированный отбор электрической энергии и наиболее распространенные способы хищения электроэнергии, отследить и зафиксировать факты несанкционированного подключения для представления в судебные органы аргументированных доказательств фактов хищения.

- Реконструкция электрических сетей п. Медведево, РМЭ для повышения надежности электроснабжения путем строительства ВЛ-10кВ, КЛ-10кВ до существующей ЗТП-20 и КЛ-0,4кВ.

Указанный проект предусматривает строительство резервной линии 10кВ для существующей КЛ-10кВ фидер-1008 от ПС-110/10кВ «Аленкино» и реконструкцию существующей ЗТП-20 с установкой нового оборудования и замену и резервирование отходящими КЛ-0,4кВ потребителей 2 категории надежности имеющих 1 питающую линию. Проведение работ повысит надежность электроснабжения присоединенных потребителей и позволит перераспределить существующую нагрузку и повысить пропускную способность линий с одновременным снижением технических потерь электрической энергии.

- Реконструкция электрических сетей п. Медведево, РМЭ для повышения надежности электроснабжения путем строительства перемычки ВЛ-10кВ и КЛ-10кВ между существующими ЗТП-15 и ЗТП-13.

Указанный проект предусматривает строительство резервной линии 10кВ от существующей ЗТП-13 до существующей ЗТП-15 позволит провести дополнительное резервирование, перераспределение существующей мощности и повысить пропускную способность линий с одновременным снижением технических потерь электрической энергии между КЛ-10кВ фидер-1005, 1006 от ПС-110/10кВ «Медведево» и КЛ-10кВ фидер-1008 от ПС-110/10кВ «Аленкино».

- Реконструкция сетей ВЛ-0,4кВ с переводом на СИП-2А и обустройство учета электрической энергии в п. Краснооктябрьский, Медведевского района, Республики Марий Эл (ул. Лермонтова, ул. Ленина, ул. Кутузова, ул. Полевая, ул. Железнодорожная).

Проектом предусматривается замена 5,1365 км существующих линий электропередачи, выполненных на деревянных опорах неизолированными проводами, на линию, выполненную на железобетонных стойках, изолированным проводом (СИП), большего сечения.

Необходимость замены вызвана тем, что в настоящее время имеется значительное загнивание элементов деревянных опор и снижение их несущей способности. Также в связи с длительным сроком эксплуатации, а также увеличением спроса на потребляемую мощность, произошло значительное снижение механической прочности и пропускной способности неизолированных проводов. Кроме того, снижение пропускной способности проводов приводит к возрастанию температуры провода, с одновременным увеличением технических потерь электрической энергии при её транспортировке. Повышение температуры, в свою очередь приводит к удлинению провода и увеличению стрелы провеса, в результате нарушаются габариты воздушной линии и изоляционные расстояния, т. е. снижены надежность и безопасность работы воздушной линии электропередачи. Неизолированный провод характеризуется высокой вероятностью поражения электрическим током при их обрыве, а также повышает риск замыкания проводов при их соприкосновении из-за сильного ветра. Указанные недостатки увеличивают риск возникновения пожаров, аварий и влечет за собой снижение энергетической эффективности. Применение изолированных проводов и железобетонных опор исключает, все выше указанные недостатки, и гарантирует всем потребителям не только бесперебойное электроснабжение, но и высокий уровень безопасности.

Обустройство учета потребления электрической энергии позволит, дистанционно получать информацию о количестве учтенной активной и реактивной электрической энергии, нагрузке и напряжении. Позволит ограничивать повышения заявленной мощности со стороны потребителей сверх установленных норм и лимитов. Позволит своевременно выявлять несанкционированный отбор электрической энергии и наиболее распространенные способы хищения электроэнергии в сетях 0,4кВ, отследить и зафиксировать факты несанкционированного подключения и предоставлять в судебные органы аргументированные доказательства фактов хищения.

- Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ с переводом на СИП-2А и обустройство учета в п. Красногорский, Звениговского района, Республики Марий Эл.

В соответствии с проведенным рабочим совещанием у Главы Администрации «Городское поселение Красногорский» в адрес предприятия были поставлены вопросы качества поставляемой электрической энергии пгт. Красногорский, в том числе проживающих по ул. Ушакова. Проектом предусматривается замена 4,0 км существующих линий электропередачи по ул. Ушакова, выполненных на деревянных опорах неизолированными проводами, на линию, выполненную на железобетонных стойках, изолированным проводом (СИП), большего сечения с одновременным уменьшением протяженности 1 линии, подключенной к одной трансформаторной подстанции, достигаемого путем разделения существующей линии на две, с подключением к разным существующим трансформаторным подстанциям.

Необходимость замены вызвана дополнительно тем, что в настоящее время имеется значительное загнивание элементов деревянных опор и снижение их несущей способности. Кроме того, снижение пропускной способности проводов приводит к возрастанию температуры провода, с одновременным увеличением технических потерь электрической энергии при её транспортировке. Повышение температуры, в свою очередь приводит к удлинению провода и увеличению стрелы провеса, в результате нарушаются габариты воздушной линии и изоляционные расстояния, т. е. снижены надежность и безопасность работы воздушной линии электропередачи. Неизолированный провод характеризуется высокой вероятностью поражения электрическим током при их обрыве, а также повышает риск замыкания проводов при их соприкосновении из-за сильного ветра. Указанные недостатки увеличивают риск возникновения пожаров, аварий и влечет за собой снижение энергетической эффективности. В случае выполнения применения изолированных проводов, железобетонных опор и разделения линии исключит, все выше указанные недостатки, и гарантирует всем потребителям не только бесперебойное электроснабжение, но и высокий уровень безопасности и соответствие поставляемой электрической энергии требованиям технических регламентов и государственных стандартов.

Обустройство учета потребления электрической энергии позволит, дистанционно получать информацию о количестве учтенной активной и реактивной электрической энергии, нагрузке и напряжении. Позволит ограничивать повышения заявленной мощности со стороны потребителей сверх установленных норм и лимитов. Позволит своевременно выявлять несанкционированный отбор электрической энергии и наиболее распространенные способы хищения электроэнергии в сетях 0,4кВ, отследить и зафиксировать факты несанкционированного подключения и предоставлять в судебные органы аргументированные доказательства фактов хищения.

- Новое строительство в пгт. Морки:

- ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ (6,71 км) и ГКТП-400/10/0,4 кВ для электроснабжения квартала индивидуальной застройки в пгт. Морки, Моркинского района (ул. Подузова, ул. Мишкина, ул. Сосновая, ул. Российская) строительство 6,71 км ВЛ.

- ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ (3,012 км), ГКТП-250/10/0,4 кВ для электроснабжения квартала индивидуальной застройки в пгт. Морки, Моркинского района (ул. Пограничная, ул. Тихая, ул. Благополучная).

- ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ (2,047 км), ГКТП-250/10/0,4 кВ для электроснабжения квартала индивидуальной застройки в пгт. Морки, Моркинского района (ул. Солнечная, ул. Крылова).

Проектом предусматривается строительство 11,679 км линий электропередачи 10-0,4 кВ выполненных на железобетонных стойках, изолированным проводом (СИП) и ввод новых мощностей в объеме 0,9 МВА.

Необходимость корректировки сроков реализации проекта, увеличения вводимой мощности и протяженности реконструируемых линий  вызвана тем, что темпы индивидуального строительства в соответствии с утвержденным Проектом схемы территориального планирования Моркинского муниципального района, опережают темпы строительства участков массовой застройки д. Чуваш-Отары, Звениговского района. В целях удовлетворения потребностей граждан в электрической энергии Обществом запланировано строительство электроэнергетической инфраструктуры в местах массовой индивидуальной застройке в 2017 г. и 2019 г.

- Новое строительство ВЛ-10кВ, ВЛИ-0,4кВ и столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4кВ для электроснабжения участков массовой застройки д.Чуваш-Отары, Звениговского района.

Проектом предусматривается строительство 5,28 км линий электропередачи 10-0,4кВ выполненных на железобетонных стойках, изолированным проводом (СИП) и ввод новых мощностей в объеме 0,4 МВА.

Необходимость корректировки вызвана низкими темпами фактической застройки, выделенных земельных участков под индивидуальное строительство в соответствии с утвержденным Проектом схемы территориального планирования Звениговского муниципального района. В целях удовлетворения потребностей граждан в электрической энергии Обществом запланировано строительство электроэнергетической инфраструктуры в местах массовой индивидуальной застройки в 2019 г.

- Приобретение спецтехники ГАЗ-33081 "Земляк" с КМУ Hotomi Auger LS 1030.

Необходимость приобретения специальной техники вызвана значительным износом существующей специальной техники для реализации указанных инвестиционных проектов и нового строительства электросетевых объектов в рамках технологического присоединения потребителей к электрическим сетям. Универсальный бурильно-крановый механизм позволяет осуществлять монтаж опор линий электропередачи без использования автокрана, дополнительно вылет стрелы позволяет осуществлять бурение и установку опор в труднодоступной местности, где невозможен подъезд к месту установки (вылет стрелы до 7 м). Дополнительно может использоваться, как автоподъемник для осуществления верхолазных работ.