РАЗРАБОТАНА

МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

ПАМЯТКА

ГРАЖДАНАМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Йошкар-Ола

2011

ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Граждане и организации являются основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности наряду с органами государственной власти и местного самоуправления.

1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

## Граждане имеют право на:

## защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;

## возмещение ущерба, причиненного пожаром;

## участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу;

## получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны;

## участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке в деятельности добровольной пожарной охраны.

(ст. 34  Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»)

#### Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

#### 1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

#### 2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

#### 3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

#### 4) применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

#### 5) применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

#### 6) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

#### 7) устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

#### 8) устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

#### 9) применение первичных средств пожаротушения;

#### 10) применение автоматических установок пожаротушения;

#### 11) организация деятельности подразделений пожарной охраны.

(ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

## Граждане обязаны:

## соблюдать требования пожарной безопасности;

## иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления;

## при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;

## до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

## оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

## выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;

## предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

(ст. 34  Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»)

## Работники организаций, а также граждане должны:

## соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;

## выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;

## в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

## (п. 18 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденных приказом МЧС России  от 18.06.2003 № 313)

## Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:

## незамедлительно сообщить об этом по телефону «01» в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

## принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

## (п. 109 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденных приказом МЧС России  от 18.06.2003 № 313)

## 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

## Руководители организации имеют право:

## создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных средств;

## вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления предложения по обеспечению пожарной безопасности;

## проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших на предприятиях;

## устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности;

## получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны.

## Руководители организации обязаны:

## соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

## разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;

## проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;

## включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;

## содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

## оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

## предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства;

## обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий;

## предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;

## незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;

## содействовать деятельности добровольных пожарных;

## обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на объектах, входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, на которых в обязательном порядке создается пожарная охрана (за исключением объектов, на которых создаются объектовые, специальные и воинские подразделения федеральной противопожарной службы).

## Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

(ст. 37  Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»)

## Руководители организации и индивидуальные предприниматели на своих объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

## (п. 4 Правил пожарной безопасности (ППБ 01-03), утвержденных приказом МЧС России  от 18.06.2003 № 313).

#### 1. Каждое здание, сооружение или строение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты.

#### 2. Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть:

#### 1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;

#### 2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;

#### 3) организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения).

#### (ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

## На каждом объекте должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка (мастерской, цеха и т.п.)

## (п. 6 Правил пожарной безопасности (ППБ 01-03), утвержденных приказом МЧС России  от 18.06.2003 № 313).

## Все работники организаций должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем.

## (п. 7 Правил пожарной безопасности (ППБ 01-03), утвержденных приказом МЧС России  от 18.06.2003 № 313).

## Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

## (п. 13 Правил пожарной безопасности (ППБ 01-03), утвержденных приказом МЧС России  от 18.06.2003 № 313).

## В каждой организации распорядительным документом должен быть установлен соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе:

## определены и оборудованы места для курения;

## определены места и допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;

## установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды;

## определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;

## регламентированы:

## порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;

## порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;

## действия работников при обнаружении пожара;

## определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение.

## (п. 15 Правил пожарной безопасности (ППБ 01-03), утвержденных приказом МЧС России  от 18.06.2003 № 313).

## Территории организаций, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

## (п. 21 Правил пожарной безопасности (ППБ 01-03), утвержденных приказом МЧС России  от 18.06.2003 № 313).

## Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

## (п. 23 Правил пожарной безопасности (ППБ 01-03), утвержденных приказом МЧС России  от 18.06.2003 № 313).

# 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ

## В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:

## а) разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления;

## б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

## в) употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

## г) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;

## д) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим.

## Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором.

## Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может производиться вблизи леса только на специально отведенных местах при условии, что:

## а) места для сжигания мусора (котлованы или площадки) располагаются на расстоянии не менее:

## 100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка;

## 50 метров от лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревьев;

## б) территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площадок) должна быть очищена в радиусе 25 - 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и окаймлена двумя минерализованными полосами, шириной не менее 1,4 метра каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах - двумя минерализованными полосами, шириной не менее 2,6 метра каждая, с расстоянием между ними 5 метров.

## В период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается производить только при отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям погоды и под контролем ответственных лиц.

## Запрещается выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и озеленительным лесным насаждениям, без постоянного наблюдения.

## Юридические лица и граждане, осуществляющие использование лесов, обязаны:

## а) хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, производить в период пожароопасного сезона очистку мест их хранения от растительного покрова, древесного мусора, других горючих материалов и окаймление минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;

## б) при корчевке пней с помощью взрывчатых веществ уведомлять о месте и времени проведения этих работ органы государственной власти или органы местного самоуправления, не менее чем за 10 дней до их начала; прекращать корчевку пней с помощью этих веществ при высокой пожарной опасности в лесу;

## в) соблюдать нормы наличия средств пожаротушения в местах использования лесов, утвержденные Министерством природных ресурсов Российской Федерации, содержать средства пожаротушения в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использования;

## г) тушить лесные пожары, возникшие по их вине;

## д) немедленно принимать меры к ликвидации лесных пожаров, возникших в местах использования лесов, а также оповещать о пожаре органы государственной власти или органы местного самоуправления;

## е) направлять работников (для юридических лиц), пожарную технику, транспортные и другие средства на тушение лесных пожаров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

## Перед началом пожароопасного сезона юридические лица, осуществляющие использование лесов, обязаны провести инструктаж своих работников, а также участников массовых мероприятий, проводимых ими в лесах, о соблюдении требований пожарной безопасности в лесах, а также о способах тушения лесных пожаров.

## Организации, осуществляющие авиационные работы по охране и защите лесов, обязаны обо всех обнаруженных нарушениях настоящих Правил информировать органы государственной власти или органы местного самоуправления.

# (глава II Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417).

## 4. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Органы местного самоуправления имеют право устанавливать иные, не предусмотренные федеральным законом гарантии правовой и социальной защиты личного состава Государственной противопожарной службы

(ст.8 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»).

Органы местного самоуправления имеют право создание муниципальной пожарной охраны на территории муниципальных образований, определение ее целей, задач, порядка создания и организации деятельности, порядка ее взаимоотношений с другими видами пожарной охраны

(ст. 11.1 Федерального закона № 69-ФЗ, п.8.1 ч.1 ст.14.1, п.8.1 ч.1 ст.16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

## К полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:

## создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

## создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

## оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

## организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

## принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

## включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

## оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

## установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

## К полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городских населенных пунктов относятся:

## создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

## включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

## оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

## установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

## Вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений, городских округов устанавливаются нормативными актами органов местного самоуправления.

## (ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»)

## Органы местного самоуправления осуществляют разработку и реализацию мер пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований

## (ст. 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»)

## Органы местного самоуправления наряду с органами государственной власти, пожарной охраной и организациями проводят противопожарную пропаганду

## (ст. 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»)

## Органы местного самоуправления должны информировать население о принятых ими решениях по обеспечению пожарной безопасности и содействовать распространению пожарно-технических знаний

## (ст. 26 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»)

Оперативное и достоверное информирование населения через средства массовой информации, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, и по иным каналам о состоянии защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них

(ст. 7 Закона Республики Марий Эл от 17.05.1996 № 339-III
«О защите населения и территории Республики Марий Эл от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

## Органы местного самоуправления утверждают перечни находящихся в собственности (пользовании) граждан первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря

## (ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»)

## К вопросам местного значения поселения относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения

## (ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»)

## К вопросам местного значения городского округа относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа

## (ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»)

#### Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

#### 1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

#### 2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств

#### обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

#### 3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

#### 4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

#### 5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

#### 6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

#### 7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

#### 8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

#### 9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

## (ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

## К полномочиям органов местного самоуправления в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, относится организация осуществления мер пожарной безопасности в лесах (ст. 84 Лесного кодекса Российской Федерации)

## К таким мерам относятся:

## 1) ограничение пребывания граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной или санитарной безопасности в лесах (ст. 53.5 Лесного кодекса Российской Федерации)

## 2) принятие решения об осуществлении выборочных рубок и сплошных рубок лесных насаждений без предоставления лесных участков, в том числе в целях создания противопожарных разрывов, при проведении мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров на лесных участках, расположенных в границах территории, признанной зоной чрезвычайной ситуации (ст.53.6 Лесного  кодекса Российской Федерации)

## 3) Осуществление мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, в том числе на лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины (ст. 53.7 Лесного кодекса Российской Федерации)

## 4)  Осуществление воспроизводства лесов (ст. 61 Лесного кодекса Российской Федерации)

## Для населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, органами местного самоуправления должны быть разработаны и выполнены мероприятия, исключающие возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности и другие).

## Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель.

## На территории сельских населенных пунктов, блок-контейнерных зданий, дачных и садоводческих поселков должны устанавливаться средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара и иметься запасы воды для целей пожаротушения, а также должен быть определен порядок вызова пожарной охраны.

## В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения в сельских населенных пунктах и предприятиях, дачных поселках, садовых участках по решению органов исполнительной власти, местного самоуправления разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, топка печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе, может временно приостанавливаться.

## В этих случаях необходимо организовать силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований патрулирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата), а также подготовку для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники, провести соответствующую разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.

## В весенне-летний пожароопасный период необходимо при пожарном депо в помощь членам добровольной пожарной дружины (пожарно-сторожевой охраны) организовывать дежурство граждан и работников предприятий, расположенных в населенном пункте.

## Населенные пункты и отдельно расположенные объекты должны быть обеспечены исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в пожарную охрану. Не разрешается переводить линии связи «01» в таксофонах на платное обслуживание.

## (п. 112-114, 116-118 Правил пожарной безопасности (ППБ 01-03), утвержденных приказом МЧС России  от 18.06.2003 № 313.

## Территории населенных пунктов и организаций, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

## (п. 21 Правил пожарной безопасности (ППБ 01-03), утвержденных приказом МЧС России  от 18.06.2003 № 313.

## Территории населенных пунктов и организаций должны иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.

## (п. 27 Правил пожарной безопасности (ППБ 01-03), утвержденных приказом МЧС России  от 18.06.2003 № 313.

## 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

## Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

## собственники имущества;

## руководители федеральных органов исполнительной власти;

## руководители органов местного самоуправления;

## лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

## лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

## должностные лица в пределах их компетенции.

## Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

## Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

(ст. 38  Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»)

## Изготовители (исполнители, продавцы) за уклонения от исполнения или несвоевременное исполнение предписаний должностных лиц государственного пожарного надзора по обеспечению пожарной безопасности товаров (работ, услуг) несут административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.

(ст. 39  Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»)

## Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

### Статья 8.32. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах

### 1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах -

### влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до ста тысяч рублей.

### 2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, -

### влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста двадцати тысяч рублей.

### 3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима -

### влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

### 4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, -

### влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

### Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности

### 1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 КоАП РФ, -

### влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до двух тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

### 2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, -

### влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

### 3. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, -

### влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

### 4. Выдача сертификата соответствия на продукцию без сертификата пожарной безопасности в случае, если сертификат пожарной безопасности обязателен, -

### влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

### 5. Продажа продукции или оказание услуг, подлежащих обязательной сертификации в области пожарной безопасности, без сертификата соответствия -

### влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

### 6. Несанкционированное перекрытие проездов к зданиям и сооружениям, установленных для пожарных машин и техники, -

### влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

## Уголовный кодекс Российской Федерации

#### Статья 219. Нарушение требований пожарной безопасности

#### 1. Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, -

#### наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

#### 2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, -

#### наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

#### 3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, -

#### наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

## Перечень  нормативных правовых актов области пожарной безопасности

1. Лесной кодекс Российской Федерации

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

3. Уголовный кодекс Российской Федерации

4. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

5. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

6. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 972 «О федеральной целевой программе «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года»

7. Постановление Правительства РФ от 20.06.2005 № 385 «О федеральной противопожарной службе»

8. Постановление Правительства РФ от 22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий»

9. Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»

10. Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 № 313 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)»

11. «СП 10.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» (утверждены приказом МЧС РФ от 25.03.2009 « 180)

12. «СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (утверждены приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 178)

13. Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»

14. «СП 6.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» (утверждены приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 176)

15. «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утверждены приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173)

16. Приказ Минкультуры РФ от 12.01.2009 № 3 «Об утверждении Специальных правил пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации»

17. Приказ МЧС РФ от 16.03.2007 № 141 «Об утверждении Инструкции о порядке согласования отступлений от требований пожарной безопасности, а также не установленных нормативными документами дополнительных требований пожарной безопасности»

18. Закон Республики Марий Эл от 03.12.2004 № 56-З «О регулировании отдельных отношений в области пожарной безопасности в Республике Марий Эл»

19. Постановление Правительства Республики Марий Эл от 07.08.2009 N 181                     «О республиканской целевой программе «Обеспечение пожарной безопасности в Республике Марий Эл на 2010 - 2014 годы»

20. Постановление Правительства Республики Марий Эл от 17.03.2010 № 65                    «Об организации обучения населения Республики Марий Эл мерам пожарной безопасности и противопожарной пропаганды»