| «МОРКО ОЛА СЫНАН ИЛЕМ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УЧРЕЖДЕНИЙ П.г.т. Морки, К. Маркс урем, 10 Индекс 425120 Тел.9-10-85 |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МОРКИ» П.г.т. Морки, ул. К.Маркса, д.10 Индекс 425120 Тел.9-10-85 |
| --- | --- | --- |

Постановление

от 23 марта 2015 года  № 58

Об утверждении Программы комплексного

развития коммунальной инфраструктуры

МО «Городское поселение Морки»

На основании ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городское поселение Морки»;

- Обнародовать настоящую Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городское поселение Морки» в установленном законом порядке;

- Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Городское поселение Морки» Матвеева В. А

Глава администрации МО

«Городское поселение Морки»                                     В. А. Борисов

Утверждено

Постановлением главы администрации МО «Городское поселение Морки»

от 23 марта 2015 г. № 58

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МОРКИ»

МОРКИНСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

пгт Морки

2015 г.

- Паспорт программы:

| Ответственный исполнитель программы | Администрация МО «Городское поселение Морки» |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | - |
| Цели программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры МО «Городское поселение Морки» |
| Задачи программы | Сбалансированное, перспективное строительство, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры МО «Городское поселение Морки» в соответствии с потребностями поселения; Обеспечения соответствия систем коммунальной инфраструктуры установленным требованиям надежности и энергетической эффективности; Снижение негативного воздействия на окружающую среду; Повышения качества поставляемых для потребителя оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. |
| Целевые показатели | Снижение уровня аварийности на сетях коммунальной инфраструктуры; Увеличение протяженности газопроводов и количества газораспределительных станций; Снижение уровня износа сетей коммунальной инфраструктуры; Улучшение качества питьевой воды; Бесперебойное круглосуточное электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение. |
| Срок и этапы реализации программы | 2015 – 2031 г.г. Этапы реализации: 2015 – 2021 г.г. 2022 – 2031 г.г. |
| Объемы требуемых капиталовложений | Необходимые средства в объеме: 2015 – 2021 г.г. – 223,6 млн. руб. 2022 – 2031 г.г. – 138,9 млн. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Социально-экономические результаты: Повышение качества коммунальных услуг для потребителей; Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций коммунального комплекса; Технологические результаты: Повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры; Снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе; Снижение аварийности на сетях и сооружениях; Улучшение экологической ситуации. |

2. Общие положения

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  МО «Городское поселение Морки» разработана в соответствии Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом МО «Городское поселение Морки», схемами в области теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения МО «Городское поселение Морки».

Программа устанавливает перечни мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водотведения в МО «Городское поселение Морки».

3. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

3.1. Электроснабжение

Электроснабжение МО «Городское поселение Морки осуществляется централизованно по магистральным сетям напряжением 10 кВ.

Собственниками электрических сетей являются:  в пгт Морки и п. Канал – ООО «Энергия»; в пгт Морки и остальных населенных пунктах, входящих в состав МО «Городское поселение Морки» - филиал ОАО «МРСК Центра и Поволжья» - «Мариэнерго».

Поставщиком электрической энергии является ОАО «Мариэнергосбыт».

3.2. Газоснабжение

В пгт Морки, деревнях Новая, Кучко-Памаш, Фадейкино, Кужнур поставка газа осуществляется централизованно по газораспределительным сетям.

Собственниками газораспределительных сетей является: ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола».

В остальных населенных пунктах, где отсутствует централизованная система газораспределения, газ поставляется населению в баллонах. Поставку баллонов осуществляет Моркинский газовый участок ООО «Волжскгаз».

3.3. Теплоснабжение

Центральная система отопления имеется в двух населенных пунктах: пгт Морки, дер. Кучко-Памаш, в остальных населенных пунктах все здания и сооружения имеют индивидуальное отопление.

Собственниками котельных: №№ 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106 является теплоснабжающая организация ОАО «Марикоммунэнерго». Перечисленные котельные обслуживают многоквартирные жилые дома, общественные и административно-бытовые здания, образовательные учреждения и т.д.

МУП «Моркинская МТС» является собственником следующих котельных:

- жилого поселка КС-21, обслуживает многоквартирные жилые дома административно-бытовые здания, образовательные учреждения;

- котельной в дер. Кучко-Памаш, обслуживает Янситовскую среднюю школу и Кучко-Памашский дворец культуры.

Котельные и принадлежащие собственникам тепловые сети обслуживаются собственниками самостоятельно. Самостоятельной теплосетевой организации  на территории МО «Городское поселение Морки» нет.

Индивидуальная жилая застройка пгт Морки, а так же населенных пунктов, входящих в состав МО «Городское поселение Морки» оборудованы автономными газовыми котлами и печами на твердом топливе.

3.4. Водоснабжение

Источником водоснабжения населенных пунктов муниципального образования являются подземные воды. В поселении существуют двадцать три водозабора: семь в пгт Морки, по одному; в п. Канал, деревнях Новая, Юрдур, Мари-Кужеры, Ерумбал, Ст. Мазиково, Фадейкино, Подгорная, Н. Юплань, Балдырка, Адымаш, Балдырка, Куэръял по одному водозабору; три в деревне Кучко-Памаш. В перечисленных населенных пунктах существует центральная система водоснабжения.

Перечисленные источники водоснабжения состоят из зданий, сооружений, трубопроводов и технологического оборудования (скважин, насосов, электродвигателей, силовых щитов, запорной арматуры и т.д.).

Здания, сооружения и технологическое оборудование находится в удовлетворительном состоянии и имеет износ 30-35 %.

Физический износ водопроводных сетей по состоянию на январь 2015 г. составляет 50 %.

Качество воды, по результатам лабораторных исследований аккредитованного испытательного лабораторного центра отдела в Моркинском районе Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Республике Марий Эл в Волжском районе» не соответствует по жесткости СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Жесткость превышает нормативную в два раза.

Собственником водопроводных сетей в поселении является МО «Моркинский муниципальный район».

В муниципальном образовании «Городское поселение Морки» существует две водоснабжающие организации: ООО «Жилкомсервис» и ООО «Холдинг Морки».

В деревнях: Янситово, Д. Кужнур, Лапшар, Норепсола, Рушродо, Нуръял, Адымаш, Куркумбал, Айбакнур, Алдышка, населением в качестве источника водоснабжения используются колодцы и родники.

3.5. Водоотведение

Система центрального водоотведения в муниципальном образовании оснащен только пгт Морки.

Системой центрального водоотведения обеспечены: многоквартирные жилые дома, общественные и административно-бытовые здания, образовательные учреждения и т.д.

Жильцы индивидуальной жилой застройки пользуются специальными емкостями - выгребными ямами.

Вывоз отходов с выгребных ям осуществляют специализированные организации, имеющие на балансе ассенизационные машины КО-503В – это ООО «Жилкомсервис» и ООО «Холдинг Морки».

Обезвреживание отходов производится на очистных сооружениях, расположенных за чертой населенного пункта пгт Морки.

Система канализационной сети пгт Морки состоит из трубопроводов самотечного и напорного коллекторов, зданий, сооружений и технологического оборудования (насосов, электродвигателей, силовых щитов, арматуры и т.д.).

Система водоотведения состоит из двух отдельных сетей:

- Канализационная сеть пгт Морки;

- Канализационная сеть жилого поселка КС-21.

Канализационная сеть пгт Морки состоит из: самотечных и напорных коллекторов,  напорных станций (КНС 1, КНС 2).

Сточные воды из канализационной сети пгт Морки ни как не обезвреживаются – сбрасываются на рельеф местности за чертой пгт Морки, что наносит урон экологической ситуации.

Канализационная сеть жилого поселка КС-21 состоит из: самотечных и напорных коллекторов,  напорных станций (КНС 1, КНС 2), очистных сооружений КОС-400.

Собственником всех объектов водоотведения является МО «Моркинский муниципальный район». Организацией осуществляющей деятельность в сфере водоотведения является: ООО «Жилкомсервис».

- План развития поселения

Информация о планах и прогнозах развития МО «Городское поселение Морки» содержится в Генеральном плане МО «Городское поселение Морки», в соответствии с которым к 2031 году планируется достигнуть следующих показателей:

- увеличение численности населения в 2021 г. 13,7 тыс. чел., в 2031 г. 14,2 тыс. чел.

- повышение уровня жилищной обеспеченности в 2021 г. 22,0 кв. м. на одного жителя, в 2031 г. 30 кв. м. на одного жителя;

- увеличение емкости жилого фонда в 2021 г. до 301,4 тыс. кв. м., в 2031 г. до 426 тыс. кв.м.;

- определения участков застроенных территорий, подлежащих комплексной реконструкции со сносом ветхого и аварийного жилого фонда.

- Перечень мероприятий и целевые показатели программы.

  - Электроснабжение

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Затраты млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015-2021 г.г. |
| 1 | Строительство линии электропередач по ул. Сиреневая, Братская, Радужная, Родниковая, Речная, Траки, Тойднмара, Букетова | ОАО «Энергия», филиал ОАО МРСК «Центра и Поволжья» «Мариэнерго» | 3,5 |
| 2 | Строительство линии электропередач по ул. Янтемира, Бекешева | филиал МРСК ОАО «Центра и Поволжья» «Мариэнерго» | 2 |
| 3 | Строительство линии электропередач по ул. Пограничная, Тихая, Благополучия | ОАО «Энергия» | 2 |
| 4 | Строительство линии электропередач по ул. Петрова, Крылова, Цветочная | ОАО «Энергия» | 2 |
| 5 | Строительство линии электропередач по ул. Молодежная, Заозерная, Соколова Е. И. | филиал МРСК ОАО «Центра и Поволжья» «Мариэнерго» | 3 |
| 6 | Замена ВЛ – 10 кВ, ВЛ – 0,4 кВ существующих сетей | ОАО «Энергия», филиал ОАО МРСК «Центра и Поволжья» «Мариэнерго» | 12 |
| 2022-2031 г.г. |
| 7 | Строительство линии электропередач нового микрорайона между Кужнуром и дальним Кужнуром | филиал МРСК ОАО «Центра и Поволжья» «Мариэнерго» | 5 |

  - Газоснабжение

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Затраты млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015-2021 г.г. |
| 1 | Строительство газопровода до деревни Рушродо | ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» | 2,5 |
| 2 | Строительство газопровода по деревне Рушродо | Администрация МО «Городское поселение Морки» | 6 |
| 3 | Строительство газопровода до деревни Нуръял | ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» | 5 |
| 4 | Строительство газопровода по деревне Нуръял | Администрация МО «Городское поселение Морки» | 6 |
| 5 | Строительство газопровода по деревне Ст. Мазиково | Администрация МО «Городское поселение Морки» | 7 |
| 6 | Реконструкция существующих сетей | ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» | 15 |
| 7 | Строительство газопровода по ул. Сиреневая, Братская, Радужная, Родниковая, Речная, Траки, Тойднмара, Букетова | Администрация МО «Городское поселение Морки» | 5 |
| 8 | Строительство газопровода по ул. Янтемира, Бекешева | Администрация МО «Городское поселение Морки» | 3 |
| 9 | Строительство газопровода по ул. Пограничная, Тихая, Благополучия | Администрация МО «Городское поселение Морки» | 5 |
| 10 | Строительство газопровода по ул. Петрова, Крылова, Цветочная | Администрация МО «Городское поселение Морки» | 5 |
| 11 | Строительство газопровода по ул. Молодежная, Заозерная, Соколова Е. И. | Администрация МО «Городское поселение Морки» | 7 |
| 2022-2031 г.г. |
| 12 | Строительство газопровода до деревни Юрдур | ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» | 7,5 |
| 13 | Строительство газопровода по деревне Юрдур | Администрация МО «Городское поселение Морки» | 7 |
| 14 | Строительство газопровода до деревни Ерумбал | ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» | 7,5 |
| 15 | Строительство газопровода по деревне Ерумбал | Администрация МО «Городское поселение Морки» | 3 |
| 16 | Строительство газопровода до деревни Норепсола | ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» | 7,5 |
| 17 | Строительство газопровода по деревне Норепсола | Администрация МО «Городское поселение Морки» | 3 |
| 18 | Строительство газопровода до п. Канал | ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» | 10 |
| 19 | Строительство газопровода по п. Канал | Администрация МО «Городское поселение Морки» | 7 |
| 20 | Строительство газопровода до деревни Куркумбал | ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» | 10 |
| 21 | Строительство газопровода по деревне Куркумбал | Администрация МО «Городское поселение Морки» | 6 |
| 22 | Строительство газопровода нового микрорайона между Кужнуром и дальним Кужнуром | ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» | 15 |

  - Водоснабжение

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Затраты млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015-2021 г.г. |
| 1 | Реконструкция существующих водопроводных сетей | МО «Моркинский муниципальный район» | 7,5 |
| 2 | Реконструкция водозабора мкрн «Северный» | Администрация МО «Городское поселение Морки» | 0,1 |
| 3 | Реконструкция водозабора в дер. Куэръял | Администрация МО «Городское поселение Морки» | 0,8 |
| 4 | Реконструкция скважины «Комбикормовый завод» | Администрация МО «Городское поселение Морки» | 0,6 |
| 5 | Реконструкция станции второго подъема центрального водозабора | МО «Моркинский муниципальный район» | 2,5 |
| 6 | Строительство водопроводной сети мкрн «Северный» | МО «Моркинский муниципальный район» | 2,5 |
| 7 | Строительство водопроводной сети от дер Куэръял до пгт Морки | Администрация МО «Городское поселение Морки» | 3,8 |
| 8 | Строительство водозабора в дер. Рушродо | МО «Моркинский муниципальный район» | 5,4 |
| 9 | Строительство водопроводной сети по дер. Рушродо | МО «Моркинский муниципальный район» | 5 |
| 10 | Строительство водопроводных сетей по дер. Мари-Кужеры | МО «Моркинский муниципальный район» | 3 |
| 11 | Строительство водопроводных сетей по ул. Сиреневая, Братская, Радужная, Родниковая, Речная, Траки, Тойднмара, Букетова | МО «Моркинский муниципальный район» | 3 |
| 12 | Строительство водопроводных сетей по ул. Янтемира, Бекешева | МО «Моркинский муниципальный район» | 3 |
| 13 | Строительство водопроводных сетей по ул. Пограничная, Тихая, Благополучия | МО «Моркинский муниципальный район» | 3 |
| 14 | Строительство водопроводных сетей по ул. Петрова, Крылова, Цветочная | МО «Моркинский муниципальный район» | 3 |
| 15 | Строительство водопроводных сетей по ул. Молодежная, Заозерная, Соколова Е. И. | МО «Моркинский муниципальный район» | 3 |
| 16 | Строительство водопроводных сетей в дер. Ерумбал | МО «Моркинский муниципальный район» | 2,5 |
| 17 | Реконструкция водопроводных сетей в п. Канал | МО «Моркинский муниципальный район» | 2 |
| 18 | Установка станций смягчения воды на центральном водозаборе | МО «Моркинский муниципальный район» | 10 |
| 2022 – 2031 г.г. |
| 19 | Строительство водопроводных сетей в дер. Янситово | МО «Моркинский муниципальный район» | 10 |
| 20 | Строительство водозабора и водопроводных сетей нового микрорайона между Кужнуром и дальним Кужнуром | МО «Моркинский муниципальный район» | 25 |

  - Водоотведение

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Затраты млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015-2021 г.г. |
| 1 | Реконструкция существующего самотечного коллектора | МО «Моркинский муниципальный район» | 2,7 |
| 2 | Строительство КОС – 600 | МО «Моркинский муниципальный район» | 57,2 |
| 2022 – 2031 г.г. |
| 3 | Разработка и строительство ливневых канализаций | Администрация МО «Городское поселение Морки» | 5 |
| 4 | Реконструкция канализационных коллекторов | МО «Моркинский муниципальный район» | 2,9 |
| 5 | Реконструкция аэротенков | МО «Моркинский муниципальный район» | 7,5 |

  - Теплоснабжение

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Затраты млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015-2021 г.г. |
| 1 | Переход жилого фонда на индивидуальные источники отопления | Собственники жилого фонда |  |
| 2 | Строительство модульной котельной в дер. Кучко-Памаш | МО «Моркинский муниципальный район» | 12 |
| 2022 – 2031 г.г. |
| 3 | Переход жилого фонда на индивидуальные источники отопления | Собственники жилого фонда |  |

- Фактические и плановые расходы на финансирование проектов

  - Электроснабжение

Общий объем на финансирование проектов составляет 29,5 млн. руб. Финансирование предполагается осуществлять за счет следующих источников: плата за технологическое присоединение к электрическим сетям, тарифов на электрическую энергию, амортизационных отчислений, субсидий выделяемых в рамках реализации целевых программ по развитию инфраструктуры.

  - Газоснабжение

Общий объем на финансирование проектов составляет 150 млн. руб. Финансирование предполагается осуществлять за счет следующих источников: плата за технологическое присоединение, амортизационных отчислений, субсидий выделяемых в рамках реализации целевых программ по развитию инфраструктуры.

  - Теплоснабжение

Общий объем на финансирование проектов составляет 12 млн. руб. Финансирование предполагается осуществлять за счет, средств собственников жилых помещений, субсидий выделяемых в рамках реализации целевых программ по развитию инфраструктуры.

  - Водоснабжение и водоотведение

Общий объем на финансирование проектов составляет 171 млн. руб. Финансирование предполагается осуществлять за счет следующих источников: плата за технологическое присоединение, тарифов, субсидий выделяемых в рамках реализации целевых программ по развитию инфраструктуры

- Обосновывающие материалы

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы сформирован на основе данных о существующем и прогнозируемом ресурсопотреблении, рассчитанным с учетом планируемого до 2031 года увеличения объема жилищного фонда МО «Городское поселение Морки» и уровня жизненной обеспеченности на человека.

Прогноз ввода жилищного фонда по площадям комплексного освоения в целях индивидуального строительства до 2031 года принят на основании генерального плана МО «Городское поселение Морки».

Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а так же мероприятия, входящих в план застройки, установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» и разделены на группы:

- Перспективной обеспеченности и потребности застройки МО «Городское поселение Морки»;

- Надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение полного удовлетворения текущего и перспективного спроса на коммунальные ресурсы В мо «Городское поселение Морки».