Общество с ограниченной ответственностью «ГеоСервис»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

в отношении линейного объекта:

«Газоснабжение жилых домов д. Старое Мазиково Моркинского района Республики Марий Эл»

Генеральный директор						  Стрелков О. В.

г. Йошкар-Ола

2016 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Обозначение | Наименование | № стр. |
| --- | --- | --- |
| Том 1 | Проект планировки и межевания территории. Основная часть (утверждаемая) | 1 |
| Часть 1.1 | Проект планировки территории | 1 |
|  | Пояснительная записка: | 3 |
|  | Введение | 3 |
|  | 1.Описание местоположения границ территории планировки и межевания. | 4 |
|  | 2.Цели и задачи проекта планировки и проекта межевания | 4 |
|  | 3.Существующие ограничения и обременения | 7 |
|  | 4.Характеристика полосы отвода, технико-экономические показатели. | 7 |
|  | 5.Описание местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию. Сведения о границах изменяемых и затрагиваемых земельных участков. | 9 |
|  | Заключение | 10 |
|  | Основание для разработки проектной документации | 11 |
|  | Графические материалы: | 12 |
|  | План планировки территории М1:500 | 13 |
| Часть 1.2 | Проект межевания территории | 17 |
|  | Графические материалы: | 17 |
|  | План границ образуемых и изменяемых земельных участков М1:500 | 18 |
|  | Приложения: | 22 |
| Приложение 1 | Техническое задание на выполнение проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта | 22 |
| Приложение 2 | Постановление администрации муниципального образования "Городское поселение Морки" №340 от 28 июня 2016 г. | 24 |

ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки и межевания территории, расположенной в пределах кадастрового квартала 12:13:1350101 для размещения линейного объекта – строительство наружного распределительного газопровода низкого давления в д. Старое Мазиково Моркинского района Республики Марий Эл разработан проектным отделом ООО "ГеоСервис"  в 2016 г. на основании:

- технического задания на выполнение  проекта планировки территории и  проекта межевания территории объекта;

- постановления администрации муниципального образования "Городское поселение Морки" №340 от 28 июня 2016 г. «О разработке проекта планировки и межевания территории размещения линейного объекта»;

Заказчиком  проекта  является  представитель инициативной группы жителей деревни Старое Мазиково Моркинского района Республики Марий Эл Гусев Иван Анатольевич.

Подготовка   проекта   планировки   территории   осуществляется   для   выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зоны планируемого размещения линейного объекта.

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

Проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта - строительство наружного распределительного газопровода низкого давления в д. Старое Мазиково Моркинского района Республики Марий Эл состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.

Исходные данные и условия, используемые для подготовки проекта:

1. Правила землепользования и застройки Моркинского района Республики Марий Эл;

2. Техническое задание на выполнение  проекта планировки территории и  проекта межевания территории объекта: «Газоснабжение жилых домов д. Старое Мазиково Моркинского района Республики Марий Эл»;

3. Проектная документация, выполненная ИП Дубцовым Г. А. в 2013 г.;

4. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный  ИП Дубцов Г. А. в 2013 г.;

5. Данные государственного кадастра недвижимости.

Проект разработан на топографической съемке в масштабе 1:500. Графические материалы в основной части и в материалах по обоснованию представлены в масштабе 1:500 на бумажном носителе.

1. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ

Территория площадью 0,968 га, подлежащая планировке и межеванию для размещения линейного объекта, расположена в кадастровом квартале 12:13:1350101 в д. Старое Мазиково Моркинского района Республики Марий Эл.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Земельный участок для линейного объекта - проектируемого наружного распределительного газопровода низкого давления в д. Старое Мазиково Моркинского района. Трасса газопровода  низкого давления  прокладывается  по землям населенных пунктов.

Наименование проектируемого линейного объекта «Газоснабжение жилых домов д. Старое Мазиково Моркинского района Республики Марий Эл».

Проектируемый  газопровод низкого давления IV категории представлен одним участком. Участок газопровода запроектирован от своего ГРПШ (см. газопровод высокого давления) до потребителей.

Газопровод низкого давления в д. Старое Мазиково проложен  в подземном исполнении и частично в надземном исполнении ( в местах входа и выхода из земли). Газопроводы низкого давления проложены в подземном исполнении из п/э труб ПЭ80 SDR11 и SDR17,6 ГОСТ Р50838-2009 с коэффициентом запаса прочности не менее 3,2, а  в надземном исполнении стальных участков газопровода диаметром до 40 мм – из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*, а Ду50 и выше – из стальных эл/сварных труб по ГОСТ 10704-91 (ст10гр «В» ГОСТ 10705-80*).

Предусмотрена установка отключающих устройств при выходе из ГРПШ, а также к газифицируемым домам.

Давление газа в точке врезки  — 0,002 МПа.

Газопровод предназначен для снабжения природным газом д. Старое Мазиково Моркинского района.

При прохождении трассы газопровода в непучинистых грунтах — песок желтый, мелкий, средней плотности, маловлажный, глубину прокладки газопровода принять 1,0 м до верха трубы согласно СП 62.13330.2011. Укладка предусматривается на естественное основание. Сварные плети укладываются в траншею с естественным изгибом. После укладки трубы присыпать грунтом на высоту 20 см.

Согласно схеме развития опасных карстово-суффозионных процессов Республики Марий Эл, участок под строительство газопровода находится на территории относительно благоприятной для развития карста. В процессе визуального изучения рельефа карстово-суффозионные формы рельефа не обнаружены. Исходя из современных представлений о карстово-суффозионных процессах и возможностях их активизации, рекомендуется при проектировании газопровода предусмотреть мероприятия по оптимальной противокарстовой его защиты согласно требованиям п.5.6.3. и п.5.6.6 СНиП 42-01-2002.

В местах пересечения с другими коммуникациями, в местах разветвления сети, в местах  расположения неразъемных соединений, а также в пределах поселении на линейных участках через 50 м предусматриваются контрольные трубки. Сварные стыковые соединения должны проходить 100% контроль физическими методами.

Выбранная трасса проектируемого  газопровода  низкого давления  предварительно  согласована  с главой  администрации  МО «Городское поселение Морки».

При выборе трассы газопровода для строительства газопровода низкого давления был выбран единственный маршрут прохождения газопровода, т.к он  удобен при строительстве и эксплуатации. Таким образом, является экономическим более выгодным и целесообразным. Горизонтальная привязка газопровода выполнена к капитальным зданиям и сооружениям.

Главная цель настоящего проекта – подготовка материалов по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта – проектируемого газопровода. Для обеспечения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

•	анализ фактического землепользования;

•	установление границ коридоров охранных зон существующих сетей инженерно- технического обеспечения;

•	определение границ территории, под проектируемый линейный объект;

•	установление границ охранной зоны проектируемого линейного объекта, устанавливаемой в соответствии с действующим законодательством;

•	выявление объектов, расположенных на прилегающей территории, охранные зоны которых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного объекта, а также иных существующих объектов, для функционирования которых устанавливаются ограничения на использование земельных участков в границах охранной зоны проектируемого линейного объекта;

•	определение границ существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков  и  площадей  таких  земельных   участков  в  соответствии  с  нормативными требованиями  и  с  учетом  фактически  сложившихся  на  местности  границ  земельных участков.

Результаты работы:

1.	Выявлены  территории  свободные  от  прав  третьих  лиц  для  размещения проектируемого линейного объекта (газопровода);

2.	Определены места присоединения проектируемого линейного объекта (газопровода) к существующим объектам;

3.	Выявлены существующие линейные объекты, расположенных на территории, охранные зоны которых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного объекта (газопровода );

4.	Установлены границы образуемых и изменяемых земельных участков, границы земельных участков существующих и проектируемых линейных объектов.

5.	Установлены границы зон с особыми условиями территории - охранных зон существующих и проектируемых линейных объектов.

3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ

«Газоснабжение жилых домов д. Старое Мазиково Моркинского района Республики Марий Эл» попадает в охранные зоны:

- воздушных линий электропередач до 1,0 кВ (2 м по обе стороны линии электропередач);

установленных в соответствии с Постановление Правительства РФ №160 от 24. 02. 2009 г. (с изменениями на 26. 08. 2013 г.) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

- водопровода, которая составляет по 5,0 м в каждую сторону в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* ( с изменением №1).

- реки Илеть, которая составляет 200 м от береговой линии в соответствии с ст. 65 Водного кодекса РФ №74-ФЗ от 03. 06. 2006 г.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛОСЫ ОТВОДА, ТЕХНИКО -ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Линейный объект - «Газоснабжение жилых домов д. Старое Мазиково Моркинского района Республики Марий Эл» проходит по застроенной территории, по землям населенных пунктов.

Экономически целесообразное проектное решение принято по условиям ранее выполненной проектной документации ИП Дубцова Г. А. в 2013 г.

Общая протяженность труб составляет 2419 м, общая протяженность газопровода-2419 м.

На период строительства предусмотрена полоса временного отвода земель шириной 4,0 м.

Во временное пользование отводятся земли под трассу газопровода и временные дороги на период строительства вдоль трассы газопровода.

Объезды строительной техники предусмотрены по существующим дорогам и существующим съездам с дороги.

Складирование материалов и изделий предусмотрено на базе подрядчика, в связи с этим отвод земель для складирования материалов не предусматривается.

Карьеры для добычи инертных материалов используются существующие.

4.1. Каталог координат поворотных углов проектируемого газопровода

Каталог координат поворотных углов проектируемой трассы газопровода в системе МСК 12 приведены в таблице 1.

Таблица 1. Углы поворота полиэтиленового газопровода низкого давления

| № угла поворота | Х | У |
| --- | --- | --- |
| Выход из земли | 339563.85 | 1345994.74 |
| УП-1 | 339558.34 | 1346002.58 |
| УП-2 | 339436.33 | 1346117.08 |
| УП-3 | 339482.28 | 1346140.90 |
| УП-4 | 339494.57 | 1346146.36 |
| УП-5 | 339517.26 | 1346218.89 |
| УП-6 | 339516.14 | 1346225.91 |
| УП-7 | 339513.88 | 1346253.17 |
| УП-8 | 339484.68 | 1346417.60 |
| УП-9 | 339460.69 | 1346475.18 |
| УП-10 | 339424.06 | 1346478.48 |
| Выход из земли | 339397.71 | 1346497.23 |
| Отвод №1а | 339531.44 | 1346156.11 |
| УП-11 | 339415.95 | 1346113.15 |
| УП-12 | 339362.51 | 1346095.20 |
| Вход Г1 в землю | 339341.10 | 1345045.79 |
| Отвод №1 | 339351.95 | 1346971.28 |
| Отвод №2 | 339326.02 | 1346093.88 |
| УП-13 | 339317.40 | 1346134.31 |
| УП-14 | 339302.19 | 1346211.10 |
| УП-15 | 339298.86 | 1346230.49 |
| УП-16 | 339293.70 | 1346254.20 |
| УП-17 | 339282.82 | 1346301.05 |
| УП-18 | 339264.97 | 1346400.05 |
| УП-19 | 339234.06 | 1346448.08 |
| УП-20 | 339235.34 | 1346478.37 |
| УП-21 | 339184.00 | 1346518.69 |
| УП-22 | 339149.62 | 1346521.47 |
| УП-23 | 339125.76 | 1346527.67 |
| УП-24 | 339093.45 | 1346542.68 |
| УП-25 | 339035.62 | 1346581.62 |
| Выход из земли | 338976.75 | 1346604.25 |
| УП-26 | 339189.04 | 1346068.01 |
| УП-27 | 339167.49 | 1346067.77 |
| Заглушка на перспективу | 339117.96 | 1346058.21 |

Углы поворота трассы газопровода отображены на чертеже в графическом материале Основной части (ПЛАН ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ)  в масштабе 1:500. Основные технико-экономические показатели по газопроводу представлены в таблице 2.

4.2. Технико-экономические показатели

Таблица 2

| Наименование показателя | Всего |
| --- | --- |
| Общая протяженность газопровода, км | 2,419 |
| Общий расход природного газа, нм3/ч | 257,0 |
| Коридор охранной зоны вдоль газопровода, м | 5,0 |
| Ширина полосы отвода подземного газопровода на период строительства , м | 4,0 |
| Площадь земельного участка образуемого на период строительства, га | 0,968 |

4.3. Особо охраняемые природные территории

Согласно данным генерального плана территория планировки и межевания, находится вне особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения.

Памятник культурно-исторического наследия не имеется. Полезные ископаемые отсутствуют.

5. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБРАЗОВАНИЮ

Сведения о границах изменяемых и затрагиваемых земельных участков.

Образование земельных участков для размещения линейного объекта на период строительства осуществляется из земель муниципальной собственности, свободной от прав третьих лиц, поэтому нет необходимости в изъятии земельных участков для муниципальных нужд с целью размещения проектируемого газопровода.

Сноса здании и сооружений, переселения людей, переноса сетей инженерно-технического обеспечения не предусматривается.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате подготовки проекта планировки и проекта межевания территории в его составе, были установлены границы существующих, изменяемых и подлежащих образованию земельных участков, границы зон с особыми условиями использования территорий. Разработаны чертежи проектов планировки и межевания территории в М 1:500 на основе топографической съемки территории.

Основание для разработки проектной документации

Проект «Газоснабжение жилых домов д. Старое Мазиково Моркинского района Республики Марий Эл» разработан согласно техническому заданию.

Проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами, в соответствии с требованиями:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ (с изменениями на 30.12.2015 г.);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. №136-ФЗ (с изменениями на 30.12.2015 г.);

- СНиП 11-04-2003 «Об утверждении инструкции о порядке разработки, согласования экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);

- Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями на 29.12.2015 г.);

- Федеральный закон от 21.02.1992г. №2395-1 «О недрах» (с изменениями на 13.07.2015 г.);

- «Технический регламент о требований пожарной безопасности» от 22.07.2008г. №123-ФЗ (с изменениями на 13.07.2015 г.);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с изменением №1);

- Постановление Правительства РФ №878 от 20.11.2000г. «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» (с изменениями на 22.12.2011 г.);

- Постановление Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с изменениями на 26.08.2013 г.);

Часть 1.1

##### ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Графические материалы

##### Часть 1.2

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Графические материалы

# Text boxes

РФ, РМЭ, 424030 г. Йошкар-Ола,  пер. Заводской, д. 3а, офис 407,

тел (8362) 99-11-45 E-mail: OStrelkov@yandex.ru

ОГРН 1121215008200 ИНН 1215167805   КПП  121501001

р/с 40702810607240004720 в Филиале ПАО Банк ВТБ в г. Нижний Новгород

г. Нижний Новгород  к/с 30101810200000000837  БИК 042202837