| «Кокласола ял кундем» муниципальный образованийын депутатше- влакын Погынжо |  | Собрание депутатов муниципального образования «Коркатовское сельское поселение» |
| --- | --- | --- |
| №149 первого созыва |  | 10 декабря 2012 года |

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Генерального плана муниципального образования

«Коркатовское сельское поселение»

Руководствуясь  Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Коркатовское сельское поселение» Собрание депутатов муниципального образования «Коркатовское сельское поселение» решает:

- Утвердить Генеральный план муниципального образования «Коркатовское сельское поселение»

- Обнародовать настоящее решение в течение 7 рабочих дней.

Зам. председателя Собрания депутатов

муниципального образования

«Коркатовское сельское поселение»                                          Н.Н.Николаева

ЗАКАЗЧИК	Администрация муниципального образования________________ «Коркатовское сельское поселение»_________________________ Моркинского муниципального района_______________________ Республики Марий Эл_____________________________________

ЗАКАЗ	№ 105-12 от 3 апреля 2012 г._____________________________

ОТДЕЛ	Архитектурно-планировочная мастерская____________________

###### ОБЪЕКТ	Генеральный план муниципального образования_______________ «Коркатовское сельское поселение»_________________________

###### Моркинского муниципального района_______________________ Республики Марий_Эл____________________________________

###### СТАДИЯ	Проектная документация__________________________________

ЧАСТЬ ПРОЕКТА	Архитектурно-планировочная______________________________

Материалы по обоснованию территориального планирования___

(Пояснительная записка. Графические материалы)_____________

ТОМ № 1.Р.ГП-12

Генеральный директор					 		Ф. Б. Ананьев

Главный инженер 								В. Н. Конышев

Начальник отдела								В. П. Горбань

Главный архитектор проекта						А. Н. Теряев

Главный инженер проекта						А. В. Санин

Архитектор									Н. А. Орлова

Инженер									В. А. Пипякин

Йошкар-Ола

2012

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТОМ №1. Р.ГП-12  Генеральный план муниципального образования «Коркатовское сельское поселение» Моркинского муниципального района Республики Марий Эл 	 (Пояснительная записка. Графические материалы)

Настоящий проект выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и на основе Схемы территориального планирования Моркинского муниципального района Республики Марий Эл.

Гл. архитектор проекта						А.Н.Теряев

«___» 			 2012 г.

Состав  Тома

|  | Ведение |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. | Положение о территориальном планировании |  | 7 |
|  | 1.1 | Цели территориального планирования |  | 7 |
|  | 1.2 | Основные задачи генерального плана |  | 7 |
| Раздел 2. | Топографо-геодезическая изученность территории |  | 8 |
| Раздел 3. | Природно-ресурсный потенциал района |  | 9 |
|  | 3.1 | Климат |  | 9 |
|  | 3.2 | Почвы |  | 10 |
|  | 3.3 | Растительность |  | 10 |
|  | 3.4 | Рельеф |  | 11 |
|  | 3.5 | Геологическое строение |  | 11 |
|  | 3.6 | Гидрологическая характеристика и ресурсы подземных вод |  | 11 |
|  | 3.7 | Минеральные источники |  | 12 |
|  | 3.8 | Инженерно-геологическое районирование |  | 12 |
|  | 3.9 | Гидрографическая характеристика |  | 14 |
|  | 3.10 | Минерально-сырьевые ресурсы |  | 15 |
|  | 3.11 | Леса и лесосырьевые ресурсы |  | 16 |
| Раздел 4. | Комплексная оценка современного состояния и использования территории |  | 21 |
|  | 4.1 | Территориальная структура поселения |  | 21 |
|  | 4.2 | Оценка демографической ситуации, трудовые ресурсы, прогнозирование численности населения |  | 22 |
|  | 4.3 | Оценка производственного потенциала |  | 24 |
|  | 4.4 | Жилищная, социальная сфера |  | 27 |
|  | 4.4.1 | Планируемые объёмы жилого фонда |  | 28 |
|  | 4.5 | Обеспеченность жилого фонда системами инженерной инфраструктуры |  | 30 |
|  | 4.6 | Учреждения и предприятия обслуживания |  | 35 |
|  | 4.6.1 | Проектируемые учреждения и предприятия обслуживания |  | 37 |
|  | 4.7 | Дорожная сеть. Транспортное обеспечение |  | 38 |
|  | 4.8 | Объекты культурного наследия |  | 40 |
| Раздел 5. | Ограничения использования территории |  | 42 |
|  | 5.1 | Экологические ограничения |  | 42 |
|  | 5.2 | Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры |  | 42 |
|  | 5.3 | Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | 44 |
|  | 5.4 | Зоны с особыми условиями использования территории |  | 46 |
|  | 5.4.1 | Охранные зоны водных объектов |  | 46 |
| Раздел 6. | Муниципальная правовая база |  | 52 |
| Раздел 7. | Архитектурно-планировочная организация и зонирование территории |  | 53 |
|  | 7.1 | Основные направления градостроительного развития территории поселения |  | 53 |
|  | 7.2 | Проектируемая структура населённых пунктов поселения |  | 53 |
|  | 7.3 | Функциональное зонирование территории поселения |  | 54 |
| Раздел 8. | Планируемые объекты капитального строительства и инженерной инфраструктуры |  | 57 |
| Раздел 9. | Инженерно-технические мероприятия в области гражданской обороны и защиты населения. Противопожарные мероприятия |  | 58 |
| Раздел 10. | Мероприятия по охране окружающей среды. Очистка территории |  | 60 |
| Раздел 11. | Основные технико-экономические показатели генерального плана |  | 62 |
| Раздел 12. | Исходная документация |  | 66 |
| Раздел 13. | Графические материалы |  |  |
| Схема № 1. | Положение Коркатовского сельского поселения в Моркинском муниципальном районе (ситуационный план) | ГП-1 |
| Схема № 2. | Схема современного использования территории, схема размещения минерально-сырьевых ресурсов (опорный план) | ГП-2 |
| Схема № 3. | Схема планировочных ограничений | ГП-3 |
| Схема № 4. | Схема современного использования территории населённых пунктов поселения (опорные планы) | ГП-4-1, ГП-4-2 |
| Схема № 5. | Проект генерального плана поселения (основной чертёж) Схема зонирования. | ГП-5 |
| Схема № 6. | Проекты генеральных планов населённых пунктов. Схемы зонирования. | ГП-6-1, ГП-6-2 |
| Схема № 7. | Инженерная инфраструктура | ГП-7-1,ГП-7-2 |

Введение

Генеральный план муниципального образования «Коркатовское сельское поселение» Моркинского района (далее Коркатовское сельское поселение) Республики Марий Эл разработан на основании заключённого муниципального контракта № 105-12 от 3 апреля 2012  года, в соответствии с:

- Техническим заданием;

- Градостроительным Кодексом РФ;

- Земельным Кодекса РФ;

- Водным кодексом РФ;

- Законом РФ от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах»;

- Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№131-ФЗ от 06 октября 2003 г.);

- Законом Республики Марий Эл от 28.12.2004 № 62-З «О составе и границах сельских, городских поселений в Республике Марий Эл»;

- Законом Республики Марий Эл от 05.07.2005 № 22-З «Об изменениях в составе сельских поселений Республики Марий Эл и об изменении и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Марий Эл»;

- Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 08.01.2008 года № 9   «О реестре административно - территориального устройства Республик Марий Эл»;

- Программами социально экономического развития Республики Марий Эл, Моркинского муниципального района, Коркатовского сельского поселения.

- Методическими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными  приказом  Миэкономразвития РФ от 26.05.2011 года № 244.

- Нормативами градостроительного проектирования республики Марий Эл утверждёнными постановлением Правительства республики Марий Эл от 25 мая 2012 года № 176;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- другими законами и нормативными актами.

Проектная документация разработана с учетом:

- положений о территориальном планировании, содержащихся в схеме территориального планирования Моркинского муниципального района и муниципальных образований, имеющих общую границу с Коркатовским сельским поселением;

Проектные решения ГП являются основанием для разработки документации по планировке территории «Коркатовское сельское поселение» а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки.

Документы территориального планирования являются обязательными для органов государственной власти и органов местного самоуправления при принятии и реализации ими решений (статья 9 пункт 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и  являются документами постоянного действия, в которые могут вноситься дополнения и изменения по мере необходимости.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Проектные решения генерального плана являются основой для:

- комплексного решения вопросов организации планировочной структуры;

- территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения;

- разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон;

- определения зон инвестиционного развития.

С 31 декабря 2012 года, в соответствии с п. 4 ст. 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Генеральный план Коркатовского сельского поселения разработан комплексно по всем вопросам применительно ко всей территории поселения и к территории отдельных населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Раздел 1. Положение о территориальном планировании

1.1 Цели территориального планирования

Территориальное планирование развития муниципального образования (поселения) осуществляется посредством разработки градостроительной документации.

Генеральный план Коркатовского сельского поселения - документ территори-ального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Проектные решения генерального плана являются основой для:

- комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального,

- инфраструктурного и социально-экономического развития поселения;

- разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон;

- определения зон инвестиционного развития.

Расчётный срок генерального плана принимается 20 лет с выделением первой очереди строительства – 10 лет. А также определяются перспективы развития поселения за пределами расчётного срока на 10 лет, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно-транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

Целью разработки генерального плана муниципального образования (поселения) является создание действенного инструмента управления развития территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации.

Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфрастру-ктурного и социально-экономического развития муниципальных образований (поселе-ний); разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Основной целью генерального плана поселения является:

- обеспечение устойчивого развития поселения, обеспечение нынешним и будущим жителям условий жизни и управления, которые являются одновременно стабильными, безопасными, гибкими и экономически эффективными при уважении требований экологии.

- определение основного направления развития поселения, планировочная организация территории и предложения по изменению границ поселения, архитектурно-пространственное решение.

1.2 Основные задачи генерального плана

Задачей генерального плана поселения является выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования (поселения).

Основные задачи генерального плана:

- совершенствование жилищной политики;

- создание комплексной системы обслуживания населения;

- развитие транспортной инфраструктуры;

- развитие системы инженерного обеспечения;

- развитие производственного комплекса;

- охрана окружающей среды и определение территорий с особыми условиями использования;

- мероприятия в области гражданской обороны и защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Раздел 2. Топографо-геодезическая изученность территории

Генеральный план Коркатовского сельского поселения выполнен в Системе ГИС
в программе Map Info.

В работе использованы: - топографическая основа в 1:200000, выданная в 2004 году «Маргеомониторинг»; - ортофотопланы населенных пунктов с разрешением 0,5 м, выданные Росреестром по РМЭ, выполненные в 2009-2010 годах ФГУП «Государственным проектно-изыскательским институтом земельного кадастра» («Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ»  г. Москва).

Раздел 3. Природно-ресурсный потенциал территории

3.1. Климат

Климат Моркинского района, в состав которого входит Коркатовское сельское поселение, расположенного на юго-востоке республики можно охарактеризовать как уме-ренно-континентальным с умеренно суровой, снежной зимой и умеренно-тёплым летом.

Самая низкая среднемесячная температура -14 ˚С и абсолютный минимум -49 ˚С наблюдается в январе месяце.  Самая высокая среднемесячная температура +18,4 ˚С и абсолютный максимум +38 ˚С наблюдается в июле месяце.

Продолжительность солнечного сияния 1811 час за год с максимумом в июле 305 часов и минимумом в декабре 29 часов.  Среднегодовое количество осадков составляет 497 мм.  Ветровой режим характеризуется преобладанием западных ветров в тёплую половину года, в холодное время года преобладают ветра южного направления.

Средняя скорость ветра составляет 3,7 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек отмечаются около 23 дней за год.  Зимой часты метели. Они наблюдаются преимущественно при умеренных и сильных ветрах южных направлений. Всего за зиму наблюдается 34 дня с метелью.

Кроме метелей к неблагоприятным атмосферным явлениям относятся туманы, чаще всего они бывают осенью и зимой, а среднее число дней с туманами составляет 20 дней за год.  Период активной вегетации растений длится более 4-х месяцев. Продолжи-тельность безморозного периода также 4 месяца с середины мая до середины сентября.

По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне IВ. Расчётная температура для проектирования отопления равна -33 ˚С. Продолжительность отопительного периода 222 дня. Максимальная глубина промерзания почвы - 140 см.

Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но в особо метельные зимы вследствие большого снегопереноса южными и юго-восточными ветрами рекомендуется временная снегозащита путей сообщения. Продолжительность комфорт-ного периода летом для отдыха населения составляет в среднем 76 дней (03,05 - 24,08).

Весь зимний сезон начиная с середины ноября благоприятен для организации отдыха населения.

Район относится к зоне умеренного потенциала загрязнения, т.к. метеорологические условия таковы, что создаются равновесные условия для рассеивания и накопления вредных примесей в атмосфере.

Таблица основных климатических характеристик района

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t0 | -13,7 | -13,0 | -7,0 | 2,9 | 11,2 | 16,1 | 18,2 | 16,0 | 10,0 | 2,8 | -5,0 | -11,0 | 2,3 |
| t0 min | -47 | -44 | -35 | -23 | -10 | -4 | 2 | -1 | -8 | -22 | -38 | -42 | -47 |
| t0 max | 5 | 5 | 15 | 29 | 34 | 37 | 38 | 37 | 32 | 24 | 15 | 6 | 38 |
| Относ. влаж (%) | 84 | 81 | 79 | 74 | 66 | 67 | 72 | 76 | 79 | 84 | 85 | 85 | 78 |
| К-во осад (мм) | 25 | 24 | 25 | 31 | 42 | 56 | 66 | 57 | 52 | 48 | 33 | 32 | 491 |
| Снеж. покр. (см) | 32 | 41 | 40 | 14 | - | - | - | - | - | - | 9 | 22 | 43 |
| Ветер более 15 м/сек | 4,9 | 3,0 | 5,4 | 3,1 | 4,6 | 3,0 | 1,1 | 2,4 | 2,1 | 3,3 | 3,4 | 5,2 | 41,5 |
| Скорость ветра м/сек | 5,8 | 5,1 | 5,3 | 4,2 | 4,4 | 3,7 | 3,2 | 3,5 | 4,2 | 4,9 | 5,0 | 5,9 | 4,6 |
| Дни с туманом | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 |
| Дни с метелью | 10 | 8 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 8 | 40 |
| Солн. сиян. час. | 38 | 68 | 122 | 189 | 265 | 305 | 294 | 245 | 150 | 66 | 40 | 29 | 1811 |

3.2. Почва

На территории поселения преобладают дерново-слабо и средне-подзолистые песчаные почвы. Менее значительные площади в центральной части заняты дерново-слабо и средне-подзолистыми суглинистыми почвами.

Дерново-слабо и средне-подзолистые суглинистые почвы

Материнская порода - покровные глины, суглинки и пермские глины. По рельефу занимают повышенные местоположения и пологие склоны.

Основная часть территории характеризуется очень слабой плоскостной и овражной эрозией. Местами возможна дефляция (развеивание песков) - при оголении песков от растительности и неумеренной пастьбе скота. На менее значительной территории в центральной части района значительно развита плоскостная и овражная эрозия.

Район мало благоприятный для сельскохозяйственного производства. Преобладающая часть района занята дерново-слабо и средне-подзолистыми песчаными почвами.

Использование этих почв в сельском хозяйстве требуют коренного улучшения внесением значительных доз органических (торф, компост) и минеральных удобрений.

Противоэрозионные мероприятия

В местах дефляции необходимо регулирование пастьбы скота и посадка противоэрозионных насаждений.

Рекомендуемые для посадок виды деревьев и кустарников: сосна обыкновенная, берёза, тополь, кустарниковая ива (шелюга), жимолость татарская, бузина красная, клён татарский, акация жёлтая.

Для предотвращения водной эрозии (центральная часть района) рекомендуется: залужение, посадка противоэрозионных насаждений, рациональное размещение угодий.

3.3. Растительность

На территории района значительные площади покрыты лесной растительностью. Она представлена сосновыми, берёзовыми и еловыми лесами. Около 85 % лесов естественного происхождения.

Сосновые леса представлены сосняками брусничниками, зеленомшниками, кисличниками и черничниками. Еловые леса следующих типов: зеленомошники, травяные и сложные. Берёзовые леса представлены березняками зеленомошниками, травяными и сложными.

Лесная растительность района имеет промышленное, поле-почвозащитное, водоохранное значение.

В рекреационном отношении леса благоприятны для организации отдыха.

Ресурсы дикорастущих лекарственных, промышленно-технических и плодовоягодных растений сравнительно значительны на всей территории района.

Лекарственные растения: брусника, зверобой, клюква, лапчатка, ландыш, можжевельник, плаун, черника. Особого внимания заслуживает создание искусственных высокоурожайных посевов шиповника, являющегося ценным сырьём витаминной промышленности.

Промышленно-технические растения.

Лубоволокнистые: липа, крапива двудомная, хмель рогоз.

Дубильные растения: дуб, ива, ель, берёза, шиповник, лапчатка, зверобой.

Гуттаперчевые растения: бересклет бородавчатый, ландыш, можжевельник обыкновенный, ромашка, хмель.

Плодовоягодные растения: черника, брусника, клюква, шиповник, земляника, ежевика.

3.4. Рельеф

Территория Коркатовское поселения в целом представляет собой равнину с рельефом от волнистого до холмисто-увалистого, в различной степени изрезанную долинами рек Илети, Кужерка, Малонмаш, Вонча и их притоков, а также овражно-балочной сетью. Густота эрозионного расчленения составляет 0,1 - 0,5 км на 1 кв. км площади.

Самые высокие абсолютные отметки - 220 - 275 м наблюдаются в центральной части района, морфологически представленной зоной поднятий Вятского вала.

Рельеф полого-холмистый до холмисто-увалистого склоны холмов и увалов обычно пологие, а на отдельных участках, вблизи речных долин, крутые с уклонами более 20%. Расчленённость территории эрозионными формами средняя. Относительные превы-шения 10 - 40 м. Глубина вреза оврагов и балок 4 - 10 м, а речных долин до 60 - 100 м.

Юго-восток поселения характеризуется несколько меньшими абсолютными высотами (160-180 м.) полого-холмистым рельефом Мари-Турекского плато. Расчленённость территории овраго-балочно-долинной сетью умеренная.

Глубина вреза балок и оврагов от 4 до 15 м, долин рек - до 20 - 50 м. Относительные превышения колеблются от 5 до 15, реже 20 м.

Развиты эоловые холмы, относительная высот которых 5 - 10 м. Поверхность территории залесена.

Река Илеть, имеет хорошо разработанную долину шириной от 1,5 до 4 км. Однако в долинах часто выделяются поймы с плоской, изрезанной старицами, местами заболоченной и заторфованной поверхностью.

Кроме поймы, встречаются одна-три надпойменные террасы высотой от 4 до 30 м над урезом рек. Террасы эрозионно-эккумулятивные, неясно выражены в рельефе и сливаются с прилегающей флювиогляциальной равниной.

Характерной особенностью для территории района в целом является наличие поверхностных карстовых форм: воронок, провалов, уступов, озёр, слепых долин. Преобладающая глубина карстовых воронок 15 - 25 м, диаметр 40 - 60 м.

Карстовые озера по форме и размерам весьма разнообразны. Большинство из них представляют собой блюдцеобразные углубления или небольшие по глубине (до 18 - 20 м) впадины, заполненные водой.

3.5. Геологическое строение

Территория Моркинского района расположена в восточной части Русской платформы, сложенной мощной толщей пермских пород. Более древние отложения залегают на большой глубине.

В сводовой части вятского вала мощность четвертичного покрова минимальная порядка 0,5 - 2,0 м. Коренные породы часто выходят на поверхность. На склонах вала мощность четвертичных отложений увеличивается до 15 - 20 м.

3.6. Гидрологическая характеристика и ресурсы подземных  вод

Моркинский район расположен в пределах Волго-Камского артезианского бассейна. Водоносные горизонты, имеющие значения для водоснабжения, приурочены к породам верхней перми, значительно реже - к неогеновым отложениям.

К четвертичным отложениям приурочены грунтовые воды, связаны они с аллювиальными флювиогляциальными образованиями, имеющими ограниченное распространение. Дебиты колодцев в основном не превышают десятые доли л/сек.

Воды четвертичных образований в силу локального распространения, слабой водообильности и подверженности поверхностному загрязнению не имеют практического значения.

Неогеновый водоносный горизонт распространён в древней долине р. Илеть, содержит значительные запасы подземных вод.

Водоносный горизонт нижней перми залегает, как правило, на большой глубине порядка 200 и более м. и содержит воду повышенной и высокой минерализации, не пригодную для  водоснабжения.

В толще верхнепермских пород имеются два водоносных горизонта, содержащих пресную воду: нижнетатарский (уржумский) и казанский. Питание водоносных горизонтов происходит, главным образом, за счёт атмосферных осадков, а разгрузка в речные долины.

Воды трещинные и трещинно-пластовые, в основном напорные, редко безнапорные. Воды обычно пресные, мягкие до умеренно жёстких.

Уржумский водоносный горизонт используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения почти на всей территории района, за исключением отдельных участков, где первыми от поверхности является казанский водоносный горизонт.

Учитывая среднюю мощность водоносных горизонтов, напорный характер вод, удельный дебит существующих скважин, средняя возможная производительность одиночной скважины принимается 5 л/сек - для уржумского и казанского водоносных горизонтов и 10 л/сек - для неогенового водоносного горизонта.

По возможной средней производительности водозаборов основных водоносных горизонтов, территория отнесена к двум районам.

Первый район, обеспеченный подземными водами, занимает небольшую площадь распространения неогенового водоносного горизонта.

Второй район, недостаточно обеспеченный подземными водами, охватывает всю остальную территорию, где уржумский и казанский водоносные горизонты.

3.7. Минеральные источники

В проекте Генерального плана муниципального образования «Коркатовское сельское поселение» Моркинского муниципального района Республики Марий Эл, для сельского поселения данная часть не рассматривается.

3.8. Инженерно-геологическое районирование

К числу основных факторов, осложняющих строительство в Моркинском районе, относится карст, интенсивно развитый почти на всей территории, за исключением небольших площадей. Оврагообразовние встречается на ограниченных участках.

Карст карбонатно-гипсовый, преимущественно активный, возникновение его связано с выщелачиванием известняков и гипсов казанского яруса, выходящих на поверхность или залегающих на небольшой глубине (менее 10 м) под водопроницаемыми породами.

Поверхностные карстовые формы представлены многочисленными воронками, иногда понорами, слепыми долинами, уступами, озёрами. Глубина воронок 15 - 25 м, в диаметре они достигают 40 - 60 м.

У подножья уступов часто располагаются воронки и озера. Встречается и подземный карст в виде каверн, пустот, о чем свидетельствуют исчезающие водотоки (р. Визимка у пгт. Морки, р. Изюмка, р. Вонча в верхнем течении и др.).

Мощность закарстованной толщи казанских отложений обычно 20 - 30 м, иногда увеличивается до 70 м.

На территории, где развит карст, строительству должны предшествовать специальные изыскания, в результате которых могут быть выбраны участки, благоприятные для застройки.

С учётом геоморфологических, геологических и гидрогеологических особенностей, в Коркатовском поселении выделены следующие инженерно-геологические районы:

- Возвышенная равнина (центральная часть Вятского вала);

- Денудационная равнина (Мари-Турекское плато);

- Поймы рек и ручьев.

Возвышенная равнина

Этот район расположен в центральной наиболее приподнятой части Вятского вала. Рельеф территории полого-холмистый, местами холмисто-увалистый с абсолютными отметками 220 - 275 м.

Относительная высота холмов и увалов от 10 до 40 м. Склоны их в основном пологие, на отдельных участках крутые с уклонами более 20 %. местами развиты овраги растущие, глубина вреза которых 4 - 5 м, редко более. Широко распространены разнообразные карстовые формы.

Территория сложена коренными породами пермского возраста: известняками с линзами гипса, песчаниками, песками, глинами. Мергелями, прикрытыми с поверхности аллювиально-делювиальными суглинками мощностью от 0,5 до 4 м, редко более.

Грунтовые воды залегают преимущественно на глубине 10 - 40 м, в основании склонов поднятия иногда выходят на поверхность.

Грунтами оснований будут служить, главным образом, различные коренные породы, несущая способность которых достаточна для любого вида гражданского строительства. Исключения составляют известняки, отличающиеся слабой несущей способностью.

В целом этот район отнесён к не благоприятным для строительства, в связи с широким развитием активного карста. Отдельные участки, благоприятные для застройки, могут быть выбраны после специальных изысканий.

Денудационная равнина

Район расположен в пределах Мари-Турекского плато, отличающегося спокойной полого-холмистой поверхностью.

Абсолютные отметки изменяются от 160 до 180 м. Относительные превышения от 5 до 20 м. На отдельных участках встречаются растущие овраги, глубина вреза которых от нескольких до 15 м.

Оврагообразованию способствует наличие легко размываемых лесовидных суглинков и отсутствие организованного стока.

Территория сложена делювиально-аллювиальными суглинками, содержащими иногда включения щебёнки коренных пород. Мощность суглинков от нескольких до 15 - 20 м. Подстилаются они глинами. Грунтовые воды залегают на глубине 5 - 15 м и приурочены в основном к коренным породам. Местами в суглинках может встретиться верховодка на глубине 0,5 - 4,0 м.

Грунтами оснований для возводимых зданий будут служить главным образом делювиально-элювиальные суглинки, местами обладающие просадочными свойствами, что может привести к неравномерным осадкам зданий.

Условное расчётное давление на суглинки можно принять 2 - 2,5 кг/кв. см, но строительство на просадочных грунтах необходимо производить с учётом требования СНиП.

В целом этот район благоприятен для строительства. На участках развития оврагов, необходимо предусмотреть меры по борьбе с овражной эрозией.

Поймы рек и ручьев

Наиболее хорошо поймы развиты в долинах таких рек, как Илеть, где ширина достигает 1,5 - 2,0 км. Поверхность пойм плоская, изрезана старицами, местами заболоченная и заторфована. Мощность торфа от 2,0 до 4,5 м. Поймы затопляются полностью при наивысшем уровне воды 1 % обеспеченности.

Этот район не благоприятен для строительства, в связи с затоплением, низким положением уровня грунтовых вод (менее 2 м), гидравлически связанных с речными водами, наличие грунтов с пониженной и низкой несущей способностью (1 и менее 1 кг/кв. см).

Во всех районах, где имеются месторождения, площади их застройке не подлежат.

3.9. Гидрографическая характеристика

Гидрографическая сеть поселения представлена р. Илеть впадающей слева в Куйбышевское водохранилище р.Волга, и её правобережными притоками р. Вонча, р. Кужерка, р. Малонмаш, и мелкими притоками и многочисленными мелкими озёрами.

Густота сети около 0,3 км/кв. км. В районе развит карст. Лесистость водосборов составляет 75 – 85 %. реки имеют небольшие уклоны, долины их неясно выражены, не широкие.

Поймы рек, как правило, двухсторонние, покрытые лесом и кустарником, иногда заболоченные. Русла не широкие 3 - 10 м. Река Илеть в среднем течении имеет ширину 30 - 40 м.

Глубины изменяются от 0,3 до 1,2 м, достигая на отдельных участках 2 м, скорость течения в период летней межени 0,2 - 0,5 м/сек. Русла рек, как правило меандирующие.

Основные гидрографические сведения о реках района

| № п/п | Название реки | Куда впадает | С какого берега | Длина в пределах района |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | Илеть Кужерка Вонча Малонмаш | р.Волга р.Илеть р.Илеть р.Вонча | левого правого правого правого | 74,5 11,6 16,0 17,0 |

Наиболее характерная фаза водного и уровенного режима рек весеннего половодья, во время которого проходит большая часть годового стока.

Подъем уровней начинается обычно в конце марта начале апреля. Пик половодья наступает в среднем 20 - 25 апреля.

Спад половодья  продолжается 20 - 4 дней, на мелких водотоках - до 8 - 12 дней.

Высота весеннего подъёма уровней составляет 1,5 - 2,5 м, а на наиболее крупных реках максимально до 3,5 - 5,0 м. В конце мая - начале июня на реках устанавливается межень, иногда нарушаемая небольшими дождевыми паводками.

Минимальные летне-осенние уровни устанавливаются обычно с конца июня по август.

Зимние уровни воды мало отличаются от летних и амплитуда их колебания обычно находится в пределах 0,8 м. Первые осенние ледяные образования появляются в начале ноября. А к середине ноября устанавливается ледостав, который длится около пяти месяцев. Средняя толщина льда к концу зимы 0,6 - 0,7 м.

Весенний ледоход не продолжительный. На Илети он почти ежегодно носит прерывистый характер.

На малых реках лёд тает на месте. Наибольшая среднемесячная температура воды наблюдается в  июле +17 ˚С - +20 ˚С, в отдельные дни температура может подниматься до +24 ˚С.  Мутность воды - в среднем 10 - 150 г/куб. м.

В виду большой закарстованности бассейна минерализация воды р. Илети колеблется от 100 - 150 мг/л в период весеннего половодья до 1000 - 1400 мг/л в период летней и зимней межени.

Весной вода относится к гидрокарбонатному классу с преобладанием ионов кальция в составе катионов. В меженные периоды речные воды имеют сульфатный характер, а общая жёсткость превышает 9 мг-экв/л (жёсткие воды).

Коркатовское поселение характеризуется ограниченными ресурсами поверхностных вод. Хотя по минерализации воды бассейна р. Илети в период межени допустимы до питья (1,0 - 1,5 г/л), по общей жёсткости (более 9 мг-экв/л) они относятся к очень жёстким водам и поэтому их использование в целях водоснабжения должно согласовываться санитарной службы.

3.10. Минерально-сырьевые ресурсы

На территории района выявлены такие полезные ископаемые, как торф, строительные пески, карбонатные породы для производства известняковой муки и для обжига на известь, кирпичное сырье.

Кроме того, по данным геофизических работ, положительно оцениваются перспективы нефтеносности и газоносности. К наиболее перспективным относится Илетская площадь.

Торф

Рассматриваемая территория характеризуется сравнительно невысокой степенью заторфованности. Торфяные месторождения рассредоточены по территории района и не образуют торфяных баз.

Среди торфяников преобладают низинные, характеризующиеся значительной степенью разложения, преимущественно до 48 – 70 % и средними показателями зольности 15 - 20 %, высокозольные торфяники с зольностью 35 % встречаются очень редко.

Торфяные залежи переходного и верхового типа распространены на малых площадях. Мощность торфа различных торфяных залежей изменяется от долей до 4,5 м. Качественные показатели торфа позволяют использовать его для производства топлива и удобрений.

Сведения о состоянии запасов торфа на территории района

| Название месторождения | Степень освоения | Площадь, га | Запасы, тыс. тонн | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Месторождения |
| 1. Кужу-Куп | резервное | 33 | 36 |  |
| 2. Ош-Куп | малоконтурное | 6 | 6 | мелкое, мелкозалежное |
| Проявления |
| 3. Кужу-Куп | - | 6,6 | - |  |
| 4. Никольское | - | 345 | - |  |
| 5. Яраморское |  | 42 | - | в 2004 г. переведено в прогнозные |

Действующих торфяных предприятий в поселении нет.

Сведения о состоянии запасов твёрдых полезных ископаемых

| Название и местоположение месторождения | Степень освоения | Тип полезных ископаемых | Производство | Утвержден-ные запасы, тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Камень строительный |
| 4. Коркатовское 0,3 км ЮЗ д. Коркатово | разраба-тываемое | карбонатные породы | щебень, известк. мука | 8795 |

Карбонатные породы для известкования кислых почв

На территории района широко распространены кислые почвы требующие известкования.. Известняки и доломиты. Пригодные для известкования кислых почв местами залегают близко к поверхности земли.

Месторождение - Коркатовское.

Камень строительный

В качестве строительного камня используются известняки и доломиты верхней перми.

Известняки и доломиты разведанных месторождений характеризуются большими колебаниями величин сопротивления сжатию (от 50 до 2000 кг/см кв.) и пёстрой морозостойкостью.

Они пригодны на бут и щебень, но не отличающиеся высокой прочностью.

Меасторождения:

Коркатовское, разрабатываемое. Карбонатные породы для производства щебня и известковой муки.

Запасы по категории А, В, А+В, С1, А+В+С1 составляют соответственно 697; 664; 1361; 2356; 3717 тыс. куб. м.

Динамика добычи полезных ископаемых.

Минерально-сырьевой потенциал района может обеспечить строительство новых предприятий и расширение действующих для удовлетворения потребностей района и снижения ввоза минерального сырья и продуктов их переработки.

3.11. Леса и лесосырьевые ресурсы

Моркинский район расположен в зоне хвойных лесов, подзоне смешанных лесов, входит в число наиболее лесистых районов республики. По величине запасов и качеству лесных ресурсов Моркиннский район занимает 4 место в республике.

Леса располагаются по территории района крупными компактными массивами в южной и северной части района и играют важную роль в экономике района.

Общая площадь земель лесного фонда		- 11586,61 га

Лесистость поселения довольно высока		- 48,46 %

В составе лесов преобладают сосна (около трети покрытой лесом площади), ель – 20 %, берёза - около 27 %, остальные площади занимают липа, осина, ольха чёрная и другие породы.

В районе преобладают эксплуатационные леса, площадь которых составляет 83874 га 67 % с запасом древесины в них 12099,3 м3.

Защитные леса (леса I категории) составляют 40610 га 33 %.

На территории Мокинского района имеется два лесничества — Моркинское и Кужерское.

Размеры возможной годовой заготовки древесины составляет по Моркинскому лесничеству - 152,1 тыс. куб. м и по Кужерскому лесничеству - 43,5 тыс. куб. м.

Распределение земель лесного фонда по категориям земель

| Лесничества | Общая пло-щадь земель лесного фонда | Всего лесных земель, га | с/х уго-дия | Во-ды | Дороги про-секи | Усадь-бы | Бо-лота | Пе-ски | Прочие земли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Моркинское | 102124 | 97013 | 1846 | 334 | 1555 | 92 | 400 | 44 | 840 |
| Кужерское | 32680 | 30960 | 686 | 145 | 509 | 45 | 146 | 33 | 156 |
| Всего: | 134804 | 127973 | 2532 | 479 | 2064 | 137 | 546 | 77 | 998 |

Распределение площади лесов по категориям защитности

| Лесничества | Всего земель покрытых лесной растительностью | Из них |
| --- | --- | --- |
|  |  | Защитные леса 1 руппы | Эксплуатационные леса, всего |
|  |  |  | площадь, га | запас, тыс. куб.м |
| Моркинское | 94828 | 31009 | 64288 | 9143,8 |
| Кужерское | 30469 | 9601 | 19586 | 2955,5 |
| Всего: | 125297 | 40610 | 83874 | 12099,3 |

Управление лесами

Лесной кодекс 2006 года радикально меняет систему государственного и хозяйственного управления лесами, требует для своей практической реализации новых экономических отношений в лесном секторе.

Для эффективного управления лесами необходимо введение обязательности планирования в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Правовой основой лесного планирования сегодня является Лесной кодекс РФ (статья 85 и 86), регламентирующий порядок разработки лесных планов основополагающих документов для ведения лесного хозяйства.

Лесной план включает в себя следующие разделы:

а) характеристику состояния лесов и их использование;

б) основные направления планируемого использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов;

в) оценку экономической эффективности реализации мероприятий по освоению лесов.

Лесное планирование, является разновидностью экономического планирования, которое должно придерживаться следующих «классических» принципов:

- обоснованность;

- ресурсное обеспечение плановых заданий;

- реальность плановых заданий;

- временные рамки исполнения заданий.

Целью стратегии устойчивого развития лесного сектора экономики республики в целом и района в частности (устойчивого управления лесами) является обеспечение сбалансированного решения социальных, экономических задач и проблем сохранения природно-ресурсного потенциала в интересах не только нынешних, но и будущих поколений.

Основой сохранения и приумножения экологического и ресурсного потенциала лесов является выполнение всеми участниками лесных отношений принципа многоцелевого, рационального, непрерывного и неистощительного пользования лесом.

Основными направлениями развития лесного сектора экономики необходимо рассматривать:

1. Обеспечение сбалансированности спроса на лесопродукцию и услуги леса с лесным потенциалом.

2. Увеличение доходности лесного хозяйства за счёт расширения рынка лесных ресурсов по видам пользования и вовлечения в хозяйственный оборот всех ресурсов и услуг леса.

3. Расширение мощностей по глубокой переработке древесного сырья с целью его комплексного использования путём разработки и реализации приоритетных инвестиционных проектов.

В результате анализа имеющихся древесных ресурсов и доступности лесных территорий по материалам Марийского государственного технического университета, разработавшего лесной план Республики Марий Эл по заказу Министерства лесного хозяйства Республики Марий Эл, по Моркинскому и Кужерскому лесничествам, обслуживающим леса, находящиеся на территории Моркинского района, определены размеры заготовки древесины по годам в тыс. куб. м:

Предельные объёмы заготовки древесины в Моркинском районе

| Лесничества | Годы |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Моркинское | 156,5 | 157,6 | 158,7 | 183,7 | 183,7 |
| Кужерское | 50,5 | 51,5 | 52,5 | 53,5 | 54,5 |
| Всего: | 207 | 209,1 | 420,3 | 237,2 | 238,2 |

По величине запасов и качеству лесных ресурсов Моркинский район занимает в республике 4 место.

Однако расположение района вблизи наиболее развитых и урбанизированных территорий страны (Татарстан, Самарская области), а также благополучное экологическое состояние территории определяют большую востребованность данных природных ресурсов.

Отрасль переработки леса может стать привлекательной для потенциальных инвесторов, поскольку потребность в пиломатериале и цены на сырье остаются неизменно высокими.

В целях социально-экономического развития Моркинского района леса могут использоваться:

- для заготовки древесины на реализацию;

- для организации заготовки живицы;

- для заготовки не древесных, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений;

- для организации охотничьего хозяйства, осуществления гражданами любительской и спортивной охоты;

- для ведения городского хозяйства;

- для ведения научно-исследовательской и образовательной деятельности;

- для организации бальнеологической, рекреационной и туристической деятельности.

Принципы зонирования территорий  лесных участков по видам использования лесов

| Вид использования лесов | Названия зон | Принципы выделения зон или категории защитности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Ведение охотничь-его хозяйства и суще-ствление охоты | 1. Зона ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты | лесные участки за исключени-ем лесов зелёных зон |
| 2. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | 1. Зона промышленной заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений | эксплуатационные и водоохранные леса |
|  | 2. Зона использования пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений населением для собствен-ных нужд | леса не вошедшие в зону 2.1 |
| 3. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов | 1. Зона промышленной заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов | эксплуатационные и водоохранные леса |
|  | 2. Зона заготовки и сбора недре весных лесных ресурсов населении-ем для собственных нужд | леса не вошедшие в зону 3.1 |
| 4. Ведение сельского хозяйства | 1. Зона ведение сельского хозяйства | Эксплуатационные леса -сенокосы, пастбища, выгоны, пашни, прогалины |
| 5. Заготовка живицы | 1. Зона заготовка живицы | Эксплуатационные леса |
| 6. Создание лесных плантаций и их эксплуатация | 1. Зона плантационного выращи-вание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарст-венных растений | Эксплуатационные леса -пашни, прогалины |
| 7. Переработка древе-сины и иных лесных ресурсов | 1. Зона переработки древесины и иных лесных ресурсов | На территории эксплуатации-онных лесов - пустыри, прога-лины |
| 8. Заготовка древесины | 1.Зона заготовки древесины, аренда и постоянное бессрочное пользование; | Территория лесного фонда Министерства лесного хозяй-ства РМЭ |
|  | 2 Зона для обеспечения потребностей местного населения | До 10% объемов аренды |
| 9. Выращивание лес-ных плодовых, ягод-ных, декоративных растений, лекарствен-ных растений | 1. Зона плантационного выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений | Эксплуатационные леса |
| 10. Осуществление рекреационной дея-тельности | 1. Зона памятников, природы, комплексных и охотничьих заказников | Памятники природы, заказни-ки, национальный парк |
|  | 2. Участки для строительства ре-конструкции и эксплуатации объек-тов рекреационного использования | На основании проведеного анализа по перспективе раз-вития рекреационного исполь-зования лесов |
|  | 3. Перспективные территории для осуществления рекреационной деятельности | Зеленые зоны и защитные леса |
| 11. Выполнение работ по геологическому изучению недр, разра-ботка месторождений полезных ископаемых | 1. Зона выполнения работ по гео-логическому изучению недр, раз-работка месторождений полезных ископаемых | Эксплуатационные леса. Участки в защитных лесах за исключением ООПТ и зеленых зон, где возможна сплошная рубка насаждений |
| 12. Осуществление научно - исследова-тельской и образова-тельной деятельности | 1. Зона осуществления научно ис-следовательской деятельности и об-разовательной деятельности | На основании проведенного анализа в потребности использования лесов по данному виду |
| 13. Осуществление религиозной деятельности | 1. Зона осуществления религиозной деятельности | На основании проведенного анализа в потребности испо-льзования лесов по дан. виду |
| 14. Строительство, реконструкция, эксп-луатация линий элект-ропередачи, линий связи, дорог, трубо-проводов и других линейных объектов | 1 Зона строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов | Согласно Схемы территори-ального планирования Рес-публики Марий Эл и сущест-вующих линейных сооруже-ний |
| 15. Строительство и эксплуатация водох-ранилищ и иных ис-кусственных водных объектов, а также гид-ротехнических соору-жений и пециализи-рованных портов | 1 Зона строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искус-ственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов | Согласно Схемы территори-ального планирования Республики Марий Эл |

Раздел 4. Комплексная оценка современного состояния и использования территории

4.1. Территориальная структура поселения

Коркатовское сельское поселение расположено в центральной части Моркинского района. Оно граничит на западе с Октябрьским поселением и Звениговским районом (Суслонгерским городским поселением), на севере с Шалинским сельским поселением, на востоке с Моркинским городским поселением и Республикой Татарстан на юге с Волжским районом (Карамасское поселение) и Красностекловарским поселением.

Площадь территории Коркатовского сельского поселения составляет 23910 га

в том числе:

земли сельскохозяйственного назначения		(47,23 %)	11292,0 га

земли населённых пунктов					(6,88 %)	1644,21 га

земли промышленности, транспорта и др	угие		(0,77 %)	183,0 га

земли лесного фонда					(48,46 %)	11586,61 га

земли водного фонда					(0,08 %)	19,0 га

земли особо охраняемых природных территорий	(0,0 %)	0,0 га

земли запаса							(0,0 %)	0,0 га

Земли сельскохозяйственного назначения:

Земли (1858 га) данной категории находится в использовании (аренде) сельскохозяйственных предприятий района и используются под посевы.

Использование земель предприятиями, организациями и гражданами в с/х целях

| Наименование пользователя | Количество участков | Используемые земли с/х назначения, га. |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. пашня |
| СПК «Коркатовский» |  | 822 | 736 |
| ООО «Нива» |  | 518 | 518 |
| СПК колхоз им. Чавайна |  | 518 | 518 |
| Всего: |  | 1858 | 1772 |

Земли населённых пунктов

На территории поселения находится 17 населённых пунктов, общей площадью 8023 га. Земли населённых пунктов представлены в основном территориями жилой застройки: индивидуальными и малоэтажными жилыми домами.

Существующая территориальная структура населённых пунктов

| Наименование населённых пунктов | территория, га | в том числе земли, га. |
| --- | --- | --- |
|  |  | жилая застройка | общественно-деловых зон | особо охраняемых территорий | производствен- ные | общего пользов. улицы, дороги | с/х использов., садов | прочие | водные объекты |
| д. Абдаево | 90,86 | 1231 |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Арино | 142,42 | 66,9 |  |  |  | 3,2 |  |  |  |
| д. Верхний Кожлаер | 172,37 | 1209 |  |  |  |  |  |  |  |
| поч. Ильинский | 50,69 | 673 |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Комсомольский | 81,74 | 171 |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Коркатово | 260,43 | 1893 |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Краснояр | 56,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Кульбаш | 195,46 | 579 |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Маламаш | 20,87 | 327 |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Малый Карамас | 117,79 | 49 | 0,1 |  |  | 3,9 |  |  |  |
| поч. Никольский | 28,67 | 398 |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Нуръял Карамас | 110,85 | 45,5 |  |  |  | 3,2 |  |  |  |
| поч. Покровский | 14,13 | 76 |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Чавайнур | 51,02 | 38,7 | 0,4 |  |  | 3 |  |  |  |
| д. Чевернур | 8,5 | 4,0 | 0,9 |  |  | 0,9 |  |  |  |
| д. Чодраял | 169,86 | 66,9 | 0,5 |  |  | 21,8 |  |  |  |
| д. Юлесола | 20,84 | 79 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектируемый посёлок | 51,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 1644,21 | 6907 |  |  |  |  |  |  |  |

Структура земель населенных пунктов

| Наименование населенных пунктов | Земли в границах населенного пункта |
| --- | --- |
|  | Всего площадь га | в том числе |
|  |  | жилая застрой-ка | земли общ. дело-вых зон | земли про-мыш | земли общего польз. | земли транспорта и др. | земли С/Х исп. | Про- чие земли |
| с.Арино | 141,3/203,42 | 66,9 | - | - | 3,2 | 1,32 | 132 | _ |
| д.Чевернур | 8,5/14,22 | 4,0 | 0,9 | - | 0,9 | 0,02 | 8,4 | - |
| д.Чодраял | 169,9/232,62 | 66,9 | 0,5 | - | 21,8 | 28,28 | 114,6 |  |
| д.Чавайнур | 51/94,5 | 38,7 | 0,4 | - | 3 | 2,4 | 50 | - |
| д.Малый Карамас | 138,4/140,92 | 49 | 0,1 | - | 3,9 | 3,02 | 84,9 | _ |
| д.Нуръял Карамас | 110,9/110,22 | 45,5 | _ | _ | 3,2 | 3,42 | 58,1 | _ |
| д.Коркатово | 260,4/1893 | 1893 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| д.Краснояр | 56,3/ |  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| д.Абдаево | 90,9/1231 | 1231 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| д.Юлесола | 20,8/79 | 79 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| д.Маламаш | 20,9/327 | 327 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| д.Верхний Кожлаер | 172,4/1209 | 1209 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| поч. Ильинский | 50,7/673 | 673 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| поч. Никольский | 28,7/398 | 398 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| пос. Комсомольский | 81,7/171 | 171 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| поч. Покровский | 14.1/76 | 76 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| д.Кульбаш | 195,5/579 | 579 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Итого | 1612,4 | 6907 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |

Земли промышленности

Земли промышленности поселения составляют 183 га.

Земли лесного фонда

Занимают большую часть территории поселения – 11586,61 га. (48,46%).

Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

Особо охраняемые природные территории - это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" на территории Коркатовского сельского поселения нет особо охраняемых природных территории:

4.2. Оценка демографической ситуации, трудовые ресурсы, прогнозирование численности населения

На территории Коркатовского сельского поселения находится 17 населённых пунктов, в которых проживает 3480 человек, и проектируемое поселение на р. Илеть. По сравнению с 2008 годом (на момент разработки Схемы территориального планирования Моркинского муниципального района) население уменьшилось на 205 человек. Плотность населения по поселению составляет 14,3 чел/кв.км (по району – 24,6 чел. на кв. км, по республике – 30,4 чел. на кв. км).

Наиболее крупными населенными пунктами являются: д. Коркатово – 757 чел., д. Кульбаш – 529 чел., д. Чодраял – 310 чел, д. Верхний Кожлаер – 340 чел.

Население в трудоспособном возрасте составляет - 60,6 %, пенсионный возраст – 19,1 %, дети дошкольного и школьного возраста соответственно 8,4 % и 8,1 %.

Баланс населения в разрезе населённых пунктов поселения

| Наименование населённых пунктов | Всего населения, чел. | В том числе, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | по данным на 01.01.2011 г. | в трудо-способн. возрасте | дети дошкольн. возраста | дети школьного возраста | пенсии- онный возраст |
| д. Абдаево | 243 | 161 | 25 | 24 | 33 |
| с. Арино | 243 | 133 | 31 | 41 | 35 |
| д. Верхний Кожлаер | 340 | 234 | 23 | 32 | 51 |
| поч. Ильинский | 102 | 61 | 6 | 15 | 20 |
| п. Комсомольский | 115 | 80 | 5 | 8 | 22 |
| д. Коркатово | 757 | 534 | 53 | 61 | 109 |
| д. Краснояр | 185 | 122 | 14 | 21 | 28 |
| д. Кульбаш | 529 | 353 | 32 | 26 | 118 |
| д. Маламаш | 110 | 71 | 11 | 10 | 18 |
| д. Малый Карамас | 196 | 123 | 20 | 26 | 30 |
| поч. Никольский | 39 | 18 | 1 | 1 | 19 |
| д. Нуръял Карамас | 130 | 81 | 11 | 16 | 22 |
| поч. Покровский | 2 | - | - | - | 2 |
| д. Чавайнур | 142 | 97 | 10 | 25 | 10 |
| д. Чевернур | 5 | 2 | - | - | 3 |
| д. Чодраял | 311 | 215 | 29 | 39 | 28 |
| д. Юлесола | 31 |  |  |  |  |
| Проектируемый посёлок |  |  |  |  |  |
| Всего: | 3480 | 2075 60,6 % | 276 8,1 % | 417 12,2 % | 654 19,1 % |

В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Марий Эл и Схемой территориального планирования Моркинского муниципального района выполнен расчёт перспективной численности населения по Коркатовскому поселению. Среднесрочный срок принят 2021 год, дальнесрочный срок - 2031 год.

Численность населения по поселению

| 2002 г. (чел.) | 2011 г. (чел.) | Среднесрочная перспектива - 2021 г., чел. | Дальнесрочная перспектива - 2031 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3759 | 3480 | 3700 | 3800 |

4.3. Оценка производственного потенциала

На территории поселения функционируют более 40 субъектов хозяйствования,

На территории поселения есть сельскохозяйственных предприятий:

СПК «Коркатовский»	- 23 работника;

ООО «Нива»			- 29 работников;

СПК колхоз им. Чавайна     - 30 работников;

На земельных участках, принадлежащих гражданам на праве пожизненно наследуемого владения и на праве собственности выращиваются ягодные, плодово-ягодные культуры, овощи, картофель. В личных подворьях содержится скот: 471 головы КРС, свиней 79 головы, овец и коз 1873 головы, лошадей 27 шт., птицы 3950 голов, кролики 156 голов, пчелосемей 283 шт.

Население занятое на предприятиях и организациях поселения

| № п/п | Наименование предприятия, организации | Кол-во работ. |
| --- | --- | --- |
| 1 | СПК (колхоз) Коркатовский, д.Коркатово | 23 |
| 2 | 4- ое отделение ООО «Нива», д.Абдаево | 29 |
| 3 | СПК (колхоз) им. Чавайна | 30 |
| 4 | МОУ «Коркатовский лицей», д. Коркатово | 93 |
| 5 | МОУ «Аринская средняя (полная) общеобразовательная школа» | 39 |
| 6 | МОУ «Кожлаерская основная общеобразовательная школа» | 26 |
| 7 | МОУ «Кульбашинская основная общеобразовательная школа» | 25 |
| 8 | МУК «Коркатовский социально - культурный комплекс» | 11 |
| 9 | МУК «Чодраяльский социально-культурный комплекс» | 8 |
| 10 | Музей С. Г. Чавайна | 8 |
| 11 | МУЗ «Коркатовская врачебная амбулатория» | 13 |
| 12 | Малокарамасский фельдшерско-акушерский пункт | 2 |
| 13 | Абдаевский фельдшерско-акушерский пункт, д. Абдаево | 2 |
| 14 | Ильинский фельдшерско-акушерский пункт, поч. Ильинский | 2 |
| 15 | Кульбашинский фельдшерско-акушерский пункт, д. Кульбаш | 2 |
| 16 | Коркатовский ветеринарный участок, д. Коркатово | 2 |
| 17 | Кульбашинский ветеринарный участок д.Кульбаш | 2 |
| 18 | Аринский ветеринарный пункт, д. Чодраял | 2 |
| 19 | Коркатовское отделение почтовой связи, д. Коркатово | 4 |
| 20 | Кульбашинское отделение почтовой связи, д. Кульбаш | 2 |
| 21 | Чодраяльское отделение связи, д.Чодраял | 3 |
| 22 | Магазин «ТПС» Моркинского райпо, д.Коркатово | 5 |
| 23 | Столовая Моркинского общепита, д.Коркатово | 3 |
| 24 | Магазин «ТПС» д. Абдаево Моркинского райпо | 2 |
| 25 | Магазин ТПС Моркинского райпо д. Малмаш | 1 |
| 26 | Магазин ТПС Моркинского райпо д.Верхний Кожлаер | 1 |
| 27 | Магазин ТПС Моркинского райпо поч. Ильинский | 1 |
| 28 | Магазин ТПС Моркинского райпо д.Кульбаш | 4 |
| 29 | Магазин ТПС Моркинского райпо пос. Комсомольский | 1 |
| 30 | Магазин ТПС Моркинского райпо с.Арино | 1 |
| 31 | Магазин ТПС Моркинского райпо д.Чодрял | 3 |
| 32 | Магазин ТПС Моркинского райпо д. Чавайнур | 1 |
| 33 | магазин ТПС Моркинского райпо д.Малый Карамас | 1 |
| 34 | Магазин ТПС Моркинского райпо д. Нуръял Карамас | 1 |
| 35 | Магазин «Роза» ИП Ганеева д.Коркатово | 3 |
| 36 | Магазин «Для Вас » ИП Степановой М.М. д. Чодраял | 2 |
| 37 | Магазин «Продукты» ИП Хисмиева И.Р., д. Кульбаш | 2 |
| 38 | Магазин «Миляш» ИП Ведечкиной Е.Г. д. Кульбаш | 2 |
| 39 | Магазин «Продукты» ИП Степановой В.А. д. Коркатово | 2 |
| 40 | Магазин «Звениговский» ОАО»Звениговский мясокомбинат», д. Коркатово | 1 |
| 41 | Магазин «Продукты» ИП Худякова д. Верхний Кожлаер | 1 |
| 42 | Магазин «Продукты» ИП Шамаева Л. д. Абдаево | 1 |
| 43 | Магазин «Хозтовары» ИП Петрова Н.А. д. Коркатово | 2 |
| 44 | Центральная котельная д. Коркатово | 4 |
| 45 | Котельная д. Чодраял | 4 |
| 46 | Администрация Коркатовского сельского поселения, д. Коркатово | 11 |
|  | ВСЕГО: | 388 |

Распределение численности трудовых ресурсов

| Наименование | 2011 г. |
| --- | --- |
| Всего население поселения | 3480 |
| Трудоспособное население в трудоспособном возрасте Процент к общей численности населения | 2250 64,6 % |
| Трудовые ресурсы занятые в экономике Процент к общей численности населения |  |
| - промышленность | 23 |
| - сельское хозяйство | 87 |
| - транспорт | 13 |
| - строительство |  |
| - торговля и общественное питание | 64 |
| - лесное хозяйство | 12 |
| - МТС, сбыт, заготовки |  |
| - прочие виды деятельности сферы материального производства | 389 |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | 10 |
| - здравоохранение, физическая культура и спорт, социальное обеспечение | 84 |
| - образование | 200 |
| - финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение |  |
| - культура и искусство |  |
| - управление | 14 |
| Население не занятое в экономике, в том числе учащиеся в трудоспособном возрасте, военнослужащие, российские граждане, работающие за границей, безработные, домохозяйки и др. население. Процент к общей численности населения |  |

Занятость населения Коркатовского поселения

| Наименование населенных пунктов | трудоспособный возраст | всего занято | в том числе | безработные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в промыш-ленности | в строи-тельстве | в с/х х-ве | в лесном х-ве | в бюджетной сфере | в сфере обслуживания | за пределами поселения | прочие |  |
| д. Абдаево | 146 | 29 | 1 | - | 17 | 1 | 5 | 5 | 42 | 61 | 14 |
| с. Арино | 128 | 37 | 1 | - | 5 | - | 23 | 8 | 42 | 36 | 13 |
| д. Верхний Кожлаер | 208 | 41 | 6 | - | - | - | 29 | 6 | 73 | 72 | 22 |
| поч. Ильинский | 66 | 14 | - | - | 9 | 2 | 1 | 2 | 26 | 22 | 4 |
| п. Комсомольский | 73 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 40 | 2 |
| д. Коркатово | 607 | 153 | 13 | - | 12 | 1 | 93 | 34 | 131 | 246 | 77 |
| д. Краснояр | 111 | 31 | - | - | 4 | 2 | 13 | 12 | 29 | 36 | 15 |
| д. Кульбаш | 305 | 100 | 2 | - | - | - | 93 | 5 | 80 | 95 | 30 |
| д. Маламаш | 66 | 13 | - | - | 7 | - | 6 | - | 13 | 32 | 8 |
| д. Малый Карамас | 131 | 15 | - | - | 9 | - | 2 | 4 | 47 | 56 | 13 |
| поч. Никольский | 17 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 8 | 6 | 2 |
| д. Нуръял Карамас | 86 | 9 | - | - | 3 | - | 5 | 1 | 43 | 28 | 6 |
| поч. Покровский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Чавайнур | 96 | 16 | - | - | 4 | 1 | 10 | 1 | 44 | 22 | 14 |
| д. Чевернур | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - |
| д. Чодраял | 188 | 51 | - | - | 14 | 4 | 26 | 7 | 76 | 46 | 15 |
| д. Юлесола | 18 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 11 | 4 | - |
| Проектируемый посёлок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 2250 | 515 | 23 |  | 87 | 12 | 307 | 86 | 698 | 802 | 235 |

Трудовые ресурсы населенных пунктов занятые в экономике

| Наименование населённых пунктов | Всего занятых в эконо-мике, чел. | В том числе, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | про-мыш-лен-ность | с/х | управ-ление | здраво-охране-ние | образо-вание, культура | торговля и обс-лужив. | про-чие виды |
| д. Абдаево | 29 | 1 | 17 | - | - | 5 | 3 | 3 |
| с. Арино | 37 | 1 | 5 | 4 | 2 | 13 | 4 | 8 |
| д. Верхний Кожлаер | 41 | 6 | - | - | 3 | 27 | 9 | - |
| поч. Ильинский | 14 | - | 9 | - | - | 3 | - | 2 |
| п. Комсомольский | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| д. Коркатово | 153 | 13 | 12 | 4 | 10 | 73 | 32 | 9 |
| д. Краснояр | 31 | - | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 12 |
| д. Кульбаш | 100 | 2 | - | 1 | 1 | 33 | 1 | 62 |
| д. Маламаш | 13 | - | 7 | - | 2 | 3 | - | 1 |
| д. Малый Карамас | 15 | - | 8 | - | 1 | 4 | 2 |  |
| поч. Никольский | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| д. Нуръял Карамас | 9 | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| поч. Покровский | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Чавайнур | 16 | - | 4 | - | - | 7 | 1 | 4 |
| д. Чевернур | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| д. Чодраял | 51 | - | 14 | 3 | 3 | 23 | 4 | 4 |
| д. Юлесола | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Проектируемый посёлок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 515 | 23 | 87 | 14 | 24 | 200 | 63 | 109 |

Уровень занятости к численности населения в трудоспособном возрасте

| Наименование населенных пунктов | Число работающих на предприятиях и организациях, чел. | Численность насе-ления в трудоспо-собном возрасте, чел. | Уровень занятости % |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Арино | 37 | 128 | 28,9 |
| д.Чевернур | 1 | 4 | 25 |
| д.Чодраял | 51 | 188 | 27,1 |
| д.д.Чавайнур | 16 | 96 | 16,7 |
| д.Малый Карамас | 15 | 131 | 11,5 |
| д.Нуръял Карамас | 9 | 86 | 10,5 |
| д.Коркатово | 153 | 607 | 25,2 |
| д.Краснояр | 31 | 111 | 27,9 |
| д.Абдаево | 29 | 146 | 19,9 |
| д.Юлесола | 3 | 18 | 16,7 |
| д.Маламаш | 13 | 66 | 19,7 |
| д.Верхний Кожлаер | 41 | 208 | 19,7 |
| поч. Ильинский | 14 | 66 | 21,2 |
| поч. Никольский | 1 | 17 | 5,9 |
| пос. Комсомольский | 1 | 73 | 1,4 |
| поч. Покровский | - | - | - |
| д.Кульбаш | 100 | 305 | 32,8 |
| Итого | 515 | 2250 | 22,9 |

Из 2250 человек трудоспособного возраста занято в производстве 515 из них за пределами поселения 300 человек. Это объясняется тем, что на территории нет каких-либо крупных предприятий. Поэтому одна из основных задач, которая должна быть решена на территории поселения это создание условий для расширения хозяйственного комплекса, создание новых рабочих мест, удержание молодёжи и привлечение квалифицированных молодых специалистов. Все это позволит модернизировать хозяйственный комплекс поселения.

4.4. Жилищная, социальная сфера

В 2011 году жилищный фонд в Коркатовском поселении составил 58937 тыс. кв. м общей площади, количество жилых домов 1001 (квартир).

Жилищный фонд в основном представлен индивидуальными жилыми домами усадебного типа. В деревне Коркатово имеется застройка секционным жилым домом 1 -3 эт.

Жилищная обеспеченность в поселении в среднем составляет 17,2 кв. м на одного жителя, что ниже среднего показателя по республике (по республике - 20,8 кв. м. на одного жителя).

Жилищный фонд

| Наименование населённого пункта | Существующий жилищный фонд | Насе- ление, чел. | Жил. обесп. кв. м /чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего общ. пл. жилья, кв. м | В том числе |  |  |
|  |  | в многокв. домах | в усадебн. домах |  |  |
|  |  | кол-во квартир | общ. пл. кв. м | кол-во домов | общ. пл. кв. м |  |  |
| д. Абдаево | 4221,0 |  |  | 92 | 4221,0 | 243 | 17,37 |
| с. Арино | 3620,1 |  |  | 74 | 3620,1 | 240 | 15,08 |
| д. Верхний Кожлаер | 5553,4 |  |  | 115 | 5553,4 | 340 | 16,33 |
| поч. Ильинский | 1881,1 | 6 | 272 | 30 | 1609,1 | 102 | 18,44 |
| п. Комсомольский | 3374,1 | 24 | 1108 | 30 | 2266,1 | 115 | 19,7 |
| д. Коркатово | 13234,51 | 57 | 3103,21 | 118 | 10131,3 | 757 | 17,48 |
| д. Краснояр | 3001,5 |  |  | 61 | 3001,5 | 185 | 16,22 |
| д. Кульбаш | 9267,56 | 4 | 152 | 183 | 9115,56 | 529 | 17,23 |
| д. Маламаш | 1423,5 |  |  | 32 | 1423,5 | 110 | 12,94 |
| д. Малый Карамас | 2858,8 |  |  | 62 | 2858,8 | 196 | 14,58 |
| поч. Никольский | 1079,1 |  |  | 26 | 1079,1 | 39 | 27,67 |
| д. Нуръял Карамас | 2327,6 |  |  | 56 | 2327,6 | 130 | 17,90 |
| поч. Покровский | 56 |  |  | 1 | 56 | 2 | 28,0 |
| д. Чавайнур | 2011,1 |  |  | 42 | 2011,1 | 142 | 14,16 |
| д. Чевернур | 160,7 |  |  | 4 | 160,7 | 5 | 32,14 |
| д. Чодраял | 4631,1 | 6 | 432 | 74 | 4199,1 | 311 | 14,89 |
| д. Юлесола | 417 |  |  | 11 | 417 | 31 | 13,45 |
| Проект. посёлок |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 58937 |  | 5067 | 1001 | 53870 | 3422 | 17,2 |

4.4.1 Планируемые объёмы жилого фонда.

В основу расчёта положен рекомендуемый норматив жилищной обеспеченности на рассматриваемые периоды в 2021 году 22,0 кв. м на одного жителя и в 2031 году 30 кв. м на одного жителя общей площади и прогнозные показатели по численности населения поселений Моркинского района.

Исходя из этих нормативов и рассчитанной перспективной численности населения 3,7 тыс. человек в 2021 году жилой фонд в поселении должен составить 81,4 тыс. кв. м общей площади и  3,8 тыс. человек в 2031 году и 114,0 тыс. кв. м общей площади.

Укрупнённые объёмы жилого фонда поселения на 2021 и 2031 годы

| Наименование населенных пунктов | 2011 год | 2021 г. при жилищ. обеспеч. 22 кв. м | 2031 г. при жилищ. обеспеч. 30 кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Числ. нас. | Общ. пл. кв. м | Жил. обесп. | Числ нас. | Общ. пл. кв. м | Числ. нас. | Общ. пл. кв. м |
| д. Абдаево | 243 | 4221,0 | 17,37 | 245 | 5390 | 260 | 7800 |
| с. Арино | 240 | 3620,1 | 15,08 | 250 | 5500 | 260 | 7800 |
| д. Верхний Кожлаер | 340 | 5553,4 | 16,33 | 350 | 7700 | 360 | 10800 |
| поч. Ильинский | 100 | 1609,1 | 15,77 | 100 | 2200 | 80 | 2400 |
| п. Комсомольский | 115 | 2266,1 | 19,7 | 100 | 2200 | 60 | 1800 |
| д. Коркатово | 757 | 10031,13 | 13,25 | 770 | 16940 | 790 | 23700 |
| д. Краснояр | 185 | 3001,5 | 16,22 | 200 | 4400 | 220 | 6600 |
| д. Кульбаш | 529 | 9115,56 | 17,23 | 550 | 12100 | 560 | 16800 |
| д. Маламаш | 110 | 1423,5 | 12,94 | 110 | 2420 | 110 | 3300 |
| д. Малый Карамас | 199 | 2858,8 | 14,36 | 200 | 4400 | 210 | 6300 |
| поч. Никольский | 39 | 1079,1 | 27,67 | 35 | 770 | 30 | 900 |
| д. Нуръял Карамас | 130 | 2327,6 | 17,90 | 135 | 2970 | 150 | 4500 |
| поч. Покровский | 2 | 56 | 28,0 |  |  |  |  |
| д. Чавайнур | 142 | 2011,1 | 14,16 | 145 | 3190 | 155 | 4650 |
| д. Чевернур | 5 | 160,7 | 32,14 | 5 | 110 |  |  |
| д. Чодраял | 311 | 4099,1 | 13,18 | 320 | 7040 | 330 | 9900 |
| д. Юлесола | 31 | 417 | 13,45 | 30 | 660 | 20 | 600 |
| Проектируемый посёлок |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 3480 | 53851,06 | 17,2 | 3700 | 81400 | 3800 | 114000 |

Новые территории для индивидуального и социального строительства предусмотрены в следующих населённых пунктах:

- д. Коркатово		- 72,6 га.

- с. Арино			- 14,5 га.

- д. Абдаево			- 22,6 га.

- п. Комсомольский		- 6,0 га.

- д. Малый Карамас		- 43,7 га.

- д. Чодраял			- 5,6 га.

- д. Краснояр			- 25,4 га.

Всего:		- 190,4 га.

Перераспределение земель Коркатовского сельского поселения

| Наименование земель | 2011 г. | 2021 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| земли сельскохозяйственного назначения | 11292,0 |  |  |
| земли населенных пунктов | 1644,21 | 1739,41 (+95,2) | 1834,61 (+190,4) |
| земли промышленности, транспорта и другие | 183,0 |  |  |
| земли лесного фонда | 11586,61 |  |  |
| земли водного фонда | 19,0 |  |  |
| земли особо охраняемых природных территорий |  |  |  |
| земли запаса |  |  |  |
| Всего: | 23910 | 23910 | 23910 |

Расчёт потребной площади земель населенных пунктов поселения для размещения нового индивидуального строительства на 2021 и 2031 годы

| Наименование показателей | 2011 г. | 2021 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Территория земель населённых пунктов, га Общая площадь жилого фонда, кв. м Дополнительная территория земель населенных пунктов | 1644,21 58937 - | 1739,41 95,2 | 1834,61 190,4 |

4.5 Обеспеченность жилого фонда системами инженерной инфраструктуры

Населённые пункты поселения системами инженерной инфраструктуры обеспечены неравномерно. Часть населённых пунктов не имеет централизованного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.

Водоснабжение. Для снабжения населения питьевой водой имеется 7 водозаборные скважины. Протяжённость водопроводных сетей 18,205 км. Муниципальной целевой программой «Чистая вода на период 2010-2015 годы» предусмотрено строительство водозабора и сетей водоснабжения в д. Чодраял и с. Арино 2 скважины и 8,27 км сетей, и в д. Маламаш 1 скважина и  3,5 км сетей.

Централизованным водопроводом обеспечены д. Абдаево, д. Верхний Кожлаер, д. Коркатово и д. Краснояр, д. Кульбаш, д. Малый Карамас, д. Нуръял Карамас, д. Юлесола. Не обеспечены центральным водопроводом 10 населённых пунктов поселения, в них жители используют индивидуальные шахтные колодцы, скважины.

Водоснабжение населённых пунктов Коркатовского сельского поселения

| Населённые пункты | Населен. чел. | К-во домов хоз-в | Централизованное водоснабжение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | жилой сектор | Характеристика |  |
| д. Абдаево | 249 | 71 |  | 1 вод. башня. Обслуж.- 4-ое отделение ООО «Нива» - 1,212 км; Водозаборы – 5 шт. Артези. скв. – 1 шт. |  |
| с. Арино | 236 | 65 |  | Инд. шахтн. колодцы. |  |
| д. Верхний Кожлаер | 332 | 94 |  | 1 вод. башня. Обслуж.- Колхоз «Ленин Корно» - 3,0 км; Водозаборы – 11 шт. Артези. скв. – 1 шт. |  |
| поч. Ильинский | 105 | 31 |  | Инд. шахтн. колодцы. |  |
| п. Комсомольский | 120 | 44 |  | Инд. шахтн. колодцы. |  |
| д. Коркатово | 701 | 214 |  | 1 вод. башня. Обслуж.- ООО «Жилкомсервис» 4 Артези. скв. Протяжен. сети 8,1 км. |  |
| д. Краснояр | 189 | 52 |  |  |  |
| д. Кульбаш | 525 | 165 |  | 1 вод. башня. Обслуж.- колхоз «Кызыл-Байрак» - 5,145км; Водозаборы – 22 шт. Администрация – 0,3 км 1 Артези. скв. |  |
| д. Маламаш | 106 | 29 |  | Инд. шахтн. колодцы. |  |
| д. Малый Карамас | 196 | 53 |  | 1 вод. башня. Обслуж.- СПК (колхоз) им. Чавайна -1,1 км; Водозаборы – 2 шт. Артези. скв. – 1 шт. |  |
| поч. Никольский | 39 | 14 |  | Инд. шахтн. колодцы. |  |
| д. Нуръял Карамас | 133 | 44 |  | 4 вод. башня. Обслуж.- СПК (колхоз) им. Чавайна -0,4 км; Водозаборы – 1 шт. Артези. скв. – 1 шт. |  |
| поч. Покровский | 2 | 1 |  | Инд. шахтн. колодцы. |  |
| д. Чавайнур | 146 | 34 |  | Инд. шахтн. колодцы. |  |
| д. Чевернур | 5 | 3 |  | Инд. шахтн. колодцы. |  |
| д. Чодраял | 310 | 78 |  | Инд. шахтн. колодцы. |  |
| д. Юлесола | 28 | 9 |  | 1 вод. башня. Обслуж.- 4-ое отделение ООО «Нива» -0,374 км; Водозаборы – 2 шт. Артези. скв. – 1 шт. |  |
| Проектируемый посёлок |  |  |  | Инд. шахтн. колодцы. |  |

Водопотребление от централизованных источников водоснабжения

| Населённый пункт | Источн. водо-снаб-жения | Дебит водоз. тыс. куб. м/сут | Производ. тыс. куб. м/сут | К-во потребл. воды | Удел. водо допот реб. л/сут | Обеп. центр водоснабж чел/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего тыс. куб. м/сут | в т.ч. произ- водств. нужды | в т.ч. хоз.-бытов. насел. |  |  |
| д. Абдаево | подзем | 0,4275 | 0,4275 | 0,4275 |  | 0,4275 |  | 100 |
| с. Арино | шахтн. колоцы |  |  |  |  |  |  | - |
| д. Верхний Кожлаер | подземн. | 1,675 | 1,675 | 1,675 |  | 1,675 |  | 332 |
| поч. Ильинский | шахтн. колоцы |  |  |  |  |  |  | - |
| п. Комсомольский | шахтн. колоцы |  |  |  |  |  |  | - |
| д. Коркатово | подземн. | 3,413 | 3,413 | 3,413 | 0,366 | 3,047 |  | 701 |
| д. Краснояр | подземн. | 1,02 | 1,02 | 1,02 |  | 1,02 |  | 185 |
| д. Кульбаш | подземн. шахт. колод. | 2,6 | 2,6 | 2,6 |  | 2,6 |  | 525 |
| д. Маламаш | шахтн. колоцы |  |  |  |  |  |  | - |
| д. Малый Карамас | подземн. | 1,027 | 1,027 | 1,027 |  | 1,027 |  | 196 |
| поч. Никольский | шахтн. колоцы |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Нуръял Карамас | подземн. | 0,7350 | 0,7350 | 0,7350 |  | 0,7350 |  | 133 |
| поч. Покровский | шахтн. колоцы |  |  |  |  |  |  | - |
| д. Чавайнур | шахтн. колоцы |  |  |  |  |  |  | - |
| д. Чевернур | шахтн. колоцы |  |  |  |  |  |  | - |
| д. Чодраял | подзем. шахтн. колоцы | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | - |  | - |
| д. Юлесола | подземн. | 0,1205 | 0,1205 | 0,1205 |  | 0,1205 |  | 28 |
| Проектируемый посёлок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  | 11,061 | 11,061 | 11,061 | 0,409 | 10,652 |  | 2239 |

На перспективу требуется реконструкция и ремонт водопроводных сетей, а также строительство водопроводных сетей и водоразборных колонок в населённых пунктах в которых отсутствует централизованное водоснабжение.

Под реконструкцией системы водоснабжения населённого пункта следует пони-мать реконструкцию (ремонт) существующих артезианских скважин, бурение дополни-тельных скважин, установку приборов автоматического управления и водоучета на скважинах, замену существующих и строительство новых водонапорных башен, реконструкцию действующих сетей.

Водоотведение, канализация. Централизованная канализация частично имеется в в д. Коркатово. Общая протяжённость канализационных сетей по поселению составляет 2,34 км. Индивидуальные жилые дома во всех населённых пунктах, имеют индивидуальные выгребные ямы.

Система канализации населённых пунктов поселения

| Населённый пункт | Нали-чие ОС | Метод очи-стки | Мощность | Количество стоков тыс. куб. м/сут | Сте-пень очи-стки | Выпуск сточных вод | Обес-печен- ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | произ-водст | населе-ние |  |  |  |
| д. Абдаево | выгребные ямы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Арино | выгребные ямы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Верхний Кожлаер | выгребные ямы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поч. Ильинский | выгребные ямы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Комсомольский | выгребные ямы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Коркатово | ОС | вывоз | 1,8 км |  | 27 кв. жил.дом, МОУ «Коркатовский лицей» |  |  |  |  |
| д. Краснояр | выгребные ямы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Кульбаш | выгребные ямы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Маламаш | выгребные ямы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Малый Карамас | выгребные ямы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поч. Никольский | выгребные ямы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Нуръял Карамас | выгребные ямы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поч. Покровский | выгребные ямы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Чавайнур | выгребные ямы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Чевернур | выгребные ямы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Чодраял | ОС, выгребные ямы | вывоз | 0,54 км |  | МОУ «Аринская средняя (полная ) общ. школа» |  |  |  |  |
| д. Юлесола | выгребные ямы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектируемый посёлок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  | 2,34 |  |  |  |  |  |  |

Мероприятия по улучшению системы водоснабжения поселения включают строительство скважин, водозаборов, разводящих сетей водоснабжения. Мероприятия по водоотведению включают в себя строительство очистных сооружений и сетей канализации на осваиваемых новых территориях под индивидуальное строительство. Одной из главных задач является организация строительства водонепроницаемых выгребов, что значительно улучшит санитарное состояние поселения и предотвратит загрязнение грунтовых вод.

Теплоснабжение. Централизованным теплоснабжением обеспеченf только деревня Коркатово и д.Чодраял Всего на территории поселения имеется 2 котельных, общая протяжённость теплосетей более 1,47 км. В остальных населённых пунктах отопление печное, индивидуальные автономные котельные (топливо: газ, твёрдое топливо - уголь, торф, дрова).

Теплоснабжение населённых пунктов Коркатовского сельского поселения

| Населённые пункты | Населе-ние | К-во домов хоз-в | К-во объект. теплос. | Располож. принад-лежность | К-во кот-лов, мар-ка, мощность | Автон. источн. питан. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Абдаево | 249 | 71 |  |  |  |  |  |
| с. Арино | 236 | 65 |  |  |  |  |  |
| д. Верх.й Кожлаер | 332 | 94 |  |  |  |  |  |
| поч. Ильинский | 105 | 31 |  |  |  |  |  |
| п. Комсомольский | 120 | 44 |  |  |  |  |  |
| д. Коркатово | 701 | 214 | 9 | д.Коркатово, ул. Школьная, 5. МУП «Тепло-водоканал» | 5 шт. КСВ-07 Г-3еу |  |  |
| д. Краснояр | 189 | 52 |  |  |  |  |  |
| д. Кульбаш | 525 | 165 |  |  |  |  |  |
| д. Маламаш | 106 | 29 |  |  |  |  |  |
| д. Мал.Карамас | 196 | 53 |  |  |  |  |  |
| поч. Никольский | 39 | 14 |  |  |  |  |  |
| д. Нуръял Карамас | 133 | 44 |  |  |  |  |  |
| поч. Покровский | 2 | 1 |  |  |  |  |  |
| д. Чавайнур | 146 | 34 |  |  |  |  |  |
| д. Чевернур | 5 | 3 |  |  |  |  |  |
| д. Чодраял | 310 | 78 | 6 | д.Чодраял, ул. Школьная, 4, МУП «Тепло-водоканал» | 4 шт. КСВ – 07 Г-2уе |  |  |
| д. Юлесола | 28 | 9 |  |  |  |  |  |
| Проект. посёлок |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 3422 | 1001 | 15 |  | 9 |  |  |

Электроснабжение. Электроснабжение поселения в основном обеспечивается Моркинским РЭС (районными электрическими сетями). На обслуживании РЭС находится 16 населённых пунктов, а также все организации и учреждения, находящиеся на территории поселения. На территории поселения находится 31 подстанции.

Перечень трансформаторных подстанций на территории поселения

Электроснабжение потребителей

в границах Коркатовского сельского поселения Моркинского  района Республики Марий Эл

| №№ подстанции | Мощность подстанции | Протяженность км, Загруженность % | Место нахождения |
| --- | --- | --- | --- |
| 83 | КТП-100 | 2,1 км | с.Арино |
| 85 | МТП-30 | 1,0 км | д.Чевернур |
| 84 231- СТФ 232 д\сад 266 КРС | ЗТП-250 КТП-160 ЗТП-250 ЗТП- 2х250 | 1,71 км 1,81 км 2,35 км 0,7 км | д.Чодраял |
| 82 | КТП- 250 | 1,71км | д.д.Чавайнур |
| 234 МТФ | КТП-250 | 2,4 км | д.Малый Карамас |
| 80 | КТП-160 | 2,04 км | д.Нуръял Карамас |
| 96 столовая 161 АВМ 209 – водозабор 223- 27 кв. дом 246 пилорама | КТП-100 КТП-250 КТП-100 ЗТП-2х250 КТП-160 | 1,2 км 2,65 км 0,3 км 4 км 0,16 км | д.Коркатово |
| 94 134 ул. Ленина 235- ферма | КТП-160 КТП-100 КТП-160 | 1,36 км 1,73 км 0,4 км | д.Краснояр |
| 90 | ЗТП-250 | 3,3 км | д.Абдаево |
| 89 | КТП-30 | 0,65 км | д.Юлесола |
| 87 | КТП100 | 1,55 км | д.Маламаш |
| 91 135 | КТП – 160 КТП-100 | 2,05 км 2,15 км | д.Верхний Кожлаер |
| 265 | КТП- 160 | 1,8 км | поч. Ильинский |
| 162 | МТП-20 | 0,64 км | поч. Никольский |
| 144 166 | КТП-160 КТП-250 | 6,7 км 2,72 км | пос. Комсомольский |
| 63 | МТП-30 | 0,4 км | поч. Покровский |
| 129 130 МТФ 193 267 д\сад | ЗТП-400 КТП- 250 КТП-160 КТП-250 | 3,8 км 0,48 км 2,8 км 0,6 км | д.Кульбаш |
| ИТОГО- 31 |  | 57,26 км |  |

Газоснабжение. Из 17 населённых пунктов поселения на сегодняшний день газифицировано всего 4, в том числе д. Коркатово, д. Краснояр, с. Арино, д. Чодраял,  что в целом составляет 29,1 % жилых домов всего поселения.

Газоснабжение населённых пунктов

| Наименование населённых пунктов | Газоснабжение | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | кол-во домов квартир | газифицировано |  |
| д. Абдаево | 71 |  |  |
| с. Арино | 65 | 51 |  |
| д. Верхний Кожлаер | 94 |  |  |
| поч. Ильинский | 31 |  |  |
| п. Комсомольский | 44 |  |  |
| д. Коркатово | 214 | 169 |  |
| д. Краснояр | 52 | 44 |  |
| д. Кульбаш | 165 |  |  |
| д. Маламаш | 29 |  |  |
| д. Малый Карамас | 53 |  |  |
| поч. Никольский | 14 |  |  |
| д. Нуръял Карамас | 44 |  |  |
| поч. Покровский | 1 |  |  |
| д. Чавайнур | 34 |  |  |
| д. Чевернур | 3 |  |  |
| д. Чодраял | 78 | 57 |  |
| д. Юлесола | 9 |  |  |
| Проектируемый посёлок |  |  |  |
| Всего: | 1001 | 321 |  |

Связь. Систему телефонной, телеграфной и радиосвязи осуществляет ОАО «Ростелеком».

Во всех населённых пунктах имеется стационарная связь. Однако, для обеспечения устойчивой связи с населением при угрозе и возникновении аварийных, чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствиях во всех населённых пунктах должны быть установлены таксофоны.

На территории Коркатовского поселения имеется достаточно устойчивая сотовая связь.

4.6. Учреждения и предприятия обслуживания

Детские сады на 42 места имеется только в д. Верхний Кожлаер, д. Коркатово, д. Кульбаш; общеобразовательные школы на 697 учащихся в д. Чодраял, д. Верхний Кожлаер, д. Коркатово, д. Кульбаш.

Наличие мест в общеобразовательных школах и детских садах

| Наименование населённого. пункта | Объекты образования на 1.01.11 год |
| --- | --- |
|  | Наличие мест в школах | Кол-во детей школ. возраста | Наличие мест в д/с | Кол-во детей дошкол. возраста |
| д. Абдаево |  |  |  |  |
| с. Арино |  | 41 |  | 31 |
| д. Верхний Кожлаер | 45 | 32 | 12 | 23 |
| поч. Ильинский |  | 15 |  | 6 |
| п. Комсомольский |  | 8 |  | 5 |
| д. Коркатово | 427 | 61 | 18 | 53 |
| д. Краснояр |  | 21 |  | 14 |
| д. Кульбаш | 49 | 26 | 12 | 32 |
| д. Маламаш |  | 10 |  | 11 |
| д. Малый Карамас |  | 26 |  | 20 |
| поч. Никольский |  | 1 |  | 1 |
| д. Нуръял Карамас |  | 16 |  | 11 |
| поч. Покровский |  | - |  | - |
| д. Чавайнур |  | 25 |  | 10 |
| д. Чевернур |  | - |  | - |
| д. Чодраял | 176 | 39 |  | 29 |
| д. Юлесола |  | 3 |  | 1 |
| Проект. посёлок |  |  |  |  |
| Всего: | 697 | 417 | 42 | 276 |

Наличие объектов здравоохранения в населённых пунктах поселения

| Наименование населённого пункта | Объекты здравоохранения, количество | Участки ветслужбы |
| --- | --- | --- |
|  | посещений в поликлиниках | коек в больницах | аптек |  |
| д. Абдаево |  |  |  |  |
| с. Арино |  |  |  |  |
| д. Верхний Кожлаер |  |  |  |  |
| поч. Ильинский | ФАП |  |  |  |
| п. Комсомольский |  |  |  |  |
| д. Коркатово | врач. амбулат. |  |  | ветер. пункт |
| д. Краснояр |  |  |  |  |
| д. Кульбаш | ФАП |  |  | ветер. пункт |
| д. Маламаш |  |  |  |  |
| д. Малый Карамас | ФАП |  |  |  |
| поч. Никольский |  |  |  |  |
| д. Нуръял Карамас |  |  |  |  |
| поч. Покровский |  |  |  |  |
| д. Чавайнур |  |  |  |  |
| д. Чевернур |  |  |  |  |
| д. Чодраял | ФАП |  |  | ветер.пункт |
| д. Юлесола |  |  |  |  |
| Проект. посёлок |  |  |  |  |
| Всего: | 5 |  |  | 3 |

Объекты торговли, обслуживания

| Наименование населённого пункта | Объекты торговли | Объекты общ. питания /пос. мест | Отделения связи и т.д. | Объекты бытового обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | повседнев. спроса | эпизодич. спроса |  |  |  |
| д. Абдаево | 2 |  |  |  |  |
| с. Арино | 2 |  |  |  |  |
| д. Верхний Кожлаер | 3 |  |  |  |  |
| поч. Ильинский | 1 |  |  |  |  |
| п. Комсомольский | 1 |  |  |  |  |
| д. Коркатово | 4 |  |  | 1 |  |
| д. Краснояр |  |  |  |  |  |
| д. Кульбаш | 2 |  |  | 1 |  |
| д. Маламаш | 1 |  |  |  |  |
| д. Малый Карамас | 1 |  |  |  |  |
| поч. Никольский |  |  |  |  |  |
| д. Нуръял Карамас | 1 |  |  |  |  |
| поч. Покровский |  |  |  |  |  |
| д. Чавайнур | 1 |  |  |  |  |
| д. Чевернур |  |  |  |  |  |
| д. Чодраял | 2 |  |  | 1 |  |
| д. Юлесола |  |  |  |  |  |
| Проектируемый посёлок |  |  |  |  |  |
| Всего: | 21 |  | 1 | 3 |  |

4.6.1 Проектируемые учреждения и предприятия обслуживания

На территории поселения предусматриваются учреждения и предприятия обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населённом пункте начиная с 50 жителей и базовые объекты более высокого уровня на сельское поселение, размещаются в административном центре поселения. Перечень объектов определяется в соответствии с приложением 8 Нормативов градостроительного проектирования Республики Марий Эл.

Учреждения и предприятия обслуживания предлагается размещать на территории поселения приближенно к местам жительства и работы формируя общественные центры в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта из расчета обеспечения  жителей услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.

Объектами более высокого уровня обслуживания население поселения обеспечиваются в пгт. Морки и г. Йошкар-Ола.

Расчёт объектов обслуживания на расчётный срок

| № п/п | Предприятии и учреждения обслуживания | Единица измерения | Миним. обеспеч. | Проектное решение (на расчетный срок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные организации | 23 места на 1 тыс. жителей | 79 |  |
| 2 | Ощеобразова-тельные учреждения | 76 мест на 1 тыс. жителей | 260 |  |
| 3 | Продовольственные магазины | 100 кв. м торговой площади на 1 тыс. жит. | 342 |  |
| 4 | Непродовольственные магазины товаров первой необходимости | 200 кв. м торговой площади на 1 тыс. жит. | 684 |  |
| 5 | Аптечный пункт | 1 объект на жилую группу | 1 |  |
| 6 | Предприятия бытового обслуживания | 2 рабочих места на 1 тыс. жит. | 7 |  |
| 7 | Учреждения культуры | 50 кв. м общей площади на 1 тыс. жит | 171 |  |

4.7.  Дорожная сеть. Транспортное обеспечение

На территории поселения достаточно хорошо развита дорожная сеть. Протяжённость улично-дорожной сети 33,4 км, в том числе с твёрдым покрытие 4,2 км.

Региональные автодороги связывает д. Абдаево, д. Коркатово.

Однако не все дороги, связывающие населённые пункты, являются проезжими для любых видов транспорта, особенно в осенне-весенний и зимний периоды.

На территории имеется 1 мост, находящийся между поч. Ильинский и поч. Никольский.

Состояние дорожной сети на территории поселения

| Наименование населенных пунктов | Всего автодорожная сеть, км | В том числе дороги |
| --- | --- | --- |
|  |  | Регио-нальные | Местные, км. |
|  |  |  | всего | твер. покр. | треб. с-во |
| д. Абдаево | 2,1 |  | 2,1 | 0 | 2,1 |
| с. Арино | 2,33 |  | 2,33 | 0 | 2,33 |
| д. Верхний Кожлаер | 4,05 |  | 4,05 | 0 | 4,05 |
| поч. Ильинский | 1,2 |  | 1,2 | 0 | 1,2 |
| п. Комсомольский | 3,7 |  | 3,7 | 0 | 3,7 |
| д. Коркатово | 4,95 |  | 4,95 | 1,27 | 3,68 |
| д. Краснояр | 2,0 |  | 2,0 | 0 | 2,0 |
| д. Кульбаш | 4,2 |  | 4,2 | 1,0 | 3,2 |
| д. Маламаш | 0,9 |  | 0,9 | 0 | 0,9 |
| д. Малый Карамас | 1,13 |  | 1,13 | 0 | 1,13 |
| поч. Никольский | 0,8 |  | 0,8 | 0 | 0,8 |
| д. Нуръял Карамас | 1,406 |  | 1,406 | 1,003 | 0,403 |
| поч. Покровский | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| д. Чавайнур | 0,93 |  | 0,93 | 0,93 | 0 |
| д. Чевернур | 0,37 |  | 0,37 | 0 | 0,37 |
| д. Чодраял | 2,74 |  | 2,74 | 0 | 2,74 |
| д. Юлесола | 0,6 |  | 0,6 | 0 | 0,6 |
| Проектируемый посёлок |  |  |  |  |  |
| Всего: | 33,406 | 14,0 | 33,406 | 4,203 | 29,203 |

Состояние дорожной сети на территории населённых пунктов

| Наименование населенных пунктов | Протяженность основных улиц | С твёрдым покрытием | Требующие строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Абдаево | 2,1 | 0 | 2,1 |
| с. Арино | 2,33 | 0 | 2,33 |
| д. Верхний Кожлаер | 4,05 | 0 | 4,05 |
| поч. Ильинский | 1,2 | 0 | 1,2 |
| п. Комсомольский | 3,7 | 0 | 3,7 |
| д. Коркатово | 4,95 | 1,27 | 3,68 |
| д. Краснояр | 2,0 | 0 | 2,0 |
| д. Кульбаш | 4,2 | 1,0 | 3,2 |
| д. Маламаш | 0,9 | 0 | 0,9 |
| д. Малый Карамас | 1,13 | 0 | 1,13 |
| поч. Никольский | 0,8 | 0 | 0,8 |
| д. Нуръял Карамас | 1,406 | 1,003 | 0,403 |
| поч. Покровский | 0 | 0 | 0 |
| д. Чавайнур | 0,93 | 0,93 | 0 |
| д. Чевернур | 0,37 | 0 | 0,37 |
| д. Чодраял | 2,74 | 0 | 2,74 |
| д. Юлесола | 0,6 | 0 | 0,6 |
| Проект. посёлок |  |  |  |
| Всего: | 33,406 | 4,203 | 29,203 |

Транспортная обеспеченность в поселении

| № п/п | Наименование населённого пункта | Транспортные средства населения | Транспортн. предпр. и организации | Наличие пассажирск. транспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Легковой | Грузовой | Маш.-тракт. |  |  |
| 1 | д. Абдаево | 15 | 2 |  |  |  |
| 2 | с. Арино | 7 | 1 | 3 | 2 |  |
| 3 | д. Верхний Кожлаер | 18 | 13 |  |  |  |
| 4 | поч. Ильинский | 2 | 1 |  |  |  |
| 5 | п. Комсомольский | 3 |  |  |  |  |
| 6 | д. Коркатово | 46 | 10 |  |  | 1 |
| 7 | д. Краснояр | 18 | 12 |  |  |  |
| 8 | д. Кульбаш | 50 | 5 | 15 | 4 |  |
| 9 | д. Маламаш | 2 | 1 |  |  |  |
| 10 | д. Малый Карамас | 6 | 1 | 1 |  |  |
| 11 | поч. Никольский | 2 |  |  |  |  |
| 12 | д. Нуръял Карамас | 3 |  |  |  |  |
| 13 | поч. Покровский | - |  |  |  |  |
| 14 | д. Чавайнур | 7 |  |  |  |  |
| 15 | д. Чевернур | - | - | 1 |  |  |
| 16 | д. Чодраял | 17 | 2 | 12 | 10 |  |
| 17 | д. Юлесола | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Проектируемый посёлок |  |  |  |  |  |
| Всего: | 197 | 48 | 19 | 14 | 1 |

Дорожное полотно на 100 % требует капитального ремонта.

4.8. Объекты культурного наследия

Территория Республики Марий Эл обладает значительным историко-культурным наследием. Его составляют два исторических города Йошкар-Ола, Козьмодемьянск, памятники архитектуры и градостроительства федерального, республиканского и местного значения, а также достопримечательные места, связанные с историческими событиями и историческими деятелями, памятники археологии.

Особо остро стоит проблема сохранения историко-культурного наследия исторических городов и исторических поселений. Республиканской целевой программой «Культурное наследие Республики Марий Эл на 2009-2013» (Постановление Правительства РМЭ 19 августа 2008г. № 220) определены мероприятия по сохранению и использованию объектов культурного наследия республики. Основной целью Программы является сохранение, использование и охрана объектов культурного наследия Республики Марий Эл, а также их популяризация. На территории Коркатовского сельского поселения в перечень реставрационно-восстановительных работ на 2009-2013 годы включён архитектурный памятник регионального значения Мемориальный дом-музей им. Чавайна в д. Чавайнур.

Особенностями Марийской духовной культуры является большое число священных мест, которые представляют собой рощи или отдельные деревья, родники, озера, холмы, места погребений, либо иные объекты поклонения и почитания представителей марийцев, сохранивших в живом бытовании традиционную языческую религию. Луговые марийцы и сегодня остаются носителями веры предков, соблюдают обряды, берегут места поклонения богам. Несомненный интерес представляют ландшафтные памятники марийской традиционной культуры - священные рощи, родники, места захоронений. Особый пласт историко-культурного наследия составляют места бытования  исторических промыслов и ремёсел. Марийцы, исповедующие языческую религию, отмечают праздники, определяемые по древнему календарю и связанные с природными явлениями (обряды поклонения усопшим, моления, весеннее богопоклонение и др.).

Языческие праздники являются также своеобразным туристским ресурсом, в том числе и для выездного иностранного туризма представителей народов, сохраняющих древние языческие верования.  На территории поселения размещаются памятники археологии и ландшафтные объекты - «Священные рощи». «Священным местам» предлагается придать статус «Особо охраняемых территорий историко-культурного наследия республиканского значения».

Памятники археологии Коркатовского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Датировка | Местонахождение | Площадь, тыс.кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии |
| 1 | д. Арино. Могильник | XVIII-XIX вв | под постройками села около церкви старое христианское кладбище | не опре-делены |
| 2 | д. Нурьял-Карамас Могильник | XVII в | в 200 м к ЮВ от д. Нуръял-Карамас на стрелке мыса между двумя оврагами у дороги | 7,0 |
| Памятники традиционной духовной культуры мари |
| 3 | д. Чавайнур Кÿсото | не действующая | в 900 м к СВ от д. Чавай-нур | 19,8 |
| 4 | д. Нурьял-Карамас Сÿремото | не действующая | в 700 м к СЗ от д. Нуръял-Карамас | 15,5 |
| 5 | д. Арино. Священная роща | действующая | в 400 м к З от д. Арино | 13,85 |
| Памятники истории и архитектуры |
| 6 | Церковь Рождества Христова | 1828г. | с. Арино |  |

Нарушение целостности и эстетического восприятия священных рощ в большей степени связаны с антропогенным фактором: захламлённость территорий (свалки мусора, металлолома), выпас скота, расположение в непосредственной близости от памятников автомобильных трасс и т.д.

Раздел 5. Ограничения использования территории

5.1. Экологические ограничения

Особенности физико-географического положения Коркатовского поселения в структуре Моркинского района, а также в структуре территории Республики Марий Эл и экономического развития республики и района определяют в целом относительно благоприятную экологическую обстановку.

Однако хозяйственная деятельность может оказывать локальное воздействие на геологическую среду, что сказывается на режиме и качестве подземных вод.

Потенциальную опасность загрязнения подземных вод представляют, главным образом, поля фильтрации неочищенных сточных вод, свалки бытовых и промышленных отходов.

Интенсивная и бесконтрольная эксплуатация водоносных горизонтов, приводимая к их истощению и ухудшению питьевых качеств подземных вод.

К основным экологическим проблемам, характерным для данной территории, относятся:

- загрязнение подземных и поверхностных вод по отдельным очагам загрязнения на территориях с неблагоприятной техногенной нагрузкой, где отмечается повышенное содержание вредных веществ в подземных водах;

- загрязнение атмосферного воздуха в населённых пунктах автотранспортом, что требует разработки рациональной транспортной сети;

- снижение плодородия почв.

Основными загрязнителями поверхностных водных объектов являются предприятия коммунального хозяйства и неканализованные ливневые воды с территорий населённых пунктов

Для улучшения экологической обстановки на территории поселения необходима разработка и осуществление превентивных мер по охране окружающей среды:

- комплекс мероприятий по охране подземных и поверхностных вод должен быть направлен на ликвидацию существующего загрязнения и предотвращение потенциально возможного:

- уменьшение выноса загрязняющих веществ в водные объекты со сточными водами;

- увеличение мощности очистных сооружений,

- внедрение оборотного или повторного использования воды, очистки сточных вод, увеличение ассимилирующей способности водоёмов;

- проведение агролесомелиоративных работ: создание искусственных защитных полос;

- формирование естественных защитных посадок, максимальное сохранение естественных лесных массивов и растительного покрова в целях ослабления эрозионных процессов;

- увеличение площади особо охраняемых природных территорий;

- формирование экологического каркаса и нормативно-правовое обеспечение природоохранного режима его структурных единиц;

- проведение комплексного экологического мониторинга.

5.2. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52 ФЗ для объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200 03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». На генеральном плане сельского поселения отображаются санитарно-защитные зоны от предприятий, сооружений транспортной и инженерной инфраструктуры, объектов специального назначения

Охранная зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры это территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны выделяются для:

- электрических сетей;

- линий и сооружений связи;

- систем газоснабжения;

- магистральных трубопроводов;

- автомобильных дорог.

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются для электроподстанций, распределительных устройств, воздушных линий электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 100 вольт» охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящих от крайних проводов на расстоянии:

- до 20 киловольт 		- 10 м;

- 35 киловольт 		- 15 м;

- 110 киловольт 		- 20 м;

- 150, 220 киловольт 	- 25 м;

- 330, 500 киловольт 	- 30 м.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации.

Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утве-рждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 г. № 578.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны:

- для магистральных газопроводов 		 - от 100 до 800 м

в зависимости от диаметра газопровода;

- для наружных газопроводов 			- 15 м от осей крайних ниток;

- для подводных переходов				- 100 м;

- от газонаполнительных станций до лесных массивов:

хвойных пород 		– 50 м;

лиственных пород 	 	– 20 м;

Вдоль магистральных трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты устанавливается охранная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 15 (25) - 100 м (300 м) от оси трубопровода с каждой стороны в зависимости от диаметра труб.

От газораспределительных станций санитарно-защитные зоны устанавливаются в размере 300 м.

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, и другим опасным воздействиям.

В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

Автомобильные дороги III технической категории, как правило, следует проектировать в обход поселений в соответствии с СНиП 2.05.02 85. Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать в соответствии с СНиП 2.05.02 85 и СНиП 2.07.01 89*: до жилой застройки не менее 100 м, до садоводческих товариществ не менее 50 м.

От автозаправочных станций санитарно-защитные зоны устанавливаются в размере 50 метров (при условии оборудования АЗС системами закольцовки паров бензина), 100 м;

Для сельскохозяйственных объектов (животноводческие фермы молочно товарная ферма, овцеводческие, свиноводческие, птицеводческие фермы и т.д.) санитарно-защитные зоны устанавливаются в зависимости от поголовья скота.

Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства. На этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов устанавливаются в пределах населённых пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки и являются основными ограничениями при разработке генеральных планов населённых пунктов.

5.3. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – состояние, при котором в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации на объекте, определённой территории или акватории, нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей среде. К основным факторам риска природного характера относятся опасные геологические, метеорологические явления. Аномальная жара или морозы, паводковое подтопление.

На территории Коркатовского поселения наблюдались опасные геологические процессы. Аномальная жара летом 2010 года послужила источником возникновения  лесных пожаров, предстоит восстановление лесного фонда.

Основные факторы риска техногенного характера - это аварии на транспортных и коммунальных системах жизнеобеспечения населения, аварии на газопроводах, пожары и взрывы в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения, аварии на транспорте.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера возникают в следствии изношенности основных производственных фондов, ухудшения материально-технического обеспечения, снижения производственной и технологической дисциплины, отсутствия современных систем управления опасными процессами.

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются:

- накопление негативных последствий строительства и эксплуатации оборудования, агрегатов, объектов, приведших к трансформации природно-территориальных комплексов (образование карьеров, насыпи, эрозия, пучение грунтов, подтопление и т.п.);

- механическое разрушение оборудования, резервуаров, трубопроводов, скважин;

- отсутствие современных систем управления опасными процессами;

- неудовлетворительное состояние технических средств и оборудования, которое выработало свой амортизационный срок, физически изношено и морально устарело, имеет низкую степень надёжности и находится в аварийном состоянии;

- отсутствие дублирующих технических систем, альтернативы замены оборудования, агрегатов на предаварийной стадии;

- нарушение сроков и периодичности диагностики, дефектоскопии, обследования и проверки потенциально опасных объектов;

- отсутствие автоматических систем контроля функционирования оборудования, агрегатов, объектов с целью своевременного выявления возможных отказов и разрушений;

- нарушение производственной и технологической дисциплины;

- недостаточность квалифицированных кадров.

Основными аварийными химически опасными веществами являются: аммиак, хлор, соляная кислота.

Загрязнение атмосферного воздуха в основном происходит за счёт выбросов промышленных предприятий и автотранспорта.

К основным требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально-опасных объектах экономики (ПОО) и объектах жизнеобеспечения относятся:

- обеспечение готовности объектовых органов управления, сил и средств к Действиям по предупреждению и ликвидации ЧС;

- подготовка персонала к действиям при ЧС;

- сбор, обработка и выдача информации в области предупреждения ЧС, защиты населения и территории от их опасных воздействий;

- декларирование безопасности, лицензирование и страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта, сооружения;

- создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации ЧС.

Транспорт является источником повышенной опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним в большом количестве перевозят легковоспламеняющиеся, химические, взрывчатые и др. вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнём.

Все населённые пункты поселения обеспечены гидрантами и противопожарными водоёмами.

Зоны экологического бедствия, зоны чрезвычайных ситуаций на водных объектах, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий

В соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды и законодательством по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера зонами экологического бедствия, зонами чрезвычайных ситуаций могут объявляться водные объекты и речные бассейны, в которых в результате техногенных и природных явлений происходят изменения, представляющие угрозу здоровью или жизни человека, объектам животного и растительного мира, другим объектам окружающей среды.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса.

Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населённых пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

Мероприятия по защите населения и предупреждению ЧС

Защита населения и территорий от ЧС достигается различными путями. Одно из главных направлений является осуществление инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций:

- прогнозирование обстановки;

- планирование инженерного обеспечения ЧС (по результатам прогноза возможной инженерной обстановки);

- подготовка инженерных систем и коммуникаций к работе в условиях ЧС;

- подготовка дорожной сети;

- создание фонда защитных сооружений (ЗС);

- создание системы оповещения служб и формирований, населения о ЧС;

- эвакуация населения (при необходимости) из опасной зоны.

На все населённые пункты поселения разработаны паспорта безопасности.

5.4. Зоны с особыми условиями использования территории и прочие природоохранные ограничения

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, а также особенностями градостроительного освоения территории, к зонам природоохранного назначения отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- охранные зоны особо охраняемых природных объектов.

К землям природоохранного назначения в соответствии с Земельным и Лесным кодексами РФ относятся особо охраняемые природные территории и защитные леса.

5.4.1. Охранные зоны водных объектов

Водоохранной зоной водных объектов является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов. Соблюдение особого режима использования территории водоохранных зон является составной частью комплекса водоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 12 апреля 2006 г. № 74-ФЗ устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов. Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озёрную котловину.

Размеры водоохранных зон водных объектов, в соответствии со статьёй 65 Водного кодекса РФ устанавливаются следующие:

Ширина водоохранной зоны при протяжённости участков рек:

- менее 10 км от истока и устья		-   50 м;

- от истока до 10 км				-   50 м;

- от  10 км  до 50 км				- 100 м;

- от  50 км и более				- 200 м.

Для озёр и водохранилищ			-   50 м.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки или ручья устанавливается в размере 50 м.

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования.

Минимальная ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта.

Ширина прибрежной защитной полосы при уклоне берега водного объекта устанавливается:

- при обратном и нулевом уклоне		- 30 м;

- при уклоне до 30				- 40 м;

- при уклоне от 30 и более			- 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других биологических ресурсов) устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие;

- распашка земель;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация летних лагерей скота.

- проведение авиационно-химических работ;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

- проведение рубок главного пользования;

- строительство новых и расширение действующих промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- проведение без согласования с территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Российской Федерации и специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота;

- установка сезонных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков, выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автотранспорта, кроме автомобилей специального назначения.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима. Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения это территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надёжности. Основной целью создания и обеспечения в зоне санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трёх поясов. Назначение первого пояса - защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Размеры зон санитарной охраны определяются нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от скважины при использовании защищённых подземных вод, на расстоянии не менее 50 м при использовании недостаточно защищённых подземных вод. В первом поясе запрещается все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации.

Природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение находятся под особой охраной, для чего устанавливается особый правовой режим. В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках создаются охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах буферных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов. С учётом особенностей правового режима защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, в них устанавливаются следующие категории защитности:

- запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб;

- леса зелёных зон и лесопарки в населённых пунктах;

- защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных дорог федерального и республиканского значения;

- запретные полосы лесов по берегам рек и другим водным объектам:

- по реке Илеть					- 300 м

- по рекам Кужерка, Малонмаш, Вонча		-   30 м

- по озерам						-   30 м.

Основные требования к охране водных объектов

- Собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений. Охрана водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляется исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 настоящего Водного Кодекса.

- При использовании водных объектов физические лица, юридические лица обязаны осуществлять водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов в соответствии с Водным Кодексом и другими федеральными законами.

Охрана водных объектов от загрязнения и засорения

- Сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов), запрещаются.

- Проведение на водном объекте работ, в результате которых образуются твёрдые взвешенные частицы, допускается только в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

- Меры по предотвращению загрязнения водных объектов вследствие аварий и иных чрезвычайных ситуаций и по ликвидации их последствий определяются законодательством Российской Федерации.

- Содержание радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений в водных объектах не должно превышать соответственно предельно допустимые уровни естественного радиационного фона, характерные для отдельных водных объектов, и иные установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации нормативы.

- Захоронение в водных объектах ядерных материалов, радиоактивных веществ запрещается.

- Сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты, запрещается.

- Проведение на основе ядерных и иных видов промышленных технологий взрывных работ, при которых выделяются радиоактивные и (или) токсичные вещества, на водных объектах запрещается.

Охрана болот от загрязнения и засорения

- Загрязнение и засорение болот отходами производства и потребления, загрязнение их нефтепродуктами, ядохимикатами и другими вредными веществами запрещаются.

- Осушение либо иное использование болот или их частей не должно приводить к ухудшению состояния неиспользуемых частей этих болот, других водных объектов и к истощению вод.

Охрана подземных водных объектов

- Физические лица, юридические лица, деятельность которых оказывает или может оказать негативное воздействие на состояние подземных водных объектов, обязаны принимать меры по предотвращению загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также соблюдать установленные нормативы допустимого воздействия на подземные водные объекты.

- На водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается размещать места захоронений отходов производства и потребления, кладбища, скотомогильники и иные объекты, оказывающие негативное воздействие на состояние подземных вод.

- Использование сточных вод для орошения и удобрения земель может осуществляться в соответствии с санитарным законодательством.

- В случае, если при использовании недр вскрыты водоносные горизонты, необходимо принять меры по охране подземных водных объектов.

- При проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, должны быть предусмотрены меры по предотвращению негативного воздействия таких сооружений на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды.

Охрана водных объектов при эксплуатации водохозяйственной системы

При эксплуатации водохозяйственной системы запрещается:

1) осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах);

2) производить забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта в объёме, оказывающем негативное воздействие на водный объект;

3) осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, в которых содержатся возбудители инфекционных заболеваний, а также вредные вещества, для которых не установлены нормативы предельно допустимых концентраций.

7. Нарушение требований к использованию и охране водных объектов влечёт за собой ограничение, приостановление или запрещение эксплуатации объектов водохозяйственных систем в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

Охрана водных объектов при проведении работ

- Проведение строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, в их водоохранных зонах, в границах особо ценных водно-болотных угодий осуществляется в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства о градостроительной деятельности.

- Водопользователи, использующие водные объекты для забора (изъятия) водных ресурсов, обязаны принимать меры по предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения, осуществлять мероприятия по предотвращению загрязнения грунтовых вод и подъёма их уровня.

Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных в водоохранных зонах осуществляются в соответствии с лесным законодательством.

В целях охраны водных объектов, водные ресурсы которых являются природными лечебными ресурсами, устанавливаются зоны, округа санитарной охраны в соответствии с законодательством Российской Федерации о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах.

Особо охраняемые водные объекты

- Водные объекты или их части, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, могут быть признаны особо охраняемыми водными объектами.

- Статус, режим особой охраны и границы территорий, в пределах которых расположены водные объекты устанавливаются в соответствии с законодательством об особо охраняемых природных территориях.

Раздел 6. Муниципальная правовая база

В основу предложений по развитию Коркатовского сельского поселения легли целевые адресные программы, принятые Решением Собрания депутатов муниципального образования «Коркатовское сельское поселений» Моркинского района Республики Марий Эл:

- Муниципальная адресная программа ………

Раздел 7. Архитектурно-планировочная организация и зонирование территории

Градостроительной задачей данного проекта является формирование генплана поселения как крупного планировочного образования, органично включающего в свой состав территории:

- земли сельскохозяйственного назначения,

- земли населённых пунктов,

- земли промышленности, транспорта и другие

- земли лесного фонда

- земли особо охраняемых природных территорий

- земли запаса

Проект включает в себя следующие градостроительные задачи развития населённых пунктов:

- архитектурно-планировочные решения территории определяющие цели и задачи проекта планировки;

- функциональное зонирование и режимы градостроительного использования территории;

- параметры развития функциональных территорий;

- инженерное обеспечение и благоустройство;

- транспортное обслуживание и пешеходные связи.

7.1. Основные направления градостроительного развития территории поселения

К основным направлениям градостроительного развития территории относятся:

- перспективное хозяйственное и градостроительное развитие в условиях сбалансированного использования социального, экономического и природного потенциалов поселения;

- интенсификация транспортных связей и создание единой транспортной системы;

- сокращение (или ликвидация) ущерба, причиняемого окружающей среде, а также воспроизводство и охрана природных ресурсов и природного наследия посредством поддержки баланса экосистемы;

- комплексное сохранение историко-культурного наследия и одновременное удовлетворение потребностей современного общества;

- принятие предупреждающих мер в сферах землепользования и строительства, направленных на ограничение размеров ущерба от природных бедствий, аварий и катастроф.

Основная направленность градостроительной политики в поселении на всех уровнях должна быть связана с укреплением экономической базы и социальной инфраструктуры населённых пунктов сельских, городских поселений, улучшением их транспортных связей с районным центром, а также повышением уровня инженерной обеспеченности территории.

7.2. Проектируемая структура земель населённых пунктов

Структура земель населённых пунктов меняется в связи выделением новых территорий под жилищное строительство.

Территория может использоваться под размещение объектов производственного назначения, допустимых под размещение в данной санитарной зоне и требует проведения соответствующих мероприятий по переводу разрешённого использования земельного участка.

Проектируемая территориальная структура населённых пунктов

| Населённые пункты | всего территория, га | в том числе земли | дополнительные территории |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | жилая застройка | общественно- деловых зон | особо охраняемые территории | производственные | общего пользова- ния улицы, дороги | с/х использования, садов | прочие, зел. зоны, тер. диспансера | водные объекты |  |
| д. Абдаево | 90,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,6 |
| с. Арино | 142,42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,5 |
| д. Верхний Кожлаер | 172,37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| поч. Ильинский | 50,69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| п. Комсомоль-ский | 81,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |
| д. Коркатово | 260,43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,6 |
| д. Краснояр | 56,31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,4 |
| д. Кульбаш | 195,46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| д. Маламаш | 20,87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| д. Малый Карамас | 117,79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,7 |
| поч. Никольский | 28,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| д. Нуръял Карамас | 110,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| поч. Покровский | 14,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| д. Чавайнур | 51,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| д. Чевернур | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| д. Чодраял | 169,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,6 |
| д. Юлесола | 20,84 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Проектируе-мый посёлок | 51,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Всего: | 1644,21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,4 |

7.3. Функциональное зонирование территории поселения

Перспективное градоэкономическое зонирование территории поселения основывается на оценке существующего функционального использования частей территории, сложившейся системы расселения, планировочной организации и наличия ресурсно-хозяйственного и социально-экономического потенциалов.

Функциональное зонирование предполагает выделение на территории поселения зон:

- жилой;

- общественно-деловой;

- ведения лесного хозяйства;

- сельскохозяйственной;

- производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- санаторно-лечебной, профилактической и оздоровительной;

- рекреационной;

- особо охраняемых природных территорий;

- зоны специального назначения;

- зоны режимных территорий.

- жилая зона представлена жилыми образованиями населённых пунктов.

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. В течение расчётного срока жилищный фонд планируется увеличить с 58937 кв.м. до 114000 кв.м. с средней обеспеченностью общей площадью 30 кв. м на человека. Объем нового жилищного строительства составит 55063 кв.м. Это в основном малоэтажная индивидуальная застройка.

При размещении площадок нового жилищного строительства учтены ограничения и требования, связанные с санитарно-защитными зонами производственных, коммунальных, транспортных объектов. Реализация жилищной программы, намеченной Генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства на свободных территориях с реконструктивными мероприятиями на территориях сложившейся застройки.

- зона общественно-деловая (зона делового, общественного и коммерческого значения) представлена объектами обслуживания – ДК, детскими учреждениями, объектами торговли, общественного питания и т.д.

- зона ведения лесного хозяйства выделяется для определения лесохозяйственной деятельности по использованию и восстановлению лесного фонда, который оказывает огромное воздействие на экологическое состояние природных комплексов в результате выполнения ими таких биоэкологических функций, как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение и повышение плодородия почв, сохранение биологического разнообразия, обогащения атмосферы кислородом и связывание углерода, благоприятное влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна.

- сельскохозяйственная зона сохраняется с/х производство, садоводство.

- зона производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры предста-влена производственными объектами в основном пилорамами .

- санаторно-лечебная и оздоровительная зона

В рамках перспективного использования рекреационных и бальнеологических ресурсов целесообразно организация санаторно-курортного комплекса, включающего развитие новых оздоровительных учреждений. Наряду с санаторно-курортным делом рекомендуется развитие лечебно-оздоровительных и спортивно-оздоровительных рекреационных комплексов, а также расширение сферы туристских услуг.

- рекреационная зона

Развитие туризма обеспечивает широкие возможности для оздоровления и реабилитации населения и вносит значительный вклад в развитие экономики, увеличения количества рабочих мест, налоговых поступлений в бюджет.

Разнообразие природных ландшафтов, чистейшие озера и малые реки, ценные бальнеологические ресурсы, удобная транспортная доступность, наличие туристской инфраструктуры придают территории туристско-рекреационное значение.

Благоприятные природно-ландшафтные, гидрографические и экологические условия определяют возможности организации разнообразных туристических маршрутов, развитие спортивного, познавательного и экологического видов туризма. В связи с чем, требуется инфраструктурное обеспечение данного вида деятельности на выделенной для этой цели территории.

- зона особо охраняемых природных территорий

Природоохранная деятельность является основной функцией особо охраняемых природных территорий. В системе природоохранной деятельности охрана природных ландшафтов занимает особое место, поскольку лишь  при наличии в ненарушенном состоянии определённой части экосистем возможно сохранение биологического разнообразия и достижение целей охраны природы

Современной законодательство трактует особо охраняемые природные территории как участки биосферы, которые полностью или частично, бессрочно или временно исключены из традиционного интенсивного хозяйственного оборота.

В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" на территории Коркатовского сельского поселения нет особо охраняемых природных территории.

- зона специального назначения

- зоны кладбищ,

- зона режимных территорий –

Раздел 8. Планируемые объекты капитального строительства

В соответствии с принятыми на территории района и поселения целевыми адресными программами и расчётом по необходимому объёму обслуживания населения  в проекте заложены объекты капитального строительства социального назначения и инженерно-транспортной  инфраструктуры.

Объекты капитального строительства и инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Заказчик, инвестор | Стоим млн. руб. | Сроки строи-тельства | Источники финансиров., бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты строительства (здания, сооружения) |
| 1 | Спальный корпус МОУ «Коркатовский лицей» | Администрация МОУ «Моркинский муниицпальный район» | 87,4 | 2012-2015 | федеральный, республиканский, местный |
| Объекты коммунальной инфраструктуры |
| Водоснабжение, водоотведение, пожаротушение |
|  | Водоснабжение д.Чодраял | Администрация МОУ «Моркинский муниципальный район» | 8,0 | 2014 | федеральный, республиканский, местный |
|  | Водоснабжение с.Арино, д.Маламаш | Администрация МОУ «Моркинский муниципальный район» | 14,0 | 2014 | федеральный, республиканский, местный |
| Электроснабжение |
| Газоснабжение |
|  | Газификация д.Чавайнур, д.Малый Карамас, д.Нуръял Карамас | Администрация МОУ «Моркинский муниципальный район» | 9,7 | 2013-2015 | федеральный, республиканский, местный |
|  | Газификация д.Абдаево | Администрация МОУ «Моркинский муниципальный район» |  | 2015-2017 | федеральный, республиканский, местный |
| Благоустройство |

Перечень автомобильных дорог намеченных к строительству и реконструкции

| № п/п | Наименование автодороги | Протя-женн. км | Стоим. стр-ва, млн. руб. | Сроки стр-ва, годы | Источник финансирования бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местные дороги |
|  | Коркатово-Краснояр | 1,0 | 3,7 | 2014 | республиканский |
|  | Коркатово-Верхний Кожлаер- Ильинский | 7,0 | 51,0 | 2010 | республиканский |

Раздел 9. Инженерно-технические мероприятия в области гражданской обороны. Противопожарные мероприятия

Территория поселения 23910,0 га, население 3422 человека. На территории поселения химические, взрывоопасные объекты отсутствуют. Численность населения, подлежащего укрытию в подвалах и других заглублённых помещениях составляет 3422 человека.

Количество водонапорных башен подлежащих защите – 10 шт. Протяжённость водопроводных сетей – 19,63 км.

Защита населения от оружия массового поражения и других средств нападения противника представляет собой главную задачу гражданской обороны поселения. Она предусматривает подготовку и проведение комплекса мероприятий по предотвращению или максимальному снижению воздействия на людей поражающих факторов ядерного, химического и бактериологического оружия.

Исходя из географической, социально-экономической характеристики поселения в мирное время на территории поселения могут возникнуть следующие чрезвычайные ситуации:

- массовые лесные пожары;

- разлив токсичных химических веществ на региональной автодороге;

- возможные аварии на газопроводе.

На территории поселения возможны все виды лесных пожаров: низовые и верховые. Наибольшей горимости подвержены участки леса Кужерского лесничества. Средняя дата начала пожароопасного периода – 21 апреля, конечная -1 октября. Средняя продолжительность 160 дней.

В результате пожаров населённые пункты могу быть охвачены сильным задымлением. Задымляемость может вызвать затруднение эвакуации населения, а также продвижению формирований РСЧС. При возникновении массовых лесных пожаров может быть нарушено электроснабжение и телефонная связь.

Территория поселения, как и в целом района, входит в зону рискованного земледелия. Сельскохозяйственное производство несёт ежегодно потери от ранних заморозков или засухи в период всходов и активной вегетации всех видов сельскохозяйственных культур, а также от сильных продолжительных дождей. В результате воздействия стихийных гидрометеорологических условий возможны потери урожая сельскохозяйственных культур на 25-30 %.

Территория поселения, как и в целом всего Моркинского района эндемична по геморрагической лихорадке с почесным синдромом, клещевому энцефалиту, неустойчива по заболеваемости сальмонеллёзом и острой дизентерии, чему способствует несоблюдение санитарных правил гражданами.

На случай пожаров в населённых пунктах необходимо:

- определить водоёмы для забора воды пожарными машинами;

- в зимнее время содержать в проезжем состоянии проезды к водоёмам или гидрантам для заправки водой пожарных машин;

- иметь в каждом населённом пункте пожарную сигнализацию для оповещения населения на случай пожара;

- на каждом доме населённого пункта иметь таблички с указанием вида инструмента с которым должен прибыть на тушение пожара;

-  в летнее время у каждого жилого дома должен быть запас воды в доступной ёмкости для первичного тушения пожара;

- на всех хозяйствующих субъектах иметь в наличии пожарные щиты с набором инструментов для тушения;

- в случаи угрозы массовых пожаров на предприятиях организовать круглосуточное дежурство;

- в населённых пунктах в летнее время организовать ночное дежурство силами населения

На случай лесных пожаров:

- устройство минерализованных полос и уход за ними;

- устройство противопожарных разрывов;

- устройство дорог пожарного значения;

- очистка лесных дорог;

- организация постоянного наблюдения за состоянием лесов;

- оповещение населения о состоянии пожарной опасности в лесах через средства массовой информации;

- своевременное извещение населения об угрозах возникновения пожара или его возникновении через СМИ.

На случай наводнения и затопления:

- оповещение населения;

- прогнозирование зон затопления;

- определение мест эвакуации населения, скота и маршруты их передвижения;

- обучение населения действиям в сложной обстановке.

На случай стихийных бедствий:

- иметь средства оповещения населения при угрозе урагана;

- своевременная расчистка крыш и перекрытий от снега.

Наличие пожарных водоисточников в населенных пунктах поселения

| № п/п | Населенные пункты | Противопожарное водоснабжение | Вод. башни, объем, отбора приспособ-ленность | Наличие мотопомп кол-во, марка | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во ПГ | кол-во ПВ приспособленных |  |  |  |
| 1 | д. Абдаево | 3 |  | 1 вод. башня. | 1- БМП 3300/30 |  |
| 2 | с. Арино |  |  |  |  |  |
| 3 | д. Верхний Кожлаер | 5 |  | 1 вод. башня. |  |  |
| 4 | поч. Ильинский |  |  |  |  |  |
| 5 | п. Комсомо-льский |  |  |  | 1 – БМП 3300/30 |  |
| 6 | д. Коркатово | 11 |  | 1 вод. башня. |  |  |
| 7 | д. Краснояр | 3 |  |  |  |  |
| 8 | д. Кульбаш | 9 |  | 1 вод. башня. |  |  |
| 9 | д. Маламаш |  |  |  |  |  |
| 10 | д. Малый Карамас |  |  | 1 вод. башня. |  |  |
| 11 | поч. Никольский |  |  |  |  |  |
| 12 | д. Нуръял Карамас |  |  | 4 вод. башня. |  |  |
| 13 | поч. Покровский |  |  |  |  |  |
| 14 | д. Чавайнур |  |  |  |  |  |
| 15 | д. Чевернур |  |  |  |  |  |
| 16 | д. Чодраял |  |  |  | 1-БМП 3300/30 |  |
| 17 | д. Юлесола | 1 |  | 1 вод. башня. |  |  |
| 18 | Проектиру-емый посёлок |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 32 |  | 10 вод. башня. | 3 |  |

Раздел 10. Мероприятия по охране окружающей среды. Очистка территории

Предметом раздела «Охрана природы» является весьма важная составляющая результирующей комплексной оценки – оценка градостроительного потенциала территорий c учётом зон с особыми условиями использования, формируемых экологическими и санитарно-гигиеническими ограничениями. В основу оценки положены границы и режимы зон с особыми условиями использования территорий, потенциальные возможности организации новых особо охраняемых природных территорий с учётом сохранения и рекомендаций по восстановлению утраченных элементов природно-экологического каркаса сельского поселения.

К основным источникам загрязнения компонентов окружающей среды относятся:

- автомобильные дороги,

- очистные сооружения,

- кладбища.

С каждым годом происходит увеличение количества бытовых отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоёмов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Выводы:

Без наличия усовершенствованной системы сбора, утилизации и переработки ТБО возрастающее количество мусора может вызвать загрязнение лесных площадей  и пахотных земель, участков вдоль дорог, посадок, оврагов, улиц, что может вызвать экологическую катастрофу в поселении.

Санитарное благоустройство территорий включает в себя: сбор и удаление твёрдых бытовых отходов (ТБО); организацию работ по вывозу мусора; обезвреживание ТБО; уборку территорий.

Для защиты окружающей среды генпланом предусматриваются следующие мероприятия:

- по охране атмосферного воздуха проектом предлагается при освоении новых территорий под индивидуальное жилищное строительство предусматривать мероприятия исключающие выброс вредностей в воздушный бассейн, централизованное водоснабжение, канализацию.

- по охране поверхностных и подземных вод хозяйственные стоки отводить в канализационную сеть;

- комплекс мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологических условий – озеленение, вертикальная планировка;

- по охране почв – срезка растительного слоя земли с участков, где он имеется с последующим использованием его для создания газонов.

Планировочные мероприятия направлены на:

- снижение вредного воздействия на окружающую среду производственных, коммунальных объектов, транспорта;

- улучшения экологической и санитарно-гигиенической ситуации на территории поселения.

В целях совершенствования системы комплексного благоустройства, осуществления мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории Коркатовского сельского поселения, создания комфортных условий для деятельности и отдыха жителей принята муниципальная целевая программа «Благоустройство населённых пунктов на период 2011-2015 годы».

Программой предусматривается благоустройство территории, строительство линий электропередач, ремонт и строительство дорог, обустройство подъездных путей к пожарным водоёмам, обновление памятников и обелисков участникам ВОВ реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских площадок, ликвидация несанкционированных свалок.

Очистка территорий населённых пунктов и вывоз бытовых отходов из многоквартирных домов д. Коркатово осуществляется сбором в контейнеры и механизированным вывозом. Вывоз мусора осуществляется на свалку ТБО д. Шали – управляющая компания «Жилкомсервис».

В индивидуальных жилых домах санитарная уборка и вывоз твёрдых бытовых отходов и мусора на свалку ТБО пгт Морки владельцы домов осуществляют собственными силами по мере накопления, дополнительно 2 раза в год (май, сентябрь) – транспортом ООО «Жилкомсервис».

В населённых пунктах, в которых не организован вывоз бытовых отходов необходимо предусмотреть места для установки контейнеров для сбора бытового мусора и заключить договор на вывоз ТБО.

Вывоз ТБО по Коркатовскому сельскому поселению

| Населённые пункты | Кво квартир | Договора на вывоз ТБО | Периодич-ность | Организ. осущест. вывоз ТБО | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Абдаево |  |  |  |  |  |
| с. Арино |  |  |  |  |  |
| д. Верхний Кожлаер |  |  |  |  |  |
| поч. Ильинский | 4 |  |  |  |  |
| п. Комсомольский | 13 |  |  |  |  |
| д. Коркатово | 15 |  |  | МУП «Тепло-водоканал» |  |
| д. Краснояр |  |  |  |  |  |
| д. Кульбаш | 2 |  |  |  |  |
| д. Маламаш |  |  |  |  |  |
| д. Малый Карамас |  |  |  |  |  |
| поч. Никольский |  |  |  |  |  |
| д. Нуръял Карамас |  |  |  |  |  |
| поч. Покровский |  |  |  |  |  |
| д. Чавайнур |  |  |  |  |  |
| д. Чевернур |  |  |  |  |  |
| д. Чодраял | 6 |  |  | МУП «Тепло-водоканал» |  |
| д. Юлесола |  |  |  |  |  |
| Проектируемый посёлок |  |  |  |  |  |

Раздел 11. Основные технико-экономические показатели

|  | Наименование показателя | Единица измерения | Соврем. состоян. | 1-ая очередь | Расчетн. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ТЕРРИТОРИЯ ПОСЕЛЕНИЯ |
| 1.1 | Общая площадь земель в грани-цах поселения | га | 23910 | 23910 | 23910 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 1644,21 | 1739,41 | 1834,61 |
| 1.3 | Жилая зона |  | 5,9 | 8,1 | 11,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - средней этажности | га | 0,5 | 0,8 | 1,4 |
|  | - индивидуальной застройки | га | 5,4 | 7,3 | 10,0 |
| 1.4 | Административно-деловая зона | га | 6,168 | 6,168 | 6,168 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - спортивного назначения | га |  |  |  |
|  | - учебно-образовательного назнач. | га | 6,148 | 6,148 | 6,148 |
|  | - здравоохранения | га | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 1.5 | Производственная зона | га | 183,0 | 183,0 | 183,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - промышленности | га | 183,0 | 183,0 | 183,0 |
|  | - иные производственные зоны | га |  |  |  |
| 1.6 | Зона инженерн. инфраструктуры | га |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - энергообеспечения | га |  |  |  |
|  | - водоснабжения и водоотведения | га |  |  |  |
| 1.7 | Рекреационные зоны | га |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - санатории, дома отдыха, ДОЛы | га |  |  |  |
|  | - ООПТ | га |  |  |  |
| 1.8 | Зона с/х назначения | га |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - земли МарРНИИСХ | га | - | - | - |
|  | - садоводческие товарищества | га | - | - | - |
| 1.9 | Зона специального назначения | га | 8,71 | 9,0 | 9,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - ритуального назначения | га | - | - | - |
|  | - кладбища | га | 8,71 | 9,0 | 9,5 |
| 1.10 | Зона режимных территорий | га |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - режимных объектов | га |  |  |  |
|  | - постороннего пользования | га |  |  |  |
| 1.11 | Зона акваторий | га |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - акваторий поселения | га |  |  |  |
|  | - поселковые акватории | га |  |  |  |
| 1.12 | Зона фонда перераспределения сельских земель | га | 51,4 | 95,2 | 190,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - перспективного освоения | га |  |  |  |
|  | - фонда перераспределения земель лесного фонда | га |  |  |  |
|  | - фонда перераспределения земель с/х назначения | га | 51,4 | 95,2 | 190,4 |
|  | 2. НАСЕЛЕНИЕ |
|  | Общая численность населения | чел. | 3422 | 3700 | 3800 |
|  | Плотность населения | чел. на га | 0,14 |  |  |
|  | Возрастная структура: |  |  |  |  |
|  | население младше трудоспособ-ного возраста (до 15 лет) | чел. | 551 | 600 | 750 |
|  | население в трудоспособном воз-расте: 16 -54 жен, -59 лет муж. | чел. | 2271 | 2450 | 2450 |
|  | население старше трудоспособ-ного возраста | чел. | 600 | 650 | 700 |
|  | 3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1 | Общий объем нового жилищ- ного стр-ва (дома, квартиры) | Sобщ., м2 | 58937 | 81400 | 114000 |
|  |  | к-во | 1001 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Секционные жилые дома, блоки-рованные (дома, квартиры) | Sобщ., м2 | 5067 |  |  |
|  |  | к-во |  |  |  |
|  | Индивидуальные жилые дома с участками | Sобщ., м2 | 53870 |  |  |
|  |  | кол-во |  |  |  |
|  | Средняя обеспеченность | м2 / чел. |  |  |  |
| 3.2 | обеспеченность жилищного фонда: | % от общ. жилфонда | 17,2 |  |  |
|  | - водопроводом | % | 55,2 | 70 | 75 |
|  | - канализацией | % |  |  |  |
|  | - газоснабжением | % | 29,1 | 35 | 40 |
|  | - электроснабжением | % | 100 | 100 | 100 |
|  | - центральным отоплением | % |  |  |  |
|  | 4. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 4.1 | Учебно-образовательные |  |  |  |  |
|  | детские дошкольные учреждения | мест | 647 |  |  |
|  | общеобразовательные школы | мест | 54 |  |  |
| 4.2 | Здравоохранения |  |  |  |  |
|  | Стационар | коек |  |  |  |
|  | ФАП | посещ./см. | 5 | 5 | 5 |
|  | Санаторно-курортные, оздорови-тельные (лето/зима) | мест |  |  |  |
| 4.3 | Сфера обслуживания |  |  |  |  |
|  | Спортивные | кол-во |  |  |  |
|  | Культурно-досуговые | кол-во | 8 | 8 | 8 |
|  | Торговли | кол-во | 21 | 25 | 25 |
|  | Общественного питания | посад. мест | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
|  | Административные | шт. |  |  |  |
|  | 5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Протяженность дорог поселения | км | 33,406 | 33,406 | 38,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | федеральные | км |  |  |  |
|  | региональные | км | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
|  | местные | км | 33,406 | 33,406 | 38,5 |
|  | Количество транспортных развязок в развязок в разных уровнях | единиц |  |  |  |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и проездов населенных пунктов | км | 34,056 | 34,056 | 38,5 |
|  | 6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 11,061 | 12,167 | 13,273 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 10,652 | 11,717 | 12,782 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,409 | 0,450 | 0,491 |
|  | Произв. водозаборных сооружений | тыс. куб. м./в сутки | 11,061 | 12,167 | 13,273 |
|  | Протяженность сетей | км | 19,63 | 25,0 | 30,0 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод |  |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./в сутки |  |  |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м./в сутки |  |  |  |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки |  |  |  |
|  | Протяженность сетей | км |  |  |  |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии всего | тыс. кВт. ч./в год | 923,0 | 1053 | 1108 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. кВт. ч./в год | 72,3 | 79,5 | 86,8 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | тыс. кВт. ч./в год | 850,7 | 973,5 | 1021,2 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление тепла всего | Гкал/год | 1350,0 | 1485,0 | 1620,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 1350,0 | 1485,0 | 1620,0 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - |  |  |
|  | Произв. централ. источников тепла | Гкал/час | 0,27 | 0,295 | 0,32 |
|  | Протяженность сетей | км | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Удел. вес газа в топливном балансе | % |  |  |  |
|  | Потребление газа всего | куб. м./год | 1041,6 | 1146 | 1250 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | куб. м./год | 1041,6 | 1146 | 1250 |
|  | - на производственные нужды | куб. м./год |  |  |  |
| 6.7 | Связь |  |  |  |  |
|  | Охват населения телевиз. вещанием | % от насел. | 100 | 100 | 100 |
|  | Охват населения телефонной сетью | % от насел. | 100 | 100 | 100 |

# Text boxes

Открытое акционерное общество

«МАРИЙСКГРАЖДАНПРОЕКТ

Базовый территориальный проектный институт»