ЗАКАЗЧИК	Администрация муниципального образования_________________ «Красностекловарское сельское поселение»___________________ Моркинского муниципального района_______________________ Республики Марий Эл_____________________________________

ЗАКАЗ	№ 141-12 от 29 мая 2012 г._________________________________

ОТДЕЛ	Архитектурно-планировочная мастерская____________________

###### ОБЪЕКТ	Генеральный план муниципального образования_______________ «Красностекловарское сельское поселение»___________________

###### Моркинского муниципального района________________________ Республики Марий_Эл_____________________________________

###### СТАДИЯ	Проектная документация___________________________________

ЧАСТЬ ПРОЕКТА       Архитектурно-планировочная______________________________

Материалы по обоснованию территориального планирования___

(Пояснительная записка. Графические материалы)______________

ТОМ № 1.Р.ГП-12

Генеральный директор					 		Ф. Б. Ананьев

Главный инженер 								В. Н. Конышев

Начальник отдела								В. П. Горбань

Главный архитектор проекта						А. Н. Теряев

Главный инженер проекта						А. В. Санин

Архитектор									Н. А. Орлова

Инженер									Е. Л.  Канюгина

Йошкар-Ола

2012

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТОМ №1. Р.ГП-12  Генеральный план муниципального образования «Красностекловарское сельское поселение» Моркинского муниципального района Республики Марий Эл 	 (Пояснительная записка.  Графические материалы)

Настоящий проект выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и на основе Схемы территориального планирования Моркинского муниципального района Республики Марий Эл.

Гл. архитектор проекта						А.Н.Теряев

«___» 			 2012 г.

Состав  Тома

|  | Ведение |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. | Положение о территориальном планировании |  | 7 |
|  | 1.1 | Цели территориального планирования |  | 7 |
|  | 1.2 | Основные задачи генерального плана |  | 7 |
| Раздел 2. | Топографо-геодезическая изученность территории |  | 8 |
| Раздел 3. | Природно-ресурсный потенциал района |  | 8 |
|  | 3.1 | Климат |  | 9 |
|  | 3.2 | Почвы |  | 9 |
|  | 3.3 | Растительность |  | 9 |
|  | 3.4 | Рельеф |  | 10 |
|  | 3.5 | Геологическое строение |  | 10 |
|  | 3.6 | Гидрологическая характеристика и ресурсы подземных вод |  | 10 |
|  | 3.7 | Минеральные источники |  | 11 |
|  | 3.8 | Инженерно-геологическое районирование |  | 11 |
|  | 3.9 | Гидрографическая характеристика |  | 13 |
|  | 3.10 | Минерально-сырьевые ресурсы |  | 14 |
|  | 3.11 | Леса и лесосырьевые ресурсы |  | 14 |
| Раздел 4. | Комплексная оценка современного состояния и использования территории |  | 18 |
|  | 4.1 | Территориальная структура поселения |  | 18 |
|  | 4.2 | Оценка демографической ситуации, трудовые ресурсы, прогнозирование численности населения |  | 19 |
|  | 4.3 | Оценка производственного потенциала |  | 20 |
|  | 4.4 | Жилищная, социальная сфера |  | 22 |
|  | 4.4.1 | Планируемые объёмы жилого фонда |  | 23 |
|  | 4.5 | Обеспеченность жилого фонда системами инженерной инфраструктуры |  | 24 |
|  | 4.6 | Учреждения и предприятия обслуживания |  | 27 |
|  | 4.6.1 | Проектируемые учреждения и предприятия обслуживания |  | 29 |
|  | 4.7 | Дорожная сеть. Транспортное обеспечение |  | 29 |
| Раздел 5. | Ограничения использования территории |  | 31 |
|  | 5.1 | Экологические ограничения |  | 31 |
|  | 5.2 | Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры |  | 31 |
|  | 5.3 | Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | 33 |
|  | 5.4 | Зоны с особыми условиями использования территории |  | 35 |
|  | 5.4.1 | Охранные зоны водных объектов |  | 35 |
| Раздел 6. | Муниципальная правовая база |  | 40 |
| Раздел 7. | Архитектурно-планировочная организация и зонирование территории |  | 41 |
|  | 7.1 | Основные направления градостроительного развития территории поселения |  | 41 |
|  | 7.2 | Проектируемая структура населённых пунктов поселения |  | 41 |
|  | 7.3 | Функциональное зонирование территории поселения |  | 42 |
| Раздел 8. | Планируемые объекты капитального строительства и инженерной инфраструктуры |  | 44 |
| Раздел 9. | Инженерно-технические мероприятия в области гражданской обороны и защиты населения. Противопожарные мероприятия |  | 47 |
| Раздел 10. | Мероприятия по охране окружающей среды. Очистка территории |  | 49 |
| Раздел 11. | Основные технико-экономические показатели генерального плана |  | 51 |
| Раздел 12. | Исходная документация |  |  |
|  |  |  |  | 55 |
| Раздел 13. | Графические материалы |  |  |
| Схема № 1. | Положение Красностекловарского сельского поселения в Моркинском муниципальном районе (ситуационный план) | ГП-1 |
| Схема № 2. | Схема современного использования территории, схема размещения минерально-сырьевых ресурсов (опорный план) | ГП-2 |
| Схема № 3. | Схема планировочных ограничений | ГП-3 |
| Схема № 4. | Схема современного использования территории населённых пунктов поселения (опорные планы) | ГП-4-1, ГП-4-2 |
| Схема № 5. | Проект генерального плана поселения (основной чертёж) Схема зонирования. | ГП-5 |
| Схема № 6. | Проекты генеральных планов населённых пунктов. Схемы зонирования. | ГП-6-1, ГП-6-2 |
| Схема № 7. | Инженерная инфраструктура | ГП-7-1,ГП-7-2 |

Введение

Генеральный план муниципального образования «Красностекловарское сельское поселение» Моркинского района (далее Красностекловарское сельское поселение) Республики Марий Эл разработан на основании заключённого муниципального контракта № 141-12 от 29 мая 2012 года, в соответствии с:

- Постановлением администрации Красностекловарского сельского поселения от 4 апреля 2011 г. № 19 «О подготовке проекта генерального плана муниципального образования «Красностекловарское сельское поселение»;

- Техническим заданием;

- Градостроительным Кодексом РФ;

- Земельным Кодекса РФ;

- Водным кодексом РФ;

- Законом РФ от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах»;

- Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№131-ФЗ от 06 октября 2003 г.);

- Законом Республики Марий Эл от 28.12.2004 № 62-З «О составе и границах сельских, городских поселений в Республике Марий Эл»;

- Законом Республики Марий Эл от 05.07.2005 № 22-З «Об изменениях в составе сельских поселений Республики Марий Эл и об изменении и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Марий Эл»;

- Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 08.01.2008 года № 9   «О реестре административно- территориального устройства Республик Марий Эл»;

- Программами социально экономического развития Республики Марий Эл, Моркинского муниципального района, Красностекловарского сельского поселения.

- Методическими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными  приказом  Миэкономразвития РФ от 26.05.2011 года № 244.

- Нормативами градостроительного проектирования республики Марий Эл утверждёнными постановлением Правительства республики Марий Эл от 25 мая 2012 года № 176;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- другими законами и нормативными актами.

Проектная документация разработана с учетом:

- положений о территориальном планировании, содержащихся в схеме территориального планирования Моркинского муниципального района и муниципальных образований, имеющих общую границу с Красностекловарским сельским поселением;

Проектные решения ГП являются основанием для разработки документации по планировке территории «Красностекловарское сельское поселение» а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки.

Документы территориального планирования являются обязательными для органов государственной власти и органов местного самоуправления при принятии и реализации ими решений (статья 9 пункт 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и  являются документами постоянного действия, в которые могут вноситься дополнения и изменения по мере необходимости.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Проектные решения генерального плана являются основой для:

- комплексного решения вопросов организации планировочной структуры;

- территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения;

- разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон;

- определения зон инвестиционного развития.

С 31 декабря 2012 года, в соответствии с п. 4 ст. 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Генеральный план Красностекловарского сельского поселения разработан комплексно по всем вопросам применительно ко всей территории поселения и к территории отдельных населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Раздел 1. Положение о территориальном планировании

1.1 Цели территориального планирования

Территориальное планирование развития муниципального образования (поселения) осуществляется посредством разработки градостроительной документации.

Генеральный план Красностекловарского сельского поселения - документ террито-риального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Проектные решения генерального плана являются основой для:

- комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального,

- инфраструктурного и социально-экономического развития поселения;

- разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон;

- определения зон инвестиционного развития.

Расчётный срок генерального плана принимается 20 лет с выделением первой очереди строительства – 10 лет. А также определяются перспективы развития поселения за пределами расчётного срока на 10 лет, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно-транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

Целью разработки генерального плана муниципального образования (поселения) является создание действенного инструмента управления развития территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации.

Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфрастру-ктурного и социально-экономического развития муниципальных образований (поселе-ний); разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Основной целью генерального плана поселения является:

- обеспечение устойчивого развития поселения, обеспечение нынешним и будущим жителям условий жизни и управления, которые являются одновременно стабильными, безопасными, гибкими и экономически эффективными при уважении требований экологии.

- определение основного направления развития поселения, планировочная организация территории и предложения по изменению границ поселения, архитектурно-пространственное решение.

1.2 Основные задачи генерального плана

Задачей генерального плана поселения является выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования (поселения).

Основные задачи генерального плана:

- совершенствование жилищной политики;

- создание комплексной системы обслуживания населения;

- развитие транспортной инфраструктуры;

- развитие системы инженерного обеспечения;

- развитие производственного комплекса;

- охрана окружающей среды и определение территорий с особыми условиями использования;

- мероприятия в области гражданской обороны и защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Раздел 2. Топографо-геодезическая изученность территории

Генеральный план Красностекловарского сельского поселения выполнен в Системе ГИС
в программе Map Info.

В работе использованы: - топографическая основа в 1:200000, выданная в 2004 году «Маргеомониторинг»; - ортофотопланы населенных пунктов с разрешением 0,5 м, выданные Росреестром по РМЭ, выполненные в 2009-2010 годах ФГУП «Государственным проектно-изыскательским институтом земельного кадастра» («Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ»  г. Москва).

Раздел 3. Природно-ресурсный потенциал территории

3.1. Климат

Климат Моркинского района, в состав которого входит Красностекловарское сельское поселение, расположенного на юго-востоке республики можно охарактеризовать как умеренно-континентальным с умеренно суровой, снежной зимой и умеренно-тёплым летом. Самая низкая среднемесячная температура -14 ˚С и абсолютный минимум -49 ˚С наблюдается в январе месяце.

Самая высокая среднемесячная температура +18,4 ˚С и абсолютный максимум +38 ˚С наблюдается в июле месяце.  Продолжительность солнечного сияния 1811 час за год с максимумом в июле 305 часов и минимумом в декабре 29 часов.  Среднегодовое количество осадков составляет 497 мм.

Ветровой режим характеризуется преобладанием западных ветров в тёплую половину года, в холодное время года преобладают ветра южного направления. Средняя скорость ветра составляет 3,7 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек отмечаются около 23 дней за год.

Зимой часты метели. Они наблюдаются преимущественно при умеренных и сильных ветрах южных направлений. Всего за зиму наблюдается 34 дня с метелью.  Кроме метелей к неблагоприятным атмосферным явлениям относятся туманы, чаще всего они бывают осенью и зимой, а среднее число дней с туманами составляет 20 дней за год.

Период активной вегетации растений длится более 4-х месяцев. Продолжи-тельность безморозного периода также 4 месяца с середины мая до середины сентября.

По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне IВ. Расчётная температура для проектирования отопления равна -33 ˚С. Продолжительность отопительного периода 222 дня. Максимальная глубина промерзания почвы - 140 см.

Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но в особо метельные зимы вследствие большого снегопереноса южными и юго-восточными ветрами рекомендуется временная снегозащита путей сообщения. Продолжительность комфорт-ного периода летом для отдыха населения составляет в среднем 76 дней (03,05 - 24,08).

Весь зимний сезон начиная с середины ноября благоприятен для организации отдыха населения.

Район относится к зоне умеренного потенциала загрязнения, т.к. метеорологические условия таковы, что создаются равновесные условия для рассеивания и накопления вредных примесей в атмосфере.

Таблица основных климатических характеристик района

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t0 | -13,7 | -13,0 | -7,0 | 2,9 | 11,2 | 16,1 | 18,2 | 16,0 | 10,0 | 2,8 | -5,0 | -11,0 | 2,3 |
| t0 min | -47 | -44 | -35 | -23 | -10 | -4 | 2 | -1 | -8 | -22 | -38 | -42 | -47 |
| t0 max | 5 | 5 | 15 | 29 | 34 | 37 | 38 | 37 | 32 | 24 | 15 | 6 | 38 |
| Относ. влаж (%) | 84 | 81 | 79 | 74 | 66 | 67 | 72 | 76 | 79 | 84 | 85 | 85 | 78 |
| К-во осад (мм) | 25 | 24 | 25 | 31 | 42 | 56 | 66 | 57 | 52 | 48 | 33 | 32 | 491 |
| Снеж. покр. (см) | 32 | 41 | 40 | 14 | - | - | - | - | - | - | 9 | 22 | 43 |
| Ветер более 15 м/сек | 4,9 | 3,0 | 5,4 | 3,1 | 4,6 | 3,0 | 1,1 | 2,4 | 2,1 | 3,3 | 3,4 | 5,2 | 41,5 |
| Скорость ветра м/сек | 5,8 | 5,1 | 5,3 | 4,2 | 4,4 | 3,7 | 3,2 | 3,5 | 4,2 | 4,9 | 5,0 | 5,9 | 4,6 |
| Дни с туманом | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 |
| Дни с метелью | 10 | 8 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 8 | 40 |
| Солн. сиян. час. | 38 | 68 | 122 | 189 | 265 | 305 | 294 | 245 | 150 | 66 | 40 | 29 | 1811 |

3.2. Почва

На территории района преобладают дерново-слабо и средне-подзолистые песчаные почвы.

Основная часть территории характеризуется очень слабой плоскостной и овражной эрозией. Местами возможна дефляция (развеивание песков) - при оголении песков от растительности и неумеренной пастьбе скота. На менее значительной территории в центральной части района значительно развита плоскостная и овражная эрозия.

Район мало благоприятный для сельскохозяйственного производства. Преобладающая часть района занята дерново-слабо и средне-подзолистыми песчаными почвами.

Использование этих почв в сельском хозяйстве требуют коренного улучшения внесением значительных доз органических (торф, компост) и минеральных удобрений.

В северной части района имеются торфяные почвы и торфяники. Наиболее целесообразным использование торфа в качестве удобрения, учитывая наличие значительных площадей малоплодородных песчаных почв.

Противоэрозионные мероприятия

В местах дефляции необходимо регулирование пастьбы скота и посадка противоэрозионных насаждений.

Рекомендуемые для посадок виды деревьев и кустарников: сосна обыкновенная, берёза, тополь, кустарниковая ива (шелюга), жимолость татарская, бузина красная, клён татарский, акация жёлтая.

3.3. Растительность

На территории района значительные площади покрыты лесной растительностью. Она представлена сосновыми, берёзовыми и еловыми лесами. Около 85 % лесов естественного происхождения.

Сосновые леса представлены сосняками брусничниками, зеленомшниками, кисличниками и черничниками. Еловые леса следующих типов: зеленомошники, травяные и сложные. Берёзовые леса представлены березняками зеленомошниками, травяными и сложными.

Лесная растительность района имеет промышленное, поле-почвозащитное, водоохранное значение.

В рекреационном отношении леса благоприятны для организации отдыха.

Ресурсы дикорастущих лекарственных, промышленно-технических и плодовоягодных растений сравнительно значительны на всей территории района.

Лекарственные растения: брусника, зверобой, клюква, лапчатка, ландыш, можжевельник, плаун, черника. Особого внимания заслуживает создание искусственных высокоурожайных посевов шиповника, являющегося ценным сырьём витаминной промышленности.

Промышленно-технические растения.

Лубоволокнистые: липа, крапива двудомная, хмель рогоз.

Дубильные растения: дуб, ива, ель, берёза, шиповник, лапчатка, зверобой.

Гуттаперчевые растения: бересклет бородавчатый, ландыш, можжевельник обыкновенный, ромашка, хмель. Плодовоягодные растения: черника, брусника, клюква, шиповник, земляника, ежевика.

3.4. Рельеф

Территория Красностекловарского поселения в целом представляет собой равнину с рельефом от волнистого до холмисто-увалистого, изрезанную долинами рек Илети, Малонмаш, Кужерка и их притоками, а также овражно-балочной сетью. Густота эрозионного расчленения составляет 0,1 - 0,5 км на 1 кв. км площади.

Юго-восток Моркинского района характеризуется абсолютными высотами (160-180 м.) полого-холмистым рельефом Мари-Турекского плато. Расчленённость территории овраго-балочно-долинной сетью умеренная.

Глубина вреза балок и оврагов от 4 до 15 м, долин рек - до 20 - 50 м. Относительные превышения колеблются от 5 до 15, реже 20 м.

Развиты эоловые холмы, относительная высот которых 5 - 10 м. Поверхность территории залесена.

Река Илеть имеет хорошо разработанную долину шириной от 1,5 до 4 км. Однако в долинах часто выделяются поймы с плоской, изрезанной старицами, местами заболоченной и заторфованной поверхностью.

Кроме поймы, встречаются одна-три надпойменные террасы высотой от 4 до 30 м над урезом рек. Террасы эрозионно-эккумулятивные, неясно выражены в рельефе и сливаются с прилегающей флювиогляциальной равниной.

Характерной особенностью для территории поселения в целом является наличие поверхностных карстовых форм: воронок, провалов, уступов, озёр, слепых долин. Преобладающая глубина карстовых воронок 15 - 25 м, диаметр 40 - 60 м.

Карстовые озера по форме и размерам весьма разнообразны. Большинство из них представляют собой блюдцеобразные углубления или небольшие по глубине (до 18 - 20 м) впадины, заполненные водой.

3.5. Геологическое строение

Территория Моркинского района расположена в восточной части Русской платформы, сложенной мощной толщей пермских пород. Более древние отложения залегают на большой глубине.

В сводовой части вятского вала мощность четвертичного покрова минимальная порядка 0,5 - 2,0 м. Коренные породы часто выходят на поверхность. На склонах вала мощность четвертичных отложений увеличивается до 15 - 20 м.

3.6. Гидрологическая характеристика и ресурсы подземных  вод

Моркинский район расположен в пределах Волго-Камского артезианского бассейна. Водоносные горизонты, имеющие значения для водоснабжения, приурочены к породам верхней перми, значительно реже - к неогеновым отложениям.

К четвертичным отложениям приурочены грунтовые воды, связаны они с аллювиальными флювиогляциальными образованиями, имеющими ограниченное распространение. Дебиты колодцев в основном не превышают десятые доли л/сек.

Воды четвертичных образований в силу локального распространения, слабой водообильности и подверженности поверхностному загрязнению не имеют практического значения.

Неогеновый водоносный горизонт распространён в древней долине р. Илеть, содержит значительные запасы подземных вод.

Водоносный горизонт нижней перми залегает, как правило, на большой глубине порядка 200 и более м. и содержит воду повышенной и высокой минерализации, не пригодную для  водоснабжения.

В толще верхнепермских пород имеются два водоносных горизонта, содержащих пресную воду: нижнетатарский (уржумский) и казанский. Питание водоносных горизонтов происходит, главным образом, за счёт атмосферных осадков, а разгрузка в речные долины.

Воды трещинные и трещинно-пластовые, в основном напорные, редко безнапорные. Воды обычно пресные, мягкие до умеренно жёстких.

Мощность зоны пресных вод составляет 100 - 150 м, в долинах рек сокращается до 25 - 80 м.

Ниже этой зоны залегают воды повышенной минерализации, не пригодные для водоснабжения.

Уржумский водоносный горизонт используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения почти на всей территории района, за исключением отдельных участков, где первыми от поверхности является казанский водоносный горизонт.

Учитывая среднюю мощность водоносных горизонтов, напорный характер вод, удельный дебит существующих скважин, средняя возможная производительность одиночной скважины принимается 5 л/сек - для уржумского и казанского водоносных горизонтов и 10 л/сек - для неогенового водоносного горизонта.

По возможной средней производительности водозаборов основных водоносных горизонтов, территория отнесена к двум районам.

Первый район, обеспеченный подземными водами, занимает небольшую площадь распространения неогенового водоносного горизонта.

Второй район, недостаточно обеспеченный подземными водами, охватывает всю остальную территорию, где уржумский и казанский водоносные горизонты.

3.7. Минеральные источники

В проекте Генерального плана муниципального образования «Городское поселение Морки» Моркинского муниципального района Республики Марий Эл, для городского поселения данная часть не рассматривается.

3.8. Инженерно-геологическое районирование

К числу основных факторов, осложняющих строительство в Красностекловарском поселении, относится карст, интенсивно развитый почти на всей территории, за исключением небольших площадей. Оврагообразовние встречается на ограниченных участках.

Карст карбонатно-гипсовый, преимущественно активный, возникновение его связано с выщелачиванием известняков и гипсов казанского яруса, выходящих на поверхность или залегающих на небольшой глубине (менее 10 м) под водопроницаемыми породами.

Поверхностные карстовые формы представлены многочисленными воронками, иногда понорами, слепыми долинами, уступами, озёрами. Глубина воронок 15 - 25 м, в диаметре они достигают 40 - 60 м.

У подножья уступов часто располагаются воронки и озера. Встречается и подземный карст в виде каверн, пустот, о чем свидетельствуют исчезающие водотоки (р. Визимка у пгт. Морки, р. Изюмка, р. Вонча в верхнем течении и др.).

Мощность закарстованной толщи казанских отложений обычно 20 - 30 м, иногда увеличивается до 70 м.

На территории, где развит карст, строительству должны предшествовать специальные изыскания, в результате которых могут быть выбраны участки, благоприятные для застройки.

С учётом геоморфологических, геологических и гидрогеологических особенностей, в Моркинском районе выделены следующие инженерно-геологические районы:

- Денудационная равнина (Мари-Турекское плато);

- Аллювиально-флювиогляциальная равнина;

- Поймы рек и ручьев.

Денудационная равнина

Район расположен в пределах Мари-Турекского плато, отличающегося спокойной полого-холмистой поверхностью.

Абсолютные отметки изменяются от 160 до 180 м. Относительные превышения от 5 до 20 м. На отдельных участках встречаются растущие овраги, глубина вреза которых от нескольких до 15 м.

Оврагообразованию способствует наличие легко размываемых лесовидных суглинков и отсутствие организованного стока.

Территория сложена делювиально-аллювиальными суглинками, содержащими иногда включения щебёнки коренных пород. Мощность суглинков от нескольких до 15 - 20 м. Подстилаются они глинами. Грунтовые воды залегают на глубине 5 - 15 м и приурочены в основном к коренным породам. Местами в суглинках может встретиться верховодка на глубине 0,5 - 4,0 м.

Грунтами оснований для возводимых зданий будут служить главным образом делювиально-элювиальные суглинки, местами обладающие просадочными свойствами, что может привести к неравномерным осадкам зданий.

Условное расчётное давление на суглинки можно принять 2 - 2,5 кг/кв. см, но строительство на просадочных грунтах необходимо производить с учётом требования СНиП.

В целом этот район благоприятен для строительства. На участках развития оврагов, необходимо предусмотреть меры по борьбе с овражной эрозией.

Аллювиально-флювиогляциальная равнина

Этот район охватывает территорию примыкающую к пойме реки Илеть представляет в основном надпойменные террасы эрозионно-аккумулятивного типа сливающиеся с флювио-гляциальной равниной.

Поверхность территории волнистая, местами террасированная, залесенная, с абсолютными отметками 100 - 140 м. На отдельных участках равнины развиты эоловые холмы, относительная высота которых 5 - 7 до 10 м. Встречаются карстовые формы.

Территория сложена аллювиально-флювиогляциальными песками, супесями, глинами, мощность которых от нескольких до 10 - 20 м. Подстилаются они неогеновыми глинами, песками и пермскими мергелями, песчаниками, известняками, иногда огипсованными.

Грунтовые воды залегают на глубине 3 - 10 м и приурочены часто к пескам. В понижениях рельефа глубина залегания уровня грунтовых вод менее 2 м (0,5 - 1,5м.), что вызывает заболачивание.

Грунтами оснований будут служить пески от мелких до средней крупности, сухие, маловлажные до водонасыщеных с включением гравия и гальки. Условное расчётное давление на них принимается от 2,0 до 4,0 кг/кв. см.

Район попадает в зону распространения карста, в связи с чем выбору площадок для строительства должны предшествовать специальные изыскания. Пониженные участки потребуют осушения.

Поймы рек и ручьев

Наиболее хорошо поймы развиты в долинах реки Илеть, где ширина её достигает 1,5 - 2,0 км. Поверхность пойм плоская, изрезана старицами, местами заболоченная и заторфована. Мощность торфа от 2,0 до 4,5 м. Поймы затопляются полностью при наивысшем уровне воды 1 % обеспеченности.

Этот район не благоприятен для строительства, в связи с затоплением, низким положением уровня грунтовых вод (менее 2 м), гидравлически связанных с речными водами, наличие грунтов с пониженной и низкой несущей способностью (1 и менее 1 кг/кв. см).

Во всех районах, где имеются месторождения, площади их застройке не подлежат.

3.9. Гидрографическая характеристика

Гидрографическая сеть района представлена р. Илеть впадающей слева в Куйбышевское водохранилище р. Волга, и её правобережными притоками р. Кужерка и р. Малонмаш и мелкими притоками и мелкими озёрами.

Густота сети около 0,3 км/кв. км. В поселении развит карст. Лесистость водосборов составляет 75 – 85 %. реки имеют небольшие уклоны, долины их неясно выражены, не широкие.

Поймы рек, как правило, двухсторонние, покрытые лесом и кустарником, иногда заболоченные. Русла не широкие 3 - 10 м. Река Илеть в среднем течении имеет ширину 30 - 40 м. Глубины изменяются от 0,3 до 1,2 м, достигая на отдельных участках 2 м, скорость течения в период летней межени 0,2 - 0,5 м/сек. Русла рек, как правило меандирующие.

Основные гидрографические сведения о реках района

| № п/п | Название реки | Куда впадает | С какого берега | Длина в пределах района |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Илеть Кужерка Малонмаш | р.Волга р.Илеть р.Вонча | левого правого правого | 74,5 11,6 17,0 |

Наиболее характерная фаза водного и уровенного режима рек весеннего половодья, во время которого проходит большая часть годового стока.

Подъем уровней начинается обычно в конце марта начале апреля. Пик половодья наступает в среднем 20 - 25 апреля.

Спад половодья  продолжается 20 - 4 дней, на мелких водотоках - до 8 - 12 дней.

Высота весеннего подъёма уровней составляет 1,5 - 2,5 м, а на наиболее крупных реках максимально до 3,5 - 5,0 м. В конце мая - начале июня на реках устанавливается межень, иногда нарушаемая небольшими дождевыми паводками.

Минимальные летне-осенние уровни устанавливаются обычно с конца июня по август.

Зимние уровни воды мало отличаются от летних и амплитуда их колебания обычно находится в пределах 0,8 м. Первые осенние ледяные образования появляются в начале ноября. А к середине ноября устанавливается ледостав, который длится около пяти месяцев. Средняя толщина льда к концу зимы 0,6 - 0,7 м.

Весенний ледоход не продолжительный. На Илети он почти ежегодно носит прерывистый характер.

На малых реках лёд тает на месте. Наибольшая среднемесячная температура воды наблюдается в  июле +17 ˚С - +20 ˚С, в отдельные дни температура может подниматься до +24 ˚С.  Мутность воды - в среднем 10 - 150 г/куб. м.

В виду большой закарстованности бассейна минерализация воды р. Илети колеблется от 100 - 150 мг/л в период весеннего половодья до 1000 - 1400 мг/л в период летней и зимней межени.

Весной вода относится к гидрокарбонатному классу с преобладанием ионов кальция в составе катионов. В меженные периоды речные воды имеют сульфатный характер, а общая жёсткость превышает 9 мг-экв/л (жёсткие воды).

Красностекловарское поселение характеризуется ограниченными ресурсами поверхностных вод. Хотя по минерализации воды бассейна р. Илети в период межени допустимы до питья (1,0 - 1,5 г/л), по общей жёсткости (более 9 мг-экв/л) они относятся к очень жёстким водам и поэтому их использование в целях водоснабжения должно согласовываться санитарной службы.

3.10. Минерально-сырьевые ресурсы

На территории поселения выявлены полезные ископаемые - стекольные и строительные пески.

Кроме того, по данным геофизических работ, положительно оцениваются перспективы нефтеносности и газоносности. К наиболее перспективным относится Илетская площадь.

Динамика добычи полезных ископаемых.

Минерально-сырьевой потенциал района может обеспечить строительство новых предприятий и расширение действующих для удовлетворения потребностей района и снижения ввоза минерального сырья и продуктов их переработки.

3.11. Леса и лесосырьевые ресурсы

Красностекловарское поселение расположено в зоне хвойных лесов, подзоне смешанных лесов, входит в число наиболее лесистых районов республики.

Леса располагаются по территории поселения крупными компактными массивами в южной и северной части района и играют важную роль в экономике района.

Общая площадь земель лесного фонда	- 6965,78 га

Лесистость района довольно высока	- 96,9 %

По величине запасов и качеству лесных ресурсов Моркиннский район занимает 4 место в республике.

В составе лесов преобладают сосна (около трети покрытой лесом площади), ель – 20 %, берёза - около 27 %, остальные площади занимают липа, осина, ольха чёрная и другие породы.

В районе преобладают эксплуатационные леса, площадь которых составляет 83874 га 67 % с запасом древесины в них 12099,3 м3.

Защитные леса (леса I категории) составляют 40610 га 33 %.

На территории поселения Кужерское лесничество. Размеры возможной годовой заготовки древесины составляет по Кужерскому лесничеству - 43,5 тыс. куб. м.

Распределение земель лесного фонда по категориям земель

| Лесничества | Общая пло-щадь земель лесного фонда | Всего лесных земель, га | с/х уго-дия | Во-ды | Дороги про-секи | Усадь-бы | Бо-лота | Пе-ски | Прочие земли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кужерское | 32680 | 30960 | 686 | 145 | 509 | 45 | 146 | 33 | 156 |

Распределение площади лесов по категориям защитности

| Лесничества | Всего земель покрытых лесной растительностью | Из них |
| --- | --- | --- |
|  |  | Защитные леса 1 руппы | Эксплуатационные леса, всего |
|  |  |  | площадь, га | запас, тыс. куб.м |
| Кужерское | 30469 | 9601 | 19586 | 2955,5 |

Управление лесами

Лесной кодекс 2006 года радикально меняет систему государственного и хозяйственного управления лесами, требует для своей практической реализации новых экономических отношений в лесном секторе.

Для эффективного управления лесами необходимо введение обязательности планирования в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Правовой основой лесного планирования сегодня является Лесной кодекс РФ (статья 85 и 86), регламентирующий порядок разработки лесных планов основополагающих документов для ведения лесного хозяйства.

Лесной план включает в себя следующие разделы:

а) характеристику состояния лесов и их использование;

б) основные направления планируемого использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов;

в) оценку экономической эффективности реализации мероприятий по освоению лесов.

Лесное планирование, является разновидностью экономического планирования, которое должно придерживаться следующих «классических» принципов:

- обоснованность;

- ресурсное обеспечение плановых заданий;

- реальность плановых заданий;

- временные рамки исполнения заданий.

Целью стратегии устойчивого развития лесного сектора экономики республики в целом и района в частности (устойчивого управления лесами) является обеспечение сбалансированного решения социальных, экономических задач и проблем сохранения природно-ресурсного потенциала в интересах не только нынешних, но и будущих поколений.

Основой сохранения и приумножения экологического и ресурсного потенциала лесов является выполнение всеми участниками лесных отношений принципа многоцелевого, рационального, непрерывного и неистощительного пользования лесом.

Основными направлениями развития лесного сектора экономики необходимо рассматривать:

1. Обеспечение сбалансированности спроса на лесопродукцию и услуги леса с лесным потенциалом.

2. Увеличение доходности лесного хозяйства за счёт расширения рынка лесных ресурсов по видам пользования и вовлечения в хозяйственный оборот всех ресурсов и услуг леса.

3. Расширение мощностей по глубокой переработке древесного сырья с целью его комплексного использования путём разработки и реализации приоритетных инвестиционных проектов.

В результате анализа имеющихся древесных ресурсов и доступности лесных территорий по материалам Марийского государственного технического университета, разработавшего лесной план Республики Марий Эл по заказу Министерства лесного хозяйства Республики Марий Эл, по Моркинскому и Кужерскому лесничествам, обслуживающим леса, находящиеся на территории Моркинского района, определены размеры заготовки древесины по годам в тыс. куб. м:

Предельные объёмы заготовки древесины в Моркинском районе

| Лесничества | Годы |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Моркинское | 156,5 | 157,6 | 158,7 | 183,7 | 183,7 |
| Кужерское | 50,5 | 51,5 | 52,5 | 53,5 | 54,5 |
| Всего: | 207 | 209,1 | 420,3 | 237,2 | 238,2 |

По величине запасов и качеству лесных ресурсов Моркинский район занимает в республике 4 место.

Однако расположение района вблизи наиболее развитых и урбанизированных территорий страны (Татарстан, Самарская области), а также благополучное экологическое состояние территории определяют большую востребованность данных природных ресурсов.

Отрасль переработки леса может стать привлекательной для потенциальных инвесторов, поскольку потребность в пиломатериале и цены на сырье остаются неизменно высокими.

В целях социально-экономического развития Моркинского района леса могут использоваться:

- для заготовки древесины на реализацию;

- для организации заготовки живицы;

- для заготовки не древесных, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений;

- для организации охотничьего хозяйства, осуществления гражданами любительской и спортивной охоты;

- для ведения городского хозяйства;

- для ведения научно-исследовательской и образовательной деятельности;

- для организации бальнеологической, рекреационной и туристической деятельности.

Принципы зонирования территорий  лесных участков по видам использования лесов

| Вид использования лесов | Названия зон | Принципы выделения зон или категории защитности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Ведение охотничь-его хозяйства и суще-ствление охоты | 1. Зона ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты | лесные участки за исключени-ем лесов зеленых зон |
| 2. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | 1. Зона промышленной заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений | эксплуатационные и водоохранные леса |
|  | 2. Зона использования пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений населением для собствен-ных нужд | леса не вошедшие в зону 2.1 |
| 3. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов | 1. Зона промышленной заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов | эксплуатационные и водоохранные леса |
|  | 2. Зона заготовки и сбора недре-весных лесных ресурсов населении-ем для собственных нужд | леса не вошедшие в зону 3.1 |
| 4. Ведение сельского хозяйства | 1. Зона ведение сельского хозяйства | Эксплуатационные леса -сенокосы, пастбища, выгоны, пашни, прогалины |
| 5. Заготовка живицы | 1. Зона заготовка живицы | Эксплуатационные леса |
| 6. Создание лесных плантаций и их эксплуатация | 1. Зона плантационного выращи-вание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарст-венных растений | Эксплуатационные леса -пашни, прогалины |
| 7. Переработка древе-сины и иных лесных ресурсов | 1. Зона переработки древесины и иных лесных ресурсов | На территории эксплуатации-онных лесов - пустыри, прога-лины |
| 8. Заготовка древесины | 1.Зона заготовки древесины, аренда и постоянное бессрочное пользование; | Территория лесного фонда Министерства лесного хозяй-ства РМЭ |
|  | 2 Зона для обеспечения потребностей местного населения | До 10% объемов аренды |
| 9. Выращивание лес-ных плодовых, ягод-ных, декоративных растений, лекарствен-ных растений | 1. Зона плантационного выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений | Эксплуатационные леса |
| 10. Осуществление рекреационной дея-тельности | 1. Зона памятников, природы, комплексных и охотничьих заказников | Памятники природы, заказни-ки, национальный парк |
|  | 2. Участки для строительства ре-конструкции и эксплуатации объек-тов рекреационного использования | На основании проведеного анализа по перспективе раз-вития рекреационного исполь-зования лесов |
|  | 3. Перспективные территории для осуществления рекреационной деятельности | Зеленые зоны и защитные леса |
| 11. Выполнение работ по геологическому изучению недр, разра-ботка месторождений полезных ископаемых | 1. Зона выполнения работ по гео-логическому изучению недр, раз-работка месторождений полезных ископаемых | Эксплуатационные леса. Участки в защитных лесах за исключением ООПТ и зеленых зон, где возможна сплошная рубка насаждений |
| 12. Осуществление научно - исследова-тельской и образова-тельной деятельности | 1. Зона осуществления научно ис-следовательской деятельности и об-разовательной деятельности | На основании проведенного анализа в потребности использования лесов по данному виду |
| 13. Осуществление религиозной деятельности | 1. Зона осуществления религиозной деятельности | На основании проведенного анализа в потребности испо-льзования лесов по дан. виду |
| 14. Строительство, реконструкция, эксп-луатация линий элект-ропередачи, линий связи, дорог, трубо-проводов и других линейных объектов | 1 Зона строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов | Согласно Схемы территори-ального планирования Рес-публики Марий Эл и сущест-вующих линейных сооруже-ний |
| 15. Строительство и эксплуатация водох-ранилищ и иных ис-кусственных водных объектов, а также гид-ротехнических соору-жений и пециализи-рованных портов | 1 Зона строительства и эксплуата-ции водохранилищ и иных искус-ственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов | Согласно Схемы территори-ального планирования Республики Марий Эл |

Раздел 4. Комплексная оценка современного состояния и использования территории

4.1. Территориальная структура поселения

Красностекловарское сельское поселение расположено в южной части Моркинского района. Оно граничит на западе с Октябрьским сельским поселением, на севере и востоке с Каркатовским сельским поселением, на юге с Волжским районом (Сотнурским поселением).

Площадь территории Красностекловарского сельского поселения составляет 7185,64 га

в том числе:

земли сельскохозяйственного назначения		(0,0 %)	0,00 га

земли населённых пунктов					(2,8 %)	204,79 га

земли промышленности, транспорта и др	угие		(0,2 %)	0,00 га

земли лесного фонда					(96,9 %)	6748,20 га

земли водного фонда					(0,1 %)	42,49 га

земли особо охраняемых природных территорий	(0,0 %)	0,0 га

земли запаса							(0,0 %)	190,16 га

Земли сельскохозяйственного назначения:

На территории поселения нет земель сельскохозяйственного назначения.

Земли населённых пунктов

На территории поселения находится 3 населённых пункта, общей площадью 204,79 га. Земли населённых пунктов представлены в основном территориями жилой застройки: индивидуальными и малоэтажными жилыми домами.

В населённых пунктах: п. Красный Стекловар, п. Залесный, расположены пилорамы на которых осуществляют лесопильные работы

Существующая территориальная структура населённых пунктов

| Наименование населённых пунктов | территория, га | в том числе земли, га. |
| --- | --- | --- |
|  |  | жилая застройка | общественно-деловых зон | особо охраняемых территорий | производствен- ные | общего пользов. улицы, дороги | с/х использов., садов | прочие | водные объекты |
| п. Красный Стекловар | 171,3 | 58,51 | 12,5 | 0 | 21,99 | 34,3 | 26,3 | 12,8 | 4,9 |
| п. Залесный | 20,3 | 6,7 | 2,9 | 0 | 3 | 2,5 | 4 | 0 | 0,3 |
| п. Верхняя Красная Горка | 13,19 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 4 | 4,21 | 0 |
| Всего: | 204,79 | 66,71 | 15,4 | 0 | 24,99 | 40,3 | 34,3 | 17,01 | 5,2 |

Земли промышленности

Земли промышленности составляют 29,29 га и представлены следующими объектами:

- территория ГУП РМЭ «Бор Марий Эл»						- 2,5 га

- территория Министерства государственного имущества РМЭ		- 3,73 га

- территория инструментального завода «Инреко»				- 3,1 га

- карьер песчаный 									- 3,4 га

- территория ГБУ «Красностекловарский психоневрологический интернат» - 3,04 га

- территория пилорамы И\П Мухамедзянов И.М.				- 0,42 га

- территория под магазинами в п. Красный Стекловар, п. Залесный		- 0,28 га

- территория под гаражами в п. Залесный						- 0,12 га

- федеральные, региональные дороги,

объездные дороги, подъезды к населённым пунктам,

размещение опор линий электропередачи, пилорамы,

объекты электроэнергетики, объекты здравоохранения,

мастерские, пекарня, столовая, сушильный цех, и т.д.			- 12,7 га

Всего:	- 29,29 га

Земли лесного фонда

занимают основную часть территории сельского поселения, которые обслуживается ГКУ РМЭ «Кужерское лесничество» - 6748,20 га. (96,9%).

Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" на территории Красностекловарского сельского поселения нет особо охраняемых природных территории:

4.2. Оценка демографической ситуации, трудовые ресурсы, прогнозирование численности населения

На территории Красностекловарского сельского поселения находится 3 населённых пунктов, в которых проживает 1261 человек. По сравнению с 2008 годом (на момент разработки Схемы территориального планирования Моркинского муниципального района) население увеличилось на 251 человека. Плотность населения по поселению составляет 17,53 чел/кв.км (по району – 24,6 чел. на кв. км, по республике – 30,4 чел. на кв. км).

Наиболее крупными населенными пунктами являются: п. Красный Стекловар – 960 чел., п. Залесный – 300 чел.

Население в трудоспособном возрасте составляет – 43,3 %, пенсионный возраст – 7,6 %, дети дошкольного и школьного возраста соответственно 7,6 % и 6,4 %.

Баланс населения в разрезе населённых пунктов поселения

| Наименование населённых пунктов | Всего населения, чел. | В том числе, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | по данным на 01.01.2011 г. | в трудо-способн. возрасте | дети дошкольн. возраста | дети школьного возраста | пенсии- онный возраст |
| п. Красный Стекловар | 960 | 491 | 90 | 65 | 314 |
| п. Залесный | 300 | 55 | 6 | 16 | 223 |
| п. Верхняя Красная Горка | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Всего: | 1261 | 546 43,3 % | 96 7,6 % | 81 6,4 % | 538 42,7 % |

В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Марий Эл и Схемой территориального планирования Моркинского муниципального района выполнен расчёт перспективной численности населения по Красностекловарскому поселению. Среднесрочный срок принят 2021 год, дальнесрочный срок - 2031 год.

Численность населения по поселению

| 2002 г. (чел.) | 2012 г. (чел.) | Среднесрочная перспектива - 2021 г., чел. | Дальнесрочная перспектива - 2031 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1199 | 1261 | 1200 | 1150 |

4.3. Оценка производственного потенциала

На территории поселения функционируют более 30 субъектов хозяйствования, 
в том числе:

-ГКУ РМЭ «Кужерское лесничество»

-МБОУ «Кужерская основная общеобразовательная школа»

-МБУ «Красностекловарский социально – культурный комплекс»

- ГБУ РМЭ «Красностекловарский психоневрологический интернат»

-МУ администрация муниципального образования «Красностекловарское сельское поселение»

-Красностекловарское отделение врача общей практики

-Красностекловарское отделение почтовой связи

-Дополнительный офис № 8614/042 в посёлке Красный Стекловар Волго-Вятского банка Сбербанка Российской Федерации

-Моркинское райпо (магазины)

-Красностекловарский участок МУП «Тепловодоканал»

-Красностекловарский участок ООО «Жилкомсервис»

-Красностекловарский участок ГКУ РМЭ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Моркинском районе»

-Красностекловарский участок ОАО «Энергия»

-ООО «Каскад»

-ООО «Нарат»

-Магазины индивидуальных предпринимателей

-Индивидуальные предприниматели

На территории поселения нет сельскохозяйственных предприятий.

На земельных участках, принадлежащих гражданам на праве пожизненно наследуемого владения и на праве собственности выращиваются ягодные, плодово-ягодные культуры, овощи, картофель. В личных подворьях содержится скот: 35 голов КРС, свиней 21 голова, овец и коз 64 головы, птицы 215 голов, кролики 15 голов, пчелосемей 16 шт.

Население занятое на предприятиях и организациях поселения

| № п/п | Наименование предприятия, организации | Кол-во работ. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГКУ РМЭ «Кужерское лесничество» | 27 |
| 2 | МБОУ «Кужерская основная общеобразовательная школа» | 30 |
| 3 | МБУ «Красностекловарский социально – культурный комплекс» | 8 |
| 4 | ГБУ РМЭ «Красностекловарский психоневрологический интернат» | 111 |
| 5 | МУ администрация муниципального образования «Красностекловарское сельское поселение» | 5 |
| 6 | Красностекловарское отделение врача общей практики | 4 |
| 7 | Красностекловарское отделение почтовой связи | 3 |
| 8 | Дополнительный офис № 8614/042 в посёлке Красный Стекловар Волго-Вятского банка Сбербанка Российской Федерации | 1 |
| 9 | Моркинское райпо (магазины) | 6 |
| 10 | Красностекловарский участок МУП «Тепловодоканал» | 7 |
| 11 | Красностекловарский участок ООО «Жилкомсервис» | 1 |
| 12 | Красностекловарский участок ГКУ РМЭ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Моркинском районе» | 3 |
| 13 | Красностекловарский участок ОАО «Энергия» | 1 |
| 14 | Индивидуальный предприниматель Ведечкина Е.Г. | 1 |
| 15 | Магазин звениговский «Адель» ИП Волгина Н.А. | 2 |
| 16 | Грузоперевозки, изготовление срубов и пиломатериала ИП Галиев Г.Н. | 1 |
| 17 | Грузоперевозки, изготовление срубов и пиломатериала ИП Гибадуллин З.А. | 1 |
| 18 | Кафе-бар «Каприз» ИП Губайдуллина Э.А. | 1 |
| 19 | Индивидуальный предприниматель Данилова Г.Г. | 1 |
| 20 | Индивидуальный предприниматель Зотов Э.А. | 1 |
| 21 | Изготовление срубов и пиломатериала, услуги столярного цеха ИП Мухамедзянов И.М. | 1 |
| 22 | ООО «Каскад» | 40 |
| 23 | Изготовление срубов и пиломатериала ИП Павлов А.Б. | 1 |
| 24 | Изготовление срубов и пиломатериала ИП Павлов В.И. | 1 |
| 25 | Индивидуальный предприниматель | 1 |
| 26 | ООО «Лесхозпром» | 0 |
| 27 | Магазин «Берлога» ИП Павлова Н.П. | 1 |
| 28 | Изделия столярного цеха ИП Смирнова Ф.А. | 1 |
| 29 | Грузоперевозки ИП Файзрахманов Ф.Н. | 1 |
| 30 | Аптечный пункт ИП Файзрахманова Д.А. | 1 |
| 31 | Изготовление срубов и пиломатериала ИП Филаретова О.Н. | 1 |
| 32 | Грузоперевозки ИП Хамитов Р.В. | 0 |
| 33 | Магазин “Нарат” ИП Хисамиев И.Р. | 8 |
| 34 | ООО «Нарат» | 1 |
|  | Всего: | 273 |

Распределение численности трудовых ресурсов

| Наименование | 2012 г. |
| --- | --- |
| Всего население поселения | 1261 |
| Трудоспособное население в трудоспособном возрасте Процент к общей численности населения | 545 43,2 % |
| Трудовые ресурсы занятые в экономике Процент к общей численности населения | 277 22,0 % |
| - промышленность | 58 |
| - сельское хозяйство |  |
| - транспорт |  |
| - строительство |  |
| - торговля и общественное питание | 17 |
| - лесное хозяйство | 27 |
| - МТС, сбыт, заготовки |  |
| - прочие виды деятельности сферы материального производства |  |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | 9 |
| - здравоохранение, физическая культура и спорт, социальное обеспечение | 121 |
| - образование | 30 |
| - финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 1 |
| - культура и искусство | 9 |
| - управление | 5 |
| Население не занятое в экономике, в том числе учащиеся в трудоспособном возрасте, военнослужащие, российские граждане, работающие за границей, безработные, домохозяйки и др. население. Процент к общей численности населения | 716 56,8 % |

Занятость населения Красностекловарского поселения

| Наименование населенных пунктов | трудоспособный возраст | всего занято | в том числе | безработные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в промыш-ленности | в строи-тельстве | в с/х х-ве | в лесном х-ве | в бюджетной сфере | в сфере обслуживания | за пределами поселения | прочие |  |
| п. Красный Стекловар | 491 | 478 | 34 | 42 |  | 289 | 70 |  | 38 |  | 5 |
| п. Залесный | 55 | 53 |  | 12 |  | 4 | 31 |  | 5 |  | 1 |
| п. Верхняя Красная Горка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 546 | 531 | 34 | 54 | 0 | 293 | 101 | 0 | 43 | 0 | 6 |

Трудовые ресурсы населенных пунктов занятые в экономике

| Наименование населённых пунктов | Всего занятых в эконо-мике, чел. | В том числе, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | про-мыш-лен-ность | с/х | управ-ление | здраво-охране-ние | образо-вание, культура | торговля и обс-лужив. | про-чие виды |
| п. Красный Стекловар | 166 | 40 |  | 5 | 4 | 39 | 17 | 61 |
| п. Залесный | 31 |  |  |  |  |  | 31 |  |
| п. Верхняя Красная Горка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 197 | 40 | 0 | 5 | 4 | 39 | 48 | 61 |

Из 546 человек трудоспособного возраста занято в производстве 34, за пределами поселения 43 человека. Это объясняется тем, что на территории нет каких-либо крупных предприятий. Поэтому одна из основных задач, которая должна быть решена на территории поселения это создание условий для расширения хозяйственного комплекса, создание новых рабочих мест, удержание молодёжи и привлечение квалифицированных молодых специалистов. Все это позволит модернизировать хозяйственный комплекс поселения.

4.4. Жилищная, социальная сфера

В 2011 году жилищный фонд в Красностекловарском поселении составил 23,263 тыс. кв. м общей площади, количество жилых домов 299 (304 квартир).

Жилищный фонд в основном представлен индивидуальными и многоквартирными жилыми домами. В посёлках Красный Стекловар, Залесный идёт застройка многоквартирными жилыми домами 2-8 квартирными, 1-2 этажными.

Жилищная обеспеченность в поселении колеблется от 5,9 кв. м на чел. до 109,3 кв. м на чел. и в среднем составляет 18,4 кв. м на одного жителя, что ниже среднего показателя по району и республике (по району равна 18,43 кв. м на одного жителя, по республике - 20,8 кв. м. на одного жителя).

В посёлке Красный Стекловар, ведётся строительство индивидуальных жилых домов усадебного типа. Дома с частичным инженерным благоустройством: водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение, электроснабжение.

Жилищный фонд

| Наименование населённого пункта | Существующий жилищный фонд | Насе- ление, чел. | Жил. обесп. кв. м /чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего общ. пл. жилья, кв. м | В том числе |  |  |
|  |  | в многокв. домах | в усадебн. домах |  |  |
|  |  | кол-во квартир | общ. пл. кв. м | кол-во домов | общ. пл. кв. м |  |  |
| п. Красный Стекловар | 21398,7 | 279 | 10025,96 | 277 | 11372,74 | 960 | 22,3 |
| п. Залесный | 1755 | 25 | 904 | 18 | 851 | 300 | 5,9 |
| п. Верхняя Красная Горка | 109,3 | 0 | 0 | 4 | 109,3 | 1 | 109,3 |
| Всего: | 23263 | 304 | 10929,96 | 299 | 12333,04 | 1261 | 18,4 |

4.4.1 Планируемые объёмы жилого фонда.

В основу расчёта положен рекомендуемый норматив жилищной обеспеченности на рассматриваемые периоды в 2021 году 22,0 кв. м на одного жителя и в 2031 году 30 кв. м на одного жителя общей площади и прогнозные показатели по численности населения поселений Моркинского района.

Исходя из этих нормативов и рассчитанной перспективной численности населения 1,2 тыс. человек в 2021 году жилой фонд в поселении должен составить 26,4 тыс. кв. м общей площади и 1,15 тыс. человек в 2031 году и 34,5 тыс. кв. м общей площади.

Укрупнённые объёмы жилого фонда поселения на 2021 и 2031 годы

| Наименование населённых пунктов | 2011 год | 2021 г. при жилищ. обеспеч. 22 кв. м | 2031 г. при жилищ. обеспеч. 30 кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Числ. нас. | Общ. пл. кв. м | Жил. обесп. | Числ нас. | Общ. пл. кв. м | Числ. нас. | Общ. пл. кв. м |
| п. Красный Стекловар | 960 | 21398,7 | 22,3 | 910 | 20020 | 873 | 26190 |
| п. Залесный | 300 | 1755 | 5,9 | 280 | 6160 | 265 | 7950 |
| п. Верхняя Красная Горка | 1 | 109,3 | 109,3 | 10 | 220 | 12 | 360 |
| Всего: | 1261 | 23263 | 18,4 | 1200 | 26400 | 1150 | 34500 |

Перераспределение земель Красностекловарского сельского поселения

| Наименование земель | 2011 г. | 2021 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| земли сельскохозяйственного назначения | 0 | 0 | 0 |
| земли населенных пунктов | 204,79 | 204,79 | 204,79 |
| земли промышленности, транспорта и другие | 0 | 0 | 0 |
| земли лесного фонда | 6748,22 | 6748,22 | 6748,22 |
| земли водного фонда | 42,49 | 42,49 | 42,49 |
| земли особо охраняемых природных территорий | 0 | 0 | 0 |
| земли запаса | 190,15 | 190,15 | 190,15 |
| Всего: | 7185,65 | 7185,65 | 7185,65 |

Расчёт потребной площади земель населенных пунктов поселения для размещения нового индивидуального строительства на 2021 и 2031 годы

| Наименование показателей | 2011 г. | 2021 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Территория земель населённых пунктов, га Общая площадь жилого фонда, кв. м Дополнительная территория земель населенных пунктов | 204,79 23263 - | 204,79 - | 204,79 23263 - |

4.5 Обеспеченность жилого фонда системами инженерной инфраструктуры

Населённые пункты поселения системами инженерной инфраструктуры обеспечены неравномерно. Часть населённых пунктов не имеет централизованного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.

Водоснабжение. Для снабжения населения питьевой водой имеется 5 водозаборных скважин. Протяжённость водопроводных сетей - 4.77 км.

Централизованным водопроводом обеспечены п. Красный Стекловар частично: п. Залесный. Не обеспечен центральным водопроводом п. Верхняя Красная Горка, в этом населённом пункте жители используют индивидуальные шахтные колодцы, скважины.

Водоснабжение населённых пунктов Красностекловарского сельского поселения

| Населённые пункты | Населен. чел. | К-во домов хоз-в | Централизованное водоснабжение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | жилой сектор | Характеристика |  |
| п. Красный Стекловар | 960 | 277 556 | Обеспечены 18 из 19 улиц, не обеспечена ул. Речная. | 4 вод. башни V= 20 м3, Обслуж.- ООО «Жилкомсервис, 2 гидранта. Протяжённость разводящих сетей – 4,569 км. |  |
| п. Залесный | 300 | 18 43 | Водопровод на улице Центральная, на улицах Лесная, Молодёжная отсутствует. | 1 вод. баш. V = 20м3 Собств. – ГБУ РМЭ «Красностекловарский психоневрологический интернат», обслужив. ГБУ РМЭ «Красностекловарский психоневрологический интернат», 1 гидр. Протяжен. разводящих сетей – 200 м. |  |
| п. Верхняя Красная Горка | 1 | 4 4 | Отсутствует | Индивидуальные шахтные колодцы, скважины. |  |

Водопотребление от централизованных источников водоснабжения

| Населённый пункт | Источн. водо-снаб-жения | Дебит водоз. тыс. куб. м/сут | Производ. тыс. куб. м/сут | Кол-во потребл. воды | Удел. водо допот реб. л/сут | Обеп. центр водоснабж чел/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего тыс. куб. м/сут | в т.ч. произ- водств. нужды | в т.ч. хоз.-бытов. насел. |  |  |
| п. Красный Стекловар | подземные | 0,252 | 0,26 | 0,23 | 0,08 | 0,15 | 200 | 92,75 |
| п. Залесный | подземные | 0,079 | 0,08 | 0,072 | 0,02 | 0,046 | 150 | 80 |
| п. Верхняя Красная Горка | шахтн. колоцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего: |  | 0,331 | 0,34 | 0,302 | 0,1 | 0,196 | 350 |  |

На перспективу требуется реконструкция и ремонт водопроводных сетей, а также строительство водопроводных сетей и водоразборных колонок в населённых пунктах в которых отсутствует централизованное водоснабжение.

Под реконструкцией системы водоснабжения населённого пункта следует пони-мать реконструкцию (ремонт) существующих артезианских скважин, бурение дополни-тельных скважин, установку приборов автоматического управления и водоучета на скважинах, замену существующих и строительство новых водонапорных башен, реконструкцию действующих сетей.

Водоотведение, канализация. Централизованная канализация на территории сельского поселения отсутствует.

Индивидуальные жилые дома во всех населённых пунктах, имеют индивидуальные выгребные ямы.

Мероприятия по водоотведению включают в себя строительство очистных сооружений и сетей канализации на осваиваемых новых территориях под индивидуальное строительство. Одной из главных задач является организация строительства водонепроницаемых выгребов, что значительно улучшит санитарное состояние поселения и предотвратит загрязнение грунтовых вод.

Теплоснабжение. Централизованным теплоснабжением обеспечены 3 объекта в   п. Красный Стекловар: МБУ «Красностекловарский социально – культурный комплекс», Красностекловарское отделение врача общей практики, МБОУ «Кужерская основная общеобразовательная школа». Обслуживающая организация – МУП «Тепловодоканал». Централизованное теплоснабжение обеспечены несколько зданий ГКУ «Кужерское лесничество», ООО «Каскад». Обслуживающая организация ООО «Каскад»

В посёлке Залесный централизованным теплоснабжением обеспечены здания ГБУ «Красностекловарский психоневрологический интернат». Обслуживающая организация – ГУПЭП РМЭ «Маркоммунэнерго.

Всего на территории сельского поселения имеется 3 котельных, общая протяжённость теплосетей МУП «Тепловодоканал» около 0,5 км.

Жилые дома  населённых пунктов имеют печное отопление, индивидуальные автономные котельные (твёрдое топливо - уголь, торф, дрова).

Теплоснабжение населённых пунктов Красностекловарского сельского поселения

| Населённые пункты | Населе-ние | К-во домов хоз-в | К-во объект. теплос. | Располож. принад-лежность | К-во кот-лов, марка, мощность | Автон. источн. питан. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Красный Стекловар | 960 | 277 556 | 6 | В центре посёлка, МУП «Теплово доканал» | 2 котла Универ- сал – 6М |  | 3 объекта - МБУ «КСКК»; Отделение врача общей практики; МБОУ «КООШ», топливо: дрова, уголь, торф. |
|  |  |  |  | ООО «Каскад» | 2 котла КВ 300 |  | 3 объекта ГКУ «Кужерское лесничество», ООО «Каскад» топливо: дрова, уголь, торф. |
| п. Залесный | 300 | 18 43 | 5 | На территории ГБУ «Красностекловарский ПНИ» ГУПЭП РМЭ «Маркомун энерго» | 2 котла, КВ 300 |  | 5 объектов ГБУ «Красностекловарский ПНИ», топливо: дрова, уголь, торф. |
| п. Верхняя Красная Горка. | 1 | 4 4 | - | - | - | - | печное отоплен. автон. котельн. топливо: дрова, уголь. |
| Всего: | 1261 | 299 603 | 11 |  | 6 |  |  |

Электроснабжение. Электроснабжение поселения в основном обеспечивается Моркинским отделением ОАО «Энергия». В посёлке Залесный электрические сети обслуживает ГБУ «Красностекловарский психоневрологический интернат»

На обслуживании ОАО «Энергия» находится 2 населённых пункта, посёлок Красный Стекловар, посёлок Верхняя Красная Горка, а также все организации и учреждения, находящиеся на территории данных населённых пунктов.

На обслуживании ГБУ «Красностекловарский психоневрологический интернат» - 1 населённый пункт, посёлок Залесный, а также все организации и учреждения, находящиеся на территории данного населённого пункта.

На территории поселения находится 5 подстанций, в том числе 4 на территории посёлка Красный Стекловар.

Перечень трансформаторных подстанций на территории поселения

| № п/п | Место расположения, № ТП, мощность кВА | Обслуживаемые объекты, кол-во населения | Балансовая принадлежность | Обслужи-вание ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | производ. | социальные |  |  |  |
| 1 | - | п. Красный Стекловар, ул. Восточная. ГКТП № 148/315 кВА, 10/04 кВ. | Население 960 чел. п. Красный Стекловар, 556 хоз-в. | ОАО «Энергия». | ОАО «Энергия». |
| 2 | - | п. Красный Стекловар, ул. Советская. ЗТП № 123/400 кВА, 10/04 кВ. | Население 960 чел. п. Красный Стекловар, 556 хоз-в. | ОАО «Энергия». | ОАО «Энергия». |
| 3 | п. Красный Стекловар, на территории ГКУ РМЭ «Кужерское лесничество». КТП № 155, 10/04 кВ. | - | Ведомственные объекты ГКУ «Кужерское лесничество», ГУП РМЭ «Бор Марий Эл», ГБУ РМЭ «Авиалесохрана» | ГКУ «Кужерское лесничество» | ГКУ «Кужерское лесничество» |
| 4 | п. Красный Стекловар, на территории школы. КТП № 155, 10/04 кВ. | п. Красный Стекловар, на территории школы. КТП № 155, 10/04 кВ | МБОУ «Кужерская основная общеобразовательная школа», промышленные объекты. | - | - |
| 5 | - | п. Залесный, ул. Центральная. КТП № 131 /315 кВА, 10/04 кВ. | Население 300 чел. п. Залесный, 43 хоз-в., здания и сооружения ГБУ РМЭ «Красностекловар ский ПНИ» | ГБУ РМЭ «Красностекловарский психоневроло гический интернат» | ГБУ РМЭ «Красностекловарский психоневро логический интернат» |
|  | Всего: | 5 | - | - | - |

Газоснабжение. Из 3 населённых пунктов поселения на сегодняшний день не газифицирован ни один.

Связь. Систему телефонной, телеграфной и радиосвязи осуществляет Моркинский РУС Волжского МРУС филиала в Республике Марий Эл ОАО «Ростелеком».

Во всех населённых пунктах имеется стационарная связь. Однако, для обеспечения устойчивой связи с населением при угрозе и возникновении аварийных, чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствиях во всех населённых пунктах установлены таксофоны.

На территории Красностекловарского сельского поселения имеется достаточно устойчивая сотовая связь.

4.6. Учреждения и предприятия обслуживания.

Детский сад при МБОУ «Кужерская основная общеобразовательная школа» на 30 мест имеется только в посёлке Красный Стекловар. Основная общеобразовательная школа с 58 учащимися в посёлке Красный Стекловар.

Дети школьного возраста в посёлке Залесный посещают МБОУ «Кульбашинская основная школа», МОУ «Коркатовский лицей».

Наличие мест в общеобразовательных школах и детских садах

| Наименование населённого. пункта | Объекты образования на 01.01.2011 год |
| --- | --- |
|  | Наличие мест в школах | Кол-во детей школ. возраста | Наличие мест в д/с | Кол-во детей дошкол. возраста |
| п. Красный Стекловар | 60 | 65 | 30 | 90 |
| п. Залесный |  | 16 |  | 6 |
| п. Верхняя Красная Горка |  |  |  |  |
| Всего: | 60 | 81 | 30 | 96 |

В здании Красностекловарского социально – культурного комплекса готовится проект предусматриваемый строительство новой скатной крыши, отвечающего современным требованиям.

Из объектов  культуры только в п. Красный Стекловар имеется социально – культурный комплекс.

В посёлке Залесном на территории ГБУ РМЭ «Красностекловарский психоневрологический интернат» предусмотрено строительство нового спального корпуса с медицинским блоком и специализированным банным комплексом.

Наличие объектов здравоохранения в населённых пунктах поселения

| Наименование населённого пункта | Объекты здравоохранения, количество | Участки ветслужбы |
| --- | --- | --- |
|  | посещений в поликлиниках | коек в больницах | аптек |  |
| п. Красный Стекловар. | Отделение врача общей практики - 5238 |  |  |  |
| п. Залесный. | Отделение врача общей практики - 150 |  |  |  |
| п. Верхняя Красная Горка. | Отделение врача общей практики - 12 |  |  |  |
| Всего: | 5400 |  |  |  |

Объекты торговли, обслуживания. Объекты торговли представлены магазинами повседневного спроса, эпизодического спроса.

Объект общественного питания, расположен в посёлке Красный Стекловар, 1 кафе – бар «Каприз». Проектом предусмотрено размещение летнего кафе при магазине «Нарат».

Объекты торговли, обслуживания

| Наименование населённого пункта | Объекты торговли | Объекты общ. питания /пос. мест | Отделения связи и т.д. | Объекты бытового обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | повседнев. спроса | эпизодич. спроса |  |  |  |
| п. Красный Стекловар | 4 | 1 | 1/15 | 1 |  |
| п. Залесный | 1 |  |  |  |  |
| п. Верхняя Красная Горка |  |  |  |  |  |
| Всего: | 5 | 1 | 1/15 | 1 | - |

4.6.1 Проектируемые учреждения и предприятия обслуживания

На территории поселения предусматриваются учреждения и предприятия обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населённом пункте начиная с 50 жителей и базовые объекты более высокого уровня на сельское поселение, размещаются в административном центре поселения. Перечень объектов определяется в соответствии с приложением 8 Нормативов градостроительного проектирования Республики Марий Эл.

Учреждения и предприятия обслуживания предлагается размещать на территории поселения приближенно к местам жительства и работы формируя общественные центры в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта из расчета обеспечения  жителей услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.

Объектами более высокого уровня обслуживания население поселения обеспечиваются в пгт. Моркино и г. Йошкар-Ола.

Расчёт объектов обслуживания на расчётный срок

| № п/п | Предприятии и учреждения обслуживания | Единица измерения | Миним. обеспеч. | Проектное решение (на расчетный срок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные организации | 23 места на 1 тыс. жителей | 29 |  |
| 2 | Ощеобразов-тельные учреждения | 76 мест на 1 тыс. жителей | 96 |  |
| 3 | Продовольственные магазины | 100 кв. м торговой площади на 1 тыс. жит. | 126 |  |
| 4 | Непродовольственные магазины товаров первой необходимости | 200 кв. м торговой площади на 1 тыс. жит. | 252 |  |
| 5 | Аптечный пункт | 1 объект на жилую группу | 1 |  |
| 6 | Предприятия бытового обслуживания | 2 рабочих места на 1 тыс. жит. | 3 |  |
| 7 | Учреждения культуры | 50 кв. м общей площади на 1 тыс. жит | 63 |  |

4.7. Дорожная сеть. Транспортное обеспечение

На территории поселения достаточно хорошо развита дорожная сеть. Протяжённость улично-дорожной сети 16,8 км, в том числе с твёрдым покрытие 1,23 км.

По территории поселения проходит автомобильная дорога «Коркатово-Помары» регионального значения протяжённостью в границах поселения 7,5 км, которая связывает Моркинский район с Волжским районом Республики Марий Эл.

Однако не все дороги, связывающие населённые пункты, являются проезжими для любых видов транспорта, особенно в осенне-весенний и зимний периоды.

На территории сельского поселения имеются 2 мост регионального значения, находящиеся на автомобильной дороге «Коркатово-Помары» и обслуживающие ГКУ РМЭ «Марийскавтодором». На территории посёлка Красный Стекловар имеется мост через реку Кужерку по улице Речная, в посёлке Залесный имеется мост через реку Кужерку по улице Лесная.

С посёлком Красный Стекловар имеется регулярное автобусное сообщение. Посёлок Залесный расположен в непосредственной близости автодороги регионального значения «Коркатово-Помары». С посёлком Верхняя Красная Горка нет регулярного сообщения.

Состояние дорожной сети на территории поселения

| Наименование населенных пунктов | Всего автодорожная сеть, км | В том числе дороги |
| --- | --- | --- |
|  |  | Регио-нальные | Местные, км. |
|  |  |  | всего | твер. покр. | треб. с-во |
| п. Красный Стекловар | 14,6 | 1,5 | 13,1 | 1,23 | 13,1 |
| п. Залесный | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |
| п. Верхняя Красная Горка | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |
| Всего: | 16,8 | 1,5 | 15,3 | 1,23 | 15,3 |

Состояние дорожной сети на территории населённых пунктов

| Наименование населенных пунктов | Протяженность основных улиц | С твёрдым покрытием | Требующие строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Красный Стекловар | 13,1 | 1,23 | 13,1 |
| п. Залесный | 1,6 |  | 1,6 |
| п. Верхняя Красная Горка | 0,6 |  | 0,6 |
| Всего: | 15,3 | 1,23 | 15,3 |

Дорожное полотно на 55% требует капитального ремонта, это дорога от посёлка Залесный до посёлка Красный Стекловар. На перспективу требуется строительство дороги в посёлок Залесный

На территории населённых пунктов 90 % дорог требуют капитального ремонта и строительства

Транспортная обеспеченность в поселении

| № п/п | Наименование населённого пункта | Транспортные средства населения | Транспортн. предпр. и организации | Наличие пассажирск. транспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Легковой | Грузовой | Маш.-тракт. |  |  |
| 1 | п. Красный Стекловар | 128 | 29 | 14 | 34 | - |
| 2 | п. Залесный | 13 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 3 | п. Верхняя Красная Горка | - | - | - | - | - |
| Всего: | 141 | 34 | 17 | 38 | 1 |

Раздел 5. Ограничения использования территории

5.1. Экологические ограничения

Особенности физико-географического положения Красностекловарского поселения в структуре Моркинского района, а также в структуре территории Республики Марий Эл и экономического развития республики и района определяют в целом относительно благоприятную экологическую обстановку.

Однако хозяйственная деятельность может оказывать локальное воздействие на геологическую среду, что сказывается на режиме и качестве подземных вод.

Потенциальную опасность загрязнения подземных вод представляют, главным образом, поля фильтрации неочищенных сточных вод, свалки бытовых и промышленных отходов.

Интенсивная и бесконтрольная эксплуатация водоносных горизонтов, приводимая к их истощению и ухудшению питьевых качеств подземных вод.

К основным экологическим проблемам, характерным для данной территории, относятся:

- загрязнение подземных и поверхностных вод по отдельным очагам загрязнения на территориях с неблагоприятной техногенной нагрузкой, где отмечается повышенное содержание вредных веществ в подземных водах;

- загрязнение атмосферного воздуха в населённых пунктах автотранспортом, что требует разработки рациональной транспортной сети;

- снижение плодородия почв.

Основными загрязнителями поверхностных водных объектов являются предприятия коммунального хозяйства и неканализованные ливневые воды с территорий населённых пунктов

Для улучшения экологической обстановки на территории поселения необходима разработка и осуществление превентивных мер по охране окружающей среды:

- комплекс мероприятий по охране подземных и поверхностных вод должен быть направлен на ликвидацию существующего загрязнения и предотвращение потенциально возможного:

- уменьшение выноса загрязняющих веществ в водные объекты со сточными водами;

- увеличение мощности очистных сооружений,

- внедрение оборотного или повторного использования воды, очистки сточных вод, увеличение ассимилирующей способности водоёмов;

- проведение агролесомелиоративных работ: создание искусственных защитных полос;

- формирование естественных защитных посадок, максимальное сохранение естественных лесных массивов и растительного покрова в целях ослабления эрозионных процессов;

- увеличение площади особо охраняемых природных территорий;

- формирование экологического каркаса и нормативно-правовое обеспечение природоохранного режима его структурных единиц;

- проведение комплексного экологического мониторинга.

5.2. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52 ФЗ для объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200 03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». На генеральном плане сельского поселения отображаются санитарно-защитные зоны от предприятий, сооружений транспортной и инженерной инфраструктуры, объектов специального назначения

Охранная зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры это территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны выделяются для:

- электрических сетей;

- линий и сооружений связи;

- систем газоснабжения;

- магистральных трубопроводов;

- автомобильных дорог.

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются для электроподстанций, распределительных устройств, воздушных линий электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 100 вольт» охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящих от крайних проводов на расстоянии:

- до 20 киловольт 		- 10 м;

- 35 киловольт 		- 15 м;

- 110 киловольт 		- 20 м;

- 150, 220 киловольт 	- 25 м;

- 330, 500 киловольт 	- 30 м.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации.

Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утве-рждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 г. № 578.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны:

- для магистральных газопроводов 		 - от 100 до 800 м

в зависимости от диаметра газопровода;

- для наружных газопроводов 			- 15 м от осей крайних ниток;

- для подводных переходов				- 100 м;

- от газонаполнительных станций до лесных массивов:

хвойных пород 		– 50 м;

лиственных пород 	 	– 20 м;

Вдоль магистральных трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты устанавливается охранная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 15 (25) - 100 м (300 м) от оси трубопровода с каждой стороны в зависимости от диаметра труб.

От газораспределительных станций санитарно-защитные зоны устанавливаются в размере 300 м.

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, и другим опасным воздействиям.

В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

От автозаправочных станций санитарно-защитные зоны устанавливаются в размере 50 метров (при условии оборудования АЗС системами закольцовки паров бензина), 100 м;

Для сельскохозяйственных объектов (животноводческие фермы молочно товарная ферма, овцеводческие, свиноводческие, птицеводческие фермы и т.д.) санитарно-защитные зоны устанавливаются в зависимости от поголовья скота.

Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства. На этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов устанавливаются в пределах населённых пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки и являются основными ограничениями при разработке генеральных планов населённых пунктов.

5.3. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – состояние, при котором в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации на объекте, определённой территории или акватории, нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей среде. К основным факторам риска природного характера относятся опасные геологические, метеорологические явления. Аномальная жара или морозы, паводковое подтопление.

На территории Красностекловарского поселения наблюдались опасные геологические процессы. Аномальная жара летом 2010 года послужила источником возникновения лесных пожаров, предстоит восстановление лесного фонда.

Основные факторы риска техногенного характера - это аварии на транспортных и коммунальных системах жизнеобеспечения населения, аварии на газопроводах, пожары и взрывы в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения, аварии на транспорте.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера возникают в следствии изношенности основных производственных фондов, ухудшения материально-технического обеспечения, снижения производственной и технологической дисциплины, отсутствия современных систем управления опасными процессами.

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются:

- накопление негативных последствий строительства и эксплуатации оборудования, агрегатов, объектов, приведших к трансформации природно-территориальных комплексов (образование карьеров, насыпи, эрозия, пучение грунтов, подтопление и т.п.);

- механическое разрушение оборудования, резервуаров, трубопроводов, скважин;

- отсутствие современных систем управления опасными процессами;

- неудовлетворительное состояние технических средств и оборудования, которое выработало свой амортизационный срок, физически изношено и морально устарело, имеет низкую степень надёжности и находится в аварийном состоянии;

- отсутствие дублирующих технических систем, альтернативы замены оборудования, агрегатов на предаварийной стадии;

- нарушение сроков и периодичности диагностики, дефектоскопии, обследования и проверки потенциально опасных объектов;

- отсутствие автоматических систем контроля функционирования оборудования, агрегатов, объектов с целью своевременного выявления возможных отказов и разрушений;

- нарушение производственной и технологической дисциплины;

- недостаточность квалифицированных кадров.

Основными аварийными химически опасными веществами являются: аммиак, хлор, соляная кислота.

Загрязнение атмосферного воздуха в основном происходит за счёт выбросов промышленных предприятий и автотранспорта.

К основным требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально-опасных объектах экономики (ПОО) и объектах жизнеобеспечения относятся:

- обеспечение готовности объектовых органов управления, сил и средств к Действиям по предупреждению и ликвидации ЧС;

- подготовка персонала к действиям при ЧС;

- сбор, обработка и выдача информации в области предупреждения ЧС, защиты населения и территории от их опасных воздействий;

- декларирование безопасности, лицензирование и страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта, сооружения;

- создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации ЧС.

Транспорт является источником повышенной опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним в большом количестве перевозят легковоспламеняющиеся, химические, взрывчатые и др. вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнём.

Все населённые пункты поселения обеспечены гидрантами и противопожарными водоёмами.

Зоны экологического бедствия, зоны чрезвычайных ситуаций на водных объектах, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий

В соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды и законодательством по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера зонами экологического бедствия, зонами чрезвычайных ситуаций могут объявляться водные объекты и речные бассейны, в которых в результате техногенных и природных явлений происходят изменения, представляющие угрозу здоровью или жизни человека, объектам животного и растительного мира, другим объектам окружающей среды.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса.

Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населённых пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

Мероприятия по защите населения и предупреждению ЧС

Защита населения и территорий от ЧС достигается различными путями. Одно из главных направлений является осуществление инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций:

- прогнозирование обстановки;

- планирование инженерного обеспечения ЧС (по результатам прогноза возможной инженерной обстановки);

- подготовка инженерных систем и коммуникаций к работе в условиях ЧС;

- подготовка дорожной сети;

- создание фонда защитных сооружений (ЗС);

- создание системы оповещения служб и формирований, населения о ЧС;

- эвакуация населения (при необходимости) из опасной зоны.

На все населённые пункты поселения разработаны паспорта безопасности.

5.4. Зоны с особыми условиями использования территории и прочие природоохранные ограничения

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, а также особенностями градостроительного освоения территории, к зонам природоохранного назначения отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- охранные зоны особо охраняемых природных объектов.

К землям природоохранного назначения в соответствии с Земельным и Лесным кодексами РФ относятся особо охраняемые природные территории и защитные леса.

5.4.1. Охранные зоны водных объектов

Водоохранной зоной водных объектов является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов. Соблюдение особого режима использования территории водоохранных зон является составной частью комплекса водоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 12 апреля 2006 г. № 74-ФЗ устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов. Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озёрную котловину.

Размеры водоохранных зон водных объектов, в соответствии со статьёй 65 Водного кодекса РФ устанавливаются следующие:

Ширина водоохранной зоны при протяжённости участков рек:

- менее 10 км от истока и устья		- 50 м;

- от истока до 10 км				- 50 м;

- от  10 км  до 50 км				- 100 м;

- от  50 км и более				- 200 м.

Для озёр и водохранилищ			- 50 м.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки или ручья устанавливается в размере 50 м.

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования.

Минимальная ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта.

Ширина прибрежной защитной полосы при уклоне берега водного объекта устанавливается:

- при обратном и нулевом уклоне		- 30 м;

- при уклоне до 30				- 40 м;

- при уклоне от 30 и более			- 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других биологических ресурсов) устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие;

- распашка земель;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация летних лагерей скота.

- проведение авиационно-химических работ;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

- проведение рубок главного пользования;

- строительство новых и расширение действующих промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- проведение без согласования с территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Российской Федерации и специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота;

- установка сезонных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков, выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автотранспорта, кроме автомобилей специального назначения.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима. Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения это территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надёжности. Основной целью создания и обеспечения в зоне санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трёх поясов. Назначение первого пояса - защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Размеры зон санитарной охраны определяются нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от скважины при использовании защищённых подземных вод, на расстоянии не менее 50 м при использовании недостаточно защищённых подземных вод. В первом поясе запрещается все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации.

Природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение находятся под особой охраной, для чего устанавливается особый правовой режим. В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках создаются охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах буферных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов. С учётом особенностей правового режима защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, в них устанавливаются следующие категории защитности:

- запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб;

- леса зелёных зон и лесопарки в населённых пунктах;

- защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных дорог федерального и республиканского значения;

- запретные полосы лесов по берегам рек и другим водным объектам:

- по реке Илеть					- 300 м

- по остальным рекам				- 30 м.

- по озерам 						- 30 м.

Основные требования к охране водных объектов

- Собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений. Охрана водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляется исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 настоящего Водного Кодекса.

- При использовании водных объектов физические лица, юридические лица обязаны осуществлять водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов в соответствии с Водным Кодексом и другими федеральными законами.

Охрана водных объектов от загрязнения и засорения

- Сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов), запрещаются.

- Проведение на водном объекте работ, в результате которых образуются твёрдые взвешенные частицы, допускается только в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

- Меры по предотвращению загрязнения водных объектов вследствие аварий и иных чрезвычайных ситуаций и по ликвидации их последствий определяются законодательством Российской Федерации.

- Содержание радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений в водных объектах не должно превышать соответственно предельно допустимые уровни естественного радиационного фона, характерные для отдельных водных объектов, и иные установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации нормативы.

- Захоронение в водных объектах ядерных материалов, радиоактивных веществ запрещается.

- Сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты, запрещается.

- Проведение на основе ядерных и иных видов промышленных технологий взрывных работ, при которых выделяются радиоактивные и (или) токсичные вещества, на водных объектах запрещается.

Охрана болот от загрязнения и засорения

- Загрязнение и засорение болот отходами производства и потребления, загрязнение их нефтепродуктами, ядохимикатами и другими вредными веществами запрещаются.

- Осушение либо иное использование болот или их частей не должно приводить к ухудшению состояния неиспользуемых частей этих болот, других водных объектов и к истощению вод.

Охрана подземных водных объектов

- Физические лица, юридические лица, деятельность которых оказывает или может оказать негативное воздействие на состояние подземных водных объектов, обязаны принимать меры по предотвращению загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также соблюдать установленные нормативы допустимого воздействия на подземные водные объекты.

- На водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается размещать места захоронений отходов производства и потребления, кладбища, скотомогильники и иные объекты, оказывающие негативное воздействие на состояние подземных вод.

- Использование сточных вод для орошения и удобрения земель может осуществляться в соответствии с санитарным законодательством.

- В случае, если при использовании недр вскрыты водоносные горизонты, необходимо принять меры по охране подземных водных объектов.

- При проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, должны быть предусмотрены меры по предотвращению негативного воздействия таких сооружений на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды.

Охрана водных объектов при эксплуатации водохозяйственной системы

При эксплуатации водохозяйственной системы запрещается:

1) осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах);

2) производить забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта в объёме, оказывающем негативное воздействие на водный объект;

3) осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, в которых содержатся возбудители инфекционных заболеваний, а также вредные вещества, для которых не установлены нормативы предельно допустимых концентраций.

7. Нарушение требований к использованию и охране водных объектов влечёт за собой ограничение, приостановление или запрещение эксплуатации объектов водохозяйственных систем в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

Охрана водных объектов при проведении работ

- Проведение строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, в их водоохранных зонах, в границах особо ценных водно-болотных угодий осуществляется в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства о градостроительной деятельности.

- Водопользователи, использующие водные объекты для забора (изъятия) водных ресурсов, обязаны принимать меры по предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения, осуществлять мероприятия по предотвращению загрязнения грунтовых вод и подъёма их уровня.

Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных в водоохранных зонах осуществляются в соответствии с лесным законодательством.

В целях охраны водных объектов, водные ресурсы которых являются природными лечебными ресурсами, устанавливаются зоны, округа санитарной охраны в соответствии с законодательством Российской Федерации о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах.

Особо охраняемые водные объекты

- Водные объекты или их части, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, могут быть признаны особо охраняемыми водными объектами.

- Статус, режим особой охраны и границы территорий, в пределах которых расположены водные объекты устанавливаются в соответствии с законодательством об особо охраняемых природных территориях.

Раздел 6. Муниципальная правовая база

В основу предложений по развитию Красностекловарского сельского поселения легли целевые адресные программы, принятые Решением Собрания депутатов муниципального образования «Красностекловарское сельское поселений» Моркинского района Республики Марий Эл:

- Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности в муниципальном образовании «Красностекловарское сельское поселение» на 2010-2015 годы» № 65 от 15.12.2010 г.

- Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Красностекловарское сельское поселение» на 2011-2013 годы» № 40 от 28.06.2011 г.

- Муниципальная целевая программа «Благоустройство населённых пунктов Красностекловарского сельского поселения на 2012-2015 годы» № 01 от 11.01.2012 г. Решением Собрания депутатов муниципального образования Красностекловарское сельское поселение Моркинского района Республики Марий Эл.

- Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность жилого фонда на территории муниципального образования «Красностекловарское сельское поселение» Моркинского муниципального района Республики Марий Эл на 2011-2015 годы» № 69 от 31.03.2011 г.

Раздел 7. Архитектурно-планировочная организация и зонирование территории

Градостроительной задачей данного проекта является формирование генплана поселения как крупного планировочного образования, органично включающего в свой состав территории:

- земли сельскохозяйственного назначения,

- земли населённых пунктов,

- земли промышленности, транспорта и другие

- земли лесного фонда

- земли особо охраняемых природных территорий

- земли запаса

Проект включает в себя следующие градостроительные задачи развития населённых пунктов:

- архитектурно-планировочные решения территории определяющие цели и задачи проекта планировки;

- функциональное зонирование и режимы градостроительного использования территории;

- параметры развития функциональных территорий;

- инженерное обеспечение и благоустройство;

- транспортное обслуживание и пешеходные связи.

7.1. Основные направления градостроительного развития территории поселения

К основным направлениям градостроительного развития территории относятся:

- перспективное хозяйственное и градостроительное развитие в условиях сбалансированного использования социального, экономического и природного потенциалов поселения;

- интенсификация транспортных связей и создание единой транспортной системы;

- сокращение (или ликвидация) ущерба, причиняемого окружающей среде, а также воспроизводство и охрана природных ресурсов и природного наследия посредством поддержки баланса экосистемы;

- комплексное сохранение историко-культурного наследия и одновременное удовлетворение потребностей современного общества;

- принятие предупреждающих мер в сферах землепользования и строительства, направленных на ограничение размеров ущерба от природных бедствий, аварий и катастроф.

Основная направленность градостроительной политики в поселении на всех уровнях должна быть связана с укреплением экономической базы и социальной инфраструктуры населённых пунктов сельских, городских поселений, улучшением их транспортных связей с районным центром, а также повышением уровня инженерной обеспеченности территории.

7.2. Проектируемая структура земель населённых пунктов

Структура земель населённых пунктов не меняется Территория может использоваться под размещение объектов производственного назначения, допустимых под размещение в данной санитарной зоне и требует проведения соответствующих мероприятий по переводу разрешённого использования земельного участка.

Проектируемая территориальная структура населённых пунктов

| Населённые пункты | всего территория, га | в том числе земли | дополнительные территории, га. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | жилая застройка | общественно- деловых зон | особо охраняемые территории | производственные | общего пользова- ния улицы, дороги | с/х использования, садов | прочие, зел. зоны, тер. диспансера | водные объекты |  |
| п. Красный Стекловар | 171,3 | 80,36 | 9,88 | 0 | 9,92 | 23,48 | 27,21 | 16,85 | 3,61 | - |
| п. Залесный | 20,3 | 5,08 | 0,1 | 0 | 0,59 | 2,45 | 2,81 | 9,10 | 0,17 | - |
| п. Верхняя Красная Горка | 13,19 | 6,35 | 0 | 0 | 0 | 2,29 | 4,54 | 0 | 0 | - |
| Всего: | 204,79 | 91,79 | 9,98 | 0 | 10,51 | 28,22 | 34,56 | 25,95 | 3,78 | -- |

7.3. Функциональное зонирование территории поселения

Перспективное градоэкономическое зонирование территории поселения основывается на оценке существующего функционального использования частей территории, сложившейся системы расселения, планировочной организации и наличия ресурсно-хозяйственного и социально-экономического потенциалов.

Функциональное зонирование предполагает выделение на территории поселения зон:

- жилой;

- общественно-деловой;

- ведения лесного хозяйства;

- сельскохозяйственной;

- производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- санаторно-лечебной, профилактической и  оздоровительной;

- рекреационной;

- особо охраняемых природных территорий;

- зоны специального назначения;

- зоны режимных территорий.

- жилая зона представлена жилыми образованиями населённых пунктов.

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. В течение расчётного срока жилищный фонд планируется увеличить с 23263,1 кв.м. до 34500 кв.м. с средней обеспеченностью общей площадью 30 кв. м на человека. Объем нового жилищного строительства составит 11236,9 кв.м. Это в основном малоэтажная индивидуальная застройка.

При размещении площадок нового жилищного строительства учтены ограничения и требования, связанные с санитарно-защитными зонами производственных, коммунальных, транспортных объектов. Реализация жилищной программы, намеченной Генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства на свободных территориях с реконструктивными мероприятиями на территориях сложившейся застройки.

- зона общественно-деловая (зона делового, общественного и коммерческого значения) представлена объектами обслуживания – ДК, детскими учреждениями, объектами торговли, общественного питания и т.д.

- зона ведения лесного хозяйства выделяется для определения лесохозяйственной деятельности по использованию и восстановлению лесного фонда, который оказывает огромное воздействие на экологическое состояние природных комплексов в результате выполнения ими таких биоэкологических функций, как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение и повышение плодородия почв, сохранение биологического разнообразия, обогащения атмосферы кислородом и связывание углерода, благоприятное влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна.

- сельскохозяйственная зона сохраняется с/х производство, садоводство.

- зона производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры предста-влена производственными объектами в основном пилорамами.

- санаторно-лечебная и оздоровительная зона

В рамках перспективного использования рекреационных и бальнеологических ресурсов, наряду с санаторно-курортным делом рекомендуется развитие лечебно-оздоровительных и спортивно-оздоровительных рекреационных комплексов, а также расширение сферы туристских услуг.

- рекреационная зона

Развитие туризма обеспечивает широкие возможности для оздоровления и реабилитации населения и вносит значительный вклад в развитие экономики, увеличения количества рабочих мест, налоговых поступлений в бюджет.

Разнообразие природных ландшафтов, чистейшие озера и малые реки, ценные бальнеологические ресурсы, удобная транспортная доступность, наличие туристской инфраструктуры придают территории высокое туристско-рекреационное значение.

Благоприятные природно-ландшафтные, гидрографические и экологические условия определяют возможности организации разнообразных туристических маршрутов, развитие спортивного, познавательного и экологического видов туризма. В связи с чем, требуется инфраструктурное обеспечение данного вида деятельности на выделенной для этой цели территории.

- зона особо охраняемых природных территорий

Природоохранная деятельность является основной функцией особо охраняемых природных территорий. В системе природоохранной деятельности охрана природных ландшафтов занимает особое место, поскольку лишь  при наличии в ненарушенном состоянии определённой части экосистем возможно сохранение биологического разнообразия и достижение целей охраны природы

Современной законодательство трактует особо охраняемые природные территории как участки биосферы, которые полностью или частично, бессрочно или временно исключены из традиционного интенсивного хозяйственного оборота.

В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" на территории Красностекловарского сельского поселения нет особо охраняемых природных территории.

- зона специального назначения

- зоны кладбищ.

- зона режимных территорий.

Раздел 8. Планируемые объекты капитального строительства

В соответствии с принятыми на территории района и поселения целевыми адресными программами и расчётом по необходимому объёму обслуживания населения в проекте заложены объекты капитального строительства социального назначения и инженерно-транспортной  инфраструктуры.

Объекты капитального строительства и инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Заказчик, инвестор | Стоим млн. руб. | Сроки строи-тельства | Источники финансиров., бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты строительства (здания, сооружения) |
| 1 | п. Залесный – спальный корпус с медицинским блоком на 60 человек и специализированной банный комплексом на 27 мест на территории ГБУ РМЭ «Красностекловарский психоневрологический интернат». | ГБУ РМЭ «Красностекловарский психоневрологический интернат» | 41 | 2015-2016 | РМЭ, отделение Пенсионного Фонда РФ по РМЭ. |
| Объекты коммунальной инфраструктуры |
| Водоснабжение, водоотведение, пожаротушение |
| 2. | Замена водозаборных колонок в п. Красный Стекловар. | Администрация Красностекловарского СП, ООО «Жилкомсервис» | 0,025 | 2012 | ООО «Жилкомсервис» |
| 3. | Реконструкция водопроводных сетей в п. Красный Стекловар по ул. Заводская, ул. Комсомольская протяжённостью 0,4 км. | Администрация Красностекловарского СП, ООО «Жилкомсервис» | 0,4 | 2012 | ООО «Жилкомсервис» |
| 4. | Реконструкция 1 скважины водозабора в п. Красный Стекловар по ул. Школьная. | Администрация Красностеклова-рского СП, ООО «Жилкомсервис» | 0,3 | 2012 | ООО «Жилкомсервис» |
|  |  | Всего: | 0,725 |  |  |
| Электроснабжение |
| Газоснабжение |
| 5. | Строительство сетей газоснабжения 6 км – высокого давления, 15 км – низкого давления в п. Залесный, п. Красный Стекловар, п. Верхняя Красная Горка. | Администрация Красностеклова-рское СП |  | 2015 | РМЭ, Моркинский район, МО Красностекловарское СП, софинансиро- вание населения |
| Благоустройство |
| 6. | Обустройство мест массового отдыха и пребывания населения в посёлке Красный Стекловар | Администрация Красностеклова-рское СП | 0,013 | 2012-2015 | Администрация Красностеклова-рское СП, средства индивидуальных предпринимате-лей. |
| 7. | Ремонт и содержание зданий, сооружений, находящихся на территории сельского поселения (текущий и капитальный ремонт, окраска фасадов зданий и сооружений) в посёлке Красный Стекловар | Администрация Красностеклова-рское СП | 0,127 | 2012-2015 | Средства предприятий, организация, учреждений независимо от форм собственности, средства индивидуальных предпринимате-лей |
| 8. | Ремонт памятников и обелисков, находящихся на территории поселения | Администрация Красностеклова-рское СП | 0,022 | 2012-2015 | Администрация Красностеклова-рское СП |
| 9. | Освещение территории МО «Красностекловарское сельское поселение» (строительство, эксплуатация, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещений улиц) в посёлке Красный Стекловар. | Администрация Красностеклова-рское СП. | 1,497 | 2012-2015 | Администрация Красностеклова-рское СП, ОАО «Энергия» |
| 10. | Озеленение территории сельского поселения (посадка деревьев и кустарников, устройство цветников, приобретение рассады) в посёлке Залесный, п. Красный Стекловар. | Администрация Красностеклова-рское СП | 0,070 | 2012-2015 | Средства предприятий, организация, учреждений независимо от форм собственности, средства индивидуальных предпринимате-лей. |
| 11. | Строительство и обустройство противопожарных пирсов и водоёмов в п. Залесный, п. Красный Стекловар. | Администрация Красностекловарское СП | 0,012 | 2012-2015 | Администрация Красностекловарское СП |
| 12. | Оборудование мест временного складирования ТБО в п. Красный Стекловар | Администрация Красностекловарское СП | 0,008 | 2012-2015 | Администрация Красностекловар-ское СП |
| 13. | Строительство, содержание и ремонт дорог (расчистка от снега в зимний период, ремонт дорог) в п. Красный Стекловар, п. Залесный, п. Верхняя Красная Горка. | Администрация Красностекловарское СП | 0,610 | 2012-2015 | Администрация Красностекловар-ское СП |
| 14. | Благоустройство мест захоронения в п. Красный Стекловар | Администрация Красностекловарское СП | 0,100 | 2012-2015 | Администрация Красностекловар-ское СП |
| 15. | Текущий ремонт моста через реку Кужерку по улице Речная посёлка Красный Стекловар. | Администрация Красностекловарское СП | 0,05 | 2012-2015 | Администрация Красностекловар-ское СП |
| 16. | Текущий ремонт моста через реку Кужерку по улице Лесная посёлка Залесный. | Администрация Красностекловарское СП | 0,05 | 2012-2015 | Администрация Красностекловар-ское СП |
|  |  | Всего: | 2,559 |  |  |

Перечень автомобильных дорог намеченных к строительству и реконструкции

| № п/п | Наименование автодороги | Протя-женн. км | Стоим. стр-ва, млн. руб. | Сроки стр-ва, годы | Источник финансирования бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местные дороги |
| 1. | Ямочный ремонт твёрдого дорожного полотна в п. Красный Стекловар. | 1,23 | 0,09 | 2012 | Администрация Красностекловарское СП. |
| 2. | Реконструкция грунтового дорожного полотна в п. Красный Стекловар. | 13,1 | 0,085 | 2014 | Администрация Красностекловарское СП. |
| 3. | Реконструкция грунтового дорожного полотна в п. Залесный. | 1,6 | 0,012 | 2014 | Администрация Красностекловарское СП. |
|  | Всего: | 15,93 | 0,187 |  |  |

Раздел 9. Инженерно-технические мероприятия в области гражданской обороны. Противопожарные мероприятия

Территория поселения 7192,0 га, население 1261 человек. На территории поселения химические, взрывоопасные объекты отсутствуют. Численность населения, подлежащего укрытию в подвалах и других заглублённых помещениях составляет 1261 человек.

Количество водонапорных башен подлежащих защите – 5 шт. Протяжённость водопроводных сетей – 4,77 км.

Защита населения от оружия массового поражения и других средств нападения противника представляет собой главную задачу гражданской обороны поселения. Она предусматривает подготовку и проведение комплекса мероприятий по предотвращению или максимальному снижению воздействия на людей поражающих факторов ядерного, химического и бактериологического оружия.

Исходя из географической, социально-экономической характеристики поселения в мирное время на территории поселения могут возникнуть следующие чрезвычайные ситуации:

- массовые лесные пожары;

- разлив токсичных химических веществ на автодорогах

- возможные аварии на газопроводе.

На территории поселения возможны все виды лесных пожаров: низовые и верховые. Наибольшей горимости подвержены участки леса Кужерского лесничеств. Средняя дата начала пожароопасного периода – 21 апреля, конечная -1 октября. Средняя продолжительность 160 дней.

В результате пожаров населённые пункты могу быть охвачены сильным задымлением. Задымляемость может вызвать затруднение эвакуации населения, а также продвижению формирований РСЧС. При возникновении массовых лесных пожаров может быть нарушено электроснабжение и телефонная связь.

Территория поселения, как и в целом района, входит в зону рискованного земледелия. Сельскохозяйственное производство несёт ежегодно потери от ранних заморозков или засухи в период всходов и активной вегетации всех видов сельскохозяйственных культур, а также от сильных продолжительных дождей. В результате воздействия стихийных гидрометеорологических условий возможны потери урожая сельскохозяйственных культур на 25-30 %.

Территория поселения, как и в целом всего Моркинского района эндемична по геморрагической лихорадке с почесным синдромом, клещевому энцефалиту, неустойчива по заболеваемости сальмонеллёзом и острой дизентерии, чему способствует несоблюдение санитарных правил гражданами.

На случай пожаров в населённых пунктах необходимо:

- определить водоёмы для забора воды пожарными машинами;

- в зимнее время содержать в проезжем состоянии проезды к водоёмам или гидрантам для заправки водой пожарных машин;

- иметь в каждом населённом пункте пожарную сигнализацию для оповещения населения на случай пожара;

- на каждом доме населённого пункта иметь таблички с указанием вида инструмента с которым должен прибыть на тушение пожара;

-  в летнее время у каждого жилого дома должен быть запас воды в доступной ёмкости для первичного тушения пожара;

- на всех хозяйствующих субъектах иметь в наличии пожарные щиты с набором инструментов для тушения;

- в случаи угрозы массовых пожаров на предприятиях организовать круглосуточное дежурство;

- в населённых пунктах в летнее время организовать ночное дежурство силами населения

На случай лесных пожаров:

- устройство минерализованных полос и уход за ними;

- устройство противопожарных разрывов;

- устройство дорог пожарного значения;

- очистка лесных дорог;

- организация постоянного наблюдения за состоянием лесов;

- оповещение населения о состоянии пожарной опасности в лесах через средства массовой информации;

- своевременное извещение населения об угрозах возникновения пожара или его возникновении через СМИ.

На случай наводнения и затопления:

- оповещение населения;

- прогнозирование зон затопления;

- определение мест эвакуации населения, скота и маршруты их передвижения;

- обучение населения действиям в сложной обстановке.

На случай стихийных бедствий:

- иметь средства оповещения населения при угрозе урагана;

- своевременная расчистка крыш и перекрытий от снега.

Наличие пожарных водоисточников в населенных пунктах поселения

| № п/п | Населенные пункты | Противопожарное водоснабжение | Вод. башни, объем, отбора приспособ-ленность | Наличие мотопомп кол-во, марка | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во ПГ | кол-во ПВ приспособленных |  |  |  |
| 1 | п. Красный Стекловар | 1 испр.,1 неисп | 1 естественный приспособленный, оз. Кужерское 1 искусственный | 3 башни 20 м куб. неприспос., 1башня 20м куб. приспос.( ул.Лесная) | 2, БМП – 3300/30 в администра-ции, 2 в ООО «Каскад» |  |
| 2 | п. Залесный | 1 испр | 1 естественный приспособленный, р. Кужерка. | 1 башня 20 м куб. приспособл. | 1, БМП – 3300/30 в интернате. |  |
| 3 | п. Верхняя Красная Горка | нет | 1 естественный не приспособленный, р. Илеть | нет | нет |  |
|  | Всего: | 3 | 3 | 5, в.т.ч. 2 приспособл. | 5 | - |

Раздел 10. Мероприятия по охране окружающей среды. Очистка территории

Предметом раздела «Охрана природы» является весьма важная составляющая результирующей комплексной оценки – оценка градостроительного потенциала территорий c учётом зон с особыми условиями использования, формируемых экологическими и санитарно-гигиеническими ограничениями. В основу оценки положены границы и режимы зон с особыми условиями использования территорий, потенциальные возможности организации новых особо охраняемых природных территорий с учётом сохранения и рекомендаций по восстановлению утраченных элементов природно-экологического каркаса сельского поселения.

К основным источникам загрязнения компонентов окружающей среды относятся:

- автомобильные дороги,

- очистные сооружения,

- кладбища.

С каждым годом происходит увеличение количества бытовых отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоёмов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Выводы:

Без наличия усовершенствованной системы сбора, утилизации и переработки ТБО возрастающее количество мусора может вызвать загрязнение лесных площадей  и пахотных земель, участков вдоль дорог, посадок, оврагов, улиц, что может вызвать экологическую катастрофу в поселении.

Санитарное благоустройство территорий включает в себя: сбор и удаление твёрдых бытовых отходов (ТБО); организацию работ по вывозу мусора; обезвреживание ТБО; уборку территорий.

Для защиты окружающей среды генпланом предусматриваются следующие мероприятия:

- по охране атмосферного воздуха проектом предлагается при освоении новых территорий под индивидуальное жилищное строительство предусматривать мероприятия исключающие выброс вредностей в воздушный бассейн, централизованное водоснабжение, канализацию.

- по охране поверхностных и подземных вод хозяйственные стоки отводить в канализационную сеть;

- комплекс мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологических условий – озеленение, вертикальная планировка;

- по охране почв – срезка растительного слоя земли с участков, где он имеется с последующим использованием его для создания газонов.

Планировочные мероприятия направлены на:

- снижение вредного воздействия на окружающую среду производственных, коммунальных объектов, транспорта;

- улучшения экологической и санитарно-гигиенической ситуации на территории поселения.

В целях совершенствования системы комплексного благоустройства, осуществления мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории Красностекловарского сельского поселения, создания комфортных условий для деятельности и отдыха жителей принята муниципальная целевая программа «Благоустройство населённых пунктов на период 2011-2015 годы».

Программой предусматривается благоустройство территории, строительство линий электропередач, ремонт и строительство дорог, обустройство подъездных путей к пожарным водоёмам, обновление памятников и обелисков участникам ВОВ реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских площадок, ликвидация несанкционированных свалок.

Очистка территорий посёлка Красный Стекловар и посёлка Залесный и вывоз бытовых отходов осуществляется сбором в контейнеры и ручным способом. Вывоз мусора осуществляется на полигон ТБО в посёлке городского типа Морки.

В посёлке Верхняя Красная Горка не организован вывоз бытовых отходов из-за незначительного числа жителей, мусор вывозится в контейнеры в посёлке Красный Стекловар.

Вывоз ТБО по Красностекловарскому сельскому поселению

| Населённые пункты | Кол-во домов квартир | Договора на вывоз ТБО | Периодич-ность | Организ. осущест. вывоз ТБО | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Красный Стекловар | 279 277 | ручной вывоз | 1 раз в месяц | МУП «Тепловодоканал» |  |
| п. Залесный | 43 | ручной вывоз | 1 раз в месяц | МУП «Тепловодоканал» |  |
| п. Верхняя Красная Горка | 4 | - | - | - |  |

Раздел 11. Основные технико-экономические показатели

|  | Наименование показателя | Единица измерения | Соврем. состоян. | 1-ая очередь | Расчетн. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ТЕРРИТОРИЯ ПОСЕЛЕНИЯ |
| 1.1 | Общая площадь земель в грани-цах поселения | га | 7185,00 | 7185,00 | 7185,00 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 204,80 | 204,80 | 204,80 |
| 1.3 | Жилая зона | га | 66,71 | 66,71 | 66,71 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - средней этажности | га |  |  |  |
|  | - индивидуальной застройки | га | 66,71 | 66,71 | 66,71 |
| 1.4 | Административно-деловая зона | га | 55,70 | 55,70 | 55,70 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - спортивного назначения | га |  |  |  |
|  | - учебно-образовательного назнач. | га |  |  |  |
|  | - здравоохранения | га |  |  |  |
|  | - иные зоны административно-делового назначения | га | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
|  | - земли общего пользования, улицы, дороги | га | 40,3 | 40,3 | 40,3 |
| 1.5 | Производственная зона |  | 24,99 | 24,99 | 24,99 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - промышленности | га | 24,99 | 24,99 | 24,99 |
|  | - иные производственные зоны | га |  |  |  |
| 1.6 | Зона инженерн. инфраструктуры | га |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - энергообеспечения | га |  |  |  |
|  | - водоснабжения и водоотведения | га |  |  |  |
| 1.7 | Рекреационные зоны | га | 207,18 | 207,18 | 207,18 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - санатории, дома отдыха, ДОЛы | га |  |  |  |
|  | - ООПТ | га |  |  |  |
|  | - Прочие земли населенных пунктов | га | 17,02 | 17,02 | 17,02 |
|  | - Земли запаса поселения | га | 190,16 | 190,16 | 190,16 |
| 1.8 | Зона с/х назначения | га | 34,3 | 34,3 | 34,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - земли сельскохозяйственных угодий | га | 34,3 | 34,3 | 34,3 |
|  | - садоводческие товарищества | га | - | - | - |
| 1.9 | Зона специального назначения | га | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - ритуального назначения | га |  |  |  |
|  | - кладбища | га |  |  |  |
| 1.10 | Зона режимных территорий | га |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - режимных объектов | га |  |  |  |
|  | - постороннего пользования | га |  |  |  |
| 1.11 | Зона акваторий | га | 47,69 | 47,69 | 47,69 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - акваторий поселения | га | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
|  | - поселковые акватории | га | 42,49 | 42,49 | 42,49 |
| 1.12 | Зона фонда перераспределения сельских земель | га | 6748,20 | 6748,20 | 6748,20 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - перспективного освоения | га |  |  |  |
|  | - фонда перераспределения земель лесного фонда | га | 6748,20 | 6748,20 | 6748,20 |
|  | - фонда перераспределения земель с/х назначения | га |  |  |  |
|  | 2. НАСЕЛЕНИЕ |
|  | Общая численность населения | чел. | 1261 | 1200 | 1150 |
|  | Плотность населения | чел. на га | 0,175 | 0,167 | 0,160 |
|  | Возрастная структура: |  |  |  |  |
|  | население младше трудоспособ-ного возраста (до 15 лет) | чел. | 160 | 155 | 130 |
|  | население в трудоспособном воз-расте: 16 -54 жен, -59 лет муж. | чел. | 562 | 501 | 450 |
|  | население старше трудоспособ-ного возраста | чел. | 539 | 544 | 570 |
|  | 3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1 | Общий объем нового жилищ- ного стр-ва (дома, квартиры) | Sобщ., м2 | 23263 | 26400 | 34500 |
|  |  | к-во | 603 | 684 | 896 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Секционные жилые дома, блоки-рованные (дома, квартиры) | Sобщ., м2 | 10929,96 | 10620 | 10080 |
|  |  | к-во | 304 | 295 | 280 |
|  | Индивидуальные жилые дома с участками | Sобщ., м2 | 12333,04 | 15780 | 24420 |
|  |  | кол-во | 299 | 389 | 616 |
|  | Средняя обеспеченность | м2 / чел. | 18,4 | 22,0 | 30,0 |
| 3.2 | обеспеченность жилищного фонда: | % от общ. жилфонда |  |  |  |
|  | - водопроводом | % | 44 | 52 | 59 |
|  | - канализацией | % | 15 | 20 | 28 |
|  | - газоснабжением | % | - | 75 | 80 |
|  | - электроснабжением | % | 100 | 100 | 100 |
|  | - центральным отоплением | % | - | - | - |
|  | 4. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 4.1 | Учебно-образовательные |  |  |  |  |
|  | детские дошкольные учреждения | мест | 30 | 30 |  |
|  | общеобразовательные школы | мест | 60 | 50 | 50 |
| 4.2 | Здравоохранения |  |  |  |  |
|  | Стационар | коек |  |  |  |
|  | ФАП | посещ./см. | 5400 | 5200 | 5100 |
|  | Санаторно-курортные, оздорови-тельные (лето/зима) | мест |  |  |  |
| 4.3 | Сфера обслуживания |  |  |  |  |
|  | Спортивные | кол-во | - | - | 1 |
|  | Культурно-досуговые | кол-во | 1 | 1 | 1 |
|  | Торговли | кол-во | 5 | 7 | 9 |
|  | Общественного питания | посад. мест | 15 | 30 | 40 |
|  | Административные | шт. | 3 | 3 | 3 |
|  | 5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Протяженность дорог поселения | км | 24,3 | 25,8 | 27,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | федеральные | км | - |  |  |
|  | региональные | км | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
|  | местные | км | 16,8 | 18,3 | 19,5 |
|  | Количество транспортных развязок в развязок в разных уровнях | единиц | - | - | - |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и проездов населенных пунктов | км | 16,8 | 18,3 | 19,5 |
|  | 6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,252 | 0,239 | 0,229 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,1638 | 0,1558 | 0,149 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,0882 | 0,0832 | 0,08 |
|  | Произв. водозаборных сооружений | тыс. куб. м./в сутки | 0,26 | 0,247 | 0,237 |
|  | Протяженность сетей | км | 4,569 | 4,8 | 5,0 |
| 6.2 | Канализация |  | - |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод |  | - |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | - |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | - |  |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | - |  |  |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки | - |  |  |
|  | Протяженность сетей | км | - |  |  |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии всего | тыс. кВт. ч./в год | 4361 | 4150 | 3977 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. кВт. ч./в год | 1500 | 1400 | 1350 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | тыс. кВт. ч./в год | 2861 | 2750 | 2627 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление тепла всего | Гкал/год | 7,91 | 7,91 | 7,91 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 7,18 | 7,18 | 7,18 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
|  | Произв. централ. источников тепла | Гкал/час | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Протяженность сетей | км | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Удел. вес газа в топливном балансе | % |  |  |  |
|  | Потребление газа всего | куб. м./год | 1141,6 | 1086 | 1041 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | куб. м./год | 1141,6 | 1086 | 1041 |
|  | - на производственные нужды | куб. м./год | - |  |  |
| 6.7 | Связь |  |  |  |  |
|  | Охват населения телевиз. вещанием | % от насел. | 100 | 100 | 100 |
|  | Охват населения телефонной сетью | % от насел. | 100 | 100 | 100 |

# Text boxes

Открытое акционерное общество

«МАРИЙСКГРАЖДАНПРОЕКТ

Базовый территориальный проектный институт»