| РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА «МОРКО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» «ВОЛАКСОЛА ЯЛКУНДЕМ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ 425146, Марий Эл Республик, Морко район, Волаксола ял, Колхозный урем, 4 Телефон/факс 8 (83635) 9-35-87. Е-mail:adm_seb@mail.ru |  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ МОРКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕБЕУСАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 425146, Республика Марий Эл, Моркинский район, д. Себеусад, ул. Колхозная, 4 Телефон/факс 8 (83635) 9-35-87. Е-mail: adm_seb@mail.ru |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 7 от 27 февраля 2017 года

Об утверждении технического задания

для ООО «Холдинг Морки»  на разработку инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Себеусадского сельского поселения на 2017-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Администрация Себеусадского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО «Холдинг Морки» на 2017-2022 годы.

- Направить настоящее Постановление в ООО «Холдинг Морки» для разработки инвестиционной программы.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Себеусадского сельского поселения                             В.И.Михайлов

Приложение

к Постановлению Администрации

Себеусадского сельского поселения

от  27.02.2017 № 7

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы на 2017-2022 годы

- Общие положения.

1.1. Техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО «Холдинг Морки»  на 2017-2022 годы (далее по тексту соответственно – Техническое задание), разработано на основании:

- Земельного кодекса РФ;

- Градостроительного кодекса РФ;

- Федерального закона от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 года № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- приказа Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Контроль качества. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 года № 24 ( с изм. от 28.06.2010 года).

- Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

  - Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы: выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

  - Задачи разработки Инвестиционной программы:

Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды.

Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

  - Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения или водоотведения, приведен в приложении №1 к настоящему техническому заданию.

  - Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения приведен в приложении №2 к настоящему техническому заданию.

  - В Инвестиционной программе должны быть разработаны и запланированы следующие мероприятия по повышению надёжности и снижению аварийности централизованных систем водоснабжения и водоотведения и защите объектов этих систем от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций:

- своевременное диагностирование технического состояния объектов водоснабжения и водоотведения;

- предотвращение и ликвидацию последствий аварий на сетях и сооружениях водоснабжения и водоотведения;

- проведение технического обследования всех объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- разработка по результатам технического обследования Плана мероприятий по защите объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

Результатом реализации инвестиционной программы является достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории Себеусадского сельского поселения в соответствии с приложением №3 к настоящему техническому заданию.

- Целевые индикаторы и показатели

  - Целевые индикаторы и показатели качества поставляемых услуг водоснабжения.

Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, на границе эксплуатационной ответственности абонента по следующим показателям:

- по железу не более 0,3 мг/куб.дм

- по марганцу не более 0,1 мг/ куб.дм

- по мутности не более 1,5 мг/ куб.дм

снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям на 0,5%.

- Срок разработки инвестиционной программы

  - Срок разработки проекта инвестиционной программы – в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания.

- Разработчик инвестиционной программы

  - Разработчик инвестиционной программы – ООО «Холдинг Морки».

- Требования к инвестиционной программе

  - При разработке инвестиционной программы необходимо:

Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимы уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включаются в состав инвестиционной программы.

Определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы:

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия;

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные единичные расценки).

  - Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

собственные средства ООО «Холдинг Морки», финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;

финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

  - В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей  по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

  - Выполнить расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение..

  - Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.

  - Координацию работ по инвестиционной программе осуществляет ООО «Холдинг Морки» и Администрация Себеусадского сельского поселения.

  - Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.

  - Инвестиционная программа должна содержать:

а) паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:

наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местоположение;

наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

наименование органа местного самоуправления поселения, согласующего инвестиционную программу, его местонахождение;

наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;

б) целевые показатели деятельности организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

в) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. Мероприятия инвестиционной программы подразделяются на мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения, и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения;

г) мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

д) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию;

е) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;

ж) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

з) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

и) планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

6.10. Проект инвестиционной программы, расчет необходимых финансовых потребностей, надбавок к тарифам и тарифов на подключение необходимо направить на согласование в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл.

6.11. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

- проекто-изыскательные работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

6.12. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

6.13. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах соответствующих году реализации мероприятий. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

- Порядок внесения изменений в техническое задание

  - Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Администрации Себеусадского сельского поселения или по инициативе ООО «Холдинг Морки».

  - Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

принятие или внесение изменений в Программу (подпрограмму) Себеусадского сельского поселения на 2017-2022 года;

принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития Себеусадского сельского поселения и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

  - Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

  - В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе ООО «Холдинг Морки», заявление о необходимости пересмотра, направляемое главе Администрации Себеусадского сельского поселения, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

- Форма предоставления инвестиционной программы

  - Инвестиционная программа представляется для согласования в Администрацию Себеусадского сельского поселения.

Приложение № 1

к Постановлению от «27» февраля 2017 года № 7

| № п/п | Мероприятия | Местоположение/адрес | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство водопроводных сетей | РМЭ, Моркинский район, деревня Нурумбал | 2017-2022 |
| 2. | Строительство канализационных сетей | - | 2017-2022 |
| 3. | Реконструкция канализационных сетей | РМЭ, Моркинский район, деревня Себеусад | 2017-2022 |

Приложение № 2

к Постановлению от «27» февраля 2017 года № 7

| № п/п | Мероприятия | Местоположение/адрес | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция водопроводных сетей | РМЭ, Моркинский район, деревня Пумор, 100 метров | 2017-2022 |
| 2. | Проведение водопровода | РМЭ, Моркинский район, деревня Нурумбал | 2017-2022 |
| 3. | Реконструкция насосной станции | РМЭ, Моркинский район, деревня Пумор | 2017-2022 |

Приложение №3

к Постановлению от «27» февраля 2017 года № 7

| № п/п | Наименование показателя | Период |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 (факт) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Показатели качества питьевой воды |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную сеть, не соответствующая установленным требованиям, в общем объеме проб | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующей установленным требованиям, в общем объеме проб | - | - | - | - | - | - |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений, нарушений в год, ед/км | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед/км | - | - | - | - | - | - |
| 3.Показатели энергетической эффективности | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подачи питьевой воды, кВт*ч/куб.м | 1,54 | 1,53 | 1,52 | 1,52 | 1,51 | 1,50 |