# ПРОЕКТ

# Утверждено

# Постановлением Администрации

# Шиньшинского  сельского  поселения

# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

# Основанием для разработки схемы теплоснабжения Шиньшинского  сельского поселения  Моркинского  района  Республики  Марий  Эл  является:

# Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ « О теплоснабжении»;

# Генеральный план поселения.

# 1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

# Схема теплоснабжения поселения - документ , содержащий материалы

# по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правого регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

# Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

# Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные

# настоящей схемой  , включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

# 2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

# . определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта

# капитального строительства и организации, обязанной при наличии

# технической возможности произвести такое подключение;

# . повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с

# нормативными требованиями;

# . минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя

# в  долгосрочной перспективе;

# . обеспечение жителей Шиньшинского  сельского поселения тепловой энергией;

.  улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает

необходимость соответствующего развития коммунальной                                             инфраструктуры существующих объектов.

3.ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Схема теплоснабжения от котельной  с. Шиньша прилагается.

4.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.Шиньшинское  сельское  поселение  входит в состав Моркинского муниципального района (МР) и является одним из 10 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (городских и сельских поселений),

Географическая площадь территории Шиньшинского поселения составляет –20176  га, располагается  в  восточной  части  Моркинского  района.

В состав Шиньшинского сельского поселения  входят 16 населенных пунктов:  с. Шиньша .д. Ишли- Пичуш, д. Мамайкино, д. Новый Юрт, д. Тат- Чедроял, д.Нуж- Ключ, д .Варангуж, д. Токпердино, д. Чепаково, д. Пертылга, д. Макаркино. Д. Кубыш- Ключ, д. Досметкино, д. Русский-  Уртем, д. Миклино, д. Кораксола,

Административным центром поселения является с. Шиньша

Численность населения  на 01.01.2012 – 3256 человек.

Климат Моркинского района, в состав которого входит Шиньшинское сельское поселение, расположенного на юго-востоке республики можно охарактеризовать как уме-ренно-континентальным с умеренно суровой, снежной зимой и умеренно-тёплым летом.

Самая низкая среднемесячная температура -14 ˚С и абсолютный минимум -49 ˚С наблюдается в январе месяце.

Самая высокая среднемесячная температура +18,4 ˚С и абсолютный максимум +38 ˚С наблюдается в июле месяце.

Продолжительность солнечного сияния 1811 час за год с максимумом в июле 305 часов и минимумом в декабре 29 часов.

Среднегодовое количество осадков составляет 497 мм.

Ветровой режим характеризуется преобладанием западных ветров в тёплую половину года, в холодное время года преобладают ветра южного направления.

Средняя скорость ветра составляет 3,7 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек отмечаются около 23 дней за год.

Зимой часты метели. Они наблюдаются преимущественно при умеренных и сильных ветрах южных направлений. Всего за зиму наблюдается 34 дня с метелью.

Кроме метелей к неблагоприятным атмосферным явлениям относятся туманы, чаще всего они бывают осенью и зимой, а среднее число дней с туманами составляет 20 дней за год.

Период активной вегетации растений длится более 4-х месяцев. Продолжи-тельность безморозного периода также 4 месяца с середины мая до середины сентября.

По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне IВ. Расчётная температура для проектирования отопления равна -33 ˚С. Продолжительность отопительного периода 222 дня. Максимальная глубина промерзания почвы - 140 см.

Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но в особо метельные зимы вследствие большого снегопереноса южными и юго-восточными ветрами рекомендуется временная снегозащита путей сообщения. Продолжительность комфорт-ного периода летом для отдыха населения составляет в среднем 76 дней (03,05 - 24,08).

Весь зимний сезон начиная с середины ноября благоприятен для организации отдыха населения.

Район относится к зоне умеренного потенциала загрязнения, т.к. метеорологические условия таковы, что создаются равновесные условия для рассеивания и накопления вредных примесей в атмосфере.

На территории района преобладают дерново-слабо и средне-подзолистые песчаные почвы. Менее значительные площади в центральной части заняты дерново-слабо и средне-подзолистыми суглинистыми почвами.

Имеются площади торфянисто подзолисто-глеевых почв в северной и центральной части поселения.

Материнская порода - покровные глины, суглинки и пермские глины. По рельефу занимают повышенные местоположения и пологие склоны.

Материнская порода песчаная. Почвы занимают плоские понижения с близким уровнем грунтовых вод. На них обычно произрастают сосновые или сосново-еловые леса низких бонитетов. Надпочвенный покров мхи и ягодные кустарнички.

Основная часть территории характеризуется очень слабой плоскостной и овражной эрозией. Местами возможна дефляция (развеивание песков) - при оголении песков от растительности и неумеренной пастьбе скота. На менее значительной территории в центральной части района значительно развита плоскостная и овражная эрозия.

Район мало благоприятный для сельскохозяйственного производства. Преобладающая часть района занята дерново-слабо и средне-подзолистыми песчаными почвами.

Использование этих почв в сельском хозяйстве требуют коренного улучшения внесением значительных доз органических (торф, компост) и минеральных удобрений.

В северной части района имеются торфяные почвы и торфяники. Наиболее целесообразным использование торфа в качестве удобрения, учитывая наличие значительных площадей малоплодородных песчаных почв.

В местах дефляции необходимо регулирование пастьбы скота и посадка противоэрозионных насаждений.

Рекомендуемые для посадок виды деревьев и кустарников: сосна обыкновенная, берёза, тополь, кустарниковая ива (шелюга), жимолость татарская, бузина красная, клён татарский, акация жёлтая.

Для предотвращения водной эрозии (центральная часть района) рекомендуется: залужение, посадка противоэрозионных насаждений, рациональное размещение угодий

На территории района значительные площади покрыты лесной растительностью. Она представлена сосновыми, берёзовыми и еловыми лесами. Около 85 % лесов естественного происхождения.

Сосновые леса представлены сосняками брусничниками, зеленомшниками, кисличниками и черничниками. Еловые леса следующих типов: зеленомошники, травяные и сложные. Берёзовые леса представлены березняками зеленомошниками, травяными и сложными.

Лесная растительность района имеет промышленное, поле-почвозащитное, водоохранное значение.

В рекреационном отношении леса благоприятны для организации отдыха.

Ресурсы дикорастущих лекарственных, промышленно-технических и плодовоягодных растений сравнительно значительны на всей территории района.

Лекарственные растения: брусника, зверобой, клюква, лапчатка, ландыш, можжевельник, плаун, черника. Особого внимания заслуживает создание искусственных высокоурожайных посевов шиповника, являющегося ценным сырьём витаминной промышленности.

Лубоволокнистые: липа, крапива двудомная, хмель рогоз.

Дубильные растения: дуб, ива, ель, берёза, шиповник, лапчатка, зверобой.

Гуттаперчевые растения: бересклет бородавчатый, ландыш, можжевельник обыкновенный, ромашка, хмель.

Плодовоягодные растения: черника, брусника, клюква, шиповник, земляника, ежевика

Территория Шиньшинского посекления в целом представляет собой равнину с рельефом от волнистого до холмисто-увалистого, в различной степени изрезанную долинами рек Илети, Шора и их многочисленных притоков, а также овражно-балочной сетью. Густота эрозионного расчленения составляет 0,1 - 0,5 км на 1 кв. км площади.

Рельеф полого-холмистый до холмисто-увалистого склоны холмов и увалов обычно пологие, а на отдельных участках, вблизи речных долин, крутые с уклонами более 20%. Расчленённость территории эрозионными формами средняя. Относительные превы-шения 10 - 40 м. Глубина вреза оврагов и балок 4 - 10 м, а речных долин до 60 - 100 м.

Юго-восток Маркинского района характеризуется несколько меньшими абсолютными высотами (160-180 м.) полого-холмистым рельефом Мари-Турекского плато. Расчленённость территории овраго-балочно-долинной сетью умеренная.

Глубина вреза балок и оврагов от 4 до 15 м, долин рек - до 20 - 50 м. Относительные превышения колеблются от 5 до 15, реже 20 м.

Река Илеть имеет хорошо разработанную долину шириной от 1,5 до 4 км. Однако в долинах часто выделяются поймы с плоской, изрезанной старицами, местами заболоченной и заторфованной поверхностью.

Кроме поймы, встречаются одна-три надпойменные террасы высотой от 4 до 30 м над урезом рек. Террасы эрозионно-эккумулятивные, неясно выражены в рельефе и сливаются с прилегающей флювиогляциальной равниной.

Характерной особенностью для территории района в целом является наличие поверхностных карстовых форм: воронок, провалов, уступов, озёр, слепых долин. Преобладающая глубина карстовых воронок 15 - 25 м, диаметр 40 - 60 м.

Карстовые озера по форме и размерам весьма разнообразны. Большинство из них представляют собой блюдцеобразные углубления или небольшие по глубине (до 18 - 20 м) впадины, заполненные водой.

Территория Моркинского района расположена в восточной части Русской платформы, сложенной мощной толщей пермских пород. Более древние отложения залегают на большой глубине.

В сводовой части вятского вала мощность четвертичного покрова минимальная порядка 0,5 - 2,0 м. Коренные породы часто выходят на поверхность. На склонах вала мощность четвертичных отложений увеличивается до 15 - 20 м.

Моркинский район расположен в пределах Волго-Камского артезианского бассейна. Водоносные горизонты, имеющие значения для водоснабжения, приурочены к породам верхней перми, значительно реже - к неогеновым отложениям.

К четвертичным отложениям приурочены грунтовые воды, связаны они с аллювиальными флювиогляциальными образованиями, имеющими ограниченное распространение. Дебиты колодцев в основном не превышают десятые доли л/сек.

Воды четвертичных образований в силу локального распространения, слабой водообильности и подверженности поверхностному загрязнению не имеют практического значения.

Неогеновый водоносный горизонт распространён в древней долине р. Илеть, содержит значительные запасы подземных вод.

Водоносный горизонт нижней перми залегает, как правило, на большой глубине порядка 200 и более м. и содержит воду повышенной и высокой минерализации, не пригодную для  водоснабжения.

В толще верхнепермских пород имеются два водоносных горизонта, содержащих пресную воду: нижнетатарский (уржумский) и казанский. Питание водоносных горизонтов происходит, главным образом, за счёт атмосферных осадков, а разгрузка в речные долины.

Воды трещинные и трещинно-пластовые, в основном напорные, редко безнапорные. Воды обычно пресные, мягкие до умеренно жёстких.

Мощность зоны пресных вод составляет 100 - 150 м, в сводовой части Вятских поднятий и в долинах рек сокращается до 25 - 80 м.

Ниже этой зоны залегают воды повышенной минерализации, не пригодные для водоснабжения.

Уржумский водоносный горизонт используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения почти на всей территории района, за исключением отдельных участков, где первыми от поверхности является казанский водоносный горизонт.

Учитывая среднюю мощность водоносных горизонтов, напорный характер вод, удельный дебит существующих скважин, средняя возможная производительность одиночной скважины принимается 5 л/сек - для уржумского и казанского водоносных горизонтов и 10 л/сек - для неогенового водоносного горизонта.

По возможной средней производительности водозаборов основных водоносных горизонтов, территория отнесена к двум районам.

Первый район, обеспеченный подземными водами, занимает небольшую площадь распространения неогенового водоносного горизонта.

Второй район, недостаточно обеспеченный подземными водами, охватывает всю остальную территорию, где уржумский и казанский водоносные горизонты.

2.Сведения о котельных по поселению

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является единая теплоснабжающая организация  МУП «Тепло-водоканал»»

Теплоснабжение (отопление) Шиньшинского  сельского поселения осуществляется:

-в частных домах и коттеджной застройке от печей и котлов на твердом  топливе

3.Во всех рассматриваемых населенных пунктах при градостроительном

площади в населенных пунктах Генпланом в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства домов средней этажности и малоэтажных индивидуальных усадебных и блокированных жилых домов с целью достижения жилой обеспеченности постоянного населения населенных пунктов в 34,0 кв.м/чел. на 1-ю очередь и в 49,0 кв.м/чел. на расчетный срок.

Как центр обслуживания местной системы расселения, предполагается в перспективе, что с. Шиньша должен располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями .

Системы инженерного обеспечения в перспективе реконструируются, модернизируются и расширяется с учетом развития населенных пунктов.

Потребность в тепле на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение для нужд жилищно-коммунального сектора определена в соответствии со СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»,а также «Методических рекомендаций по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципальных образований» МРР.2007г.

Расчетная зимняя температура при проектировании отопления и вентиляции принята (-27°С), продолжительность отопительного периода-221 сутки.

Новые отопительные котельные потребуются в комплексе с развитием системы соцкультбыта и инвестиционных площадок. Предлагается произвести модернизацию существующих котельных  (где это целесообразно) с заменой оборудования и подключением к ним новых нагрузок .

Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается от 2-х-контурных газовых котлов.