| МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ МОРКО МУНИЦИПАЛ РАЙОНЫН ЗЕЛЕНОГОРСК ЯЛ КУНДЕМ АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ ПУНЧАЛ |  | ЗЕЛЕНГОРСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

№ 9									от 18 февраля 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения Зеленогорского сельского поселения Моркинского муниципального района Республики Марий Эл

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения Зеленогорского сельского поселения Моркинского муниципального района Республики Марий Эл.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Зеленогорской

сельской администрации				Ю.Н.Антюшин

СХЕМА

водоснабжения и водоотведения Зеленогорского сельского поселения Моркинского муниципального района Республики Марий Эл до 2031 года

2021 год

| Введение.................................................................................................................................... | 3 |
| --- | --- |
| 1. | ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ........................................................ | 4 |
| 1.1. | Описание системы и структуры водоснабжения поселения, деление территории поселения на эксплуатационные зоны................................................. | 4 |
| 1.2. | Описание территорий поселения неохваченных централизованной системой водоснабжения............................................................................................................ | 8 |
| 1.3. | Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения............................................................................................................ | 8 |
| 1.4. | Описание технического состояния централизованных систем водоснабжения.. | 8 |
| 1.4.1. | Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений......................................................................................... | 8 |
| 1.4.2. | Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды..................... | 13 |
| 1.4.3. | Описание состояния и функционирования водопроводных сетей водоснабжения............................................................................................................ | 15 |
| 1.4.4. | Технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении поселения..................................................................................................................... | 16 |
| 1.4.5. | Описание закрытых централизованных систем горячего водоснабжения........... | 16 |
| 1.5. | Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномёрзлых грунтов.................................................................. | 17 |
| 1.6. | Лица, владеющие объектами централизованной системы водоснабжения......... | 17 |
| 2. | НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ПОСЕЛЕНИИ...................................................................... | 18 |
| 3. | БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ............................................................................................. | 18 |
| 3.1. | Общий баланс подачи и реализации воды в 2010-2014 годах................................ | 18 |
| 3.2. | Структурный баланс................................................................................................... | 18 |
| 3.3. | Фактическое потребление населением горячей, питьевой и технической воды в 2010-2014 гг.............................................................................................................. | 19 |
| 3.4. | Существующая система коммерческого учёта горячей, питьевой и технической воды. Планы установки приборов учёта............................................ | 19 |
| 3.5. | Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения | 20 |
| 3.6. | Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой и технической воды на период до 2029 года............................................................................................... | 20 |
| 3.7. | Описание закрытой централизованной системы горячего водоснабжения......... | 21 |
| 3.8. | Описание зональной территориальной структуры потребления горячей, питьевой и технической воды.................................................................................... | 21 |
| 3.9. | Прогноз расходов воды на водоснабжение абонентов до 2029 года..................... | 21 |
| 3.10. | Фактические и планируемые потери горячей, питьевой и технической воды.... | 21 |
| 3.11. | Перспективные балансы водоснабжения.................................................................. | 21 |
| 3.12. | Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений............................... | 22 |
| 3.13. | Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей.......... | 22 |
| 4. | ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИИ................................................................................................... | 22 |
| 5. | ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ...................................... | 23 |
| 6. | ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.................................. | 23 |
| 7. | ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ................................................................................................... | 24 |
| 7.1. | Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды........................... | 24 |
| 7.2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения................................. | 24 |
| 8. | ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ............................................................................................... | 25 |
| 9. | СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ...................................................................................... | 25 |
| 9.1. | Существующее положение в сфере водоотведения поселения.............................. | 25 |
| 10. | БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ............................ | 26 |
| 11. | ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД...................................................................... | 26 |
| 12. | ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.................................... | 26 |
| 13. | ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ................................................................................ | 26 |
| 14. | ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ..................................... | 26 |
| 15. | ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ..................................................................................................... | 26 |
| 16. | ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ............................................................................................... | 26 |
| Заключение................................................................................................................................ | 27 |
| Список литературы................................................................................................................... | 27 |

Введение

Схемы  водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Зеленогорское сельское поселение» (в дальнейшем – поселение) на период до 2031 года  разработаны на основании  Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», и утвержденных тем же постановлением правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, и требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения.

При разработке схем водоснабжения и водоотведения использованы следующие документы территориального планирования поселения, утвержденные в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности:

- генеральный план МО «Зеленогорское сельское поселение» Моркинского муниципального района Республики Марий Эл;

- правила землепользования и застройки МО «Зеленогорское сельское поселение»;

- документация по источникам водоснабжения и водоотведения, данные технологического и коммерческого учета водопотребления, конструктивные данные по сетям,  эксплуатационная документация, документы по финансовой и хозяйственной деятельности, статистическая отчетность;

- материалы администрации поселения по ветхому жилью, подлежащему сносу, документация по техническим характеристикам зданий, строений, сооружений.

Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является обеспечение для абонентов доступности холодного и горячего водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, обеспечение горячего и холодного водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Обеспечение рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе лучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Электронная модель системы водоснабжения и водоотведения для поселения не разрабатывалась, т.к. численность населения существенно меньше 150 тыс. чел.

- ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

  - Описание системы и структуры водоснабжения поселения, деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Поселение расположено в юго-восточной части Республики Марий Эл по левобережью волги. Поселок Зеленогорск образован в1963 году.  Площадь поселения 218,98 га. По состоянию на 1 января 2021г. численность населения составляла 928 чел. Общее количество жилых домов в поселении равно 403. На территории поселения располагается 8 промышленных предприятий, учреждений и организаций, снабжающихся холодной водой. Главой администрации является Антюшин Юрий Николаевич (рабочий телефон (83635) 9-31-16).

Характеризуя влияние климатических факторов необходимо отметить, что поселение располагается в зоне умеренно континентального климата среднерусских широт. Среднегодовое количество осадков составляет 497 мм. Ветровой режим характеризуется преобладанием западных ветров в теплую половину года, в холодное время года преобладают ветра южного направления.

Самая низкая среднемесячная температура -14°С и абсолютный минимум -49°С наблюдались в январе месяце. Самая высокая среднемесячная температура +18,4°С и абсолютный максимум +38°С наблюдались в июле месяце.

В соответствии с генеральным планом, в Зеленогорском сельском поселении централизованное водоснабжение, осуществляющееся из 2-х источников: водозабор по ул. Советская и водозабор по ул. Спортивная. Водоснабжающей организацией является  ООО «Жилкомсервис». Помимо населения холодной водой снабжаются промышленные предприятия, объекты социального назначения, ряд учреждений и организаций.

Обязанности эксплуатирующей организации осуществляет ООО «Жилкомсервис». Собственником водопроводных сетей является Администрация Моркинского муниципального района.

В Генеральном плане развития поселения отмечается, что источником его водоснабжения служат подземные воды. Поселение снабжается водой от указанного выше водозабора.

- Водозабор по ул. Советская расположен по адресу: Республика Марий Эл, Моркинский район, п. Зеленогорск ул. Советская у дома № 37. Имеется: одна артезианская скважина глубиной 136 м. На водозаборе установлена станция управления насосом на базе частотного преобразователя. Производительность водозабора составляет 0,24 тыс. м3/сут. Водозабор был введен в эксплуатацию в 1968 г.

- Водозабор  по ул. Спортивная расположен по адресу: Республика Марий Эл, Моркинский район, п. Зеленогорск ул. Спортивная у дома № 5. Имеется одна артезианская скважина глубиной 160 м, одна водонапорная башня. На водозаборе установлена станция управления насосом на базе частотного преобразователя. Производительность водозабора составляет 0,24 тыс. м3/сут. Водозабор был введен в эксплуатацию в 1984 г.

Размещение водозаборов на фрагментах карт населённых пунктов поселения представлено на карте. Использованные  на фрагментах карт условные обозначения представлены в табл. 1.1.1.

Таблица 1.1.1

Условные обозначения, принятые на карте

|  | - водозаборная станция; - водонапорная башня; |
| --- | --- |
|  | - пожарный гидрант; |
|  | - линии водоснабжения. |

Рис. 1.1.2. Схема размещения водозаборов на карте поселения

۩۩

Схема размещения водонапорных башен и водопроводных сетей на территории п.Зеленогорск

Схема размещения водонапорных башен на территории п.Зеленогорск

Централизованное горячее водоснабжение  поселения отсутствует.

Основными структурными элементами системы водоснабжения поселения являются  водозаборные сооружения. Технические характеристики оборудования структурных элементов системы водоснабжения поселения представлены в таблице 1.1.2.

Централизованная система водоснабжения поселения является единой и осуществляет водоснабжение жителей и промышленных потребителей поселения. Все поселение рассматривается в качестве единой эксплуатационной зоны.

Таблица 1.1.2

Основные структурные элементы системы водоснабжения поселения

| № п/п | Оборудование | Марка, тип электрооборудования | Производительность, /ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водозабор по ул. Советская |
| 1.1 | Насос | ЭЦВ 6-10-185 | 10 |
| 2. | Водозабор по ул. Спортивная |
| 2.1 | Насос | ЭЦВ 6-10-140 | 10 |

1.2.Описание территорий поселения, неохваченных централизованной системой водоснабжения

В соответствии с генеральным планом, на территории Зеленогорского сельского поселения отсутствуют территории неохваченные централизованной системой водоснабжения.

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Под технологической зоной водоснабжения понимается часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей холодное или горячее водоснабжение, в пределах которой обеспечивается нормативное значение напора воды при подаче её потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.

Нормативное значение напора и расчётный расход холодной воды обеспечивается всем потребителям поселения. Поэтому под технологической зоной водоснабжения понимается всё поселение.

1.4. Описание технического состояния централизованной системы водоснабжения

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Существующие источники водоснабжения состоят из зданий, трубопроводов и технологического оборудования (скважин, насосов, электродвигателей, силовых щитов, арматуры и др.).

Оценка состояния существующих источников водоснабжения производилась путем визуального осмотра зданий, трубопроводов и технологического оборудования. Выяснялось, были ли аварии на источниках водоснабжения, какое оборудование выходило из строя, сколько времени требовалось для устранения аварий. Учитывалось мнение эксплуатационного персонала.

Водонапорная башня водозабора  по ул. Спортивная  находится в удовлетворительном состоянии.

На водозаборе  по ул. Советская имеется одна скважина. Водозабор оборудован  центробежными скважными погружными  насосами ЭЦВ 6-10-185 (1 шт.) с производительностью (подачей) 10 м3/ч, напором 185 м, потребляемой мощностью 5,5 кВт, частотой вращения 3000об/мин. В качестве электропривода используются асинхронные электродвигатели. Насос находится в удовлетворительном состоянии. Асинхронные электродвигатели и силовой щит водозабора  по ул. Советская находятся в удовлетворительном состоянии. Запорная арматура по мнению обслуживающего персонала также находится в удовлетворительном состоянии.

Внешний вид водонапорной башни водозабора по ул.Советская

Внешний вид здания водозабора ул.Советская

Внешний вид станции управления насосом водозабора ул.Советская

Здание водозабора по ул. Спортивная находится в удовлетворительном состоянии.

На водозаборе  по ул. Спортивная имеется одна скважина. Водозабор  оборудован  центробежными скважными погружными  насосоами ЭЦВ 6-10-140 (1 шт.) с производительностью (подачей) 10 м3/ч, напором 140 м, потребляемой мощностью 6,3 кВт, частотой вращения 3000об/мин. В качестве электропривода используются асинхронные электродвигатели. Насосы находятся в удовлетворительном состоянии. Асинхронные электродвигатели и силовой щит водозабора  по ул. Спортивная находятся в удовлетворительном состоянии. Запорная арматура по мнению обслуживающего персонала также находится в удовлетворительном состоянии.

Внешний вид водонапорной башни водозабора и здания водозабора по ул.Спортивная

Внешний вид станции управления насосом водозабора ул.Спортивная

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

Значения показателей качества артезианских подземных вод поселения по данным протоколов лабораторных исследований аккредитованного испытательного лабораторного центра отдела в Моркинском районе Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл" в Волжском районе  представлены в табл. 1.4.1 - 1.4.2.

Таблица 1.4.1

Значения показателей качества пробы воды, отобранной из скважины ул. Советская

| № п\п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нитраты (по NO3) | 0,860 | 45 | мг/л |
| 2 | Хлориды | 10,300 | 350 | мг/л |
| 3 | pH | 7,3 | от 6 до 9 | единицы pH |
| 4 | Жёсткость общая | 12,60 | 7(10) | Мг-экв/л |
| 5 | Сульфаты | 340,100 | 500 | мг/л |
| 6 | Нитриты (по NO2) | менее 0,003 | 3,3 | мг/л |
| 7 | Аммиак (по азоту) | менее 0,05 | 2 | мг/л |
| 8 | Запах | 0 | 2 | баллы |
| 9 | Фтор | 0,2200 | 1,5 | мг/л |
| 10 | Железо | 0,140 | 0,3(1) | мг/л |
| 11 | Мутность | менее 1 | 2,6 (3,5) | ЕМФ |
| 12 | Цветность | менее 5 | 20 (35) | град. |
| 13 | Привкус | 0 | 2 | баллы |
| 14 | Окисляемость перманганатная | 1,040 | 5 | мг/л |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец пробы воды не соответствует п. 3.4.1. таб.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Скважина № 1 ул. Советская по показателю Жёсткость общая превышает гигиенический норматив.

Таблица 1.4.2

Значения показателей качества пробы воды, отобранной из скважины по ул. Спортивная

| № п\п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нитраты (по NO3) | 0,860 | 45 | мг/л |
| 2 | Хлориды | 10,300 | 350 | мг/л |
| 3 | pH | 7,3 | от 6 до 9 | единицы pH |
| 4 | Жёсткость общая | 12,60 | 7(10) | Мг-экв/л |
| 5 | Сульфаты | 340,100 | 500 | мг/л |
| 6 | Нитриты (по NO2) | менее 0,003 | 3,3 | мг/л |
| 7 | Аммиак (по азоту) | менее 0,05 | 2 | мг/л |
| 8 | Запах | 0 | 2 | баллы |
| 9 | Фтор | 0,2200 | 1,5 | мг/л |
| 10 | Железо | 0,140 | 0,3(1) | мг/л |
| 11 | Мутность | менее 1 | 2,6 (3,5) | ЕМФ |
| 12 | Цветность | менее 5 | 20 (35) | град. |
| 13 | Привкус | 0 | 2 | баллы |
| 14 | Окисляемость перманганатная | 1,040 | 5 | мг/л |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец пробы воды не соответствует п. 3.4.1. таб.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Скважина ул. Спортивная по показателю Жёсткость общая превышает гигиенический норматив.

По данным протоколов лабораторных исследований можно сделать вывод о том, что показатели качества воды не соответствуют требованиям СанПин 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»,  наблюдается превышение уровня общей жёсткости. Специализированные сооружения для очистки и подготовки воды на водозаборах отсутствуют.

1.4.3.Описание состояния и функционирования водопроводных сетей водоснабжения

Снабжение абонентов холодной питьевой водой осуществляется через централизованную систему сетей водопровода общей протяженностью 8,023 км.

Данные по физическому износу водопроводных сетей представлены в табл.1.4.3.1.

Средний физический износ водопроводных сетей поселения по состоянию на 1 января 2021 г. уже составляет 100%. Эти  водопроводные сети подлежат замене.

Основные характеристики водопроводной сети поселения представлены в табл. 1.4.3.2.

Таблица 1.4.3.1

Физический износ водопроводных сетей

| Наименование | Кол-во | Средний физический износ (%) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Водопроводные сети, всего в т.ч.: подлежащие полной замене | 8,023 км 8,023 км | 100% | 100% | 100% |

Таблица 1.4.3.2

Основные характеристики водопроводной сети поселения

| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число водопроводов централизованной системы | ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Число водопроводов находящихся в аренде | ед. | - | - | - | - | - |
| в концессии | ед. | - | - | - | - | - |
| Число уличных водоразборов (будок, колонок, кранов) | ед. | 16 | 14 | 14 | 10 | 10 |
| Установленная производственная мощность водопровода | тыс./сут | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Протяженность водопроводной сети, всего | км | 8,023 | 8,023 | 8,023 | 8,023 | 8,023 |
| Протяженность водопроводной сети, нуждающейся в замене, всего | км | 8,023 | 8,023 | 8,023 | 8,023 | 8,023 |
| Протяженность уличной водопроводной сети | км | 8,023 | 8,023 | 8,023 | 8,023 | 8,023 |
| Протяженность уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | км | - | - | - | - | - |
| Протяженность внутриквартальной и внутридворовой сети | км | - | - | - | - | - |
| в том числе нуждающихся в замене | км | - | - | - | - | - |
| Заменено водопроводных сетей, всего, в т.ч. | км | - | - | - | - | - |
| водопроводов | км | - | - | - | - | - |
| уличной водопроводной сети | км | - | - | - | - | - |
| внутриквартальной и внутридворовой сети | км | - | - | - | - | - |
| Среднегодовая стоимость производственных мощностей (балансовая и арендованная) | тыс. руб. | - | - | - | - | - |

1.4.4.Технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении поселения

Главной технической и технологической проблемой является старение водонапорных башен, насосного оборудования и трубопроводов системы водоснабжения.

100% труб системы водоснабжения нуждаются в замене. Вследствие износа труб ухудшается качество подаваемой потребителям воды и увеличивается число аварий, связанных с прорывом трубопроводов. Темпы замены выработавшей ресурс водопроводной сети являются недостаточными.

Для стабильной подачи воды потребителям с необходимым напором предлагается реконструировать водопроводные сети.

1.4.5. Описание закрытых централизованных систем теплоснабжения

Раздел не заполняется в связи с отсутствием в поселении закрытых систем теплоснабжения. Все имеющиеся системы теплоснабжения являются открытыми.

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномёрзлых грунтов

Раздел не заполняется в связи с отсутствием в поселении вечномёрзлых грунтов.

1.6. Лица, владеющие объектами централизованной системы водоснабжения

Собственником объектов централизованного водоснабжения является Администрация Моркинского муниципального района. Перечень основного имущества централизованной системы водоснабжения поселения, находящийся на балансе организации, приведен в табл. 1.6.

Таблица 1.6

Перечень основного имущества централизованной системы водоснабжения поселения

| № п\п | Наименование объекта | Место нахождения объекта | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Машины и оборудования |
| 1 | Насос 6-10-185 | п. Зеленогорск, ул. Советская д. 39 а |  |  |
| 2 | Насос 6-10-140 | п. Зеленогорск, ул. Спортивная д. 3 а |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |
|  | Сооружения |
| 3 | Водонапорная башня Рожн. | п. Зеленогорск, ул. Советская д. 39 а |  |  |
| 6 | Водонапорная башня Рожн. | п. Зеленогорск, ул. Спортивная д. 3 а |  |  |
| 7 | Водозаборная скважина | п. Зеленогорск, ул. Советская д. 39 а |  |  |
| 8 | Водозаборная скважина | . Зеленогорск, ул. Спортивная д. 3 а |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |

2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ПОСЕЛЕНИИ

Существующие сети централизованной системы водоснабжения в поселении на момент составления схемы водоснабжения в значительной степени выработали свой ресурс.

По мере выделения финансовых средств должна производиться плановая замена трубопроводов водопроводной сети.

Для приведения качества воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" необходимо строительство станции умягчения воды.

В настоящем разделе, в соответствии с генеральным планом, предлагается:

- Реконструировать водопроводные сети центрального водоснабжения

- Произвести строительство станции умягчения воды.

- В соответствии со статьей 13 ФЗ от 23 ноября 2009 года № 261 «Об энергосбережении» обеспечить приборный учет холодной воды, подаваемой в централизованную систему водоснабжения поселения.

- Продолжить совершенствовать энергоэффективность системы холодного водоснабжения на основе автоматизации источников и систем водопотребления.

- Разработать план мероприятий по сокращению потерь воды при ее транспортировке.

- БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

3.1. Территориальный баланс подачи и реализации воды

в 2017-2020 годах

Общий территориальный баланс подачи и реализации воды, включая потери, с разбивкой по категориям потребителей в 2017– 2020 г. представлен в табл. 3.1.1.

Таблица 3.1.1

Общий баланс подачи и реализации воды в поселении в 2017-2020 гг.

| Параметр | Размерность | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято, всего | тыс. м3/год | 14,891 | 15,023 | 15,549 | 17,579 |
| Реализовано, всего: | тыс. м3/год | 13,602 | 13,905 | 14,135 | 15,980 |
| - реализовано населению | тыс. м3/год | 10,602 | 10,815 | 11,172 | 12,462 |
| - реализовано организациям | тыс. м3/год | 3,000 | 3,090 | 2,963 | 3,519 |
| Потери (факт.) | тыс. м3/год | 1,289 | 1,118 | 1,414 | 1,598 |

3.2. Структурный баланс подачи и реализации воды

Структурный годовой баланс подачи и реализации питьевой воды представлен в табл. 3.2.1.

Таблица 3.2.1

Структурный годовой баланс подачи и реализации воды

| Параметр | Размерность | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято, всего | тыс. м3/год | 14,891 | 15,023 | 15,549 | 17,579 |
| Реализовано, всего | тыс. м3/год | 13,602 | 13,905 | 14,135 | 15,980 |
| Фактические потери хол. воды | тыс. м3/год | 1,289 | 1,118 | 1,414 | 1,598 |

Аналогичный баланс среднесуточного водопотребления представлен в табл. 3.2.2.

Таблица 3.2.2

Структурный баланс среднесуточного водопотребления

| Параметр | Размерность | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято, всего | м3/сут | 40,797 | 41,178 | 42,712 | 48,161 |
| Реализовано, всего | м3/сут | 37,266 | 38,096 | 38,726 | 43,780 |
| Фактические потери | м3/сут | 3,531 | 3,063 | 3,874 | 4,378 |

  - Фактическое потребление населением горячей, питьевой и технической воды в 2017-2020 гг.

Фактическое потребление населением горячей, питьевой и технической воды в 2017-2020 гг. представлено в табл. 3.3.1. Фактическое потребление горячей воды определено по данным энергоснабжающей организации.

Таблица 3.3.1

Фактическое потребление населением горячей, питьевой и технической воды

| Реализовано населению | Размерность | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| воды, всего | тыс. м3/год | 13,602 | 13,905 | 14,135 | 15,980 |
| питьевой воды | тыс. м3/год | 13,602 | 13,905 | 14,135 | 15,980 |
| технической воды | тыс. м3/год | - | - | - | - |

3.4. Существующая система коммерческого учёта воды. Планы установки приборов учёта

В соответствии со статьей 13 ФЗ от 23 ноября 2009 года № 261 «Об энергосбережении» объекты, подключенные к системам централизованного тепло- и водоснабжения должны быть в обязательном порядке оборудованы приборами учета теплоты и воды.

Приборами учета воды оснащены 100 % организаций и учреждений поселения. Индивидуальные жилые дома приборами учета оснащены на 82 %.

Источники водоснабжения приборами учета не оснащены.

  - Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения

Резервы и дефициты производственных мощностей водозаборов поселения представлены в табл. 3.5.2.

Таблица 3.5.2

Резервы и дефициты производственных мощностей водозаборов поселения

| Параметр | Разм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность водозаборов, максимальная | м3/ч | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Средневзвешенный срок службы водозаборов | лет | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Располагаемая производительность водозаборов | м3/ч | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Потребление холодной воды | м3/ч | 1,70 | 1,72 | 1,77 | 2,01 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) |  | + | + | + | + |
| Доля резерва | % | 91,5 | 91,4 | 91,15 | 89,09 |

3.6. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой и технической воды на период до 2031 года

Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой и технической воды на период до 2029 г. представлены в табл. 3.6.1.

Прогнозный баланс потребления горячей воды составлен в предположении, что большинство вновь строящихся жилых домов будут иметь индивидуальное поквартирное газовое отопление; новых участков тепловых сетей, которые существенно повлияют на баланс ВПУ, строиться не будет .

Прогнозный баланс потребления питьевой воды составлен, исходя из того, что к  2031 г. площадь земель населенных пунктов не изменится. Численность населения в 2031 г. составит 1090 человек. Расходы воды на нужды промышленных предприятий принимаются с увеличением существующего потребления на 20%.  Вместе с тем, ожидается, что за счет установки приборов учета воды и проведения комплекса мероприятий по энергосбережению уровень непроизводительных потерь снизится.

Таблица  3.6.1

Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой и технической воды на период до 2031 г.

| Параметр | Размерн. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление питьевой воды | м3/ч | 1,70 | 1,72 | 1,77 | 1,9 |
| Располагаемая производительность водозаборов | м3/ч | 20 | 20 | 20 | 20 |

3.7. Описание закрытой централизованной системы горячего водоснабжения

Раздел не заполняется в связи с отсутствием в поселении закрытой централизованной системы горячего водоснабжения.

3.8. Описание зональной территориальной структуры потребления горячей, питьевой и технической воды

Ввиду компактного расположения поселения, представленная на фрагменте карты поселения (рис. 1.3.1) зона централизованного водоснабжения одновременно является зоной потребления горячей, питьевой и технической воды.

3.9. Прогноз расходов воды на водоснабжение абонентов до 2029 года

Прогнозные расходы воды на водоснабжение абонентов жилых зданий, объектов общественно-деловых зданий, промышленных объектов на период до 2029 г. представлены в табл. 3.6.1.

3.10. Фактические и планируемые потери горячей, питьевой и технической воды

В качестве фактических и планируемых потерь питьевой и технической воды ООО «Жилкомсервис» принимает нормативные потери, представленные в табл. 3.2.1, 3.2.2.

Указанные виды потерь могут измениться в случае утверждения новых значений величин нормативных потерь питьевой и технической воды.

3.11. Перспективные балансы водоснабжения

Перспективные годовые балансы потребления горячей, питьевой и технической воды на период до 2029 г. представлены в табл. 3.6.1.

Перспективный баланс потребления горячей воды составлен в предположении, что большинство вновь строящихся жилых домов будут иметь индивидуальное поквартирное газовое отопление; новых участков тепловых сетей, которые существенно повлияют на баланс ВПУ, строиться не будет.

Прогнозный баланс потребления питьевой воды составлен, исходя из того, что к  2021 г. площадь земель населенных пунктов не изменится, а к 2029 г. увеличится на 12 га. Численность населения в 2021 г. составит 928 человек, а в 2029 г. составит 1090 человек. Расходы воды на нужды промышленных предприятий принимаются с увеличением существующего потребления на 20%.  Вместе с тем, ожидается, что за счет установки приборов учета воды и проведения комплекса мероприятий по энергосбережению уровень непроизводительных потерь снизится.

Таблица  3.6.1

Перспективные годовые балансы потребления горячей, питьевой и технической воды на период до 2031 г.

| Параметр | Размерн. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление питьевой воды | тыс.м3/год | 37,266 | 38,096 | 38,726 | 43,780 | 48,52 |
| Потребление технической воды | тыс.м3/год | - | - | - | - | - |
| Потребление воды, всего | тыс.м3/год | 37,266 | 38,096 | 38,726 | 43,780 | 48,52 |

3.12. Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений

Имеющейся в настоящее время мощности водозаборов, которая равна
40 м3/ч (или 14,6 тыс. м3/год),  достаточно для реализации перспективных годовых балансов потребления питьевой и технической воды на период до 2031 г.

3.13. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей

Статусом гарантирующей наделена организация ООО «Жилкомсервис» в соответствии с постановлением администрации МО Зеленогорского сельского поселения № 51 от 27 октября 2014 года.

4.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Существующая система централизованного водоснабжения на момент составления схемы водоснабжения и водоотведения  выработала свой ресурс и износ составляет 100%.

По мере выделения финансовых средств в настоящем разделе предлагаются следующие мероприятия по реконструкции и модернизации централизованной системы водоснабжения:

- Реконструировать водопроводные сети центрального водоснабжения

- Произвести строительство станции умягчения воды.

- В соответствии со статьей 13 ФЗ от 23 ноября 2009 года № 261 «Об энергосбережении» обеспечить приборный учет холодной воды, подаваемой в централизованную систему водоснабжения поселения.

- Продолжить совершенствовать энергоэффективность системы холодного водоснабжения на основе автоматизации источников и систем водопотребления.

- Разработать план мероприятий по сокращению потерь воды при ее транспортировке.

5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В поселении в перспективе до 2029 года не планируется строить новые водозаборные сооружения. Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов централизованного водоснабжения не предполагают существенных выбросов вредных веществ в окружающую среду. Поэтому нормирование и контроль выбросов вредных веществ, разработка специальных мер по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при осуществлении мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения не требуется.

6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

К включению в инвестиционную программу по водоснабженнию рекомендуются следующие виды работ, представленые в табл. 6.1.

Таблица 6.1.

| Наименование объектов и работ | Полная сметная стоимость, тыс. руб | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1.Ввод в эксплуатацию станции умягчения воды на водозаборе в 2023 г. | 19798,188 | Точную стоимость определить проектом |
| 2. Реконструкция водопроводных сетей.. | 12 000 |  |

Прогнозируемый тариф на питьевую воду в 2031 г., рассчитанный исходя из  ежегодной инфляции (7%) к значению тарифа в предыдущем году, может составить 270% от тарифа, действующего в 2020 г.

7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

7.1 Показатели качества питьевой воды

Централизованная система водоснабжения должна обеспечивать население поселения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах.

Целевые показатели качества питьевой воды приведены в табл. 7.1. Они соответствуют целевым показателям федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2010г. №1092.

Таблица 7.1

| № п/п | Наименование показателя | Размерн. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведён из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 15,2 | 14,8 | 14,4 | 0,0 |
| 2 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведён из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 0,0 |

7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Целевые показатели надежности и бесперебойности оказания услуг горячего водоснабжения от котельной № 1105 п. Морки приведены в таблице 7.2.1

Таблица 7.2.1

| № п/п | Наименование показателя | Размерн. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число аварий в системах водоснабжениях | ед./км | - | - | - | - | - |
| 2 | Протяжённость сетей, нуждающейся в замене | км | - | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,08 |
| 3 | Доля ежегодно заменяемых сетей | % | - | 6,8 | 8,1 | 6,8 | 10,9 |
| 4 | Уровень потерь и неучтённых расходов воды | % | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

Целевые показатели надежности и бесперебойности оказания услуг водоснабжения приведены в таблице 7.2.2

Таблица 7.2.2

| № п/п | Наименование показателя | Размерн. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число аварий в системах водоснабжениях | ед./км | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | Протяжённость сетей, нуждающейся в замене | км | 25,5 | 29,2 | 34,4 | 25 | 25 | 25 |
| 3 | Доля ежегодно заменяемых сетей | % | 14 | 28 | 28 | 14 | 14 | 14 |
| 4 | Уровень потерь и неучтённых расходов воды | % | 10 | 9,5 | 9 | 8,5 | 8 | 7 |

8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения в поселении отсутствуют.

9. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

9.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения

Основную массу системы водоотведения поселения составляют индивидуальные выгребные ямы основанная на сборе канализационных стоков и вывозе специализированной техникой, за исключением системы водоотведения МОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа».

Система водоотведения МОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» состоит из самотечного напорного коллектора и очистных сооружений. Очистные сооружения в свою очередь состоят из полей фильтрации и полей орошения.

Протяжённость сетей водоотведения составляет 467 п.м., средний физический износ сетей составляет 73 %.

10. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Раздел не заполнен т.к. ресурсоснабжающей организацией не ведется учет сточных вод поступающих на очистные сооружения.

11.ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

Раздел не заполнен т.к. ресурсоснабжающей организацией не ведется учет сточных вод поступающих на очистные сооружения, что не позволяет произвести прогнозные расчеты.

12.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

- Заменить фильтрующие слои на полях фильтрации.

- Заменить рассеивающую систему трубопровода.

13. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

14. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

15.ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

16. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения в поселении отсутствуют.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- СНиП 23-01-99. Строительная климатология.

- СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.04.03.-85. Канализация. Наружные сети и сооружения.

- Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения. Утверждены постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013г. № 782.

- Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения. Утверждены постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013г. № 782.

- Федеральный Закон от 23 ноября 2009 года  № 261-ФЗ «Об энергосбережении».

- Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011-217 годы (Утверждена постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2010г.  №1092).

- Генеральный план МО «Зеленогорское сельское поселение» Моркинского муниципального района Республики Марий Эл.