# ПРОЕКТ

# Утверждено

# Постановлением Администрации МО

# «Зеленогорское сельского поселения»

# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

# Основанием для разработки схемы теплоснабжения Зеленогорского сельского поселения Моркинского муниципального  района Республики Марий Эл является:

# Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ « О теплоснабжении»;

# Генеральный план поселения.

# 1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

# Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы

# по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правого регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

# Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

# Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные

# настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

# 2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

# . определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта

# капитального строительства и организации, обязанной при наличии

# технической возможности произвести такое подключение;

# . повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с

# нормативными требованиями;

# . минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя

# в  долгосрочной перспективе;

# . обеспечение жителей Зеленогорского сельского поселения тепловой энергией;

.  улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает

необходимость соответствующего развития коммунальной                                             инфраструктуры существующих объектов.

3.ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Схема теплоснабжений от существующей котельной в п.Зеленогорск

Зеленогорский психоневрологический дом интернат.

Котельная

3,9

0,1

3

70

19м

3,6

0,1

3

70

24м

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:                                               КОТЛЫ:КСВ-0,4Т-2шт

НАДЗЕМНЫЙ УЧАСТОК ТЕПЛОВОЙ СЕТИ                          СЕТЕВЫЕ НАСОСЫ:

НАДЗЕМНЫЙ УЧАСТОК ТЕПЛОВОЙ СЕТИ

ЗАДВИЖКА Dу=50мм

ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ,МУФТОВЫЙ Dу-32

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ  КОМПЕНСАТОР

ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА №2

НОМЕР АБОНЕНТА

3,5т/ч        РАСХОДНЫЙ РАСЧЕТ СЕТЕВОЙ ВОДЫ

8,6мм        РАСЧЕТНЫЙ ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ

8,6             СУММАРНЫЙ РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ

0,2             РАСХОД ВОДЫ НА КОМПЕНСАЦИЮ ТЕПЛ. ПОТЕРЬ

7                РАСЧЕТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ УД. ПОТЕРЬ

80              УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА

43м            ДЛИНА РАСЧЕТНОГО УЧАСТКА

НОМЕР РАСЧЕТНОГО УЧАСТКА

4.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.Зеленогорское сельское поселение  входит в состав Моркинского муниципального района и является одним из 10 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований                   (городских и сельских поселений),

Географическая площадь территории Зеленогорского сельского поселения составляет – 29883 га, располагается  на юго-востоке республики.

В состав Зеленогорского сельского поселения  входит 1 населенный пункт: п.Зеленогорск.

Административным центром поселения является п.Зеленогорск.

Численность населения Зеленогорского сельского поселения                                 на 01.01.2012 г. составляет 1250 человек.

Территория Зеленогорского сельского поселения в целом представляет собой равнину с рельефом от волнистого до холмисто-увалистого также овражно-балочной сетью. К числу основных факторов, осложняющих строительство в Зеленогорском сельском поселении, относится карст, интенсивно развитый почти на всей территории, за исключением небольших площадей. Оврагообразование встречается на ограниченных участках.

Карст карбонатно-гипсовый, преимущественно активный, возникновение его связано с выщелачиванием известняков и гипсов казанского яруса, выходящих на поверхность или залегающих на небольшой глубине (менее 10 м) под водопроницаемыми породами.

Известняки и доломиты разведанных месторождений характеризуются большими колебаниями величин сопротивления сжатию (от 50 до 2000 кг/см кв.) и пестрой морозостойкостью.

Они пригодны на бут и щебень, но не отличающиеся высокой прочностью.

Климат  Зеленогорского сельского поселения можно охарактеризовать как умеренно-континентальным с умеренно суровой, снежной зимой и умеренно-тёплым летом.

Самая низкая среднемесячная температура -14 ˚С и абсолютный минимум -40 ˚С наблюдается в январе месяце.

Самая высокая среднемесячная температура +18,4 ˚С и абсолютный максимум +38 ˚С наблюдается в июле месяце.

Зимой часты метели. Они наблюдаются преимущественно при умеренных и сильных ветрах южных направлений. Всего за зиму наблюдается 34 дня с метелью.

Кроме метелей к неблагоприятным атмосферным явлениям относятся туманы, чаще всего они бывают осенью и зимой, а среднее число дней с туманами составляет 20 дней за год.

Период активной вегетации растений длится более 4-х месяцев. Продолжительность безморозного периода также 4 месяца с середины мая до середины сентября.

По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне IВ. Расчётная температура для проектирования отопления равна -33 ˚С. Продолжительность отопительного периода 222 дня. Максимальная глубина промерзания почвы - 140 см.

Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но в особо метельные зимы вследствие большого снегопереноса южными и юго-восточными ветрами рекомендуется временная снегозащита путей сообщения. Продолжительность комфортного периода летом для отдыха населения составляет в среднем 76 дней (03,05 - 24,08).

2.Сведения о котельных по поселению

В настоящее время теплоснабжающими организациями, обязанными заключить с потребителем договора теплоснабжения являются теплоснабжающие организации МУП «Тепловодоканал» и ООО «Марикоммунэнерго». Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) Зеленогорского сельского  поселения осуществляется:

- в п.Зеленогорск существующих зданий средней школы, гаража.

| №п\п | Населенный пункт | Наименование котельной, адрес | установл. мощность Гкал /час | протяженность теплосетей в 2-х, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Зеленогорск | п.Зеленогорск, ул.Кооперативная, д.24 | 0,57 | 0,114 |

- в п.Зеленогорск  существующих зданий Зеленогорского психоневрологического интерната

| №п\п | Населенный пункт | Наименование котельной, адрес | установл. мощность Гкал /час | протяженность теплосетей в 2-х, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Зеленогорск | п.Зеленогорск, ул. Советская, д.37 | 0,34 | 0,043 |

3.Население Зеленогорского сельского поселения в настоящее время имеет прирост. Как отмечалось ранее население Зеленогорского сельского поселения в настоящее время стабилизировалось.

Изменение площади населенных пунктов не планируется.

В рассматриваемом населенном пункте при градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона (ОД); зона индивидуальной жилой застройки (Ж-1),; производственная зона (П), рекреационная зона(Р), зона сельскохозяйственного назначения(СХ), специальные исторические зоны с особыми условиями использования территорий(СН),зона лесного фонда (ЛФ),коммунально-складская зона (КС).

Площади в населенном пункте Генпланом в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства малоэтажных индивидуальных усадебных и блокированных жилых домов с целью достижения жилой обеспеченности постоянного населения населенного пункта в 20,0 кв.м/чел. на 1-ю очередь и в 30,0 кв.м/чел. на расчетный срок.

Как центр обслуживания местной системы расселения, предполагается в перспективе, что п.Зеленогорск должен располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями .

Системы инженерного обеспечения в перспективе реконструируются, модернизируются.

Потребность в тепле на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение для нужд жилищно-коммунального сектора определена в соответствии со СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», а также «Методических рекомендаций по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципальных образований» МРР.2007г.

Расчетная зимняя температура при проектировании отопления и вентиляции принята (-33°С), продолжительность отопительного периода - 222 сутки.

Новые отопительные котельные потребуются в комплексе с развитием системы соцкультбыта и инвестиционных площадок. Предлагается произвести модернизацию существующих котельных  (где это целесообразно) с заменой оборудования и подключением к ним новых нагрузок.

п.Зеленогорск имеет в настоящее время  тепло -, водо -, электро-,  системы инженерного обеспечения.

Мероприятия по развитию схем теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция тепловых сетей на новые в ППУ изоляции от котельной в подземном исполнении | МУП «Тепловодоканал» | 2014-2015 годы | МУП «Тепловодоканал» |

4. Существующие объекты культуры, образования, здравоохранения,  будет  снабжаться  по прежней схеме,  централизовано от котельной п.Зеленогорск.

5.Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту.

6.Трассировка и способ прокладки магистральных тепловых сетей осуществляется  поверхностно с использованием теплозащитных материалов и  подземными трубопроводами.

8. Мероприятия инвестиционной программы по схемам теплоснабжения по Зеленогорскому сельскому поселению

| №п/п | Мероприятия | Получаемый эффект |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей на новые в ППУ изоляции от котельной в подземном исполнении | Оптимизация использования тепловой энергии выработанной котельными, использование современных изоляционных технологий трубопроводов тепловых сетей |
| 2 | Замена двух котлов в котельной | Оптимизация использования получаемой тепловой энергии от сжигания топлива, использование более эффективного котельного оборудования |

# Text boxes

10

2

2

1

1

2