ЗАКАЗЧИК	Администрация муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район»

ЗАКАЗ	№ 7 от 29 декабря 2007 г

ОТДЕЛ	Архитектуро-планировочная мастерская

ОБЪЕКТ	Схема территориального планирования

муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район» Республики Марий Эл

СТАДИЯ	Положения о территориальном планировании муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район»

ЧАСТЬ ПРОЕКТА	Пояснительная записка. Приложения.

ТОМ № ГД.1-09

Генеральный директор						        Ф.Б. Ананьев

Главный инженер института					        В.Н. Конышев

Начальник отдела						        В.П. Горбань

Главный архитектор проекта					        А.Н. Теряев

Руководитель темы						        В.Ф. Федоров

Архитектор							        Н.А. Орлова

Йошкар-Ола

2009 г.

### СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТОМ № ГД.I-09

1. Пояснительная записка:

Исходная документация:

- муниципальный контракт № 7 от 29 декабря 2007 г.

- техническое задание на разработку схемы территориального планирования Мари-Турекского муниципального района.

Положения о территориальном планировании муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район» Республики Марий Эл.

2. Приложения - Схемы современного состояния территории.

Настоящий проект выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и на основе Схемы территориального планирования Республики Марий Эл.

Гл. архитектор проекта						А.Н.Теряев

«___» 			 2009 г.

Состав проекта 
Схема территориального планирования 
муниципального образования

« Мари-Турекский муниципальный район» 
Республики Марий Эл

Том I

Положения о территориальном планировании муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район» Республики Марий Эл.

Введение.

Раздел 1. Цели и задачи «Схемы территориального планирования».

Раздел 2. Анализ состояния территории.

2.1. Геополитическое и макроэкономическое положение района в системе расселения республики.

2.2. Расселение и планировочная структура района.

2.3. Природно-ресурсный потенциал района.

2.4. Структура земель территории района по целевому назначению, категориям земель и использованию территории.

2.5. Социальная инфраструктура района.

2.6. Экологический каркас территории Мари-Турекского района.

Раздел 3. Комплексная оценка перспектив и ограничений социально-экономического развития территории района.

3.1. Ограничения комплексного развития.

3.2. Перспективы и основные направления градостроительного развития района.

Раздел 4. Схемы современного состояния территории.

Схема № 1. Геополитическое и макроэкономическое положение района в системе расселения республики.

Схема № 2. Административно-территориальное устройство и сис-тема расселения.

Схема № 3. Структура земель Мари-Турекского муниципального района

Схема № 4. Природно-ресурсный потенциал района.

Схема № 5. Транспортная и инженерная инфраструктура района.

Схема № 6. Инженерно-геологические, природоохранные, эколо-гические ограничения комплексного развития территории.

Схема № 7. Оценка социально-экономического развития территории района по современному состоянию.

Том II

Проект схемы территориального планирования района

Раздел 5. Обоснование материалов по территориальному планированию

5.1. Планируемое изменение и установление границ муници-пальных образований.

5.2. Планируемое изменение и установление границ особо охраняемых природных территорий на территории района.

5.3. Изменение границ земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий в их составе.

5.4. Перспективы и основные направления комплексного разви-тия.

5.5. Предложения по зонам планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и местного значения.

Раздел 6. Схемы планируемого территориального развития района.

Схема № 8. Основной чертеж. Пространственно-планировочная организация территории района.

Схема № 9. Функциональное зонирование территории района и система расселения.

Схема № 10. Структура земель района по целевому назначению.

Схема № 11. Развитие жилищного строительства и размещение объектов социальной инфраструктуры.

Схема №  12. Развитие промышленности, лесного хозяйства, агро-промышленного комплекса и малого предпринимательства.

Схема № 13. Развитие объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Схема № 14. Организация туристско-рекреационной системы района.

Схема № 15. Экологический каркас территории района.

Содержание Тома I

Введение. 											7

Раздел 1. Цели и задачи «Схемы территориального

планирования»									7

Раздел 2. Анализ состояния территории					9

2.1. Геополитическое и макроэкономическое положение

района в системе расселения республики					9

2.2. Расселение и планировочная структура района				9

2.2.1. Административно-территориальное устройство			9

2.2.2. Население и демографический потенциал развития			10

2.3. Природно-ресурсный потенциал района					15

2.3.1. Климат										15

2.3.2. Почвы										16

2.3.3. Растительность									17

2.3.4. Рельеф										18

2.3.5. Гидрологическая характеристика и ресурсы

подземных вод									19

2.3.6. Инженерно-геологическое районирование				20

2.3.7. Гидрографическая характеристика						21

2.3.8. Минерально-сырьевые ресурсы						23

2.3.9. Леса и лесосырьевые ресурсы						25

2.4. Структура земель территории района по целевому назначению,

категориям земель и использованию территории				27

2.4.1. Структура земель сельских, городских поселений			28

2.4.2. Земли сельскохозяйственного назначения				29

2.4.3. Земли лесного фонда								33

2.4.4. Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания,

телевидения, информатики, космического обеспечения,

энергетики, обороны и иного назначения					34

2.4.5. Земли особо охраняемых природных территорий			34

2.4.6. Земли водного фонда								34

2.4.7. Застроенные территории							36

2.5. Социальная инфраструктура района						43

2.5.1. Занятость населения района							43

2.5.2. Жилищный фонд в населенных пунктах района			52

2.5.3. Обеспеченность жилого фонда системами инженерной

инфраструктуры									56

2.5.4. Социальные объекты района							61

2.6. Экологический каркас территории района					69

2.6.1. Структура экологического каркаса						70

2.6.2. Ключевые территории экологического каркаса				71

2.6.3. Транзитные территории							71

2.6.4. Буферные территории								71

2.6.5. 	Зоны охраны объектов культурного наследия				72

Раздел 3. Комплексная оценка перспектив и ограничений социально-экономического развития территории района			  76

3.1. Ограничения комплексного развития						77

3.1.1. Инженерно-геологические ограничения					77

3.1.2. Экологические ограничения							78

3.1.3. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной

инфраструктуры									79

3.1.4. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера				81

3.1.5. Зоны с особыми условиями использования территории

и прочие природоохранные ограничения					88

3.2. Перспективы и основные направления градостроительного

развития района									89

3.2.1. Основные направления градостроительного развития

территории										90

3.2.2. Функциональное зонирование территории района			90

3.2.3. Зоны и точки активизации хозяйственной деятельности

и инновационного развития							98

3.2.4. Основные направления комплексного развития и

размещения производительных сил					        106

3.2.5. Транспортная инфраструктура и перспективы ее

развития									        107

3.2.6. Размещение объектов капитального строительства		        112

Заключение									        115

Раздел 4. Схемы современного состояния территории.

Схема № 1. Геополитическое и макроэкономическое положение района

в системе расселения республики.

Схема №  2. Административно-территориальное устройство и система

расселения.

Схема № 3. Структура земель Мари-Турекского района

Схема № 4. Природно-ресурсный потенциал района.

Схема № 5. Транспортная и инженерная инфраструктура района.

Схема № 6. Инженерно-геологические, природоохранные, экологические ограничения комплексного развития территории.

Схема № 7. Оценка социально-экономического развития терриитории района по современному состоянию.

Положения

о территориальном планировании

муниципального образования

«Мари-Турекский муниципальный район»

Республики Марий Эл.

Введение.

Схема территориального планирования муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район» Республики Марий Эл разработана ОАО «Марийскгражданпроект-БТПИ» на основании муниципального контракта № 7 от 29 декабря 2007 г.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации документы территориального планирования являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений.

В соответствии с частью 4 статьи 9 Градостроительного кодекса РФ «Не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами».

Раздел 1. Цели и задачи «Схемы территориального планирования».

Целью работы в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации является планировочная организация территории на базе ресурсного и социально-экономического потенциалов развития муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район» Республики Марий Эл (далее - Мари-Турекский район) с взаимоувязкой и согласованием федеральных, межрегиональных, региональных, межотраслевых и муниципальных интересов; разработка направлений реализации градостроительных решений органами муниципального управления.

Учитывая особенности и специфику развития Мари-Турекского района, главной целевой установкой является разработка инновационных направлений развития экономики, социальной сферы, повышения качества жизни населения. Градостроительные методы по созданию планировочной организации территории через формирование устойчивого каркаса расселения, выбор перспективных населенных пунктов в качестве «точек роста» способствуют усилению инвестиционной привлекательности для размещения и строительства объектов капитального строительства муниципального значения.

Основными задачами «Схемы территориального планирования» являются:

1. Оценка современного уровня социально-экономической и территориальной развитости Мари-Турекского района, выявление ресурсных потенциалов для выработки стратегических направлений развития.

2. Определение зон различного функционального назначения и ограничений на их использование при осуществлении градостроительной деятельности.

3. Создание районной транспортной схемы как основы формирования устойчивого планировочного каркаса.

4. Обоснование организации точек экономического развития («точек роста») и определение для них приоритетных инвестиционных направлений.

5. Совершенствование местной системы расселения, развитие городских и сельских населенных мест.

6. Создание устойчивой и надежной инженерной инфраструктуры районного и межселенного значения во взаимосвязи с федеральной и региональной инфраструктурой.

7. Улучшение экологической обстановки с выделением зон, выполняющих средозащитные и санитарно-гигиенические функции для территорий с неблагополучной экологической обстановкой.

8. Выявление факторов риска природного и техногенного характера.

9. Сохранение и расширение особо охраняемых территорий природного характера и зон с объектами историко-культурного наследия.

10. Взаимоувязка градостроительных решений и землепользования, в том числе:

целесообразность изменения:

- границ муниципальных образований и статуса поселений;

- границ земель лесного фонда;

- границ земель сельскохозяйственного назначения и границ сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения;

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- границ земель особо охраняемых природных территорий регионального значения;

- границ земельных участков, предоставляемых для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения.

Раздел 2. Анализ состояния территории

2.1. Геополитическое и макроэкономическое положение района в системе расселения Республики Марий Эл

Муниципальное образование «Мари-Турекский муниципальный район» является административно-территориальной единицей Республики Мари Эл с административным центром в пгт. Мари-Турек. Район образован 28 августа 1924 года.

Мари-Турекский район расположен в северо-восточной части территории Республики Марий Эл и граничит на западе с территорией муниципального образования «Параньгинский муниципальный район», на севере - с Кировской областью и территорией муниципального образования «Сернурский муниципальный район», на востоке и юго-востоке - с территорией Республики Татарстан.

Территория Мари-Турекского района составляет 152100,76 га.  Протяженность с востока на запад - 36 км, с севера на юг - 76 км. Численность населения 26224 чел.

Плотность населения территории района довольно низкая и составляет 17,2 чел. на 1 кв. км. Административный центр пгт. Мари-Турек расположен у западной границы района и удален от административного центра Республики Марий Эл г. Йошкар-Ола на 125 км.

Мари-Турекский район имеет выгодное транспортно-экономическое положение в республике. Автомобильные дороги республиканского значения позволяют осуществлять транспортные связи Мари-Турекского района с другими районами республики и регионами за пределами Республики Марий Эл.

Через территорию Мари-Турекского района проходит магистральный газопровод Ямбург-Тула и нефтепровод Сургут-Полоцк.

2.2. Расселение и планировочная структура района

2.2.1. Административно-территориальное устройство Мари-Турекского района

Муниципальное образование «Мари-Турекский муниципальный район» находится в составе субъекта Российской Федерации Республики Марий Эл. Территорию Мари-Турекского района образуют шесть муниципальных образований: одно городское и пять сельских поселений. На территории района имеется 120 населенных пунктов, из которых 1 поселок городского типа Мари-Турек и 119 сельских населенных пунктов.

Административно-территориальное устройство

Таблица 1

| №№ пп | Поселения | Территория | Количество населенных пунктов |
| --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение |
| 1 | Мари-Турек | 31976,26 | 30 |
| Сельские поселения |
| 1 | Карлыганское | 14366,8 | 18 |
| 2 | Косолаповское | 22069,59 | 21 |
| 3 | Мари-Биляморское | 25713,12 | 15 |
| 4 | Марийское | 22319,48 | 18 |
| 5 | Хлебниковское | 35655,51 | 18 |
|  | Всего: | 152100,76 | 120 |

Территория района и поселений рассчитаны по картографическим материалам описания границ муниципальных районов, городских округов, сельских и городских поселений с использованием узловых и опорных точек в местной системе координат, утвержденным Законом Республики Марий Эл от 5 августа 2008г. № 43-З "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Марий Эл по вопросам описания границ муниципальных образований".

2.2.2. Население и демографический потенциал развития

По сведениям администраций муниципальных образований сельских, городских поселений района по состоянию на 01.01.2009 года численность населения в целом по району составила 26059 человек, в том числе по сельским, городским поселениям:

Городское поселение:

Мари-Турек							- 10920 чел.

Сельские поселения:

Карлыганское							-   3130 чел.

Косолаповское							-   3528 чел.

Мари-Биляморское						-   3057 чел.

Марийское								-   2255 чел.

Хлебниковское							-   3169 чел.

По численности населения Мари-Турекский район занимает 7 место из числа районов Республики Марий Эл.

В Таблице 2 дан сравнительный анализ численности населения сельских, городских поселений и населенных пунктов района по данным администраций сельских, городских поселений на 1 января 2009 года и результатов переписи населения в 2002 году. За этот период численность населения района уменьшилась на 498 человек или на 1,6% и составила 26059 человек. Сокращение населения произошло во всех поселениях кроме Мари-Биляморского и Косолаповского сельских поселений.

По численности населения населенные пункты в районе очень малочисленные: 41 (34,2 %) населенный пункт имеет численность населения менее 50 человек, 16 из которых имеют численность населения менее 10 человек, из них 6 числящихся населенных пунктов вообще не имеют населения. Населенных пунктов с численностью населения от 50 до 100 человек насчитывается 24, а от 100 до 500 человек - 43 населенных пункта. Населенных пунктов свыше 500 человек в районе 12: это поселок городского типа Мари-Турек (6095 чел.), центры сельских поселений д. Большой Карлыган (933 чел.), с. Косолапово (1639 чел.), с. Мари-Билямор (949 чел.), п. Мариец (961 чел.), с. Хлебниково (981 чел.), а также д. Мари-Купта, д. Тат-Китня, д.Энгербал, д. Сардаял, д. Сысоево, д. Б.Опарино.

По возрастной структуре населения следует отметить довольно высокий процент численности жителей пенсионного возраста в Марийском (29,7%), Хлебниковском (26,5%) и в Карлыганском (22,9%) сельских поселениях против среднего по району 19,8%.

Самое "молодое" население в районе отмечается в Косолаповском  сельском поселении и городском поселении Мари-Турек, где пенсионный возраст составляет 16,5% и 16,1% соответственно.

Самый высокий процент трудоспособного населения сосредоточено в городском поселении Мари-Турек (65,6%).

Баланс населения района по населенным пунктам

Таблица 2

| Наименование поселений и населенных пунктов | Всего населения чел. | В том числе чел. |
| --- | --- | --- |
|  | По дан-ным пе-реписи 2002 г. | по дан-ным на январь 2009 г. | ба-ланс | тру-доспос. возраст | дошк. воз-раст | школь-ный возраст | пенсионный воз-раст |
| ГП Мари-Турек | 10978 | 10920 | -58 | 7165 65,6% | 678 6,2% | 1319 12,1% | 1758 16,1% |
| пгт.Мари-Турек | 6125 | 6095 | -30 | 4048 | 372 | 711 | 964 |
| поч. Андреевский | 16 | 13 | -3 | 11 | - | 2 | - |
| с.Алексеев-ское | 283 | 264 | -19 | 169 | 12 | 35 | 48 |
| д. Аимково | 195 | 181 | -14 | 104 | 7 | 31 | 39 |
| д.Ашлань-Вершина | 73 | 49 | -24 | 27 | 5 | 5 | 12 |
| д.Б. Шаганур | 17 | 1 | -16 | - | - | - | 1 |
| д.Верхний Турек | 230 | 242 | +12 | 145 | 19 | 36 | 42 |
| д. Ельсуково | 4 | 2 | -2 | 2 | - | - | - |
| д. Елка | 20 | 10 | -10 | 4 | - | - | 6 |
| п. Заводской | 214 | 188 | -26 | 133 | 12 | 20 | 23 |
| д. Зверево | 11 | 13 | +2 | 12 | 1 | - | - |
| д.Китнемучаш | 118 | 126 | +8 | 90 | 9 | 16 | 11 |
| д.Курбатово | 1 | - | -1 | - | - | - | - |
| д.Мари-Возормаш | 223 | 229 | +6 | 150 | 26 | 28 | 25 |
| д.Мари-Ноледур | 51 | 50 | -1 | 28 | 4 | 6 | 12 |
| д.Малая Купта | 87 | 85 | -2 | 48 | 2 | 22 | 13 |
| д.Мари-Китня | 346 | 335 | -11 | 213 | 28 | 46 | 48 |
| д.Мари-Купта | 564 | 534 | -30 | 370 | 26 | 66 | 72 |
| д.Мари-Шолнер | 142 | 142 | 0 | 92 | 12 | 23 | 15 |
| д.Мари-Шолкер | 141 | 126 | -15 | 79 | 6 | 15 | 26 |
| д.Нижний Турек | 301 | 350 | +49 | 221 | 32 | 49 | 48 |
| д. Петровское | 11 | 15 | +4 | 8 | 1 | 2 | 4 |
| д. По речке Ноля | 86 | 87 | +1 | 58 | 2 | 16 | 11 |
| д.По речке Купта | 2 | 1 | -1 | - | - | - | 1 |
| д.Рус. Шолнер | 28 | 22 | -6 | 12 | 2 | 4 | 4 |
| д.Рус. Ноледур | 60 | 64 | +4 | 40 | 7 | 7 | 10 |
| д. Тат-Китня | 1006 | 955 | -51 | 570 | 44 | 104 | 237 |
| д.Тат-Шолкер | 52 | 40 | -12 | 29 | 1 | 3 | 7 |
| д. Энгербал | 541 | 666 | +125 | 483 | 43 | 70 | 70 |
| д. Яхино | 30 | 35 | +5 | 19 | 5 | 2 | 9 |
| Карлыганское СП | 3261 | 3130 | -131 | 1819 58,1% | 201 6,4% | 393 12,6% | 717 22,9% |
| д.Б. Карлыган | 964 | 933 | -31 | 491 | 39 | 108 | 295 |
| д. Киселево | 264 | 243 | -21 | 134 | 15 | 23 | 71 |
| д. Кукрем | 66 | 67 | +1 | 43 | 4 | 9 | 11 |
| д. Лопово | 184 | 178 | -6 | 113 | 16 | 25 | 44 |
| д. Люсинер | 135 | 121 | -14 | 80 | 8 | 18 | 15 |
| д.М. Карлыган | 115 | 105 | -10 | 68 | 5 | 12 | 20 |
| д.Мамсинер | 65 | 64 | -1 | 39 | 6 | 4 | 15 |
| д.Мари-Посенур | 128 | 120 | -8 | 78 | 9 | 14 | 19 |
| д.Н. Шолдынер | 9 | 4 | -5 | 4 | - | - | - |
| д.Новая Пижмарь | 121 | 116 | -5 | 58 | 3 | 8 | 47 |
| д. Пабайнур | 87 | 82 | -5 | 46 | 9 | 10 | 17 |
| д. Пахомово | 9 | 7 | -2 | 5 | 1 | 1 | - |
| д. Сардаял | 565 | 547 | -18 | 330 | 39 | 86 | 92 |
| д. Сарда | 61 | 64 | +3 | 38 | 4 | 7 | 15 |
| д. Сюльта | 114 | 113 | -1 | 81 | 6 | 11 | 15 |
| д. Толтенур | 121 | 113 | -8 | 63 | 8 | 23 | 19 |
| д. Шихалеево | 62 | 58 | -4 | 36 | 3 | 8 | 11 |
| д. Шургунур | 191 | 195 | +4 | 112 | 26 | 26 | 31 |
| Косолаповское СП | 3467 | 3528 | +61 | 2109 59,8% | 258 7,3% | 594 16,8% | 567 16,1% |
| с. Косолапово | 1519 | 1639 | +120 | 913 | 112 | 334 | 280 |
| д. Азянково | 143 | 150 | +7 | 93 | 10 | 17 | 30 |
| д.Акпатырево | 77 | 91 | +14 | 48 | 12 | 19 | 12 |
| д.Арып-Мурза | 123 | 136 | +13 | 83 | 9 | 22 | 22 |
| д.Б. Вочерма | 125 | 106 | -19 | 78 | 4 | 16 | 8 |
| д.Б. Коршуны | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Большой Руял | 82 | 77 | -5 | 49 | 6 | 13 | 9 |
| д. Вошма | 82 | 70 | -12 | 43 | 6 | 11 | 10 |
| д.Козлоял-Сюба | 8 | 10 | +2 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| д. Кукарск | 28 | 11 | -17 | 6 | - | - | 5 |
| д.М. Мунамарь | 144 | 139 | -5 | 87 | 6 | 25 | 21 |
| д.Малинкино | 36 | 32 | -4 | 23 | 1 | 2 | 6 |
| д.Нижний Руял | 73 | 57 | -16 | 32 | 5 | 5 | 15 |
| д. Орсюба | 90 | 85 | -5 | 60 | 3 | 8 | 14 |
| д. Письменер | 66 | 69 | +3 | 37 | 6 | 12 | 14 |
| д. Пумарь | 33 | 20 | -13 | 19 | - | - | 1 |
| д. Сабакнур | 76 | 79 | +3 | 57 | 7 | 7 | 8 |
| д.Средний Руял | 38 | 42 | +4 | 27 | 4 | 6 | 5 |
| д. Сысоево | 619 | 617 | -2 | 402 | 61 | 71 | 83 |
| д. Чуриково | 66 | 69 | +3 | 33 | 4 | 20 | 12 |
| д. Шуварово | 39 | 29 | -10 | 16 | - | 5 | 8 |
| Мари-Биляморское СП | 3050 | 3057 | +7 | 1630 53,3% | 276 9,0% | 543 17,8% | 608 19,9% |
| с.Мари-Билямор | 979 | 949 | -30 | 597 | 68 | 85 | 199 |
| д.Александровский | 44 | 54 | +10 | 30 | 2 | 7 | 15 |
| д.Ашлань-Билямор | 91 | 89 | -2 | 50 | 19 | 12 | 8 |
| д.Большие Ноли | 233 | 259 | +26 | 139 | 48 | 24 | 48 |
| д.Ворончихино | 10 | 9 | -1 | 4 | - | 2 | 3 |
| д.Верхняя Сенда | 42 | 35 | -7 | 19 | 2 | 5 | 9 |
| д.Елымбаево | 393 | 391 | -2 | 232 | 18 | 83 | 58 |
| п. Лесной | 191 | 191 | 0 | 102 | 28 | 28 | 33 |
| с.Манылово | 43 | 35 | -8 | 18 | 7 | 3 | 7 |
| д.Кушко-Билямор | 38 | 43 | +5 | 20 | 1 | 17 | 5 |
| п. Нартас | 412 | 405 | -7 | 146 | 31 | 155 | 73 |
| д. Сенда | 286 | 282 | -4 | 135 | 22 | 64 | 61 |
| д. Токпаево | 130 | 150 | +20 | 71 | 11 | 30 | 38 |
| д. Уржумноля | 151 | 155 | +4 | 60 | 18 | 28 | 49 |
| д. Хозино | 7 | 10 | +3 | 7 | 1 | - | 2 |
| Марийское СП | 2443 | 2255 | -188 | 1161 51,5% | 118 5,2% | 307 13,6% | 669 29,7% |
| п. Мариец | 975 | 961 | -14 | 525 | 56 | 118 | 262 |
| д. Болары | 75 | 59 | -16 | 29 | - | 10 | 20 |
| д.Ведерники | 113 | 129 | +16 | 69 | 4 | 20 | 36 |
| д.Верхний Мир | 23 | 21 | -2 | 9 | - | 5 | 7 |
| д. Дружино | 136 | 129 | -7 | 70 | 8 | 14 | 37 |
| д. Дубровка | 8 | 10 | +2 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| д. Исмаил | 95 | 101 | +6 | 48 | 10 | 9 | 34 |
| д. Кирино | 13 | 5 | -8 | 3 | - | 1 | 1 |
| д.Малые Нослы | 38 | 41 | +3 | 26 | 2 | 5 | 8 |
| д. Малая Нуса | 30 | 24 | -6 | 16 | 1 | 1 | 6 |
| д.М. Сардабаш | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Малый Тюнтерь | 80 | 77 | -3 | 42 | 5 | 10 | 20 |
| д.Малые Янгурцы | 5 | 4 | -1 | 2 | - | - | 2 |
| п.Новопавловский | 159 | 213 | +54 | 123 | 8 | 27 | 55 |
| д. Новый Мир | 65 | 54 | -11 | 21 | - | 7 | 26 |
| д. Симоновск | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Шишинер | 157 | 132 | -25 | 68 | 3 | 18 | 43 |
| д. Шора | 471 | 452 | -19 | 264 | 19 | 61 | 108 |
| Хлебниковское СП | 3288 | 3169 | -119 | 1762 55,6% | 187 5,9% | 381 12,0% | 839 26,5% |
| с. Хлебниково | 980 | 981 | +1 | 505 | 48 | 104 | 324 |
| д.Б. Опарино | 539 | 533 | -6 | 297 | 28 | 68 | 140 |
| д.Б. Коршуны | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Ивская Вершина | 304 | 288 | -16 | 159 | 23 | 48 | 58 |
| д. Крупино | 301 | 298 | -3 | 183 | 24 | 35 | 56 |
| д. Лом | 140 | 123 | -17 | 72 | 3 | 20 | 28 |
| д. Лебедево | 51 | 51 | 0 | 19 | 5 | 5 | 22 |
| д.Нижняя Мосара | 240 | 222 | -18 | 138 | 14 | 22 | 48 |
| д.Пиштанка | 35 | 9 | -26 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| д.Руйка | 13 | 9 | -4 | 5 | - | - | 4 |
| д.Русская Мосара | 39 | 39 | 0 | 19 | 4 | 4 | 12 |
| д. Семеновка | 83 | 74 | -9 | 44 | 3 | 15 | 12 |
| д. Сизнер | 113 | 107 | -6 | 55 | 7 | 7 | 38 |
| д. Суходоево | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Сукма | 236 | 255 | +19 | 157 | 16 | 30 | 52 |
| д.Талый Ключ | 26 | 16 | -10 | 8 | - | 2 | 6 |
| д. Тошкем | 150 | 132 | -18 | 80 | 10 | 12 | 30 |
| с. Юмочка | 38 | 32 | -6 | 18 | 1 | 8 | 5 |
| Всего: | 26487 | 26059 | -498 | 15646 60,0% | 1718 6,6% | 3537 13,6% | 5158 19,8% |

2.3. Природно-ресурсный потенциал района

2.3.1. Климат

Климат Мари-Турекского района, расположенного  на востоке республики можно охарактеризовать как умеренно-континентальным           с умеренно суровой, снежной зимой и умеренно-теплым летом.

Среднегодовая температура воздуха по территории около +2,2о. Самая низкая среднемесячная температура -14о и абсолютный минимум -48о наблюдается в январе месяце. Самая высокая среднемесячная температура +18,5о и абсолютный максимум +38о наблюдается в июле месяце.

Продолжительность солнечного сияния 1961 час за год с максимумом в июле - 305 часов и минимумом в декабре - 29 часов.  Количество дней без солнца за год 100, причем это количество не превышает 1 - 2 дня в месяц. В теплую половину года наблюдается преобладание ясной погоды над пасмурной.

Среднегодовое количество осадков составляет 496 мм., из них приблизительно 70% выпадает за тёплый период. В твёрдом виде выпадает 20% всех осадков. Снежный покров обычно устанавливается со второй половины ноября и сходит к середине апреля.

Ветровой режим характеризуется преобладанием юго-западных ветров в теплую половину года. Наряду с преобладающими в тёплое время года появляются ветры северных направлений.

Средняя скорость ветра составляет 3,8 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек отмечаются около 9 дней за год.

Зимой часты метели. Они наблюдаются преимущественно при умеренных и сильных ветрах южных направлений. В среднем за зиму наблюдается 36 дней с метелью. Кроме метелей к неблагоприятным атмосферным явлениям относятся туманы, чаще всего они бывают осенью и зимой, а среднее число дней с туманами составляет 20 дней за год.

Период активной вегетации растений длится 127 дней. Продолжительность устойчивых морозов - в среднем 127 дней.

По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне IВ. Расчетные температуры для проектирования отопления равны -330 и -60. Продолжительность отопительного периода 221 день. Максимальная глубина промерзания почвы -140 см.

Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но в особо метельные зимы вследствие большого снегопереноса южными и юго-восточными ветрами рекомендуется временная снегозащита путей сообщения.  Продолжительность комфортного периода летом для отдыха населения составляет в среднем 82 дня (03.06 - 25.08).

Весь зимний сезон начиная с середины ноября благоприятен для организации отдыха населения.

Район относится к зоне умеренного потенциала загрязнения, т.к. метеорологические условия таковы, что создаются равновесные условия для рассеивания и накопления вредных примесей в атмосфере.

Таблица основных климатических характеристик района

Таблица 3

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t0 | -13,7 | -13,0 | -7,0 | 2,9 | 11,2 | 16,1 | 18,2 | 16,0 | 10,0 | 2,8 | -5,0 | -11,0 | 2,3 |
| t0 min | -47 | -44 | -35 | -23 | -10 | -4 | 2 | -1 | -8 | -22 | -38 | -42 | -47 |
| t0 max | 5 | 5 | 15 | 29 | 34 | 37 | 38 | 37 | 32 | 24 | 15 | 6 | 38 |
| Отн. влаж (%) | 84 | 81 | 79 | 74 | 66 | 67 | 72 | 76 | 79 | 84 | 85 | 85 | 78 |
| К-во осад. (мм) | 25 | 24 | 25 | 31 | 42 | 56 | 66 | 57 | 52 | 48 | 33 | 32 | 491 |
| Снеж покр. (см) | 32 | 41 | 40 | 14 | - | - | - | - | - | - | 9 | 22 | 43 |
| Ветер более 15 м/сек | 4,9 | 3,0 | 5,4 | 3,1 | 4,6 | 3,0 | 1,1 | 2,4 | 2,1 | 3,3 | 3,4 | 5,2 | 41,5 |
| Ско-рость ветра м/сек | 5,8 | 5,1 | 5,3 | 4,2 | 4,4 | 3,7 | 3,2 | 3,5 | 4,2 | 4,9 | 5,0 | 5,9 | 4,6 |
| Дни с тума-ном | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 |
| Дни с мете- лью | 10 | 8 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 8 | 40 |
| Солн. сиян. (час.) | 38 | 68 | 122 | 189 | 265 | 305 | 294 | 245 | 150 | 66 | 40 | 29 | 181 |

2.3.2. Почвы

На территории района преобладают дерново-слабо- и средне-подзолистые суглинки (около 65% территории района) и дерново-слабо- и средне-подзолистые супесчаные почвы (около 35% территории района).

Перегнойно-аккумулятивный горизонт имеет непрочно комковатую или комковато-слоеную структуру, мощность — 10 - 20 см. Горизонт оподзоливания имеет мелкоореховатую структуру, мощность 5 - 15 см. Иллювиальный горизонт мелкой плоскоореховой  структуры, мощность 60 - 110 см.

Материнская порода - пермские суглинки суглинки и покровные лесовидные породы. По рельефу занимают повышенные местоположения и пологие склоны.

Дерново-слабо- и средне-подзолистые супесчаные почвы. Перегнойно-аккумулятивный горизонт бесструктурный, мощность 5 - 10 см. Горизонт оподзоливания бесструктурный, мощность 5 - 15 см. структурный. Иллювиальный горизонт охристо-бурого цвета, уплотненный, мощность 50 - 80 см. По рельефу занимают  ровные или слабовсхолмленные участки. Развиваются на четвертичных преимущественно песчаных отложениях и очень редко на коренных породах.

Почти на всей территории Мари-Турекского района плоскостная и  овражная эрозия встречается местами на склонах речных доли, балок и ложбин. На незначительной пощади в западной части района плоскостная и овражная эрозия развита очень слабо, местами возможна дефляция (развевание песков) - при оголении песков от растительности и неумеренном выпасе скота.

Район в целом благоприятный для сельскохозяйственного производства. Наиболее благоприятными являются его северо-западная и юго-восточная части. Менее благоприятна центральная часть с дерново-слабо- и средне-подзолистыми супесчаными и песчаными почвами. Использование этих почв в сельском хозяйстве требуют коренного улучшения внесением значительных доз  органических (торф, компост) и минеральных удобрений. В северо-западной и юго-восточной  части района на дерново-слабо- и средне-подзолистых почвах необходимо внесение минеральных удобрений.

Противоэрозионные мероприятия: рациональное размещение угодий, залужение и посадка противоэрозионных насаждений.

В местах дефляции необходимо регулирование выпаса скота и посадка противоэрозионных насаждений. Рекомендуемые для посадок виды деревьев и кустарников: сосна обыкновенная, береза, тополь, кустарниковая ива (шелюга), жимолость татарская, бузина красная, клен татарский, акация желтая.

2.3.3. Растительность

На территории района преобладают сельскохозяйственные земли. На менее значительных площадях в центральной и юго-западной частях района распространены  еловые, березовые, сосновые и черноольховые леса. В пойме р. Ноля произрастает луговая растительность.

Еловые леса. Преобладают ельники зеленомошники (с единичным участием  березы, сосны и осины), травяные (со значительным участием березы и пихты) и сложные (с липой). Березовые леса — зеленомошники (имеют единичную сосну и реже ель), долгомошники    (с единичной примеси сосны), сфагновые (с единичной примесью ели). Осиновые - долгомошники, травяные, сложные. Ольховые леса встречаются небольшими площадям и в пониженных участках пойм на торфяно-иловато-глеевых почвах. По составу бывают как чистые, так и смешанные.

Пойменные луга. В составе травостоя — овсяница красная, полевица белая, клевер луговой, клевер ползучий,тысячелистник обыкновеный, лютик едкий, хвощ полевой, хвощ луговой, подмаренник, щавель.

Леса имеют полепочвозащитное и промышленное значение. В рекреационном отношении леса благоприятны для организации отдыха.

Ресурсы дикорастущих лекарственных, промышленно-тех-нических и плодово-ягодных растений наиболее значительны в центральной и юго-западной частях района.

Лекарственные растения: брусника, зверобой, лапчатка, ландыш, можжевельник.

Промышленно-технические растения: лубоволкнистые - липа, крапива двудомная; дубильные растения - дуб, ива, ель, береза, пихта (в северной части района  целесообразно  искусственное разведение их для получения  дубильного сырья и защитного облесения оврагов и берегов рек); гуттоперченосное растение - бересклет бородавчатый; эфирно- масличные - ландыш, можжевельник обыкновенный.

Плодово-ягодные растения: черника, брусника, ежевика рябина.

Ввиду незначительного распространения этих растений, промышленная заготовка их экономически нецелесообразна.

2.3.4. Рельеф

Территория Мари-Турекского района в целом характеризуется мягким, спокойным рельефом.

Большая часть района расположена в пределах денудационной равнины (Мури-Турекское плато) с полого-холмистой поверхностью, умеренно расчлененной долинами небольших рек: Уржумки, Ноли, Буя и т.п., ручьев и оврагами. Глубина вреза долинно-овражной сети колеблется от нескольких до 75 м. Относительные превышения - 20 - 40 м. Абсолютные отметки изменяются от 140 до 175 м, но преобладают 140 - 160 м.

Территория, примыкающая к плато, на юго-западе располагается в пределах аллювиально-флювиогляциальной равнины с слабо волнистой, залесенной поверхностью. Равнина слабо расчленена неглубоко врезанными долинами рек, ручьев. Овраги  встречаются очень редко. Абсолютные отметки изменяются от 100 до 140 м, редко достигают 160-175 м. Относительные превышения составляют 5-10 м.

Территория Мари-Турекского района расположена в восточной части Русской платформы и сложена мощной толщей пород верхнепермского возраста, прикрытых четвертичными образованиями. Более древние отложения залегают на большой глубине. Породы верхнепермского возраста залегают под сравнительно маломощным чехлом четвертичных образований - от 5 до 15 м. Общее погружение пород наблюдается в северо-восточном направлении.

2.3.5. Гидрологическая характеристика и ресурсы подземных вод

Мари-Турекский район расположен в пределах Волго-Камского артезианского бассейна. Водоносные горизонты, имеющие значения для водоснабжения, приурочены к породам Верхней Перми.

К четвертичным отложениям приурочены грунтовые воды, связаны они с аллювиальными флювиогляциальными образованиями, имеющими ограниченное распространение. Дебиты колодцев в основном не превышают десятые доли л/сек.

Воды четвертичных отложений в силу локального распространения, слабой водообильности и подверженности поверхностному загрязнению не имеют практического значения.

В толще верхнепермских пород содержатся два водоносных горизонта - нижнетатарский  (уржумский) и казанский. Питание водоносных горизонтов происходит, главным образом, за счет атмосферных осадков, а разгрузка в речные долины. Воды трещинные и трещинно-пластовые, в основном напорные, редко безнапорные.

Верхним водоупором для водоносных горизонтов служат четвертичные суглинки мощностью 0,5 до 15 м, местами - прослои уржумских или казанских глин. Нижний водоупор развит спорадически.

Водообильность пород пестрая и зависит от степени трещиноватости их и литологического состава. Наибольшей водообильностью обладают сильно трещиноватые известняки. Воды обычно пресные, от мягких до жестких.

Мощность зоны пресных вод составляет 100 - 150 м, в сводовой части Вятских поднятий и в долинах рек сокращается до 25 - 80 м. На отдельных участках в этой зоне встречаются солоноватые воды с минерализацией до 3,2 - 6 г/л и общей жесткостью до 39,7 мг-экв/л (Мари-Турек, Тат-Китня, Мари-Билямор и др.), это объясняется, вероятно, наличием гипса в водоносных породах.

Уржумский водоносный горизонт используется для целей  водоснабжения почти на всей территории района, за исключением  северо-запада и юг-востока района. Здесь первым от поверхности является казанский водоносный горизонт, который эксплуатируется для водоснабжения.

2.3.6. Инженерно-геологическое районирование.

С учетом геоморфологических, геологических и гидрогеоло-гических особенностей, в Мари-Турекском районе выделены следующие  инженерно-геологические районы:

- денудационная равнина (Мари-Турекское плато);

- аллювиально-флювиогляциальная равнина;

- поймы рек и ручьев.

Денудационная равнина.

Район расположен в пределах Мари-Турекского плато, с абсолютными отметками поверхности от 140 до 175м, преимущественно 140 - 160 м.

Рельеф отличается мягкими формами, где относительные превышения составляют 20 - 40 м. Территория умеренно расчленена долинами рек ручьев, а также активными оврагами. Глубина вреза некоторых 4 - 15 м. Оврагообоазование обусловлено неорганизованным поверхностным стоком и наличием размываемой толщи лесовидных суглинков.

Делювиально-аллювиальные лессовидные суглинки слагают этот район с поверхности. Мощность их колеблется от нескольких до 6 - 15 м. Подстилаются они песчаниками, глинами, песками, а на отдельных участках - известняками пермского возраста.

Подземные воды залегают на глубине 5 - 30 м и приурочены к коренным породам.

В качестве грунтов оснований будут служить суглинки лессовидные с условным расчетным давлением 2 - 2,5 кг/кв. см. На отдельных участках суглинки обладают просадочными свойствами, поэтому строительство на них необходимо производить в соответствии с требованиями СНиП.

Местами грунтами оснований будут служить коренные породы, несущая способность которых достаточна для любых видов гражданского строительства.

Таким образом, по инженерно-геологическим условиям этот район благоприятен для строительства. На территориях, где развиты овраги, необходимо предусмотреть меры по борьбе с овражной эрозией.

На участках, где близко к поверхности (на глубине 3 - 9 м) залегают известняки (н.п. Пумарь, Сардаял, Сысоево, Б. Руял, Мари-Билямор) имеются благоприятные условия для развития карста. Строительству на этих участках должны предшествовать изыскания, с целью установления  наличия или отсутствия карста.

Аллювиально-флювиогляциальная равнина.

Этот район занимает значительную площадь, охватывая территорию примыкающую к поймам рек Уржумки, Буя, Ноли. Это террасированная равнина, сплошь залесенная с волнистым рельефом. Абсолютные отметки изменяются от 100 до 140 м, редко достигают 160 - 175 м. Относительные превышения составляют 5 - 10 м. Территория сложена аллювиально-флювиогляциальными песками, супесями, глинами, мощность которых от 4 до 10 м. Подстилаются они песками  и глинами пермского возраста. Грунтовые воды залегают на глубине 3 - 10 м и приурочены часто к пескам.

Грунтами оснований зданий и сооружений будут служить пески от мелких до средней крупности, сухие, маловлажные до водонасыщеных с условным  расчетным давлением от 2,0 до 4,0 кг/кв.см.

В целом этот район благоприятен для строительства.

Поймы рек и ручьев.

У наиболее крупных рек района - Уржумки, и Буя - ширина пойм колеблется от 0,5 до 1 - 2 км, в долинах ручьев она не превышает 25 м.

Поверхность пойм плоская, изрезана старицами, местами заболочена и заторфована.

Мощность торфа достигает 4,8 м. Поймы затопляются полностью при наивысшем уровне воды 1% обеспеченности.

Сложены они грунтами с пониженной и низкой несущей способностью: песками, супесями, сугликами и глинами, содержащими растительные остатки. Грунты заилены. Мощность их 4 - 7 м. Грунтовые воды  залегают с поверхности или на глубине 0,5 - 1,5 м.

Этот район неблагоприятен для строительства в связи с затоплением, высоким положением уровня грунтовых вод (менее 2 м), и наличием грунтов с пониженной и низкой несущей способностью (менее 1 кг/кв. см.).

На территориях, где имеются месторождения полезных ископаемых, застройка не допускается.

2.3.7. Гидрографическая характеристика.

Гидрографичесая сеть района представлена р. Уржумкой с ее левобережными притоком р. Нолей, р. Буем, и их притоками - малыми речками и ручьями. Кроме того, на юге района вблизи его границы берет начало р. Шора - левый приток Илети, а на юго-востоке находятся истоки р. Арборки. Кроме р. Шоры, все реки относятся к бассейну р. Вятки - р. Камы.

На территории района имеются отдельные проявления карста. Долины рек не широкие и не всегда ясно выражены, поймы не большие, обычно закустарены или залесены. Берега русел зачастую обрывисты, высотой 2 - 4 м.

Ширина русел Уржумки, Ноли и Буя 12 - 20 м, по мере увеличения площади водосбора ширина увеличивается до 30 м, а глубины с 0,5 - 1,0 м до 1,0 - 2,0 м. Преимущественные поверхностные скорости течения в период межени 0,2 - 0,4 м/сек.

Наиболее характерная фаза водного и уровенного режима рек - весеннее половодье, во время которого проходит большая часть годового стока. Подъем уровней начинается обычно в конце марта начале апреля. Пик половодья  наступает в среднем 20 - 25 апреля.

Спад половодья  продолжается 20 - 40 дней, на мелких водотоках  до 8 - 12 дней. Высота весеннего подъема уровней составляет 1,0 - 1,5 м, а  на Уржумке, Ноле и Буе - максимально до 3,5 - 4,5 м.

В конце мая начале июня на реках устанавливается межень, иногда нарушаемая небольшими дождевыми паводками.

Минимальные летне-осенние уровни устанавливаются обычно с конца июня по август. Осенние дожди редко вызывают существенные подъемы уровня. Зимние уровни воды мало отличаются от летних, но обычно несколько выше последних.

Малые речки (иногда с площадью водосбора до 100 - 150 кв. км ) в засушливые годы иногда пересыхают, а в суровые зимы промерзают.

Первые осенние ледяные образования появляются в начале ноября, а к середине ноября устанавливается ледостав, который длится около пяти месяцев. Средняя толщина льда к концу зимы 0,6 - 0,7 м. Весенний ледоход не продолжительный. На малых реках лед тает на месте. Наибольшая среднемесячная температура воды наблюдается в июле 17о - 20о, в отдельные дни температура может подниматься до 25о. Мутность воды в среднем 150 - 500 г/куб. м.

Минерализация поверхностных вод в период весеннего половодья  около 100 мг/л, в период летней и зимней межени 400 - 500 мг./л. Преобладают карбонатные ионы. Общая жесткость меняется от 1,5 мг-экв/л во время паводка, до 4 мг-экв./л в период межени.

Мари-Турекский район характеризуется ограниченными ресурсами поверхностных вод, за исключением р. Уржумки при устьевой части р. Ноли и р. Буя в створе на выходе из пределов района. Минимальный 30-дневной расход воды 95 % обеспеченности ни на одной из рек не превышает 0,1 куб. м/с.

Поверхностные воды обладают удовлетворительными питьевыми качествами.

В районе имеется памятник природы регионального значения - «Ирека». Зоологический памятник природы включает реку Иреку от ее истока на южной окраине деревни Юмочка до впадения в р. Уржумка, без притоков.

Этот памятник природы создан с целью сохранения редкого вида рыбы хариуса обыкновенного и его местообитания.

Основные гидрографические сведения о реках района

Таблица 4

| Название реки | Куда впадает | С какого берега | Площадь водосбора |
| --- | --- | --- | --- |
| Буй Уржумка Ноля Шора | р. Уржумка р. Вятка- р. Уржумка р. Илеть | левого - левого левого | 468 1543 657 |

2.3.8. Минерально-сырьевые ресурсы.

Район не располагает крупными запасами минерального сырья. Имеются небольшие месторождения строительных и стекольных песков, кирпичных глин, карбонатных пород, строительного камня, а также торфа и подземных вод.

Торф

Рассматриваемая территория характеризуется сравнительно невысокой степенью заторфованности. Качественные показатели торфа позволяют использовать его для производства топлива и удобрений. Общий запас торфа на месторождениях 446 тыс. тонн.

Сведения о состоянии запасов торфа на территории района

Таблица 5

| Название месторождения | Степень освоения | Пло- щадь, га | Запасы тыс. тонн | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Месторождения |
| Мари-Возормаш | резервное | 32 | 56 | мелкое |
| Сендинское II | резервное | 533 | 390 | среднее |
| Всего: |  | 565 | 446 |  |
| Проявления |
| Без названия № 297 | - | 18 | - | мелкозалежное |
| Горелое | - | 108 | - |  |
| Кокса | - | 61 | - |  |
| Лесное | - | 45 | - | мелкозалежное |
| Опаринское | - | 184 | - |  |
| по р. Пиштанка | - | 69 | - |  |
| по ручью | - | 123 | - |  |
| Скрябинское | - | 5,6 | - |  |
| Шаганурское | - | 67 | - |  |
| Шолкер | - | 15 | - | мелкозалежное |
| Всего: |  | 695,6 | 446 |  |

Стекольное кварцесодержащее сырье.

Кварцевые пески широко распространены по долинам рек Мари-Турекского района. В естественном состоянии пески пригодны только для производства полубелой и зеленой тарной посуды (содержание SiO2 колеблется от 94,0 до 96,9 %, Fe2O3 в среднем 0,73 %). После обогащения методом флотооттирки они возможно будут пригодны для производства оконного стекла. Имеются 2 разведанных месторождения, два неразведанных и 2 проявления.

Месторождение Лесное разведанное. Сырье для производства полубелого тарного стекла. Запасы составляют 1036 тыс. т.

Карбонатные породы для известкования кислых почв.

На территории района широко распространены кислые почвы требующие известкования. Известняки и доломиты, пригодные для известкования кислых почв, местами залегают близко к поверхности земли. Месторождение Арборское с запасами 2773 тыс. куб. м.

Кирпично-черепичное сырье.

Сырьем для кирпичного производства являются элювиально-делювиальные суглинки, широко распространенные в районе. Суглинки для производства кирпича М 100 - 250, М 125, керамических изделий, не используемых для хранения жидкостей и продуктов. Годовая добыча по лицензии 10 тыс. куб. м в год.

Разведанные запасы могут служить сырьевой базой для кирпичного производства.

Песок для бетона и силикатных изделий.

Месторождение Опаринское II, разрабатываемое. Песок глинистый для строительных работ, для строительства автодорог. Запасы составляют 3542 тыс. куб. м.

Месторождение Опаринское I, разрабатываемое. Пески кварцевые для строительных растворов и строительства автодорог.Запасы  составляют 1860 тыс. куб. м.

Сведения о состоянии запасов твердых полезных ископаемых .

Таблица 6

| Название и местоположение месторождения | Степень освоения | Тип полезных ископа-емых | Произ-водство | Утв. запасы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стекольное кварцесодержащее сырье |
| Лесное 23 км Ю ЮВ пгт. Мари-Турек, 6,5 к С СЗ п. Мариец | открыто, детально разведано | пески кварцевые | полубело-го стекла тарного стекла | 1200 тыс. тн. |
| Песок для бетона и силикатных изделий |
| Опаринское II 17км ЮВ пгт. Мари-Турек, 3 км СЗ д. Б.Опарино | разраба-тываемое | песок глинистый | стр. работы, стр-во автодорог | 542 тыс. куб. м. |
| Опаринское I 16 км ЮВ пгт. Мари-Турек 2 км СЗ д. Б.Опарино | разраба-тываемое | пески кварцевые | для стр растворов, стр-во автодорог | 1860 тыс. куб. м. |
| Карбонатные породы для известкования почв |
| Арборское 48 км ЮВ пгт. Мари-Турек, 4 км ССЗ д. Арборы | открыто | карбонат-ные породы | известня-ковая мука | 2773 тыс. куб. м. не утв. |
| Кирпично-черепичное сырье |
| Мари-Турекскское 4 км В пгт. Мари-Турек | разраба-тываемое | суглинки | кирпич М 100-250, М 125 керамич. изделия | 6133 тыс. куб. м. |

Динамика добычи полезных ископаемых.

Минерально-сырьевой потенциал района может обеспечить строительство новых предприятий и расширение действующих для удовлетворения потребностей района и снижения ввоза минерального сырья и продуктов их переработки.

2.3.9. Леса и лесосырьевые ресурсы

Мари-Турекский район относится к числу районов со средней лесистостью 30%. Леса располагаются по территории района крупными компактными массивами.

Леса государственного лесного фонда, обслуживаемые Мари-Турекским лесничеством, составляют 45698 га

Леса в районе имеют среднюю производительность, средний класс бонитета от II и выше.

В составе преобладают мягколиственные породы: береза - 28%, липа - 17%, осина -12 %. Среди хвойных пород на первом месте ель — 21 %, сосна занимает 17% лесов.

Земли покрытые лесной растительностью по Мари-Турекскому лесничеству составляют 42579 га. Из них защитные леса составляют 6180 га, эксплуатационные леса 28074 га. Запас древесины равен 4017,7 тыс. куб. м.

Распределение земель лесного фонда по категориям земель

Таблица 7

| Лесничество | лесн. фонд | лесные земли | с/х угодия | водный фонд | дороги | болота | прочие земли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мари-Турекское | 45698 | 44644 | 222 | 48 | 447 | 15 | 295 |

Отрасль переработки леса в районе может стать привлекательной для потенциальных инвесторов, поскольку потребность в пиломатериале и цены на сырье остаются неизменно высокими.

В целях социально-экономического развития Мари-Турекского района леса могут использоваться:

- для заготовки древесины на реализацию;

- для организации заготовки живицы;

- для заготовки не древесных, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений;

- для организации охотничьего хозяйства, осуществления гражданами любительской и спортивной охоты;

- для ведения сельского хозяйства;

- для ведения научно-исследовательской и образовательной деятельности;

- для организации бальнеологической, рекреационной и туристической деятельности.

Управление лесами.

Лесной кодекс 2006 года радикально меняет систему государственного и хозяйственного управления лесами, требует для своей практической реализации новых экономических отношений в лесном секторе. Для эффективного управления лесами необходимо введение обязательности планирования в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Правовой основой лесного планирования сегодня является Лесной кодекс РФ (статья 85 и 86), регламентирующий порядок разработки лесных планов основополагающих документов для ведения лесного хозяйства.

Лесной план включает в себя следующие разделы:

а) характеристику состояния лесов и их использование;

б) основные направления планируемого использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов;

в) оценку экономической эффективности реализации мероприятий по освоению лесов.

Лесное планирование, является разновидностью экономического планирования, которое должно придерживаться следующих «классических» принципов:

- обоснованность;

- ресурсное обеспечение плановых заданий;

- реальность плановых заданий;

- временные рамки исполнения заданий.

Целью стратегии устойчивого развития лесного сектора экономики республики (устойчивого управления лесами) является обеспечение сбалансированного решения социальных, экономических задач и проблем сохранения природно-ресурсного потенциала в интересах не только нынешних, но и будущих поколений. Основой сохранения и приумножения экологического и ресурсного потенциала лесов является выполнение всеми участниками лесных отношений принципа многоцелевого, рационального, непрерывного и неистощительного пользования лесом.

Основными направлениями развития лесного сектора экономики необходимо рассматривать:

1. Обеспечение сбалансированности спроса на лесопродукцию и услуги леса с лесным потенциалом.

2. Увеличение доходности лесного хозяйства за счет расширения рынка лесных ресурсов по видам пользования и вовлечения в хозяйственный оборот всех ресурсов и услуг леса.

3. Расширение мощностей по глубокой переработке древесного сырья с целью его комплексного использования путем разработки и реализации приоритетных инвестиционных проектов.

В результате анализа имеющихся древесных ресурсов и доступности лесных территорий по материалам Марийского государственного технического университета, разрабатывающего лесной план Республики Марий Эл по заказу Министерства лесного хозяйства Республики Марий Эл, по Мари-Турекскому лесничеству, обслуживающему леса, находящиеся на территории Мари-Турекского района, определены размеры заготовки древесины по годам в тыс. куб. м.

тыс куб. м

| Лесничества | Годы |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Мари-Турекское | 80 | 80,6 | 81,2 | 81,8 | 82,4 | 83,2 | 83,2 | 83,2 | 83 |

2.4. Структура земель территории района по целевому назначению, категориям земель и использованию территории

На основании Земельного кодекса РФ в соответствии с основным целевым назначением выделяются 7 категорий земель:

1. Земли сельскохозяйственного назначения;

2. Земли населенных пунктов;

3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4. Земли особо охраняемых территорий и объектов;

5. Земли лесного фонда;

6. Земли водного фонда;

7. Земли запаса.

2.4.1. Структура земель сельских, городских поселений

Территория района						-  152100,76 га

в том числе

Земли населенных пунктов					-      8520,00 га

из них отмирающих и пустующих поселков	-        280,30 га

Земли сельскохозяйственного назначения 		-       96717,8 га

в том числе

Земли сельхозугодий						-     86907,95 га

из них пашня 						-     69860,00 га

Земли лесного фонда						-     46635,81 га

в том числе

Земли государственного лесного фонда			-     45698,00 га

Прочие земли							-         227,15 га

Размеры земель территории района и размеры земель, отнесенных к категориям земель населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения и лесного фонда, подсчитаны по картографическим материалам описания границ муниципальных районов, городских округов, сельских и городских поселений с использованием узловых и опорных точек в местной системе координат, утвержденным Законом Республики Марий Эл от 5 августа 2008г. № 43-З "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Марий Эл по вопросам описания границ муниципальных образований" и по кадастровому учету земель Республики Марий Эл.

Распределение земель сельских, городских поселений по  категориям

Таблица 8

| Наименование сельского, городского поселения | Всего терри-тория, га | земли с/х назн. | земли насел. пунк. | прочие земли | земли лесн. фонда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП Мари-Турек | 31976,26 | 22794,36 | 1954,9 | 7,98 | 7219,02 |
| Карлыганское СП | 14366,8 | 12230,59 | 968,5 | 25,65 | 1142,06 |
| Косолаповское СП | 22069,59 | 18249,51 | 1756,6 | 22,21 | 2041,27 |
| Мари-Биляморское СП | 25713,12 | 12514,95 | 1415,2 | 30,23 | 11752,74 |
| Марийское СП | 22319,48 | 9584,6 | 820 | 91,68 | 11823,2 |
| Хлебниковское СП | 35655,51 | 21343,79 | 1604,8 | 49,4 | 12657,52 |
| Всего по району: | 152100,76 | 96717,8 | 8520 | 227,15 | 46635,81 |

2.4.2. Земли сельскохозяйственного назначения

Земли сельскохозяйственного назначения в Мари-Турекском районе занимают 96717,8 га, что составляет 63,6 % от всей территории района. В составе земель сельскохозяйственного назначения преобладают сельскохозяйственные угодья, площадь которых составляет 87149 га, из них на долю пашни приходится 71888 га.

Наибольшая доля земель сельскохозяйственного назначения сосредоточена в Косолаповском и Хлебниковском сельских поселениях, а также в Мари-Турекском городском поселении.

Распределение сельскохозяйственных земель сельских, городских поселений по назначению

Таблица 9

| Наименование сельского, городского поселения | Земли сельскохозяйственного назначения |
| --- | --- |
|  | Всего, га | в том числе |
|  |  | с/х угодия ельскохозяйственные угодия | не с/х угодия |
|  |  | всего га | паш-ня га | всего га | в том числе |
|  |  |  |  |  | лес-ные земли га | прочие земли, га |
| ГП Мари-Турек | 22794,36 | 21609 | 17326 | 1185,36 | 206,36 | 979 |
| Карлыганское СП | 12230,59 | 11298 | 10206 | 932,59 | 509 | 22 |
| Косолаповское СП | 18249,51 | 16256 | 13710 | 1993,51 | 479 | 14 |
| Мари-Биляморское СП | 12514,95 | 11195 | 8750 | 1319,95 | 26 | 153 |
| Марийское СП | 9584,6 | 7917 | 7076 | 1667,6 | 1658,6 | 9 |
| Хлебниковское СП | 21343,79 | 18874 | 14820 | 2468,79 | 2247 | 13 |
| Всего по району: | 96717,8 | 87149 | 71888 | 9567,8 | 5125,96 | 1190 |

Всего на территории Мари-Турекского района предприятиями, организациями и гражданами используется 103544 га земель в сельскохозяйственных целях, из которых сельхозугодия составляют 80702 га.

Большая часть земель сельскохозяйственного назначения находится в наличии у производственных кооперативов (60714 га), государственных и муниципальных предприятий (22072 га) и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства и использующие сельскохозяйственные угодья для сенокошения и выпаса скота (11192 га).

Однако в районе слабо развиты крестьянские фермерские хозяйства (у 54 крестьянских хозяйств имеется в наличии 1236 га сельскохозяйственных земель).

В таблице 10 приводятся сведения о землях, используемых предприятиями, организациями и гражданами в целях сельскохозяйственного производства.

Земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в наличии у предприятий, организаций и граждан

Таблица 10

| Наименование | Общая пло-щадь, га | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего с/х угодий | В том числе |
|  |  |  | пашня | проч зем-ли | сенок. и паст- бища |
| Производственные кооперативы всего: в том числе: | 60714 | 54186 | 47684 |  | 6502 |
| 1. ПК СХА «Путь Ленина» | 5352 | 4472 | 3546 | - | 926 |
| 2. ПК СХА «Рассвет» | 5050 | 4581 | 4499 | - | 82 |
| 3. ПК СХА им. Ленина | 5665 | 5249 | 4541 | - | 708 |
| 4. ПСХК «Ломовское» | 3294 | 2927 | 2762 | - | 164 |
| 5. ПСХК «Мосаринский» | 2409 | 2295 | 2212 | - | 83 |
| 6. ПСХК «Правда» | 4724 | 4274 | 3009 | - | 1265 |
| 7. ПСХК «Сардаяльский» | 3146 | 2929 | 2826 | - | 103 |
| 8. ПСХК им. Кирова | 3417 | 2932 | 2798 | - | 134 |
| 9. СПК СХА «Октябрьский» | 7393 | 6589 | 5428 | - | 1161 |
| 10. СПК(к) «Восход» | 8110 | 7352 | 7138 | - | 214 |
| 11. СХА «Воля» | 3364 | 2753 | 2132 | - | 621 |
| 12. СХА им. Коминтерна | 3120 | 2811 | 2751 | - | 60 |
| 13. СХА(к) «Красная Звезда» | 5670 | 5022 | 4042 | - | 980 |
| Государственные и муниципальные предприятия всего: в том числе: | 22072 | 17460 | 14984 |  | 2476 |
| 1. МУП(с) им. Чапаева | 6170 | 4616 | 3400 |  | 3692 |
| 2. МУП(с) им. Горького | 6602 | 5771 | 4637 |  | 4826 |
| 3. ГУП ОПХ «За мир» | 9300 | 7073 | 6947 |  | 126 |
| С/х научно-исследов. и учебные заведения всего: в том числе: | 9181 | 8701 | 8428 |  | 273 |
| 1. ГУП ОПХ им Мосолова | 8828 | 8380 | 8112 |  | 268 |
| 2. ПТУ-25 | 353 | 321 | 316 |  | 5 |
| Прочие предприятия, учреждения всего: в том числе: | 385 | 355 | 347 | 1 | 7 |
| 1. Производство № 7 | 25 | 25 | 25 |  |  |
| 2. Домостроительный комб-т | 21 | 21 | 21 |  |  |
| 3. МП «Созидатель» | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 4. Косолаповская всп. школа | 37 | 37 | 37 |  |  |
| 5. Марийская школа | 19 | 19 | 19 |  |  |
| 6. Нартасская вспом. школа | 81 | 51 | 43 | 1 | 7 |
| 7. Земли сельсоветов | 201 | 201 | 201 |  |  |
| Земли граждан | 11192 | 10981 | 4493 | 149 | 6339 |
| 1. Крестьянские хозяйства -54 | 1236 | 1236 | 1236 |  |  |
| 2. Личные подсобные х-ва | 3824 | 3613 | 3121 | 76 | 416 |
| 3. Коллект. и индивидуальное садоводство | 73 | 73 | 0 | 73 |  |
| 4. Коллект. и индивидуальное огородничество | 136 | 136 | 136 |  |  |
| 5.Сенокошение и выпас скота | 5923 | 5923 |  |  | 5923 |
| Всего: | 103544 | 91683 | 76116 | 150 | 15590 |

В таблице 11 приводятся сведения об использовании земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственными предприятиями по сельским и городским поселениям.

Использование земель сельскохозяйственного назначения в районе

Таблица 11

| Наименование сельского, городского поселения | Наименование сельскохозяй-ственных предприятий | Используемые земли с/х назначения | Не используе-мые земли с/х назначения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего, га | в т.ч пашня | всего, га | в т.ч. пашня |
| ГП Мари- Турек | ООО «Росагро» СПК «Рассвет» Агрофирма «Залесье» | 5665 5050 5908 | 4738 4499 3151 | - - 822 | - - 71 |
| Карлыганское СП | СХ ПК к-з «Восход» Сельхозхимия | 8110 4162 | 7138 3061 | 1092 | - |
| Косолапов-ское СП | ОНО ОПХ им.В.П. Мосолова ООО «Акпарс» | 8828 7130 | 8012 5356 | - - | - - |
| Мари-Биля-морское СП | ООО «Восток» ООО агрофирма «Залесье» | 5212 3114 | 3406 2745 | - - | - - |
| Марийское СП | ОПХ «За мир» | 9295 | 6942 | 9295 | 6942 |
| Хлебников-ское СП | ООО Агрофирма «Залесье» ООО «Галеон» ООО «Ладога» СХА«Любабва» КФХ«Васильева» | 14220 2919 868 0,58 50,0 | 9253 2785 754 - 50,0 | 4967 134 114 0,58 | - |
| Итого по району: |  | 86815 | 67579 | 16332 | 5013 |

Из проведенного анализа видно, что в настоящее время земли сельскохозяйственного назначения используются в районе на 78%, пашня на 82 %.

Наиболее полно используются сельскохозяйственные земли в СПК «Рассвет», ООО «Галеон», КФХ «Васильева».

В таблице 14 приводится сравнительный анализ использования земель сельскохозяйственного назначения отдельными сельскохозяйственными предприятиями в 1990 году и в настоящее время.

Сравнительный анализ современного использования земельного фонда по отдельным сельскохозяйственным предприятиям по сравнению с 1990 годом

Таблица 12

| Период | Наименование хозяйства | Общая пло-щадь га | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего с/х угодий | в том числе |
|  |  |  |  | паш-ня | сено косы | паст бища |
| 1990 г. | По р-ну | 151386 | 90555 | 81714 | 1213 | 7549 |
| Совр. состояние |  | 151386 | 87149 | 72141 | 6102 | 8832 |
| 1990 г. | ГП Мари-Турек | 25939 | 22218 | 20185 | 211 | 1821 |
| Совр. состояние | ООО «Росагро» СПК «Рассвет» Агрофирма «Залесье» ООО «Ареал» | 38134 | 24728 | 17326 | 138 | 1092 |
| 1990 г. | Карлыганское СП | 12996 | 11596 | 10509 | 53 | 686 |
| Совр. состояние | - Сх ПК колхоз «Восход» - Сельхозхимия | 13957 | 12272 | 10206 | 35 | 740 |
| 1990 г. | Косолаповское СП | 18306 | 16693 | 15155 | 193 | 1345 |
| Совр. состояние | -ОНО ОПХ имени В.П.Мосолова -ООО «Акпарс» | 21244 | 17508 | 13710 | 43 | 1063 |
| 1990 г. | Мари-Биляморское | 13731 | 11618 | 10240 | 275 | 1098 |
| Совр. состояние | ООО «Восток» ООО агрофирма «Залесье» | 25552 | 13025 | 8750 | 107 | 717 |
| 1990 г. | Марийское СП | 10392 | 7952 | 7180 | 154 | 618 |
| Совр. состояние | ОПХ «За мир» (банкрот) | 30277 | 10144 | 7076 | 115 | 600 |
| 1990 г. | Хлебниковское СП | 22950 | 20394 | 18394 | 332 | 1668 |
| Совр. состояние | ООО Агрофирма «Залесье» ООО «Галеон» ООО «Ладога» КФХ «Васильева» | 23222 | 22140 | 14820 | 273 | 1000 |

2.4.3. Земли лесного фонда.

Общая площадь территории Мари-Турекского района составляет  152100,76 га. Земли лесного фонда на территории Мари-Турекского района составляют 46635,81 га (30,7%), в том числе по поселениям:

ГП Мари-Турек						 -   7219,02 га,

Карлыганское СП					 -   1142,06 га,

Косолаповское СП					 -   2041,27 га,

Мари-Биляморское СП					 - 11752,74 га,

Марийское СП						 - 11823,20 га,

Хлебниковское СП					 - 12657,52 га.

По данным Министерства лесного хозяйства Республики Марий Эл по Мари-Турекскому лесничеству на территории Мари-Турекского  района государственный лесной фонд составляет 45698 га.

Земельные участки сельскохозяйственного назначения, занятыелесами, планируемые для передачи в лесной фонд

Таблица 13

| Наименование сельскохозяйственного предприятия | Количество участков шт. | Площадь участков га |
| --- | --- | --- |
| 1. СПК СХА «Октябрьский» | 27 | 197,6 |
| 2. МУП «Совхоз им. Чапаева» | 57 | 1222,2 |
| 3. ПК СХА (колхоз) «Рассвет» | 12 | 185,5 |
| 4. ПСК (колхоз) «Сардаяльский» | 3 | 108,4 |
| 5. ПСК (колхоз) «Ломовский» | 7 | 198,9 |
| 6. СПК (колхоз) «Мосаринский» | 5 | 43,6 |
| 7. Учхоз Нартас | 8 | 47,3 |
| 8. МУП «Совхоз им. Горького» | 6 | 179,2 |
| 9. СПК «Колхоз им. Кирова» | 15 | 326,7 |
| 10. СПК (колхоз) «Восход» | 17 | 417,6 |
| 11. СХА (колхоз) им. Ленина | 9 | 72,9 |
| 12. СПК (колхоз) «Красная звезда» | 13 | 406,6 |
| 13. СХА «Воля» | 26 | 314,0 |
| 14. СХА им. Коминтерна | 6 | 64,6 |
| 15. ПК СХА (колхоз) «Правда» | 11 | 193,5 |
| 16, ПК СХА «Путь Ленина» | 31 | 470,8 |
| Всего по району: | 253 | 4449,4 |

2.4.4. Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного специального назначения.

На территории Мари-Турекского района земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного специального назначения отнесены в прочие земли, которые составляют 227,15 га, в том числе по поселениям:

ГП Мари-Турек							 -   7.98 га,

Карлыганское СП						 - 25,65 га,

Косолаповское СП						 - 22,21 га,

Мари-Биляморское СП						 - 30,23 га,

Марийское СП							 - 91,68 га,

Хлебниковское СП						 - 49,40 га.

2.4.5. Земли особо охраняемых природных территорий

Особо охраняемые природные территории - это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" на территории Мари-Турекского района установлена особо охраняемая природная территория - зоологический памятник природы «Ирека». Он включает реку Иреку от ее истока на южной окраине деревни Юмочка до впадения в реку Уржумка без притоков. Этот памятник природы создан с целью сохранения редкого вида рыбы хариуса обыкновенного и его местообитания.

Земли особо охраняемых природных территорий в Мари-Турекском районев отдельную категорию не выделены.

2.4.6. Земли водного фонда

Водный фонд в Мари-Турекском районе представлен реками и регулируемыми водоемами, которые находятся в составе земель сельскохозяйственного назначения, лесного фонда или земель населенных пунктов, и в отдельную категорию земель водного фонда не выделен

Водный фонд Мари-Турекского района

Таблица 14

| Наименование сельского, городского поселения | Земли водных объектов в границах сельского, городского поселения |
| --- | --- |
|  | Всего га | В том числе |
|  |  | реки | озера | регули-руемые водоемы | болота, и прочие |
| ГП Мари-Турек | 149 | 44 | - | 102 | 3 |
| Карлыганское СП | 58 | 17 | - | 24 | 17 |
| Косолаповское СП | 73 | 67 | 2 | - | 4 |
| Мари-Биляморское СП | 110 | 72 | - | 36 | 2 |
| Марийское СП | 26 | 23 | - | - | 3 |
| Хлебниковское СП | 142 | 56 | - | 81 | 5 |
| Всего по району: | 558 | 279 | 2 | 243 | 34 |

В районе в настоящее время имеется 12 прудов, площадь которых составляет 300,76 га.

Регулируемые водоемы Мари-Турекского района

Таблица 15

| Наимено-вание водохозяйственного объекта | Наименование водотока | Местона-хождение на местности | Назначение объекта | емк.вдхр площ. зеркала тыс.м3 / га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пруд у д.Тат-Китня | р. Китинка | 3 км СВ д.Малая Мушерань | хоз.-быт., противоэроз | 118 67,2 |
| Пруд у д.Мапри-Купта | р. Куптинка | 0,3 км З д. Мари-Купта | хоз.быт., проезд противопож | 309,0 15,7 |
| Пруд у д.Ашлань-Вершина | р. Ашланка | 0,3 км В д. Ашлань-Вершина | хоз.-быт., противоэроз | 1005,0 31,76 |
| Пруд у д.Ашлань-Билямор | р. Ашланка | 0,6 км ЮВ д. Ашлань-Билямор | хоз.быт., проезд противопож | 400,0 16,2 |
| Пруд у д. Арборы | р. Арборка | 0,2 км С д. Курам | хоз.-быт., противоэроз | 920,0 24,0 |
| Пруд у д.Дружино | р. Сарда | 0,5 км Ю д. Дружино | хоз.-быт., противопож | 350,0 12,4 |
| Пруд у д.Возармаш | р. Возармашка | 0,5 км Ю д. Возармаш | хоз.-быт., противопож | 305,0 14,2 |
| Плотина у д. Тошкем | р. Масаринка | 1 км Ю д. Тошкем | хоз- быт. противоэроз | 1500 59 |
| Пруд у д. Лебедево | р. Сукма | 0,5 км З д. Лебедево | хоз.-быт., противоэроз | 1250 34,5 |
| Пруд у д. Сукма | р. Пиштанка | 1,3 км ЮВ д.Сукма | противопож | 125,8 6,7 |
| Пруд у д.Хлебнико-во | р. Руянка | в центре деревни | хоз.-быт., проезд противоэроз | 142,0 8,2 |
| Пруд у д.Верхняя Сенда | р. Сендинка | В. окраина д. Верхняя Сенда | хоз.-быт., противопож противоэроз | 461,0 12,56 |
| Пруд в пгт. Мари-Турек | р. Туречка | в центре пгт. Мари-Турек | хоз.-быт., противопож | 52,0 6,0 |
| Всего: | 6457,8 300,76 |

2.4.7. Застроенные территории.

Застроенные территории составляют земли, занятые под зданиями и сооружениями, промышленной, жилищной, коммунально-складской застройкой, транспортными и инженерными коммуникациями, а также земельные участки, необходимые для их эксплуатации и обслуживания.

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом земель или земельных участков из одной категории в другую регулируется Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

Как правило, включение дополнительных потребных территорий в границы населенных пунктов или исключение излишних территорий из границ населенных пунктов должно осуществляться на основании утвержденных генеральных планов поселений, схем территориального планирования муниципальных районов.

Однако статьей 4.1. Федерального закона № 191-ФЗ от 29 декабря 2004г. «О вводе в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» установлено, что «До утверждения генеральных планов городских округов, генеральных планов поселений, схем территориального планирования муниципальных районов, но не позднее 1 января 2010 года включение земельных участков в границы населенных пунктов или исключение земельных участков из границ населенных пунктов осуществляется исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации».

Структура земель населенных пунктов

Таблица 16

| Наименование населенных пунктов | Земли в границах населенного пункта |
| --- | --- |
|  | Всего, га | в том числе |
|  |  | Жи лая заст ройка | зем. общ. дело вых зон | зем. транспор та и др. | зем. с/х исп. | про-чие зем. |
| ГП Мари-Турек | 1954,9 | 477,3 |  |  | 1430,18 | 47,42 |
| пгт. Мари-Турек | 477,3 428,0 | 445,28 |  |  |  | 32,02 |
| поч. Андреевский | 9,1 8,67 | 0,12 |  |  | 8,98 |  |
| с. Алексеевское | 122,4 86,75 | 1,67 |  |  | 120,73 |  |
| д. Аимково | 37,7 21,3 | 0,92 |  |  | 36,78 |  |
| д.Ашлань-Вершина | 42,6 41,4 | 0,45 |  |  | 42,15 |  |
| д.Большой Шаганур | 21,8 9,8 | 0,03 |  |  | 21,77 |  |
| д.Верхний Турек | 99 53,74 | 1,63 |  |  | 97,37 |  |
| д.Ельсуково | 6,8 7,0 | 0,02 |  |  | 6,78 |  |
| д. Елка | 29,9 12,0 | 0,16 |  |  | 28,74 |  |
| п. Заводской | 11,5 37,34 | 1,36 |  |  | 10,14 |  |
| д. Зверево | 15,8 12,39 | 0,06 |  |  | 15,74 |  |
| д.Китне-Мучаш | 32,9 57,13 | 0,66 |  |  | 32,24 |  |
| д.Курбатово | 15,4 2,0 | - |  |  | - | 15,4 |
| д.Мари-Возормаш | 107,8 66,33 | 1,26 |  |  | 106,54 |  |
| д.Мари-Ноледур | 24,3 23,91 | 0,32 |  |  | 23,98 |  |
| д.Малая Купта | 15,8 11,7 | 0,5 |  |  | 15,3 |  |
| д.Мари-Китня | 101,7 64,9 | 1,98 |  |  | 99,72 |  |
| д.Мари-Купта | 103,6 88,6 | 2,98 |  |  | 100,62 |  |
| д.Мари-Шолнер | 56,4 25,4 | 0,76 |  |  | 55,64 |  |
| д.Мари-Шолкер | 49,3 56,0 | 0,9 |  |  | 48,4 |  |
| д.Нижний Турек | 86 64,8 | 2,08 |  |  | 83,92 |  |
| д.Петровское | 7,5 6,4 | 0,1 |  |  | 7,4 |  |
| д.По речке Ноля | 26,9 12,7 | 0,51 |  |  | 26,39 |  |
| д.По речке Купта | 10,7 6,1 | 0,01 |  |  | 10,69 |  |
| д.Русский Шолнер | 24,7 39,0 | 0,18 |  |  | 24,52 |  |
| д.Русский Ноледур | 46,8 47,45 | 0,44 |  |  | 46,36 |  |
| д.Тат-Китня | 241,6 205,5 | 7,6 |  |  | 234 |  |
| д.Тат-Шолкер | 64,3 42,5 | 0,53 |  |  | 63,77 |  |
| д. Энгербал | 43,4 107,39 | 4,5 |  |  | 38,9 |  |
| д. Яхино | 21,9 15,2 | 0,29 |  |  | 21,61 |  |
| Карлыганское СП | 968,5 | 57,23 |  |  | 550,93 | 360,34 |
| д.Большой Карлыган | 207 116,6 | 9,39 | - |  | 158,42 | 39,19 |
| д. Киселево | 92,5 65,4 | 3,33 | - |  | 45,65 | 43,52 |
| д. Кукрем | 33,4 13,8 | 2,12 |  |  | 12,48 | 18,8 |
| д.Лопово | 50,3 72,1 | 3,5 |  |  | 25,44 | 21,36 |
| д. Люсинер | 51,9 24,4 | 3,73 |  |  | 25,71 | 22,46 |
| д.Малый Карлыган | 37,9 16,9 | 1,96 | - |  | 24,1 | 11,84 |
| д.Мамсинер | 63,9 33,4 | 1,39 |  |  | 10,67 | 51,84 |
| д.Мари-Посенур | 74,1 39,2 | 5,05 | - |  | 26,11 | 42,94 |
| д.Нижний Шолдынер | 13,9 3,9 | 0,2 | - |  | 2,39 | 11,31 |
| д.Новая Пижмарь | 21,1 33,4 | 2,91 | - |  | 18,19 | - |
| д. Пабайнур | 27,5 17,1 | 2,28 | - |  | 19,72 | 5,5 |
| д. Пахомово | 27,5 5,0 | 2,6 | - |  | 2,84 | 22,06 |
| д. Сардаял | 124,2 97,1 | 9,35 | - |  | 89,73 | 25,12 |
| д. Сарда | 19,2 7,4 | 1,18 | - |  | 11,15 | 6,87 |
| д. Сюльта | 26,6 18,4 | 1,45 | - |  | 17,91 | 7,24 |
| д. Толтенур | 18,4 13,8 | 1,61 | - |  | 16,79 | - |
| д.Шихалеево | 23,1 20,9 | 1,89 | - |  | 11,74 | 9,47 |
| д.Шургунур | 56 19,0 | 3,29 | - |  | 31,89 | 20,82 |
| Косолаповское СП | 1756,6 | 602,72 | 41,96 | 79,51 | 400,96 | 631,45 |
| с.Косолапово | 779,6 163,0 | 137 | 23 | 31,36 | 120,36 | 467,88 |
| д. Азянково | 100,9 41,4 | 56,01 | 0,01 | 2,7 | 42,18 | - |
| д.Акпатырево | 24,4 16,6 | 20,58 | - | 0,92 | 2,9 | - |
| д.Арып-Мурза | 35,9 30,6 | 26,96 | 0,01 | 2,24 | 6,69 | - |
| д.Большая Вочерма | 40,9 19,9 | 28,3 | - | 1,28 | 11,32 | - |
| д.Большие Коршуны | 1,4 1,0 | 1,0 | - | - | - | 0,4 |
| д.Большой Руял | 58,1 26,7 | 22,98 | - | 1,78 | 22,19 | 11,15 |
| д. Вошма | 41,8 18,7 | 16,69 | - | 1,58 | 16,06 | 7,47 |
| д.Козлоял-Сюба | 33,8 3,8 | 3,49 | - | 0,31 | 3,33 | 26,67 |
| д. Кукарск | 51,6 15,6 | 14,39 | - | 1,71 | 14,13 | 21,37 |
| д.Малая Мунамарь | 65,9 43,0 | 54,66 | 0,01 | 3,8 | 7,43 | - |
| д.Малинкино | 19,5 12,1 | 9,85 | 0,01 | 1,63 | 8,01 | - |
| д.Нижний Руял | 21,5 21,0 | 16,8 | 0,01 | 1,13 | 3,56 | - |
| д. Орсюба | 57,4 30,5 | 33,54 | - | 2,59 | 21,27 | - |
| д.Письменер | 61,2 51,5 | 12,29 | - | 2,78 | 11,69 | 34,44 |
| д. Пумарь | 33,9 15,0 | 12,9 | - | 1,51 | 12,46 | 7,03 |
| д. Сабактур | 22,1 11,7 | 18,26 | - | 0,95 | 2,89 | - |
| д.Средний Руял | 14,6 4,7 | 4,48 | - | 1,52 | 4,18 | 4,42 |
| д. Сысоево | 239,9 95,8 | 82,46 | 18,9 | 14,96 | 74,36 | 49,22 |
| д. Чуриково | 24,2 17,0 | 17,74 | 0,01 | 1,88 | 4,57 | - |
| д.Шуварово | 28 32,9 | 12,34 | - | 2,88 | 11,38 | 1,4 |
| Мари-Биляморское СП | 1415,2 | 242,23 |  |  |  | 1172,97 |
| д.Мари-Билямор | 432,4 121,1 | 60,8 |  |  |  | 371,6 |
| д.Александровский | 34,9 17,0 | 8,29 |  |  |  | 26,61 |
| д.Ашлань-Билямор | 42,9 17,6 | 14,6 |  |  |  | 28,3 |
| д.Большие Ноли | 92,4 77,9 | 29,2 |  |  |  | 63,2 |
| д.Ворончихино | 30,8 9,5 | 2,02 |  |  |  | 28,78 |
| д.Верхняя Сенда | 45,2 15,0 | 11,2 |  |  |  | 34 |
| д. Елымбаево | 171 71,5 | 33,2 |  |  |  | 137,8 |
| п. Лесной | 5,9 8,8 | 1,03 |  |  |  | 4,87 |
| с. Манылово | 59,5 18,5 | 5,59 |  |  |  | 53,91 |
| д.Кушко-Билямор | 114,8 16,0 | 6,85 |  |  |  | 107,95 |
| п. Нартас | 65,9 37,5 | 10,8 |  |  |  | 55,1 |
| д. Сенда | 156 69,0 | 26,1 |  |  |  | 129,9 |
| д. Токпаево | 71,3 25,0 | 13,6 |  |  |  | 57,7 |
| д. Уржумноля | 70,9 39,0 | 17,6 |  |  |  | 53,3 |
| д. Хозино | 21,3 3,8 | 1,35 |  |  |  | 19,95 |
| Марийское СП | 820 |  |  |  |  |  |
| п. Мариец | 362 252,4 |  |  |  |  |  |
| д. Болгары | 26,8 13,0 |  |  |  |  |  |
| д. Ведерники | 21,9 19,0 |  |  |  |  |  |
| д.Верхний Мир | 11,5 5,0 |  |  |  |  |  |
| д. Дружино | 37,9 29,3 |  |  |  |  |  |
| д. Дубровка | 16,2 2,0 |  |  |  |  |  |
| д. Исмаил | 16,4 14,5 |  |  |  |  |  |
| д. Кирино | 17,2 5,5 |  |  |  |  |  |
| д.Малые Нослы | 11,6 8,2 |  |  |  |  |  |
| д.Малая Нуса | 6,6 9,9 |  |  |  |  |  |
| д.Малый Сардабаш | 4,4 2,6 |  |  |  |  |  |
| д.Малый Тюнтерь | 15,2 22,5 |  |  |  |  |  |
| д.Малые Янгурцы | 3,6 3,5 |  |  |  |  |  |
| п.Новопавловский | 120,9 54,6 |  |  |  |  |  |
| д. Новый Мир | 48,7 29,5 |  |  |  |  |  |
| д.Симоновск | 8,9 1,0 |  |  |  |  |  |
| д. Шишинер | 27,6 16,5 |  |  |  |  |  |
| д. Шора | 62,6 57,2 |  |  |  |  |  |
| Хлебниковское СП | 1604,8 |  |  |  |  |  |
| с. Хлебниково | 475,2 211,7 |  |  |  |  |  |
| д.Большое Опарино | 73,9 94,7 |  |  |  |  |  |
| д.Большие Коршуны | 4,5 1,0 |  |  |  |  |  |
| д.Ивская Вершина | 117,2 42,0 |  |  |  |  |  |
| д.Крупино | 210,5 78,2 |  |  |  |  |  |
| д. Лом | 53,8 18,8 |  |  |  |  |  |
| д.Лебедево | 88,5 22,8 |  |  |  |  |  |
| д.Нижняя Мосара | 55,1 46,8 |  |  |  |  |  |
| д.Пиштанка | 78,1 37,0 |  |  |  |  |  |
| д. Руйка | 17,4 22,7 |  |  |  |  |  |
| д.Русская Мосара | 25,2 18,0 |  |  |  |  |  |
| д.Семеновка | 35,9 22,6 |  |  |  |  |  |
| д. Сизнер | 47,9 33,1 |  |  |  |  |  |
| д. Суходоево | 15,4 1,0 |  |  |  |  |  |
| д. Сукма | 96,9 55,9 |  |  |  |  |  |
| д.Талый Ключ | 59,2 14,0 |  |  |  |  |  |
| д. Тошкем | 64,2 16,3 |  |  |  |  |  |
| с. Юмочка | 85,9 24,0 |  |  |  |  |  |
| Всего: | 8520 |  |  |  |  |  |

В таблице 22 в числителе даны площади территорий населенных пунктов, расчитанных по кадастровому учету территорий Республики Марий Эл, выполненному Роснедвижимостью по Республике Марий Эл.

В знаменателе приводятся сведения о площади территорий населенных пунктов, имеющихся в администрациях поселений.

2.5. Социальная инфраструктура.

В составе комплексной оценки территории при определении потенциала, тенденций и направлений формирования транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры межселенного и внутрипоселенческого значения важное значение имеет анализ численности и занятости трудовых ресурсов, состояния и наличия объектов жилищного и социального фонда.

2.5.1. Занятость населения района.

Анализ занятости населения района по сведениям за 2008 год по сравнению с данными переписи населения 2002 года показывает, что при общем снижении численности населения района произошло увеличение доли населения в трудоспособном возрасте в процентном и натуральном выражении с 50,9 % (13400 человек) в 2002 году до 60,0 % (15646 человек) в 2008 году. Доля трудовых ресурсов занятых в экономике за этот период снизилась с 46,7 % от общей численности населения в 2002 году до 21,4 % в 2008 году. Доля численности населения, не занятого в экономике, за этот же период изменилась с 15,2% до 38,6%. Значительно сократилась численность занятого населения в сельском хозяйстве.

Самая низкая занятость населения в трудоспособном возрасте 27%  отмечается в Марийском сельском поселении. Самая высокая занятость 42% отмечается в Мари-Биляморском сельском поселении.

Распределение численности трудовых ресурсов

Таблица 17

| Наименование | 2002 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- |
| Всего население района | 26322 | 26059 |
| Трудоспособное население в трудоспособном возрасте Процент к общей численности населения | 13400 50,9% | 15646 60,0% |
| Трудовые ресурсы занятые в экономике Процент к общей численности населения. | 12300 46,7% | 5590 21,4% |
| - промышленность | 500 | 398 |
| - сельское хозяйство | 4000 | 1274 |
| - транспорт | 200 | 37 |
| - строительство | 300 | 120 |
| - торговля и общественное питание | 600 | 592 |
| - прочие виды деятельности сферы материального производства | 1240 | 773 |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | 250 | 193 |
| - здравоохранение, физическая культура и спорт, социальное обеспечение | 700 | 554 |
| - образование, культура и искусство | 2300 | 1423 |
| - финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 120 | 52 |
| - управление | 200 | 226 |
| Население, не занятое в экономике Процент к общей численности населения | 4000 15,2% | 10056 38,6% |

Основная часть населения трудоспособного возраста 12,6% занята в сфере здравоохранения, образования и культуры. В сельском хозяйстве, как основной производственной отрасли района, занято 8,1% трудоспособного населения.

Трудовые ресурсы сельских, городских поселений занятые в экономике

Таблица 18

| Наименова-ние сельских, городских поселений | Всего заня-тых в эконо мике чел. | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | про-мыш-лен-ность | сель-ское хозя йство | уп-рав-лен-ие | здра-воох-ране-ние | обра-зова-ние, куль-тура | тор-говля и обс-лужи-вание | про-чие виды |
| ГП Мари-Турек | 2526 | 257 | 407 | 195 | 360 | 532 | 404 | 371 |
| Карлыганское СП | 618 | 21 | 276 | - | 55 | 158 | 59 | 49 |
| Косолаповское СП | 745 | - | 351 | 5 | 37 | 264 | 33 | 55 |
| Мари-Биляморское СП | 848 | 33 | 102 | 7 | 9 | 195 | 32 | 470 |
| Марийское СП | 313 | 45 | 19 | 13 | 37 | 117 | 30 | 52 |
| Хлебниковское СП | 540 | 42 | 119 | 6 | 56 | 157 | 34 | 126 |
| Всего по району: | 5590 | 398 | 1274 | 226 | 554 | 1423 | 592 | 1123 |

Уровень занятости к численности населения в трудоспособном  возрасте

Таблица 19

| Наименование сельского, городского поселения | Число работающих на предприятиях и организациях | Численность в трудоспос. возрасте | Уровень занятос-ти |
| --- | --- | --- | --- |
| ГП Мари-Турек | 2526 | 7165 | 35,2% |
| Карлыганское СП | 618 | 1819 | 34,0% |
| Косолаповское СП | 745 | 2109 | 35,3% |
| Мари-Биляморское СП | 848 | 1630 | 52,0% |
| Марийское СП | 313 | 1161 | 27,0% |
| Хлебниковское СП | 540 | 1762 | 30,6% |
| Всего по району: | 5590 | 15646 | 35,7% |

Население, занятое на предприятиях и организациях района.

Таблица 20

| №№ п\п | Наименование предприятия, организации | Кол-во работа-ющих |
| --- | --- | --- |
| ГП Мари-Турек | 2526 |
| 1 | Я/с «Берёзка» | 36 |
| 2 | Я/с «Солнышко» | 42 |
| 3 | Я/с «Радуга» | 45 |
| 4 | МОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» | 145 |
| 5 | ДЮСШ | 9 |
| 6 | ДТЮ | 5 |
| 7 | РОО | 48 |
| 8 | Мари-Куптинская средняя общеобразовательная школа | 41 |
| 9 | Тат-Китнинская средняя общеобразовательная школа | 19 |
| 10 | Тат-Китнинское детское дошкольное учреждение | 12 |
| 11 | Мари-Китнинский детский сад | 6 |
| 12 | МУК «Районный центр досуга и культуры «Заря» | 51 |
| 13 | Мари-Китнинский СДК | 5 |
| 14 | Центральная библиотека | 20 |
| 15 | Мари-Китнинский филиал № 18 | 1 |
| 16 | Детская школа искусств | 24 |
| 17 | Отдел культуры | 9 |
| 18 | Детская библиотека | 6 |
| 19 | Мари-Куптинский СДК | 3 |
| 20 | Мари-Куптинская библиотека | 1 |
| 21 | Алексеевский СДК | 5 |
| 22 | Алексеевская библиотека | 1 |
| 23 | Тат-Китнинская библиотека | 2 |
| 24 | Тат-Китнинский СДК | 5 |
| 25 | МУЗ «Мари-Турекская ЦРБ» | 352 |
| 26 | Мари-Куптинский ФАП | 3 |
| 27 | Тат-Китнинский ФАП | 3 |
| 28 | Алексеевский ФАП | 2 |
| 29 | Торговля и общественное питание | 404 |
| 30 | Отдел социальной защиты населения и труда в Мари-Турекском районе РМЭ | 15 |
| 31 | Государственное учреждение РМЭ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Мари-Турекском районе» | 79 |
| 32 | Мари-Турекский филиал ГУП «Сернурское автотранспортное предприятие» | 31 |
| 33 | ОАО «Мари-Турек агропромснаб» | 2 |
| 34 | ООО «Агрофирма Залесье» | 51 |
| 35 | ОАО «Мари-Турекское ремонтно-техническое предприятие» | 90 |
| 36 | ООО «Агросоюз» | 51 |
| 37 | ООО «Земледелец» | 43 |
| 38 | ОАО «Мари-Турексельхозхимия» | 13 |
| 39 | ООО «Марсельхозартель» | 2 |
| 40 | Мари-Турекская ПМК филиал ОАО «Марспецмонтаж» | 39 |
| 41 | ГУ РМЭ «Мари-Турекский лесхоз» | 27 |
| 42 | ООО «Ямбатр» | 49 |
| 43 | Мари-Турекское дорожное ремонтно-строительное государственное унитарное предприятие | 79 |
| 44 | ООО «Лукойл Волганефтепродукт» | 9 |
| 45 | ООО «Водоканал сервис» | 65 |
| 46 | ПОТНУиО | 5 |
| 47 | ООО «Росагро» | 72 |
| 48 | ООО «Жилсервис» | 60 |
| 49 | МУП «Жилищное хозяйство» МО «Мари-Турекский район» | 6 |
| 50 | ПК СХА (колхоз) «Рассвет» | 58 |
| 51 | Агрофирма «Залесье Алексеевское» | 5 |
| 52 | Колхоз «Красная звезда» | 112 |
| 53 | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 42 |
| 54 | Управление | 39 |
| 55 | Почтамт | 30 |
| 56 | Мари-Турекское РЭС | 22 |
| 57 | Энергоучасток | 12 |
| 58 | СВТЭиС | 35 |
| 59 | Райгаз | 16 |
| 60 | ОВД по Мари-Турекскому району | 50 |
| 61 | Прокуратура Мари-Турекского района | 12 |
| Карлыганское СП | 618 |
| 1 | МОУ «Карлыганская средняя общеобразовательная школа им. К. А. Андреева» | 49 |
| 2 | МОУ «Арборская основная общеобразовательная школа» | 32 |
| 3 | МОУ «Сардаяльская основная общеобразовательная школа» | 24 |
| 4 | МДОУОВ «Карлыганский детский сад» | 17 |
| 5 | МДОУОВ «Сардаяльский детский сад» | 7 |
| 6 | Карлыганский ЦСДК | 10 |
| 7 | Арборский СДК | 5 |
| 8 | Сардаяльский СДК | 6 |
| 9 | Сюльтинский сельский клуб | 1 |
| 10 | Киселевский сельский клуб | - |
| 11 | Карлыганская сельская библиотека | 2 |
| 12 | Арборская сельская библиотека | 3 |
| 13 | Сардаяльская сельская библиотека | 1 |
| 14 | Киселевская сельская библиотека | 1 |
| 15 | Аптека | 2 |
| 16 | Больше-Карлыганский ФАП | 3 |
| 17 | Поповский ФАП | 4 |
| 18 | Мамсинерский ФАП | 1 |
| 19 | Сардаяльский ФАП | 3 |
| 20 | Магазин ТПС д.Б-Карлыган Мари-Турекского райпо | 3 |
| 21 | Магазин ТПС дЛопово Мари-Турекского райпо | 2 |
| 22 | Магазин ТПС д.Мари -Посенур Мари-Турекского райпо | 1 |
| 23 | Магазин ТПС д.Киселево Мари-Турекского райпо | 3 |
| 24 | Магазин ТПС д.Сардаял Мари-Турекского райпо | 2 |
| 25 | Буфет при КСШ Мари-Турекского райпо | 1 |
| 26 | Магазин ИП Петрова СТ. «Рябинушка» д.Б-Карлыган | 5 |
| 27 | Магазин ИП Абдуллина Д.Н. «Италмас» д.Б-Карлыган | 3 |
| 28 | Пекарня ООО Морозова А.Х. д.Б-Карлыган | 10 |
| 29 | Магазин ООО «Алексия» д.Б-Карлыган | 2 |
| 30 | Магазин ИП Ивановой Н.Ю.«Дела хозяйские» д.Б-Карлыган | 2 |
| 31 | Магазин ИП Спиридоновой Н.Н. «Твой» д.Б-Карлыган | 2 |
| 32 | Магазин ИП Михайловой Г.А. д.Б-Карлыган | 1 |
| 33 | Магазин ИП Зимеева В.Н. «Одежда» д.Б-Карлыган | 2 |
| 34 | Магазин ИП Мартьяновой Р.С. «Ренал» д.Б-Карлыган | 4 |
| 35 | Мини-бар ИП Мартьяновой Р.С. д.Б-Карлыган | 2 |
| 36 | Магазин ИП Абдуллина Д.Н. «Шатлык» д.Н-Пижмарь | 1 |
| 37 | Магазин ИП Васинькиной Л.В. «Любаша» д.Мари-Посенур | 2 |
| 38 | Магазин ИП Петровой С.С. «Светлана» д.Кукрем | 2 |
| 39 | Магазин ООО «Полек» д.Лопово | 2 |
| 40 | Магазин ИП Григорьевой Р.Б. «Югория» д.Шургунур | 2 |
| 41 | Магазин ИП Васинькиной Л.В. «Любаша» д.Киселево | 4 |
| 42 | Магазин ИП Сорокин П.М. «Людмила» д.Мамсинер | 1 |
| 43 | Магазин ИП Михайлова СБ. «Эрвел» д.Сюльта | 2 |
| 44 | Пекарня ИП Михайлова СБ. «Эрвел» д.Сюльта | 10 |
| 45 | Магазин ИП Сорокин П.М. «Плутоний» д.Сардаял | 3 |
| 46 | Магазин ИП Федоровой М.И. «Мария» д.Сардаял | 5 |
| 47 | АТС д.Большой Карлыган | 1 |
| 48 | АТС д.Сардаял | 1 |
| 49 | Карлыганский филиал отделения Сбербанка № 014/4444 | 1 |
| 50 | Отделение связи д.Большой Карлыган | 9 |
| 51 | Отделение связи д.Сардаял | 3 |
| 52 | Государственное учреждение РМЭ «Карлыганский дом - интернат для престарелых и инвалидов» | 42 |
| 53 | Соцзащита (соцработники) | 8 |
| 54 | Работники АТП | 5 |
| 55 | Электрические сети | 1 |
| 56 | Северо-восточные тепловые сети | 13 |
| 57 | Страхование | 4 |
| 58 | ООО «Водоканал сервис» | 3 |
| 50 | Пилорама ИП Галлямова Р.М. | 1 |
| 60 | СхПК колхоз «Восход» | 273 |
| 61 | ООО агрофирма «Сельхозхимия» | 3 |
|  | Косолаповское СП | 745 |
| 1 | МОУ "Косолаповская общеоразовательная средняя (полная) школа" | 56 |
| 2 | МОУ "Сысоевская общеобразовательная средняя (полная) школа" | 42 |
| 3 | ГОУ РМЭ "Косолаповская специальная(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" | 109 |
| 4 | МДОУ "Косолаповский детский сад "Ромашка" | 19 |
| 5 | МДОУ "Сысоевский детский сад" | 8 |
| 6 | МУК КСК "Косолаповский" | 21 |
| 7 | Косолаповская библиотека | 4 |
| 8 | Косолаповская детская библиотека | 2 |
| 9 | Сысоевская библиотека | 3 |
| 10 | МУЗ "Мари-Турекская ЦРБ"Косолаповская участковая больница | 23 |
| 11 | МУЗ "Мари-Турекская ЦРБ" ФАП д.Сысоево | 5 |
| 12 | Торговое предприятие Мари-Турекского райпо | 33 |
| 13 | Аптека № 18 | 2 |
| 14 | Мари-Турекское общество инвалидов | 2 |
| 15 | ФГУ "Мари-Турекский лесхоз"Косолаповское лесничество | 1 |
| 16 | Косолаповский мастерский участок Мари-Турекского РЭС | 6 |
| 17 | Косолаповское отделение связи | 6 |
| 18 | Ветеринарный участок с.Косолапово | 3 |
| 19 | Участковый пункт милиции № 6 | 2 |
| 20 | Северо-Восточные электрические и тепловые сети | 22 |
| 21 | МУЛ "Коммунальные услуги" | 5 |
| 22 | ОАО "Стройкомунналадка" | 12 |
| 23 | Автоматическая телефонная станция | 1 |
| 24 | ФГУП "Почта России" д.Сысоево | 5 |
| 25 | Ветеринарный участок д.Сысоево | 2 |
| 26 | ОНО ОПХ имени академика В.П.Мосолова | 196 |
| 27 | ООО агрофирма "Акпарс" | 155 |
|  | Мари-Биляморское СП | 848 |
| 1 | МОУ«Мари-Биляморская средняя общеобразовательная школа» | 48 |
| 2 | МОУ «Нартасская средняя общеобразовательная школа» | 54 |
| 3 | МОУ «Нартасская коррекционная общеобразовательная школа-интернат» | 89 |
| 4 | Мари-Биляморский детский сад | 11 |
| 5 | Нартасский детский сад | 8 |
| 6 | Сендинский детский сад | 6 |
| 7 | МУК «Мари-Биляморский культурно-спортивный комплекс» | 28 |
| 8 | Сельские библиотеки | 5 |
| 9 | ФАПы | 9 |
| 10 | Магазины Мари-Турекского Райпо | 28 |
| 11 | Магазины частных предпринимателей | 4 |
| 12 | Отделения связи | 14 |
| 13 | Сендинское участковое лесничество | 16 |
| 14 | Нартасский метеопост | 1 |
| 15 | ООО «Деревообработка» | 15 |
| 16 | ИП Корчемкина | 17 |
| 17 | Лесопромышленный холдинг | 1 |
| 18 | ООО «Мари-Биляморское ПМК» | 24 |
| 19 | ООО «Восток» | 36 |
| 20 | Агрофирма «Залесье» | 50 |
| 21 | СПК СХ «Родник» | 16 |
| 22 | Автосервис | 2 |
| 23 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 |
| 24 | Котельная | 10 |
| 25 | АТС | 1 |
| 26 | Администрация МО «Мари-Биляморское сельское поселение» | 7 |
| 27 | Работающие за пределами поселения | 346 |
| Марийское СП | 313 |
| 1 | ООО «Мариец М» | 40 |
| 2 | ГУП ОПХ «За мир» | 19 |
| 3 | ООО «Формопласт» | 5 |
| 4 | Ямбаторское лесничество | 10 |
| 5 | ООО «Ямбатор» | 9 |
| 6 | ООО «РЕМ ПЛЮС» | 8 |
| 7 | АТС | 1 |
| 8 | ОС п. Мариец | 5 |
| 9 | ОС д. Дружино | 3 |
| 10 | ОС п. Новопавловский | 2 |
| 11 | МОУ «СОШ п. Мариец» | 50 |
| 12 | МОУ «Общеобразовательная школа д. Дружино» | 26 |
| 13 | ДДУ п. Мариец | 15 |
| 14 | МУК «Марийский КСК» | 22 |
| 15 | Библиотека п. Мариец | 2 |
| 16 | Библиотека п. Новопавловский | 1 |
| 17 | Библиотека д. Дружино | 1 |
| 18 | Участковая больница п. Мариец | 30 |
| 19 | ФАП д. Дружино | 3 |
| 20 | ФАП п. Новопавловский | 2 |
| 21 | Аптечный пункт | 2 |
| 22 | Магазин Райпо п. Мариец | 8 |
| 23 | -/- «Скорпион» | 2 |
| 24 | -/- «Столица» | 2 |
| 25 | -/- «Лилия» | 2 |
| 26 | -/- «Агат» | 3 |
| 27 | -/- «Дмитрий» | 2 |
| 28 | -/- «Диляра» | 2 |
| 29 | -/- «Хозяин» | 2 |
| 30 | -/- «Ак Каен» | 2 |
| 31 | -/- Райпо д. Шишинер | 2 |
| 32 | -/- Райпо д. Ведерники | 1 |
| 33 | -/- Райпо д. Исмаил | 1 |
| 34 | -/- Райпо п. Новопавловский | 1 |
| 35 | СВТС | 11 |
| 36 | ООО «Жилсервис» | 2 |
| 37 | ООО «Водоканал» | 1 |
| 38 | Администрация МО «Марийское сельское поселение» | 6 |
| 39 | Социальные работники | 7 |
| Хлебниковское СП | 540 |
| 1 | Библиотеки | 10 |
| 2 | ФАПы | 9 |
| 3 | Магазины частных предпринимателей | 22 |
| 4 | Детский сад д. Ивская Вершина | 16 |
| 5 | ООО «Ладога» | 24 |
| 6 | Магазины ТПС Райпо | 7 |
| 7 | Агрофирма «Залесье» | 93 |
| 8 | Дом культуры д.Крупино | 5 |
| 9 | Отделение связи д.Крупино | 3 |
| 10 | Детский сад д.Лом | 7 |
| 11 | Сельский клуб д. Нижняя Мосара | 2 |
| 12 | Магазин Райпо д. Нижняя Мосара | 2 |
| 13 | ООО «Галеон» | 78 |
| 14 | СПК «колхоз им. Кирова» | 26 |
| 15 | Мясоперерабат. цех ИП | 4 |
| 16 | КФХ «Орион» | 9 |
| 17 | Хлебопекарня ИП | 7 |
| 18 | Хлебниковская СШ | 49 |
| 19 | Хлебниковский детсад | 12 |
| 20 | Хлебниковский ЦДК | 4 |
| 21 | Участковая больница | 37 |
| 22 | Кафе-закусочная | 2 |
| 23 | Аптека | 2 |
| 24 | Ветлечебница | 5 |
| 25 | АЗС «Лукойл» | 4 |
| 26 | Газовый участок | 2 |
| 27 | Газовый кооператив | 2 |
| 28 | Отделение связи | 10 |
| 29 | АТС | 3 |
| 30 | Пожарная часть № 33 | 13 |
| 31 | Электросети | 8 |
| 32 | Сберкасса | 1 |
| 33 | Приход церкви | 2 |
| 34 | Опаринский д/сад | 12 |
| 35 | Опаринский дом культуры | 8 |
| 36 | Ветучасток д. Б-Опарино | 3 |
| 37 | Отделение связи д. Б-Опарино | 3 |
| 38 | АТС Опарино | 1 |
| 39 | Лебедевская школа | 27 |
| 40 | Магазин Райпо д.Сукма | 1 |
| 41 | Сельский клуб д.Сукма | 5 |
| Всего: | 5590 |

2.5.2. Жилищный фонд в населенных пунктах района.

Жилищный фонд в населенных пунктах Мари-Турекского района составляет 441,6 тыс. кв. м. На 59,1 % он представлен жилыми домами усадебного типа. Жилищный фонд, представленный многоквартирными домами, размещается в основном в административных центрах сельских и городского поселений.

49,6 % жилищного фонда сосредоточено в пгт. Мари-Турек

Жилищная обеспеченность в среднем по району равна 17 кв. м общей площади на 1 человека, это немного меньше, чем в среднем по республике, которая составляла 20,8 кв.м на одного жителя на начало 2007 года.

Если по пгт. Мари-Турек жилищная обеспеченность равна 21,16 кв.м на человека, то в сельских поселениях жилищная обеспеченность значительно ниже среднего показателя по району.

Самая низкая жилищная обеспеченность 11,1 кв м на человека наблюдается в Мари-Биляморском сельском поселении.

В населенных пунктах района строится в основном индивидуальное жилье.

Жилищный фонд в районе

Таблица 21

| Наименова-ние населенного пункта | Существующий жилищный фонд | Населе-ние чел. | Жилищная обес-печен- ность кв. м на 1 чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего общая площадь жилья кв.м | В том числе |  |  |
|  |  | В многоквартирных домах | В домах усадебного типа |  |  |
|  |  | кол. квар-тир | общая площадь кв.м | кол. до-мов | общая пло-щадь кв.м |  |  |
| ГП Мари-Турек | 219066,8 | 2152 | 115622,8 | 1558 | 103444 | 10920 | 19,88 |
| пгт. Мари-Турек | 128946 | 1844 | 96584 | 383 | 32362 | 6095 | 21,16 |
| поч. Андреевский | 202 | - |  | 6 | 202 | 13 | 15,54 |
| с. Алексеевское | 4448 | 55 | 2794 | 21 | 1654 | 264 | 16,85 |
| д. Аимково | 2403 | - | - | 46 | 2403 | 181 | 13,28 |
| д.Ашлань-Вершина | 1005 | 4 | 242 | 19 | 763 | 49 | 20,51 |
| д.Б. Шаганур | 57 | - | - | 2 | 57 | 1 | 57,0 |
| д. В. Турек | 3523,4 | 14 | 751,4 | 60 | 2772 | 242 | 14,56 |
| д. Ельсуково | 52 | - | - | 2 | 52 | 2 | 26,0 |
| д. Елка | 248 | - | - | 8 | 248 | 10 | 24,8 |
| п. Зводской | 3573,2 | 64 | 3482,2 | 4 | 91 | 188 | 19,01 |
| д.Зверево | 76 | - | - | 3 | 76 | 13 | 5,85 |
| д. Китнемучаш | 2023 | - | - | 33 | 2023 | 126 | 61,3 |
| д. Курбатово | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Мари-Возормаш | 4173,7 | 16 | 1669,7 | 47 | 2504 | 229 | 18,23 |
| д. Мари-Ноледур | 1145 | - | - | 16 | 1145 | 50 | 22,90 |
| д. Малая Купта | 1204 | - |  | 22 | 1204 | 85 | 14,16 |
| д. Мари-Китня | 4324,5 | 16 | 1030,5 | 74 | 3294 | 335 | 12,91 |
| д. Мари-Куп-та | 10823,5 | 41 | 3260,5 | 108 | 7563 | 534 | 20,27 |
| д. Мари-Шолнер | 2222,4 | 10 | 354,4 | 28 | 1868 | 142 | 15,65 |
| д. Мари-Шолкер | 2424 | 8 | 372 | 34 | 2052 | 126 | 19,24 |
| д. Н. Турек | 6672,6 | 6 | 443,6 | 98 | 6229 | 350 | 19,06 |
| д. Петровское | 138 | - | - | 5 | 138 | 15 | 9,20 |
| д. По речке Ноля | 1413 | - | - | 23 | 1413 | 87 | 16,24 |
| д. По речке Купта | 27 | - | - | 1 | 27 | 1 | 27,0 |
| д. Русский Шолнер | 345 | 4 | 196 | 5 | 149 | 22 | 15,68 |
| д. Русский Ноледур | 1152 | 8 | 580 | 12 | 572 | 64 | 18,0 |
| д. Тат-Китня | 21016,5 | 26 | 1004,5 | 316 | 20012 | 955 | 22,01 |
| д. Тат- Шолкер | 1273 | - | - | 25 | 1273 | 40 | 31,83 |
| д. Энгербал | 13688 | 36 | 2858 | 145 | 10830 | 666 | 20,55 |
| д. Яхино | 468 | - | - | 12 | 468 | 35 | 13,37 |
| Карлыган-ское СП | 47814,2 | 237 | 12468,68 | 667 | 35345,52 | 3130 | 15,28 |
| д. Б. Карлыган | 15794,94 | 187 | 9805,38 | 89 | 5989,56 | 888 | 17,79 |
| д. Киселево | 4331,11 | 10 | 515,8 | 55 | 3815,31 | 243 | 17,82 |
| д. Кукрем | 873,0 | - | - | 17 | 873,0 | 67 | 13,02 |
| д. Лопово | 2350,4 | 8 | 370,4 | 44 | 1980,0 | 178 | 13,20 |
| д. Люсинер | 1527,0 | - | - | 34 | 1527,0 | 121 | 12,62 |
| д. М. Карлыган | 2206,3 | - | - | 28 | 2206,3 | 105 | 21,01 |
| д. Мамсинер | 1393,02 | - | - | 24 | 1393,02 | 64 | 21,76 |
| д. Мари-Посенур | 2114,8 | 4 | 363,8 | 39 | 1751,0 | 120 | 17,62 |
| д.Н. Шолдынер | 110,0 | - | - | 2 | 110,0 | 4 | 27,5 |
| д. Новая Пиж-марь | 2114,73 | - | - | 40 | 2114,73 | 116 | 18,23 |
| д. Пабайнур | 1049,0 | - | - | 26 | 1049,0 | 82 | 12,79 |
| д. Пахомово | 108,0 | - | - | 3 | 108,0 | 7 | 15,42 |
| д. Сардаял | 6845,2 | 17 | 934,2 | 137 | 5911.0 | 547 | 12,51 |
| д. Сарда | 762,7 | 2 | 150,7 | 12 | 612,0 | 64 | 11,92 |
| д. Сюльта | 1002,0 | - | - | 25 | 1002,0 | 113 | 8,87 |
| д. Толтенур | 1464,0 | - | - | 31 | 1464,0 | 113 | 12,96 |
| д. Шихалеево | 1343,6 | - | - | 20 | 1349,6 | 58 | 23,27 |
| д. Шургунур | 2418,4 | 9 | 328,4 | 41 | 2090,0 | 195 | 12,40 |
| Косолапов-ское СП | 48281 | 590 | 24255 | 525 | 24026 | 3528 | 13,7 |
| с. Косолапово | 22363 | 410 | 16519 | 128 | 5843 | 1545 | 14,5 |
| д. Азянково | 2026 | 9 | 312 | 40 | 1714 | 150 | 13,5 |
| д. Акпатырево | 1078 | 2 | 81 | 20 | 997 | 91 | 11,8 |
| д. Арып-Мурза | 1583 | - | - | 34 | 1583 | 136 | 11,6 |
| д. Б. Вочерма | 1564 | 4 | 196 | 29 | 1368 | 106 | 14,8 |
| д.Б. Коршуны | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Б. Руял | 1072 | 2 | 128 | 23 | 944 | 77 | 13,9 |
| д. Вошма | 938 | - | - | 24 | 938 | 70 | 13,4 |
| д. Козлоял-Сюба | 186 | - | - | 4 | 186 | 10 | 18,6 |
| д. Кукарск | 214 | - | - | 5 | 214 | 11 | 19,5 |
| д. М. Мунамарь | 2117 | 18 | 730 | 28 | 1387 | 139 | 15,2 |
| д. Малинкино | 483 | 2 | 50 | 9 | 433 | 32 | 15,1 |
| д. Н. Руял | 831 | - | - | 17 | 831 | 57 | 14,6 |
| д. Орсюба | 1257 | 6 | 239 | 22 | 1018 | 85 | 14,8 |
| д. Письмерер | 887 | 6 | 116 | 24 | 771 | 69 | 12,9 |
| д. Пумарь | 401 | - | - | 10 | 401 | 20 | 20,1 |
| д. Сабакнур | 1110 | - | - | 21 | 1110 | 79 | 14,1 |
| д. С. Руял | 713 | - | - | 13 | 713 | 42 | 17,0 |
| д. Сысоево | 8066 | 126 | 5727 | 40 | 2229 | 617 | 13,1 |
| д. Чуриково | 861 |  | - | 20 | 861 | 69 | 12,5 |
| д. Шуварово | 642 | 5 | 157 | 14 | 485 | 29 | 22,1 |
| Мари-Биляморское СП | 33900 | 77 | 2700 | 770 | 31200 | 3057 | 11,1 |
| д. Мари-Билямор | 13740 | 77 | 2700 | 210 | 11040 | 949 | 14,5 |
| д.Александ-ровский | 684 | - | - | 19 | 684 | 54 | 12,7 |
| д.Ашлань-Билямор | 864 | - | - | 24 | 864 | 89 | 9,7 |
| д. Б. Ноли | 2448 | - | - | 68 | 2448 | 259 | 9,5 |
| д. Ворончихино | 108 | - | - | 3 | 108 | 9 | 12 |
| д. В. Сенда | 468 | - | - | 13 | 468 | 35 | 13,4 |
| д. Елымбаево | 3888 | - | - | 108 | 3888 | 391 | 9,9 |
| п. Лесной | 1800 | - | - | 50 | 1800 | 191 | 9,4 |
| с. Манылово | 468 | - | - | 13 | 468 | 35 | 13,4 |
| д. Кушко-Билямор | 504 | - | - | 14 | 504 | 43 | 11,7 |
| п. Нартас | 3312 | - | - | 92 | 3312 | 298 | 11,1 |
| д. Сенда | 2808 | - | - | 78 | 2808 | 282 | 10,0 |
| д. Токпаево | 1296 | - | - | 36 | 1296 | 150 | 8,6 |
| д. Уржумноля | 1404 | - | - | 39 | 1404 | 155 | 9,1 |
| д. Хозино | 108 | - | - | 3 | 108 | 10 | 10,8 |
| Марийское СП | 39224,3 | 395 | 14955,8 | 526 | 24268,5 | 2420 | 16,2 |
| п. Мариец | 17330 | 237 | 8974 | 174 | 8356 | 961 | 18 |
| д. Болары | 601,1 | 2 | 75,7 | 21 | 374 | 59 | 7,6 |
| д. Ведерники | 1482 | - | - | 32 | 1482 | 129 | 11,5 |
| д. В. Мир | 324 | - | - | 7 | 324 | 21 | 15,4 |
| д. Дружино | 1927,7 | 2 | 75,7 | 40 | 1852 | 129 | 15 |
| д. Дубровка | 186 | - | - | 4 | 186 | 10 | 18,6 |
| д. Исмаил | 1158 | - | - | 25 | 1158 | 101 | 11,5 |
| д. Кирино | 139 | - | - | 3 | 139 | 5 | 27,8 |
| д. М. Нослы | 598 | - | - | 13 | 598 | 41 | 14,6 |
| д.Малая Нуса | 368 | - | - | 8 | 368 | 24 | 15,3 |
| д.М. Сардабаш | - | - | - | - | - | - | - |
| д.М. Тюнтерь | 1111 | - | - | 24 | 1111 | 77 | 14,4 |
| д.М. Янгурцы | 139 | - | - | 3 | 139 | 4 | 34,7 |
| п.Новопавло-вский | 3539 | 50 | 1893 | 33 | 1646 | 213 | 16,6 |
| д.Новый Мир | 1065 | - | - | 23 | 1065 | 54 | 19,7 |
| д.Симоновск | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Шишинер | 2099,1 | 10 | 378,6 | 35 | 1720,5 | 132 | 16 |
| д. Шора | 7308,8 | 94 | 3558,8 | 81 | 3750 | 452 | 16,2 |
| Хлебников-ское СП | 53322 | 269 | 10428,94 | 954 | 42893,06 | 3169 | 16,8 |
| с. Хлебниково | 18057 | 130 | 4160 | 311 | 13897 | 981 | 18,41 |
| д.Б. Опарино | 8939 | 85 | 4123,94 | 93 | 4815,06 | 533 | 16,77 |
| д.Б. Коршуны | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Ивская Вершина | 3964 | - | - | 85 | 3964 | 288 | 13,76 |
| д. Крупино | 4498 | 10 | 320 | 88 | 4178 | 298 | 15,09 |
| д. Лом | 2159 | 4 | 128 | 39 | 2031 | 123 | 17,55 |
| д. Лебедево | 1023 | 5 | 250 | 18 | 773 | 51 | 20,05 |
| д. Н. Мосара | 3295 | 4 | 120 | 73 | 3175 | 222 | 14,84 |
| д. Пиштанка | 144 | - | - | 6 | 144 | 9 | 16,00 |
| д. Руйка | 246 | - | - | 12 | 246 | 9 | 27,30 |
| д. Русская Мосара | 540 | - | - | 17 | 540 | 39 | 13,85 |
| д. Семеновка | 2341 | - | - | 30 | 2341 | 74 | 31,64 |
| д. Сизнер | 1134 | - | - | 45 | 1134 | 107 | 10,60 |
| д. Суходоево | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Сукма | 3682 | 19 | 950 | 53 | 2732 | 255 | 14,44 |
| д. Талый Ключ | 380 | 2 | 72 | 15 | 308 | 16 | 23,75 |
| д. Тошкем | 2195 | 8 | 240 | 49 | 1955 | 132 | 16,63 |
| с. Юмочка | 725 | 2 | 65 | 20 | 660 | 32 | 22,66 |
| Всего: | 441608,3 | 3720 | 180431,22 40,9% | 5000 | 261177,1 59,1% |  | 17 |

2.5.3. Обеспеченность жилого фонда системами инженерной инфраструктуры.

Населенные пункты Мари-Турекского района системами инженерной инфраструктуры обеспечены неравномерно.

Жилищно-коммунальный комплекс района представлен МУП «Коммунальные услуги», осуществляющий водоснабжение и водоотведение, благоустройство. На балансе предприятия находится 22 водозабора, 64 км. водопроводов, 24 км. канализационных сетей. Основной проблемой предприятия остается морально и физически устаревшая спецтехника.

Другое предприятие жилищно-коммунального комплекса ООО «Жилсервис» занимается содержанием, ремонтом и обслуживанием  многоквартирных жилых домов. Предприятие имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития и работает над улучшением качества оказываемых услуг.

В районе в 33 населенных пунктах газифицировано 4123 квартиры, в том числе в селских населенных пунктах 1392 сельских домов. Уровень газификации составляет 47,3%, в том числе в населенных пунктах городского типа и центрах поселений 65%, в сельских населенных пунктах 30,7%. Наилучшее положение с газификацией достигнуто в городском поселении Мари-Турек и в Карлыганском сельском поселении, частично газифицировано жилых домов в населенных пунктах Косолаповского и Хлебниковского сельских поселений. Вообще не газифицированы населенные пункты в Мари-Биляморском и Марийском сельских поселениях.

Централизованное водоснабжение из подземных источников имеется в 50 % населенных пунктов. В остальных населенных пунктах водоснабжение осуществляется из шахтных колодцев.

Очистные сооружения канализации, как и централизованное отопление, имеется в 7 населенных пунктах района.

Обеспеченность жилого фонда инженерными системами

Таблица 22

| Наименование населенного пункта | Газоснабжен. | Элек- тро-снаб-жение | Водо-снаб-жение | Кана-лиза-ция | Ото-пле-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во кварт., домов | из них газиф |  |  |  |  |
| ГП Мари-Турек | 3646 | 2835 |  |  |  |  |
|  |  | 77,8% |  |  |  |  |
| Пгт. Мари-Турек | 2173 | 2010 | + | В | ОС,МК | Ц,М |
| Поч. Андреевский | 6 | - | + | В | МК | М |
| с. Алексеевское | 90 | - | + | В | МК | М |
| д. Аимково | 49 | 35 | + | В | МК | М |
| д.Ашлань-Вершина | 21 | - | + | В | МК | М |
| д.Большой Шаганур | 1 | - | + | ШК | МК | М |
| д. Верхний Турек | 72 | 68 | + | В | МК | М |
| д. Ельсуково | 1 | - | + | ШК | МК МК | М |
| д. Елка | 8 | - | + | ШК | МК | М |
| п. Зводской | 64 | - | + | В | ОС,МК | М |
| д. Зверево | 3 | - | + | ШК | МК МК | М |
| д. Китнемучаш | 34 | - | + | В | МК | М |
| д. Курбатово | - | - | + | - | МК | М |
| д. Мари-Возормаш | 55 | - | + | В | МК | М |
| д. Мари-Ноледур | 16 | - | + | В | МК | М |
| д. Малая Купта | 21 | 16 | + | В | МК | М |
| д. Мари-Китня | 89 | 65 | + | В | МК МК | М |
| д. Мари-Купта | 159 | 112 | + | В | МК | М |
| д. Мари-Шолнер | 39 | - | + | В | МК | М |
| д. Мари-Шолкер | 41 | - | + | В | МК | М |
| д. Нижний Турек | 102 | 89 | + | В | МК | М |
| д. Петровское | 5 | - | + | ШК | МК | М |
| д. По речке Ноля | 22 | 20 | + | В | МК | М |
| д. По речке Купта | 1 | - | + | ШК | МК | М |
| д. Русский Шолнер | 8 | - | + | В | МК | М |
| д.Русский Ноледур | 18 | - | + | В | МК | М |
| д. Тат-Китня | 332 | 250 | + | В | МК | М |
| д. Тат- Шолкер | 23 | - | + | ШК | МК | М |
| д. Энгербал | 181 | 170 | + | В | МК | М |
| д. Яхино | 12 | - | + | ШК | МК | М |
| Карлыганское СП | 897 | 622 |  |  |  |  |
|  |  | 69,3% |  |  |  |  |
| д.Большой Карлыган | 275 | 272 | + | В, ШК | ОС, МК | Ц, М |
| д. Киселево | 66 | 64 | + | В, ШК | МК МК | М |
| д. Кукрем | 16 | 15 | + | ШК | МК | М |
| д. Лопово | 52 | 45 | + | В, ШК | МК | М |
| д. Люсинер | 34 | 26 | + | В | МК | М |
| д.Малый Карлыган | 28 | 27 | + | В | МК | М |
| д. Мамсинер | 23 | 18 | + | В | МК | М |
| д. Мари-Посенур | 42 | 30 | + | В, ШК | МК МК | М |
| д.Нижний Шолдынер | 2 | 2 | + | ШК | МК | М |
| д. Новая Пижмарь | 42 | 42 | + | В, ШК | МК | М |
| д. Пабайнур | 26 | 17 | + | ШК | МК | М |
| д. Пахомово | 4 | - | + | ШК | МК МК | - |
| д. Сардаял | 152 | - | + | В, ШК | МК | - |
| д. Сарда | 15 | - | + | - | МК | - |
| д. Сюльта | 25 | - | + | В | МК | - |
| д. Толтенур | 29 | 13 | + | ШК | МК | М |
| д. Шихалеево | 20 | 19 | + | ШК | МК | М |
| д. Шургунур | 46 | 32 | + | В | МК МК | М |
| Косолаповское СП | 1036 | 371 36% |  |  |  |  |
| с. Косолапово | 512 | 271 | + | В | ОС,МК | Ц,М |
| д. Азянково | 44 | 10 | + | ШК | МК МК | М |
| д. Акпатырево | 20 | - | + | ШК | МК | М |
| д. Арып-Мурза | 33 | - | + | ШК | МК | М |
| д.Большая Вочерма | 30 | - | + | В | МК | М |
| д.Большие Коршуны | - | - | + | - | МК | М |
| д. Большой Руял | 22 | - | + | ШК | МК | М |
| д. Вошма | 40 | - | + | В | МК МК | М |
| д. Козлоял-Сюба | 4 | - | + | ШК | МК | М |
| д. Кукарск | 5 | - | + | В | МК МК | М |
| д.Малая Мунамарь | 37 | - | + | ШК | МК | М |
| д. Малинкино | 11 | - | + | В | МК | М |
| д. Нижний Руял | 15 | - | + | В | МК | М |
| д. Орсюба | 28 | - | + | ШК | МК | М |
| д. Письмерер | 24 | - | + | ШК | МК | М |
| д. Пумарь | 12 | - | + | ШК | МК МК | М |
| д. Сабакнур | 20 | - | + | В | МК МК | М |
| д. Средний Руял | 13 | - | + | ШК | МК | М |
| д. Сысоево | 160 | - | + | В | МК | М |
| д. Чуриково | 17 | - | + | В,ШК | МК | М |
| д. Шуварово | 9 | - | + | В,ШК | МК | М |
| Мари-Биляморское СП | 650 |  |  |  |  |  |
| д. Мари-Билямор | 183 | - | + | В | МК МК | Ц,М |
| Александровский | 19 | - | + | ШК | МК | М |
| д.Ашлань-Билямор | 19 | - | + | В | МК | М |
| д. Большие Ноли | 67 | - | + | В | МК | М |
| д. Ворончихино | 3 | - | + | ШК | МК | М |
| д. Верхняя Сенда | 13 | - | + | В | МК | М |
| д. Елымбаево | 93 | - | + | В | МК | М |
| п. Лесной | 28 | - | + | ШК | МК | М |
| с. Манылово | 11 | - | + | ШК | МК | М |
| д. Кушко-Билямор | 14 | - | + | ШК | МК | М |
| п. Нартас | 61 | - | + | В | МК | М |
| д. Сенда | 64 | - | + | В | МК | М |
| д. Токпаево | 35 | - | + | ШК | МК | М |
| д. Уржумноля | 37 | - | + | ШК | МК | М |
| д. Хозино | 3 | - | + | ШК | МК | М |
| Марийское СП | 921 |  |  |  |  |  |
| п. Мариец | 411 | - | + | ШК | МК | М |
| д. Болары | 23 | - | + | ШК | МК | М |
| д. Ведерники | 32 | - | + | ШК | МК | М |
| д. Верхний Мир | 7 | - | + | ШК | МК | М |
| д. Дружино | 42 | - | + | ШК | МК | М |
| д. Дубровка | 4 | - | + | ШК | МК | М |
| д. Исмаил | 25 | - | + | ШК | МК | М |
| д. Кирино | 3 | - | + | ШК | МК | М |
| д. Малые Нослы | 13 | - | + | ШК | МК | М |
| д. Малая Нуса | 8 | - | + | ШК | МК | М |
| д.Малый Сардабаш | - | - | + |  |  |  |
| д. Малый Тюнтерь | 24 | - | + | ШК | МК | М |
| д. Малые Янгурцы | 3 | - | + | ШК | МК | М |
| п. Новопавловский | 83 | - | + | ШК | МК | М |
| д. Новый Мир | 23 | - | + | ШК | МК | М |
| д. Симоновск | - | - | + |  |  |  |
| д. Шишинер | 45 | - | + | ШК | МК | М |
| д. Шора | 175 | - | + | ШК,В | МК,ОС | Ц,М |
| Хлебниковское СП | 1040 | 385 |  |  |  |  |
|  |  | 37% |  |  |  |  |
| с. Хлебниково | 378 | 178 | + | В | МК |  |
| д.Большое Опарино | 167 | 101 | + | В | МК | Ц, М |
| д.Большие Коршуны | - | - | - | В | МК | - |
| д. Ивская Вершина | 78 | - | + | В | МК | М |
| д. Крупино | 86 | - | + | В | МК | М |
| д. Лом | 38 | 30 | + | В | МК | М |
| д. Лебедево | 19 | 6 | + | ШК | МК | М |
| д. Нижняя Мосара | 69 | - | + | В | МК | М |
| д. Пиштанка | 5 | - | + | ШК | МК | М |
| д. Руйка | 4 | - | + | ШК | МК | М |
| д. Русская Мосара | 13 | - | + | ШК | МК | М |
| д. Семеновка | 21 | - | + | В | МК | М |
| д. Сизнер | 38 | 30 | + | В | МК | М |
| д. Суходоево | - | - | - | ШК | МК | - |
| д. Сукма | 68 | 40 | + | В | МК | М |
| д. Талый Ключ | 9 | - | + | В | МК | М |
| д. Тошкем | 40 | - | + | В | МК | М |
| с. Юмочка | 7 | - | + | В | МК | М |
| Всего: | 8190 | 4223 51,6% |  |  |  |  |

В таблице 28 применены следующие сокращения:

- в графе Водоснабжение: "В" - наличие в населенном пункте водозабора и централизованной водопроводной системы, "ШК" - водоснабжение из шахтных колодцев;

- в графе Канализация: "ОС" - наличие в населенном пункте очистных сооружений, "МК" - утилизация отходов жизнедеятельности осуществляется на местные канализационные сооружения и устройства;

- в графе Теплоснабжение: "Ц" - наличие в населенном пункте источника централизованного теплоснабжения, "М" - жилые дома оборудованы местными источниками теплоснабжения.

2.5.4. Социальные объекты района

Объекты образования.

Здания школ в районе имеются в 15 населенных пунктах во всех поселениях. Общее количество ученических мест в школьных зданиях составляет 5732, что в 1,7 раза превышает имеющееся в настоящее время количество детей школьного возраста (3395 чел.). Превышение числа школьных мест в существующих школах над числом детей школьного возраста имеет место во всех сельских, городских поселениях.

В настоящее время на территории района функционируют 14 школ, из них 1 начальная, 6 основных, 8 средних и 2 специальных коррекционных, в них обучаются 2660 учащихся. «Точками роста» стали 5 базовых школ и 1 ресурсный центр, в них создается современная учебно-материальная, лабораторно-технологическая и спортивная база.

Совершенно противоположное положение с детскими дошкольными учреждениями. Количество детей дошкольного возраста в районе по состоянию на 2008 год составляет 1712 человек. В наличии имеется 977 мест в детских садах, которые размещены в 14 населенных пунктах.

Система дошкольного образования в районе представлена 16 ДОУ и 4 ОУ, реализующими программы дошкольного образования. 77,5% детей старшего дошкольного возраста заняты различными формами предшкольной подготовки.

С 2007 года отмечается рост потребности населения в услугах дошкольных образовательных учреждений. Численность детей, посещающих детские сады, увеличивается ежегодно на 1,5 %, увеличивается охват детей различными формами дошкольного образования. Если в 2000 году детские сады посещали 56,2% детей, то в 2008 году – 68 %. Для решения проблемы доступности ДОУ в 2007-2008 учебном году были  дополнительно открыты 2 группы на 40 мест в ДОУ п.Мари-Турек, 1 группа на 15 мест в Сысоевском детском саду, группы кратковременного пребывания детей дошкольного возраста при муниципальных образовательных учреждениях «Нартасская средняя общеобразовательная школа» (15 детей), «Дружинская основная общеобразовательная школа» (13 детей), планируется открытие группы при МОУ «Арборская основная общеобразовательная школа».

Наличие мест в общеобразовательных школах и детских садах и количество детей школьного и дошкольного возраста

Таблица 23

| Наименование населенного пункта | Объекты образования |
| --- | --- |
|  | Наличие мест в школах | Кол-во детей школьного возраста | Наличие мест в детских садах | Кол-во детей дошко- льного возраста |
| ГП Мари-Турек | 2005 | 1319 | 495 | 678 |
| пгт. Мари-Турек | 1667 | 711 | 420 | 372 |
| поч. Андреевский | - | 2 | - | - |
| с. Алексеевское | - | 35 | - | 12 |
| д. Аимково | - | 31 | - | 7 |
| д. Ашлань-Вершина | - | 5 | - | 5 |
| д. Верхний Турек | - | 36 | - | 19 |
| п. Заводской | - | 20 | - | 12 |
| д. Китнемучаш | - | 16 | - | 9 |
| д. Мари-Возормаш | - | 28 | - | 26 |
| д. Мари-Ноледур | - | 6 | - | 4 |
| д. Малая Купта | - | 22 | - | 2 |
| д. Мари-Китня | - | 46 | 30 | 28 |
| д. Мари-Купта | 198 | 66 | - | 26 |
| д. Мари-Шолнер | - | 23 | - | 12 |
| д. Мари-Шолкер | - | 15 | - | 6 |
| д. Нижний Турек | - | 49 | - | 32 |
| д. Петровское | - | 2 | - | 1 |
| д. По речке Ноля | - | 16 | - | 2 |
| д. Русский Шолнер | - | 4 | - | 2 |
| д. Русский Ноледур | - | 7 | - | 7 |
| д. Тат-Китня | 140 | 104 | 45 | 44 |
| д. Тат- Шолкер | - | 3 | - | 1 |
| д. Энгербал | - | 70 | - | 43 |
| д. Яхино | - | 2 | - | 5 |
| Карлыганское СП | 945 | 393 | 135 | 201 |
| д. Большой Карлыган | 640 | 108 | 90 | 39 |
| д. Киселево | - | 23 | - | 15 |
| д. Кукрем | - | 9 | - | 4 |
| д. Лопово | 125 | 25 | 25 | 16 |
| д. Люсинер | - | 18 | - | 8 |
| д. Малый Карлыган | - | 12 | - | 5 |
| д. Мамсинер | - | 4 | - | 6 |
| д. Мари-Посенур | - | 14 | - | 9 |
| д. Новая Пижмарь | - | 8 | - | 3 |
| д. Пабайнур | - | 10 | - | 9 |
| д. Пахомово | - | 1 | - | 1 |
| д. Сардаял | 180 | 86 | 20 | 39 |
| д. Сарда | - | 7 | - | 4 |
| д. Сюльта | - | 11 | - | 6 |
| д. Толтенур | - | 23 | - | 8 |
| д. Шихалеево | - | 8 | - | 3 |
| д. Шургунур | - | 26 |  | 26 |
| Косолаповское СП | 890 | 594 | 130 | 258 |
| с. Косолапово | 570 | 334 | 80 | 112 |
| д.Азянково | - | 17 | - | 10 |
| д. Акпатырево | - | 19 | - | 12 |
| д. Арып-Мурза | - | 22 | - | 9 |
| д. Большая Вочерма | - | 16 | - | 4 |
| д. Большой Руял | - | 13 | - | 6 |
| д. Вошма | - | 11 | - | 6 |
| д. Козлоял-Сюба | - | 1 | - | 2 |
| д. Малая Мунамарь | - | 25 | - | 6 |
| д. Малинкино | - | 2 | - | 1 |
| д. Нижний Руял | - | 5 | - | 5 |
| д. Орсюба | - | 8 | - | 3 |
| д. Письмерер | - | 12 | - | 6 |
| д. Сабакнур | - | 7 | - | 7 |
| д. Средний Руял | - | 6 | - | 4 |
| д. Сысоево | 320 | 71 | 50 | 61 |
| д. Чуриково | - | 20 | - | 4 |
| д. Шуварово | - | 5 | - | - |
| Мари-Биляморское СП | 568 | 435 | 70 | 276 |
| д. Мари-Билямор | 200 | 85 | 35 | 68 |
| д. Александровский | - | 7 | - | 2 |
| д. Ашлань-Билямор | - | 12 | - | 19 |
| д. Большие Ноли | - | 24 | - | 48 |
| д. Ворончихино | - | 2 | - | - |
| д. Верхняя Сенда | - | 5 | - | 2 |
| д. Елымбаево | 330 | 83 | - | 18 |
| п. Лесной | - | 28 | - | 28 |
| с. Манылово | - | 3 | - | 7 |
| д. Кушко-Билямор | - | 17 | - | 1 |
| п. Нартас | 168 | 47 | 20 | 31 |
| д. Сенда | - | 64 | 15 | 22 |
| д. Токпаево | - | 30 | - | 11 |
| д. Уржумноля | - | 28 | - | 18 |
| д. Хозино |  | - | - | 1 |
| Марийское СП | 700 | 307 | 65 | 118 |
| п. Мариец | 600 | 118 | 45 | 56 |
| д. Болары | - | 10 | - | - |
| д. Ведерники | - | 20 | - | 4 |
| д. Верхний Мир | - | 5 | - | - |
| д. Дружино | 100 | 14 | 20 | 8 |
| д. Дубровка | - | 1 | - | 2 |
| д. Исмаил | - | 9 | - | 10 |
| д. Кирино | - | 1 | - | - |
| д. Малые Нослы | - | 5 | - | 2 |
| д. Малая Нуса | - | 1 | - | 1 |
| д. Малый Тюнтерь | - | 10 | - | 5 |
| п. Новопавловский | - | 27 | - | 8 |
| д. Новый Мир | - | 7 | - | - |
| д. Шишинер | - | 18 | - | 3 |
| д. Шора | - | 61 |  | 19 |
| Хлебниковское СП | 624 | 347 | 102 | 184 |
| с. Хлебниково | 504 | 101 | 32 | 48 |
| д. Большое Опарино | - | 68 | - | 28 |
| д. Ивская Вершина | - | 48 | - | 23 |
| д. Крупино | - | 35 | - | 24 |
| д. Лом | - | 20 | - | 3 |
| д. Лебедево | 120 | 5 | - | 1 |
| д. Нижняя Мосара | - | 22 | - | 14 |
| д. Пиштанка | - | 1 | - | 1 |
| д. Русская Мосара | - | 4 | - | 4 |
| д. Семеновка | - | 15 | - | 3 |
| д. Сизнер | - | 7 | - | 7 |
| д. Сукма | - | 30 | - | 16 |
| д. Талый Ключ | - | 2 | - | - |
| д. Тошкем | - | 12 | - | 10 |
| с. Юмочка |  | 8 | - | 1 |
| Всего: | 5732 | 3395 | 977 | 1712 |

Объекты здравоохранения.

В Мари-Турекском районе имеется одна центральная районная больница на 145 коек с поликлиникой на 600 посещений и 3 участковых больницы: в с. Косолапово (на 10 посещений), п. Мариец (на 10 посещений), с. Хлебниково (на 10 посещений).

В районе отмечается недостаточное количество койко-мест в больницах. В настоящее время число коек в больницах составляет 175 мест.

Сеть поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов в районе создана в 20 населенных пунктах во всех сельских и городском поселениях.

Наличие объектов здравоохранения в населенных пунктах района и их вместимость

Таблица 24

| Наименование населенного пункта | Объекты здравоохранения |
| --- | --- |
|  | Кол-во посещений в поликлиниках | Кол-во коек в больни-цах | Кол-во аптек |
| ГП Мари-Турек |  | 145 | 3 |
| пгт. Мари-Турек | МУЗ «Мари-Турекская ЦРБ - 600» | 145 | 3 |
| с. Алексеевское | ФАП | - | - |
| д. Мари-Купта | ФАП | - | - |
| д. Тат-Китня | ФАП | - | - |
| Карлыганское СП |  |  |  |
| д. Большой Карлыган | ФАП |  | 1 |
| д. Лопово | ФАП |  | - |
| д. Мамсинер | ФАП |  | - |
| д. Сардаял | ФАП |  | - |
| Косолаповское СП |  |  |  |
| с. Косолапово | Участковая больница-10 | 5 | - |
| д. Сысоево | ФАП |  | - |
| Мари-Биляморское СП |  |  |  |
| д. Мари-Билямор | ФАП |  |  |
| п. Нартас | ФАП |  |  |
| д. Сенда | ФАП |  |  |
| Марийское СП |  |  |  |
| п. Мариец | Участковая больница-10 | 10 |  |
| д. Дружино | ФАП |  |  |
| п. Новопавловский | ФАП |  |  |
| Хлебниковское СП |  |  |  |
| с. Хлебниково | Участковая больница-10 | 15 | 1 |
| д. Большое Опарино | ФАП |  |  |
| д. Ивская Вершина | ФАП |  |  |
| д. Крупино | ФАП |  |  |
| Всего: | 630 посещений | 175 |  |

Объекты культуры, искусства, спорта.

В районе имеется довольно широкая сеть объектов культуры, которые размещены в 25 населенных пунктах во всех сельских и городском поселениях. В пгт. Мари-Турек имеются: детская школа искусств, дворец творчества юных, детско-юношеская спортивная школа РОО. В 25 населенных пунктах имеются библиотеки.

Объекты культуры, искусства и библиотеки имеющиеся в  населенных пунктах района

Таблица 25

| Наименование населенного пункта | Объекты культуры |
| --- | --- |
|  | Дома культуры и искусства, мест | Библиотеки тыс. томов |
| ГП Мари-Турек |
| пгт. Мари-Турек | МУК «Районный центр досуга и культуры «Заря» на 200 мест. ДШИна 70 мест | ЦБ-44,1 тыс. томов ДБ-25,0 тыс. томов |
| с. Алексеевское | СДК на 50 мест | СБ-9,6 тыс. томов |
| д. Малая Купта | СДК на 150 мест | СБ-4,7 тыс. томов |
| д. Мари-Китня | СДК на 150 мест | СБ-8,8 тыс. томов |
| д. Тат-Китня | СДК на 300 мест | СБ-14,0 тыс. томов |
| Карлыганское СП |
| д. Большой Карлыган | ЦДКна 320 мест | СБ-15,4 тыс. томов |
| д. Киселево | - | СБ-4,1 тыс. томов |
| д. Сардаял | СДК на 200 мест | СБ-6,0 тыс. томов |
| д. Сюльта | СКна 80 мест | - |
| д. Арборы | СДК на 200 мест | СБ-10,4 тыс. томов |
| Косолаповское СП |
| с. Косолапово | МУК КСК «Косолапов-ский» на 80 мест | СБ-23,3 тыс. томов ДБ-7,3 тыс. томов |
| д. Сысоево | СДК на 160 мест | СБ-11,7 тыс. томов |
| Мари-Биляморское СП |
| д. Мари-Билямор | МУК КСК «Мари-Биляморский» | СБ-13.7 тыс. томов |
| д. Большие Ноли | СК на 48 мест | - |
| д. Елымбаево | ЦДКна 180 мест | СБ-6.4 тыс. томов |
| п. Лесной | СДК на 80 мест | СБ-6.9 тыс. томов |
| п. Нартас | СДК на 142 места | СБ-63 тыс. томов |
| д. Сенда | ДК на 160 мест | СБ-10.1 тыс. томов |
| Марийское СП |
| п. Мариец | МУК «Марийский КСК» на 120 мест | СБ-11,6 тыс. томов |
| д. Дружино | ДТК на 120 мест | СБ-7,4 тыс. томов |
| п. Новопавловский | СДК на 120 мест | СБ-8,3 тыс. томов |
| д. Новый Мир | СК на 50 мест | - |
| д. Тюнтерь | СК на 50 мест | - |
| Хлебниковское СП |
| с. Хлебниково | - | СБ-19,4 тыс. томов ДБ-9,6 тыс. томов |
| д. Большое Опарино | СДКна 140 мест | СБ-7,5 тыс. томов |
| д. Сизнерь | - | СБ-5,3 тыс. томов |
| д. Крупино | СДК на 200 мест | СБ-9,1 тыс. томов |
| д. Нижняя Мосара | СДК на 100 мест | СБ-6,2 тыс. томов |
| д. Сукма | СК на 80 мест | СБ-3,4 тыс. томов |
| Всего: | 3695 | 317,8 |

Спортивные объекты сосредоточены в пгт. Мари-Турек,                 с. Косолапово, д. Мари-Билямор, п. Мариец:

- спортивный зал Районного ЦДиК;

- спортивный зал СОШ № 1;

- спортивный зал СОШ № 2;

- спортивный зал СОШ № 3;

- детско-юношеская спортивная школа РОО;

- спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва профсоюзов по стрельбе и биатлону;

- спортивный зал школы-интернат;

- тир на стадионе;

- стадион пос.Мари-Турек;

- стадион ПУ-25 в пос.Мари-Турек;

- ДЮСШ в пос.Мари-Турек.

В остальных поселениях сеть объектов спорта представлена площадками, стадионами и спортзалами при общеобразовательных школах и сельских домах культуры.

Объекты торговли и бытового обслуживания

Таблица 26

| Наименование населенного пункта | Кол-во объектов торговли | Кол-во объектов быт. обсл. и питан. |
| --- | --- | --- |
|  | продов. товаров | пром. товаров |  |
| Мари-Турекское ГП | 53 | 40 | 28 |
| пгт. Мари-Турек | 26 | 40 | 15/13 |
| с. Алексеевское | 2 | - | - |
| д. Аимково | 1 | - | - |
| д. Ашлань-Вершина | 1 | - | - |
| д. Верхний Турек | 1 | - | - |
| п. Заводской | 1 | - | - |
| д. Китнемучаш | 1 | - | - |
| д. Мари-Возормаш | 1 | - | - |
| д. Мари-Китня | 2 | - | - |
| д. Мари-Купта | 2 | - | - |
| д. Мари-Шолнер | 1 | - | - |
| д. Мари-Шолкер | 1 | - | - |
| д. По речке Ноля | 1 | - | - |
| д. Русский Ноледур | 1 | - | - |
| д. Тат-Китня | 4 | - | - |
| д. Энгербал | 1 | - | - |
| Карлыганское СП | 15 | 6 | 2 |
| д. Большой Карлыган | 5 | 5 | 2 |
| д. Киселево | 2 | - | - |
| д. Кукрем | 1 | - | - |
| д. Лопово | 1 | - | - |
| д. Мамсинер | 1 | - | - |
| д. Мари-Посенур | 1 | - | - |
| д. Новая Пижмарь | 1 | - | - |
| д. Сардаял | 2 | 1 | - |
| д. Шургунур | 1 | - | - |
| Косолаповское СП | 17 | 1 | 3 |
| с.Косолапово | 7 | 1 | 1 |
| д. Азянково | 1 | - | - |
| д. Арып-Мурза | 1 | - | - |
| д. Вошма | 1 | - | - |
| д. Малая Мунамарь | 1 | - | - |
| д. Малинкино | 1 | - | - |
| д. Нижний Руял | 1 | - | - |
| д. Орсюба | 1 | - | - |
| д. Сысоево | 2 | - | 1 |
| д. Чуриково | 1 | - | - |
| Мари-Биляморское СП | 11 | 1 | 1 |
| д. Мари-Билямор | 3 | 1 | 1 |
| д. Ашлань-Билямор | 1 | - | - |
| д. Большие Ноли | 2 | - | - |
| д. Елымбаево | 2 | - | - |
| п. Лесной | 1 | - | - |
| п. Нартас | 1 | - | - |
| д. Токпаево | 1 | - | - |
| Марийское СП | 12 | 2 | - |
| п. Мариец | 7 | 2 | - |
| д. Исмаил | 1 | - | - |
| п. Новопавловский | 1 | - | - |
| д. Шишинер | 2 | - | - |
| д. Шора | 1 | - | - |
| Хлебниковское СП | 21 | 1 | 1 |
| с. Хлебниково | 7 | 1 | 1 |
| д. Большое Опарино | 5 | - | - |
| д. Ивская Вершина | 3 | - | - |
| д. Крупино | 1 | - | - |
| д. Лом | 1 | - | - |
| д. Нижняя Мосара | 1 | - | - |
| д. Сизнер | 1 | - | - |
| д. Сукма | 2 | - | - |

Сеть объектов обслуживания населения сложилась в районе довольно оптимальная, ступенчатая. Магазины повседневного спроса имеются в 55 из 120 населенных пунктов района. Это магазины по продаже продовольственных товаров и промышленных товаров повседневного спроса.

Магазины эпизодического спроса размещены, как правило, в пгт. Мари-Турек, как в районном центре.

Предприятия общественного питания в основном сосредоточены в  пгт. Мари-Турек, также имеются в некоторых административных центрах поселений.

Бытовое обслуживание в районе развито очень слабо. Из объектов бытового обслуживания имеются парикмахерские, мастерские по ремонту бытовой техники и обуви только в пгт. Мари-Турек. В районе совсем нет предприятий по ремонту и обслуживанию автотехники, химчисток, банно-прачечных предприятий.

Следует отметить как недостаток в обслуживании населения, что при довольно высоком потенциале сельскохозяйственного производства в районе, отсутствует сеть рынков.

2.6. Экологический каркас территории Мари-Турекского района

Современная стратегия охраны природы предполагает сохранение экологического равновесия на основе создания экологического каркаса территории Мари-Турекского района. Экологический каркас, как система природоохранных мероприятий, является основой устойчивого развития территорий района.

Экологический каркас территории образуется совокупностью ее экосистем, с индивидуальными характеристиками природопользования для каждого участка, образующих пространственно-организованную структуру, которая поддерживает экологическую стабильность территории, предотвращая потерю биоразнообразия и деградацию природных систем. Формирование экологического каркаса на территории Мари-Турекского района предполагает развитие и регламентацию существующих форм территориальной охраны природы и регулирования природопользования. Функционирование экологического каркаса осуществляется соответствующими правовыми, управленческими и экономическими механизмами.

В экологический каркас территории Мари-Турекского района включаются все существующие меры экологической регламентации природопользования:

- существующие особо охраняемые природные территории, памятники природы;

- ведомственные участки ограниченного природопользования: защитные леса; луга и пастбища на сельскохозяйственных землях;

- различные типы охранных зон: водоохранные зоны водных объектов, прибрежные и нерестоохранные полосы, охранные зоны особо охраняемых природных территорий, охранные зоны источников водоснабжения.

Экологический каркас, как и любая система, имеет довольно сложную функциональную структуру и состоит из площадных и линейно-вытянутых элементов. Площадные структуры играют роль ядер, биоцентров, линейные структуры - роль биокоридоров, связывающих между собой ядра. В структуре экологического каркаса также выделяются буферные территории, защищающие ключевые и транзитные территории от неблагоприятных антропогенных воздействий.

Таким образом, для создания и функционирования экологического каркаса необходимо, во-первых, определение его структурных элементов с режимом использования каждой территории. Во-вторых, необходимо создание правовой базы экологической регламентации природопользования.

2.6.1. Структура экологического каркаса

Структурные элементы экологического каркаса территории Мари-Турекского района представлены региональным и локальным уровнями.

Ядром экологического каркаса локального уровня представлена  территория зоологического памятника природы «Ирека».

К транзитным территориям регионального уровня относятся водоохранные зоны основных рек и их притоков, защитные полосы вдоль дорог регионального значения, участки под лесоразведение. К буферным территориям относятся эксплуатационные леса.

На локальном уровне к ядрам экологического каркаса относятся ботанические и водные памятники природы небольшой площади (менее 20га), к транзитным территориям относятся сельские леса, водоохранные зоны малых рек и озер, к буферным территориям относятся луга и пастбища.

Создаваемый экологический каркас территории района должен выполнять следующие функции:

- средообразующие - сохранение ландшафтного и биологического разнообразия природных территорий;

- информационные - сохранение и использование информационных ресурсов, уникальных эталонных территорий;

- рекреационные - сохранение и использование рекреационных и бальнеологических ресурсов;

- ресурсоохранные - сохранение и восстановление биологических ресурсов, в том числе растительных, использование которых связано с их изъятием.

Основная природоохранная роль экологического каркаса сводится к установлению индивидуальных режимов природопользования для определенных территорий в целях поддержания их экологического потенциала и сохранения ценных природных объектов. Регламенты природопользования устанавливаются в соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации. Необходимо также принятие на уровне Республики Марий Эл специальных регламентов по всем элементам экологического каркаса в соответствии с действующим федеральным законодательством.

2.6.2. Ключевые территории экологического каркаса.

Ядра или ключевые территории экологического каркаса - это обширные экосистемы, внутри которых протекают природные процессы, стабилизирующие экологическую обстановку на значительной территории и имеющие самостоятельную природоохранную ценность. Они включают особо охраняемые природные территории.

Формирование экологического каркаса территории Мари-Турек- ского района осуществляется на основе сложившейся сети особо охраняемых природных территорий.

Ядром экологического каркаса, необходимым для поддержания экологической стабильности на территории района является территория зоологического памятника природы река «Ирека».

Для законодательно-правового закрепления предлагаемых территорий, как перспективных ООПТ – ядер экологического каркаса требуется утверждение Правительством Республики Марий Эл резервного фонда особо охраняемых природных территорий, где должны быть введены особые режимы природопользования.

2.6.3. Транзитные территории (экологические коридоры).

Транзитные территории-это участки территории, посредством которых осуществляются экологические связи между ядрами каркаса. Прежде всего, это линейные элементы ландшафта, которые представлены долинами рек, водоохранными зонами водных объектов а также обширными участками природных и природно-антропогенных ландшафтов, сельскими лесами, полезащитными насаждениями. Соблюдение особого режима использования транзитных территорий является составной частью комплекса природоохранных мер.

2.6.4. Буферные территории.

Буферные территории защищают ключевые и транзитные территории от неблагоприятных антропогенных воздействий. В качестве буферных зон выделяются лесные массивы с щадящим режимом лесопользования, водораздельные возвышенности, сельские леса, продуктивные пастбища и луга.

2.6.5. Зоны охраны объектов культурного наследия.

Территория Республики Марий Эл обладает значительным историко-культурным наследием. Его составляют два исторических города Йошкар-Ола, Козьмодемьянск и историческое село Кокшайск, памятники архитектуры и градостроительства федерального, республиканского и местного значения, а также достопримечательные места, связанные с историческими событиями и историческими деятелями, памятники археологии.

За последние десятилетия сложилась устойчивая тенденция ухудшения состояния историко-культурного наследия и, прежде всего, памятников археологии.

Республиканской целевой программой «Культурное наследие Республики Марий Эл на 2009-2013» (Постановление Правительства РМЭ 19 августа 2008г. № 220) определены мероприятия по сохранению и использованию объектов культурного наследия республики.

Основной целью Программы является сохранение, использование и охрана объектов культурного наследия Республики Марий Эл, а также их популяризация.

Реализация настоящей Программы позволит обеспечить государственный учет и эффективное использование памятников истории и культуры, преодолеть кризисное состояние сохранности объектов историко-культурного наследия, восстановить памятники культового зодчества, сохранить богатейший научный материал памятников археологии, создать систему особо охраняемых историко-культурных территорий.

В перечень реставрационно-восстановительных работ на 2009-2013 годы включены архитектурные объекты Мари-Турекского района - памятники регионального значения.

В Схеме территориального планирования предлагается придать статус «особо охраняемой территории историко-культурного значения» месту бытования народных промыслов и ремёсел в Мари-Турекском районе д. Сысоево.

Система программных мероприятий по Мари-Турекскому району

Таблица 27

| №№ пп | Наименование объектов | Объем фин-ансир. руб. | Ответ- ственный исполнитель | Сроки испол-нения годы | Ожидаемые эффекты от мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свято-Троицкая церковь в д.Мамсинер | 4000 | Минкультуры РМЭ | 2009 - 2013 гг. | частичная реставрация памятника регионального значения |
| 2 | Здание русской православной церкви - Свято-Никольская цер-ковь в с.Косолапово | 6700 | Минкультуры РМЭ | 2009 - 2013 гг. | частичная реставрация памятника регионального значения |
| 3 | Здание русской православной це-ркви - Свято-Никольская церковь п. Мариец | 10000 | Минкультуры РМЭ | 2009 - 2013 гг. | частичная реставрация памятника регионального значения |
| 4 | Церковь Рожде-ства Пресвятой Богородицы в с. Хлебниково | 8000 | Минкультуры РМЭ | 2010 - 2013 гг. | частичная реставрация памятника региональногозначения |
| 5 | Нартасский совхоз-техникум п. Нартас | 750 | Минкультуры РМЭ | 2011 г. | рем.-восстано-вительные работы |

Особенностями Марийской духовной культуры является большое число священных мест, которые представляют собой рощи или отдельные деревья, родники, озера, холмы, места погребений, либо иные объекты поклонения и почитания представителей марийцев, сохранивших в живом бытовании традиционную языческую религию. Луговые марийцы и сегодня остаются носителями веры предков, соблюдают обряды, берегут места поклонения богам.

Марийцы, исповедующие языческую религию, отмечают праздники, определяемые по древнему календарю и связанные с природными явлениями (обряды поклонения усопшим, моления, весеннее богопоклонение и другие).

Языческие праздники являются также своеобразным туристским ресурсом, в том числе и для выездного иностранного туризма представителей народов, сохраняющих древние языческие верования.

Несомненный интерес представляют ландшафтные памятники марийской традиционной культуры - священные рощи, родники, места захоронений.

Особый пласт историко-культурного наследия составляют места бытования  исторических промыслов и ремесел.

На территории Мари-Турекского района размещаются памятники археологии, истории, архитектуры. Ландшафтные объекты - «Священные рощи».

«Священным местам» схемой предлагается придать статус «Особо охраняемых территорий историко-культурного наследия республиканского значения».

Список памятников археологии Мари-Турекского района

Таблица 28

| № п/п | Наименование | Датировка | Местонахождение | Площадь (кв.м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Косолаповское сельское поселение |
| Памятники археологии |
| 1 | с.Косолапово.Стоянка | Эпоха камня | На СВ окраине села (150 метров от ближайших домов), на месте незначительного понижения террасы левого берега р.Буй | 1300 |
| 2 | д.Большой Руял. Могильник | Марийский, языческий, XVII-XVIII в.в. | На южной окраине д.Большой Руял | 1200 |
| 3 | д.Сысоево. Стоянка | Эпоха камня | В 300 м к ЮВ от деревни, на мысу, образованном надпойменной террасой левого берега р.Буй и террасой безымянной речки, впадающей в р.Буй | 900 |
| Мари-Биляморское сельское поселение |
| Памятники археологии |
| 4 | с.Мари-Билямор. Курганы. | Эпоха бронзы. Абашевская культура, II тыс. до н.э. | В 400 м к В от села, у подножия коренной террасы р.Уржумки | 1500 |
| 5 | д.Александровский. Поселение II | Неолит-энеолит | В 600 м к В от деревни на первой надпойменной террасе, у кромки леса | 2500 |
| 6 | д.Александровский. Курган. | Эпоха бронзы. Абашевская культура, II тыс. до н.э. | В 500 м к В ЮВ от деревни, у подножия коренной террасы р.Уржумка | 900 |
| 7 | д.Кушко-Билямор. Городище | I тыс. н.э. | В 800 м к В от южного конца деревни на мысу | 4000 |
| 8 | д.Сенда. Курганы I | Эпоха бронзы. Абашевская культура, II тыс. до н.э. | В 600 м к СВ от деревни, в пойме ручья, впадающего в р.Уржумку | 1500 |
| 9 | д.Сенда. Курганы II | Эпоха бронзы. Абашевская культура, II тыс. до н.э. | В 200 м к В от Сендинских курганов I на краю надлуговой террасы правого берега ручья впадающего в р.Уржумка на пахотном поле | 800 |
| 10 | д.Сенда. Стоянка | Эпоха камня, мезолит VII в. до н.э. | В 2000 м к Ю от деревни на высоком всхолмлении берега р.Уржумка | 1200 |
| 11 | д.Сенда. Могильник | Марийское, языческое, XVIII-XIX вв | На распахиваемой возвышенности в 1500 м к ЮЗ от деревни на правом берегу р.Уржумноля | не установлено |
| 12 | д.Уржумноля. Могильник | Марийское, языческое, XVII в. | В 1000 м к СЗ от деревни, в поле | 800 |
| 13 | Нартасы. Курганы | Эпоха бронзы. Абашевская культура, II тыс. до н.э. | В 400 м к СЗ от поселка на плоской возвышенности коренной террасы | 1200 |
| 14 | Нартасский совхоз-техникум | 1930-е гг. | п.Нартасы |  |
| Памятники традиционной духовной культуры мари |
| 15 | Священная роща |  | В 1000 м к Ю от д. Токпаево |  |
| 16 | Священная роща |  | В 1500 м к В от д. Уржумноля |  |
| Карлыганское сельское поселение |
| Памятники археологии |
| 17 | д.Сардаял. Могильник | Марийское, языческое, XVII-XIX вв | На территории двора Сардаяльской школы | не установлено |
| 18 | д.Сардаял. Могильник II | Марийское, языческое, XVIII-XIX вв | на ЮВ окраине деревни | 1100 |
| Памятники традиционной духовной культуры мари |
| 19 | Священная роща |  | К СВ от д. Люсинер, на берегу р. Арборка |  |
| 20 | Священная роща |  | В 500 м к С от д. Сардаял | 12000 |
| 21 | Священная роща |  | В 1000 м к Ю от д. Сардапочинок | 9000 |
| Хлебниковское сельское поселение |
| Памятники истории и архитектуры |
| 22 | Церковь Рождества Пресвятой Богородицы | 1882 г. | с.Хлебниково |  |
| 23 | Свято-Троицкая Церковь | 1848 г. | с.Мамсинер |  |
| Памятники традиционной духовной культуры мари |
| 24 | Священная роща |  | В 300 м к В от д. Средняя Мосара | 8700 |
| 25 | Священная роща |  | К СВ от д. Токшем, на околице деревни | 14000 |
| Марийское сельское поселение |
| 26 | Здание русской православной церкви | 1870 г. | п. Мариец |  |
| Косолаповское сельское поселение |
| 27 | Здание русской православной церкви | 1870 г. | с. Косолапово |  |
| 28 | Священная роща |  | К СВ от д. Сабактур | 16000 |
| Городское поселение Мари-Турек |
| Памятники традиционной духовной культуры мари |
| 29 | Священная роща |  | В 1000 м к Ю от д. Мари-Китня | 11300 |
| 30 | Священная роща |  | В 500 м к С от д. Китнемучаш | 1900 |
| 31 | Священная роща |  | В 500 м к С от д. Мари-Купта | 19700 |

Раздел 3. Комплексная оценка перспектив и ограничений социально-экономического развития территории района

Целью градостроительной организации территории Мари-Турек- ского района является создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, формирование пространственной среды обитания, включая организацию социальной и хозяйственной деятельности.

Комплексная оценка перспектив и ограничений социально-экономического развития территории Мари-Турекского района выполнена на основе оценки различных потенциалов развития района в целом.

Критерием комплексной оценки принята совокупность показателей, отражающих уровень социальной и производственно-экономической развитости района.

Мари-Турекский район имеет довольно высокий потенциал сельскохозяйственного производства, которое специализируется в основном на животноводстве и растениеводстве.

Район обладает значительным запасом качественных лесных ресурсов, а также рекреационными ресурсами для организации круглогодичного туризма и отдыха.

Из минерально-сырьевых ресурсов, имеющихся в районе, интерес для промышленного освоения представляют только месторождения глинистых пород и песка для стекольного производства.

Имеющиеся на территории района месторождения торфа и строительных песков имеют ограниченные запасы и могу использоваться только для удовлетворения местных потребностей.

В последнее время в районе наблюдается стабилизация трудовых

ресурсов.

3.1. Ограничения комплексного развития

Для комплексного развития территории Мари-Турекского района имеются ряд ограничений - это инженерно-геологические ограничения, экологические ограничения, ограничения соблюдением охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, наличие факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, наличие зон с особыми условиями использования территории.

3.1.1. Инженерно-геологические ограничения.

К числу основных факторов, осложняющих строительство в Мари-Турекском районе, относится карст. Оврагообразовние встречается на ограниченных участках.

С учетом геоморфологических, геологических и гидрогеологических особенностей, в Мари-Турекском районе выделены следующие  инженерно-геологические районы:

- Денудационная равнина;

- Аллювиально-флювиогляциальная равнина;

- Поймы рек и ручьев.

Денудационная равнина. В целом этот район благоприятен для градостроительного освоения. На участках развития оврагов необходимо предусмотреть меры по борьбе с овражной эрозией. На участках, где имеются благоприятные условия для развития карста, строительству должны предшествовать специальные изыскания с целью установления наличия или отсутствия карста.

Аллювиально-флювиогляциальная равнина

По инженерно-геологическим условиям район благоприятен для освоения.

Поймы рек и ручьев.

Этот район не благоприятен для строительства, в связи с затоплением, высоким положением уровня грунтовых вод и наличием грунтов с пониженной и низкой  несущей способностью (1 и менее 1 кг/кв.см.).

Во всех районах, где имеются месторождения полезных ископаемых, площади их застройке не подлежат.

3.1.2. Экологические ограничения

Особенности физико-географического положения Мари-Туреккого района в структуре Республики Марий Эл и экономического развития республики и района определяют в целом относительно благоприятную экологическую обстановку.

Однако хозяйственная деятельность может оказывать локальное воздействие на геологическую среду, что сказывается на режиме и качестве подземных вод. Потенциальную опасность загрязнения подземных вод представляют, главным образом, поля фильтрации неочищенных сточных вод, свалки бытовых и промышленных отходов. Интенсивная и бесконтрольная эксплуатация водоносных горизонтов приводит к их истощению и ухудшению питьевых качеств подземных вод.

В Мари-Турекском районе по отдельным очагам загрязнения на территориях с неблагоприятной техногенной нагрузкой отмечается загрязнение подземных вод.

Основными загрязнителями поверхностных водных объектов являются предприятия коммунального хозяйства и неканализованные ливневые воды с территорий промышленных предприятий, населенных пунктов и сельскохозяйственных предприятий.

Очистные сооружения канализации, оказывающие загрязнения водных объектов:

1.ООО «Водоканалсервис» загрязнение р. Туречка

2.ООО «Водоканалсервис» р. Буй

3.ООО «Водоканалсервис» загрязнение р. Уржумка

В результате техногенного воздействия на геологическую среду усиливается развитие экзогенных геологических процессов, характерных для участков, подверженных овражной эрозии и карстообразованию.

Активизация хозяйственной деятельности в пределах территорий, подверженных развитию карстовых процессов, требует решения проблемных ситуаций, которые могут возникнуть в зонах влияния магистральных сетей инженерной и транспортной инфраструктуры, проходящих через опасные участки.

Для улучшения экологической обстановки на территории Мари-Турекского района необходима разработка и осуществление превентивных мер по охране окружающей среды:

- комплекс мероприятий по охране подземных и поверхностных вод должен быть направлен на ликвидацию существующего загрязнения и предотвращение потенциально возможного: уменьшение выноса загрязняющих веществ в водные объекты со сточными водами, увеличение мощности очистных сооружений, а также на сокращение водопотребления промышленными, коммунальными, сельскохозяйственными и другими предприятиями за счет изменения технологии производства, внедрение оборотного или повторного использования воды, очистки сточных вод, увеличение ассимулирующей способности водоемов;

- реконструкция существующих очистных сооружений:

1.ООО «Водоканалсервис» в п. Мари-Турек;

2.ООО «Водоканалсервис» в с. Косолапово;

3.ООО «Водоканалсервис» в с. Мари-Билямор.

- проведение агролесомелиоративных работ: создание искусственных защитных полос, формирование естественных защитных посадок, максимальное сохранение естественных лесных массивов и растительного покрова в целях ослабления эрозионных процессов;

- увеличение площади особо охраняемых природных территорий;

- формирование экологического каркаса и нормативно-правовое обеспечение природоохранного режима его структурных единиц;

- проведение комплексного экологического мониторинга.

3.1.3. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной         инфраструктуры.

Охранная зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры это территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны выделяются для:

- электрических сетей;

- линий и сооружений связи;

- систем газоснабжения;

- магистральных трубопроводов;

- транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются для электроподстанций, распределительных устройств, воздушных линий электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 100 вольт» охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящих от крайних проводов на расстоянии:

- до 20 киловольт 				10 м;

- 35 киловольт 					15 м;

- 110 киловольт 					20 м;

- 150, 220 киловольт 				25 м;

- 330, 500, киловольт 				30 м.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 г. № 578.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны: для наружных газопроводов – 15 м от осей крайних ниток, для подводных переходов – 100 м, от газонаполнительных станций до лесных массивов хвойных пород – 50 м, лиственных пород – 20 м.

Вдоль магистральных трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты устанавливается охранная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, и другим опасным воздействиям.

В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства. На этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки и являются основными ограничениями при разработке генеральных планов населенных пунктов.

3.1.4. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Природные ЧС.

Источником природных ЧС в республике являются опасные природные явления или процессы, причиной которых могут быть: карст, оползень, абразия, овражная эрозия, подтопление и заболачивание, суффозионные процессы.

В той или иной степени воздействию опасных экзогенных геологических процессов (ЭГП) подвержена вся территория республики, но наиболее активно они проявляются в восточной, южной и юго-западной ее частях.

Наиболее опасными для населенных пунктов и хозяйственных объектов являются карстово-суффозионные процессы и овражная эрозия. Мари-Турекский район отличается большой вероятностью возникновения природных ЧС локального и местного уровней.

Карст. Суффозия.

Опасность карста понимается как характер и величина неблагоприятных для человека (и окружающей среды в целом) последствий проявления карстового процесса на определенной территории под влиянием природных и техногенных факторов.

Карст проявляется в виде, как быстроразвивающихся провалов, так и в виде медленных просадок.

Карстующимися породами являются, в основном, верхнепермские известняки, доломиты, гипсы и ангидриты казанского и сакмарского ярусов. На участках выходов на поверхность этих отложений или вблизи них карстовые формы имеют максимальное развитие. Это территория Марийско-Вятского увала на востоке республики.

Степень активности карстово-суффозионных процессов в пределах Марийско-Вятского увала оценивается как средняя (на уровне средне-многолетних значений).

Суффозионные процессы, связанные с интенсивным выносом частиц из пород, либо сопровождают карстообразование, либо развиваются самостоятельно.

Техногенные ЧС

Основные факторы риска техногенного характера - это аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения, аварии газо- и нефтепроводах, пожары и взрывы в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения, аварии на транспорте.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера возникают вследствие изношенности основных производственных фондов, ухудшения материально-технического обеспечения, снижение производственной и технологической дисциплины, отсутствие современных систем управления опасными процессами.

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются:

- накопление негативных последствий строительства и эксплуатации оборудования, агрегатов, объектов, приведших к трансформации природно-территориальных комплексов (образование карьеров, насыпи, эрозия, пучение грунтов, подтопление и т.д.);

- механическое разрушение оборудования, резервуаров, трубопроводов, скважин;

- отсутствие современных систем управления опасными процессами;

- неудовлетворительное состояние технических средств и оборудования, которое выработало свой амортизационный срок, физически изношено и морально устарело, имеет низкую степень надежности и находится в аварийном состоянии;

- отсутствие дублирующих технических систем, альтернативы замены оборудования, агрегатов на предаварийной стадии;

- нарушение сроков и периодичности диагностики, дефектоскопии, обследования и проверки потенциально опасных объектов;

- отсутствие автоматических систем контроля функционирования оборудования, агрегатов, объектов с целью своевременного выявления возможных отказов и разрушений;

- нарушение производственной и технологической дисциплины;

- недостаточность квалифицированных кадров.

Наибольшую опасность представляют чрезвычайные ситуации, обусловленные в техногенной сфере – радиационными и транспортными авариями, авариями, связанными с выбросом химически и биологически опасных веществ, взрывами, пожарами, гидродинамическими авариями, авариями на системах коммунально-энергетического хозяйства и крупными дорожно-транспортными происшествиями.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Аварии на газопроводе и нефтепроводе

По территории района проходит газопровод Ямбург-Тула и ответвления на пгт. Мари-Турек, и пгт. Параньга.

Трассы газопроводов в основном проходят через лесные массивы по просекам шириной 200 метров и в 50 метрах от кромки леса.

К наиболее напряженным участкам, где возможны аварии, относятся компрессорные станции, так как они работают на повышенных скоростях движения газа, повышенных давлениях и наличием вибраций.

Авария на газопроводе способствует выбросу фонтана газа высотой до 100 метров. При этом газовая струя может вымыть или выбросить грунт с образованием котлована размером до 100 х 100 метров. Это может привести к разрушению полотна  шоссейной дорог в местах их пересечения и вызовет остановку подачи газа по трубопроводам.

В северной части района проходит нефтепровод Сургут-Полоцк. Трасса нефтепровода пролегает, в основном, по лесным массивам.

Авария на нефтепроводе, связанная с нарушением целостности трубопровода, влечет выброс (вытекание) нефти, а наличие высокого давления в трубопроводе вызовет ее фонтанирование на поверхность. В результате чего могут образоваться большие загрязненные нефтью участки водной поверхности и суши, потенциально опасные в пожароопасном отношении, особенно в лесных массивах. Особую пожароопасность представляют нефтеперекачивающие станции.

Основной причиной аварий на трубопроводах является коррозия металла — более 95% аварий происходит в результате внутренней и внешней коррозии нефтепроводов. Наиболее вероятными источниками аварий на нефтепроводах являются компрессорные и дожимные станции, газорегуляторные пункты, нити трубопроводов.

Пожары

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Для целей пожаротушения в пгт. Мари-Турек необходимо произвести реконструкцию водопроводных сетей и выполнить закольцовку линий водовода.

До 2010 года необходимо произвести реконструкцию здания пожарного депо пожарной части №33 в с.Хлебниково, а также строительство в с. Косолапово пожарного депо на 2 хода в 2011-2020 гг.

В населенных пунктах с числом жителей от 50 чел. до 5 тысяч человек необходимо обеспечить строительство пожарных водоемов (резервуаров) и устройство подъездных путей с облегченным усовершенствованным покрытием и пирсов к водоемам, используемым для целей пожаротушения.

Требуемое количество пожарных водоемов, подъездных путей и пирсов на водоемах, используемых для целей пожаротушения

Таблица 29

| №№ пп | Наименование населенного пункта | Кол-во водоемов шт. | Кол-во подъездных путей и пирсов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ГП Мари-Турек | 19 | 28 |
| 1 | пгт.Мари-Турек | - | 1 |
| 2 | с. Алексеевское | 2 | 2 |
| 3 | д. Аимково | 1 | 1 |
| 4 | д. Ашлань-Вершина | 1 | 2 |
| 5 | д.Верхний Турек | 1 | 1 |
| 6 | п.Заводской | 1 | 1 |
| 7 | д.Мари-Возормаш | 1 | 2 |
| 8 | д.Малая Купта | - | 1 |
| 9 | д.Мари-Китня | 2 | 2 |
| 10 | д.Мари-Купта | 1 | 2 |
| 11 | д.Мари-Шолнер | 1 | 1 |
| 12 | д.Мари-Шолкер | 1 | 2 |
| 13 | д.Нижний Турек | 1 | 2 |
| 14 | д.Петровское | 1 | - |
| 15 | д.По речке Ноля | - | 1 |
| 16 | д.Русский Ноледур | 1 | 1 |
| 17 | д.Тат-Китня | 2 | 3 |
| 18 | д.Тат-Шолкер | 1 | 1 |
| 19 | д.Энгербал | 1 | 2 |
|  | Карлыганское СП | 16 | 27 |
| 1 | д.Большой Карлыган | 2 | 2 |
| 2 | д.Киселево | 1 | 1 |
| 3 | д.Кукрем | - | 1 |
| 4 | д.Лопово | 1 | 2 |
| 5 | д.Люсинер | 1 | 1 |
| 6 | д.Малый Карлыган | 1 | 2 |
| 7 | д.Мамсинер | 1 | 2 |
| 8 | д.Мари-Посенур | 1 | 1 |
| 9 | д.Нижний Шолдынер | - | 1 |
| 10 | д.Новая Пижмарь | 1 | 1 |
| 11 | д.Пабайнур | 1 | 2 |
| 13 | д.Сардаял | 2 | 3 |
| 14 | д.Сарда | 1 | 2 |
| 15 | д.Сюльта | 1 | 2 |
| 17 | д.Шихалеево | 1 | 2 |
| 18 | д.Шургунур | 1 | 2 |
|  | Косолаповское СП | 18 | 19 |
| 1 | с.Косолапово | 2 | 2 |
| 2 | д.Азянково | 1 | 2 |
| 3 | д.Акпатырево | 1 | 1 |
| 4 | д.Арып-Мурза | 1 | 1 |
| 5 | д.Большая Вочерма | 1 | 1 |
| 7 | д.Большой Руял | 1 | 2 |
| 8 | д.Вошма | 1 | 1 |
| 9 | д.Малая Мунамарь | 1 | 1 |
| 10 | д.Нижний Руял | 1 | 1 |
| 11 | д.Орсюба | 1 | 1 |
| 12 | д.Письменер | 1 | 2 |
| 13 | д.Сабакнур | 1 | 1 |
| 14 | д.Средний Руял | 1 | - |
| 15 | д.Сысоево | 2 | 2 |
| 16 | д.Чуриково | 1 | 1 |
| 17 | д.Шуварово | 1 | - |
|  | Мари-Биляморское СП | 8 | 15 |
| 1 | д.Мари-Билямор | 2 | 2 |
| 2 | д.Большие Ноли | 1 | 1 |
| 3 | д.Елымбаево | 1 | 2 |
| 4 | п.Лесной | 1 | 2 |
| 5 | п.Нартас | 1 | 2 |
| 6 | д.Сенда | 1 | 2 |
| 7 | д.Токпаево | 1 | 2 |
| 8 | д.Уржумноля | - | 2 |
|  | Марийское СП | 13 | 20 |
| 1 | п.Мариец | 2 | 2 |
| 2 | д.Болгары | 1 | 2 |
| 3 | д.Ведерники | 1 | 2 |
| 4 | д.Дружино | 1 | 2 |
| 5 | д.Исмаил | 1 | 2 |
| 6 | д.Малый Тюнтерь | 1 | 2 |
| 7 | п. Новопавловский | 2 | 2 |
| 8 | д.Новый Мир | 1 | 2 |
| 9 | д.Шишинер | 1 | 2 |
| 10 | д.Шора | 2 | 2 |
|  | Хлебниковское СП | 13 | 18 |
| 1 | с. Хлебниково | 2 | 2 |
| 2 | д.Большое Опарино | 2 | 3 |
| 3 | д.Большие Коршуны | 2 | - |
| 4 | д.Ивская Вершина | 1 | 1 |
| 5 | д.Крупино | 1 | 2 |
| 6 | д.Лом | 1 | 2 |
| 7 | д.Нижняя Мосара | - | 1 |
| 8 | д.Семеновка | 1 | 2 |
| 9 | д.Сизнер | 1 | 1 |
| 10 | д.Сукма | 1 | 2 |
| 11 | д.Тошкем | 1 | 2 |
|  | Всего: | 87 | 127 |

Для снижения негативных последствий экзогенных геологических процессов рекомендуется:

1. Проведение систематического мониторинга и профилактичес-ких мероприятий в пределах населенных пунктов, находящихся в зоне опасных экзогенных геологических процессов.

2. Для объектов, находящихся в зоне влияния абразионных процессов, рекомендуются мероприятия по защите оснований склонов дамбами и наброской. На оползневых участках недопустима подрезка склонов и застройка их прибрежной части. В зонах развития овражной эрозии - засыпка развивающихся промоин, недопущение сосредоточенного стока поверхностных и неорганизованного стока бытовых вод по бортам и дну оврагов, укрепление вершин растущих оврагов и умеренный полив прилегающих к ним территорий сельхозугодий.

3. Для населенных пунктов, находящихся в зоне развития кар-стово-суффозионных процессов практические рекомендации по снижению негативного воздействия сводятся к следующим основным мероприятиям:

- осуществление противокарстовых архитектурно-планировочных и конструктивных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности зданий и сооружений;

- предотвращение утечек из водонесущих коммуникаций;

- ненарушение естественного рельефа, подземного и поверхностного стока вод на застроенных и застраиваемых карстоопасных территориях;

- запрещение строительства ответственных зданий и сооружений в пределах развития карстово-суффозионных форм;

- систематическое обследование территории (объектный карстологический мониторинг).

4. Для хозяйственных объектов, находящихся в зоне развития карстово-суффозионных роцессов:

- в результате специальных инженерно-геологических (карсто-логичесих) изысканий должны уточняться категории устойчивости по интенсивности провалообразования, а также определяться категории карстоопасности по прогнозируемым диаметрам карстопроявления;

- для выбора мероприятий противокарстовой защиты важно районирование закарстованных территорий по характеру (виду) поверхностных карстопроявлений (провалы, оседания, карстовые просадки и др.) и их размерам;

- при внезапном образовании карстовых провалов на экологически опасных объектах возможно возникновение экологической катастрофы. На таких объектах, расположенных на участках I - III категории карстоопасности, в качестве первоочередных мероприятий должен быть организован объектный карстологический мониторинг;

- карстово-суффозионный процесс при определенных условиях может существенно активизироваться в результате техногенных воздействий. Особенно это относится к грунтовым водозаборам. При неправильной эксплуатации водозаборов даже неопасные территории нередко переходят в разряд опасных. Аналогично обстоит дело с карьерами для добычи полезных ископаемых, где проводится искусственное водопонижение;

- при расположении свалок промышленных и бытовых отходов на закарстованных территориях загрязнение горных пород и подземных вод происходит, как правило, на несколько порядков интенсивнее, чем на незакарстованных.

Строительными нормами вводятся серьезные ограничения по проектированию и эксплуатации свалок на закарстованных территориях.

Строительство на просадочных грунтах необходимо производить  в соответствии с требованиями СНиП.

3.1.5. Зоны с особыми условиями использования территории и прочие природоохранные ограничения

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, а также особенностями территории, предполагаемого размещения объектов, к зонам природоохранного назначения отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- охранные зоны особо охраняемых природных объектов.

К землям природоохранного назначения в соответствии с Земельным и Лесным кодексами РФ относятся особо охраняемые природные территории и защитные леса.

Водоохранной зоной водных объектов является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов. В пределах водоохранных зон устанавливается специальный режим хозяйствования и иных видов деятельности. Соблюдение особого режима использования территории водоохранных зон является составной частью комплекса водоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 12 апреля 2006 г. № 74-ФЗ устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов. Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину.

Размеры водоохранных зон водных объектов, в соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ устанавливаются следующие:

1.Ширина водоохранной зоны при протяженности участков рек:

- менее 10 км от истока и устья		 -   50 м;

- от истока до 10 км				 -   50 м;

- от 10 км до 50 км				 - 100 м;

- от 50 км и более				 - 200 м;

2.Для озер и водохранилищ			 -   50 м.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки или ручья устанавливается в размере 50 м.

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования. Минимальная ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта.

Ширина прибрежной защитной полосы при уклоне берега водного объекта устанавливается:

- при обратном и нулевом уклоне		 -   30 м;

- при уклоне до 30				 -   40 м;

- при уклоне от 30 и более			 -   50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других биологических ресурсов) устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- распашка земель;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация летних лагерей скота.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

3.2. Перспективы и основные направления градостроительного развития района

Основными направлениями градостроительной политики, способствующими комплексному развитию Мари-Турекского района, нацеленными на повышение степени интеграции в отдельные отрасли, а также интенсивности использования природно-ресурсного потенциала района, должны стать мероприятия:

- по формированию единого транспортно-планировочного каркаса района, обеспечивающего активизацию связей отдельных населенных пунктов с административно-территориальными центрами и свободный выход на республиканскую и федеральную транспортные сети;

- по повышению степени эффективности использования природно-ресурсного потенциала;

- по приоритетному развитию инженерной инфраструктуры внутриселенного и межселенного значения;

- по повышению степени интенсивности и функционального разнообразия использования территории на основе комплексного использования природно-ресурсного потенциала;

- по проведению крупномасштабных природовосстановительных работ.

3.2.1. Основные направления градостроительного развития территории района

К основным направлениям градостроительного развития территории относятся:

- достижение инвестиционной и экономической привлекательности района на базе полицентричного развития его функций;

- перспективное хозяйственное и градостроительное развитие в условиях сбалансированного использования социального, экономического и природного потенциалов района;

- проведение энергосберегающей политики на основе вовлечения в эксплуатацию и комплексного использования различных энергоресурсов;

- интенсификация транспортных связей и создание единой транспортной системы;

- сокращение (или ликвидация) ущерба, причиняемого окружающей среде, а также воспроизводство и охрана природных ресурсов и природного наследия посредством поддержки баланса экосистемы;

- комплексное сохранение историко-культурного наследия и одновременное удовлетворение потребностей современного общества;

- принятие предупреждающих мер в сферах землепользования и строительства, направленных на ограничение размеров ущерба от природных бедствий, аварий и катастроф.

Основная направленность градостроительной политики в районе на всех уровнях должна быть связана с укреплением экономической базы и социальной инфраструктуры населенных пунктов сельских, городских поселений, улучшением их транспортных связей с районным  центром, а также повышением уровня инженерной обеспеченности территории.

    - Функциональное зонирование территории района

Перспективное градоэкономическое зонирование, предусматриваемое Схемой территориального планирования Республики Марий Эл, предполагает развитие территории республики по трем основным зонам: интенсивной, экстенсивной и ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности.

Мари-Турекский район относится к зоне экстенсивной хозяйственной деятельности и в незначительной мере может быть отнесен и к зоне  ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности.

Зона экстенсивной хозяйственной деятельности включает подзоны сельского хозяйства, лесоэксплуатации и геологоразведки.

Подзона сельского хозяйства.

Перспективы развития сельского хозяйства Мари-Турекского района во многом определяются имеющимся природно-ресурсным потенциалом – наличием сельскохозяйственных земель, эффективностью их использования, существующими на территории ограничениями ведения сельского хозяйства, инфраструктурной обеспеченностью и институциональными условиями ведения агробизнеса.

Приоритетными отраслями сельскохозяйственного производства являются животноводство молочного и мясного направлений, и растениеводство со специализацией на производстве зерна, картофеля, овощей. Дифференциация территории по специализации, обусловлена особенностями агроклиматических условий, качеством почв, транспортной доступностью основных потребителей сельскохозяйственной продукции.

Так Северо-Восточная зона, включающая территории Куженерского, Мари-Турекского, Новоторъяльского, Параньгинского, Сернурского муниципальных районов производит самые большие объемы зерновых культур (53,6%), а также 34,3% молока, 21,0% мяса.

В настоящее время земли сельскохозяйственного назначения в районе используются не достаточно эффективно.

Для перспективного развития сельского хозяйства Мари-Турекского района необходимо наращивать эффективность использования имеющегося потенциала сельскохозяйственных земель, особенно в общественных и фермерских хозяйствах, где, как показывает опыт, наиболее эффективно используются сельскохозяйственные земли.

Проявляющаяся на территории района дифференциация природных условий: особенности агроклиматических условий, качество земель, наличие ограничений – эродированность почв, необходимость орошения либо осушения, а также условия транспортной доступности основных урбанизированных центров – потребителей сельскохозяйственной продукции и сырья определяют сегодня территориальную специализацию сельского хозяйства района, которая не должна претерпеть существенных изменений и в перспективе.

Базовыми отраслями специализации сельскохозяйственных предприятий должны оставаться животноводство и зерноводство, а дополнительными - выращивание технических культур, картофелеводство, овощеводство. При этом особое значение для северо-восточных районов республики придается возрождению льноводства.

В результате совершенствования межселенной транспортной инфраструктуры Мари-Турекский район будет иметь возможность развивать пригородную специализацию сельского хозяйства по производству диетической и скоропортящейся продукции (парное мясо, свежие молочные продукты, диетические яйца), а также свежих овощей и картофеля.

Для необходимого роста востребованной сельскохозяйственной продукции необходимо: повышение продуктивности сельскохозяйственных угодий, поддержание в рабочем состоянии мелиоративных систем, выполнение агротехнических, противоэрозионных, культуртехнических мероприятий.

Требуется также обновление значительной части машинно-тракторного парка, внедрение новых энергоэффективных агрегатов.

Реализация национального проекта в области агропромышленного комплекса должно осуществляться по трем направлениям:

- ускоренное развитие животноводства;

- стимулирование развития малых форм хозяйствования;

- обеспечение доступным жильем молодых специалистов на селе.

Подзона лесоэксплуатации.

В подзоне лесоэксплуатации в Мари-Турекском районе сложились наиболее благоприятные условия. Здесь сконцентрированы значительные объемы доступного использования лесосырьевых ресурсов за счет близости транспортных магистралей. Леса на территории района располагаются крупными компактными массивами, их площадь-46716 га, что составляет 30,7 % территории района.

Лесные ресурсы района, как постоянно возобновляемые естественным путем, могут рассматриваться в долгосрочной перспективе дополнительным источником и основой развития реального сектора экономики района. Однако территориальное размещение лесозаготовок и перерабатывающих центров должны учитывать необходимость сохранения и упрочения экологического равновесия на территории района. Обязательным условием в части обоснования объемов производства должно быть полное соблюдение требований неистощительного и постоянного лесопользования, охраны природной среды.

В перспективе предполагается рассмотреть вопрос о переводе эксплуатационных лесов в районах этой части республики в защитные леса для будущего развития курортного хозяйства и туризма.

Зонирование лесных участков.

Для решения проблем зонирования лесных участков в условиях  действующего законодательства необходимо учитывать интересы следующих субъектов:

1) Интересы местного населения и использование лесных ресурсов  для собственных нужд:

- пространственное размещение территории (близость к населенным пунктам);

- доля площадей по видам ресурсов, используемая доля для собственных нужд населения (до 10%);

- обременение арендаторов по обеспечению данного вида использования;

- определение объема использования ресурсов для собственных нужд;

- нарушение сервитута – (рекреационные зоны, и тп).

2) Интересы муниципальных образований:

- развитие инфраструктуры;

- развитие коммерческого использования территорий и увеличение объемов налоговых поступлений;

- создание новых рабочих мест.

3) Интересы хозяйствующих субъектов:

- максимизация прибыли;

- четкое представление об обременениях лесного участка;

4) Интересы некоммерческих учреждений;

- сохранение и расширение особо охраняемых природных территорий;

- сохранение и расширение объектов культурного наследия;

- сохранение и расширение объектов религиозного использования.

5) Интересы государственных и муниципальных органов управления:

- соблюдение лесного законодательства;

-оптимизация лесоземлепользования.

Принципы зонирования территорий лесных участков по видам использования лесов.

Таблица 30

| Вид использования лесов | Названия зон | Принципы выделения зон или категории защитности |
| --- | --- | --- |
| 1.Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты. | 1.Зона ведения охотничьего хозяйства и осуществление охоты. | Лесные участки за исключением лесов зеленых зон. |
| 2.Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений. | 1.Зона промышленной заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений. | Эксплуатационные и водоохранные леса. |
|  | 2.Зона использования пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений населением для собственных нужд. | Леса не вошедшие в зону 2.1. |
| 3.Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов. | 1. Зона промышленной заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов. | Эксплуатационные водоохранные леса. |
|  | 2.Зона заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов населением для собственных нужд | Леса не вошедшие в зону 3.1. |
| 4.Ведение сельского хозяйства. | 1.Зона ведение сельского хозяйства. | Эксплуатационные леса (сенокосы, пастбища, выгоны, пашни, прогалины). |
| 5.Заготовка живицы. | 1.Зона заготовка живицы. | Эксплуатационные леса. |
| 6.Создание лесных плантаций и их эксплуатация. | 1.Зона плантационного выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений. | Эксплуатационные леса (пашни, прогалины). |
| 7.Переработка древесины и иных лесных ресурсов. | 1.Зона переработки древесины и иных лесных ресурсов. | На территории эксплуатационных лесов (пустыри, прогалины). |
| 8.Заготовка древесины. | 1.Зона заготовки древесины, аренда и постоянное бессрочное пользование. | Территория лесного фонд Министерства лесного хозяйства Республики Марий Эл. |
|  | 2.Зона для обеспечения потребностей местного населения. | До 10% объемов аренды. |
| 9.Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений. | 1.Зона плантационного выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений. | Эксплуатационные леса. |
| 10.Осуществление рекреационной деятельности. | 1.Зона памятников, природы, комплексных и охотничьих заказников. | Памятники природы, заказники, национальный парк. |
|  | 2.Участки для строительства реконструкции и эксплуатации объектов рекреационного использования. | На основании проведенного анализа по перспективе развития рекреационного использования лесов. |
|  | 3.Перспективные территории для осуществления рекреационной деятельности. | Зеленые зоны и защитные леса. |
| 11. Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых. | 1.Зона выполнения работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых. | Эксплуатационные ле-са. Участки в защитных лесах (за исключением ООПТ и зеленых зон), где возможна сплошная рубка насаждений. |
| 12. Осуществление научно исследовательской и образовательной деятельности. | 1.Зона осуществления научно исследовательской и образовательной деятельности | На основании проведенного анализа в потребности использования лесов по данному виду. |
| 13. Осуществление религиозной деятельности. | 1.Зона осуществления религиозной деятельности. | На основании проведенного анализа в потребности использования лесов по данному виду. |
| 14. Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов. | 1.Зона строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов. | Согласно Схемы территориального планирования Республики Марий Эл и эксплуатации существующих линейных сооружений. |
| 15. Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов. | 1.Зона строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов. | Согласно Схемы территориального планирования Республики Марий Эл |

Подзона геологоразведки.

Схемой территориального планирования Республики Марий Эл на территории Мари-Турекского района по данным геофизических работ положительно оцениваются перспективы нефтеносности и газоносности.

Планом реализации Схемы территориального планирования Республики Марий Эл предусмотрено на территории Республики Марий Эл проведение поисковых и оценочных работ на перспективных площадях с целью оценки прогнозных ресурсов углеводородного сырья.

Зона ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности.

К зоне влияния ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности относятся подзоны:

- рекреационной деятельности,

- лесного хозяйства,

- природоохранной деятельности.

Подзона рекреационной деятельности.

В Мари-Турекском районе имеются возможности организации рекреационной деятельности, которая должна быть направлена на рациональное использование природно-рекреационного потенциала территории, включающего природно-ландшафтные, и историко-культурные объекты.

В районе территории, предназначенные для рекреационной деятельности, носят местное значение.

Прогнозируемое расширение рекреационного использования территории района предполагает организацию рекреационных зон и туристских центров, направленных на формирование высокоэффективного и конкурентно-способного туристского комплекса в структуре республики.

Подзона лесного хозяйства.

Подзона ведения лесного хозяйства выделяется для определения лесохозяйственной деятельности по использованию и восстановлению лесного фонда, который оказывает огромное воздействие на экологическое состояние природных комплексов в результате выполнения ими таких биоэкологических функций, как регулирование и фильтрация водного стока, сохранение и повышение плодородия почв, сохранение биологического разнообразия, обогащения атмосферы кислородом и связывание углерода, благоприятное влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна. Одновременно леса выполняют важнейшие социально-экономические функции, обеспечивая спрос общества на лесные ресурсы всех видов.

В качестве первоочередных мер по улучшению лесохозяйственной деятельности необходимо осуществление следующих мероприятий:

- совершенствование системы учета лесов, а также проведение мероприятий по мониторингу лесного фонда, оценки и прогноза состояния восстановления и динамики роста лесного фонда;

- улучшение состояния лесного фонда путем проведения работ по лесовосстановлению и лесоразведению;

- подготовка отводов лесосечного фонда под рубки главного и промежуточного пользования;

- уход за молодыми лесными посадками и перевод молодняка в категорию хозяйственно-ценных лесонасаждений;

- увеличение площади лесов хозяйственно ценных пород;

- предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров за счет обустройства территории лесного фонда противопожарными баръерами, защитными минерализованными полосами и разрывами, строительство и оборудование пожарно-наблюдательных вышек, пожарно-химических станций, обеспечение средствами связи и сигнализации;

- улучшение санитарного состояния лесов путем проведения санитарной и профилактической химико-биологической обработки лесных массивов;

- улучшение среды обитания животного мира путем проведения биотехнических мероприятий в лесном фонде;

- исключение отдельных территорий лесного фонда из хозяйственной деятельности и использование их для целей рекреации;

- увеличение площади лесов специального целевого назначения;

- создание транспортной инфраструктуры для лесного хозяйства;

- повышение эффективности и снижение трудоемкости лесохозяйственных мероприятий за счет приобретения и использования новой техники и оборудования.

Подзона природоохранной деятельности.

В зоне ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности важное значение имеет подзона природоохранной деятельности. Природоохранная деятельность является основной функцией особо охраняемых природных территорий.

Для обеспечения устойчивости территории необходимым условием является формирование оптимального экологического каркаса, ключевыми звеньями которого являются особо охраняемые природные территории.

В Мари-Турекском районе охране подлежат памятник природы «Ирека».

Схемой территориального планирования Республики Марий Эл  предлагается придать статус «особо охраняемой территорий историко-культурного назначения» месту бытования народных промыслов и ремесел деревне Сысоево.

Важной задачей территориальной организации и охраны природы, направленной на обеспечение экологического баланса территории, является развитие республиканской системы особо охраняемых природных территорий.

На территории Мари-Турекского района одно из ключевых мест в числе приоритетных особо охраняемых природных территорий являются территории священных рощ как достопримечательных мест.

По состоянию на 2007 г. на территории Мари-Турекского района  зафиксировано 11 священных рощ.

3.2.3. Зоны и точки активизации хозяйственной деятельности и инновационного развития.

Характеристика групповой системы населенных мест

В северо-восточную Сернурскую систему расселения населенных пунктов входят Сернурский, Новоторъяльский, Мари-Турекский, Параньгинский и Куженерский муниципальные районы. Эта система расселения имеет предпосылки для развития как групповой системы.

Основным условием функционирования полноценной групповой системы является: формирование системоорганизующих функций, в первую очередь, наращивание инфраструктурного потенциала, с одновременным развитием «точек роста», входящих в групповую систему расселения.

В основу типологии населенных пунктов закладываются основные типологические признаки:

- роль населенных пунктов в системе расселения;

- социально-экономический потенциал развития населенных пунктов (особенно наличие инфраструктурных функций);

- значимость населенного пункта в системе управления;

- численность населения.

В Маритурекском районе населенных пунктов с населением более 100 человек насчитывается 55.

Наиболее крупные населенные пункты: пгт. Мари-Турек, д. Большой Карлыган, с. Косолапово,с. Мари-Билямор, п. Мариец, с. Хлебниково.

Из 120 населенных пунктов, числящихся в настоящее время в Мари-Турекском районе, в 6 население отсутствует:

- д. Курбатово				15,5 га;

- д. Большие Коршуны			  1,4 га;

- д. Малый Сардабаш			  4,4 га;

- д. Симоновск				  8,9 га;

- д. Большие Коршуны			  4,5 га;

- д. Суходоево				15,4 га.

В 10 населенных пунктах численность населения приближается к нулю и они в скором времени возможно самоликвидируются:

- д. Большой Шаганур		  1 чел. 		21,8 га;

- д. Ельсуково			  2 чел. 		  6,8 га;

- д. Елка				10 чел. 		29,9 га;

- д. По речке Купта		  1 чел. 		10,7 га;

- д. Нижний Шолдынер		  4 чел. 		13,9 га;

- д. Ворончихино			  9 чел. 		30,8 га;

- д. Кирино				  5 чел. 		17,2 га;

- д. Малые Янгурцы		  4 чел. 		  3,6 га;

- д. Пиштанка			  9 чел. 		78,1 га;

- д. Руйка				  9 чел. 		17,4 га.

В результате ликвидации отмирающих населенных пунктов освободятся земельные участки площадью 280,3 га земель населенных пунктов, которые возможно будет перевести в категорию земель сельскохозяйственного назначения или в другие категории.

Таким образом в системе расселения Сернурского района могут рассматриваться как перспективные 104 населенных пункта, а 16 населенных пунктов подлежат ликвидации.

Зоны нового технологического уклада

В условиях района зоны нового технологического уклада могут создаваться на базе единого использования энергетических ресурсов, производства строительных материалов, добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов, возобновление и создание эффективных отраслей сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Основу этих зон составляют предприятия, связанные единым технологическим циклом и, как правило, относящиеся к малым, быстро возводимым и быстро окупаемым.

На протяжении последних лет в районе закрепилась позитивная динамика роста промышленного производства, обусловленная адаптацией значительной части промышленных предприятий к деятельности в условиях рыночной экономики.

На территории района сосредоточены следующие предприятия промышленности:

- ОАО «Мари-Турекское РТП»

- ООО «Аграрный Союз»

- ООО «Мари-Турекский молокозавод»

- ООО «Коопзаготпром Мари-Турекского райпо

- ООО «Пищекомбинат Мари-Турекского райпо»

- ООО «Ямбатор»

- ООО «Деревообработка»

Ведущее место в промышленном производстве муниципального образования занимает пищевая промышленность, которую представляют предприятия - ООО «Мари-Турекский молокозавод», ООО «Пищекомбинат Мари-Турекского райпо», ООО «Коопзаготпром Мари-Турекского райпо». В пищевой промышленности занято более 30% работников, занятых в промышленности района, производится около 40% производимой промышленной продукции по полному кругу предприятий. Постепенно наращивается производственный потенциал перерабатывающих предприятий, внедряются новые виды продукции.

Основными видами деятельности ОАО «Мари-Турекское ремонтно-техническое предприятие» и ООО «Аграрный союз» являются: ремонт и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин, автотранспорта, оборудования животноводческих ферм и комплексов, электротехнического оборудования, холодильных установок, нефтехозяйств, средств связи, монтаж оборудования, изготовление запасных частей.

Основными направлениями данной отрасли должны стать модернизация производства, улучшение качества и расширение ассортимента выпускаемой продукции.

Лесохозяйственную деятельность по использованию и восстановлению лесного фонда на территории Мари-Турекского муниципального района осуществляет ГУ РМЭ «Мари-Турек лесхоз». Основные производители отрасли – ООО «Ямбатор», ООО «Деревообработка».

Основными направлениями развития данной отрасли должны стать работы по техническому перевооружению производств предприятий, реконструкция основного производства, введение в эксплуатацию современных линий.

Решение задач территориального планирования должно быть основано на задачах комплексного развития территории и увязано с ними.

Комплексное развитие обеспечивает устойчивое развитие территории и, в свою очередь, зависит от:

- комплексного развития производительных сил на основе сбалансированного учета экономических, природоресурсных и демографических факторов;

- формирования единого хозяйственного комплекса на базе взаимосвязанного развития отраслей специализации, вспомогательных (обслуживающих) отраслей, отраслей регионального и местного значения, всех видов инфраструктуры (транспортной, инженерной, социальной);

- обеспечения взаимной увязки интересов промышленного освоения территории и рационального природопользования.

На основе анализа факторов внутренней и внешней среды, которые могут во многом определять приоритеты социально-экономического развития района, наиболее вероятными представляются следующие направления перспективного развития:

- инерционное – предполагающее преимущественное развитие существующих производств и инфраструктуры;

- институциональное – формирование благоприятного предпринимательского климата, ускоренное развитие малого бизнеса;

- инновационное – разработка и внедрение новых технологий, переход на выпуск продукции с использованием наукоемких технологий.

Реализация направлений может происходить одновременно, но в зависимости от условий внешней и внутренней среды будут обладать разным удельным весом в разные периоды.

Основные направления инновационного развития основных "точек роста" Мари-Турекского района:

1.пгт. Мари-Турек:

- деревообработка;

- промышленность строительных материалов;

- пищевая промышленность;

- агросервис;

- социальная сфера.

2. п. Мариец:

- деревообработка;

- производство строительных материалов;

- стекольная промышленность;

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции.

3. с. Косолапово:

- переработка с/х продукции;

- производство биогумуса и кормовых добавок;

- переработка льна.

В Мари-Турекском районе в преимущественном перспективном социально-экономическом развитии предполагается инерционное направление.

Перспективное развитие существующих промышленных предприятий

Таблица 31

| Наименование предприятия | Выпуска-емая продукция и ее объем млн.руб. | Сущест-вующее число рабо-тающих | Перспек-тивное развитие производства | Число вновь создава-емых раб. мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ОАО «Мари-Турекское РТП» | 30,1 | 90 | 33 | - |
| 2.ООО «Аграрный Союз» | 14,5 | 51 | 17 | - |
| 3.ООО «Мари-Турекский молокозавод» | 38,1 | 51 | 61,2 | 20 |
| 4.ООО «Коопзаготпром Мари-Турекского райпо | 17,2 | 17 | 18 | - |
| 5.ООО «Пищекомбинат Мари-Турекского райпо» | 24 | 16 | 26 | - |
| 6.ООО «Ямбатор» | 10,4 | 49 | 12,7 | - |
| 7.ООО «Деревообработка» | 1,48 | 16 | 1,6 | - |

Зона агропромышленной деятельности

Агропромышленный комплекс является одним из самых важных секторов экономики муниципального образования «Мари-Турекский район», и его состояние и уровень развития во многом предопределяет социально-экономическую ситуацию в районе. В аграрном секторе производится большая часть производимой валовой продукции, занято более 22 % от занятых в отраслях экономики.

В сельском хозяйстве муниципального района получили развитие животноводство мясомолочного направления и растениеводство, специализирующееся на выращивании зерна, картофеля и овощей.

На территории района ведут свою производственную деятельность 12 сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности, 6 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, более 50 крестьянских (фермерских) хозяйств.

Мари-Турекская агропромышленная зона инновационного развития может быть организована на основе сложившейся с/х специализации территории района. Центрами инновационного развития и «точками роста» намечаются пгт. Мари-Турек и с. Косолапово.

В пгт. Мари-Турек планируется развитие пищевой и лёгкой промышленности на базе использования сырья с/х предприятий. В с. Косолаопово и ОПХ «Им. Академика Косолапова» углубляется специализация на элитном семеноводстве зернобобовых культур. С/х предприятия района специализируются преимущественно на животноводстве и выращивании зернобобовых культур. Для обеспечения животноводства сбалансированными кормами особое внимание необходимо уделить кормопроизводству, в частности выращиванию фуражного зерна, многолетних трав.

Планируется также углубление специализации с/х предприятий на выращивании и первичной переработке льна.

Стратегия устойчивого развития агропродовольственной системы должна основываться на точечных инвестициях в конкурентноспособные отрасли АПК, обеспечивающие мультипликативный эффект целого комплекса взаимосвязанных отраслей. Важнейшее направление приоритетной государственной поддержки должно быть уделено тем отраслям системы, где уже в ближайшем будущем может производиться конкурентоспособная продукция.

К таким отраслям зоны активизации агропромышленной деятельности в Мари-Турекском районе относятся:

СПК «Красная Звезда», д. Тат-Китня:

- реконструкция свинофермы на 3000 голов;

- реконструкция молочно-товарной фермы на 200 голов.

ООО Агрофирма «Залесье», пгт. Мари-Турек:

- строительство и реконструкция комплекса КРС на 2900 голов в д. Елымбаево;

- реконструкция молочно-товарной фермы на 600 голов в д. Сукма;

- строительство и реконструкция свинокомплекса на 13000 голов.

СПК колхоз «Восход», с. Большой Карлыган:

- реконструкция действующего и строительство нового свинокомплекса на 25000 голов;

- строительство и реконструкция комплекса КРС на 1500 голов.

СПК колхоз им Кирова, с. Хлебниково:

- реконструкция молочно-товарной фермы на 200 голов.

СПК колхоз «Рассвет», д. М. Купта:

- реконструкция молочно-товарной фермы на 900 голов.

ООО «Ладога», д. Ивская Вершина:

- реконструкция молочно-товарной фермы на 200 голов.

ООО «Акпарс», д. Сысоево:

- реконструкция молочно-товарной фермы на 200 голов.

ОНО ОПХ им. Мосолова, с. Косолапово:

- реконструкция молочно-товарной фермы на 100 голов.

ГУП ОПХ «За мир», д. Шора:

- реконструкция молочно-товарной фермы на 200 голов.

ООО «Птицефабрика Акашевская»:

- строительство и реконструкция птицеводческих помещений на 14800 кв.м в д. Большой Карлыган.

Направления инвестиционного развития.

На данном этапе состояние агропромышленного комплекса в районе не отвечает современным требованиям, и, без радикального изменения отношения к проблемам этой отрасли, селу не решить задач по улучшению продовольственного снабжения населения и повышению социально-экономического благосостояния сельских жителей.

В число приоритетных проблем, которые предстоит решить в рамках развития агропромышленного комплекса, входит создание принципиально новой инженерно-технической базы отрасли и использование техники нового поколения, способствующей достижению заданных уровней производства.

Одним из основных направлений стратегии развития АПК является земледелие, которое является фундаментом с/х отрасли и на которой базируется отрасль животноводства.

Сохранение и воспроизводство земель сельскохозяйственного назначения позволит стабилизировать объемы производства сельскохозяйственной продукции, повысить уровень занятости сельского населения. Повышение уровня обеспеченности села приведет к увеличению численности населения в сельской местности, росту его доходов и позволит нарастить в целом потребительский спрос.

Основные меры по активизации агропромышленной деятельности в Мари-Турекском районе:

- расширение номенклатуры выпускаемой продукции на предприятиях агропромышленного комплекса;

- модернизация и внедрение новых технологий производства;

- организация выпуска котонина, каболки (для сантехнических нужд);

- развитие стройиндустрии районного значения;

- организация производства изделий традиционных народных видов деятельности.

Перспективное развитие сельскохозяйственных предприятий

Таблица 32

| Наиме- нование сельских, городских поселений | Наименование предприятия | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- |
| ГП Мари-Турек | СПК «Красная звезда» в пгт. Мари-Турек | - реконструкция свинофермы на 3000 гол., - молочно-товарной фермы на 200 гол., - строительство коровника на 200 гол., - перевод животных в основное стадо, - приобретение оборудования и с/х техники |
|  | СПК к-з «Рассвет», д. М. Купта | - реконструкция молочно-товарной фермы на 900 гол. |
|  | ООО «Агрофирма «Залесье» | - строительство и реконструкция свинокомплекса на 13000 гол. в д.Елембаево, - строительство молочно-товарной фермы на 2900 гол. в д. Елембаево, - строительство телятника на 400 гол. в д.Сукма, - приобретение с/х техники и оборудования |
| Карлыган-ское СП | СПК «Восход» | - реконструкция существующего свинокомплекса и строительство нового на 25000 гол., - модернизация оборудования молочно товарной фермы, - строительство и реконструкция комплекса КРС на 1500 гол. |
| Косолаповское СП | ООО «Акпарс», д. Сысоево | - реконструкция молочно-товарной фермы на 200 голов |
|  | ОНО ОПХ им.Мосо-лова, с. Косолапово | - реконструкция молочно-товарной фермы на 100 голов |
| Марийское СП | ГУП ОПХ «За мир», д. Шора | - реконструкция молочно-товарной фермы на 200 голов |
| Хлебниковское СП | СПК к-з им. Кирова | - реконструкция молочно-товарной фермы на 200 голов |
|  | ООО «Ладога», д. Ивская Вершина | - реконструкция молочно-товарной фермы на 200 голов |
|  | ООО «Птицефабрика Акашевская» | - строительство и реконструкция птицеводческих помещений на 14800 кв.м в д. Большой Карлыган, - зона рекреационной деятельности, - направления инвестиционного развития |

В целях более эффективного развития сельского хозяйства в районе принята «Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Мари-Турекского муниципального района на 2008-2012 годы». Основными целями Программы являются:

- повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства;

- сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных ресурсов.

В области развития малого предпринимательства, несмотря на достигнутый в последнее время рост численности зарегистрированных на территории муниципального района малых предприятий, объем средств, привлеченных на развитие, и доля бюджетных поступлений от малого бизнеса остаются незначительными в масштабах района.

В районе имеются благоприятные условия для предпринимательства и развития малого бизнеса в области:

- использования минерально-сырьевых ресурсов;

- использования лесных ресурсов с глубокой переработкой древесины;

- развития животноводства (молочное и мясное производство) и хмелеводства;

- развития фермерских хозяйств;

- развития туристского бизнеса.

Таким образом, стратегической целью в области развития малого предпринимательства должна стать реализация потенциала малого бизнеса, как наиболее динамичного сектора экономики района, способного не только решить проблему занятости трудовых ресурсов, высвобождаемых в ходе структурной перестройки экономики, но и в перспективе значительно пополнить бюджет Мари-Турекского муниципального района.

Зона туристско-рекреационной деятельности

Активизация туристско-рекреационной деятельности в районе может осуществляться в пределах перспективных для этой цели территорий, обладающих высоким природно-ресурсным потенциалом, и направлена на формирование высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса.

Развитие туризма обеспечивает широкие возможности для оздоровления и реабилитации населения и вносит значительный вклад в развитие экономики, увеличения количества рабочих мест, налоговых поступлений в бюджет.

Наиболее перспективной и подготовленной территорией для формирования научно-обоснованного комплексного рекреационного использования является зона зоологического памятника природы река «Ирека».

Для чего в д. Юмочка предусматривается:

- организация информационно-туристского центра на базе памятника природы «Ирека» ;

- создание центра народных художественных и кустарных промыслов.

3.2.4. Основные направления комплексного развития и размещения производительных сил

Основная направленность градостроительной политики по комплексному развитию и размещению производительных сил на местном уровне должна быть связана с укреплением экономической базы и социальной инфраструктуры сельских поселений, улучшением их транспортных связей с районным центром, а также повышением уровня инженерной обеспеченности территории.

Таким образом, комплексное развитие производительных сил района и устойчивое развитие ее территории предполагают системный подход к решению всех стратегических задач, учитывающий:

- увязку между собой всех аспектов и интересов развития района, и факторов в экономических, экологических, социальных, природоохранных сферах;

- взаимосвязь всех предлагаемых мероприятий (особенно экономических и природоохранных, а также по развитию инфраструктуры);

- последовательность реализации отдельных мероприятий, в том числе с учетом особенностей отдельных частей территории района.

Приоритетные направления развития производительных сил Мари-Турекского района в Сернурском экономическом районе:

1. Углубление специализации сельского хозяйства на отраслях товарного профиля. Возрождение ранее утраченных отраслей. Комплексная переработка сельскохозяйственного сырья.

2. Развитие агропромышленных зон с созданием бизнес-инкубаторов, информационно-консультативных служб.

3. Восстановление потенциала (плодородия) сельскохозяйственных угодий.

4. Развитие зон нового технологического уклада на базе комплексного использования местных видов топлива, строительного сырья и производства в энергетических целях заменителей природного газа.

5. Активизация геологоразведочных работ на перспективных нефтегазовых площадях.

3.2.5. Транспортная инфраструктура и перспективы                 ее развития.

В транспортном отношении Мари-Турекский район обеспечивается только автомобильным транспортом. Поэтому большое значение для дальнейшего социально-экономичского развития района и рациональной организации территории имеет совершенствование межселенной транспортной инфраструктуры.

Необходимость совершенствования межселенной транспортной инфраструктуры диктуется требованиями реализации стратегических задач развития района:

- использование выгодного транспортного положения района по отношению ко второй по значимости транспортной оси республики, которой является автодорога, пересекающая республику с запада на восток и в настоящее время активно функционирующая на участке Йошкар-Ола - Уржум в развитых сельскохозяйственных районах;

- активизация хозяйственных связей между отдельными экономическими районами республики, а также улучшение транспортных условий вывоза продукции за пределы района;

- формирование новых зон активизации хозяйственного использования природных ресурсов района.

Первоочередными задачами усовершенствования сети автодорог района являются повышение технического уровня существующих дорог,  ликвидация участков дорог без покрытия, реконструкция и замена мостов с недостаточными габаритами, строительство обходов населенных пунктов, обеспечение круглогодичной связи всех населенных пунктов с опорной сетью дорог и административными центрами по дорогам с твердым покрытием.

Автомобильный транспорт

Общая протяженность автодорог общего пользования на территории района составляет 394,18 км, из которых 192 км с твердым покрытием.

По территории района проходят автодороги республиканского значения, протяженностью в границах района 214,2 км, которые связывают район с г. Йошкар-Ола, с Кировской областью и Республикой Татарстан.

Развитие дорожной сети на территориях сельских, городских поселений Мари-Турекского района

Таблица 33

| № п/п | Наименование автодорог | Ас-фальт | Ще-бень | Гра-вий | Грунт. проф. | Грунт. ест. | Ито-го |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мари-Турек - Мари-Билямор | 18,4 |  |  |  |  | 18,4 |  |
| 2 | Мари-Турек - Мари-Купта | 9,8 |  |  |  |  | 9,8 |  |
| 3 | Хлебниково - Мариец | 15,6 | 1,1 |  |  |  | 16,7 |  |
| 4 | Хлебниково - Крупино | 7,5 | 3,7 |  |  |  | 11,2 |  |
| 5 | Мари-Китня - Косолапово |  |  | 2,0 |  | 12,0 | 14,0 |  |
| 6 | Мари-Билямор - Сенда | 5,2 | 1,1 |  |  |  | 6,3 |  |
| 7 | Мари-Турек - Мари-Билямор - Елымбаево | 1,4 |  |  |  |  | 1,4 |  |
| 8 | Объездная автодорога пос. Мари-Турек | 2,3 |  |  |  |  | 2,3 |  |
| 9 | Большой Карлыган - Сардаял | 5,5 | 7,9 |  |  |  | 13,4 |  |
| 10 | Мари-Турек - Хлебниково - Заводской | 1,7 |  |  |  |  | 1,7 |  |
| 11 | Большое Опарино - Сукма - Пиштанка | 7,8 |  |  |  |  | 7,8 |  |
| 12 | Большой Карлыган - Малый Карлыган | 4,4 |  |  |  |  | 4,4 |  |
| 13 | Большой Карлыган - Толтенур | 3,7 |  |  |  |  | 3,7 |  |
| 14 | Хлебниково - Крупино - Тошкем |  | 1,2 |  |  |  | 1,2 |  |
| 15 | Тат.Китня - Мари-Шолкер |  |  |  |  | 4,0 | 4,0 |  |
| 16 | Хлебниково - Средняя Мосара | 2,8 |  |  |  |  | 2,8 |  |
| 17 | Подъезд к д. Сюльта | 0,7 |  |  |  |  | 0,7 |  |
| 18 | Мари-Китня - Китнемучаш | 3,6 |  |  |  |  | 3,6 |  |
| 19 | Толтенур - Лопово |  |  |  |  | 5,7 | 5,7 |  |
| 20 | Подъезд к пос. Мариец | 1,2 |  |  |  |  | 1,2 |  |
| 21 | Сысоево - Большой Руял |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
| 22 | Мариец - Сардабаш | 0,6 |  |  |  |  | 0,6 |  |
| 23 | Мариец - Дружино | 8,2 |  |  |  |  | 8,2 |  |
| 24 | Подъезд к школе д. Крупино | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 |  |
| 25 | Мари-Купта - Аимково | 3,8 |  |  |  |  | 3,8 |  |
| 26 | Мари-Белямор - Ворончихино |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ивская Вершина - а.д.Хлебниково - Крупино |  |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  |
| 28 | Шургунур - Лопово |  |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 29 | Шишинер - Дружино |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |  |
| 30 | Люсинер - Лопово |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |  |
| 31 | Уржумноля - Сенда |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 |  |
| 32 | Новая Пижмарь - а.д.Хлебниково - Б.Карлыган |  |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  |
| 33 | Азянково - Косолапово |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 |  |
| 34 | Большая Вочерма - Малинкино |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |
| 35 | Токпаево - Лесной |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 |  |
| 36 | Новопавловский - Мариец |  |  |  | 6,0 |  | 6,0 |  |
| 37 | Мари-Посенур - Толтенур |  |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  |
| 38 | Акпатырево - а.д.Йошкар-Ола - Уржум |  |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  |
| 39 | Новый Мир - Верхний Мир |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |  |
| 40 | Александровский - а.д.Мари-Билямор - Сенда |  |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  |
| 41 | Шихалеево - а.д.Бол.Карлыган - Толтенур |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |  |
| 42 | Лебедево - подъезд к КРС |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |  |
| 43 | Семеновка - Талый Ключ |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 |  |
| 44 | Нижний Руял - Средний Руял |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |
| 45 | Исмаил - Малые Мослы |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 |  |
| 46 | Тат-Шолкер - а.д. Мари-Турек - Мари-Белямор |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 |  |
| 47 | Письменер - а.д.Йошкар-Ола - Уржум |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 |  |
| 48 | Ведерники - Дружино |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 |  |
| 49 | Русский Ноледур - Мари-Возермаш |  |  |  |  | 6,5 | 6,5 |  |
| 50 | Мари-Ноледур - Русский Ноледур |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 |  |
| 51 | Елымбаево - Мари-Шолкер |  |  |  | 4,0 |  | 4,0 |  |
| 52 | Пабайнур - Люсинер |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 |  |
| 53 | Малый Тюнтерь - Малая Нуса |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 |  |
| 54 | Болгары - Верхний Мир |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 |  |
| 55 | Сарда - Сардаял |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 |  |
| 56 | Большой Руял - Сысоево |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 |  |
| 57 | Вошма - Орсюба |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 |  |
| 58 | Малая Мунамарь - Большой Руял |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |
| 59 | Дружино - Малый Тюнтерь |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |
| 60 | Орсюба - Сысоево |  |  |  |  | 4,0 | 4,0 |  |
| 61 | Чуриково - Малинкино |  |  |  |  | 4,0 | 4,0 |  |
| 62 | Сабактур - Чуриково |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |
| 63 | Талый Ключ - Лом |  |  |  |  | 4,0 | 4,0 |  |
| 64 | Манылово - Ворончихино |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |
| 65 | Шуварово - Азянково |  |  |  |  | 7,0 | 7,0 |  |
| 66 | Юмочка - Крупино |  |  |  |  | 8,0 | 8,0 |  |
| 67 | Кушко-Билямор - а.д.Мари-Белямор - Сенда |  |  |  | 0,2 |  | 0,2 |  |
| 68 | Кукарск - а.д. Косолапово - Мари-Турек |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |
| 69 | Русский Шолнер - Мари-Шолнер |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |
| 70 | Малые Нослы - Дружино |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 |  |
| 71 | Средний Руял - Сысоево |  |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  |
| 72 | Пумарь - а.д.Йошкар-Ола - Уржум |  |  |  | 4,0 |  | 4,0 |  |
| 73 | Верхний Мир - Новопавловский |  |  |  |  | 4,0 | 4,0 |  |
| 74 | Верхняя Сенда - Елымбаево |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |
| 75 | Ворончихино - Мари-Билямор |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |
| 76 | Ашлань-Вершина - Мари-Купта |  |  |  | 8,0 |  | 8,0 |  |
| 77 | Руйка - а.д.Мари-Турек - Хлебниково | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |  |
| 78 | Козлоял-Сюба - Орсюба |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 |  |
| 79 | Малый Шаганур - Алексеевское |  |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  |
| 80 | Андреевский - а.д.Елеево - Мари-Турек |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |
| 81 | Дубровка - Киселево |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 |  |
| 82 | Большие Коршуны - Пумарь |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 |  |
| 83 | Пахомово - Нижний Шолдынер |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |
| 84 | Нижний Шолдынер - Шихалеево |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |
| 85 | Хозино - Манылово |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |
| 86 | Петровское - Елка |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |
| 87 | Сарда - Манылово |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |
| 88 | Курбатово - Зверево |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 |  |
| 89 | Большой Шаганур - Малый Шаганур |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 |  |
| 90 | Зверево - а.д.Мари-Турек - Хлебниково |  |  |  |  | 4,0 | 4,0 |  |
| 91 | Елка - Тат.Китня |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |
|  | Итого: | 105,4 | 15,0 | 2,0 | 54,3 | 139,7 | 316,4 |  |

Большое значение для дальнейшего социально-экономического развития района и всех его административно-территориальных единиц играет обеспечение устойчивой автомобильной связью со всеми развивающимися населенными пунктами автодорогами местного значения.

Автодороги общего пользования по району составляют 316,4 км, из которых имеется с твердым покрытием 120,4 км.

Для того чтобы обеспечить подъезды с твердым покрытием ко всем населенным пунктам района, необходимо построить 196 км автодорог.

Перечень автомобильных дорог намеченных к строительству и реконструкции в Республике Марий Эл на период до 2025 года

Таблица 34

| №п/п | Наименование участка автодороги | Вид работ | Протяженность км | Стоимость млн.руб. | Сроки строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги к сельским населенным пунктам |
| 1 | Автомобильная дорога Лопово - Шургунур | Строительство | 1,000 | 22,826 | 2010 - 2015 |
| 2 | Автомобильная дорога подъезд к д.Новая Пижмарь | Строительство | 0,500 | 11,413 | 2010 - 2015 |
| 3 | Автомобильная дорога Сенда - Уржумноля | Строительство | 1,500 | 40,877 | 2010 - 2015 |
| 4 | Автомобильная дорога подъезд к д.Мари-Шолкер | Строительство | 4,000 | 116,635 | 2010 - 2015 |
| 5 | Автомобильная дорога Лесной - Токпаево | Строительство | 2,000 | 62,108 | 2010 - 2015 |
| 6 | Автомобильная дорога Косолапово - Азянково | Строительство | 1,500 | 43,375 | 2010 - 2015 |
| 7 | Автомобильная дорога Лопово - Люсинер | Строительство | 0,5 | 14,178 | 2010 - 2015 |
|  | Всего по району: |  | 11,000 | 311,412 |  |

3.2.6. Размещение объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа наличия объектов культурно-бытового назначения по поселениям и населенным пунктам района, а также сравнительной оценки уровня социальной развитости поселений, определены объекты по основным видам обслуживания, имеющиеся в населенных пунктах, как повседневного. так и эпизодического спроса.

Социальные объекты, намечаемые к строительству

Таблица 35

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Заказчик, инвестор | Стоим. млн. руб. | Сроки стр-ва | Источн. финансир. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, первая очередь до 2010 г. |
| 1 | Развитие производс-тва в области животноводства (КРС) | ООО «Агрофирма «Залесье» | 300,0 | 1 кв. 2009 г. | собствен-ные и заемные средства |
| 2 | Ледовый дворец в пгт. Мари-Турек | Минспорта РМЭ | 500,0 | 2009 - 2010гг. | бюджет-ные средства |
| 3 | Строительство спортивной школы в пгт. Мари-Турек | Администра-ция МО «Мари-Турекский муниципальный район» | 200 | 2010 - 2011гг. | бюджет-ные средства |
| 4 | Строительство школы искусств | Администра-ция МО «Мари-Турекский муниципаль-ный район» | 200,0 | 2010 - 2011гг. | бюджет-ные средства |
| 5 | Многофункциональный игровой зал в пгт. Мари-Турек | Минспорта РМЭ | 52 | 2009 - 2011гг. | бюджет-ные средства |
| 6 | Реконструкция д/с под дом Культуры в с. Мари-Билямор | Мари-Биляморское СП | - | 2009г. | - |
| 7 | Строительство школы искусств в пгт. Мари-Турек | Отдел культуры | - | 2009 - 2010гг. | - |
| 8 | Капитальный ремонт кровли музея им. В.П. Мосолова | Отдел культуры | - | 2009г. | - |
| 9 | Капитальный ремонт Центра досуга «Заря» | Отдел культуры | - | 2009 - 2015гг. | - |
| 10 | Капитальный ремонт здания отдела культуры | Отдел культуры |  | 2009 - 2015гг. |  |
| 11 | Капитальный ремонт крыши Сысоевского СДК | Косолаповское СП |  | 2010 - 2011гг. |  |
| Газификация зданий учреждений культуры: |
| 12 | Газификация зданий учреждений культуры: Мари-Куптинский ДК, Мари-Китнинский СДК, Тат-Китнинский СДК, Сардаяльский СДК, Дружинский ДТК | Отдел культуры |  | 2009 - 2010гг. |  |
| 13 | Сукменский СК, Опаринский СДК, Крупинский СДК, Хлебниковский СДК, Мари-Биляморский СДК | Хлебников-ское СП |  | 2010 - 2011гг. |  |
| Мероприятия, расчетный срок (2011-2020 гг.) |
| 13 | Универсальный рынок в пгт. Мари-Турек | Инвестор | 120,0 | 2010 - 2012 гг. | внебюд-жетные средства |
| 14 | Строительство амбулатории в с. Хлебниково | Минздрав РМЭ | 21,5 | 2011 - 2013 гг. | бюджет-ные средства |
| 15 | Строительство при-строя-спортзала к зданию ЦДК д. Боль-шой Карлыган | Карлыганское СП | - | 2011-2012гг. | - |
| 16 | Реконструкция бывшей столовой Райпо под ДК в с. Хлебниково | Хлебнипков-ское СП | - | 2012г | - |
| Газификация зданий учреждений культуры: |
| 17 | Сендинский СДК, Нартасский СДК, Б-Нолинский СК |  |  | 2011 - 2013гг. |  |
| 18 | СДК п. Мариец, Косолаповский СДК Сысоевский СДК | Косолапов-ское СП |  | 2015г. |  |

Заключение

Данная работа «Положения о территориальном планировании муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район» Республики Марий Эл» является I этапом разработки «Схемы территориального планирования муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район», анализом настоящего социально-экономического положения и промежуточным звеном, как основа для определения и выработки конкретных и реальных направлений социально-экономического развития Мари-Турекского района.

Целью градостроительной организации территории района на II этапе разработки проекта Схемы территориального планирования является создание благоприятных условий жизнедеятельности населения Мари-Турекского района, формирование пространственной среды обитания, включая организацию социальной и хозяйственной деятельности.

Проект схемы территориального планирования муниципального района до ее доработки и утверждения подлежит в соответствии со статьей 21 Градостроительного Кодекса Российской Федерации обязательному согласованию с заинтересованными организациями района и органами местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района, а также основные положения территориального планирования должны быть опубликованы в средствах массовой информации района и размещены на официальном сайте муниципального района в сети Интернет для всеобщего обсуждения и выработки наиболее оптимальных и эффективных путей развития района.

Срок согласования проекта схемы территориального планирования муниципального района Градостроительным Кодексом установлен равным трём месяцам.

По результатам согласования и всеобщего обсуждения основных положений территориального планирования будет разработан окончательный вариант редакции проекта Схемы территориального планирования, который будет представляться администрацией Мари-Турекского района на утверждение в представительный орган «Муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район».

__________________

# Text boxes

Открытое акционерное общество

«МАРИЙСКГРАЖДАНПРОЕКТ

Базовый территориальный проектный институт»