ЗАКАЗЧИК	Администрация муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район»

ЗАКАЗ	№ 7-07 от 29 декабря 2007 г.

ОТДЕЛ	Архитектуро-планировочная мастерская

ОБЪЕКТ	Схема территориального планирования

###### муниципального образования «Мари-Турекский район» Республики Марий Эл

СТАДИЯ	Материалы по обоснованию Схемы   территориального планирования муниципального    образования «Мари-Турекский район»

ЧАСТЬ ПРОЕКТА	Пояснительная записка. Приложения.

ТОМ № ГД.2-09

Генеральный директор						      Ф.Б. Ананьев

Главный инженер института					      В.Н. Конышев

Начальник отдела						      В.П. Горбань

Главный архитектор проекта					      А.Н. Теряев

Руководитель темы						      В.Ф. Федоров

Ведущий архитектор						      Н.А. Орлова

Архитектор								      И.Н. Муравьёва

Йошкар-Ола

2010 г.

### СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТОМ № ГД 2-09

1. Пояснительная записка:

Материалы по обоснованию Схемы территориального планирования муниципального образования «Мари-Турекский район» Республики Марий Эл.

2. Приложения:

Схемы планируемого территориального развития района.

Настоящий проект выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и на основе Схемы территориального планирования Республики Марий Эл.

Гл. архитектор проекта						А.Н.Теряев

«___» 			 2010 г.

Состав проекта 
Схема территориального планирования 
муниципального образования

«Мари-Турекский район» 
Республики Марий Эл

Том I

Положения о территориальном планировании муниципального образования «Мари-Турекский район» Республики Марий Эл.

Введение.

Раздел 1. Цели и задачи «Схемы территориального планирования».

Раздел 2. Анализ состояния территории.

Раздел 3. Комплексная оценка перспектив и ограничений социально-экономического развития территории района.

Раздел 4. Схемы современного состояния территории.

Схема № 1. Геополитическое и макроэкономическое положение района в системе расселения республики.

Схема № 2. Административно-территориальное устройство и сис-тема расселения.

Схема № 3. Структура земель Мари-Турекского района

Схема № 4. Природно-ресурсный потенциал района.

Схема № 5. Транспортная и инженерная инфраструктура района.

Схема № 6. Инженерно-геологические, природоохранные, эколо-гические ограничения комплексного развития территории.

Схема № 7. Оценка социально-экономического развития территории района по современному состоянию.

Том II

Проект схемы территориального планирования района.

Раздел 5. Анализ состояния, перспектив и ограничений комплексного развития территории Мари-Турекского района.

Раздел 6. Перспективы и основные направления комплексного развития.

Раздел 7. Обоснование мероприятий по территориальному планированию.

Раздел 8. Схемы населённых пунктов Мари-Турекского района.

Раздел 9. Схемы планируемого территориального развития района.

Содержание Тома 2.

Раздел 5. Анализ состояния, перспектив и ограничений

комплексного развития территории Мари-Турекского района. 	6

5.1. Анализ состояния территории. 						6

5.1.1. Положение района в системе расселения республики		6

5.1.2. Природно-ресурсный потенциал и приоритетные

направления его использования. 					7

5.1.3. Структура земель территории района по

целевому назначению							11

5.2. Ограничения комплексного развития. 				12

5.2.1. Инженерно-геологические ограничения. 				12

5.2.2. Зоны с особыми условиями использования территории
и прочие природоохранные ограничения. 			13

5.2.3. Экологический каркас территории района. 			14

5.2.4. Зоны охраны объектов культурного наследия. 			16

5.2.5. Охранные зоны объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры. 					17

5.2.6. Экологические ограничения						18

5.2.7. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера. 		19

5.2.8. Оценка территории по благоприятности для 
капитального строительства. 						20

Раздел 6. Перспективы и основные направления 
комплексного развития. 					   21

6.1. Основные направления комплексного развития 
и размещения производительных сил. 				   21

6.2. Основные направления градостроительного развития
территории. 								   22

6.3. Транспортная инфраструктура и перспективы 
ее развития. 								   22

6.4. Функциональное зонирование территории района. 		25

6.5. Зоны и точки активизации хозяйственной деятельности 
и инновационного развития. 						   28

6.6. Формирование системы расселения и типология 
населенных мест. 							   32

6.7. Пространственная организация территории района. 		34

6.8. Население и демографический потенциал развития. 		36

6.9. Перспективный жилой фонд. 						39

Раздел 7. Обоснование мероприятий по территориальному 
планированию. 							   41

7.1. Современное административно-территориальное 
устройство. 								   41

7.2. Предложения по планируемому изменению границ

поселений и населенных пунктов Мари-Турекского

района. 									  45

7.3. Особо охраняемые природные территории

Мари-Турекского района. 						  47

7.4. Земли сельскохозяйственного назначения и

сельскохозяйственных угодий в их составе. 			  49

7.4.1. Правовые аспекты планируемого изменения границ

земель сельскохозяйственного назначения и

сельскохозяйственных угодий в их составе. 			49

7.4.2. Характеристика, структура и современное

использование земель сельскохозяйственного

назначения и сельскохозяйственных угодий в их

составе. 									51

7.4.3. Развитие агропромышленного комплекса. 			53

7.5. Зоны планируемого размещения объектов капитального

строительства местного значения в Мари-Турекском

районе. 									  56

7.5.1. Основные направления размещения объектов

капитального строительства. 					         56

7.5.2. Обоснование планируемого развития и размещения

объектов капитального строительства в области

энергетики и газоснабжения района. 			          58

7.5.3. Обоснование планируемого размещения объектов

капитального строительства социальной

инфраструктуры. 						          59

Раздел 8. Схемы населённых пунктов 
Мари-Турекского района.					  79

Приложения:

Раздел 9. Схемы планируемого территориального развития Мари-Турекского района.

Схема № 8. Основной чертеж. Пространственно-планировочная организация территории района.

Схема № 9. Функциональное зонирование территории района.

Схема № 10. Система расселения, размещение объектов капитального строительства регионального и местного значения, транспортная и инженерная инфраструктура.

Схема № 11. Экологический каркас территории района.

Проект схемы территориального планирования муниципального образования «Мари-Турекский» район.

Обоснования проекта схемы территориального планирования.

Раздел 5. Анализ состояния, перспектив и ограничений комплексного развития территории Мари-Турекского района.

5.1. Анализ состояния территории.

5.1.1. Положение района в системе расселения республики.

Муниципальное образование «Мари-Турекский район» является административно-территориальной единицей Республики Мари Эл с административным центром в пгт. Мари-Турек. Район образован 28 августа 1924 года.

Мари-Турекский район расположен в северо-восточной части территории Республики Марий Эл и граничит на западе с территорией муниципального образования «Параньгинский район», на севере с Кировской областью и территорией муниципального образования «Сернурский район», на востоке, юго-востоке и юге с территорией Республики Татарстан, на юго-западе с муниципальным образованием «Моркинский район».

Протяженность с востока на запад - 36 км, с севера на юг - 76 км. Численность населения 26,2 тыс. чел.

Общая площадь района составляет 151386 га.

из них :

земли населенных пунктов 5217 га,

земли сельскохозяйственного назначения 99817 га, в том числе земли сельхозугодий 87149 га, из них пашня 71888 га,

земли лесного фонда 45776 га, в том числе земли Мари-Турекского лесничества 45698 га

Административный центр пгт. Мари-Турек расположен у западной границы района и удален от административного центра Республики Марий Эл г. Йошкар-Ола на 125 км.

Мари-Турекский район имеет переферийное транспортное положение в республике. Автомобильные дороги республиканского значения позволяют осуществлять транспортные связи Мари-Турекского района с другими районами республики и регионами за пределами Республики Марий Эл.

Через территорию Мари-Турекского района проходит магистральный газопровод Ямбург-Тула и нефтепровод Сургут-Полоцк.

5.1.2. Природно-ресурсный потенциал и приоритетные направления его использования.

Климат.

Климат Мари-Турекского района, расположенного на востоке республики можно охарактеризовать как умеренно-континентальный с умеренно-суровой, снежной зимой и умеренно-теплым летом.

По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне IВ. Расчетные температуры для проектирования отопления равны -330 и -60. Продолжительность отопительного периода 221 день. Максимальная глубина промерзания почвы - 140 см.

Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но в особо метельные зимы вследствии большого снегопереноса южными и юго-восточными ветрами рекомендуется временная снегозащита путей сообщения.

Весь зимний сезон, начиная с середины ноября, благоприятен для организации отдыха населения.

Район относится к зоне умеренного потенциала загрязнения, т.к. метеорологические условия таковы, что создаются равновесные условия для рассеивания и накопления вредных примесей в атмосфере.

Почвы.

На территории района преобладают дерново-слабо и средне-подзолистые суглинки (около 65% территории района) и дерново-слабо и средне-подзолистые супесчаные почвы (около 35% территории района).

Материнская порода - пермские суглинки и покровные лесовидные породы по рельефу занимают повышенные местоположения и пологие склоны.

Дерново-слабо и средне-подзолистые супесчаные почвы по рельефу занимают ровные или слабовсхолмленные участки.

Район в целом благоприятный для сельскохозяйственного производства. Наиболее благоприятными являются его северо-западная и юго-восточная части. Менее благоприятна центральная часть с дерново-слабо и средне-подзолистыми супесчаными и песчаными почвами. Использование этих почв в сельском хозяйстве требуют коренного улучшения внесением значительных доз органических (торф, компост) и минеральных удобрений.

Растительность.

На территории района преобладают сельскохозяйственные земли. На менее значительных площадях в центральной и юго-западной частях района распространены еловые, березовые, сосновые и черноольховые леса. В пойме р. Ноля произрастает луговая растительность.

Леса имеют полепочвозащитное и промышленное значение. В рекреационном отношении леса благоприятны для организации отдыха.

Ресурсы дикорастущих лекарственных, промышленно-технических и плодово-ягодных растений наиболее значительны в центральной и юго-западной частях района.

Ввиду незначительного распространения этих растений, промышленная заготовка их экономически нецелесообразна.

Рельеф.

Территория Мари-Турекского района в целом характеризуется мягким, спокойным рельефом.

Большая часть района расположена в пределах денудационной равнины (Мури-Турекское плато) с полого-холмистой поверхностью, умеренно расчлененной долинами небольших рек: р. Уржумка, р. Ноля, р. Буй и ручьев и оврагов.

Территория, примыкающая к плато, на юго-западе располагается в пределах аллювиально-флювиогляциальной равнины с слабо волнистой, залесенной поверхностью.

Геологическое строение.

По геологическим условиям территория с поверхности слагается делювиально-аллювиальными лессовидными суглинками Подстилаются они песчаниками, глинами, песками, а на отдельных участках - известняками пермского возраста.

На отдельных участках суглинки обладают просадочными свойствами.

На участках, где близко к поверхности (на глубине 3 - 9 м) залегают известняки (н.п. Пумарь, Сардаял, Сысоево, Б. Руял, Мари-Билямор) имеются благоприятные условия для развития карста.

Районы пойм рек сложены грунтами с пониженной и низкой несущей способностью: песками, супесями, сугликами и глинами, содержащими растительные остатки. Грунты заилены.

Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод

Мари-Турекский район расположен в пределах Волго-Камского артезианского бассейна. Водоносные горизонты, имеющие значения для водоснабжения, приурочены к породам Верхней Перми.

К четвертичным отложениям приурочены грунтовые воды, связанные с аллювиальными флювиогляциальными образованиями, имеющими ограниченное распространение.

Воды четвертичных отложений в силу локального распространения, слабой водообильности и подверженности поверхностному загрязнению не имеют практического значения.

В толще верхнепермских пород содержатся два водоносных горизонта - нижнетатарский  (уржумский) и казанский. Питание водоносных горизонтов происходит, главным образом, за счет атмосферных осадков, а разгрузка в речные долины. Воды трещинные и трещинно-пластовые, в основном напорные, редко безнапорные.

Верхним водоупором для водоносных горизонтов служат четвертичные суглинки мощностью 0,5 до 15 м, местами - прослои уржумских или казанских глин.

Водообильность пород пестрая и зависит от степени трещиноватости их и литологического состава. Наибольшей водообильностью обладают сильно трещиноватые известняки. Воды обычно пресные, от мягких до жестких.

Мощность зоны пресных вод составляет 100 - 150 м, в сводовой части Вятских поднятий и в долинах рек сокращается до 25 - 80 м. На отдельных участках в этой зоне встречаются солоноватые воды с минерализацией до 3,2 - 6 г/л и общей жесткостью до 39,7 мг-экв/л (Мари-Турек, Тат-Китня, Мари-Билямор и др.), это объясняется, вероятно, наличием гипса в водоносных породах.

Уржумский водоносный горизонт используется для целей водоснабжения почти на всей территории района, за исключением  северо-запада и юг-востока района. Здесь первым от поверхности является казанский водоносный горизонт, который эксплуатируется для водоснабжения.

Минерально-сырьевые ресурсы.

Район не располагает крупными запасами минерального сырья. Имеются небольшие месторождения строительных и стекольных песков, кирпичных глин, карбонатных пород, строительного камня, а также торфа и подземных вод.

Торф.

Рассматриваемая территория характеризуется сравнительно невысокой степенью заторфованности. Качественные показатели торфа позволяют использовать его для производства топлива и удобрений. Общий запас торфа на месторождениях 446 тыс. тонн.

На территории района имеется 2 резервных месторождени торфа: Мари-Возормашское (мелкое), Сендинское II (среднее) площадью 565 га, и десять проявлений торфа площадью 596,5 га.

Стекольное кварцесодержащее сырье.

Кварцевые пески широко распространены по долинам рек Мари-Турекского района. В естественном состоянии пески пригодны только для производства полубелой и зеленой тарной посуды. После обогащения могут быть пригодны для производства оконного стекла. Имеются 2 разведанных месторождения, два неразведанных и 2 проявления.

Месторождение Лесное разведанное. Сырье для производства полубелого тарного стекла. Запасы составляют 1036 тыс. т.

Карбонатные породы для известкования кислых почв.

На территории района имеются известняки и доломиты, пригодные для известкования кислых почв, местами залегают близко к поверхности земли. Месторождение Арборское с запасами 2773 тыс. куб. м.

Кирпично-черепичное сырье.

Сырьем для кирпичного производства являются элювиально-делювиальные суглинки, широко распространенные в районе. Суглинки для производства кирпича М 100 - 250, М 125, керамических изделий, не используемых для хранения жидкостей и продуктов. Годовая добыча по лицензии 10 тыс. куб. м в год.

Разведанные запасы могут служить сырьевой базой для кирпичного производства.

Песок для бетона и силикатных изделий.

Месторождение Опаринское II, разрабатываемое. Песок глинистый для строительных работ и строительства автодорог. Запасы составляют 3542 тыс. куб. м.

Месторождение Опаринское I, разрабатываемое. Пески кварцевые для строительных растворов и строительства автодорог. Запасы составляют 1860 тыс. куб. м.

Леса и лесосырьевые ресурсы.

Мари-Турекский район относится к числу районов со средней лесистостью 30%. Леса располагаются по территории района крупными компактными массивами.

Леса государственного лесного фонда, обслуживаемые Мари-Турекским лесничеством, составляют 45698 га

Леса в районе имеют среднюю производительность, средний класс бонитета от II и выше.

В составе преобладают мягколиственные породы: береза - 28%, липа - 17%, осина -12 %. Среди хвойных пород на первом месте ель — 21 %, сосна занимает 17% лесов.

Земли покрытые лесной растительностью по Мари-Турекскому лесничеству составляют 42579 га. из них защитные леса составляют 6180 га, эксплуатационные леса 28074 га. Запас древесины равен 4017,7тыс.куб.м.

Приоритетные направления использования природно-ресурсного потенциала.

Анализ наличия природно-ресурсного потенциала района показывает, что рациональное использование минерально-сырьевых ресурсов, имеющихся в Мари-Турекском районе, может определять приоритетные хозяйственные функции территории и способствовать повышению инвестиционной привлекательности района.

Мари-Турекский район обеспечен такими видами сырья, как кирпичные глины, лесные ресурсы, торф, стекольное сырьё.

Кирпичные глины могут быть использованы в качестве сырья для производства кирпича для нужд района.

Запасы торфа не значительны, но могут использоваться для удовлетворения потребностей района.

Отрасль переработки леса может стать привлекательной для потенциальных инвесторов.

Район обладает значительным запасом качественных лесных ресурсов, а также рекреационными ресурсами для организации круглогодичного туризма и отдыха.

Из минерально-сырьевых ресурсов, имеющихся в районе, интерес для промышленного освоения представляют только месторождения глинистых пород и песка для стекольного производства.

Имеющиеся на территории района месторождения торфа и строительных песков имеют ограниченные запасы и могу использоваться только для удовлетворения местных потребностей.

Для объективной оценки возможности использования минерально-сырьевого потенциала и перспективного ввода в эксплуатацию месторождений необходимо проведение переоценки минерально-сырьевой базы района в увязке в масштабах Республики Марий Эл, составление карты закономерности размещения полезных ископаемых с элементами прогноза.

5.1.3. Структура земель территории района по целевому назначению.

На основании Земельного кодекса РФ в соответствии с основным целевым назначением выделяются 7 категорий земель:

1. Земли сельскохозяйственного назначения;

2. Земли населенных пунктов;

3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4. Земли особо охраняемых территорий и объектов;

5. Земли лесного фонда;

6. Земли водного фонда;

7. Земли запаса.

Общая площадь земельного фонда Мари-Турекского района составляет 151386 га и распределяется по категориям следующим образом:

- 99817 га - 66 % земли сельскохозяйственного назначения (против 37 % по республике);

- 5217 га - 3,4 % земли населенных пунктов;

-  576 га - 0,4 % земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- 45776 га - 30,2 % земли лесного фонда (против 51% в среднем по республике);

Отнесение земель к той или иной категории произведено по сведениям Роснедвижимости по Республике Марий Эл.

Земли сельскохозяйственного назначения в основном сосредоточены в городском поселении Мари-Турек, в Косолаповском, Хлебниковском, Карлыганском, Марийском сельских поселениях.

5.2. Ограничения комплексного развития.

Для комплексного развития территории Мари-Турекского района имеются ряд ограничений - это инженерно-геологические ограничения, экологические ограничения, ограничения соблюдением охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, наличие факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, наличие зон с особыми условиями использования территории.

5.2.1. Инженерно-геологические ограничения.

К числу основных факторов, осложняющих строительство в Мари-Турекском районе, относится карст, а также оврагообразовние, встречающееся на ограниченных участках.

С учетом геоморфологических, геологических и гидрогеологических особенностей в Мари-Турекском районе выделены следующие  инженерно-геологические зоны:

- Денудационная равнина;

- Аллювиально-флювиогляциальная равнина;

- Поймы рек и ручьев.

Денудационная равнина. В целом этот район благоприятен для градостроительного освоения. На участках развития оврагов необходимо предусмотреть меры по борьбе с овражной эрозией. На участках, где имеются благоприятные условия для развития карста, строительству должны предшествовать специальные изыскания с целью установления наличия или отсутствия карста.

Аллювиально-флювиогляциальная равнина.

По инженерно-геологическим условиям район благоприятен для освоения.

Поймы рек и ручьев.

Этот район не благоприятен для строительства, в связи с затоплением, высоким положением уровня грунтовых вод и наличием грунтов с пониженной и низкой  несущей способностью.

5.2.2. Зоны с особыми условиями использования территории и прочие природоохранные ограничения.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, а также особенностями территории, предполагаемого размещения объектов, к зонам природоохранного назначения отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- охранные зоны особо охраняемых природных объектов.

К землям природоохранного назначения в соответствии с Земельным и Лесным кодексами РФ относятся особо охраняемые природные территории и защитные леса.

Водоохранной зоной водных объектов является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов. В пределах водоохранных зон устанавливается специальный режим хозяйствования и иных видов деятельности. Соблюдение особого режима использования территории водоохранных зон является составной частью комплекса водоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 12 апреля 2006 г. № 74-ФЗ устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов. Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину.

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования. Минимальная ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- распашка земель;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация летних лагерей скота.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения это территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной целью создания и обеспечения в зоне санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Размеры зон санитарной охраны определяются нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение находятся под особой охраной, для чего устанавливается особый правовой режим.

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках создаются охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах буферных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов. С учетом особенностей правового режима защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, в них устанавливаются следующие категории защитности:

-  леса зеленых зон и лесопарки в населенных пунктах;

- защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных дорог федерального и республиканского значения;

- запретные полосы лесов по берегам рек и другим водным объектам.

5.2.3. Экологический каркас территории района.

Современная стратегия охраны природы предполагает сохранение экологического равновесия на основе создания экологического каркаса территории. Экологический каркас, как система природоохранных территорий, является основой устойчивого развития района.

Экологический каркас территории образуется совокупностью ее экосистем, с индивидуальными характеристиками природопользования для каждого участка, образующих пространственно-организованную структуру, которая поддерживает экологическую стабильность территории, предотвращая потерю биоразнообразия и деградацию природных систем. Формирование экологического каркаса на территории Мари-Турекского района предполагает развитие и регламентацию существующих форм территориальной охраны природы и регулирования природопользования. Функционирование экологического каркаса осуществляется соответствующими правовыми, управленческими и экономическими механизмами.

Структурные элементы экологического каркаса территории Мари-Турекского района представлены региональным и локальным уровнями.

Ядром экологического каркаса локального уровня представлена  территория зоологического памятника природы «Ирека».

К транзитным территориям регионального уровня относятся водоохранные зоны основных рек и их притоков, защитные полосы вдоль дорог регионального значения. К буферным территориям относятся эксплуатационные леса.

На локальном уровне к ядрам экологического каркаса относятся малые реки и озёра, к транзитным территориям относятся сельские леса, водоохранные зоны малых рек и озер, к буферным территориям относятся луга и пастбища.

Создаваемый экологический каркас территории района должен выполнять следующие функции:

- средообразующие - сохранение ландшафтного и биологического разнообразия природных территорий;

- информационные - сохранение и использование информационных ресурсов природных территорий;

- рекреационные - сохранение и использование рекреационных и бальнеологических ресурсов;

- ресурсоохранные - сохранение и восстановление биологических ресурсов, в том числе растительных, использование которых связано с их изъятием.

Экологический каркас, как и любая система, имеет довольно сложную функциональную структуру и состоит из площадных и линейно вытянутых элементов. На территории Мари-Турекского района роль ядер экологического каркаса играют линейные структуры рек и площадные структуры их запретных лесных полос. Роль биокоридоров, связывающих между собой ядра, играют водоохранные зоны основных рек и их притоков, а также защитные полосы вдоль дорог регионального значения. В структуре экологического каркаса также выделяются буферные территории, защищающие ключевые и транзитные территории от неблагоприятных антропогенных воздействий.

Таким образом, для создания и функционирования экологического каркаса необходимо, во-первых, определение его структурных элементов с режимом использования каждой территории. Во-вторых, необходимо создание правовой базы экологической регламентации природопользования.

Основная природоохранная роль экологического каркаса сводится к установлению индивидуальных режимов природопользования для определенных территорий в целях поддержания их экологического потенциала и сохранения ценных природных объектов. Регламенты природопользования устанавливаются в соответствии с Федеральным законом № 33-ФЗ от 14 марта 1995 г. «Об особо охраняемых природных территориях», Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации. Необходимо также принятие на уровне Республики Марий Эл специальных регламентов по всем элементам экологического каркаса в соответствии с действующим федеральным законодательством.

5.2.4. Зоны охраны объектов культурного наследия.

Особенностями Марийской духовной культуры является большое число священных мест, которые представляют собой рощи или отдельные деревья, родники, озера, холмы, места погребений, либо иные объекты поклонения и почитания представителей марийцев, сохранивших в живом бытовании традиционную языческую религию. Луговые марийцы и сегодня остаются носителями веры предков, соблюдают обряды, берегут места поклонения богам.

На территории Мари-Турекского района выявлено 20 памятников археологии и 11 священных рощ.

Языческие праздники являются своеобразным туристским ресурсом, в том числе и для выездного иностранного туризма представителей народов, сохраняющих древние языческие верования.

Несомненный интерес представляют ландшафтные памятники марийской традиционной культуры - священные рощи, родники, места захоронений.

Особый пласт историко-культурного наследия составляют места бытования народных промыслов и ремёсел. В Мари-Турекском районе предлагается придать статус «особо охраняемой территорий историко-культурного назначения» местам бытования народных промыслов и ремёсел в деревне Сысоево.

«Священным местам» схемой предлагается придать статус «Особо охраняемых территорий историко-культурного наследия республиканского значения».

5.2.5. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной                           инфраструктуры.

Охранная зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры это территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны выделяются для:

- электрических сетей;

- линий и сооружений связи;

- систем газоснабжения;

- магистральных трубопроводов;

- транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются для электроподстанций, распределительных устройств, воздушных линий электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 100 вольт» охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящих от крайних проводов на расстоянии:

- до 20 киловольт 				10 м;

- 35 киловольт 					15 м;

- 110 киловольт 					20 м;

- 150, 220 киловольт 				25 м;

- 330, 500, киловольт 				30 м.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 г. № 578.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны: для наружных газопроводов – 15 м от осей крайних ниток, для подводных переходов – 100 м, от газонаполнительных станций до лесных массивов хвойных пород – 50 м, лиственных пород – 20 м.

Вдоль магистральных трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты устанавливается охранная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, и другим опасным воздействиям.

В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства. На этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки и являются основными ограничениями при разработке генеральных планов населенных пунктов.

5.2.6. Экологические ограничения.

Особенности физико-географического положения Мари-Туреккого района в структуре Республики Марий Эл и экономического развития республики и района определяют в целом относительно благоприятную экологическую обстановку.

Однако хозяйственная деятельность может оказывать локальное воздействие на геологическую среду, что сказывается на режиме и качестве подземных вод. Потенциальную опасность загрязнения подземных вод представляют, главным образом, поля фильтрации неочищенных сточных вод, свалки бытовых и промышленных отходов. Интенсивная и бесконтрольная эксплуатация водоносных горизонтов приводит к их истощению и ухудшению питьевых качеств подземных вод.

В Мари-Турекском районе по отдельным очагам загрязнения на территориях с неблагоприятной техногенной нагрузкой отмечается загрязнение подземных вод.

Основными загрязнителями поверхностных водных объектов являются предприятия коммунального хозяйства и неканализованные ливневые воды с территорий промышленных предприятий, населенных пунктов и сельскохозяйственных предприятий.

Очистные сооружения канализации, оказывающие загрязнения водных объектов:

1.ООО «Водоканалсервис» загрязнение р. Туречка.

2.ООО «Водоканалсервис» р. Буй.

3.ООО «Водоканалсервис» загрязнение р. Уржумка.

В результате техногенного воздействия на геологическую среду усиливается развитие экзогенных геологических процессов, характерных для участков, подверженных овражной эрозии и карстообразованию.

Активизация хозяйственной деятельности в пределах территорий, подверженных развитию карстовых процессов, требует решения проблемных ситуаций, которые могут возникнуть в зонах влияния магистральных сетей инженерной и транспортной инфраструктуры, проходящих через опасные участки.

Для улучшения экологической обстановки на территории Мари-Турекского района необходима разработка и осуществление превентивных мер по охране окружающей среды:

- комплекс мероприятий по охране подземных и поверхностных вод должен быть направлен на ликвидацию существующего загрязнения и предотвращение потенциально возможного: уменьшение выноса загрязняющих веществ в водные объекты со сточными водами, увеличение мощности очистных сооружений, а также на сокращение водопотребления промышленными, коммунальными, сельскохозяйственными и другими предприятиями за счет изменения технологии производства, внедрение оборотного или повторного использования воды, очистки сточных вод, увеличение ассимулирующей способности водоемов;

- реконструкция существующих очистных сооружений:

1.ООО «Водоканалсервис» в п. Мари-Турек;

2.ООО «Водоканалсервис» в с. Косолапово;

3.ООО «Водоканалсервис» в с. Мари-Билямор.

- проведение агролесомелиоративных работ: создание искусственных защитных полос, формирование естественных защитных посадок, максимальное сохранение естественных лесных массивов и растительного покрова в целях ослабления эрозионных процессов;

- увеличение площади особо охраняемых природных территорий;

- формирование экологического каркаса и нормативно-правовое обеспечение природоохранного режима его структурных единиц;

- проведение комплексного экологического мониторинга.

5.2.7. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Источником чрезвычайных ситуаций природного характера в Мари-Турекском районе являются опасные природные явления или процессы, причиной которых могут быть карст, овражная эрозия. Мари-Турекский район отличается большой вероятностью возникновения природных ЧС локального и местного уровней.

На территории района населенных пунктов, подверженных воздействию экзогенных процессов на установлено.

Основные факторы риска техногенного характера - это аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения, аварии на газо-и нефтепроводах, пожары и взрывы в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения, аварии на транспорте.

По территории района проходит магистральный газопровод Ямбург-Тула и ответвления на пгт. Мари-Турек, и пгт. Параньга.

В северной части района проходит нефтепровод Сургут-Полоцк.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Для целей пожаротушения в населенных пунктах с числом жителей более 5 тысяч человек необходимо произвести реконструкцию водопроводных сетей, в пгт. Мари-Турек, выполнить закольцовку линий водовода.

Необходимо произвести реконструкцию здания пожарного депо пожарной части № 33 в с. Хлебниково, а также строительство в с. Косолапово пожарного депо на 2 хода.

В населенных пунктах с числом жителей от 50 чел. до 5 тысяч человек необходимо обеспечить строительство пожарных водоемов (резервуаров) и устройство подъездных путей с облегченным усовершенствованным покрытием и пирсов к водоемам, используемым для целей пожаротушения.

5.2.8. Оценка территории по благоприятности для капитального строительства.

Экономический и социальный эффект реализации Схемы определяется экономией капитальных вложений в сферу промышленного и гражданского строительства в результате рационального размещения новых объектов на благоприятных территориях, не требующих дополнительных затрат на их инженерную подготовку. Оценка территории по степени благоприятности для градостроительного освоения проводится с учетом специфики природных условий и современного хозяйственного использования территории.

Интегральная оценка территории для строительства включает ее районирование по сложности инженерно-геологических условий, водообеспеченности, наличию ООПТ и охранных зон линейных сооружений.

Территория Мари-Турекского района относится к благоприятным территориям для целей капитального строительства объектов регионального и местного значения, как территории с хорошей водообеспеченностью, свободные от ограничений.

## Раздел 6. Перспективы и основные направления комплексного развития.

6.1. Основные направления комплексного развития.

Решение задач территориального планирования должно быть основано на задачах комплексного развития территории и увязано с ними.

Комплексное развитие обеспечивает устойчивое развитие территории, которое в значительной степени зависит от создания зон нового технологического уклада, связанных с комплексным использованием местного природно-ресурсного потенциала.

На территории Мари-Турекского района имеются такие природные виды сырья, как кварцевые и строительные пески, карбонатные породы для известкования почв, кирпичные глины, лесные ресурсы, торф.

Кирпичные глины могут быть использованы в качестве сырья для производства кирпича для нужд района.

Лесные ресурсы района, как постоянно возобновляемые естественным путем, могут рассматриваться в долгосрочной перспективе дополнительным источником и основой развития реального сектора экономики района. Однако территориальное размещение лесозаготовок и перерабатывающих центров должны учитывать необходимость сохранения и упрочения экологического равновесия на территории района. Обязательным условием в части обоснования объемов производства должно быть полное соблюдение требований неистощительного и постоянного лесопользования, охраны природной среды.

Развитие всех отраслей хозяйства зависит от повышения уровня инфраструктурной обеспеченности территории, прежде всего транспортными коммуникациями и инженерными сетями.

Развитие инфраструктуры повысит рентабельность, прежде всего, таких отраслей как лесная и деревообрабатывающая промышленности, добыча и комплексное использование торфа, производство стройматериалов, пищевая промышленность. Помимо развития транспорта на эффективность этих отраслей влияет уровень энергообеспечения, включая обеспечение дешевой электроэнергией, теплом и природным газом.

### 6.2. Основные направления градостроительного развития территории района.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации главной задачей градостроительной политики развития территории является разработка проектных решений по градостроительному планированию.

Градостроительное планирование основывается на принципе обеспечения устойчивого развития территорий и населенных мест. В Градостроительном кодексе устойчивое развитие населенных мест и межселенных территорий определяется такой территориальной организацией, при которой градостроительными средствами обеспечивается благоприятная среда жизнедеятельности, включая рациональное использование природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Основная направленность градостроительной политики в районе на всех уровнях должна быть связана с укреплением экономической базы и социальной инфраструктуры населенных пунктов сельских, городских поселений, улучшением их транспортных связей с районным центром, а также повышением уровня инженерной обеспеченности территории.

Схемой территориального планирования Республики Марий Эл принято векторно-управляемое направление градостроительной политики муниципальных образований с приоритетным развитием зон и «точек роста» федерального, регионального и местного значения на базе активного использования внутренних ресурсов территории и сбалансированного развития группы ведущих отраслей, обоснование выбора зон и населенных пунктов приоритетного размещения и развития новых системообразующих функций, целевое и сосредоточенное направление федеральных и региональных инвестиций.

Такой подход даёт импульс динамическому развитию и сбалансированному использованию материальных, социальных и финансовых ресурсов территории, отдаёт приоритет развитию и расширению внутрирегионального потребительского рынка и усилению межрегиональных экономических связей.

### 6.3. Транспортная инфраструктура и перспективы её развития.

В транспортном отношении Мари-Турекский район обеспечивается только автомобильным транспортом. Поэтому большое значение для дальнейшего социально-экономичского развития района и рациональной организации территории имеет совершенствование межселенной транспортной инфраструктуры.

Необходимость совершенствования межселенной транспортной инфраструктуры диктуется требованиями реализации стратегических задач развития района:

- использование выгодного транспортного положения района по отношению ко второй по значимости транспортной оси республики, которой является автодорога, пересекающая республику с запада на восток и в настоящее время активно функционирующая на участке Йошкар-Ола - Уржум в развитых сельскохозяйственных районах;

- активизация хозяйственных связей между отдельными экономическими районами республики, а также улучшение транспортных условий вывоза продукции за пределы района;

- формирование новых зон активизации хозяйственного использования природных ресурсов района.

В настоящее время межрайонные связи Республики Марий Эл обеспечены разветвленной сетью автодорог. Недостатки в этой сфере относятся главным образом к качественным характеристикам существующих дорог. Необходима реконструкция наиболее загруженных участков дорог, развитие системы путепроводов и развязок, улучшение состояния дорожного покрытия, автосервиса, строительства обходов населенных пунктов.

Существует проблема обеспечения всех населенных пунктов района круглогодичной связью с центром по дорогам с твердым покрытием.

Низкий технический уровень, несоответствие параметров дорог интенсивности движения и составу транспортного потока, перегрузки отдельных участков дорог приводят к снижению средней скорости движения.

Соответственно, состояние некоторых участков дорог не позволяет реализовывать эксплуатационные качества современных автомобилей. Рост доли большегрузных автомобилей приводит к повышению износа покрытий, ухудшая состояние дорог в дополнение к прочим факторам. Неудовлетворительное состояние дорожных покрытий на части автомобильных дорог вызывает увеличение стоимости перевозок.

Все названные факторы увеличивают непродуктивные расходы производителей и потребителей, снижают конкурентоспособность отечественных товаров.

Развитие сети автомобильных дорог и стратегические задачи дорожной политики в Республике Марий Эл отражены в Региональной программе модернизации и развития сети автомобильных дорог Республики Марий Эл до 2025 г. Их решение должно обеспечить создание единого транспортного пространства. Выделены следующие приоритеты в развитии автомобильных дорог республики:

1. Сохранение существующей сети автомобильных дорог.

2. Повышение технического уровня существующей сети автомобильных дорог, где главным является ликвидация участков лишенных покрытия, замена мостов с недостаточными габаритами, изменение плана и профиля и уширение проезжей части на особо опасных и загруженных участках федеральных и региональных автомобильных дорогах, особенно на подходах к районным центрам, с целью обеспечения безопасного пропуска автомобильного транспорта, строительство обходов населенных пунктов.

3. Завершение формирования сети автомобильных дорог общего пользования, подлежащих передаче муниципальным образованиям, строительство новых хордовых и соединительных дорог, дополняющих сложившуюся структуру дорожной сети, с целью ликвидации перепробега и обеспечения связи между районными центрами и крупными населенными пунктами по кратчайшим маршрутам.

4. Создание сети автомобильных дорог с твердым покрытием в сельской местности, обеспечивающей связи всех населенных пунктов с центрами сельских поселений, а также опорной сетью дорог.

5. На этапе прогнозируемого экономического роста в регионе необходимо приведение основных федеральных и межрегиональных автомобильных дорог, входящих в состав российских и международных транспортных коридоров в соответствие с расчетной интенсивностью движения и требованиям СНиП 2.05.02-85 по параметрам II и I технических категорий.

Реализация программы будет осуществляться в три этапа: 2005-2010, 2011-2015, 2016 -2025 гг. Она предполагает:

а) решение задач по модернизации и повышению пропускной способности федеральных дорог, в том числе вблизи крупных транспортных узлов, приведение в нормативное состояние сельских дорог с учетом привлечения дополнительных источников финансирования;

б) решение проблем сохранения и повышения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог посредством изменения стратегии осуществления работ по их ремонту и содержанию.

В транспортном отношении Мари-Турекский район обеспечен только автомобильными дорогами. Поэтому большое значение для дальнейшего социально-экономического развития района и рациональной организации территории имеет совершенствование межселенной транспортной инфраструктуры.

Первоочередными задачами усовершенствования сети автодорог района являются повышение технического уровня существующих дорог,  ликвидация участков дорог без покрытия, реконструкция и замена мостов с недостаточными габаритами, строительство обходов населенных пунктов, обеспечение круглогодичной связи всех населенных пунктов с опорной сетью дорог и административными центрами по дорогам с твердым покрытием.

Общая протяженность автодорог общего пользования на территории района составляет 394,18 км, из которых 192 км с твердым покрытием.

По территории района проходят автодороги республиканского значения, протяженностью в границах района 214,2 км, которые связывают район с г. Йошкар-Ола, с Кировской областью и Республикой Татарстан.

Автодороги общего пользования по району составляют 316,4 км, из которых имеется с твердым покрытием 120,4 км.

Для того чтобы обеспечить подъезды с твердым покрытием ко всем населенным пунктам района, необходимо построить 196 км автодорог.

Со строительством всех местных дорог все населенные пункты района получат выход на региональную автомагистрали и возможность эффективного градостроительного развития.

6.4. Функциональное зонирование территории Мари-Турекского района.

Перспективное градоэкономическое зонирование территории района основывается на оценке существующего функционального использования частей территории, сложившейся системы расселения, планировочной организации и наличия ресурсно-хозяйственного и социально-экономического потенциалов.

Функциональное зонирование предполагает выделение на территории района зон по трем основным критериям:

- интенсивной;

- экстенсивной;

- ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности.

Мари-Турекский район относится к зоне экстенсивной хозяйственной деятельности и в незначительной мере может быть отнесен и к зоне  ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности.

Зона экстенсивной хозяйственной деятельности включает подзоны сельского хозяйства, лесоэксплуатации и геологоразведки.

В подзоне сельского хозяйства базовыми отраслями специализации сельскохозяйственных предпиятий района должно оставаться животноводство мясо-молочного направления и растениеводство, специализирующееся на выращивании зерна, картофеля и овощей.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 99817 га или 66% территории района, в том числе сельскохозяйственные угодия 87149 га, из них 71888 га пашни.

В подзоне лесоэксплуатации в Мари-Турекском районе лесосырьевые ресурсы составляют 4017,7 тыс. куб. м древесины на 28074 га эксплуатационных лесов. Леса на территории района располагаются крупными массивами, их площадь 45776 га, что составляет 30,2 % территории района.

Подзона геологоразведки.

Схемой территориального планирования Республики Марий Эл на территории Мари-Турекского района по данным геофизических работ положительно оцениваются перспективы нефтеносности и газоносности западных территорий района, примыкающих к Параньгинскому району.

Планом реализации Схемы территориального планирования Республики Марий Эл предусмотрено на территории Республики Марий Эл проведение поисковых и оценочных работ на перспективных площадях с целью оценки прогнозных ресурсов углеводородного сырья.

Зона ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности.

К зоне влияния ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности в Мари-Туренкском районе относятся подзоны рекреационной деятельности, ведение лесного хозяйства и природоохранная деятельность.

Подзона рекреационной деятельности.

В Мари-Турекском районе имеются возможности организации рекреационной деятельности, которая должна быть направлена на рациональное использование природно-рекреационного потенциала территории, включающего природно-ландшафтные, и историко-культурные объекты.

В районе территории, предназначенные для рекреационной деятельности, носят местное значение.

Прогнозируемое расширение рекреационного использования территории района предполагает организацию рекреационных зон и туристских центров, направленных на формирование высокоэффективного и конкурентно-способного туристского комплекса в структуре республики.

Подзона ведения лесного хозяйства выделяется для определения лесохозяйственной деятельности по использованию и восстановлению лесного фонда, который оказывает огромное воздействие на экологическое состояние природных комплексов в результате выполнения ими таких биоэкологических функций, как регулирование и фильтрация водного стока, сохранение и повышение плодородия почв, сохранение биологического разнообразия, обогащения атмосферы кислородом и связывание углерода, благоприятное влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна. Одновременно леса выполняют важнейшие социально-экономические функции, обеспечивая спрос общества на лесные ресурсы всех видов.

В качестве первоочередных мер по улучшению лесохозяйственной деятельности необходимо осуществление следующих мероприятий:

- совершенствование системы учета лесов, а также проведение мероприятий по мониторингу лесного фонда, оценки и прогноза состояния восстановления и динамики роста лесного фонда;

- улучшение состояния лесного фонда;

- подготовка отводов лесосечного фонда под рубки главного и промежуточного пользования;

- уход за молодыми лесными посадками и перевод молодняка в категорию хозяйственно-ценных лесонасаждений;

- увеличение площади лесов хозяйственно ценных пород;

- предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров;

- улучшение санитарного состояния лесов;

- улучшение среды обитания животного мира;

- увеличение площади лесов специального целевого назначения;

- создание транспортной инфраструктуры для лесного хозяйства.

Подзона природоохранной деятельности.

В зоне ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности важное значение имеет подзона природоохранной деятельности. Природоохранная деятельность является основной функцией особо охраняемых природных территорий.

Для обеспечения экологической устойчивости территории необходимым условием является формирование оптимального экологического каркаса, ключевыми звеньями которого являются особо охраняемые природные территории.

В Мари-Турекском районе особо охраняемой природной территорией является памятник природы «Ирека».

Схемой территориального планирования Республики Марий Эл  предлагается придать статус «особо охраняемой территорий историко-культурного назначения» месту бытования народных промыслов и ремесел в деревне Сысоево.

Важной задачей территориальной организации и охраны природы, направленной на обеспечение экологического баланса территории, является развитие республиканской системы особо охраняемых природных территорий.

На территории Мари-Турекского района одно из ключевых мест в числе приоритетных особо охраняемых природных территорий являются территории священных рощ как достопримечательных мест.

На территории Мари-Турекского района зафиксировано 11 священных рощ.

6.5. Зоны и точки активизации хозяйственной деятельности и инновационного развития.

Специфика организации территории района заключается в разнородности и разной степени интенсивности хозяйственного и градостроительного освоения в соответствии с характером размещения природных ресурсов, сложившихся транспортных и хозяйственно-экономических связей.

В целях устойчивого развития территории района выделяются зоны хозяйственной активизации и точки приоритетного развития, которые являются элементами градоэкономического зонирования. К ним относятся:

- зоны нового технологического уклада;

- агропромышленные зоны;

- зоны туристско-рекреационной деятельности;

- зоны комплексного промышленного развития;

- населенные пункты зон активизации хозяйственной деятельности, которые могут быть как самостоятельными в своем развитии «точки роста», так и являться центрами названных зон.

Зоны нового технологического уклада.

Зоны нового технологического уклада в условиях Мари-Турекского района создаются на базе единого использования энергетических ресурсов, добычи и переработки полезных ископаемых, отраслей сельского хозяйства.

Основу этих зон составляют предприятия, связанные единым технологическим циклом и, как правило, относящиеся к малым, быстровозводимым и быстроокупаемым, продукция которых будет востребована в первую очередь в Республике Марий Эл, а также за ее пределами.

Так Северо-Восточная зона групповой системы расселения, включающая территории Куженерского, Мари-Турекского, Новоторъяльского, Параньгинского, Сернурского муниципальных районов производит самые большие объемы зерновых культур 53,6 %, а также 34,3 % молока, 21,0 % мяса.

Создание подобных зон наиболее актуально для слабо урбанизированных и сельскохозяйственных территорий, где на базе местных сырьевых ресурсов активизируется хозяйственная деятельность в населенных пунктах, в том числе не имеющих перспектив для автономного развития.

При этом укрепляется экономическая база развития социальной сферы: появляются новые рабочие места, повышается уровень и улучшаются условия жизни населения, качественно изменяется среда жизнедеятельности, в том числе в населенных пунктах различной величины и типологии.

В итоге укрепляется и совершенствуется урбанизированный каркас расселения района.

Зоны нового технологического уклада могут формироваться двух видов:

- на базе невозобновляемых ресурсов;

- на базе энергосберегающих технологий.

Населенные пункты в зонах нового технологического уклада, предприятия которых активно включаются в единый технологический процесс, становятся «точками роста», распространяя свое влияние на развитие близлежащих территорий района. В сферу влияния зоны попадает целый ряд сельских населенных пунктов, которые также получают возможность активизировать хозяйственную деятельность и развивать социальную сферу.

Зона агропромышленной деятельности.

Стратегия устойчивого развития агропродовольственной системы должна основываться на точечных инвестициях в конкурентно-способные отрасли АПК, обеспечивающие мультипликативный эффект целого комплекса взаимосвязанных отраслей.

Важнейшее направление приоритетной государственной поддержки должно быть уделено тем отраслям системы, где уже в ближайшем будущем может производиться конкурентно-способная продукция.

Агропромышленный комплекс является одним из самых важных секторов экономики муниципального образования «Мари-Турекский район», и его состояние и уровень развития во многом предопределяет социально-экономическую ситуацию в районе.

Мари-Турекская агропромышленная зона инновационного развития может быть организована на основе сложившейся сельскохозяйственной специализации территории района. Центрами инновационного развития и точками роста намечаются населенные пункты пгт. Мари-Турек и с. Косолапово. В пгт. Мари-Турек планируется развитие пищевой и легкой промышленности на базе использования сырья сельскохозяйственных предприятий. В селе Косолапово и центральной усадьбе ОПХ им. Академика Косолапова углубляется специализация на элитном семеноводстве зернобобовых культур. Сельскохозяйственные предприятия района специализируются преимущественно на животноводстве и выращивании зернобобовых культур. Для обеспечения животноводства сбалансированными кормами особое внимание необходимо уделить кормопроизводству, в частности выращиванию фуражного зерна, многолетних трав с использованием ЭМ-технологии. Планируется также углубление специализации сельскохозяйственных предприятий на выращивании и первичной переработки льна.

В аграрном секторе производится большая часть производимой валовой продукции, занято более 22 % от занятых в отраслях экономики.

В сельском хозяйстве муниципального района получили развитие животноводство мясомолочного направления и растениеводство, специализирующееся на выращивании зерна, картофеля и овощей.

На территории района ведут свою производственную деятельность 12 сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности, 6 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, более 50 крестьянских (фермерских) хозяйств.

В пгт. Мари-Турек планируется развитие пищевой и лёгкой промышленности на базе использования сырья с/х предприятий. В с. Косолаопово и ОПХ «им. Академика Косолапова» углубляется специализация на элитном семеноводстве зернобобовых культур. С/х предприятия района специализируются преимущественно на животноводстве и выращивании зернобобовых культур.

Для обеспечения животноводства сбалансированными кормами особое внимание необходимо уделить кормопроизводству, в частности выращиванию фуражного зерна, многолетних трав.

Планируется также углубление специализации сельскоозяйственных предприятий на выращивании и первичной переработке льна.

Зона туристско-рекреационной деятельности.

Активизация туристско-рекреационной деятельности в районе может осуществляться в пределах перспективных для этой цели территориях, обладающих высоким природно-ресурсным потенциалом, и направлена на формирование высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса.

Развитие туризма обеспечивает широкие возможности для оздоровления и реабилитации населения и вносит значительный вклад в развитие экономики, увеличения количества рабочих мест, налоговых поступлений в бюджет.

Для чего в д. Юмочка предусматривается:

- организация информационно-туристского центра на базе памятника природы «Ирека»;

- создание центра народных художественных и кустарных промыслов.

Наиболее перспективной и подготовленной территорией для формирования научно-обоснованного комплексного рекреационного использования является зона зоологического памятника природы река «Ирека». Он включает реку Иреку от ее истока на южной окраине деревни Юмочка до впадения в реку Уржумка без притоков.

Земли особо охраняемых природных территорий в Мари-Турекском районе в отдельную категорию не выделены.

Зона промышленного развития.

Ведущее место в промышленности муниципального образования «Мари-Турекский район» занимает пищевая промышленность, которую представляют предприятия ООО «Мари-Турекский молокозавод», ООО «Пищекомбинат Мари-Турекского райпо», ООО «Коопзаготпром Мари-Турекского райпо». В пищевой промышленности занято более 30 процентов работников, занятых в промышленности района, производится около 40 процентов производимой промышленной продукции по полному кругу предприятий.

Постепенно наращивается производственный потенциал перерабатывающих предприятий, внедряются новые виды продукции.

В настоящее время предприятиями данной отрасли выпускаются следующие виды продукции: цельномолочная продукция, масло животное, сыры жирные, кисломолочная продукция, хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские и макаронные изделия, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, безалкогольные напитки.

Основными видами деятельности ОАО «Мари-Турекское ремонтно-техническое предприятие» и ООО «Аграрный союз» являются: ремонт и теническое обслуживание сельскохозяйственных машин, автотранспорта, оборудования животноводческих ферм и комплексов, электротехнического оборудования, холодильных установок, нефтехозяйств, средств связи, монтаж оборудования, изготовление запасных частей.

Основными направлениями промышленной отрасли должны стать модернизация производства, улучшение качества и расширение ассортимента выпускаемой продукции.

Населенные пункты зон активизации хозяйственной деятельности, которые могут быть как самостоятельными в своем развитии "точки роста", так и являться центрами названных зон.

пгт. Мари-Турек:

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;

- лёгкая промышленность;

- деревообработка;

- промышленность строительных материалов;

- пищевая промышленность;

- агросервис;

- агротехнополис;

- социальная сфера.

п. Мариец:

- деревообработка;

- производство строительных материалов;

- стекольная промышленность;

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции.

с. Косолапово:

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;

- производство биогумуса и кормовых добавок;

- переработка льна;

- предприятия нового технологического уклада.

6.6. Формирование системы расселения и типология населенных мест.

Территориально-градостроительная организация Мари-Турекского района является частью системы расселения Республики Марий Эл и характеризуется как общими признаками развития ее территории, так и конкретными градостроительными ситуациями.

Схемой территориального планирования Республики Марий Эл  Мари-Турекский район отнесен к Сернурской групповой системе расселения, в которую ещё входят Сернурский, Новоторъяльский, Куженерский и Параньгинский районы.

Для развития групповой системы расселения большое значений имеет состав и роль планировочных осей, основу которых составляют транспортные и технологические коммуникации, а также стабильность и развитость системообразующих центров - населенных пунктов.

Основным условием функционирования полноценной групповой системы является формирование системоорганизующих функций, в первую очередь, наращивание инфраструктурного потенциала, с одновременным развитием «точек роста», входящих в групповую систему расселения.

В основу типологии населенных пунктов закладываются основные типологические признаки:

- роль населенных пунктов в системе расселения;

- социально-экономический потенциал развития населенных пунктов (особенно наличие инфраструктурных функций);

- значимость населенного пункта в системе управления;

- численность населения.

Специфика организации территории района заключается в разнородности и разной степени интенсивности хозяйственного и градостроительного освоения в соответствии с характером размещения природных ресурсов, сложившихся транспортных и хозяйственно-экономических связей.

Стратегия устойчивого развития агропромышленной деятельности основана на точечных инвестициях в конкурентоспособные отрасли АПК, обеспечивающие мультипликативный эффект целого комплекса взаимосвязанных отраслей. Важнейшее направление приоритетной государственной поддержки уделяется тем отраслям системы, где уже в ближайшем будущем может производиться конкурентоспособная на мировом рынке продукция. Государственная поддержка направляется на стимулирование именно этих точек роста на разных стадиях единой производственно-маркетинговой цепи в зависимости от ее специализации в производстве сырья или выпуске конечной продукции.

Активизация агропромышленной деятельности в Мари-Турекской агропромышленной зоне базируется на сложившейся сельскохозяйственной специализации района. Основными «Точками роста» в специализации агропромышленной деятельности являются пгт. Мари-Турек, с. Косолапово, д. Тат-Китня, с. Большой Карлыган, с. Хлебниково, д. Мари-Купта, д. Ивская Вершина, д. Сысоево, д. Шора, д. Елембаево, д. Сумка

Основные направления иновационного развития населенных мест и их значение в формировании системы расселения в Мари-Турекском районе Схемой территориального планирования предлагается предусмотреть в основных "Точках роста":

СПК «Красная Звезда», д. Тат-Китня:

- реконструкция свинофермы на 3000 голов;

- реконструкция молочно-товарной фермы на 200 голов.

ООО Агрофирма «Залесье», пгт. Мари-Турек:

- строительство и реконструкция комплекса КРС на 2900 голов в 
д. Елымбаево;

- реконструкция молочно-товарной фермы на 600 голов в д. Сукма;

- строительство и реконструкция свинокомплекса на 13000 голов.

СПК колхоз «Восход», с. Большой Карлыган:

- реконструкция действующего свинокомплекса и строительство нового;

- строительство и реконструкция комплекса КРС на 1500 голов.

СПК колхоз им Кирова, с. Хлебниково:

- реконструкция молочно-товарной фермы на 200 голов.

СПК колхоз «Рассвет», д. Мари Купта:

- реконструкция молочно-товарной фермы на 900 голов.

ООО «Ладога», д. Ивская Вершина:

- реконструкция молочно-товарной фермы на 200 голов.

ООО «Акпарс», д. Сысоево:

- реконструкция молочно-товарной фермы на 200 голов;

- строительство комплекса КРС на 500 гол.

ОНО ОПХ им. Мосолова, с. Косолапово:

- реконструкция молочно-товарной фермы на 100 голов.

ГУП ОПХ «За мир», д. Шора:

- реконструкция молочно-товарной фермы на 200 голов.

ООО «Птицефабрика Акашевская»:

- строительство и реконструкция птицеводческих помещений на 14800 кв.м в д. Большой Карлыган.

Кроме направлений программно-целевого планирования, размещаемых в основных «Точках роста», которые рассматриваются как центры зон активизации хозяйственной деятельности, в некоторых населенных пунктах района могут развиваться малые предприятия на базе имеющихся минерально-сырьевых ресурсов, лесо-сырьевых ресурсов, земельных ресурсов сельскохозяйственного землепользования, а также создание широкой сети обслуживающей отрасли.

6.7. Пространственная организация территории района.

Мари-Турекскийский район образуют одно городское поселение Мари-Турек и пять сельских поселений Карлыганское, Косолаповское, Мари-Биляморское, Марийское, Хлебниковское.

Территория Мари-Турекскийского района составляет 151386 га. Большую часть территории района 66 % или 99817 га занимают земли сельскохозяйственного назначения, земли лесного фонда занимают 45776 га или 30,2 % территории района и 3,4 % занимают земли населенных пунктов или 5217 га.

Земли особо охраняемых природных территрий  в районе в особую категорию не выделены.

В районе имеется 120 населенных пунктов. Из которых в 6 населенных пунктах население отсутствует, в 10 населенных пунктах имееют население менее 10 человек и постоянно сокращается.

Населенных пунктов с численностью населения от 50 до 100 человек насчитывается 24, а от 100 до 500 человек - 43 населенных пункта. Населенных пунктов свыше 500 человек в районе 12: это поселок городского типа Мари-Турек (6095 чел.), центры сельских поселений         д. Большой Карлыган (933 чел.), с. Косолапово (1639 чел.), с. Мари-Билямор (949 чел.), п. Мариец (961 чел.), с. Хлебниково (981 чел.), а также д. Мари-Купта, д. Тат-Китня, д. Энгербал, д. Сардаял, д. Сысоево,           д. Б. Опарино. Население района составляет 26059 чел.

Леса в Мари-Турекскийском районе располагаются в центральной и южной частях территории района: в городском поселении Мари-Турек, Мари-Биляморском, Хлебниковском и Марийском сельских поселениях.

В районе работают 12 сельскохозяйственных производственных предприятий:

ООО «Росагро», СПК «Расвет», ООО «Восток, ООО «Галеон, ООО «Ладога», ООО «Акпарс», СХ ПК к-з «Восход», ОПХ «За мир», ОНО ОПХ им. Мосолова, ООО агрофирма «Залесье», ООО «Ареал», ООО «Земледелец».

Пространственная организация территории учитывает основные принципиальные аспекты дифференциации территории:

- уровень интенсивности хозяйственного развития населенных пунктов, находящихся в зоне влияния транспортных осей, проходящих по территории Мари-Турекского района;

- степень и характер ограничений градостроительного развития территорий этих населенных пунктов для капитального строительства;

- допустимую с экологической точки зрения степень преобразоавания природной среды.

В соответствии с этим можно выделить несколько зон:

- зоны интенсивного хозяйственного и градостроительного освоения (активного градостроительного развития);

- зоны экстенсивного хозяйственного и градостроительного освоения;

- зоны ограниченного хозяйственного и градостроительного освоения.

К зоне активного градостроительного развития в районе относится пгт Мари-Турек.

Этой территории придаются особые функции развития производственной структуры, инфраструктуры, агропромышленного комплекса и рекреационной деятельности, которые позволят в будущем пгт Мари-Турек получить статус города.

Зоны экстенсивного хозяйственного и градостроительного развития охватывают территории, где складывается система расселения отдельных населенных пунктов или групп населенных мест на базе центров сельских поселений.

В этих зонах предлагается установление режима использования территории, обеспечивающего оптимальные условия для функционирования ведущих отраслей хозяйства, развитие которых, в свою очередь, обеспечивается установлением стабильных связей с зонами активного развития.

В условиях Мари-Турекского района главной задачей является интенсификация использования её территории за счёт вовлечения в эксплуатацию местных природных ресурсов, многофункционального использования земельного фонда и организации предприятий нового технологического уклада на базе энергосберегающих и невозобновляемых энергоресурсов.

Мари-Турекский район относится в основном к экстенсивной хозяйственной деятельности.

Зоны ограниченного хозяйственного освоения.

Основные виды зон ограниченного хозяйственого освоения связаны с природоохранной деятельностью, охраной историко-культурных зон и объектов рекреационно-туристической деятельности.

К природоохранным ограничениям относятся устанавливаемые охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, охранные зоны водных объектов и особо охраняемых природных территорий.

Определение приоритетов и ограничений развития территорий и населенных пунктов целесообразно вести в рамках градостроительного регулирования при разработке следующей стадии градостроительной документации генеральных планов сельских поселений и населенных пунктов.

Схема пространственной организации территории Мари-Турекского района увязывает развитие основных отраслей хозяйства: экономические, социальные и природоохранные приоритеты. Учет территориальных особенностей и ограничений для всех видов хозяйственной и градостроительной деятельности обеспечивает территориальную устойчивость социально-экономического развития Мари-Турекского района в долгосрочной перспективе.

Таким образом, Схема позволяет:

- уточнить прогнозы территориального развития основных отраслей хозяйства в целом по району и в отдельных населенных пуктах;

- конкретизировать территориальные решения отдельных политик (инвестиционной, жилищной, рационального природопользования, недро- и землепользования, разработки местных месторождений полезных ископаемых);

- определить взаимоотношения и сферы интересов разных ветвей власти в области градорегулирования территорий;

- составить мероприятия разработки программы градостроительного планирования Мари-Турекского района и другие виды градостроительной документации для сельских поселений, населенных пунктов и территорий особого регулирования градостроительной деятельности;

- конкретизировать и обосновать инвестиционные программы на территориях активного экономического развития.

6.8. Население и демографический потенциал развития.

Согласно административно-территориальному устройству Мари-турекский район включает в себя 1 городское поселение и 5 сельских поселений, 120 населённых пунктов, из которых 1 поселок городского типа и 119 сельских населённых пунктов.

В Мари-Турекском районе часть населённых пунктов, в которых население отсутствует или исчезнет в ближайшем будущем, предполагается ликвидировать и их территории перевести в другие категории. Это д. Большой Шаганур, д. Курбатово, д. По речке Купта, д. Нижний Шолдынер,д. Пахомово, д. Большие Коршуны, д. Ворончихино, д. Хозино, 
д. Дубровка, д. Кирино, д. Малые Янгуры, д. Малый Сардабаш, д. Симоновск, д. Большие Коршуны, д. Пиштанка, д. Руйка, д. Суходоево, д. Талый Ключ.

Численность населения в Мари-Турекском районе в 2009 году составила 26216 человек, это на 271 человек меньше, чем в 2002 году.

Небольшой прирост числености населения произошёл в Косолаповском и Мари-Биляморском сельских поселениях, в остальных сельских поселениях население сокращалось.

В соответствии с методическим подходом к оптимизации численности населния, моделирования структуры занятости в системообразующих центрах, а также с предложениями по активизации хозяйственной деятельности в «Точках роста» Схемой территориального планирования Республики Марий Эл выполнен расчёт перспективной численности населения по всем муниципальным районам республики.

В Мари-Турекском районе к 2020 году население должно составить 28 тыс. человек, в том числе 11,5 тыс. человек городское население (гп.Мари-Турек) и 16,5 тыс. чел. сельское население.

В настоящей Схеме территориального планирования приняты среднесрочный срок 2015 год и дальнесрочный срок 2025 год.

В соответствии с методикой расчета Схемы территориального планирования Республики Марий Эл выполнен расче перспективной численности населения Мари-Турекского района по поселениям.

Численность населения по поселениям Мари-Турекского района.

| Наименование поселений | 2002 год | 2008 год | Среднесрочная перспектива (2015 год) | Долгосрочная перспектива (2025 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение Мари-Турек | 10978 | 10920 | 11160 | 11500 |
| Карлыгарское СП | 3261 | 3130 | 3240 | 3400 |
| Косолаповское СП | 3467 | 3528 | 3640 | 3800 |
| Мари-Биляморское СП | 3050 | 3057 | 3160 | 3300 |
| Марийское СП | 2443 | 2412 | 2500 | 2600 |
| Хлебниковское СП | 3288 | 3169 | 3260 | 3400 |
| Всего по району в том числе: городское население сельское население | 26487 10978 15509 | 26216 10920 15296 | 26960 11160 15800 | 28000 11500 16500 |

В целом по району удельный вес лиц старше трудоспособного возраста составляет 19,8 %, доля детей в районе составляет 20,2 %, лица трудоспособного возраста составляет 60 %, что ниже среднего показателя по республике (64,6%).

Таким образом, в целом демографическая ситуация в районе довольно стабильная.

Основными задачами и приоритетами демографической политики на федеральном, а также региональном уровне является повышение рождаемости и укрепление семьи, здоровья и продолжительности жизни и формирование постоянного населения.

Баланс трудовых ресурсов по муниципальному образованию «Мари-Турекский район».

| Наименование | 2002 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- |
| Всего население района | 26487 | 26216 |
| Трудоспособное население в трудоспособном возрасте Процент к общей численности населения | 13400 50,6% | 15646 60,0% |
| Трудовые ресурсы занятые в экономике Процент к общей численности населения. | 12300 46,7% | 5642 21,5% |
| - промышленность | 500 | 398 |
| - сельское хозяйство | 4000 | 1274 |
| - транспорт | 200 | 37 |
| - строительство | 300 | 120 |
| - торговля и общественное питание | 600 | 592 |
| - прочие виды деятельности сферы материального производства | 1240 | 773 |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | 250 | 193 |
| - здравоохранение, физическая культура и спорт, социальное обеспечение | 700 | 554 |
| - образование, культура и искусство | 2300 | 1423 |
| - финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 120 | 52 |
| - управление | 200 | 226 |
| Население, не занятое в экономике Процент к общей численности населения | 4000 15,1% | 10004 38,2% |

Потенциал трудовых ресурсов и возможные направления его использования.

Для социально-экономического развития района имеется резерв незанятого в экономике населения в трудоспособном возрасте. Если в 2002 году не занятое население в трудоспособном возрасте составляло 29,8 %, то в настоящее время не занятое население составляет 53,9%. Это население работающее за пределами района и республики, работающие на сезонных работах и безработные.

Занятость населения по поселениям

| Наименование поселений | Трудоспособное населеничел. | Занято в пределах поселения чел. | Занято за пределами района чел. | Безра-ботные чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП Мари-Турек | 7165 | 2914 | 1441 | 2791 |
| Карлыганское СП | 1819 | 796 | 678 | 366 |
| Косолаповское СП | 2009 | 730 | 890 | 387 |
| Мари-Биляморское СП | 1630 | 498 | 796 | 6 |
| Марийское СП | 1161 | 328 | 669 | 321 |
| Хлебниковское СП | 1762 | 1382 | 262 | 230 |
| Всего по району | 15646 | 6648 | 4736 | 4101 |

6.9. Перспективный жилой фонд.

Жилищный фонд в населенных пунктах Мари-Турекского района составляет 441,6 тыс. кв. м. На 59,1 % он представлен жилыми домами усадебного типа. Жилищный фонд, представленный многоквартирными домами, размещается в основном в административных центрах сельских и городского поселений.

49,6 % жилищного фонда сосредоточено в пгт. Мари-Турек

Жилищная обеспеченность в среднем по району равна 17 кв. м общей площади на 1 человека, это немного меньше, чем в среднем по республике, которая составляла 20,8 кв.м на одного жителя на начало 2007 года.

Если по пгт. Мари-Турек жилищная обеспеченность равна 21,16 кв.м на человека, то в сельских поселениях жилищная обеспеченность значительно ниже среднего показателя по району.

Самая низкая жилищная обеспеченность 11,1 кв м на человека наблюдается в Мари-Биляморском сельском поселении.

В населенных пунктах района строится в основном индивидуальное жилье.

Данной Схемой выполнен укрупнённый рассчёт требуемых объёмов жилого фонда по поселениям на перспективу 2015 и 2025 годы. В основу расчета положен рекомендуемый норматив жилищной обеспеченности на рассматриваемые периоды в 2015 году 22,0 кв.м на одного жителя и в 2025 году 30 кв.м на одного жителя общей площади и прогнозные показатели по численности населения поселений Мари-Турекского района.

Исходя из этих нормативов и расчитанной перспективной численности населения 26,96 тыс. человек в 2015 году жилой фонд в районе должен составить 593,1 тыс. кв. м общей площади и 28,0 тыс. человек в 2025 году 840,0 тыс кв. м общей площади.

Расчёт дополнительных объёмов жилищного фонда в разрезе поселений Мари-Турекского района

на 2015 и 2025 годы.

| Наимено-вание поселений | 2008 год | Дополн. общая площадь при жилищной обеспеченности 22 кв.м 2015 год | Дополн. общая площадь при жилищной обеспеченности 30 кв.м 2025 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | числ. насел чел. | общая пло-щадь кв.м | жил. обесп кв. м /чел | численность населения чел. | общ. площ кв.м | численность населения чел. | общ. площ кв.м |
| ГП Мари-Турек | 10920 | 219067 | 19,88 | 11160 | 26453 | 11500 | 99480 |
| Карлыган-ское СП | 3130 | 47814 | 15,28 | 3240 | 23466 | 3400 | 30720 |
| Косолапов-ское СП | 3528 | 48281 | 13,7 | 3640 | 31799 | 3800 | 33920 |
| Мари-Биляморское СП | 3057 | 33900 | 11,1 | 3160 | 35620 | 3300 | 29480 |
| Марийское СП | 2412 | 39224 | 16,2 | 2500 | 15776 | 2600 | 2200 |
| Хлебников-ское СП | 3169 | 53322 | 16,8 | 3260 | 18398 | 3400 | 30280 |
| Всего по району | 26216 | 441608 | 17 | 26960 | 151512 | 28000 | 246880 |

Расчёт потребной территории земель населенных пунктов для размещения дополнительной общей площади жилья

на 2015 и 2025 годы по поселеням района.

| Наимено- вание поселений | 2008 год | 2015 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. терри-тория нас. пунков га | Общая площадь жилого фонда кв. м | Доп.территор. земель населенных пунктов га | Доп. общая площадь жилого фонда кв. м | Доп. территор. земель населенных пунктов га | Доп. общая площадь жилого фонда кв.м |
| ГП Мари-Турек | 1954,9 | 219067 | 230 | 26453 | 880 | 99480 |
| Карлыган-ское СП | 968,5 | 47814 | 470 | 23466 | 600 | 30720 |
| Косолапов-ское СП | 1756,6 | 48281 | 1100 | 31799 | 1200 | 33920 |
| Мари-Биляморское | 1415,2 | 33900 | 1400 | 35620 | 1200 | 29480 |
| Марийское СП | 820 | 39224 | 330 | 15776 | 50 | 2200 |
| Хлебников-ское СП | 1604,8 | 53322 | 550 | 18398 | 900 | 30280 |
| Всего по району | 8520 | 441608 | 4080 | 151512 | 4830 | 246880 |

Раздел 7. Обоснование мероприятий по территориальному планированию.

7.1. Современное административно-территориальное устройство.

В соответствии с Законом Республики Марий Эл от 18 июня 2004 г. N 15-3 «О статусе, границах и территориях муниципальных образований в Республике Марий Эл» (с изменениями от 22 июля и 29 сентября 
2004 г.) Мари-Турекский район наделен статусом муниципального района «Муниципальное образование «Мари-Турекский район» и утвержден перечень территорий поселений, входящих в состав Мари-Турекского  района.

В состав Мари-Турекского района ходят:

сельские поселения - Карлыганское, Косолаповское, Мари-Биляморское, Марийское, Хлебниковское;

городское поселение - Мари-Турек.

Законом Республики Марий Эл от 5 августа 2008 г. № 43-З «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Марий Эл по вопросам описания границ муниципальных образований» внесены изменения в Закон Республики Марий Эл от 28 декабря 2004 г. N 62-3   «О составе и границах территорий сельских, городских поселений в Республике Марий Эл» в части состава и описания границ муниципальных районов, городских округов, сельских и городских поселений по картографическим материалам с использованием узловых и опорных точек и расчитанных в местной системе координат.

На учёте земельного баланса Роснедвижимости по Республике Марий Эл общая территория района составляет 151386 га. Население района составляет 26216 человек.

В состав муниципального образования Мари-Турекский район входят:

городское поселение Мари-Турек являющийся центром района, территория 31976,26 га, население 10,92 тыс. человек.

Карлыганское сельское поселение, территория 14366,8 га, население 3,13 тыс. человек, в составе 18 деревень.

Косолаповское сельское поселение, территория 22069,59 га, население 3,53 тыс. человек, в составе  18 деревень и 1 село.

Мари-Биляморское сельское поселение, территория 25713,12 га, население 3,06 тыс. человек, в составе 11 деревень, 2 села и поселка.

Марийское сельское поселение, территория 22319,48 га, население 2,41 тыс. человек, в составе 16 деревень и 2 поселка.

Хлебниковское СП сельское поселение, территория 35655,51 га, население 3,17 тыс. человек, в составе 16 деревень и 2 села.

| Наименование населенных пунктов | Земли в границах населенного пункта га | Население чел. |
| --- | --- | --- |
| ГП Мари-Турек | 1954,9 | 10920 |
| пгт. Мари-Турек | 477,3 | 6095 |
| поч. Андреевский | 9,1 | 13 |
| с. Алексеевское | 122,4 | 264 |
| д. Аимково | 37,7 | 181 |
| д. Ашлань-Вершина | 42,6 | 49 |
| д. Б. Шаганур | 21,8 | 1 |
| д. Верхний Турек | 99 | 242 |
| д. Ельсуково | 6,8 | 2 |
| д. Елка | 29,9 | 10 |
| п. Заводской | 11,5 | 188 |
| д. Зверево | 15,8 | 13 |
| д. Китнемучаш | 32,9 | 126 |
| д. Курбатово | 15,4 | - |
| д. Мари-Возормаш | 107,8 | 229 |
| д. Мари-Ноледур | 24,3 | 50 |
| д. Малая Купта | 15,8 | 85 |
| д. Мари-Китня | 101,7 | 335 |
| д. Мари-Купта | 103,6 | 534 |
| д. Мари-Шолнер | 56,4 | 142 |
| д. Мари-Шолкер | 49,3 | 126 |
| д. Нижний Турек | 86 | 350 |
| д. Петровское | 7,5 | 15 |
| д. По речке Ноля | 26,9 | 87 |
| д. По речке Купта | 10,7 | 1 |
| д. Русский Шолнер | 24,7 | 22 |
| д. Р усский Ноледур | 46,8 | 64 |
| д. Тат-Китня | 241,6 | 955 |
| д. Тат-Шолкер | 64,3 | 40 |
| д. Энгербал | 43,4 | 666 |
| д. Яхино | 21,9 | 35 |
| Карлыганское СП | 968,5 | 3130 |
| д. Б. Карлыган | 207 | 933 |
| д. Киселево | 92,5 | 243 |
| д. Кукрем | 33,4 | 67 |
| д. Лопово | 50,3 | 178 |
| д. Люсинер | 51,9 | 121 |
| д. Маллый Карлыган | 37,9 | 105 |
| д. Мамсинер | 63,9 | 64 |
| д. Мари-Посенур | 74,1 | 120 |
| д. Нижний Шолдынер | 13,9 | 4 |
| д. Новая Пижмарь | 21,1 | 116 |
| д. Пабайнур | 27,5 | 82 |
| д. Пахомово | 27,5 | 7 |
| д. Сардаял | 124,2 | 547 |
| д. Сарда | 19,2 | 64 |
| д. Сюльта | 26,6 | 113 |
| д. Толтенур | 18,4 | 113 |
| д. Шихалеево | 23,1 | 58 |
| д. Шургунур | 56 | 195 |
| Косолаповское СП | 1756,6 | 3528 |
| с. Косолапово | 779,6 | 1639 |
| д. Азянково | 100,9 | 150 |
| д. Акпатырево | 24,4 | 91 |
| д. Арып-Мурза | 35,9 | 136 |
| д. Больша Вочерма | 40,9 | 106 |
| д. Большие Коршуны | 1,4 | - |
| д. Большой Руял | 58,1 | 77 |
| д. Вошма | 41,8 | 70 |
| д. Козлоял-Сюба | 33,8 | 10 |
| д. Кукарск | 51,6 | 11 |
| д. М. Мунамарь | 65,9 | 139 |
| д. Малинкино | 19,5 | 32 |
| д. Нижний Руял | 21,5 | 57 |
| д. Орсюба | 57,4 | 85 |
| д. Письменер | 61,2 | 69 |
| д. Пумарь | 33,9 | 20 |
| д. Сабакнур | 22,1 | 79 |
| д. Средний Руял | 14,6 | 42 |
| д. Сысоево | 239,9 | 617 |
| д. Чуриково | 24,2 | 69 |
| д. Шуварово | 28 | 29 |
| Мари-Биляморское СП | 1415,2 | 3057 |
| с. Мари-Билямор | 432,4 | 949 |
| д. Александровский | 34,9 | 54 |
| д. Ашлань-Билямор | 42,9 | 89 |
| д. Большие Ноли | 92,4 | 259 |
| д. Ворончихино | 30,8 | 9 |
| д. Верхняя Сенда | 45,2 | 35 |
| д. Елымбаево | 171 | 391 |
| п. Лесной | 5,9 | 191 |
| с. Манылово | 59,5 | 35 |
| д. Кушко-Билямор | 114,8 | 43 |
| п. Нартас | 65,9 | 405 |
| д. Сенда | 156 | 282 |
| д. Токпаево | 71,3 | 150 |
| д. Уржумноля | 70,9 | 155 |
| д. Хозино | 21,3 | 10 |
| Марийское СП | 820 | 2255 |
| п. Мариец | 362 | 961 |
| д. Болары | 26,8 | 59 |
| д. Ведерники | 21,9 | 129 |
| д. Верхний Мир | 11,5 | 21 |
| д. Дружино | 37,9 | 129 |
| д. Дубровка | 16,2 | 10 |
| д. Исмаил | 16,4 | 101 |
| д. Кирино | 17,2 | 5 |
| д. Малые Нослы | 11,6 | 41 |
| д. Малая Нуса | 6,6 | 24 |
| д. М. Сардабаш | 4,4 | - |
| д. Малый Тюнтерь | 15,2 | 77 |
| д. Малые Янгурцы | 3,6 | 4 |
| п. Новопавловский | 120,9 | 213 |
| д. Новый Мир | 48,7 | 54 |
| д. Симоновск | 8,9 | - |
| д. Шишинер | 27,6 | 13 |
| д. Шора | 62 | 452 |
| Хлебниковское СП | 1604,8 | 3169 |
| с. Хлебниково | 475,2 | 981 |
| д. Большое Опарино | 73,9 | 533 |
| д. Большие Коршуны | 4,5 | - |
| д. Ивская Вершина | 117,2 | 288 |
| д. Крупино | 210,5 | 298 |
| д. Лом | 53,8 | 123 |
| д. Лебедево | 88,5 | 51 |
| д. Нижняя Мосара | 55,1 | 222 |
| д. Пиштанка | 78,1 | 9 |
| д. Руйка | 17,4 | 9 |
| д. Русская Мосара | 25,2 | 39 |
| д. Семеновка | 35,9 | 74 |
| д. Сизнер | 47,9 | 107 |
| д. Суходоево | 15,4 | - |
| д. Сукма | 96,9 | 255 |
| д. Талый Ключ | 59,2 | 16 |
| д. Тошкем | 64,2 | 132 |
| с. Юмочка | 85,9 | 32 |
| Всего: | 8520 | 26059 |

7.2. Предложения по планируемому изменению границ поселений и населенных пунктов Мари-Турекского района.

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации при разработке Схемы территориального планирования муниципального района могут быть проработаны предложения, обосновывающие планируемое изменение границ поселений.

Правовой основой изменения границ муниципальных образований являются статьи 12 и 13 Закона Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления», в соответствии с которыми инициатива по изменению границ может идти как непосредственно от населения, так и от органов государственного и муниципального управления. Статья 12 регламентирует изменение границ муниципального образования, а статья 13 – преобразование муниципального образования, т.е. их объединение, разделение, изменение статуса, что, по существу, также приводит к изменению границ муниципального устройства.

Основанием для изменения границ и преобразования муниципальных образований является несоответствие критериям, в соответствии с которыми они образуются (статья 10 «Территория муниципального образования» и статья 11 «Границы муниципального образования» указанного Закона). В соответствии с этими критериями основаниями изменения муниципального устройства являются:

- ликвидация населенных пунктов;

- образование новых населенных пунктов;

- уменьшение численности населения административного центра поселения более чем на 50%, что приводит к условию невозможности претендовать на роль центра;

- изменение статуса населенного пункта, в результате чего требуется разделение территории поселения;

- изменение условий транспортной доступности административного центра муниципального образования для населенных пунктов;

- изменение границ земель общего пользования, традиционного природопользования, рекреационного использования, прилегающих к населенным пунктам.

Границы муниципального образования «Мари-Турекский район» основаны на сложившихся производственных и социально-культурных связях и в прогнозируемой перспективе их изменение не предвидится.

В Мари-Турекском районе в значительной части малых населённых пунктов происходит стабильное уменьшение численности населения. В 6 населенных пунктах население уже отсутствует. В 10 населенных пунктах численность населения приближается к нулю. Эти населённые пункты в ближайшей перспективе могут быть упразднены в соответствии с Законом Республики Марий Эл «О порядке решения вопросов административно-территориального устройства (деления)» ст. 11.

Ликвидация населенных пунктов, а также развитие дорожной сети с твёрдым покрытием, обеспечивающее бесперебойную связь всех населённых пунктов с административными центрами, могут послужить основанием для объединения некоторых поселений в более крупные муниципальные образования.

В результате ликвидации отмирающих населенных пунктов освободятся земельные участки площадью 280,3 га земель населенных пунктов, которые возможно будет перевести в категорию земель сельскохозяйственного назначения или в другие категории.

Таким образом в системе расселения Мари-Турекского района могут рассматриваться как перспективные 104 населенных пункта, а 16 населенных пунктов подлежат ликвидации.

7.3. Особо охраняемые природные территории Мари-Турекского района.

Особо охраняемые природные территории это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

На территории Мари-Турекского района особо охраняемой природной территорией является зоологический памятник природы «Ирека», созданный постановлением Правительства Республики Марий Эл от 21 августа 1996 г. № 301 «О создании республиканского зоологического памятника природы «Ирека». Он вклюяает реку Иреку от её истока на южной окраине деревни Юмочка и вниз по течению до впадения в реку Уржумка без притоков протяжённостью 21 километр.

В целях обеспечения режима Памятника природы создаётся охранная зона от истока по территории ТОО «Правда» вниз по течению, по территории Сендинского лесничества и далее по территории ТОО «Путь Ленина» до впадения в р. Уржумка шириной 100 м с каждой стороны реки без изъятия территории охранной зоны у землепользователей.

Этот Памятник природы создан с целью сохранения редкого вида рыбы хариуса обыкновенного и его местообитания путём поддержания общего экологического баланса.

На территории Памятника природы и его охранной зоне запрещено:

- рубка леса (кроме санитарных и рубок ухода);

- строительство любых объектов;

- мелиоративные работы;

- забор воды из реки;

- использование ядохимикатов;

- движение и стоянка механизированного транспорта;

- всякое рыболовство;

- изыскательские работы и разработка полезных ископаемых.

Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 31 декабря 2002 г. № 398 на территории Мари-Турекского района создан государственный природный биологический заказник республиканского значения «Холодный ключ».

Заазник образован с целью сохранения, восстановления, изучения популяций редких видов растений: живокости клиновидной, зеленчука желтого, лилии кудреватой, медуницы мягкой и осоки горной, занесённых в Красную книгу Республики Марий Эл.

Заказник имеет важное средообразующее, природоохранное, научное и просветительское значение, образован на бессрочный период, является биологическим заказником республиканского значения.

Заказник обеспечивает решение следующих задач:

- сохранение и восстановление лесного природного комплекса;

- обеспечение установленного режима охраны популяций редких и исчезающих видов растений, занесённых в Красную книгу Республики Марий Эл;

- ведение экологического мониторинга.

Заказник располагается в лесном урочище «Холодный ключ» к югу от пгт. Мари-Турек в 92 и 93 кварталах Мари-Турекского лесничества ГУ РМЭ «Мари-Турекский лесхоз» (108 га), примыкающих к 92 кварталу участков леса ГУ РМЭ «Мари-Турекский лесхоз» (13,5 га) и сельскохозяйственных угодий муниципального унитарного предприятия имени Чапаева, в устье ручья Тагаш, на правом берегу р. Ноля (1.8 га). Общая площадь заказника составляет 123,3 га.

На территории заказника запрещается:

- рубки лесных насаждений для заготовки древесины, пастьба скота, сбор лекарственных и декоративных растений;

- сбор биологических коллекций без разрешительных документов;

- предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых;

- строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений и химических средств защиты растений;

- взрывные работы;

- устройство привалов,бивуаков,туристских стоянок и лагерей.

На территории заказника могут проводится:

- мероприятия по сохранению и восстановлению популяций редких и исчезающих видов растений;

- научные исследования (экологический мониторинг).

На территории Мари-Турекского района выявлено 20 памятников археологии и 11 священных рощ.

Осуществление градостроительной деятельности должно проводиться с учетом требований охраны окружающей среды и экологической безопасности, в связи с чем, при осуществлении градостроительной деятельности должно предусматривается соблюдение режима охраны существующих особо охраняемых природных территорий.

7.4. Земли сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий в их составе.

7.4.1. Правовые аспекты планируемого изменения границ земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий в их составе.

Одной из важнейших задач территориального планирования является планируемое изменение границ земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий в их составе. Она связана с полномочиями органов государственной власти республики и местного самоуправления по обеспечению продовольственной безопасности и необходимостью повышения уровня продовольственной самообеспеченности региона. В связи с чем особую актуальность приобретают задачи по рациональному использованию ценных сельскохозяйственных ресурсов и поиск путей наращивания массивов продуктивных сельскохозяйственных земель.

Обоснование изменения границ земель сельскохозяйственного назначения должно базироваться на требованиях федерального законодательства о переводе земель из одной категории в другую, об обороте земель сельскохозяйственного назначения и утвержденной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения.

Земли сельскохозяйственного назначения являются одной из семи правовых категорий земель, выделенных по целевому назначению. Они находятся за чертами населенных пунктов, предназначаются и предоставляются для нужд сельского хозяйства и являются основным средством производства продуктов питания и кормов для скота. Земли сельскохозяйственного назначения имеют особый правовой режим и подлежат охране, направленной на повышение плодородия почв, предотвращение развития негативных процессов и сохранение их площади.

Земли, используемые для нужд сельского хозяйства, но расположенные на землях других категорий называются землями сельскохозяйственного использования и имеют другой правовой режим.

Перевод в земли категории сельскохозяйственного назначения из состава земель других категорий регламентируется законом.

Из земель промышленности, транспорта, связи перевод допускается без ограничений. Однако если названные участки нарушены, загрязнены или застроены зданиями, сооружениями, подлежащими сносу, то перевод таких земель в категорию сельскохозяйственного назначения возможен только при выполнении проекта рекультивации, в котором должно быть предусмотрено очистка территории и восстановление продуктивных качеств почвы.

Из земель населенных пунктов такой перевод возможен при обосновании уменьшения территории населенных пунктов и установления  черты населенных мест в документах территориального планирования муниципальных образований.

При переводе из категории особо охраняемых земель - требуется заключение экологической экспертизы об утрате ценных качеств предмета охраны.

Перевод земель из лесного фонда может осуществляться при разработке лесоустроительной документации и документов территориального планирования муниципальных образований в случаях размещения объектов капитального строительства, изменения черты населенных пунктов, прекращения ведения лесного хозяйства.

Из земель запаса такой перевод возможен относительно свободно в зависимости от целей дальнейшего использования при формировании в установленном порядке земельных участков. Проведение работ по такому формированию включает: подготовку проекта земельного участка и установление его границ на местности, определение разрешенного использования и др.

Изъятие земель сельскохозяйственного назначения, т.е. перевод их в другие категории допускается в исключительных случаях при отсутствии других вариантов и при необходимом обосновании такого изъятия. Основаниями такого перевода могут являться случаи:

- консервации земель (перевода в земли запаса);

- создания особо охраняемых природных территорий (с изъятием);

- изменения черты населенных пунктов;

- строительства производственных объектов на непригодных для сельскохозяйственного использования землях;

- строительства линейных объектов и объектов обороны;

- добычи полезных ископаемых, кроме общераспространенных;

- строительства социально-культурных объектов.

Ограничения для перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли других категорий имеются для особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, опытно-производственных подразделений научно-исследовательских организаций и учебно-опытных подразделений учреждений высшего профессионального образования.

Запрещается перевод наиболее ценных участков из земель сельскохозяйственного назначения или сельскохозяйственных угодий, кадастровая стоимость которых на 50% превышает средний уровень кадастровой стоимости сельскохозяйственных земель по муниципальному району.

Таким образом, правовая база для планируемого изменения границ земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий в их составе достаточна для выработки проектных предложений в составе проектов генеральных планов поселений в соответствии требований части 6 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ, которые в свою очередь будут реализовываться в установленном законом порядке.

7.4.2. Характеристика, структура и современное использование земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий в их составе.

На территории Мари-Турецкого района почвенный покров сравнительно однородный – преобладают дерново-слабо и средне-подзолистые суглинистые почвы.

Район в целом благоприятный для сельскохозяйственного производства. Наиболее благоприятными являются его северо-западная и юго-восточная части. Менее благоприятна центральная часть с дерново-слабо и средне-подзолистыми супесчаными и песчаными почвами. Использование этих почв в сельском хозяйстве требуют коренного их улучшения внесением значительных доз органических (торф, компост) и минеральных удобрений. В северо-западной и юго-восточной частях района на дерново-слабо и средне-подзолистых почвах необходимо внесение минеральных удобрений.

Экономическая эффективность той или иной системы земледелия определяется себестоимостью получаемой продукции. Ни одна из существующих систем земледелия не является единственной и самой лучшей. В современных условиях хозяйствования важен учет как местных природных условий (особенно почвенно-климатических) так и складывающихся в рыночных условиях цен на энергоносители, технику, запчасти и другие расходные материалы. Целесообразной и экономически оправданной в таком случае становится система земледелия, приносящая наибольший доход при одновременном сохранении и повышении плодородия почвы.

При разработке и совершенствовании современных систем земледелия необходим, прежде всего, агро-ландшафтный подход. Игнорирование систем обработки почвы, адаптивно не приспособленных к конкретным субъектам хозяйствования, приводит к водной и ветровой эрозии, нарушению агроэкологических условий произрастания культурных растений. Адаптивно-ландшафтная система земледелия позволяет рационально использовать землю в конкретных местных аграрных ландшафтах с учетом экономических, материальных ресурсов.

Земли сельскохозяйственного назначения в Мари-Турекском районе занимают 99817 га, что составляет 66 % от всей территории района.

В структуре земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные и несельскохозяйственные угодья.

Сельскохозяйственные угодия составляет 87149 га, из них на долю пашни приходится 71888 га (82,5 % сельскохозяйственных угодий).

Несельскохозяйственные угодия составляют 12668 га, из них лесные земли занимают 7535 га.

Структура земель сельскохозяйственного назначения сельских, городских поселений района.

| Наименование сельского, городского поселения | Земли сельскохозяйственного назначения |
| --- | --- |
|  | Всего, га | в том числе |
|  |  | с/х угодия | не с/х угодия |
|  |  | всего га | пашня га | всего га | в том числе |
|  |  |  |  |  | лесные земли, га | прочие земли, га |
| ГП Мари-Турек | 24728 | 21609 | 17326 | 3116 | 2108 | 1008 |
| Карлыганское СП | 12272 | 11298 | 10206 | 975 | 509 | 466 |
| Косолаповское СП | 17508 | 16256 | 13710 | 1253 | 479 | 774 |
| Мари-Биляморское СП | 13025 | 11195 | 8750 | 1832 | 1222 | 610 |
| Марийское СП | 10144 | 7917 | 7076 | 2227 | 1914 | 313 |
| Хлебниковское СП | 22140 | 18874 | 14820 | 3265 | 1303 | 1962 |
| Всего по району: | 99817 | 87149 | 71888 | 12668 | 7535 | 5133 |

Всего на территории Мари-Турекского района предприятиями, организациями и гражданами используется 96717,8 га земель в сельскохозяйственных целях, из которых сельхозугодия составляют 87149 га.

Большая часть земель сельскохозяйственного назначения находится в наличии у производственных кооперативов (60714 га), государственных и муниципальных предприятий (22072 га) и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства и использующие сельскохозяйственные угодья для сенокошения и выпаса скота (11192 га).

Однако в районе слабо развиты крестьянские фермерские хозяйства (у 54 крестьянских хозяйств имеется в наличии 1236 га сельскохозяйственных земель).

Использование земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственными предприятиями и организациями по сельским, городским поселениям района.

| Наименование сельского, городского поселения | Наименование сельскохозяйственных предприятий | Используемые земли с/х назначения | Не используемые земли с/х назначения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего, га | в т.ч пашня | всего, га | в т.ч. пашня |
| ГП Мари- Турек | ООО «Росагро» СПК «Рассвет» ООО агрофирма «Залесье» ООО «Ареал» | 5665 5050 5908 | 4738 4499 3151 | - - 822 | - - 71 |
| Карлыганское СП | СХ ПК к-з «Восход» Сельхозхимия | 8110 4162 | 7138 3061 | 1092 | - |
| Косолаповское СП | ОНО ОПХ им. В.П. Мосолова ООО «Акпарс» | 8828 7130 | 8012 5356 | - - | - - |
| Мари-Биля-морское СП | ООО «Восток» ООО агрофирма «Залесье» | 5212 3114 | 3406 2745 | - - | - - |
| Марийское СП конкурсный упр. | ОПХ «За мир» | 9295 | 6942 | 9295 | 6942 |
| Хлебниковское СП | ООО Агрофирма «Залесье» ООО «Галеон» ООО «Ладога» СХА«Любабва» КФХ«Васильева» | 14220 2919 868 0,58 50,0 | 9253 2785 754 - 50,0 | 4967 134 114 0,58 | - |
| Итого по району: |  | 86815 | 67579 | 16332 | 7013 |

7.4.3. Развитие агропромышленного комплекса.

Агропромышленный комплекс является одним из самых важных секторов экономики муниципального образования Мари-Турекский район и его состояние и уровень развития во многом предопределяет социально-экономическую ситуацию в районе. В аграрном секторе производится большая часть производимой валовой продукции, занято более 22 процентов от занятых в отраслях экономики.

В сельском хозяйстве Мари-Турекского района получили развитие животноводство мясомолочного направления и растениеводство, специализирующееся на выращивании зерна, картофеля и овощей.

Главным принципом инвестиционной стратегии является выбор приоритетов и эффективных направлений.

В условиях района такими направлениями в животноводстве являются молочное и мясное производство.

Мари-Турекская агропромышленная зона инновационного развития может быть организована на основе сложившейся сельскохозяйственной специализации территории района с центрами инновационного развития в пгт. Мари-Турек и с. Косолапово.

В пгт. Мари-Турек развивается пищевая и лёгкая промышленность на базе использования сырья сельскохозяйственных предприятий.

В с. Косолаопово и ОПХ «Им. Академика Косолапова» углубляется специализация на элитном семеноводстве зернобобовых культур.

Стратегия устойчивого развития агропродовольственной системы должна основываться на точечных инвестициях в конкурентноспособные отрасли АПК, обеспечивающие мультипликативный эффект целого комплекса взаимосвязанных отраслей. Важнейшее направление приоритетной государственной поддержки должно быть уделено тем отраслям системы, где уже в ближайшем будущем может производиться конкурентоспособная продукция.

На территории Мари-Турекского района планируется осуществить ряд инвестиционных проектов:

- ОАО «Агрофирма «Залесье» - Строительство и реконструкция молочно-товарной фермы в д. Елымбаево.

- Строительство телятника в д. Сукма.

- ОАО «Агрофирма «Акпарс» - Реконструкция молочно-товарной фермы на 200 голов.

- Строительство комплекса КРС на 500 гол.

- СХПК колхоз «Восход» - Реконструкция и модернизация оборудования МТФ.

- Строительство молочно-товарной фермы на 2000 голов.

- ПК СХ (колхоз) «Рассвет» - Реконструкция молочно-товарной фермы.

- На территории СХПК колхоз «Восход» - реконструкция существующего свинокомплекса и строительство нового.

- строительство и реконструкция птицеводческих помещений на 14800 кв.м в д. Большой Карлыган.

В соответствии с национальным проектом, осуществляемым на территории республики, необходимо в районе предусматривать активную поддержку малых форм хозяйствования в области агропромышленного комплекса.

Сохранение и воспроизводство земель сельскохозяйственного назначения позволит стабилизировать объемы производства сельскохозяйственной продукции, повысить уровень занятости сельского населения. Повышение уровня обеспеченности села приведет к увеличению численности населения в сельской местности, росту его доходов и позволит нарастить в целом потребительский спрос.

Основные меры по активизации агропромышленной деятельности в Мари-Турекском районе:

- расширение номенклатуры выпускаемой продукции на предприятиях агропромышленного комплекса;

- модернизация и внедрение новых технологий производства;

- организация выпуска котонина, каболки (для сантехнических нужд);

- развитие стройиндустрии районного значения;

- организация производства изделий традиционных народных видов деятельности.

Ведущее место в промышленности района занимает пищевая промышленность, которую представляют предприятия - ООО «Мари-Турекский молокозавод», ООО «Пищекомбинат Мари-Турекского райпо», ООО «Коопзаготпром Мари-Турекского райпо». В пищевой промышленности занято более 30 процентов занятого населения, производится около 40 процентов производимой промышленной продукции по полному кругу предприятий.

Постепенно наращивается производственный потенциал перерабатывающих предприятий, внедряются новые виды продукции.

Предприятиями отрасли выпускаются следующие виды продукции:

- цельномолочная продукция,

- масло животное,

- сыры жирные,

- кисломолочная продукция,

- хлеб и хлебобулочные изделия,

- кондитерские и макаронные изделия,

- колбасные изделия, мясные полуфабрикаты,

- безалкогольные напитки.

Основными видами деятельности ОАО «Мари-Турекское ремонтно-техническое предприятие» и ООО «Аграрный союз» являются:

- ремонт и теническое обслуживание сельскохозяйственных машин, автотранспорта, оборудования животноводческих ферм и комплексов, электротехнического оборудования, холодильных установок, нефтехозяйств, средств связи, монтаж оборудования, изготовление запасных частей.

Основными направлениями данной отрасли должны стать модернизация производства, улучшение качества и расширение ассортимента выпускаемой продукции.

В деревообрабатывающей промышленности в районе заняты ООО «Ямбатр», ООО «Деревообработка», изготовляющие пиломатериалы, оконные и дверные блоки, филенчатые двери.

Основными направлениями развития деревообрабатывающей отрасли должны стать работы по техническому перевооружению производств предприятий, реконструкция основного производства, введение в эксплуатацию современных линий.

На основе месторождения строительных кирпичных глин действует Мари-Турекский кирпичный завод, обеспечивающий местные потребности в керамическом кирпиче и возможно производство гончарных изделий.

7.5. Зоны планируемого размещения объектов капиталного строительства районного и местного значения 
в Мари-Турекском районе.

7.5.1. Основные направления размещения объектов капитального строительства.

Основой для предложений по основным направлениям размещения объектов капитального строительства районного и местного значения в Мари-Турекском районе послужили основные положения, заложенные в Схеме территориального планирования Республики Марий Эл и мероприятия муниципальной целевой программы «Социальное развитие села в Мари-Турекском муниципальном районе до 2012 года».

Основными направлениями реализации промышленной политики на период до 2025 года как в республике так и в районе должны быть:

- обеспечение конкурентноспособности промышленной и сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках;

- расширение экспорта высокотехнологичной и наукоёмкой продукции;

- внедрение передовых инновационных технологий;

- повышение инвестиционной привлекательности предприятий, в том числе для иностранных инвесторов;

- содействие созданию и развитию новых производств, в первую очередь производств товаров массового спроса;

- содействие организациям в расширении рынка сбыта продукции и поиске партнёров для бизнеса;

- модернизация основных фондов и технологий, обновление производственной инфраструктуры организаций;

- обеспечение условий для повышения конкурентноспособности, качества продуции, работ и услуг;

- формирование и развитие конкурентных преимуществ организаций и видов деятельности на основе реализации приоритетных инновационных проектов;

- содействие развитию приоритетных видов производственной деятельности;

- использование системы мер государственной поддержки инвестиционной и инновационной деятельности и мер совершенствования механизмов предоставления государственной поддержки;

- повышение профессионального уровня управленческих и рабочих кадров.

Указанные основные направления позволят обеспечить устойчивое развитие территории района в долгосрочной перспективе. В них особое внимание уделено подъёму социально-экономического развития Мари-Турекского района, на основе комплексного использования его природно-ресурсного потенциала.

Исходя из сложившейся в районе отраслевой структуры производства, динамики и перспектив промышленного и сельскохозяйственного производства, наличия сырьевых и трудовых ресурсов определяются узловые точки, в которых должны получить развитие лёгкая промышленность, лесная и деревообрабатывающая промышленность, промышленность строительных материалов на основе использования местных видов минерального сырья, пищевая промышленность, малое предпринимательство в сельскохозяйственной и перерабатывающей отраслях промышленности.

Ведущее место в промышленном производстве муниципального образования занимает пищевая промышленность. Постепенно наращивается производственный потенциал перерабатывающих предприятий, внедряются новые виды продукции.

Лесохозяйственную деятельность по использованию и восстановлению лесного фонда на территории Мари-Турекского района осуществляет ГУ РМЭ Мари-Турекский лесхоз.

С 2007 года отмечается рост потребности населения в услугах дошкольных образовательных учреждений. Явно выражена нехватка в дошкольных учреждениях.

В Мари-Турекском районе имеется одна центральная районная больница на 145 коек с поликлиникой на 600 посещений и 3 участковых больницы: в с. Косолапово (на 10 посещений), п. Мариец (на 10 посещений), с. Хлебниково (на 10 посещений). Требуется строительство новых лечебных учреждений.

7.5.2. Обоснование планируемого развития и размещения объектов капитального строительства в области энергетики и газоснабжения района.

В Мари-Турекском районе все производственные отрасли, в основном, сельскохозяйственного направления. Промышленность представлена предприятиями сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции (хлебопекарня, пищекомбинат, маслосырзавод), а также предприятиями лесной и деревообрабатывающей промышленности (Мари-Турекский лесхоз, деревообрабатывающий комбинат).

Через территорию Мари-Турекского района проходит магистральный газопровод Ямбург-Тула и нефтепровод Сургут-Полоцк.

В районе в 32 населенных пунктах газифицировано 4223 квартиры, в том числе в сельских населенных пунктах 1213 сельских домов. Уровень газификации составляет 51,6 %, в том числе в населенных пунктах городского типа и центрах поселений 65 %, в сельских населенных пунктах 35 %. Наилучшее положение с газификацией достигнуто в городском поселении Мари-Турек и в Карлыганском сельском поселении, частично газифицированы жилые дома в населенных пунктах Косолаповского и Хлебниковского сельских поселений. Вообще не газифицированы населенные пункты в Мари-Биляморском и Марийском сельских поселениях.

Газоснабжение потребителей Мари-Турекского района осуществляется от магистрального газопровода Ямбург-Тула (1-я нитка). Газификация района развивается на базе как природного так и сжиженного газа.

На территории района расположены ГРС Хлебниково и ГРС Мари-Турек. Проектная мощность данных ГРС составляет соответственно 7,4 и 15 тыс. куб. м/час каждая.

В настоящее время ГРС загружены на неполную мощность. Среднегодовой коэффициент загрузки ГРС Хлебниково составляет 0,076,    ГРС Мари-Турек - 0,064.

Поставками сжиженного газа потребителям Мари-Турекского района и обслуживанием существующих сетей и газового борудования занимается филиал ООО «Марийскгаз» Мари-Турекский участок базы «Сернургаз».

Газификация Мари-Турекского района осуществляется по инвестиционному проекту газификации Республики Марий Эл, выполненному ОАО «Промгаз».

Перспективная схема газификации района определена в соотвсвии с рекомендациями районной Администрации по максимальному охвату газоснабжением населенных пунктов района на основе оптимального выбора трасс межпоселковых газопроводов. Разработка схемы газоснабжения и газификации выполнена с учетом:

- удаленности объектов газоснабжения от источников сетевого газа;

- численности населения, проживающего в населенных пунктах;

- наличия инфраструктуры, подлежащей газификации.

В результате проведенного анализа по каждому населенному пункту, мощности существующих коммунально-бытовых, сельскохозяйственных и промышленных потребителей в районе были выделены населенные пункты, подлежащие газификации природным газом.

Проведен выбор, обоснование и согласование трасс, технологических схем, определение и оптимизация типоразмеров межпоселковых и распределительных газопроводов. Правильность принятых решений подтверждается гидравлическим расчетом.

Выбор трасс межпоселковых газопроводов проведен на основе современных компьютерных геоинформационных технологий и согласован с Администрацией района.

Разработанная и согласованная схема газификации района является основой для дальнейших работ по определению материально-технических ресурсов, потребности в капитальных вложениях и обоснованию инвестиций в строительство объектов газификации.

### 7.5.3. Обоснование планируемого размещения объектов        капитального строительства социальной инфраструктуры.

Городское поселение Мари-Турек.

пгт. Мари-Турек.

Имеется:

- пилорамы, столярное производство;

- ЦРБ;

- разведение КРС;- зерноводство;

- растениеводство;

- пищевая промышленность;

- районная и детская библиотеки;

- ДЮСШ;

- детская школа искусств, детский дом творчества;

Необходимо построить:

- дом культуры на 200 мест;

- детский сад на 150-200 мест;

- музей;

- дом творчества;

- почту;

- провести реконструкцию ЛЭП;

-произвести реконструкцию канализации;

- сети водопровода;

- дорожное строительство;

- цех дозревания сыра (ОАО «Мари-Турекский 	маслосырзавод»).

поч. Андреевский.

Необходимо построить:

- дорогу по деревне 0,3 км;

- дорогу до деревни 2 км.

с. Алексеевское.

Имеется:

- агрофирма «Залесье»;

- комплекс КРС 300 голов;

- пилорама;

- народные промыслы изготовление метёлок, веников;

- фермеры.

Необходимо построить:

- произвести реконструкцию ФАП;

- дорогу по деревне 3 км;

- дорогу до деревни 0,5 км;

- мост;

- магазин;

- почту;

- провести реконструкцию ЛЭП 3 км;

- выполнить реконструкцию водопровода 3 км;

- газовые сети.

д. Аимково.

Имеется:

- к-з «Рассвет»

- КРС 150 голов

Необходимо построить:

- реконструкция дороги 2,5 км;

- дорога по деревне 1,5 км;

- реконструкция ЛЭП 2,5 км;

- восстановление пруда;

- реконструкция водопровода 2,5 км.

д. Ашлань-Вершина.

Необходимо построить:

- капитальный ремонт плотины;

- дорога по деревне 2 км;

- дорога до деревни 6 км;

- реконструкция ЛЭП 1,5 км;

- реконструкция водопровода 1,5 км;

- мост.

д. Большой Шаганур.

Населённый пункт ликвидируется.

д. Верхний Турек.

Необходимо построить:

- свинокомплекс на 100 голов;

- дорога по деревне 2 км;

- реконструкция ЛЭП 2 км;

- реконструкция водопровода 2 км;

- 2 моста в деревне.

д. Ельсуково.

Имеется:

- пасека;

- ЧП разводят кабанов, рыбу.

Необходимо построить:

- дорога по деревне 0,5 км;

- дорога до деревни 2 км;

- ЛЭП 0,3 км;

- водопровод 0,3 км.

д. Елка.

Имеется:

- ТРП Земледелец, ООО «Ареал», зерновые.

Необходимо построить:

- мост;

- водопровод.

п. Заводской.

д. Зверево.

Имеется:

- 1 фермер, зерновые.

Необходимо построить:

- реконструкция ЛЭП 0,5 км.

д. Китнемучаш.

Имеется:

- ферма 150 голов;

- 1 фермер.

Необходимо построить:

- плотину - завершить строительство;

- магазин;

- дорогу по деревне 1,5 км, ремонт;

- дорогу до деревни 2,0 км (для школьного автобуса);

- реконструкция ЛЭП 1,5 км и водопровода 1,5 км;

- газовые сети.

д. Курбатово.

Населённый пункт ликвидируется.

д. Мари-Возормаш.

Имеется:

- ООО «Агро», зерновые, корма;

- КРС 1500 голов.

Необходимо построить:

- капитальный ремонт пруда;

- мосты 4 шт.;

- дорогу по деревне 2 км;

- реконструкция водонапорной башни;

- ЛЭП 2 км;

- реконструкция водопровода 2 км;

- реконструкция водокачки;

- газовые сети 2 км.

д. Мари-Ноледур.

Необходимо построить:

- дорогу по деревне 0,8 км;

- дорога до деревни 1 км;

- дорогу до д. Возормашь 5 км;

- реконструкция водопровода 1 км;

- мост.

д. Малая Купта.

Имеется:

- пилорама - распиловка.

Необходимо построить:

- восстановление пилорамы;

- дорогу по деревне 0,8 км;

- дорогу до деревни 1 км;

- ЛЭП 1 км;

- водопровод 1 км.

д. Мари-Китня.

Имеется:

- КРС 150 голов;

- фермерское хозяйство;

- пилорама, распиловка.

Необходимо построить:

- расширение КРС до 200 голов;

- дорогу по деревне 3 км;

- дорогу до деревни 2 км;

- реконструкция ЛЭП 3 км;

- реконструкция водопровода 3 км.

д. Мари-Купта.

Имеется:

- КРС на 400 голов;

- к-з «Рассвет», зерновые, корма, молоко, мясо.

Необходимо построить:

- свиноферму на 100 голов;

- почту;

- ФАП;

- СК на 60 месат;

- 3 моста в деревне;

- капитальный ремонт плотины;

- пожарное депо;

- дорогу по деревне 5 км;

- дорогу до деревни 8 км;

- реконструкция ЛЭП 5 км;

- реконструкция водопровода 5км.

д. Мари-Шолнер.

Имеется:

- пилорама.

Необходимо построить:

- мост;

- газовые сети;

- дорогу по деревне 2,5 км;

- дорогу до деревни 1 км;

- реконструкция ЛЭП 2 км;

- реконструкция водопровода 2 км.

д. Мари-Шолкер.

Необходимо построить:

- 3 моста;

- дорогу по деревне 3 км;

- дорогу до деревни 3 км;

- реконструкция ЛЭП 3 км;

- реконструкция водопровода 3 км.

д. Нижний Турек.

Имеется:

- пилорама, производство пиломатериалов, дверей.

Необходимо построить:

- дорогу по деревне 3 км;

- ремонт дороги 2 км;

- ЛЭП 3 км;

- газопровод по новым улицам;

- строительство водопровода 3 км;

- реконструкция водопровода 2,5 км.

д. Петровское.

Необходимо построить:

- мост;

- дорогу до деревни 2 км.

д. По речке Ноля.

Необходимо построить:

- дорогу по деревне 1 км;

- дорогу до деревни 0,3 км;

- реконструкция ЛЭП 1 км;

- реконструкция водопровода 1 км.

д. По речке Купта.

Населённый пункт ликвидируется.

д. Русский Шолнер.

Необходимо построить:

- дорогу по деревне 1 км;

- дорогу до деревни 1 км;

- реконструкция ЛЭП 1 км;

- реконструкция водопровода 1 км.

д. Русский Ноледур.

Необходимо построить:

- дорогу по деревне 1 км;

- магазин;

- ЛЭП реконструкция 1 км;

- реконструкция водопровода 1 км.

д. Тат-Китня.

Имеется:

- ООО «Ариал»;

- КРС 200;

- фермер разводит рыбу, имеет пилораму.

Необходимо построить:

- ФАП;

- детский сад на 50 мест;

- почту;

- дорогу по деревне 1 км;

- реконструкция водопровода 9,7 км.

д. Тат-Шолкер.

Необходимо построить:

- капитальный ремонт кладбища;

- мост;

- дорогу по деревне 1 км;

- ЛЭП 1 км;

- водопровод 1 км.

д. Энгербал.

Имеется:

- переработка и помол зерна.

Необходимо построить:

- магазин;

- индивидуальное  жилищное строительство (10 га);

- мосты (через овраг - 2 шт., пешеходные мосты - 3 шт.);

- дорогу по деревне 5 км;

- дорогу до деревни 0,15 км;

- газовые сети;

- ЛЭП;

- строительство водопровода 2 км;

- реконструкция водопровода 4 км.

д. Яхино.

имеется:

- фермер, производство зерновых.

необходимо построить:

- реконструкция ЛЭП 1 км;

- реконструкция водопровода 1 км.

Карлыганское СП.

д. Большой Карлыган.

Имеется:

- к-з «Восход», растениеводство, животноводство;

- комплекс КРС на 130 голов.

Необходимо построить:

- реконструкция свинокомплекса под птицеферму;

- реконструкция водопровода 17 км;

- дорогу по деревне 17 км;

- реконструкция очистных сооружений;

- здание администрации с медпунктом, спортзалом и бассейном;

- противопожарный пруд;

- ТБО 1 га;

- зону отдыха между Большим и Малым Карлыгаром у озера.

д. Киселево.

Имеется:

- КРС на 100 голов.

Необходимо построить:

- дорогу по деревне 1,5 км;

- ФАП (перевести из Мамсинера).

д. Кукрем.

Необходимо построить:

- дорогу по деревне 0,8 км.

д. Лопово.

Имеется:

- КРС на 250 голов.

Необходимо построить:

- школу на 80 уч.;

- детский сад на 28 детей расширить до 40 мест;

- клуб на 120 мест;

- реконструкция водопровода 2 км.;

- дороги 2 км;

- новое жилищное строительство 10 га.

д. Люсинер.

Необходимо построить:

- дорогу до деревни 1 км;

- дорогу по деревне 2 км.

д. Малый Карлыган.

Имеется:

- к-з «Восход»;

- КРС на 200 голов.

Необходимо построить:

- дорогу по деревне 0,8 км.

д. Мамсинер.

Имеется:

- памятник архитектуры;

- ЧП тепличное хозяйство, выращивание грибов;

- ФАП.

Необходимо построить:

- дорогу по деревне 0,8 км;

- дорогу до деревни 8 км.

д. Мари-Посенур.

Имеется:

- ферма КРС на 60 голов.

Необходимо построить:

- дорогу по деревне 1,4 км;

- водопровод (реконструкция 1,4 км).

д. Нижний Шолдынер.

Имеется:

- ЧП разведение рыбы.

д. Новая Пижмарь.

Необходимо построить:

- дорогу от деревни до трассы 2 км;

- ферму КРС на 100 голов.

д. Пабайнур.

Необходимо построить:

- дорогу по деревне 2 км;

- дорогу до деревни 3,5 км;

- водопровод;

- пруд.

д. Пахомово.

Населённый пункт ликвидируется.

д. Сардаял.

Имеется:

- сельская общеобразовательная школа;

- ФАП;

- детский сад;

- объект культуры и спорта;

- памятники архитектуры;

- культовый памятник (священные рощи).

Необходимо построить:

- дороги по деревне 4 км;

- выполнить реконструцию школы на 80 ученических мест;

- водопровод 4 км.

д. Сарда.

Имеется:

- объект культуры и спорта.

Необходимо построить:

- дороги по деревне 0,5 км;

- дорогу 3,5 км (до д.Сардаял);

- газовые сети.

д. Сюльта.

Имеется:

- объект культуры и спорта;

- овощной консервный цех;

- пекарня.

Необходимо построить:

- теплицы на 5 га;

- дороги по деревне 0,8 км;

- реконструкция водопровода 0,8 км;

- реконструкция очистных сооружений.

д. Толтенур.

Необходимо построить:

- дороги по деревне 1,2 км;

- дорогу до деревни 0,5 км;

- водопровод 1,2 км.

д. Шихалеево.

Необходимо построить:

- дороги по деревне и до трассы 1,6 км;

- водопровод 1 км;

- мост;

- противопожарный пруд.

д. Шургунур.

Имеется:

- КРС на 250 голов.

Необходимо построить:

- дороги по деревне 2,5 км;

- водопровод (реконструкция 2,5 км).

Косолаповское СП

с. Косолапово.

Имеется:

- семеноводство;

- переработка льна;

- производство биогумуса и добавок;

- переработка сельскохозяйственной продукции;

- ФАП;

- СОШ;

- детский сад;

- объект культуры и спорта;

- ЧП транспортные пассажирские услуги:

- молочнотоварная ферма, свиноферма на 250 голов.

Необходимо построить:

- ремонт дорог по селу 15 км;

- очистные сооружения;

- здание администрации;

- реконструкция водопроводных сетей 20 км;

- пожарное депо.

д. Азянково.

Необходимо построить:

- дорога 4 км;

- водопровод 3 км;

- ферма КРС на 100 голов.

д. Акпатырево.

Необходимо построить:

- дорогу 4 км;

- водопровод 3 км;

- ферму КРС на 100 голов.

д. Арып-Мурза.

Необходимо построить:

- дорогу 2 км;

- водопровод 2 км.

д. Большая Вочерма.

Необходимо построить:

- дорогу 4 км;

- водопровод 2 км;

- ферму КРС на 150 голов.

д. Большие Коршуны.

Населённый пункт ликвидируется.

д. Большой Руял, Нижний Руял, Средний Руял.

Необходимо построить:

- дорогу 10 км (от д.Сысоево до д.Орсюба);

- дороги по деревне 10 км (на 3 деревни);

- водопровод 5 км;

- свиноферму на 200 голов;

- ФАП.

д. Вошма.

Необходимо построить:

- дорогу 10 км;

- водопровод;

- коровник на 100 голов;

- мост;

- водонапорную башню;

- ФАП.

д. Козлоял-Сюба.

Населённый пункт ликвидируется.

д. Кукарск.

Населённый пункт ликвидируется.

д. Малая Мунамарь.

Необходимо построить:

- дороги по деревне 15 км;

- водопровод 1,5 км ;

- водонапорную башню;

- коровник на 200 голов;

- мост;

- ФАП.

д. Малинкино.

Необходимо построить:

- водопровод 1 км;

- скважину.

д. Орсюба.

Имеется:

ферма на 100 голов (КРС).

Необходимо построить:

- водопровод 2 км;

- ремонт водонапорной башни.

д. Письменер.

Имеется:

- пилорама.

Необходимо построить:

- дорогу 8 км;

- ферму КРС на 100 голов.

д. Пумарь.

Населённый пункт ликвидируется.

д. Сабактур.

Имеется:

- объект культуры и спорта.

Необходимо построить:

- ФАП;

- дорогу до деревни 8 км;

- водопровод 1 км;

- свиноферму на 1000 голов.

д. Сысоево.

Имеется:

- молочнотоварная ферма на 200 голов;

- СОШ;

- детский сад;

- объект культуры и спорта;

- развиты народные промыслы.

Необходимо построить:

- дороги по деревне 15 км;

- молочнотоварную ферму на 150 голов, гараж

д. Чуриково.

Необходимо построить:

- водопровод 1 км.

д. Шуварово.

Мари-Биляморское СП.

с. Мари-Билямор.

Имеется:

- СОШ;

- детский сад;

- объект культуры и спорта;

- ПМК;

- ФАП;

- ферма на 200 голов.

Необходимо построить:

- дороги по селу 4 км;

- противопожарный пирс;

- административное здание;

- клуб на 50 мест;

- здание ФАП;

- водопровод (реконструкция 5 км);

- газопровод 5 км;

- ферма КРС на 100 голов;

- ЛЭП (реконструкция 5 км).

д. Александровский.

Имеется:

- ИП лесопереработка;

- лесоперерабатывающие предприятие «Родник».

Необходимо построить:

- дорогу по деревне 0,3 км;

- дорога до деревни 0,3 км;

- водопровод (реконструкция 1,5 км);

- ЛЭП (реконструкция 1,5 км).

д. Ашлань-Билямор.

Имеется:

- разведение рыбы в пруду.

Необходимо построить:

- дороги по деревне 1,5 км;

- дорогу 3 км (от с. Мари-Билямор до д. Ашлань-Билямор);

- водопровод (реконструкция 1,5 км);

- ЛЭП (реконструкция 1,5 км);

- сети газоснабжения.

д. Большие Ноли.

Имеется:

- агрофирма «Залесье»;

- объект культуры и спорта.

Необходимо построить:

- дороги по деревне 2 км;

- водопровод (реконструкция 2 км);

- газопровод 2 км.

д. Ворончихино.

Населённый пункт ликвидируется.

д. Верхняя Сенда.

Необходимо построить:

- дороги по деревне и до деревни 8 км;

- газопровод 2 км (ремонт, реконструкция).

д. Елымбаево.

Имеется:

- агрофирма «Залесье».

Необходимо построить:

- дороги по деревне 2,5 км;

- строительство и реконструкция комплекса КРС на 2900 голов;

- газопровод 2,5 км;

- водопровод (реконструкция 2,5 км);

- клуб на 50 мест.

п. Лесной.

Необходимо построить:

- дорогу по деревне 1 км;

- газопровод 1 км;

- водопровод (реконструкция 1 км);

- противопожарный водоем;

- клуб;

- ЛЭП (реконструкция 1км.)

с. Манылово.

Имеется:

- ЧП пилорама.

Необходимо построить:

- дороги по селу 2 км;

- дорогу до села 8 км;

- мост;

- водопровод (реконструкция 1 км).

д. Кушко-Билямор.

Имеется:

- ООО «Деревообработка»

- ИП «Корчемкина К.М.», лесопереработка.

Необходимо построить:

- дороги по деревне 1,5 км;

- клуб на 50 мест;

- водопровод (реконструкция 1,5 км);

- газопровод 1,5 км.

п. Нартас.

Имеется:

- памятник архитектуры.

Необходимо построить:

- школу на 40 мест;

- водопровод (реконструкция 2 км);

- канализация 1 км;

- газовые сети;

- противопажарный пирс.

д. Сенда.

Имеется:

- лесхоз;

- КФХ СХ «Родник».

Необходимо построить:

- ФАП;

- мост;

- дороги по деревне 3 км;

- газопровод 3 км;

- реконструкция ЛЭП.

д. Токпаево.

Необходимо построить:

- дороги по деревне 1 км;

- дорогу до деревни 2,5 км;

- водопровод 1 км;

- газопровод 1 км;

- ЛЭП 1 км (реконструкция).

д. Уржумноля.

Имеется:

- лесхоз.

Необходимо построить:

- дороги по деревне 2 км;

- дорогу до деревни 3 км;

- водопровод (реконструкция 2 км);

- газопровод 2 км.

д. Хозино.

Населённый пункт ликвидируется.

Марийское СП.

п. Мариец.

Имеется:

- СОШ;

- детский сад;

- участковая больница;

- ИП деревообрабатывающее предприятие;

- производство строительных материалов;

- переработка и производство с/х продукции;

- объект культуры и спорта;

- ООО «Рем Плюс», перемотка двигателей.

Необходимо построить:

- дороги по посёлку 10 км;

- газопровод 15 км;

- водопровод 15 км;

- водонапорную башню;

- возрождение стекольного производства;

- здание почты;

- пруд.

д. Болгары.

Необходимо построить:

- дорогу п. Мариец - п. Новопавловский - д. Верхний Мир - д. Новый Мир 22 км.

д. Ведерники.

Имеется:

- пчеловодство.

Необходимо построить:

- ремонт освещения по улицам;

- пункт ТБО.

д. Верхний Мир.

д. Дружино.

Имеется:

- школа;

- ФАП;

- объект культуры и спорта;

- пчеловодство;

- пилорама;

- ЧП растениеводство, рассада, овощи.

Необходимо построить:

- ремонт пруда и разведение рыбы;

- пункт ТБО на 3 населённых пункта.

д. Дубровка.

Имеется:

- пчеловодство.

Необходимо построить:

дорогу 0,8 км.

д. Исмаил.

Имеется:

- пчеловодство.

д. Кирино.

Имеется:

- пчеловодство.

д. Малые Нослы.

Имеется:

- пчеловодство.

Необходимо построить:

- дорогу 4 км (д. Дружинино - д. Исмаил);

- газопровод.

д. Малая Нуса.

Необходимо построить:

- грейдирование дороги.

д. Малый Сардабаш.

Имеется:

- пчеловодство.

Необходимо построить:

- очистить пруд, разведение рыбы.

д. Малый Тюнтерь.

Необходимо построить:

- ремонт клуба.

д. Малые Янгурцы.

Населённый пункт ликвидируется.

п. Новопавловский.

Имеется:

- лесхоз;

- ФАП.

Необходимо построить:

- начальную школу;

- дорогу 5 км от п. Мариец.

д. Новый мир.

Имеется:

- объект культуры и спорта.

д. Симоновск.

Население отсутствует, сохранить как зону отдыха.

д. Шишинер.

Имеется:

- пчеловодство;

- пилорама, цилиндровка брёвен, изготовление срубов домов, бань.

Необходимо построить:

- дорогу до д. Дружинино, д. Исмаил 2 км.

д. Шора.

Имеется:

- ЧП растениеводство, овцеводство 250 голов овец.

Необходимо построить:

- дороги по деревне 2,5 км;

- мост.

Хлебниковское СП.

с. Хлебниково.

Имеется:

- школа;

- почта;

- 2 пилорамы;

- сушильный завод;

- мясокомбинат;

- минипекарня;

- народные промыслы;

- детский сад;

- участковая больница;

- объект культуры и спорта.

Необходимо построить:

- полигон ТБО;

- реконструкция больницы на 50 коек;

- расширение кладбища;

- клуб на 150 мест;

- ФАП;

- дороги по деревне 14 км;

- водопровод (реконструкция 13 км).

д. Большое Опарино.

Имеется:

- ферма на 200 голов;

- пилорама;

- дом культуры;

- детский сад;

- почта.

Необходимо построить:

- полигон ТБО;

- дороги по деревне 3 км;

- водопровод (реконструкция 3,5 км).

д. Большие Коршуны.

Населённый пункт ликвидируется.

д. Ивская Вершина.

Имеется:

- КРС на 160 голов;

- ЧП пилорама;

- народные промыслы, изготовление бочек, коромысел, маслобоек.

Необходимо построить:

- дороги по деревне 2 км;

- водопровод.

д. Крупино.

Имеется:

- ферма на 50 голов;

- дом культуры;

- почта.

Необходимо построить:

- ФАП;

- дороги по деревне 4 км;

- дорогу до деревни 8 км;

- ремонт водопровода 4 км.

д. Лом.

Имеется:

- фермерское хозяйство, ферма на 100 голов;

- пилорама.

Необходимо построить:

- ФАП;

- дороги по деревне 1,5 км;

- клуб на 50 мест;

- ремонт водопровода 2 км.

д. Лебедево.

Имеется:

- школа.

Необходимо построить:

- дороги по деревне 1км;

- дорогу до деревни 1км;

- водопровод 1 км.

д. Нижняя Мосара.

Имеется:

- ферма на 160 голов.

Необходимо построить:

- дороги по деревне 3 км;

- клуб на 50 мест;

- водопровод (реконструкция 3 км).

д. Пиштанка.

Населённый пункт ликвидируется.

д. Руйка.

Населённый пункт ликвидируется.

д. Русская Мосара.

Необходимо построить:

- дороги по деревне 1км;

- водопровод (реконструкция 1 км).

д. Семеновка.

Необходимо построить:

- водонапорную башню;

- дорогу от д. Семеновка до д. Сизнер 3 км;

- дорогу от д. Семеновка до д. Талый Ключ 2 км;

- водопровод (реконструкция 2 км);

- газопровод 3 км.

д. Сизнер.

Имеется:

- ферма откормочник на 100 голов.

Необходимо построить:

- дороги по деревне 1,5 км;

- водопровод 3 км;

- скважину, водонапорную башню;

- клуб на 50 мест;

- ФАП.

д. Суходоево.

Населённый пункт ликвидируется.

д. Сукма.

Имеется:

- агрофирма, МТФ на 400 голов, КРС на 200 голов.

Необходимо построить:

- дороги по деревне 1,5 км;

- водопровод (реконструкция 4 км).

д. Талый Ключ.

Необходимо построить:

- дорогу до деревни 8 км;

- водопровод (реконструкция 1 км);

- ЛЭП (реконструкция 3 км);

- развитие фермерства.

д. Тошкем.

Имеется:

- разведение рыбы в пруду.

Необходимо построить:

- дороги по деревне 1 км;

- дорогу до деревни 2 км;

- водопровод (реконструкция 3 км);

с. Юмочка.

Имеется:

- народно-художественный центр;

- пчеловодство;

- фермерское хозяйство.

Необходимо построить:

- информационно-туристический центр;

- ремонт водопровода 3 км;

- дорогу до деревни 8 км.

Раздел 8. Схемы населённых пунктов Мари-Турекского района.

Городское поселение Мари-Турек

1. пгт. Мари-Турек

2. поч. Андреевский

3. с. Алексеевское

4. д. Аимково

5. д. Ашлань-Вершина

6. д. Б. Шаганур

7. д. Верхний Турек

8. д. Ельсуково

9. д. Елка

10. п. Заводской

11. д. Зверево

12. д. Китнемучаш

13. д. Курбатово

14. д. Мари-Возормаш

15. д. Мари-Ноледур

16. д. Малая Купта

17. д. Мари-Китня

18. д. Мари-Купта

19. д. Мари-Шолнер

20. д. Мари-Шолкер

21. д. Нижний Турек

22. д. Петровское

23. д. По речке Ноля

24. д. По речке Купта

25. д. Русский Шолнер

26. д. Р усский Ноледур

27. д. Тат-Китня

28. д. Тат-Шолкер

29. д. Энгербал

30. д. Яхино

Карлыганское сельское поселение

1. д. Б. Карлыган

2. д. Киселево

3. д. Кукрем

4. д. Лопово

5. д. Люсинер

6. д. Маллый Карлыган

7. д. Мамсинер

8. д. Мари-Посенур

9. д. Нижний Шолдынер

10. д. Новая Пижмарь

11. д. Пабайнур

12. д. Пахомово

13. д. Сардаял

14. д. Сарда

15. д. Сюльта

16. д. Толтенур

17. д. Шихалеево

18. д. Шургунур

Косолаповское сельское поселение

1. с. Косолапово

2. д. Азянково

3. д. Акпатырево

4. д. Арып-Мурза

5. д. Больша Вочерма

6. д. Большие Коршуны

7. д. Большой Руял

8. д. Вошма

9. д. Козлоял-Сюба

10. д. Кукарск

11. д. М. Мунамарь

12. д. Малинкино

13. д. Нижний Руял

14. д. Орсюба

15. д. Письменер

16. д. Пумарь

17. д. Сабактур

18. д. Средний Руял

19. д. Сысоево

20. д. Чуриково

21. д. Шуварово

Мари-Биляморское сельское поселение

1. с. Мари-Билямор

2. д. Александровский

3. д. Ашлань-Билямор

4. д. Большие Ноли

5. д. Ворончихино

6. д. Верхняя Сенда

7. д. Елымбаево

8. п. Лесной

9. с. Манылово

10. д. Кушко-Билямор

11. п. Нартас

12. д. Сенда

13. д. Токпаево

14. д. Уржумноля

15. д. Хозино

Марийское сельское поселение

1. п. Мариец

2. д. Болары

3. д. Ведерники

4. д. Верхний Мир

5. д. Дружино

6. д. Дубровка

7. д. Исмаил

8. д. Кирино

9. д. Малые Нослы

10. д. Малая Нуса

11. д. М. Сардабаш

12. д. Малый Тюнтерь

13. д. Малые Янгурцы

14. п. Новопавловский

15. д. Новый Мир

16. д. Симоновск

17. д. Шишинер

18. д. Шора

Хлебниковское сельское поселение

1. с. Хлебниково

2. д. Большое Опарино

3. д. Большие Коршуны

4. д. Ивская Вершина

5. д. Крупино

6. д. Лом

7. д. Лебедево

8. д. Нижняя Мосара

9. д. Пиштанка

10. д. Руйка

11. д. Русская Мосара

12. д. Семеновка

13. д. Сизнер

14. д. Суходоево

15. д. Сукма

16. д. Талый Ключ

17. д. Тошкем

18. с. Юмочка

# Text boxes

Открытое акционерное общество

«МАРИЙСКГРАЖДАНПРОЕКТ

Базовый территориальный проектный институт»