ЗАКАЗЧИК	Администрация муниципального образования______________  _                                                                           «Городское поселение Мари-Турек»_______________________ _                                                                                                   Мари-Турекского муниципального района___________________                        Республики Марий_Эл____________________________________

ЗАКАЗ	№ 85-11 от 6 мая 2011 г.__________________________________

ОТДЕЛ	Архитектурно-планировочная мастерская____________________

###### ОБЪЕКТ	Генеральный план муниципального образования______________                      «Городское поселение Мари-Турек»_

###### Мари-Турекского муниципального района___________________                      Республики Марий_Эл____________________________________

###### СТАДИЯ	Проектная документация__________________________________

ЧАСТЬ ПРОЕКТА       Архитектурно-планировочная______________________________

Материалы по обоснованию территориального планирования___

(Пояснительная записка. Графические материалы)____________

ТОМ № 1.Р.ГП-12

Генеральный директор					 		Ф. Б. Ананьев

Главный инженер 								В. Н. Конышев

Начальник отдела						   	   	В. П. Горбань

Главный архитектор проекта						А. Н. Теряев

Главный инженер проекта						А. В. Санин

Архитектор							             	Н. А. Орлова

Инженер									В. В. Иванов

Йошкар-Ола

2012

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТОМ №1. Р.ГП-12  Генеральный план муниципального образования «Городское поселение Мари-Турек» Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл.	 (Пояснительная записка. Графические материалы)

Настоящий проект выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и на основе Схемы территориального планирования Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл.

Гл. архитектор проекта						А.Н.Теряев

«___» 			 2012 г.

Состав  Тома

|  | Введение |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. | Положение о территориальном планировании |  | 6 |
|  | 1.1 | Цели территориального планирования |  | 6 |
|  | 1.2 | Основные задачи генерального плана |  | 7 |
| Раздел 2. | Топографо-геодезическая изученность территории |  | 7 |
| Раздел 3. | Природно-ресурсный потенциал района |  | 7 |
|  | 3.1 | Климат |  | 7 |
|  | 3.2 | Почвы |  | 8 |
|  | 3.3 | Растительность |  | 9 |
|  | 3.4 | Рельеф |  | 10 |
|  | 3.5 | Геологическое строение |  | 10 |
|  | 3.6 | Гидрологическая характеристика и ресурсы подземных вод |  | 10 |
|  | 3.7 | Инженерно-геологическое районирование |  | 11 |
|  | 3.8 | Гидрографическая характеристика |  | 12 |
|  | 3.9 | Минерально-сырьевые ресурсы |  | 13 |
|  | 3.10 | Леса и лесосырьевые ресурсы |  | 13 |
|  | 3.11 | Культурное наследие |  | 16 |
| Раздел 4. | Комплексная оценка современного состояния и использования территории |  | 17 |
|  | 4.1 | Территориальная структура поселения |  | 17 |
|  | 4.2 | Оценка демографической ситуации, трудовые ресурсы, прогнозирование численности населения |  | 22 |
|  | 4.3 | Оценка производственного потенциала |  | 23 |
|  | 4.4 | Жилищная, социальная сфера |  | 27 |
|  | 4.4.1 | Планируемые объёмы жилого фонда |  | 28 |
|  | 4.5 | Обеспеченность жилого фонда системами инженерной инфраструктуры |  | 30 |
|  | 4.6 | Учреждения и предприятия обслуживания |  | 35 |
|  | 4.6.1 | Проектируемые учреждения и предприятия обслуживания |  | 40 |
|  | 4.7 | Дорожная сеть. Транспортное обеспечение |  | 41 |
| Раздел 5. | Ограничения использования территории |  | 43 |
|  | 5.1 | Экологические ограничения |  | 43 |
|  | 5.2 | Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры |  | 44 |
|  | 5.3 | Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | 46 |
|  | 5.4 | Зоны с особыми условиями использования территории |  | 48 |
|  | 5.4.1 | Охранные зоны водных объектов |  | 48 |
| Раздел 6. | Муниципальная правовая база |  | 51 |
| Раздел 7. | Архитектурно-планировочная организация и зонирование территории |  | 53 |
|  | 7.1 | Основные направления градостроительного развития территории поселения |  | 53 |
|  | 7.2 | Проектируемая структура населённых пунктов поселения |  | 53 |
|  | 7.3 | Функциональное зонирование территории поселения |  | 54 |
| Раздел 8. | Планируемые объекты капитального строительства и инженерной инфраструктуры |  | 56 |
| Раздел 9. | Инженерно-технические мероприятия в области гражданской обороны и защиты населения. Противопожарные мероприятия |  | 57 |
| Раздел 10. | Мероприятия по охране окружающей среды. Очистка территории |  | 59 |
| Раздел 11. | Основные технико-экономические показатели генерального плана |  | 61 |
| Раздел 12. | Исходная документация |  | 65 |
| Раздел 13. | Графические материалы |  |  |
| Схема № 1. | Положение Муниципального образования «Городское поселение Мари-Турек» в Мари-Турекском муниципальном районе (ситуационный план) | ГП-1 |
| Схема № 2. | Схема современного использования территории, схема размещения минерально-сырьевых ресурсов (опорный план) | ГП-2 |
| Схема № 3. | Схема планировочных ограничений | ГП-3 |
| Схема № 4. | Схема современного использования территории населённых пунктов поселения (опорные планы) | ГП-4-1, ГП-4-2 |
| Схема № 5. | Проект генерального плана поселения (основной чертёж) Схема зонирования. | ГП-5 |
| Схема № 6. | Проекты генеральных планов населённых пунктов. Схемы зонирования. | ГП-6-1, ГП-6-2 |

Введение

Генеральный план муниципального образования «Городское поселение Мари-Турек» Мари-Турекского района (далее Городское поселение Мари-Турек) Республики Марий Эл разработан на основании заключённого муниципального контракта № 85  -11 от 6 мая 2011 года, в соответствии с:

- Постановлением администрации Муниципального образования «Городское поселение Мари-Турек» от 5 апреля 2011 г. № 32 «О подготовке проекта генерального плана муниципального образования «Городское поселение Мари-Турек»;

- Техническим заданием;

- Градостроительным Кодексом РФ;

- Земельным Кодекса РФ;

- Водным кодексом РФ;

- Законом РФ от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах»;

- Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№131-ФЗ от 06 октября 2003 г.);

- Законом Республики Марий Эл от 28.12.2004 № 62-З «О составе и границах сельских, городских поселений в Республике Марий Эл»;

- Законом Республики Марий Эл от 05.07.2005 № 22-З «Об изменениях в составе сельских поселений Республики Марий Эл и об изменении и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Марий Эл»;

- Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 08.01.2008 года № 9 
«О реестре административно - территориального устройства Республик Марий Эл»;

- Программами социально экономического развития Республики Марий Эл, Мари-Турекского муниципального района, Муниципального образования «Городское поселение Мари-Турек».

- Методическими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов, утверждёнными приказом Миэкономразвития РФ от 26.05.2011 года № 244.

- Нормативами градостроительного проектирования республики Марий Эл утверждёнными постановлением Правительства республики Марий Эл от 25 мая 2012 года № 176;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- другими законами и нормативными актами.

Проектная документация разработана с учётом:

- положений о территориальном планировании, содержащихся в схеме территориального планирования Мари-Турекского муниципального района и муниципальных образований, имеющих общую границу с муниципальным образованием «Городское поселение Мари-Турек»;

- Проектные материалы по планировке и застройке пгт. Мари-Турек.

Проектные решения ГП являются основанием для разработки документации по планировке территории «Городское поселение Мари-Турек» а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки.

Документы территориального планирования являются обязательными для органов государственной власти и органов местного самоуправления при принятии и реализации ими решений (статья 9 пункт 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и  являются документами постоянного действия, в которые могут вноситься дополнения и изменения по мере необходимости.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Проектные решения генерального плана являются основой для:

- комплексного решения вопросов организации планировочной структуры;

- территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения;

- разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон;

- определения зон инвестиционного развития.

С 31 декабря 2012 года, в соответствии с п. 4 ст. 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путём выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов террито-риального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Генеральный план муниципального образования «Городское поселение Мари-Турек» разработан комплексно по всем вопросам применительно ко всей территории поселения и к территории отдельных населённых пунктов, входящих в состав поселения.

Раздел 1. Положение о территориальном планировании

1.1. Цели территориального планирования

Территориальное планирование развития муниципального образования (поселения) осуществляется посредством разработки градостроительной документации.

Генеральный план муниципального образования «Городское поселение Мари-Турек» - документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Проектные решения генерального плана являются основой для:

- комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения;

- разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон;

- определения зон инвестиционного развития.

Расчётный срок генерального плана принимается 20 лет с выделением первой очереди строительства – 10 лет. А также определяются перспективы развития поселения за пределами расчётного срока на 10 лет, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно-транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

Целью разработки генерального плана муниципального образования (поселения) является создание действенного инструмента управления развития территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации.

Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфрастру-ктурного и социально-экономического развития муниципальных образований (поселе-ний); разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Основной целью генерального плана поселения является:

- обеспечение устойчивого развития поселения, обеспечение нынешним и будущим жителям условий жизни и управления, которые являются одновременно стабильными, безопасными, гибкими и экономически эффективными при уважении требований экологии.

- определение основного направления развития поселения, планировочная организация территории и предложения по изменению границ поселения, архитектурно-пространственное решение.

1.2 Основные задачи генерального плана

Задачей генерального плана поселения является выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования (поселения).

Основные задачи генерального плана:

- совершенствование жилищной политики;

- создание комплексной системы обслуживания населения;

- развитие транспортной инфраструктуры;

- развитие системы инженерного обеспечения;

- развитие производственного комплекса;

- охрана окружающей среды и определение территорий с особыми условиями использования;

- мероприятия в области гражданской обороны и защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Раздел 2. Топографо-геодезическая изученность территории

Генеральный план Муниципального образования «Городское поселение Мари-Турек» выполнен в Системе ГИС в программе Map Info.

В работе использованы: - топографическая основа в 1:200000, выданная 
в 2004 году «Маргеомониторинг»; - ортофотопланы населенных пунктов с разрешением 0,5 м, выданные Росреестром по РМЭ, выполненные в 2009-2010 годах ФГУП «Государственным проектно-изыскательским институтом земельного кадастра» («Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ»  г. Москва).

Раздел 3. Природно-ресурсный потенциал территории

3.1. Климат

Климат Мари-Турекского района, в состав которого входит Городское поселение Мари-Турек, расположенного  на востоке республики можно охарактеризовать как умеренно-континентальным с умеренно суровой, снежной зимой и умеренно-тёплым летом. Среднегодовая температура воздуха по территории около +2,2 ˚С. Самая низкая среднемесячная температура -14 ˚С и абсолютный минимум -48 ˚С наблюдается в январе месяце. Самая высокая среднемесячная температура +18,5 ˚С и абсолютный максимум +38 ˚С наблюдается в июле месяце.

Продолжительность солнечного сияния 1961 час за год с максимумом в июле - 305 часов и минимумом в декабре - 29 часов.  Количество дней без солнца за год 100, причём это количество не превышает 1 - 2 дня в месяц. В тёплую половину года наблюдается преобладание ясной погоды над пасмурной.

Среднегодовое количество осадков составляет 496 мм, из них приблизительно 70 % выпадает за тёплый период. В твёрдом виде выпадает 20 % всех осадков. Снежный покров обычно устанавливается со второй половины ноября и сходит к середине апреля. Ветровой режим характеризуется преобладанием юго-западных ветров в тёплую половину года. Наряду с преобладающими в тёплое время года появляются ветры северных направлений.

Средняя скорость ветра составляет 3,8 м/сек. Сильные ветры более  15 м/сек отмечаются около 9 дней за год.

Зимой часты метели. Они наблюдаются преимущественно при умеренных и сильных ветрах южных направлений. В среднем за зиму наблюдается 36 дней с метелью.

Кроме метелей к неблагоприятным атмосферным явлениям относятся туманы, чаще всего они бывают осенью и зимой, а среднее число дней с туманами составляет 20 дней за год. Период активной вегетации растений длится 127 дней. Продолжительность устойчивых морозов - в среднем 127 дней.

По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне IВ. Расчётные температуры для проектирования отопления равны -330 и -60. Продолжительность отопительного периода 221 день. Максимальная глубина промерзания почвы -140 см. Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но в особо метельные зимы вследствие большого снегопереноса южными и юго-восточными ветрами рекомендуется временная снегозащита путей сообщения.

Продолжительность комфортного периода летом для отдыха населения составляет в среднем 82 дня (03.06 - 25.08). Весь зимний сезон начиная с середины ноября благоприятен для организации отдыха населения.

Район относится к зоне умеренного потенциала загрязнения, т.к. метеоро-логические условия таковы, что создаются равновесные условия для рассеивания и накопления вредных примесей в атмосфере.

Таблица основных климатических характеристик района

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t0 | -13,7 | -13,0 | -7,0 | 2,9 | 11,2 | 16,1 | 18,2 | 16,0 | 10,0 | 2,8 | -5,0 | -11,0 | 2,3 |
| t0 min | -47 | -44 | -35 | -23 | -10 | -4 | 2 | -1 | -8 | -22 | -38 | -42 | -47 |
| t0 max | 5 | 5 | 15 | 29 | 34 | 37 | 38 | 37 | 32 | 24 | 15 | 6 | 38 |
| Относител. влажн. % | 84 | 81 | 79 | 74 | 66 | 67 | 72 | 76 | 79 | 84 | 85 | 85 | 78 |
| Кол-во осадков мм | 25 | 24 | 25 | 31 | 42 | 56 | 66 | 57 | 52 | 48 | 33 | 32 | 491 |
| Снежный покров см | 32 | 41 | 40 | 14 | - | - | - | - | - | - | 9 | 22 | 43 |
| Ветер более 15 м/сек | 4,9 | 3,0 | 5,4 | 3,1 | 4,6 | 3,0 | 1,1 | 2,4 | 2,1 | 3,3 | 3,4 | 5,2 | 41,5 |
| Скорость ветра м/сек | 5,8 | 5,1 | 5,3 | 4,2 | 4,4 | 3,7 | 3,2 | 3,5 | 4,2 | 4,9 | 5,0 | 5,9 | 4,6 |
| Дни с туманом | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 |
| Дни с метелью | 10 | 8 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 8 | 40 |
| Солнечное сияние час. | 38 | 68 | 122 | 189 | 265 | 305 | 294 | 245 | 150 | 66 | 40 | 29 | 181 |

3.2. Почва

На территории района преобладают дерново-слабо- и средне-подзолистые суглинки (около 65 % территории района) и дерново-слабо- и средне-подзолистые супесчаные почвы (около 35 % территории района). Перегнойно-аккумулятивный горизонт имеет непрочно комковатую или комковато-слоёную структуру, мощность — 10 - 20 см. Горизонт оподзоливания имеет мелкоореховатую структуру, мощность 5 - 15 см. Иллювиальный горизонт мелкой плоскоореховой  структуры, мощность 60 - 110 см. Материнская порода - пермские суглинки суглинки и покровные лесовидные породы. По рельефу занимают повышенные местоположения и пологие склоны.

Дерново-слабо- и средне-подзолистые супесчаные почвы. Перегнойно-аккумулятивный горизонт бесструктурный, мощность 5 - 10 см. Горизонт оподзоливания бесструктурный, мощность 5 - 15 см. структурный.

Иллювиальный горизонт охристо-бурого цвета, уплотнённый, мощность 50 - 80 см. По рельефу занимают  ровные или слабовсхолмлённые участки. Развиваются на четвертичных преимущественно песчаных отложениях и очень редко на коренных породах. Почти на всей территории Мари-Турекского района плоскостная и  овражная эрозия встречается местами на склонах речных доли, балок и ложбин.

На незначительной пощади в западной части района плоскостная и овражная эрозия развита очень слабо, местами возможна дефляция (развеивание песков) - при оголении песков от растительности и неумеренном выпасе скота. Район в целом благоприятный для сельскохозяйственного производства. Наиболее благоприятными являются его северо-западная и юго-восточная части.

Менее благоприятна центральная часть с дерново-слабо- и средне-подзолистыми супесчаными и песчаными почвами.

Использование этих почв в сельском хозяйстве требуют коренного улучшения внесением значительных доз  органических (торф, компост) и минеральных удобрений.

В северо-западной и юго-восточной  части района на дерново-слабо- и средне-подзолистых почвах необходимо внесение минеральных удобрений.

Противоэрозионные мероприятия: рациональное размещение угодий, залужение и посадка противоэрозионных насаждений.

В местах дефляции необходимо регулирование выпаса скота и посадка противоэрозионных насаждений.

Рекомендуемые для посадок виды деревьев и кустарников: сосна обыкновенная, берёза, тополь, кустарниковая ива (шелюга), жимолость татарская, бузина красная, клён татарский, акация жёлтая.

3.3. Растительность

На территории района преобладают сельскохозяйственные земли. На менее значительных площадях в центральной и юго-западной частях района распространены  еловые, берёзовые, сосновые и черноольховые леса. В пойме р. Ноля произрастает луговая растительность.

Еловые леса. Преобладают ельники зеленомошники (с единичным участием  берёзы, сосны и осины), травяные (со значительным участием берёзы и пихты) и сложные (с липой). Берёзовые леса — зеленомошники (имеют единичную сосну и реже ель), долгомошники  (с единичной примеси сосны), сфагновые (с единичной примесью ели).

Осиновые - долгомошники, травяные, сложные. Ольховые леса встречаются небольшими площадям и в пониженных участках пойм на торфяно-иловато-глеевых почвах. По составу бывают как чистые, так и смешанные.

Пойменные луга. В составе травостоя — овсяница красная, полевица белая, клевер луговой, клевер ползучий, тысячелистник обыкновенный, лютик едкий, хвощ полевой, хвощ луговой, подмаренник, щавель.

Леса имеют полепочвозащитное и промышленное значение. В рекреационном отношении леса благоприятны для организации отдыха. Ресурсы дикорастущих лекарственных, промышленно-технических и плодово-ягодных растений наиболее значительны в центральной и юго-западной частях района.  Лекарственные растения: брусника, зверобой, лапчатка, ландыш, можжевельник.

Промышленно-технические растения: лубоволкнистые - липа, крапива двудомная; дубильные растения - дуб, ива, ель, берёза, пихта (в северной части района  целесообразно  искусственное разведение их для получения  дубильного сырья и защитного облесения оврагов и берегов рек); гуттоперченосное растение - бересклет бородавчатый; эфирно- масличные - ландыш, можжевельник обыкновенный. Плодово-ягодные растения: черника, брусника, ежевика рябина. Ввиду незначительного распространения этих растений, промышленная заготовка их экономически нецелесообразна.

3.4. Рельеф

Территория Мари-Турекского района в целом характеризуется мягким, спокойным рельефом.

Большая часть района расположена в пределах денудационной равнины (Мари-Турекское плато) с полого-холмистой поверхностью, умеренно расчленённой долинами небольших рек: Уржумки, Ноли, Буя и т.п., ручьев и оврагами.

Глубина вреза долинно-овражной сети колеблется от нескольких до 75 м. Относительные превышения - 20 - 40 м. Абсолютные отметки изменяются от 140 до 175 м, но преобладают 140 - 160 м.

Территория, примыкающая к плато, на юго-западе располагается в пределах аллювиально-флювиогляциальной равнины с слабо волнистой, залесенной поверхностью.

Равнина слабо расчленена неглубоко врезанными долинами рек, ручьев. Овраги  встречаются очень редко. Абсолютные отметки изменяются от 100 до 140 м, редко достигают 160-175 м. Относительные превышения составляют 5-10 м.

Территория Мари-Турекского района расположена в восточной части Русской платформы и сложена мощной толщей пород верхнепермского возраста, прикрытых четвертичными образованиями.

Более древние отложения залегают на большой глубине. Породы верхнепермского возраста залегают под сравнительно маломощным чехлом четвертичных образований - от 5 до 15 м. Общее погружение пород наблюдается в северо-восточном направлении.

3.5. Геологическое строение

По геологическим условиям территория с поверхности слагается делювиально-аллювиальными лессовидными суглинками. Подстилаются они песчаниками, глинами, песками, а на отдельных участках - известняками пермского возраста.

На отдельных участках суглинки обладают просадочными свойствами.

На участках, где близко к поверхности (на глубине 3 - 9 м) залегают известняки (н.п. Пумарь, Сардаял, Сысоево, Большой Руял, Мари-Билямор) имеются благоприятные условия для развития карста.

Районы пойм рек сложены грунтами с пониженной и низкой несущей способностью: песками, супесями, суглинками и глинами, содержащими растительные остатки. Грунты заилены.

3.6. Гидрологическая характеристика и ресурсы подземных  вод

Мари-Турекский район расположен в пределах Волго-Камского артезианского бассейна. Водоносные горизонты, имеющие значения для водоснабжения, приурочены к породам Верхней Перми. К четвертичным отложениям приурочены грунтовые воды, связанные с аллювиальными флювиогляциальными образованиями, имеющими ограниченное распространение.

Воды четвертичных отложений в силу локального распространения, слабой водообильности и подверженности поверхностному загрязнению не имеют практического значения.

В толще верхнепермских пород содержатся два водоносных горизонта - нижнетатарский  (уржумский) и казанский. Питание водоносных горизонтов происходит, главным образом, за счёт атмосферных осадков, а разгрузка в речные долины. Воды трещинные и трещинно-пластовые, в основном напорные, редко безнапорные. Верхним водоупором для водоносных горизонтов служат четвертичные суглинки мощностью 0,5 до 15 м, местами - прослои уржумских или казанских глин.

Водообильность пород пёстрая и зависит от степени трещиноватости их и литологического состава. Наибольшей водообильностью обладают сильно трещиноватые известняки. Воды обычно пресные, от мягких до жёстких.  Мощность зоны пресных вод составляет 100 - 150 м, в сводовой части Вятских поднятий и в долинах рек сокращается до 25 - 80 м.

На отдельных участках в этой зоне встречаются солоноватые воды с минерализацией  до 3,2 - 6 г/л и общей жёсткостью до 39,7 мг-экв/л (Мари-Турек, Тат-Китня, Мари-Билямор и др.), это объясняется, вероятно, наличием гипса  в водоносных породах. Уржумский водоносный горизонт используется для целей водоснабжения почти на всей территории района, за исключением  северо-запада и юго-востока района. Здесь первым от поверхности является казанский водоносный горизонт, который эксплуатируется для водоснабжения.

3.7. Инженерно-геологическое районирование

С учётом геоморфологических, геологических и гидрогеологических особенностей, в Мари-Турекском районе выделены следующие  инженерно-геологические районы:

- денудационная равнина (Мари-Турекское плато);

- аллювиально-флювиогляциальная равнина;

- поймы рек и ручьев.

Денудационная равнина. Район расположен в пределах Мари-Турекского плато, с абсолютными отметками поверхности от 140 до 175м, преимущественно 140 - 160 м. Рельеф отличается мягкими формами, где относительные превышения составляют 20 - 40 м. Территория умеренно расчленена долинами рек ручьев, а также активными оврагами.

Глубина вреза некоторых 4 - 15 м. Оврагообразование обусловлено неорганизованным поверхностным стоком и наличием размываемой толщи лесовидных суглинков.  Делювиально-аллювиальные лессовидные суглинки слагают этот район с поверхности. Мощность их колеблется от нескольких до 6 - 15 м. Подстилаются они песчаниками, глинами, песками, а на отдельных участках - известняками пермского возраста. Подземные воды залегают на глубине 5 - 30 м и приурочены к коренным породам.

В качестве грунтов оснований будут служить суглинки лессовидные с условным расчётным давлением 2 - 2,5 кг/кв. см. На отдельных участках суглинки обладают просадочными свойствами, поэтому строительство на них необходимо производить в соответствии с требованиями СНиП. Местами грунтами оснований будут служить коренные породы, несущая способность которых достаточна для любых видов гражданского строительства.

Таким образом, по инженерно-геологическим условиям этот район благоприятен для строительства. На территориях, где развиты овраги, необходимо предусмотреть меры по борьбе с овражной эрозией.

На участках, где близко к поверхности, на глубине 3 - 9 м, залегают известняки (н.п. Пумарь, Сардаял, Сысоево, Б. Руял, Мари-Билямор) имеются благоприятные условия для развития карста. Строительству на этих участках должны предшествовать изыскания, с целью установления  наличия или отсутствия карста.

Аллювиально-флювиогляциальная равнина. Этот район занимает значительную площадь, охватывая территорию примыкающую к поймам рек Уржумки, Буя, Ноли. Это террасированная равнина, сплошь залесенная с волнистым рельефом. Абсолютные отметки изменяются от 100 до 140 м, редко достигают 160 - 175 м.  Относительные превышения составляют 5 - 10 м. Территория сложена аллювиально-флювиогляциальными песками, супесями, глинами, мощность которых от 4 до 10 м. Подстилаются они песками  и глинами пермского возраста. Грунтовые воды залегают на глубине 3 - 10 м и приурочены часто к пескам.

Грунтами оснований зданий и сооружений будут служить пески от мелких до средней крупности, сухие, маловлажные до водонасыщеных с условным  расчётным давлением от 2,0 до 4,0 кг/кв. см. В целом этот район благоприятен для строительства.

Поймы рек и ручьев. У наиболее крупных рек района - Уржумки, и Буя - ширина пойм колеблется от 0,5 до 1 - 2 км, в долинах ручьев она не превышает 25 м. Поверхность пойм плоская, изрезана старицами, местами заболочена и заторфована.  Мощность торфа достигает 4,8 м. Поймы затопляются полностью при наивысшем уровне воды 1 % обеспеченности.  Сложены они грунтами с пониженной и низкой несущей способностью: песками, супесями, суглинками и глинами, содержащими растительные остатки. Грунты заилены. Мощность их 4 - 7 м. Грунтовые воды  залегают с поверхности или на глубине 0,5 - 1,5 м. Этот район неблагоприятен для строительства в связи с затоплением, высоким положением уровня грунтовых вод (менее 2 м), и наличием грунтов с пониженной и низкой несущей способностью (менее 1 кг/кв. см). На территориях, где имеются месторождения полезных ископаемых, застройка не допускается.

3.8. Гидрографическая характеристика

Гидрографическая сеть Мари-Турекского поселения представлена р. Уржумкой с её левобережным притоком р. Нолей и их притоками - малыми речками и ручьями.  Все реки относятся к бассейну р. Вятки - р. Камы. Долины рек не широкие и не всегда ясно выражены, поймы не большие, обычно закустарены или залесены. Берега русел зачастую обрывисты, высотой 2 - 4 м.

Ширина русел Уржумки и Ноли 12 - 20 м, по мере увеличения площади водосбора ширина увеличивается до 30 м, а глубины с 0,5 - 1,0 м до 1,0 - 2,0 м. Преимущественные поверхностные скорости течения в период межени 0,2 - 0,4 м/сек.    Наиболее характерная фаза водного и уровенного режима рек - весеннее половодье, во время которого проходит большая часть годового стока. Подъем уровней начинается обычно в конце марта начале апреля. Пик половодья  наступает в среднем 20 - 25 апреля. Спад половодья  продолжается 20 - 40 дней, на мелких водотоках  до 8 - 12 дней. Высота весеннего подъёма уровней составляет 1,0 - 1,5 м, а на Уржумке и Ноле - максимально до 3,5 - 4,5 м.  В конце мая начале июня на реках устанавливается межень, иногда нарушаемая небольшими дождевыми паводками.

Минимальные летне-осенние уровни устанавливаются обычно с конца июня по август. Осенние дожди редко вызывают существенные подъёмы уровня. Зимние уровни воды мало отличаются от летних, но обычно несколько выше последних. Малые речки (иногда с площадью водосбора до 100 - 150 кв. км) в засушливые годы иногда пересыхают, а в суровые зимы промерзают.

Первые осенние ледяные образования появляются в начале ноября, а к середине ноября устанавливается ледостав, который длится около пяти месяцев. Средняя толщина льда к концу зимы 0,6 - 0,7 м. Весенний ледоход не продолжительный. На малых реках лед тает на месте. Наибольшая среднемесячная температура воды наблюдается в июле 17о - 20о, в отдельные дни температура может подниматься до 25о. Мутность воды в среднем 150 - 500 г/куб. м.

Минерализация поверхностных вод в период весеннего половодья  около 100 мг/л, в период летней и зимней межени 400 - 500 мг/л. Преобладают карбонатные ионы. Общая жёсткость меняется от 1,5 мг-экв./л во время паводка, до 4 мг-экв./л в период межени. Минимальный 30-дневной расход воды 95 % обеспеченности ни на одной из рек не превышает 0,1 куб. м/с. Поверхностные воды обладают удовлетворительными питьевыми качествами. По территории поселения протекают речки: Ноля, Китнинка,  Куптинка.

3.9. Минерально-сырьевые ресурсы

В поселении имеются небольшие месторождения строительных песков, кирпичных глин, а также торфа.

Торф. Рассматриваемая территория характеризуется сравнительно невысокой степенью заторфованности. Качественные показатели торфа позволяют использовать его для производства топлива и удобрений. На территории Муниципального образования «Городское поселение Мари-Турек» имеется резервное месторождение торфа «Мари-Возормаш», площадью 32 га, с запасами в 56 тыс. тонн.

Кирпично-черепичное сырье. Сырьём для кирпичного производства являются элювиально-делювиальные суглинки. Данные суглинки применяются так же для производства кирпича М 100 - 250, М 125, керамических изделий, не используемых для хранения жидкостей и продуктов.  Годовая добыча по лицензии 10 тыс. куб. м в год.  Разведанные запасы могут служить сырьевой базой для кирпичного производства.

Сведения о состоянии запасов твёрдых полезных ископаемых

| Название и местоположение месторождения | Степень освоения | Тип полез-ных иско-паемых | Производство | Утвер- жденные запасы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кирпично-черепичное сырье |
| Мари-Турекскское 4 км в пгт. Мари-Турек | разраба-тываемое | суглинки | кирпич М 100-250, М 125 керамич. изделия | 6133 тыс. куб. м. |

3.10. Леса и лесосырьевые ресурсы

Мари-Турекский район относится к числу районов со средней лесистостью 30 %. Леса располагаются по территории района крупными компактными массивами. Леса государственного лесного фонда, обслуживаемые Мари-Турекским лесничеством, составляют 45698 га, в том числе на территории поселения лесной фонд составляет 7219,02 га.

Леса в районе имеют среднюю производительность, средний класс бонитета от II и выше.  В составе преобладают мягколиственные породы: берёза - 28 %, липа - 17 %, осина - 12 %. Среди хвойных пород на первом месте ель - 21 %, сосна занимает 17 % лесов. Земли покрытые лесной растительностью по Мари-Турекскому лесничеству составляют 42579 га. Из них защитные леса составляют 6180 га, эксплуатационные леса 28074 га. Запас древесины равен 4017,7 тыс. куб. м.

Распределение земель лесного фонда по категориям земель

| Лесничество | лесной фонд | лесные земли | с/х угодья | водный фонд | дороги | болота | прочие земли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мари-Турекское | 45698 | 44644 | 222 | 48 | 447 | 15 | 295 |

Отрасль переработки леса в районе может стать привлекательной для потенциальных инвесторов, поскольку потребность в пиломатериале и цены на сырье остаются неизменно высокими.

В целях социально-экономического развития Мари-Турекского района леса могут использоваться:

- для заготовки древесины на реализацию;

- для организации заготовки живицы;

- для заготовки не древесных, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений;

- для организации охотничьего хозяйства, осуществления гражданами любительской и спортивной охоты;

- для ведения сельского хозяйства;

- для ведения научно-исследовательской и образовательной деятельности;

- для организации бальнеологической, рекреационной и туристической деятельности.

Управление лесами. Лесной кодекс 2006 года радикально меняет систему государственного и хозяйственного управления лесами, требует для своей практической реализации новых экономических отношений в лесном секторе. Для эффективного управления лесами необходимо введение обязательности планирования в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. Правовой основой лесного планирования сегодня является Лесной кодекс РФ (статья 85 и 86), регламентирующий порядок разработки лесных планов основополагающих документов для ведения лесного хозяйства.

Лесной план включает в себя следующие разделы:

а) характеристику состояния лесов и их использование;

б) основные направления планируемого использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов;

в) оценку экономической эффективности реализации мероприятий по освоению лесов.

Лесное планирование, является разновидностью экономического планирования, которое должно придерживаться следующих «классических» принципов:

- обоснованность;

- ресурсное обеспечение плановых заданий;

- реальность плановых заданий;

- временные рамки исполнения заданий.

Целью стратегии устойчивого развития лесного сектора экономики республики (устойчивого управления лесами) является обеспечение сбалансированного решения социальных, экономических задач и проблем сохранения природно-ресурсного потенциала в интересах не только нынешних, но и будущих поколений.

Основой сохранения и приумножения экологического и ресурсного потенциала лесов является выполнение всеми участниками лесных отношений принципа многоцелевого, рационального, непрерывного и неистощительного пользования лесом.

Основными направлениями развития лесного сектора экономики необходимо рассматривать:

1. Обеспечение сбалансированности спроса на лесопродукцию и услуги леса с лесным потенциалом.

2. Увеличение доходности лесного хозяйства за счёт расширения рынка лесных ресурсов по видам пользования и вовлечения в хозяйственный оборот всех ресурсов и услуг леса.

3. Расширение мощностей по глубокой переработке древесного сырья с целью его комплексного использования путём разработки и реализации приоритетных инвестиционных проектов.

В результате анализа имеющихся древесных ресурсов и доступности лесных территорий по материалам Марийского государственного технического университета, разработавшего лесной план Республики Марий Эл, определены размеры заготовки древесины по годам в тыс. куб. м.

| Лесничество | Годы |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Мари-Турекское | 80 | 80,6 | 81,2 | 81,8 | 82,4 | 83,2 | 83,2 | 83,2 | 83 |

Принципы зонирования территорий  лесных участков по видам использования лесов

| Вид использования лесов | Названия зон | Принципы выделения зон или категории защитности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Ведение охотничь-его хозяйства и суще-ствление охоты | 1. Зона ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты | лесные участки за исключени-ем лесов зеленых зон |
| 2. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | 1. Зона промышленной заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений | эксплуатационные и водоохранные леса |
|  | 2. Зона использования пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений населением для собствен-ных нужд | леса не вошедшие в зону 2.1 |
| 3. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов | 1. Зона промышленной заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов | эксплуатационные и водоохранные леса |
|  | 2. Зона заготовки и сбора недре-весных лесных ресурсов населении-ем для собственных нужд | леса не вошедшие в зону 3.1 |
| 4. Ведение сельского хозяйства | 1. Зона ведение сельского хозяйства | Эксплуатационные леса -сенокосы, пастбища, выгоны, пашни, прогалины |
| 5. Заготовка живицы | 1. Зона заготовка живицы | Эксплуатационные леса |
| 6. Создание лесных плантаций и их эксплуатация | 1. Зона плантационного выращи-вание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарст-венных растений | Эксплуатационные леса -пашни, прогалины |
| 7. Переработка древе-сины и иных лесных ресурсов | 1. Зона переработки древесины и иных лесных ресурсов | На территории эксплуатации-онных лесов - пустыри, прога-лины |
| 8. Заготовка древесины | 1.Зона заготовки древесины, аренда и постоянное бессрочное пользование; | Территория лесного фонда Министерства лесного хозяй-ства РМЭ |
|  | 2 Зона для обеспечения потребностей местного населения | До 10% объемов аренды |
| 9. Выращивание лес-ных плодовых, ягод-ных, декоративных растений, лекарствен-ных растений | 1. Зона плантационного выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений | Эксплуатационные леса |
| 10. Осуществление рекреационной дея-тельности | 1. Зона памятников, природы, комплексных и охотничьих заказников | Памятники природы, заказни-ки, национальный парк |
|  | 2. Участки для строительства ре-конструкции и эксплуатации объек-тов рекреационного использования | На основании проведеного анализа по перспективе раз-вития рекреационного исполь-зования лесов |
|  | 3. Перспективные территории для осуществления рекреационной деятельности | Зеленые зоны и защитные леса |
| 11. Выполнение работ по геологическому изучению недр, разра-ботка месторождений полезных ископаемых | 1. Зона выполнения работ по гео-логическому изучению недр, раз-работка месторождений полезных ископаемых | Эксплуатационные леса. Участки в защитных лесах за исключением ООПТ и зеленых зон, где возможна сплошная рубка насаждений |
| 12. Осуществление научно - исследова-тельской и образова-тельной деятельности | 1. Зона осуществления научно ис-следовательской деятельности и об-разовательной деятельности | На основании проведенного анализа в потребности использования лесов по данному виду |
| 13. Осуществление религиозной деятельности | 1. Зона осуществления религиозной деятельности | На основании проведенного анализа в потребности испо-льзования лесов по дан. виду |
| 14. Строительство, реконструкция, эксп-луатация линий элект-ропередачи, линий связи, дорог, трубо-проводов и других линейных объектов | 1 Зона строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов | Согласно Схемы территори-ального планирования Рес-публики Марий Эл и сущест-вующих линейных сооруже-ний |
| 15. Строительство и эксплуатация водох-ранилищ и иных ис-кусственных водных объектов, а также гид-ротехнических соору-жений и пециализи-рованных портов | 1 Зона строительства и эксплуата-ции водохранилищ и иных искус-ственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов | Согласно Схемы территори-ального планирования Республики Марий Эл |

3.11. Культурное наследие

Особенностями Марийской духовной культуры является большое число священных мест, которые представляют собой рощи или отдельные деревья, родники, озера, холмы, места погребений, либо иные объекты поклонения и почитания представителей марийцев, сохранивших в живом бытовании традиционную языческую религию.

Луговые марийцы и сегодня остаются носителями веры предков, соблюдают обряды, берегут места поклонения богам.

Марийцы, исповедующие языческую религию, отмечают праздники, определяемые по древнему календарю и связанные с природными явлениями (обряды поклонения усопшим, моления, весеннее богопоклонение и другие). Языческие праздники являются также своеобразным туристским ресурсом, в том числе и для выездного иностранного туризма представителей народов, сохраняющих древние языческие верования.

Несомненный интерес представляют ландшафтные памятники марийской традиционной культуры - священные рощи, родники, места захоронений. Особый пласт историко-культурного наследия составляют места бытования  исторических промыслов и ремесел. На территории Мари-Турекского района размещаются памятники археологии, истории, архитектуры. Ландшафтные объекты - «Священные рощи».

| На территории поселения находятся памятники традиционной духовной культуры мари. |  |
| --- | --- |

«Священные рощи». «Священным местам» схемой предлагается придать статус «Особо охраняемых территорий историко-культурного наследия республиканского значения».

| Священная роща |  | в 1000 м к югу от д. Мари-Китня | 11300 кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
| Священная роща |  | в 500 м к северу от д. Китнемучаш | 1900 кв. м |
| Священная роща |  | в 500 м к северу от д. Мари-Купта | 19700 кв. м |

Раздел 4. Комплексная оценка современного состояния и использования территории

4.1. Территориальная структура поселения

Городское поселение Мари-Турек расположено в центре Мари-Турекского района. Оно граничит на западе с Параньгинским районом (Алашайским и Усолинским сельскими поселениями), на севере с Косолаповским сельским поселением, на востоке с Мари-Биляморским сельским поселением, на юге с Хлебниковским сельским поселением.

Площадь территории Мари-Турекского ГП составляет             31976,26 га

в том числе:

земли сельскохозяйственного назначения	  (71,29 %)	22794,36 га

земли населённых пунктов				  (6,11 %)	  1954,90 га

земли лесного фонда				  (22,58 %) 	  7219,02 га

земли промышленности, трансп., энергетики	   (0,02

земли особо охраняемых природных территорий (0,39 %)	    123,30 га

земли водного фонда				  (0,47 %)	    149,00 га

Земли сельскохозяйственного  назначения. Земли сельскохозяйственного назначения в Мари-Турекском поселении занимают 22794,36 га, что составляет 71,29 % от всей территории района. В составе земель сельскохозяйственного назначения преобладают сельскохозяйственные угодья, площадь которых составляет 15567,36 га, из них на долю пашни приходится 13612,46 га.

Всего на территории Мари-Турекского поселения предприятиями, организациями и гражданами используется 23356,8 га земель в сельскохозяйственных целях, из которых сельхозугодия составляют 19789 га. Большая часть земель сельскохозяйственного назначения находится в наличии у производственных кооперативов и государственных и муниципальных предприятий.

Использование земель предприятиями, организациями и гражданами в с/х  целях

| Наименование пользователя | Общая площадь | Используемые земли с/х назначения |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего, га | в т.ч. пашня |
| Производственные кооперативы всего: |  |  |  |
| ПК СХА «Рассвет» | 5050 | 4581 | 4499 |
| ПК СХА «им. Ленина» | 5665 | 5249 | 4541 |
| СХА к-з «Красная звезда» | 5670 | 5022 | 4042 |
| Государственные и муниципальные предприятия |  |  |  |
| МУП ( с )им. Чапаева | 6170 | 4616 | 3400 |
| С/х научно-исследовательские и учебные заведения |  |  |  |
| ПТУ-25 | 353 | 321 | 316 |
| Прочие предприятия, учреждения |  |  |  |
| Земли поссовета |  |  |  |
| Земли граждан |  |  |  |
| Крестьянские хозяйства- | 386,8 |  |  |
| Личные подсобные хоз-ва |  |  |  |
| Коллективное и индивидуальное садоводства | 62 |  |  |
| Коллективное и индивидуальное огородничество |  |  |  |
| Сенокосы и выпасы скота |  |  |  |
| Всего: | 23356,8 | 19789 | 16798 |

Из проведённого анализа видно, что в настоящее время земли сельскохозяй-ственного назначения используются в районе на 86,8 %, пашня на 73,7 %. Наиболее полно используются сельскохозяйственные земли в СПК «Рассвет».

Использование земель сельскохозяйственного назначения по

МО «Городское поселение Мари-Турек»

| Наименование с/х предприятий | Используемые земли с/х назначения | Не используемые земли с/х назначения |
| --- | --- | --- |
|  | Всего, га | в т.ч. пашня | Всего, га | в т.ч.пашня |
| ООО «Росагро» | 5582 | 4728 | - | - |
| ПК СХА «Рассвет» | 5050 | 4499 | - | - |
| Агрофирма «Залесье» | 5908 | 3151 | 822 | 71 |
| Итого по поселению: | 16623 | 12378 | 822 | 71 |

Крестьянские хозяйства на 01.01.2012 г. в границах муниципального образования «Городское поселение Мари-Турек» Республики Марий Эл

Стр. 18

Крестьянские хозяйства на 01.11.2012 г. в границах муниципального образования «Городское поселение Мари-Турек» Республики Марий Эл

| Ф.И.О. главы Крестьянского хоз-ва | Адрес | № реш. о пред. зем. уч. | Общ. площ. | Па-шня | Сено- кос | Паст- бища | Проч. земли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Галина, Кибардин А.В. | у д. Китне-мучаш | 251 5.07.99 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Ужара, Кибардин В.В. | у д. Мари-Китня | 70 3.07.91 | 25 | 25 | 0 |  | 0 |
| Сафиуллин Р.Х. | У д. Тат-Китня |  | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по МО: |  |  | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 |

Земли населённых пунктов. На территории поселения находится 27 населённых пунктов:

| 1 | пгт. Мари-Турек | 8 | д. Ельсуково | 15 | д. Малая Купта | 22 | д. По речке Ноля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | поч. Андреевский | 9 | д. Елка | 16 | д. Мари-Китня | 23 | д. Русский Шолнер |
| 3 | с. Алексеевское | 10 | п. Заводской | 17 | д. Мари-Купта | 24 | д. Русский Ноледур |
| 4 | д. Аимково | 11 | д. Зверево | 18 | д. Мари-Шолкер | 25 | д. Тат-Китня |
| 5 | д. Ашлань Вершина | 12 | д. Китнемучаш | 19 | д. Мари-Шолнер | 26 | д. Тат-Шолкер |
| 6 | д. Верхний Турек | 13 | д. Мари-Возармаш | 20 | д. Нижний Турек | 27 | д. Яхино |
| 7 | д. Энгербал | 14 | д. Мари-Ноледур | 21 | д. Петровское |  |  |

Общая площадь территории населенных пунктов 1477,6 га. Земли населённых пунктов представлены в основном территориями жилой застройки: индивидуальными и малоэтажными (не выше 3-х этажей) жилыми домами.

Существующая территориальная структура  населённых пунктов

| № № п/ п | Населённые пункты | территория, га | в том числе земли |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | жилой застройки | общественно-деловых зон | особо охраняемых территорий | производствен. | общего пользов. улицы, дороги | с/х использов., садов | прочие | водные объекты |
| 1 | пгт. Мари-Турек | 477,3 | 445,28 | - | 123,3 | - | - | - | 32,02 | 6,0 |
| 2 | поч. Андреевский | 9,1 | 0,12 | - | - | - | - | 8,98 | - | - |
| 3 | с. Алексеевское | 122,4 | 1,67 | - | - | - | - | 120,73 | - | - |
| 4 | д. Аимково | 37,7 | 0,92 | - | - | - | - | 36,78 | - | - |
| 5 | д. Ашлань Вершина | 42,6 | 0,45 | - | - | - | - | 42,15 | - | - |
| 6 | д. Верхний Турек | 99 | 1,63 | - | - | - | - | 97,37 | - | 31,76 |
| 7 | д. Энгербал | 43,4 | 4,5 | - | - | - | - | 38,9 | - | - |
| 8 | д. Ельсуково | 6,8 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | д. Елка | 29,9 | 0,16 | - | - | - | - | 28,74 | - | - |
| 10 | п. Заводской | 11,5 | 1,36 | - | - | - | - | 10,14 | - | - |
| 11 | д. Зверево | 15,8 | 0,06 | - | - | - | - | 32,24 | - | - |
| 12 | д. Китнемучаш | 32,9 | 0,66 | - | - | - | - | 32,24 | - | - |
| 13 | д. Мари-Возармаш | 107,8 | 1,26 | - | - | - | - | 106,54 | - | 14,2 |
| 14 | д. Мари-Ноледур | 24,3 | 0,32 | - | - | - | - | 23,98 | - | - |
| 15 | д. Малая Купта | 15,8 | 0,5 | - | - | - | - | 15,3 | - | - |
| 16 | д. Мари-Китня | 101,7 | 1,98 | - | - | - | - | 99,72 | - | - |
| 17 | д. Мари-Купта | 103,6 | 2,98 | - | - | - | - | 100,62 | - | 15,7 |
| 18 | д. Мари-Шолкер | 49,3 | 00,0 | - | - | - | - | 0,0 | - | - |
| 19 | д. Мари-Шолнер | 56,4 | 0,76 | - | - | - | - | 55,64 | - | - |
| 20 | д. Нижний Турек | 86,0 | 2,08 | - | - | - | - | 83,92 | - | - |
| 21 | д. Петровское | 7,5 | 0,1 | - | - | - | - | 7,4 | - | - |
| 22 | д. По речке Ноля | 26,9 | 0,51 | - | - | - | - | 26,39 | - | - |
| 23 | д. Русский Шолнер | 24,7 | 0,18 | - | - | - | - | 24,52 | - | - |
| 24 | д. Русский Ноледур | 46,8 | 0,44 | - | - | - | - | 46,36 | - | - |
| 25 | д. Тат-Китня | 241,6 | 7,6 | - | - | - | - | 234 | - | 67,2 |
| 26 | д. Тат-Шолкер | 64,3 | 0,53 | - | - | - | - | 63,77 | - | - |
| 27 | д. Яхино | 21,9 | 0,29 | - | - | - | - | 21,61 | - | - |
|  | Всего: | 1907,0 | 476,4 | - | 123,3 | - | - | 1373,78 | 32,02 | 134,86 |

Земли лесного фонда расположены на юге поселения и занимают  7219,02 га. или 23% территории поселения

Распределение земель лесного фонда по  угодьям по поселению

| Всего земель лесного фонда, га | В том числе земли |
| --- | --- |
|  | под лесами | под с/х уго-диями | под водн. объект. | под застройками | под до-рогами | под бо-лотами | нарушенные | Про-чие |
| 7219,02 | 442 | 1108 | 159 | 19 | 204 | 2 | 48 | 60 |

Особо охраняемых природных территории (ООПТ). Особо охраняемые природные территории - это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Земли особо охраняемых природных территорий в Мари-Турекском районе в отдельную категорию не выделены.

Структура земель особо охраняемых природных территорий по поселению

| Общая площадь земель ООПТ, га | в том числе |
| --- | --- |
|  | с/х назначения | несельскохозяйственного назначения |
|  |  | всего га | в том числе |
|  |  |  | под лесами | под водн. объект. | застро-енные | земли дорог | болота и проч. |
| 123,3 | 15,3 | 108,0 | 108,0 | - | - | - | - |

Земли водного фонда. Водный фонд в поселении представлен реками и регулируемыми водоемами, которые находятся в составе земель сельскохозяйственного назначения, лесного фонда или земель населенных пунктов, и в отдельную категорию земель водного фонда не выделен

Земли,  относящиеся к водному фонду по МО «Городское поселение Мари-Турек»

| Земли водного фонда в границах поселения |
| --- |
| Всего, га | в том числе |
|  | реки | озера | регул. водоемы | болота, прочие |
| 149 | 44 | - | 102 | 3 |

Перечень гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ,

расположенных на территории поселения

| Наименование водохозяйственного объекта | Наименование водотока | Местонахождение на местности | Назначение объекта | Емкость водохр. пл.зеркал тыс. м3 /га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пруд у д. Тат-Китня | р. Китнинка | д. Тат Китня | Хоз.-быт., протии-вопож., противоэр. | 118 67,2 |
| Пруд у д. Мари-Купта | р. Куптинка | Западнее д. Мари-Купта на 0,3 км | Хоз.-быт., проезд противопож. | 309,0 15,7 |
| Пруд у д. Аш-лань-Вершина | р. Ашланка | Восточнее д.Ашлань-Вершина на 0,5 км | Хоз.-быт., проти-воэрозионное | 525 23,6 |
| Пруд у д. М. Возармаш | р. Возар- машка | Южнеед. М. Возар-маш на 0,5 км | Хоз.-быт., противопож. | 305,0 14,2 |
| Пруд в п. Мари - Турек | р. Туречка | В центре п. Мари - Турек | Хоз.-быт., проезд противопож. | 52,0 6,5 |

4.2. Оценка демографической ситуации, трудовые ресурсы, прогнозирование численности населения

На территории Муниципального образования «Городское поселение Мари-Турек» находится 27 населённых пунктов, в которых проживает 10549 человек. По сравнению с 2008 годом (10920 человек, на момент разработки Схемы территориального планирования Мари-Турекского муниципального района) население уменьшилось на 371 человека.  Наиболее крупными населёнными пунктами являются: пгт. Мари-Турек – 5946  чел.

По поселению проходят региональные автодорога на Мари-Турек и Параньгу, Куженер соединён с ними дорогами местного значения. Отдалённость от крупных автодорог не способствуют развитию населённых пунктов поселения. Население в трудоспособном возрасте составляет 56,2 %, пенсионный возраст – 18,89 %, дети дошкольного и школьного возраста соответственно 9,37 %  и  10,84 %

Баланс населения в разрезе населённых пунктов поселения

| Населённые пункты | Всего населения, чел. | В том числе, человек |
| --- | --- | --- |
|  | по данным на 01.01.2011 г. | в трудо-способн. возрасте | дети дошкольн. возраста | дети школьного возраста | пенсии- онный возраст |
| пгт. Мари-Турек | 5946 | 3550 | 573 | 871 | 952 |
| поч. Андреевский | 6 | 3 | - | 2 | 1 |
| с. Алексеевское | 210 | 140 | 8 | 32 | 30 |
| д. Аимково | 166 | 100 | 6 | 30 | 30 |
| д. Ашлань Вершина | 42 | 23 | 3 | 2 | 14 |
| д. Верхний Турек | 257 | 159 | 21 | 42 | 35 |
| д. Энгербал | 675 | 442 | 90 | 70 | 73 |
| д. Ельсуково | 2 | 2 | - | - | - |
| д. Елка | 9 | 5 | - | 2 | 2 |
| п. Заводской | 176 | 113 | 16 | 20 | 27 |
| д. Зверево | 15 | 10 | 2 | - | 3 |
| д. Китнемучаш | 127 | 90 | 7 | 13 | 17 |
| д. Мари-Возармаш | 221 | 146 | 24 | 26 | 25 |
| д. Мари-Ноледур | 47 | 26 | 2 | 5 | 14 |
| д. Малая Купта | 72 | 43 | 2 | 19 | 8 |
| д. Мари-Китня | 331 | 208 | 26 | 42 | 55 |
| д. Мари-Купта | 502 | 364 | 24 | 63 | 51 |
| д. Мари-Шолкер | 121 | 75 | 4 | 13 | 29 |
| д. Мари-Шолнер | 138 | 84 | 14 | 23 | 17 |
| д. Нижний Турек | 348 | 228 | 33 | 48 | 39 |
| д. Петровское | 10 | 8 | 1 | 1 | - |
| д. По речке Ноля | 86 | 48 | 2 | 16 | 20 |
| д. Русский Шолнер | 19 | 7 | 2 | 3 | 7 |
| д. Русский Ноледур | 66 | 41 | 6 | 6 | 13 |
| д. Тат-Китня | 871 | 562 | 42 | 96 | 171 |
| д. Тат-Шолкер | 46 | 26 | 1 | 2 | 17 |
| д. Яхино | 33 | 17 | 3 | 2 | 11 |
| Всего: | 10549 | 6520 61,85 % | 912 8,65 % | 1449 13,74 % | 1661 15,76 % |

В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Марий Эл и Схемой территориального планирования Мари-Турекского муниципального района выполнен расчёт перспективной численности населения по Мари-Турекскому поселению. Среднесрочный срок принят 2021 год, дальнесрочный срок  - 2031 год.

Численность населения по поселению

| 2002 г., чел. | 2012 г., чел. | Среднесрочная перспектива - 2021 г., чел. | Дальнесрочная перспектива - 2031 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 10978 | 10549 | 2360 | 2825 |

4.3. Оценка производственного потенциала

На территории поселения функционируют более 12 субъектов хозяйствования, 
в том числе:

- Ясли-сад «Берёзка»;

- Ясли-сад «Солнышко»;

- Ясли-сад «Радуга»;

- МОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа»;

- ДЮСШ (Детско-юношеская спортивная школа);

- ДТЮ (Дворец творчества юных);

- РОО;

- Мари-Куптинская средняя общеобразовательная школа;

- Тат-Китинская средняя общеобразовательная школа;

- Тат-Китинское детское дошкольное учреждение;

- Мари-Ктнинский детский сад;

- Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение СПО РМЭ «Техникум механизации сельского хозяйства»

На территории поселения нет сельскохозяйственных предприятий.  На земельных участках, принадлежащих гражданам на праве пожизненно наследуемого владения и на праве собственности выращиваются ягодные, плодово-ягодные культуры, овощи, картофель. В личных подворьях содержится скот: 1439 голов КРС, свиней 1099 голов, овец и коз 1935 (1716 овец) голов, лошадей 2 шт. птиц 7205 голов.

Население занятое на предприятиях и организациях поселения

| № п/п | Наименование предприятия, организации | К-во работн. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Я/с «Берёзка» | 36 |
| 2 | Я/с «Солнышко» | 40 |
| 3 | Я/с «Радуга» | 39 |
| 4 | МОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» | 101 |
| 5 | ДЮСШ | 4 |
| 6 | ДТЮ | 11 |
| 7 | РОО | 46 |
| 8 | Мари-Куптинская средняя общеобразовательная школа | 28 |
| 9 | Тат-Китнинская средняя общеобразовательная школа | 19 |
| 10 | Тат-Китнинское детское дошкольное учреждение | 11 |
| 11 | Мари-Китнинский детский сад | 9 |
| 12 | МУК «Районный центр досуга и культуры «Заря» | 34 |
| 13 | Мари-Китнинский СДК | 3 |
| 14 | Центральная библиотека | 20 |
| 15 | Мари-Китнинский филиал № 18 | 1 |
| 16 | Детская школа искусств | 18 |
| 17 | Отдел культуры | 9 |
| 18 | Детская библиотека | 6 |
| 19 | Мари-Куптинский СДК | 5 |
| 20 | Мари-Куптинская библиотека | 1 |
| 21 | Алексеевский СДК | 5 |
| 22 | Алексеевская библиотека | 1 |
| 23 | Тат-Китнинская библиотека | 2 |
| 24 | Тат-Китнинский СДК | 4 |
| 25 | Мари-Турекский краеведческий музей им. Мосолова | 4 |
| 26 | Аимковский СДК | 3 |
| 27 | МУЗ «Мари-Турекская ЦРБ» | 326 |
| 28 | Мари-Куптинский ФАП | 3 |
| 29 | Тат-Китнинский ФАП | 3 |
| 30 | Алексеевский ФАП | 2 |
| 31 | Торговля и общественное питание | 615 |
| 32 | Отдел соц.защиты населения и труда в Мари-Турекском районе РМЭ | 16 |
| 33 | Государственное учреждение РМЭ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Мари-Турекском районе» | 22 |
| 34 | Мари-Турекский Дом ветеранов | 16 |
| 35 | Мари-Турекский филиал ГУП «Сернурское автотрансп. предприятие» | 31 |
| 36 | ОАО «Мари-Турек агропромснаб» | 2 |
| 37 | ООО «Агрофирма Залесье» | 108 |
| 38 | ОАО «Мари-Турекское ремонтно-техническое предприятие» | 41 |
| 39 | ООО «Агросоюз» | 71 |
| 40 | ООО «Земледелец» | 39 |
| 41 | ОАО «Мари-Турексельхозхимия» | 8 |
| 42 | ООО «Марсельхозартель» | 5 |
| 43 | Мари-Турекская ПМК филиал ОАО «Марспецмонтаж» | 32 |
| 44 | Казённое Учреждение «Мари-Турекское лесничество» | 24 |
| 45 | ООО «Ямбатр» | 42 |
| 46 | Мари-Турекский филиал ОАО «Марий Эл Дорстрой» | 77 |
| 47 | ООО «Лукойл Волганефтепродукт» | 5 |
| 48 | ООО «Водоканал сервис» | 63 |
| 49 | ООО «Росагро» | 32 |
| 50 | ООО «Роса» | 8 |
| 51 | ООО «Жилсервис» | 45 |
| 52 | МУП «Жилищное хозяйство» МО «Мари-Турекский район» | 5 |
| 53 | Колхоз «Рассвет» | 37 |
| 54 | ООО «Мари-Куптинское» | 66 |
| 55 | Колхоз «Красная звезда» | 9 |
| 56 | Агрофирма «Залесье Алексеевское» | 5 |
| 57 | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 42 |
| 58 | Управление | 39 |
| 59 | Почтамт | 30 |
| 60 | Мари-Турекское РЭС | 22 |
| 61 | Энергоучасток | 12 |
| 62 | СВТЭиС | 35 |
| 63 | Райгаз | 16 |
| 64 | ОВД по Мари-Турекскому району | 50 |
| 65 | Прокуратура Мари-Турекского района | 12 |
|  | Всего: | 2213 |

Распределение численности трудовых ресурсов

| Наименование | 2011 г. |
| --- | --- |
| Всего население поселения | 10549 |
| Трудоспособное население в трудоспособном возрасте Процент к общей численности населения | 6520 61,85 % |
| Трудовые ресурсы занятые в экономике Процент к общей численности населения | 3653 40,46 % |
| - промышленность | 183 |
| - сельское хозяйство | 298 |
| - транспорт | 31 |
| - строительство | 68 |
| - торговля и общественное питание | 375 |
| - лесное хозяйство | 66 |
| - МТС, сбыт, заготовки |  |
| - прочие виды деятельности сферы материального производства | 617 |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | 55 |
| - здравоохранение, физическая культура и спорт, социальное обеспечение | 327 |
| - образование | 364 |
| - финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 50 |
| - культура и искусство | 138 |
| - управление | 50 |
| Население не занятое в экономике, в том числе учащиеся в трудоспособном возрасте, военнослужащие, российские граждане, работающие за границей, безработные, домохозяйки и др. население. Процент к общей численности населения | 1900 18,01 % |

Занятость населения Мари-Турекского поселения

| Населённые пункты | трудоспособный возраст | всего занято | в том числе | безработные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в промыш-ленности | в стр-ве | в с/х х-ве | в лесном х-ве | в бюджетной сфере | в сфере обслуживания | за пределами поселения | прочие |  |
| пгт. Мари-Турек | 3493 | 2062 | 134 | 134 | 47 | 32 | 717 | 293 | 489 | 216 | 1431 |
| поч. Андреевский | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| с. Алексеевское | 139 | 72 | 5 | 3 | 5 |  | 9 | 4 | 18 | 28 | 67 |
| д. Аимково | 96 | 80 |  |  | 29 |  | 1 | 3 | 22 | 25 | 16 |
| д. Ашлань Вершина | 27 | 14 |  |  | 1 |  |  |  | 9 | 4 | 13 |
| Д. Большой Шаганур | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| д. Верхний Турек | 138 | 106 | 4 | 2 | 4 | 2 | 27 | 27 | 19 | 21 | 32 |
| д. Энгербал | 430 | 400 | 8 | 10 | 15 | 15 | 47 | 41 | 67 | 197 | 30 |
| д. Ельсуково | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| д. Елка | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| п. Заводской | 93 | 61 | 3 | 4 |  | 1 | 4 | 1 | 14 | 34 | 32 |
| д. Зверево | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| д. Китнемучаш | 82 | 45 |  |  | 6 |  | 4 |  | 7 | 28 | 37 |
| д. Мари-Возармаш | 125 | 62 | 1 | 1 | 13 | 1 | 5 |  | 23 | 18 | 63 |
| д. Мари-Ноледур | 19 | 7 |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 1 | 12 |
| д. Малая Купта | 47 | 36 |  |  | 14 |  | 6 |  | 10 | 6 | 11 |
| д. Мари-Китня | 187 | 157 |  |  | 12 | 4 | 23 | 3 | 25 | 90 | 30 |
| д. Мари-Купта | 331 | 217 |  |  | 19 |  | 34 | 5 | 97 | 62 | 114 |
| д. Мари-Шолкер | 75 | 38 |  |  | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 26 | 37 |
| д. Мари-Шолнер | 80 | 60 | 1 |  | 2 |  | 12 | 1 | 2 | 42 | 20 |
| д. Нижний Турек | 206 | 190 | 2 | 2 | 3 |  | 26 | 2 | 19 | 136 | 16 |
| д. Петровское | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |
| д. По речке Ноля | 63 | 53 | 2 |  | 3 | 2 | 8 |  | 3 | 35 | 10 |
| Д. По речке Купта | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| д. Русский Шолнер | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| д. Русский Ноледур | 34 | 14 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 8 | 2 | 20 |
| д. Тат-Китня | 485 | 199 |  |  | 34 | 2 | 30 | 38 | 20 | 75 | 286 |
| д. Тат-Шолкер | 24 | 18 |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 3 | 6 |
| д. Яхино | 12 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 |
| Всего: | 6226 | 3901 | 162 | 159 | 209 | 61 | 957 | 422 | 874 | 1057 | 2325 |

Трудовые ресурсы населенных пунктов занятые в экономике

| Населённые пункты | Всего занятых в эко-номике чел. | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | про-мыш-лен-ность | с/х | управ-ление | здра-воох-ране-ние | образование, куль-тура | тор-говля и обс-лужив. | про-чие ви-ды |
| пгт. Мари-Турек | 2062 | 300 | 47 | 27 | 232 | 458 | 293 | 705 |
| поч. Андреевский | 3 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |
| с. Алексеевское | 72 | 8 | 5 |  | 1 | 8 | 4 | 46 |
| д. Аимково | 80 |  | 29 |  | 1 |  | 3 | 47 |
| д. Ашлань Вершина | 14 |  | 1 |  |  |  |  | 13 |
| д. Верхний Турек | 106 | 8 | 4 | 1 | 16 | 10 | 27 | 40 |
| д. Энгербал | 400 | 33 | 15 | 7 | 19 | 21 | 41 | 264 |
| д. Ельсуково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Елка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Заводской | 61 | 9 |  |  | 2 | 2 | 1 | 47 |
| д. Зверево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Китнемучаш | 45 |  | 6 |  | 3 | 1 |  | 35 |
| д. Мари-Возармаш | 62 | 3 | 13 |  | 3 | 2 |  | 41 |
| д. Мари-Ноледур | 7 | 2 |  |  |  |  |  | 5 |
| д. Малая Купта | 36 |  | 14 | 2 |  | 4 |  | 16 |
| д. Мари-Китня | 157 | 4 | 12 |  | 13 | 10 | 3 | 115 |
| д. Мари-Купта | 217 |  | 19 | 1 | 2 | 31 | 5 | 159 |
| д. Мари-Шолкер | 38 |  | 1 |  | 3 | 1 | 3 | 30 |
| д. Мари-Шолнер | 60 | 1 |  | 1 | 9 | 2 | 1 | 46 |
| д. Нижний Турек | 190 | 4 |  | 2 | 17 | 7 | 2 | 158 |
| д. Петровское | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| д. По речке Ноля | 53 | 2 | 3 |  | 6 | 2 |  | 40 |
| д. Русский Шолнер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Русский Ноледур | 14 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 10 |
| д. Тат-Китня | 199 |  | 34 | 2 | 8 | 20 | 38 | 97 |
| д. Тат-Шолкер | 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |
| д. Яхино | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Всего: | 3901 | 377 | 204 | 43 | 335 | 579 | 422 | 1941 |

Из 7145 человек трудоспособного возраста занято в производстве 5023 из них за пределами поселения 1440 человек и безработные 2140 человек. Это объясняется тем, что на территории нет каких-либо крупных предприятий. Поэтому одна из основных задач, которая должна быть решена на территории поселения это создание условий для расширения хозяйственного комплекса, создание новых рабочих мест, удержание молодежи и привлечение квалифицированных молодых специалистов. Все это позволит модернизировать хозяйственный комплекс поселения.

4.4. Жилищная, социальная сфера

В 2012 году жилищный фонд в Мари-Турекском поселении составил …………. тыс. кв. м общей площади, количество жилых домов ………… квартир). Жилищный фонд в основном представлен индивидуальными жилыми домами усадебного типа. В пгт. Мари-Турек имеется застройка секционными жилыми домами 2-3 эт.

Жилищная обеспеченность в поселении колеблется от ……….. кв. м на чел. до ………….. кв. м на чел. и в среднем составляет ………….. кв. м на одного жителя

Жилищный фонд

| Населённые пункты | Существующий жилищный фонд | Насе- ление | Жил. обесп. кв. м /чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего общ. пл. жилья, кв. м | В том числе |  |  |
|  |  | в многокв. домах | в усадебн. домах |  |  |
|  |  | кол-во квартир | общ. пл. кв. м | кол-во домов | общ. пл. кв. м |  |  |
| пгт. Мари-Турек | 5946 |  |  |  |  |  |  |
| поч. Андреевский | 6 |  |  |  |  |  |  |
| с. Алексеевское | 210 |  |  |  |  |  |  |
| д. Аимково | 166 |  |  |  |  |  |  |
| д. Ашлань Вершина | 42 |  |  |  |  |  |  |
| д. Верхний Турек | 257 |  |  |  |  |  |  |
| д. Энгербал | 675 |  |  |  |  |  |  |
| д. Ельсуково | 2 |  |  |  |  |  |  |
| д. Елка | 9 |  |  |  |  |  |  |
| п. Заводской | 176 |  |  |  |  |  |  |
| д. Зверево | 15 |  |  |  |  |  |  |
| д. Китнемучаш | 127 |  |  |  |  |  |  |
| д. Мари-Возармаш | 221 |  |  |  |  |  |  |
| д. Мари-Ноледур | 47 |  |  |  |  |  |  |
| д. Малая Купта | 72 |  |  |  |  |  |  |
| д. Мари-Китня | 331 |  |  |  |  |  |  |
| д. Мари-Купта | 502 |  |  |  |  |  |  |
| д. Мари-Шолкер | 121 |  |  |  |  |  |  |
| д. Мари-Шолнер | 138 |  |  |  |  |  |  |
| д. Нижний Турек | 348 |  |  |  |  |  |  |
| д. Петровское | 10 |  |  |  |  |  |  |
| д. По речке Ноля | 86 |  |  |  |  |  |  |
| д. Русский Шолнер | 19 |  |  |  |  |  |  |
| д. Русский Ноледур | 66 |  |  |  |  |  |  |
| д. Тат-Китня | 871 |  |  |  |  |  |  |
| д. Тат-Шолкер | 46 |  |  |  |  |  |  |
| д. Яхино | 33 |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 10549 |  |  |  |  |  |  |

4.4.1 Планируемые объёмы жилого фонда.

В основу расчёта положен рекомендуемый норматив жилищной обеспеченности на рассматриваемые периоды в 2021 году 22,0 кв. м на одного жителя и в 2031 году 30 кв. м на одного жителя общей площади и прогнозные показатели по численности населения поселений Мари-Турекского района.

Исходя из этих нормативов и рассчитанной перспективной численности населения 2,36 тыс. человек в 2021 году жилой фонд в поселении должен составить 74,968 тыс. кв. м общей площади и 2,85 тыс. человек в 2031 году и 81,844 тыс. кв. м общей площади.

Укрупнённые объёмы жилого фонда поселения на 2021 и 2031 годы

| Населённые пункты | 2011 год | 2021 г. при жилищ. обеспеч. 22 кв. м | 2031 г. при жилищ. обеспеч. 30 кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Числ. нас. | Общ. пл. кв. м | Жил. обесп. | Числ нас. | Общ. пл. кв. м | Числ. нас. | Общ. пл. кв. м |
| пгт. Мари-Турек | 5946 |  |  |  |  |  |  |
| поч. Андреевский | 6 |  |  |  |  |  |  |
| с. Алексеевское | 210 |  |  |  |  |  |  |
| д. Аимково | 166 |  |  |  |  |  |  |
| д. Ашлань Вершина | 42 |  |  |  |  |  |  |
| д. Верхний Турек | 257 |  |  |  |  |  |  |
| д. Энгербал | 675 |  |  |  |  |  |  |
| д. Ельсуково | 2 |  |  |  |  |  |  |
| д. Елка | 9 |  |  |  |  |  |  |
| п. Заводской | 176 |  |  |  |  |  |  |
| д. Зверево | 15 |  |  |  |  |  |  |
| д. Китнемучаш | 127 |  |  |  |  |  |  |
| д. Мари-Возармаш | 221 |  |  |  |  |  |  |
| д. Мари-Ноледур | 47 |  |  |  |  |  |  |
| д. Малая Купта | 72 |  |  |  |  |  |  |
| д. Мари-Китня | 331 |  |  |  |  |  |  |
| д. Мари-Купта | 502 |  |  |  |  |  |  |
| д. Мари-Шолкер | 121 |  |  |  |  |  |  |
| д. Мари-Шолнер | 138 |  |  |  |  |  |  |
| д. Нижний Турек | 348 |  |  |  |  |  |  |
| д. Петровское | 10 |  |  |  |  |  |  |
| д. По речке Ноля | 86 |  |  |  |  |  |  |
| д. Русский Шолнер | 19 |  |  |  |  |  |  |
| д. Русский Ноледур | 66 |  |  |  |  |  |  |
| д. Тат-Китня | 871 |  |  |  |  |  |  |
| д. Тат-Шолкер | 46 |  |  |  |  |  |  |
| д. Яхино | 33 |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 10549 |  |  |  |  |  |  |

Перераспределение земель Мари-Турекского городского поселения

| Наименование земель | 2011 г. | 2021 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| земли сельскохозяйственного назначения | 22794,36 |  |  |
| земли населенных пунктов | 1954,9 |  |  |
| земли промышленности, транспорта и другие |  |  |  |
| земли лесного фонда | 7219,02 |  |  |
| земли особо охраняемых природных территорий |  |  |  |
| земли запаса |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |

Расчёт потребной площади земель населенных пунктов поселения для размещения нового индивидуального строительства на 2021 и 2031 годы

| Наименование показателей | 2011 г. | 2021 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Территория земель населённых пунктов, га Общая площадь жилого фонда, кв. м Дополнительная территория земель населенных пунктов | 1954,9 219067 - | 2184,9 245520 230 | 3064,9 345000 880 |

4.5 Обеспеченность жилого фонда системами инженерной инфраструктуры

Населенные пункты поселения системами инженерной инфраструктуры обеспечены неравномерно. Часть населенных пунктов не имеет централизованного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.

Водоснабжение. Для снабжения населения питьевой водой имеется 4 водозаборных скважин. Протяженность водопроводных сетей 10,4 км. Муниципальной целевой программой «Чистая вода на период 2010-2015 годы» предусмотрено строительство водозабора и сетей водоснабжения в д. Новотроицк 2 скважины и 7,5 км сетей, (в т.ч. 2,3 км построено в 2011 г.) в д. Сидорово 2 скважины и 5,5 км сетей.

Централизованным водопроводом обеспечен только пгт. Мари-Турек. Не обеспечены центральным водопроводом д. Большой Сабанер, д. Сабер и д. Колотки в этих населённых пунктах жители используют индивидуальные шахтные колодцы, скважины.

Водоснабжение населённых пунктов Мари-Турекского сельского поселения

| Населённые пункты | Насе-лен. чел. | К-во домов хоз-в | Централизованное водоснабжение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | жилой сектор | Характеристика |  |
| пгт. Мари-Турек | 5946 |  |  |  |  |
| поч. Андреевский | 6 |  |  |  |  |
| с. Алексеевское | 210 |  |  |  |  |
| д. Аимково | 166 |  |  |  |  |
| д. Ашлань Вершина | 42 |  |  |  |  |
| д. Верхний Турек | 257 |  |  |  |  |
| д. Энгербал | 675 |  |  |  |  |
| д. Ельсуково | 2 |  |  |  |  |
| д. Елка | 9 |  |  |  |  |
| п. Заводской | 176 |  |  |  |  |
| д. Зверево | 15 |  |  |  |  |
| д. Китнемучаш | 127 |  |  |  |  |
| д. Мари-Возармаш | 221 |  |  |  |  |
| д. Мари-Ноледур | 47 |  |  |  |  |
| д. Малая Купта | 72 |  |  |  |  |
| д. Мари-Китня | 331 |  |  |  |  |
| д. Мари-Купта | 502 |  |  |  |  |
| д. Мари-Шолкер | 121 |  |  |  |  |
| д. Мари-Шолнер | 138 |  |  |  |  |
| д. Нижний Турек | 348 |  |  |  |  |
| д. Петровское | 10 |  |  |  |  |
| д. По речке Ноля | 86 |  |  |  |  |
| д. Русский Шолнер | 19 |  |  |  |  |
| д. Русский Ноледур | 66 |  |  |  |  |
| д. Тат-Китня | 871 |  |  |  |  |
| д. Тат-Шолкер | 46 |  |  |  |  |
| д. Яхино | 33 |  |  |  |  |

Водопотребление от централизованных источников водоснабжения

| Населённые пункты | Источ. водо-снаб-жения | Дебит водоз. тыс. куб.м/ сут | Производ. тыс. куб.м/ сут | К-во потребл. воды | Удел. водо допот реб. л/сут | Обеп. центр водоснабж чел /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего тыс. куб.м /сут | в т.ч. произ- водств. нужды | в т.ч. хоз.-бытов. насел. |  |  |
| пгт. Мари-Турек |  |  | 0,626 | 0,444 | 0,145 | 0,298 |  | 100 |
| п. Андреевский |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| с. Алексеевское |  |  | 0,017 | 0,013 | 0,0002 | 0,013 |  | 100 |
| д. Аимково |  |  |  | 0,0132 | 0,0007 | 0,012 |  | 100 |
| д. Ашлань Вершина |  |  |  | 0,002 |  | 0,002 |  | 100 |
| д. Верхний Турек |  |  | 0,065 | 0,063 | 0,063 |  |  | 100 |
| д. Энгербал |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| д. Ельсуково |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| д. Елка |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| п. Заводской |  |  | 0,014 | 0,010 |  | 0,010 |  | 100 |
| д. Зверево |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| д. Китнемучаш |  |  | 0,008 | 0,005 |  | 0,005 |  | 100 |
| д. Мари-Возармаш |  |  | 0,012 | 0,010 |  | 0,010 |  | 100 |
| д. Мари-Ноледур |  |  | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 |  | 100 |
| д. Малая Купта |  |  |  | 0,004 |  | 0,004 |  | 100 |
| д. Мари-Китня |  |  | 0,020 | 0,016 | 0,001 | 0,015 |  | 100 |
| д. Мари-Купта |  |  |  | 0,041 | 0,005 | 0,035 |  | 100 |
| д. Мари-Шолкер |  |  |  | 0,006 |  | 0,006 |  | 100 |
| д. Мари-Шолнер |  |  |  | 0,006 |  | 0,006 |  | 100 |
| д. Нижний Турек |  |  | 0,020 | 0,015 |  | 0,015 |  | 100 |
| д. Петровское |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| д. По речке Ноля |  |  | 0,007 | 0,006 |  | 0,006 |  | 100 |
| д. Русский Шолнер |  |  | 0,002 | 0,0003 |  | 0,0003 |  | 100 |
| д. Русский Ноледур |  |  | 0,003 | 0,002 |  | 0,002 |  | 100 |
| д. Тат-Китня |  |  |  | 0,086 | 0,001 | 0,086 |  | 100 |
| д. Тат-Шолкер |  |  |  | 0,002 |  | 0,002 |  | 100 |
| д. Яхино |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Всего: |  |  | 0,795 | 0,7455 | 0,2159 | 0,5283 |  |  |

На перспективу требуется реконструкция и ремонт водопроводных сетей, а также строительство водопроводных сетей и водоразборных колонок в населённых пунктах в которых отсутствует централизованное водоснабжение. Под реконструкцией системы водоснабжения населённого пункта следует пони-мать реконструкцию (ремонт) существующих артезианских скважин, бурение дополни-тельных скважин, установку приборов автоматического управления и водоучета на скважинах, замену существующих и строительство новых водонапорных башен, реконструкцию действующих  сетей.

Водоотведение, канализация. Централизованная канализация имеется в 
пгт. Мари-Турек .

Система канализации населённых пунктов поселения

| Населённый пункт | Нали-чие ОС | Ме-тод очи-стки | Мощность | К-во стоков тыс. куб. м/сут | Сте-пень очи-стки | Вы-пуск сточн вод | Обес-печен ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | производст | насе-ление |  |  |  |
| пгт. Мари-Турек | ОС | биол | 359,7 | 258,75 | 88,95 | 169,8 |  |  |  |
| поч. Андреевский | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| с. Алексеевское | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Аимково | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Ашлань Вершина | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Верхний Турек | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Энгербал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Ельсуково | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Елка | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п. Заводской | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Зверево | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Китнемучаш | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Мари-Возармаш | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Мари-Ноледур | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Малая Купта | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Мари-Китня | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Мари-Купта | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Мари-Шолкер | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Мари-Шолнер | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Нижний Турек | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Петровское | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. По речке Ноля | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Русский Шолнер | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Русский Ноледур | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Тат-Китня | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Тат-Шолкер | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Яхино | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего: | - | - | 359,7 | 258,75 | 88,95 | 169,86 | - | - | - |

Мероприятия по улучшению системы водоснабжения …..строительство. Одной из главных задач является организация строительства водонепроницаемых выгребов, что значительно улучшит санитарное состояние поселения и предотвратит загрязнение грунтовых вод.

Теплоснабжение. Централизованным теплоснабжением обеспечен только пгт. Мари-Турек. Всего на территории пгт. Мари-Турек имеется …….. котельных, общая протяжённость теплосетей ……. км.

Частично централизованным теплоснабжением обеспечены ………..  В остальных населённых пунктах отопление печное, индивидуальные автономные котельные (топливо: газ, твёрдое топливо - уголь, торф, дрова).

Теплоснабжение населённых пунктов Мари-Турекского сельского поселения

| Населённые пункты | Населе-ние | К-во домов хоз-в | К-во объект. теплос. | Располож. принад-лежность | К-во кот-лов, мар-ка, мощность | Автон. источн. питан. | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Мари-Турек | 5946 | 2135 | 11 |  | 29, КСВ 1, 68; Е 1/9; Хопер, ELGPRE x 630 МТ | э/энергия |  |
| п. Андреевский | 6 | 4 |  |  |  |  |  |
| с. Алексеевское | 210 | 86 |  |  |  |  |  |
| д. Аимково | 166 | 44 |  |  |  |  |  |
| д. Ашлань Вершина | 42 | 18 |  |  |  |  |  |
| д. Верхний Турек | 257 | 74 |  |  |  |  |  |
| д. Энгербал | 675 | 187 |  |  |  |  |  |
| д. Ельсуково | 2 | 1 |  |  |  |  |  |
| д. Елка | 9 | 4 |  |  |  |  |  |
| п. Заводской | 176 | 69 | 1 |  | 1 , Хопер | э/энергия |  |
| д. Зверево | 15 | 3 |  |  |  |  |  |
| д. Китнемучаш | 127 | 35 |  |  |  |  |  |
| д. Мари-Возармаш | 221 | 53 |  |  |  |  |  |
| д. Мари-Ноледур | 47 | 16 |  |  |  |  |  |
| д. Малая Купта | 72 | 20 |  |  |  |  |  |
| д. Мари-Китня | 331 | 91 |  |  |  |  |  |
| д. Мари-Купта | 502 | 142 | 1 |  | 3, КСВ 04 | э/энергия |  |
| д. Мари-Шолкер | 121 | 36 |  |  |  |  |  |
| д. Мари-Шолнер | 138 | 38 |  |  |  |  |  |
| д. Нижний Турек | 348 | 108 |  |  |  |  |  |
| д. Петровское | 10 | 3 |  |  |  |  |  |
| д. По речке Ноля | 86 | 22 |  |  |  |  |  |
| д. Русский Шолнер | 19 | 9 |  |  |  |  |  |
| д. Русский Ноледур | 66 | 19 |  |  |  |  |  |
| д. Тат-Китня | 871 | 304 |  |  |  |  |  |
| д. Тат-Шолкер | 46 | 20 |  |  |  |  |  |
| д. Яхино | 33 | 10 |  |  |  |  |  |
| Всего: | 10549 | 3551 | 14 |  | 33 |  |  |

Электроснабжение. Электроснабжение поселения в основном обеспечивается ……………РЭС (районными электрическими сетями), Йошкар-Олинских сетей ООО «Мариэнерго».  На обслуживании РЭС находится …….. населённых пунктов, а также все организации и учреждения, находящиеся на территории поселения. На территории поселения находится……….. подстанция, в том числе ……. на территории пгт.Мари-Турек

Перечень трансформаторных подстанций на территории поселения

| № п/п | Место расположения, № ТП, мощность кВА | Обслуживаемые объекты, кол-во населения | Балансовая принадлежность | Обслужи-вание ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | производ. | социальные |  |  |  |
| 1 | Д. Мари-Шолнер, КТПП № 143 -30 кВа |  | водозабор | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 2 |  | Д. Мари-Шолнер, КТП № 92 -400 кВа | население | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 3 |  | Д. Русский Шолнер, КТП № 136 – 100 кВа | население | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 4 |  | Д. Китнемучаш, КТП № 61 – 100 кВа | Население и водозабор | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 5 |  | Д. Мари-Китня, КТП № 58 -1кВа | Население и водозабор | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 6 |  | Д. Мари-Китня, КТП № 336 -160 кВа | Население, магазины | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 7 |  | Д. Мари-Китня , КТП № 35 -250 кВа | Население и школа-сад | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 8 |  | Д. Мари-Китня, КТПП № 104 – 250 кВа | Комплекс КРС | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 9 |  | Д. Мари-Купта , ЗТП № 123 -400 кВа | Население и школа | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 10 | Д. Мари-Купта ,ЗТПП № 63 -400 кВа |  | Комплекс КРС | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 11 |  | Д. Мари-Купта, КТП № 122-250 кВа | Население | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 12 | Д. Мари-Купта, КТП № 65 -400кВа |  | КЗС | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 13 | Д. Мари-Купта, КТП № 164 -160 кВа |  | телятник | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 14 | Д. Мари-Купта, КТП № 62-250 кВа |  | мастерские | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 15 | Д. Малая Купта, КТП № 102-100 кВа |  | Население и водозабор | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 16 |  | Д. Аимково, КТП № 64-100 кВа | население | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 17 | Д. Аимково, КТП № 167 -250 кВа |  | Ферма и водозабор | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 18 |  | Д. Ашлань Вершина, КТП № 33-100 кВа | Население и водозабор | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 19 |  | Д. Тат-Китня , КТП № 129 -100 кВа | население | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 20 |  | Д. Тат-Китня КТП № 39 -250 кВа | Население и водозабор | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 21 |  | Д. Тат-Китня , КТП № 339 -100 кВа | Население и школа | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 22 |  | Д. Тат-Китня, КТП № 340-250 кВа | Дом культуры, детский сад | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 23 |  | Д. Тат-Китня, КТП № 343-250кВа | население | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 24 |  | Д. Тат-Китня КТП № 9-10 кВа | Население и водозабор | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 25 | Д. Тат-Китня, ЗТПП № 99-2х250 кВа |  | Ферма и водозабор | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 26 |  | Д. Тат-Китня КТП № 10-250 кВа | Население и водозабор | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 27 |  | Д. Тат-Китня, КТП № 94 | Население и водозабор | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 28 |  | Д. Тат-Китня, КТП № 341-100 кВа | Население | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 29 |  | Д. Тат-Китня, КТП № 342 -100 кВа | Население | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 30 |  | Д. Петровское, КТП № 46-30кВа | Население | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 31 |  | Д. Елка, КТП № 47-63 кВа | Население | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 32 |  | Д. Тат-Шолкер,КТП № 119-63 кВа | Население | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 33 |  | Д. Тат-Шолкер, КТП № 23-100 кВа | Население и водозабор | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 34 |  | Д. Мари-Шолкер, КТП № 22-100 кВа | Население и водозабор | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 35 |  | Д. Яхино, КТП № 11-40 кВа | Население и водозабор | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 36 | П. Заводской, КТП № 37-315 кВа |  | Кирпичный завод | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 37 | П. Заводской, ЗТП № 127 -400 кВа |  | Кирпичный завод | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 38 |  | П. Заводской, КТП № 126-160 кВа | Население и водозабор | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 39 |  | Д. По речке Ноля, КТП № 41-100 кВа | Население и водозабор | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 40 |  | Д. Мари-Возармаш, КТП № 105-160 кВа | Население | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 41 |  | Д. Мари-Возармаш, КТП № 42-160 кВа | Население и водозабор | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 42 |  | Д. Мари-Возармаш, КТП № 45-160 кВа | Население | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 43 | Д. Мари-Возармаш, ЗТП № 106,2х400 кВа |  | Комплекс КРС | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 44 | Д. Мари-Возармаш КТП № 137-100кВа |  | Сады «Дружба» | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 45 |  | Д. Русский Ноледур, КТП № 138-160 кВа | Население и водозабор | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 46 | Д. Мари-Ноледур, КТП № 145-100 кВа |  | Население и водозабор | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 47 |  | Починок Андреевский, КТП № 90-30 кВа | Население и водозабор | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 48 |  | Д. Зверево, КТП № 50-60кВа | Население | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 49 |  | Село Алексеевское, КТП № 52- 60кВа | Население | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 50 |  | Село Алексеевское, КТП № 53-160 кВа | Население | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 51 |  | Село Алексеевское, КТП № 68-100 кВа | Население и водозабор | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 52 |  | Село Алексеевское, ЗТП № 140-2х250 кВа | Комплекс КРС | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 53 |  | Д. Ельсуково, КТП № 54-60 кВа | Население | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 54 |  | Д. Большой Шаганур, КТП № 57-160 кВа | Население | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 55 |  | Д. Энгербал, КТП № 169-250 кВа | Население | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 56 |  | Д. Энгербал, КТП № 79-250 кВа | Население | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 57 |  | Д. Энгербал, КТП № 67-250 кВа | Население | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 58 |  | Д. Энгербал, КТП № 355-160 кВа | Население | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 59 |  | Д. Энгербал, КТП № 357-100 кВа | Население | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 60 |  | Д. Верхний Турек, ЗТП № 144-160 кВа | Население и детский сад «Ромашка» (д. Энгербал) | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 61 |  | Д. Верхний Турек, КТП № 101-160 кВа | Население | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 62 |  | Д. Верхний Турек, КТП № 134-160 кВа | Население и водозабор | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 63 |  | Д. Нижний Турек, КТП № 150-160 кВа | Население и водозабор | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 64 | Д. Нижний Турек, КТП№ 156-250 кВа |  | КНС и ГБУ РМЭ «Мари-Турекская ЦРБ» | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 65 |  | Д. Нижний Турек, КТП № 16-100 кВа | Население | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 66 |  | Д. Нижний Турек, КТП № 356-160 кВа | Население | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 67 |  | Д. Нижний Турек, КТП № 36-250 кВа | Население | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 68 |  | Д. Нижний Турек, КТП № 350-160 кВа | Население | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 69 | Д. Нижний Турек, КТП № 354-100 кВа |  | КНС и Ледовый дворец | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 70 | Д. Нижний Турек, КТПП № 6-250 кВа |  | Пилорама Корчёмкина В.И. | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 71 |  | П. Мари-Турек, КТП № 56-100 кВа | Население | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 72 |  | П. Мари-Турек, КТП № 195-100 кВа | Население | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 73 |  | П. Мари-Турек, КТП № 159-250 кВа | Население | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 74 |  | П. Мари-Турек, КТП № 351-25 кВа | Население | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 75 | П. Мари-Турек, КТП № 337-160 кВа |  | Мари-Турекский филиал ОАО «Марий Эл Дорстрой» | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 76 |  | П. Мари-Турек, ЗТП № 1-ТМ 5630-10/0,4-630 кВа | Население | Мари-Турекский электроучасток | Мари-Турекский электроучасток |
| 77 |  | П. Мари-Турек, ГКТП № 2-ТМ 250-10/0,4-250 кВа | Население | Мари-Турекский электроучасток | Мари-Турекский электроучасток |
| 78 |  | П. Мари-Турек, ЗТП № 3-ТМ400-10/0,4-400 кВа | Население | Мари-Турекский электроучасток | Мари-Турекский электроучасток |
| 79 |  | П. Мари-Турек, ЗТП № 5-ТМ 250-10/0,4-250 кВа | Население | Мари-Турекский электроучасток | Мари-Турекский электроучасток |
| 80 |  | П. Мари-Турек, ЗТП № 6,ТМ 400-10/0,4-400 кВа | Население | Мари-Турекский электроучасток | Мари-Турекский электроучасток |
| 81 |  | П. Мари-Турек, ГКТП № 7-ТМ 400- 10/0,4-400 кВа | Население | Мари-Турекский электроучасток | Мари-Турекский электроучасток |
| 82 |  | П. Мари-Турек, ГКТП № 8-ТМ 250-10/0,4 -250 кВа | Население | Мари-Турекский электроучасток | Мари-Турекский электроучасток |
| 83 |  | П. Мари-Турек,ЗТП № 9-ТМ 630-10/0,4-630 кВа | Население | Мари-Турекский электроучасток | Мари-Турекский электроучасток |
| 84 |  | П. Мари-Турек, ЗТП № 10-ТМ 2/400-10/0,4-2/400 кВа | Население | Мари-Турекский электроучасток | Мари-Турекский электроучасток |
| 85 |  | П. Мари-Турек, ЗТП № 11-ТМ 2/400-10/0,4-2/400 кВа | Население | Мари-Турекский электроучасток | Мари-Турекский электроучасток |
| 86 |  | П.Мари-Турек, КТП № 12 ТМ-160-10/0,4-160 кВа | Население | Мари-Турекский электроучасток | Мари-Турекский электроучасток |
| 87 | П. Мари-Турек, ГКТП № 14 ТМ-250-10/0,4-250 кВа |  |  | Мари-Турекский электроучасток | Мари-Турекский электроучасток |
| 88 |  | П. Мари-Турек, ГКТП № 15 ТМ-250-10/0,4-250 кВа | Население | Мари-Турекский электроучасток | Мари-Турекский электроучасток |
| 89 |  | П. Мари-Турек, ГКТП № 16 ТМ630-10/0,4-630 кВа | Население | Мари-Турекский электроучасток | Мари-Турекский электроучасток |
| 90 |  | П. Мари-Турек, ЗТП № 17-ТМ 2/400-10/0,4-2/400 кВа | Население | Мари-Турекский электроучасток | Мари-Турекский электроучасток |
| 91 |  | П. Мари-Турек, ЗТП № 18-ТМ 2/400-10/0,4-2/400 кВа | Население | Мари-Турекский электроучасток | Мари-Турекский электроучасток |
| 92 | П. Мари-Турек, ГКТП-АТП ТМ 160-10/0,4-160 кВа |  | АТП | Мари-Турекский электроучасток | Мари-Турекский электроучасток |
| 93 |  | П. Мари-Турек, КТП-водозабор № 1,ТМ 160-10/0,4-160 кВа | Население и водозабор | Мари-Турекский электроучасток | Мари-Турекский электроучасток |
| 94 | П. Мари-Турек, КТП-Депо, ТМ 400-10/0,4-400 кВа |  |  | Мари-Турекский электроучасток | Мари-Турекский электроучасток |
| 95 | П. Мари-Турек, ЗТП-ТМ2/320-10/0,4-0/320 кВа |  | Мастерская | Мари-Турекский электроучасток | Мари-Турекский электроучасток |
| 96 | Мари-Турекский филиал ОАО «Марий Эл Дорстрой», КТП № 120-250 кВа |  | Мари-Турекский филиал ОАО «Марий Эл Дорстрой» | Мари-Турекский филиал ОАО «Марий Эл Дорстрой» | Мари-Турекский филиал ОАО «Марий Эл Дорстрой» |
| 97 | Мари-Турекский филиал ОАО «Марий Эл Дорстрой», КТП № 148-2/250 кВа |  | Мари-Турекский филиал ОАО «Марий Эл Дорстрой» | Мари-Турекский филиал ОАО «Марий Эл Дорстрой» | Мари-Турекский филиал ОАО «Марий Эл Дорстрой» |
| 98 | ООО «Роса», КТП № 329-250 кВа |  | ООО «Роса» | ООО «Роса» | ООО «Роса» |
| 99 | Кирпичный завод КТП № 37-315 кВа |  | Кирпичный завод | Кирпичный завод | Кирпичный завод |
| 100 | Кирпичный завод КТП № 127 -400 кВа |  | Кирпичный завод | Кирпичный завод | Кирпичный завод |
| 101 | АГРС КТП № 40-25 кВа |  | Моркинское ЛПУМГ | Моркинское ЛПУМГ | Моркинское ЛПУМГ |
| 102 | АГРС КТП № 49-1,2 кВа |  | Моркинское ЛПУМГ | Моркинское ЛПУМГ | Моркинское ЛПУМГ |
| 103 | ООО «Росагро», ЗТП № 5-400+250 кВа |  | ООО «Росагро» | ООО «Росагро» | ООО «Росагро» |
| 104 | ООО «Росагро» КТП № 4-250 кВа |  | ООО «Росагро» | ООО «Росагро» | ООО «Росагро» |
| 105 | ПМК «Марспецмонтаж», КТП № 130 -250 кВа |  | ПМК «Марспецмонтаж» | ПМК «Марспецмонтаж» | ПМК «Марспецмонтаж» |
| 106 | ООО «Ямбатр», КТП № 157-400 кВа |  | Пилорама | ООО «Ямбатр» | ООО «Ямбатр» |
| 107 | Агрофирма «Залесье», ЗТП № 48 2х400 кВа |  | Молокозавод | Агрофирма «Залесье» | Агрофирма «Залесье» |
| 108 | Агрофирма «Залесье»,ЗТП № 140 2х250 кВа |  | Комплекс КРС с. Алексеевское | Агрофирма «Залесье» | Агрофирма «Залесье» |
| 109 | Мегафон, КТП № 348-25 кВа |  | Салон сотовой связи «Мегафон» | Мегафон | Мегафон |
| 110 | ООО «Лукойл», КТП № 327-100 кВа |  | Заправочная станция | ООО «Лукойл» | ООО «Лукойл» |

Газоснабжение. Источник газоснабжения – АГРС.

Газоснабжение населённых пунктов

| Наименование населённых пунктов | Газоснабжение | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | кол-во домов / квартир | газифици-ровано |  |
| пгт. Мари-Турек | 2135 | 1948 |  |
| поч. Андреевский | 4 | - |  |
| с. Алексеевское | 86 | - |  |
| д. Аимково | 44 | 43 |  |
| д. Ашлань Вершина | 18 | - |  |
| д. Верхний Турек | 74 | 62 |  |
| д. Энгербал | 187 | 185 |  |
| д. Ельсуково | 1 | - |  |
| д. Елка | 4 | - |  |
| п. Заводской | 69 | 38 |  |
| д. Зверево | 3 | - |  |
| д. Китнемучаш | 35 | - |  |
| д. Мари-Возармаш | 53 | - |  |
| д. Мари-Ноледур | 16 | - |  |
| д. Малая Купта | 20 | 17 |  |
| д. Мари-Китня | 91 | 65 |  |
| д. Мари-Купта | 142 | 102 |  |
| д. Мари-Шолкер | 36 | - |  |
| д. Мари-Шолнер | 38 | - |  |
| д. Нижний Турек | 108 | 107 |  |
| д. Петровское | 3 | - |  |
| д. По речке Ноля | 22 | 20 |  |
| д. Русский Шолнер | 9 | - |  |
| д. Русский Ноледур | 19 | - |  |
| д. Тат-Китня | 304 | 281 |  |
| д. Тат-Шолкер | 20 | - |  |
| д. Яхино | 10 | - |  |
| Всего: | 3551 | 2888 |  |

Связь. Систему телефонной, телеграфной и радиосвязи осуществляет Йошкар-Олинский ЛТЦ ОАО «Волга-Телеком».  Во всех населённых пунктах имеется стационарная связь.  Однако, для обеспечения устойчивой связи с населением при угрозе и возникновении аварийных, чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствиях во всех населённых пунктах установлены таксофоны.  На территории городского . поселения Мари-Турек имеется достаточно устойчивая сотовая связь .

4.6. Учреждения и предприятия обслуживания

Детские сады и школы имеется только в пгт. Мари-Турек, д. Мари-Купта д. Тат-Китня три детских сада: ДОУ №5 на 147 мест; ДОУ №6 на 216 мест; ДОУ №7 на 314 мест; две школы: МОУ ССШ №1 на 652 мест; МОУ ССШ  № 2 на 572 мест; Детско-юношеская спортивная школа на 713 мест, Дом детского творчества на 1271 мест, Детская музыкальная школа на 308 мест.

Наличие мест в общеобразовательных школах и детских садах

| Наименование населён. пункта | Объекты образования на 1.01.11 год |
| --- | --- |
|  | Наличие мест в школах | Кол-во детей школ. возраста | Наличие мест в д/с | Кол-во детей дошкол. возраста |
| пгт. Мари-Турек | 1200 | 884 | 400 | 420 |
| д. Мари-Купта | 500 | 42 | 40 | 40 |
| д. Тат-Китня | 50 | 45 | 42 | 42 |
| Всего: | 1750 | 971 | 482 | 502 |

Образовательные учреждения

| № | Полное наименование учреждения | количество учащихся |
| --- | --- | --- |
| 1 | Я/с «Берёзка» | 132 |
| 2 | я/с «Солнышко» | 148 |
| 3 | Я/с «Радуга» | 140 |
| 4 | МОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» | 884 |
| 5 | Д Ю С Ш | 162 |
| 6 | Д Т Ю | 261 |
| 7 | Р О О |  |
| 8 | Мари-Куптинская средняя общеобразовательная школа | 42 |
| 9 | Тат-Китнинская средняя общеобразовательная школа | 45 |
| 10 | Тат-Китнинское детское дошкольное учреждение | 40 |
| 11 | Мари-Китнинский детский сад | 18 |
| 12 | Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение СПО РМЭ «Техникум механизации сельского хозяйства» | 254 |

Учреждения культуры

| № | Полное наименование учреждения |
| --- | --- |
| 1 | МУК «Районный центр досуга и культуры «Заря» |
| 2 | Мари-Китнинский СДК |
| 3 | Центральная библиотека |
| 4 | Мари-Китнинский филиал № 18 |
| 5 | Детская школа искусств |
| 6 | Отдел культуры |
| 7 | Детская библиотека |
| 8 | Мари-Куптинский СДК |
| 9 | Мари-Куптинская библиотека |
| 10 | Алексеевский СДК |
| 11 | Алексеевская библиотека |
| 12 | Тат-Китнинская библиотека |
| 13 | Тат-Китнинский СДК |
| 14 | Мари-Турекский краеведческий музей им. Мосолова |
| 15 | Аимковский СДК |

В детских оздоровительных лагерях имеются спортивные площадки для занятий  футболом, волейболом,  в санатории Сосновый бор имеется теннисный корт.

Объекты здравоохранения. В пгт. Мари-Турек имеется одна центральная районная больница на 145 коек с поликлиникой на 600 посещений. В целом по району отмечается недостаточное количество койко-мест в больницах.

Наличие объектов здравоохранения в населенных пунктах поселения

| Наименование населённого пункта | Объекты здравоохранения, количество | Участки ветслужбы |
| --- | --- | --- |
|  | посещений в поликлиниках | коек в больницах | аптек |  |
| пгт. Мари-Турек | 98548 (за 6 мес.) | 155 / 37 | 4 | 2 |
| д. Алексеевское | 1779 (за 6 мес.) | - | - | 1 |
| д. Мари-Купта | 2150 (за 6 мес.) | - | - | 1 |
| д. Тат-Китня | 2758 (за 6 мес.) | - | - | 1 |
| Всего: | 105235 (за 6 мес.) | 192 | 4 | 5 |

Учреждения здравоохранения

| № | Полное наименование учреждения |
| --- | --- |
| 1 | ГБУ РМЭ «Мари-Турекская ЦРБ» |
| 2 | Мари-Куптинский ФАП |
| 3 | Тат-Китнинский ФАП |
| 4 | Алексеевский ФАП |

Наличие объектов культуры в населенных пунктах района и их вместимость

| Наименование населенного пункта | Объекты культуры |
| --- | --- |
|  | Дома культуры, клубы, мест | Библиотеки кол. томов | Объекты воспитания |
| п. Мари-Турек | 200 | 44536 / 24754 | Население |
| д. Тат-Китня | 200 | 12390 | Население |
| с. Алексеевское | 100 | 9174 | Население |
| д. Мари-Китня | 100 | 8664 | Население |
| д. Мари-Купта | 100 | 4672 | Население |
| д. Аимково | 100 |  | Население |

Наличие спортивных сооружений в населенных пунктах района

| Наименование поселений | спор-тивные залы | тиры | Плоскостные сооружения | всего спорт. сооруж |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | футб. поля | волейбольн | бас-кетб | хокейн. короб. |  |
| МО «Городское поселение Мари-Турек» | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| ФОК | 1 |  |  |  |  |  |  |

Объекты торговли, обслуживания

| Наименование населённого пункта | Объекты торговли | Объекты общ. питания / пос. мест | Отделен. связи и т.д. | Объекты бытового об-служивания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | повседнев. спроса | эпизодич. спроса |  |  |  |
| пгт. Мари-Турек | 85 | - | 14/348 | 1 | 20 |
| поч. Андреевский | - | - | - | - | - |
| с. Алексеевское | 2 | - | - | 1 | - |
| д. Аимково | 1 | - | - | - | - |
| д. Ашлань Вершина | - | - | - | - | - |
| д. Верхний Турек | 1 | - | - | - | - |
| д. Энгербал | 1 | - | - | - | 1 |
| д. Ельсуково | - | - | - | - | - |
| д. Елка | - | - | - | - | - |
| п. Заводской | 1 | - | - | - | - |
| д. Зверево | - | - | - | - | - |
| д. Китнемучаш | - | - | - | - | - |
| д. Мари-Возармаш | 1 | - | - | - | - |
| д. Мари-Ноледур | - | - | - | - | - |
| д. Малая Купта | - | - | - | - | - |
| д. Мари-Китня | 2 | - | - | - | - |
| д. Мари-Купта | 2 |  | 1/16 | 1 |  |
| д. Мари-Шолкер | 1 | - | - | - | - |
| д. Мари-Шолнер | 1 | 1 | - | - | - |
| д. Нижний Турек | 1 | - | - | - | 1 |
| д. Петровское | - | - | - | - | - |
| д. По речке Ноля | 1 | - | - | - | - |
| д. Русский Шолнер | - | - | - | - | - |
| д. Русский Ноледур | - | - | - | - | - |
| д. Тат-Китня | 6 |  | 1/20 | 1 |  |
| д. Тат-Шолкер | - | - | - | - | - |
| д. Яхино | - | - | - | - | - |
| Всего: | 106 | 1 | 16/384 | 4 | 22 |

Торговые предприятия поселения

Полное наименование учреждения

Мари-Турекское районное потребительское общество

Общепит Мари-Турекского райпо

ООО «Хлеб»

ООО «Коопзаготпром Мари-Турекского райпо»»

ООО «Пищекомбинат Мари-Турекского райпо»

ОАО «Мари-Турекское РТП» (продукты). Гилязов Фида Рафикович

ОАО «Мари-Турекское РТП» (запчасти) Гилязов Фида Рафикович

ИП Сидоркин Виталий Леонидович

ЧП ТПС Шарипова Рабига

ООО «Стела»

ООО «Алексия»

ЧПР ТПС «Кристалл», «Визит»

ЧП Виноградова В.С.

М-н «Всё для дома»

ООО « обрев »

ЧП (промтовары)

ООО компания «Столица»

ООО компания»Столица»

МУЗ «Мари-Турекская ЦРБ»

ЧП ТПС

Моркинский почтамт

ЧП ТПС

ООО «Кострома»

ЧП ТПС

ЧП ТПС «Арзан»

ЧП ТПС «Глория»

ООО «Росагро»

ЧП «Стройматериалы»

ООО «Палыч», «Гурман»

ЧП промтовары

М-н «Техника»

ЧП «Лёд и пламень»

Магазин «Московская ярмарка»

Магазин «Регина» (мебель)

Магазин «Стиль»

Магазин «Светлана»

Магазин «Татьяна»

Магазин – мебель

Магазин – промтовары

Магазин «Твой»

Магазин «Домовой «

Магазин «Сумки, одежда»

Магазин «Обувь»

Магазин «Толмань»

Ювелирный салон «Жемчуг»

Магазин «Мужская одежда»

Магазин «Настёна»

Магазин «Очарование»

Магазин «Товары для спорта и отдыха»

Магазин «Шарм-дарм»

Салон «Фотограф»

Магазин «Стройторг»

«Автомагазин»

Фирменный салон «Мегафон» RAFA GSM

Магазин «Хозтовары»

Магазин «Мебель»

Магазин «Лидия»

Ювелирный салон

Магазин «Магия»

Магазин «Удача»

Магазин «Мей тан»

Магазин «Очкарик»

Магазин «Обувь»

Магазин ТПС

Магазин «Лико»

Магазин ТПС

Магазин «Элегант»

Магазин «Модница»

Магазин «Твой стиль»

Магазин «Лидия»

Магазин «Ольга»

Предприятия социально-бытового назначения

Полное наименование учреждения

Отдел социальной защиты населения и труда в Мари-Турекском районе РМЭ

Государственное бюджетное учреждение РМЭ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Мари-Турекском районе»

Мари-Турекский Дом ветеранов

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия

Полное наименование учреждения

Мари-Турекский филиал ГУП «Сернурское автотранспортное предприятие»

Открытое акционерное общество «Мари-Турек агропромснаб»

ООО «Агрофирма Залесье»

Открытое акционерное общество «Мари-Турекское ремонтно-техническое предприятие»

ООО «Агросоюз»

ООО «Земледелец»

Закрытое акционерное общество «Мари-Турексельхозхимия»

ООО «Марсельхозартель»

Мари-Турекская ПМК филиал ОАО «Марспецмонтаж»

Казённое Учреждение «Мари-Турекское лесничество»

ООО «Ямбатр»

Мари-Турекский филиал ОАО «Марий Эл Дорстрой»

ООО «Лукойл Волганефтепродукт»

ООО «Водоканал сервис»

ООО «Росагро»

ООО «Роса»

ООО «Жилсервис»

ООО УК «Жилищное хозяйство»

ООО «Мари-Куптинское»

4.6.1 Проектируемые учреждения и предприятия обслуживания

На территории поселения предусматриваются учреждения и предприятия обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населённом пункте начиная с 50 жителей и базовые объекты более высокого уровня на сельское поселение, размещаются в административном центре поселения. Перечень объектов определяется в соответствии с приложением 8  Нормативов градостроительного проектирования Республики Марий Эл.

Учреждения и предприятия обслуживания предлагается размещать на территории поселения приближённо к местам жительства и работы формируя общественные центры в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта из расчёта обеспечения  жителей услугами  первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.

Расчет объектов обслуживания на расчетный срок

| № п/п | Предприятии и учреждения обслуживания | Единица измерения | Миним. обеспеч. | Проектное решение (на расчетный срок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные организации | 23 места на 1 тыс. жителей | 243 |  |
| 2 | Ощеобразов-тельные учреждения | 76 мест на 1 тыс. жителей | 802 |  |
| 3 | Продовольственные магазины | 100 кв. м торговой площади на 1 тыс. жит. | 1055 |  |
| 4 | Непродовольственные магазины товаров первой необходимости | 200 кв. м торговой площади на 1 тыс. жит. | 2110 |  |
| 5 | Аптечный пункт | 1 объект на жилую группу | 1 |  |
| 6 | Предприятия бытового обслуживания | 2 рабочих места на 1 тыс. жит. | 21 |  |
| 7 | Учреждения культуры | 50 кв. м общей площади на 1 тыс. жит | 527 |  |

4.7. Дорожная сеть. Транспортное обеспечение

В транспортном отношении Городское поселение Мари-Турек обеспечивается только автомобильным транспортом.  Поэтому большое значение для дальнейшего социально-экономического развития  и рациональной организации территории имеет совершенствование межселенной транспортной инфраструктуры.

На территории поселения достаточно хорошо развита дорожная сеть. Протяжённость улично-дорожной сети 72. км, в том числе с твёрдым покрытием 17,6 . км. По территории  поселения проходит  автомобильная дорога регионального значения.Населённые пункты связаны автобусным сообщением.

Состояние дорожной сети на территории поселения

| Населённые пункты | Всего автодо-рожная сеть, км | В том числе дороги |
| --- | --- | --- |
|  |  | Регион. | Местные |
|  |  |  | всего, км | твер. покр. | треб. стр-во |
| пгт. Мари-Турек | 27,15 |  | 27,15 | 10 | 17 |
| поч. Андреевский | 0,45 |  | 0,45 |  |  |
| с. Алексеевское | 3,3 |  | 3,3 | 1 |  |
| д. Аимково | 0,4 |  | 0,4 | 0,2 |  |
| д. Ашлань Вершина | 1 |  | 1 |  |  |
| д. Верхний Турек | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |
| д. Энгербал | 6,2 |  | 6,2 | 1,2 | 5 |
| д. Ельсуково |  |  |  |  |  |
| д. Елка | 0,15 |  | 0,15 |  |  |
| п. Заводской | 0,2 |  | 0,2 |  |  |
| д. Зверево | 0,3 |  | 0,3 |  |  |
| д. Китнемучаш | 1,1 |  | 1,1 | 1,1 |  |
| д. Мари-Возармаш | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |
| д. Мари-Ноледур | 0,6 |  | 0,6 |  |  |
| д. Малая Купта | 0,8 |  | 0,8 | 0,8 |  |
| д. Мари-Китня | 1,8 |  | 1,8 | 0,3 | 1,5 |
| д. Мари-Купта | 4,2 |  | 4,2 | 1,5 | 2,7 |
| д. Мари-Шолкер | 1 |  | 1 |  |  |
| д. Мари-Шолнер | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |
| д. Нижний Турек | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |
| д. Петровское | 0,3 |  | 0,3 |  |  |
| д. По речке Ноля |  | 1 |  |  |  |
| д. Русский Шолнер | 1 |  | 1 |  |  |
| д. Русский Ноледур | 0,8 |  | 0,8 |  |  |
| д. Тат-Китня | 8,4 |  | 8,4 | 1,5 | 6,9 |
| д. Тат-Шолкер | 1,6 |  | 1,6 |  |  |
| д. Яхино | 0,5 |  | 0,5 |  |  |
| Всего: | 69,75 | 1 | 69,75 | 17,6 | 41,6 |

Состояние дорожной сети на территории населенных пунктов

| Населённые пункты | Протяженность основных улиц | С твёрдым покрытием | Требующие строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт. Мари-Турек | 27,15 | 10 | 17 |
| поч. Андреевский | 0,45 |  |  |
| с. Алексеевское | 3,3 | 1 |  |
| д. Аимково | 0,4 | 0,2 |  |
| д. Ашлань Вершина | 1 |  |  |
| д. Верхний Турек | 1,2 |  | 1,2 |
| д. Энгербал | 6,2 | 1,2 | 5 |
| д. Ельсуково |  |  |  |
| д. Елка | 0,15 |  |  |
| п. Заводской | 0,2 |  |  |
| д. Зверево | 0,3 |  |  |
| д. Китнемучаш | 1,1 | 1,1 |  |
| д. Мари-Возармаш | 2,5 |  | 2,5 |
| д. Мари-Ноледур | 0,6 |  |  |
| д. Малая Купта | 0,8 | 0,8 |  |
| д. Мари-Китня | 1,8 | 0,3 | 1,5 |
| д. Мари-Купта | 4,2 | 1,5 | 2,7 |
| д. Мари-Шолкер | 1 |  |  |
| д. Мари-Шолнер | 1,2 |  | 1,2 |
| д. Нижний Турек | 3,6 |  | 3,6 |
| д. Петровское | 0,3 |  |  |
| д. По речке Ноля |  |  |  |
| д. Русский Шолнер | 1 |  |  |
| д. Русский Ноледур | 0,8 |  |  |
| д. Тат-Китня | 8,4 | 1,5 | 6,9 |
| д. Тат-Шолкер | 1,6 |  |  |
| д. Яхино | 0,5 |  |  |
| Всего: | 69,75 | 17,6 | 41,6 |

Транспортная обеспеченность в поселении

| № п/п | Населённые пункты | Транспортные средства населения | Транспорт. предпр. и организац. | Наличие пассажир. транспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Легков. | Грузов. | Маш.-тракт. |  |  |
| 1 | пгт. Мари-Турек |  |  | 35 | ИП Кабиров | 12 |
| 2 | поч. Андреевский |  |  | - | - | - |
| 3 | с. Алексеевское |  |  | 10 | - | - |
| 4 | д. Аимково |  |  | 3 | - | - |
| 5 | д. Ашлань Вершина |  |  | - | - | - |
| 6 | д. Верхний Турек |  |  | 2 | - | - |
| 7 | д. Энгербал |  |  | 14 | - | - |
| 8 | д. Ельсуково |  |  | - | - | - |
| 9 | д. Елка |  |  | 1 | - | - |
| 10 | п. Заводской |  |  | - | - | - |
| 11 | д. Зверево |  |  | - | - | - |
| 12 | д. Китнемучаш |  |  | 3 | - | - |
| 13 | д. Мари-Возармаш |  |  | 2 | - | - |
| 14 | д. Мари-Ноледур |  |  | 2 | - | - |
| 15 | д. Малая Купта |  |  | 11 | - | - |
| 16 | д. Мари-Китня |  |  | 7 | - | - |
| 17 | д. Мари-Купта |  |  | - | - | - |
| 18 | д. Мари-Шолкер |  |  | 1 | - | - |
| 19 | д. Мари-Шолнер |  |  | - | - | - |
| 20 | д. Нижний Турек |  |  | 5 | - | - |
| 21 | д. Петровское |  |  | - | - | - |
| 22 | д. По речке Ноля |  |  | 3 | - | - |
| 23 | д. Русский Шолнер |  |  | - | - | - |
| 24 | д. Русский Ноледур |  |  | 2 | - | - |
| 25 | д. Тат-Китня |  |  | 16 | - | - |
| 26 | д. Тат-Шолкер |  |  | - | - | - |
| 27 | д. Яхино |  |  | 1 | - | - |
| Всего: |  |  | 119 | 1 | 12 |

Раздел 5. Ограничения использования территории

5.1. Экологические ограничения

Особенности физико-географического положения Мари-Турекского поселения в  структуре Мари-Турекского района, а также в структуре территории Республики Марий Эл и экономического развития республики и района определяют в целом относительно благоприятную экологическую обстановку.  Однако хозяйственная деятельность может оказывать локальное воздействие на геологическую среду, что сказывается на режиме и качестве подземных вод.

Потенциальную опасность загрязнения подземных вод представляют, главным образом, поля фильтрации неочищенных сточных вод, свалки бытовых и промышленных отходов.  Интенсивная и бесконтрольная эксплуатация водоносных горизонтов, приводимая к их истощению и ухудшению питьевых качеств подземных вод.

К основным экологическим проблемам, характерным для данной территории, относятся:

- загрязнение подземных и поверхностных вод по отдельным очагам загрязнения на территориях с неблагоприятной техногенной нагрузкой, где отмечается повышенное содержание вредных веществ в подземных водах;

- загрязнение атмосферного воздуха в населенных пунктах автотранспортом, что требует разработки рациональной транспортной сети;

- снижение плодородия почв.

Основными загрязнителями поверхностных водных объектов являются предприятия коммунального хозяйства и неканализованные ливневые воды с территорий населенных пунктов

Для улучшения экологической обстановки на территории поселения необходима разработка и осуществление превентивных мер по охране окружающей среды:

- комплекс мероприятий по охране подземных и поверхностных вод должен быть направлен на ликвидацию существующего загрязнения и предотвращение потенциально возможного:

-  уменьшение выноса загрязняющих веществ в водные объекты со сточными водами;

-   увеличение мощности очистных сооружений,

-  внедрение оборотного или повторного использования воды, очистки сточных вод, увеличение ассимулирующей способности водоемов;

- проведение агролесомелиоративных работ: создание искусственных защитных полос;

- формирование естественных защитных посадок, максимальное сохранение естественных лесных массивов и растительного покрова в целях ослабления эрозионных процессов;

-   увеличение площади особо охраняемых природных территорий;

- формирование экологического каркаса и нормативно-правовое обеспечение природоохранного режима его структурных единиц;

-   проведение комплексного экологического мониторинга.

5.2. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52 ФЗ для объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования   санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности как  до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200 03 «Санитарно защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». На генеральном плане сельского поселения отображаются санитарно-защитные зоны от предприятий, сооружений транспортной и инженерной инфраструктуры, объектов специального назначения

Охранная зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры это территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны выделяются для:

- электрических сетей;

- линий и сооружений связи;

- систем газоснабжения;

- магистральных трубопроводов;

- автомобильных дорог.

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются для электроподстанций, распределительных устройств, воздушных линий электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 100 вольт» охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящих от крайних проводов на расстоянии:

- до 20         киловольт 		10 м;

-      35         киловольт 		15 м;

-    110         киловольт 		20 м;

-    150, 220 киловольт 		25 м;

-    330, 500 киловольт 		30 м.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации.  Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 г. №  578.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны:

- для магистральных газопроводов  	- от 100 до 800 м

(в зависимости от диаметра газопровода);

- для наружных газопроводов 		- 15 м от осей крайних ниток;

- для подводных переходов			- 100 м;

- от газонаполнительных станций до лесных массивов:

хвойных пород 				– 50 м;

лиственных пород 	 			– 20 м;

Вдоль магистральных трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты устанавливается охранная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 15 (25) - 100 м (300) от оси трубопровода с каждой стороны  в зависимости от диаметра труб.

От газораспределительных станций санитарно-защитные зоны  устанавливаются в размере 300 м.

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, и другим опасным воздействиям. В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

Автомобильные дороги III технической категории, как правило, следует проектировать в обход поселений в соответствии с СНиП 2.05.02 85. Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать в соответствии с СНиП 2.05.02 85 и СНиП 2.07.01 89*: до жилой застройки не менее 100 м, до садоводческих товариществ не менее 50 м.

От автозаправочных станций санитарно-защитные зоны устанавливаются в размере 50 метров (при условии оборудования АЗС системами закольцовки паров бензина), 100 м;

Для сельскохозяйственных объектов (животноводческие фермы молочно товарная ферма, овцеводческие, свиноводческие, птицеводческие фермы и т.д.) санитарно-защитные зоны устанавливаются в зависимости от поголовья скота.

Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства. На этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов устанавливаются в пределах населённых пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки и являются основными ограничениями при разработке генеральных планов населённых пунктов.

5.3. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – состояние, при котором в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации на объекте, определённой территории или акватории, нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей среде. К основным факторам риска природного характера относятся опасные геологические, метеорологические явления. Аномальная жара или морозы, паводковое подтопление.

На территории Мари-Турекского городского  поселения не наблюдались опасные геологические процессы.

Основные факторы риска техногенного характера - это аварии на транспортных и коммунальных системах жизнеобеспечения населения, аварии на газопроводах, пожары и взрывы в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения, аварии на транспорте.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера возникают в следствии изношенности основных производственных фондов, ухудшения материально-технического обеспечения, снижения производственной и технологической дисциплины, отсутствия современных систем управления опасными процессами.

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются:

- накопление негативных последствий строительства и эксплуатации оборудования, агрегатов, объектов, приведших к трансформации природно-территориальных комплексов (образование карьеров, насыпи, эрозия, пучение грунтов, подтопление и т.п.);

- механическое разрушение оборудования, резервуаров, трубопроводов, скважин;

- отсутствие современных систем управления опасными процессами;

- неудовлетворительное состояние технических средств и оборудования, которое выработало свой амортизационный срок, физически изношено и морально устарело, имеет низкую степень надёжности и находится в аварийном состоянии;

- отсутствие дублирующих технических систем, альтернативы замены оборудования, агрегатов на предаварийной стадии;

- нарушение сроков и периодичности диагностики, дефектоскопии, обследования и проверки потенциально опасных объектов;

- отсутствие автоматических систем контроля функционирования оборудования, агрегатов, объектов с целью своевременного выявления возможных отказов и разрушений;

- нарушение производственной и технологической дисциплины;

- недостаточность квалифицированных кадров.

Основными аварийными химически опасными веществами являются: аммиак, хлор, соляная кислота.

Загрязнение атмосферного  воздуха в основном происходит за счёт выбросов промышленных предприятий  и автотранспорта. К основным требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально-опасных объектах экономики (ПОО) и объектах жизнеобеспечения относятся:

- обеспечение готовности объектовых органов управления, сил и средств к Действиям по предупреждению и ликвидации ЧС;

- подготовка персонала к действиям при ЧС;

- сбор, обработка и выдача информации в области предупреждения ЧС, защиты населения и территории от  их опасных воздействий;

- декларирование безопасности, лицензирование и страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта, сооружения;

- создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации ЧС.

Транспорт является источником повышенной опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним в большом количестве перевозят легковоспламеняющиеся, химические, взрывчатые и др. вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнём.

Все населённые пункты поселения обеспечены гидрантами и противопожарными водоёмами.

Зоны экологического бедствия, зоны чрезвычайных ситуаций на водных объектах, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий

В соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды и законодательством по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера зонами экологического бедствия, зонами чрезвычайных ситуаций могут объявляться водные объекты и речные бассейны, в которых в результате техногенных и природных явлений происходят изменения, представляющие угрозу здоровью или жизни человека, объектам животного и растительного мира, другим объектам окружающей среды.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образо-ваний, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса.

Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

Мероприятия по защите населения и предупреждению ЧС

Защита населения и территорий от ЧС достигается различными путями. Одно из главных направлений является осуществление инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций:

- прогнозирование обстановки;

- планирование инженерного обеспечения ЧС (по результатам прогноза возможной инженерной обстановки);

- подготовка инженерных систем и коммуникаций к работе в условиях ЧС;

- подготовка дорожной сети;

- создание фонда защитных сооружений (ЗС);

- создание системы оповещения служб и формирований, населения о ЧС;

- эвакуация населения (при необходимости) из опасной зоны.

На все населённые пункты поселения разработаны паспорта безопасности.

5.4. Зоны с особыми условиями использования территории и прочие природоохранные ограничения

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, а также особенностями градостроительного освоения территории, к зонам природоохранного назначения отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- охранные зоны особо охраняемых природных объектов.

К землям природоохранного назначения в соответствии с Земельным и Лесным кодексами РФ относятся особо охраняемые природные территории и защитные леса.

    - Охранные зоны водных объектов

Водоохраной зоной водных объектов является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов. Соблюдение особого режима использования территории водоохранных зон является составной частью комплекса водоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 12 апреля 2006 г.           № 74-ФЗ устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов. Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озёрную котловину.

Размеры водоохранных зон водных объектов, в соответствии со статьёй 65 Водного кодекса РФ устанавливаются следующие:

Ширина водоохранной зоны при протяжённости участков рек:

- менее 10 км от истока и устья			 - 50 м;

- от истока до 10 км					 - 50 м;

- от  10 км  до 50 км					 - 100 м;

- от  50 км и более					 - 200 м.

Для озёр и водохранилищ				 - 50 м.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки или ручья устанавливается в размере 50 м.

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования.  Мини-мальная ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта.  Ширина прибрежной защитной полосы при уклоне берега водного объекта устанавливается:

- при обратном и нулевом уклоне			 - 30 м;

- при уклоне до 30					 - 40 м;

- при уклоне от 30 и более				 - 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других биологических ресурсов) устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие;

- распашка земель;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация летних лагерей скота.

- проведение авиационно-химических работ;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

- проведение рубок главного пользования;

- строительство новых и расширение действующих промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- проведение без согласования с территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Российской Федерации и специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота;

- установка сезонных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков, выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автотранспорта, кроме автомобилей специального назначения.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима. Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения это территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надёжности.  Основной целью создания и обеспечения в зоне санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трёх поясов. Назначение первого пояса - защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.  Размеры зон санитарной охраны определяются нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от скважины при использовании защищённых подземных вод, на расстоянии не менее 50 м при использовании недостаточно защищённых подземных вод. В первом поясе запрещается все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации.

Природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение находятся под особой охраной, для чего устанавливается особый правовой режим.  В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках создаются охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах буферных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов. С учётом особенностей правового режима защитных лесов и выпол-няемых ими полезных функций, в них устанавливаются следующие категории защитности:

- запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб;

- леса зелёных зон и лесопарки в населённых пунктах;

- защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных дорог федерального и республиканского значения;

- запретные полосы лесов по берегам рек и другим водным объектам:

- по рекам				- 1 км

Основные требования к охране водных объектов

-  Собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений. Охрана водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собст-венности муниципальных образований, осуществляется исполнительными органами госу-дарственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 настоящего Водного Кодекса.

- При использовании водных объектов физические лица, юридические лица обязаны осуществлять водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов в соответствии с Водным Кодексом и другими федеральными законами.

Охрана водных объектов от загрязнения и засорения

- Сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов), запрещаются.

- Проведение на водном объекте работ, в результате которых образуются твёрдые взвешенные частицы, допускается только в соответствии с требованиями законно-дательства Российской Федерации.

- Меры по предотвращению загрязнения водных объектов вследствие аварий и иных чрезвычайных ситуаций и по ликвидации их последствий определяются законно-дательством Российской Федерации.

- Содержание радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений в водных объектах не должно превышать соответственно предельно допустимые уровни естественного радиационного фона, характерные для отдельных водных объектов, и иные установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации нормативы.

- Захоронение в водных объектах ядерных материалов, радиоактивных веществ запрещается.

- Сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты, запрещается.

- Проведение на основе ядерных и иных видов промышленных технологий взрывных работ, при которых выделяются радиоактивные и (или) токсичные вещества, на водных объектах запрещается.

Охрана болот от загрязнения и засорения

- Загрязнение и засорение болот отходами производства и потребления, загряз-нение их нефтепродуктами, ядохимикатами и другими вредными веществами запрещаются.

- Осушение либо иное использование болот или их частей не должно приводить к ухудшению состояния неиспользуемых частей этих болот, других водных объектов и к истощению вод.

Охрана подземных водных объектов

-  Физические лица, юридические лица, деятельность которых оказывает или может оказать негативное воздействие на состояние подземных водных объектов, обязаны принимать меры по предотвращению загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также соблюдать установленные нормативы допустимого воздействия на подземные водные объекты.

- На водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается размещать места захоронений отходов производства и потребления, кладбища, скотомогильники и иные объекты, оказывающие негативное воздействие на состояние подземных вод.

- Использование сточных вод для орошения и удобрения земель может осуществляться в соответствии с санитарным законодательством.

- В случае, если при использовании недр вскрыты водоносные горизонты, необходимо принять меры по охране подземных водных объектов.

- При проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, должны быть предусмотрены меры по предотвращению негативного воздействия таких сооружений на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды.

Охрана водных объектов при эксплуатации водохозяйственной системы

При эксплуатации водохозяйственной системы запрещается:

- осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах);

- производить забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта в объёме, оказывающем негативное воздействие на водный объект;

- осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, в которых содержатся возбудители инфекционных заболеваний, а также вредные вещества, для которых не установлены нормативы предельно допустимых концентраций.

Нарушение требований к использованию и охране водных объектов влечёт за собой ограничение, приостановление или запрещение эксплуатации объектов водохозяйствен-ных систем в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

Охрана водных объектов при проведении работ

- Проведение строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, в их водоохранных зонах, в границах особо ценных водно-болотных угодий осуществляется в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства о градостроительной деятельности.

- Водопользователи, использующие водные объекты для забора (изъятия) водных ресурсов, обязаны принимать меры по предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения, осуществлять мероприятия по предотвращению загрязнения грунтовых вод и подъема их уровня.

Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных в водоохранных зонах осуществляются в соответствии с лесным законодательством.

В целях охраны водных объектов, водные ресурсы которых являются природными лечебными ресурсами, устанавливаются зоны, округа санитарной охраны в соответствии с законодательством Российской Федерации о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах.

Особо охраняемые водные объекты

- Водные объекты или их части, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, могут быть признаны особо охраняемыми водными объектами.

- Статус, режим особой охраны и границы территорий, в пределах которых расположены водные объекты устанавливаются в соответствии с законодательством об особо охраняемых природных территориях.

Раздел 6. Муниципальная правовая база

В основу предложений по развитию Муниципального образования «Городское поселение Мари-Турек» легли целевые адресные программы, принятые Решением Собрания депутатов муниципального образования «Городское поселение Мари-Турек» Мари-Турекского района Респуб-лики Марий Эл:

- Муниципальная целевая программа «Благоустройство территории муниципа-льного образования «Городское поселение Мари-Турек» на 2011-2015 годы»

Раздел 7.  Архитектурно-планировочная организация и зонирование территории

Градостроительной задачей данного проекта является формирование генплана поселения как крупного планировочного образования, органично включающего в свой состав территории:

- земли сельскохозяйственного назначения,

- земли населённых пунктов,

- земли промышленности, транспорта и другие,

- земли лесного фонда

- земли особо охраняемых природных территорий

- земли запаса

Проект включает в себя следующие градостроительные задачи развития населённых пунктов:

- архитектурно-планировочные решения территории определяющие цели и задачи проекта планировки;

- функциональное  зонирование и режимы градостроительного использования территории;

- параметры развития  функциональных территорий;

- инженерное обеспечение и благоустройство;

- транспортное обслуживание и пешеходные связи.

7.1. Основные направления градостроительного развития территории поселения

К основным направлениям градостроительного развития территории относятся:

- перспективное хозяйственное и градостроительное развитие в условиях сбалансированного использования социального, экономического и природного потенциалов поселения;

- интенсификация транспортных связей и создание единой транспортной системы;

- сокращение (или ликвидация) ущерба, причиняемого окружающей среде, а также воспроизводство и охрана природных ресурсов и природного наследия посредством поддержки баланса экосистемы;

- комплексное сохранение историко-культурного наследия и одновременное удовлетворение потребностей современного общества;

- принятие предупреждающих мер в сферах землепользования и строительства, направленных на ограничение размеров ущерба от природных бедствий, аварий и катастроф.

Основная направленность градостроительной политики в поселении на всех уровнях должна быть связана с укреплением экономической базы и социальной инфраструктуры населённых пунктов сельских, городских поселений, улучшением их транспортных связей с районным центром, а также повышением уровня инженерной обеспеченности территории.

7.2.  Проектируемая структура земель населенных пунктов

Структура земель населённых пунктов меняется в связи с выделением новых территорий  под жилищное строительство.

Территория может использоваться под размещение объектов производственного назначения, допустимых под размещение в данной санитарной зоне и требует проведения соответствующих мероприятий по переводу разрешённого использования земельного участка.

Проектируемая территориальная структура населённых пунктов

| Населённые пункты | всего территория, га | в том числе земли | дополнительные территории |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | жилая застройка | общественно- деловых зон | особо охраняемые территории | производственные | общего пользова- ния улицы, дороги | с/х использования, садов | прочие, зел. зоны, тер. диспансера | водные объекты |  |
| пгт. Мари-Турек | 477,3 | 445,28 | - | 123,3 | - | - | - | - | 6,0 | - |
| п. Андреевский | 9,1 | 0,12 | - | - | - | - | 8,98 | - | - | - |
| с. Алексеевское | 122,4 | 1,67 | - | - | - | - | 120,73 | - | - | - |
| д. Аимково | 37,7 | 0,92 | - | - | - | - | 36,78 | - | - | - |
| д. Ашлань Вершина | 42,6 | 0,45 | - | - | - | - | 42,15 | - | - | - |
| д. Верх. Турек | 99 | 1,63 | - | - | - | - | 97,37 | - | 31,76 | - |
| д. Энгербал | 43,4 | 4,5 | - | - | - | - | 38,9 | - | - | - |
| д. Ельсуково | 6,8 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Елка | 29,9 | 0,16 | - | - | - | - | 28,74 | - | - | - |
| п. Заводской | 11,5 | 1,36 | - | - | - | - | 10,14 | - | - | - |
| д. Зверево | 15,8 | 0,06 | - | - | - | - | 32,24 | - | - | - |
| д. Китнемучаш | 32,9 | 0,66 | - | - | - | - | 32,24 | - | - | - |
| д. Мари-Возармаш | 107,8 | 1,26 | - | - | - | - | 106,54 | - | 14,2 | - |
| д. Мари-Ноледур | 24,3 | 0,32 | - | - | - | - | 23,98 | - | - | - |
| д. Малая Купта | 15,8 | 0,5 | - | - | - | - | 15,3 | - | - | - |
| д. Мари-Китня | 101,7 | 1,98 | - | - | - | - | 99,72 | - | - | - |
| д. Мари-Купта | 103,6 | 2,98 | - | - | - | - | 100,62 | - | 15,7 | - |
| д. Мари-Шолкер | 49,3 | 00,0 | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - |
| д. Мари-Шолнер | 56,4 | 0,76 | - | - | - | - | 55,64 | - | - | - |
| д. Нижний Турек | 86,0 | 2,08 | - | - | - | - | 83,92 | - | - | - |
| д. Петровское | 7,5 | 0,1 | - | - | - | - | 7,4 | - | - | - |
| д. По речке Ноля | 26,9 | 0,51 | - | - | - | - | 26,39 | - | - | - |
| д. Рус. Шолнер | 24,7 | 0,18 | - | - | - | - | 24,52 | - | - | - |
| д. Русский Ноледур | 46,8 | 0,44 | - | - | - | - | 46,36 | - | - | - |
| д. Тат-Китня | 241,6 | 7,6 | - | - | - | - | 234 | - | 67,2 | - |
| д. Тат-Шолкер | 64,3 | 0,53 | - | - | - | - | 63,77 | - | - | - |
| д. Яхино | 21,9 | 0,29 | - | - | - | - | 21,61 | - | - | - |
| Всего: | 1907,0 | 476,4 | - | 123,3 | - | - | 1373,78 | - | 134,86 | - |

7.3.  Функциональное зонирование территории поселения

Перспективное градоэкономическое зонирование территории поселения основывается на оценке существующего функционального использования частей территории, сложившейся системы расселения, планировочной организации и наличия ресурсно-хозяйственного и социально-экономического потенциалов.

Функциональное зонирование предполагает выделение на территории поселения зон:

- жилой;

- общественно-деловой;

- ведения лесного хозяйства;

- сельскохозяйственной;

- производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- санаторно-лечебной, профилактической и  оздоровительной;

- рекреационной;

- особо охраняемых природных территорий;

- зоны специального назначения;

- зоны режимных территорий.

- жилая зона  представлена жилыми образованиями  населённых пунктов.

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. В течение расчётного срока жилищный фонд планируется увеличить с ….. кв.м.  до ………. кв.м. с средней обеспеченностью общей площадью 30 кв. м на человека. Объем нового жилищного строительства составит ……… кв.м. Это в основном малоэтажная индивидуальная

В дальнейшем получит развитие индивидуальное жилищное строительство в

………….обслуживания и д/садов, школ……………..

При размещении площадок нового жилищного строительства учтены ограничения и требования, связанные с санитарно-защитными зонами производственных, коммунальных, транспортных объектов. Реализация жилищной программы, намеченной Генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства на свободных территориях с реконструктивными мероприятиями на территориях сложившейся застройки.

- зона общественно-деловая (зона делового, общественного и коммерческого значения) представлена объектами обслуживания – ДК, детскими учреждениями, объектами торговли, общественного питания и т.д.

- зона ведения лесного хозяйства выделяется для определения лесохозяйственной деятельности по использованию и восстановлению лесного фонда, который оказывает огромное воздействие на экологическое состояние природных комплексов в результате выполнения ими таких биоэкологических функций, как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение и повышение плодородия почв, сохранение биологического разнообразия, обогащения атмосферы кислородом и связывание углерода, благоприятное влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна.

- сельскохозяйственная зона сохраняется с/х производство, садоводство.

- зона производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры представлена производственными объектами в основном пилорамами.

- санаторно-лечебная и  оздоровительная зона подземные минеральные воды.

В рамках перспективного использования рекреационных ресурсов целесообразно организация спортивно-оздоровительных рекреационных комплексов, а также расширение сферы туристских услуг.

- рекреационная зона

Развитие туризма обеспечивает широкие возможности для оздоровления и реабилитации населения и вносит значительный вклад в развитие экономики, увеличения количества рабочих мест, налоговых поступлений в бюджет.

Благоприятные природно-ландшафтные, гидрографические и экологические условия определяют возможности организации разнообразных туристических маршрутов, развитие спортивного, познавательного и экологического видов туризма. В связи с чем, требуется инфраструктурное обеспечение данного вида деятельности на выделенной для этой цели территории.

- зона особо охраняемых природных территорий

Природоохранная деятельность является основной функцией особо охраняемых природных территорий. В системе природоохранной деятельности охрана природных ландшафтов занимает особое место, поскольку лишь  при наличии в ненарушенном состоянии определённой части экосистем возможно сохранение биологического  разнообразия и достижение целей охраны природы

Современной законодательство трактует особо охраняемые природные территории как участки биосферы, которые полностью или частично, бессрочно или временно исключены из традиционного интенсивного хозяйственного оборота.

- зона специального назначения - зоны кладбищ,

- зона режимных территорий –

Раздел 8. Планируемые объекты капитального строительства

В соответствии с принятыми на территории района и поселения целевыми адресными программами  и расчётом  по необходимому объёму обслуживания населения  в проекте заложены объекты капитального строительства социального назначения и инженерно-транспортной  инфраструктуры.

Объекты капитального строительства и инженерной инфраструктуры

| п/п | Наименование объекта капитального строительства | Заказчик, инвестор | Стоим. млн.руб. | Сроки стр-ва | Источники финансиров., бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты строительства (здания, сооружения) |
| 1 | Дом культуры в п.Мари-Турек |  | 30 | 2020 | инвестиции |
| 2 | Музей в п.Мари-Турек |  | 15 | 2015 | инвестиции |
| 3 | Многоквартирный жилой дом в п.Мари-Турек |  | 50 | 2020 | инвестиции |
| Объекты коммунальной инфрастуктуры |
| Водоснабжение, водоотведение, пожаротушение |
| 1 | Территория массовой застройки д.Нижний Турек |  | 5 | 2020 | инвестиции |
| 2 | Замена водопровода по улицам п.Мари-Турек (Красноармейская, Комсомольская, Октябрьская |  | 10 | 2020 | инвестиции |
| Электроснабжение |
| 1 | Территория массовой застройки д.Нижний Турек |  | 5 | 2020 | инвестиции |
| Газоснабжение |
| 1 | Территория массовой застройки д.Нижний Турек |  | 1 | 2020 | инвестиции |
| 2 | д.Шолнер |  | 1 | 2015 | инвестиции |
| 3 | с.Алексеевское |  | 1 | 2014 | инвестиции |
| 4 | д.Мари-Возармаш |  | 1 | 2016 | инвестиции |
| 5 | д.Энгербал |  | 1 | 2017 | инвестиции |
| Благоустройство |
| 1 | Стр-во фонтана в центр.парке |  | 1 | 2015 | Бюджет МО |
| 2 | Благоустройство центр.парка |  | 1 | 2020 | Бюджет МО |

Перечень автомобильных работ намеченных к строительству и реконструкции

| №п/п | Наименование автодороги | Протяженность в км | Стоим.стр-ва,млн.руб | Сроки стр-ва, годы | Источник финансирования бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория массовой застройки д.Нижний Турек | 1 | 10 | 2020 | инвестиции |
| 2 | Тротуары д.Энегербал ул.Молодежная | 1 | 3 | 2015 | инвестиции |
| 3 | Тротуары д.Энегербал ул.Полевая | 1 | 3 | 2016 | инвестиции |
| 4 | Тротуары д.Энегербал ул.Новая | 1 | 3 | 2017 | инвестиции |

Раздел 9. Инженерно-технические мероприятия в области гражданской обороны. Противопожарные мероприятия

Территория поселения ……… га, население …………. человек. На территории  поселения химические, взрывоопасные объекты отсутствуют. Численность населения, подлежащего укрытию в подвалах и других заглублённых помещениях составляет …….. человек.

Количество водонапорных башен подлежащих защите – ……….. шт. Протяжённость водопроводных сетей – ……… км.

Защита населения от оружия массового поражения и других средств нападения противника представляет собой главную задачу гражданской обороны поселения. Она предусматривает подготовку и проведение комплекса мероприятий по предотвращению или максимальному снижению воздействия на людей поражающих факторов ядерного, химического и бактериологического оружия.

Исходя из географической, социально-экономической характеристики поселения в мирное время на территории поселения могут возникнуть следующие чрезвычайные ситуации:

- массовые лесные пожары;

- разлив токсичных химических веществ на федеральной автостраде «Вятка»;

- возможные аварии на газопроводе.

На территории поселения возможны все виды лесных пожаров: низовые и верховые. Наибольшей горимости подвержены участки леса Куярского и Учебно-опытного лесничеств, прилегающие к федеральной автостраде «Вятка», что имело место летом 2010 года. Средняя дата начала пожароопасного периода – 21 апреля, конечная -1 октября. Средняя продолжительность 160 дней.

В 2010 году по причине установившейся в летние месяцы аномально жаркой и сухой погоды и начавшейся в связи с этим почвенной засухи в республике зарегистрированы 9 чрезвычайных ситуаций природного характера, из них 7 – лесные пожары (муниципального уровня), 1 – торфяной пожар (муниципального уровня), 1 – засуха (регионального уровня).

В результате пожаров населённые пункты могу быть охвачены сильным задымлением. Задымляемость может вызвать затруднение эвакуации населения, а также продвижению формирований РСЧС. При возникновении массовых лесных пожаров может быть нарушено электроснабжение и телефонная связь.

Территория поселения, как и в целом района, входит в зону рискованного земледелия. Сельскохозяйственное производство несёт ежегодно  потери от ранних заморозков или засухи в период всходов и активной вегетации  всех видов сельскохозяйственных культур, а также от сильных продолжительных дождей. В результате воздействия стихийных гидрометеорологических условий возможны потери урожая сельскохозяйственных культур на 25-30 %.

На случай пожаров в населённых пунктах необходимо:

- определить водоёмы для забора воды пожарными машинами;

- в зимнее время содержать в проезжем состоянии проезды к водоёмам или гидрантам для заправки водой пожарных машин;

- иметь в каждом населённом пункте пожарную сигнализацию для оповещения населения на случай пожара;

- на каждом доме населённого пункта иметь таблички с указанием вида инструмента с которым должен прибыть на тушение пожара;

-  в летнее время у каждого жилого дома должен быть запас воды в доступной ёмкости для первичного тушения пожара;

- на всех хозяйствующих субъектах иметь в наличии пожарные щиты с набором инструментов для тушения;

- в случаи угрозы массовых пожаров на предприятиях организовать круглосуточное дежурство;

- в населённых пунктах в летнее время организовать ночное дежурство силами населения.

На случай лесных пожаров:

-  устройство минерализованных полос и уход за ними;

-  устройство противопожарных разрывов;

-  устройство дорог пожарного значения;

- очистка лесных дорог;

- организация постоянного наблюдения за состоянием лесов;

- оповещение населения о состоянии пожарной опасности в лесах через средства массовой информации;

- своевременное извещение населения об угрозах возникновения пожара или его возникновении через СМИ.

На случай наводнения и затопления:

- оповещение населения;

- прогнозирование зон затопления;

- определение мест эвакуации населения, скота и маршруты их передвижения;

- обучение населения действиям в сложной обстановке.

На случай стихийных бедствий:

- иметь средства оповещения населения при угрозе урагана;

- своевременная расчистка крыш и перекрытий от снега.

Наличие пожарных водоисточников в населенных пунктах поселения

| № п/п | Населенные пункты | Противопожарное водоснабжение | Вод. башни, объем, отбора приспособ-ленность | Наличие мотопомп кол-во, марка | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | к-во ПГ | кол-во ПВ приспособл. |  |  |  |
| 1 | пгт. Мари-Турек | 32 | 9 | 4 |  |  |
| 2 | поч. Андреевский |  | 1 | 1 |  |  |
| 3 | с. Алексеевское | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | д. Аимково |  |  | 1 | 1 |  |
| 5 | д. Ашлань Вершина |  | 2 | 1 | 1 |  |
| 6 | д. Верхний Турек | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 7 | д. Энгербал | 4 |  | 2 |  |  |
| 8 | д. Ельсуково |  |  |  |  |  |
| 9 | д. Елка |  | 1 |  |  |  |
| 10 | п. Заводской | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 11 | д. Зверево |  |  |  |  |  |
| 12 | д. Китнемучаш | 2 |  | 1 | 1 |  |
| 13 | д. Мари-Возармаш | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 14 | д. Мари-Ноледур | 3 | 1 | 1 |  |  |
| 15 | д. Малая Купта | 3 | 1 | 1 | 1 |  |
| 16 | д. Мари-Китня | 3 | 2 | 2 |  |  |
| 17 | д. Мари-Купта |  | 4 | 1 | 1 |  |
| 18 | д. Мари-Шолкер |  | 2 | 1 | 1 |  |
| 19 | д. Мари-Шолнер | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| 20 | д. Нижний Турек | 3 | 1 | 2 | 1 |  |
| 21 | д. Петровское |  | 1 |  |  |  |
| 22 | д. По речке Ноля |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 23 | д. Русский Шолнер |  |  | 1 |  |  |
| 24 | д. Русский Ноледур | 3 | 1 | 1 |  |  |
| 25 | д. Тат-Китня | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 26 | д. Тат-Шолкер |  |  |  |  |  |
| 27 | д. Яхино |  | 2 |  | 1 |  |
|  | Всего: | 61 | 36 | 29 | 13 |  |

Раздел 10. Мероприятия по охране окружающей среды. Очистка территории

Предметом раздела «Охрана природы» является весьма важная составляющая результирующей комплексной оценки – оценка градостроительного потенциала территорий c учётом зон с особыми условиями использования, формируемых экологическими и санитарно-гигиеническими ограничениями. В основу оценки положены границы и режимы зон с особыми условиями использования территорий, потенциальные возможности организации новых особо охраняемых природных территорий с учётом сохранения и рекомендаций по восстановлению утраченных элементов природно-экологического каркаса сельского поселения.

К основным источникам загрязнения компонентов окружающей среды относятся: автомобильные дороги, очистные сооружения, кладбища.

На территории поселения расположены особо охраняемые природные территории - зоологический памятник природы «Ирека», площадью 40 га. Он включает реку Иреку от её истока на южной окраине деревни Юмочка до впадения в реку Уржумка без притоков. Этот памятник природы создан с целью сохранения редкого вида рыбы хариуса обыкновенного и его местообитания.

Земли особо охраняемых природных территорий в Мари-Турекском районе в отдельную категорию не выделены. Сохранение пойм сопряжено с формированием культурного ландшафта – сохранением угодий развитого сельскохозяйственного производства, ограничением выпаса скота, развитием природоохранных технологий в сельском хозяйстве, промышленности, ликвидацией браконьерства и регулированием рекреационных нагрузок.

С каждым годом происходит увеличение количества бытовых отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоёмов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Выводы:

Без наличия усовершенствованной системы сбора, утилизации и переработки ТБО возрастающее количество мусора может вызвать загрязнение лесных площадей  и пахотных земель, участков вдоль дорог, посадок, оврагов, улиц, что может вызвать экологическую катастрофу в поселении. Санитарное благоустройство территорий  включает в себя: сбор и удаление твёрдых бытовых отходов (ТБО); организацию работ по вывозу мусора; обезвреживание  ТБО; уборку территорий.

Для защиты окружающей среды генпланом предусматриваются следующие мероприятия:

- по охране атмосферного воздуха проектом предлагается при освоении новых территорий под индивидуальное жилищное строительство предусматривать  мероприятия исключающие выброс вредностей в воздушный бассейн, централизованное водоснабжение, канализацию.

- по охране поверхностных и подземных вод хозяйственные стоки отводить в канализационную сеть;

- комплекс мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологических условий – озеленение, вертикальная планировка;

- по охране почв – срезка растительного слоя земли с участков, где он имеется с последующим использованием его для создания газонов.

Планировочные мероприятия направлены на:

- снижение  вредного воздействия на окружающую среду производственных, коммунальных объектов, транспорта;

-  улучшения экологической и санитарно-гигиенической ситуации на территории поселения.

В целях совершенствования системы комплексного благоустройства, осуществ-ления мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного офор-мления и санитарного состояния на территории Муниципального образования «Городское поселение Мари-Турек», создания комфортных условий для деятельности и отдыха жителей

Очистка территорий населённых пунктов и вывоз бытовых отходов осуществляется сбором в контейнеры и механизированным вывозом ……………

В населённых пунктах, в которых не организован вывоз бытовых отходов в том числе ……… необходимо предусмотреть места для установки контейнеров для сбора бытового мусора и заключить договор на  вывоз ТБО.

Вывоз ТБО по Мари-Турекскому городскому поселению

| Населённые пункты | Кво квартир | Договора на вывоз ТБО | Периодич-ность | Организ. осущест. вывоз ТБО | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Мари-Турек |  |  |  |  |  |
| поч. Андреевский |  |  |  |  |  |
| с. Алексеевское |  |  |  |  |  |
| д. Аимково |  |  |  |  |  |
| д. Ашлань Вершина |  |  |  |  |  |
| д. Верхний Турек |  |  |  |  |  |
| д. Энгербал |  |  |  |  |  |
| д. Ельсуково |  |  |  |  |  |
| д. Елка |  |  |  |  |  |
| п. Заводской |  |  |  |  |  |
| д. Зверево |  |  |  |  |  |
| д. Китнемучаш |  |  |  |  |  |
| д. Мари-Возармаш |  |  |  |  |  |
| д. Мари-Ноледур |  |  |  |  |  |
| д. Малая Купта |  |  |  |  |  |
| д. Мари-Китня |  |  |  |  |  |
| д. Мари-Купта |  |  |  |  |  |
| д. Мари-Шолкер |  |  |  |  |  |
| д. Мари-Шолнер |  |  |  |  |  |
| д. Нижний Турек |  |  |  |  |  |
| д. Петровское |  |  |  |  |  |
| д. По речке Ноля |  |  |  |  |  |
| д. Русский Шолнер |  |  |  |  |  |
| д. Русский Ноледур |  |  |  |  |  |
| д. Тат-Китня |  |  |  |  |  |
| д. Тат-Шолкер |  |  |  |  |  |
| д. Яхино |  |  |  |  |  |

Раздел 11. Основные технико-экономические показатели

|  | Наименование показателя | Единица измерения | Соврем. состоян. | 1-ая очередь | Расчетн. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ТЕРРИТОРИЯ ПОСЕЛЕНИЯ |
| 1.1 | Общая площадь земель в грани-цах поселения | га | 31976,26 |  |  |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 1954,9 |  |  |
| 1.3 | Жилая зона | га | 477,3 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - средней этажности | га | 10,6 |  |  |
|  | - индивидуальной застройки | га |  |  |  |
| 1.4 | Административно-деловая зона | га | 36,27 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - спортивного назначения | га | 5,86 |  |  |
|  | - учебно-образовательного назнач. | га | 24,41 |  |  |
|  | здравоохранения | га | 6,0 |  |  |
| 1.5 | Производственная зона | га | 27,4 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - промышленности | га | 20,4 |  |  |
|  | - иные производственные зоны | га | 7,0 |  |  |
| 1.6 | Зона инженерн. инфраструктуры | га | 61,18 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | энергообеспечения | га | 1,9 |  |  |
|  | водоснабжения и водоотведения | га | 59,28 |  |  |
| 1.7 | Рекреационные зоны | га | - |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - санатории, дома отдыха, ДОЛы | га | - |  |  |
|  | - ООПТ | га | - |  |  |
| 1.8 | Зона с/х назначения | га | 22794,36 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - земли МарРНИИСХ | га | - |  |  |
|  | садоводческие товарищества | га | 62 |  |  |
| 1.9 | Зона специального назначения | га |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | ритуального назначения | га | 18 |  |  |
|  | Мендурское мемориал. кладбище | га | - |  |  |
| 1.10 | Зона режимных территорий | га | - |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | режимных объектов | га |  |  |  |
|  | постороннего пользования | га |  |  |  |
| 1.11 | Зона акваторий | га | - |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | акваторий поселения | га |  |  |  |
|  | поселковые акватории | га |  |  |  |
| 1.12 | Зона фонда перераспределения сельских земель | га | - |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | перспективного освоения | га |  | 20 |  |
|  | фонда перераспределения земель лесного фонда | га |  |  |  |
|  | фонда перераспределения земель с/х назначения | га |  |  |  |
|  | 2. НАСЕЛЕНИЕ |
|  | Общая численность населения | чел. | 10648 |  |  |
|  | Плотность населения | чел. на га |  |  |  |
|  | Возрастная структура: |  |  |  |  |
|  | население младше трудоспособ-ного возраста (до 15 лет) | чел. | 2175 |  |  |
|  | население в трудоспособном воз-расте: 16 -54 жен, -59 лет муж. | чел. | 6278 |  |  |
|  | население старше трудоспособ-ного возраста | чел. | 2195 |  |  |
|  | 3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1 | Общий объем нового жилищ- ного стр-ва (дома, квартиры) | Sобщ., м2 | 5000 |  |  |
|  |  | к-во |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Секционные жилые дома, блоки-рованные (дома, квартиры) | Sобщ., м2 | - | 700 | 2013-2014 г.г. |
|  |  | к-во |  | 1 |  |
|  | Индивидуальные жилые дома с участками | Sобщ., м2 | 5000 | 5600 | 2013 г |
|  |  | кол-во | 45 | 50 |  |
|  | Средняя обеспеченость | м2 / чел. | 19 | 20 |  |
| 3.2 | обеспеченность жилищного фонда: | % от общ. жилфонда |  |  |  |
|  | - водопроводом | % | 98 |  |  |
|  | - канализацией | % | 35 |  |  |
|  | - газоснабжением | % | 80 |  |  |
|  | - электроснабжением | % | 100 |  |  |
|  | - центральным отоплением | % | 20 |  |  |
|  | 4. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 4.1 | Учебно-образовательные |  |  |  |  |
|  | детские дошкольные учреждения | мест | 624 |  |  |
|  | общеобразовательные школы | мест | 2025 |  |  |
| 4.2 | Здравоохранения |  |  |  |  |
|  | Стационар | коек | 120 |  |  |
|  | ФАП | посещ./см. | 19695 |  |  |
|  | Санаторно-курортные, оздорови-тельные (лето / зима) | мест | - |  |  |
| 4.3 | Сфера обслуживания |  |  |  |  |
|  | Спортивные | кол-во | 45 |  |  |
|  | Культурно-досуговые | кол-во | 11 |  |  |
|  | Торговли | кол-во | 103 |  |  |
|  | Общественного питания | посад. мест | 700 |  |  |
|  | Административные | шт. | 2 |  |  |
|  | 5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Протяженность дорог поселения | км | 72 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | федеральные | км |  |  |  |
|  | региональные | км |  |  |  |
|  | местные | км | 72 |  |  |
|  | Количество транспортных развязок в развязок в разных уровнях | единиц |  |  |  |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и проездов населенных пунктов | км | 72 |  |  |
|  | 6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 752,05 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 596,81 |  |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | 154,29 |  |  |
|  | Произв. водозаборных сооружений | тыс. куб. м./в сутки | 798,55 |  |  |
|  | Протяженность сетей | км | 51,8 |  |  |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод |  |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 258,75 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | 169,8 |  |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | 88,95 |  |  |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки |  |  |  |
|  | Протяженность сетей | км | 16,1 |  |  |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии всего | тыс. кВт. ч./в год | 18221 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. кВт. ч./в год |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | тыс. кВт. ч./в год |  |  |  |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление тепла всего | Гкал/год | 25051,7 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 15221,2 |  |  |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | 9830,5 |  |  |
|  | Произв. централ. источников тепла | Гкал/час | 9,691 |  |  |
|  | Протяженность сетей | км | 10,368 |  |  |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Удел. вес газа в топливном балансе | % |  |  |  |
|  | Потребление газа всего | куб. м./год | 11334962 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | куб. м./год | 9710685 |  |  |
|  | - на производственные нужды | куб. м./год | 1624277 |  |  |
| 6.7 | Связь |  |  |  |  |
|  | Охват населения телевиз. вещанием | % от насел. | 100 |  |  |
|  | Охват населения телефонной сетью | % от насел. | 100 |  |  |

# Text boxes

Открытое акционерное общество

«МАРИЙСКГРАЖДАНПРОЕКТ

Базовый территориальный проектный институт»