ЗАКАЗЧИК	Администрация муниципального образования_________________ «Карлыганское сельское поселение»_________________________ Мари-Турекского муниципального района____________________ Республики Марий Эл_____________________________________

ЗАКАЗ	№ 93-12 от 26 марта 2012 г._________________________________

ОТДЕЛ	Архитектурно-планировочная мастерская____________________

###### ОБЪЕКТ	Генеральный план муниципального образования_______________ «Карлыганское сельское поселение»_________________________

###### Мари-Турекского муниципального района____________________ Республики Марий Эл_____________________________________

###### СТАДИЯ	Проектная документация___________________________________

ЧАСТЬ ПРОЕКТА       Архитектурно-планировочная______________________________

Материалы по обоснованию территориального планирования___

(Пояснительная записка. Графические материалы)______________

ТОМ № 1.Р.ГП-12

Генеральный директор					 		Ф. Б. Ананьев

Главный инженер 								В. Н. Конышев

Начальник отдела								В. П. Горбань

Главный архитектор проекта						А. Н. Теряев

Главный инженер проекта						А. В. Санин

Архитектор									Н. А. Орлова

Инженер									Е. М. Зорина

Йошкар-Ола

2012

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТОМ №1. Р.ГП-12  Генеральный план муниципального образования «Карлыганское сельское поселение» Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл 	 (Пояснительная записка.  Графические материалы)

Настоящий проект выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и на основе Схемы территориального планирования Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл.

Гл. архитектор проекта						А.Н.Теряев

«___» 			 2012 г.

Состав  Тома

|  | Ведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. | Положение о территориальном планировании |  |  |
|  | 1.1 | Цели территориального планирования |  |  |
|  | 1.2 | Основные задачи генерального плана |  |  |
| Раздел 2. | Топографо-геодезическая изученность территории |  |  |
| Раздел 3. | Природно-ресурсный потенциал района |  |  |
|  | 3.1 | Климат |  |  |
|  | 3.2 | Почвы |  |  |
|  | 3.3 | Растительность |  |  |
|  | 3.4 | Рельеф |  |  |
|  | 3.5 | Геологическое строение |  |  |
|  | 3.6 | Гидрологическая характеристика и ресурсы подземных вод |  |  |
|  | 3.7 | Минеральные источники |  |  |
|  | 3.8 | Инженерно-геологическое районирование |  |  |
|  | 3.9 | Гидрографическая характеристика |  |  |
|  | 3.10 | Минерально-сырьевые ресурсы |  |  |
|  | 3.11 | Леса и лесосырьевые ресурсы |  |  |
| Раздел 4. | Комплексная оценка современного состояния и использования территории |  |  |
|  | 4.1 | Территориальная структура поселения |  |  |
|  | 4.2 | Оценка демографической ситуации, трудовые ресурсы, прогнозирование численности населения |  |  |
|  | 4.3 | Оценка производственного потенциала |  |  |
|  | 4.4 | Жилищная, социальная сфера |  |  |
|  | 4.4.1 | Планируемые объёмы жилого фонда |  |  |
|  | 4.5 | Обеспеченность жилого фонда системами инженерной инфраструктуры |  |  |
|  | 4.6 | Учреждения и предприятия обслуживания |  |  |
|  | 4.6.1 | Проектируемые учреждения и предприятия обслуживания |  |  |
|  | 4.7 | Дорожная сеть. Транспортное обеспечение |  |  |
|  | 4.8 | Объекты культурного наследия |  |  |
| Раздел 5. | Ограничения использования территории |  |  |
|  | 5.1 | Экологические ограничения |  |  |
|  | 5.2 | Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |
|  | 5.3 | Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |
|  | 5.4 | Зоны с особыми условиями использования территории |  |  |
|  | 5.4.1 | Охранные зоны водных объектов |  |  |
| Раздел 6. | Муниципальная правовая база |  |  |
| Раздел 7. | Архитектурно-планировочная организация и зонирование территории |  |  |
|  | 7.1 | Основные направления градостроительного развития территории поселения |  |  |
|  | 7.2 | Проектируемая структура населённых пунктов поселения |  |  |
|  | 7.3 | Функциональное зонирование территории поселения |  |  |
| Раздел 8. | Планируемые объекты капитального строительства и инженерной инфраструктуры |  |  |
| Раздел 9. | Инженерно-технические мероприятия в области гражданской обороны и защиты населения. Противопожарные мероприятия |  |  |
| Раздел 10. | Мероприятия по охране окружающей среды. Очистка территории |  |  |
| Раздел 11. | Основные технико-экономические показатели генерального плана |  |  |
| Раздел 12. | Исходная документация |  |  |
| Раздел 13. | Графические материалы |  |  |
| Схема № 1. | Положение Карлыганского сельского поселения в Мари-Турекском муниципальном районе (ситуационный план) | ГП-1 |
| Схема № 2. | Схема современного использования территории, схема размещения минерально-сырьевых ресурсов (опорный план) | ГП-2 |
| Схема № 3. | Схема планировочных ограничений | ГП-3 |
| Схема № 4. | Схема современного использования территории населённых пунктов поселения (опорные планы) | ГП-4-1, ГП-4-2 |
| Схема № 5. | Проект генерального плана поселения (основной чертёж) Схема зонирования. | ГП-5 |
| Схема № 6. | Проекты генеральных планов населённых пунктов. Схемы зонирования. | ГП-6-1, ГП-6-2 |
| Схема № 7. | Инженерная инфраструктура | ГП-7-1,ГП-7-2 |

Введение

Генеральный план муниципального образования «Карлыганское сельское поселение» Мари-Турекского района (далее Карлыганское сельское поселение) Республики Марий Эл разработан на основании заключённого муниципального контракта № 93-12 от марта 2012 года, в соответствии с:

- Постановлением администрации Карлыганского сельского поселения от 29 марта 2011 г. № 22 «О подготовке проекта генерального плана муниципального образования «Карлыганское сельское поселение»;

- Техническим заданием;

- Градостроительным Кодексом РФ;

- Земельным Кодекса РФ;

- Водным кодексом РФ;

- Законом РФ от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах»;

- Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№131-ФЗ от 06 октября 2003 г.);

- Законом Республики Марий Эл от 28.12.2004 № 62-З «О составе и границах сельских, городских поселений в Республике Марий Эл»;

- Законом Республики Марий Эл от 05.07.2005 № 22-З «Об изменениях в составе сельских поселений Республики Марий Эл и об изменении и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Марий Эл»;

- Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 08.01.2008 года № 9   «О реестре административно- территориального устройства Республик Марий Эл»;

- Программами социально экономического развития Республики Марий Эл, Мари-Турекского муниципального района, Карлыганского сельского поселения.

- Методическими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными  приказом  Миэкономразвития РФ от 26.05.2011 года № 244.

- Нормативами градостроительного проектирования республики Марий Эл утверждёнными постановлением Правительства республики Марий Эл от 25 мая 2012 года № 176;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- другими законами и нормативными актами.

Проектная документация разработана с учетом:

- положений о территориальном планировании, содержащихся в схеме территориального планирования Мари-Турекского муниципального района и муниципальных образований, имеющих общую границу с Карлыганским сельским поселением;

Проектные решения ГП являются основанием для разработки документации по планировке территории «Карлыганское сельское поселение» а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки.

Документы территориального планирования являются обязательными для органов государственной власти и органов местного самоуправления при принятии и реализации ими решений (статья 9 пункт 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и являются документами постоянного действия, в которые могут вноситься дополнения и изменения по мере необходимости.

Генеральный план Карлыганского сельского поселения – это документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Проектные решения генерального плана являются основой для:

- комплексного решения вопросов организации планировочной структуры;

- территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения;

- разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон;

- определения зон инвестиционного развития.

С 31 декабря 2012 года, в соответствии с п. 4 ст. 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Генеральный план Карлыганского сельского поселения разработан комплексно по всем вопросам применительно ко всей территории поселения и к территории отдельных населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Раздел 1. Положение о территориальном планировании

1.1 Цели территориального планирования

Территориальное планирование развития муниципального образования (поселения) осуществляется посредством разработки градостроительной документации.

Генеральный план Карлыганского сельского поселения - документ территори-ального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Проектные решения генерального плана являются основой для:

- комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального,

- инфраструктурного и социально-экономического развития поселения;

- разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон;

- определения зон инвестиционного развития.

Расчётный срок генерального плана принимается 20 лет с выделением первой очереди строительства – 10 лет. А также определяются перспективы развития поселения за пределами расчётного срока на 10 лет, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно-транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

Целью разработки генерального плана муниципального образования (поселения) является создание действенного инструмента управления развития территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации.

Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфрастру-ктурного и социально-экономического развития муниципальных образований (поселе-ний); разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Основной целью генерального плана поселения является:

- обеспечение устойчивого развития поселения, обеспечение нынешним и будущим жителям условий жизни и управления, которые являются одновременно стабильными, безопасными, гибкими и экономически эффективными при уважении требований экологии.

- определение основного направления развития поселения, планировочная организация территории и предложения по изменению границ поселения, архитектурно-пространственное решение.

1.2 Основные задачи генерального плана

Задачей генерального плана поселения является выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования (поселения).

Основные задачи генерального плана:

- совершенствование жилищной политики;

- создание комплексной системы обслуживания населения;

- развитие транспортной инфраструктуры;

- развитие системы инженерного обеспечения;

- развитие производственного комплекса;

- охрана окружающей среды и определение территорий с особыми условиями использования;

- мероприятия в области гражданской обороны и защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Раздел 2. Топографо-геодезическая изученность территории

Генеральный план Карлыганского сельского поселения выполнен в Системе ГИС в программе Map Info.

В работе использованы: - топографическая основа в 1:200000, выданная в 2004 году «Маргеомониторинг»; - ортофотопланы населенных пунктов с разрешением 0,5 м, выданные Росреестром по РМЭ, выполненные в 2009-2010 годах ФГУП «Государственным проектно-изыскательским институтом земельного кадастра» («Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ»  г. Москва).

Раздел 3. Природно-ресурсный потенциал территории

3.1. Климат

Мари-Турекский район, в состав которого входит Карлыганское сельское посе-ление, расположенного на востоке республики можно охарактеризовать как умеренно-континентальным с умеренно суровой, снежной зимой и умеренно-тёплым летом.

Среднегодовая температура воздуха по территории около +2,2 ˚С. Самая низкая среднемесячная температура -14 ˚С и абсолютный минимум -48 ˚С наблюдается в январе месяце. Самая высокая среднемесячная температура +18,5 ˚С и абсолютный максимум +38 ˚С наблюдается в июле месяце.

Продолжительность солнечного сияния 1961 час за год с максимумом в июле - 305 часов и минимумом в декабре - 29 часов. Количество дней без солнца за год 100, причём это количество не превышает 1 - 2 дня в месяц.

В тёплую половину года наблюдается преобладание ясной погоды над пасмурной.

Среднегодовое количество осадков составляет 496 мм, из них приблизительно 70 % выпадает за тёплый период. В твёрдом виде выпадает 20 % всех осадков. Снежный покров обычно устанавливается со второй половины ноября и сходит к середине апреля.

Ветровой режим характеризуется преобладанием юго-западных ветров в тёплую половину года. Наряду с преобладающими в тёплое время года появляются ветры северных направлений.

Средняя скорость ветра составляет - 3,8 м/сек.

Сильные ветры более  15 м/сек отмечаются около 9 дней за год.

Зимой часты метели. Они наблюдаются преимущественно при умеренных и сильных ветрах южных направлений. В среднем за зиму наблюдается 36 дней с метелью.

Кроме метелей к неблагоприятным атмосферным явлениям относятся туманы, чаще всего они бывают осенью и зимой, а среднее число дней с туманами составляет 20 дней за год.

Период активной вегетации растений длится 127 дней. Продолжительность устойчивых морозов - в среднем 127 дней.

По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне IВ. Расчётные температуры для проектирования отопления равны -330 и -60. Продолжительность отопительного периода 221 день. Максимальная глубина промерзания почвы - 140 см.

Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но в особо метельные зимы вследствие большого снегопереноса южными и юго-восточными ветрами рекомендуется временная снегозащита путей сообщения. Продолжительность комфортного периода летом для отдыха населения составляет в среднем 82 дня (03.06 - 25.08).

Весь зимний сезон начиная с середины ноября благоприятен для организации отдыха населения.

Район относится к зоне умеренного потенциала загрязнения, т.к. метеорологические условия таковы, что создаются равновесные условия для рассеивания и накопления вредных примесей в атмосфере.

Таблица основных климатических характеристик района

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t0 | -13,7 | -13,0 | -7,0 | 2,9 | 11,2 | 16,1 | 18,2 | 16,0 | 10,0 | 2,8 | -5,0 | -11,0 | 2,3 |
| t0 min | -47 | -44 | -35 | -23 | -10 | -4 | 2 | -1 | -8 | -22 | -38 | -42 | -47 |
| t0 max | 5 | 5 | 15 | 29 | 34 | 37 | 38 | 37 | 32 | 24 | 15 | 6 | 38 |
| Относител. влажн. % | 84 | 81 | 79 | 74 | 66 | 67 | 72 | 76 | 79 | 84 | 85 | 85 | 78 |
| Кол-во осадков мм | 25 | 24 | 25 | 31 | 42 | 56 | 66 | 57 | 52 | 48 | 33 | 32 | 491 |
| Снежный покров см | 32 | 41 | 40 | 14 | - | - | - | - | - | - | 9 | 22 | 43 |
| Ветер более 15 м/сек | 4,9 | 3,0 | 5,4 | 3,1 | 4,6 | 3,0 | 1,1 | 2,4 | 2,1 | 3,3 | 3,4 | 5,2 | 41,5 |
| Скорость ветра м/сек | 5,8 | 5,1 | 5,3 | 4,2 | 4,4 | 3,7 | 3,2 | 3,5 | 4,2 | 4,9 | 5,0 | 5,9 | 4,6 |
| Дни с туманом | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 |
| Дни с метелью | 10 | 8 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 8 | 40 |
| Солнечное сияние час. | 38 | 68 | 122 | 189 | 265 | 305 | 294 | 245 | 150 | 66 | 40 | 29 | 181 |

3.2. Почва

На территории Мари-Турекского района преобладают дерново-слабо- и средне-подзолистые суглинки (около 65 % территории района) и дерново-слабо- и средне-подзолистые супесчаные почвы (около 35 % территории района).

Перегнойно-аккумулятивный горизонт имеет непрочно комковатую или комковато-слоёную структуру, мощность — 10 - 20 см. Горизонт оподзоливания имеет мелкоореховатую структуру, мощность 5 - 15 см. Иллювиальный горизонт мелкой плоскоореховой  структуры, мощность 60 - 110 см.

Материнская порода - пермские суглинки суглинки и покровные лесовидные породы. По рельефу занимают повышенные местоположения и пологие склоны.

Дерново-слабо- и средне-подзолистые супесчаные почвы. Перегнойно-аккумулятивный горизонт бесструктурный, мощность 5 - 10 см. Горизонт оподзоливания бесструктурный, мощность 5 - 15 см. структурный.

Иллювиальный горизонт охристо-бурого цвета, уплотнённый, мощность 50 - 80 см. По рельефу занимают ровные или слабовсхолмлённые участки. Развиваются на четвертичных преимущественно песчаных отложениях и очень редко на коренных породах.

Почти на всей территории Мари-Турекского района плоскостная и овражная эрозия встречается местами на склонах речных доли, балок и ложбин.

Район в целом благоприятный для сельскохозяйственного производства. Наиболее благоприятными являются его северо-западная и юго-восточная части.

Менее благоприятна центральная часть с дерново-слабо- и средне-подзолистыми

В юго-восточной части района на дерново-слабо- и средне-подзолистых почвах необходимо внесение минеральных удобрений.

Противоэрозионные мероприятия: рациональное размещение угодий, залужение и посадка противоэрозионных насаждений.

В местах дефляции необходимо регулирование выпаса скота и посадка противоэрозионных насаждений.

Рекомендуемые для посадок виды деревьев и кустарников: сосна обыкновенная, берёза, тополь, кустарниковая ива (шелюга), жимолость татарская, бузина красная, клён татарский, акация жёлтая.

3.3. Растительность

На территории поселения преобладают сельскохозяйственные земли. На менее значительных площадях распространены еловые, берёзовые, сосновые и черноольховые леса.

Еловые леса. Преобладают ельники зеленомошники (с единичным участием берёзы, сосны и осины), травяные (со значительным участием берёзы и пихты) и сложные (с липой).

Берёзовые леса — зеленомошники (имеют единичную сосну и реже ель), долгомошники (с единичной примеси сосны), сфагновые (с единичной примесью ели).

Осиновые - долгомошники, травяные, сложные. Ольховые леса встречаются небольшими площадям и в пониженных участках пойм на торфяно-иловато-глеевых почвах. По составу бывают как чистые, так и смешанные.

Пойменные луга. В составе травостоя — овсяница красная, полевица белая, клевер луговой, клевер ползучий, тысячелистник обыкновенный, лютик едкий, хвощ полевой, хвощ луговой, подмаренник, щавель.

Леса имеют полепочвозащитное и промышленное значение. В рекреационном отношении леса благоприятны для организации отдыха.

Промышленно-технические растения: лубоволкнистые - липа, крапива двудомная; дубильные растения - дуб, ива, ель, берёза, пихта; гуттоперченосное растение - бересклет бородавчатый; эфирно- масличные - ландыш, можжевельник обыкновенный.

Плодово-ягодные растения: черника, брусника, ежевика рябина.

Ввиду незначительного распространения этих растений, промышленная заготовка их экономически нецелесообразна.

3.4. Рельеф

Территория поселения в целом характеризуется мягким, спокойным рельефом.

Большая часть расположена в пределах денудационной равнины (Мари-Турекское плато) с полого-холмистой поверхностью, умеренно расчленённой долинами небольших рек, ручьев и оврагами.

Глубина вреза долинно-овражной сети колеблется от нескольких до 75 м. Относительные превышения - 20 - 40 м. Абсолютные отметки изменяются от 140 до 175 м, но преобладают 140 - 160 м.

Равнина слабо расчленена неглубоко врезанными долинами рек, ручьев. Овраги встречаются очень редко. Абсолютные отметки изменяются от 100 до 140 м, редко достигают 160-175 м. Относительные превышения составляют 5-10 м.

Территория Карлыганского поселения расположена в восточной части Русской платформы и сложена мощной толщей пород верхнепермского возраста, прикрытых четвертичными образованиями.

Более древние отложения залегают на большой глубине. Породы верхнепермского возраста залегают под сравнительно маломощным чехлом четвертичных образований - от 5 до 15 м. Общее погружение пород наблюдается в северо-восточном направлении.

3.5. Геологическое строение

По геологическим условиям территория с поверхности слагается делювиально-аллювиальными лессовидными суглинками. Подстилаются они песчаниками, глинами, песками, а на отдельных участках - известняками пермского возраста.

На отдельных участках суглинки обладают просадочными свойствами.

На участках, где близко к поверхности (на глубине 3 - 9 м.) залегают известняки (н.п. Сардаял) имеются благоприятные условия для развития карста.

Районы пойм рек сложены грунтами с пониженной и низкой несущей способностью: песками, супесями, суглинками и глинами, содержащими растительные остатки. Грунты заилены.

3.6. Гидрологическая характеристика и ресурсы подземных вод

Карлыганское поселение расположен в пределах Волго-Камского артезианского бассейна. Водоносные горизонты, имеющие значения для водоснабжения, приурочены к породам Верхней Перми.

К четвертичным отложениям приурочены грунтовые воды, связаны они с аллювиальными флювиогляциальными образованиями, имеющими ограниченное распространение. Дебиты колодцев в основном не превышают десятые доли л/сек.

Воды четвертичных отложений в силу локального распространения, слабой водообильности и подверженности поверхностному загрязнению не имеют практического значения.

В толще верхнепермских пород содержатся два водоносных горизонта - нижнетатарский (уржумский) и казанский. Питание водоносных горизонтов происходит, главным образом, за счёт атмосферных осадков, а разгрузка в речные долины. Воды трещинные и трещинно-пластовые, в основном напорные, редко безнапорные.

Верхним водоупором для водоносных горизонтов служат четвертичные суглинки мощностью 0,5 до 15 м, местами - прослои уржумских или казанских глин. Нижний водоупор развит спорадически.

Водообильность пород пёстрая и зависит от степени трещиноватости их и литологического состава. Наибольшей водообильностью обладают сильно трещиноватые известняки. Воды обычно пресные, от мягких до жёстких.

Мощность зоны пресных вод составляет 100 - 150 м, в сводовой части Вятских поднятий и в долинах рек сокращается до 25 - 80 м.

Уржумский водоносный горизонт используется для целей водоснабжения почти на всей территории района, за исключением северо-запада и юго-востока района. Здесь первым от поверхности является казанский водоносный горизонт, который эксплуатируется для водоснабжения.

3.7. Минеральные источники

В проекте Генерального плана муниципального образования «Карлыганского сельского поселения» Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл, данная часть не рассматривается.

3.8. Инженерно-геологическое районирование

С учётом геоморфологических, геологических и гидрогеологических особенностей, в Карлыганском поселении выделены следующии инженерно-геологическии район, денудационная равнина (Мари-Турекское плато);

Денудационная равнина

Район расположен в пределах Мари-Турекского плато, с абсолютными отметками поверхности от 140 до 175м, преимущественно 140 - 160 м.

Рельеф отличается мягкими формами, где относительные превышения составляют 20 - 40 м. Территория умеренно расчленена долинами рек ручьев, а также активными оврагами.

Глубина вреза некоторых 4 - 15 м. Оврагообразование обусловлено неорганизованным поверхностным стоком и наличием размываемой толщи лесовидных суглинков.

Делювиально-аллювиальные лессовидные суглинки слагают этот район с поверхности. Мощность их колеблется от нескольких до 6 - 15 м. Подстилаются они песчаниками, глинами, песками, а на отдельных участках - известняками пермского возраста.

Подземные воды залегают на глубине 5 - 30 м и приурочены к коренным породам.

В качестве грунтов оснований будут служить суглинки лессовидные с условным расчётным давлением 2 - 2,5 кг/кв. см. На отдельных участках суглинки обладают просадочными свойствами, поэтому строительство на них необходимо производить в соответствии с требованиями СНиП.

Местами грунтами оснований будут служить коренные породы, несущая способность которых достаточна для любых видов гражданского строительства.

Таким образом, по инженерно-геологическим условиям этот район благоприятен для строительства. На территориях, где развиты овраги, необходимо предусмотреть меры по борьбе с овражной эрозией.

На участках, где близко к поверхности, на глубине 3 - 9 м, залегают известняки (н.п., Сардаял) имеются благоприятные условия для развития карста. Строительству на этих участках должны предшествовать изыскания, с целью установления наличия или отсутствия карста.

3.9. Гидрографическая характеристика

Гидрографическая сеть района представлена истоком р. Арборки. На территории района имеются отдельные проявления карста.

Долины рек не широкие и не всегда ясно выражены, поймы не большие, обычно закустарены или залесены. Берега русел зачастую обрывисты, высотой 2 - 4 м.

Наиболее характерная фаза водного и уровенного режима рек - весеннее половодье, во время которого проходит большая часть годового стока. Подъем уровней начинается обычно в конце марта начале апреля. Пик половодья наступает в среднем 20 - 25 апреля.

Спад половодья  продолжается 20 - 40 дней, на мелких водотоках до 8 - 12 дней. Высота весеннего подъёма уровней составляет 1,0 - 1,5 м.

В конце мая начале июня на реках устанавливается межень, иногда нарушаемая небольшими дождевыми паводками.

Минимальные летне-осенние уровни устанавливаются обычно с конца июня по август. Осенние дожди редко вызывают существенные подъёмы уровня. Зимние уровни воды мало отличаются от летних, но обычно несколько выше последних.

Малые речки (иногда с площадью водосбора до 100 - 150 кв. км) в засушливые годы иногда пересыхают, а в суровые зимы промерзают.

Первые осенние ледяные образования появляются в начале ноября, а к середине ноября устанавливается ледостав, который длится около пяти месяцев. Средняя толщина льда к концу зимы 0,6 - 0,7 м.

Весенний ледоход не продолжительный, на малых реках лёд тает на месте. Наибольшая среднемесячная температура воды наблюдается в июле 17 ˚С – 20 ˚С, в отдельные дни температура может подниматься до 25 ˚С. Мутность воды в среднем 150 - 500 г/куб. м.

Минерализация поверхностных вод в период весеннего половодья около 100 мг/л, в период летней и зимней межени 400 - 500 мг/л.

Преобладают карбонатные ионы. Общая жёсткость меняется от 1,5 мг-экв./л во время паводка, до 4 мг-экв./л в период межени.

Мари-Турекский район характеризуется ограниченными ресурсами поверхностных вод. Минимальный 30-дневной расход воды 95 % обеспеченности ни на одной из рек не превышает 0,1 куб. м/с.

Поверхностные воды обладают удовлетворительными питьевыми качествами.

3.10. Минерально-сырьевые ресурсы

Поселение не располагает крупными запасами минерального сырья. Имеются небольшие месторождения кирпичных глин и карбонатных пород.

Карбонатные породы для известкования кислых почв

На территории поселения широко распространены кислые почвы требующие известкования.

Известняки и доломиты, пригодные для известкования кислых почв, местами залегают близко к поверхности земли.

Кирпично-черепичное сырье

Сырьём для кирпичного производства являются элювиально-делювиальные суглинки, широко распространённые в районе. Суглинки для производства кирпича М 100 - 250, М 125, керамических изделий, не используемых для хранения жидкостей и продуктов. Годовая добыча по лицензии 10 тыс. куб. м в год.

Разведанные запасы могут служить сырьевой базой для кирпичного производства.

Динамика добычи полезных ископаемых

Минерально-сырьевой потенциал района может обеспечить строительство новых предприятий и расширение действующих для удовлетворения потребностей района и снижения ввоза минерального сырья и продуктов их переработки.

3.11. Леса и лесосырьевые ресурсы

Карлыганское поселение относится к числу районов с малой лесистостью 7,95 %. Леса располагаются по территории района крупными компактными массивами.

В составе преобладают мягколиственные породы: берёза - 28 %, липа - 17 %, осина - 12 %. Среди хвойных пород на первом месте ель - 21 %, сосна занимает 17 % лесов.

Земли лесного фонда по Карлыганскому поселению составляют 1142,06 га.

В целях социально-экономического развития поселения леса могут использоваться:

- для заготовки древесины на реализацию;

- для заготовки не древесных, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений;

- для ведения сельского хозяйства;

Раздел 4. Комплексная оценка современного состояния и использования территории

4.1. Территориальная структура поселения

Карлыганское сельское поселение расположено в юго-восточной части Мари-Турекского района. Оно граничит на западе с Марийским сельским поселением, на севере с Хлебниковским сельским поселением и Кировской областью, на востоке и юге с Республикой Татарстан.

Площадь территории Карлыганского сельского поселения составляет 14366,8 га

в том числе:

земли сельскохозяйственного назначения		(85,13 %)	12230,59 га

земли населённых пунктов					(6,74 %)	968,5 га

земли промышленности, транспорта и др	угие		(0,18 %)	25,65 га

земли лесного фонда					(7,95 %)	1142,06 га

земли особо охраняемых природных территорий	(0,0 %)	0,0 га

земли запаса							(0,0 %)	0,0 га

Земли сельскохозяйственного назначения:

На территории поселения расположено всего __ садоводческих товариществ с общим количеством участков _____, которые занимают ______ га из общего количества земель сельскохозяйственного назначения. Остальная часть земель (11611 га) данной категории находится в использовании (аренде) сельскохозяйственных предприятий поселения и используются под посевы.

Использование земель предприятиями, организациями и гражданами в с/х целях

| Наименование пользователя | Количество участков | Используемые земли с/х назначения, га. |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. пашня |
| 1. ПСХК «Сардаяльский» |  | 3146 | 2826 |
| 2. СПК(к) «Восход» |  | 8110 | 7138 |
| 3.Васильев Радик Васильевич | 1 | 100 | 100 |
| 4..Губайдуллин Альберт Халерович | 1 | 100 | 100 |
| 5. Кузьмин Родион Додонович | 1 | 50 | 50 |
| 6. Петров Феликс Арсентьевич | 1 | 50 | 50 |
| 7. Осипов Анатолий Моисеевич | 1 | 55 | 55 |
| Всего: |  | 11611 | 10319 |

Земли населённых пунктов

На территории поселения находится 18 населённых пунктов, общей площадью 968,5 га. Земли населённых пунктов представлены в основном территориями жилой застройки: индивидуальными и малоэтажными жилыми домами.

Существующая территориальная структура населённых пунктов

| Наименование населённых пунктов | территория, га | в том числе земли, га. |
| --- | --- | --- |
|  |  | жилая застройка | общественно-деловых зон | особо охраняемых территорий | производствен- ные | общего пользов. улицы, дороги | с/х использов., садов | прочие | водные объекты |
| д. Большой Карлыган | 207 | 9,39 |  |  | 1,0 | 5,8км | 158,42 | 39,19 | 1,0 |
| д. Киселево | 92,5 | 3,33 |  |  | 1,0 | 2км | 45,65 | 43,52 | - |
| д. Кукрем | 33,4 | 2,12 |  |  | 0,5 | 1км | 12,48 | 18,8 | 2,0 |
| д. Лопово | 50,3 | 3,5 |  |  | 1,0 | 1,5км | 25,44 | 21,36 | 8,0 |
| д. Люсинер | 51,9 | 3,73 |  |  | 0,5 | 2,5км | 25,71 | 22,46 | - |
| д. Малый Карлыган | 37,9 | 1,96 |  |  | 1,0 | 1км | 24,1 | 11,84 | - |
| д. Мамсинер | 63,9 | 1,39 |  |  | 0,2 | 2км | 10,67 | 51,84 | - |
| д. Мари-Посенур | 74,0 | 5,05 |  |  | 0,5 | 1,8км | 26,11 | 42,94 | - |
| д. Нижний Шолдынер | 14,0 | 0,2 |  |  | 0 | 1км | 2,39 | 11,31 | 0,5 |
| д. Новая Пижмарь | 21,1 | 2,91 |  |  | 0,5 | 1,5км | 18,19 | 0 | - |
| д. Пабайнур | 27,5 | 2,28 |  |  | 0,5 | 4км | 19,72 | 5,5 | - |
| д. Пахомово | 27,5 | 2,6 |  |  | 0 | 2км | 2,84 | 22,06 | - |
| д. Сардаял | 124,2 | 9,35 |  |  | 2,0 | 3км | 89,73 | 25,12 | 2,0 |
| д. Сарда | 19,2 | 1,18 |  |  | 0 | 1,4км | 11,15 | 6,87 | - |
| д. Сюльта | 26,6 | 1,45 |  |  | 1,0 | 1км | 17,91 | 7,24 | - |
| д. Толтенур | 18,4 | 1,61 |  |  | 0,1 | 2км | 16,79 | 0 | 0,5 |
| д. Шихалеево | 23,1 | 1,89 |  |  | 0,2 | 1,8км | 11,74 | 9,47 | - |
| д. Шургунур | 56,0 | 3,29 |  |  | 1,0 | 1,9км | 31,89 | 20,82 | - |
| Всего: | 968,5 | 57,23 | 0 | 0 | 11,0 | 37,2км | 550,93 | 360,34 | 14,0 |

Земли промышленности

Земли промышленности составляют 25,65 га.

Земли лесного фонда

Занимают малую часть территории поселения – 1142,06 га. (7,95%).

Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

Особо охраняемые природные территории - это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" на территории Карлыганского сельского поселения нет особо охраняемых природных территории:

4.2. Оценка демографической ситуации, трудовые ресурсы, прогнозирование численности населения

На территории Карлыганского сельского поселения находится 18 населённых пунктов, в которых проживает 3059 человек. По сравнению с 2008 годом (на момент разработки Схемы территориального планирования Мари-Турекского муниципального района) население уменьшилось на 71 человека. Плотность населения по поселению составляет 21,3 чел/кв.км (по району – 24,6 чел. на кв. км, по республике – 30,4 чел. на кв. км).

Наиболее крупными населенными пунктами являются: д. Большой Карлыган – 884 чел., д. Сардаял – 543 чел., д. Киселево – 229 чел, д. Шургунур – 191 чел.

Население в трудоспособном возрасте составляет – 59,8 %, пенсионный возраст – 22,0 %, дети дошкольного и школьного возраста соответственно 7,1 % и 11,1 %.

Баланс населения в разрезе населённых пунктов поселения

| Наименование населённых пунктов | Всего населения, чел. | В том числе, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | по данным на 01.01.2011 г. | в трудо-способн. возрасте | дети дошкольн. возраста | дети школьного возраста | пенсии- онный возраст |
| д. Большой Карлыган | 884 | 488 | 55 | 111 | 230 |
| д. Киселево | 229 | 123 | 15 | 20 | 71 |
| д. Кукрем | 61 | 37 | 4 | 9 | 11 |
| д. Лопово | 190 | 80 | 35 | 31 | 44 |
| д. Люсинер | 122 | 91 | 8 | 8 | 15 |
| д. Малый Карлыган | 109 | 74 | 5 | 10 | 20 |
| д. Мамсинер | 59 | 34 | 6 | 4 | 15 |
| д. Мари-Посенур | 133 | 95 | 9 | 10 | 19 |
| д. Нижний Шолдынер | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| д. Новая Пижмарь | 106 | 48 | 3 | 8 | 47 |
| д. Пабайнур | 94 | 61 | 9 | 7 | 17 |
| д. Пахомово | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| д. Сардаял | 543 | 370 | 20 | 61 | 92 |
| д. Сарда | 57 | 31 | 4 | 7 | 15 |
| д. Сюльта | 110 | 81 | 6 | 8 | 15 |
| д. Толтенур | 105 | 65 | 8 | 13 | 19 |
| д. Шихалеево | 61 | 40 | 3 | 7 | 11 |
| д. Шургунур | 191 | 108 | 26 | 26 | 31 |
| Всего: | 3059 | 1830 59,8 % | 216 7,1 % | 340 11,1 % | 673 22,0 % |

В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Марий Эл и Схемой территориального планирования Мари-Турекского муниципального района выполнен расчёт перспективной численности населения по Карлыганскому поселению. Среднесрочный срок принят 2021 год, дальнесрочный срок - 2031 год.

Численность населения по поселению

| 2002 г. (чел.) | 2011 г. (чел.) | Среднесрочная перспектива - 2021 г., чел. | Дальнесрочная перспектива - 2031 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3261 | 3059 | 3150 | 3250 |

4.3. Оценка производственного потенциала

На территории поселения функционируют более 60 субъектов хозяйствования и 7 действующих сельскохозяйственных предприятий.

На земельных участках, принадлежащих гражданам на праве пожизненно наследуемого владения и на праве собственности выращиваются ягодные, плодово-ягодные культуры, овощи, картофель. В личных подворьях содержится скот: 468 голов КРС, свиней 768 голов, овец и коз 615 голов, лошадей 8 шт. птицы _____ голов, кролики ___ голов, пчелосемей ___ шт.

Население занятое на предприятиях и организациях поселения

| № п/п | Наименование предприятия, организации | Вид продукции | Кол-во работ. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Карлыганская средняя общеобразовательная школа им. К. А. Андреева» | обучение | 48 |
| 2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Арборская основная общеобразовательная школа» | обучение | 12 |
| 3 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сардаяльская основная общеобразовательная школа» | обучение | 25 |
| 4 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида «Карлыганский детский сад» | Воспитание детей | 18 |
| 5 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Арборский детский сад» | Воспитание детей | 17 |
| 6 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида «Сардаяльский детский сад» | Воспитание детей | 9 |
| 7 | Карлыганский ЦСДК | культура | 14 |
| 8 | Арборский СДК | культура | 5 |
| 9 | Сардаяльский СДК | культура | 4 |
| 10 | Сюльтинский сельский клуб | культура | 1 |
| 11 | Киселевский сельский клуб | культура | 1 |
| 12 | Карлыганская сельская библиотека | Обслуживание населения | 3 |
| 13 | Арборская сельская библиотека | Обслуживание населения | 1 |
| 14 | Сардаяльская сельская библиотека | Обслуживание населения | 1 |
| 15 | Аптека | оздоровление | 2 |
| 16 | Больше-Карлыганский ФАП | оздоровление | 4 |
| 17 | Лоповский ФАП | оздоровление | 3 |
| 18 | Сардаяльский ФАП | оздоровление | 3 |
| 19 | Магазин ТПС д. Б. Карлыган Мари-Турекского райпо | ТПС | 3 |
| 20 | Магазин ТПС д. Лопово Мари-Турекского райпо | ТПС | 2 |
| 21 | Магазин ТПС д. Мари–Посенур Мари-Турекского райпо | ТПС | 1 |
| 22 | Магазин ТПС д. Киселево Мари-Турекского райпо | ТПС | 2 |
| 23 | Магазин ТПС д. Сардаял Мари-Турекского райпо | ТПС | 2 |
| 24 | Буфет при КСШ Мари-Турекского райпо | хлебобуло-чные изделия, продукты пит. | 1 |
| 25 | Магазин ИП Петрова С.Т.«Рябинушка» д. Б. Карлыган | ТПС | 5 |
| 26 | Магазин ИП Абдуллина Д. Н. «Италмас» д. Б. Карлыган | ТПС | 3 |
| 27 | Пекарня ООО Морозова А. Х. д. Б. Карлыган | хлебобуло-чные изделия | 10 |
| 28 | Магазин ООО «Алексия» д. Б. Карлыган | ТПС | 2 |
| 29 | Магазин ИП Ивановой Н.Ю. «Дела хозяйские» д. Б. Карлыган | ТПС | 2 |
| 30 | Магазин ИП Спиридоновой Н.Н. «Твой» д. Б. Карлыган | ТПС | 2 |
| 31 | Магазин ИП Зимеева В.Н. «Одежда» д. Б. Карлыган | ТПС | 2 |
| 32 | Магазин ИП Клюкиной Л. Б. «Надежда» | ТПС | 2 |
| 33 | Магазин ИП Мартьяновой Р.С. «Ренал» д. Б. Карлыган | ТПС | 4 |
| 34 | Мини-бар ИП Мартьяновой Р.С. д. Б. Карлыган | Обслуживание населения | 2 |
| 35 | Магазин ИП Абдуллина Д.Н «Шатлык» д. Н. Пижмарь | ТПС | 1 |
| 36 | Магазин ИП Васинькиной Л. В. «Любаша» д. Мари-Посенур | ТПС | 2 |
| 37 | Магазин ООО «Полек» д. Лопово | ТПС | 2 |
| 38 | Магазин ИП Григорьевой Р. Б. «Югория» д. Шургунур | ТПС | 2 |
| 39 | Магазин ИП Сорокин П. М. «Людмила» д. Мамсинер | ТПС | 1 |
| 40 | Магазин ИП Михайлова С. Б. «Эрвел» д. Сюльта | ТПС | 2 |
| 41 | Консервный цех ИП Михайлова С. Б. «Эрвел» д. Сюльта | Услуги консе-рвирования | 10 |
| 42 | Магазин ИП Сорокин П. М. «Плутоний» д. Сардаял | ТПС | 3 |
| 43 | Магазин ИП Федоровой М. И. «Мария» д. Сардаял | ТПС | 5 |
| 44 | АТС д. Большой Карлыган | телефонная связь | 1 |
| 45 | АТС д. Сардаял | телефонная связь | 1 |
| 46 | Карлыганский филиал отделения сбербанка № 014/4444 | Обслуживание населения | 1 |
| 47 | Отделение связи д. Большой Карлыган | услуги почты | 9 |
| 48 | Отделение связи д. Сардаял | услуги почты | 3 |
| 49 | ГУ РМЭ «Карлыганский дом – интернат для престарелых и инвалидов» | Обслуживание престарелых | 47 |
| 50 | Соцзащита (соцработники) | обслуживание на дому | 10 |
| 51 | Работники АТП | Подвоз населения | 5 |
| 52 | Электрические сети | Обеспечение электричества | 1 |
| 53 | Страхование | Обслуживание населения | 6 |
| 54 | ООО «Водоканал сервис» | ремонт водопровода и канализации | 3 |
| 55 | ООО «Жилсервис» | ремонт жилья | 3 |
| 56 | ООО «Марийкоммунэнерго» филиал СВТЭС | обеспечение теплом | 13 |
| 57 | Карлыганский ветеринарный участок | Обслуживание животных | 1 |
| 58 | Сардаяльский ветеринарный участок | Обслуживание животных | 1 |
| 59 | ПЧ-54 РГУ «УГПС по РМЭ» | Обеспечение пожарной безопасности | 7 |
| 60 | МО МВД «Мари-Турекский» | Профилактика и устранение правонаруше-ний | 1 |
| 61 | Пилорама ИП Галлямова Р.М. | лесозаготовка | 1 |
| 62 | Пилорама ИП Мамаев В.Г. | лесозаготовка | 1 |
| 63 | СхПК колхоз «Восход» | Производство с/х продукции | 172 |
| 64 | ООО агрофирма «Сельхозхимия» | Производство с/х продукции | 3 |
| 65 | Администрация МО «Карлыганское сельское поселение» | управление | 7 |
| Всего: | 541 |

Распределение численности трудовых ресурсов

| Наименование | 2012 г. |
| --- | --- |
| Всего население поселения | 3059 |
| Трудоспособное население в трудоспособном возрасте Процент к общей численности населения | 1830 59,8 % |
| Трудовые ресурсы занятые в экономике Процент к общей численности населения | 7 0,2 % |
| - промышленность | 13 |
| - сельское хозяйство | 94 |
| - транспорт | 5 |
| - строительство | 98 |
| - торговля и общественное питание | 59 |
| - лесное хозяйство | 1 |
| - МТС, сбыт, заготовки |  |
| - прочие виды деятельности сферы материального производства | 20 |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | 19 |
| - здравоохранение, физическая культура и спорт, социальное обеспечение | 46 |
| - образование | 158 |
| - финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 7 |
| - культура и искусство | 5 |
| - управление | 7 |
| Население не занятое в экономике, в том числе учащиеся в трудоспособном возрасте, военнослужащие, российские граждане, работающие за границей, безработные, домохозяйки и др. население. Процент к общей численности населения | 539 17,6 % |

Занятость населения Карлыганского поселения

| Наименование населенных пунктов | трудоспособный возраст | всего занято | в том числе | безработные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в промыш-ленности | в строи-тельстве | в с/х х-ве | в лесном х-ве | в бюджетной сфере | в сфере обслуживания | за пределами поселения | прочие |  |
| д. Большой Карлыган | 488 | 422 |  | 5 | 20 | 30 | 1 | 79 | 66 | 220 | 45 |
| д. Киселево | 123 | 87 |  |  |  | 15 |  | 5 | 36 | 60 | 4 |
| д. Кукрем | 37 | 18 |  |  |  |  |  |  | 19 | 15 | 1 |
| д. Лопово | 80 | 62 |  |  | 5 | 13 |  | 23 | 18 | 14 | 5 |
| д. Люсинер | 91 | 30 |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 61 | 11 | 2 |
| д. Малый Карлыган | 74 | 24 |  |  |  | 6 |  | 5 | 50 | 10 |  |
| д. Мамсинер | 34 | 15 |  |  |  |  |  | 4 | 19 | 9 | 1 |
| д. Мари-Посенур | 95 | 21 |  |  | 2 | 2 |  |  | 74 | 15 | 1 |
| д. Нижний Шолдынер | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 |  |
| д. Новая Пижмарь | 48 | 25 |  |  | 2 | 9 |  | 1 | 23 | 9 | 3 |
| д. Пабайнур | 61 | 28 |  |  | 5 | 2 |  | 3 | 33 | 14 | 3 |
| д. Пахомово | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 |  |
| д. Сардаял | 370 | 151 |  | 5 | 50 |  |  | 34 | 219 | 47 | 10 |
| д. Сарда | 31 | 20 |  |  | 5 |  |  | 4 | 11 | 11 |  |
| д. Сюльта | 81 | 30 |  | 3 |  |  |  | 3 | 51 | 22 | 1 |
| д. Толтенур | 65 | 18 |  |  | 5 |  |  |  | 47 | 10 | 2 |
| д. Шихалеево | 40 | 15 |  |  |  | 2 |  | 2 | 25 | 8 | 1 |
| д. Шургунур | 108 | 46 |  |  |  | 10 |  | 11 | 62 | 23 |  |
| Всего: | 1830 | 1012 |  | 13 | 98 | 94 | 1 | 180 | 818 | 498 | 79 |

Трудовые ресурсы населённых пунктов занятые в экономике

| Наименование населённых пунктов | Всего занятых в эконо-мике, чел. | В том числе, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | про-мыш-лен-ность | с/х | управ-ление | здраво-охране-ние | образо-вание, культура | торговля и обс-лужив. | про-чие виды |
| д. Большой Карлыган | 5 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |
| д. Киселево | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| д. Кукрем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Лопово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Люсинер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Малый Карлыган |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Мамсинер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Мари-Посенур |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Нижний Шолдынер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Новая Пижмарь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Пабайнур |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Пахомово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Сардаял |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Сарда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Сюльта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Толтенур |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Шихалеево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Шургунур |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 7 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |

Из 1830 человек трудоспособного возраста занято в производстве 1012 из них за пределами поселения 818 человек. Это объясняется тем, что на территории нет каких-либо крупных предприятий. Поэтому одна из основных задач, которая должна быть решена на территории поселения это создание условий для расширения хозяйственного комплекса, создание новых рабочих мест, удержание молодёжи и привлечение квалифицированных молодых специалистов. Все это позволит модернизировать хозяйственный комплекс поселения.

4.4. Жилищная, социальная сфера

В 2011 году жилищный фонд в Карлыганском поселении составил 47808,2 тыс. кв. м общей площади, количество жилых домов 667 (237 квартир).

Жилищный фонд в основном представлен индивидуальными жилыми домами усадебного типа. В деревнях Большой Карлыган, Киселево, Лопово, Сардаял, Мари-Посенур, Шургунур имеется застройка секционными жилыми домами 2-3 эт.

Жилищная обеспеченность в поселении колеблется от 9,1 кв. м на чел. до 54,0 кв. м на чел. и в среднем составляет 15,6 кв. м на одного жителя, что ниже среднего показателя по району и республике (по району равна 18,43 кв. м на одного жителя, по республике - 20,8 кв. м. на одного жителя).

Жилищный фонд

| Наименование населённого пункта | Существующий жилищный фонд | Насе- ление, чел. | Жил. обесп. кв. м /чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего общ. пл. жилья, кв. м | В том числе |  |  |
|  |  | в многокв. домах | в усадебн. домах |  |  |
|  |  | кол-во квартир | общ. пл. кв. м | кол-во домов | общ. пл. кв. м |  |  |
| д. Большой Карлыган | 15794,94 | 187 | 9805,38 | 89 | 5989,56 | 884 | 17,9 |
| д. Киселево | 4331,11 | 10 | 515,8 | 55 | 3815,31 | 229 | 18,9 |
| д. Кукрем | 873,0 | - | - | 17 | 873,0 | 61 | 14,3 |
| д. Лопово | 2350,4 | 8 | 370,4 | 44 | 1980,0 | 190 | 12,4 |
| д. Люсинер | 1527,0 | - | - | 34 | 1527,0 | 122 | 12,5 |
| д. Малый Карлыган | 2206,3 | - | - | 28 | 2206,3 | 109 | 20,2 |
| д. Мамсинер | 1393,02 | - | - | 24 | 1393,02 | 59 | 23,6 |
| д. Мари-Посенур | 2114,8 | 4 | 363,8 | 39 | 1751,0 | 133 | 15,9 |
| д. Нижний Шолдынер | 110,0 | - | - | 2 | 110,0 | 3 | 36,7 |
| д. Новая Пижмарь | 2114,73 | - | - | 40 | 2114,73 | 106 | 20,0 |
| д. Пабайнур | 1049,0 | - | - | 26 | 1049,0 | 94 | 11,2 |
| д. Пахомово | 108,0 | - | - | 3 | 108,0 | 2 | 54,0 |
| д. Сардаял | 6845,2 | 17 | 934,2 | 137 | 5911,0 | 543 | 12,6 |
| д. Сарда | 762,7 | 2 | 150,7 | 12 | 612,0 | 57 | 13,4 |
| д. Сюльта | 1002,0 | - | - | 25 | 1002,0 | 110 | 9,1 |
| д. Толтенур | 1464,0 | - | - | 31 | 1464,0 | 105 | 13,9 |
| д. Шихалеево | 1343,6 | - | - | 20 | 1349,6 | 61 | 22,0 |
| д. Шургунур | 2418,4 | 9 | 328,4 | 41 | 2090,0 | 191 | 12,7 |
| Всего: | 47808,2 | 237 | 12468,68 | 667 | 35345,52 | 3059 | 15,6 |

4.4.1 Планируемые объёмы жилого фонда.

В основу расчёта положен рекомендуемый норматив жилищной обеспеченности на рассматриваемые периоды в 2021 году 22,0 кв. м на одного жителя и в 2031 году 30 кв. м на одного жителя общей площади и прогнозные показатели по численности населения поселений Мари-Турекского района.

Исходя из этих нормативов и рассчитанной перспективной численности населения 3,15 тыс. человек в 2021 году жилой фонд в поселении должен составить 69,35 тыс. кв. м общей площади и 3,25 тыс. человек в 2031 году и 97,5 тыс. кв. м общей площади.

Укрупнённые объёмы жилого фонда поселения на 2021 и 2031 годы

| Наименование населенных пунктов | 2011 год | 2021 г. при жилищ. обеспеч. 22 кв. м | 2031 г. при жилищ. обеспеч. 30 кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Числ. нас. | Общ. пл. кв. м | Жил. обесп. | Числ нас. | Общ. пл. кв. м | Числ. нас. | Общ. пл. кв. м |
| д. Большой Карлыган | 884 | 15794,94 | 17,9 | 912 | 20064 | 940 | 28200 |
| д. Киселево | 229 | 4331,11 | 18,9 | 236 | 5192 | 244 | 7320 |
| д. Кукрем | 61 | 873,0 | 14,3 | 63 | 1386 | 65 | 1950 |
| д. Лопово | 190 | 2350,4 | 12,4 | 196 | 4312 | 202 | 6060 |
| д. Люсинер | 122 | 1527,0 | 12,5 | 126 | 2772 | 130 | 3900 |
| д. Малый Карлыган | 109 | 2206,3 | 20,2 | 112 | 2464 | 116 | 3480 |
| д. Мамсинер | 59 | 1393,02 | 23,6 | 61 | 1393,02 | 63 | 1890 |
| д. Мари-Посенур | 133 | 2114,8 | 15,9 | 137 | 3014 | 141 | 4230 |
| д. Нижний Шолдынер | 3 | 110,0 | 36,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Новая Пижмарь | 106 | 2114,73 | 20,0 | 109 | 2398 | 113 | 3390 |
| д. Пабайнур | 94 | 1049,0 | 11,2 | 97 | 2134 | 100 | 3000 |
| д. Пахомово | 2 | 108,0 | 54,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Сардаял | 543 | 6845,2 | 12,6 | 560 | 12320 | 578 | 17340 |
| д. Сарда | 57 | 762,7 | 13,4 | 59 | 1298 | 61 | 1830 |
| д. Сюльта | 110 | 1002,0 | 9,1 | 114 | 2508 | 117 | 3510 |
| д. Толтенур | 105 | 1464,0 | 13,9 | 108 | 2376 | 112 | 3360 |
| д. Шихалеево | 61 | 1343,6 | 22,0 | 63 | 1386 | 65 | 1950 |
| д. Шургунур | 191 | 2418,4 | 12,7 | 197 | 4334 | 203 | 6090 |
| Всего: | 3059 | 47808,2 | 15,6 | 3150 | 69351,02 | 3250 | 97500 |

Новые территории для индивидуального и социального строительства предусмотрены в следующих населённых пунктах:

| - | д. Большой Карлыган | - | 165,6 га. |
| --- | --- | --- | --- |
| - | д. Киселево | - | 69,2 га. |
| - | д. Кукрем | - | 4,5 га. |
| - | д. Лопово | - | 39,7 га. |
| - | д. Малый Карлыган | - | 5,9 га. |
| - | д. Мамсинер | - | 2,5 га. |
| - | д. Мари-Посенур | - | 40,3 га. |
| - | д. Нижний Шолдынер | - | на ликвидацию |
| - | д. Новая Пижмарь | - | 11,2 га. |
| - | д. Пабайнур | - | 3,8 га. |
| - | д. Пахомово | - | на ликвидацию |
| - | д. Сардаял | - | 40,5 га. |
| - | д. Сюльта | - | 17,3 га. |
| - | д. Шихалеево | - | 10,4 га. |
| - | д. Шургунур | - | 11,4 га. |
|  | Всего: | - | 422,3 га. |
|  | На ликвидацию | - | 41,5 га. |

Перераспределение земель Карлыганского сельского поселения

| Наименование земель | 2011 г. | 2021 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| земли сельскохозяйственного назначения | 12230,59 | 12060,99 (-169,6) | 11849,79 (-380,8) |
| земли населённых пунктов | 968,5 | 1138,1 (+169,6) | 1349,3 (+380,8) |
| земли промышленности, транспорта и другие | 25,65 | 25,65 | 25,65 |
| земли лесного фонда | 1142,06 | 1142,06 | 1142,06 |
| земли особо охраняемых природных территорий | 0 | 0 | 0 |
| земли запаса | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 14366,8 | 14366,8 | 14366,8 |

Расчёт потребной площади земель населенных пунктов поселения для размещения нового индивидуального строительства на 2021 и 2031 годы

| Наименование показателей | 2011 г. | 2021 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Территория земель населённых пунктов, га Общая площадь жилого фонда, кв. м Дополнительная территория земель населенных пунктов | 968,5 47808,2 - | 1138,1 69351,02 169,6 | 1349,3 97500 380,8 |

4.5 Обеспеченность жилого фонда системами инженерной инфраструктуры

Населённые пункты поселения системами инженерной инфраструктуры обеспечены неравномерно. Часть населённых пунктов не имеет централизованного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.

Водоснабжение. Для снабжения населения питьевой водой имеется 13 водозаборных скважин. Протяжённость водопроводных сетей 34,2 км. Муниципальной целевой программой «Чистая вода на период 2010-2015 годы» предусмотрено строительство водозаборов, сетей водоснабжения, скважин и сетей.

Централизованным водопроводом обеспечены 11 населённых пунктов Не обеспечены центральным водопроводом д. Кукрем, д. Нижний Шолдынер, д. Пабайнур, д. Пахомово, д. Сарда, д. Сюльта и д. Толтенур в этих населённых пунктах жители используют индивидуальные шахтные колодцы, скважины и родники.

Водоснабжение населённых пунктов Карлыганского сельского поселения

| Населённые пункты | Населен. чел. | К-во домов хоз-в | Централизованное водоснабжение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | централизов. водопровод | Характеристика |  |
| д. Большой Карлыган | 884 | 272 | 170 | Водозабор |  |
| д. Киселево | 229 | 60 | 60 | Водозабор |  |
| д. Кукрем | 61 | 17 | 0 | колодец |  |
| д. Лопово | 190 | 49 | 49 | Водозабор |  |
| д. Люсинер | 122 | 32 | 32 | Водозабор |  |
| д. Малый Карлыган | 109 | 27 | 27 | Водозабор |  |
| д. Мамсинер | 59 | 21 | 21 | Водозабор |  |
| д. Мари-Посенур | 133 | 36 | 36 | Водозабор |  |
| д. Нижний Шолдынер | 3 | 2 | 0 | колодец |  |
| д. Новая Пижмарь | 106 | 36 | 36 | Водозабор |  |
| д. Пабайнур | 94 | 21 | 0 | родник |  |
| д. Пахомово | 2 | 2 | 0 | колодец |  |
| д. Сардаял | 543 | 145 | 145 | Водозабор |  |
| д. Сарда | 57 | 14 | 0 | Колодец, родник |  |
| д. Сюльта | 110 | 24 | 0 | Колодец, родник |  |
| д. Толтенур | 105 | 26 | 0 | Колодец, родник |  |
| д. Шихалеево | 61 | 19 | 19 | Водозабор |  |
| д. Шургунур | 191 | 46 | 46 | Водозабор |  |
| Всего: | 3059 | 849 | 641 |  |  |

Водопотребление от централизованных источников водоснабжения

| Населённый пункт | Источн. водо-снаб-жения | Дебит водоз. тыс. куб. м/сут | Производ. тыс. куб. м/сут | К-во потребл. воды | Удел. водо допот реб. л/сут | Обеп. центр водоснабж чел/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего тыс. куб. м/сут | в т.ч. произ- водств. нужды | в т.ч. хоз.-бытов. насел. |  |  |
| д. Большой Карлыган | Водозабор | 44,2 | 44,2 | 22,1 | - | 22,1 | 22100 | 100% |
| д. Киселево | Водозабор | 11,4 | 11,4 | 5,7 | - | 5,7 | 5725 | 100% |
| д. Кукрем | колодец | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| д. Лопово | Водозабор | 9,5 | 9,5 | 4,7 | - | 4,7 | 4750 | 100% |
| д. Люсинер | Водозабор | 6,1 | 6,1 | 3,0 | - | 3,0 | 3050 | 100% |
| д. Малый Карлыган | Водозабор | 5,4 | 5,4 | 2,7 | - | 2,7 | 2725 | 100% |
| д. Мамсинер | Водозабор | 2,9 | 2,9 | 1,4 | - | 1,4 | 1475 | 100% |
| д. Мари-Посенур | Водозабор | 6,6 | 6,6 | 3,3 | - | 3,3 | 3325 | 100% |
| д. Нижний Шолдынер | колодец | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| д. Новая Пижмарь | Водозабор | 5,3 | 5,3 | 2,6 | - | 2,6 | 2650 | 100% |
| д. Пабайнур | родник | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| д. Пахомово | колодец | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| д. Сардаял | Водозабор | 27,1 | 27,1 | 13,5 | - | 13,5 | 13575 | 100% |
| д. Сарда | Колодец, родник | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| д. Сюльта | Колодец, родник | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| д. Толтенур | Колодец, родник | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| д. Шихалеево | Водозабор | 3,0 | 3,0 | 1,5 | - | 1,5 | 1525 | 100% |
| д. Шургунур | Водозабор | 9,5 | 9,5 | 4,7 | - | 4,7 | 4775 | 100% |
| Всего: |  | 131 | 131 | 65,2 | - | 65,2 | 65675 | 62% |

На перспективу требуется реконструкция и ремонт водопроводных сетей, а также строительство водопроводных сетей и водоразборных колонок в населённых пунктах в которых отсутствует централизованное водоснабжение.

Под реконструкцией системы водоснабжения населённого пункта следует пони-мать реконструкцию (ремонт) существующих артезианских скважин, бурение дополни-тельных скважин, установку приборов автоматического управления и водоучета на скважинах, замену существующих и строительство новых водонапорных башен, реконструкцию действующих сетей.

Водоотведение, канализация. Централизованная канализация имеется в одном населённом пункте д. Большой Карлыган.

Общая протяжённость канализационных сетей по поселению составляет 2,0 км. Индивидуальные жилые дома во всех населённых пунктах, имеют индивидуальные выгребные ямы.

Система канализации населённых пунктов поселения

| Населённый пункт | Нали-чие ОС | Метод очи-стки | Мощность | Количество стоков тыс. куб. м/сут | Сте-пень очи-стки | Выпуск сточных вод | Обес-печен- ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | произ-водст | населе-ние |  |  |  |
| д. Большой Карлыган | име-ется | механизированным |  | 185 | - | 185 | ежедневно |  | 72 хозяйств |

Мероприятия по улучшению системы водоснабжения поселения включены в Муниципальную целевую программу «Чистая вода» на период 2010-2015 годы. Они включают строительство скважин, водозаборов, разводящих сетей водоснабжения. Мероприятия по водоотведению включают в себя строительство очистных сооружений и сетей канализации на осваиваемых новых территориях под индивидуальное строительство. Одной из главных задач является организация строительства водонепроницаемых выгребов, что значительно улучшит санитарное состояние поселения и предотвратит загрязнение грунтовых вод.

Теплоснабжение. Централизованным теплоснабжением обеспечен один населёный пункт д. Большой Карлыган, многоквартирные дома – 102 квартиры. Всего на территории поселения имеется 1 котельная, общая протяжённость теплосетей более 2,05 км. В остальных населённых пунктах отопление печное, индивидуальные автономные котельные (топливо: газ, твёрдое топливо - уголь, торф, дрова).

Теплоснабжение населённых пунктов Карлыганского сельского поселения

| Населённые пункты | Населе-ние | К-во домов хоз-в | К-во объект. теплос. | Располож. принад-лежность | К-во кот-лов, мар-ка, мощность | Автон. источн. питан. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Большой Карлыган | 884 | 272 | 1 |  |  |  | отапливается 102 кв. ж.д. печное отоплен. автон. котельн. топливо: торф дрова, уголь, газ |
| д. Киселево | 229 | 60 | - | - | - | - | печное отоплен. автон. котельн. топливо: дрова, газ, уголь, торф |
| д. Кукрем | 61 | 17 | - | - | - | - | - // - |
| д. Лопово | 190 | 49 | - | - | - | - | - // - |
| д. Люсинер | 122 | 32 | - | - | - | - | - // - |
| д. Малый Карлыган | 109 | 27 | - | - | - | - | - // - |
| д. Мамсинер | 59 | 21 | - | - | - | - | - // - |
| д. Мари-Посенур | 133 | 36 | - | - | - | - | - // - |
| д. Нижний Шолдынер | 3 | 2 | - | - | - | - | - // - |
| д. Новая Пижмарь | 106 | 36 | - | - | - | - | - // - |
| д. Пабайнур | 94 | 21 | - | - | - | - | - // - |
| д. Пахомово | 2 | 2 | - | - | - | - | - // - |
| д. Сардаял | 543 | 145 | - | - | - | - | - // - |
| д. Сарда | 57 | 14 | - | - | - | - | - // - |
| д. Сюльта | 110 | 24 | - | - | - | - | - // - |
| д. Толтенур | 105 | 26 | - | - | - | - | - // - |
| д. Шихалеево | 61 | 19 | - | - | - | - | - // - |
| д. Шургунур | 191 | 46 | - | - | - | - | - // - |
| Всего: | 3059 | 849 | 1 |  |  |  |  |

Электроснабжение. Электроснабжение поселения в основном обеспечивается Мари-Турекским РЭС (районными электрическими сетями). На обслуживании РЭС находится 18 населённых пунктов, а также все организации и учреждения, находящиеся на территории поселения. На территории поселения находится 35 подстанций.

Перечень трансформаторных подстанций на территории поселения

| № п/п | Место расположения, № ТП, мощность кВА | Обслужива-емые объекты, кол-во населения | Балансо-вая принадле-жность | Обслужи-вание ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | производ. | социальные |  |  |  |
| 1 | д. Большой Карлыган: -ул. Багаева КТП№188, 400кВ -ул. Багаева КТП№189, 630кВ | д. Большой Карлыган: -ул. Мира КТП№345, 250кВ -ул. Набережная КТП№205, 60кВ -ул. Мира КТП№193, 250кВ -ул. Мира КТП№200, 160кВ -ул. Мира КТП№263, 250кВ -ул. Багаева КТП№201, 400кВ -ул. Мира КТП№202, 400кВ -ул. Багаева КТП№197, 250кВ | 5/884 | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 2 | д Киселево: -ул. Киселево КТП№292, 250кВ | д Киселево: -ул. Киселево КТП№331, 100кВ | 1/229 | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 3 |  | д Кукрем. ул. Кукрем КТП№212, 30кВ | 0/61 | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 4 | д Лопово: -ул. Лопово КТП№251, 160кВ | д Лопово: -ул. Лопово КТП№213, 100кВ -ул. Лопово КТП№198, 63кВ | 5/190 | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 5 |  | д. Люсинер ул. Люсинер КТП№214, 63кВ | 0/122 | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 6 | д. Малый Карлыган: -ул. М. Карлыган КТП№266, 160кВ | д. Малый Карлыган: -ул. М. Карлыган КТП№203, 63кВ | 0/109 | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 7 |  | д. Мамсинер. ул. Мамсинер КТП№291, 63кВ | 2/59 | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 8 | д. Мари-Посенур: -ул. М. Посенур КТП№211, 400кВ | д. Мари-Посенур: -ул. М. Посенур КТП№260, 100кВ | 0/133 | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 9 |  | д. Нижний Шолдынер ул. Н. Шолдынер КТП№207, 63кВ | 0/3 | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 10 |  | д. Новая Пижмарь ул. Н. Пижмарь КТП№199, 100кВ | 0/106 | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 11 |  | д Пабайнур ул. Пабайнур КТП№215, 63кВ | 0/94 | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 12 |  | д. Сарда ул. Сарда КТП№314, 40кВ | 0/64 | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 13 | д. Сардаял: -ул. Заречная КТП№306, 400кВ | д. Сардаял: -ул. Заречная КТП№295, 250кВ -ул. Алексеева КТП№313, 100кВ -ул. Советская КТП№296, 160кВ | 4/549 | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 14 |  | д. Сюльта ул. Сюльта КТП№294, 40кВ | 2/112 | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 15 |  | д. Толтенур ул. Толтенур КТП№210, 63кВ | 0/115 | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
| 16 |  | д. Шихалеево ул. Шихалеево КТП№206, 20кВ | 0/57 | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |
|  | д. Шургунур: ул. Шургунур КТП№256, 400кВ | д. Шургунур: ул. Шургунур КТП№245, 60кВ | 0/196 | Мари-Турекские РЭС | Мари-Турекские РЭС |

Газоснабжение. Из 18 населённых пунктов поселения на сегодняшний день газифицировано всего 16, что в целом составляет 96,3 % жилых домов всего поселения, два не газифицированных на ликвидацию.

Газоснабжение населённых пунктов

| Наименование населённых пунктов | Газоснабжение | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | кол-во домов квартир | газифицировано |  |
| д. Большой Карлыган | 272 | 270 | 99,3 |
| д. Киселево | 60 | 60 | 100,0 |
| д. Кукрем | 17 | 16 | 94,1 |
| д. Лопово | 49 | 47 | 95,9 |
| д. Люсинер | 32 | 32 | 100,0 |
| д. Малый Карлыган | 27 | 27 | 100,0 |
| д. Мамсинер | 21 | 19 | 90,5 |
| д. Мари-Посенур | 36 | 36 | 100,0 |
| д. Нижний Шолдынер | 2 | 0 | 0,0 |
| д. Новая Пижмарь | 36 | 36 | 100,0 |
| д. Пабайнур | 21 | 21 | 100,0 |
| д. Пахомово | 2 | 0 | 0,0 |
| д. Сардаял | 145 | 135 | 93,1 |
| д. Сарда | 14 | 13 | 92,9 |
| д. Сюльта | 24 | 21 | 87,5 |
| д. Толтенур | 26 | 24 | 92,3 |
| д. Шихалеево | 19 | 17 | 89,5 |
| д. Шургунур | 46 | 44 | 95,7 |
| Всего: | 849 | 818 | 96,3 |

Связь. Систему телефонной, телеграфной и радиосвязи осуществляет ____________________________________________.

Во всех населённых пунктах имеется стационарная связь. Однако, для обеспечения устойчивой связи с населением при угрозе и возникновении аварийных, чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствиях во всех населённых пунктах должны быть установлены таксофоны.

На территории Карлыганского поселения имеется достаточно устойчивая сотовая связь.

4.6. Учреждения и предприятия обслуживания

Детские сады имеются в: д. Большой Карлыган на 90 мест; д. Лопово на 50 мест; д. Сардаял на 20 мест. Школы в: д. Большой Карлыган на 640 мест; д. Лопово на 125 мест; д. Сардаял на 180 мест.

Наличие мест в общеобразовательных школах и детских садах

| Наименование населённого. пункта | Объекты образования на 1.01.11 год |
| --- | --- |
|  | Наличие мест в школах | Кол-во детей школ. возраста | Наличие мест в д/с | Кол-во детей дошкол. возраста |
| д. Большой Карлыган | 640 | 111 | 90 | 55 |
| д. Киселево |  | 20 |  | 15 |
| д. Кукрем |  | 9 |  | 4 |
| д. Лопово | 125 | 31 | 50 | 35 |
| д. Люсинер |  | 8 |  | 8 |
| д. Малый Карлыган |  | 10 |  | 5 |
| д. Мамсинер |  | 4 |  | 6 |
| д. Мари-Посенур |  | 10 |  | 9 |
| д. Нижний Шолдынер |  | 0 |  | 0 |
| д. Новая Пижмарь |  | 8 |  | 3 |
| д. Пабайнур |  | 7 |  | 9 |
| д. Пахомово |  | 0 |  | 0 |
| д. Сардаял | 180 | 61 | 20 | 20 |
| д. Сарда |  | 7 |  | 4 |
| д. Сюльта |  | 8 |  | 6 |
| д. Толтенур |  | 13 |  | 8 |
| д. Шихалеево |  | 7 |  | 3 |
| д. Шургунур |  | 26 |  | 26 |
| Всего: | 945 | 340 | 160 | 216 |

Наличие объектов здравоохранения в населённых пунктах поселения

| Наименование населённого пункта | Объекты здравоохранения, количество | Участки ветслужбы |
| --- | --- | --- |
|  | посещений в поликлиниках | коек в больницах | аптек |  |
|  | - | - | - | - |
| Всего: | - | - | - | - |

Объекты торговли, обслуживания

| Наименование населённого пункта | Объекты торговли | Объекты общ. питания /пос. мест | Отделения связи и т.д. | Объекты бытового обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | повседнев. спроса | эпизодич. спроса |  |  |  |
| д. Большой Карлыган | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| д. Киселево | 2 | - | - | - | - |
| д. Кукрем | 1 | - | - | - | - |
| д. Лопово | 1 | - | - | - | - |
| д. Мамсинер | 1 | - | - | - | - |
| д. Мари-Посенур | 1 | - | - | - | - |
| д. Новая Пижмарь | 1 | - | - | - | - |
| д. Сардаял | 2 | 1 | - | 1 | - |
| д. Шургунур | 1 | - | - | - | - |
| Всего: | 15 | 6 | 1 | 2 | 1 |

4.6.1 Проектируемые учреждения и предприятия  обслуживания

На территории поселения предусматриваются учреждения и предприятия обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населённом пункте начиная с 50 жителей и базовые объекты более высокого уровня на сельское поселение, размещаются в административном центре поселения. Перечень объектов определяется в соответствии с приложением 8 Нормативов градостроительного проектирования Республики Марий Эл.

Учреждения и предприятия обслуживания предлагается размещать на территории поселения приближенно к местам жительства и работы формируя общественные центры в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта из расчета обеспечения  жителей услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.

Объектами более высокого уровня обслуживания население поселения обеспечиваются в пгт. Мари-Туреко и г. Йошкар-Ола.

Расчет объектов обслуживания на расчётный срок

| № п/п | Предприятии и учреждения обслуживания | Единица измерения | Миним. обеспеч. | Проектное решение (на расчетный срок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные организации | 23 места на 1 тыс. жителей | 70 |  |
| 2 | Ощеобразов-тельные учреждения | 76 мест на 1 тыс. жителей | 232 |  |
| 3 | Продовольственные магазины | 100 кв. м торговой площади на 1 тыс. жит. | 306 |  |
| 4 | Непродовольственные магазины товаров первой необходимости | 200 кв. м торговой площади на 1 тыс. жит. | 612 |  |
| 5 | Аптечный пункт | 1 объект на жилую группу | 1 |  |
| 6 | Предприятия бытового обслуживания | 2 рабочих места на 1 тыс. жит. | 6 |  |
| 7 | Учреждения культуры | 50 кв. м общей площади на 1 тыс. жит | 153 |  |

4.7. Дорожная сеть. Транспортное обеспечение

На территории поселения не достаточно хорошо развита дорожная сеть. Протяжённость улично-дорожной сети 37,2 км, в том числе с твёрдым покрытие 1,1 км.

По территории Карлыганского поселения проходит  автомобильная дорога регионального значения протяжённостью в границах поселения 14 км, которая связывает районный цент п. Мари-Турек с д. Сардаял и близлежащими населёнными пунктами.

Однако не все дороги, связывающие населённые пункты, являются проезжими для любых видов транспорта, особенно в осенне-весенний и зимний периоды.

На территории имеется 4 мост.

Имеется регулярное автобусное сообщение с райцентром п. Мари-Турек, г. Йошкар-Ола, г. Казань, г. Вятские Поляны.

Состояние дорожной сети на территории поселения

| Наименование населенных пунктов | Всего автодорожная сеть, км | В том числе дороги |
| --- | --- | --- |
|  |  | Регио-нальные | Местные, км. |
|  |  |  | всего | твер. покр. | треб. с-во |
| д. Большой Карлыган | 5,8 | 0,8 | 5,0 | 0,7 | 5,1 |
| д. Киселево | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |
| д. Кукрем | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |
| д. Лопово | 1,5 |  | 1,5 | 0,4 | 1,1 |
| д. Люсинер | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |
| д. Малый Карлыган | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |
| д. Мамсинер | 2,0 | 0,5 | 1,5 |  | 2,0 |
| д. Мари-Посенур | 1,8 |  | 1,8 |  | 1,8 |
| д. Нижний Шолдынер | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |
| д. Новая Пижмарь | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |
| д. Пабайнур | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |
| д. Пахомово | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |
| д. Сардаял | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |
| д. Сарда | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,4 |
| д. Сюльта | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |
| д. Толтенур | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |
| д. Шихалеево | 1,8 |  | 1,8 |  | 1,8 |
| д. Шургунур | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |
| Всего: | 37,2 | 1,3 | 35,9 | 1,1 | 36,1 |

Состояние дорожной сети на территории населённых пунктов

| Наименование населенных пунктов | Протяженность основных улиц | С твёрдым покрытием | Требующие строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Большой Карлыган | 5,8 | 0,7 | 5,1 |
| д. Киселево | 2,0 |  | 2,0 |
| д. Кукрем | 1,0 |  | 1,0 |
| д. Лопово | 1,5 | 0,4 | 1,1 |
| д. Люсинер | 2,5 |  | 2,5 |
| д. Малый Карлыган | 1,0 |  | 1,0 |
| д. Мамсинер | 2,0 |  | 2,0 |
| д. Мари-Посенур | 1,8 |  | 1,8 |
| д. Нижний Шолдынер | 1,0 |  | 1,0 |
| д. Новая Пижмарь | 1,5 |  | 1,5 |
| д. Пабайнур | 4,0 |  | 4,0 |
| д. Пахомово | 2,0 |  | 2,0 |
| д. Сардаял | 3,0 |  | 3,0 |
| д. Сарда | 1,4 |  | 1,4 |
| д. Сюльта | 1,0 |  | 1,0 |
| д. Толтенур | 2,0 |  | 2,0 |
| д. Шихалеево | 1,8 |  | 1,8 |
| д. Шургунур | 1,9 |  | 1,9 |
| Всего: | 37,2 | 1,1 | 36,1 |

Транспортная обеспеченность в поселении

| № п/п | Наименование населённого пункта | Транспортные средства населения | Транспортн. предпр. и организации | Наличие пассажирск. транспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Легковой | Грузовой | Маш.-тракт. |  |  |
| 1 | д. Большой Карлыган | 45 | 8 |  | 30 | 2 |
| 2 | д. Киселево | 15 | 0 |  |  |  |
| 3 | д. Кукрем | 3 | 1 |  |  |  |
| 4 | д. Лопово | 8 | 2 |  |  |  |
| 5 | д. Люсинер | 4 | 1 |  |  |  |
| 6 | д. Малый Карлыган | 10 | 8 |  |  |  |
| 7 | д. Мамсинер | 4 | 1 |  |  |  |
| 8 | д. Мари-Посенур | 4 | 1 |  |  |  |
| 9 | д. Нижний Шолдынер | 0 | 0 |  |  |  |
| 10 | д. Новая Пижмарь | 6 | 3 |  |  |  |
| 11 | д. Пабайнур | 4 | 1 |  |  |  |
| 12 | д. Пахомово | 0 | 0 |  |  |  |
| 13 | д. Сардаял | 16 | 6 |  |  | 1 |
| 14 | д. Сарда | 4 | 1 |  |  |  |
| 15 | д. Сюльта | 4 | 2 |  |  |  |
| 16 | д. Толтенур | 3 | 2 |  |  |  |
| 17 | д. Шихалеево | 5 | 5 |  |  |  |
| 18 | д. Шургунур | 6 | 4 |  |  |  |
| Всего: | 141 | 46 | - | 30 | 3 |

Дорожное полотно на 90 % требует капитального строительства, это дорога на д. Большой Карлыган, д. Киселево, д. Мамсинер, д. Сюльта, д. Сарда, д. Сардаял протяжённостью 14 км.

На перспективу требуется строительство дороги по населённым пунктам: д. Большой Карлыган, д. Киселево, д. Кукрем, д Лопово, д. Люсинер, д. Малый Карлыган, д. Мамсинер, д. Мари-Посенур, д. Новая Пижмарь, д. Пабайнур, д. Сардаял, д. Сарда, д. Сюльта, д. Толтенур, д. Шихалеево, д. Шургунур протяжённостью 33,1 км.

4.8. Объекты культурного наследия

Территория Республики Марий Эл обладает значительным историко-культурным наследием. Его составляют два исторических города Йошкар-Ола, Козьмодемьянск, памятники архитектуры и градостроительства федерального, республиканского и местного значения, а также достопримечательные места, связанные с историческими событиями и историческими деятелями, памятники археологии.

Особо остро стоит проблема сохранения историко-культурного наследия исторических городов и исторических поселений. Республиканской целевой программой «Культурное наследие Республики Марий Эл на 2009-2013» (Постановление Правительства РМЭ 19 августа 2008г. № 220) определены мероприятия по сохранению и использованию объектов культурного наследия республики. Основной целью Программы является сохранение, использование и охрана объектов культурного наследия Республики Марий Эл, а также их популяризация.

В перечень реставрационно-восстановительных работ на 2009-2013 годы включены архитектурные объекты Мари-Турекского района - памятники регионального значения, в том числе Свято-Троицкая церковь в д. Мамсинер.

Особенностями Марийской духовной культуры является большое число священных мест, которые представляют собой рощи или отдельные деревья, родники, озера, холмы, места погребений, либо иные объекты поклонения и почитания представителей марийцев, сохранивших в живом бытовании традиционную языческую религию. Луговые марийцы и сегодня остаются носителями веры предков, соблюдают обряды, берегут места поклонения богам. Несомненный интерес представляют ландшафтные памятники марийской традиционной культуры - священные рощи, родники, места захоронений.

Особый пласт историко-культурного наследия составляют места бытования  исторических промыслов и ремёсел. Марийцы, исповедующие языческую религию, отмечают праздники, определяемые по древнему календарю и связанные с природными явлениями (обряды поклонения усопшим, моления,  весеннее богопоклонение и др.).

Языческие праздники являются также своеобразным туристским ресурсом, в том числе и для выездного иностранного туризма представителей народов, сохраняющих древние языческие верования.

На территории поселения размещаются памятники археологии и ландшафтные объекты - «Священные рощи». «Священным местам» предлагается придать статус «Особо охраняемых территорий историко-культурного наследия республиканского значения».

Список объектов культурного наследия поселения

| № п/п | Наименование | Датировка | Местонахождение | Площадь (кв.м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии |
|  | д. Сардаял Могильник | Марийское, языческое, XVII-XIX вв | на территории двора Сардаяльской школы | не установлено |
|  | д. Сардаял Могильник II | Марийское, языческое, XVIII-XIX вв | на юго-восточной окраине деревни | 1100 |
| Памятники традиционной духовной культуры мари |
|  | Священная роща |  | к северо-востоку от д. Люсинер, на берегу р. Арборка |  |
|  | Священная роща |  | в 500 м к северу от д. Сардаял | 12000 |
|  | Священная роща |  | в 1000 м к югу от д. Сардапочинок | 9000 |

Нарушение целостности и эстетического восприятия священных рощ в большей степени связаны с антропогенным фактором: захламлённость территорий (свалки мусора, металлолома), выпас скота, расположение в непосредственной близости от памятников автомобильных трасс и т.д.

Раздел 5. Ограничения использования территории

5.1. Экологические ограничения

Особенности физико-географического положения Карлыганского поселения в структуре Мари-Турекского района, а также в структуре территории Республики Марий Эл и экономического развития республики и района определяют в целом относительно благоприятную экологическую обстановку.

Однако хозяйственная деятельность может оказывать локальное воздействие на геологическую среду, что сказывается на режиме и качестве подземных вод.

Потенциальную опасность загрязнения подземных вод представляют, главным образом, поля фильтрации неочищенных сточных вод, свалки бытовых и промышленных отходов.

Интенсивная и бесконтрольная эксплуатация водоносных горизонтов, приводимая к их истощению и ухудшению питьевых качеств подземных вод.

К основным экологическим проблемам, характерным для данной территории, относятся:

- загрязнение подземных и поверхностных вод по отдельным очагам загрязнения на территориях с неблагоприятной техногенной нагрузкой, где отмечается повышенное содержание вредных веществ в подземных водах;

- загрязнение атмосферного воздуха в населённых пунктах автотранспортом, что требует разработки рациональной транспортной сети;

- снижение плодородия почв.

Основными загрязнителями поверхностных водных объектов являются предприятия коммунального хозяйства и неканализованные ливневые воды с территорий населённых пунктов

Для улучшения экологической обстановки на территории поселения необходима разработка и осуществление превентивных мер по охране окружающей среды:

- комплекс мероприятий по охране подземных и поверхностных вод должен быть направлен на ликвидацию существующего загрязнения и предотвращение потенциально возможного:

- уменьшение выноса загрязняющих веществ в водные объекты со сточными водами;

- увеличение мощности очистных сооружений,

- внедрение оборотного или повторного использования воды, очистки сточных вод, увеличение ассимилирующей способности водоёмов;

- проведение агролесомелиоративных работ: создание искусственных защитных полос;

- формирование естественных защитных посадок, максимальное сохранение естественных лесных массивов и растительного покрова в целях ослабления эрозионных процессов;

- увеличение площади особо охраняемых природных территорий;

- формирование экологического каркаса и нормативно-правовое обеспечение природоохранного режима его структурных единиц;

- проведение комплексного экологического мониторинга.

5.2. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52 ФЗ для объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200 03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». На генеральном плане сельского поселения отображаются санитарно-защитные зоны от предприятий, сооружений транспортной и инженерной инфраструктуры, объектов специального назначения

Охранная зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры это территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны выделяются для:

- электрических сетей;

- линий и сооружений связи;

- систем газоснабжения;

- магистральных трубопроводов;

- автомобильных дорог.

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются для электроподстанций, распределительных устройств, воздушных линий электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 100 вольт» охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящих от крайних проводов на расстоянии:

- до 20 киловольт 		- 10 м;

- 35 киловольт 		- 15 м;

- 110 киловольт 		- 20 м;

- 150, 220 киловольт 	- 25 м;

- 330, 500 киловольт 	- 30 м.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации.

Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утве-рждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 г. № 578.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны:

- для магистральных газопроводов 		 - от 100 до 800 м

в зависимости от диаметра газопровода;

- для наружных газопроводов 			- 15 м от осей крайних ниток;

- для подводных переходов				- 100 м;

- от газонаполнительных станций до лесных массивов:

хвойных пород 		– 50 м;

лиственных пород 	 	– 20 м;

Вдоль магистральных трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты устанавливается охранная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 15 (25) - 100 м (300 м) от оси трубопровода с каждой стороны в зависимости от диаметра труб.

От газораспределительных станций санитарно-защитные зоны устанавливаются в размере 300 м.

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, и другим опасным воздействиям.

В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

От автозаправочных станций санитарно-защитные зоны устанавливаются в размере 50 метров (при условии оборудования АЗС системами закольцовки паров бензина), 100 м;

Для сельскохозяйственных объектов (животноводческие фермы молочно товарная ферма, овцеводческие, свиноводческие, птицеводческие фермы и т.д.) санитарно-защитные зоны устанавливаются в зависимости от поголовья скота.

Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства. На этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов устанавливаются в пределах населённых пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки и являются основными ограничениями при разработке генеральных планов населённых пунктов.

5.3. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – состояние, при котором в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации на объекте, определённой территории или акватории, нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей среде. К основным факторам риска природного характера относятся опасные геологические, метеорологические явления. Аномальная жара или морозы, паводковое подтопление.

На территории Карлыганского поселения наблюдались опасные геологические процессы. Аномальная жара летом 2010 года послужила источником возникновения  лесных пожаров, предстоит восстановление лесного фонда.

Основные факторы риска техногенного характера - это аварии на транспортных и коммунальных системах жизнеобеспечения населения, аварии на газопроводах, пожары и взрывы в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения, аварии на транспорте.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера возникают в следствии изношенности основных производственных фондов, ухудшения материально-технического обеспечения, снижения производственной и технологической дисциплины, отсутствия современных систем управления опасными процессами.

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются:

- накопление негативных последствий строительства и эксплуатации оборудования, агрегатов, объектов, приведших к трансформации природно-территориальных комплексов (образование карьеров, насыпи, эрозия, пучение грунтов, подтопление и т.п.);

- механическое разрушение оборудования, резервуаров, трубопроводов, скважин;

- отсутствие современных систем управления опасными процессами;

- неудовлетворительное состояние технических средств и оборудования, которое выработало свой амортизационный срок, физически изношено и морально устарело, имеет низкую степень надёжности и находится в аварийном состоянии;

- отсутствие дублирующих технических систем, альтернативы замены оборудования, агрегатов на предаварийной стадии;

- нарушение сроков и периодичности диагностики, дефектоскопии, обследования и проверки потенциально опасных объектов;

- отсутствие автоматических систем контроля функционирования оборудования, агрегатов, объектов с целью своевременного выявления возможных отказов и разрушений;

- нарушение производственной и технологической дисциплины;

- недостаточность квалифицированных кадров.

Основными аварийными химически опасными веществами являются: аммиак, хлор, соляная кислота.

Загрязнение атмосферного воздуха в основном происходит за счёт выбросов промышленных предприятий и автотранспорта.

К основным требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально-опасных объектах экономики (ПОО) и объектах жизнеобеспечения относятся:

- обеспечение готовности объектовых органов управления, сил и средств к Действиям по предупреждению и ликвидации ЧС;

- подготовка персонала к действиям при ЧС;

- сбор, обработка и выдача информации в области предупреждения ЧС, защиты населения и территории от их опасных воздействий;

- декларирование безопасности, лицензирование и страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта, сооружения;

- создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации ЧС.

Транспорт является источником повышенной опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним в большом количестве перевозят легковоспламеняющиеся, химические, взрывчатые и др. вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнём.

Все населённые пункты поселения обеспечены гидрантами и противопожарными водоёмами.

Зоны экологического бедствия, зоны чрезвычайных ситуаций на водных объектах, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий

В соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды и законодательством по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера зонами экологического бедствия, зонами чрезвычайных ситуаций могут объявляться водные объекты и речные бассейны, в которых в результате техногенных и природных явлений происходят изменения, представляющие угрозу здоровью или жизни человека, объектам животного и растительного мира, другим объектам окружающей среды.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса.

Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населённых пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

Мероприятия по защите населения и предупреждению ЧС

Защита населения и территорий от ЧС достигается различными путями. Одно из главных направлений является осуществление инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций:

- прогнозирование обстановки;

- планирование инженерного обеспечения ЧС (по результатам прогноза возможной инженерной обстановки);

- подготовка инженерных систем и коммуникаций к работе в условиях ЧС;

- подготовка дорожной сети;

- создание фонда защитных сооружений (ЗС);

- создание системы оповещения служб и формирований, населения о ЧС;

- эвакуация населения (при необходимости) из опасной зоны.

На все населённые пункты поселения разработаны паспорта безопасности.

5.4. Зоны с особыми условиями использования территории и прочие природоохранные ограничения

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, а также особенностями градостроительного освоения территории, к зонам природоохранного назначения отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- охранные зоны особо охраняемых природных объектов.

К землям природоохранного назначения в соответствии с Земельным и Лесным кодексами РФ относятся особо охраняемые природные территории и защитные леса.

Охранные зоны водных объектов

Водоохранной зоной водных объектов является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов. Соблюдение особого режима использования территории водоохранных зон является составной частью комплекса водоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 12 апреля 2006 г. № 74-ФЗ устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов. Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озёрную котловину.

Размеры водоохранных зон водных объектов, в соответствии со статьёй 65 Водного кодекса РФ устанавливаются следующие:

Ширина водоохранной зоны при протяжённости участков рек:

- менее 10 км от истока и устья		- 50 м;

- от истока до 10 км				- 50 м;

- от  10 км  до 50 км				- 100 м;

- от  50 км и более				- 200 м.

Для озёр и водохранилищ			- 50 м.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки или ручья устанавливается в размере 50 м.

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования.

Минимальная ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта.

Ширина прибрежной защитной полосы при уклоне берега водного объекта устанавливается:

- при обратном и нулевом уклоне		- 30 м;

- при уклоне до 30				- 40 м;

- при уклоне от 30 и более			- 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других биологических ресурсов) устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие;

- распашка земель;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация летних лагерей скота.

- проведение авиационно-химических работ;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

- проведение рубок главного пользования;

- строительство новых и расширение действующих промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- проведение без согласования с территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Российской Федерации и специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота;

- установка сезонных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков, выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автотранспорта, кроме автомобилей специального назначения.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима. Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения это территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надёжности. Основной целью создания и обеспечения в зоне санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трёх поясов. Назначение первого пояса - защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Размеры зон санитарной охраны определяются нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от скважины при использовании защищённых подземных вод, на расстоянии не менее 50 м при использовании недостаточно защищённых подземных вод. В первом поясе запрещается все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации.

Природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение находятся под особой охраной, для чего устанавливается особый правовой режим. В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках создаются охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах буферных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов. С учётом особенностей правового режима защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, в них устанавливаются следующие категории защитности:

- запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб;

- леса зелёных зон и лесопарки в населённых пунктах;

- защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных дорог федерального и республиканского значения;

- запретные полосы лесов по берегам рек и другим водным объектам:

Основные требования к охране водных объектов

- Собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений. Охрана водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляется исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 настоящего Водного Кодекса.

- При использовании водных объектов физические лица, юридические лица обязаны осуществлять водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов в соответствии с Водным Кодексом и другими федеральными законами.

Охрана водных объектов от загрязнения и засорения

- Сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов), запрещаются.

- Проведение на водном объекте работ, в результате которых образуются твёрдые взвешенные частицы, допускается только в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

- Меры по предотвращению загрязнения водных объектов вследствие аварий и иных чрезвычайных ситуаций и по ликвидации их последствий определяются законодательством Российской Федерации.

- Содержание радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений в водных объектах не должно превышать соответственно предельно допустимые уровни естественного радиационного фона, характерные для отдельных водных объектов, и иные установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации нормативы.

- Захоронение в водных объектах ядерных материалов, радиоактивных веществ запрещается.

- Сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты, запрещается.

- Проведение на основе ядерных и иных видов промышленных технологий взрывных работ, при которых выделяются радиоактивные и (или) токсичные вещества, на водных объектах запрещается.

Охрана подземных водных объектов

- Физические лица, юридические лица, деятельность которых оказывает или может оказать негативное воздействие на состояние подземных водных объектов, обязаны принимать меры по предотвращению загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также соблюдать установленные нормативы допустимого воздействия на подземные водные объекты.

- На водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается размещать места захоронений отходов производства и потребления, кладбища, скотомогильники и иные объекты, оказывающие негативное воздействие на состояние подземных вод.

- Использование сточных вод для орошения и удобрения земель может осуществляться в соответствии с санитарным законодательством.

- В случае, если при использовании недр вскрыты водоносные горизонты, необходимо принять меры по охране подземных водных объектов.

- При проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, должны быть предусмотрены меры по предотвращению негативного воздействия таких сооружений на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды.

Охрана водных объектов при эксплуатации водохозяйственной системы

При эксплуатации водохозяйственной системы запрещается:

1) осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах);

2) производить забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта в объёме, оказывающем негативное воздействие на водный объект;

3) осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, в которых содержатся возбудители инфекционных заболеваний, а также вредные вещества, для которых не установлены нормативы предельно допустимых концентраций.

7. Нарушение требований к использованию и охране водных объектов влечёт за собой ограничение, приостановление или запрещение эксплуатации объектов водохозяйственных систем в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

Охрана водных объектов при проведении работ

- Проведение строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, в их водоохранных зонах, в границах особо ценных водно-болотных угодий осуществляется в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства о градостроительной деятельности.

- Водопользователи, использующие водные объекты для забора (изъятия) водных ресурсов, обязаны принимать меры по предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения, осуществлять мероприятия по предотвращению загрязнения грунтовых вод и подъёма их уровня.

Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных в водоохранных зонах осуществляются в соответствии с лесным законодательством.

В целях охраны водных объектов, водные ресурсы которых являются природными лечебными ресурсами, устанавливаются зоны, округа санитарной охраны в соответствии с законодательством Российской Федерации о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах.

Особо охраняемые водные объекты

- Водные объекты или их части, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, могут быть признаны особо охраняемыми водными объектами.

- Статус, режим особой охраны и границы территорий, в пределах которых расположены водные объекты устанавливаются в соответствии с законодательством об особо охраняемых природных территориях.

Раздел 6. Муниципальная правовая база

В основу предложений по развитию Карлыганского сельского поселения легли целевые адресные программы, принятые Решением Собрания депутатов муниципального образования «Карлыганское сельское поселений» Мари-Турекского района Республики Марий Эл:

- Муниципальная адресная программа «Проведения Капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования на 2008-2011 годы» № 120-I от 20.03.2008 г.;

- Муниципальная целевая программа «Строительство и реконструкция объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании на 2010-2012 годы № 46 от 03.06.2010 г.;

- Муниципальная целевая программа «Чистая вода» на период 2010-2015 г № 81 от 18.10.2010 г.;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2010-2015 годы № 79-II от  29.04.2011 г.;

- Муниципальная целевая программа «Чистая вода на 2009-2013 годы» № 81 от  18 октября 2010 г.;

- Муниципальная целевая программа «Благоустройство населённых пунктов на 2011-2015 годы»  №112 от 24 декабря 2010 г.

Раздел 7. Архитектурно-планировочная организация и зонирование территории

Градостроительной задачей данного проекта является формирование генплана поселения как крупного планировочного образования, органично включающего в свой состав территории:

- земли сельскохозяйственного назначения,

- земли населённых пунктов,

- земли промышленности, транспорта и другие

- земли лесного фонда

- земли особо охраняемых природных территорий

- земли запаса

Проект включает в себя следующие градостроительные задачи развития населённых пунктов:

- архитектурно-планировочные решения территории определяющие цели и задачи проекта планировки;

- функциональное зонирование и режимы градостроительного использования территории;

- параметры развития функциональных территорий;

- инженерное обеспечение и благоустройство;

- транспортное обслуживание и пешеходные связи.

7.1. Основные направления градостроительного развития территории поселения

К основным направлениям градостроительного развития территории относятся:

- перспективное хозяйственное и градостроительное развитие в условиях сбалансированного использования социального, экономического и природного потенциалов поселения;

- интенсификация транспортных связей и создание единой транспортной системы;

- сокращение (или ликвидация) ущерба, причиняемого окружающей среде, а также воспроизводство и охрана природных ресурсов и природного наследия посредством поддержки баланса экосистемы;

- комплексное сохранение историко-культурного наследия и одновременное удовлетворение потребностей современного общества;

- принятие предупреждающих мер в сферах землепользования и строительства, направленных на ограничение размеров ущерба от природных бедствий, аварий и катастроф.

Основная направленность градостроительной политики в поселении на всех уровнях должна быть связана с укреплением экономической базы и социальной инфраструктуры населённых пунктов сельских, городских поселений, улучшением их транспортных связей с районным центром, а также повышением уровня инженерной обеспеченности территории.

7.2. Проектируемая структура земель населённых пунктов

Структура земель населённых пунктов меняется в связи выделением новых территорий под жилищное строительство.

Территория может использоваться под размещение объектов производственного назначения, допустимых под размещение в данной санитарной зоне и требует проведения соответствующих мероприятий по переводу разрешённого использования земельного участка.

Проектируемая территориальная структура населённых пунктов

| Населённые пункты | всего территория, га | в том числе земли | дополнительные территории |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | жилая застройка | общественно- деловых зон | особо охраняемые территории | производственные | общего пользова- ния улицы, дороги | с/х использования, садов | прочие, зел. зоны, тер. диспансера | водные объекты |  |
| д. Большой Карлыган | 207 | 9,39 |  |  | 1,0 | 5,8км | 158,42 | 39,19 | 1,0 | 165,6 |
| д. Киселево | 92,5 | 3,33 |  |  | 1,0 | 2км | 45,65 | 43,52 | - | 69,2 |
| д. Кукрем | 33,4 | 2,12 |  |  | 0,5 | 1км | 12,48 | 18,8 | 2,0 | 4,5 |
| д. Лопово | 50,3 | 3,5 |  |  | 1,0 | 1,5км | 25,44 | 21,36 | 8,0 | 39,7 |
| д. Люсинер | 51,9 | 3,73 |  |  | 0,5 | 2,5км | 25,71 | 22,46 | - | 0 |
| д. Малый Карлыган | 37,9 | 1,96 |  |  | 1,0 | 1км | 24,1 | 11,84 | - | 5,9 |
| д. Мамсинер | 63,9 | 1,39 |  |  | 0,2 | 2км | 10,67 | 51,84 | - | 2,5 |
| д. Мари-Посенур | 74,0 | 5,05 |  |  | 0,5 | 1,8км | 26,11 | 42,94 | - | 40,3 |
| д. Нижний Шолдынер | 14,0 | 0,2 |  |  | 0 | 1км | 2,39 | 11,31 | 0,5 | -14,0 |
| д. Новая Пижмарь | 21,1 | 2,91 |  |  | 0,5 | 1,5км | 18,19 | 0 | - | 11,2 |
| д. Пабайнур | 27,5 | 2,28 |  |  | 0,5 | 4км | 19,72 | 5,5 | - | 3,8 |
| д. Пахомово | 27,5 | 2,6 |  |  | 0 | 2км | 2,84 | 22,06 | - | -27,5 |
| д. Сардаял | 124,2 | 9,35 |  |  | 2,0 | 3км | 89,73 | 25,12 | 2,0 | 40,5 |
| д. Сарда | 19,2 | 1,18 |  |  | 0 | 1,4км | 11,15 | 6,87 | - | 0 |
| д. Сюльта | 26,6 | 1,45 |  |  | 1,0 | 1км | 17,91 | 7,24 | - | 17,3 |
| д. Толтенур | 18,4 | 1,61 |  |  | 0,1 | 2км | 16,79 | 0 | 0,5 | 0 |
| д. Шихалеево | 23,1 | 1,89 |  |  | 0,2 | 1,8км | 11,74 | 9,47 | - | 10,4 |
| д. Шургунур | 56,0 | 3,29 |  |  | 1,0 | 1,9км | 31,89 | 20,82 | - | 11,4 |
| Всего: | 968,5 | 57,23 | 0 | 0 | 11,0 | 37,2 | 550,93 | 360,34 | 14,0 | 380,8 |

7.3. Функциональное зонирование территории поселения

Перспективное градоэкономическое зонирование территории поселения основывается на оценке существующего функционального использования частей территории, сложившейся системы расселения, планировочной организации и наличия ресурсно-хозяйственного и социально-экономического потенциалов.

Функциональное зонирование предполагает выделение на территории поселения зон:

- жилой;

- общественно-деловой;

- ведения лесного хозяйства;

- сельскохозяйственной;

- производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- санаторно-лечебной, профилактической и оздоровительной;

- рекреационной;

- особо охраняемых природных территорий;

- зоны специального назначения;

- зоны режимных территорий.

- жилая зона представлена жилыми образованиями населённых пунктов.

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. В течение расчётного срока жилищный фонд планируется увеличить с 47808,2 кв.м. до 97500 кв.м. с средней обеспеченностью общей площадью 30 кв. м на человека. Объем нового жилищного строительства составит 49691,8 кв.м. Это в основном малоэтажная индивидуальная застройка.

При размещении площадок нового жилищного строительства учтены ограничения и требования, связанные с санитарно-защитными зонами производственных, коммунальных, транспортных объектов. Реализация жилищной программы, намеченной Генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства на свободных территориях с реконструктивными мероприятиями на территориях сложившейся застройки.

- зона общественно-деловая (зона делового, общественного и коммерческого значения) представлена объектами обслуживания – ДК, детскими учреждениями, объектами торговли, общественного питания и т.д.

- зона ведения лесного хозяйства выделяется для определения лесохозяйственной деятельности по использованию и восстановлению лесного фонда, который оказывает огромное воздействие на экологическое состояние природных комплексов в результате выполнения ими таких биоэкологических функций, как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение и повышение плодородия почв, сохранение биологического разнообразия, обогащения атмосферы кислородом и связывание углерода, благоприятное влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна.

- сельскохозяйственная зона сохраняется с/х производство, садоводство.

- зона производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры предста-влена производственными объектами в основном ________________________.

- санаторно-лечебная и оздоровительная зона

В рамках перспективного использования рекреационных и бальнеологических ресурсов целесообразно организация санаторно-курортного комплекса, включающего создание новых оздоровительных учреждений. Наряду с санаторно-курортным делом рекомендуется развитие лечебно-оздоровительных и спортивно-оздоровительных рекреационных комплексов, а также расширение сферы туристских услуг.

- рекреационная зона

Развитие туризма обеспечивает широкие возможности для оздоровления и реабилитации населения и вносит значительный вклад в развитие экономики, увеличения количества рабочих мест, налоговых поступлений в бюджет.

Разнообразие природных ландшафтов, малые реки, ценные бальнеологические ресурсы, удобная транспортная доступность, наличие туристской инфраструктуры придают территории туристско-рекреационное значение.

Благоприятные природно-ландшафтные, гидрографические и экологические условия определяют возможности организации разнообразных туристических маршрутов, развитие спортивного, познавательного и экологического видов туризма. В связи с чем, требуется инфраструктурное обеспечение данного вида деятельности на выделенной для этой цели территории.

- зона особо охраняемых природных территорий

Природоохранная деятельность является основной функцией особо охраняемых природных территорий. В системе природоохранной деятельности охрана природных ландшафтов занимает особое место, поскольку лишь  при наличии в ненарушенном состоянии определённой части экосистем возможно сохранение биологического разнообразия и достижение целей охраны природы

Современной законодательство трактует особо охраняемые природные территории как участки биосферы, которые полностью или частично, бессрочно или временно исключены из традиционного интенсивного хозяйственного оборота.

В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" на территории Карлыганского сельского поселения нет особо охраняемых природных территории.

- зона специального назначения

- зоны кладбищ,

- зона режимных территорий.

Раздел 8. Планируемые объекты капитального строительства

В соответствии с принятыми на территории района и поселения целевыми адресными программами и расчётом по необходимому объёму обслуживания населения в проекте заложены объекты капитального строительства социального назначения и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Объекты капитального строительства и инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Заказчик, инвестор | Стоим млн. руб. | Сроки строи-тельства | Источники финансиров., бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты строительства (здания, сооружения) |
| 1 | Реконструкция здания КСК д. Б. Карлыган | МБУК «Карлыганский КСК» | 8 | 2013-2014 |  |
| 2 | Строительство здания Арборской СДК | МБУК «Карлыганский КСК» | 10 | 2014 |  |
| 3 | Строительство здания администрации | Администрация МО «Карлыган-ское сельское поселение» | 12 | 2015 |  |
| 4 | Реконструкция Арборскую ООШ | Отдел образования | 8 | 2016 |  |
| 5 | Реконструкция Сардаяльской ООШ | Отдел образования | 8 | 2017 |  |
| Объекты коммунальной инфраструктуры |
| Водоснабжение, водоотведение, пожаротушение |
| 6 | строительство водопровода в д. Толтенур 1,2 км | Администрация МО «Карлыган-ское сельское поселение» | 11 | 2015 |  |
| 7 | реконструкция водопровода д. Лопово 2 км. | Администрация МО «Карлыган-ское сельское поселение» | 15 | 2016 |  |
| 8 | реконструкция водопровода д. Мари-Посенур 1,4 км | Администрация МО «Карлыган-ское сельское поселение» | 11 | 2017 |  |
| 9 | строительство водопровода в д. Пабайнур | Администрация МО «Карлыган-ское сельское поселение» | 15 | 2018 |  |
| 10 | строительство водопровода в д. Сардаял 4 км | Администрация МО «Карлыган-ское сельское поселение» | 20 | 2015 |  |
| 11 | реконструкция водопровода д. Большой Карлыган 3 км | Администрация МО «Карлыган-ское сельское поселение» | 15 | 2018 |  |
| Электроснабжение |
| 12 | Монтаж энергосберегаю-щего уличного освещения в д. Большой Карлыган, д. Малый Карлыган, д. Шургунур, д. Лопово, д. Люсинер, д. Киселево, д. Сардаял | Администрация МО «Карлыган-ское сельское поселение» | 5 | 2014-2018 |  |
| 13 | Замена электро опор в д. Мамсинер | Администрация МО «Карлыган-ское сельское поселение» | 5 | 2016 |  |
| Газоснабжение |
| По администрации МО «Карлыганское сельское поселение» на 99% все организации и населённые пункты газифицированы |
| Благоустройство |

Перечень автомобильных дорог намеченных к строительству и реконструкции

| № п/п | Наименование автодороги | Протя-женн. км | Стоим. стр-ва, млн. руб. | Сроки стр-ва, годы | Источник финансирования бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местные дороги |
| 1 | д. Большой Карлыган | 6,0 | 12 | 2014 |  |
| 2 | д. Киселево | 2,0 | 6 | 2015 |  |
| 3 | д. Шихалеево | 2,0 | 6 | 2016 |  |
| 4 | д. Лопово | 1,5 | 5,5 | 2017 |  |
| 5 | д. Люсинер | 2,5 | 6,5 | 2018 |  |
| 6 | д. Новая Пижмарь | 1,5 | 5,5 | 2019 |  |
| 7 | д. Шургунур | 2,0 | 6 | 2020 |  |
| 8 | д. Сарда | 1,5 | 5,5 | 2021 |  |
| 9 | д. Сардаял | 3,0 | 7 | 2022 |  |

Раздел 9. Инженерно-технические мероприятия в области гражданской обороны. Противопожарные мероприятия

Территория поселения 14366,8 га, население 3059 человек. На территории поселения химические, взрывоопасные объекты отсутствуют. Численность населения, подлежащего укрытию в подвалах и других заглублённых помещениях составляет 3059 человек.

Количество водонапорных башен подлежащих защите – 13 шт. Протяжённость водопроводных сетей – 34,2 км.

Защита населения от оружия массового поражения и других средств нападения противника представляет собой главную задачу гражданской обороны поселения. Она предусматривает подготовку и проведение комплекса мероприятий по предотвращению или максимальному снижению воздействия на людей поражающих факторов ядерного, химического и бактериологического оружия.

Исходя из географической, социально-экономической характеристики поселения в мирное время на территории поселения могут возникнуть следующие чрезвычайные ситуации:

- массовые лесные пожары;

- разлив токсичных химических веществ на региональной автодороге;

- возможные аварии на газопроводе.

На территории поселения возможны все виды лесных пожаров: низовые и верховые. Средняя дата начала пожароопасного периода – 21 апреля, конечная -1 октября. Средняя продолжительность 160 дней.

В результате пожаров населённые пункты могу быть охвачены сильным задымлением. Задымляемость может вызвать затруднение эвакуации населения, а также продвижению формирований РСЧС. При возникновении массовых лесных пожаров может быть нарушено электроснабжение и телефонная связь.

Территория поселения, как и в целом района, входит в зону рискованного земледелия. Сельскохозяйственное производство несёт ежегодно потери от ранних заморозков или засухи в период всходов и активной вегетации всех видов сельскохозяйственных культур, а также от сильных продолжительных дождей. В результате воздействия стихийных гидрометеорологических условий возможны потери урожая сельскохозяйственных культур на 25-30 %.

Территория поселения, как и в целом всего Мари-Турекского района эндемична по геморрагической лихорадке с почесным синдромом, клещевому энцефалиту, неустойчива по заболеваемости сальмонеллёзом и острой дизентерии, чему способствует несоблюдение санитарных правил гражданами.

На случай пожаров в населённых пунктах необходимо:

- определить водоёмы для забора воды пожарными машинами;

- в зимнее время содержать в проезжем состоянии проезды к водоёмам или гидрантам для заправки водой пожарных машин;

- иметь в каждом населённом пункте пожарную сигнализацию для оповещения населения на случай пожара;

- на каждом доме населённого пункта иметь таблички с указанием вида инструмента с которым должен прибыть на тушение пожара;

-  в летнее время у каждого жилого дома должен быть запас воды в доступной ёмкости для первичного тушения пожара;

- на всех хозяйствующих субъектах иметь в наличии пожарные щиты с набором инструментов для тушения;

- в случаи угрозы массовых пожаров на предприятиях организовать круглосуточное дежурство;

- в населённых пунктах в летнее время организовать ночное дежурство силами населения

На случай лесных пожаров:

- устройство минерализованных полос и уход за ними;

- устройство противопожарных разрывов;

- устройство дорог пожарного значения;

- очистка лесных дорог;

- организация постоянного наблюдения за состоянием лесов;

- оповещение населения о состоянии пожарной опасности в лесах через средства массовой информации;

- своевременное извещение населения об угрозах возникновения пожара или его возникновении через СМИ.

На случай наводнения и затопления:

- оповещение населения;

- прогнозирование зон затопления;

- определение мест эвакуации населения, скота и маршруты их передвижения;

- обучение населения действиям в сложной обстановке.

На случай стихийных бедствий:

- иметь средства оповещения населения при угрозе урагана;

- своевременная расчистка крыш и перекрытий от снега.

Наличие пожарных водоисточников в населённых пунктах поселения

| № п/п | Населенные пункты | Противопожарное водоснабжение | Вод. башни, объем, отбора приспособ-ленность | Наличие мотопомп кол-во, марка | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во ПГ | кол-во ПВ приспособленных |  |  |  |
| 1 | д. Большой Карлыган | 6 | 1 | 1 | Хонда SEH-50 |  |
| 2 | д. Киселево | 4 | - | 2 | Хонда SEH-50 |  |
| 3 | д. Кукрем | - | 1 | - | - |  |
| 4 | д. Лопово | - | 1 | 2 | - |  |
| 5 | д. Люсинер | - | - | 1 | Модель-БМП-3300/30 |  |
| 6 | д. Малый Карлыган | - | 1 | 2 | - |  |
| 7 | д. Мамсинер | 2 | - | 1 | - |  |
| 8 | д. Мари-Посенур | - | 1 | 1 | - |  |
| 9 | д. Нижний Шолдынер | - | - | - | - |  |
| 10 | д. Новая Пижмарь | - | 1 | 1 | - |  |
| 11 | д. Пабайнур | - | 1 | - | EY20DJ |  |
| 12 | д. Пахомово | - | - | - | - |  |
| 13 | д. Сардаял | - | 1 | 1 | EY20DJ |  |
| 14 | д. Сарда | - | 1 | - | Модель-БМП-3300/30 |  |
| 15 | д. Сюльта | - | 1 | 1 | - |  |
| 16 | д. Толтенур | - | 1 | - | - |  |
| 17 | д. Шихалеево | - | 3 | 1 | Модель-БМП-3300/30 |  |
| 18 | д. Шургунур | - | 1 | 2 | Модель-БМП-3300/30 |  |
|  | Всего: | 12 | 15 | 16 | 8 | - |

Раздел 10. Мероприятия по охране окружающей среды. Очистка территории

Предметом раздела «Охрана природы» является весьма важная составляющая результирующей комплексной оценки – оценка градостроительного потенциала территорий c учётом зон с особыми условиями использования, формируемых экологическими и санитарно-гигиеническими ограничениями. В основу оценки положены границы и режимы зон с особыми условиями использования территорий, потенциальные возможности организации новых особо охраняемых природных территорий с учётом сохранения и рекомендаций по восстановлению утраченных элементов природно-экологического каркаса сельского поселения.

К основным источникам загрязнения компонентов окружающей среды относятся:

- автомобильные дороги,

- очистные сооружения,

- кладбища.

С каждым годом происходит увеличение количества бытовых отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоёмов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Выводы:

Без наличия усовершенствованной системы сбора, утилизации и переработки ТБО возрастающее количество мусора может вызвать загрязнение лесных площадей  и пахотных земель, участков вдоль дорог, посадок, оврагов, улиц, что может вызвать экологическую катастрофу в поселении.

Санитарное благоустройство территорий включает в себя: сбор и удаление твёрдых бытовых отходов (ТБО); организацию работ по вывозу мусора; обезвреживание ТБО; уборку территорий.

Для защиты окружающей среды генпланом предусматриваются следующие мероприятия:

- по охране атмосферного воздуха проектом предлагается при освоении новых территорий под индивидуальное жилищное строительство предусматривать мероприятия исключающие выброс вредностей в воздушный бассейн, централизованное водоснабжение, канализацию.

- по охране поверхностных и подземных вод хозяйственные стоки отводить в канализационную сеть;

- комплекс мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологических условий – озеленение, вертикальная планировка;

- по охране почв – срезка растительного слоя земли с участков, где он имеется с последующим использованием его для создания газонов.

Планировочные мероприятия направлены на:

- снижение вредного воздействия на окружающую среду производственных, коммунальных объектов, транспорта;

- улучшения экологической и санитарно-гигиенической ситуации на территории поселения.

В целях совершенствования системы комплексного благоустройства, осуществления мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории Карлыганского сельского поселения, создания комфортных условий для деятельности и отдыха жителей принята муниципальная целевая программа «Благоустройство населённых пунктов на период 2011-2015 годы».

Программой предусматривается благоустройство территории, строительство линий электропередач, ремонт и строительство дорог, обустройство подъездных путей к пожарным водоёмам, обновление памятников и обелисков участникам ВОВ реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских площадок, ликвидация несанкционированных свалок.

Очистка территорий населённых пунктов и вывоз бытовых отходов осуществляется механизированным способом специализированной организацией ООО «Жилсервис». Вывоз мусора осуществляется на полигон ТБО пос. Мари-Турек.

В населённых пунктах, в которых не организован вывоз бытовых отходов в том числе д. Новая Пижмарь, д. Малый Карлыган, д. Толтенур, д. Мари-Посенур, д. Кукрем, д. Лопово, д. Люсинер, д. Пабайнур, д. Шургунур, д. Киселево, д. Мамсинер, д. Сюльта, д. Сарда, д. Сардаял необходимо предусмотреть места для установки контейнеров для сбора бытового мусора и заключить договор на вывоз ТБО

Вывоз ТБО по Карлыганскому сельскому поселению

| Населённые пункты | К-во домов | Договора на вывоз ТБО | Периодич-ность | Организ. осущест. вывоз ТБО | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Большой Карлыган | 272 | 88 +102кв-р из многокв. домов | 1 раз в неделю | ООО «Жилсервис» |  |
| д. Киселево | 60 |  |  |  |  |
| д. Кукрем | 17 |  |  |  |  |
| д. Лопово | 49 |  |  |  |  |
| д. Люсинер | 32 |  |  |  |  |
| д. Малый Карлыган | 27 |  |  |  |  |
| д. Мамсинер | 21 |  |  |  |  |
| д. Мари-Посенур | 36 |  |  |  |  |
| д. Нижний Шолдынер | 2 |  |  |  |  |
| д. Новая Пижмарь | 36 |  |  |  |  |
| д. Пабайнур | 21 |  |  |  |  |
| д. Пахомово | 2 |  |  |  |  |
| д. Сардаял | 145 |  |  |  |  |
| д. Сарда | 14 |  |  |  |  |
| д. Сюльта | 24 |  |  |  |  |
| д. Толтенур | 26 |  |  |  |  |
| д. Шихалеево | 19 | 13 | 1 раз в неделю | ООО «Жилсервис» |  |
| д. Шургунур | 46 |  |  |  |  |

Раздел 11. Основные технико-экономические показатели

|  | Наименование показателя | Единица измерения | Соврем. состоян. | 1-ая очередь | Расчетн. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ТЕРРИТОРИЯ ПОСЕЛЕНИЯ |
| 1.1 | Общая площадь земель в грани-цах поселения | га | 14366,8 | 14366,8 | 14366,8 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 968,5 | 1138,1 | 1349,3 |
| 1.3 | Жилая зона | га | 57,23 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - средней этажности | га |  |  |  |
|  | - индивидуальной застройки | га |  |  |  |
| 1.4 | Административно-деловая зона | га |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - спортивного назначения | га |  |  |  |
|  | - учебно-образовательного назнач. | га |  |  |  |
|  | - здравоохранения | га |  |  |  |
| 1.5 | Производственная зона | га | 11,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - промышленности | га |  |  |  |
|  | - иные производственные зоны | га |  |  |  |
| 1.6 | Зона инженерн. инфраструктуры | га |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - энергообеспечения | га |  |  |  |
|  | - водоснабжения и водоотведения | га |  |  |  |
| 1.7 | Рекреационные зоны | га |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - санатории, дома отдыха, ДОЛы | га |  |  |  |
|  | - ООПТ | га |  |  |  |
| 1.8 | Зона с/х назначения | га | 12230,59 | 12060,99 | 11849,79 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - земли МарРНИИСХ | га |  |  |  |
|  | - садоводческие товарищества | га |  |  |  |
| 1.9 | Зона специального назначения | га |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - ритуального назначения | га |  |  |  |
|  | - кладбища | га |  |  |  |
| 1.10 | Зона режимных территорий | га |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - режимных объектов | га |  |  |  |
|  | - постороннего пользования | га |  |  |  |
| 1.11 | Зона акваторий | га |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - акваторий поселения | га |  |  |  |
|  | - поселковые акватории | га |  |  |  |
| 1.12 | Зона фонда перераспределения сельских земель | га |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - перспективного освоения | га |  |  |  |
|  | - фонда перераспределения земель лесного фонда | га |  |  |  |
|  | - фонда перераспределения земель с/х назначения | га |  |  |  |
|  | 2. НАСЕЛЕНИЕ |
|  | Общая численность населения | чел. | 3059 | 3150 | 3250 |
|  | Плотность населения | чел. на га | 0,21 | 0,22 | 0,23 |
|  | Возрастная структура: |  |  |  |  |
|  | население младше трудоспособ-ного возраста (до 15 лет) | чел. |  |  |  |
|  | население в трудоспособном воз-расте: 16 -54 жен, -59 лет муж. | чел. |  |  |  |
|  | население старше трудоспособ-ного возраста | чел. |  |  |  |
|  | 3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1 | Общий объем нового жилищного строительства (дома, квартиры) | Sобщ., м2 | 47808,2 | 69351,02 | 97500 |
|  |  | к-во |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Секционные жилые дома, блоки-рованные (дома, квартиры) | Sобщ., м2 | 12468,68 |  |  |
|  |  | к-во |  |  |  |
|  | Индивидуальные жилые дома с участками | Sобщ., м2 | 35345,52 |  |  |
|  |  | кол-во |  |  |  |
|  | Средняя обеспеченность | м2 / чел. | 15,6 | 22 | 30 |
| 3.2 | обеспеченность жилищного фонда: | % от общ. жилфонда |  |  |  |
|  | - водопроводом | % | 62 |  |  |
|  | - канализацией | % |  |  |  |
|  | - газоснабжением | % | 96,3 |  |  |
|  | - электроснабжением | % | 100 |  |  |
|  | - центральным отоплением | % |  |  |  |
|  | 4. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 4.1 | Учебно-образовательные |  |  |  |  |
|  | детские дошкольные учреждения | мест | 160 |  |  |
|  | общеобразовательные школы | мест | 945 |  |  |
| 4.2 | Здравоохранения |  |  |  |  |
|  | Стационар | коек |  |  |  |
|  | ФАП | посещ./см. |  |  |  |
|  | Санаторно-курортные, оздорови-тельные (лето/зима) | мест |  |  |  |
| 4.3 | Сфера обслуживания |  |  |  |  |
|  | Спортивные | кол-во |  |  |  |
|  | Культурно-досуговые | кол-во |  |  |  |
|  | Торговли | кол-во | 21 |  |  |
|  | Общественного питания | посад. мест | 1 |  |  |
|  | Административные | шт. | 3 |  |  |
|  | 5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Протяженность дорог поселения | км | 37,2 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | федеральные | км |  |  |  |
|  | региональные | км | 1,3 |  |  |
|  | местные | км | 37,2 |  |  |
|  | Количество транспортных развязок в развязок в разных уровнях | единиц |  |  |  |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и проездов населённых пунктов | км | 37,2 |  |  |
|  | 6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 131 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 65,2 |  |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0 |  |  |
|  | Произв. водозаборных сооружений | тыс. куб. м./в сутки | 131 |  |  |
|  | Протяженность сетей | км | 34,2 |  |  |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод |  |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./в сутки |  |  |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м./в сутки |  |  |  |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки |  |  |  |
|  | Протяженность сетей | км | 2,0 |  |  |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии всего | тыс. кВт. ч./в год |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. кВт. ч./в год |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | тыс. кВт. ч./в год |  |  |  |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление тепла всего | Гкал/год |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год |  |  |  |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год |  |  |  |
|  | Произв. централ. источников тепла | Гкал/час |  |  |  |
|  | Протяженность сетей | км | 2,05 |  |  |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Удел. вес газа в топливном балансе | % |  |  |  |
|  | Потребление газа всего | куб. м./год |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | куб. м./год |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | куб. м./год |  |  |  |
| 6.7 | Связь |  |  |  |  |
|  | Охват населения телевиз. вещанием | % от насел. | 100 |  |  |
|  | Охват населения телефонной сетью | % от насел. | 100 |  |  |

# Text boxes

Открытое акционерное общество

«МАРИЙСКГРАЖДАНПРОЕКТ

Базовый территориальный проектный институт»