| МАРИЕЦ ЯЛ ШОТАН ИЛЕМ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙ АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ ПУНЧАЛ | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАРИЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- |

От 26 декабря 2013 года № 118

«Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на

территории муниципального образования «Марийское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования «Марийское сельское поселение», администрация муниципального образования «Марийское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Марийское сельское поселение».(Приложение № 1)

2. Главному специалисту администрации муниципального образования «Марийское  сельское поселение» Храмцовой А.А. организовать размещение указанного постановления на официальном сайте муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию и вступает в силу с момента его обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

муниципального образования

«Марийское сельское поселение»                                                    О.Г.Фадеева

Приложение № 1 к постановлению

администрации муниципального образования

«Марийское сельское поселение»

от 26.12.2013 г. № 118

Схема водоснабжения и водоотведения на территории

муниципального образования «Марийское сельское поселение»

Мари-Турекского муниципального района

Республики Марий Эл

2013 г.

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и

водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства и организаций, обязанных при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в

соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого

потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Марийского сельского поселения качественным водоснабжением и водоотведением;

5. строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  Марийского сельского поселения;

6.  улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения

3.1. Географическое положение.

Муниципальное образование «Марийское сельское поселение» расположено в юго-восточной части Мари-Турекского района Республики Марий Эл. Оно граничит на севере с Хлебниковским сельским поселением, на востоке с Карлыганским сельским поселением,  на юге с Республикой Татарстан, на западе с Моркинским и Параньгинским районами Республики Марий Эл.

Существующая численность населения Марийского сельского поселения  по состоянию на 01.01.2014 г. составляет  2175 человек.

В состав Марийского сельского поселения входят шестнадцать населенных пунктов: поселок Мариец, являющийся административным центром, пос. Новопавловский, деревни: Шора,  Ведерники, Шишинер, Дружино, Исмаил, Малые Нослы, Малый Тюнтерь, Малая Нуса, Малые Янгурцы, Болгары, Верхний Мир, Новый Мир, Кирино, Дубровка.

Внешнее сообщение Марийского сельского поселения с республиканским центром г. Йошкар-Ола и другими населенными пунктами осуществляется автотранспортом по автодороге  республиканского значения общего пользования

- Йошкар-Ола – Мари-Турек - Мариец.

3.2. Климат

Климат Мари-Турекского района, расположенного на востоке Республики Марий Эл,  в состав которого входит Марийское сельское поселение можно охарактеризовать как умеренно-континентальным с умеренно суровой, снежной зимой и умеренно-теплым летом.

Среднегодовая температура воздуха по территории около +2о. Самая низкая среднемесячная температура -14о и абсолютный минимум -48о наблюдается в январе месяце. Самая высокая среднемесячная температура +18,5о и абсолютный максимум +38о наблюдается в июле месяце.

Продолжительность солнечного сияния 1961 час за год с максимумом в июле - 305 часов и минимумом в декабре - 29 часов.  Количество дней без солнца за год 100, причем это количество не превышает 1 - 2 дня в месяц.

В теплую половину года наблюдается преобладание ясной погоды над пасмурной.

Среднегодовое количество осадков составляет 496 мм, из них приблизительно 70 % выпадает за тёплый период. В твёрдом виде выпадает 20 % всех осадков. Снежный покров обычно устанавливается со второй половины ноября и сходит к середине апреля.

Ветровой режим характеризуется преобладанием юго-западных ветров в теплую половину года. Наряду с преобладающими в тёплое время года появляются ветры северных направлений.

Средняя скорость ветра составляет 3,8 м/сек.

Сильные ветры более  15 м/сек отмечаются около 9 дней за год.

Зимой часты метели. Они наблюдаются преимущественно при умеренных и сильных ветрах южных направлений. В среднем за зиму наблюдается 36 дней с метелью.

Кроме метелей к неблагоприятным атмосферным явлениям относятся туманы, чаще всего они бывают осенью и зимой, а среднее число дней с туманами составляет 20 дней за год.

Период активной вегетации растений длится 127 дней. Продолжительность устойчивых морозов - в среднем 127 дней. Продолжительность отопительного периода 221 день. Максимальная глубина промерзания почвы -140 см.

Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но в особо метельные зимы вследствие большого снегопереноса южными и юго-восточными ветрами рекомендуется временная снегозащита путей сообщения

Район относится к зоне умеренного потенциала загрязнения, т.к. метеорологические условия таковы, что создаются равновесные условия для рассеивания и накопления вредных примесей в атмосфере.

Почвы

На территории поселения преобладают дерново-слабо- и средне-подзолистые суглинки (около 65 % территории района) и дерново-слабо- и средне-подзолистые супесчаные почвы (около 35 % территории района).

Материнская порода - пермские суглинки и покровные лесовидные породы. По рельефу занимают повышенные местоположения и пологие склоны.

Почти на всей территории Марийского сельского поселения плоскостная и  овражная эрозия встречается местами на склонах речных долин, балок и ложбин.

Противоэрозионные мероприятия: рациональное размещение угодий, залужение и посадка противоэрозионных насаждений.

Гидрологическая характеристика и ресурсы подземных  вод

Мари-Турекский район расположен в пределах Волго-Камского артезианского бассейна. Водоносные горизонты, имеющие значения для водоснабжения, приурочены к породам Верхней Перми.

К четвертичным отложениям приурочены грунтовые воды, связаны они с аллювиальными флювиогляциальными образованиями, имеющими ограниченное распространение.

Дебиты колодцев в основном не превышают десятые доли л/сек. Воды четвертичных отложений в силу локального распространения, слабой водообильности и подверженности поверхностному загрязнению не имеют практического значения.

В толще верхнепермских пород содержатся два водоносных горизонта - нижнетатарский  (уржумский) и казанский. Питание водоносных горизонтов происходит, главным образом, за счет атмосферных осадков, а разгрузка в речные долины. Воды трещинные и трещинно-пластовые, в основном напорные, редко безнапорные.

Верхним водоупором для водоносных горизонтов служат четвертичные суглинки мощностью 0,5 до 15 м, местами - прослои уржумских или казанских глин. Нижний водоупор развит спорадически.

Водообильность пород пестрая и зависит от степени трещиноватости их и литологического состава. Наибольшей водообильностью обладают сильно трещиноватые известняки. Воды обычно пресные, от мягких до жестких.

Мощность зоны пресных вод составляет 100 - 150 м, в сводовой части Вятских поднятий и в долинах рек сокращается до 25 - 80 м.

3.3.  Существующее функциональное использование территории населенных пунктов муниципального образования «Марийское сельское поселение».

В состав земель населенных пунктов Марийского сельского поселения входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

•	жилая зона;

•	общественно-деловая зона;

•	производственная;

•	зона инженерной и транспортной инфраструктур;

•	рекреационная зона;

•	зона сельскохозяйственного использования;

•	зона специального назначения.

•	иные территориальные зоны

Таблица № 1

Современная структура земель сельского поселения на 01.01. 2014 г.

| № п/п | Состав земель по категориям | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Земли населенных пунктов | 820 |
| 2 | Земли лесного фонда | 11823,2 |
| 3 | Земли водного фонда | 120,0 |
| 4 | Земли особоохраняемых территорий | - |
| 5 | Земли сельскохозяйственного назначения | 9584,6 |
| 6 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и земли иного специального назначения | 77,2 |
| 7 | Земли запаса | - |
|  | Всего земель в существующих границах поселения | 22319,0 |

3.4. Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Общественный центр Марийского сельского поселения  сформирован в поселке Мариец.

На территории  поселения расположены средняя общеобразовательная школа, начальная школа, детский сад, группа кратковременного  пребывания детей дошкольного возраста.

Учреждения культурно - досугового типа представлены в первую очередь сельскими домами культуры, которые расположены в п. Мариец, п.Новопавловский, д.Дружино, д.Малый Тюнтерь.

В  поселке Мариец имеется участковая больница на 10 коек круглосуточного пребывания  и 5 коек дневного стационара. Имеется аптека.

В пос. Новопавловский и д. Дружино находятся фельдшерско - акушерские пункты (ФАП).

Данные об организациях, расположенных в черте населенных пунктов поселения,

по состоянию на 01.01.2014 г.

Детские дошкольные учреждения

Таблица 2.

| № | Наименование | Адрес | Этажность | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ДОУ Детский сад п. Мариец | Д. Шора, ул. Центральная Усадьба, д.6 | 3 здание МБОУ «СОШ п.Мариец» | Кабирова В.С. |
| 2 | Группа кратковременного пребывания детей | Д. Дружино, ул. Дружино, д.51 | 1 здание МБОУ «Дружинская начальная школа» | Шафиуллина Г.Ш. |

Учебные заведения

| № | Наименование | Адрес | Этажность | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа пос. Мариец» | Д. Шора, ул. Центральная Усадьба, д.6 | 3 здание МБОУ «СОШ п.Мариец» | Гумаров Н.Х. |
| 2 | МБОУ «Дружинская начальная школа» | Д. Дружино, ул. Дружино, д.51 | 1 здание МБОУ «Дружинская начальная школа» | Бадретдинов Н.В. |

Учреждения здравоохранения

| № | Наименование | Адрес | Этажность | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Поликлиники | - | - |  |
| 1 | Участковая больница пос. Мариец | П.Мариец, ул. Базарная, д.58 | Одноэтажное кирпичное здание МБУЗ ЦРБ | Халитов И.З. |
| 2 | ФАП д.Дружино | Д.Шишинер, ул. Шишинер, д.8/1 | помещение в 1-о этажном здании, здание МБУЗ ЦРБ | Бурханова Р.Д. |
| 3 | ФАП п.Новопавловский | П.Новопавловский, ул. Зеленая, д.15 | помещение в 1-о этажном здании, здание МБУЗ ЦРБ | - |
| 3 | Аптека № 10 п. Мариец | П.Мариец, ул. 1-я Набережная, д.2 | Одноэтажное кирпичное здание МБУЗ ЦРБ | Клюкина Г.В. |

Учреждения культуры и искусства

| № | Наименование | Адрес | Этажность | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Клубы |  |  | - |
| 1 | МБУК «Марийский КСК» Центральный сельский дом культуры п.Мариец | П.Мариец, ул. Клубная, д.2 | помещение в 1 этажном здании, здание МО «Марийское сельское поселение» | Хасанова О.А. |
| 2 | МБУК «Марийский КСК» сельский дом культуры п. Новопавловский | П.Новопавловский, ул. Клубная, д.9 | помещение в 1 этажном здании, Здание МО «Марийское сельское поселение» | Алиев А.М. |
| 3 | МБУК «Марийский КСК» сельский клуб д. Малый Тюнтерь | Д.Малый Тюнтерь, ул. Малый Тюнтерь, д.1-а | помещение в 1 этажном здании, Здание МО «Марийское сельское поселение» | Сайфутдинова З.М. |
| 4 | МБУК «Марийский КСК» Дом Татарской культуры д. Дружино | Д.Дружино, ул. Дружино, д.28 | помещение в 1 этажном здании, Здание МО «Марийское сельское поселение» | Иванова С.В. |
|  | Библиотеки |  |  |  |
| 5 | Библиотека п. Мариец | П.Мариец, ул. Клубная, д.1-а | помещение в 2-х этажном жилом здании | Егорова Ф.Н. |
| 6 | Библиотека д.Дружино | Д.Дружино, ул. Дружино, д.28 | помещение в 1 этажном здании, Здание МО «Марийское сельское поселение» | Гимадиева М.Г. |

Предприятия торговли

| № | Полное наименование учреждения | Адрес | Этажность | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЙПО магазин п. Мариец Лапин Л.П. | П.Мариец, ул. Клубная, д.16 | помещение в 1 этажном здании, здание РАЙПО | Сулайманова З.Ф. |
| 2 | ЧП магазин «Скорпион» | П.Мариец, ул. Клубная, д.9 | помещение в 1 этажном здании, здание ИП Берестов С.В. | Павлова В.В. |
| 3 | ЧП магазин «Столица» Кабирова Р.Г. | П.Мариец, ул. Клубная, д. 14 | помещение в 2 этажном здании, здание ИП Кабиров И.К. | Хаматова Р.В. |
| 4 | ЧП магазин «Лилия» Мосунов С.Е. | П.Мариец, ул. Клубная, д. 11 | помещение в 1 этажном здании, здание ИП Мосунов С.Е. | Короткова Т.В. |
| 5 | ЧП магазин «Агат» Алексеева Л.Ш. пром. Товары | П.Мариец, ул. Первомайская, д.4 | помещение в 1 этажном здании, здание ИП Алексеева Л.Ш. | Перминова Г.Ю. |
| 8 | ЧП магазин «Дмитрий» Морозова Н.С. | П.Мариец, ул. Клубная, д.16/1 | помещение в 1 этажном здании, здание РАЙПО | Акулова И.В. |
| 9 | ЧП магазин «Диляра» Мухарова Ю.В.. | П.Мариец, ул. Клубная, д.13 | помещение в 1 этажном здании, здание ИП Мухарова Ю.В. | Валеева М.В. |
| 10 | ЧП магазин «Ак Каен» Мингалеев Р.М. | Д.Шишинер, ул. Шишинер, д.4.а | помещение в 1 этажном здании, здание ИП Гильмутдинов Р.З. | Тарасова З.И. |
| 11 | ЧП магазин д. Шора Ц/Усадьба Клюкина Л.Б. | Д. Шора, ул. Центральная Усадьба, д.6-б | помещение в 1 этажном здании, здание ИП Клюкина Л.Б. | Кашапова Г.Р. |
| 12 | РАЙПО магазин д. Шишинер Лапин Л.П. | Д.Шишинер, ул. Шишинер, д.6 | помещение в 1 этажном здании, здание РАЙПО | Хайрутдинова Г.Г. |
| 13 | РАЙПО магазин д. Ведерники Лапин Л.П. | Д.Ведерники, ул. Ведерники, д.17а | помещение в 1 этажном здании, здание РАЙПО | Габдрахманова А.С. |
| 14 | РАЙПО магазин д. Исмаил Лапин Л.П. | Д.Исмаил, ул. Исмаил, д.16 | помещение в 1 этажном здании, здание Файзрахманова И.С. | Файзрахманова И.С. |
| 15 | РАЙПО магазин п. Новопавловский Лапин Л.П. | П.Новопавловский, ул. Клубная, д.1 | помещение в 1 этажном здании, здание РАЙПО | Тухватуллина А.Ш. |

Предприятия социально-бытового назначения

Организации и учреждения связи                                                 Таблица 3

| № | Наименование | Адрес | Этажность | Руководитель отделения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | ОПС п.Мариец- филиал ФГУП "Почта России" | П.Мариец, ул. Первомайская, д.10 | помещения в 1 этажном здании, здание ФГУП «Почта России» | Ахмадеева Л.Н. |
| 2 | ОПС п.Новопавловский - филиал ФГУП "Почта России" | П.Новопавловский, ул. Клубная, д.6 | помещение в 1 этажном здании, здание ФГУП «Почта России» | Иванова З.М. |
| 3 | ОПС Д. Дружино- филиал ФГУП "Почта России" | Д.Шишинер, ул. Шишинер, д.8/1 | помещение в 1 этажном здании, здание ГБУЗ ЦРБ п. Мари-Турек | Фатхуллина Д.С. |

Банки

| № | Наименование | Адрес | Этажность | Оператор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Отделение Сбербанка России в п. Мариец | П.Мариец, ул. Клубная, д.1 | помещения в 2-х этажном здании, здание ИП Ревин С.В. | Галеева Л.Р. |

Учреждения жилищно – коммунального хозяйства

| № | Наименование | Улица | Этажность | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
|  | Пожарное депо | - | - | - |
| 1 | ОП ПЧ-33 РГУ УГПС РМЭ | П.Мариец, ул. Клубная, д.1 | Помещение в 2-х этажном здании, Здание ИП Ревин С.В. | Клюкин А.В. |

Данные о жилом фонде и населении, проживающем в разных условиях

Таблица 4

| Наименование населенного пункта | Существующий жилищный фонд | Насе- ление | Жил. обесп. кв. м /чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего общ. пл. жилья, кв. м | В том числе |  |  |
|  |  | в многокв. домах | в усадебн. домах |  |  |
|  |  | кол-во квартир | общ. пл. кв. м | кол-во домов | общ. пл. кв. м |  |  |
| п. Мариец | 17330 | 237 | 8974 | 174 | 8356 | 832 | 18 |
| д. Болгары | 601,1 | 2 | 75,7 | 21 | 374 | 45 | 7,6 |
| д.Ведерники | 1482 | - | - | 32 | 1482 | 102 | 11,5 |
| д.Верхний Мир | 324 | - | - | 7 | 324 | 17 | 15,4 |
| д. Дружино | 1927,7 | 2 | 75,7 | 40 | 1852 | 128 | 15 |
| д. Дубровка | 186 | - | - | 4 | 186 | 8 | 18,6 |
| д. Исмаил | 1158 | - | - | 25 | 1158 | 79 | 11,5 |
| д. Кирино | 139 | - | - | 3 | 139 | 5 | 27,8 |
| д.Малые Нослы | 598 | - | - | 13 | 598 | 32 | 14,6 |
| д. Малая Нуса | 368 | - | - | 8 | 368 | 17 | 15,3 |
| д.М. Сардабаш | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Малый Тюнтерь | 1111 | - | - | 24 | 1111 | 71 | 14,4 |
| д.Малые Янгурцы | 139 | - | - | 3 | 139 | 3 | 34,7 |
| п.Новопавловский | 3539 | 50 | 1893 | 33 | 1646 | 195 | 16,6 |
| д. Новый Мир | 1065 | - | - | 23 | 1065 | 35 | 19,7 |
| д. Симоновск | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Шишинер | 2099,1 | 10 | 378,6 | 35 | 1720,5 | 129 | 16 |
| д. Шора | 7308,8 | 94 | 3558,8 | 81 | 3750 | 458 | 16,2 |
| Всего | 39224,3 | 395 | 14955,8 | 526 | 24268,5 | 2175 | 16,2 |

3.5. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения территории населенных пунктов муниципального образования «Марийское сельское поселение».

Инженерное обеспечение Марийского сельского поселения включает в себя:

1.	Водоснабжение;

2.	Канализацию;

3.	Теплоснабжение;

4.	Газоснабжение;

5.	Электроснабжение;

6.	Телефонизацию.

4. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения.

4.1. Водоснабжение

Основной источник водоснабжения в поселении – шахтные колодцы. Для снабжения населения питьевой водой в д. Шора имеется 1  водозаборная скважина. Протяженность водопроводных сетей  5,3 км.

Таблица 5

| Наименование населенного пункта | Газоснабжение | Элект-роснаб-жение | Водо-снаб-жение | Кана-лизация | Отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во квартир, домов | из них газифи-цировано |  |  |  |  |
| Марийское СП | 796 | 452 | 16 |  |  |  |
| п. Мариец | 350 | 210 | + | ШК | МК | М |
| д. Болгары | 19 | - | + | ШК | МК | М |
| д. Ведерники | 30 | 20 | + | ШК | МК | М |
| д. Верхний Мир | 4 | - | + | ШК | МК | М |
| д. Дружино | 37 | 26 | + | ШК | МК | М |
| д. Дубровка | 2 | 2 | + | ШК | МК | М |
| д. Исмаил | 24 | 21 | + | ШК | МК | М |
| д. Кирино | 1 | - | + | ШК | МК | М |
| д. Малые Нослы | 9 | 8 | + | ШК | МК | М |
| д. Малая Нуса | 8 | 5 | + | ШК | МК | М |
| д. Малый Сардабаш | - | - | - | - | - | - |
| д. Малый Тюнтерь | 22 | 19 | + | ШК | МК | М |
| д. Малые Янгурцы | 2 | - | + | ШК | МК | М |
| п. Новопавловский | 59 | - | + | ШК | МК | М |
| д. Новый Мир | 16 | - | + | ШК | МК | М |
| д. Симоновск | - | - | - | - - | - | - |
| д. Шишинер | 35 | 27 | + | ШК | МК | М |
| д. Шора | 171 | 114 | + | ШК, В | МК, ОС | Ц, М |

Централизованным водоснабжением и водоотведением частично обеспечен 1 населенный пункт (д.Шора)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Всего | В том числе | количество проживающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Центральное водоснабжение | Центральное водоотведение |  |
|  |  | домов | в т. ч. квартир | площадь | домов | квартир | площадь | домов | квартир | площадь |  |
| 1 | Д.Шора | 87 | 94 | 7308,8 | 28 | 94 | 3558,8 | 5 | 94 | 3000,8 | 452 |

Данные о водоснабжении

Таблица 6

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники запитки: Местоположение и тип (подземный, поверхностный) Описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям Дебит (м3/час) Мощность (м3/год) | Д.Шора Водозабор (0,2 км. на юго-восток от д.2 ул. Полевая, д. Шора), тип подземный - водяная скважина - 1 шт. - без очистки, артезианская скважина -1 шт. -без очистки, подача водопроводом, - общий дебит 72 м3/час, - лимит 622,0 т. м3/год. 3 общественных колодца на территории населенного пункта |
| Насосные станции: Местоположение Мощность (м3/час) Типы насосов (производительность, напор) | Д.Шора насосная 2-го подъема 1 насос К 100-65-250, |
| Основные сети: Общая протяженность, км Износ, % | Д.Шора - 5,3 км водозабора, - 5,3 км водозабора - 70% |

На территории поселения холодное водоснабжение, прием и очистку канализационных стоков осуществляет ООО «Водоканал Сервис» Юридический и фактический адрес: 425500, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, п. Мари-Турек; ул. Мосолова, д.74  телефон 8-(83634)-9-32-54, 9-37-22 факс: 9-32-54;

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Централизованное водоснабжение обеспечивается подземным водозабором из 1 артскважины с дебитом 72 м3/час, расположенным возле ул. Полевая д. Шора.

В деревню Шора вода поступает из емкости на водозаборе, через насосную станцию 1-го подъёма по водоводу на территорию в 2 ёмкости по 1000 м3 каждая. Затем насосной станцией 2-го подъёма вода подаётся в разные части жилого массива по назначению.

Данные сети – собственность Марийского сельского поселения и содержатся по концессионному соглашению ООО «Водоканал Сервис»

В связи с тем, что на территории поселения в ближайшей перспективе не планируется нового строительства, требующего подключения объектов к центральному водоснабжению, увеличение мощности систем водоснабжения, расширение радиуса водоснабжения не целесообразно.

Перспективные водные балансы в зоне действия систем водоснабжения  равны существующим, так как в проекте Генерального плана  поселения не предусмотрено изменение существующей схемы водоснабжения Марийского сельского поселения.

В связи с тем, что сетям водоснабжения по жилой зоне д.Шора исполнилось уже более 35 лет - степень их износа составляет более 70%. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта. Так как средств на капитальный ремонт не у собственника сетей  - Администрации Марийского сельского поселения, не у эксплуатирующей организации - ООО «Водоканал Сервис» не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания работоспособного состояния.

В ближайшей перспективе, с целью учета ресурсов, в 5 многоквартирных жилых домах необходима установка общедомовых приборов учета  холодной воды. Также необходимо продолжать работу с населением по установке индивидуальных приборов учета в каждой квартире. Данная работа является приоритетной, с учетом последних изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве.

В остальных населенных пунктах поселения население централизованным водоснабжением не обеспечено, население пользуется водой из родников, колодцев и индивидуальных скважин. На территории поселения имеется 24 действующих общественных колодца с забором воды ручным способом. Строительство водопровода в перспективе маловероятно.

4.2. Водоотведение

Централизованная канализация имеется только в д. Шора и составляет 2,5 км

Данные сети - собственность Марийского сельского поселения  и содержатся по концессионному соглашению ООО «Водоканал Сервис»

В связи с тем, что на территории поселения в ближайшей перспективе не планируется   нового строительства, требующего подключения объектов к центральному водоотведению, расширение радиуса водоотведения не целесообразно.

Перспективный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения в зоне действия систем водоотведения  равен существующему, так как в проекте Генерального плана  поселения не предусмотрено изменение существующей схемы водоотведения  поселения.

В связи с тем, что сетям водоотведения по жилой зоне д. Шора исполнилось уже более 35 лет - степень их износа составляет 70 %. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта. Так как средств на капитальный ремонт не у собственника сетей  - Администрации Марийского сельского поселения, не у эксплуатирующей организации ООО «Водоканал Сервис» не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания работоспособного состояния.

В 150 м. на юго-восток от д.5 ул. Центральная Усадьба д.Шора расположены очистные сооружения мощностью 900 м3/сутки, жилые многоэтажные дома и социально значимые здания оборудованы централизованной канализацией. Бытовые стоки с жилого массива самотёком поступают в очистные сооружения и, после биологической очистки, сбрасываются в отстойник.

Таблица № 10

Информация по санитарной очистке территории, водоотведению

различных категорий сточных вод

| №п/п | Показатели | Ед. изм. | Современное состояние на 01.01.14 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водные объекты | тыс. м3/год | в очистные сооружения д.Шора принято 4126 м3 |
| 2 | Количество твердых бытовых отходов | тыс.т/год | 1,33512 |
| 3 | Количество промышленных отходов | тыс.т/год | - |
| 4 | Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год | - |
| 6 | Площадь деградированных земель | га | - |
| 7 | Площадь рекультивированных земель | га | 2,0 |

В населенных пунктах поселения, кроме небольшой части д. Шора централизованная система канализации в настоящее время отсутствует. Хозяйственно бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором. Строительство централизованной канализации в поселении в ближайшей перспективе не планируется.