Любой современный мегаполис и даже самое маленькое поселение никак не обходятся без использования инженерных коммуникаций: газопроводы, теплотрассы, водопроводы и линии электропередач. Зачастую, как руководители, так и граждане забывают, что такие инженерные сооружения крайне опасны, даже самое мелкое их повреждение чревато большой аварией и даже катастрофой. Именно поэтому существуют охранные зоны инженерных коммуникаций.

Газопроводы

В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 (внесение изм. 22.12.2011. и 17.05.2016.) определены следующие охранные зоны в зависимости от характеристик трубопроводов:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Трассы подземных газопроводов обозначаются опознавательными знаками, нанесенными на постоянные ориентиры или железобетонные столбики высотой до 1,5 метров (вне городских и сельских поселений), которые устанавливаются в пределах прямой видимости не реже чем через 500 метров друг от друга, а также в местах пересечений газопроводов с железными и автомобильными дорогами, на поворотах и у каждого сооружения газопровода (колодцев, коверов, конденсатосборников, устройств электрохимической защиты и др.). На опознавательных знаках указывается расстояние от газопровода, глубина его заложения и телефон аварийно-диспетчерской службы.

В охранной зоне нельзя строить компостные ямы, возводить подвалы, работать со сваркой, устанавливать заграждения, мешающие доступу к трубам, создавать свалки и своевольно подключаться к газопроводу.

## Водоснабжение

Охранная зона водопровода определена СНиП 2.04.02-84* таблицей 35 в зависимости от материала труб и видов грунта. На территории Сернурского муниципального района принято считать преобладающим видов грунта песок средней крупности, супесь и суглинки.

Таблица 35

| Вид грунта (по номенклатуре СНиП 2.02.01–83*) |
| --- |
| Материал труб | Диаметр, мм | песок средней крупности, песок мелкий, песок пылеватый, супеси, суглинки, грунты с примесью растительных остатков, заторфованные грунты |
|  |  | Давление, МПа (кгс/см2) |
|  |  | £ 1 (10) | > 1 (10) |
|  |  | Расстояния в плане от оси труб в каждую сторону, м |
| Стальные | До 400 | 1,2 | 1,2 |
| Стальные | Св. 400 до 1000 | 1,5 | 2 |
| Стальные | Св. 1000 | 2 | 2,5 |
| Чугунные | До 400 | 3 | 4 |
| Чугунные | Св. 400 | 4 | 5 |
| Железобетонные | До 600 | 2 | 2,5 |
| Железобетонные | Св. 600 | 2,5 | 3 |
| Асбестоцементные | До 500 | 4 | 5 |
| Пластмассовые | До 600 | 1,7 | 2,2 |
| Пластмассовые | Св. 600 | 2,2 | 3,0 |

Тепловые сети

Охранная зона тепловых сетей определена СНиП 41-02-2003, утвержденной постановлением Госстроя России от 24.06.2003 г. № 110, согласно таблицы Б.3 в зависимости от диаметров труб и типов прокладки.

| Здания, сооружения | Наименьшие расстояния в свету, м |
| --- | --- |
| Подземная прокладка тепловых сетей |
| а) при прокладке в каналах и тоннелях и непросадочных грунтах (от наружной стенки канала тоннеля) при диаметре труб, мм: |  |
| Ду < 500 | 2,0 |
| Ду = 500-800 | 5,0 |
| Ду = 900 и более | 8,0 |
| б) при бесканальной прокладке в непросадочных грунтах (от оболочки бесканальной прокладки) при диаметре труб, мм: |  |
| Ду < 500 | 5,0 |
| Ду  500 | 7,0 |
| Надземная прокладка тепловых сетей |
| До ствола дерева | 2,0 |
| До жилых и общественных зданий для водяных тепловых сетей, паропроводов давлением Ру  0,63 МПа, конденсатных тепловых сетей при диаметрах труб, мм: |  |
| Ду от 500 до 1400 | 25 (см. примечание 9) |
| Ду от 200 до 500 | 20 (см. примечание 9) |
| Ду < 200 | 10 (см. примечание 9) |

Примечание 9. При надземной прокладке временных (до 1 года эксплуатации) водяных тепловых сетей (байпасов) расстояние до жилых и общественных зданий может быть уменьшено при обеспечении мер по безопасности жителей (100 %-й контроль сварных швов, испытание трубопроводов на 1,5 от максимального рабочего давления, но не менее 1,0 МПа, применение полностью укрытой стальной запорной арматуры и т.п.).

Линии электропередач (высоковольтные линии)

В соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий  использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»  от 24.02.2009г.  № 160, введение порядка по установлению защитных участков ЛЭП обуславливается негативным влиянием электромагнитного поля на организм человека. Специалистами выявлено, что у людей, живущих вблизи трансформаторных подстанций и линий электропередач, возникают изменения в деятельности сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной систем, нарушаются обменные процессы, иммунная и прочие жизненно-важные функции.

Согласно требования Правил границы охранной зоны ЛЭП зависят от номинального класса напряжения:

- проектный номинальный класс напряжения до 1 кВ - 2 м

(для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий).

- проектный номинальный класс напряжения 1-20 кВ - 10 м

(5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов).

- проектный номинальный класс напряжения 35 кВ - 15 м.

- проектный номинальный класс напряжения 110 кВ - 20 м.

В охранной зоне ЛЭП (ВЛ) запрещается:

- Производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и сооружений.

- Осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку деревьев, полив сельскохозяйственных культур.

- Размещать автозаправочные станции.

- Загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ.

- Устраивать свалки снега, мусора и грунта.

- Складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь.

- Устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей.

Отступы при строительстве

индивидуальных жилых домов

Аналогичные отступы (охранные зоны) имеются и при строительстве индивидуального жилого дома. Данный вопрос регулируется Сводом Правил СП 42.13330.2001 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и Сводом Правил СП 30-102-99. «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» (принят Постановлением Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 № 94.

В строительстве существует термин «красная линия» – виртуальная черта, разделяющая застройку от дорог, проездов, магистралей, других общественных мест.

Правила застройки участка под ИЖС (СНиП) разрешают располагать усадебный дом на расстоянии не ближе 5 метров от красной линии улицы, от проездов – не ближе 3 метров. Дистанция между хозяйственными постройками и красной линией улицы, проездов – не меньше 5 метров. Расстояние между соседним участком и постройкой по санитарно-бытовым стандартам должно быть не меньше:

- от малоэтажного индивидуального дома – 3 м;

- хозпостройки (для птицы, скота) – 4 м;

- иных построек (гараж, сарай, баня и другие) – 1 м;

- кустарника – 1 м;

- стволов среднерослых деревьев – 2 м;

- высокорослых деревьев – 4 м.

Нормы застройки участка под ИЖС регламентируют удаление одно-, двухквартирных, усадебных домов не меньше 6 метров до близлежащих хозяйственных построек, домов, расположенных на соседствующих участках земли.