Как правильно звонить в пожарную охрану

1. Наберите номер 9-01 или 9-74-02, либо 010, 112 с мобильного телефона (звонок бесплатный).

2. Сообщите диспетчеру, что горит, по какому адресу.

Назовите свою фамилию, уточните фамилию диспетчера, принявшего вызов.

В целях недопущения пожаров необходимо выполнять следующие требования пожарной безопасности

- Ежегодно, перед началом отопительного сезона произведите очистку дымоходов от сажи.

- Монтажные работы по устройству дымоходов поручите специализированной организации, имеющей лицензию на право проведения данных работ.

- К полу перед топливником печи прикрепите металлический лист размером не менее 50x70 см.

- Трубы дымоходов в чердачном помещении оштукатурьте и побелите.

- Не допускайте установку мебели и других  сгораемых предметов (дрова и т.п.) от отопительных приборов на расстоянии менее чем 70 см, а от топочных отверстий - менее 1,25 м.

- Не производите розжига газовых отопительных приборов без предварительной продувки, а печей на твердом топливе с использованием горючих жидкостей.

- Не допускайте складирования сгораемых предметов в чердачном помещении.

- Монтаж электропроводки поручайте только квалифицированным специалистам.

- Не допускайте установку в устройствах защиты некалиброванных плавких вставок (жучков).

- При сильном запахе газа в помещении не включайте и не выключайте освещение. Перекройте вентиль подачи газа и проветрите помещение.

- При обнаружении неисправности в электрощитах, розетках, выключателях, светильниках необходимо их обесточьте и вызовите специалиста для устранения неисправности.

- В подсобных помещениях (сараи, кладовые, сенники и т.д.) установите светильники с защитными колпаками.

- Под электроплитки, утюги, чайники установите негорючие и не теплопроводящие подставки (керамическая плитка и
т.п.).

Государственный пожарный надзор

Сернур 2018