ЗАКАЗЧИК	Администрация муниципального образования   «Сердежское сельское поселение» Сернурского  муниципального района___________________                                  Республики Марий_Эл____________________

ЗАКАЗ	№ 87-12 от 16 марта 2012 г._________________

ОТДЕЛ	Архитектурно-планировочная мастерская____

###### ОБЪЕКТ	 Генеральный план муниципального образования

###### «Сердежское_сельское поселение»___________

###### Сернурского муниципального района_________

###### Республики Марий_Эл_____________________

###### СТАДИЯ	Проектная документация____________________

ЧАСТЬ ПРОЕКТА        Архитектурно-планировочная. ____________

(Пояснительная записка.  Графические материалы)

ТОМ № 1.Р.ГП-12

Генеральный директор					 		Ф. Б. Ананьев

Главный инженер 								В. Н. Конышев

Начальник отдела						   	   	В. П. Горбань

Главный архитектор проекта						А. Н. Теряев

Главный инженер проекта						А. В. Санин

Ведущий архитектор					             	Н. А. Орлова

Архитектор									А.С. Панфилов

Йошкар-Ола

2017

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТОМ №1. Р.ГП-12   Генеральный план  муниципального образования « Сердежское сельское поселение» Сернурского муниципального района Республики Марий Эл

(Пояснительная записка.  Графические материалы)

Настоящий проект выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и на основе Схемы территориального планирования  Волжского муниципального  района Республики Марий Эл

Гл. архитектор проекта						А.Н.Теряев

«___» 			 2017 г.

Состав Тома

Пояснительная записка

Введение

Раздел 1. Положение о территориальном планировании

1.1 Цели территориального планирования					            6

1.2 Основные задачи генерального плана                                                                       6

Раздел 2. Топографо-геодезическая изученность территории			            7

Раздел 3. Природно-ресурсный потенциал района					            7

3. 1.   Климат									            7

3. 2.   Почвы										            7

3. 3.   Растительность								            7

3. 4.   Рельеф										            8

3. 5.   Геологическое строение							            8

3. 6.   Гидрологическая характеристика и ресурсы подземных вод		            8

3. 7.   Минеральные источники							            9

3. 8.   Инженерно-геологическое районирование				            9

3. 9.   Гидрографическая характеристика						            9

3. 10. Минерально-сырьевые ресурсы						            9

3.11. Леса и лесосырьевые ресурсы                                                                              10

Раздел 4.  Комплексная оценка современного состояния и использования

территории									         10

4.1. Территориальная структура поселения					         10

4.2. Оценка демографической ситуации, трудовые ресурсы,

прогнозирование  численности населения 					          12

4.3. Оценка производственного потенциала					          12

4.4. Жилищная, социальная сфера 						          15

4.4.1 Планируемые объемы жилого фонда					          16

4.5. Обеспеченность жилого фонда системами

инженерной инфраструктуры							          17

4.6 Учреждения и предприятия обслуживания					          22

4.6.1 Проектируемые учреждения и предприятия  обслуживания		          23

4.7. Дорожная сеть. Транспортное обеспечение					          24

4.8. Объекты культурного наследия 				 		          26

Раздел 5. Ограничения использования территории					          27

5.1. Экологические ограничения							          27

5.2. Охранные зоны объектов инженерной  и транспортной

инфраструктуры								          28

5.3. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

природного  и техногенного характера					          29

5.4. Зоны с особыми условиями использования территории			          34

    - Охранные зоны водных объектов						          34

Раздел 6. Муниципальная правовая база						         39

Раздел 7. Архитектурно-планировочная организация и зонирование                 территории										                      39

7.1. Основные направления градостроительного развития

территории поселения                                                                                             39

7.2  Проектируемая структура населенных пунктов поселения			          40

7.3. Функциональное зонирование территории поселения			          40

Раздел 8.   Планируемые объекты капитального строительства

и инженерной   инфраструктуры						          42

Раздел 9. Инженерно-технические мероприятия в области гражданской

обороны и защиты населения. Противопожарные мероприятия	          43

Раздел 10. Мероприятия по охране окружающей среды.

Очистка территории			          					          45

Раздел 11. Основные технико-экономические показатели

проекта генерального плана 						          46

Раздел 12. Исходная документация (в архивном экземпляре)

Раздел 13. Графические материалы. Схемы (карты)

Схема № 1. Положение Сердежского cельского поселения

в Сернурском муниципальном районе

(ситуационный план) 								ГП-1

Схема № 2. Схема современного использования территории,

схема размещения минерально-сырьевых ресурсов

(опорный план) 								ГП-2

Схема № 3. Схема планировочных ограничений              ГП-3-1, ГП-3-2, ГП-3-3, ГП-3-4

Схема № 4. Схема современного использования территории

населенных пунктов поселения (опорные планы)		                       ГП-4

Схема № 5. Генеральный план поселения (основной чертеж).

Схема зонирования.			               ГП-5-1, ГП-5-2, ГП-5-3, ГП-5-4

Введение

Генеральный план муниципального образования «Сердежское сельское поселение»  выполнен в соответствии с  Градостроительным Кодексом РФ, Земельным Кодексом РФ,  Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 06 октября 2003 г.), другими законами и нормативными актами с учетом:

- стратегии социально-экономического развития Волжского муниципального района;

-  комплексных программ развития поселения, Волжского муниципального района,

-  положений о территориальном планировании содержащихся в схеме территори-ального планирования Волжского муниципального района;

- документов территориального планирования муниципальных образований, имеющих общую границу со Сердежским сельским поселением, содержащихся в схеме территориального планирования муниципального района;

Проект генерального плана Сердежского сельского поселения  разработан проек-тным институтом ОАО «Марийскгражданпроект» - БТПИ» на основании муниципального контракта  № 87-12 от 16 марта 2012 года с  администрацией  муниципального образования «Сердежское сельское  поселение» в соответствии с Постановлением администрации Сердежского сельского  поселения от 25 марта 2011 г.  № 10 «О подготовке проекта генерального плана муниципального образования «Сердежское сельское поселение».

В процессе проектирования были использованы материалы Схемы террито-риального планирования Республики Марий Эл, Сернурского района.

Документы территориального планирования являются обязательными для органов государственной власти и органов местного самоуправления при принятии и реализации ими решений (статья 9 пункт 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и  являются документами постоянного действия, в которые могут вноситься дополнения и изменения по мере необходимости.

Генеральный план является основным градостроительным документом, оп-ределяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологичес-кому и санитарному благополучию.

С 31 декабря 2012 года, в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Градострои-тельного кодекса Российской Федерации, не допускается принятие органами госу-дарственной власти, органами местного самоуправления решений о резервирова-нии земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исклю-чением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Генеральный план Сердежского сельского поселения разработан комплек-сно по всем вопросам применительно ко всей территории поселения и к террито-рии отдельных населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Раздел 1. Положение о территориальном планировании

  - Цели территориального планирования

Территориальное планирование развития муниципального образования (поселения) осуществляется посредством разработки градостроительной документации. Генеральный план Сердежского сельского поселения,– документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Проектные решения генерального плана являются основой для:

- комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального,

- инфраструктурного и социально-экономического развития поселения;

- разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих пра-    вовой режим использования территориальных зон;

- определения зон инвестиционного развития.

Расчетный срок генерального плана принимается 20 лет с выделением первой очереди строительства – 10 лет. А также определяются перспективы развития поселений за пределами расчетного срока на 10 лет, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно-транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

Основной целью генерального плана поселения  является:

- обеспечение устойчивого развития поселения, обеспечение нынешним и будущим жителям условий жизни и управления, которые являются одновременно стабильными, безопасными, гибкими и экономически эффективными при уважении требований экологии.

- определение основного направления развития поселения, планировочная организация территории и предложения по изменению границ поселения, архитектурно-пространственное решение.

1.2 Основные задачи генерального плана

Задачей генерального плана поселения является выявление проблем градостро-ительного развития территории муниципального образования (поселения).

Основные задачи генерального плана:

- совершенствование жилищной политики;

- создание комплексной системы обслуживания населения;

- развитие транспортной инфраструктуры;

- развитие системы инженерного обеспечения;

- развитие производственного комплекса;

- охрана окружающей среды и определение территорий с особыми условиями использования;

- мероприятия в области гражданской обороны и защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития муниципальных образований (поселений); разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного

Основные задачи генерального плана - совершенствование жилищной политики, создание комплексной системы обслуживания населения, развитие транспортной инфраструктуры, развитие системы инженерного обеспечения, развитие производствен-ного комплекса, охрана окружающей среды и определение территорий с особыми условиями использования, мероприятия в области гражданской обороны и защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Раздел 2. Топографо-геодезическая изученность территории

Генеральный план Сердежского сельского поселения выполнен в Системе ГИС в программе Map Info.

В работе использованы:

- топографическая основа в 1:200000, выданная в 2004 году «Маргеомониторинг»;

- ортофотопланы населенных пунктов  с разрешением 0,5 м, выданные Росреестром  по РМЭ, выполненные  в 2009-2010 годах ФГУП «Государственным проектно-изыска-тельским институтом земельного кадастра» («Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ»                       г. Москва).

Раздел 3. Природно-ресурсный потенциал района

3.1. Климат

Климат Сернурского района, расположенного в северо-восточной части Республики Марий Эл, характеризуется как умеренно-континентальный с умеренно-суровой, снежной зимой и умеренно-теплым летом. В зимний период часты метели. Кроме метелей к неблагоприятным атмосферным явлениям относятся туманы, чаще всего они бывают осенью и зимой.  Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но в особо метельные зимы в следствие большого снегопереноса южными ветрами рекомендуется временная снегозащита путей сообщения от южных и юго-восточных ветров, при которых наиболее часто возникают метели.

3.2. Почвы

Около 85 % территории района занято дерново-слабо и средне-подзолистыми суглинистыми почвами и около 15 % - дерново-слабо и средне-подзолистыми супесчаными почвами на пермских супесях с галькой.  Почвы дерново-слабо и средне-подзолистые. Структура перегнойно-аккумулятивного горизонта не прочно комковатая, горизонт оподзоливания имеет мелко ореховатую структуру. По рельефу занимает повышенные местоположения и пологие склоны. Перегнойно-аккумулятивный горизонт бесструктурный. Эллювиаль-ный горизонт уплотненный, по рельефу занимает ровные или слабо всхолмленные участки. Развивается на четвертичных преимущественно песчаных отложениях и очень редко на коренных породах. Для сохранения почвенного слоя требуются противоэрозионные мероприятия.

3.3. Растительность

Территория района характеризуется резко выраженным преобладанием открытых пространств земель сельскохозяйственного назначения и незначительной площадью лесов. Лесная растительность распространена незначительными участками по территории района.  Народнохозяйственное значение лесной растительности – полепочвозащитное. По качественным характеристикам растительность благоприятна в рекреационном отношении, однако ввиду незначительности участков по площади, организация крупных зон отдыха нецелесообразна.  Ресурсы дикорастущих лекарственных, промышленно-технических и плодово ягодных растений незначительны, промышленная заготовка их экономически нецелесообразна.

3.4. Рельеф

Территория Сернурского района расположена на востоке Русской платформы (Вятский увал и Мари-Турекское плато), сложенной мощной толщей пород верхнепермского возраста, перекрытых четвертичными образованиями. Характерной особенностью которой является неравномерная по густоте и глубине расчлененность сетью долин рек (Немда, Лаж и др.), ручьев, оврагами и балками.  Рельеф территории холмисто - увалистый, местами слабо волнистый.  На склонах речных долин, балок и ложбин местами встречается плоскостная и овражная эрозия, за исключением полосы с севера на юг в западной части, в которой значительно развита плоскостная и овражная эрозия. К востоку от пгт. Сернур территория района характеризуется полого-холмистым рельефом, типичным для простирающегося здесь Мари-Турекского плато, представляющего склоны Вятского увала.  Уклоны поверхности водоразделов 3 - 5 %, лишь вблизи речных долин, на отдельных участках, увеличиваются до 20 и более процентов. Наиболее крупные реки Немда и Лаж протекают в долинах трапецеидальной формы шириною до 1,5 - 2,0 км.

3.5. Геологическое строение

Территория Сернурского района расположена на востоке Русской платформы, сложенной мощной толщей пород верхнепермского возраста, перекрытых четвертичными образованиями. Более древние отложения залегают на большей глубине.В долинах рек четко выражена пойма с плоской, местами заболоченной и заторфованной поверхностью.Мощность торфа достигает 6 м (болото около с. Ананур). Надпойменные террасы в количестве одной - трех встречаются в виде узких полос.

3.6. Гидрологическая характеристика и ресурсы подземных  вод

Сернурский район расположен в пределах Волго-Камского артезианского бассейна. Водоносные горизонты, имеющие практическое значение для целей водоснабжения, приурочены к верхнепермским породам.  В толще верхнепермских пород содержатся два водоносных горизонта: Нижнетатарский (Уржумский) и Казанский. Уржумский водоносный горизонт используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения почти на всей территории района, за исключением отдельных участков на западе района. Исходя из средней возможной производительности скважин, территория Сернурского района относится к району недостаточно обеспеченному подземными водами.

3.7. Минеральные источники

Минеральные источники не рассматриваются

3.8. Инженерно-геологическое районирование

В основу инженерно-геологического районирования положены геоморфологические, геологические и гидрогеологические особенности. На территории Сернурского района выделяются следующие инженерно-геологические районы:

3.9. Гидрографическая характеристика

Сернурский район расположен в пределах Волго-Камского артезианского бассейна. Водоносные горизонты, имеющие практическое значение для целей водоснабжения, приурочены к верхнепермским породам.  В толще верхнепермских пород содержатся два водоносных горизонта: Нижнетатарский (Уржумский) и Казанский. Уржумский водоносный горизонт используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения почти на всей территории района, за исключением отдельных участков на западе района. Отбор воды происходит посредством одиночных скважин, редко небольшими водозаборами из нескольких скважин (3-5). Глубина скважин 100-150 м (на Уржумском) и 60-80 м - на Казанском водоносном горизонте. Средняя возможная производительность одиночной скважины может быть принята для водоносных горизонтов 5 л/сек.  Исходя из средней возможной производительности скважин, территория Сернурского района относится к району недостаточно обеспеченному подземными водами.

3.10. Минерально-сырьевые ресурсы

Район не располагает крупными запасами минерального сырья. Имеются небольшие месторождения строительных и стекольных песков, кирпичных глин, строительного камня, а также торфа и подземных вод.

Минерально-сырьевая база района представлена следующими видами сырья:

- глины кирпично-черепичные, керамзитные – 3 разведанных месторождения;

- карбонатные породы (щебень строительный, бутовый камень) – 2 разведанных месторождения;

- торф.

Территория района характеризуется сравнительно невысокой степенью заторфованности. Торфяные месторождения рассредоточены по территории района и не образуют торфяных баз. Торфяники исключительно низкого типа. Качественные показатели торфа позволяют использовать его для производства топлива и удобрений.

В качестве строительного камня используются известняки верхней Перми. По разведанным запасам на территории района осваивается Помашъяльское месторождение строительного камня, которое относится к крупным месторождениям.

На территории района по размерам запасов месторождения песков мелкие. Имеющиеся пески пригодны для производства известково-песчаных блоков.

По данным геофизических работ положительно оцениваются перспективы нефтеносности и газоносности.

3.11. Леса и лесосырьевые ресурсы

Район относится к числу районов с малой лесистостью, которая составляет всего 9,9 %.  Леса представляют собой разбросанные среди сельскохозяйственных угодий небольшие лесные массивы.

Породный состав лесов разнообразен, основную часть занимают березовые, елово-пихтовые, сосновые и осиновые леса, богатые лекарственными растениями, ягодами и грибами. Разнообразен животный мир лесов, где обитают лось, бурый медведь, волк, дикий кабан, лиса, заяц, белка, куница. По берегам водоемов встречается бобр, ондатра, норка.

Наиболее ценной и высокопроизводительной породой в районе является ель. Общая площадь земель лесного фонда района - 10209 га, площадь покрытая лесной растительностью - 9438 га. Эксплуатационные леса в районе составляют 5502 га с запасом древесины в них 945,6 тыс. м3. Защитные леса составляют 6458 га. В экономике района леса промышленного значения не имеют. На территории Сернурского района объёмы заготовки древесины определены в размере 6 тыс. м куб. в год.

4. Комплексная оценка современного состояния и использования территории

4.1. Территориальная структура поселения

Сердежское сельское поселение расположено в восточной части Сернурского района. Оно граничит на севере и западе с Кировской областью, на востоке с Зашижемским сельским поселением,  на юге с Верхнекугенерским сельским поселением.

Площадь территории Сердежского сельского поселения

составляет     							           13554,00 га

в том числе:

земли сельскохозяйственного  назначения	 	           11581,73 га

земли населенных пунктов					             818,27 га

земли промышленности, транспорта				    58,00 га

земли лесного фонда						1077,00 га

земли запаса							                19,00 га

Существующая территориальная структура населённых пунктов Сердежского сельского поселения

| Населённые пункты | Земли в границах населённого пункта. га. |
| --- | --- |
|  | многоэтажная застройка | среднеэтажная застройка | индивидуальная застройка | сады, дачи | развития жилой застройки | школы, детские сады | общественно- жилая зона | производство | общ.-деловые, коммерческие | здравоохранение | производственно- деловая | центр населённого пункта | проф образования | бульвары, скверы, парки | лесопарки, рощи | санаторно-курортная | спортивная | пляжи | транспортная инфраструктура | инженерная инфраструктура | ЛПХ | прочие территории | кладбища | постороннего пользования | водный фонд | улицы, дороги, проезды | Всего площадь: |
| д. Ахматенер | 0 | 0 | 27,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,17 | 0 | 0 | 0 | 2,68 | 33,00 |
| д. Большой Сердеж | 0 | 0 | 90,46 | 0 | 0 | 0,36 | 0 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 21,50 | 4,53 | 0 | 0 | 0 | 7,02 | 132,24 |
| д. Ведоснур | 0 | 0 | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,80 | 2,40 | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 14,92 |
| д. Верхний Малый Сернур | 0 | 0 | 9,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,63 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 20,99 |
| д. Правый Малый Сернур | 0 | 0 | 17,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,27 | 7,10 | 0 | 0 | 0 | 2,66 | 36,23 |
| д. Глазырино | 0 | 0 | 16,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 53,30 |
| д. Красный Ключ | 0 | 0 | 19,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,63 | 41,03 |
| д. Нижняя Мушка | 0 | 0 | 7,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,03 | 22,16 |
| д. Пирогово | 0 | 0 | 17,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 3,70 | 25,52 |
| д. Приустье Мушки | 0 | 0 | 19,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,67 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 3,23 | 31,34 |
| д. Чашкаял | 0 | 0 | 48,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,4 | 1,70 | 0 | 0 | 0 | 5,76 | 115,73 |
| д. Мари-Пижай | 0 | 0 | 7,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,50 | 4,10 | 0 | 0 | 0 | 2,05 | 34,4 |
| д. Удельный Пижай | 0 | 0 | 13,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,56 | 1,43 | 0 | 0 | 0 | 2,58 | 21,41 |
| д. Летник | 0 | 0,50 | 8,27 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 12,4 | 1,16 | 0 | 0 | 0 | 2,34 | 28,36 |
| д. Лаптево | 0 | 0 | 3,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,0 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 2,47 | 31,14 |
| д. Токтамыж | 0 | 0 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,9 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 3,20 | 40,57 |
| д. Нижний Малый Сернур | 0 | 0 | 13,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,70 | 1,40 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 34,93 |
| д. Левый Малый Сернур | 0 | 0 | 22,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 1,95 | 27,09 |
| д. Кочанур | 0 | 0 | 32,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,20 | 0 | 0 | 0 | 8,29 | 58,19 |
| д. Чибыж | 0 | 0 | 5,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,76 | 4,45 | 0 | 0 | 0 | 0,83 | 15,72 |
| Всего: | 0 | 0,5 | 401,55 | 0 | 0 | 0,66 | 0 | 0,85 | 0,80 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,40 | 239,24 | 55,97 | 0 | 0 | 0 | 63,21 | 818,27 |

4.2. Оценка демографической ситуации, трудовые ресурсы, прогнозирование численности населения

Площадь территории  Сердежского поселения составляет 13554,95 га. На терри-тории находится 20 населенных пунктов, в которых проживает  1982 человека. Население в трудоспособном возрасте составляет 64,0 %, пенсионный возраст – 14,5 %,  дети дошкольного и школьного возраста соответственно 10,0 %  и  11,5 %.

Баланс населения района по населенным пунктам

| Населенные пункты | Всего населения, чел. | В том числе, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | на 1.01.12г. | в труд.возр. | дошк. возр. | школ. возр. | пенс.возр. |
| д. Ахматенер | 171 | 103 | 19 | 24 | 25 |
| д . Большой Сердеж | 218 | 141 | 16 | 27 | 34 |
| д. Ведоснур | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Верхний Малый Сернур | 21 | 14 | 0 | 1 | 6 |
| д. Правый Малый Сернур | 16 | 7 | 2 | 3 | 4 |
| д. Глазырино | 109 | 77 | 14 | 8 | 10 |
| д. Красный Ключ | 41 | 24 | 5 | 3 | 9 |
| д. Нижняя Мушка | 58 | 35 | 2 | 14 | 7 |
| д. Пирогово | 97 | 53 | 8 | 12 | 24 |
| д. Приустье Мушки | 128 | 80 | 13 | 15 | 20 |
| д. Чашкаял | 300 | 193 | 22 | 42 | 43 |
| д. Мари-Пижай | 25 | 16 | 0 | 3 | 6 |
| д. Удельный Пижай | 84 | 60 | 11 | 9 | 4 |
| д. Летник | 213 | 151 | 14 | 24 | 24 |
| д. Лаптево | 26 | 12 | 5 | 8 | 1 |
| д. Токтамыж | 107 | 75 | 11 | 8 | 13 |
| д. Нижний Малый Сернур | 61 | 24 | 9 | 3 | 12 |
| д. Левый Малый Сернур | 27 | 18 | 1 | 1 | 7 |
| д.Кочанур | 275 | 177 | 38 | 22 | 38 |
| д. Чибыж | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 1982 | 1263 (64,0%) | 190 (10,0%) | 227 (11,5%) | 287 (14,5%) |

В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Марий Эл и Схемой территориального планирования Сернурского муниципального района выполнен расчёт перспективной численности населения по Сердежскому поселению. Средне-срочный срок принят 2021 год, дальнесрочный срок 2031 год.

4.3. Оценка производственного потенциала

На территории поселения функционируют 27 субъекта хозяйствования.

Население занятое на предприятиях и организациях поселения

| № п/п | Наименование предприятия, организации | Кол-во работ. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Сердежское» | 105 |
| 2 | Сердежская сельская администрация | 6 |
| 3 | МБУК «Сердежский культурно-досуговый центр» | 6 |
| 4 | Большесердежский ФАП | 2 |
| 5 | Чашкаяльский ФАП | 1 |
| 6 | Удельно-Пижайский ФАП | 2 |
| 7 | Б-Сердежский магазин | 2 |
| 8 | Чашкаяльский магазин | 2 |
| 9 | Пироговский магазин | 1 |
| 10 | Ахматенерский магазин | 1 |
| 11 | Летниковский магазин | 2 |
| 12 | Удельно-Пижайский магазин | 1 |
| 13 | Н.М.Сернурский магазин | 1 |
| 14 | Б-Сердежское от.связи | 4 |
| 15 | Кочанурский магазин | 1 |
| 16 | ООО «Коралл» | 3 |
| 17 | МД УО «Сердежский детский сад»Солнышко» | 9 |
| 18 | МОУ «Летниковская ООШ» | 22 |
| 19 | Большесердежс-кая библиотека | 1 |
| 20 | Кочанурский СК | 1 |
| 21 | Чашкаяльский СК | 2 |
| 22 | Магазин «Алиса» д.Чашкаял | 4 |
| 23 | Магазин «Селянин» д.Б.Сердеж | 2 |
| 24 | Магазин «Уют» д.Пирогово | 2 |
| 25 | Магазин «Ксения» д.Кочанур | 1 |
| 26 | магазин (вагончик) д.Ахматенер | 1 |
| 27 | магазин (вагончик) д.Приустье Мушки | 1 |
|  | Всего: | 186 |

Распределение численности трудовых ресурсов

| Наименование | 2012 г. |
| --- | --- |
| Всего население поселения | 1982 |
| Трудоспособное население в трудоспособном возрасте. Процент к общей численности населения. | 1263 64% |
| Трудовые ресурсы занятые в экономике. Процент к общей численности населения. | 903 46% |
| - промышленность | 110 |
| - сельское хозяйство | 151 |
| - транспорт |  |
| - строительство | 166 |
| - торговля и общественное питание | 124 |
| - лесное хозяйство | 1 |
| - МТС, сбыт, заготовки | - |
| - прочие виды деятельности сферы материального производства | - |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | - |
| - здравоохранение, физическая культура и спорт, социальное обеспечение | 20 |
| - образование | 54 |
| - финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 2 |
| - культура и искусство | 6 |
| - управление | 12 |
| Население не занятое в экономике, в том числе учащиеся в трудоспособном возрасте, военнослужащие, российские граждане, работающие за границей, безработные, домохозяйки и др. население. Процент к общей численности населения | 360 18% |

Занятость населения поселения

| Наименование населенного пункта | трудоспособный возраст | всего занято | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в промыш-ленности | в строитель-стве | в с/х | в лесном х-ве | в бюджетной сфере | в сфере обслуживания | безработные | за пределами поселения | прочие |
| д. Ахматенер | 103 | 67 | 4 | 17 | 9 | 0 | 3 | 11 | 0 | 51 | 23 |
| д. Большой Сердеж | 141 | 107 | 18 | 7 | 20 | 0 | 17 | 14 | 3 | 52 | 31 |
| д. Ведоснур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Верхний Малый Сернур | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 |
| д. Правый Малый Сернур | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| д. Глазырино | 77 | 49 | 10 | 7 | 12 | 0 | 4 | 7 | 0 | 35 | 9 |
| д. Красный Ключ | 24 | 16 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| д. Нижняя Мушка | 35 | 23 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 |
| д. Пирогово | 53 | 29 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | 3 |
| д. Приустье Мушки | 80 | 48 | 4 | 12 | 18 | 0 | 2 | 8 | 0 | 35 | 4 |
| д. Чашкаял | 195 | 174 | 4 | 22 | 47 | 0 | 9 | 14 | 1 | 113 | 78 |
| д.Мари-Пижай | 16 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| д. Удельный Пижай | 60 | 23 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 9 |
| д. Летник | 151 | 121 | 18 | 33 | 3 | 0 | 18 | 20 | 2 | 97 | 29 |
| д. Лаптево | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 |
| д. Токтамыж | 75 | 47 | 6 | 7 | 6 | 0 | 7 | 11 | 2 | 42 | 10 |
| д. Нижний Малый Сернур | 24 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| д. Левый Малый Сернур | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 |
| д. Кочанур | 177 | 149 | 23 | 44 | 3 | 1 | 10 | 25 | 0 | 145 | 43 |
| д. Чибыж | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Всего: | 1265 | 903 | 110 | 166 | 151 | 1 | 82 | 124 | 10 | 666 | 269 |

4.4 Жилищная, социальная сфера

В 2012 году жилищный фонд в Сердежского поселении составил 34,43 тыс. кв. м общей площади, количество квартир - 169, усадебных домов  - 485. Жилищный фонд представлен многоквартирными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами усадебного типа. Жилищная обеспеченность в поселении колеблется от 12,5 кв. м на чел. до 108,0 кв.м на чел.

Жилищный фонд

| Наименование населенного пункта | Существующий жилищный фонд | Насе- ление | Жили- щная обес- печен- ность кв.м /чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего существ. общая площадь жилья, кв.м | В том числе |  |  |
|  |  | в многоквар-тирных домах | в домах усадеб-ного типа |  |  |
|  |  | кол-во квартир | общая площ. кв.м | к-во домов | общая площ. кв.м |  |  |
| д. Ахматенер | 2647 | 4 | 162 | 47 | 2485 | 171 | 15,5 |
| д. Б. Сердеж | 3984,9 | 33 | 1721 | 43 | 2253,9 | 218 | 18,3 |
| д. Ведоснур | 216 | 0 | 0 | 6 | 216 | 2 | 108 |
| д. Верх. М. Сернур | 521 | 0 | 0 | 11 | 521 | 21 | 24,8 |
| д. Пр. Мал. Сернур | 262,5 | 0 | 0 | 8 | 262,5 | 16 | 16,4 |
| д. Глазырино | 1925 | 20 | 1440 | 11 | 485 | 109 | 17,7 |
| д. Красный Ключ | 1232 | 6 | 293 | 23 | 939 | 41 | 30 |
| д. Нижняя Мушка | 933 | 0 | 0 | 16 | 933 | 58 | 16,1 |
| д. Пирогово | 1637 | 16 | 748 | 16 | 889 | 97 | 16,9 |
| д. Приустье Мушки | 1602 | 2 | 156 | 26 | 1446 | 128 | 12,5 |
| д. Чашкаял | 5518,8 | 12 | 554,2 | 76 | 4964,6 | 300 | 18,4 |
| д. Мари-Пижай | 573 | 0 | 0 | 14 | 573 | 25 | 22,9 |
| д. Удельный Пижай | 1103 | 8 | 372 | 16 | 731 | 84 | 13,1 |
| д. Летник | 2798,3 | 31 | 1352,9 | 24 | 1445,4 | 213 | 90,3 |
| д. Лаптево | 682 | 0 | 0 | 9 | 682 | 26 | 26,2 |
| д. Токтамыж | 2298,4 | 22 | 1248,4 | 22 | 1050 | 107 | 21,5 |
| д. Нижний Малый Сернур | 1303,1 | 2 | 84 | 28 | 1291,1 | 61 | 21,4 |
| д. Левый Малый Сернур | 530 | 0 | 0 | 14 | 530 | 27 | 19,6 |
| д. Кочанур | 4375,2 | 13 | 562 | 67 | 3813,2 | 275 | 15,9 |
| д. Чибыж | 288 | 0 | 0 | 8 | 288 | 3 | 96 |
| Всего: | 34430,2 | 169 | 8693,5 | 485 | 25798,7 | 1982 | 621,5 |

4.4.1 Планируемые объёмы жилого фонда

В основу расчета положен рекомендуемый норматив жилищной обеспеченности на рассматриваемые периоды в 2021 году 22,0 кв. м на одного жителя и в 2031 году 30 кв. м на одного жителя общей площади и прогнозные показатели по численности населения поселения. Исходя из этих нормативов и рассчитанной перспективной численности населения 2050 человек в 2021 году жилой фонд в поселении должен составить 45100 кв. м общей площади и 2100 человек в 2031 году и 63000 кв. м общей площади.

Укрупнённые объёмы жилого фонда поселения на 2021 и 2031 годы

| Населенные пункты | 2011 год | 2021 г. при жилищ. обеспеч. 22 кв. м | 2031 г. при жилищ. обеспеч. 30 кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Числ. нас. | Общ. пл. кв. м | Жил. обесп. | Числ нас. | Общ. пл. кв. м | Числ. нас. | Общ. пл. кв. м |
| д. Ахматенер | 171 | 2647 | - | - | - | - | - |
| д. Большой Сердеж | 218 | 3984,9 | - | - | - | - | - |
| д. Ведоснур | 2 | 216 | - | - | - | - | - |
| д. Верхний Малый Сернур | 21 | 521 | - | - | - | - | - |
| д. Правый Малый Сернур | 16 | 262,5 | - | - | - | - | - |
| д. Глазырино | 109 | 1925 | - | - | - | - | - |
| д. Красный Ключ | 41 | 1232 | - | - | - | - | - |
| д. Нижняя Мушка | 58 | 933 | - | - | - | - | - |
| д. Пирогово | 97 | 1637 | - | - | - | - | - |
| д. Приустье Мушки | 128 | 1602 | - | - | - | - | - |
| д. Чашкаял | 300 | 5518,8 | - | - | - | - | - |
| д. Мари-Пижай | 25 | 573 | - | - | - | - | - |
| д. Удельный Пижай | 84 | 1103 | - | - | - | - | - |
| д. Летник | 213 | 2798,3 | - | - | - | - | - |
| д. Лаптево | 26 | 682 | - | - | - | - | - |
| д. Токтамыж | 107 | 2298,4 | - | - | - | - | - |
| д. Нижний Малый Сернур | 61 | 1303,1 | - | - | - | - | - |
| д. Левый Малый Сернур | 27 | 530 | - | - | - | - | - |
| д. Кочанур | 275 | 4375,2 | - | - | - | - | - |
| д. Чибыж | 3 | 288 |  |  |  |  |  |
| Всего: | 1982 | 34430,2 |  | 2050 | 45100 | 2100 | 63000 |

Потребная площадь земель населенных пунктов поселения для размещения нового индивидуального строительства на 2021 и 2031 годы

| Наименование показателей | 2011 г. | 2021 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Территория земель населенных пунктов, га Общая площадь жилого фонда, кв. м Дополнительная территория земель населенных пунктов | 818,27 34430,20 - | 818,27 45100 - | 893,94 63000 69,96 |

Перераспределение земель сельского поселения

| Наименование земель | 2011 г. | 2021 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| земли сельскохозяйственного назначения | 11907,27 | 11907,27 | 11832,73 |
| земли населенных пунктов | 818,27 | 818,27 | 893,94 |
| земли промышленности, транспорта и другие | 27,95 | 27,95 | 26,82 |
| земли лесного фонда | 800,51 | 800,51 | 800,51 |
| земли запаса | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 13554 | 13554 | 13554 |

4.5 Обеспеченность жилого фонда системами инженерной инфраструктуры

Населенные пункты поселения системами инженерной инфраструктуры обеспечены неравномерно. Часть населенных пунктов не имеет централизованного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.

Обеспеченость инженерными коммуникациями населенных пунктов поселения

| Наименование населенного пункта | Газоснабжение | Элек-троснабжение | Водо- снаб- жение | Канали-зация | Ото-пление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | колич. домов | из них газифиц |  |  |  |  |
| д. Ахматенер | 47 | 36 | + |  |  |  |
| д. Большой Сердеж | 63 | 38 | + |  |  |  |
| д. Ведоснур | 1 | 0 | + |  |  |  |
| д. Верхний Малый Сернур | 9 | 0 | + |  |  |  |
| д. Правый Малый Сернур | 6 | 0 | + |  |  |  |
| д. Глазырино | 27 | 20 | + | + |  |  |
| д. Красный Ключ | 15 | 10 | + |  |  |  |
| д. Нижняя Мушка | 15 | 12 | + |  |  |  |
| д. Пирогово | 27 | 20 | + | + |  |  |
| д. Приустье Мушки | 26 | 20 | + |  |  |  |
| д. Чашкаял | 82 | 60 | + | + |  |  |
| д. Мари-Пижай | 12 | 0 | + |  |  |  |
| д. Удельный Пижай | 23 | 0 | + |  |  |  |
| д. Летник | 57 | 36 | + | + | + | + |
| д. Лаптево | 7 | 0 | + |  |  |  |
| д. Токтамыж | 28 | 20 | + |  |  |  |
| д. Нижний Малый Сернур | 26 | 13 | + |  |  |  |
| д. Левый Малый Сернур | 12 | 0 | + |  |  |  |
| д. Кочанур | 73 | 70 | + |  |  |  |
| д. Чибыж | 1 | 0 |  |  |  |  |

Водоснабжение. Для снабжения населения питьевой водой имеется 4 водо-заборных скважины.

Централизованным водопроводом обеспечены  719 человек,  Не обеспечены центральным водопроводом д. Ахматенер, д. Большой Сердеж, д. Ведоснур, д. Верхний Малый Сернур, д. Правый Малый Сернур, д. Красный Ключ, д. Нижняя Мушка, д. Приустье Мушки, д. Мари-Пижай, д. Удельный Пижай, д. Лаптево, д. Токтамыж, д. Нижний Малый Сернур, д. Левый Малый Сернур, д. Кочанур, д.  Чибыж, в этих населенных пунктах жители используют индивидуальные шахтные колодцы, скважины.

Водоснабжение населенных пунктов поселения

| Населенные пункты | населен. чел. | кол-во домов, хоз-в | Водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | централизов. водопровод | характе- ристика |
| д. Ахматенер | 171 |  | нет | - |
| д. Большой Сердеж | 218 |  | нет | - |
| д. Ведоснур | 2 |  | нет | - |
| д. Верхний Малый Сернур | 21 |  | нет | - |
| д. Правый Малый Сернур | 16 |  | нет | - |
| д. Глазырино | 109 |  | да | - |
| д. Красный Ключ | 41 |  | нет | - |
| д. Нижняя Мушка | 58 |  | нет | - |
| д. Пирогово | 97 |  | да | - |
| д. Приустье Мушки | 128 |  | нет | - |
| д. Чашкаял | 300 |  | да | - |
| д. Мари-Пижай | 25 |  | нет | - |
| д. Удельный Пижай | 84 |  | нет | - |
| д. Летник | 213 |  | да | - |
| д. Лаптево | 26 |  | нет | - |
| д. Токтамыж | 107 |  | нет | - |
| д. Нижний Малый Сернур | 61 |  | нет | - |
| д. Левый Малый Сернур | 27 |  | нет | - |
| д. Кочанур | 275 |  | нет | - |
| д. Чибыж | 3 |  | нет | - |

Водоотведение, канализация.

Централизованная канализация  имеется в д. Летник.

Водоотведение, канализация населенных пунктов поселения

Теплоснабжение.  Централизованным теплоснабжением обеспечены дер. Летник. В остальных населенных пунктах отопление печное, индивидуальные автономные котельные (топливо: газ, твердое топливо - уголь, торф, дрова).

Электроснабжение. Электроснабжение поселения обеспечивается Сернурский РЭС (районными электрическими сетями).

Перечень трансформаторных подстанций на территории поселения

| № п/п | Место расположения, № ТП, мощность кВА | Обслуживаемые объекты, к-во населения | Балансовая принадлеж- ность | Обслуживание ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | производственные | социал. |  |  |  |
| 1 | д. Ахматенер | - | - | - | - |
| 2 | д. Большой Сердеж | - | - | - | - |
| 3 | д. Ведоснур | - | - | - | - |
| 4 | д. Верхний Малый Сернур | - | - | - | - |
| 5 | д. Правый Малый Сернур | - | - | - | - |
| 6 | д. Глазырино | - | - | - | - |
| 7 | д. Красный Ключ | - | - | - | - |
| 8 | д. Нижняя Мушка | - | - | - | - |
| 1 | д. Пирогово | - | - | - | - |
| 2 | д. Приустье Мушки | - | - | - | - |
| 3 | д.Чашкаял | - | - | - | - |
| 4 | д. Мари-Пижай | - | - | - | - |
| 5 | д. Удельный Пижай | - | - | - | - |
| 6 | д. Летник | - | - | - | - |
| 7 | д. Лаптево | - | - | - | - |
| 8 | д. Токтамыж | - | - | - | - |
| 1 | д. Нижний Малый Сернур | - | - | - | - |
| 2 | д. Левый Малый Сернур | - | - | - | - |
| 3 | д. Кочанур | - | - | - | - |
| 4 | д. Чибыж | - | - | - | - |

Газоснабжение. Из 20 населенных пунктов поселения на сегодняшний день газифицировано 12 населенных пунктов

Газоснабжение населенных пунктов

| Населенные пункты | Газоснабжение |
| --- | --- |
|  | кол-во домов / квартир | газифицировано |
| д. Ахматенер | 47 | 36 |
| д. Большой Сердеж | 63 | 38 |
| д. Ведоснур | 1 | 0 |
| д. Верхний Малый Сернур | 9 | 0 |
| д. Правый Малый Сернур | 6 | 0 |
| д. Глазырино | 27 | 20 |
| д. Красный Ключ | 15 | 10 |
| д. Нижняя Мушка | 15 | 12 |
| д. Пирогово | 27 | 20 |
| д. Приустье Мушки | 26 | 20 |
| д. Чашкаял | 82 | 60 |
| д. Мари-Пижай | 12 | 0 |
| д. Удельный Пижай | 23 | 0 |
| д. Летник | 57 | 36 |
| д. Лаптево | 7 | 0 |
| д. Токтамыж | 28 | 20 |
| д .Нижний Малый Сернур | 26 | 13 |
| д. Левый Малый Сернур | 12 | 0 |
| д. Кочанур | 73 | 70 |
| д. Чибыж | 1 | 0 |
| Всего: | 557 | 355 |

Связь. Систему телефонной, телеграфной и радиосвязи осуществляет Йошкар-Олинский ЛТЦ ОАО «Волга-Телеком».  Во всех населенных пунктах имеется стационарная связь.  Однако, для обеспечения устойчивой связи с населением при угрозе и возникновении аварийных, чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствиях во всех населенных пунктах установлены таксофоны. На территории поселения имеется достаточно устойчивая сотовая связь

4.6. Учреждения и предприятия обслуживания

Детский сад  на  20 мест имеется в д. Летник,  на 33 места в деревне Большой Сердеж, общеобразовательная школа  на  100   учащихся в деревне  Большой Сердеж.

Наличие мест в общеобразовательных школах и детских садах

| Населенные пункты | Объекты образования на 1.01.11 год |
| --- | --- |
|  | Наличие мест в школах | К-во детей школ. возр. | Наличие мест в д/с | К-во детей дошкол. возр. |
| д. Ахматенер | 0 | 24 | 0 | 19 |
| д. Большой Сердеж | 0 | 27 | 33 | 16 |
| д. Ведоснур | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Верхний Малый Сернур | 0 | 1 | 0 | 0 |
| д. Правый Малый Сернур | 0 | 3 | 0 | 2 |
| д. Глазырино | 0 | 8 | 0 | 14 |
| д. Красный Ключ | 0 | 3 | 0 | 5 |
| д. Нижняя Мушка | 0 | 14 | 0 | 2 |
| д. Пирогово | 0 | 12 | 0 | 8 |
| д. Приустье Мушки | 0 | 15 | 0 | 13 |
| д. Чашкаял | 0 | 42 | 0 | 22 |
| д. Мари-Пижай | 0 | 3 | 0 | 0 |
| д. Удельный Пижай | 0 | 9 | 0 | 11 |
| д. Летник | 100 | 24 | 20 | 14 |
| д. Лаптево | 0 | 8 | 0 | 5 |
| д. Токтамыж | 0 | 8 | 0 | 11 |
| д. Нижний Малый Сернур | 0 | 3 | 0 | 9 |
| д. Левый Малый Сернур | 0 | 1 | 0 | 1 |
| д. Кочанур | 0 | 22 | 0 | 38 |
| д. Чибыж | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 100 | 227 | 53 | 190 |

Наличие объектов культуры в населенных пунктах района и их вместимость

| Наименование населенного пункта | Объекты культуры |
| --- | --- |
|  | Дома культуры, клубы, мест | Библиотеки кол. томов | Объекты воспитания |
| д. Большой Сердеж | ДК, 50 | 6579 книг |  |
| д.Чашкаял | СК, 50 | - |  |
| д.Кочанур | СК, 50 | - |  |

Наличие объектов здравоохранения в населенных пунктах поселения

Участок ветслужбы имеется в д. Блольшой Сердеж.

Объекты торговли, обслуживания

| Наименование населенного пункта | Объекты торговли | Объекты общественного питания | Отделения связи и т.д. | Объекты бытового обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | повседнев. спроса | эпизодич. спроса |  |  |  |
| д.Большой Сердеж | 2 |  | - | 1 |  |
| д.Ахматенер | 2 |  |  |  |  |
| д.Пирогово | 2 |  | 1 |  |  |
| д.Приустье Мушки | 1 |  |  |  |  |
| д.Кочанур | 2 |  |  |  |  |
| д.Чашкаял | 2 |  |  |  |  |
| д.Н.М.Сернур | 1 |  |  |  |  |
| д.Летник | 1 |  |  |  |  |
| д.Удельный Пижай | 1 |  |  |  |  |
| Всего: | 14 |  | 1 | 1 |  |

4.6.1 Проектируемые учреждения и предприятия  обслуживания

На территории поселения предусматриваются учреждения и предприятия обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населенном пункте начиная с 50 жителей и базовые объекты более высокого уровня на сельское поселение, размещаются в административном центре поселения д. Большой Сердеж. Перечень объектов определяется в соответствии с приложением 8  Нормативов градостроительного проектирования Республики Марий Эл.

Учреждения и предприятия обслуживания предлагается размещать на территории поселения приближенно к местам жительства и работы формируя общественные центры в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта из расчета обеспечения  жителей услугами  первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Объектами более высокого уровня обслуживания население поселения обеспечиваются в пгт. Сернур.

Расчет объектов обслуживания на расчетный срок

| Предприятии и учр. обслужив. | Единица измерения | Проектное решение (на расчетный срок) |
| --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | 23 места на 1 тыс. жителей |  |
| Ощеобразоват. учрежд. | 76 мест на 1 тыс. жителей |  |
| Продовольств. магазины | 100 кв.м торг. площ. на 1 т..жит. |  |
| Непродов. магаз. товаров первой необход. | 200 кв. м торговой площади на 1 тыс. жит. |  |
| Аптечный пункт | 1 объект на жилую группу |  |
| Предпр.быт.обслужив. | 2 рабочих места на 1 тыс. жит. |  |
| Учреждения культуры | 50 кв.м. общ. площ. на 1 т. жит. | - |

4.7. Дорожная сеть. Транспортное обеспечение

На территории поселения достаточно хорошо развита дорожная сеть. Протяженность улично-дорожной сети 35,6 км.

Однако не все дороги, связывающие населенные пункты, являются проезжими для любых видов транспорта, особенно в осенне-весенний и зимний периоды.

Состояние дорожной сети на территории поселения

| Населенные пункты | Всего автодор. сеть, км | В том числе дороги, км |
| --- | --- | --- |
|  |  | Феде-ральн. | Регио-нальн | Местные |
|  |  |  |  | всего, | с твер.покр. | треб.стр |
| д. Ахматенер |  | - | - | 0,9 |  | 2 |
| д. Большой Сердеж |  | - | - | 1,5 |  | 2 |
| д. Ведоснур |  | - | - | 0,4 |  | 0,8 |
| д. Верхний Малый Сернур |  | - | - | 0,7 |  | 1,5 |
| д. Правый Малый Сернур |  | - | - | 0,6 |  | 0,9 |
| д. Глазырино |  | - | - | 1,4 |  | 0,5 |
| д. Красный Ключ |  | - | - | 1 |  | 0,5 |
| д .Нижняя Мушка |  | - | - | 0,6 |  | 0,8 |
| д. Пирогово |  | - |  | 1,1 |  | 1,5 |
| д. Приустье Мушки |  | - |  | 0,9 |  | 1,5 |
| д. Чашкаял |  | - |  | 1,56 |  | 0,4 |
| д. Мари-Пижай |  | - |  | 0,8 |  | - |
| д. Удельный Пижай |  | - |  | 1,3 |  | - |
| д. Летник |  | - |  | 2,2 |  | - |
| д .Лаптево |  | - |  | 0,4 |  | 0,4 |
| д. Токтамыж |  | - |  | 1,25 |  | - |
| д. Нижний Малый Сернур |  | - |  | 1,2 |  | - |
| д. Левый Малый Сернур |  | - |  | 0,8 |  | 0,35 |
| д. Кочанур |  | - |  | 2,3 |  | 1,6 |
| д .Чибыж |  | - |  | 0,6 |  | 2 |
| Всего: | 35,6 | - |  | 18,01 |  | 16,75 |

Состояние дорожной сети на территории населенных пунктов

| Населенные пункты | Протяженность основных улиц | С твердым покрытием | Требующие строительства и реконструкции |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Ахматенер | - | - | 2 |
| д. Большой Сердеж | - | - | 2 |
| д. Ведоснур | - | - | 0,8 |
| д. Верхний Малый Сернур | - | - | 1,5 |
| д. Правый Малый Сернур | - | - | 0,9 |
| д. Глазырино | - | - | 0,5 |
| д. Красный Ключ | - | - | 0,5 |
| д. Нижняя Мушка | - | - | 0,8 |
| д. Пирогово | - | - | 1,5 |
| д. Приустье Мушки | - | - | 1,5 |
| д .Чашкаял | - | - | 0,4 |
| д. Мари-Пижай | - | - | 0 |
| д. Удельный Пижай | - |  | 0 |
| д. Летник | - | - | 0 |
| д. Лаптево | - | - | 0,4 |
| д. Токтамыж | - | - | 0 |
| д. Нижний Малый Сернур | - | - | 0 |
| д. Левый Малый Сернур | - | - | 0,35 |
| д. Кочанур | - | - | 1,6 |
| д. Чибыж | - | - | 2 |
| Всего: |  |  | 16,75 |

Транспортная обеспеченность в поселении

| Населенные пункты | Наличие трансп. средств у населения | Трансп. предпр. и организ. | Наличие пассажир. транспорта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Легковой | Грузовой | Маш.-тракт. |  |  |  |
| д. Большой Сердеж | 20 | 1 | 6 | 47 | - |
| д. Ахматенер | 10 | - | 10 | - | - |
| д. Ведоснур | - | - | - | - | - |
| д. Верх. Малый Сернур | 2 | - | 1 | - | - |
| д. Глазырино | 5 | - | 1 | - | - |
| д. Кочанур | 23 | 1 | 3 | - | - |
| д. Красный Ключ | 3 | - | 1 | - | - |
| д. Лаптево | 1 | - | - | - | - |
| д. Летник | 16 | 1 | 1 | - | - |
| д. Левый Малый Сернур | 2 | 1 | - | - | - |
| д. Мари-Пижай | 2 | 1 | 1 | - | - |
| д. Нижн. Малый Сернур | 3 | - | 1 | - | - |
| д. Нижняя Мушка | 3 | 3 | 5 | - | - |
| д. Пирогово | 4 | - | 1 | - | - |
| д. Приустье Мушки | 5 | 1 | 2 | - | - |
| д. Прав. Малый Сернур | - | - | - | - | - |
| д. Токтамыж | 5 | - | - | - | - |
| д. Удельный Пижай | 6 | - | 1 | - | - |
| д. Чашкаял | 23 | 2 | 8 | - | - |
| д. Чибыж | - | - | - | - | - |
| Всего: | 133 | 11 | 42 | 47 | - |

4.8. Объекты культурного наследия

Особо остро стоит проблема сохранения историко-культурного наследия исторических городов и исторических поселений. Республиканской целевой программой «Культурное наследие Республики Марий Эл на 2009-2013 годы» (Постановление Правительства РМЭ 19 августа 2008 г. № 220) определены мероприятия по сохранению и использованию объектов культурного наследия республики. Основной целью Программы является сохранение, использование и охрана объектов культурного наследия Республики Марий Эл, а также их популяризация.

Особенностями Марийской духовной культуры является большое число священных мест, которые представляют собой рощи или отдельные деревья, родники, озера, холмы, места погребений, либо иные объекты поклонения и почитания представителей марийцев, сохранивших в живом бытовании традиционную языческую религию. Луговые марийцы и сегодня остаются носителями веры предков, соблюдают обряды, берегут места поклонения богам. Несомненный интерес представляют ландшафтные памятники марийской традиционной культуры - священные рощи, родники, места захоронений.

Особый пласт историко-культурного наследия составляют места бытования  исторических промыслов и ремесел. Марийцы, исповедающие языческую религию, отмечают праздники, определяемые по древнему календарю и связанные с природными явлениями (обряды поклонения усопшим, моления,  весеннее богопоклонение и др.). Языческие праздники являются также своеобразным туристским ресурсом, в том числе и для выездного иностранного туризма представителей народов, сохраняющих древние языческие верования.

На территории поселения размещаются памятники археологии и  ландшафтные объекты - «Священные рощи».  «Священным местам» предлагается придать статус «Особо охраняемых территорий историко-культурного наследия республиканского значения».

Список объектов культурного наследия поселения

| Наименование | Датировка | Местонахождение | Пл. кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Священная роща | - | в 1300 м к юго-западу от центра д. Кочанур | 13900 |
| Священная роща | - | в 800 м к северо-западу от центра д. Левый Малый Сернур | 161600 |
| Священная роща | - | в 800 м к юго-западу от центра д.Приустье Мушки | 5900 |
| Священная роща | - | в 1000 м к югу от центра д. д.Верхний Малый Сернур | 41400 |
| Священная роща | - | в 700 м к северо-западу от д. Нижний Малый Сернур | 7300 |
| Священная роща | - | в 450 м к юго-востоку от центра д. д.Ахматенер | 4500 |
| Священная роща | - | в 1400 м к северо-западу от центра д. Токтамыж | 111200 |
| Священная роща | - | в 1000 м к югу от центра д. Чашкаял | 48800 |

Священные рощи, у д. Ахматенер, Левый Малый Сернур, Малый Пижай, Чашкаял приняты на государственную охрану постановлением Правительства Республики Марий Эл от 24.08.1993 г. № 298 «О мерах по обеспечению сохранности археологических памятников и культовых мест на территории Республики Марий Эл» и имеют статус памятника регионального значения.

В настоящее время границы территории и границы зон охраны объектов культурного наследия не разработаны в установленном законом порядке. «В соответствии с п. 2 ст. 35 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются. В целях сохранения объектов культурного наследия при разработке проектов планировки и проектов строительства отдельных объектов, при отводе земельных участков под строительство учесть необходимость обеспечения сохранности объектов культурного наследия в соответствии со ст. 35, 36, 40 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ. До утверждения границ объектов культурного наследия и границ территорий зон охраны все акты выбора земельных участков подлежат обязательному согласованию с региональным органом охраны памятников – Министерством культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл.

На расчетный период предусмотреть следующие мероприятия по государственной охране объектов культурного наследия: определение границ территории объектов культурного наследия, разработку проектов зон охраны, определение режимов использования территории».

Нарушение целостности и эстетического восприятия священных рощ в большей степени связаны с антропогенным фактором: захламленность территорий (свалки мусора, металлолома), выпас скота, расположение в непосредственной близости от памятников автомобильных трасс и т.д.

Раздел 5. Ограничения использования территории

5.1. Экологические ограничения

Особенности физико-географического положения Сердежского поселения  в  структуре Сернунского района, а также в структуре территории Республики Марий Эл и экономического развития республики и района определяют в целом относительно благоприятную экологическую обстановку. Однако хозяйственная деятельность может оказывать локальное воздействие на геологическую среду, что сказывается на режиме и качестве подземных вод. Потенциальную опасность загрязнения подземных вод представляют, главным образом, поля фильтрации неочищенных сточных вод, свалки бытовых и промышленных отходов. Интенсивная и бесконтрольная эксплуатация водоносных горизонтов, приводимая к их истощению и ухудшению питьевых качеств подземных вод.

К основным экологическим проблемам, характерным для данной территории, относятся:

- загрязнение подземных и поверхностных вод по отдельным очагам загрязнения на территориях с неблагоприятной техногенной нагрузкой, где отмечается повышенное содержание вредных веществ в подземных водах;

- загрязнение атмосферного воздуха в населенных пунктах автотранспортом, что требует разработки рациональной транспортной сети;

- снижение плодородия почв.

Основными загрязнителями поверхностных водных объектов являются предприятия коммунального хозяйства и неканализованные ливневые воды с территорий населенных пунктов

Для улучшения экологической обстановки на территории поселения необходима разработка и осуществление превентивных мер по охране окружающей среды:

- комплекс мероприятий по охране подземных и поверхностных вод должен быть направлен на ликвидацию существующего загрязнения и предотвращение потенциально возможного:

-  уменьшение выноса загрязняющих веществ в водные объекты со сточными водами;

-   увеличение мощности очистных сооружений,

-  внедрение оборотного или повторного использования воды, очистки сточных вод, увеличение ассимулирующей способности водоемов;

- проведение агролесомелиоративных работ: создание искусственных защитных полос;

- формирование естественных защитных посадок, максимальное сохранение естественных лесных массивов и растительного покрова в целях ослабления эрозионных процессов;

-   увеличение площади особо охраняемых природных территорий;

- формирование экологического каркаса и нормативно-правовое обеспечение природоохранного режима его структурных единиц;

-   проведение комплексного экологического мониторинга.

5.2. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52 ФЗ для объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности как  до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.  Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200 03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». На генеральном плане сельского поселения отображаются санитарно-защитные зоны от предприятий, сооружений транспортной и инженерной инфраструктуры, объектов специального назначения

Охранная зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры это территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны выделяются для:

- электрических сетей;

- линий и сооружений связи;

- систем газоснабжения;

- магистральных трубопроводов;

- автомобильных дорог.

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются для электроподстанций, распределительных устройств, воздушных линий электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 100 вольт» охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящих от крайних проводов на расстоянии:

- до 20         киловольт 				10 м;

-      35         киловольт 				15 м;

-    110         киловольт 				20 м;

-    150, 220 киловольт 				25 м;

-    330, 500 киловольт 				30 м.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации.

Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  от  09.06.1995 г.  №  578.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны:

- для магистральных газопроводов  	  - от  100  до 800 м

в зависимости от диаметра      газопровода;

- для наружных газопроводов 		-    15 м от осей крайних ниток;

- для подводных переходов			-  100 м;

- от газонаполнительных станций до лесных массивов:

хвойных пород 			–   50 м;

лиственных пород 	 		–   20 м;

Вдоль магистральных трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты устанавливается охранная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 15 (25) - 100 м (300) от оси трубопровода с каждой стороны  в зависимости от диаметра труб. От газораспределительных станций санитарно-защитные зоны  устанавливаются в размере 300 м.

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, и другим опасным воздействиям.

В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

Автомобильные дороги III технической категории, как правило, следует проектировать в обход поселений в соответствии с СНиП 2.05.02 85. Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать в соответствии с СНиП 2.05.02 85 и СНиП 2.07.01 89*: до жилой застройки не менее 100 м, до садоводческих товариществ не менее 50 м.

От автозаправочных станций санитарно-защитные зоны устанавливаются в размере 50 метров (при условии оборудования АЗС системами закольцовки паров бензина), 100 м;

Для сельскохозяйственных объектов (животноводческие фермы молочно товарная ферма, овцеводческие, свиноводческие, птицеводческие фермы и т.д.) санитарно-защитные зоны устанавливаются в зависимости от поголовья скота.

Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства. На этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов. Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки и являются основными ограничениями при разработке генеральных планов населенных пунктов.

5.3. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – состояние, при котором в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории, нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей среде.

Схема развития карстовых процессов

Зоны экологического бедствия, зоны чрезвычайных ситуаций на водных объек-тах, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий.

В соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды и зако-нодательством по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-ного характера зонами экологического бедствия, зонами чрезвычайных ситуаций могут объявляться водные объекты и речные бассейны, в которых в результате техногенных и природных явлений происходят изменения, представляющие угрозу здоровью или жизни человека, объектам животного и растительного мира, другим объектам окружающей среды.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению не-гативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объ-ектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполни-тельными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса.

Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законода-тельством о градостроительной деятельности.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

Техногенные ЧС

Основные факторы риска техногенного характера - это аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения, аварии на нефте- и газопроводах, пожары и взрывы в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения, аварии на транспорте.  Наибольшие риски возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства представляют аварийные ситуации на объектах жилищно-коммунального хозяйства, на крупных очистных соружениях, опасности возникновения пожаров и загрязнений подземных вод при эксплуатации полигонов твердых бытовых отходов.

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются:

- накопление негативных последствий строительства и эксплуатации оборудо-вания, агрегатов, объектов, приведших к трансформации природно-территориальных комплексов (образование карьеров, насыпи, эрозия, пучение грунтов, подтопление и т.п.);

- механическое разрушение оборудования, резервуаров, трубопроводов, скважин;

- отсутствие современных систем управления опасными процессами;

- неудовлетворительное состояние технических средств и оборудования, которое выработало свой амортизационный срок, физически изношено и морально устарело, имеет низкую степень надежности и находится в аварийном состоянии;

- отсутствие дублирующих технических систем, альтернативы замены оборудо-вания, агрегатов на предаварийной стадии;

- нарушение сроков и периодичности диагностики, дефектоскопии, обследования и проверки потенциально опасных объектов;

- отсутствие автоматических систем контроля функционирования оборудования, агрегатов, объектов с целью своевременного выявления возможных отказов и разрушений;

- нарушение производственной и технологической дисциплины;

- недостаточность квалифицированных кадров.

Основными аварийными химически опасными веществами являются: аммиак, хлор, соляная кислота. Загрязнение атмосферного  воздуха в основном происходит за счет выбросов промышленных предприятий  и автотранспорта.

К основным требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально-опасных объектах экономики (ПОО) и объектах жизнеобеспечения относятся:

- обеспечение готовности объектовых органов управления, сил и средств к Дей-ствиям по предупреждению и ликвидации ЧС;

- подготовка персонала к действиям при ЧС;

- сбор, обработка и выдача информации в области предупреждения ЧС, защиты населения и территории от  их опасных воздействий;

- декларирование безопасности, лицензирование и страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта, сооружения;

- создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации ЧС.

Транспорт является источником повышенной опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним в большом количестве перевозят легковоспламеняющиеся, химические, взрывчатые и др. вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В населенных пунктах с числом жителей от 50 чел. до 5 тысяч человек необходимо обеспечить строительство пожарных водоемов (резервуаров) и устройство подъездных путей с облегченным усовершенствованным покрытием и пирсов к водоемам, используемым для целей пожаротушения

Ввиду устаревания грузового и автобусного парка, отсутствия финансовых средств на приобретение новых автомобилей и качественный их ремонт, риск возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий на автотранспорте при грузовых и пассажирских перевозках высокий.

Все населенные пункты поселения обеспечены гидрантами и противопожарными водоемами.

Наибольшие негативные последствия, связанные с аварийными ситуациями на очистных сооружениях возможны при выходе из строя очистных сооружений.

Аварии на трубопроводе, газопроводе

Наиболее вероятное возникновение аварии со взрывами и пожарами возможно на предприятиях нефтеперерабатывающей промышленности, нефтегазовых системах, магистральных трубопроводах, компрессорных и газораспределительных станциях.

К наиболее напряженным участкам, где возможны аварии, авария на газопроводе способствует выбросу фонтана газа высотой до 100 м. При этом газовая струя может вымыть или выбросить грунт с образованием котлована размером до 100 х 100 метров.

Это может привести к разрушению полотна железной и шоссейной дорог в местах их пересечения и вызовет остановку подачи газа по трубопроводам.

В целях предупреждения и снижения  последствий крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий предусматривается  следующий комплекс мероприятий:

- постоянный технологический контроль газопровода и линейных кранов телемеханикой с определением давления и температуры газа, контроль работы катодной защиты;

- содержание в исправном состоянии системы контроля загазованности в цехах компрессорных станций и средств тушения пожара;

- своевременное предупреждение жителей близко расположенных населенных пунктов об опасности возникновения пожара при аварии через местные органы, по всем средствам связи и оповещения;

- установка предупредительных плакатов, указателей и ограждающих знаков о правилах поведения на трассе газопровода;

- содержание в исправном состоянии средств радиорелейной и телефонной связи по всей трассе газопровода и связи с районными органами власти;

- своевременное проведение аварийно-восстановительных работ.

Для снижения негативных последствий экзогенных геологических процессов рекомендуется:

- Проведение систематического мониторинга и профилактических мероприятий в пределах населенных пунктов, подверженных влиянию карстово-суффозионных процессов.

- В зонах развития овражной эрозии - засыпка развивающихся промоин,  недопущение сосредоточенного стока поверхностных и неорганизованного стока бытовых вод по бортам и дну оврагов  и умеренный полив прилегающих к ним территорий сельхозугодий.

На подтопленных территориях - дренаж подземных вод.

- Для магистральных газопроводов, наибольшую опасность представляют карстово-суффозионные процессы.

Здесь необходима организация и проведение систематических геологических и геофизических наблюдений.

- Для населенных пунктов, санаторно-курортных и оздоровительных центров, находящихся в зоне развития карстово-суффозионных процессов практические рекомендации по снижению негативного воздействия сводятся к следующим основным мероприятиям:

- осуществление противокарстовых архитектурно-планировочных и конструктивных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности зданий и сооружений;

- предотвращение утечек из водонесущих коммуникаций;

- сохранение (не нарушение) естественного рельефа, подземного и поверхностного стока вод на застроенных и застраиваемых территориях;

- запрещение строительства ответственных зданий и сооружений в пределах развития карстово-суффозионных форм;

- систематическое обследование территории (объектный карстологический монторинг).

- Для хозяйственных объектов, находящихся в зоне развития карстово-суффозионных процессов:

- в результате специальных инженерно-геологических (карстологических) изысканий должны уточняться категории устойчивости по интенсивности провалообразования, а также определяться категории карстоопасности по прогнозируемым диаметрам карстопроявлений;

- для выбора мероприятий противокарстовой защиты важно районирование закарстованных территорий по характеру (виду) поверхностных карстопроявлений (провалы, оседания, карстовые просадки и др.) и их размеры;

- при внезапном образовании карстовых провалов на экологически опасных объектах возможно возникновение экологической катастрофы.

На таких объектах, расположенных на участках I-III категории карстоопасности, в качестве первоочередных мероприятий должен быть организован объектный карстологический мониторинг;

- карстово-суффозионный процесс при определенных условиях может существенно активизироваться в результате техногенных воздействий. Особенно это относится к грунтовым водозаборам.

При неправильной эксплуатации водозаборов даже не опасные территории нередко переходят в разряд опасных.

Аналогично обстоит дело с карьерами для добычи полезных ископаемых, где проводится искусственное водопонижение;

- при расположении свалок промышленных и бытовых отходов на закарстованных территориях загрязнение горных пород и подземных вод происходит, как правило, на несколько порядков интенсивнее, чем на не закарстованных.

Строительными нормами вводятся серьезные ограничения по проектированию и эксплуатации свалок на закарстованных территориях. Строительными нормами вводятся серьезные ограничения по проектированию и эксплуатации свалок на закарстованных территориях. Строительство на просадочных грунтах необходимо производить  в соответствии с требованиями СНиП.

Мероприятия по защите населения и предупреждению ЧС

Защита населения и территорий от ЧС достигается различными путями. Одно из главных направлений является осуществление инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций:

- прогнозирование обстановки;

- планирование инженерного обеспечения ЧС (по результатам прогноза возможной инженерной обстановки);

- подготовка инженерных систем и коммуникаций к работе в условиях ЧС;

- подготовка дорожной сети;

- создание фонда защитных сооружений (ЗС);

- создание системы оповещения служб и формирований, населения о ЧС;

- эвакуация населения (при необходимости) из опасной зоны.

На все населенные пункты поселения разработаны паспорта безопасности.

5.4. Зоны с особыми условиями использования территории и прочие природоохранные ограничения

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, а также особенностями градостроительного освоения территории, к зонам природоохранного назначения отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- охранные зоны особо охраняемых природных объектов.

К землям природоохранного назначения в соответствии с Земельным и Лесным кодексами РФ относятся особо охраняемые природные территории и защитные леса.

    - Охранные зоны водных объектов

Водоохранной зоной водных объектов является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим хозяй-ственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов.

Соблюдение особого режима использования территории водоохранных зон является составной частью комплекса водоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 12 апреля 2006 г.           № 74-ФЗ устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов. Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину.

Размеры водоохранных зон водных объектов, в соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ устанавливаются следующие:

Ширина водоохранной зоны при протяженности участков рек:

- менее 10 км от истока и устья			 -   50 м;

- от истока до 10 км					 -   50 м;

- от  10 км  до 50 км					 - 100 м;

- от  50 км и более					 - 200 м.

Для озер и водохранилищ				 -   50 м.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки или ручья устанавливается в размере 50 м.

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования.

Минимальная ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта.

Ширина прибрежной защитной полосы при уклоне берега водного объекта устанавливается:

- при обратном и нулевом уклоне			 - 30 м;

- при уклоне до 30					 - 40 м;

- при уклоне от 30 и более				 - 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других биологических ресурсов) устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- распашка земель;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация летних лагерей скота.

- проведение авиационно-химических работ;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

- проведение рубок главного пользования;

- строительство новых и расширение действующих промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- проведение без согласования с территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Российской Федерации и специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота;

- установка сезонных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков, выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автотранспорта, кроме автомобилей специального назначения.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения это территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной целью создания и обеспечения в зоне санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса - защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Размеры зон санитарной охраны определяются нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от скважины при использовании защищенных подземных вод, на расстоянии не менее 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод. В первом поясе запрещается все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации.

По территории поселения проходит палеодолина р. Волги на которой расположен водозабор г. Волжска.

Природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение находятся под особой охраной, для чего устанавливается особый правовой режим.

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках создаются охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В границах буферных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов. С учетом особенностей правового режима защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, в них устанавливаются следующие категории защитности:

- запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб;

- леса зеленых зон и лесопарки в населенных пунктах;

- защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных дорог федерального и республиканского значения;

Основные требования к охране водных объектов

-  Собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений.

Охрана водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осущест-вляется исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 настоящего Водного Кодекса.

-  При использовании водных объектов физические лица, юридические лица обязаны осуществлять водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов в соответствии с Водным Кодексом и другими федеральными законами.

Охрана водных объектов от загрязнения и засорения

- Сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов), запрещаются.

- Проведение на водном объекте работ, в результате которых образуются твердые взвешенные частицы, допускается только в соответствии с требованиями законода-тельства Российской Федерации.

- Меры по предотвращению загрязнения водных объектов вследствие аварий и иных чрезвычайных ситуаций и по ликвидации их последствий определяются законода-тельством Российской Федерации.

- Содержание радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений в водных объектах не должно превышать соответственно предельно допустимые уровни естественного радиационного фона, характерные для отдельных водных объектов, и иные установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации нормативы.

- Захоронение в водных объектах ядерных материалов, радиоактивных веществ запрещается.

- Сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты, запрещается.

- Проведение на основе ядерных и иных видов промышленных технологий взрыв-ных работ, при которых выделяются радиоактивные и (или) токсичные вещества, на водных объектах запрещается.

Охрана болот от загрязнения и засорения

- Загрязнение и засорение болот отходами производства и потребления, загрязнение их нефтепродуктами, ядохимикатами и другими вредными веществами запрещаются.

- Осушение либо иное использование болот или их частей не должно приводить к ухудшению состояния неиспользуемых частей этих болот, других водных объектов и к истощению вод.

Охрана подземных водных объектов

-  Физические лица, юридические лица, деятельность которых оказывает или может оказать негативное воздействие на состояние подземных водных объектов, обязаны принимать меры по предотвращению загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также соблюдать установленные нормативы допустимого воздействия на подземные водные объекты.

-  На водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается размещать места захоронений отходов производства и потребления, кладбища, скотомогильники и иные объекты, оказывающие негативное воздействие на состояние подземных вод.

-  Использование сточных вод для орошения и удобрения земель может осущест-вляться в соответствии с санитарным законодательством.

-  В случае, если при использовании недр вскрыты водоносные горизонты, необхо-димо принять меры по охране подземных водных объектов.

-  При проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, должны быть предусмотрены меры по предотвращению негативного воздей-ствия таких сооружений на поверхностные водные объекты и другие объекты окружа-ющей среды.

Охрана водных объектов при эксплуатации водохозяйственной системы

При эксплуатации водохозяйственной системы запрещается:

- осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах);

- производить забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта в объеме, оказывающем негативное воздействие на водный объект;

- осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, в которых содержатся возбудители инфекционных заболеваний, а также вредные вещества, для которых не установлены нормативы предельно допустимых концентраций.

- Нарушение требований к использованию и охране водных объектов влечет за собой ограничение, приостановление или запрещение эксплуатации объектов водохозяйственных систем в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

Охрана водных объектов при проведении работ

-  Проведение строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, в их водоохранных зонах, в границах особо ценных водно-болотных угодий осуществляется в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства о градостроительной деятельности.

-  Водопользователи, использующие водные объекты для забора (изъятия) водных ресурсов, обязаны принимать меры по предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения, осуществлять мероприятия по предотвращению загрязнения грунтовых вод и подъема их уровня.

Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных в водоохранных зонах осуществляются в соответствии с лесным законодательством.

В целях охраны водных объектов, водные ресурсы которых являются природными лечебными ресурсами, устанавливаются зоны, округа санитарной охраны в соответствии с законодательством Российской Федерации о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах.

Особо охраняемые водные объекты

-  Водные объекты или их части, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, могут быть признаны особо охраняемыми водными объектами.

-  Статус, режим особой охраны и границы территорий, в пределах которых расположены водные объекты устанавливаются в соответствии с законодательством об особо охраняемых природных территориях.

Раздел 6. Муниципальная правовая база

В основу предложений по развитию Сердежского сельского поселения легли це-леевые адресные программы, принятые Решением Собрания депутатов МО «Сердежское сельское поселений» Сернурского района Республики Марий Эл:

- Муниципальная целевая программа «Благоустройство территории муниципального образования «Сердежское сельское поселение» на 2011-2015 годы»

Раздел 7. Архитектурно-планировочная организация и зонирование территории

Градостроительной  задачей данного проекта является формирование генплана поселения как крупного планировочного образования, органично включающего в свой состав территории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, транспорта и другие;

- земли лесного фонда;

- земли особо охраняемых природных территорий;

- земли запаса;

Проект включает в себя следующие градостроительные задачи развития населен-ных пунктов:

- архитектурно-планировочные решения территории определяющие цели и задачи проекта планировки;

- функциональное  зонирование и режимы градостроительного использования территории;

- параметры развития  функциональных территорий;

- инженерное обеспечение и благоустройство;

- транспортное обслуживание и пешеходные связи.

7.1. Основные направления градостроительного развития территории поселения

К основным направлениям градостроительного развития территории относятся:

- перспективное хозяйственное и градостроительное развитие в условиях сбалансированного использования социального, экономического и природного потенциалов поселения;

- интенсификация транспортных связей и создание единой транспортной системы;

- сокращение (или ликвидация) ущерба, причиняемого окружающей среде, а также воспроизводство и охрана природных ресурсов и природного наследия посредством поддержки баланса экосистемы;

- комплексное сохранение историко-культурного наследия и одновременное удовлетворение потребностей современного общества;

- принятие предупреждающих мер в сферах землепользования и строительства, направленных на ограничение размеров ущерба от природных бедствий, аварий и катастроф.

Основная направленность градостроительной политики в поселении на всех уровнях должна быть связана с укреплением экономической базы и социальной инфраструктуры населенных пунктов сельских, городских поселений, улучшением их транспортных связей с районным центром, а также повышением уровня инженерной обеспеченности территории.

7.2.  Проектируемая структура земель населенных пунктов

Структура земель населенных пунктов  меняется в связи выделением новых территорий  под жилищное строительство.

Новые территории под индивидуальное жилищное строительство предусмотрены в д. Большой Сердеж 5,7 га, в д. Кочанур 47,0 га, в д. Пирогово 5,75 га, в д. Нижняя Мушка 5,26 га, в д. Летник 9,34 га, д. Глазырино 1,33 га, д. Удельный Пижай 2,83 га из состава с/х земель.

Изменение структуры населенных пунктов

| Населенные пункты | Существующее положение | Дополни-тельные террито-рии, га | Террит. в новых грани-цах, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Террито-рия, га | Населе- ние, чел. |  |  |  |
| д. Ахматенер | 33,00 | 171 | 0 | 33,00 | из с/х земель |
| д. Большой Сердеж | 132,24 | 218 | 5,71 | 137,95 | из с/х земель |
| д. Ведоснур | 14,92 | 2 | 0 | 14,92 | из с/х земель |
| д. Верхний Малый Сернур | 20,99 | 21 | 0 | 20,99 | из с/х земель |
| д. Правый Малый Сернур | 36,23 | 16 | 0 | 36,23 | из с/х земель |
| д. Глазырино | 53,30 | 109 | 1,33 | 54,63 | из с/х земель |
| д. Красный Ключ | 41,03 | 41 | 0 | 41,03 | из с/х земель |
| д. Нижняя Мушка | 22,16 | 58 | 5,26 | 27,42 | из с/х земель |
| д. Пирогово | 25,52 | 97 | 5,73 | 31,25 | из с/х земель |
| д. Приустье Мушки | 31,34 | 128 | 0 | 31,34 | из с/х земель |
| д. Чашкаял | 115,73 | 300 | 0 | 115,73 | из с/х земель |
| д. Мари-Пижай | 34,4 | 25 | 0,30 | 34,70 | из с/х земель |
| д. Удельный Пижай | 21,41 | 84 | 0,30 | 21,71 | из с/х земель |
| д. Летник | 28,36 | 213 | 9,34 | 37,70 | из с/х земель |
| д. Лаптево | 31,14 | 26 | 0,80 | 31,94 | из с/х земель |
| д. Токтамыж | 40,57 | 107 | 0 | 40,57 | из с/х земель |
| д. Нижний Малый Сернур | 34,93 | 61 | 0 | 34,93 | из с/х земель |
| д. Левый Малый Сернур | 27,09 | 27 | 0 | 27,09 | из с/х земель |
| д. Кочанур | 58,19 | 275 | 46,9 | 105,09 | из с/х земель |
| д. Чибыж | 15,72 | 3 | 0 | 15,72 | из с/х земель |
| Всего: | 818,27 | 1982 | 69,96 | 893,94 | из с/х земель |

Проектируемая территориальная структура  населенных пунктов

Сердежского сельского поселения

| Населённые пункты | Земли в границах населённого пункта. га. |
| --- | --- |
|  | многоэтажная застройка | среднеэтажная застройка | индивидуальная застройка | сады, дачи | развития жилой застройки | школы, детские сады | общественно- жилая зона | производство | общ.-деловые, коммерческие | здравоохранение | производственно- деловая | центр населённого пункта | проф образования | бульвары, скверы, парки | лесопарки, рощи | санаторно-курортная | спортивная | пляжи | транспортная инфраструктура | инженерная инфраструктура | ЛПХ | прочие территории | кладбища | постороннего пользования | водный фонд | улицы, дороги, проезды | Всего площадь: |
| д. Ахматенер | 0 | 0 | 27,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,17 | 0 | 0 | 0 | 2,68 | 33,00 |
| д. Большой Сердеж | 0 | 0 | 90,46 | 0 | 5,71 | 0,36 | 0 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 21,50 | 4,53 | 0 | 0 | 0 | 7,02 | 137,95 |
| д. Ведоснур | 0 | 0 | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,80 | 2,40 | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 14,92 |
| д. Верхний Малый Сернур | 0 | 0 | 9,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,63 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 20,99 |
| д. Правый Малый Сернур | 0 | 0 | 17,30 | 0 | 9,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,27 | 7,10 | 0 | 0 | 0 | 2,66 | 36,23 |
| д. Глазырино | 0 | 0 | 16,80 | 0 | 1,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 54,63 |
| д. Красный Ключ | 0 | 0 | 19,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,63 | 41,03 |
| д. Нижняя Мушка | 0 | 0 | 7,80 | 0 | 4,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,59 | 27,42 |
| д. Пирогово | 0 | 0 | 17,16 | 0 | 5,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,60 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 3,70 | 31,25 |
| д. Приустье Мушки | 0 | 0 | 19,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,67 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 3,23 | 31,34 |
| д. Чашкаял | 0 | 0 | 48,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,4 | 1,70 | 0 | 0 | 0 | 5,76 | 115,73 |
| д. Мари-Пижай | 0 | 0 | 7,39 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,50 | 4,10 | 0 | 0 | 0 | 2,05 | 34,7 |
| д. Удельный Пижай | 0 | 0 | 13,94 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,46 | 1,02 | 0 | 0 | 0 | 2,58 | 21,71 |
| д. Летник | 0 | 0,50 | 8,27 | 0 | 5,74 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 14,04 | 1,16 | 0 | 0 | 0 | 3,20 | 37,70 |
| д. Лаптево | 0 | 0 | 3,26 | 0 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,07 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 2,97 | 31,94 |
| д. Токтамыж | 0 | 0 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,9 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 3,20 | 40,57 |
| д. Нижний Малый Сернур | 0 | 0 | 13,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,70 | 1,40 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 34,93 |
| д. Левый Малый Сернур | 0 | 0 | 22,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 1,95 | 27,09 |
| д. Кочанур | 0 | 0 | 32,33 | 0 | 31,2 | 0 | 0 | 0 | 0,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,4 | 14,20 | 0 | 0 | 0 | 10,59 | 105,09 |
| д. Чибыж | 0 | 0 | 5,48 | 0 | 9,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,76 | 4,45 | 0 | 0 | 0 | 0,83 | 15,72 |
| Всего: | 0 | 0,5 | 401,55 | 0 | 72,51 | 0,66 | 0 | 0,85 | 0,8 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 255,85 | 55,56 | 0 | 0 | 0 | 67,43 | 818,27 |

7.3.  Функциональное зонирование территории поселения

Перспективное градоэкономическое зонирование территории поселения основывается на оценке существующего функционального использования частей территории, сложившейся системы расселения, планировочной организации и наличия ресурсно-хозяйственного и социально-экономического потенциалов.

Функциональное зонирование предполагает выделение на территории поселения зон:

- жилой;

- общественно-деловой;

- ведения лесного хозяйства;

- сельскохозяйственной;

- производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- санаторно-лечебной, профилактической и  оздоровительной;

- рекреационной;

- особо охраняемых природных территорий;

- зоны специального назначения;

- зоны режимных территорий.

- жилая зона  представлена жилыми образованиями  населенных пунктов.

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. В течение расчетного срока жилищный фонд планируется увеличить с 34430,2 кв.м.  до 91860 кв.м. с средней обеспеченностью общей площадью 30 кв. м на человека.  Объем нового жилищного строительства составит 63000 кв.м. Это в основном  малоэтажная индивидуальная застройка.

При размещении площадок нового жилищного строительства учтены ограничения и требования, связанные с санитарно-защитными  зонами  производственных, коммунальных, транспортных объектов. Реализация жилищной программы, намеченной Генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства на свободных территориях с реконструктивными мероприятиями на территориях сложившейся застройки.

- зона общественно-деловая (зона делового, общественного и коммерческого значения) представлена объектами обслуживания – ДК, детскими учреждениями, объектами торговли, общественного питания и т.д.

- зона ведения лесного хозяйства  выделяется для определения лесохозяйственной деятельности по использованию и восстановлению лесного фонда, который оказывает огромное воздействие на экологическое состояние природных комплексов в результате выполнения ими таких биоэкологических функций, как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение и повышение плодородия почв, сохранение биологического разнообразия, обогащения атмосферы кислородом и связывание углерода, благоприятное влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна.

- сельскохозяйственная зона сохраняется с/х производство, садоводство.

- зона производственной и   инженерно-транспортной инфраструктуры представлена производственными объектами в основном пилорамами.

- санаторно-лечебная и  оздоровительная зона - рекомендуется развитие лечебно-оздоровительных и спортивно-оздоровительных рекреационных комплексов.

- рекреационная зона

Благоприятные природно-ландшафтные, гидрографические и экологические условия определяют возможности организации разнообразных туристических маршрутов, развитие спортивного, познавательного и экологического видов туризма. В связи с чем, требуется инфраструктурное обеспечение данного вида деятельности на выделенной для этой цели территории.

Раздел 8. Планируемые объекты капитального строительства

В соответствии с принятыми на территории района и поселения целевыми адресными программами  и расчетом  по необходимому объему обслуживания населения  в проекте заложены объекты капитального строительства социального назначения и инженерно-транспортной  инфраструктуры.

Строительство полигона твердых бытовых отходов  в 2,5 км на ЮВ

от д. Чибыж.

Объекты капитального строительства и инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Заказчик, инвестор | Стоим млн. руб. | Сроки строи-тельства | Источники финансиров., бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты строительства (здания, сооружения) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| Объекты коммунальной инфраструктуры |
| Водоснабжение, водоотведение, пожаротушение |
| 1 | Проектирование и строительство новых объектов по сооружениям водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| Благоустройство |
|  | Строительство полигона по утилизации ТБО |  |  |  |  |

Перечень автомобильных дорог намеченных к строительству и реконструкции

| № п/ п | Наименование автодороги | Протя-женн. км | Стоим. стр-ва, млн. руб. | Сроки стр-ва, годы | Источник финансирования бюджет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местные дороги |  |
| 1 | д. Большой Сердеж | 2,0 | - | 2021-2031 | МО |
| 2 | д. Ахматенер | 2,0 | - | 2021-2031 | МО |
| 3 | д. Ведоснур | 0,8 | - | 2021-2031 | МО |
| 4 | д. Верхний Малый Сернур | 1,5 | - | 2021-2031 | МО |
| 5 | д. Глазырино | 0,5 | - | 2021-2031 | МО |
| 6 | д. Кочанур | 1,6 | - | 2021-2031 | МО |
| 7 | д. Красный Ключ | 0,5 | - | 2021-2031 | МО |
| 8 | д. Лаптево | 0,4 | - | 2021-2031 | МО |
| 9 | д. Левый Малый Сернур | 0,35 | - | 2021-2031 | МО |
| 10 | д. Нижняя Мушка | 0,8 | - | 2021-2031 | МО |
| 11 | д. Пирогово | 1,5 | - | 2021-2031 | МО |
| 12 | д. Приустье Мушки | 1,5 | - | 2021-2031 | МО |
| 13 | д. Правый Малый Сернур | 0,9 | - | 2021-2031 | МО |
| 14 | д. Удельный Пижай | - | - | 2021-2031 | МО |
| 15 | д. Чашкаял | 0,4 | - | 2021-2031 | МО |
| Всего: | 14,75 |  |  |  |

Раздел 9. Иженерно-технические мероприятия в области гражданской обороны. Противопожарные мероприятия

Территория поселения 13554,0 га, население 1982 человека. На территории  поселения химические, взрывоопасные объекты отсутствуют. Количество водонапорных башен подлежащих защите – 4 шт.  Защита населения от оружия массового поражения и других средств нападения противника представляет собой главную задачу гражданской обороны поселения. Она предусматривает подготовку и проведение комплекса мероприятий по предотвращению или максимальному снижению воздействия на людей поражающих факторов ядерного, химического и бактериологического оружия.

Исходя из географической, социально-экономической характеристики поселения в мирное время на территории поселения могут возникнуть следующие чрезвычайные ситуации:

- массовые лесные пожары;

- разлив токсичных химических веществ на федеральной автостраде «Вятка»;

- возможные аварии на газопроводе.

На территории поселения возможны все виды лесных пожаров: низовые и верховые.

В результате пожаров населенные пункты могу быть охвачены сильным задымлением. Задымляемость может вызвать затруднение эвакуации населения, а также продвижению формирований РСЧС. При возникновении массовых  лесных пожаров может быть нарушено электроснабжение и телефонная связь.

Территория поселения, как и в целом района, входит в зону рискованного земледелия. Сельскохозяйственное производство несет ежегодно  потери от ранних заморозков или засухи в период всходов и активной вегетации  всех видов сельскохозяйственных культур, а также от сильных продолжительных дождей.

В результате воздействия стихийных гидрометеорологических условий возможны потери урожая сельскохозяйственных культур на 25-30 %.

На случай пожаров в населенных пунктах необходимо:

-  определить водоемы для забора воды пожарными машинами;

- в зимнее время содержать в проезжем состоянии проезды к водоемам или гидрантам для заправки водой пожарных машин;

- иметь в каждом населенном пункте пожарную сигнализацию для оповещения населения на случай пожара;

- на каждом доме населенного пункта иметь таблички с указанием вида инструмента с которым должен прибыть на тушение пожара;

-  в летнее время у каждого жилого дома должен быть запас воды в доступной емкости для первичного тушения пожара;

- на всех хозяйствующих субъектах иметь в наличии пожарные щиты с набором инструментов для тушения;

- в случаи угрозы массовых пожаров на предприятиях организовать круглосуточное дежурство;

- в населенных пунктах в летнее время организовать ночное дежурство силами населения.

На случай лесных пожаров:

-  устройство минерализованных полос и уход за ними;

-  устройство противопожарных разрывов;

-  устройство дорог пожарного значения;

- очистка лесных дорог;

- организация постоянного наблюдения за состоянием лесов;

- оповещение населения о состоянии пожарной опасности в лесах через средства массовой информации;

-  своевременное извещение населения об угрозах возникновения пожара или его возникновении через СМИ.

На случай наводнения и затопления:

- оповещение населения;

- прогнозирование зон затопления;

- определение мест эвакуации населения, скота и маршруты их передвижения;

- обучение населения действиям в сложной обстановке.

На случай стихийных бедствий:

- иметь средства оповещения населения при угрозе урагана;

- своевременная расчистка крыш и перекрытий от снега.

Наличие пожарных водоисточников в населенных пунктах поселения

| Населенные пункты | Противопожарное водоснабжение | Водон. башни | Наличие мотопомп |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во ПВ | кол-во ПВ приспос. |  |  |
| д. Ахматенер | - | 1 |  |  |
| д. Большой Сердеж | 1 | 1 |  |  |
| д. Ведоснур | - | - |  |  |
| д. Верхний Малый Сернур | - | - |  |  |
| д. Правый Малый Сернур | - | - |  |  |
| д. Глазырино | 1 | 1 |  |  |
| д. Красный Ключ | - | - |  |  |
| д. Нижняя Мушка | 1 | 1 |  |  |
| д. Пирогово | - | - |  |  |
| д. Приустье Мушки | 1 | 1 |  |  |
| д. Чашкаял | 1 | 1 |  |  |
| д. Мари-Пижай | - | - |  |  |
| д. Удельный Пижай | - | - |  |  |
| д. Летник | - | 1 |  |  |
| д. Лаптево | - | - |  |  |
| д. Токтамыж | - | - |  |  |
| д. Нижний Малый Сернур | - | - |  |  |
| д. Левый Малый Сернур | - | - |  |  |
| д. Кочанур | - | - |  |  |
| д. Чибыж | - | - |  |  |
| Всего: | 5 | 7 |  |  |

Раздел 10. Мероприятия по охране окружающей среды. Очистка территории

В населенных пунктах, в которых не организован вывоз бытовых отходов необходимо предусмотреть места для установки контейнеров для сбора бытового мусора и заключить договор на  вывоз ТБО.

Вывоз ТБО по Сердежскому сельскому поселению

| Населенные пункты | Кол-во Квартир | Договора на вывоз ТБО | Периодич-ность | Организ. осущест. вывоз ТБО | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Ахматенер |  |  |  |  |  |
| д. Большой Сердеж |  |  |  |  |  |
| д . Ведоснур |  |  |  |  |  |
| д . Верхний Малый Сернур |  |  |  |  |  |
| д. Правый Малый Сернур |  |  |  |  |  |
| д. Глазырино |  |  |  |  |  |
| д. Красный Ключ |  |  |  |  |  |
| д. Нижняя Мушка |  |  |  |  |  |
| д. Пирогово |  |  |  |  |  |
| д. Приустье Мушки |  |  |  |  |  |
| д. Чашкаял |  |  |  |  |  |
| д. Мари-Пижай |  |  |  |  |  |
| д. Удельный Пижай |  |  |  |  |  |
| д . Летник |  |  |  |  |  |
| д . Лаптево |  |  |  |  |  |
| д. Токтамыж |  |  |  |  |  |
| д. Нижний Малый Сернур |  |  |  |  |  |
| д. Левый Малый Сернур |  |  |  |  |  |
| д. Кочанур |  |  |  |  |  |
| д. Чибыж |  |  |  |  |  |

Раздел 11. Основные технико-экономические показатели проекта генерального

плана

|  | Наименование показателя | Единица измерения | Соврем. состоян. | 1-ая очередь | Расчетн. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ТЕРРИТОРИЯ ПОСЕЛЕНИЯ |
| 1 | Общая площадь земель в границах поселения | га |  |  |  |
| 1.1 | Земли населённых пунктов | га | 818,27 | 818,27 | 818,27 |
| 1.2 | Земли лесного фонда | га | 800,51 | 800,51 | 800,51 |
|  | Земли водного фонда |  | - | - |  |
| 1.3 | Сельскохозяйственные земли, в том числе: | га |  |  |  |
|  | - сельскохозяйственные земли | га | 11907,27 | 11907,27 | 11832,73 |
|  | - ЛПХ. | га | 239,24 | 239,24 | 255,85 |
| 1.4 | Промышлености транспорта и другие: | га |  |  |  |
|  | - промышленности | га | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
|  | - транспорта | га | - | - | - |
|  | - коммунальные службы |  | - | - | - |
| 1.5 | Особо охраняемые природные территорий | га |  |  |  |
| 1.6 | Зона специального назначения | га | - | - | - |
|  | - кладбища | га | - | - | - |
| 1.7 | Земли постороннего пользования | га | - | - | - |
| 1.8 | Прочие земли | га | 55,97 | 55,97 | 55,56 |
| 2. НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ |
| 2 | Земли населённых пунктов | га | 818,27 | 818,27 | 818.27 |
| 2.1 | Жилая зона, в том числе: | га |  |  |  |
|  | - многоэтажная | га | - | - | - |
|  | - средней этажности | га | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|  | - индивидуальной застройки | га | 401,55 | 401,55 | 401,55 |
|  | - развития жилой застройки | га |  |  | 72,51 |
| 2.2 | Общественная и административно- деловая зона, в том числе: | га |  |  |  |
|  | - центр населённого пункта | га | - | - | - |
|  | - спортивного назначения | га | - | - | - |
|  | - учебно-образовательного назначения | га | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
|  | - здравоохранения | га | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | - общественно-жилая зона | га | - | - | - |
|  | - общественно-деловая коммерческая | га | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
|  | - производственно-деловая | га | - | - | - |
| 2.3 | Производственная зона | га |  |  |  |
| 2.4 | Зона инфраструктуры, в том числе: | га |  |  |  |
|  | - инженерная инфраструктура | га | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  | - транспортная инфраструктура | га | - | - | - |
|  | - улицы, дороги, проезды | га | 63,21 | 63,21 | 67,43 |
| 2.5 | Рекреационные зоны, в том числе: | га |  |  |  |
|  | - санаторно-курортная | га | - | - | - |
|  | - бульвары, скверы, парки и рощи | га | - | - | - |
|  | - пляжи | га | - | - | - |
| 2.6 | Зона с/х назначения, в том числе: | га |  |  |  |
|  | - земли с/х назначения | га | 11907,27 | 11907,27 | 11832,73 |
|  | - ЛПХ | га | 239,24 | 239,24 | 255,85 |
|  | - сады и дачи | га | - | - | - |
| 2.7 | Зона специального назначения, в том числе: | га |  |  |  |
|  | - ритуального назначения (кладбища) | га | - | - | - |
|  | - постороннего пользования |  | - | - | - |
| 2.8 | Зона акваторий | га |  |  |  |
| 2.9 | Прочие территории | га | 2197,18 | 2197,18 | 2197,18 |
|  |  | га |  |  |  |
|  | 3. НАСЕЛЕНИЕ |
| 3 | Общая численность населения | чел. | 1982 | 2050 | 2100 |
|  | Плотность населения | чел./га | 0,15 | 0,15 | 0,16 |
| 3.1 | Возрастная структура: |  |  |  |  |
|  | население младше трудоспособного возраста (до 15 лет) | чел. |  |  |  |
|  | население в трудоспособном возрасте: 16 -54 жен, -59 лет муж. | чел. | 1230 |  |  |
|  | население старше трудоспособного возраста | чел. |  |  |  |
|  | 4. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 4 | Общий объем жилфонда | Sобщ., м2 | 34430,2 | 45100 | 63000 |
|  |  | к-во домов |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 4.1 | Секционные жилые дома, блокированные (дома, квартиры) | Sобщ., м2 |  |  |  |
|  |  | к-во |  |  |  |
| 4.2 | Индивидуальные жилые дома с участками | Sобщ., м2 |  |  |  |
|  |  | кол-во |  |  |  |
| 4.3 | Средняя обеспеченность | м2/чел. | 17,32 | 22 | 30 |
|  | - водопроводом | % |  |  |  |
|  | - канализацией | % |  |  |  |
|  | - газоснабжением | % |  |  |  |
|  | - электроснабжением | % |  |  |  |
|  | - центральным отоплением | % |  |  |  |
|  | 5. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 5.1 | Учебно-образовательные |  |  |  |  |
|  | детские дошкольные учреждения | чел/мест | 2 | 2 | 2 |
|  | общеобразовательные школы | чел/мест | 1 | 1 | 1 |
| 5.2 | Здравоохранения |  |  |  |  |
|  | Стационар | коек |  |  |  |
|  | ФАП | посещ./см. | 1 | 1 | 1 |
|  | Санаторно-курортные, оздоровительные (лето / зима) | мест |  |  |  |
| 5.3 | Сфера обслуживания |  |  |  |  |
|  | Спортивные | кол-во | 1 | 1 | 1 |
|  | Культурно-досуговые | кол-во | 1 | 1 | 1 |
|  | Торговли | кол-во | 14 | 14 | 14 |
|  | Общественного питания | посад. мест | 1 | 1 | 1 |
|  | Административные | шт. |  |  |  |
|  | 6. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 6.1 | Протяжённость дорог поселения, в том числе | км | 35,6 | 35,6 | 35,6 |
|  | - федеральные | км | - | - | - |
|  | - региональные | км | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
|  | - местные | км | 22,50 | 22,50 | 22,50 |
|  | - Количество транспортных развязок в развязок в разных уровнях | единиц | - | - | - |
| 6.2 | Протяжённость основных улиц и проездов населённых пунктов | км |  |  |  |
|  | 7. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 7.1 | Водоснабжение: |  |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/сутки |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/сутки |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/сутки |  |  |  |
|  | - Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/сутки |  |  |  |
|  | Протяжённость сетей | км |  |  |  |
| 7.2 | Канализация |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод | тыс. куб. м/сутки |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/сутки |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/сутки |  |  |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/сутки |  |  |  |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/сутки |  |  |  |
|  | Протяжённость сетей | км |  |  |  |
| 7.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии всего: | тыс. кВт. ч/год |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. кВт ч/год |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | тыс. кВт. ч/год |  |  |  |
| 7.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление тепла всего | Гкал/год |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год |  |  |  |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год |  |  |  |
|  | Произв. централ. источников тепла | Гкал/час |  |  |  |
|  | Протяжённость сетей | км |  |  |  |
| 7.5 | Газоснабжение (сети) | км |  |  |  |
|  | Удел. вес газа в топливном балансе | % |  |  |  |
|  | Потребление газа всего | куб. м/год |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | куб. м/год |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | куб. м/год |  |  |  |
| 7.7 | Связь |  |  |  |  |
|  | Охват населения телевиз. вещанием | % от насел. | 100 | 100 | 100 |
|  | Охват населения телефонной сетью | % от насел. | 100 | 100 | 100 |

# Text boxes

| Населенные пункты | На-селе ние | Кол-во домов, хоз-в | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Централизов. канализация | Характеристика |
| д. Ахматенер | 171 | 47 | нет | Выгребные ямы, |
| д. Большой Сердеж | 218 | 63 | нет | Выгребные ямы, |
| д. Ведоснур | 2 | 1 | нет | Выгребные ямы, |
| д. Верхний Малый Сернур | 21 | 9 | нет | Выгребные ямы |
| д. Правый Малый Сернур | 16 | 6 | нет | Выгребные ямы |
| д. Глазырино | 109 | 27 | нет | Выгребные ямы, |
| д. Красный Ключ | 41 | 15 | нет | Выгребные ямы |
| д. Нижняя Мушка | 58 | 15 | нет | Выгребные ямы |
| д. Пирогово | 97 | 27 | нет | Выгребные ямы |
| д. Приустье Мушки | 128 | 26 | нет | Выгребные ямы |
| д. Чашкаял | 300 | 82 | нет | Выгребные ямы |
| д. Мари-Пижай | 25 | 12 | нет | Выгребные ямы |
| д. Удельный Пижай | 84 | 23 | нет | Выгребные ямы |
| д. Летник | 213 | 57 | да | Выгребные ямы, очист.сооружения |
| д. Лаптево | 26 | 7 | нет | Выгребные ямы |
| д. Токтамыж | 107 | 28 | нет | Выгребные ямы |
| д. Нижний Малый Сернур | 61 | 26 | нет | Выгребные ямы |
| д. Левый Малый Сернур | 27 | 12 | нет | Выгребные ямы |
| д. Кочанур | 275 | 73 | нет | Выгребные ямы |
| д. Чибыж | 3 | 1 | нет | Выгребные ямы |

Открытое акционерное общество

«МАРИЙСКГРАЖДАНПРОЕКТ

Базовый территориальный проектный институт»