| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Головной проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городских и сельских поселений Чувашской Республики «ЧУВАШГРАЖДАНПРОЕКТ» |  |
| --- | --- |

генеральнЫЙ план

МУНИЦИПАЛЬНОго ОБРАЗОВАНИя

«ЕМЕШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ поселениЕ»

ГОРНОМАРИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Республики МАРИЙ ЭЛ

Том 1. Положение

о территориальном планировании

Обозначение 4121

Инв. №  19618

г.Чебоксары, 2012 г.

| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Головной проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городских и сельских поселений Чувашской Республики «ЧУВАШГРАЖДАНПРОЕКТ» |  |
| --- | --- |

генеральнЫЙ план

МУНИЦИПАЛЬНОго ОБРАЗОВАНИя

«Емешевское СЕЛЬСКОЕ поселениЕ»

ГОРНОМАРИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Республики МАРИЙ ЭЛ

Том 1. Положение

о территориальном планировании

Обозначение 4121

Инв. № 19618

Главный архитектор института					Р.К.Рахимов

Главный архитектор проекта					Р.К.Рахимов

Начальник отдела							Ю.М.Новоселов

Архитектор 								М.В.Афанасьева

# Чебоксары, 2012 год

СОСТАВ генерального плана

I. Генеральный план

Том 1. Положение о территориальном планировании.

Чертеж 1. Карта планируемого размещения объектов местного значения.

Чертеж 2. Карта границ населенных пунктов.

Чертеж 3. Карта функциональных зон.

II. Материалы по обоснованию генерального плана

Том 2. Материалы по обоснованию генерального плана.

Чертеж 4. Карта по обоснованию генерального плана.

Содержание Тома 1:

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Введение ………………………………………………………………. Раздел 1. Цель и задачи генерального плана ……………………….. Раздел 2. Общие сведения о Емешевском сельском поселении…………………………………………………………………….…. Раздел 3. Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах республиканского значения ……………………………. Раздел 4 Сведения о видах планируемого для размещения на территории сельского поселения объектов местного значения муниципального района ………………………………………………………... Раздел 5. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций ………………………………………………………………………… Раздел 6. Зоны с особыми условиями использования территории… Раздел 7. Функциональное зонирование территории ………………. Раздел 8. Планируемые объекты местного значения сельского поселения и их размещение …………………………………………………… 8.1. Жилищное строительство…………………………………. 8.2. Учреждения и предприятия обслуживания ……………. 8.3. Объекты инженерной и транспортной инфраструктур.. .………………………………………………………………………. Раздел. 9. Инженерно-технические мероприятия в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Противопожарные мероприятия …………………............................................. Раздел 10. Охрана окружающей среды……………………………….. 10.1. Охрана водных объектов………………………………. 10.2. Охрана атмосферного воздуха ……………………….. 10.3. Охрана почв…………………………………………….......... 10.4. Защита от шума…………………………………………… Раздел 11. Порядок реализации генерального плана ……………….. | 4 5 6 7 8 10 11 14 16 16 17 18 21 24 24 25 26 26 26 |

Введение

Генеральный план муниципального образования «Емешевское сельское поселение» Горномарийского муниципального района Республики Марий Эл разработан на основании договора № 4121, заключенного между администрацией муниципального образования «Емешевское сельское поселение» и ОАО «Проектный институт «Чувашгражданпроект» в соответствии с заданием на проектирование (градостроительным заданием).

Генеральный план – документ территориального планирования, который является пространственным отображением стратегий социально-экономического развития Республики Марий Эл, программных документов развития муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» и определяет стратегию градостроительного развития муниципального образования «Емешевское сельское поселение».

Генеральный план является градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план базируется на:

- стратегии долгосрочного социально-экономического развития муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» до 2025 года;

- прогнозе социально-экономического развития муниципального образования Горномарийский муниципальный район Республики Марий Эл на  2011 год и на плановый период  2012 – 2013 годы по сельским поселениям;

- программе социально-экономического развития муниципального образования «Емешевское сельское поселение» Горномарийского муниципального района на 2011 - 2013 годы;

- предложениях схемы территориального планирования муниципального образования «Горномарийский муниципальный район», выполненной ОАО «Марийскгражданпроект. Базовый территориальный проектный институт» в 2010 году.

Градостроительная деятельность в части разработки градостроительной документации осуществляется с целью обеспечения планирования устойчивого развития территории, ее рационального использования, привлечения инвестиций, обеспечения потребностей населения.

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса РФ генеральный план подготовлен применительно ко всей территории сельского поселения на среднесрочную перспективу (1-я очередь) – 2020 год и долгосрочную перспективу (расчетный срок) – 2030 год.

Состав и содержание генерального плана соответствует Градостроительному кодексу Российской Федерации с изменениями и дополнениями.

Раздел 1. Цель и задачи генерального плана

Целью разработки генерального плана является планировочная организация территории сельского поселения на базе ресурсного и социально-экономического потенциалов развития поселения и муниципального района в взаимоувязке федеральных, межрегиональных, республиканских и межотраслевых интересов, разработка направлений реализации градостроительных решений органами государственной власти и местного самоуправления.

Учитывая особенности и специфику развития сельского поселения главной целевой установкой является разработка инновационных направлений развития экономики, социальной сферы, повышения качества жизни населения. Градостроительные методы по созданию планировочной организации территории через формирование устойчивого каркаса расселения, выбор перспективных населенных пунктов в качестве «точек роста» способствуют усилению инвестиционной привлекательности для размещения и строительства объектов капитального строительства.

Раздел 2.  Общие сведения о Емешевском сельском поселении

Емешевское сельское поселение является административно-хозяйственной единицей Горномарийского района Республики Марий Эл с административным центром в с.Емешево.

Поселение расположено в восточной части Горномарийского района и граничит:

с севера – с Юринским муниципальным районом Республики Марий Эл;;

с востока – с Троицкопосадским сельским поселением;

с юго-востока – с Еласовским сельским поселением;

с юго-запада – с Пайгусовским сельским поселением;

с запада – с Микряковским сельским поселением.

В состав поселения входят 19 населенных пунктов с общей численностью населения по состоянию на 1 января 2012 г. 1835 чел. В них расположено 855 личных подсобных хозяйств, в них жилых домов – 659. Площадь территории поселения 8240,52 га. Плотность населения составляет 0,22 чел. на 1 га или 22 чел. на 1 кв. км территории при средней плотности в целом по Горномарийскому району 15 чел. на 1 га.

Основными градообразующими предприятиями поселения являются:

производственный участок СПК «ПТФ «Горномарийская»;

ООО «Восход»;

ООО «ТД «Восход»;

ООО «Техник»;

крестьянские–фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели.

Главным направлением сельского хозяйства является производство овощей, зерна, картофеля, продуктов животноводства.

На территории поселения действуют 2 образовательных учреждения  общего,  дошкольного образования, 3 учреждения культуры. Имеются учреждения  здравоохранения, территориальный пункт милиции, отделения связи, торговые объекты, объекты общественного питания и другие объекты социальной и коммунальной инфраструктуры.

По данным Схемы территориального планирования Горномарийского муниципального района в 2008 году жилой фонд Емешевского сельского поселения составил 35,1 тыс. кв.м общей площади. Жилищная обеспеченность достигала 19 кв.м общей площади на 1 человека.

Анализ динамики численности населения показывает, что демографические процессы в сельском поселении, как и в республике в целом, остаются сложными. Численность населения неуклонно уменьшается, сокращение происходит в результате естественной убыли и миграционного оттока населения. Так, если в 2002 году численность населения составляла 1948 чел., в 2008 году – 1853 чел., то к 2012 году снизилась до 1835 чел.

Реализация приоритетных национальных проектов, выполнение целевых программ, меры, принимаемые государством для повышения уровня благосостояния населения, способствуют росту численности населения. Генеральный план основывается на прогнозах перспективной численности, выполненных в Схеме территориального планирования Муниципального образования «Горномарийский муниципальный район», согласно которому численность населения должна составить:

- на краткосрочную перспективу (1-я очередь) – 1950 чел.;

- на долгосрочную перспективу (расчетный срок) – 2000 чел.

Раздел 3. Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах республиканского значения

Схемой территориального планирования Республики Марий Эл, утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 4 июля 2008 г. № 173, на территории Республики Марий Эл предлагается развитие трех основных зон: интенсивной, экстенсивной и ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности.

Емешевское сельское поселение входит в зону экстенсивной хозяйственной и градостроительной деятельности. Сельское хозяйство в районах, находящихся вне зон активного влияния городских поселений, сохранит относительно экстенсивный характер с меньшими объемами сельскохозяйственной продукции, обеспечивающими, в основном, местные потребности в продовольствии и небольшие промышленные предприятия в сельскохозяйственном сырье.

Реализация градостроительной политики, обеспечивающей градостроительными средствами благоприятные условия жизнедеятельности населения, рациональное использование природных и социальных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений, формирование условий устойчивого социально-экономического развития республики рассмотрена по двум сценариям. Выбран «векторно-управляемый» сценарий, который предполагает обоснование зон и населенных пунктов приоритетного размещения новых системообразующих функций. Этот сценарий способствует концентрации возможностей обеспечения экономического и социального роста по наиболее перспективным населенным пунктам и районам, а впоследствии вовлечению в процесс устойчивого развития территорий, обладающих в настоящее время слабой инвестиционной привлекательностью (мультипликативный эффект).

Раздел 4  Сведения о видах планируемого для размещения на территории сельского поселения объектов местного значения муниципального района

Стратегией долгосрочного социально-экономического развития муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» до 2025 года определены основные приоритеты:

развитие дорожной сети;

развитие электроэнергетики;

развитие оптоволоконной связи;

развитие муниципальной инновационной системы;

повышение конкурентоспособности отраслей промышленности;

развитие малого предпринимательства.

Данной программой предусматривается формирование точек роста и зон опережающего развития:

зоны интенсификации промышленности;

зоны активизации агропромышленной деятельности;

зоны активизации туристско-рекреационной деятельности.

Мерами по активизации агропромышленной деятельности предусматривается:

приобретение племенного скота;

приобретение элитных семян;

приобретение новой техники.

Схемой территориального планирования муниципального образования «Горномарийский муниципальный район», выполненной ОАО «Марийскгражданпроект. Базовый территориальный проектный институт» в 2009-2010 гг., предусмотрено функциональное зонирование территории района с выделением зон:

интенсивной хозяйственной и градостроительной деятельности;

экстенсивной хозяйственной и градостроительной деятельности;

ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности.

Емешевское сельское поселение находится в зонах экстенсивной хозяйственной и градостроительной деятельности и ограниченной хозяйственной и градостроительной  деятельности.

Зона экстенсивной хозяйственной деятельности включает подзону сельского хозяйства и подзону лесоэксплуатации:

В подзоне сельского хозяйства базовыми отраслями специализации сельскохозяйственных предприятий является сохранение его многоотраслевого направления. Это – животноводство, зерноводство, овощеводство, птицеводство и, дополнительно, садоводство.

Для необходимого роста востребованной сельскохозяйственной продукции предусматривается повышение продуктивности сельскохозяйственных угодий, поддержание в рабочем состоянии мелиоративных систем, выполнение агротехнических, противоэрозионных, культуротехнических  мероприятий, а также обновление значительной части машинно-тракторного парка, внедрение новых энергоэффективных агрегатов.

Зона ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности включает в себя подзону рекреационной деятельности, подзону лесного хозяйства и подзону природоохранной деятельности.

Северная часть Емешевского сельского поселения находится в подзоне природоохранной деятельности. Природоохранная деятельность является основной функцией особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Раздел 5. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

Источником чрезвычайных ситуаций природного характера в Емешевском сельском поселении являются опасные природные процессы, причиной которых могут быть оползень, абразия, овражная эрозия, подтопление и заболачивание.

Переработка берегов представляет опасность для существующих и предполагающихся в прибрежной зоне построек и сооружений и требует защитных мероприятий по берегоукреплению или ограничений в застройке и переносу существующих объектов. Размыв берегов в большинстве случаев влечет за собой активизацию оползней, обвалов, осыпей.

Самая активная абразия наблюдается на крутом правом берегу Чебоксарского водохранилища, сложенном сильноразмываемыми грунтами. Размыв берегов в большинстве случаев влечет за собой активизацию оползней, обвалов, осыпей.

В случае принятия Правительством Российской Федерации решения о завершении строительства Чебоксарской ГЭС и подъеме уровня  водохранилища до НПУ 68,0 м произойдет активизация оползневых процессов в прибрежной зоне, что может стать новым фактором возникновения чрезвычайных ситуаций. В зоне влияния Чебоксарского водохранилища окажется с.Сумки.

Основные территории, подверженные факторам риска природного характера, отображены на схеме «Карта по обоснованию генерального плана».

Чрезвычайные ситуации техногенного характера возникают вследствие изношенности основных производственных фондов, ухудшения материально-технического обеспечения, снижение производственной и технологической дисциплины, отсутствие современных систем управления опасными процессами.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально-бытового назначения, причинами которых, в основном, являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Для целей пожаротушения в населенных пунктах с числом жителей более 50 человек необходимо обеспечить строительство пожарных водоемов (резервуаров) и устройство подъездных путей с облегченным усовершенствованным покрытием и пирсов к водоемам, используемым для целей пожаротушения.

Раздел 6. Зоны с особыми условиями использования территории

К зонам с особыми условиями использование территории относятся:

- земли особо охраняемых территорий;

- водоохранные зоны;

- санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны энергетических, коммунальных и иных объектов.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

В Емешевском сельском поселении в состав земель особо охраняемых территорий входят земли историко-культурного назначения, на которых расположены объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), в том числе объекты археологического наследия, а также земли особо охраняемых природных территорий.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти Республики Марий Эл по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами Республики Марий Эл.

К землям особо охраняемых природных территорий относятся государственный заказник «Емешевский», организованный сроком на 10 лет с целью охраны и воспроизводства поголовья сурка обыкновенного, выпущенного в охотничьи угодья в урочище «Почисти» в 1993 году, а также сохранения его обитания и поддержания целостности естественных сообществ. В целях дальнейшей акклиматизации сурка обыкновенного и его расселения по охотничьим угодьям Республики Марий Эл срок действия заказника продлен до 2014 года.

Водоохранные зоны выделяются в целях:

- предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных вод;

- предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов;

- сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира.

Ширина водоохраной зоны устанавливается от соответствующей береговой линии при протяженности рек и ручьев от их истока:

до 10 километров – в размере 50 метров;

от 10 до 50 километров – в размере 100 метров;

более 50 километров – в размере 200 метров.

Режим использования территорий и объектов недвижимости, расположенных в водоохранных зонах, установлен Водным кодексом Российской Федерации.

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, шириной 30 м при обратном или нулевом уклоне берега, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м при три более градуса. В пределах прибрежных защитных полос устанавливаются дополнительные ограничения хозяйственной деятельности.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливаются санитарно-защитные зоны. Это объекты, у которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 0,1 ПДК и (или) ПДУ.

Размер санитарно-защитной зоны обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Анализ экологических и санитарно-гигиенических проблем сельского поселения показывает, что в Емешевском сельском поселении имеются источники загрязнения окружающей среды. Это – машинно-тракторный парк в с.Емешево, овощехранилища у д.Красная Горка, свиноводческий комплекс и комбикормовый завод у д.Парастаево, сельскохозяйственное производство в с.Пертнуры, зерноочистительный ток у д.Вержуково, автомобильная дорога, проходящая через с.Пертнуры.

Генеральным планом предусматривается изменение вида производственной деятельности в территориальной зоне машинно-тракторного парта в с.Емешево на менее опасный вид с размером санитарно-защитной зоны не более 50 метров.

Предусматривается также изменение границ территориальной зоны овощехранилищ у д.Красная Горка для возможности организации санитарно-защитной зоны размером не менее 50 м, снижение поголовья животных в свиноводческом комплексе и изменение вида производственной деятельности на территории комбикормового завода у д.Парастаево, внедрение безопасной технологии производства в с.Пертнуры, вынос зерноочистительного тока у д.Вержуково на другую территорию.

Для защиты застройки с.Пертнуры от негативного воздействия автомобильной дороги необходимо выполнить мероприятия по шумовой, в том числе шумозащитные устройства и полосу зеленых насаждений вдоль дороги шириной не менее 10 метров.

Раздел 7. Функциональное зонирование территории

Перспективное функциональное зонирование территории сельского поселения основывается на оценке сложившихся функционального использования частей территории, системы расселения, планировочной организации и наличия ресурсно-хозяйственного и социально-экономического потенциалов.

В качестве основных направлений градостроительного развития территории приняты:

- перспективное хозяйственное и градостроительное развитие в условиях сбалансированного использования социального, экономического и природного потенциалов поселения;

- интенсификация транспортных связей и создание единой транспортной системы;

- сокращение (или ликвидация) ущерба, причиняемого окружающей среде, а также воспроизводство и охрана природных ресурсов и природного наследия посредством поддержки баланса экосистемы;

- комплексное сохранение историко-культурного наследия и одновременное удовлетворение потребностей современного общества;

- принятие предупреждающих мер в сферах землепользования и строительства, направленных на ограничение размеров ущерба от природных бедствий, аварий и катастроф.

Основная направленность градостроительной политики в поселении на всех уровнях должна быть связана с укреплением экономической базы и социальной инфраструктуры населенных пунктов, улучшением их транспортных связей с административным центром поселения, а также повышением уровня инженерной обеспеченности территории.

В соответствии со Схемой территориального планирования муниципального образования «Горномарийский муниципальный район», выполненной ОАО «Марийскгражданпроект. Базовый территориальный проектный институт» в 2009-2010 гг., предусматривается функциональное зонирование территории района с выделением зон:

интенсивной хозяйственной и градостроительной деятельности;

экстенсивной хозяйственной и градостроительной деятельности;

ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности.

Зона интенсивной хозяйственной и градостроительной деятельности состоит из двух подзон:

1) подзона преимущественной урбанизации;

2) подзона сельского хозяйства пригородного типа.

Зона экстенсивной хозяйственной и градостроительной деятельности также состоит из двух подзон:

1) подзона сельского хозяйства;

2) подзона лесоэксплуатации.

Зона ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности включает в себя:

1) подзону рекреационной деятельности;

2) подзону лесного хозяйства;

3) подзону природоохранной деятельности.

Настоящим генеральным планом сохранено функциональное зонирование, предусмотренное Схемой территориального планирования муниципального района. Территория Емешевского сельского поселения входит в зону экстенсивной хозяйственной и градостроительной деятельности (подзона сельского хозяйства) и зону ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности (подзона природоохранной деятельности).

В подзоне сельского хозяйства основным направлением деятельности является сохранение и развитие многоотраслевого характера сельскохозяйственного производства. Это животноводство, зерноводство, овощеводство, птицеводство и садоводство.

Подзона природоохранной деятельности определена для обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий (ООПТ). К государственной природоохранной территории в Емешевском сельском поселении относится заказник республиканского значения «Емешевский».

В развитие Схемы территориального планирования муниципального района настоящим генеральным планом предусматривается организация в зоне ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности подзоны рекреационной деятельности на территориях, прилегающих к Сумской церкви. Здесь планируется создание рекреационно-оздоровительного комплекса «Новые ключи». На территории, площадью 52 га, планируется строительство гостиничного комплекса для туристов, отдыхающих и паломников, магазинов, объектов бытового обслуживания, спортивно-оздоровительных и развлекательных сооружений.

Раздел 8. Планируемые объекты местного значения сельского поселения и их размещение

В соответствии со Схемой территориального планирования муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» численность населения Виловатовского сельского поселения принята:

на краткосрочную перспективу – 1950 чел.;

на долгосрочную перспективу – 2000 чел.

8.1. Жилищное строительство

В составе генерального плана выполнен укрупнённый расчёт требуемых объёмов жилого фонда по поселению на среднесрочную и долгосрочную перспективу. В основу расчета положен установленный норматив жилищной обеспеченности на рассматриваемые периоды 23,5 кв.м и 27,0 кв.м общей площади на одного человека соответственно.

Исходя из этих нормативов и рассчитанной перспективной численности населения 1950 тыс. человек в 2020 году жилой фонд в сельском поселении должен составить 45825 кв.м общей площади, а при численности населения 2000 человек в 2030 году – 54000 кв.м общей площади.

Для достижения нормативных показателей обеспеченности общей площадью жилого фонда необходимо построить дополнительно к имеющемуся жилому фонду:

в среднесрочный период – 10701 кв.м (округленно 10700 кв.м);

в долгосрочный период – дополнительно 8175 кв.м, всего 18876 кв.м. (округленно 18800 кв.м).

Новый жилой фонд формируется в индивидуальных жилых домах с приусадебными участками размером не менее 1000 кв.м. Для размещения такого количества жилых домов потребуется территория не менее:

на среднесрочную перспективу – 4,0 га;

на долгосрочную перспективу – дополнительно 2,5 (всего 6,5 га).

Учитывая большую плотность населенных пунктов и их скученность настоящим генеральным планом выделены планировочные группы, объединяющие ряд населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости друг от друга по принципу кустовой системы расселения. Эти группы характеризуются общностью предприятий и учреждений обслуживания, а также инженерной и транспортной инфраструктуры.

Выделены 5 групп населенных пунктов:

группа № 1 с центром в с.Емешево. (В группу входят с.Емешево, д.Красная Горка, д.Ямолино);

группа № 2 с центром в с.Пертнуры. (В группу входят с.Пертнуры, д.Заовражные Пертнуры, д.Запольные Пертнуры, д.Тодымваж);

группа № 3 с центром в д.Сарапаево. (В группу входят д.Сарапаево, д.Вержуково, д.Луково, д.Малое Микряково, д.Тебяково, д.Эпаево);

группа № 4 с центром в д.Янькино. (В группу входят д.Янькино, д.Пальтикино);

группа № 5 с центром в д.Парастаево. (В группу входят д.Парастаево, д.Панькино).

Село Сумки и деревня Копань в силу их обособленного расположения в группы не входят.

8.2. Учреждения и предприятия обслуживания

Рекомендуемый перечень учреждений и предприятий обслуживания местного значения сельского поселения, размещения которых отображаются в документах территориального планирования сельского поселения, установлен Нормативами градостроительного проектирования Республики Марий Эл.

Проектное размещение учреждений и предприятий обслуживания местного значения сельского поселения основывается на принципе формирования межселенной общественно-деловой зоны, являющейся центром сельского поселения, в административном центре поселения – селе Емешево и групповых центров обслуживания с созданием общественно-деловых зон в центрах групп населенных пунктов, которые дополняются объектами повседневного обслуживания, обслуживающими как собственное население, так и жителей прилегающих населенных пунктов с учетом пешеходной доступности.

8.3. Объекты инженерной и транспортной инфраструктур

Водоснабжение.

Водоснабжение населенных пунктов Емешевского сельского поселения осуществляется из артезианских скважин и шахтных колодцев. На момент разработки генерального плана в сельском поселении действовало 9 подземных водозаборов.

В качестве источника водоснабжения приняты подземные воды (водоносные пласты, подрусловые и другие воды). Для хозяйственно-питьевых водопроводов должны максимально использоваться имеющиеся ресурсы подземных вод (пополняемых источников), удовлетворяющих санитарно-гигиеническим требованиям.

Для производственного водоснабжения промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует рассматривать возможность использования очищенных сточных вод.

В сельских поселениях проектируются централизованные системы водоснабжения для перспективных населенных пунктов и сельскохозяйственных объектов. Централизованная система водоснабжения должна обеспечивать:

хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых  и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, где требуется вода питьевого качества или для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

тушение пожаров;

собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей и др.

Проект зоны санитарной охраны источников водоснабжения должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения и разрабатываться одновременно с ним. Для действующих водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект зон санитарной охраны разрабатывается специально. Решение о возможности организации зон санитарной охраны принимается на стадии подготовки проекта планировки территории, когда выбирается источник водоснабжения.

Канализация

Жилая и общественная застройка населенных пунктов, включая индивидуальную отдельно стоящую и блокированную жилую застройку с участками, а также производственные объекты должны быть обеспечены централизованными или локальными системами канализации. В жилых зонах, не обеспеченных централизованной канализацией, размещение многоэтажных жилых домов не допускается.

Выбор системы водоотведения жилого района (общесплавная, раздельная, полураздельная) должен  осуществляться в составе проекта планировки территории на основе технико-экономического сравнения вариантов в учетом исключения сбросов неочищенных вод в водоемы при раздельной канализации.

При проектировании канализации для отдельно стоящих зданий или их групп также допускается устройство децентрализованной системы канализации, при этом проектируется сбор, совместный отвод и биологическая очистка сточных вод в искусственных условиях (сооружение для очистки может находиться за пределами застроенной территории). Стоки на очистные сооружения могут транспортироваться по трубопроводу или вывозиться транспортом.

Территория канализационных очистных сооружений населенных пунктов, а также очистных сооружений промышленных предприятий, располагаемых за пределами промышленных площадок, во всех случаях должна быть ограждена.

Санитарная очистка.

Настоящим генеральным планом предусматривается вывоз твердых бытовых отходов на централизованную усовершенствованную свалку, расположенную на территории Красноволжского сельского поселения.

Проектирование санитарной очистки территорий поселений должно осуществляться в составе проектов планировки территории и обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) бытовых и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований.

Нормы накопления бытовых отходов принимаются в соответствии с утвержденными нормативами накопления твердых бытовых отходов, действующими на территории муниципальных образований Республики Марий Эл. Расчетное количество накапливающихся бытовых отходов должно периодически уточняться по фактическим данным, а норма корректироваться.

Газоснабжение.

Проектирование, строительство, капитальный ремонт, расширение и техническое перевооружение сетей газораспределения и газопотребления должны осуществляться в соответствии со схемами газоснабжения, разработанными в составе федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации в целях обеспечения предусматриваемого этими программами уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

Электроснабжение.

Для электроснабжения поселений должна быть разработана отдельная схема электроснабжения на основе Схемы перспективного развития сетей распределительного электросетевого комплекса Республики Марий Эл с учетом анализа роста перспективных электрических нагрузок.

При развитии систем электроснабжения, в том числе реконструкции сетевых объектов, в Республике Марий Эл на перспективу электрические сети следует проектировать с учетом перехода на более высокие классы среднего напряжения (с 6 - 10 киловольт на 20 - 35 киловольт).

До разработки Схемы перспективного развития электрических сетей распределительного электросетевого комплекса Республики Марий Эл напряжением 35 - 200 и 6 - 10 киловольт вопрос перевода сетей среднего напряжения на более высокий класс напряжений должен решаться при подготовке проектной документации на объекты электроснабжения на основе соответствующего технико-экономического обоснования.

Транспортная инфраструктура.

В целях устойчивого развития сельского поселения решение транспортных проблем предполагает создание развитой транспортной инфраструктуры внешних связей с выносом транзитных потоков за границы населенных пунктов и обеспечение высокого уровня сервисного обслуживания транспортных средств.

В генеральном плане предусматривается единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенных пунктов и прилегающей к ним территории, обеспечивающую удобные быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами, расположенными в рекреационной зоне, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Развитие сети автомобильных дорог и стратегические задачи дорожной политики в Республике Марий Эл отражены в Региональной программе модернизации и развития сети автомобильных дорог Республики Марий Эл до 2025 г.

Генеральным планом предусматривается завершение строительства сети автомобильных дорог местного значения с учетом обеспечения связи всех населенных пунктов поселения между собой, с центром сельского поселения – селом Емешево и с региональной и федеральной дорожной сетью.

Раздел 9. Инженерно-технические мероприятия в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Противопожарные мероприятия

Защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера представляет собой совокупность мероприятий, направленных на обеспечение защиты территории и населения сельского поселения от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий 
или вследствие этих действий

Мероприятия по гражданской обороне осуществляются органами местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

Мероприятия по защите населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляются органами местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учетом требований ГОСТ Р 22.0.07-95.

При планировке и застройке населенных пунктов следует предусматривать, при необходимости, инженерную защиту от действующих факторов природного риска в соответствии с требованиями нормативных документов. Мероприятия по инженерной подготовке следует осуществлять с учетом прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной организации территории.

Необходимость инженерной защиты в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации в части развития территории сельского поселения для застроенных территорий определяется в документации по планировке территории, проектной документации на осуществление строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта с учетом существующих планировочных решений и снижения возможных неблагоприятных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Территории населенных пунктов, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами.

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления предусматриваются:

обвалование территорий со стороны водных объектов;

искусственное повышение рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок;

аккумуляцию, регулирование, отвод поверхностных сбросных 
и дренажных вод с затопленных, временно затопляемых территорий 
и низинных нарушенных земель;

сооружения инженерной защиты, в том числе: дамбы обвалования, дренажи, дренажные и водосбросные сети и другие.

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты используются естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты.

Защита от подтопления должна включать:

защиту населения от опасных явлений, связанных с пропуском паводковых вод в весенне-осенний период, при половодье;

локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований 
и защиту застроенной территории в целом;

защиту сельскохозяйственных земель и природных ландшафтов, сохранение природных систем, имеющих особую научную или культурную ценность;

водоотведение;

утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Система инженерной защиты от подтопления должна быть территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов. При этом она должна быть увязана со схемами территориального планирования муниципальных районов, генеральным планом сельского поселения, а также с документацией по планировке территории.

С целью защиты населенных пунктов от пожаров в качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).

Генеральным планом предусматривается размещение пожарного депо в с.Емешево с учетом того, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 20 минут. Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 10 метров.

Раздел 10. Охрана окружающей среды

Одним из основных направлений градостроительной деятельности является рациональное землепользование, охрана природы, ресурсосбережение, защита территорий от опасных природных явлений и техногенных процессов и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Размещение зданий, сооружений и коммуникаций не допускается:

на землях особо охраняемых природных территорий, в том числе на землях рекреационных зон, если это противоречит целевому использованию данных земель и может нанести ущерб природным комплексам и их компонентам;

на землях зеленых зон, если проектируемые объекты не предназначены для отдыха, спорта или обслуживания пригородного лесного хозяйства;

в зонах охраны гидрометеорологических станций;

в зонах санитарной охраны источников водоснабжения и площадок водопроводных сооружений, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией источников;

на землях водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, а также на территориях, прилегающих к водным объектам, имеющим высокое рыбохозяйственное значение, за исключением особо оговоренных объектов;

в зонах возможного проявления оползней и других опасных факторов природного характера;

в зонах возможного затопления (при глубине затопления 
1,5 метра и более), не имеющих соответствующих сооружений инженерной защиты;

в охранных зонах магистральных трубопроводов.

10.1. Охрана водных объектов

Охрана водных объектов необходима для предотвращения 
и устранения загрязнения поверхностных и подземных вод, которое может привести к нарушению здоровья населения, развитию массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, ухудшению условий водопользования или его ограничению для питьевых, хозяйственно-бытовых и лечебных целей.

В целях поддержания благоприятного гидрологического режима, улучшения санитарного состояния, рационального использования водных ресурсов рек, озер и водохранилищ устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

10.2. Охрана атмосферного воздуха

Соблюдение гигиенических нормативов – ПДК атмосферных загрязнений химических и биологических веществ обеспечивает отсутствие прямого или косвенного влияния на здоровье населения и условия его проживания.

Площадки для размещения и расширения объектов, которые могут быть источниками вредного воздействия на здоровье населения и условия его проживания, выбираются с учетом аэроклиматической характеристики, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов 
в атмосфере, а также потенциала загрязнения атмосферы.

Обязательным условием проектирования таких объектов является организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Для защиты атмосферного воздуха от загрязнений следует предусматривать:

меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, мероприятия по улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и отходов;

защитные мероприятия от влияния транспорта, в том числе использование природного газа в качестве моторного топлива, мероприятия по предотвращению образования зон повышенной загазованности или их ликвидация с учетом условий аэрации территорий;

использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики электроэнергии, природного газа, в том числе ликвидация маломощных неэффективных котельных, работающих на угле;

использование нетрадиционных источников энергии;

ликвидацию неорганизованных источников загрязнения.

10.3. Охрана почв

Гигиенические требования к качеству почв территорий жилых зон устанавливается в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска): детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки, площадок отдыха, зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, водоохранных зон и прибрежных защитных полос, санитарно-защитных зон.

Для категории чрезвычайно опасного загрязнения почв рекомендуется вывоз и утилизация почв на специализированных полигонах.

10.4 Защита от шума

Мероприятия по шумовой защите территории предусматривают:

применение рациональных приемов планировки и застройки поселения, жилых районов, кварталов (микрорайонов), в том числе трассировку магистральных дорог грузового движения в обход населенных пунктов и зон отдыха;

соблюдение санитарно-защитных зон (по фактору шума) промышленных и энергетических предприятий, автомобильных дорог;

сооружений придорожных шумозащитных экранов и устройство шумозащитных полос зеленых насаждений;

применение при строительстве и реконструкции зданий ограждающих конструкций, обеспечивающих требуемый уровень звукоизоляции, звукопоглощающих конструкций, глушителей шума в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.

Раздел 11. Порядок реализации генерального плана

Реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселения, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, нормативными правовыми актами местной администрации поселения или в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Марий Эл, местных бюджетов, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, предусматривающие создание объектов федерального, регионального, местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса приняты до утверждения генерального плана и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в документах генерального плана, но не предусмотренных указанными документами, такие программы и решения подлежат в двухмесячный срок с даты утверждения генеральных планов приведению в соответствие с ними.

В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Марий Эл, местных бюджетов, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, предусматривающие создание объектов федерального, регионального, местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения генерального плана и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в документах генерального плана, но не предусмотренных указанными документами, в генеральные планы в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.