| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Головной проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городских и сельских поселений Чувашской Республики «ЧУВАШГРАЖДАНПРОЕКТ» |  |
| --- | --- |

генеральнЫЙ план

МУНИЦИПАЛЬНОго ОБРАЗОВАНИя

«КРАСНОВОЛЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ поселениЕ»

ГОРНОМАРИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Республики МАРИЙ ЭЛ

Том 1. Положение

о территориальном планировании

Обозначение 4122

Инв. №  19619

г.Чебоксары, 2012 г.

| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Головной проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городских и сельских поселений Чувашской Республики «ЧУВАШГРАЖДАНПРОЕКТ» |  |
| --- | --- |

генеральнЫЙ план

МУНИЦИПАЛЬНОго ОБРАЗОВАНИя

«КРАСНОВОЛЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ поселениЕ»

ГОРНОМАРИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Республики МАРИЙ ЭЛ

Том 1. Положение

о территориальном планировании

Обозначение 4122

Инв. № 19619

Главный архитектор института					Р.К.Рахимов

Главный архитектор проекта					Р.К.Рахимов

Начальник отдела							Ю.М.Новоселов

Архитектор 								Л.М.Чулакова

# Чебоксары, 2012 год

СОСТАВ генерального плана

I. Генеральный план

Том 1. Положение о территориальном планировании.

Чертеж 1. Карта планируемого размещения объектов местного значения.

Чертеж 2. Карта границ населенных пунктов.

Чертеж 3. Карта функциональных зон.

II. Материалы по обоснованию генерального плана

Том 2. Материалы по обоснованию генерального плана.

Чертеж 4. Карта по обоснованию генерального плана.

Содержание Тома 1:

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Введение ………………………………………………………………. Раздел 1. Цель и задачи генерального плана ……………………….. Раздел 2. Общие сведения о Красноволжском сельском поселении…………………………………………………………………….…. Раздел 3. Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах республиканского значения ……………………………. Раздел 4 Сведения о видах планируемого для размещения на территории сельского поселения объектов местного значения муниципального района ………………………………………………………... Раздел 5. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций ………………………………………………………………………… Раздел 6. Зоны с особыми условиями использования территории… Раздел 7. Функциональное зонирование территории ………………. Раздел 8. Планируемые объекты местного значения сельского поселения и их размещение …………………………………………………… 8.1. Жилищное строительство…………………………………. 8.2. Учреждения и предприятия обслуживания ……………. 8.3. Объекты инженерной и транспортной инфраструктур.. .………………………………………………………………………. Раздел. 9. Инженерно-технические мероприятия в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Противопожарные мероприятия …………………............................................. Раздел 10. Охрана окружающей среды……………………………….. 10.1. Охрана водных объектов………………………………. 10.2. Охрана атмосферного воздуха ……………………….. 10.3. Охрана почв…………………………………………….......... 10.4. Защита от шума…………………………………………… Раздел 11. Порядок реализации генерального плана ……………….. | 5 6 7 9 10 11 13 16 18 18 19 20 23 26 26 27 28 28 28 |

Введение

Генеральный план муниципального образования «Красноволжское сельское поселение» Горномарийского муниципального района Республики Марий Эл разработан на основании договора № 4122, заключенного между администрацией муниципального образования «Красноволжское сельское поселение» и ОАО «Проектный институт «Чувашгражданпроект» в соответствии с заданием на проектирование (градостроительным заданием).

Генеральный план – документ территориального планирования, который является пространственным отображением стратегий социально-экономического развития Республики Марий Эл, программных документов развития муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» и определяет стратегию градостроительного развития муниципального образования «Красноволжское сельское поселение».

Генеральный план является градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план базируется на:

- стратегии долгосрочного социально-экономического развития муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» до 2025 года;

- прогнозе социально-экономического развития муниципального образования Горномарийский муниципальный район Республики Марий Эл на  2011 год и на плановый период  2012 – 2013 годы по сельским поселениям;

- программе социально-экономического развития муниципального образования «Красноволжское сельское поселение» Горномарийского муниципального района на 2011 - 2013 годы;

- предложениях схемы территориального планирования муниципального образования «Горномарийский муниципальный район», выполненной ОАО «Марийскгражданпроект. Базовый территориальный проектный институт» в 2010 году.

Градостроительная деятельность в части разработки градостроительной документации осуществляется с целью обеспечения планирования устойчивого развития территории, ее рационального использования, привлечения инвестиций, обеспечения потребностей населения.

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса РФ генеральный план подготовлен применительно ко всей территории сельского поселения на среднесрочную перспективу (1-я очередь) – 2020 год и долгосрочную перспективу (расчетный срок) – 2030 год.

Состав и содержание генерального плана соответствует Градостроительному кодексу Российской Федерации с изменениями и дополнениями.

Раздел 1. Цель и задачи генерального плана

Целью разработки генерального плана является планировочная организация территории сельского поселения на базе ресурсного и социально-экономического потенциалов развития поселения и муниципального района в взаимоувязке федеральных, межрегиональных, республиканских и межотраслевых интересов, разработка направлений реализации градостроительных решений органами государственной власти и местного самоуправления.

Учитывая особенности и специфику развития сельского поселения главной целевой установкой является разработка инновационных направлений развития экономики, социальной сферы, повышения качества жизни населения. Градостроительные методы по созданию планировочной организации территории через формирование устойчивого каркаса расселения, выбор перспективных населенных пунктов в качестве «точек роста» способствуют усилению инвестиционной привлекательности для размещения и строительства объектов капитального строительства.

Раздел 2.  Общие сведения о Красноволжском сельском поселении

Красноволжское сельское поселение является административно-хозяйственной единицей Горномарийского района Республики Марий Эл с административным центром в с.Кулаково.

Поселение расположено в восточной части Горномарийского района и граничит:

с севера – с городским округом Козьмодемьянск;

с востока – с Озеркинским сельским поселением;

с юга – с Еласовским и Усолинским сельскими поселениями;

с запада – с Троицкопосадским сельским поселением.

В состав поселения входят 18 населенных пунктов с общей численностью населения по состоянию на 1 января 2012 г. 2486 чел. В них расположено 1189 личных подсобных хозяйств, в них жилых домов – 934. Площадь территории поселения 6407,13 га. Плотность населения составляет 0,39 чел. на 1 га или 39 чел. на 1 кв. км территории при средней плотности в целом по Горномарийскому району 15 чел. на 1 га.

Основными градообразующими предприятиями поселения являются:

СПК –племзавод колхоз им. Мосолова;

ООО «Горномарийские строительные материалы»;

Пилорама ИП Некрасова Л.В.;

ООО «СК «Акпарс»;

ООО «МонтажГАЗ»;

ООО «АТК-Экспресс»;

ООО «Механизация»;

ООО «Турбаза «Наргиз».

крестьянские–фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели.

Главным направлением сельского хозяйства является производство овощей, зерна, картофеля, продуктов животноводства.

На территории поселения имеются месторождения глинистых пород.  Горномарийское (Шелаболкинское) месторождение глинистых пород расположено в 5 км южнее г.Козьмодемьянска.   Полезная толща представлена глинами. Средняя мощность полезной толщи 12,1 м. Сырье низкодисперсное, умеренно пластичное с низким содержанием обломочных включений.   Запасы по категориям А+В+С1 составляют 5445 тыс.куб.м, по категории С2 – 6480 тыс.куб.м.  По качеству глины соответствуют ГОСТ 01169-75 «Кирпич керамический» для производства кирпича глиняного обыкновенного марки «200» по прочности и «МРЗ-50» по морозостойкости, ГОСТ 8411-74 «Трубы керамические дренажные» для производства труб керамических дренажных с внутренним диаметром 50, 75, 100, 125, 150 мм, гравия керамзитового марки 400, 500 соответствующего ГОСТ 9759-71. Месторождение находится в  государственном резерве.

На территории поселения действуют 4 образовательных учреждения  общего,  дошкольного образования, 1 учреждение культуры. Имеются учреждения  здравоохранения, территориальный пункт полиции, отделения связи, торговые объекты, объекты общественного питания и другие объекты социальной и коммунальной инфраструктуры.

По данным Схемы территориального планирования Горномарийского муниципального района в 2008 году жилой фонд Красноволжского сельского поселения составил 58,0 тыс. кв.м общей площади. Жилищная обеспеченность достигла 22 кв.м общей площади на 1 человека.

Анализ динамики численности населения показывает, что демографические процессы в сельском поселении, как и в республике в целом, остаются сложными. Численность населения неуклонно уменьшается, сокращение происходит в результате естественной убыли и миграционного оттока населения. Так, если в 2002 году численность населения составляла 2642 чел., в 2008 году – 2545 чел., в 2009 году – 2583 чел., то к 2012 году снизилась до 2486 чел.

Реализация приоритетных национальных проектов, выполнение целевых программ, меры, принимаемые государством для повышения уровня благосостояния населения, способствуют росту численности населения. Генеральный план основывается на прогнозах перспективной численности, выполненных в Схеме территориального планирования Муниципального образования «Горномарийский муниципальный район», согласно которому численность населения должна составить:

- на краткосрочную перспективу (1-я очередь) – 2700 чел.;

- на долгосрочную перспективу (расчетный срок) – 2800 чел.

Раздел 3. Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах республиканского значения

Схемой территориального планирования Республики Марий Эл, утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 4 июля 2008 г. № 173, на территории Республики Марий Эл предлагается развитие трех основных зон: интенсивной, экстенсивной и ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности.

Зона интенсивной хозяйственной и градостроительной деятельности состоит из подзоны преимущественной урбанизации с размещением в ней основных населенных пунктов и подзоны сельского хозяйства пригородного типа.

Красноволжское сельское поселение входит в подзону сельского хозяйства пригородного типа. В районах, находящихся в зонах влияния городов, даже при относительно более низком потенциале сельскохозяйственных земель выше эффективность использования угодий, более высокий уровень интенсификации сельскохозяйственного производства и более развиты процессы интеграции разных форм хозяйств с городскими предприятиями пищевой и местной промышленности. Дальнейшее развитие получат в перспективе ареалы пригородного хозяйства, сформировавшиеся вокруг городов.

Для необходимого роста востребованной сельскохозяйственной продукции предусматривается повышение продуктивности сельскохозяйственных угодий, поддержание в рабочем состоянии мелиоративных систем, выполнение агротехнических, противоэрозионных, культуротехнических  мероприятий, а также обновление значительной части машинно-тракторного парка, внедрение новых энергоэффективных агрегатов.

Реализация градостроительной политики, обеспечивающей градостроительными средствами благоприятные условия жизнедеятельности населения, рациональное использование природных и социальных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений, формирование условий устойчивого социально-экономического развития республики рассмотрена по двум сценариям. Выбран «векторно-управляемый» сценарий, который предполагает обоснование зон и населенных пунктов приоритетного размещения новых системообразующих функций. Этот сценарий способствует концентрации возможностей обеспечения экономического и социального роста по наиболее перспективным населенным пунктам и районам, а впоследствии вовлечению в процесс устойчивого развития территорий, обладающих в настоящее время слабой инвестиционной привлекательностью (мультипликативный эффект).

Раздел 4  Сведения о видах планируемого для размещения на территории сельского поселения объектов местного значения муниципального района

Стратегией долгосрочного социально-экономического развития муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» до 2025 года определены основные приоритеты:

развитие дорожной сети;

развитие электроэнергетики;

развитие оптоволоконной связи;

развитие муниципальной инновационной системы;

повышение конкурентоспособности отраслей промышленности;

развитие малого предпринимательства.

Данной программой предусматривается формирование точек роста и зон опережающего развития:

зоны интенсификации промышленности;

зоны активизации агропромышленной деятельности;

зоны активизации туристско-рекреационной деятельности.

В зоне интенсификации промышленности предусматривается производство лицевого кирпича на базе Шелаболкинского месторождения глинистых пород.

Мерами по активизации агропромышленной деятельности предусматривается:

приобретение племенного скота;

приобретение элитных семян;

приобретение новой техники.

Схемой территориального планирования муниципального образования «Горномарийский муниципальный район», выполненной ОАО «Марийскгражданпроект. Базовый территориальный проектный институт» в 2009-2010 гг., предусмотрено функциональное зонирование территории района с выделением зон:

интенсивной хозяйственной и градостроительной деятельности;

экстенсивной хозяйственной деятельности;

ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности.

Зону интенсивной хозяйственной деятельности предполагается развивать в подзоне преимущественной урбанизации, куда входят территории, примыкающие к городу Козьмодемьянску и региональной автодороге Козьмодемьянск–Кузнецово с выходом на федеральную автомагистраль М-7 «Волга», где находятся основные активно развивающиеся населенные пункты района: с.Кулаково, с.Виловатово, с.Картуково, с.Кузнецово, а также территории, примыкающие к региональным автодорогам, проходящим по лесным территориям левобережной части Горномарийского района.

В зону преимущественной урбанизации входят с.Кулаково и прилегающие к нему территории.

Красноволское сельское поселение входит в Козьмодемьянскую групповую систему расселения, находящийся в зоне влияния города Козьмодемьянска. Схемой территориального планирования предусматривается преимущественно пригородная специализация сельского хозяйства на производстве диетической и скоропортящейся продукции (парное мясо, свежие молочные продукты, диетические яйца), а также свежих овощей и картофеля.

Раздел 5. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

Источником чрезвычайных ситуаций природного характера в Красноволжском сельском поселении являются опасные природные процессы, причиной которых могут быть оползень, абразия, овражная эрозия, подтопление и заболачивание.

Переработка берегов представляет опасность для существующих и предполагающихся в прибрежной зоне построек и сооружений и требует защитных мероприятий по берегоукреплению или ограничений в застройке и переносу существующих объектов. Размыв берегов в большинстве случаев влечет за собой активизацию оползней, обвалов, осыпей.

Самая активная абразия наблюдается на крутом правом берегу Чебоксарского водохранилища, сложенном сильноразмываемыми грунтами. Размыв берегов в большинстве случаев влечет за собой активизацию оползней, обвалов, осыпей.

В случае принятия Правительством Российской Федерации решения о завершении строительства Чебоксарской ГЭС и подъеме уровня  водохранилища до НПУ 68,0 м произойдет активизация оползневых процессов в прибрежной зоне, что может стать новым фактором возникновения чрезвычайных ситуаций. В зоне влияния Чебоксарского водохранилища окажутся с.Владимирское, с.Красногорка, д.Болониха, д.Волна, д.Нижние Шелаболки.

Основные территории, подверженные факторам риска природного характера, отображены на схеме «Карта по обоснованию генерального плана».

Чрезвычайные ситуации техногенного характера возникают вследствие изношенности основных производственных фондов, ухудшения материально-технического обеспечения, снижение производственной и технологической дисциплины, отсутствие современных систем управления опасными процессами.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально-бытового назначения, причинами которых, в основном, являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Для целей пожаротушения в населенных пунктах с числом жителей более 50 человек необходимо обеспечить строительство пожарных водоемов (резервуаров) и устройство подъездных путей с облегченным усовершенствованным покрытием и пирсов к водоемам, используемым для целей пожаротушения.

Раздел 6. Зоны с особыми условиями использования территории

К зонам с особыми условиями использование территории относятся:

- земли особо охраняемых территорий;

- водоохранные зоны;

- санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны энергетических, коммунальных и иных объектов.

В Красноволжском сельском поселении к землям особо охраняемых территорий относятся земли историко-культурного назначения, на которых расположены объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), в том числе объекты археологического наследия, а также земли особо охраняемых природных территорий. Эти земли должны быть изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для них установлен особый правовой режим.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти Республики Марий Эл по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами Республики Марий Эл.

Водоохранные зоны выделяются в целях:

- предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных вод;

- предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов;

- сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира.

Ширина водоохраной зоны устанавливается от соответствующей береговой линии при протяженности рек и ручьев от их истока:

до 10 километров – в размере 50 метров;

от 10 до 50 километров – в размере 100 метров;

более 50 километров – в размере 200 метров.

Режим использования территорий и объектов недвижимости, расположенных в водоохранных зонах, установлен Водным кодексом Российской Федерации.

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, шириной 30 м при обратном или нулевом уклоне берега, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м при три более градуса. В пределах прибрежных защитных полос устанавливаются дополнительные ограничения хозяйственной деятельности.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливаются санитарно-защитные зоны. Это объекты, у которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 0,1 ПДК и (или) ПДУ.

Размер санитарно-защитной зоны обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Анализ экологических и санитарно-гигиенических проблем сельского поселения показывает, что в Красноволжском сельском поселении имеются источники загрязнения окружающей среды. Это –  деревообрабатывающее производство в п.Октябрьский, машинно-тракторный парк у д.Алешкино, свалка твердых бытовых отходов, канализационные очистные сооружения в с.Кулаково, автомобильная дорога III категории, проходящая рядом с с.Кулаково и п.Октябрьский.

Генеральным планом предусматривается изменение вида производственной деятельности в территориальной зоне деревообрабатывающего производства в п.Октябрьский на менее опасный вид с размером санитарно-защитной зоны не более 50 метров, а также выделение части территории, обращенной в сторону жилой застройки, для озеленения с исключением на этой территории производственной деятельности. Часть жилых домов поселка, попавшую в санитарно-защитную зону, предусматривается переоборудовать под объекты нежилого назначения с переселением жильцов на более безопасную территорию.

Также предусматривается изменение вида производственной деятельности в данной территориальной зоне машинно-тракторного парка у д.Алешкино на менее опасный с размером санитарно-защитной зоны не более 50 метров.

Северо-восточнее п.Октябрьский на расстоянии около 250 метров расположена усовершенствованная свалка твердых бытовых отходов. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная квалификация предприятий, сооружений и иных объектов» усовершенствованные свалки твердых бытовых отходов относятся к объектам I класса опасности и должны иметь санитарно-защитные зоны размером не менее 1000 метров. Генеральным планом предусматривается изменение способа утилизации отходов путем компостирования. При этом размер санитарно-защитной зоны по согласованию с органами Роспотребнадзора может быть сокращен до допустимых величин.

В целях сокращения санитарно-защитной зоны канализационных очистных сооружений в с.Кулаково предусматривается изменение технологии очистки сточных вод с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях.

В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Республики Марий Эл автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий следует проектировать в обход населенных пунктов. При обходе населенных пунктов дороги, по возможности, следует прокладывать с подветренной стороны. Расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог до жилой застройки необходимо принимать не менее 100 метров, до садоводческих, огороднических, дачных объединений – не менее 50 метров.

Данная дорога является объектом регионального значения, в связи с чем характеристики, параметры и зоны для строительства объездной дороги должны быть установлены Схемой территориального планирования Республики Марий Эл в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Республики Марий Эл.

Раздел 7. Функциональное зонирование территории

Перспективное функциональное зонирование территории сельского поселения основывается на оценке сложившихся функционального использования частей территории, системы расселения, планировочной организации и наличия ресурсно-хозяйственного и социально-экономического потенциалов.

В качестве основных направлений градостроительного развития территории приняты:

- перспективное хозяйственное и градостроительное развитие в условиях сбалансированного использования социального, экономического и природного потенциалов поселения;

- интенсификация транспортных связей и создание единой транспортной системы;

- сокращение (или ликвидация) ущерба, причиняемого окружающей среде, а также воспроизводство и охрана природных ресурсов и природного наследия посредством поддержки баланса экосистемы;

- комплексное сохранение историко-культурного наследия и одновременное удовлетворение потребностей современного общества;

- принятие предупреждающих мер в сферах землепользования и строительства, направленных на ограничение размеров ущерба от природных бедствий, аварий и катастроф.

Основная направленность градостроительной политики в поселении на всех уровнях должна быть связана с укреплением экономической базы и социальной инфраструктуры населенных пунктов, улучшением их транспортных связей с административным центром поселения, а также повышением уровня инженерной обеспеченности территории.

В соответствии со Схемой территориального планирования муниципального образования «Горномарийский муниципальный район», выполненной ОАО «Марийскгражданпроект. Базовый территориальный проектный институт» в 2009-2010 гг., предусматривается функциональное зонирование территории района с выделением зон:

интенсивной хозяйственной и градостроительной деятельности;

экстенсивной хозяйственной и градостроительной деятельности;

ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности.

Зона интенсивной хозяйственной и градостроительной деятельности состоит из двух подзон:

1) подзона преимущественной урбанизации;

2) подзона сельского хозяйства пригородного типа.

Зона экстенсивной хозяйственной деятельности также состоит из двух подзон:

1) подзона сельского хозяйства;

2) подзона лесоэксплуатации.

Зона ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности включает в себя:

1) подзону рекреационной деятельности;

2) подзону лесного хозяйства;

3) подзону природоохранной деятельности.

Настоящим генеральным планом сохранено функциональное зонирование, предусмотренное Схемой территориального планирования муниципального района. На территории сельского поселения выделены зоны интенсивной хозяйственной и градостроительной деятельности (подзона преимущественной урбанизации и подзона сельского хозяйства пригородного типа) и экстенсивной хозяйственной деятельности (подзона сельского хозяйства) и ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности (подзона рекреационной деятельности).

В подзону преимущественной урбанизации входят территории, примыкающие городскому округу Козьмодемьянск, и к региональной автодороге Козьмодемьянск–Кузнецово с выходом на федеральную автомагистраль М-7 «Волга», а также территории, примыкающие к региональным автомагистралям, проходящим по лесным территориям левобережной части Горномарийского района.

В подзону сельского хозяйства пригородного типа входят территории, находящиейся в зоне влияния города Козьмодемьянска.  Сельское хозяйство в этой зоне имеет преимущественно пригородную специализацию на производстве диетической и скоропортящейся продукции (парное мясо, свежие молочные продукты, диетические яйца), а также свежих овощей и картофеля.

В подзоне сельского хозяйства основным направлением деятельности является сохранение и развитие многоотраслевого характера сельскохозяйственного производства. Это животноводство, зерноводство, овощеводство, птицеводство и садоводство.

В подзоне рекреационной деятельности планируется использование природно-рекреационного потенциала Горномарийского района и поселения, включающего природно-ландшафтные, бальнеологические и историко-культурные объекты. Туристско-рекреационная зона создается на основе имеющихся ресурсов историко-культурного наследия и природных условий, в том числе древнемарийской крепости «Аламнер», расположенной на территории Виловатовского сельского поселения.

Раздел 8. Планируемые объекты местного значения сельского поселения и их размещение

Расчет объемов и вместимости объектов местного значения сельского поселения произведен на прогнозируемую численность населения:

на краткосрочную перспективу – 2700 чел.;

на долгосрочную перспективу – 2800 чел.

8.1. Жилищное строительство

В составе генерального плана выполнен укрупнённый расчёт требуемых объёмов жилого фонда по поселению на среднесрочную и долгосрочную перспективу. В основу расчета положен установленный норматив жилищной обеспеченности на рассматриваемые периоды 23,5 кв.м и 27,0 кв.м общей площади на одного человека соответственно.

Исходя из этих нормативов и рассчитанной перспективной численности населения 2700 тыс. человек в 2020 году жилой фонд в сельском поселении должен составить 63450 кв.м общей площади, а при численности населения 2800 человек в 2030 году – 75600 кв.м общей площади.

Для достижения нормативных показателей обеспеченности общей площадью жилого фонда необходимо построить дополнительно к имеющемуся жилому фонду:

в среднесрочный период – 5537 кв.м;

в долгосрочный период – дополнительно 12150 кв.м (всего 17687 кв.м).

Новый жилой фонд формируется в индивидуальных жилых домах с приусадебными участками размером не менее 1000 кв.м. Принимая максимально допускаемую Нормативами градостроительного проектирования Республики Марий Эл величину общей площади одного жилого дома, размещаемого на данном участке, равной  400 кв.м, определяем, что для получения расчетного объема жилого фонда необходимо построить до 2020 года около 14 домов, до 2030 года – еще 30 домов (всего около 44 дома). Для размещения такого количества жилых домов потребуется территория не менее:

на среднесрочную перспективу – 2,0 га;

на долгосрочную перспективу – дополнительно 4,0 (всего 6,0 га).

8.2. Учреждения и предприятия обслуживания

Рекомендуемый перечень учреждений и предприятий обслуживания местного значения сельского поселения, размещения которых отображаются в документах территориального планирования сельского поселения, установлен Нормативами градостроительного проектирования Республики Марий Эл.

Проектное размещение учреждений и предприятий обслуживания местного значения сельского поселения основывается на принципе формирования межселенной общественно-деловой зоны, являющейся центром сельского поселения, в административном центре поселения – селе Кулаково и групповых центров обслуживания с созданием общественно-деловых зон в центрах групп населенных пунктов, которые дополняются объектами повседневного обслуживания, обслуживающими как собственное население, так и жителей прилегающих населенных пунктов с учетом пешеходной доступности.

8.3. Объекты инженерной и транспортной инфраструктур

Водоснабжение.

Водоснабжение населенных пунктов Красноволжского сельского поселения осуществляется из артезианских скважин и шахтных колодцев. На момент разработки генерального плана в сельском поселении действовало 15 подземных водозаборов.

Из указанных водозаборных сооружений артезианские скважины в д..Алешкино и п.Октябрьский находятся в санитарно-защитной зоне производственных объектов. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в этой зоне допускается размещать только артезианские скважины для технического водоснабжения.

В качестве источника водоснабжения приняты подземные воды (водоносные пласты, подрусловые и другие воды). Для хозяйственно-питьевых водопроводов должны максимально использоваться имеющиеся ресурсы подземных вод (пополняемых источников), удовлетворяющих санитарно-гигиеническим требованиям.

Для производственного водоснабжения промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует рассматривать возможность использования очищенных сточных вод.

В сельских поселениях проектируются централизованные системы водоснабжения для перспективных населенных пунктов и сельскохозяйственных объектов. Централизованная система водоснабжения должна обеспечивать:

хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых  и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, где требуется вода питьевого качества или для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

тушение пожаров;

собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей и др.

Проект зоны санитарной охраны должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним. Для действующих водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект зон санитарной охраны разрабатывается специально. Решение о возможности организации зон санитарной охраны принимается на стадии подготовки проекта планировки территории, когда выбирается источник водоснабжения.

Канализация.

Жилая и общественная застройка населенных пунктов, включая индивидуальную отдельно стоящую и блокированную жилую застройку с участками, а также производственные объекты должны быть обеспечены централизованными или локальными системами канализации. В жилых зонах, не обеспеченных централизованной канализацией, размещение многоэтажных жилых домов не допускается.

Выбор системы водоотведения жилого района (общесплавная, раздельная, полураздельная) должен  осуществляться в составе проекта планировки территории на основе технико-экономического сравнения вариантов в учетом исключения сбросов неочищенных вод в водоемы при раздельной канализации.

При проектировании канализации для отдельно стоящих зданий или их групп также допускается устройство децентрализованной системы канализации, при этом проектируется сбор, совместный отвод и биологическая очистка сточных вод в искусственных условиях (сооружение для очистки может находиться за пределами застроенной территории). Стоки на очистные сооружения могут транспортироваться по трубопроводу или вывозиться транспортом.

Территория канализационных очистных сооружений населенных пунктов, а также очистных сооружений промышленных предприятий, располагаемых за пределами промышленных площадок, во всех случаях должна быть ограждена.

Санитарная очистка.

Настоящим генеральным планом предусматривается вывоз твердых бытовых отходов на участок компостирования твердых бытовых отходов, расположенный на территории сельского поселения.

Проектирование санитарной очистки территорий поселений должно осуществляться в составе проектов планировки территории и обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) бытовых и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований.

Нормы накопления бытовых отходов принимаются в соответствии с утвержденными нормативами накопления твердых бытовых отходов, действующими на территории муниципальных образований Республики Марий Эл. Расчетное количество накапливающихся бытовых отходов должно периодически уточняться по фактическим данным, а норма корректироваться.

Газоснабжение.

Проектирование, строительство, капитальный ремонт, расширение и техническое перевооружение сетей газораспределения и газопотребления должны осуществляться в соответствии со схемами газоснабжения, разработанными в составе федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации в целях обеспечения предусматриваемого этими программами уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

Электроснабжение.

Для электроснабжения поселений должна быть разработана отдельная схема электроснабжения на основе Схемы перспективного развития сетей распределительного электросетевого комплекса Республики Марий Эл
с учетом анализа роста перспективных электрических нагрузок.

При развитии систем электроснабжения, в том числе реконструкции сетевых объектов, в Республике Марий Эл на перспективу электрические сети следует проектировать с учетом перехода на более высокие классы среднего напряжения (с 6 - 10 киловольт на 20 - 35 киловольт).

До разработки Схемы перспективного развития электрических сетей распределительного электросетевого комплекса Республики Марий Эл напряжением 35 - 200 и 6 - 10 киловольт вопрос перевода сетей среднего напряжения на более высокий класс напряжений должен решаться при подготовке проектной документации на объекты электроснабжения на основе соответствующего технико-экономического обоснования.

Транспортная инфраструктура.

В целях устойчивого развития сельского поселения решение транспортных проблем предполагает создание развитой транспортной инфраструктуры внешних связей с выносом транзитных потоков за границы населенных пунктов и обеспечение высокого уровня сервисного обслуживания транспортных средств.

В генеральном плане предусматривается единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенных пунктов и прилегающей к ним территории, обеспечивающую удобные быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами, расположенными в рекреационной зоне, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Развитие сети автомобильных дорог и стратегические задачи дорожной политики в Республике Марий Эл отражены в Региональной программе модернизации и развития сети автомобильных дорог Республики Марий Эл до 2025 г.

Генеральным планом предусматривается завершение строительства сети автомобильных дорог местного значения с учетом обеспечения связи всех населенных пунктов поселения между собой, с центром сельского поселения – селом Кулаково и с региональной и федеральной дорожной сетью.

Раздел 9. Инженерно-технические мероприятия в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Противопожарные мероприятия

Защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера представляет собой совокупность мероприятий, направленных на обеспечение защиты территории и населения сельского поселения от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий 
или вследствие этих действий

Мероприятия по гражданской обороне осуществляются органами местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

Мероприятия по защите населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляются органами местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учетом требований ГОСТ Р 22.0.07-95.

При планировке и застройке населенных пунктов следует предусматривать, при необходимости, инженерную защиту от действующих факторов природного риска в соответствии с требованиями нормативных документов. Мероприятия по инженерной подготовке следует осуществлять с учетом прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной организации территории.

Необходимость инженерной защиты в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации в части развития территории сельского поселения для застроенных территорий определяется в документации по планировке территории, проектной документации на осуществление строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта с учетом существующих планировочных решений и снижения возможных неблагоприятных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Территории населенных пунктов, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами.

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления предусматриваются:

обвалование территорий со стороны водных объектов;

искусственное повышение рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок;

аккумуляцию, регулирование, отвод поверхностных сбросных 
и дренажных вод с затопленных, временно затопляемых территорий 
и низинных нарушенных земель;

сооружения инженерной защиты, в том числе: дамбы обвалования, дренажи, дренажные и водосбросные сети и другие.

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты используются естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты.

Защита от подтопления должна включать:

защиту населения от опасных явлений, связанных с пропуском паводковых вод в весенне-осенний период, при половодье;

локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований 
и защиту застроенной территории в целом;

защиту сельскохозяйственных земель и природных ландшафтов, сохранение природных систем, имеющих особую научную или культурную ценность;

водоотведение;

утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Система инженерной защиты от подтопления должна быть территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов. При этом она должна быть увязана со схемами территориального планирования муниципальных районов, генеральным планом сельского поселения, а также с документацией по планировке территории.

С целью защиты населенных пунктов от пожаров в качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).

Генеральным планом предусматривается размещение пожарного депо в с.Кулаково с учетом того, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 20 минут. Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 10 метров.

Раздел 10. Охрана окружающей среды

Одним из основных направлений градостроительной деятельности является рациональное землепользование, охрана природы, ресурсосбережение, защита территорий от опасных природных явлений и техногенных процессов и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Размещение зданий, сооружений и коммуникаций не допускается:

на землях особо охраняемых природных территорий, в том числе на землях рекреационных зон, если это противоречит целевому использованию данных земель и может нанести ущерб природным комплексам и их компонентам;

на землях зеленых зон, если проектируемые объекты не предназначены для отдыха, спорта или обслуживания пригородного лесного хозяйства;

в зонах охраны гидрометеорологических станций;

в зонах санитарной охраны источников водоснабжения и площадок водопроводных сооружений, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией источников;

на землях водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, а также на территориях, прилегающих к водным объектам, имеющим высокое рыбохозяйственное значение, за исключением особо оговоренных объектов;

в зонах возможного проявления оползней и других опасных факторов природного характера;

в зонах возможного затопления (при глубине затопления 
1,5 метра и более), не имеющих соответствующих сооружений инженерной защиты;

в охранных зонах магистральных трубопроводов.

10.1. Охрана водных объектов

Охрана водных объектов необходима для предотвращения 
и устранения загрязнения поверхностных и подземных вод, которое может привести к нарушению здоровья населения, развитию массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, ухудшению условий водопользования или его ограничению для питьевых, хозяйственно-бытовых и лечебных целей.

В целях поддержания благоприятного гидрологического режима, улучшения санитарного состояния, рационального использования водных ресурсов рек, озер и водохранилищ устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

10.2. Охрана атмосферного воздуха

Соблюдение гигиенических нормативов – ПДК атмосферных загрязнений химических и биологических веществ обеспечивает отсутствие прямого или косвенного влияния на здоровье населения и условия его проживания.

Площадки для размещения и расширения объектов, которые могут быть источниками вредного воздействия на здоровье населения и условия его проживания, выбираются с учетом аэроклиматической характеристики, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов 
в атмосфере, а также потенциала загрязнения атмосферы.

Обязательным условием проектирования таких объектов является организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Для защиты атмосферного воздуха от загрязнений следует предусматривать:

меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, мероприятия по улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и отходов;

защитные мероприятия от влияния транспорта, в том числе использование природного газа в качестве моторного топлива, мероприятия по предотвращению образования зон повышенной загазованности или их ликвидация с учетом условий аэрации территорий;

использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики электроэнергии, природного газа, в том числе ликвидация маломощных неэффективных котельных, работающих на угле;

использование нетрадиционных источников энергии;

ликвидацию неорганизованных источников загрязнения.

10.3. Охрана почв

Гигиенические требования к качеству почв территорий жилых зон устанавливается в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска): детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки, площадок отдыха, зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, водоохранных зон и прибрежных защитных полос, санитарно-защитных зон.

Для категории чрезвычайно опасного загрязнения почв рекомендуется вывоз и утилизация почв на специализированных полигонах.

10.4 Защита от шума

Мероприятия по шумовой защите территории предусматривают:

применение рациональных приемов планировки и застройки поселения, жилых районов, кварталов (микрорайонов), в том числе трассировку магистральных дорог грузового движения в обход населенных пунктов и зон отдыха;

соблюдение санитарно-защитных зон (по фактору шума) промышленных и энергетических предприятий, автомобильных дорог;

сооружений придорожных шумозащитных экранов и устройство шумозащитных полос зеленых насаждений;

применение при строительстве и реконструкции зданий ограждающих конструкций, обеспечивающих требуемый уровень звукоизоляции, звукопоглощающих конструкций, глушителей шума в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.

Раздел 11. Порядок реализации генерального плана

Реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселения, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, нормативными правовыми актами местной администрации поселения или в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Марий Эл, местных бюджетов, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, предусматривающие создание объектов федерального, регионального, местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса приняты до утверждения генерального плана и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в документах генерального плана, но не предусмотренных указанными документами, такие программы и решения подлежат в двухмесячный срок с даты утверждения генеральных планов приведению в соответствие с ними.

В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Марий Эл, местных бюджетов, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, предусматривающие создание объектов федерального, регионального, местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения генерального плана и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в документах генерального плана, но не предусмотренных указанными документами, в генеральные планы в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.