| ШАЛЕ ЯЛЫСЕ АДМИНИСТРАЦИЙЖЫН ТУРГОЧ КАЙШЕ СИТУАЦИЙ-ВЛАКЫМ ОНЧЫЛГОЧ КОРАНДЫМЕ ДА ПЫТАРЫМЕ ДА ТУЛАЗАП ЛУДЫКШЫДЫМЫЛЫКЫМ ШУКТЫМО ШОТЫШТО КОМИССИЙЖЕ |  | КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ШАЛИНСКОЙ СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ |
| --- | --- | --- |

от 21 февраля 2023 года                                                            № 1

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О создании противопаводковой комиссии по пропуску паводковых вод в Шалинском сельском поселении

В целях своевременного проведения мероприятий по обеспечению защиты населенных пунктов,  автомобильных дорог, мостов, линий электропередач, объектов коммунального хозяйства                    от разрушений при пропуске паводковых вод в период весеннего половодья 2022 года:

- Создать противопаводковую комиссию в составе:

- Николаев С.Л., глава Шалинской сельской администрации, председатель комиссии;

- Савельев В.Н., главный  специалист Шалинской сельской администрации, секретарь комиссии;

- Алексеев Г.И., староста д.Большие Шали, член комиссии (по согласованию);

- Иванова Л.А., староста с. Мушерань, член комиссии (по согласованию).

- Ответственным исполнителям  обеспечить выполнение Плана организационно технических мероприятий утвержденных протоколом заседания  противопаводковой комиссии  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Шалинской сельской администрации (Приложение №1).

- Назначить лиц, ответственного за безаварийный пропуск талых вод главного специалиста Шалдинской сельской администраци Савельева В.Н.

- Членам противопаводковой комиссии до начала паводка проверить состояние противопожарных водоемов и наметить мероприятия по их защите от разрушения паводковыми водами.

- Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава  администрации,

председатель КЧС и ОПБ

Шалинской сельской администрации                                              С.Л.Николаев

|  | Приложение № 1 к распоряжению председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Шалинской сельской администрации от 21 февраля 2023 года № 1 |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о назначении ответственных за безаварийный пропуск талых вод, расположенные на территории Шалинского сельского поселения

| № п\п | Название водоема (плотины) | Фамилия И.О. члена рабочей группы, ответственного за состояние водоема (плотины) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Азъяльская | Савельев В.Н., главный специалист Шалинской сельской администрации Тел. 89063342983 |

П А М Я Т К А

для проверки готовности объектов к пропуску

весеннего паводка

1. В каждом районе (городе), на предприятии создаются противопаводковые комиссии (далее – комиссия).

2. Комиссией разрабатывается план мероприятий по пропуску паводковых вод в городе, районе, предприятии, предусматривающий:

- общий осмотр сооружений гидроузла и их элементов как в верхнем, так и в нижнем бьефах для выявления и устранения дефектов;

- обследование ледового покрова водохранилища с целью оценки возможности образования заторов;

- завершение всех ремонтных работ, которые могут помешать пропуску паводка;

- опробацию затворов и другого механического оборудования, устранение дефектов их работы;

- удаление с затапливаемых территорий оборудования, механизмов, материалов, имущества;

- очистка водопропускных сооружений от предметов, препятствующих прохождению воды;

- усиление крепления откосов гидросооружений и берегов, очистка 
от наледей и снега нагорных канав и кюветов, закрепление сооружений, подверженных воздействию льда;

- подготовка аварийного запаса материалов (камня, гравия, песка, цемента, бревен, досок, канатов, тросов и т.п.), орудий труда (багров, ломов, лопат и т.п.), спецодежды, машин и механизмов, плавсредств;

- обеспечение транспортной связи гидроузла с населенными пунктами;

- проведение ремонта дорог и подъездов к гидротехническим сооружениям, складам материалов, проездов по гребням плотин 
и дамб;

- разработка графика паводковой сработки водохранилища, пропуска половодья и последующего наполнения водохранилища;

- согласование режима пропуска половодья с местными администрациями и другими организациями;

- обеспечение оперативной связи с местными противопаводковыми комиссиями, администрациями, другими организациями.

3. В каждом хозяйствующем субъекте должна быть создана дежурная бригада по пропуску паводка, назначены ответственные лица, за которыми закреплены механизмы и имеющийся запас строительных материалов (мешки с песком, гравмасса, щебень).

4. В период наступления интенсивного снеготаяния должно быть установлено круглосуточное дежурство.

5. При пропуске паводка особое внимание обратить 
на гидротехнические сооружения, аварии на которых могут привести 
к чрезвычайной ситуации, а также на сооружения, находящиеся в каскаде. Каждое сооружение должно быть осмотрено и подготовлено к пропуску паводка. В сельской местности обратить особое внимание на защиту 
от воздействия паводковых вод ферм, машинотракторных парков, складов зерна и минеральных удобрений, очистных сооружений, артезианских скважин и на состояние водоохранных зон на малых реках при пропуске высоких вод. Подъезды ко всем этим объектам должны быть очищены 
от снега.

6. В городской местности особое внимание уделить защите очистных сооружений, шламоотвалов, системы хозфекальной и ливневой канализации. Особое внимание также уделить защите участков буровых скважин 
от попадания в них талых вод.

7. Проверить состояние и готовность к пропуску талых вод на всех организованных свалках и полигонах ТБО в городах и поселках.

8. Работы по пропуску паводков прудов, водохранилищ вести согласно «Рекомендаций по подготовке прудов, водохранилищ к приему и пропуску весенних паводков» (прилагается).

9. Работы по пропуску паводков на очистных сооружениях, системах водоотведения, буровых скважинах проводить согласно «Рекомендаций по подготовке предприятий, организаций и учреждений к паводковому периоду» (прилагается).

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

по подготовке предприятий, организаций

и учреждений к паводковому периоду

I. По очистным сооружениям

1. Проверить  состояние  дренажных  сетей с их канализационными  насосными станциями.

2. Проверить состояние аварийных выпусков (при их наличии).

3. Проверить состояние обваловки отдельных звеньев сооружений.

4. На аварийных выпусках, сбросах необходимо запломбировать запорно-регулирующую арматуру.

5. Проверить выполнение мероприятий по подготовке к паводковому периоду.

6. Проверить наличие запасов реагентов, материалов.

II. По системам водоотведения

1. Проверить выполнение мероприятий по исключению попадания ливневых, дренажных, талых вод в сети хозфекальной канализации.

2. Проверить наличие исполнительной документации всех систем водоотведения.

3. Провести (выборочно) внешний осмотр сетей, их маркировку, состояние смотровых колодцев.

III. По охране подземных вод

1. Проверить наличие незатампонированных скважин и при их выявлении необходимо выдать предписание по тампонажу 
с восстановлением изоляции водоносных горизонтов.

2. Проверить состояние устья всех видов скважин, наличие 
и состояние зон санитарной охраны водозаборных сооружений.

IV. По объектам жизнедеятельности населения

1. Проверить состояние защиты от возможных нарушений паводковыми водами зданий и сооружений, кабельных и воздушных линий электропередач, трансформаторных подстанций и распределительных устройств, надземных и подземных инженерных сооружений 
и коммуникаций, сооружений инженерной защиты.

2. Проверить создание необходимых запасов котельного топлива, горюче-смазочных материалов, материальных ресурсов для выполнения аварийно-восстановительных работ.

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

по подготовке прудов, водохранилищ к приему 
и пропуску весенних паводков

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Рекомендации предназначены для использования противопаводковыми комиссиями при разработке мероприятий 
по подготовке прудов, водохранилищ к приему и пропуску весенних паводков.

1.2. С целью доведения «Рекомендаций» до конкретных исполнителей противопаводковым комиссиям необходимо:

- взять на учет все пруды и водохранилища, расположенные в зоне деятельности комиссии;

- назначить в организациях, ответственных за подготовку к приему 
и пропуску весенних паводков по каждому пруду, водохранилищу 
а при наличии каскада на водотоке - ответственных за каскад прудов, водохранилищ.

1.3. Руководителям организаций обеспечить выполнение всех мероприятий, намеченных противопаводковыми комиссиями, в том числе:

- передачу и прием оперативной информации, используя все доступные средства связи;

- оповещение, эвакуацию людей из зоны затопления и их размещение;

- вывоз материальных ценностей из возможной зоны затопления.

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ

# ПРУДОВ, ВОДОСБРОСОВ И ПРИЛЕГАЮЩИХ ОБЪЕКТОВ

К ПРИЕМУ И ПРОПУСКУ ВОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА

2.1. Лицам, ответственным за прием и пропуск паводков, необходимо до наступления устойчивых оттепелей произвести обследование каждого пруда, водохранилища и прилегающей к нему водосборной площади 
с учетом вышележащих в каскаде водохранилищ и получить следующие данные:

- общее количество снегозапаса (воды) на водосборной площади;

- запасы в емкости прудов для принятия паводковых вод;

- объемы воды, которые необходимо будет сбросить в нижний бьеф;

- наличие зафиксированных отметок нормального, форсированного 
и предельно допустимого горизонтов воды у сооружений;

- возможную зону затопления паводковыми водами прилегающей 
к пруду территории в период пика паводка;

- наличие  водовыпускных  и  водосбросных  сооружений (в том числе и водосбросных канав при глухих плотинах), необходимость их ремонта, очистки от посторонних предметов и ликвидации ледяных пробок;

- пропускную способность (в м3/с) водосбросных и водовыпускных сооружений;

- техническое состояние затворов водовыпускных и водосбросных сооружений, ледозащитных устройств, наличие и исправность ограждений безопасности;

- выводы о возможности использования передвижных и стационарных насосных станций, сифонных водосбросов.

2.2. Завести журнал пропуска паводка для каждого из прудов, водохранилищ где отразить следующие вопросы:

- схематический план пруда, водохранилища сооружений и их описание с указанием местоположения в каскаде прудов, водохранилищ 
на водотоке;

- результаты обследования (п.2.1.);

- рекомендации противопаводковой комиссии;

- составы и графики работы дежурных бригад, их должностные обязанности, обеспечение инструментами, приспособлениями 
и механизмами, доведение до исполнителей графика дежурств, мест сбора, способов оповещения и доставки на объекты дежурных бригад, инструктаж, выполнение требований техники безопасности, условий труда, отдыха и др.;

- сведения о выполнении ремонтно-эксплуатационных работ, времени начала пика и спада уровней воды и их количественные показатели;

- сведения об экстренных мероприятиях, выполняемых бригадами 
в случаях возникновения аварийных ситуаций при согласовании 
с противопаводковыми комиссиями;

- предложения по обеспечению пропуска последующих паводков.

# III. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

3.1. Ответственным за каждый пруд, водохранилище до наступления паводка:

- сформировать дежурные бригады;

- составить графики их работы;

- провести инструктаж по технике безопасности;

- проверить наличие  зафиксированных  отметок  нормального, форсированного и предельно- допустимого горизонтов воды у сооружений, которые должны быть нанесены несмываемой краской на сооружениях водохранилища или закреплены кольями;

- проверить, вывезены ли из зоны возможного затопления стога сена, соломы, плавающие предметы, материальные ценности и т.д.;

- проверить исправность затворов водовыпускных и водосбросных сооружений;

- обследовать, получить опросные данные о состоянии транзитной 
и водобойной частей водосбросов, оценить возможность их разрушения максимальными сбросными расходами;

- принять меры по исключению попадания талых вод на грунтовые откосы сооружений и плотин - при необходимости сделать отводные канавы;

- при оценке состояния гидроузла как опасное, аварийное обеспечить снижение отрицательного воздействия от возможного прорыва плотины 
на нижележащие объекты, в том числе водохранилищные;

3.2. Разработать мероприятия по подготовке сооружений 
и водохранилищ к приему и пропуску талых вод.

3.3. В период оттепелей выполнить следующие работы:

- по согласованию с противопаводковыми комиссиями открыть все водосбросные и водовыпускные отверстия сооружений, опорожнить водохранилища, но не ниже отметок, от которых будет обеспечено гарантированное их заполнение паводковыми водами до отметки нормального подпорного уровня (НПУ), что уменьшит максимальные сбросные расходы, улучшит условия эксплуатации водохранилищ 
и сооружений на них;

- освободить от ледовых пробок входные и выходные оголовки закрытых водосбросов, которые возникают при наличии живого тока через сооружения в холодный период года, а также в результате замерзания воды 
в выходных оголовках, заглубленных под уровень воды в нижнем бьефе;

- при наличии больших воронок размыва за водосбросами гидроузлов, угрожающих устойчивости водопропускных сооружений, необходимо принять срочные меры по заполнению воронок бутовым камнем, железобетонным ломом и грунтом.

# IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПУСКА СБРОСНЫХ РАСХОДОВ И

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. В период прохождения паводка на гидроузлах должно быть организовано круглосуточное дежурство бригад, рабочих, оснащенных необходимой техникой, при этом водосбросные и водовыпускные сооружения должны находиться под постоянным наблюдением.

4.2. Перед началом пропуска воды через водосбросные сооружения необходимо проверить не закупорены ли их входные отверстия льдом 
и наледями, при необходимости прорубить пионерные траншеи.

4.3. При прохождении сбросных расходов проведение каких-либо ремонтных работ в нижнем бьефе водосбросов недопустимо. Не допускается также использование лодок и других плавательных средств для проведения ремонтных работ вблизи входных оголовков водосбросов.

4.4. Воду через водопропускные сооружения нужно сбрасывать постепенно, открывая затворы по мере нарастания пика паводка, равномерно по всему водопропускному фронту. Равномерность открытия отверстий достигается последовательным подъемом затворов, начиная со средних пролетов, ступенями высотой около 0,5 м, впредь до выхода затворов (щитов) из воды, после чего их поднимают на полную высоту. Скорости сработки водохранилища рекомендуются не более 0,3 м/сут — для верхних слоев, 0,5 м/сут — для средних уровней, 1,0 м/сут для нижних горизонтов. На гидросооружениях с автоматическим сбросом типа «ТВАМ», «КВАТ» 
и шахтного (Киевский тип) сброс воды при опорожнении пруда, водохранилища осуществляется через донные водовыпуски.

4.5. Необходимо следить за работой входных отверстий водосбросов: не допускать их забивания льдом, плавающими деревьями, карчами, копнами сена и др. Для этого, не дожидаясь образования спрессованных пробок, которые требуют для разборки больших затрат труда, необходимо раздвигать плавающие предметы баграми, деревья нужно зацеплять тросами и отбуксировать тракторами за пределы рабочей зоны.

4.6. В случае превышения горизонтов воды в прудах, водохранилищах выше предельно допустимых, а также при возникновении других ситуаций, при которых разрушение водосброса неизбежно, необходимо заблаговременно по решению противопаводковой комиссии в коренном береге экскаватором прорыть траншею для сброса паводковых вод с принятием всех возможных мер против разрушения зоны прокопа за счет саморазмыва.

4.7. Необходимо создать запасы бутового камня, мешков с песком, грунта для заделки проранов, образовавшихся в процессе пропуска сбросных расходов.

4.8. По мере спада паводка постепенно закрывать отверстия водосбросных сооружений в обратном порядке, т.е. с крайних пролетов. Когда в водохранилище установится нормальный подпорный уровень, затворы закрывают полностью, а донные водовыпуски регулируют 
на полный пропуск живого тока.

4.9. В период пропуска половодья должно быть обеспечено оповещение населения, предприятий, организаций о возможных катастрофических подъемах уровней воды, затоплениях и подтоплениях территорий.

V. ПОСЛЕПАВОДКОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

После похождения паводка комиссия должна произвести подробный осмотр водосбросных и других сооружений для обнаружения повреждений, дефектов, деформаций, размывов, разрушений и т.п. После обследования должен быть составлен отчет о пропуске паводка, в котором отражаются:

- условия пропуска паводка (гидрометеорологические, периоды нарастания и спада, ледовые явления, максимальные уровни и расходы);

- причины и характер повреждений или аварий, методы их устранения;

- выводы по устранению недостатков при организации 
и проведении пропуска паводка;

- объемы проектных, изыскательских, строительно-монтажных работ, необходимых для устранения повреждений или последствий аварии.

РЕКОМЕНДАЦИИ

для дежурных бригад по предотвращению аварийных ситуаций

на плотинах (ГТС)

Наиболее ответственным мероприятием при эксплуатации гидроузлов является пропуск весеннего паводка через гидротехнические сооружения. 
В этот период сооружения испытывают повышенные нагрузки, что может привести к их повреждениям, а в отдельных случаях и к аварийным ситуациям.

Аварийными ситуациями считаются:

- сосредоточенные (фильтрационные) выходы воды на сухом (низовом) откосе земляных плотин;

- появление тока воды по контакту тела земляной плотины 
с поверхностями бетонных конструкций со стороны сухого откоса: вдоль труб водопропускных сооружений, вдоль береговых устоев, вдоль подпорных стенок, разделяющих тело земляной плотины и бетонных сооружений и т.д.;

- обрушение или сползание откосов земляной плотины, которые могут повлиять на целостность всей плотины.

Основное внимание при подготовке к пропуску паводка следует обращать на предупреждение возможности повреждения сооружений. 
Для этого заблаговременно их тщательно осматривают, устраняют неисправности, которые могут вызвать повреждения сооружений 
во время прохождения паводка.

В земляных плотинах очищают от снега деформированные 
и пониженные участки гребня и откосов. При обнаружении глубоких трещин их пересекают траншеей, которую заполняют талой глиной или торфом и трамбуют, менее значительные трещины заливают жидкой глиной.

На проезжих плотинах возможны случаи скопления талой воды, стекающей с близлежащей территории, в глубокие колеи. 
Для предотвращения размыва гребня и откосов плотины необходимо перед началом и в конце сооружения выкопать поперечные канавы 
для перехвата и сброса воды ниже плотины.

В период пропуска паводка необходимо строго следить 
за образовавшимися трещинами, просадками, оползнями, вспучиванием грунта в отдельных частях сооружений и другими возможными разрушениями. Особенное внимание надо обращать на участки сооружений, которые подвергались ремонту.

В случае обнаружения сосредоточенного выхода воды на сухом откосе плотины (фильтрации), необходимо обращать внимание 
на изменение её интенсивности и на появление выноса грунта. Появление мути в фильтрующей воде указывает на начало разрушения насыпи или основания сооружения. Развитие фильтрации угрожает аварией, и для ее предотвращения принимают следующие меры.

На место выхода фильтрационного потока в низовом (мокром) откосе последовательно накладывают пригрузку из песка, гравия и камня. Просачивания воды это не остановит, но вынос грунта прекратит, 
а следовательно, предохранит насыпь плотины от размыва.

Затем, отыскав место фильтрации на верховом (мокром) откосе, его заделывают водонепроницаемым покрытием. Небольшие потоки фильтрации могут быть прекращены отсыпкой суглинка, шлака с примесью торфа. Если все же образуются промоины, то их срочно заделывают наброской камня 
с пригрузкой его грунтом, кулями или мешками с грунтом; можно также перед промоиной забить сваи и колья и пригрузить этот участок хворостом 
с грунтом и т. д.

Все трещины, провалы, обнаруженные в местах сопряжения бетонной части водосбросов с земляной насыпью плотины нужно тщательно затрамбовать суглинком или землей, перемешанной с навозом.

Замерзание воды в зимний период в колодцах донных водовыпусков приводит к разрушению задвижек. Необходимо своевременно откачивать воду из колодцев.

Льдины или другие плавающие предметы баграми проталкивают 
в пролеты водосбросного сооружения при открытых щитах, крупные льдины раскалывают, чтобы они не застревали в отверстии сооружения.

Если ситуация неотвратимо грозит переливом воды через гребень плотины, и ее разрушением, несмотря на принятые меры, следует направить паводковую воду через обводной канал, устроенный в коренном берегу, 
или прокоп в теле плотины на участке, где высота земляной насыпи менее 2,0 м, удаленном от бетонных сооружений. Если обводной канал имеется, необходимо до начала паводка произвести его очистку.

После прохождения паводков все сооружения должны быть осмотрены. Результаты обследования оформляются актом.

# Памятка собственнику гидротехнического сооружения

Собственник гидротехнического сооружения обязан:

- обеспечивать соблюдение обязательных требований при капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений, а также их техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий ремонт;

- обеспечивать контроль за показателями состояния гидротехнического сооружения, природных и техногенных воздействий и 
на основании полученных данных осуществлять оценку безопасности гидротехнического сооружения;

- обеспечивать разработку и своевременное уточнение критериев безопасности гидротехнических сооружений, а также правил его эксплуатации;

- развивать системы контроля за состоянием гидротехнического сооружения;

- систематически анализировать причины снижения безопасности гидротехнического сооружения и своевременно осуществлять разработку 
и реализацию мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения и его безопасности, а также 
по предотвращению аварии гидротехнического сооружения;

- обеспечивать проведение регулярных обследований гидротехнического сооружения;

- создавать финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварии гидротехнического сооружения;

- организовывать эксплуатацию гидротехнического сооружения 
в соответствии с разработанными и согласованными с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений, правилами эксплуатации гидротехнического сооружения и обеспечивать соответствующую нормам и правилам квалификацию работников эксплуатирующей организации;

- поддерживать в постоянной готовности локальные системы оповещения о чрезвычайных ситуациях на гидротехнических сооружениях 
I и II классов;

- содействовать федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного надзора 
в области безопасности гидротехнических сооружений, в реализации их функций;

- совместно с органами местного самоуправления информировать население о вопросах безопасности гидротехнических сооружений;

- финансировать мероприятия по эксплуатации гидротехнического сооружения, обеспечению его безопасности, а также работы 
по предотвращению и ликвидации последствий аварий гидротехнического сооружения;

- заключать договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

- осуществлять капитальный ремонт, реконструкцию, консервацию 
и ликвидацию гидротехнического сооружения в случае его несоответствия обязательным требованиям;

- обеспечивать внесение в Российский регистр гидротехнических сооружений сведений о гидротехническом сооружении в соответствии 
с действующим законодательством.

Собственник гидротехнического сооружения несет ответственность 
за безопасность гидротехнического сооружения вплоть до момента перехода прав собственности к другому физическому или юридическому лицу либо 
до полного завершения работ по ликвидации гидротехнического сооружения.