# УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Горномарийского муниципального района

от 31 мая 2023 г. № 327

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

КРАСНОВОЛЖСКОГО сельского  поселения

Горномарийского муниципального района

республики марий эл

до 2030 ГОДА

Козьмодемьянск

2023

- Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения Красноволжского  сельского поселения документ, содержащий  совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо и аэрофотосъмочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития;

«Электронная модель систем водоснабжения и (или) водоотведения» – информационная система, включающая в себя базы данных, программное и техническое обеспечение, предназначенная для хранения мониторинга и актуализации информации о технико-экономическом состоянии централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, осуществление механизма оперативно-диспетчерского управления в указанных централизованных системах, обеспечения проведения гидравлических расчетов.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Красноволжского сельского поселения Горномарийского муниципального района является:

Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ

«О  водоснабжении и водоотведении.»

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Красноволжского  сельского поселения;

Генеральный план поселения.

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей  организации МУП  «Горномарийский».  Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения  на территории поселения.

Раздел 1.

«Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Красноволжского  сельского поселения Горномарийского муниципального района Республики Марий Эл».

а)      Общая площадь – 4569 га

Численность населения (2023 г.) - 2034 чел

Основными природными ресурсами поселения являются:

Подземные геотермальные воды хозяйственно-питьевого назначения. На территории Красноволжского  сельского поселения расположены 13 скважин, которые являются собственностью администрации и переданы в хозяйственное ведение  МУП  «Горномарийский». Выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению МУП «Горномарийский» в том числе:

-добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения;

-подключения потребителей к системе водоснабжения;

-обслуживание водопроводных сетей;

-установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

-демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен;

Предприятия имеют лицензии на право пользования с целевым назначением и видами работ;

-добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для  технологического обеспечения водой  сельскохозяйственных объектов.

Взаимоотношения предприятия с потребителями  услуг  осуществляются  на договорной основе.

Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению предприятия производят самостоятельно. Оплата услуг предоставляемых МУП «Горномарийский» производится населением Красноволжского сельского поселения.

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения  являются подземные воды.

Водоснабжение Красноволжского сельского поселения  осуществляется из  13 водозаборных скважин:

| № п/п | Место расположения | Количество скважин |
| --- | --- | --- |
| 1 | д. Алёшкино | 1 |
| 2 | д. Болониха | 1 |
| 3 | д. Верхние Шелаболки | 1 |
| 4 | д. Волна | 1 |
| 5 | д. Замятино | 1 |
| 6 | д. Лапкино | 1 |
| 7 | д.Нижние Шелаболки | 1 |
| 8 | д.Четнаево | 1 |
| 9 | п.Октябрьский | 2 |
| 10 | с.Владимирское | 1 |
| 11 | с.Кулаково | 1 |
| 12 | с.Красногорка | 1 |

Возле каждой  скважины  установлена водонапорная  башня

| п/н | Место расположения | дата постройки | Объем, м. куб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Алешкино | 1986 | 10 |
| 2 | д. Болониха | 1995 | 10 |
| 3 | д. Верхние Шелаболки | 1973 | 10 |
| 4 | д. Волна | 1994 | 10 |
| 5 | д. Замятино | 1986 | 10 |
| 6 | д.Лапкино | 1973 | 10 |
| 7 | д. Нижние Шелаболки | 1973 | 10 |
| 8 | д. Четнаево | 1994 | 10 |
| 9 | п.Октябрьский | 1975 | 10 |
| 10 | с.Владимирское | 1973 | 10 |
| 11 | с.Кулаково | 1977 | 10 |
| 12 | с.Красногорка | 1970 | 10 |
| 13 | п.Октябрьский | 1987 | 10 |

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой кольцевую и тупиковую систему  водопроводных  труб диаметром  63-110мм.

Материал из которого выполнен водопровод: чугун, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети 36760   км.

| п/н | Место расположения | Дата постройки | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Алёшкино | 1986 | 5260 |
| 2 | д.Болониха | 1995 | 1300 |
| 3 | д. Верхние Шелаболки | 1973 | 2500 |
| 4 | д. Волна | 1994 | 1000 |
| 5 | д. Замятино | 1986 | 1200 |
| 6 | д. Лапкино | 1973 | 2800 |
| 7 | д. Нижние Шелаболки | 1973 | 2500 |
| 8 | д.Четнаево | 1994 | 5300 |
| 9 | п.Октябрьский | 1975 и 1987 | 4400 |
| 10 | с.Владимирское | 1973 | 2000 |
| 11 | с.Кулаково | 1977 | 6500 |
| 12 | с.Красногорка | 1970 | 2000 |

Водоразборных колонок всего - ед.   по населенным пунктам:

| п/н | Место расположения | Водозаборные колонки | Гидранты, пож. кран |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Алёшкино д.Сарамбаево д.Тамарайкино | 14 | 5п.г. |
| 2 | д.Болониха | 5 | 1 п.г. |
| 3 | д. Верхние Шелаболки | 7 | 1п.к. |
| 4 | д. Волна | 4 | 1п.г. |
| 5 | д. Гаврениха | 7 | 3п.г. |
| 6 | д. Замятино | 6 | 5п.г. |
| 7 | д.Лапкино | 4 | 2 п.г. |
| 8 | д.Нижние Шелаболки | 8 | 5п.г. |
| 9 | д. Четнаево | 19 | 1 п.г. |
| 10 | п.Октябрьский | 22 | 3 п.г. |
| 11 | с.Владимирское | 5 | 1 п.г. |
| 12 | с.Кулаково д.Кадышево д.Когаркино | 10 | 11п.к. |
| 13 | с.Красногорка | 10 | 2 п к |

Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается Администрация района. Источником  водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны. Исследование образцов питьевой  воды во всех скважинах  по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям соответствуют требованиям  СанПиН 2.14.1074-01.

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения и водоотведения проводятся крайне низкими темпами. Водопроводные сети крайне изношены. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

б) Централизованное водоснабжение состоит из трех технологических зон:

Первая – зона подъема воды. Включает в себя обсадную трубу скважины, насосную станцию, водонапорную башню, -в первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 - 50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается  и  благоустраивается, запрещается пребывание лиц не работающих на головных сооружениях.

Вторая - зона транспортировки питьевой воды до системы централизованного водоснабжения населения, пролегает на глубине 2.0 м.

Третья – система централизованного водоснабжения населения, охватывает все улицы населенных пунктов, оснащенная водозаборными колонками пожарными гидрантами (кранами).

Нецентрализованное водоснабжение включает одну зону – зону подъема воды – колодец (скважину) с глиняным замком, срубом с крышкой или из бетонных колец (обсадной трубой).

в)Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений:

1. Скважины – находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны для дальнейшей эксплуатации.

2. Насосные станции - находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны для дальнейшей эксплуатации, требуют модернизации.

3. Водонапорные башни – имеют высокий степень износа, требуют капитального и текущего  ремонта.

Водопроводные сети системы централизованного водоснабжения имеют износ 80%. При гарантированном сроке службы чугунных водопроводных труб в 40 лет период эксплуатации составляет 32-35 лет.

Водопроводные системы из полиэтиленовых труб имеют гарантированный срок службы 50 лет. Вследствие нарушения технологии укладки при монтаже труб приводит к масштабным аварийным ситуациям, что квалифицируется как авария Первой категории.

В процессе транспортировки  по существующим сетям качество воды соответствует требуемым нормам СанПиНа.

После ликвидации аварийных ситуаций на водопроводных сетях производятся дезинфекционные профилактические мероприятия по предупреждению ухудшения качества воды эксплуатирующей организацией.

В процессе водоснабжения наиболее частыми проблемами технического характера являются:

- аварии водопроводных сетей (разрывы труб);

- поломки водозаборных колонок;

- износ и поломка глубинных насосов.

По статическим данным на 1.0. км водопроводных сетей приходится 2-3 аварии. Технологические проблемы отсутствуют. Контроль за устранением нарушений, влияющих на качество и безопасность отпускаемой воды регулярно проводит служба Роспотребнадзора, согласно Производственной программы.

г) Технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды в системе холодного водоснабжения  не предусмотрены.

д) Владельцами на праве собственности объектами централизованной системы водоснабжения, находящихся на территории Красноволжского  сельского поселения  являются:

1. Администрация Горномарийского муниципального района» - населенные пункты – д.Алешкино, д. Сарамбаево, д.Тамарайкино, д.Болониха, Верхние Шелаболки, д.Волна, д.Гаврениха, д.Замятино, д.Лапкино, д.Нижние Шелаболки, д.Четнаево, п.Октябрьский, с.Кулаково, д.Кадышево, д.Когаркино, и с.Красногорка.

Эксплуатирующая организация МУП « Горномарийский», на праве хозяйственного ведения.

Раздел 2.

«Направления развития централизованных систем водоснабжения»

Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Красноволжского сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения  водой хозяйственно – питьевого назначения.

а) Основными направлениями, принципами, задачами развития централизованных систем водоснабжения поселения являются:

- бесперебойное обеспечение населения и юридических лиц качественной питьевой водой;

- соблюдение требований СанПиНа по содержанию санитарных зон и резервных скважин;

- применение современных экспозитных материалов при проведении ремонтных и реставрационных работ;

- создание резервного фонда комплектующих и запасных материалов, финансовых средств;

- приобретение специализированной землеройной техники для ликвидации аварийных ситуаций;

- подключение населения непосредственно к водопроводным сетям с установкой индивидуальных счетчиков потребления воды.

- закольцовывание тупиковых систем водоснабжения в населенных пунктах со значительным водопотреблением;

- профилактические работы по содержанию в рабочем состоянии источников наружного противопожарного оборудования – гидрантов и пожарных кранов.

Целевыми показателями развития централизованных систем водоснабжения поселения являются:

- экономия расхода электроэнергии для подъема воды;

- недопущение ухудшения качества отпускаемой воды при исправном состоянии охранных зон и резервных скважин при  весеннем половодье;

-  повышение срока службы водопроводных сетей и арматуры;

- сокращение сроков на ликвидацию последствий аварий;

- экономия денежных средств на вскрытие мест аварий;

- предотвращение несанкционированного забора воды;

- обеспечение беспрерывного водоснабжения независимо от времени суток, выравнивание давления на различных участках водопровода;

- поддержание в рабочем состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения.

б) Существующие системы централизованного водоснабжения имеют запас пропускной способности для обеспечения развития, согласно Генерального плана застройки поселения на 10 ближайших  лет, развитие поселения в целом.

При возведении промышленных объектов необходимо запланировать бурение новых скважин водозабора.

Раздел 3.

«Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой технической воды»

На территории поселения отсутствуют источники горячего и технического водоснабжения.

а)  Поднято холодной питьевой воды насосными станциями  всего 71,64 тыс. м3.

- Объем потребления воды  населением 54,05  тысяч м3 за год, при норме  2.0 куб.м на человека.

- Объем потребления воды  бюджетными организациями 1016 куб.м,

- утечка и неучтенный расход воды  20 %,

- Учет расхода воды в  бюджетных организациях  ведется по приборам учета.

- доля  расходов  на  коммунальные услуги  в совокупном  доходе по Красноволжскому  сельскому поселению составляют  19,5%,

- доля населения с доходами  ниже прожиточного минимума 41,5%,

- уровень собираемости  по Красноволжскому  сельскому поселению  87%,

- доля получателей субсидий  41,5 %.

б)  Структурный баланс по группе абонентов

|  |  | Расход на питьевые нужды тыс.м3 | Полив тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| население | Индивидуальные дома | 51.80 | 9.00 |
| Организации | Бюджетные | 4.00 | - |
|  | Прочие | 2.00 | - |
| Итого |  | 57.80 | 9.00 |

Сводный журнал Учета водопотребления. /тыс. куб.м./

Максимальная подача и подъем воды приходится на июль

| № | I | II | III | IV | Годов. | За июль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | 10.50 | 15.90 | 21.1 | 10.3 | 57.80 | 8.1 |
| По декларации | 10.50 | 15.90 | 21.1 | 10.3 | 57.80 |  |

Сведения о фактическом потреблении в год исходя из данных бухгалтерского учета, расчетных данных и предъявленных счет –фактур составляет 57.80 тыс. м3.

По действительным нормативам потребления воды на хозяйственные питьевые нужды составляет 1480  м3.

в) Структурный баланс по группам абонентов существующих систем холодного водоснабжения составляет:

| №№ п/п | Наименование абонентов | Хозяйственно питьевые нужды тыс. м3 | Полив тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Индивидуальные дома | 51.80 | 9.00 |
| 2. | Бюджетные организации | 4.00 | - |
| 3. | Юридические лица | 2.00 | - |
|  | Итого: | 57.80 | 9.00 |

г) Сведения о фактическом потреблении холодной питьевой воды в год, исходя из данных бухгалтерского учета, расчетных данных, и предъявленных счет-фактур составляет 57.80 тыс. м3.

По действующим нормативам потребления воды на хозяйственные и питьевые  нужды составляет  57.80 тыс м3 .

д) Существующая система коммерческого учета холодной питьевой воды представляет собой:

- индивидуальные водосчетчики контроля учета потребления холодной воды в частном секторе, обеспеченных вводами в индивидуальные домовладения от водопроводной  системы централизованного водоснабжения;

- поквартирные водосчетчики контроля учета потребления холодной воды;

е) Имеющиеся одна резервная скважина (д. Четнаево) системы водоснабжения поселения позволяет без дефицитов обеспечить всех существующих потребителей и дополнительно при увеличении количества потребителей на 20%.

ж) Прогнозные балансы потребления питьевой и технической воды на срок 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения рассчитываем на основании существующего расхода и объема потребления воды:

- средне годовой объем поднятой воды – 66.70 тыс. м 3 ;

- среднегодовая реализация воды – 65.30 тыс. м 3;

- потери при транспортировке и реализации – 2.1%.

Расчетное потребление, на основании расхода питьевой и технической воды, в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85 составляет 49816 м3 в год. Баланс расчетного потребления с учетом установленных норм водопотребления составит 111,3% по максимуму даже при общих потерях в 44%. При условии устранения несанкционированного водозабора населением прогнозируемые общие потери составят 10%.

Имеющиеся производственные мощности позволяют бесперебойно обеспечивать качественной питьевой водой население и других потребителей с учетом перспективы развития и изменения состава  и структуры застройки.

Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на срок 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения, рассчитанные на основании расхода питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02 -84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки остаются те же.

з) В Красноволжском сельском поселении централизованного горячего водоснабжения нет.

и) Сведения о потреблении питьевой и технической воды (по объему подъема) в  тыс.куб.м.

| №№ п/п | Фактическое в т.ч. | Ожидаемое в т. ч. |
| --- | --- | --- |
|  | Годовое | Средне суточное | Максим. суточное | Годовое | Средне суточное | Максим. суточное |
| 1. | 66.70 | 0.21 | 0.27 | 66.70 | 0.27 | 0.27 |

к) Территориальная структура потребления питьевой и технической воды с разбивкой по технологическим зонам (тыс. куб. м):

| №№ п/п | Водозаборные скважины | Население | Другие потребители |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во прожив. | Объем водо потреб.в сут куб | Бюдже. Учрежд. | Торговля | Произв. мощн. |
| 1. | Алешкино | 158 | 53.71 | - | - | - |
| 2. | Болониха | 53 | 2.57 | - | - | - |
| 3. | Верхние Шелаболки | 123 | 21.22 | - | - | - |
| 4. | Волна | 15 | 4.27 | - | - | - |
| 5. | Замятино | 51 | 11.31 | - | - | - |
| 6. | Лапкино | 139 | 18.07 | - | - | - |
| 7. | Нижние Шелаболки | 192 | 18.5 | - | 0.012 | - |
| 8. | Четнаево | 183 | 29.2 | - | 0.033 | - |
| 9 | п.Октябрьский | 344 | 32.78 | 0.203 | 0.072 | - |
| 10 | с.Владимирское | 26 | 4.79 | - | - | - |
| 11 | с.Кулаково | 535 | 105.63 | 0.812 | 0.110 | - |
| 12 | с.Красногорка | 128 | 9.29 |  |  | - |

л) Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов на ближайшие 10 лет с учетом данных о перспективном потреблении технической воды:

- жилые здания в т.ч. индивидуальный сектор  - 7.0%;

- объекты общественно-делового назначения  + 10.0 %;

- промышленные объекты                                 +  26.77%.

м) Фактические потери при транспортировке и реализации холодной воды составляют:

- среднесуточные - 20%;

- среднегодовые – 20%;

- максимальные - в сутки, в поливочный сезон - 46.0%.

Основные потери выявляются при несанкционированном заборе воды из водозаборных колонок и из несанкционированных врезок в водопроводные сети,

Планируемые потери – не более 10%. Планируются устройство индивидуальных вводов в частном секторе с установкой счетчиков и демонтаж водозаборных колонок.

н) Перспективный баланс водоснабжения  рассчитывается  для с.Кулаково, п.Октябрьский и с.Красногорка которая согласно существующего генерального плана должна застраиваться. При увеличении максимального водопотребления до 49816 м3,  существующем – 43200 м3 , что составляет повышение потребления на 11,3% .

о) Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении питьевой и технической воды и величин потерь при ее транспортировке с учетом требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей  по максимальным показателям для поселения, подтвердило Верхне-Волжское Басейновое Водное Управление Федерального Агентства Водных Ресурсов 16.02.2012 года № 09-10/43.

| №№ п/п | Красноволсжское сельское поселние | Фактическое потребление | Перспективное потребление |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | В сутки (м3) | В год (тыс.м3) | В сутки (м3) | В год (тыс.м3) |
| 1. | Население | 20.72 | 51.80 | 318.06 | 82.95 |
| 2. | Пр. потребители | 0.05 | 2,00 | 23.71 | 5.57 |
|  | Всего: | 20.77 | 53.80 | 341.77 | 88.52 |

Раздел 4.

«Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»

а) Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения Красноволжского  сельского поселения с разбивкой по годам:

| Наименование мероприятий | Ед.изм. | 2023-2024 | 2025- 2026 | 2027-2028 | 20292030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена участка водопровода в д.В.Шелаболки протяженностью 2400 м | тыс.руб |  | 8400 |  |  |  |
| Замена участка водопровода в д.Лапкино протяженностью 1500 м | тыс.руб |  |  | 5250 |  |  |
| Замена участка водопровода в д.Четнаево 1400 м Замена участка водопровода в с.Кулаково 500 м | тыс.руб |  |  |  | 4900 |  |
| Замена водоразборных колонок, насосов скважин | тыс.руб |  |  | 280 | 280 |  |
| Установка приборов учета воды в населенных пунктах | тыс.руб |  | 86 |  |  |  |

Ремонт колодцев для децентрализованного тыс.руб			60

б) Износ водопроводной сети составляет 80%. При таком состоянии  водопроводной сети, необходим ремонт и реконструкция системы  водоснабжения. МУП « Красноволжский »  запланировали мероприятия по ремонту и реконструкции водопроводной сети за счет собственных средств предприятия без использования потенциальных источников водоснабжения.

в)  На ближайшие 10 лет не запланировано строительство, реконструкция и вывод из эксплуатации объектов систем водоснабжения.

г)  На ближайшие 10 лет не запланировано развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами управления на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

д) Места размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен определены проектно сметной документацией и расположены на своих местах – в первой защитной санитарной зоне.

е) Размещение зон объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения не запланированы.

Раздел 5.

«Обоснование предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения»

а) Проектные решения водоснабжения Красноволжского  сельского   поселения Горномарийского муниципального района базируются на основе существующей, сложившейся системы  водоснабжения  в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей  и  сооружений.

Система водоснабжения поселения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная - по назначению, тупиковая – по конструкции. Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды  и  полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение. Водонапорные башни, резервуары и трасса периодически подвергаются санитарной обработке хлор содержащими препаратами.

б) На территориях (в населенных пунктах), где отсутствует централизованное водоснабжение (д. Ванюково, проживают постоянно 40 человек) – водопотребление очень значительное и поэтому организация и обеспечение централизованного водоснабжения крайне рентабельно.

г) Система  водоснабжения  Красноволжского  сельского   поселения планируется  централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых  и  противопожарных нужд в соответствии с территориальным планированием,  утвержденной  схемой  водоснабжения, Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2020– 2030 годы. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения  будут использоваться подземные воды.

д) Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения согласно требований законодательства Российской Федерации.

е) Обеспечение предотвращения замерзания воды в водопроводных сетях –  не допущение очистки снежного покрова на дорогах общего пользования до асфальта.

Раздел 6.

«Экологические аспекты мероприятий по строительству. реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»

а) Промывочные воды при бурении скважин, а также при промывке системы трубопроводов сбрасываются на обвалованные поля фильтрации во избежание попадания на водный бассейн. Сброс промывочных вод из водозаборных колонок контролируется.

б) При реализации мероприятий по водоподготовке с использованием хлора и других химических реагентов приглашаются представители Роспотребнадзора. Хранение химикатов не практикуется.

Раздел 7.

«Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»

1. Несоответствия объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно – техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

2. Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.

4. Отсутствие  современных технологий водоочистки.

5. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

6. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов Усолинского сельского поселения, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

капитальный ремонт существующих глубоководных скважин, которые на данный момент находится в аварийном состоянии с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка, выполнить ряд мероприятий: демонтаж насоса и обсадных труб, прокачка эрлифтом в течение двух суток;

развитие действующей тупиковой сети водопровода на всей территории населенных пунктов поселения Ø110÷63мм;

поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

Водопроводная сеть необходимо планировать на перспективу  Ø 110÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На вводах в здания спроектировать  устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии.

Водомерным узлом планируется также оснастить каждую действующую скважину.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Капитальный ремонт и модернизация существующих водопроводных сетей, скважин, водонапорных башен, резервуаров, пожарных гидрантов и кранов на территории поселения возможно только при реализации Федеральной целевой программы.

Раздел 8.

«Целевые показатели

развития централизованных систем водоснабжения»

а)  Показатели качества за последние 3 года водоснабжения по поселению соответствуют санитарным нормам и правилам. Все параметры измерений в пределах нормы. При дальнейшем развитии водоснабжения не допустимо ухудшения качества воды.

б) Для улучшения  надежности и бесперебойности водоснабжения разработаны мероприятия.

в) Разработанные мероприятия также направлены на улучшение качества обслуживания абонентов.

г)  Мероприятия по замене существующих чугунных и стальных трубопроводов на полиэтиленовые и замена устаревшей арматуры на современные из композитных материалов способствуют сокращению потерь воды при транспортировке

д) Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы повысит эффективность  водоснабжающих организаций.

- повысится качество воды из-за уменьшения содержания железа;

- сокращение аварийных ситуаций;

- установится бесперебойное водоснабжение потребителей;

- сокращение потерь воды при транспортировке и в следствии несанкционированного забора воды с водопроводной сети.

е) Не применяется.

Раздел 9.

«Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения»

На территории Красноволжского сельского поселения бесхозных объектов централизованного водоснабжения не обнаружено.

Раздел 10. «Сведения о водоотведении  по поселению»

а) Проектные решения водоотведения Красноволжского сельского   поселения  базируются на основе разрабатываемого генерального плана.

б) Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

в) Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

г) Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической  и  глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях, а именно: «ЮБАС» производительностью от 1-20м3/сутки, «ТОП-АS-БИОКСИ» производительностью от 1-50 м3/сутки, с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков кавитации «Лазурь». Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

Водоотвод дождевых и снеговых вод с территории населенных пунктов и производственных площадок будет производиться системой открытых каналов и лотков.

з) На территории Красноволжского сельского поселения бесхозные объекты централизованной системы водоотведения  не выявлены.

___________________________