Краткое описание инвестиционной программы АО «Энергия»

на 2020-2024 гг.

- Общая характеристика инвестиционной программы:

Необходимость формирования инвестиционной программы АО «Энергия» на 2020-2024 гг. обусловлена следующими факторами:

- выполнением требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в РФ;

- фактическим осуществлением планов развития территорий в части индивидуальной застройки гражданами выделенных земельных участков;

- техническим состоянием электрических сетей, с учётом значимости объектов электроснабжения, с учетом прогнозов по выручке от передачи электроэнергии, а также проведения мероприятий по снижению производственных издержек, в том числе за счет повышения эффективности работы оборудования, развития системы учета передаваемой электрической энергии;

- необходимостью проведения строительства электросетевого хозяйства, направленного на приведение качества электрической энергии, поставляемой потребителям в соответствие с техническими регламентами и государственными стандартами, по результатам обращения органов местного самоуправления, в связи с выделением ими территорий земельных участков для массовой индивидуальной застройки, а также  поступающими в адрес АО «Энергия» жалобами потребителей на неудовлетворительное качество электрической энергии.

Расчет объема финансовых вложений, в рамках реализации инвестиционной программы АО «Энергия», произведен в пределах доступных источников финансирования.

Решения, принятые при разработке инвестиционной программы, соответствуют целям и задачам Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации на период до 2030 г. (распоряжение правительства РФ от 03.04.2013 г. № 511-р), Плана мероприятий («Дорожной карты») «Повышения доступности энергетической инфраструктуры» (в редакции распоряжения Правительства РФ от 09.08.2013 г. № 1400-р) и требованиями действующего законодательства.

В рамках реализации инвестиционной программы предусматривается решение следующих задач:

- Поддержание в эксплуатационной готовности оборудования, необходимого для надежного, бесперебойного и качественного энергоснабжения потребителей;

- Проведение мероприятий по снижению производственных издержек, в том числе за счет повышения эффективности работы оборудования, развития системы учета передаваемой электрической энергии;

- Выполнение работ по реконструкции линейных объектов, с физическим износом более 80%;

- Модернизация основных фондов;

- Проведение реконструкций электросетевого хозяйства для приведения качества электрической энергии, поставляемой гражданам, в соответствии с требованиями действующих технических регламентов и государственных стандартов;

- Обновление машинного парка специальной техники;

- Обеспечение безопасности работы оборудования и персонала;

- Обеспечение пропускной способности электрических сетей для устойчивого функционирования электроэнергетики и обеспечения выполнения мероприятий в рамках технологического присоединения потребителей с учетом актуализации прогнозируемого спроса на поставку мощности, технологических нагрузок в среднесрочной перспективе;

- Включения инвестиционных проектов по техническому перевооружению и реконструкции в соответствие с требования Федерального закона от 23.07.2013 №244-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

- Характеристика инвестиционных проектов/направлений инвестиционной программы.

Инвестиционная программа предусматривает финансирование капитальных вложений в объёме 172,106 млн. руб. (в прогнозных ценах без НДС), в том числе по источникам финансирования:

- Инвестиционная составляющая в тарифе – 89,480 млн. руб.

- Амортизация – 77,702 млн. руб.

- Использование лизинга (привлеченные средства) – 9,924 млн. руб.

В том числе на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение – 154,085 млн. руб., на новое строительство – 8,097 млн. руб. и обновление машинного парка специальной техники – 9,924 млн. руб.

К сметной стоимости объектов, входящих в инвестиционную программу на 2020-2024 год применены прогнозные дефляторы по инвестициям в основной капитал в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года на 30.09.2019 г.

Объем источников финансирования млн. руб. в прогнозных ценах без НДС по ЛСР.

| Направления капитальных вложений / годы | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | Всего 2020-2024гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего финансирование капитальных вложений, в т.ч. | 35,636 | 37,134 | 32,638 | 32,721 | 33,977 | 172,106 |
| Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение | 29,545 | 30,115 | 27,727 | 32,721 | 33,977 | 154,085 |
| Новое строительство | - | 4,298 | 3,799 | - | - | 8,097 |
| Приобретение специальной техники | 6,091 | 2,721 | 1,112 | - | - | 9,924 |

- Мероприятия инвестиционной программы в разрезе приоритетов и периодов реализации.

- Повышение надежности электроснабжения потребителей.

Ключевым показателем эффективности деятельности Общества является надежная работа энергосистемы, направленная на исключение аварийных ситуаций, в том числе техногенного характера и предотвращения экологических рисков, связанных с последствием аварийных ситуаций. А также реализация, в том числе следующих задач:

- проведение мероприятий по снижению производственных издержек, в том числе за счет повышения эффективности работы оборудования и развития систем учета передаваемой и потребляемой электрической электроэнергии;

- модернизация основных фондов;

- обновление машинного парка специальной техники;

- обеспечение пропускной способности электрических сетей для устойчивого функционирования электроэнергетики и обеспечения присоединения потребителей с учетом актуализации прогнозируемого спроса на поставку мощности, технологических нагрузок в среднесрочной перспективе;

- приведение качества электрической энергии, поставляемой гражданам, в соответствии с требованиями действующих технических регламентов и государственных стандартов.

- Краткое описание инвестиционных проектов, планируемых к реализации в 2020-2024 году по реконструкции:

2020 год:

- «Реконструкция сетей ВЛ-0,4кВ по адресу: РМЭ, Килемарский район, пгт. Килемары».

Проектом предусматривалась замена 12,7 км существующих линий электропередачи, выполненных на деревянных опорах неизолированными проводами, на линии, выполненные на железобетонных стойках, изолированным проводом (СИП), большего сечения.

В связи с уточненным обследованием технического состояния линий электропередач напряжением 0,4 кВ откорректированы технические показатели: увеличена строительная длина ВЛ-0,4 кВ с 12,7 км до 14,507 км, дополнительно для соблюдения требований правил устройства электроустановок при прохождении линий электропередачи 0,4 кВ по территории детских игровых площадок запланирована замена воздушной линии на кабельную Lстр=339 м. Для подключения вновь запроектированных ВЛИ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ трансформаторной подстанции добавлена панель ЩО-70 – 1 шт., а также добавлены ответвления от магистральной ВЛ-0,4 кВ к существующим жилым домам. Дополнительно учтены затраты на проектно-изыскательские работы. Предлагаемые изменения не повлияют на общий объем финансирования инвестиционной программы, утвержденный на 2020 год.

- «Реконструкция сетей ВЛ-0,4кВ по адресу: РМЭ, Параньгинский район, п. Параньга».

Проектом предусматривалась замена 12,7 км существующих линий электропередачи, выполненных на деревянных опорах неизолированными проводами, на линии, выполненные на железобетонных стойках, изолированным проводом (СИП), большего сечения.

В связи с уточненным обследованием технического состояния линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ откорректированы технические показатели: уменьшена строительная длина ВЛ-0,4 кВ с 12,7 км до 10,285 км за счет включения строительства ВЛ-10 кВ Lстр=1,048 км взамен участка ВЛ-10 кВ проходящего по территории частных построек, с заменой кабельных заходов к трансформаторной подстанции Lстр=0,030 км. Дополнительно учтены затраты на проектно-изыскательские работы. Предлагаемые изменения не повлияют на общий объем финансирования инвестиционной программы, утвержденный на 2020 год.

2021 год:

- «Реконструкция сетей ВЛ-0,4кВ по адресу: РМЭ, Мари-Турекский район, пгт. Мари-Турек».

Проектом предусматривалась замена 7,6 км существующих линий электропередачи, выполненных на деревянных опорах неизолированными проводами, на линии, выполненные на железобетонных стойках, изолированным проводом (СИП), большего сечения.

Проект подлежит корректировке в связи с внесением в сводный сметный расчет стоимости проектно-изыскательских и пусконаладочных работ.

- «Реконструкция сетей ВЛ-0,4кВ по адресу: РМЭ, Моркинский район, п. Морки».

Проектом предусматривалась замена 7,6 км существующих линий электропередачи, выполненных на деревянных опорах неизолированными проводами, на линии, выполненные на железобетонных стойках, изолированным проводом (СИП), большего сечения.

Объект предлагается исключить в результате корректировки по причине возникновения необходимости реконструкции электрических сетей в п. Октябрьский Моркинского района в первоочередном порядке. Причина:  жалобы жителей п. Октябрьский Моркинского района на низкую надежность электроснабжения и неудовлетворительное качество электрической энергии.

- «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: РМЭ, Моркинский район, п. Октябрьский».

Объект предлагается включить в инвестиционную программу 2021 года в результате корректировки и исключения объекта «Реконструкция сетей ВЛ-0,4кВ по адресу: РМЭ, Моркинский район, п. Морки». Проектом предусматривается замена 8,780 км существующих линий электропередачи, выполненных на деревянных опорах неизолированными проводами, на линии, выполненные на железобетонных и пропитанных антисептиками деревянных стойках, изолированным проводом (СИП), большего сечения.

Применение пропитанных антисептиками деревянных стоек предусматривается в связи с тем, что в п. Октябрьский присутствуют водонасыщенные рыхлые породы (плывуны) и при строительстве на тяжелых железобетонных стойках будет наблюдаться ежегодное отклонение их от вертикали, что повлечет за собой дополнительные расходы на капитальный ремонт ВЛИ-0,4 кВ (ежегодная выправка опор).

Кроме того, предлагается включить в инвестиционную программу 2021 года строительство двух новых объектов:

- «Реконструкция РУ-10 кВ ТП-18, ТП-23 по адресу: РМЭ, Медведевский район, пгт. Медведево».

Проектом предусматривается установка малогабаритных камер КСО-366 в количестве 17 шт. в связи со значительным износом и неудовлетворительным техническим состоянием существующих камер КСО-366 в РУ-10 кВ ТП-18 и ТП-23, а также отсутствием резервных ячеек для подключения вновь запроектированной кабельной линии 10 кВ.

- «Реконструкция РП-1 по адресу: Республика Марий Эл, пгт. Медведево».

Проектом предусматривается установка двух ячеек комплектного распределительного устройства КРУ – 10 кВ с вакуумными выключателями в распределительном пункте РП-1. Планируется замена ветхого и морально устаревшего оборудования в виде выключателей нагрузки ВН-16 на вакуумные выключатели нагрузки с блоком релейной защиты для обеспечения селективности отключений части электросети в аварийных режимах, что значительно повысит надежность электроснабжения потребителей и значительно сократит объем недоотпуска электроэнергии на время устранения аварийных ситуаций.

2022 год:

- «Реконструкция сетей ВЛ-0,4кВ по адресу: РМЭ, Медведевский район, пгт. Краснооктябрьский».

Проектом предусматривается замена 4,26 км существующих линий электропередачи, выполненных на деревянных опорах неизолированными проводами, на линии, выполненные на железобетонных стойках,  изолированным проводом (СИП), большего сечения.

- «Реконструкция сетей ВЛ-0,4кВ по адресу: РМЭ, Медведевский район, пгт. Куяр».

Проектом предусматривается замена 4,26 км существующих линий электропередачи, выполненных на деревянных опорах неизолированными проводами, на линии, выполненные на железобетонных стойках, изолированным проводом (СИП), большего сечения.

- «Реконструкция сетей ВЛ-0,4кВ по адресу: РМЭ, Оршанский район, пгт. Оршанка».

Проектом предусматривается замена 4,23 км существующих линий электропередачи, выполненных на деревянных опорах неизолированными проводами, на линии, выполненные на железобетонных стойках, изолированным проводом (СИП), большего сечения.

2023 год:

- «Реконструкция сетей ВЛ-0,4кВ по адресу: РМЭ, Куженерский район район, пгт. Куженер».

Проектом предусматривается замена 5,2 км существующих линий электропередачи, выполненных на деревянных опорах неизолированными проводами, на линии, выполненные на железобетонных стойках, изолированным проводом (СИП), большего сечения.

- «Реконструкция сетей ВЛ-0,4кВ по адресу: РМЭ, Моркинский район, п. Красный Стекловар».

Проектом предусматривается замена 5,2 км существующих линий электропередачи, выполненных на деревянных опорах неизолированными проводами, на линии, выполненные на железобетонных стойках, изолированным проводом (СИП), большего сечения.

- «Реконструкция сетей ВЛ-0,4кВ по адресу: РМЭ, Моркинский район, п. Октябрьский».

Проектом предусматривается замена 5,2 км существующих линий электропередачи, выполненных на деревянных опорах неизолированными проводами, на линии, выполненные на железобетонных стойках, изолированным проводом (СИП), большего сечения.

2024 год:

- «Реконструкция сетей ВЛ-0,4кВ по адресу: РМЭ, Советский район, пгт. Советский».

Проектом предусматривается замена 7,60 км существующих линий электропередачи, выполненных на деревянных опорах неизолированными проводами, на линии, выполненные на железобетонных стойках, изолированным проводом (СИП), большего сечения.

- «Реконструкция сетей ВЛ-0,4кВ по адресу: РМЭ, Новоторьяльский район, пгт. Новый Торъял».

Проектом предусматривается замена 7,60 км существующих линий электропередачи, выполненных на деревянных опорах неизолированными проводами, на линии, выполненные на железобетонных стойках, изолированным проводом (СИП), большего сечения.

- Краткое описание инвестиционных проектов, планируемых к реализации в 2020-2024 году в части модернизации систем учета электрической энергии:

2020 год:

- «Построение системы АИИС КУЭ в сетях 0,4 кВ по адресу: РМЭ, Килемарский район, пгт. Килемары»;

- «Организация автоматизированного технического учета электрической энергии АО «Энергия».

Реализация инвестиционной программы 2019 года в части построения системы коммерческого учета на базе оборудования производства ООО «Инкотекс-СК» показала успешную работу данной системы учета, построенной без применения интеллектуальных контроллеров по схеме «Сервер сбора – GPRS-модем – концентратор PLC – приборы учета». В связи с этим ранее запланированные мероприятия в части приобретения и установки в РУ-0,4кВ ТП6(10)/0,4кВ интеллектуальных контроллеров типа SM-160 на общую сумму 2 990 т.р. (без НДС) не являются обязательными, не внесут в работу системы учета заметных преимуществ, а также не имеют сроков окупаемости, напротив, как дополнительные элементы системы, внесут ухудшение показателей надежности и отказоустойчивости системы. Корректировка заключается в исключении затрат на приобретение интеллектуальных контроллеров типа SM-160, перенаправление данной суммы на приобретение каналообразующей аппаратуры на базе GPRS-модемов в количестве 77 шт., а также на построение системы коммерческого учета потребителей электрической энергии в пгт. Краснооктябрьский Медведевского района РМЭ, имеющих центры питания ТП-2, ТП-4 и ТП-9, что позволит прогнозно дополнительно сократить затраты на приобретение электроэнергии с целью компенсации потерь в данных распределительных электрических сетях на 600 – 700 т.р. в год. Прогнозный срок окупаемости вышеуказанных мероприятий около 5-ти лет.

2021 год:

- «Построение системы АИИС КУЭ в сетях 0,4 кВ по адресу: РМЭ, Килемарский район, пгт. Килемары»;

- «Построение системы АИИС КУЭ в сетях 0,4 кВ по адресу: РМЭ, Звениговский район, с. Кокшайск»;

2022 год:

- «Построение системы АИИС КУЭ в сетях 0,4 кВ по адресу: РМЭ, Медведевский  район, пгт. Медведево»;

- «Построение системы АИИС КУЭ в сетях 0,4 кВ по адресу: РМЭ, Моркинский  район, п. Красный Стекловар»;

- «Построение системы АИИС КУЭ в сетях 0,4 кВ по адресу: РМЭ, Медведевский  район, п.Пемба»;

2023 год:

- «Построение системы АИИС КУЭ в сетях 0,4 кВ по адресу: РМЭ, Советский район, пгт. Советский»;

- «Построение системы АИИС КУЭ в сетях 0,4 кВ по адресу: РМЭ, Моркинский  район, п. Красный Стекловар».

2024 год:

- «Построение системы АИИС КУЭ в сетях 0,4 кВ по адресу: РМЭ, Медведевский  район, п. Куяр»;

- «Построение системы АИИС КУЭ в сетях 0,4 кВ по адресу: РМЭ, Медведевский  район, пгт. Краснооктябрьский».

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ с 1 июля 2020 года потребитель освобождается от обязанности эксплуатировать прибор учета, информировать кого-либо о выходе прибора учета из строя, а также устанавливать новый прибор учета. Коммерческий учет электрической энергии (мощности) на розничных рынках обеспечивают сетевые организации с применением приборов учета электрической энергии. Сетевые организации в ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению обязаны осуществлять приобретение, установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), и последующую их эксплуатацию в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных к принадлежащим им на праве собственности или ином законном основании объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии (мощности), приобретающих электрическую энергию на розничных рынках, объектов по производству электрической энергии (мощности) на розничных рынках и объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе не принадлежащих сетевой организации.

Федеральным законом также предусмотрены единые требования к интеллектуальным приборам и системам учета электрической энергии.

Кроме того, расходы сетевой организации, понесенные ею для исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 5 статьи 37 Федерального Закона «Об электроэнергетике», подлежат включению в состав тарифа на услуги по передаче электрической энергии и (или) платы за технологическое присоединение в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике.

Указанные проекты предусматривают организацию коммерческого учета электрической энергии конечных потребителей на границах балансовой принадлежности (по сетям 0,4/0,22 кВ) и имеющих собственные трансформаторные подстанции. Указанные мероприятия позволят в режиме реального времени, дистанционно получать информацию о количестве учтенной активной и реактивной электрической энергии, нагрузке и напряжении с последующей интеграции в АИИС КУЭ. Данная система позволит ограничивать повышения заявленной мощности со стороны потребителей сверх установленных норм и лимитов, а также своевременно выявлять несанкционированный отбор электрической энергии и наиболее распространенные способы хищения электроэнергии, отследить и зафиксировать факты несанкционированного подключения для представления в судебные органы аргументированных доказательств фактов хищения.

Построение АИИС КУЭ позволит корректно формировать полезный отпуск электроэнергии, анализировать в режиме реального времени небалансы электроэнергии на вышеуказанных объектах и удаленно вводить ограничения и возобновления режимов электропотребления потребителей электроэнергии, контролировать не превышение мощности электропотребления сверх разрешенных значений согласно актам технологического присоединения и договорным условиям электроснабжения, а также позволит сократить трудозатраты на выполнение работ по съему показаний расчетных приборов учета.

- Краткое описание инвестиционных проектов, планируемых к реализации в 2021-2022 году по новому строительству:

2021 год:

- «Новое строительство ТП 10/0,4 кВ по адресу: РМЭ, Куженерский район, пгт. Куженер»;

- «Новое строительство ВЛ- 10 кВ по адресу: РМЭ, Куженерский район, пгт. Куженер»;

- «Новое строительство ВЛ-0,4 кВ по адресу: РМЭ, Куженерский район, пгт. Куженер»;

Проектами предусматривалось строительство 2,830 км линий электропередачи 10-0,4 кВ, выполненных на железобетонных стойках, изолированным проводом (СИП) и ввод новых мощностей в объеме 160 кВА.

Корректировка в части технических показателей не проводилась. Проект подлежит корректировке в связи с внесением в сводный сметный расчет проектно-изыскательских и пусконаладочных работ.

Кроме того, предлагается включить в инвестиционную программу 2021 года строительство нового объекта:

- «Строительство КЛ-10кВ для повышения надежности электроснабжения пгт. Медведево Республики Марий Эл»;

Проект направлен на повышение надежности электроснабжения потребителей пгт. Медведево РМЭ. Предусматривается строительство кабельной линии 10 кВ между трансформаторными подстанциями №18 и № 23. Данная кабельная линия позволит в аварийном режиме резервировать потребителей между центрами питания ПС-110/10 кВ «Медведево» и ПС-110/10 кВ «Аленкино», а также обеспечить проведение ремонта какой-либо линии 10 кВ без отключения потребителей, собрать надежные ремонтные схемы сети 10 кВ. Дополнительно будет изменена нормальная схема электроснабжения потребителей пгт. Медведево, с переводом населения на линии 10 кВ от ПС-110/10 кВ «Аленкино» и перевода промышленных потребителей на линии 10 кВ от ПС-110/10 кВ «Медведево». По состоянию на сегодняшний день схема электроснабжения населения осуществляется по линиям 10 кВ от ПС-110/10 кВ «Медведево», где на головных участках имеются присоединенные абонентские трансформаторные подстанции (работающие в проходном или и тупиковом режиме), что в случае аварии в электрических сетях промышленных потребителей приводит к перерыву электроснабжения населения.

2022 год:

- «Новое строительство ТП 10/0,4 кВ по адресу: РМЭ, Сернурский район, пгт. Сернур»;

- «Новое строительство ВЛ-10 кВ по адресу: РМЭ, Сернурский район, пгт. Сернур»;

- «Новое строительство ВЛ-0,4 кВ по адресу: РМЭ, Сернурский район, пгт. Сернур»;

Проектами предусматривается строительство 3,715 км линий электропередачи 10-0,4 кВ, выполненных на железобетонных стойках, изолированным проводом (СИП) и ввод новых мощностей в объеме 160 кВА.

- Краткое описание инвестиционных проектов, планируемых к реализации в 2020-2022 годах по приобретению специальной техники:

- «Приобретение автогидроподъемников ВИПО-018-01 на базе ГАЗ-33088 в количестве 2 единиц».

Проектом предусмотрено приобретение спецтехники в лизинг сроком на три года (2020-2022 гг.).

Необходимость приобретения специальной техники вызвана значительным износом существующей специальной техники. Автогидроподъемник с изолированной люлькой предназначен для проведения строительно-монтажных, эксплуатационных работ, требующих подъема людей и оборудования на высоту до 18 м, или на максимальный вылет стрелы на 12,5 м. Автомобильное шасси повышенной проходимости позволяет непосредственно подъезжать к месту работы. Оснащение двухрядной кабиной (вместимость 5 человек, включая водителя) позволяет перевозить персонал к месту проведения работ без использования дополнительной автомобильной техники, предназначенной для перевозки людей, что позволяет снизить транспортные издержки.

| Директор АО «Энергия» | И.В. Соловьев |
| --- | --- |