Мониторинг атмосферного воздуха

на территории Республики Марий Эл в 2022 году

В 2022 году наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на республиканском уровне осуществлялись государственным унитарным предприятием Республики Марий Эл «Территориальный центр «Маргеомониторинг» на 10 маршрутных постах наблюдений:

Город Йошкар-Ола:

ПОСТ № 1: Центральный парк, район ДК им. ХХХ - летия Победы;

ПОСТ № 2: Микрорайон «Нагорный», ул. Кирпичная, школа № 24;

ПОСТ № 3: Район завода ОАО «ОКТБ Кристалл», ул. Строителей - 
ул. Крылова;

ПОСТ № 4: Район водозабора города Йошкар-Олы, правый берег реки М. Кокшага (фоновый пост).

Город Волжск:

ПОСТ № 1: Микрорайон «Машиностроитель», школа № 12;

ПОСТ № 2: Район  Парка «Дружба», детская площадка.

Город Козьмодемьянск:

ПОСТ № 1: Городской сквер, ул. Лихачева - ул. Ленина;

ПОСТ № 2: Район ул. Учебная, спортплощадка ГОУ СПО Республики Марий Эл «Козьмодемьянский колледж электронной техники».

Город Звенигово:

ПОСТ №1 – Район пересечения улиц Охотина, Заводской и садовой (кольцевой перекресток);

ПОСТ №2 - Район парка культуры и отдыха им. 60-летия Победы, левый берег р. Волга.

Наблюдения на данных постах проводятся на протяжении 2007-2021 годов, за исключением постов в г. Звенигово, включенных в сеть наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в 2022 году.

В атмосферном воздухе городов Республики Марий Эл проведено определение содержания следующих загрязняющих веществ: пыли (взвешенных частиц), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, формальдегида и метилмеркаптана (г. Волжск).

#### Результаты анализов сравнивали с максимальными разовыми предельно допустимыми концентрациями (ПДКм.р.) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений.

Отбор проб на определение содержания загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе производился в марте, июне, августе, и ноябре 3 раза
в сутки по 2 пробы за один отбор каждого из 6 контролируемых веществ
на 10 маршрутных постах республиканской наблюдательной сети.

Отбор проб на определение содержания метилмеркаптана в атмосферном воздухе производился в марте, июне, августе и ноябре 3 раза в сутки по 2 пробы
за 1 отбор на 2 маршрутных постах г. Волжска.

Качество атмосферного воздуха может считаться удовлетворительным,
если содержание примесей в нем не превышает предельно допустимых концентраций (ПДК). Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивалась при сравнении фактических концентраций с ПДК.

ПДК - предельно допустимая концентрация примеси для атмосферного воздуха городских и сельских поселений (СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания»).

Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха

Результаты мониторинга атмосферного воздуха на территории республики в 2022 г. показали, что среднегодовые концентрации по каждому определяемому веществу не превышали уровня ПДК и соответствовали санитарным нормам (таблица 1).

Таблица  1

Средние концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

на территории Республики Марий Эл за 2013- 2022 гг.

| № п/п | Опреде-ляемый показа-тель | ПДК мг/м3 | 2013 г. Сср, мг/м3 | 2014 г. Сср, мг/м3 | 2015 г. Сср, мг/м3 | 2016 г. Сср, мг/м3 | 2017 г. Сср, мг/м3 | 2018 г. Сср, мг/м3 | 2019 г. Сср, мг/м3 | 2020 г. Сср, мг/м3 | 2021 г. Сср, мг/м3 | 2022 г. Сср, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Йошкар-Ола |  |
| 1 | СО | 5,0 | 1,09 | 0,94 | 1,00 | 1,27 | 0,95 | 1,11 | 0,93 | 0,51 | 0,26 | 0,08 |
| 2 | SO2 | 0,5 | 0,12 | 0,025 | 0,0013 | 0,0022 | 0,0013 | 0,0019 | 0,0040 | 0,014 | 0,0030 | 0,0093 |
| 3 | NO2 | 0,2 | 0,11 | 0,056 | 0,0126 | 0,0521 | 0,038 | 0,028 | 0,027 | 0,060 | 0,040 | 0,0629 |
| 4 | NO | 0,4 | 0,072 | 0,036 | 0,0082 | 0,038 | 0,021 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,012 | 0,0106 |
| 5 | Пыль | 0,5 | 0,24 | 0,252 | 0,126 | 0,192 | 0,106 | 0,088 | 0,070 | 0,083 | 0,068 | 0,090 |
| 6 | НСНО | 0,05* | 0,0094 | 0,0027 | 0,0042 | 0,0076 | - | 0,0046 | 0,0035 | 0,0012 | 0,0095 | 0,0164 |
| 7 | КИЗА |  | 2,06 | 1,19 | 0,67 | 1,25 | 0,63 | 0,72 | 0,61 | 0,64 | 0,66 | 0,98 |
| г. Волжск |  |
| 8 | СО | 5,0 | 0,91 | 0,81 | 0,82 | 0,87 | 0,82 | 1,03 | 0,94 | 0,58 | 0,16 | 0,032 |
| 9 | SO2 | 0,5 | 0,13 | 0,0009 | 0,00106 | 0,0022 | 0,0014 | 0,0022 | 0,0033 | 0,018 | 0,0015 | 0,016 |
| 10 | NO2 | 0,2 | 0,067 | 0,103 | 0,020 | 0,0486 | 0,028 | 0,022 | 0,020 | 0,080 | 0,031 | 0,068 |
| 11 | NO | 0,4 | 0,044 | 0,068 | 0,013 | 0,029 | 0,016 | 0,013 | 0,010 | 0,027 | 0,009 | 0,011 |
| 12 | Пыль | 0,5 | 0,302 | 0,215 | 0,145 | 0,192 | 0,096 | 0,100 | 0,082 | 0,069 | 0,075 | 0,091 |
| 13 | НСНО | 0,05* | 0,0045 | 0,0024 | 0,0017 | 0,0071 | - | 0,0058 | 0,0032 | 0,0011 | 0,0098 | 0,026 |
| 14 | CH3SH | 0,006 |  | 0,00043 | 0,000052 | 0,00036 | 0,0013 | 0,0007 | 0 | 0,0024 | 0,0014 | 0,002 |
| 15 | КИЗА |  | 1,97 | 1,42 | 0,64 | 1,12 | 0,53 | 0,88 | 0,59 | 0,77 | 0,81 | 1,55 |
| г. Козьмодемьянск |  |
| 16 | СО | 5,0 | 1,24 | 0,79 | 0,74 | 0,98 | 1,02 | 1,08 | 0,94 | 0,47 | 0,15 | 0,061 |
| 17 | SO2 | 0,5 | 0,092 | 0,0011 | 0,00128 | 0,0019 | 0,0012 | 0,0020 | 0,0019 | 0,013 | 0,0012 | 0,0043 |
| 18 | NO2 | 0,2 | 0,05 | 0,098 | 0,0120 | 0,0582 | 0,030 | 0,023 | 0,027 | 0,069 | 0,027 | 0,056 |
| 19 | NO | 0,4 | 0,031 | 0,065 | 0,0070 | 0,034 | 0,017 | 0,014 | 0,011 | 0,013 | 0,012 | 0,015 |
| 20 | Пыль | 0,5 | 0,19 | 0,24 | 0,089 | 0,188 | 0,100 | 0,090 | 0,083 | 0,074 | 0,084 | 0,091 |
| 21 | НСНО | 0,05* | 0,0094 | 0,0026 | 0,0022 | 0,0072 | - | 0,0043 | 0,0039 | 0,0009 | 0,0072 | 0,0243 |
| 22 | КИЗА |  | 1,46 | 1,37 | 0,47 | 1,19 | 0,58 | 0,69 | 0,65 | 0,65 | 0,55 | 1,15 |
| г. Звенигово |  |
| 23 | СО | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,048 |
| 24 | SO2 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0032 |
| 25 | NO2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,067 |
| 26 | NO | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,014 |
| 27 | Пыль | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,104 |
| 28 | НСНО | 0,05* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0241 |
| 29 | КИЗА |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,22 |

Примечание:

* (ПДК = 0,035 мг/м3 до 17.06.2014 г.; ПДК = 0,05  мг/м3 с 17.06.2014 г.) - ГН 2.1.6.1338-03;

СО – оксид углерода; SO2 – диоксид серы; NO2 – диоксид азота; NO – оксид азота; НСНО – формальдегид;

CH3SH – метилмеркаптан; КИЗА – комплексный индекс загрязнения атмосферы.

Комплексный ИЗА - количественная характеристика уровня загрязнения атмосферы, создаваемого n веществами, присутствующими в атмосфере города.

Фактически используются два индекса загрязнения атмосферы -
ИЗА по каждому веществу и комплексный ИЗА, учитывающий загрязнение атмосферного воздуха суммой веществ. Для расчета комплексного ИЗА предварительно рассчитывается ИЗА по каждому компоненту.

В соответствии с существующими методами оценки, приведенными
 в РД 52.04.667-2005, выделяют четыре степени градации загрязнения атмосферы:

- Низкое при	СИ от 0 до 1,

НП=0%,

при ИЗА от 0 до 4;

- Повышенное при СИ от 2 до 4,

НП<20%,

при ИЗА от 5 до 6;

- Высокое при СИ от 5 до 10,

НП от 20 до 49%,

при ИЗА от 7 до 13;

- Очень высокое при СИ >10,

НП≥50%,

при ИЗА≥14.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Степень загрязнения атмосферы за год оценивается по значениям трех показателей. Если СИ, НП и ИЗА попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по ИЗА.

Сравнительная характеристика значений КИЗА за 2013-2022 годы представлена на Графике 1.

Сравнительная характеристика значений КИЗА за 2013-2022 годы

График 1

Комплексный ИЗА (КИЗА), который характеризует общий уровень загрязнения и определяет вклад каждой примеси в общее загрязнение города, 
в 2022 году повысился по сравнению с 2021 годом в городах
Йошкар-Оле (с 0,66 до 0,98) и Волжске (с 0,81 до 1,55), в городе Козьмодемьянске (с 0, 55 до 1,15).

В г. Звенигово значение ИЗА (КИЗА) определялось впервые и составило в 2022 году 1,22.

Город Йошкар-Ола

Анализ данных КИЗА, полученных в период с 2013 года и по 2022 год включительно (10 лет наблюдений), показал, что максимальные значения КИЗА на всех постах города Йошкар-Олы зафиксированы в 2013 году. К 2015 году произошло существенное снижение КИЗА на всех постах Йошкар-Олы.

В 2016 году КИЗА на всех постах, включая фоновый (пост № 4), резко повысился по сравнению с 2015 годом и снизился до уровня 2015 года в 2017 году. Дальнейшее колебание индекса КИЗА с 2017 года и по 2022 год происходило волнообразно. Значения анализируемого параметра КИЗА на всех маршрутных постах города Йошкар-Олы не достигали значений 2016 года и тем более высоких значений КИЗА 2013 года.

В 2022 году зафиксировано повышение КИЗА на постах № 1, № 2, № 3
по сравнению с показателем КИЗА 2021 года. Значения КИЗА на фоновом посту (пост № 4) в 2021 и 2022 годах находились приблизительно на одном уровне – 0,686 и 0,684 соответственно. Наименьшее значение КИЗА в 2022 году – на посту № 4, наибольшее – на посту №2.

КИЗА поста № 4 (фон) – в 2013 – 2022 годах был ниже КИЗА остальных контрольных постов.

Сравнительная характеристика по комплексному индексу загрязнения атмосферы (КИЗА) на постах города представлена на Графике 2.

Сравнительная характеристика КИЗА на постах г. Йошкар-Олы
за 2013-2022 годы

График 2

Распределение маршрутных постов города Йошкар-Олы по степени загрязнения (по среднему значению КИЗА) в 2022 году представлено
в Таблице 2.

Таблица 2

Распределение маршрутных постов г. Йошкар-Олы по степени загрязнения

| Наименование маршрутного поста | КИЗА |
| --- | --- |
| ПОСТ № 2: Микрорайон «Нагорный», ул. Кирпичная, общеобразовательная школа №24 | 1,166 |
| ПОСТ № 1: Центральный парк, район ДК ХХХ - летия Победы | 1,131 |
| ПОСТ № 3: Район завода ОАО «ОКТБ Кристалл», ул. Строителей – ул. Крылова | 0,934 |
| ПОСТ № 4: Район водозабора города Йошкар-Олы, правый берег реки М. Кокшаги (фоновый пост) | 0,684 |

Город Волжск

В 2022 году КИЗА в городе Волжске повысился на обоих постах 
по сравнению с 2021 годом примерно в 2 раза. За пять лет наблюдений (2018-2022) за состоянием атмосферного воздуха в городе Волжске наибольший КИЗА зафиксирован в 2022 году, а наименьший – в 2019 году. С 2020 года наметилась тенденция к повышению КИЗА в Волжске на обоих маршрутных постах.

Сравнительная характеристика по комплексному индексу загрязнения атмосферы (КИЗА) представлена на Графике 3.

Сравнительная характеристика КИЗА на постах г. Волжска
за 2013-2022 годы

График 3

Распределение маршрутных постов города Волжска по степени загрязнения (по среднему значению КИЗА) в 2022 году представлено
в Таблице 3.

Таблица 3

Распределение маршрутных постов г. Волжска  по степени загрязнения

| Наименование маршрутного поста | КИЗА |
| --- | --- |
| ПОСТ № 2: Район парка «Дружба», ул. Дружбы, детская площадка | 1,652 |
| ПОСТ № 1: Микрорайон «Машиностроитель», общеобразовательная школа №12 | 1,587 |

Город Козьмодемьянск

За пять лет наблюдений (2018-2022) за состоянием атмосферного воздуха
в городе Козьмодемьянске наибольший КИЗА зафиксирован в 2022 году,
а наименьший – в 2021 году. С 2018 год и по 2019 год КИЗА в городе Козьмодемьянске находился примерно на одном уровне, в 2021 году произошло снижение уровня загрязнения атмосферы в Козьмодемьянске в 1 раз, а в 2022 году произошел резкий рост КИЗА примерно в 2 раза на обоих маршрутных постах
 по сравнению с 2021 годом.

Сравнительная характеристика по комплексному индексу загрязнения атмосферы представлена на Графике 4.

Сравнительная характеристика КИЗА на постах г. Козьмодемьянска
за 2013-2022 годы

График 4

Распределение маршрутных постов города Козьмодемьянска
по степени загрязнения (по среднему значению КИЗА) в 2022 году представлено в Таблице 4

Таблица 4

Распределение маршрутных постов г. Козьмодемьянска по степени загрязнения

| Наименование маршрутного поста | КИЗА |
| --- | --- |
| ПОСТ №2: Район ул. Учебная, спортплощадка ГОУ СПО «Козьмодемьянский колледж электронной техники» | 1,209 |
| ПОСТ №1: Городской сквер, ул. Лихачева – ул. Ленина | 1,090 |

Город Звенигово

Значения КИЗА на постах города Звенигово в 2022 году представлены
 в Таблице 5.

Таблица 5

Распределение маршрутных постов г. Звенигово по степени загрязнения

| Наименование поста | КИЗА |
| --- | --- |
| ПОСТ № 1: Район пересечения улиц Охотина, Заводской и Садовой (кольцевой перекресток); | 1,419 |
| ПОСТ № 2: Район парка культуры и отдыха им. 60-летия Победы, левый берег р. Волга. | 1,014 |

Город Звенигово Республики Марий Эл включён в программу наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в 2022 году, поэтому КИЗА рассчитан только для текущего года.

За период наблюдений с 2018 по 2022 гг. уровень загрязнения атмосферного воздуха по среднему значению комплексного ИЗА на всех маршрутных постах отдельно взятых городов Республики Марий Эл колебался
в сторону повышения и снижения, но всегда соответствовал гигиеническим нормативам в атмосферном воздухе для населенных мест.

____________