| РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА |  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ |
| --- | --- | --- |
| «РУШ-ЛАЖМАРИЙ ял кундем» МУНИЦИПАЛ ОБРАЗОВАНИЙ “РУШ-ЛАЖМАРИЙ ял кундем» АДМИНИСТРАЦИЙ ПУНЧАЛ |  | РУССКО-ЛЯЖМАРИНСКАЯ сельская администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУССКО-ЛЯЖМАРИНСКОЕ сельское поселение» ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

от  6 декабря     2012 года                                                           № 57п

Об утверждении

схемы теплоснабжения муниципального образования

«Русско-Ляжмаринское сельское поселение»

На основании Федерального закона от 27.07.2010года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» администрация муниципального образования «Русско-Ляжмаринское сельское поселение»  постановляет:

1.Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения муниципального образования «Русско-Ляжмаринское сельское поселение» (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Параньгинский муниципальный район».

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на главу  администрации муниципального образования «Русско-Ляжмаринское сельское поселение» Гладышева А.А.

Глава администрации

муниципального образования

«Русско-Ляжмаринское сельское поселение»                       А.А.Гладышев

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Русско-Ляжмаринское сельское поселение»

от  6     декабря 2012года №57п

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования «Русско-Ляжмаринское сельское поселение» Параньгинского муниципального района является:

Федеральный закон от 27.07.2010года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Параньгинского муиципального района;

Генеральный план муниципального образования «Русско-Ляжмаринское сельское поселение».

1.Общие положения

Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правого регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

2.Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

-определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

-повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

-минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-обеспечение жителей муниципального образования «Русско-Ляжмаринское сельское поселение» тепловой энергией;

-улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

3.Графическая часть

Схема тепловых сетей от котельной филиала ООО «Марикоммунэнерго» Северо-Восточные тепловые сети на твердом топливе дер.Русская-Ляжмарь.

4.Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1.Муниципальное  образование «Русско-Ляжмаринское сельское поселение» (СП) входит в состав Параньгинского муниципального района (МР) и является одним из 9 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (городских и сельских поселений).

Географическая площадь территории муниципального образования «Русско-Ляжмаринское сельское поселение» составляет     - 246       га.

В состав муниципального образования «Русско-Ляжмаринское сельское поселение» вошли 8 населенных пунктов:  дер.Русская-Ляжмарь, дер.Мари-Ляжмарь, дер.Иштыра, дер.Хасаново, дер.Ишимово, дер.Халтурино, дер.Скрябино, дер.Юлтышка.

Административным центром поселения является дер.Русская-Ляжмарь.

Численность населения муниципального образования «Русско-Ляжмаринское сельское поселение» на 01.01.2012года -1021человек.

На территории поселения протекают две реки: -Буй, Ляжмаринка.

Климат Русско-Ляжмаринского сельского поселения, расположенного на востоке Республики Марий Эл, можно охарактеризовать как умеренно-континентальный с умеренно суровой, снежной зимой и умеренно-тёплым летом.

Продолжительность солнечного сияния 1961 час за год, в том числе в декабре в связи с большой облачностью и коротким днём – 9 часов, а в июне – 305 часов. Количество дней без солнца за год 100, причём летом это количество не превышает 1-2 дня в месяц. В тёплую половину года наблюдается преобладание ясной погоды над пасмурной.

Среднегодовая температура воздуха по территории около +2,20С.                     В январе отмечаются самые низкие температуры -14,00С, самые высокие температуры в июле +18,50С.

Годовая сумма осадков 496 мм, из них приблизительно 70% выпадает за тёплый период (апрель – октябрь).

В твёрдом виде выпадает 20% всех осадков.

Снежный покров устанавливается примерно со второй половины ноября и сходит в середине апреля. Средняя высота снежного покрова составляет 43 см.

Среднегодовая относительная влажность воздуха – 77%. Максимальных среднемесячных значений она достигает в ноябре-декабре (86%), а минимальных в июне (62%).

Ветровой режим района формируется под воздействием циркуляционных факторов, которые обуславливают преобладание ветров юго-западной четверти.

В тёплую половину года устойчивость преобладающего направления нарушается под действием отрога Азовского антициклона.

Наряду с преобладающими появляются ветры северных направлений.

Территория характеризуется преобладанием слабых ветров                        (до 5 м/сек), особенно в летнее время года. Штилевые условия относительно редки – 12% за год. Среднегодовая скорость ветра – 3,8 м/сек. В течение девяти дней в году отмечаются сильные ветры (больше 15 м/сек).

К неблагоприятным явлениям погоды относятся туманы и метели, которые затрудняют работу транспорта, а также способствуют загрязнению воздуха. Наиболее часто туманы возникают в осенне-зимний период.

За год насчитывается 20 дней с туманами. За холодное время года в среднем отмечается 36 дней с метелью. Наиболее продолжительны метели в январе-феврале. В среднем за год продолжительность метели в день с метелью составляет около 8 часов.

Продолжительность активной вегетации растений - 127 дней. Продолжительность устойчивых морозов – в среднем 127 дней.

Условия влагообеспеченности в основном хорошие и удовлетворительные.

Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но в зимний период рекомендуются защитные сооружения путей сообщения от южных и юго-восточных ветров, при которых наиболее часто возникают метели.

Климат Русско-Ляжмаринского сельского поселения можно охарактеризовать как умеренно-континентальный с умеренно суровой, снежной зимой и умеренно-тёплым летом.

К неблагоприятным явлениям погоды относятся туманы и метели, которые затрудняют работу транспорта, а также способствуют загрязнению воздуха. Наиболее часто туманы возникают в осенне-зимний период.

Условия влагообеспеченности в основном хорошие и удовлетворительные.

Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но в зимний период рекомендуются защитные сооружения путей сообщения от южных и юго-восточных ветров, при которых наиболее часто возникают метели.

По климатическим условиям территория относится к строительно-климатическому IВ. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции -33о и-5,8о.

Продолжительность отопительного периода -224дня.

Глубина промерзания почвы -160см.

2.Сведения о котельных по поселению.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является единая теплоснабжающая организация филиала ООО «Марикоммунэнерго» Северо-Восточные тепловые сети

| № п/п | Поселение | Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал./час | Протяженность теплосетей в 2-х трубном исч.км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Русско-Ляжмаринское | Дом досуга дер.Иштыра | 0.03 | Автономная котельная на твердом топливе, расход угля 16.0т.,площадь 203кв.м. |
| 2. |  | Иштыринская начальная школа,дер.Иштыра | 0.03 | Автономная котельная на твердом топливе, расход угля 22.0т.,площадь 250кв.м. |
| 3. |  | Дом досуга д.Хасаново | 0.03 | Автономная котельная на твердом топливе, расход угля 16.0т.,площадь 144кв.м. |
| 4. |  | Ляжмаринский ФАП, дер.Русская-Ляжмарь | 0.03 | Автономная котельная на твердом топливе расход угля 10.0т.,площадь 80кв.м. |

Централизованным теплоснабжением обеспечиваются:

-Ляжмаринская основная общеобразовательная школа;

-Ляжмаринский детский сад;

-Русско-Ляжмаринский ЦСДК;

-пять многоквартирных домов (два дома 3-х этажные и три дома 2-хэтажные).

Теплоснабжение в населенных пунктах муниципального образования в основном индивидуальное печное, газовое:

| п/п | Населенный пункт | Теплоснабжение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дер.Русская-Ляжмарь | Индивидуальное печное |
| 2. | Дер.Мари-Ляжмарь | Индивидуальное печное |
| 3 | Дер.Иштыра | Индивидуальное печное |
| 4 | Дер.Ишимово | Индивидуальное печное |
| 5 | Дер.Скрябино | Индивидуальное печное |
| 6 | Дер.Хасаново | Индивидуальное печное, газовое |
| 7 | Дер.Халтурино | Индивидуальное печное |
| 8 | Дер.Юлтышка | Индивидуальное печное |

Проектом генерального плана предусматривается сохранение существующей границы сельского поселения и сохранение дер.Халтурино, Ишимово и Юлтышка.

В Генеральном плане Русско-Ляжмаринского сельского поселения выделены следующие территориально-функциональные зоны, для которых определены границы и площади соответствующего функционального назначения:

-общественно-деловые;

-производственные;

-смешанные (жилой, общественно-деловой и производственные застройки);

-инженерной инфраструктуры;

-транспортной инфраструктуры;

-сельскохозяйственного использования;

-иные виды зон.

Территории населенных пунктов в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства малоэтажных индивидуальных усадебных и блокированных жилых домов с целью достижения жилой обеспеченности постоянного населения населенных пунктов в 23,5кв.м/чел. На 1-ю очередь и в 27,0 кв.м./чел. На расчетный срок, а также под зоны производственных предприятий, общественно-деловые зоны и рекреационные зоны.

Как центр обслуживания местной системы расселения, предполагается в перспективе, что дер.Русская-Ляжмарь должна располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Системы инженерного обеспечения в перспективе реконструируются, модернизируются и расширяются с учетом развития населенных пунктов.

Существующая многоэтажная застройка, объекты образования, объекты торговли, частные дома, объекты соц.культбыта  будут снабжаться по прежней схеме (централизованное отопление), а индивидуальные дома  в будущем буду отапливаться газом.

При строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы.

Инвестиционными мероприятиями по Русско-Ляжмаринскому сельскому поселению является перевод центральной котельной  и индивидуальных домов на газовое отопление. Поучаемый эффект: оптимизация использования тепловой энергии выработанной котельными, использование современных изоляционных технологий трубопроводов тепловых сетей.

Трассировка и способ прокладки магистральных тепловых сетей осуществлять поверхностно с использованием теплозащитных материалов.

_____________________________________