Состояние и использование минерально-сырьевой базы в части общераспространенных полезных ископаемых

Республики Марий Эл на 01.01.2023

На территории Республики Марий Эл по состоянию на 01.01.2023 учтено 240 месторождений общераспространенных полезных ископаемых, в том числе 81 месторождение нерудных полезных ископаемых, 138 торфяных месторождений и 22 озерных месторождения сапропеля. Баланс запасов общераспространенных полезных ископаемых (далее - баланс запасов) по состоянию на 01.01.2023 составлен по 10 видам минерального сырья, в том числе: гипса и ангидрита; карбонатных пород для производства строительного камня, для обжига на известь, для известкования почв; песка строительного и силикатного; глин керамзитовых и кирпично-черепичных; торфа и сапропеля.

За исключением гипсового камня и карбонатных пород для обжига на известь, остальные виды минерального сырья находятся в разработке. График использования месторождений твердых полезных ископаемых, исключая торф и сапропель, приведен на следующем рисунке.

Сведения о состоянии и изменении запасов твердых полезных ископаемых за 2022 год по форме 5-гр представили 32 пользователя недр, имеющих лицензии на пользование недрами с целью добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения.

Общий объем балансовых запасов общераспространенных полезных ископаемых Республики Марий Эл (кроме торфа и сапропеля) по состоянию на 01.01.2023 составляет по категориям А+В+С1+С2 – 439040 тыс.м3, в том числе промышленные запасы по категориям А+В+С1 – 328843 тыс.м3, по разрабатываемым месторождениям А+В+С1 – 216191 тыс.м3.

Общий объем балансовых запасов торфа по категориям А+В+С1+С2 – 114736 тыс.т, в том числе промышленные запасы по категориям А+В+С1 – 114152 тыс.т, по разрабатываемым месторождениям А+В+С1 – 14651 тыс.т.

Общий объем балансовых запасов сапропеля по категориям А+В+С2 – 2457 тыс.т, в том числе промышленные запасы по категориям А+В – 1323 тыс.т, по разрабатываемым месторождениям А+В – 583 тыс.т.

В 2022 году выявлено одно месторождение балластного сырья, которое поставлено на баланс как подготавливаемое к освоению, доразведано по одному месторождению строительных песков и карбонатных пород для известкования почв, по одному месторождению песков для бетона и силикатных изделий и балластного сырья сняты с учета в связи с полной отработкой.

Добыча общераспространенных полезных ископаемых (кроме торфа) в 2022 году составила 3483 тыс.м3 при потерях 205 тыс.м3. Торфа добыто 8 тыс.т.

Таблица состояния балансовых запасов общераспространенных полезных ископаемых (по состоянию на 01.01.2023)

| № п/п | Вид сырья | Всего мест | в том числе в распред. фонде | Общий объем балансовых запасов А+В+С1+С2, (тыс.м3, тыс.т)* | в том числе А+В+С1, (тыс.м3, тыс.т)* | Объем распределенных запасов А+В+С1, (тыс.м3, тыс.т)* | Движение запасов в 2022 году, (тыс.м3, тыс.т) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | прирост | добыча/потери |
| 1 | Гипс и ангидрит | 1 | - | 22967 | 6963 | - | - | - |
| 2 | Камень строительный | 12 | 8 | 190574 | 125406 | 59104 | - | 432/18 |
| 3 | Песок для бетона и силикатных изделий | 10 | 8 | 37034 | 32319 | 31110 | - | 451/6 |
| 4 | Балластное сырье | 33 | 25 | 131170 | 120122 | 114430 | 18049 | 2511/178 |
| 5 | Керамзитовое сырье | 2 | 1 | 8186 | 5454 | 2598 | - | 47/1 |
| 6 | Кирпично-черепичное сырье | 16 | 2 | 40533 | 31892 | 8361 | - | - |
| 7 | Карбонатные породы для известкования почв | 4 | 1 | 7838 | 5949 | 588 | 588 | 42/2 |
| 8 | Карбонатные породы для обжига на известь | 2 | - | 738 | 738 | - | - | - |
| Всего нерудных полезных ископаемых | 80 | 45 | 439040 | 328843 | 216191 | 18637 | 3483/205 |
| 9 | Торф | 138 | 4 | 114736 | 114152 | 14651 | - | 8 |
| 10 | Сапропель | 22 | 1 | 2457 | 1323 | 583 | - | - |

* - для торфа и сапропеля единица измерения тыс.тонн

Строительное сырье

Гипс и ангидрит. Балансом запасов гипса и ангидрита по состоянию на 01.01.2023 учтено одно резервное месторождение – Чукшинское II с запасами гипсоангидритового камня по категории С1 – 15319 тыс.т (6963 тыс.м3), по категории С2 – 35208 тыс.т (16004 тыс.м3).

Чукшинское II месторождение расположено в центре Моркинского района, в 12 км от районного центра п. Морки.

На месторождении выделено два продуктивных пласта гипса и один ангидрита. Полезная толща, соответствующая требованиям кондиций, оконтурена в южной и восточной частях месторождения. Мощность верхнего пласта гипса колеблется в пределах 5,1 – 22,1 м, мощность нижнего пласта гипса в блоке С1-II составляет 5,7 – 21,9 м, в блоке С1-III – от 15,6 до 31,8 м. Содержание CaSO4×2H2O в гипсовом камне неоднородно и составляет по верхнему пласту от 35,46 до 96,19 %, по нижнему пласту – от 55,14 до 99,01 %. Гидрогеологические условия месторождения благоприятные. Горнотехнические условия месторождения сложные.

Карбонатные породы для производства строительного камня. Балансом запасов камня строительного учтено 12 месторождений с общими запасами на 01.01.2023 категорий А+В+С1 – 125406 тыс.м3, С2 – 65168 тыс.м3, забалансовыми запасами категории С1 – 5309 тыс.м3.

Разрабатываются 8 месторождений с запасами категорий А+В+С1 – 59104 тыс.м3, категории С2 – 27770 тыс.м3, забалансовыми – 5309 тыс.м3.

Суммарная добыча за 2022 год составила 432 тыс.м3 при потерях 18 тыс.м3. Выработано: щебня – 247,744 тыс.м3 и 96,6 тыс.т, известняковой муки – 95,43 тыс.т, бута – 0,56 тыс.т и 20 тыс.м3.

В группе резервных учтено 4 месторождения с запасами категорий А+В+С1 – 66302 тыс.м3, категории С2 – 37398 тыс.м3.

Карбонатные породы для производства извести. Балансом запасов карбонатных пород для обжига на известь учтено 2 месторождения – Шуледурское в Советском районе и Чукшинское в Моркинском районе с утвержденными запасами категорий А+В+С1 – 1661 тыс.т (738 тыс.м3), забалансовыми по категории С1 – 185 тыс.т (83 тыс.м3). Месторождения находятся в резерве.

Также балансом запасов камня строительного учтены известняки Памашьяльского месторождения, пригодные для получения воздушной извести, применяемой в производстве силикатного кирпича, в объеме 695 тыс.т (305 тыс.м3) по категории С1.

Дополнительной сырьевой базой известняков для производства извести являются месторождения цементного сырья Каменногорское и Шургинское с запасами соответственно 1065 тыс.т (487 тыс.м3) и 3174 тыс.т (1587 тыс. м3).

Песок для бетона и силикатных изделий. Балансом запасов песка для производства бетона и силикатных изделий по состоянию на 01.01.2023 учтено 10 месторождений песка с запасами категорий В+С1 – 32319 тыс.м3, категории С2 – 4715 тыс.м3, из них 8 месторождений с запасами категорий В+С1 – 31110 тыс.м3, С2 – 4412 тыс.м3 разрабатываются, 2 месторождения с запасами категорий В+С1 – 1209 тыс.м3, С2 – 303 тыс.м3 находятся в резерве.

Месторождение Опаринское-2, расположенное в Мари-Турекском районе, снято с балансового учета в связи с полной отработкой.

Суммарная добыча песков на разрабатываемых месторождениях в 2022 году составила 451 тыс.м3 при потерях 6 тыс.м3. Выработано 60,504 млн.штук силикатного кирпича марки М 100–150.

Балластное сырье. Балансом запасов балластного сырья по состоянию на 01.01.2023 учтено 33 месторождения с запасами по категориям В+С1 – 120122 тыс.м3, С2 – 11048 тыс.м3, забалансовыми запасами по категории С1 – 30 тыс.м3.

24 месторождения разрабатываются, 8 находятся в резерве и 1 месторождение (Иванбелякское) подготавливается к освоению. Придорожное месторождение, расположенное в Куженерском районе, снято с балансового учета в связи с полной отработкой.

Общие запасы песков разрабатываемых месторождений составляют по категориям В+С1 – 95489 тыс.м3, С2 – 9151 тыс.м3. Суммарная добыча песков в 2022 году составила 2511 тыс.м3 при потерях 178 тыс.м3.

В группе резервных числится 8 месторождений с запасами по категориям В+С1 – 5692 тыс.м3, по категории С2 – 1897 тыс.м3, забалансовыми – 30 тыс.м3.

Прирост запасов в 2022 году составил 18049 тыс.м3.

В 2021 – 2022 годах проведена доразведка Илетского месторождения с целью перевода запасов категории С2 в промышленную категорию С1. Протоколом экспертной комиссии по проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых от 22.02.2022 № 1 утверждены запасы строительных песков Илетского месторождения в количестве 159,795 тыс.м3 по категории С1.

В 2022 году ООО «Алтранс» в рамках лицензии ЙШК 50933 ТП выявлено Иванбелякское месторождение строительных песков. Протоколом экспертной комиссии по запасам полезных ископаемых от 14.10.2022 № 6 утверждены запасы строительных песков Иванбелякского месторождения по категории С1 в количестве 17890,6 тыс.м3.

Кирпично-черепичное сырье. Балансом запасов кирпично-черепичного сырья по состоянию на 01.01.2023 учтено 16 месторождений с запасами категорий А+В+С1 – 31892 тыс.м3, категории С2 – 8641 тыс.м3.

В распределенном фонде находятся 2 месторождения: Ошургинское, Мари-Турекское, с запасами категорий А+В+С1 – 8361 тыс.м3. В 2022 году добыча полезного ископаемого на месторождениях не велась.

До апреля 2022 года Ошургинское месторождение в составе двух участков: Ошургинский и Ошургинский-1, было предоставлено в пользование ОАО «Стройкерамика» в рамках лицензий ЙШК 50020 ТЭ (участок Ошургинский) и ЙШК 50445 ТЭ (участок Ошургинский-1).

Данные лицензии были переоформлены на ООО «Стройглина». Участок Ошургинский предоставлен в пользование на основании лицензии ЙШК 001902 ТЭ, зарегистрированной 06.04.2022, сроком действия до 01.01.2026. Участок Ошургинский-1 предоставлен в пользование на основании лицензии ЙШК 001903 ТЭ, зарегистрированной 06.04.2022, сроком действия до 01.11.2041.

На 01.01.2023 в резерве находится 14 месторождений кирпично-черепичного сырья, их балансовые запасы составляют по категориям А+В+С1 – 23531 тыс.м3, С2 – 8641 тыс.м3.

Керамзитовое сырье. Балансом запасов керамзитового сырья по состоянию на 01.01.2023 учтены 2 месторождения с запасами категорий А+В+С1 – 5454 тыс.м3, категории С2 – 2732 тыс.м3.

На Кабачинском месторождении в 2022 году добыто 47 тыс.м3 при потерях 1 тыс.м3, произведено 120 тыс.м3 керамзита. По состоянию на 01.01.2023 запасы составляют по категориям А – 75 тыс.м3, В – 392 тыс.м3, С1 – 2131 тыс.м3.

В резерве числится Куярское месторождение с запасами по категориям А+В+С1 – 2856 тыс.м3, по категории С2 – 2732 тыс.м3.

Агропромышленное сырье

Карбонатные породы для известкования почв. Балансом запасов карбонатных пород для известкования почв по состоянию на 01.01.2023 учтено 4 месторождения с балансовыми запасами категорий А+В+С1 – 5949 тыс.м3, категории С2 – 1889 тыс.м3, одно из которых разрабатывается и 3 находятся в резерве.

В 2022 году на Ронгинском месторождении добыто 42 тыс.м3 при потерях 2 тыс.м3. Выработано 58,9 тыс.м3 щебня и 7,9 тыс.м3 известняковой муки.

В 2022 году с целью определения запасов карбонатных пород, оставшихся неотработанными в пределах горного отвода, и пересчета всех оставшихся запасов Ронгинского месторождения в категорию В, проведена доразведка месторождения. Протоколом экспертной комиссии по запасам полезных ископаемых от 08.12.2022 № 11 утверждены запасы карбонатных пород Ронгинского месторождения в количестве 632 тыс.м3 по категории В. Прирост запасов карбонатных пород составил 588 тыс.м3 по категории В. По состоянию на 01.01.2023 балансовые запасы карбонатных пород Ронгинского месторождения составляют по категории В – 588 тыс.м3.

В группе резервных учтено 3 месторождения (Арборское, Визимбирское, Башкировское) с запасами по категориям А+В+С1 – 5361 тыс.м3, категории С2 – 1889 тыс.м3.

Так же подсчитаны и приняты к сведению запасы карбонатных пород для известкования почв по категории С1 – 852 тыс.м3 (1585 тыс.т.) и категории С2 – 511 тыс.м3 (950 тыс.т.) Каменногорского месторождения, учтенного балансом запасов цементного сырья.

Торф. По состоянию на 01.01.2023 на территории Республики Марий Эл числится 202 торфяных месторождения и 364 проявления торфа. Общий геологический запас торфа при условной 40 % влаге равен 155929 тыс.т.

Балансом запасов торфа по состоянию на 01.01.2023 учтено 138 месторождений с общими запасами категорий А+В+С1 – 114152 тыс.т, категории С2 – 584 тыс.т, забалансовыми – 41328 тыс.т.

В балансе запасов торфа месторождения разделены на 4 группы освоения: разрабатываемые (4 месторождения); резервные (80 месторождений); перспективные для разведки (23 месторождения); прочие (31 месторождение).

По состоянию на 01.01.2023 разрабатываются 4 месторождения с запасами по категориям А+В – 14651 тыс.т и забалансовыми запасами 1778 тыс.т. В 2022 году добыча торфа велась на 3-х торфяных месторождениях. Всего добыто в 2022 году 8 тыс.т. торфа.

В нераспределенном фонде числится 134 месторождения с запасами по категориям А+В+С1 – 99501 тыс.т, С2 – 584 тыс.т, в том числе резервные с запасами по категориям А+В+С1 – 94355 тыс.т, С2 – 15 тыс.т, перспективные для разведки с запасами категории С1 – 5146 тыс.т, С2 – 569 тыс.т.

Сапропель. Кадастром месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых Республики Марий Эл учтено 22 озерных месторождения сапропеля и 30 проявлений сапропеля.

Общие запасы сапропеля при условной 60 % влажности равны 5312 тыс.т, в том числе балансовые запасы – 2457 тыс.т (46,3% от общих запасов), из них по категориям А – 1323 тыс.т (25% от общих запасов), С2 – 1134 тыс.т (21,3% от общих запасов). Забалансовые запасы составляют 2855 тыс.т или 53,7% от общих запасов.

В балансе запасов сапропеля месторождения разделены на 4 группы освоения: разрабатываемые (1 месторождение); резервные (3 месторождения); перспективные для разведки (9 месторождений); прочие (9 месторождений).

Водоозерское месторождение с запасами по категории А – 583 тыс.т. числится в группе разрабатываемых. Добыча в 2022 году на месторождении не велась.

Сводные графии добычи общераспространенных полезных ископаемых представлены на следующих рисунках.

Основные перспективы расширения минерально-сырьевой базы Республики Марий Эл связаны с выявлением новых и расширением уже существующих месторождений и перспективных участков нерудных полезных ископаемых, таких как стекольные и формовочные пески, цементное сырье. Реализация перспектив потребует развития инфраструктуры на территории республики.