| РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ Марий Эл Республикысе Морко муниципал районын Кокласола ял кундем администрации |  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Коркатовская сельская администрация Моркинского муниципального района Республики Марий Эл |
| --- | --- | --- |
| ПУНЧАЛ |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

ПРОЕКТ

от _______ 2024 г №

Об утверждении схемы теплоснабжения

Коркатовского сельского поселения

Моркинского муниципального района

Республики Марий Эл

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработке и утверждения», Уставом  Коркатовского сельского поселения Моркинского муниципального района Республики Марий Эл, Коркатовская сельская администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему теплоснабжения  Коркатовского сельского поселения Моркинского муниципального района Республики Марий Эл.

2. Признать утратившим силу постановление  Коркатовской сельской администрации от 14.12.2012 года № 85 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования «Коркатовское сельское поселение».

3. Разместить схему теплоснабжения  Коркатовского сельского поселения  на официальном интернет-сайте Коркатовской сельской администрации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Коркатовской сельской администрации                           В.А.Павлов

# Утверждено

# Постановлением

Коркатовской сельской

администрации

№  от ..2024 г.

# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Коркатовского сельского поселения  Моркинского  муниципального  района Республики Марий Эл является: Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработке и утверждения»,   Генеральный план Коркатовского сельского поселения.

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

# Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы:

# по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правого регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

# Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

# Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные

# настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

# 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

# Определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии  технической возможности произвести такое подключение;

# повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

# минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в  долгосрочной перспективе;

обеспечение жителей Коркатовского сельского поселения  тепловой энергией;

улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

3. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Схема теплоснабжения ООО «Моркинский ТЭС»

д. Коркатово, д. Чодраял

Схема теплоснабжения д. Коркатово от котельной ООО «Моркинский ТЭС»

Схема теплоснабжения д. Чодраял от котельной ООО «Моркинский ТЭС»

4. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1. Коркатовское сельское поселение входит в состав Моркинского муниципального района и является одним из 10 аналогичных административно-территориальных сельских поселений.

Географическая площадь территории Коркатовского сельского поселения составляет – 23 919,52 га, располагается  в южной части Моркинского района.

В состав Коркатовского сельского поселения входят 17 населенных пунктов: д. Коркатово, д. Краснояр, д. Кульбаш, с. Арино, д. Чодраял,            д. Чевернур, д. Чавайнур, д. Малый Карамас, д. Нуръял Карамас, д. Маламаш, д. Абдаево, д. Верхний Кожлаер, д. Юлесола,  починок Ильинский, починок Никольский, починок Покровский, пос. Комсомольский.

Административным центром сельского поселения является                     д. Коркатово.

Численность населения Коркатовского сельского поселения на 20.02.2024 – 2 852 человек.

Территория Моркинского района, в состав которого входит Коркатовское сельское поселение, в целом представляет собой равнину с рельефом от волнистого до холмисто-увалистого, в различной степени изрезанную долинами рек Илети, Кужерка, Малонмаш, Вонча и их многочисленных притоков, а также овражно-балочной сетью. Густота эрозионного расчленения составляет 0,1 - 0,5 км на 1 кв. км площади.

Самые высокие абсолютные отметки - 220 - 275 м наблюдаются в центральной части Моркинского района, морфологически представленной зоной поднятий Вятского вала.

Рельеф полого-холмистый до холмисто-увалистого склоны холмов и увалов обычно пологие, а на отдельных участках, вблизи речных долин, крутые с уклонами более 20%. Расчленённость территории эрозионными формами средняя. Относительные превышения 10 - 40 м.  Глубина вреза оврагов и балок 4 - 10 м, а речных долин до 60 - 100 м.

К Вятскому валу и Мари-Турекскому плато примыкает площадь широкой аллювиально-флювиогляциальной равнины с абсолютными отметками поверхности 100 - 130 до 140 м.

Рельеф равнины волнистый, на отдельных участках всхолмлённый, террасированный.

Развиты эоловые холмы, относительная высот которых 5 - 10 м. Поверхность территории залесена.

Река Илеть, имеет  хорошо разработанную долину шириной от 1,5 до 4 км. Однако в долинах часто выделяются поймы с плоской, изрезанной старицами, местами заболоченной и за торфованной поверхностью. Кроме поймы, встречаются одна-три надпойменные террасы высотой от 4 до 30 м над урезом рек. Террасы эрозионно-аккумулятивные, неясно выражены в рельефе и сливаются с прилегающей флювиогляциальной равниной.

Характерной особенностью для территории района в целом является наличие поверхностных карстовых форм: воронок, провалов, уступов, озёр, слепых долин. Преобладающая глубина карстовых воронок 15 - 25 м, диаметр 40 - 60 м.

Карстовые озера по форме и размерам весьма разнообразны. Большинство из них представляют собой блюдцеобразные углубления или небольшие по глубине (до 18 - 20 м) впадины, заполненные водой.

Территория Моркинского района расположена в восточной части Русской платформы, сложенной мощной толщей пермских пород. Более древние отложения залегают на большой глубине.

В сводовой части вятского вала мощность четвертичного покрова минимальная порядка 0,5-2,0 м. Коренные породы часто выходят на поверхность. На склонах вала мощность четвертичных отложений увеличивается до 15-20 м.

Климат Моркинского района, в состав которого входит Коркатовское сельское поселение, расположенного на юго-востоке республики можно охарактеризовать как умеренно-континентальным с умеренно суровой, снежной зимой и умеренно-тёплым летом.

Самая низкая среднемесячная температура -14 ˚С и абсолютный минимум -49 ˚С наблюдается в январе месяце.

Самая высокая среднемесячная температура +18,4 ˚С и абсолютный максимум +38 ˚С наблюдается в июле месяце.

Продолжительность солнечного сияния 1811 час за год с максимумом в июле 305 часов и минимумом в декабре 29 часов.

Среднегодовое количество осадков составляет 497 мм.

Ветровой режим характеризуется преобладанием западных ветров в тёплую половину года, в холодное время года преобладают ветра южного направления.

Средняя скорость ветра составляет 3,7 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек отмечаются около 23 дней за год.

Зимой часты метели. Они наблюдаются преимущественно при умеренных и сильных ветрах южных направлений. Всего за зиму наблюдается 34 дня с метелью.

Кроме метелей к неблагоприятным атмосферным явлениям относятся туманы, чаще всего они бывают осенью и зимой, а среднее число дней с туманами составляет 20 дней за год.

Период активной вегетации растений длится более 4-х месяцев.                   Продолжительность безморозного периода также 4 месяца с середины мая до середины сентября.

По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне IВ. Расчётная температура для проектирования отопления равна -      33 ˚С. Продолжительность отопительного периода 222 дня. Максимальная глубина промерзания почвы - 140 см.

Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но в особо метельные зимы вследствие большого снегопереноса южными и юго-восточными ветрами рекомендуется временная снегозащита путей сообщения. Продолжительность комфортного периода летом для отдыха населения составляет в среднем 76 дней (03.05 - 24.08).

Весь зимний сезон начиная с середины ноября благоприятен для организации отдыха населения.

Район относится к зоне умеренного потенциала загрязнения, т.к. метеорологические условия таковы, что создаются равновесные условия для рассеивания и накопления вредных примесей в атмосфере.

2.Сведения о котельных по поселению:

В настоящее время теплоснабжающей организацией, оказывающей услуги потребителям по договору теплоснабжения, является ООО «Моркинский ТЭС».

Теплоснабжение (отопление) Коркатовского СП осуществляется:

- в д. Коркатово 27-квартирный дом, административное здание Коркатовской сельской администрации, здание детского сада, здание МОУ «Коркатовский лицей», гараж, 2 интерната от котельной на газовом топливе, расположенной д. Коркатово;

- в д. Чодраял МОУ «Аринская средняя (полная) общеобразовательная школа, гараж, магазин ИП Тихомиров А.Ю. «Для Вас», Чодраяльский СК от котельной на газовом топливе, расположенной в д. Чодраял.

| №п\п | Населенный пункт | Наименование котельной, адрес | установл. мощность Гкал /час | протяженность теплосетей в 2-х, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Коркатово | котельная ул.Школьная д.5 | КСВ - 0,7 0,16-0,39 Гкал/ч | 0,802 |
| 2. | д. Чодраял | котельная ул.Школьная д.4 | КСВ - 0,7 Гкал/ч | 0,506 |

3. На территории Коркатовского сельского поселения находится 17 населённых пунктов, в которых проживает 2 852 человек. По сравнению с 2022 годом (на момент разработки Схемы территориального планирования Моркинского муниципального района) население уменьшилось на 40 человек. Наиболее крупными населенными пунктами являются: д. Коркатово – 662 чел.,  д. Кульбаш – 433 чел., д. Верхний Кожлаер – 256 чел., д. Чодраял – 254 чел.

Площади в населенных пунктах Генпланом в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства  малоэтажных индивидуальных усадебных и блокированных жилых домов с целью достижения жилой обеспеченности постоянного населения населенных пунктов.

Как центр обслуживания местной системы расселения, предполагается в перспективе, что д. Коркатово должна располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Системы инженерного обеспечения в перспективе реконструируются, модернизируются и расширяется с учетом развития населенных пунктов.

Потребность в тепле на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение для нужд жилищно-коммунального сектора определена в соответствии со СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», а также «Методических рекомендаций по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципальных образований» МРР.2007 г.

Расчетная зимняя температура при проектировании отопления и вентиляции принята (-27°С), продолжительность отопительного периода - 221 суток.

Новые отопительные котельные потребуются в комплексе с развитием системы соцкультбыта и инвестиционных площадок. Предлагается произвести модернизацию существующих котельных (где это целесообразно) с заменой оборудования и подключением к ним новых нагрузок .

Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается от 2-х-контурных газовых котлов.

Д. Коркатово,д. Кульбаш, д. Чодраял, с. Арино, д. Краснояр, д. Малый Карамас, д. Нуръял Карамас, д. Чавайнур имеют в настоящее время  газо -, тепло -,электро-, и канализационные системы инженерного обеспечения.

Мероприятия по развитию схем теплоснабжения

4. Необходимости строительства новых котельных не имеется.

5. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту.

6. Трассировка и способ прокладки магистральных тепловых сетей осуществляется  поверхностно с использованием теплозащитных материалов и  подземными трубопроводами.

7. Мероприятия инвестиционной программы по схемам теплоснабжения по Коркатовскому сельскому поселению.

| №п/п | Мероприятия | Получаемый эффект |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перекладка тепловых сетей на новые в ППУ изоляции от котельной д. Коркатово, ул. Школьная д.5 в связи с износом сетей. | Оптимизация использования тепловой энергии выработанной котельными, использование современных изоляционных технологий трубопроводов тепловых сетей |
| 2 | Перекладка тепловых сетей на новые в ППУ изоляции от котельной д. Чодраял. ул. Школьная д.4 в связи с износом сетей. | Оптимизация использования тепловой энергии выработанной котельными, использование современных изоляционных технологий трубопроводов тепловых сетей |

8. Схема эффективного теплоснабжения приведена в разделе №3.