ЗАКАЗЧИК	 Администрация муниципального образования «Алексеевское сельское поселение»  Советского муниципального района___________________                                  Республики Марий_Эл____________________

ЗАКАЗ	 №119-11 от_07.06.11 г.

ОТДЕЛ	Архитектурно-планировочная мастерская____

ОБЪЕКТ	Генеральный план муниципального образования

«Алексеевское_сельское поселение»

Советского муниципального района___________

Республики Марий_Эл______________________

СТАДИЯ	Проектная документация____________________

ЧАСТЬ ПРОЕКТА       Архитектурно-планировочная. Материалы ____

(Пояснительная записка.  Графические материалы)

ТОМ № 1.Р.ГП-12

Генеральный директор					 		Ф. Б. Ананьев

Главный инженер 								В. Н. Конышев

Начальник отдела						   	   	В. П. Горбань

Главный архитектор проекта						А. Н. Теряев

Главный инженер проекта						А. В. Санин

Ведущий архитектор					             	Н. А. Орлова

Архитектор									М.В. Кропотова

Йошкар-Ола

2012

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТОМ №1. Р.ГП-12   Генеральный план  муниципального образования «Алексеевское сельское поселение» Советского муниципального района Республики Марий Эл

Пояснительная записка.  Графические материалы)

Настоящий проект выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и на основе Схемы территориального планирования  Советского муниципального  района Республики Марий Эл

Гл. архитектор проекта						А.Н.Теряев

«10» декабря 2012 г.

Состав Тома

Введение

Раздел 1. Положение о территориальном планировании

1.1 Цели территориального планирования					            5

1.2 Основные задачи генерального плана

Раздел 2. Топографо-геодезическая изученность территории			            6

Раздел 3. Природно-ресурсный потенциал района					            6

3. 1.   Климат									            7

3. 2.   Почвы										            8

3. 3.   Растительность								            9

3. 4.   Рельеф										            9

3. 5.   Геологическое строение							            9

3. 6.   Гидрологическая характеристика и ресурсы подземных вод		          10

3. 7.   Минеральные источники							          12

3. 8.   Инженерно-геологическое районирование				          13

3. 9.   Гидрографическая характеристика						          13

3. 10. Минерально-сырьевые ресурсы						          15

Раздел 4.  Комплексная оценка современного состояния и использования

территории									         16

4.1. Территориальная структура поселения					         16

4.2. Оценка демографической ситуации, трудовые ресурсы,

прогнозирование  численности населения 					          19

4.3. Оценка производственного потенциала					          20

4.4. Жилищная, социальная сфера 						          22

4.4.1 Планируемые объемы жилого фонда					          23

4.5. Обеспеченность жилого фонда системами

инженерной инфраструктуры							          24

4.6 Учреждения и предприятия обслуживания					          27

4.6.1 Проектируемые учреждения и предприятия  обслуживания		          28

4.7. Дорожная сеть. Транспортное обеспечение					          29

4.8. Объекты культурного наследия 				 		          30

Раздел 5. Ограничения использования территории					          32

5.1. Экологические ограничения							          32

5.2. Охранные зоны объектов инженерной  и транспортной

инфраструктуры								          32

5.3. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

природного  и техногенного характера					          34

5.4. Зоны с особыми условиями использования территории			          39

    - Охранные зоны водных объектов						          40

Раздел 6. Муниципальная правовая база						         45

Раздел 7. Архитектурно-планировочная организация и зонирование                 территории											                     45

7.1. Основные направления градостроительного развития

территории поселения                                                                                             45

7.2  Проектируемая структура населенных пунктов поселения			          46

7.3. Функциональное зонирование территории поселения			          46

Раздел 8.   Планируемые объекты капитального строительства

и инженерной   инфраструктуры						          47

Раздел 9. Инженерно-технические мероприятия в области гражданской

обороны и защиты населения. Противопожарные мероприятия	          49

Раздел 10. Мероприятия по охране окружающей среды.

Очистка территории			          					         51

Раздел 11. Основные технико-экономические показатели

проекта генерального плана 						         53

Раздел 12. Исходная документация							         57

Раздел 13. Графические материалы

Схема № 1. Положение Алексеевского cельского поселения

в Советском муниципальном районе

(ситуационный план) 								ГП-1

Схема № 2. Схема современного использования территории,

схема размещения минерально-сырьевых ресурсов

(опорный план) 								ГП-2

Схема № 3. Схема планировочных ограничений  					ГП-3

Схема № 4. Схема современного использования территории

населенных пунктов поселения (опорные планы)		     ГП-4-1,  ГП-4-2

Схема № 5. Генеральный план поселения (основной чертеж).

Схема зонирования.								ГП-5

Схема № 6. Генеральные плана населенных пунктов.

Схемы зонирования.						      ГП-6-1,  ГП-6-2

Введение

Генеральный план муниципального образования «Алексеевское сельское поселение»  выполнен в соответствии с  Градостроительным Кодексом РФ, Земельным Кодексом РФ,  Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 06 октября 2003 г.), другими законами и нормативными актами с учетом:

- стратегии социально-экономического развития Советского муниципального района;

-  комплексных программ развития поселения, Советского муниципального района,

-  положений о территориальном планировании содержащихся в схеме территори-ального планирования Советского муниципального района;

- документов территориального планирования муниципальных образований, имеющих общую границу с Алексеевским сельским поселением, содержащихся в схеме территориального планирования муниципального района;

Проект генерального плана Алексеевского сельского поселения  разработан проек-тным институтом ОАО «Марийскгражданпроект» - БТПИ» на основании муниципального контракта  №119-11 от 07.06.11 г. с  администрацией  муниципального образования «Алексеевское сельское  поселение» в соответствии с Постановлением администрации Алексеевского сельского  поселения от 25 февраля 2011 г.  № 10 «О подготовке проекта генерального плана муниципального образования «Алексеевское сельское поселение.

В процессе проектирования были использованы материалы Схемы террито-риального планирования Республики Марий Эл, Советского района, проектные материалы свинофермы.

Документы территориального планирования являются обязательными для органов государственной власти и органов местного самоуправления при принятии и реализации ими решений (статья 9 пункт 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и  являются документами постоянного действия, в которые могут вноситься дополнения и изменения по мере необходимости.

Генеральный план является основным градостроительным документом, оп-ределяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологичес-кому и санитарному благополучию.

С 31 декабря 2012 года, в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Градострои-тельного кодекса Российской Федерации, не допускается принятие органами госу-дарственной власти, органами местного самоуправления решений о резервирова-нии земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исклю-чением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Генеральный план Алексеевского сельского поселения разработан комплек-сно по всем вопросам применительно ко всей территории поселения и к террито-рии отдельных населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Раздел 1. Положение о территориальном планировании

  - Цели территориального планирования

Территориальное планирование развития муниципального образования (поселения) осуществляется посредством разработки градостроительной документации.

Генеральный план Алексеевского сельского поселения,– документ тер-риториального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Проектные решения генерального плана являются основой для:

- комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального,

- инфраструктурного и социально-экономического развития поселения;

- разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих пра-    вовой режим использования территориальных зон;

- определения зон инвестиционного развития.

Расчетный срок генерального плана принимается 20 лет с выделением первой очереди строительства – 10 лет. А также определяются перспективы развития поселений за пределами расчетного срока на 10 лет, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно-транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

Основной целью генерального плана поселения  является:

- обеспечение устойчивого развития поселения, обеспечение нынешним и будущим жителям условий жизни и управления, которые являются одновременно стабильными, безопасными, гибкими и экономически эффективными при уважении требований экологии.

- определение основного направления развития поселения, планировочная организация территории и предложения по изменению границ поселения, архитектурно-пространственное решение.

1.2 Основные задачи генерального плана

Задачей генерального плана поселения является выявление проблем градостро-ительного развития территории муниципального образования (поселения).

Основные задачи генерального плана:

- совершенствование жилищной политики;

- создание комплексной системы обслуживания населения;

- развитие транспортной инфраструктуры;

- развитие системы инженерного обеспечения;

- развитие производственного комплекса;

- охрана окружающей среды и определение территорий с особыми условиями использования;

- мероприятия в области гражданской обороны и защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития муниципальных образований (поселений); разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного

Основные задачи генерального плана - совершенствование жилищной политики, создание комплексной системы обслуживания населения, развитие транспортной инфраструктуры, развитие системы инженерного обеспечения, развитие производствен-ного комплекса, охрана окружающей среды и определение территорий с особыми условиями использования, мероприятия в области гражданской обороны и защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Раздел 2. Топографо-геодезическая изученность территории

Генеральный план  Алексеевского сельского поселения выполнен в Системе ГИС в программе Map Info.

В работе использованы:

- топографическая основа в 1:200000, выданная в 2004 году «Маргеомониторинг»;

- ортофотопланы населенных пунктов  с разрешением 0,5 м, выданные 2012 г. ОАО Компания «СОВЗОНД» г. Москва.

Раздел 3. Природно-ресурсный потенциал района

3.1. Климат

Советский район расположен в лесной зоне с континентальным умеренно-влажным климатом.

Зима продолжительная и холодная с мощным снежным покровом и частыми метелями. В этот сезон преобладают умеренно- и значительно морозные погоды с температурой от -10о до -20о, однако возможны оттепели в любой из зимних месяцев.

Весной увеличивается число солнечных дней, преобладает сухая погода с переходом температуры через 0о.

Лето короткое и относительно жаркое, нередко с сильными дождями и грозами.

Осень характеризуется холодной и сырой погодой, особенно во второй половине.

Продолжительность солнечного сияния 1811 часов за год с максимумом в июле (305 часов) и минимумом в декабре (29 часов). Самый холодный месяц январь. Его среднемесячная температура составляет -13,7о, а абсолютный минимум -47о.

В июле наблюдается самая высокая среднемесячная температура +18,2о и абсолютный максимум, равный +38о.

Период активной вегетации растений длится более 4-х месяцев, за этот период накапливается сумма температур выше +10о, равная 1986о. Продолжительность безморозного периода также 4 месяца с середины мая до середины сентября.

Территория относится к умеренно увлажненным районам страны. Среднегодовое количество осадков составляет 491 мм. Максимум осадков приходится на июль (66 мм), минимум на февраль (24 мм). Средний суточный максимум равен 30 мм.

Ветровой режим территории характеризуется преобладанием в течение всего года, особенно зимой, южных и юго-западных ветров. Наименьшую повторяемость имеют ветры восточного направления.

Наибольшие скорости ветра наблюдаются в холодный период года и составляют в среднем в месяц 5-6 м/сек, летом эта величина уменьшается до 3-4 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек отмечаются довольно часто, в среднем за год бывает более 40 дней с сильным ветром.

Зимой часты метели. Они наблюдаются преимущественно при умеренных и сильных ветрах южных направлений. Всего за год отмечается до                 40 дней с метелями.

Кроме метелей к неблагоприятным атмосферным явлениям относятся туманы, чаще всего они бывают осенью и зимой, а среднее число дней с туманом составляет 37 за год.

Таблица основных климатических характеристик района

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t0 | -13,7 | -13,0 | -7,0 | 2,9 | 11,2 | 16,1 | 18,2 | 16,0 | 10,0 | 2,8 | -5,0 | -11,0 | 2,3 |
| t0 min | -47 | -44 | -35 | -23 | -10 | -4 | 2 | -1 | -8 | -22 | -38 | -42 | -47 |
| t0 max | 5 | 5 | 15 | 29 | 34 | 37 | 38 | 37 | 32 | 24 | 15 | 6 | 38 |
| Отн. влаж (%) | 84 | 81 | 79 | 74 | 66 | 67 | 72 | 76 | 79 | 84 | 85 | 85 | 78 |
| К-во осад. (мм) | 25 | 24 | 25 | 31 | 42 | 56 | 66 | 57 | 52 | 48 | 33 | 32 | 491 |
| Снеж покр. (см) | 32 | 41 | 40 | 14 | - | - | - | - | - | - | 9 | 22 | 43 |
| Ветер более 15 м/сек | 4,9 | 3,0 | 5,4 | 3,1 | 4,6 | 3,0 | 1,1 | 2,4 | 2,1 | 3,3 | 3,4 | 5,2 | 41,5 |
| Ско-рость ветра м/сек | 5,8 | 5,1 | 5,3 | 4,2 | 4,4 | 3,7 | 3,2 | 3,5 | 4,2 | 4,9 | 5,0 | 5,9 | 4,6 |
| Дни с туманом | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 |
| Дни с метелью | 10 | 8 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 8 | 40 |
| Солн. сиян. (час.) | 38 | 68 | 122 | 189 | 265 | 305 | 294 | 245 | 150 | 66 | 40 | 29 | 1811 |

По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне IIВ. Расчетная температура для проектирования отопления равна -33о. Продолжительность отопительного периода 220 дней.  Максимальная глубина промерзания почвы 160-180 см.

В особо метелевые зимы в следствии большого снегопереноса южными ветрами рекомендуется временная снегозащита путей сообщений.

Для улучшения климата селитебных территорий в зимний период рекомендуется ее ветрозащита от преобладающих ветров южной четверти планировочными методами или с помощью посадки зеленых насаждений.

Район относится к зоне умеренного потенциала загрязнения, так как метеорологические условия таковы, что создаются равновесные условия для рассеивания и накопления вредных примесей в атмосфере.

3.2. Почвы

Условия почвообразования определяют развитие почв по подзолистому типу, на подзолообразования накладывается дерновый процесс.

Почвенный покров района сравнительно однороден: на большей части развиты подзолистые (собственно-подзолистые и дерново-подзолистые) почвы с пятнами дерново-подзолистых серых почв на покровных (структурных) глинах и суглинках.

На юго-востоке района развиты дерново-слабо и дерново-среднеподзолистые почвы суглинистые с пятнами дерново-подзолистых серых (изредка с собственно-подзолистыми почвами) на покровных суглинках и глинах, подстилаемых древне-аллювиальными цементированными песками.

Незначительное развитие получили дерново-средне-подзолистые супесчаные и песчаные почвы на древне-аллювиальных цементированных песках.

Собственно-подзолистые почвы развиваются под хвойными лесами с моховым или кустарничковым покровом, встречаются отдельными пятнами.

Для подзолистых почв характерна кислая реакция, вредная для роста и жизнедеятельности растений. Подзолистые почвы имеют маломощный перегнойный горизонт, у собственно-подзолистых почв он обычно отсутствует.

Дерново-подзолистые почвы формируются под изреженными хвойными, хвойно-лиственными и лиственными лесами с хорошо развитым травяным покровом. У таких почв под влиянием многолетних трав гумусовый горизонт становится задернованным, увеличивается в мощности, обогащается перегноем и элементами питания для растений.

Дерново-подзолистые почвы менее кислые и более структурные по сравнению с подзолистыми почвами.

Дерново-подзолистые серые средне гумуссированные почвы развиваются под хвойно-лиственными лесами с участием широколиственных пород. Почвы обладают мощным перегнойным горизонтом, повышенным содержанием гумуса, сравнительно высоким плодородием, развиты в основном в северной части района в сочетании с коричнево-серыми почвами.

Таким образом, наиболее плодородными почвами в районе можно считать дерново-подзолистые серые и коричнево-серые почвы, большей частью освоенные.

За ними идут дерново-подзолистые суглинистые почвы, механический состав которых наиболее полно отвечает требованиям сельскохозяйственного производства.

Рассматриваемая территория относится к району распространения плоскостной и овражной эрозии, здесь довольно много эродированных земель.

3.3. Растительность

Основной тип растительности на территории района это сосновые, еловые и березовые леса.

Леса в основном распространены в южной части района. В лесной растительности преобладают еловые леса. Имеются менее значительные участки сосновых и березовых лесов.

Растительность в целом благоприятна в рекреационном отношении.

На территории района имеются дикорастущие лекарственные, промышленно-технические и плодово-ягодные растения. Распространение этих растений ограниченное, в основном в южной части района.

Северная часть территории района в основном представлена сельскохозяйственными землями.

Сосновые леса произрастают в различных условиях от возвышенных песчаных всхолмлений до сфагновых торфяных болот. В подлеске встречается рябина, жимолость лесная, крушина ломкая, черемуха. В напочвенном покрове брусника, черника, зеленые мхи.

Еловые леса подразделяются на ельники зеленомошники, ельники сложные, ельники травяно-болотные, ельники сфагновые. В подлеске встречается крушина, бересклет, калина, рябина. В напочвенном покрове зеленые мхи, кислица, майник двулистный, медуница, таволга вязолистная.

Березовые леса подразделяются на зеленомошники, долгомошники, сфагновые, травяные, сложные. В подлеске можжевельник, бересклет, жимолость. В напочвенном покрове черника, зеленые мхи, брусника.

3.4. Рельеф

В геоморфологическом отношении северная половина рассматриваемой территории расположена в пределах холмисто-увалистого водораздельного плато с абсолютными отметками поверхности 160-210 м.

Плато значительно расчленено сетью глубоких, но узких долин рек: Ронги, Ноли и других, а также активными оврагами на ряд вытянутых в меридиональном направлении возвышенностей (Советская, Ронгинская и т.п.).

По территории Алексеевского поселения протекают реки Шуйка, Шуля, Орша, Шашка.

На поверхности местами зафиксированы карстовые формы - слепые долины и воронки.

Южная часть территории района представляет собой Марийскую низину (высокие надпойменные террасы р. Волги), характеризующуюся равнинным рельефом и абсолютными отметками 70-160 м.

На равнине довольно часто встречаются озера, к пониженным местам приурочены болота. Широко развито также поверхностное заболачивание.

3.5. Геологическое строение

В геологическом строении территории района принимают участие отложения пермской и четвертичной систем.

Пермские отложения представлены верхним отделом, казанским и татарским ярусами. Отложения казанского яруса распространены повсеместно, представлены мергелями и доломитами, залегающими в толще глин и аргиллитов. Мощность отложений от 5,0 до 48 м и более, глубина залегания 17-170 м.

На казанских отложениях залегают породы нижнетатарского подъяруса. Литологически они представлены трещиноватыми и кавернозными известняками, мергелями, доломитами, песчаниками и глинами. Отложения залегают на глубине 2,5-123,0 м, но нередко выходят на поверхность. Мощность отложений колеблется в пределах 3,0-85,0 м.

Отложения четвертичной системы имеют повсеместное распространение и залегают на размытой поверхности пермских пород. Генетически они представлены аллювием водноледниковыми, покровными и болотными образованиями.

Современные аллювиалные отложения развиты в поймах рек и представлены песками, местами иловатыми, супесями и суглинками.

Мощность аллювия 5-7 м.

Древнеаллювиальные и водноледниковые образования слагают высокие надпойменные террасы. Представлены они песками разной зернистости с включением гравия и гальки. Мощность отложений достигает 10-20 м.

Покровные отложения распространены по склонам речных долин и на водоразделах и представлены преимущественно суглинками лессовидными, пылеватыми, в основном, с содержанием щебенки. Мощность отложений составляет 2-5 м, редко более.

Болотные образования распространены локально и приурочены к болотным массивам. Мощность торфа варьирует в пределах 2,5-6,0 м.

К отложениям четвертичной системы приурочены месторождения торфа, кирпичных глин. С образованиями пермского возраста связаны месторождения известняков.

3.6. Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод

В гидрогеологическом отношении территория района входит в состав Волго-Камского артезианского бассейна.

Водоносные горизонты приурочены к нижнетатарским и казанским породам верхней перми.

Водоносный горизонт (уржумский), приуроченный к нижнетатарским отложениям, имеет почти повсеместное распространение и залегает на глубине 2,5-123,0 м.

Сверху водоносный горизонт прикрыт отложениями четвертичного возраста - суглинками, мощностью 2-5 м, редко более. Подстилается он породами казанского яруса.

Мощность водоносного горизонта 2,6-82,0 м. Воды трещино-пластовые, напорные.

Водообильность пород неоднородная. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и подтока вод из нижележащих водоносных горизонтов.

Воды широко эксплуатируются для водоснабжения населенных пунктов.

Воды уржумского и казанского водоносных горизонтов в зоне интенсивного водообмена пресные гидрокарбонатно-кальциево-магниевые и по своему качеству пригодны для питьевого водоснабжения.

Зона пресных вод прослеживается примерно до глубины 100-150 м. Ниже может быть подсос минерализованных вод.

По степени водообильности основного водоносного горизонта, рассматриваемая территория попадает в район, недостаточно обеспеченный подземными водами.

За счет этого горизонта можно обеспечить водоснабжение населенных пунктов с небольшим водопотреблением.

3.7. Минеральные источники

Минеральных источников нет.

3.8. Инженерно-геологическое районирование

С учетом рельефа, геологического строения и гидрогеологических условий на территории Советского района выделяются два района: "Водораздельное плато" и "Долины рек".

Район "Водораздельное плато" охватывает северную половину рассматриваемой территории.

Рельеф его волнистый до холмисто-увалистого. Абсолютные отметки поверхности составляют 160-210 м. Плато значительно расчленено долинами рек, ручьев и активными оврагами. Глубина эрозионного расчленения составляет 50-130 м.

Из физико-гнологических явлений, кроме оврагообразования, в районе развито, хотя слабо, заболачивание и заторфовывание территории. Средняя мощность торфа 2,9 м.

Кроме того, в этом районе отмечается наличие карстовых форм рельефа, появление которых обусловлено растворением известняков с гнездами гипса, залегающих близко к поверхности земли.

Территория сложена покровными суглинками, подстилаемыми на глубине 2-5 м известняками, мергелями, песчаниками и глинами.

Данный район в целом относится к ограниченно благоприятным условиям для градостроительного освоения, в связи со значительным горизонтальным расчленением рельефа.

Район "Долины рек" включает два подрайона: подрайон "Высокие надпойменные террасы" и подрайон "Поймы рек".

Подрайон "Высокие надпойменные террасы" занимают южную часть территории района.

Поверхность террас представляет собой равнину с абсолютными отметками 100-160 м, слабо- и умеренно расчлененную долинами рек Малого Кундыша и его притоков.

На поверхности равнины расположено много мелких озер (Серебряное, Орьер и др.), а к понижениям рельефа приурочены низинные болота (Юшут, Коклавашкин-Куп и др.).

Кроме  того, здесь развито поверхностное заболачивание.

С поверхности залегают аллювиальные и водноледниковые пески разной зернистости с прослоями супесей и суглинков, подстилаемые на глубине от нескольких до 10-20 м коренными породами известняками, мергелями, песчаниками, глинами.

Рассматриваемый подрайон благоприятен для градостроительного освоения, за исключением болот.

При проектировании строительства необходимо учитывать возможность выявления карста в известняках.

Подрайон "Поймы рек".

Все протекающие по территории подрайона реки отличаются узкими каньонообразными долинами, включающие только поймы.

Ширина пойм не превышает десятков метров. Они ежегодно затопляются паводками.

3.9. Гидрографическая характеристика

Район в целом имеет развитую гидрографическую сеть, представленную мелкими реками и ручьями с площадями водосбора, не превышающими 100 км2.

Долины рек не ясно выраженные, склоны пологие, незаметно сливающиеся с окружающей местностью. Поймы на реках двухсторонние, затапливаемые весной, шириной 100-350 м.

Водный режим рек района характеризуется хорошо выраженным весенним половодьем, продолжающимся 1,0-1,5 месяца и низкими уровнями в остальное время года.

Весенний подъем уровней начинается на реках района в конце марта - начале апреля. Пик наступает во второй - третьей декаде апреля. Затем наступает спад половодья, в начале мая переходящий в летне-осеннюю межень.

Наивысший подъем уровней над меженным горизонтом составляет 1,5-3,5 м, вызывая в отдельные годы затопление пойм. Средняя продолжительность стояния воды на пойме обычно не превышает 1 день, увеличиваясь в отдельные многоводные годы до 2-3 дней.

После окончания спада половодья на реках устанавливается устойчивая и продолжительная летне-осенняя межень, переходящая в ноябре в зимнюю.

В маловодные годы возможно пересыхание рек.

В формировании стока рек основная роль принадлежит талым водам до 60%, на дождевые приходится 30%, на грунтовые 10-15%.

Район обладает ограниченными ресурсами поверхностных вод. Воды рек имеют удовлетворительные питьевые качества.

Основные сведения о реках.

Река Шуля, правый приток р. Малый Кундыш, длина 32 км, площадь водосбора 191 км2.

Река Шашка, правый приток р. Малый Кундыш, длина 19 км, площадь водосбора 177 км2.

3.10. Минерально-сырьевые ресурсы

На территории Советского района выявлены полезные ископаемые торф, известняки и доломиты, пригодные для обжига на известь и на строительный камень, а также глины кирпичные.

Торф

На базе Кундуштурской группы месторождений торфа действует ОАО "Ронгинское торфобрикетное предприятие", которое вырабатывает торф на топливо. Утвержденные запасы этого месторождения составляют 869 тыс.т. ОАО "Ронгинское ТБП" является основным производителем торфа в республике, дает 72 % от суммарного объема добычи.

В резерве в районе имеются еще крупные месторождения торфа, это Юшут I с утвержденными запасами 1493 тыс.т и месторождение среднее по запасам по р. Нуж с утвержденными запасами 103 тыс.т.

Кроме крупных и средних зарегистрировано еще 5 мелких месторождений:

- Верх-Ушнурское с запасами  47 тыс. т;

- Канавное              с запасами  54 тыс. т;

- Лесное                  с запасами  51 тыс. т;

- Ошурга                 с запасами  77 тыс. т;

- Фокино                 с запасами  45 тыс. т.

Кроме того отмечено 7 территорий проявлений торфа.

Абаснуское месторождение торфа входит в водоохранную зону и освоению не подлежит.

Карбонатные породы для обжига на известь

В районе разведано Шуледурское месторождение, расположенное близ д. Шуледур. Мощность полезной толщи составляет 5,4-12 м. Балансовые запасы на сегодня составляют 658 тыс. м3. Месторождение эксплуатируется ООО "Ронгинский каръер".

Карбонатные породы для известкования почв

Карбонатные породы для известкования почв разведаны на Ронгинском месторождении в 1 км к югу от д. Ронга. Мощность полезной толщи 10,5-13,1 м, утвержденные запасы составляют 328 тыс.м3. Месторождение разрабатывает ОАО "Каръернеруд".

Песок для строительных работ и силикатных изделий

В районе разведано Абаснурское месторождение в 3 км к западу от               д. Абаснур на правом берегу р. Малый Кундыш.

Месторождение представлено кварцевыми песками пригодными для производства силикатного кирпича, для производства строительных растворов и бетона,  для дорожного строительства, для производства темно-зеленого стекла.

Мощность полезной толщи 3-14,9 м, утвержденные запасы составляют 2273 тыс. м3.

Балластное сырье

Для применения в строительстве автодорог разрабатывается Северо-Абаснурское месторождение балластных песков, расположенное в 3 км к СЗ от п. Солнечный.

Пески кварцевые сухие пригодны для производства асфальто-бетонной смеси и строительства автодорог.

Мощность полезной толщи составляет 1,4-5,0 м, балансовые запасы составляют 172 тыс.м3.

Кирпично-черепичное сырье

В районе разрабатывается Советское (Ронгинское) месторождение кирпично-черепичного сырья. Оно расположено в 1 км к ЮЗ от пгт. Советский. Месторождение представлено суглинками для производства кирпича и керамического гравия.

Мощность полезной толщи составляет 1,5-10,2 м, утвержденные запасы составляют 7673 тыс. м3.

Также разведано Кордемучашское месторождение в 1 км к ЮВ                  от д. Кордемучаш и 0,5 км к СЗ от д. Лаксола. Месторождение представлено суглинками пригодными для производства кирпича.

Мощность полезной толщи 2,7-5,7 м, утвержденные запасы составляют 2145 тыс. м3. Месторождение резервное.

3.11. Леса и лесосырьевые ресурсы

Советский район расположен в зоне хвойных лесов, подзоне смешанных лесов. Земли лесного фонда Советского лесничества на 01.01.2010 года составляют 43350,4 га. Участки,  занятые лесами площадью 3992 га, находятся в категории «Земли сельскохозяйственного назначения» и к землям лесного фонда не относятся.

Лесистость района составляет 28,5%.

В составе лесов в районе преобладают хвойные породы 65,6%.

Наиболее распространены ель 33,6%, сосна 30,5%, береза 22,9%, осина 6,9%, липа 2,7%, ольха черная 2,3%.

Встречаются ольха серая, дуб, ивы, в посадках - лиственница.

В районе преобладают эксплуатационные леса, площадь которых составляет 30280 га (73,8%) с запасом древесины в них 4361,4 тыс. м3.

Защитные леса (леса I категории) составляют 10758 га.

Управление лесами

Лесной кодекс 2006 года радикально меняет систему государственного и хозяйственного управления лесами, требует для своей практической реализации новых экономических отношений в лесном секторе.

Для эффективного управления лесами необходимо введение обязательности планирования в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Правовой основой лесного планирования сегодня является Лесной кодекс РФ (статья 85 и 86), регламентирующий порядок разработки лесных планов основополагающих документов для ведения лесного хозяйства.

Лесной план включает в себя следующие разделы:

а) характеристику состояния лесов и их использование;

б) основные направления планируемого использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов;

в) оценку экономической эффективности реализации мероприятий по освоению лесов.

Лесное планирование, является разновидностью экономического планирования, которое должно придерживаться следующих «классических» принципов:

- обоснованность;

- ресурсное обеспечение плановых заданий;

- реальность плановых заданий;

- временные рамки исполнения заданий.

Целью стратегии устойчивого развития лесного сектора экономики республики в целом и района в частности (устойчивого управления лесами) является обеспечение сбалансированного решения социальных, экономических задач и проблем сохранения природно-ресурсного потенциала в интересах не только нынешних, но и будущих поколений.

Основой сохранения и приумножения экологического и ресурсного потенциала лесов является выполнение всеми участниками лесных отношений принципа многоцелевого, рационального, непрерывного и не истощительного пользования лесом.

Основными направлениями развития лесного сектора экономики необходимо рассматривать:

1. Обеспечение сбалансированности спроса на лесопродукцию и услуги леса с лесным потенциалом.

2. Увеличение доходности лесного хозяйства за счет расширения рынка лесных ресурсов по видам пользования и вовлечения в хозяйственный оборот всех ресурсов и услуг леса.

3. Расширение мощностей по глубокой переработке древесного сырья с целью его комплексного использования путем разработки и реализации приоритетных инвестиционных проектов.

В результате анализа имеющихся древесных ресурсов и доступности лесных территорий по материалам Марийского государственного технического университета, разрабатывающего лесной план Республики Марий Эл по заказу Министерства лесного хозяйства Республики Марий Эл, по Советскому лесничеству, обслуживающему леса, находящиеся на территории Советского района, определены размеры заготовки древесины по годам в тыс. м куб:

Принципы зонирования территорий лесных участков по видам использования лесов

| Вид использования лесов | Названия зон | Принципы выделения зон или категории защитности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Ведение охотничь-его хозяйства и осуществление охоты | 1. Зона ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты | лесные участки за исключением лесов зеленых зон |
| 2. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | 1. Зона промышленной заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений | эксплуатационные и водоохранные леса |
|  | 2. Зона использования пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений населением для собствен-ных нужд | леса, не вошедшие в зону 2.1 |
| 3. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов | 1. Зона промышленной заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов | эксплуатационные и водоохранные леса |
|  | 2. Зона заготовки и сбора недре-весных лесных ресурсов населении-ем для собственных нужд | леса, не вошедшие в зону 3.1 |
| 4. Ведение сельского хозяйства | 1. Зона ведение сельского хозяйства | Эксплуатационные леса -сенокосы, пастбища, выгоны, пашни, прогалины |
| 5. Заготовка живицы | 1. Зона заготовка живицы | Эксплуатационные леса |
| 6. Создание лесных плантаций и их эксплуатация | 1. Зона плантационного выращи-вание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарст-венных растений | Эксплуатационные леса -пашни, прогалины |
| 7. Переработка древе-сины и иных лесных ресурсов | 1. Зона переработки древесины и иных лесных ресурсов | На территории эксплуатации-онных лесов - пустыри, прогалины |
| 8. Заготовка древесины | 1.Зона заготовки древесины, аренда и постоянное бессрочное пользование; | Территория лесного фонда Министерства лесного хозяйства РМЭ |
|  | 2 Зона для обеспечения потребностей местного населения | До 10% объемов аренды |
| 9. Выращивание лес-ных плодовых, ягод-ных, декоративных растений, лекарствен-ных растений | 1. Зона плантационного выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений | Эксплуатационные леса |
| 10. Осуществление рекреационной дея-тельности | 1. Зона памятников, природы, комплексных и охотничьих заказников | Памятники природы, заказники, национальный парк |
|  | 2. Участки для строительства ре-конструкции и эксплуатации объек-тов рекреационного использования | На основании проведеного анализа по перспективе развития рекреационного использования лесов |
|  | 3. Перспективные территории для осуществления рекреационной деятельности | Зеленые зоны и защитные леса |
| 11. Выполнение работ по геологическому изучению недр, разра-ботка месторождений полезных ископаемых | 1. Зона выполнения работ по гео-логическому изучению недр, раз-работка месторождений полезных ископаемых | Эксплуатационные леса. Участки в защитных лесах за исключением ООПТ и зеленых зон, где возможна сплошная рубка насаждений |
| 12. Осуществление научно - исследова-тельской и образова-тельной деятельности | 1. Зона осуществления научно ис-следовательской деятельности и об-разовательной деятельности | На основании проведенного анализа в потребности использования лесов по данному виду |
| 13. Осуществление религиозной деятельности | 1. Зона осуществления религиозной деятельности | На основании проведенного анализа в потребности испо-льзования лесов по дан. виду |
| 14. Строительство, реконструкция, эксп-луатация линий элект-ропередачи, линий связи, дорог, трубо-проводов и других линейных объектов | 1 Зона строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов | Согласно Схемы территори-ального планирования Рес-публики Марий Эл и сущест-вующих линейных сооружений |
| 15. Строительство и эксплуатация водох-ранилищ и иных ис-кусственных водных объектов, а также гид-ротехнических соору-жений и пециализи-рованных портов | 1 Зона строительства и эксплуата-ции водохранилищ и иных искус-ственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов | Согласно Схемы территори-ального планирования Республики Марий Эл |

4. Комплексная оценка современного состояния и использования территории

4.1. Территориальная структура поселения

Алексеевское сельское поселение расположено в западной части Советского района. Оно граничит на западе с территорией МО»Медведевский муниципальный район»,на севере с Кужмаринским сельским поселением, на востоке с городским поселением Советский и Ронгинским сельским поселением, на юге с Михайловским сельским поселением.

Площадь территории Алексеевского сельского поселения

составляет     							            8943,82  га

в том числе:

земли сельскохозяйственного  назначения	 		5819,04  га

земли населенных пунктов						  532,78  га

земли промышленности, транспорта				  150,39 га

земли лесного фонда						2345,00  га

земли водного фонда                                                                          93,24 га

прочие земли 							       3,37 га

Земли сельскохозяйственного  назначения	5700,64  га. И земли ЛПХ-118,4 га,  из них в собственности ЗАО  «Племзавод "Шойбулакский» - 5099,0 га.

Структура земель сельскохозяйственного назначения

Алексеевского поселения

| Земли сельскохозяйственного назначения |
| --- |
| Всего территория, га | в том числе |
|  | с/х угодия | не с/х угодия |
|  | всего, га | в т.ч. пашня | всего, га | в том числе |
|  |  |  |  | лесные земли | прочие земли |
| 5819 | 5517 | 5151 | 316 | 203 | 113 |

Земли сельскохозяйственного назначения,

находящиеся в наличии у предприятий, организаций и граждан

| Наименование | Общая площадь га | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего с/х угодий | в том числе |
|  |  |  | пашня | прочие | пастб.сенок. |
| ЗАО «Племзавод "Шойбулакский» | 5099 | 4989 | 4842 | - | 147 |

Земли промышленности, транспорта и другие – включают себя земли промышлености – 61,26 га, транспорта – 83,67 га. и коммунальных служб – 5,46 га.

Земли лесного фонда занимают территорию поселения - 2345 га.

Особо охраняемые природные территории. На территории Алексеевского сельского поселения особо охраняемых природных территорий нет.

Земли водного фонда составляют – 93,24 га

Земли промышленности занимают территорию 150,39 га - это территории, занятые объектами промышленности, транспорта, энергетики, обороны.

Земли населенных пунктов занимают территорию – 532,78 га.

4.2. Оценка демографической ситуации, трудовые ресурсы, прогнозирование численности населения

Площадь территории Алексеевского поселения составляет 8943,82 га. На территории находится 16 населенных пунктов, в которых проживает 1979 человек. Население в трудоспособном возрасте составляет 62,4 %, пенсионный возраст – 14,5 %, дети дошкольного и школьного возраста соответственно 10,1 % и 13 %.

Баланс населения Алексеевского поселения по населенным пунктам

| Наименование населенных пунктов | Всего населения, чел. | В том числе, человек |
| --- | --- | --- |
|  | по данным на .01.01.2011 г. | в трудо-способ-ном возрасте | дети дошкол. возраста | дети школь- ного возраста | пенсион-ный возраст |
| п. Алексеевский | 1694 | 1054 | 185 | 224 | 231 |
| д. Абаснурский | 52 | 34 | 5 | 4 | 9 |
| д. Алексеевка | 7 | 3 | - | 4 | - |
| д. Вознесенск | 19 | 14 | 1 | - | 4 |
| д. Ивановка | 15 | 5 | 1 | 5 | 4 |
| д. Исаевка | 12 | 9 | - | 2 | 1 |
| д. Казанское | 32 | 24 | - | 2 | 6 |
| д. Красная Поляна | 1 | 1 | - | - | - |
| д. Мананмучаш | 68 | 41 | 5 | 8 | 14 |
| д. Новоселово | 11 | 7 | - | - | 4 |
| д. Новотроицкое | 3 | 3 | - | - | - |
| д. Оршанка | 3 | 1 | - | - | 2 |
| д. Петропавловка | 34 | 18 | 2 | 4 | 10 |
| д. Тойбеково | 17 | 12 | - | 4 | 1 |
| д. Удельное | - | - | - | - | - |
| поч. Ильинский | 11 | 9 | - | 2 | - |
| Всего: | 1979 | 1235 62,4% | 199 10,1% | 259 13% | 286 14,5% |

В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Марий Эл и Схемой территориального планирования Советского муниципального района выполнен расчёт перспективной численности населения по Алексеевскому поселению. Средне-срочный срок принят 2021 год, дальнесрочный срок 2031 год.

Численность населения по поселению

| 2002 г. (чел.) | 2011 г. (чел.) | Среднесрочная перспектива - 2021 г., чел. | Дальнесрочная перспектива - 2031 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2044 | 1979 | 2035 | 2715 |

4.3. Оценка производственного потенциала

На территории поселения функционируют 14 субъектов хозяйствования.

Население занятое на предприятиях и организациях

Алексеевского сельского поселения

| № п/п | Наименование предприятия, организации | Кол-во работающих |
| --- | --- | --- |
| 1 | Алексеевская СОШ | 39 |
| 2 | МДОУ детский сад «Солнышко» пос. Алексеевский | 24 |
| 3 | ОАО «Советский Ветсанутильзавод | .12 |
| 4 | ППО «Советское объединение общественного питания» | 6 |
| 5 | ЗАО Птицефабрика «Акашевская» | 12 |
| 6 | ЗАО «Шойбулакский» | 9 |
| 7 | Алексеевский ветучасток | 3 |
| 8 | администрация Алексеевского сельского поселения | 5 |
| 9 | Алексеевская сельская библиотека | 1 |
| 10 | ООО «Марикоммунэнерго» | 17 |
| 11 | Советское райпо | 1 |
| 12 | Алексеевская врачебная амбулатория | 10 |
| 13 | Алексеевское отделение связи | 3 |
| 14 | Алексеевский СДК | 5 |

Распределение численности трудовых ресурсов

| Наименование | 2011 г. |
| --- | --- |
| Всего население поселения | 1979 |
| Трудоспособное население в трудоспособном возрасте. Процент к общей численности населения. | 1235 62,4 % |
| Трудовые ресурсы, занятые в экономике. Процент к общей численности населения. | 610 30,8% |
| - промышленность | 137 |
| - сельское хозяйство | 38 |
| - транспорт | 25 |
| - строительство | 142 |
| - торговля и общественное питание | 35 |
| - лесное хозяйство | 2 |
| - МТС, сбыт, заготовки | 18 |
| - прочие виды деятельности сферы материального производства | 64 |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | 8 |
| - здравоохранение, физическая культура и спорт, социальное обеспечение | 25 |
| - образование | 81 |
| - финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 15 |
| - культура и искусство | 12 |
| - управление | 8 |
| - другое | 200 |
| Население не занятое в экономике, в том числе учащиеся в трудоспособном возрасте, военнослужащие, российские граждане, работающие за границей, безработные, домохозяйки и др. население. Процент к общей численности населения | 1169 59,1% |

Занятость населения по населенным пунктам

| Наименование населенных пунктов | Трудоспособное население | Занято в пределах поселения | Занято за пределами поселения | Официальная безработица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Алексеевский | 1054 | 205 | 541 | - |
| д. Абаснурский | 34 | - | 9 | - |
| д. Алексеевка | 3 | - | 2 | - |
| д. Вознесенск | 14 | - | 5 | - |
| д. Ивановка | 5 | 1 | 3 | - |
| д. Исаевка | 9 | - | 2 | - |
| д. Казанское | 24 | 2 | 10 | - |
| д. Красная Поляна | 1 | - | 1 | - |
| д. Мананмучаш | 41 | - | 18 | - |
| д. Новоселово | 7 | - | 1 | - |
| д. Новотроицкое | 3 | 1 | - | - |
| д. Оршанка | 1 | - | 1 | - |
| д. Петропавловка | 18 | - | 2 | - |
| д. Тойбеково | 12 | - | 4 | - |
| д. Удельное | - | - | - | - |
| поч. Ильинский | 9 | - | 2 | - |
| Всего: | 1235 | 209 | 601 | 6,5% |

Занятость населения

| Наименование населенного пункта | трудоспособный возраст | всего занято | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в промыш- ленности | в строи- тельстве | в с/х | в лесном хоз-ве | в бюджетн. сфере | в сфере об- служивания | безработные | за пределами поселения | прочие |
| Алексеевское с/п | 1235 | 209 | 137 | 142 | 38 | 2 | 145 | 35 | 425 | 601 | - |

Трудовые ресурсы населенных пунктов занятые в экономике

в Алексеевском сельском поселении

| Наименование населенных пунктов | Всего заня-тых в экономике чел. | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | про-мыш-ленно-сть | с/х | управ-ление | здра-воох-ранение | образование, куль-тура | тор-говля и обс-лужив. | про-чие виды |
| п. Алексеевский | 203 | 25 | 34 | 2 | 20 | 72 | 34 | - |
| д. Абаснурский | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| д. Алексеевка | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| д. Вознесенск | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| д. Ивановка | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| д. Исаевка | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| д. Казанское | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| д. Красная Поляна | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| д. Мананмучаш | 7 | - | 4 | - | - | 2 | 1 | - |
| д. Новоселово | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Новотроицкое | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| д. Оршанка | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| д. Петропавловка | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| д. Тойбеково | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
| д. Удельное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| поч. Ильинский | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего: | 230 | 28 | 43 | 3 | 22 | 75 | 39 | 5 |

Уровень занятости к численности населения в трудоспособном возрасте

| Наименование населенных пунктов | Число работающих на предприятиях и организациях, чел. | Численность насе-ления в трудоспо-собном возрасте, чел. | Уровень занятости % |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Алексеевский | 151 | 1054 | 14,3% |
| д. Абаснурский | 3 | 34 | 8,8% |
| д. Алексеевка | - | 3 | - |
| д. Вознесенск | - | 14 | - |
| д. Ивановка | - | 5 | - |
| д. Исаевка | - | 9 | - |
| д. Казанское | 2 | 24 | 8,3% |
| д. Красная Поляна | - | 1 | - |
| д. Мананмучаш | 4 | 41 | 9,8% |
| д. Новоселово | - | 7 | - |
| д. Новотроицкое | - | 3 | - |
| д. Оршанка | - | 1 | - |
| д. Петропавловка | 3 | 18 | 16,7% |
| д. Тойбеково | - | 12 | - |
| д. Удельное | - | - | - |
| поч. Ильинский | - | 9 | - |
| Всего: | 163 | 1235 | 13,2% |

4.4. Жилищная, социальная сфера

В 2011 году жилищный фонд в Алексеевском поселении составил 34,71 тыс. кв. м общей площади, количество квартир 680 квартир, в том числе в многоквартирных домах 458 кв, усадебных 222 домов. Жилищный фонд представлен многоквартирными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами усадебного типа. Жилищная обеспеченность в поселении колеблется от 5,8 кв. м на чел. до 40,2 кв. м на чел. и в среднем составляет 17,5 кв. м на одного жителя, что ниже среднего показателя  по району и республике (по району равна 18,43 кв. м на одного жителя, по республике - 20,8 кв. м на одного жителя).

Жилищный фонд в районе

| Наименование населенного пункта | Существующий жилищный фонд | Насе- ление | Жили- щная обес- печен- ность кв. м /чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего существ. общая площадь жилья, кв. м | В том числе |  |  |
|  |  | в многоквар-тирных домах | в домах усадеб-ного типа |  |  |
|  |  | кол-во квартир | общая площ. кв. м | кол-во домов | общая площ. кв. м |  |  |
| п. Алексеевский | 29921 | 439 | 23037 | 115 | 6884 | 1694 | 17,6 |
| д. Абаснурский | 658 | - | - | 20 | 658 | 52 | 12,6 |
| д. Алексеевка | 154 | - | - | 4 | 154 | 7 | 22 |
| дер. Вознесенск | 418 | - | - | 13 | 418 | 19 | 22 |
| д. Ивановка | 222 | - | - | 5 | 222 | 15 | 14,8 |
| д. Исаевка | 70 | - | - | 3 | 70 | 12 | 5,8 |
| д. Казанское | 610 | - | - | 13 | 610 | 32 | 19 |
| д. Красная Поляна | 30 | - | - | 1 | 30 | 1 | 30 |
| д. Мананмучаш | 892 | 19 | 587 | 9 | 305 | 68 | 13,1 |
| д. Новоселово | 220 | - | - | 7 | 220 | 11 | 22 |
| д. Новотроицкое | 96 | - | - | 3 | 96 | 3 | 32 |
| д. Оршанка | 50 | - | - | 2 | 50 | 3 | 16,6 |
| д. Петропавловка | 455 | - | - | 11 | 455 | 34 | 16 |
| д. Тойбеково | 685 | - | - | 9 | 685 | 17 | 40,2 |
| д. Удельное | - | - | - | - | - | - | - |
| поч. Ильинский | 229 | - | - | 8 | 229 | 11 | 20,8 |
| Всего: | 34710 | 458 | 23624 | 222 | 11086 | 1979 | 17,5 |

4.4.1 Планируемые объёмы жилого фонда

В основу расчета положен рекомендуемый норматив жилищной обеспеченности на рассматриваемые периоды в 2021 году 22,0 кв. м на одного жителя и в 2031 году 30 кв. м на одного жителя общей площади и прогнозные показатели по численности населения поселения. Исходя из этих нормативов и рассчитанной перспективной численности населения 2,15 человек в 2021 году жилой фонд в поселении должен составить 47,344 кв. м общей площади и 2,72 человек в 2031 году и 81,370 тыс. кв. м общей площади.

Укрупнённые объёмы жилого фонда в разрезе поселения

| Наименование населенных пунктов | 2011 год | Требуется дополнительной общей площади кв.м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. при жил. обеспеч. 22 кв. м | 2025 г. при жил. обеспеч. 30 кв. м |
|  | Числ. нас. | Общ. площ | Жил. обесп | Числ нас. | Общ. площ | Числ нас. | Общ. площ |
| п. Алексеевский | 1694 | 29921 | 12,0 | 1750 | 38500 | 2180 | 65400 |
| д. Абаснурский | 52 | 658 | 38,2 | 52 | 330 | 25 | 750 |
| д. Алексеевка | 7 | 154 | 12,6 | 7 | 1430 | 70 | 2100 |
| д. Вознесенск | 19 | 418 | 46,0 | 19 | 220 | 10 | 220 |
| д. Ивановка | 15 | 222 | 42,6 | 15 | 550 | 30 | 900 |
| д. Исаевка | 12 | 70 | 12,0 | 12 | 660 | 50 | 1500 |
| д. Казанское | 32 | 610 | 17,5 | 32 | 330 | 20 | 600 |
| д. Красная Поляна | 1 | 30 | 15,9 | 1 | 990 | 55 | 1650 |
| д. Мананмучаш | 68 | 892 | 30,0 | 68 | 110 | 10 | 300 |
| д. Новоселово | 11 | 220 | 9,3 | 11 | 1760 | 100 | 3000 |
| д. Новотроицкое | 3 | 96 | 32,7 | 3 | 550 | 35 | 1050 |
| д. Оршанка | 3 | 50 | 11,0 | 3 | 220 | 20 | 600 |
| д. Петропавловка | 34 | 455 | 90,0 | 34 | 154 | 10 | 300 |
| д. Тойбеково | 17 | 685 | 14,2 | 17 | 880 | 50 | 1500 |
| д. Удельное | - | - | 30,0 | - | 550 | 40 | 1200 |
| поч. Ильинский | 11 | 229 | - | 11 | 110 | 10 | 300 |
| Всего: | 1979 | 34710 | 414,0 | 2035 | 47344 | 2715 | 81370 |

Потребная площадь земель населенных пунктов поселения для размещения нового индивидуального строительства на 2021 и 2031 годы

| Наименование показателей | 2011 г. | 2021 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Территория земель населенных пунктов, га Общая площадь жилого фонда, кв. м Дополнительная территория земель населенных пунктов, га | 532,78 34710 - | 532,78 47344 - | 532,78 47344 - |

Перераспределение земель сельского поселения

| Наименование земель | 2011 г. | 2021 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| земли сельскохозяйственного назначения | 5819,04 | 5819,04 | 5819,04 |
| земли населенных пунктов | 532,78 | 532,78 | 532,78 |
| земли промышленности, транспорта и другие | 150,39 | 150,39 | 140,59 |
| земли лесного фонда | 2345,00 | 2345,00 | 2345,00 |
| земли водного фонда | 93,24 | 93,24 | 93,24 |
| прочие земли | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
| Всего: | 8943,82 | 8943,82 | 8943,82 |

4.5 Обеспеченность жилого фонда системами инженерной инфраструктуры

Населенные пункты поселения системами инженерной инфраструктуры обеспечены неравномерно. Часть населенных пунктов не имеет централизованного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.

Обеспеченность жилого фонда инженерными системами

| Наименование населенного пункта | Газоснабжение | Элек-троснабжение | Водо- снаб- жение | Канали-зация | Ото-пление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | колич. домов | из них газифиц |  |  |  |  |
| п. Алексеевский | 128 | 108 | 128 | 98 | 75 | 33 |
| д. Абаснурский | 20 | 0 | 20 | - | - | - |
| д. Алексеевка | 4 | 0 | 0 | - | - | - |
| д. Вознесенск | 13 | 0 | 13 | - | - | - |
| д. Ивановка | 5 | 0 | 5 | - | - | - |
| д. Исаевка | 3 | 0 | 3 | - | - | - |
| д. Казанское | 13 | 0 | 13 | - | - | - |
| д. Красная Поляна | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
| д. Мананмучаш | 16 | 0 | 16 | - | - | - |
| д. Новоселово | 7 | 0 | 7 | - | - | - |
| д. Новотроицкое | 3 | 0 | 3 | - | - | - |
| д. Оршанка | 2 | 0 | 2 | - | - | - |
| д. Петропавловка | 11 | 0 | 11 | - | - | - |
| д. Тойбеково | 9 | 0 | 9 | - | - | - |
| д. Удельное | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| поч. Ильинский | 8 | 0 | 8 | - | - | - |
| Всего: | 243 | 108 | 239 | 98 | 75 | 33 |

Водоснабжение. Для снабжения населения питьевой водой имеется 3 водо-заборных скважины. Протяженность водопроводных сетей 2,9 км.

Муниципальной целевой программой «Чистая вода на период 2010-2015 годы» предусмотрено строительство водопровода в п. Алекесевский по ул. Рабочая, Заречная, Шоссейная

Централизованным водопроводом обеспечены 1310 человек. Не обеспечены центральным водопроводом дер. Абаснурский, дер. Алексеевка, дер. Вознесенск, дер. Ивановка, дер. Исаевка, дер. Казанское, дер. Красная Поляна, дер. Мананмучаш, дер. Новоселово, дер. Новотроицкое, дер. Оршанка, дер. Петропавловка, дер. Тойбеково, дер. Удельное, поч. Ильинский, в этих населенных пунктах жители используют индивидуальные шахтные колодцы, скважины.

Водоснабжение населенных пунктов поселения

| Населенные пункты | населен. чел. | кол-во домов, хоз-в | Водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | централизов. водопровод |
| п. Алексеевский | 1694 | 128 | 98 |
| д. Абаснурский | 52 | 20 | - |
| д. Алексеевка | 7 | 4 | - |
| д. Вознесенск | 19 | 13 | - |
| д. Ивановка | 15 | 5 | - |
| д. Исаевка | 12 | 3 | - |
| д. Казанское | 32 | 13 | - |
| д. Красная Поляна | 1 | 1 | - |
| д. Мананмучаш | 68 | 16 | - |
| д. Новоселово | 11 | 7 | - |
| д. Новотроицкое | 3 | 3 | - |
| д. Оршанка | 3 | 2 | - |
| д. Петропавловка | 34 | 11 | - |
| д. Тойбеково | 17 | 9 | - |
| д. Удельное | - | - | - |
| поч. Ильинский | 11 | 8 | - |
| Всего: | 1979 | 243 | 98 |

Водоотведение, канализация. Централизованная канализация имеется в

п. Алексеевский. Многоквартирные дома подключены к централизованной системе канализации. Общая протяженность канализационных сетей по поселению составляет 3,65 км.

Водоотведение, канализация населенных пунктов поселения

| Населенные пункты | Населе- ние | Кол-во домов, хоз-в | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Централизов. канализация |
| п. Алексеевский | 1694 | 128 | 75 |
| д. Абаснурский | 52 | 20 | - |
| д. Алексеевка | 7 | 4 | - |
| д. Вознесенск | 19 | 13 | - |
| д. Ивановка | 15 | 5 | - |
| д. Исаевка | 12 | 3 | - |
| д. Казанское | 32 | 13 | - |
| д. Красная Поляна | 1 | 1 | - |
| д. Мананмучаш | 68 | 16 | - |
| д. Новоселово | 11 | 7 | - |
| д. Новотроицкое | 3 | 3 | - |
| д. Оршанка | 3 | 2 | - |
| д. Петропавловка | 34 | 11 | - |
| д. Тойбеково | 17 | 9 | - |
| д. Удельное | - | - | - |
| поч. Ильинский | 11 | 8 | - |
| Всего: | 1979 | 243 | 75 |

Система канализации населенных пунктов поселения

| Населенные пункты | На-ли-чие ОС | Метод очи-стки | Мощ-ность | Количество стоков тыс. куб. м/сут | Сте-пень очи-стки | Выпуск сточных вод | Обе-спе-чен- ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | произ-водств | насе-ление |  |  |  |
| пос. Алексеевский | ОС | механическ. | 0,3 | 0,129 | 0,027 | 0,102 | недостаточн. | рельеф местнос-ти | - |

Теплоснабжение. Централизованным теплоснабжением обеспечен

пос. Алексеевский, теплосетей 2,87 км. В остальных населенных пунктах отопление печное, индивидуальные автономные котельные (топливо - газ, твердое топливо - уголь, торф, дрова).

Теплоснабжение населенных пунктов поселения

| Населенные пункты | Насе-ление | К-во домов хоз-в | К-во объект теплосн. | Распол. принадлеж. | Автон. источн. питания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Алексеевский | 1694 | 128 | Около дома № 1а по ул. Рабочая, ООО «Маркоммунэнерго» | 2 котла ДЕ-6,5-14-ГМ 2 сетевых насоса СНП-50-80,4Д-200-90 | печное отопление: дрова, уголь; газовое отопление |
| д. Абаснурский | 52 | 20 | - | - | печное отопление: торф,дрова,уголь |
| д. Алексеевка | 7 | 4 | - | - | печное отопление: торф, дрова, уголь |
| д. Вознесенск | 19 | 13 | - | - | печное отопление: дрова |
| д. Ивановка | 15 | 5 | - | - | печное отопление: торф, дрова, уголь |
| д. Исаевка | 12 | 3 | - | - | печное отопление: торф, дрова, уголь |
| д. Казанское | 32 | 13 | - | - | печное отопление: торф, дрова, уголь |
| д. Красная Поляна | 1 | 1 | - | - | печное отопление: торф, дрова, уголь |
| д. Мананмучаш | 68 | 16 | - | - | печное отопление: торф, дрова, уголь |
| д. Новоселово | 11 | 7 | - | - | печное отопление: торф, дрова, уголь |
| д. Новотроицкое | 3 | 3 | - | - | печное отопление: торф, дрова, |
| д. Оршанка | 3 | 2 | - | - | печное отопление: торф, дрова, |
| д. Петропавловка | 34 | 11 | - | - | печное отопление: торф, дрова, |
| д. Тойбеково | 17 | 9 | - | - | печное отопление: торф, дрова, |
| д. Удельное | - | - | - | - | печное отопление: торф, дрова, |
| поч. Ильинский | 11 | 8 | - | - | печное отопление: торф, дрова, |

Электроснабжение. Электроснабжение поселения обеспечивается Советским РЭС (районными электрическими сетями) ОАО «Мариэнерго». На обслуживании РЭС находится 16 населенных пунктов, а также все организации и учреждения, находящиеся на территории поселения. На территории поселения находится 17 подстанций. Протяженность сетей 17,0 км.

Перечень трансформаторных подстанций на территории поселения

| № п/п | Место расположения, № ТП, мощность кВА | Обслуживаемые объекты, к-во населения | Балансовая принадлежность | Обслуживание ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | произ-водств. | социал. |  |  |  |
| 1 | - | п. Алексеевский 5 КТП № 117/100кВА № 236/100 кВА № 235/100 кВА № 283/100 кВА № 323/100 кВА | п. Алексеевский население 1651 чел. | ОАО Мариэнерго | ОАО Мариэнерго |
| 2 | - | поч. Ильинский КТП № 61/100кВА | поч. Ильинский население 11 чел. | ОАО Мариэнерго | ОАО Мариэнерго |
| 3 | - | д. Абаснурский КТП № 239/100 кВА | д. Абаснурский население 52 чел. | ОАО Мариэнерго | ОАО Мариэнерго |
| 4 | - | д. Алексеевка нет | д. Алексеевка население 7 чел. | ОАО Мариэнерго | ОАО Мариэнерго |
| 5 | - | д. Вознесенск КТП № 241/100 кВА | д. Вознесенск население 19 чел. | ОАО Мариэнерго | ОАО Мариэнерго |
| 6 | - | д. Ивановка КТП № 231/100 кВА | д. Ивановка население 16 чел. | ОАО Мариэнерго | ОАО Мариэнерго |
| 7 | - | д. Исаевка КТП № 248/100кВА | д. Исаевка население 12 чел. | ОАО Мариэнерго | ОАО Мариэнерго |
| 8 | - | д. Казанское КТП № 248/100 кВА | д. Казанское население 32 чел. | ОАО Мариэнерго | ОАО Мариэнерго |
| 9 | - | д. Красная Поляна КТП № 172/100 кВА | д.Красная Поляна население 1 чел. | ОАО Мариэнерго | ОАО Мариэнерго |
| 10 | - | д. Мананмучаш КТП № 230/100 кВА | д. Мананмучаш население 68 чел. | ОАО Мариэнерго | ОАО Мариэнерго |
| 11 | - | д. Новоселово КТП № 4/100 кВА | д. Новоселово население 11 чел. | ОАО Мариэнерго | ОАО Мариэнерго |
| 12 | - | д. Новотроицкое КТП № 100/100 кВА | д. Новотроицкое население 3 чел. | ОАО Мариэнерго | ОАО Мариэнерго |
| 13 | - | д.Оршанка КТП № 275/100 кВА | д.Оршанка население 3 чел. | ОАО Мариэнерго | ОАО Мариэнерго |
| 14 | - | д.. Петропавловка КТП № 242/100 кВА | д.. Петропавловка население 34 чел. | ОАО Мариэнерго | ОАО Мариэнерго |
| 15 | - | д. Тойбеково КТП № 322/100 кВА | д. Тойбеково население 18 чел. | ОАО Мариэнерго | ОАО Мариэнерго |
| 16 | - | д. Удельное КТП № 275/100 кВА | д. Удельное население 0 чел | ОАО Мариэнерго | ОАО Мариэнерго |
|  | Всего: | 17 | - | - | - |

Газоснабжение. Из 16 населенных пунктов поселения на сегодняшний день газифицирован всего один населенный пункт пос. Алексеевский, что в целом составляет 44 % жилых домов всего поселения. Протяженность сетей 2,7 км.

Газоснабжение населенных пунктов

| Населенные пункты | Газоснабжение |
| --- | --- |
|  | кол-во домов / квартир | газифицировано |
| п. Алексеевский | 128 | 108 |
| д. Абаснурский | 20 | 0 |
| д. Алексеевка | 4 | 0 |
| д. Вознесенск | 13 | 0 |
| д. Ивановка | 5 | 0 |
| д. Исаевка | 3 | 0 |
| д. Казанское | 13 | 0 |
| д. Красная Поляна | 1 | 0 |
| д. Мананмучаш | 16 | 0 |
| д. Новоселово | 7 | 0 |
| д. Новотроицкое | 3 | 0 |
| д. Оршанка | 2 | 0 |
| д. Петропавловка | 11 | 0 |
| д. Тойбеково | 9 | 0 |
| д. Удельное | - | 0 |
| поч. Ильинский | 8 | 0 |
| Всего: | 243 | 108 |

Связь. Систему телефонной, телеграфной и радиосвязи осуществляет Ростелеком

Во всех населенных пунктах имеется стационарная связь. Однако, для обеспечения устойчивой связи с населением при угрозе и возникновении аварийных, чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствиях во всех населенных пунктах д.б. установлены таксофоны. На территории поселения имеется достаточно устойчивая сотовая связь

4.6. Учреждения и предприятия обслуживания

Детский сад на 125 мест имеется в поселке Алексеевский, общеобразовательная школа на 540 учащихся в поселке Алексеевский.

Наличие мест в общеобразовательных школах и детских садах и количество детей школьного и дошкольного возраста

| Наименование населенного пункта | Объекты образования |
| --- | --- |
|  | Наличие мест в школах | Кол-во детей школьного возраста | Наличие мест в д/с | Кол-во детей дошкольного возраста |
| п. Алексеевский | 540 | 193 | 125 | 118 |
| д. Абаснурский | - | 4 | - | 5 |
| д. Алексеевка | - | 4 | - | 2 |
| д. Вознесенск | - | - | - | 1 |
| д. Ивановка | - | 5 | - | 1 |
| д. Исаевка | - | 2 | - | - |
| д. Казанское | - | 2 | - | - |
| д. Красная Поляна | - | - | - | - |
| д. Мананмучаш | - | 8 | - | 5 |
| д. Новоселово | - | - | - | - |
| д. Новотроицкое | - | - | - | - |
| д. Оршанка | - | - | - | - |
| д. Петропавловка | - | 2 | - | 4 |
| д. Тойбеково | - | 4 | - | - |
| д. Удельное | - | - | - | - |
| поч. Ильинский | - | - | - | - |
| Всего: | 540 | 224 | 125 | 136 |

Предусматривается строительство АЗС, предприятия по шиномонтажу, магазинов.

Из объектов культуры в пос. Алексеевский имеется Алексеевский СДК.

Строительство магазинов предусматривается в новом микрорайоне, который рассматривается для будущей застройки пос. Алексеевский, а также на ул. Юбилейная.

Наличие объектов здравоохранения в населенных пунктах района и их вместимость, объекты ветеринарной службы

| Наименование населенного пункта | Объекты здравоохранения | Участки ветслужбы |
| --- | --- | --- |
|  | Кол-во посещений в поликлиниках | Кол-во коек в больницах | Кол-во аптек |  |
| п. Алексеевский | 150 | 0 | 1 | 1 |

Поликлиника, аптека, участок ветслужды есть только в п. Алексеевский.

Объекты торговли, обслуживания

| Наименование населенного пункта | Объекты торговли | Объекты общественного питания | Отделения связи и т.д. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | повседнев спроса | эпизодич. спроса |  |  |
| п. Алексеевский | 6 | - | 1/28 | 1 |
| д. Абаснурский | - | - | - | - |
| д. Алексеевка | - | 1 | - | - |
| д. Вознесенск | - | - | - | - |
| д. Ивановка | - | - | - | - |
| д. Исаевка | - | - | - | - |
| д. Казанское | - | 1 | - | - |
| д. Красная Поляна | - | 1 | - | - |
| д. Мананмучаш | - | - | - | - |
| д. Новоселово | - | 1 | - | - |
| д. Новотроицкое | - | 1 | - | - |
| д. Оршанка | - | - | - | - |
| д. Петропавловка | - | - | - | - |
| д. Тойбеково | - | - | - | - |
| д. Удельное | - | - | - | - |
| поч. Ильинский | - | - | - | - |
| Всего: | 6 | 5 | 1/28 | 1 |

Объекты питания расположены в кафе «Тройка» п. Алексеевский, расположен на трассе «Йошкар-Ола - Уржум».

4.6.1 Проектируемые учреждения и предприятия обслуживания

На территории поселения предусматриваются учреждения и предприятия обслуживания на объекты первой необходимости, в каждом населенном пункте начиная с 50 жителей и базовые объекты более высокого уровня на сельское поселение, размещаются в административном центре поселения пос. Алексеевский. Перечень объектов определяется в соответствии с приложением 8 Нормативов градостроительного проектирования Республики Марий Эл.

Учреждения и предприятия обслуживания предлагается размещать на территории поселения приближенно к местам жительства и работы формируя общественные центры в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта из расчета обеспечения  жителей услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Объектами более высокого уровня обслуживания население поселения обеспечиваются в пгт. Советский.

Расчет объектов обслуживания на расчетный срок

| № п/п | Предприятии и учр. обслужив. | Единица измерения | Проектное решение (на расчетный срок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные организации | 23 места на 1 тыс. жителей | 46 |
| 2 | Общеобразовтельные учрежд. | 76 мест на 1 тыс. жителей | 150 |
| 3 | Продовольственные магазины | 100 кв. м торг. площ.на1 тыс.жит. | 198 |
| 4 | Непродов. магазины товаров первой необход. | 200 кв. м торговой площади на 1 тыс. жит. | 396 |
| 5 | Аптечный пункт | 1 объект на жилую группу | 1 |
| 6 | Предприятия быт. обслужив. | 2 рабочих места на 1 тыс. жит. | 4 |
| 7 | Учреждения культуры | 50 кв.м. общ. площади на 1 т. жит. | 99 |

4.7. Дорожная сеть. Транспортное обеспечение

На территории поселения достаточно хорошо развита дорожная сеть. Протяженность улично-дорожной сети 40 км, в том числе с твердым покрытие 8 км.

По территории поселения проходит автомобильная дорога регионального значения протяженностью в границах поселения 10 км, которая связывает д. Кадам с                             п. Алексеевский,  д. Михайловка.

Однако не все дороги, связывающие населенные пункты, являются проезжими для любых видов транспорта, особенно в осенне-весенний и зимний периоды.

На территории имеются мосты, проходящие через реки Шуйка и Манага.

С г. Йошкар-Ола и пос. Советский до пос. Алексеевский, а также с д. Тойбеково до п. Советский и г. Йошкар-Ола и с д. Мананмучаш до г. Йошкар-Ола имеется регулярное автобусное сообщение. С остальными населенными пунктами регулярного автобусного сообщения нет.

Состояние дорожной сети на территории поселения

| Наименование населенных пунктов | Всего автодо- рожная сеть района, км | В том числе дороги |
| --- | --- | --- |
|  |  | Регио-наль-ные | Местные |
|  |  |  | Всего | с тверд. покр. | требующие строит. |
| п. Алексеевский | 15 | 2 | 13 | 8 | 2 |
| д. Абаснурский | 2,5 | 1 | 1,5 | - | 1,5 |
| д. Алексеевка | 1,5 | - | 1,5 | - | 1,5 |
| д. Вознесенск | 4 | - | 4 | - | 4 |
| д. Ивановка | 4 | 1 | 3 | - | 3 |
| д. Исаевка | 1,5 | - | 1,5 | - | 1,5 |
| д. Казанское | 1,8 | - | 1,8 | - | 1,8 |
| д. Красная Поляна | 2,0 | - | 2,0 | - | 2,0 |
| д. Мананмучаш | 3,8 | 2 | 1,8 | - | 1,8 |
| д. Новоселово | 1,0 | - | 1,0 | - | 0,5 |
| д. Новотроицкое | 1,0 | - | 1,0 | - | 1,0 |
| д. Оршанка | 1,0 | - | 1,0 | - | 1,0 |
| д. Петропавловка | 2,5 | 1 | 1,5 | - | 1,5 |
| д. Тойбеково | 3 | 1,5 | 1,5 | - | 1,5 |
| д. Удельное | 1,5 | - | 1,5 | - | 1,5 |
| поч. Ильинский | 3,9 | 1,5 | 2,4 | - | 2,4 |
| Всего: | 50 | 10 | 40 | 8 | 29,5 |

Дорожное полотно  на 60 % требует капитального ремонта, это дорога на

д. Новоселово, и д. Мананмучаш. Всего на территории населенных пунктов 85 % дорог требуют капитального ремонта и строительства.

Состояние дорожной сети на территории населенных пунктов

| Населённые пункты | Протяженность основных улиц | С твердым покрытием | Требующие строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Алексеевский | 13 | 8 | 12 |
| д. Абаснурский | 1,5 | - | 3,6 |
| д. Алексеевка | 1,5 | - | 0,8 |
| д. Вознесенск | 4 | - | 0,8 |
| д. Ивановка | 3 | - | 0,3 |
| д. Исаевка | 1,5 | - | - |
| д. Казанское | 1,8 | - | - |
| д. Красная Поляна | 2,0 | - | - |
| д. Мананмучаш | 1,8 | - | - |
| д. Новоселово | 1,0 | 0,5 | - |
| д. Новотроицкое | 1,0 | - | - |
| д. Оршанка | 1,0 | - | - |
| д. Петропавловка | 1,5 | - | - |
| д. Тойбеково | 1,5 | 0,5 | - |
| д. Удельное | 1,5 | - | - |
| поч. Ильинский | 2,4 | - | - |
| Всего: | 38,5 | 9 | 17,5 |

Транспортная обеспеченность в поселении

| Наименование населенного пункта | Наличие транспортных средств у населения |
| --- | --- |
|  | Легковой транспорт | Грузовой транспорт | Машино-тракторн. парк |
| п. Алексеевский | 105 | 10 | 9 |
| д. Абаснурский | - | - | - |
| д. Алексеевка | 1 | - | - |
| д. Вознесенск | 1 | - | - |
| д. Ивановка | 2 | - | 1 |
| д. Исаевка | - | - | - |
| д. Казанское | - | - | - |
| д. Красная Поляна | 12 | - | 2 |
| д. Мананмучаш | - | - | - |
| д. Новоселово | 4 | - | 1 |
| д. Новотроицкое | - | - | - |
| д. Оршанка | - | - | - |
| д. Петропавловка | 1 | - | - |
| д. Тойбеково | 3 | - | 1 |
| д. Удельное | 3 | 1 | 2 |
| поч. Ильинский | - | - | - |
| Всего: | 132 | 11 | 16 |

4.8. Объекты культурного наследия

Территория Республики Марий Эл обладает значительным историко-культурным наследием. Его составляют памятники архитектуры и градостроительства республиканского и местного значения, а также достопримечательные места, связанные с историческими событиями и историческими деятелями, памятники археологии.

В зоны охраны объектов культурного наследия в Советском районе входят памятники архитектуры, памятники археологии, достопримечательные места Священные рощи. Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 24 августа 1993 г. № 298 приняты на государственную охрану археологические памятники и культовые места.

Археологические памятники:

- Абаснурские курганы, в 1500 м к ЮВ от д. Абаснурский.

За последние десятилетия сложилась устойчивая тенденция ухудшения состояния историко-культурного наследия.

В соответствии с п. 2 ст. 35 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются. В целях сохранения объектов культурного наследия при разработке проектов планировки и проектов строительства отдельных объектов, при отводе земельных участков под строительство учесть необходимость обеспечения сохранности объектов культурного наследия в соответствии со ст. 35, 36, 40 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ. До утверждения границ объектов культурного наследия и границ территорий зон охраны все акты выбора земельных участков подлежат обязательному согласованию с региональным органом охраны памятников – Министерством культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл.

На расчетный период необходимо предусмотреть следующие мероприятия по государственной охране объектов культурного наследия: определение границ территории объектов культурного наследия, разработку проектов зон охраны, определение режимов использования территории

Республиканской целевой программой «Культурное наследие Республики Марий Эл на 2009 - 2013 годы» (Постановление Правительства РМЭ 19 августа 2008г. № 220) определены мероприятия по сохранению и использованию объектов культурного наследия республики. Основной целью Программы является сохранение, использование и охрана объектов культурного наследия Республики Марий Эл, а также их популяризация. Реализация Программы позволит обеспечить государственный учет и эффективное использование памятников истории и культуры, преодолеть кризисное состояние сохранности объектов историко-культурного наследия, восстановить памятники культового зодчества, сохранить богатейший научный материал памятников археологии, создать систему особо охраняемых историко-культурных территорий.

В перечень реставрационно-восстановительных работ на 2009 - 2013 годы включены архитектурные объекты Советского района - памятники регионального значения.

Список объектов культурного наследия поселения

| Наименование | Датировка | Местонахождение | Пл. кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Абаснурские курганы | Эпоха бронзы | 1500 м к ЮВ от д. Абаснурский, курганная группа включает 21 курган | 9800 |

Нарушение целостности и эстетического восприятия священных рощ в большей степени связаны с антропогенным фактором: захламленность территорий (свалки мусора, металлолома), выпас скота, расположение в непосредственной близости от памятников автомобильных трасс и т.д.

Раздел 5. Ограничения использования территории

5.1. Экологические ограничения

Особенности физико-географического положения Советского района в структуре Республики Марий Эл и экономического развития республики и района определяют в целом относительно благоприятную экологическую обстановку. Однако хозяйственная деятельность может оказывать локальное воздействие на геологическую среду, что сказывается на режиме и качестве подземных вод. Потенциальную опасность загрязнения подземных вод представляют, главным образом, поля фильтрации неочищенных сточных вод, свалки бытовых и промышленных отходов. Интенсивная и бесконтрольная эксплуатация водоносных горизонтов, которые приводят к их истощению и ухудшению питьевых качеств подземных вод.

В Советском районе по отдельным очагам загрязнения на территориях с неблагоприятной техногенной нагрузкой отмечается повышенное содержание вредных веществ в подземных водах. Основными загрязнителями поверхностных водных объектов являются предприятия коммунального хозяйства и не канализованные ливневые воды с территорий промышленных предприятий, населенных пунктов и сельскохозяйственных предприятий.

Очистные сооружения канализации МУ МПКХ Советского района оказывают воздействие на загрязнение подземных вод Комсомольского и Чкаринского водозабора.

Для улучшения экологической обстановки на территории Советского района необходима разработка и осуществление превентивных мер по охране окружающей среды:

-комплекс мероприятий по охране подземных и поверхностных вод должен быть направлен на ликвидацию существующего загрязнения и предотвращение потенциально возможного: уменьшение выноса загрязняющих веществ в водные объекты со сточными водами, увеличение мощности очистных сооружений, а также на сокращение водопотребления промышленными, коммунальными, сельскохозяйственными и другими предприятиями за счет изменения технологии производства, внедрение оборотного или повторного использования воды, очистки сточных вод, увеличение ассимилирующей способности водоемов;

-реконструкция существующих очистных сооружений:

-проведение агролесомелиоративных работ: создание искусственных защитных полос, формирование естественных защитных посадок, максимальное сохранение естественных лесных массивов и растительного покрова в целях ослабления эрозионных процессов;

-увеличение площади особо охраняемых природных территорий;

-формирование экологического каркаса и нормативно-правовое обеспечение природоохранного режима его структурных единиц;

-проведение комплексного экологического мониторинга.

5.2. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

Охранная зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры это территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны выделяются для:

-электрических сетей;

-линий и сооружений связи;

-систем газоснабжения;

-магистральных трубопроводов;

-транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются для электроподстанций, распределительных устройств, воздушных линий электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи. В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 100 вольт» охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящих от крайних проводов на расстоянии:

-до 	  20 киловольт 				10 м;

-	  35 киловольт 				15 м;

-	110 киловольт 				20 м;

-	150, 220 киловольт 				25 м;

-	330, 500, киловольт 				30 м.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 г. № 578.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны:

- для наружных газопроводов – 15 м от осей крайних ниток,

- для подводных переходов – 100 м,

- от газонаполнительных станций до лесных массивов хвойных пород – 50 м, лиственных пород – 20 м.

Вдоль магистральных трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты устанавливается охранная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, и другим опасным воздействиям. В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства. На этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки и являются основными ограничениями при разработке генеральных планов населенных пунктов.

5.3. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основные факторы риска техногенного характера - это аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения, аварии на газо- и нефтепроводах, пожары и взрывы в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения, аварии на транспорте.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера возникают вследствие изношенности основных производственных фондов, ухудшения материально-технического обеспечения, снижения производственной и технологической дисциплины, отсутствие современных систем управления опасными процессами.

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются:

-накопление негативных последствий строительства и эксплуатации оборудования, агрегатов, объектов, приведших к трансформации природно-территориальных комплексов (образование карьеров, насыпи, эрозия, пучение грунтов, подтопление и т.д.);

-механическое разрушение оборудования, резервуаров, трубопроводов, скважин;

-отсутствие современных систем управления опасными процессами;

-неудовлетворительное состояние технических средств и оборудования, которое выработало свой амортизационный срок, физически изношено и морально устарело, имеет низкую степень надежности и находится в аварийном состоянии;

-отсутствие дублирующих технических систем, альтернативы замены оборудования, агрегатов на предаварийной стадии;

-нарушение сроков и периодичности диагностики, дефектоскопии, обследования и проверки потенциально опасных объектов;

-отсутствие автоматических систем контроля функционирования оборудования, агрегатов, объектов с целью своевременного выявления возможных отказов и разрушений;

-нарушение производственной и технологической дисциплины;

-недостаточность квалифицированных кадров.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Для целей пожаротушения в населенных пунктах с числом жителей более 5 тысяч человек необходимо произвести реконструкцию водопроводных сетей, в пгт. Советский выполнить закольцовку линий водовода.

В населенных пунктах с числом жителей от 50 до 5 тысяч человек необходимо обеспечить строительство пожарных водоемов (резервуаров) и устройство подъездных путей с облегченным усовершенствованным покрытием и пирсов к водоемам, используемым для целей пожаротушения.

Строительство пожарных водоемов и подъездных путей с облегченным усовершенствованным покрытием и пирсов к водоемам, используемым для целей пожаротушения, необходимо выполнить в следующих населенных пунктах:

1. п. Алексеевский			-	3 подъездн. пути;

2. д. Абаснурский			-	3 подъездн. пути;

3. д. Мананмучаш			-	2 подъездн. пути;

С учетом рельефа, геологического строения и гидрогеологических условий на территории Советского района выделяются два района: "Водораздельное плато" и "Долины рек".

Район "Водораздельное плато" охватывает северную половину рассматриваемой территории.

Рельеф его волнистый до холмисто-увалистого. Абсолютные отметки поверхности составляют 160-210 м. Плато значительно расчленено долинами рек, ручьев и активными оврагами. Глубина эрозионного расчленения составляет 50-130 м. Из физико-геологических явлений, кроме оврагообразования, в районе развито, хотя слабо, заболачивание и заторфовывание территории. Средняя мощность торфа 2,9 м. Кроме того, в этом районе отмечается наличие карстовых форм рельефа, появление которых обусловлено растворением известняков с гнездами гипса, залегающих близко к поверхности земли.

Данный район в целом относится к ограниченно благоприятным условиям для градостроительного освоения, в связи со значительным горизонтальным расчленением рельефа.

5.4. Зоны с особыми условиями использования территории и прочие природоохранные ограничения

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, а также особенностями территории, предполагаемого размещения объектов, к зонам природоохранного назначения отнесены:

-водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

-зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

-охранные зоны особо охраняемых природных объектов.

К землям природоохранного назначения в соответствии с Земельным и Лесным кодексами РФ относятся особо охраняемые природные территории и защитные леса.

5.4. 1 Охранные зоны водных объектов

Водоохранной зоной водных объектов является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов. В пределах водоохранных зон устанавливается специальный режим хозяйствования и иных видов деятельности. Соблюдение особого режима использования территории водоохранных зон является составной частью комплекса водоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий. В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 12 апреля 2006 г. № 74-ФЗ устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов. Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину.

Размеры водоохранных зон водных объектов, в соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ устанавливаются следующие:

1. Ширина водоохранной зоны при протяженности участков рек:

-менее 10 км от истока и устья			 -   50 м;

-от истока до 10 км					 -   50 м;

-от 10 км до 50 км					 - 100 м;

-от 50 км и более					 - 200 м.

2. Для озер и водохранилищ			 -   50 м.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки или ручья устанавливается в размере 50 м. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования. Минимальная ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта.

Ширина прибрежной защитной полосы при уклоне берега водного объекта устанавливается:

-при обратном и нулевом уклоне			 - 30 м;

-при уклоне до 30					 - 40 м;

-при уклоне от 30 и более				 - 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других биологических ресурсов) устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- распашка земель;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация летних лагерей скота.

- проведение авиационно-химических работ;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

- проведение рубок главного пользования;

- строительство новых и расширение действующих промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- проведение без согласования с территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Российской Федерации и специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота;

- установка сезонных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков, выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автотранспорта, кроме автомобилей специального назначения.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима. Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения это территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной целью создания и обеспечения в зоне санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса - защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. Размеры зон санитарной охраны определяются нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от скважины при использовании защищенных подземных вод, на расстоянии не менее 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод. В первом поясе запрещается все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации.

Природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение находятся под особой охраной, для чего устанавливается особый правовой режим. В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках создаются охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах буферных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов. С учетом особенностей правового режима защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, в них устанавливаются следующие категории защитности:

-запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб;

-леса зеленых зон и лесопарки в населенных пунктах;

-защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных дорог федерального и регионального значения;

-запретные полосы лесов по берегам рек и другим водным объектам.

Основные требования к охране водных объектов. Собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений. Охрана водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осущест-вляется исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 настоящего Водного Кодекса. При использовании водных объектов физические лица, юридические лица обязаны осуществлять водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов в соответствии с Водным Кодексом и другими федеральными законами.

Охрана водных объектов от загрязнения и засорения

- Сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов), запрещаются.

- Проведение на водном объекте работ, в результате которых образуются твердые взвешенные частицы, допускается только в соответствии с требованиями законода-тельства Российской Федерации.

- Меры по предотвращению загрязнения водных объектов вследствие аварий и иных чрезвычайных ситуаций и по ликвидации их последствий определяются законода-тельством Российской Федерации.

- Содержание радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений в водных объектах не должно превышать соответственно предельно допустимые уровни естественного радиационного фона, характерные для отдельных водных объектов, и иные установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации нормативы.

- Захоронение в водных объектах ядерных материалов, радиоактивных веществ запрещается.

- Сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты, запрещается.

- Проведение на основе ядерных и иных видов промышленных технологий взрыв-ных работ, при которых выделяются радиоактивные и (или) токсичные вещества, на водных объектах запрещается.

Охрана болот от загрязнения и засорения

- Загрязнение и засорение болот отходами производства и потребления, загрязнение их нефтепродуктами, ядохимикатами и другими вредными веществами запрещаются.

- Осушение либо иное использование болот или их частей не должно приводить к ухудшению состояния неиспользуемых частей этих болот, других водных объектов и к истощению вод.

Охрана подземных водных объектов

- Физические лица, юридические лица, деятельность которых оказывает или может оказать негативное воздействие на состояние подземных водных объектов, обязаны принимать меры по предотвращению загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также соблюдать установленные нормативы допустимого воздействия на подземные водные объекты.

- На водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается размещать места захоронений отходов производства и потребления, кладбища, скотомогильники и иные объекты, оказывающие негативное воздействие на состояние подземных вод.

- Использование сточных вод для орошения и удобрения земель может осущест-вляться в соответствии с санитарным законодательством.

- В случае, если при использовании недр вскрыты водоносные горизонты, необхо-димо принять меры по охране подземных водных объектов.

- При проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, должны быть предусмотрены меры по предотвращению негативного воздей-ствия таких сооружений на поверхностные водные объекты и другие объекты окружа-ющей среды.

Охрана водных объектов при эксплуатации водохозяйственной системы

При эксплуатации водохозяйственной системы запрещается:

- осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах);

- производить забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта в объеме, оказывающем негативное воздействие на водный объект;

- осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, в которых содержатся возбудители инфекционных заболеваний, а также вредные вещества, для которых не установлены нормативы предельно допустимых концентраций.

- нарушение требований к использованию и охране водных объектов влечет за собой ограничение, приостановление или запрещение эксплуатации объектов водохозяйственных систем в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

Охрана водных объектов при проведении работ

- Проведение строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, в их водоохранных зонах, в границах особо ценных водно-болотных угодий осуществляется в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства о градостроительной деятельности.

- Водопользователи, использующие водные объекты для забора (изъятия) водных ресурсов, обязаны принимать меры по предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения, осуществлять мероприятия по предотвращению загрязнения грунтовых вод и подъема их уровня.

Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных в водоохранных зонах осуществляются в соответствии с лесным законодательством.

В целях охраны водных объектов, водные ресурсы которых являются природными лечебными ресурсами, устанавливаются зоны, округа санитарной охраны в соответствии с законодательством Российской Федерации о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах.

Особо охраняемые водные объекты

- Водные объекты или их части, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, могут быть признаны особо охраняемыми водными объектами.

- Статус, режим особой охраны и границы территорий, в пределах которых расположены водные объекты, устанавливаются в соответствии с законодательством об особо охраняемых природных территориях.

Раздел 6. Муниципальная правовая база

В основу предложений по развитию Алексеевского сельского поселения легли це-левые адресные программы, принятые Решением Собрания депутатов МО «Алексеевское сельское поселение» Советского района Республики Марий Эл:

- Муниципальные адресные программы:

- «Обеспечение безопасности людей на водных объектах МО «Алексеевское сельское поселение» Советского муниципального района на 2012-2020 г.г.»;

- «Благоустройство МО "Алексеевское сельское поселение" на 2011-2015 годы»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Алексеевское сельское поселение» на 2011-2014 годы»

Раздел 7. Архитектурно-планировочная организация и зонирование территории

Градостроительной задачей данного проекта является формирование генплана поселения как крупного планировочного образования, органично включающего в свой состав территории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, транспорта и другие;

- земли лесного фонда;

- земли особо охраняемых природных территорий;

- земли запаса;

Проект включает в себя следующие градостроительные задачи развития населенных пунктов:

- архитектурно-планировочные решения территории определяющие цели и задачи проекта планировки;

- функциональное  зонирование и режимы градостроительного использования территории;

- параметры развития  функциональных территорий;

- инженерное обеспечение и благоустройство;

- транспортное обслуживание и пешеходные связи.

7.1. Основные направления градостроительного развития территории поселения

К основным направлениям градостроительного развития территории относятся:

- перспективное хозяйственное и градостроительное развитие в условиях сбалансированного использования социального, экономического и природного потенциалов поселения;

- интенсификация транспортных связей и создание единой транспортной системы;

- сокращение (или ликвидация) ущерба, причиняемого окружающей среде, а также воспроизводство и охрана природных ресурсов и природного наследия посредством поддержки баланса экосистемы;

- комплексное сохранение историко-культурного наследия и одновременное удовлетворение потребностей современного общества;

- принятие предупреждающих мер в сферах землепользования и строительства, направленных на ограничение размеров ущерба от природных бедствий, аварий и катастроф.

Основная направленность градостроительной политики в поселении на всех уровнях должна быть связана с укреплением экономической базы и социальной инфраструктуры населенных пунктов сельских, городских поселений, улучшением их транспортных связей с районным центром, а также повышением уровня инженерной обеспеченности территории.

7.2. Проектируемая структура земель населенных пунктов

Структура земель населенных пунктов меняется в связи выделением новых территорий под жилищное строительство. Новые территории под индивидуальное жилищное строительство предусмотрены в п. Алексеевский по направлению на З от Кадамской дороги. Новые участки под индивидуальное жилищное строительство в пределах населенных пунктов предусмотрены в п. Алексеевский по направлению на З от Кадамской дороги.

Изменение структуры населенных пунктов

| Населенные пункты | Существующее положение | Дополни-тельные террито-рии, га | Террит. в новых грани-цах, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Террито-рия, га | Населе- ние, чел. |  |  |  |
| п. Алексеевский | 148,58 | 1694 | 73,28 | 221,86 | - |
| д. Абаснурский | 41,19 | 52 | 0 | 41,19 | - |
| д. Алексеевка | 30,64 | 7 | 0 | 30,64 | - |
| д. Вознесенск | 28,00 | 19 | 0,34 | 28,34 | - |
| д. Ивановка | 23,17 | 15 | 0 | 23,17 | - |
| д. Исаевка | 19,58 | 12 | 0 | 19,58 | - |
| д. Казанское | 30,45 | 32 | 0 | 30,45 | - |
| д. Красная Поляна | 23,08 | 1 | 0 | 0 | - |
| д. Мананмучаш | 73,34 | 68 | 0,05 | 73,39 | - |
| д. Новоселово | 9,84 | 11 | 0 | 9,84 | - |
| д. Новотроицкое | 14,18 | 3 | 0 | 14,18 | - |
| д. Оршанка | 13,33 | 3 | 2,33 | 15,66 | - |
| д. Петропавловка | 14,91 | 34 | 0 | 14,91 | - |
| д. Тойбеково | 26,08 | 17 | 7,69 | 33,77 | - |
| д. Удельное | 16,14 | - | 0 | 16,14 | - |
| поч. Ильинский | 20,27 | 11 | 0 | 20,27 | - |
| Всего: | 532,78 | 1979 | 60,61 | 532,78 | - |

Проектируемая территориальная структура населённых пунктов Алексеевского сельского поселения

| Населённые пункты | Земли в границах населённого пункта, га |
| --- | --- |
|  | многоэтажная застройка | среднеэтажная застройка | индивидуальная застройка | сады, дачи | развития жилой застройки | школы, детские сады | общественно-жилая зона | производство | общ.-деловые, коммерческие | здравоохранение | производственно-деловая | центр населённого пункта | проф образования | бульвары, скверы, парки | лесопарки, рощи | санаторно-курортная | спортивная | пляжи | транспортная инфраструктура | инженерная инфраструктура | ЛПХ | прочие территории | кладбища | постороннего пользования | водный фонд | улицы, дороги, проезды | Всего площадь: |
| п. Алексеевский | 0 | 4,78 | 51,44 | 16,99 | 62,85 | 4,47 | 2,46 | 5,92 | 3,13 | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 9,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,17 | 1,89 | 2,83 | 25,52 | 0 | 0 | 1,97 | 26,52 | 221,86 |
| д. Абаснурский | 0 | 0 | 20,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 1,00 | 8,81 | 0 | 0 | 7,65 | 2,50 | 41,19 |
| д. Алексеевка | 0 | 0 | 13,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 10,25 | 4,49 | 0 | 0 | 0,3 | 1,90 | 30,64 |
| д. Вознесенск | 0 | 0 | 21,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 1,48 | 0 | 0 | 0,37 | 3,9 | 28,34 |
| д. Ивановка | 0 | 0 | 20,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,34 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 1,52 | 23,17 |
| д. Исаевка | 0 | 0 | 4,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,4 | 2,51 | 0 | 0 | 0,71 | 1,08 | 19,58 |
| д. Казанское | 0 | 0 | 19,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,21 | 7,03 | 0 | 0 | 0,97 | 2,77 | 30,45 |
| д. Мананмучаш | 0 | 0,06 | 28,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,03 | 29,83 | 2,25 | 0 | 0 | 1,81 | 4,15 | 73,39 |
| д. Новоселово | 0 | 0 | 5,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0 | 1,58 | 0 | 0 | 1,02 | 1,24 | 9,84 |
| д. Новотроицкое | 0 | 0 | 12,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 14,18 |
| д. Оршанка | 0 | 0 | 7,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 3,2 | 3,1 | 0 | 0 | 0,67 | 0,94 | 15,66 |
| д. Петропавловка | 0 | 0 | 8,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,65 | 3,92 | 0 | 0 | 0 | 0,77 | 14,91 |
| д. Тойбеково | 0 | 0 | 13,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 12,68 | 4,27 | 0 | 0 | 0,83 | 1,82 | 33,77 |
| д. Удельное | 0 | 0 | 7,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,93 | 0,8 | 0 | 0 | 0,98 | 0,82 | 16,14 |
| поч. Ильинский | 0 | 0 | 10,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,44 | 6,64 | 0 | 0 | 0,75 | 2,23 | 20,27 |
| Всего: | 0 | 4,84 | 245,26 | 16,99 | 62,85 | 4,47 | 2,46 | 5,92 | 7,49 | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 16,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,22 | 2,35 | 78,76 | 72,61 | 0 | 0 | 18,03 | 53,06 | 593,39 |

Расчёт потребной площади земель населенных пунктов для размещения общей площади на 2015 и 2025 годы по населенным пунктам

| Наименование населенных пунктов | 2011 год | 2015 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | терри- тория земель населен. пунктов га | существ. общая площадь жилого фонда кв. м | дополн. террит. земель населен. пунктов га | дополн. общая площадь жилого фонда кв. м | дополн. террит. земель населен. пунктов га | дополн. общая площадь жилого фонда кв.м |
| п. Алексеевский | 148,58 | 29921 | 221,86 | 38500 | 221,86 | 65400 |
| д. Абаснурский | 41,19 | 658 | 41,19 | 330 | 41,19 | 750 |
| д. Алексеевка | 30,64 | 154 | 30,64 | 1430 | 30,64 | 2100 |
| д. Вознесенск | 28,00 | 418 | 28,34 | 220 | 28,34 | 220 |
| д. Ивановка | 23,17 | 222 | 23,17 | 550 | 23,17 | 900 |
| д. Исаевка | 19,58 | 70 | 19,58 | 660 | 19,58 | 1500 |
| д. Казанское | 30,45 | 610 | 30,45 | 330 | 30,45 | 600 |
| д. Красная Поляна | 23,08 | 30 | 0 | 990 | 0 | 1650 |
| д. Мананмучаш | 73,34 | 892 | 73,39 | 110 | 73,39 | 300 |
| д. Новоселово | 9,84 | 220 | 9,84 | 1760 | 9,84 | 3000 |
| д. Новотроицкое | 14,18 | 96 | 14,18 | 550 | 14,18 | 1050 |
| д. Оршанка | 13,33 | 50 | 15,66 | 220 | 15,66 | 600 |
| д. Петропавловка | 14,91 | 455 | 14,91 | 154 | 14,91 | 300 |
| д. Тойбеково | 26,08 | 685 | 33,77 | 880 | 33,77 | 1500 |
| д. Удельное | 16,14 | - | 16,14 | 550 | 16,14 | 1200 |
| поч. Ильинский | 20,27 | 229 | 20,27 | 110 | 20,27 | 300 |
| Всего: | 532,78 | 34710 | 593,39 | 47344 | 593,39 | 81370 |

7.3. Функциональное зонирование территории поселения

Перспективное градоэкономическое зонирование территории поселения основывается на оценке существующего функционального использования частей территории, сложившейся системы расселения, планировочной организации и наличия ресурсно-хозяйственного и социально-экономического потенциалов.

Функциональное зонирование предполагает выделение на территории поселения зон:

- жилой;

- общественно-деловой;

- ведения лесного хозяйства;

- сельскохозяйственной;

- производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- санаторно-лечебной, профилактической и  оздоровительной;

- рекреационной;

- особо охраняемых природных территорий;

- зоны специального назначения;

- зоны режимных территорий.

- жилая зона  представлена жилыми образованиями  населенных пунктов.

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. В течение расчетного срока жилищный фонд планируется увеличить с 26180 кв.м. до 47344 кв.м. с средней обеспеченностью общей площадью 22. кв. м на человека. Объем нового жилищного строительства составит 21164 кв.м. Это в основном малоэтажная индивидуальная застройка.

При размещении площадок нового жилищного строительства учтены ограничения и требования, связанные с санитарно-защитными зонами производственных, коммунальных, транспортных объектов. Реализация жилищной программы, намеченной Генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства на свободных территориях с реконструктивными мероприятиями на территориях сложившейся застройки.

- зона общественно-деловая (зона делового, общественного и коммерческого значения) представлена объектами обслуживания – ДК, детскими учреждениями, объектами торговли, общественного питания и т.д.

- зона ведения лесного хозяйства выделяется для определения лесохозяйственной деятельности по использованию и восстановлению лесного фонда, который оказывает огромное воздействие на экологическое состояние природных комплексов в результате выполнения ими таких биоэкологических функций, как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение и повышение плодородия почв, сохранение биологического разнообразия, обогащения атмосферы кислородом и связывание углерода, благоприятное влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна.

- сельскохозяйственная зона сохраняется с/х производство, садоводство.

- зона производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры представлена производственными объектами.

- санаторно-лечебная и оздоровительная зона

В настоящее время на территории поселения сосредоточены сельхозпредприятия: Племзавод «Шойбулакский», птецефабрика «Акашевская»; производственные объекты: Советский ветсанутильзавод по производству мясокостной муки, цех по переработке древесных опилок.

- рекреационная зона

Развитие туризма обеспечивает широкие возможности для оздоровления и реабилитации населения и вносит значительный вклад в развитие экономики, увеличения количества рабочих мест, налоговых поступлений в бюджет.

Благоприятные природно-ландшафтные, гидрографические и экологические условия определяют возможности организации разнообразных туристических маршрутов, развитие спортивного, познавательного и экологического видов туризма. В связи с чем, требуется инфраструктурное обеспечение данного вида деятельности на выделенной для этой цели территории.

Раздел 8. Планируемые объекты капитального строительства

В соответствии с принятыми на территории района и поселения целевыми адресными программами  и расчетом по необходимому объему обслуживания населения в проекте заложены объекты капитального строительства социального назначения и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Строительство АЗС, предприятия по шиномонтажу, магазинов

Реконструкция и расширение пос. Алексеевский

Строительство дорог ул. Рабочая, Заречная, Садовая, Зеленая, Лесная

Объекты капитального строительства и инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Заказчик, инвестор | Стоим млн. руб. | Сроки строи-тельства | Источники финансиров., бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты строительства (здания, сооружения) |
| 1 | ПФ "Голубая" (птичник) | п/ф «Акашевская» | - | 2012 | частный капитал |
| 2 | п. Алексеевский - магазин товаров повседневного спроса | - | - | - | частные инвест. |
| 3 | п. Алексеевский – магазин товаров повседневного спроса | - | - | 2012-2015 | частные инвест. |
| 4 | п. Алексеевский – предприятие по услугам шиномонтажа | - | - | 2015-2021 | частные инвест. |
| 5 | п. Алексеевский - АЗС | - | - | 2012-2015 | частн. инвест. |
| Объекты коммунальной инфраструктуры |
| Водоснабжение, водоотведение, пожаротушение |
| 1 | Строительство водопровода 2,5 км в пос. Алекесевский ул. Заречная, Рабочая, Шоссейная | Администрация Алексеевского СП | 3 | 2014-2016 | РМЭ, МО Алексеевское СП |
| 2 | Строительство водопровода 2 км. в пос. Алексеевский ул. Зеленая, ул. Садовая | Администрация го СП | 2,5 | 2017-2020 | РМЭ, МО Алексеевское СП |
| 3 | Строительство скважины водозабора в п. Алексеевский | Администрация Алексеевского СП | 2,2 | 2016 | РМЭ, МО Алексеевское СП |
| 4 | Строительство водопровод-ных сетей в пос. Алексеевский (новостройка) | Администрация Алексеевского СП | 5,00 | 2021 | МО Алексеевское СП, ОАО Водоканалсер-вис |
| 5 | Реконструкция водопровод-ных сетей в п. Алексеевский по ул. Пионерская протяженностью 1,5 км | Администрация Алексеевского СП | 3,00 | 2022 | МО Алексеевское СП, ОАО Водоканалсер-вис |
| 6 | Реконструкция водопроводных сетей в п. Алексеевский, ул. Садовая, Механизаторов, протяженностью 1,5 км | Администрация Алексеевского СП | 3,00 | 2023 | МО Алексеевское СП, ОАО Водоканалсер-вис |
| 7 | Реконструкция водопроводных сетей в п. Алексеевский, ул. Зеленая, Победы, протяженность 1,5 км. | Администрация Алексеевского СП | 3,00 | 2024 | МО Алексеевское СП, ОАО Водоканалсер-вис |
| 8 | Реконструкция водопроводных сетей в п. Алексеевский, ул. Октябрьская, Юбилейная, протяженностью 1,5 км | Администрация Алексеевского СП | 3,00 | 2025 | МО Алексеевское СП, ОАО Водоканалсер-вис |
| 9 | Устройство противопожарно-го водоема в п. Алексеевский | Администрация Алексеевского СП | 0,02 | 2013-2014 | МО Алексеевское СП, ОАО Водоканалсер-вис |
| 10 | Устройство пирсов в п. Алексеевский | Администрация Алексеевского СП | 0,02 | 2013-2014 | МО Алексеевское СП, ОАО Водоканалсер-вис |
| Благоустройство |
| 1 | Строительство дороги с щебе-ночным покрытием 600 м в п. Алексеевский, ул. Рабочая | Администрация Алексеевского СП | 0,1 | 2015 | - |
| 2 | Строительство дороги с щебе-ночным покрытием 0,5 км в п. Алекесевский, ул. Заречная | Администрация Алексеевского СП | 0,9 | 2014 | - |
| 3 | Строительство дороги с щебе-ночным покрытием 0,4 км ул. Лесная в п. Алексеевский | Администрация Алексеевского СП | 0,8 | 2016 | - |
| 4 | Устройство детской площадки в п. Алексеевский | Администрация Алексеевского СП | 0,3 | 2013 | - |
| 5 | Устройство пирса для забора воды в п. Алексеевский | Администрация Алексеевского СП | 0,06 | 2014 | - |
| 6 | Устройство противопожарно-го водоема в п. Алексеевский | Администрация Алексеевского СП | 0,09 | 2013-2014 | - |
| 7 | Замена ламп уличного осве-щения, установка автоматики п. Алексеевский | Администрация Алексеевского СП | 0,5 | 2013 | - |
| 8 | Замена светильников | Администрация Алексеевского СП | 0,15 | 2013 | - |
| 9 | Строительство кладбища у д. Тойбеково | Администрация Алексеевского СП | 0,2 | 2011-2015 | - |
| 10 | Установка доски объявления в п. Алексеевский | Администрация Алексеевского СП | 0,0005 | - | - |
| 11 | Ямочный ремонт п. Алексеевский | Администрация Алексеевского СП | 0,10 | 2013 | МО Алексеевское СП |
| 12 | Обустройство контейнерных площ. в п. Алексеевский -3 шт. | Администрация Алексеевского СП | 0,6 | 2012 | - |
| 13 | Обустройство контейнерных площ. в п.Алексеевский-3 шт. | Администрация Алексеевского СП | 0,6 | 2013 | - |
| 14 | Обустройство контейнерных площ. в п.Алексеевский-2 шт. | Администрация Алексеевского СП | 0,4 | 2014 | - |
| 15 | Обустройство детской площадки в п. Алексеевский, ул. Юбилейная | Администрация Алексеевского СП | 0,1 | 2013 | - |
| Газоснабжение |
| 1 | Строительство сетей газоснаб-жения 3 км – высокого давле-ния, 1,2 км – низкого давления в п. Алексеевский | Администрация Алексеевского СП | 4,2 | 2017 | РМЭ, МО Алексеевского СП, софинансиро- вание населения |
| 2 | Строительство сетей газоснаб-жения 0,7 км – низкого давления в п. Алексеевский, ул. Садовая | Администрация Алексеевского СП | 1,5 | 2015 | РМЭ, МО Алексеевского СП, софинансиро- вание населения |
| 1 | Реконструкция очистных сооружений в п. Алекесевский | ОАО Мариграж-данстрой | - | - | РМЭ, ОАО Мари-гражданстрой |

Перечень автомобильных дорог намеченных к строительству и реконструкции по поселению

| № п/ п | Наименование автодороги | Протя-женность км | Стоимость стр-ва, млн. руб. | Сроки стр-ва, годы | Источник финансир., бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональные дороги |
| 1 | п. Алексеевский – д. Новоселово | 7 | 1 | 2015 | «Марийскавтодор» |
| 2 | д. Тойбеково – д. Мананмучаш | 2 | 1 | 2017 | «Марийскавтодор» |
| Местные дороги |
| 1 | п. Алексеевский, ул. Рабочая | 1 | 1 | 2019 | РМЭ, Алексеевское с/п |
| 2 | п. Алексеевский, ул. Заречная | 0.4 | 0.5 | 2020 | РМЭ, Алексеевское с/п |
| 3 | п. Алексеевский, ул. Пионерская | 0,8 | 0,5 | 2013 | РМЭ, Алексеевское с/п |
| 4 | п. Алексеевский, ул. Юбилейная | 0,4 | 0,5 | 2014 | РМЭ, Алексеевское с/п |
| 5 | п. Алексеевский, ул. Октябрьская | 0,7 | 0,5 | 2015 | РМЭ, Алексеевское с/п |
| 6 | п. Алекесевский, ул. Зеленая, ул. Механизаторов | 1,5 | 0,9 | 2016 | РМЭ, Алексеевское с/п |
| 7 | п. Алексеевский, ул. Садовая | 1 | 0,8 | 2017 | РМЭ, Алексеевское с/п |
| 8 | п. Алексеевский, ул. Победы | 0,4 | 0,9 | 2018 | РМЭ, Алексеевское с/п |
| 9 | п. Алексеевский, ул. Лесная | 0,4 | 0,9 | 2021 | РМЭ, Алексеевское с/п |
| 10 | п. Алекесевский, ул. Набережная, ул. Мира | 0,4 | 0,5 | 2022 | РМЭ, Алексеевское с/п |
| 11 | п. Алексеевский, ул. Полевая | 0,8 | 0,8 | 2023 | РМЭ, Алексеевское с/п |
| 12 | п. Алексеевский (новостройка) | 2 | 1,5 | 2024 | РМЭ, Алексеевское с/п |
| 13 | п. Алексеевский (новостройка) | 2 | 1,5 | 2025 | РМЭ, Алексеевское с/п |
| 14 | п. Алексеевский (новостройка) | 2 | 1,5 | 2026 | РМЭ, Алексеевское с/п |

Раздел 9. Инженерно-технические мероприятия в области гражданской обороны. Противопожарные мероприятия

Территория поселения 8956 га, население 1979 человек. На территории поселения химические, взрывоопасные объекты отсутствуют. Численность населения, подлежащего  укрытию в подвалах и других заглубленных помещениях, составляет 1979 человек. Количество водозаборных скважин подлежащих защите – 3 шт. Протяженность водопроводных сетей – 2,9 км. Защита населения от оружия массового поражения и других средств нападения противника представляет собой главную задачу гражданской обороны поселения. Она предусматривает подготовку и проведение комплекса мероприятий по предотвращению или максимальному снижению воздействия на людей поражающих факторов ядерного, химического и бактериологического оружия.

Исходя из географической, социально-экономической характеристики поселения в мирное время на территории поселения могут возникнуть следующие чрезвычайные ситуации: лесной пожар, ураганные ветры.

На территории поселения возможны все виды лесных пожаров: низовые и верховые. Наибольшей горимости подвержены участки леса вдоль дороги, между

п. Советский и п. Алексеевский, также между п. Алексеевский и Кужмаринским сельским поселением.

В 2010 году по причине установившейся в летние месяцы аномально жаркой и сухой погоды и начавшейся в связи с этим почвенной засухи в республике зарегистрированы 9 чрезвычайных ситуаций природного характера, из них 7 – лесные пожары (муниципального уровня), 1 – торфяной пожар (муниципального уровня), 1 – засуха (регионального уровня).

В результате пожаров населенные пункты могу быть охвачены сильным задымлением. Задымляемость может вызвать затруднение эвакуации населения, а также продвижению формирований РСЧС. При возникновении массовых лесных пожаров может быть нарушено электроснабжение и телефонная связь.

Территория поселения, как и в целом района, входит в зону рискованного земледелия. Сельскохозяйственное производство несет ежегодно потери от ранних заморозков или засухи в период всходов и активной вегетации всех видов сельскохозяйственных культур, а также от сильных продолжительных дождей.

В результате воздействия стихийных гидрометеорологических условий возможны потери урожая сельскохозяйственных культур на 25-30 %.

На случай пожаров в населенных пунктах необходимо:

- определить водоемы для забора воды пожарными машинами;

- в зимнее время содержать в проезжем состоянии проезды к водоемам или гидрантам для заправки водой пожарных машин;

- иметь в каждом населенном пункте пожарную сигнализацию для оповещения населения на случай пожара;

- на каждом доме населенного пункта иметь таблички с указанием вида инструмента с которым должен прибыть на тушение пожара;

- в летнее время у каждого жилого дома должен быть запас воды в доступной емкости для первичного тушения пожара;

- на всех хозяйствующих субъектах иметь в наличии пожарные щиты с набором инструментов для тушения;

- в случаи угрозы массовых пожаров на предприятиях организовать круглосуточное дежурство;

- в населенных пунктах в летнее время организовать ночное дежурство силами населения.

На случай лесных пожаров:

- устройство минерализованных полос и уход за ними;

-  устройство противопожарных разрывов;

- устройство дорог пожарного значения;

- очистка лесных дорог;

- организация постоянного наблюдения за состоянием лесов;

- оповещение населения о состоянии пожарной опасности в лесах через средства массовой информации;

- своевременное извещение населения об угрозах возникновения пожара или его возникновении через СМИ.

На случай наводнения и затопления:

- оповещение населения;

- прогнозирование зон затопления;

- определение мест эвакуации населения, скота и маршруты их передвижения;

- обучение населения действиям в сложной обстановке.

На случай стихийных бедствий:

- иметь средства оповещения населения при угрозе урагана;

- своевременная расчистка крыш и перекрытий от снега.

Наличие пожарных водоисточников в населенных пунктах поселения

| Населенные пункты | Противопожарное водоснабжение | Водон. башни | Наличие мотопомп |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во ПГ | кол-во ПВ приспос. |  |  |
| п. Алексеевский | 15 | 2 искусственных приспособленных пруда | 1 башня 50 м куб. не приспо-соб. | 1 шт. БМП - 3300 |
| д. Абаснурский | нет | 1 естественный приспособленный | нет | 1 шт SCP-50N |
| д. Алексеевка | нет | 1 искуственный не приспособл. пруд | нет | закреплена |
| д. Вознесенск | нет | нет | нет | 1 шт. БМП - 3300 |
| д. Ивановка | нет | нет | нет | закреплена |
| д. Исаевка | нет | нет | нет | закреплена |
| д. Казанское | нет | 1 естественный приспособленный |  | 1 шт. БМП - 3300 |
| д. Красная Поляна | нет | нет | нет | закреплена |
| д. Мананмучаш | нет | 1 естественный приспособл. пруд 1пирс | нет | закреплена |
| д. Новоселово | нет | 1 естественный р. Шашка. 1 пирс | нет | закреплена |
| д. Новотроицкое | нет | нет | нет | закреплена |
| д. Оршанка | нет | нет | нет | закреплена |
| д. Петропавловка | нет | нет | нет | закреплена |
| д. Тойбеково | нет | 1 естественный приспособл. пруд 1пирс | нет | 1 шт. БМП - 3300 |
| д. Удельное | нет | нет | нет. | закреплена |
| поч. Ильинский | нет | нет | нет | закреплена |
| Всего: | - | - | - | - |

Раздел 10. Мероприятия по охране окружающей среды. Очистка территории

В населенных пунктах, в которых не организован вывоз бытовых отходов, в том числе д. Алексеевка, д. Вознесенск, д. Ивановка, д. Исаевка, д. Казанское, д. Красная Поляна, д. Мананмучаш, д. Новоселово, д. Новотроицкое, д. Оршанка, д. Тойбеково,

д. Удельное, поч. Ильинский, д. Абаснурский, необходимо предусмотреть места для установки контейнеров для сбора бытового мусора и заключить договор на  вывоз ТБО.

Вывоз ТБО по Алексеевскому сельскому поселению

| Населенные пункты | К-во квартир | Договора на вывоз ТБО | Периодич-ность | Организ. осущест. вывоз ТБО | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Алексеевский | 424 | Контейнер ный вывоз | 3 раза в не- делю | ООО «СтройКоммунКом плект» | Вывоз производится за счет организации балансодержателя |
| поч. Ильинский | 52 | не организ. | - | - | - |
| д. Абаснурский | 70 | не организ | - | - | - |
| д. Алексеевка | 131 | не организ | - | - | - |
| д. Вознесенск | 189 | не организ | - | - | - |
| д. Ивановка | 101 | не организ | - | - | - |
| д. Исаевка | 56 | не организ | - | - | - |
| д. Казанское | 57 | не организ | - | - | - |
| д. Красная Поляна | 5 | не организ | - | - | - |
| д. Мананмучаш | 30 | не организ | - | - | - |
| д. Новоселово |  | не организ. | - | - | - |
| д. Новотроицкое |  | не организ. | - | - | - |
| д. Оршанка |  | не организ. | - |  | - |
| д. Петропавловка |  | не организ. | - | - | - |
| д. Тойбеково |  | не организ. | - | - | - |
| д. Удельное |  | не организ. | - | - | - |

Раздел 11. Основные технико-экономические показатели проекта генерального

плана

|  | Наименование показателя | Единица измерения | Соврем. состоян. | 1-ая очередь | Расчетн. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ТЕРРИТОРИЯ ПОСЕЛЕНИЯ |
| 1 | Общая площадь земель в границах поселения | га | 8943,82 | 8943,82 | 8943,82 |
| 1.1 | Земли населённых пунктов | га | 532,78 | 532,78 | 532,78 |
| 1.2 | Земли лесного фонда | га | 2345,00 | 2345,00 | 2345,00 |
| 1.3 | Земли водного фонда |  | 93,24 | 93,24 | 93,44 |
| 1.4 | Сельскохозяйственные земли, в том числе: | га | 5819,04 | 5819,04 | 5819,04 |
|  | - сельскохозяйственные земли | га | 5700,64 | 5700,64 | 5645,31 |
|  | - ЛПХ | га | 118,4 | 118,4 | 109,72 |
| 1.5 | Промышлености, транспорта и другие: | га | 150,39 | 150,39 | 140,59 |
|  | - промышленности | га | 61,26 | 61,26 | 61,26 |
|  | - транспорта | га | 83,67 | 83,67 | 73,94 |
|  | - коммунальные службы | га | 5,46 | 5,46 | 5,39 |
| 1.6 | Особо охраняемые природные территорий | га | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Земли постороннего пользования | га | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Прочие земли | га | 3,37 | 3,37 | 16,37 |
| 2. НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ |
| 2 | Земли населенных пунктов | га | 532,78 | 532,78 | 593,39 |
| 2.1 | Жилая зона, в том числе: | га | 143,75 | 143,75 | 312,95 |
|  | - средней этажности | га | 5,83 | 5,83 | 4,84 |
|  | - индивидуальной застройки | га | 137,92 | 137,92 | 245,26 |
|  | -развитие жилой застройки | га | 0 | 0 | 62,85 |
| 2.2 | Общественная и административно-деловая зона, в том числе: | га | 7,34 | 7,34 | 14,86 |
|  | - центр населенного пункта | га | 0 | 0 | 0 |
|  | - спортивного назначения | га | 0 | 0 | 0 |
|  | - учебно-образовательного назнач. | га | 4,65 | 4,65 | 4,47 |
|  | - здравоохранения | га | 0,32 | 0,32 | 0,44 |
|  | - общественно-жилая зона | га | 0 | 0 | 2,46 |
|  | - общественно-деловая, коммерческая | га | 2,37 | 2,37 | 7,49 |
|  | - производственно-деловая | га | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Производственная зона | га | 5,67 | 5,67 | 5,92 |
| 2.4 | Зона инфраструктуры, в том числе: | га | 48,02 | 48,02 | 56,63 |
|  | - инженерная инфраструктура | га | 2,17 | 2,17 | 2,35 |
|  | - транспортная инфраструктура | га | 1,05 | 1,05 | 1,22 |
|  | - улицы, дороги, проезды | га | 44,8 | 44,8 | 53,06 |
| 2.5 | Рекреационные зоны, в том числе: | га | 1,95 | 1,95 | 16,64 |
|  | - санаторно-курортная | га | 0 | 0 | 0 |
|  | - бульвары, скверы, парки и рощи | га | 1,95 | 1,95 | 16,64 |
|  | - пляжи | га | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Зона с/х назначения, в том числе: | га | 63,14 | 63,14 | 111,86 |
|  | -земли с/х назначения | га | 14,47 | 14,47 | 16,11 |
|  | -ЛПХ | га | 32,31 | 32,31 | 78,76 |
|  | -сады и дачи | га | 16,36 | 16,36 | 16,99 |
| 2.7 | Зона специального назначения, в том числе: | га | 0 | 0 | 0 |
|  | -ритуального назначения (кладбища) | га | 0 | 0 | 0 |
|  | -постороннего пользования | га | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Зона акваторий | га | 17,56 | 17,56 | 18,03 |
| 2.9 | Прочие территории | га | 245,35 | 245,35 | 56,50 |
|  | 3. НАСЕЛЕНИЕ |
| 3.1 | Общая численность населения | чел. | 1979 | 2035 | 2715 |
|  | Плотность населения | чел. на га | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
|  | Возрастная структура: |  |  |  |  |
|  | -население младше трудоспособ-ного возраста (до 15 лет) | чел. | 458 | 471 | 628 |
|  | -население в трудоспособном воз-расте: 16 -54 жен, -59 лет муж. | чел. | 1235 | 1270 | 1694 |
|  | -население старше трудоспособ-ного возраста | чел. | 286 | 294 | 393 |
|  | 4. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 4.1 | Общий объем нового жилищ- ного стр-ва (дома) | Sобщ., м2 | 34710 | 47344 | 81370 |
|  |  | к-во | 243 | 331 | 570 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Секционные жилые дома, блоки-рованные (квартиры) | Sобщ., м2 | 23624 | 33591 | 64017 |
|  |  | к-во | 458 | 651 | 1241 |
|  | Индивидуальные жилые дома с участками | Sобщ., м2 | 11086 | 13753 | 17353 |
|  |  | кол-во | 222 | 275 | 347 |
|  | Средняя обеспеченность | м2 / чел. | 17,5 | 23 | 30 |
| 4.2 | Обеспеченность жилищного фонда: | % от общ. жилфонда |  |  |  |
|  | - водопроводом | % | 60 | 70 | 80 |
|  | - канализацией | % | 59 | 65 | 70 |
|  | - газоснабжением | % | 44 | 50 | 60 |
|  | - электроснабжением | % | 100 | 100 | 100 |
|  | - центральным отоплением | % | 66 | - | - |
|  | 5. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 5.1 | Учебно-образовательные |  |  |  |  |
|  | -детские дошкольные учреждения | мест | 125 | 125 | 125 |
|  | -общеобразовательные школы | мест | 540 | 540 | 540 |
| 5.2 | Здравоохранения |  |  |  |  |
|  | -стационар | коек | - | - | - |
|  | - поликлиника | посещ./см. | 150 | 175 | 200 |
|  | - санаторно-курортные, оздоровительные (лето / зима) | мест | - | - | - |
| 5.3 | Сфера обслуживания |  |  |  |  |
|  | - спортивные | кол-во | 3 | 4 | 4 |
|  | - культурно-досуговые | кол-во | 1 | 1 | 1 |
|  | - торговли | кол-во | 6 | 9 | 11 |
|  | - общественного питания | посад. мест | 28 | 60 | 60 |
|  | - административные | шт. | - | - | - |
|  | 6. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 6.1 | Протяженность дорог поселения, в том числе: | км | 50,0 | 55,0 | 60,0 |
|  | федеральные | км | - | - | - |
|  | региональные | км | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | местные | км | 40,0 | 45,0 | 50,0 |
|  | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - | - |
| 6.2 | Протяженность основных улиц и проездов населенных пунктов | км | 40,0 | 45,0 | 50,0 |
|  | 7. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,398 | 3,11 | 3,403 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,122 | 0,31 | 0,6 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,028 | 0,1809 | 0,1809 |
|  | Произв. водозаборных сооружений | тыс. куб. м./в сутки | 0,398 | 3,03 | 3,03 |
|  | Протяженность сетей | км | 2,9 | 18,8 | 21,8 |
| 7.2 | Канализация |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод |  |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,129 | 0,986 | 0,986 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | 0,102 | 0,83 | 0,83 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | 0,027 | 0,158 | 0,158 |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки | 0,130 | 0,99 | 0,99 |
|  | Протяженность сетей | км | 3,65 | 12,1 | 15,1 |
| 7.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии всего | тыс. кВт. ч./в год | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. кВт. ч./в год | - | - | - |
|  | - на хозяйственно-бытовые нужды | тыс. кВт. ч./в год | - | - | - |
| 7.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление тепла всего | Гкал/год | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-бытовые нужды | Гкал/год | - | - | - |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | - | - |
|  | Произв. централ. источников тепла | Гкал/час | - | - | - |
|  | Протяженность сетей | км | 2,87 | 3,67 | 5,20 |
| 7.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Удел. вес газа в топливном балансе | % | - | - | - |
|  | Потребление газа всего | куб. м./год | 4116,00 | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-бытовые нужды | куб. м./год | 4116,00 | - | - |
|  | - на производственные нужды | куб. м./год | - | - | - |
| 7.6 | Связь |  |  |  |  |
|  | Охват населения телевиз. вещанием | % от насел. | 100 | 100 | 100 |
|  | Охват населения телефонной сетью | % от насел. | 100 | 100 | 100 |

Внимание! Основные технико-экономические показатели приводятся в разрезе планировочных элементов (районов, кварталов).

# Text boxes

Открытое акционерное общество

«МАРИЙСКГРАЖДАНПРОЕКТ -

Базовый территориальный проектный институт»